受承德市行政审批局委托，我中心于2020年4月30日对河北奇正环境科技有限公司编制的《国道G101陈栅子至上板城段改建工程环境影响报告书》（以下简称“报告书”）进行了技术评估，会后，建设单位于2020年5月27日上报报告书最终稿，现提出如下技术评估报告。

# 一、项目概况

## （一）项目背景

## 国道G101起点为北京市东城区，终点为沈阳市皇姑区，途经北京、河北和辽宁，全程909km，是中国华北、东北地区的一条国道，其中承德段起于巴克什营镇京冀界，止于杨树岭镇冀辽界，全长212km。目前，国道G101陈栅子至上板城路段穿越承德市主城区，该路段交通量较大，小客车、公交车及过境的重载车辆均集中在此路段，导致过境交通与城区交通车辆混杂，交通秩序混乱，车速缓慢，影响了过境交通通行，形成瓶颈路段，难以发挥干线公路的功能。

## 本项目为国道G101陈栅子至上板城段改建工程，对承德市主城区段进行绕城改线。项目建成后将形成一条快速的过境通道，使过境车辆得到有效分流，减少区间交通与过境交通干扰，有效的缓解了城市拥堵，彻底解决国道G101陈栅子至上板城瓶颈路段，提高国道G101的服务水平。

## （二）工程概况

1．项目名称：国道G101陈栅子至上板城段改建工程。

2．建设单位：承德市交通运输局

3．建设性质：改建

4．路线走向：路线起自双滦区陈栅子乡大贵口村（E117°51'35.35"、N40°53'59.41"），向东沿旧路布线至小贵口村，依次下穿G45京承高速滦河特大桥、京沈客运专线滦河特大桥，以隧道穿越秋窝梁后，采用大桥与高新区现有三纬路顺接，继续向南展线至水泉沟门，以隧道越岭后，沿坡脚展线经大上沟、小上沟、刘家营、至周营，然后上跨京承铁路，沿溪布线经西大庙、头道河子、至白河南，在白河南下穿锦承铁路后，跨越滦河与省道S251出海路T型交叉后，下穿承秦高速承德滦河特大桥，利用省道S251出海路加宽至漫子沟。然后在国道G101旧路南侧坡脚展线，终于大营庄村东侧与旧路顺接（E118°6'48.82"、N40°50'54.43"）。

报告书进行了线路方案比选。首先对西大庙走廊路线、滦河川走廊进行了定性分析，经过比较，选择西大庙走廊路线，能够有效的降低了过境车辆对承德市主城区及东营子产业园区的影响，也减少了对滦河区域内的自然生态环境的破坏，同时西大庙走廊方案可带动上板城高新产业园区的发展。

在路线走廊方案确定后，针对项目区域存在承德市第二水厂秋窝供水水源保护区环境敏感区以及其他受控因素进行局部路线方案比选。对三道湾T线、上下栅子A线两个方案进行比选。如下图。

图1 线路比选方案

（1）三道湾T线方案（K1+300-K15+700）

T线方案在小贵口下穿G45京承高速滦河特大桥后，沿旧路西侧布线，下穿京沈客运专线滦河特大桥后，采用隧道穿越秋窝梁，跨河后与高新区三纬路顺接，完全利用三纬路1.1km后，路线继续向南展线至水泉沟门，采用隧道越岭后，沿坡脚展线经大上沟、小上沟、刘家营、至周营。路线在周营采用大桥上跨京承铁路后，沿溪布线经西大庙、头道河子、至白河南。该方案路线全长14.4km，设大桥1419.32m/4座、中桥108.16m/2座、隧道4145m/2座。

（2）上下栅子A线方案（AK1+300-AK19+000）

A线方案在小贵口下穿G45京承高速滦河特大桥后，偏离旧路跨滦河后，沿华夏幸福规划区外围展线，经上栅子至下栅子，利用隧道越岭至水泉沟，沿坡地展线经胖和尚沟、东窑、陈家沟至周营。路线在周营采用大桥上跨京承铁路后，沿溪布线经西大庙、头道河子、至白河南。该方案路线全长,17.7km，设大桥4014.72m/9座、中桥124.16m/2座、隧道3975m/3座。

从环保角度分析，T线方案虽然涉及饮用水水源地，但在饮用水水源地一级保护区内无建设内容，完全利用现有三纬路，仅以桥梁形式跨越二级保护区。根据《承德市城市水源地调整建设工作领导小组会议纪要》（[2019]第1号），“加快双峰寺地表水厂和滦河新水源地建设，尽快替代武烈河、滦河秋窝水源地”，该水源地为地下水水源保护区，目前已计划迁移；另根据供水公司相关说明，供水公司决定停用三纬路跨滦河特大桥周边水源井。T方案完全利用三纬路跨滦河特大桥，减少了对滦河河道的破坏。A线方案虽然不涉及饮用水源地，拆迁较少，但涉及饮用水源地准保护区，需新建大桥跨越滦河，相比T线对滦河河道的影响，且A线隧道数量较多、路基土石方量较大，相比T线对生态环境影响更大。

从占地角度分析，T线方案占地较A线方案少349.71亩，且T线方案所占土地不涉及基本农田，合理的利用了现有旧路占地范围，减少了新增用地。

从生态保护红线角度分析，T线方案不涉及生态保护红线。

从规划角度分析，A线从华夏幸福规划范围内穿过，与华夏幸福规划不符，而T线方案避开了对华夏幸福规划的影响。

经综合考虑，推荐三道湾T线方案。

（3）利用三纬路段及危化品车辆绕行水源地方案

本项目以隧道穿越秋窝梁后，新建秋窝大桥跨越滦河支流以及二级保护区后，与三纬路路堤段相连，然后利用三纬路跨滦河特大桥跨越一级保护区，至现状三纬路终点，与新建路堤段相接。

图2 利用三纬路段

本项目建成后应按照三纬路跨滦河特大桥工程环评及验收意见进行环境保护管理，在承德市第二水厂秋窝供水水源地未迁移前，保护区路段禁止危化品车辆行驶。危化品车辆绕行路线为利用起点处单大连接线上京承高速，于承德南互通转承秦高速，然后在上板城下高速回到本项目。

5.建设规模与内容：本项目路线全长31.3km，其中完全利用高新区三纬路1.1km，利用旧路拓宽段长5.54km，新建段长24.66km。具体内容详见下表。

表1 项目建设规模及主要工程量一览表

| 项目 | 单位 | 指标 |
| --- | --- | --- |
| 路线全长 | km | 31.3 |
| 路基宽度 | m | 25.5/33.0 |
| 征用土地 | 永久占地/新增占地 | hm2 | 191.3053/184.6573 |
|  | 临时占地 | hm2 | 47.81 |
| 路基土石方 | m3 | 5486878.4 |
| 路基排水 | m3 | 475722.3 |
| 路基防护 | m3 | 142237.7 |
| 路面 | km2 | 723.543 |
| 大桥 | m/座 | 2999.72/9 |
| 中桥 | m/座 | 260.32/4 |
| 小桥 | m/座 | 192.48/6 |
| 涵洞 | 道 | 73 |
| 隧道 | m/座 | 4145/2 |
| 分离式立体交叉 | 处 | 5 |
| 平交道 | 处 | 24 |
| 停车区 | 处 | 1 |
| 养护工区 | 处 | 1 |
| 隧道变电所 | 处 | 4 |
| 桥隧通讯监控站 | 处 | 1 |

6临时工程

项目临时工程主要包括综合施工场（含施工营地、预制场、料场、机械停放区）、表土临时堆场和施工便道等，总占地面积为24.49hm2，其中新增占地面积23.29hm2，占地类型主要为耕地、草地。本项目不设混凝土拌合站，工程建设所需沥青及水泥混凝土直接外购成品。

表2 项目综合施工场设置情况一览表

| 序号 | 项目类别 | 位置 | 最近敏感点 | 属地 | 面积（hm2） | 类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1#综合施工场 | K2+800 南侧50m | 十八盘村 NW,660m | 双滦区 | 1.2（利旧） | 废弃施工场地 |
| 2 | 2#综合施工场 | K26+900 西侧50m | 白河南村 E,320m | 高新区 | 2.6（新增） | 耕地、草地 |

表3 项目清理表土临时堆场设置情况一览表

| 序号 | 项目类别 | 位置 | 最近敏感点距离 | 属地 | 面积(hm2) | 类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1#表土堆场 | K2+400,南50m | 十八盘村NW,260m | 双滦区 | 1.85 | 草地 |
| 2 | 2#表土堆场 | K12+450,东50m | 小上沟NW,330m | 高新区 | 3.21 | 耕地 |
| 3 | 3#表土堆场 | K18+500,北50m | 三道湾NW,530m | 高新区 | 2.46 | 耕地 |
| 4 | 4#表土堆场 | K28+600,南50m | 芍药沟W,320m | 高新区 | 3.18 | 草地 |
| 合计 | 10.7 | / |

表4 新建施工便道情况一览表

| 序号 | 桩号 | 名称 | 属地 | 长度(m) | 面积(hm2) | 占地类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | K2+800 | 去往1#综合施工场地 | 双滦区 | 50 | 0.03 | 未利用地 |
| 2 | K26+900 | 去往2#综合施工场地 | 高新区 | 50 | 0.03 | 耕地、草地 |
| 3 | K2+400 | 去往1#表土堆场 | 双滦区 | 50 | 0.03 | 草地 |
| 4 | K12+450 | 去往2#表土堆场 | 高新区 | 50 | 0.03 | 耕地 |
| 5 | K18+500 | 去往3#表土堆场 | 高新区 | 50 | 0.03 | 耕地 |
| 6 | K28+600 | 去往4#表土堆场 | 高新区 | 50 | 0.03 | 草地 |
| 7 | K2+850 | 去往1#弃土场 | 双滦区 | 300 | 0.18 | 未利用地 |
| 8 | K8+300 | 去往2#弃土场 | 高新区 | 400 | 0.24 | 未利用地 |
| 9 | K30+200 | 去往3#弃土场 | 高新区 | 1100 | 0.66 | 草地 |
| 10 | K6+500 | 去往1#取土场 | 高新区 | 650 | 0.39 | 未利用地 |
| 11 | K20+400 | 去往2#取土场 | 高新区 | 1000 | 0.60 | 未利用地 |
| 12 | K22+400 | 去往3#取土场 | 高新区 | 600 | 0.36 | 草地 |
| 13 | / | 桥涵工程 | / | 3452 | 2.07 | 耕地、草地 |
| 14 | / | 预制梁运输 | / | 842 | 0.51 | 耕地、草地 |
| 合计 | 8644 | 5.19 |  |

7.建设地点：双桥区、双滦区、高新区。

# 8.项目占地：项目总占地面积为2.324673km2。永久占地面积1.913053km2，其中新增永久占地面积1.846573km2；临时占地面积0.4781km2。

# 9.项目总投资：项目总投资303873.26万元，其中环保投资2255万元，占总投资的0.74%。

# 10.建设周期：2020年12月-2023年12月。

# 11.环境保护目标

# 项目大气环境及声环境保护目标为公路中心线两侧200m范围内，服务设施和大型临时工程200m范围内的敏感点。

# （1）根据现场踏勘，道路中心线两侧200m范围内环境空气、声环境环境保护目标共19个敏感点，其中18个居民点，1个学校。

# （2）项目停车区、养护工区、桥隧通讯监控站周边200m范围内环境空气、声环境环境保护目标共3个敏感点，全部为居民点。

# （3）项目大型临时工程周边200m范围内无居民点、学校、医院、老年公寓等声环境、环境空气保护目标。

# 根据路线方案及现场踏勘结果，道路沿线部分路段为河谷地貌，本项目跨越承德市第二水厂秋窝供水水源保护区，跨越、并行滦河、白河。确定将承德市第二水厂秋窝供水水源保护区和道路沿线滦河、白河水域作为本项目水环境保护目标。

表5 公路沿线大气环境、声环境保护目标一览表

| 敏感点 | 桩号 | 高差 (m) | 与道路位置关系 | 保护级别 | 敏感点介绍 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 行政村 | 自然村 |  |  | 线路形式 | 位置 | 首排距路中心线/边界线距离(m) | 声环境 | 大气 环境 |  |
| 大贵口村 | K0+050~ K0+150 | 1 | 路堤 | 路左侧 | 19/2 | 4a类 | 二级 | 评价范围内9户，约30人，房屋以平房为主，砖混结构，正对路分布，坐北朝南，现状噪声主要为G101和单大连接线交通噪声。距单大连接线边界线最近距离22m |
|  |  |  |  |  | 60/43 | 2类 | 二级 | 评价范围内12户，约38人，房屋以瓦房为主，砖混结构，正对路分布，坐北朝南。 |
| 小贵口村 | K0+600~K1+700 | 0 | 路堤 | 路左侧 | 26/9 | 4a类 | 二级 | 评价范围内48户，约154人，房屋以瓦房为主，砖混结构，正对路分布，坐北朝南，现状噪声主要为现有国道G101交通噪声。 |
|  |  |  |  |  | 57/40 | 2类 |  | 评价范围内116户，约371人，房屋以瓦房为主，砖混结构，正对路分布，坐北朝南，现状噪声主要为生活噪声。 |
| 十八盘村 | K1+950~ K2+100 | -1 | 路堤 | 路右侧 | 31/14（拆迁后距离） | 4a类 | 二级 | 评价范围内10户（其中拆迁4户），约33人，房屋以平房为主，砖混结构，背对路分布，正对路有窗，现状噪声主要为现有G101及京承高速交通噪声。距京承高速边界线最近距离为5m。 |
|  |  |  |  |  | 58/41 | 2类 |  | 评价范围内12户，约58人，房屋以平房为主，砖混结构，背对路分布，正对路有窗。 |
| 承德应用技术职业学院 | K5+900~K6+100 | 13.0 | 路堤 | 路左侧 | 163/146 | 1类 | 二级 | 评价范围内1栋4层教学楼，有围墙，砖混结构，侧对路分布，坐北朝南。学校目前正在建设，尚未投入使用。 |
| 三道湾村 | K5+900~ K6+400 | 0 | 路堤 | 路左侧 | 20/3（拆迁后距离） | 4a类 | 二级 | 评价范围内33户（其中拆迁24户），约100人，房屋以瓦房为主，砖混结构，侧对路分布，坐北朝南，现状噪声主要为社会生活噪声。 |
|  |  |  |  |  | 59/42 | 2类 |  | 评价范围内60户，约192人，房屋以瓦房为主，砖混结构，正对路分布，坐北朝南，现状噪声主要为社会生活噪声。 |
|  |  |  |  | 路右侧 | 79/67 | 2类 | 二级 | 评价范围内147户，约470人，房屋以瓦房为主，砖混结构，侧对路分布，坐北朝南，现状噪声主要为社会生活噪声。 |
| 水泉 沟村 | 水泉沟 | K7+700~ K8+300 | -6 | 路堤/桥梁 | 路左侧 | 20/3（拆迁后距离） | 4a类 | 二级 | 评价范围内10户（其中拆迁2户），约30人，房屋以瓦房为主，砖混结构，侧对路分布，坐北朝南，现状噪声主要为社会生活噪声 |
|  |  |  |  |  |  | 54/37 | 2类 |  | 评价范围内14户，约45人，房屋以瓦房为主，砖混结构，侧对路分布，坐北朝南，现状噪声主要为社会生活噪声 |
|  |  |  |  |  | 路右侧 | 85/68 | 2类 |  | 评价范围内13户，约42人，房屋以瓦房为主，砖混结构，侧对路分布，坐北朝南，现状噪声主要为社会生活噪声 |
|  | 青松岭梁底下 | K9+500~K9+700 | -25.0 | 隧道 | 路右侧 | 185/168 | 2类 | 二级 | 评价范围内2户，约5人，房屋为瓦房，砖混结构，侧对路分布，坐北朝南，现状噪声主要为社会生活噪声。 |
| 周营 子村 | 大上沟 | K11+000~K11+400 | -8 | 路堤 | 路右侧 | 59/42 | 2类 | 二级 | 评价范围内13户，约42人，房屋为瓦房，砖混结构，侧对路分布，坐北朝南，现状噪声主要为社会生活噪声。 |
|  | 小上沟 | K11+800~K12+500 | -10 | 路堤 | 路右侧 | 58/41 | 2类 | 二级 | 评价范围内38户，约122人，房屋以瓦房为主，砖混结构，侧对路分布，坐北朝南，现状噪声主要为社会生活噪声。 |
|  | 周营子村部 | K13+000~K13+200 | -10 | 路堤 | 路右侧 | 116/99 | 2类 | 二级 | 评价范围内30户，约95人，房屋以瓦房为主，砖混结构，侧对路分布，坐北朝南，现状噪声主要为社会生活噪声 |
| 周营 子村 | 周营子 | K13+600~K14+600 | -1 | 桥梁 | 路两侧 | 37/20（拆迁后距离） | 4a类 | 二级 | 评价范围内4户（其中拆迁1户），约10人，房屋以瓦房为主，砖混结构，侧对路分布，坐北朝南，现状噪声主要为社会生活噪声。 |
|  |  |  |  |  |  | 59/42 | 2类 | 二级 | 评价范围内15户，约50人，房屋以瓦房为主，砖混结构，侧对路分布，坐北朝南，现状噪声主要为社会生活噪声。 |
| 陈家沟村 | K14+600~K14+850 | -5 | 桥梁 | 路右侧 | 71/54 | 4b类 | 二级 | 评价范围内5户，约17人，房屋以瓦房为主，砖混结构，侧对路分布，坐北朝南，距京承铁路边界线最近距离为20m。 |
|  |  |  |  |  | 30/13（拆迁后距离） | 4a类 | 二级 | 评价范围内8户（其中拆迁3户），约25人，房屋以瓦房为主，砖混结构，侧对路分布，坐北朝南，现状噪声主要为京承铁路噪声。 |
|  |  |  |  |  | 55/38 | 2类 | 二级 | 评价范围内34户，约109人，其余同上。 |
| 西大 庙村 | 西大庙 | K16+200~ K16+900 | 0 | 路堤 | 路左侧 | 151/134 | 4b类 | 二级 | 评价范围内2户，约6人，房屋以瓦房为主，砖混结构，侧对路分布，坐北朝南，距京承铁路边界线最近距离为22m。 |
|  |  |  |  |  |  | 40/23 | 4a类 | 二级 | 评价范围内3户，约12人，房屋以瓦房为主，砖混结构，正对路分布，坐北朝南，现状噪声主要为京承铁路噪声。 |
|  |  |  |  |  |  | 68/51 | 2类 | 二级 | 评价范围内90户，约288人，其余同上。 |
|  | 三道湾 | K17+100~K18+000 | 0 | 路堤 | 路左侧 | 130/113 | 2类 | 二级 | 评价范围内54户，约172人，房屋以瓦房为主，砖混结构，正对路分布，坐北朝南，现状噪声主要为京承铁路噪声。 |
| 白河南村 | K23+800~ K24+100 | 0 | 路堤 | 路右侧 | 82/65 | 4b类 | 二级 | 评价范围内11户，约33人，房屋以瓦房为主，砖混结构，侧对路分布，坐北朝南，距锦承铁路边界线最近距离为15m。 |
|  |  |  |  |  | 34/17（拆迁后距离） | 4a类 | 二级 | 评价范围内11户（其中拆迁3户），约35人，房屋以瓦房为主，砖混结构，背对路分布，正对路有窗，现状噪声主要为锦承铁路噪声。 |
|  |  |  |  |  | 55/38 | 2类 | 二级 | 评价范围内35户，约112人，其余同上。 |
| 漫子沟村 | K27+200~ K27+600 | 0 | 路堤 | 路左侧 | 22/9（拆迁后距离） | 4a类 | 二级 | 评价范围内32户（其中拆迁6户），约100人，房屋以瓦房为主，砖混结构，正对路分布，坐北朝南，现状噪声主要为省道S251噪声。距S251边界线最近距离为13m。 |
|  |  |  |  |  | 55/42 | 2类 | 二级 | 评价范围内99户，约317人，房屋以瓦房为主，砖混结构，正对路分布，坐北朝南。 |
| 大营 庄村 | 芍药沟 | K28+150~ K28+250 | 2 | 路堤 | 路右侧 | 18/5（拆迁后距离） | 4a类 | 二级 | 评价范围内7户（其中拆迁4户），约22人，房屋以瓦房为主，砖混结构，背对路分布，正对路有窗，坐北朝南，现状噪声主要为社会生活噪声。 |
|  |  |  |  |  |  | 61/48 | 2类 | 二级 | 评价范围内7户，约23人，房屋以瓦房为主，砖混结构，背对路分布，正对路有窗，坐北朝南，现状噪声主要为社会生活噪声。 |
|  | 下铺 南山 | K29+000~K29+120 | -8 | 桥梁 | 路左侧 | 43/30 | 4a类 | 二级 | 评价范围内1户，约3人，房屋以瓦房为主，砖混结构，正对路分布，坐北朝南，现状噪声主要为社会生活噪声。 |
|  |  |  |  |  |  | 50/37 | 2类 | 二级 | 评价范围内11户，约35人，房屋以瓦房为主，砖混结构，正对路分布，坐北朝南，现状噪声主要为社会生活噪声。 |
| 大营 庄村 | 大营庄 | K29+800~K30+700 | -5 | 路堤 | 路右侧 | 16/3（拆迁后距离） | 4a类 | 二级 | 评价范围内13户（其中拆迁2户），约42人，房屋以瓦房为主，砖混结构，背/侧对路分布，正对路有窗，坐北朝南，现状噪声主要为现有国道G101交通噪声。 |
|  |  |  |  |  |  | 50/37 | 2类 | 二级 | 评价范围内92户，约294人，房屋以瓦房为主，砖混结构，背对路分布，正对路有窗，坐北朝南，现状噪声主要为现有国道G101交通噪声。 |

表6 服务设施周边200m范围内大气环境、声环境保护目标一览表

| 敏感点 | 与项目位置关系 | 敏感点介绍 | 保护级别 |
| --- | --- | --- | --- |
| 行政村 | 自然村 | 服务设施 | 相对方位 | 相对边界 距离(m) |  | 声环境 | 大气环境 |
| 周营 子村 | 周营子村部 | 停车区 | S | 70 | 房屋以瓦房为主，砖混结构，侧对路分布，坐北朝南。 | 2类 | 二级 |
|  | 大上沟 | 桥隧通讯监控站 | SW | 130 | 房屋以瓦房为主，砖混结构，侧对路分布，坐北朝南。 | 2类 | 二级 |
| 西大 庙村 | 三道湾 | 养护工区 | N | 60 | 房屋以瓦房为主，砖混结构，正对路分布，坐北朝南。 | 2类 | 二级 |

表7 饮用水水源保护目标表

| 保护对象 | 类型 | 功能分区 | 批复情况 | 保护 级别 | 与路线关系 | 相关部门 意见 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 承德市第二水厂秋窝供水水源保护区 | 地下水 | 分为一级保护区、二级保护区、准保护区 | 河北省环保厅于2012年8月4日以冀环防函〔2012〕820号同意承德市人民政府调整保护区面积 | 省级 | ①一级保护区：本项目K4+506 ~K5+606完全利用现有三纬路，三纬路以桥梁/路堤形式跨越一级保护区，本项目在一级保护区内无建设内容； ②二级保护区：本项目K4+245~K4+506以桥梁形式跨越二级保护区； ③准保护区：本项目K3+600~ K4+245以隧道形式，K5+606 ~K5+800以路堤形式穿越准保护区。 | 承德市城市水源地调整建设工作领导小组会议纪要（〔2019〕第1号）指出，加快双峰寺地表厂和滦河新水源地建设，尽快替代武烈河、滦河秋窝水源地。 |

表8 地表水环境保护目标

| 保护对象 | 保护范围 | 功能 | 保护级别 | 与路线位置关系 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 滦河 | K4+245~K5+506秋窝大桥路段 | 饮用 | Ⅲ类 | 桥梁跨越 |
| 白河 | K18+600~K20+800路段右侧 | 饮用 |  | 并行 |
|  | K21+066~K21+282上板城大桥路段 |  |  | 桥梁跨越 |
|  | K22+244~K22+610上板城顺河桥路段 |  |  | 桥梁跨越 |
| 保护对象 | 保护范围 | 功能 | 保护级别 | 与路线位置关系 |
| 白河 | K22+610~K22+900路段左侧 | 饮用 | Ⅲ类 | 并行 |
|  | K23+400~K23+700路段左侧 |  |  | 并行 |
| 滦河 | K24+474~K24+840上板城滦河大桥 | 饮用 |  | 桥梁跨越 |
|  | K25+000~K26+000 路段左侧 |  |  | 并行 |

表9 生态环境保护目标

| 项目 | 保护内容 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 全线 | 生态保护红线 | 燕山水源涵养—生物多样性维护生态保护红线，主要保护森林生态系统。 |
|  | 农田 | 通过采取补偿措施、优化设计，尽量减少占用农用地。 |
|  | 林地 | 通过采取移植树木，优化设计，尽量减少林地植被的破坏，减少占用林地。 |
|  | 野生动物 | 文明施工，严格控制施工范围，保护野生动物生境。 |
|  | 水域生态 | 桥梁跨越地表水体，桩基础采取围堰施工保护水生生态。 |
| 临时占地 | 水土保持、植被恢复 | 全线设综合施工场2处，占地类型为废弃施工场地、耕地；设表土临时堆场4处，占地类型为耕地、未利用地；设取土场3处，弃土场4处，占地类型以未利用地、草地为主；沿线设施工便道16.644km，占地类型以耕地、草地为主。 |

# 二、环境准入评估

1.“三线一单”符合性

报告书提出，项目位于承德市境内，项目秋窝隧道段穿越生态保护红线范围，但生态保护红线划定时已为本项目预留通道。根据《河北省人民政府关于发布河北省生态保护红线的通知》，并通过与河北生态环境厅官网发布的生态红线进行比对，本项目不涉及生态保护红线。本项目不在生态保护红线范围内设置临时工程，满足生态保护红线要求。

项目对产生的废气、废水等污染物均采取了严格的治理和处理措施，在一定程度上减少了污染物的排放。运营期废气均能达标排放，废水不外排。不会降低环境功能区环境质量标准，符合环境质量底线的要求，不会对环境质量底线产生冲击。

本项目供水由沿线乡镇提供，供电由沿线电力设施提供，能够满足项目需求，且河北省国土资源厅已出具关于本项目建设用地的预审意见，同意通过用地预审。因此，本项目资源消耗不会突破“天花板”。

本项目为公路工程，且已列入《国家公路网规划》、《河北省普通干线公路网布局规划》，项目建设符合国家及地方产业政策。项目建设符合《国家公路网规划环境影响报告书》结论及审查意见。本项目为公路工程建筑，不属于禁止发展的产业类型。

经判定，项目复合“三线一单”要求。

2.规划符合性

报告书提出，根据《国家公路网规划（2013-2030年）》，普通国道网规划方案：由12条首都放射线、47条北南纵线、60条东西横线和81条联络线组成，总规模约26.5万km。其中12条首都放射线中含北京-承德-沈阳线1条，国道编号G101。普通国道建设需求：规划总计26.5万km，其中利用原国道10.4万km、原省道12.4万km、原县乡道2.9万km，其余3%约0.8万km需新建；按照国道未来基本达到二级及以上标准测算，共约10万km需升级改造。本项目为国道G101陈栅子至上板城段改建工程，即“国网规划”中所确定的国道G101河北省承德市境内的路段，项目建设符合《国家公路网规划（2013-2030年）》规划要求。

根据《河北省普通干线公路网布局规划（2013-2030年）》，省内干线公路布局方案路网总规模为2.74万km，其中含普通国道1.02万km，主要由12条北京放射线、8条纵线、9条横线、7条联络线组成，简称“12897”普通国道网，其中12条北京放射线含国道G101北京-沈阳线，河北省段起于巴克什营镇京冀界，止于杨树岭镇冀辽界，全长212km。本项目为国道101陈栅子至上板城段改建工程，是国道G101承德段的重要组成部分，符合《河北省普通干线公路网布局规划（2013~2030年）》规划要求。

根据《河北省综合交通运输体系发展“十三五”规划》，优化便捷通畅公路网，提升国省干线公路网。推进过境城区国省干线公路绕城改线，顺畅衔接城市干道。本项目为国道G101陈栅子至上板城段改建工程，对承德市主城区段进行绕城改线，符合《河北省综合交通运输体系发展“十三五”规划》规划要求。

根据《承德市城市综合交通体系规划》，完善高速公路、国省干线公路网，构建“一环十射双联”高速公路网，“两环十一射多联”市域干线公路网。建立多向通达的区域公路通道系统和城际、城市、城乡一体化的客货运输系统。城市路网方面，规划“三纵两横”城市快速路网，总里程约112km，“五纵六横”主干路网，总里程约346km，形成中心城区“八纵八横”骨干路网格局。本项目为国道G101陈栅子上板城段改建工程，对承德市主城区段进行绕城改线。国道G101是国道北京放射线的重要组成部分，也是承德市域综合交通规划中“两环十一射多联”市域干线公路网中的“一射”，项目建成后将形成一条快速的过境通道，促进构建便捷的内外交通系统；同时项目位于中心城区规划区，是规划“三纵两横”城市快速路网中的“一纵”，项目建成后将成为联系承德市多组团式城市结构之间的便捷通道，不仅承接原经市区过境交通，而且需要承担区域城市交通出行，符合《承德市城市综合交通体系规划》规划要求。

根据《承德市城市总体规划（2016-2030年）》，承德市规划形成“一核、三带、多点”的市域城镇空间格局。“一核”为承德市区，“三带”为御路文化城镇带、环京津城镇带、出海城镇带，“多点”为市域内30个中心镇。其中御路文化城镇带为清帝北巡途经区域，包括滦平县、双滦区、双桥区、高新区、隆化县、围场县的31个乡镇，建成文化旅游城镇带。本项目位于双滦区、双桥区及高新区，位于规划中的御路文化城镇带，项目作为承德市老城区、双滦区通往承德市高新区的必经之路，将拓展沿线陈栅子区域、高新区、上板城区域的发展空间，有利于道路沿线经济的快速发展。项目建设符合《承德市城市总体规划（2016~2030年）》规划要求。

本项目已列入《国家公路网规划》、《河北省普通干线公路网布局规划》，项目建设符合国家及地方产业政策。项目建设符合《国家公路网规划环境影响报告书》结论及审查意见。

根据《河北省生态功能区划》，拟建工程属于Ⅱ河北山地生态区—Ⅱ1冀北及燕山山地森林生态亚区—Ⅱ1-3燕山山地中部生物多样性、水资源保护服务功能区。项目实施后将严格按照水土保持方案的要求进行生态环境综合治理及恢复绿化，减少水土流失及水土沙化，同时项目实施后采取相应的大气、水、噪声、固废及生态环境保护措施，控制污染物排放，减少对生态环境的影响。项目设计及施工时贯彻绿色生态理念，确保项目临时占地及道路沿线得到及时有效的生态恢复。因此，本项目的实施符合《河北省生态功能区划》中相关生态功能区划要求。

根据《承德市生态功能区划》，项目所在区域属于Ⅱ冀北及燕山山地生态区—Ⅱ3承德城市规划发展生态亚区—Ⅱ3-1承德市生态城市建设区和Ⅱ3-3承德、平泉、宽城水源涵养、水土流失终点治理区。主导功能为“城市建设、污染控制、水土保持、水源涵养、水土保持、洪水调蓄、农业生产”。本工程属于交通运输类项目，项目实施后将严格按照水土保持方案的要求进行生态环境综合治理及恢复绿化，减少水土流失及水土沙化，同时项目实施后采取相应的大气、水、噪声、固废及生态环境保护措施，控制污染物排放，减少对生态环境的影响。项目设计及施工时贯彻绿色生态理念，确保项目临时占地及道路沿线得到及时有效的生态恢复。因此，本项目的实施符合《承德市生态功能区划》中相关生态功能区划要求。

本项目位于承德市区，项目所在区域属于《全国生态功能区划》中京津水源地水源涵养重要区，属于《河北省生态功能区划》中燕山山地水源涵养重要区。根据《承德市重点水源涵养生态功能保护区规划》，本项目所在区域不在承德市重点水源涵养生态功能保护区。本工程属于交通运输类项目，项目实施后将严格按照水土保持方案的要求进行生态环境综合治理及恢复绿化，减少水土流失。项目涉及承德市第二水厂秋窝供水水源保护区，施工期不在保护区范围内设置大型临时工程等临时性排污设施。完全利用段沿线水源井已停用，新建段秋窝大桥桥梁桩基础远离水源井设置。秋窝大桥桩基础在枯水季施工，同时采取桥梁桩基础围堰法施工，上部结构采用预制梁，按照规范设立泥浆池，禁止向保护区排放泥浆废水，加强施工管理，制定应急预警机制等措施。运营期服务设施废水经处理达标后回用于场地或路基边坡绿化，沿线跨河桥梁两侧设置桥面径流收集系统，桥梁两侧设事故池。临河路段设置径流导流系统及警示标牌，并于距河道最近处设置沉淀池和事故池。通过采取上述措施后，本项目建设不会对国家和河北省重要水源涵养区的生态功能造成影响。

评估认为，工程建设符合相关规划要求。

3.总量控制

拟建工程无重点控制污染物总量控制指标。

# 三、工程环境影响评估

## （一）生态环境影响评估

1．生态环境现状

经报告书调查，项目所在区域现状主要为农业生态系统、水生生态系统、草地生态系统、林地生态系统及乡镇生态系统。线所在区域处于燕山山脉东部，地貌属于山地类型，主要特点是山地面积大、山峦起伏，沟壑纵横。评价区土地开垦的历史久远，人类活动影响巨大，评价区内耕地比例很高，其余为自然林地、草地、河流、村庄及公路绿化等。现状农田主要种植玉米、土豆、蔬菜等作物；水生植被主要分布于滦河、白河河流，主要以藻类、芦苇、水草为主；评价区还分布有陆生植被，以杨树、蒿松树、果树和蒿类等为主，农业植被是该区最主要的植被类型。

经报告书调查，由于人类的长期干扰和生态环境的改变，项目所在区域大量野生动物消失。根据现状调查与资料记载，评价区无珍稀濒危野生动物存在，也没有大型的野生动物栖息地。野生哺乳动物主要为鼠类、野兔和家禽家畜等小型动物；鸟类有麻雀、燕子、鸽子等，爬行类有蛇、蝎虎等，两栖类有青蛙、蟾蜍等，水生动物有鱼类、浮游生物、蛤蟆、青蛙等。由于人口增长及对生态环境的破坏和干扰，野生动物的种类不多，主要以鸟类、哺乳类动物及水生动物为主。评价范围内无各级野生动物栖息地和野生动物自然保护区，也未发现国家和河北省重点野生保护动物。公路跨越河流上下游评价范围内无珍稀濒危水生野生动物，无鱼类“三场”分布，因而，项目的实施对当地野生动物的影响较小。

沿线不涉及自然保护区、风景名胜区、世界文化与自然遗产地、森林公园、地质公园等环境敏感区以及基本农田，涉及承德市第二水厂秋窝供水水源保护区，项目施工期采取枯水期施工、泥浆废水外运，加强施工管理，制定应急预警机制等措施，运营期保护区秋窝大桥设置桥面径流收集系统和事故池，加强对饮用水水源保护区的保护。

2．主要环境影响及拟采取的保护措施

（1）施工期

报告书提出，项目建设对生态环境的影响主要表现为对土地利用地的影响、动植物的影响、对农业生态的影响以及水土流失问题。

工程永久占地将使土地利用格局发生改变，由于永久占地占区域总面积比例较小，不会对区域整体土地利用格局产生较大影响。临时占地在施工完成后应进行土地平整，植被恢复或复垦。工程永久占用耕地对沿线居民生活质量及当地农业经济产生一定程度的不利影响。建设单位按照相关要求做好征地补偿和“占补平衡”等工作。当地政府通过进行土地调整和开发新产业来缓解由此造成的不利影响。同时项目施工期采取抑尘措施，减轻扬尘对沿线农作物的影响。

工程对沿线及施工作业点周围的植被产生损坏，造成生物量的损失，间接影响周围生态环境。其中永久占地造成的植被破坏，在施工结束后通过道路中央隔离带及路基边坡的植被绿化可以起到一定的弥补作用；施工期临时占地造成的植被破坏，在施工结束后，通过采取植被恢复措施，减少对生态环境的影响。

路基开挖、物料临时堆存等施工活动在雨季会造成水土流失，项目采取建筑垃圾及时清运、物料覆盖、临时挡土墙、排水沟、泥沙沉淀池等水土保持措施。工程设置临时表土场，路基在挖方和填方施工前，施工场地、表土临时堆场、施工便道施工前，取土场和弃土场开挖、堆弃前先将场址地表30cm左右熟土铲起、剥离，堆放至表土临时堆场，用于后期复垦、植被恢复，同时表土临时堆场采取编织袋装土临时拦挡、排水沟等措施，防止水土流失。施工过程产生的固废主要是一些场地开挖产生的废土、弃土、废弃的砖瓦沙石、水泥以及装修废弃物等，开挖的土石方弃土在公路沿线设置弃土场，用于弃土堆存。工程结束后，进行生态植被恢复，必要时应进行碾压并设置围挡和排水构造物。

工程结束后，及时进行生态恢复。建设完成后，建设单位对综合施工场地、表土临时堆场、取土场、弃土场、施工便道等临时占地区域进行土地平整和植被恢复。

（2）运营期

工程建成后，对路基边坡的绿化、植被恢复，弥补沿线生物量的损失，采取种植乔、灌木及与草本植物相结合的方式，重建人工生态系统，减小因工程建设对生态环境的影响。随着公路景观绿化工程的实施，公路沿线的景观将得到恢复，沿线的部分景观将得到提升。

评估认为，应加强施工期环境管理，严格控制施工作业范围，施工便道、施工场地等临时占地应尽量设置在永久占地范围内，落实表土剥离和保存措施，加强对长大边坡的防护和生态恢复。临时工程，严禁设置在生态红线范围内。报告书对生态环境环境影响评价的数据、方法、评价结论总体可信，采取报告书及评估报告提出的措施后，从环境影响的角度分析，工程的生态影响可以接受。

## （二）环境空气影响评估

1．环境质量现状

本项目位于承德市双滦区、双桥区及高新区，根据2018年承德市环境状况公报，双滦区2018年环境空气质量监测结果见下表。

表10 双桥区、双滦区2018年环境空气质量监测结果

| 行政区 | 污染物 | 年评价指标 | 现状浓度 (μg/m3) | 标准值 (μg/m3) | 占标率 (%) | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 双滦区 | SO2 | 年平均质量浓度 | 17 | 60 | 28.3 | 达标 |
|  | NO2 | 年平均质量浓度 | 33 | 40 | 82.5 | 达标 |
|  | PM10 | 年平均质量浓度 | 75 | 70 | 107.1 | 不达标 |
|  | PM2.5 | 年平均质量浓度 | 32 | 35 | 91.4 | 达标 |
|  | CO | 24小时平均第95位百分位数 | 2400 | 4000 | 60.0 | 达标 |
|  | O3 | 8小时平均第90位百分位数 | 181 | 160 | 113.1 | 不达标 |
| 双桥区 | SO2 | 年平均质量浓度 | 13 | 60 | 21.7 | 达标 |
|  | NO2 | 年平均质量浓度 | 35 | 40 | 87.5 | 达标 |
|  | PM10 | 年平均质量浓度 | 71 | 70 | 101.4 | 不达标 |
|  | PM2.5 | 年平均质量浓度 | 33 | 35 | 94.3 | 达标 |
|  | CO | 24小时平均第95位百分位数 | 1800 | 4000 | 45.0 | 达标 |
|  | O3 | 8小时平均第90位百分位数 | 172 | 160 | 107.5 | 不达标 |

根据监测结果分析，项目所在区域为环境空气质量不达标区，不达标因子均为PM10、O3。根据《承德市大气环境质量限期达标规划》中“四、重点任务（六）强化移动源污染防治，减少机动车污染排放，做好普通干线公路绕城规划和项目建设，完善货运车辆绕城通道建设。本项目对国道G101承德市主城区段进行绕城改线，属于基础设施建设工程，项目建成后有利于承德市区环境空气得到改善。

2．主要环境影响及拟采取的保护措施

（1）施工期

报告书提出，项目沥青混凝土及水泥混凝土均外购，不设沥青及水泥混凝土拌和站。施工期主要的大气污染物有扬尘、汽车尾气、沥青烟，扬尘主要来源于物料运输产生的道路扬尘、土方开挖、回填、物料装卸产生的施工扬尘及堆场扬尘、运输道路的扬尘；沥青烟产生于沥青路面铺装过程；施工机械产生汽车尾气；隧道爆破烟尘；施工营地食堂饮食油烟。

道路、施工及堆场扬尘：施工期在大贵口村、小贵口村、三道湾村、水泉沟村、陈家沟村、漫子沟村、大营庄村等路段临敏感点一侧设置不低于2.5m高施工围挡，并适当增加洒水次数。施工现场禁止焚烧沥青、油毡、橡胶、塑料、皮革、垃圾以及其他产生有毒有害烟尘和恶臭气体的物质。施工营地、施工便道等临时占地硬化，定期洒水抑尘。施工现场设置车辆冲洗设施，在施工过程中运输车辆应对筑路材料采用密闭车斗运输，在运输途中不得遗洒、飘散载运物；若无密闭车斗，筑路材料的装载高度不得超过车辆槽帮上沿，车斗应用苫布遮盖严实；车辆应按照批准的路线和时间进行筑路材料的运输；运输车辆应控制车速，慢行，同时加强施工便道及未铺装路面洒水抑尘。堆存物料采用篷布覆盖，减少材料裸露的时间，同时对易产尘物料定时洒水。土方开挖和回填设置清洁有效的施工围挡，同时对施工现场定时洒水抑尘。经采取上述措施后，满足《施工场地扬尘排放标准》（DB13/2934-2019）表1排放标准限值要求。

沥青烟：拟建工程不新建沥青混凝土拌和站，通过罐车运输至现场，沥青在摊铺过程中产生沥青烟；由于路面采用沥青混凝土摊铺机机械化施工，摊铺机移动进行，摊铺过程历时较短，施工现场周边区域较为空旷，空气流动性强，有利于沥青烟的稀释扩散。

施工机械、机动车辆尾气：施工期间，采用尾气达标排放的运输车辆；燃油车辆、机械使用优质燃料；运输车辆统一调度，尽量降低机动车使用强度，避免出现拥挤，正常装载和行驶；加强对施工机械管理，科学安排其运行时间，严格按照施工时间作业，不允许任意扩大施工路线。

隧道爆破烟尘：提高爆破技术，合理采用爆破器材和装药方法，严格控制装药量等，并采取水封爆破、水幕降尘等抑尘措施。

施工营地食堂饮食油烟：施工营地食堂在灶台上方设置抽风排气罩，收集的含油烟废气送油烟净化器处理，净化后的食堂烟气从专用烟道排出，油烟净化设施去除效率大于75%，油烟排放满足《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中型排放标准。

（2）运营期

项目运营期沿线停车区、养护工区等服务设施全部采用电取暖，不设锅炉，无锅炉烟气产生。大气污染主要来自各种车辆排放的尾气、道路扬尘以及停车区、养护工区食堂饮食油烟。采取的措施如下：

加强道路管理和路面养护，保持道路良好的运营状态，减少塞车现象发生，降低汽车尾气的排放；加强机动车环保管理，推广安装电子环保标志，尾气检测不合格车辆，一律不予核发车辆安全检测合格标，禁止上路行驶；大力推广使用新能源汽车和清洁燃料车；严格控制机动车保有量，鼓励绿色出行、降低机动车使用强度；加强道路以及隧道出入口绿化和植被的日常管理，净化吸收车辆尾气中的污染物，衰减大气中总悬浮微粒。停车区、养护工区食堂在灶台上方设置抽风排气罩，收集的含油烟废气送油烟净化器处理，净化后的食堂烟气从专用烟道排出，油烟净化设施去除效率大于75%，油烟排放满足《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中型排放标准。

经采取以上措施后，项目运营期对周围环境空气影响较小。

评估认为，环境空气评价结论基本可信，措施总体可行，采取报告书提出的措施后，从环境影响的角度分析，工程对区域环境空气的影响可以接受。

## （三）声环境影响评估

1．环境质量现状

（1）声环境质量现状监测

报告书提出，本工程沿线共19个敏感点，共设置24处噪声监测点，其中现状监测14处，背景监测10处。具体监测点位如下：

表11 声环境监测布点一览表

| 序号 | 监测目的 | 监测点 | 监测点位置 | 功能 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| B5 | 背景值 | 大贵口村 | 村内（避开现有道路） | 居住 |
| B6 |  | 十八盘村 | 村内（避开现有道路） | 居住 |
| B7 |  | 三道湾村 | 村内（避开现有道路） | 居住 |
| B8 |  | 小上沟 | 村内（避开现有道路） | 居住 |
| B9 |  | 陈家沟村 | 村内（避开现有道路） | 居住 |
| B10 |  | 西大庙村 | 村内（避开现有道路） | 居住 |
| B11 |  | 白河南村 | 村内（避开现有道路） | 居住 |
| B12 |  | 漫子沟村 | 村内（避开现有道路） | 居住 |
| B13 |  | 芍药沟村 | 村内（避开现有道路） | 居住 |
| B14 |  | 大营庄村 | 村内（避开现有道路） | 居住 |
| X10 | 现状值 | 十八盘村 | 京承高速东侧首列 | 居住 |
| X11 |  |  | 京承高速东侧第二列 |  |
| X12 |  | 陈家沟村 | 京承铁路南侧首排监测24h | 居住 |
| X13 |  |  | 京承铁路南侧第二排监测24h |  |
| X14 |  | 西大庙村 | 京承铁路南侧首排监测24h | 居住 |
| X15 |  |  | 京承铁路南侧第二排监测24h |  |
| X16 |  | 白河南村 | 锦承铁路西侧首列监测24h | 居住 |
| X17 |  |  | 锦承铁路西侧第二列监测24h |  |
| X18 |  | 漫子沟村 | 省道S251西侧首列 | 居住 |
| X19 |  |  | 省道S251西侧第二列 |  |
| X20 |  | 大营庄村 | 国道G101北侧首排 | 居住 |
| X21 |  |  | 国道G101北侧第二排 |  |
| X22 |  | 大贵口村 | 国道G101与单大连接线交叉口处第一排 | 居住 |
| X23 |  |  | 国道G101与单大连接线交叉口处第二排 |  |

监测因子：等效连续A声级。

监测时间与频率：监测两天，分昼/夜监测，昼、夜各一次，昼间监测时间段为：6：00-22：00，夜间监测时间为：22：00-06：00。

监测结果如下：

表12 声环境现状监测与评价结果一览表

| 序号 | 监测点 名称 | 现状值 | 标准值 | 评价结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 |
| B5 | 大贵口村 | 42.8~43.9 | 39.8~41.5 | 60 | 50 | 达标 | 达标 |
| B6 | 十八盘村 | 48.4~50.5 | 43.1~44.8 | 60 | 50 | 达标 | 达标 |
| B7 | 三道湾村 | 43.8~45.1 | 38.9~41.5 | 60 | 50 | 达标 | 达标 |
| B8 | 小上沟 | 41.9~45.0 | 39.9~40.8 | 60 | 50 | 达标 | 达标 |
| B9 | 陈家沟村 | 42.9~43.0 | 38.3~39.8 | 60 | 50 | 达标 | 达标 |
| B10 | 西大庙村 | 45.2~46.3 | 40.2~41.3 | 60 | 50 | 达标 | 达标 |
| B11 | 白河南村 | 43.1~44.8 | 40.0~42.3 | 60 | 50 | 达标 | 达标 |
| B12 | 漫子沟村 | 43.8~45.6 | 39.6~41.7 | 60 | 50 | 达标 | 达标 |
| B13 | 芍药沟村 | 43.2~44.8 | 40.9~42.7 | 60 | 50 | 达标 | 达标 |
| B14 | 大营庄村 | 42.7~43.5 | 40.0~41.7 | 60 | 50 | 达标 | 达标 |
| X10 | 十八盘村 | 55.4~56.9 | 51.0~51.7 | 70 | 55 | 达标 | 达标 |
| X11 | 十八盘村 | 53.6~54.3 | 46.9~48.4 | 60 | 50 | 达标 | 达标 |
| X12 | 陈家沟村 | 43.7~44.4 | 40.9~41.1 | 70 | 60 | 达标 | 达标 |
| X13 | 陈家沟村 | 42.7~42.9 | 40.0~40.3 | 60 | 50 | 达标 | 达标 |
| X14 | 西大庙村 | 44.8~44.9 | 41.0~41.7 | 70 | 60 | 达标 | 达标 |
| X15 | 西大庙村 | 43.7~43.9 | 39.3~40.1 | 60 | 50 | 达标 | 达标 |
| X16 | 白河南村 | 44.7~44.7 | 40.5~40.9 | 70 | 60 | 达标 | 达标 |
| X17 | 白河南村 | 42.8~43.7 | 39.5~40.0 | 60 | 50 | 达标 | 达标 |
| X18 | 漫子沟村 | 53.9~54.6 | 46.9~48.4 | 70 | 55 | 达标 | 达标 |
| X19 | 漫子沟村 | 51.9~52.9 | 41.6~44.6 | 60 | 50 | 达标 | 达标 |
| X20 | 大营庄村 | 59.3~62.3 | 49.5~50.9 | 70 | 55 | 达标 | 达标 |
| X21 | 大营庄村 | 48.9~50.5 | 44.5~45.1 | 60 | 50 | 达标 | 达标 |
| X22 | 大贵口村 | 58.1~58.7 | 50.2~50.9 | 70 | 55 | 达标 | 达标 |
| X23 | 大贵口村 | 51.0~51.7 | 46.2~46.5 | 60 | 50 | 达标 | 达标 |

由上表可以得出如下结论：

①B5-B14和X11、X13、X15、X17、X19、X21、X23位于2类区的监测点昼间、夜间现状监测值满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的2类标准；

②X10受京承高速影响，X18受省道S251影响，X20受现有国道G101影响，X22受承张高速单大连接线和现有国道G101影响，上述各监测点昼间、夜间现状监测值满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的4a类标准；

③X12、X14受京承铁路影响，X16受锦承铁路影响，上述各监测点昼间、夜间现状监测值满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的4b类标准；

综上，监测期间各监测点均满足相应标准，区域声环境质量现状较好。

（2）交通流量现状监测结果

因考虑现有交通噪声源对敏感点的影响，报告书对承张高速单大连接线、京承高速、京承铁路、锦承铁路、省道S251交通流量进行记录，对应监测点位分别为大贵口村、十八盘村、陈家沟村、白河南村、漫子沟村现状监测点。

各现有交通噪声源交通流量记录结果，见表10、表11。

表13 现有公路交通流量记录结果一览表    单位：辆/h

| 道路名称及等级 | 监测点 | 记录时间 | 时段 | 小型车 | 中型车 | 大型车 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单大连接线 （一级公路） | X22大贵口村 | 2020.3.13 | 昼间 | 45 | 18 | 23 |
|  |  |  | 夜间 | 10 | 5 | 7 |
| 京承高速 （高速公路） | X10十八盘村 | 2019.9.28 | 昼间 | 465 | 105 | 137 |
|  |  |  | 夜间 | 209 | 77 | 108 |
| 省道S251 （二级公路） | X18漫子沟村 | 2019.9.28 | 昼间 | 118 | 44 | 50 |
|  |  |  | 夜间 | 32 | 12 | 11 |

表14 现有铁路车流量记录结果

| 铁路名称 | 监测点 | 记录时间 | 时段 | 车辆类型 | 编组（辆） | 列车数量（列） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 京承铁路 | X12陈家沟村 | 2019.9.28 | 昼间 | 客运 | 18 | 4 |
|  |  |  |  | 货运 | 30 | 8 |
|  |  |  | 夜间 | 客运 | 18 | 1 |
|  |  |  |  | 货运 | 30 | 3 |
| 锦承铁路 | X16白河南村 | 2019.9.28 | 昼间 | 客运 | 18 | 7 |
|  |  |  |  | 货运 | 30 | 9 |
|  |  |  | 夜间 | 客运 | 18 | 0 |
|  |  |  |  | 货运 | 30 | 2 |

2．主要环境影响及拟采取的保护措施

（1）施工期

报告书提出，施工期的噪声主要来自施工机械和运输车辆。

报告书提出的防治措施为：合理安排施工时间，全线夜间不施工，避免大量高噪声设备同时施工。合理布置施工场地，将各种噪声比较大的机械设备远离周围保护目标。选择低噪声的机械设备；动力机械设备应该经常检修。对交通车辆造成的噪声影响要加强管理，并在环境敏感点及学校段禁止车辆鸣笛并限速。加强项目区内的交通管制。

经报告书预测，除轮式装载机、电锤、振动夯锤和打桩机等高噪声机械外，其他单机施工机械噪声在300m处可满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类昼间标准要求。项目沿线周围存在大贵口村、小贵口村、三道湾村、水泉沟村、陈家沟村、漫子沟村、大营庄村等声环境敏感点，虽然经距离、大气吸收、地面效应和其他方面效应引起的衰减后会有一定程度降低，但各阶段施工期对其影响较大。本工程在采取合理布局、合理安排施工时间、采用低噪声设备、设置施施工围挡等措施以后，可将施工期噪声对周边声环境的影响降至最低。

（2）运营期

报告书提出，运营期，项目采取加强管理和工程措施的方式，降低噪声防治噪声污染。

管理措施：①宜利用交通管理手段，在噪声敏感建筑物集中区域和敏感时段通过采取限鸣(含禁鸣)、限行(含禁行)、限速等措施，合理控制道路交通参数(车流量、车速、车型等)，降低交通噪声。②对道路进行经常性维护，提高路面平整度，降低道路交通噪声。③加强对地面交通噪声的监测。④对道路两侧应进行合理规划，充分考虑本项目对沿线两侧区域产生的噪声影响，噪声防护距离范围（详见表12）内不建设居民区、医院、学校等声环境敏感建筑物。对于已建成的村庄应通过设置降噪措施减轻对现有敏感点的影响，并进行跟踪监测。

表15 交通噪声达标距离（距道路边界线）

| 路段 | 预测特征年 | 时段 | 4a类标准 达标距离(m) | 2类标准 达标距离(m) | 标准值dB(A) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 4a类标准 | 2类标准 |
| 起点-三道湾村 | 2024 | 昼间 | 1 | 36 | 70 | 60 |
|  |  | 夜间 | 27 | 87 | 55 | 50 |
|  | 2030 | 昼间 | 2 | 48 | 70 | 60 |
|  |  | 夜间 | 36 | 113 | 55 | 50 |
|  | 2038 | 昼间 | 6 | 82 | 70 | 60 |
|  |  | 夜间 | 62 | 183 | 55 | 50 |
| 三道湾村-刘家营 | 2024 | 昼间 | 1 | 31 | 70 | 60 |
|  |  | 夜间 | 24 | 75 | 55 | 50 |
|  | 2030 | 昼间 | 1 | 41 | 70 | 60 |
|  |  | 夜间 | 31 | 97 | 55 | 50 |
|  | 2038 | 昼间 | 7 | 70 | 70 | 60 |
|  |  | 夜间 | 53 | 156 | 55 | 50 |
| 刘家营-白河南 | 2024 | 昼间 | 2 | 41 | 70 | 60 |
|  |  | 夜间 | 31 | 95 | 55 | 50 |
|  | 2030 | 昼间 | 5 | 53 | 70 | 60 |
|  |  | 夜间 | 40 | 121 | 55 | 50 |
|  | 2038 | 昼间 | 9 | 88 | 70 | 60 |
|  |  | 夜间 | 66 | 190 | 55 | 50 |
| 白河南-终点 | 2024 | 昼间 | 0 | 28 | 70 | 60 |
|  |  | 夜间 | 21 | 66 | 55 | 50 |
|  | 2030 | 昼间 | 1 | 36 | 70 | 60 |
|  |  | 夜间 | 27 | 84 | 55 | 50 |
|  | 2038 | 昼间 | 6 | 64 | 70 | 60 |
|  |  | 夜间 | 48 | 139 | 55 | 50 |

工程措施：报告书提出，结合道路等级、路基形式、道路与沿线声环境敏感点的具体情况，采取设置声屏障、安装隔声窗的方式对超标的敏感点进行降噪处理。通过针对沿线各超标敏感点采取设置声屏障、安装隔声窗的降噪措施，能够起到很好的隔声降噪效果，可以保证超标敏感点满足相应功能区声环境质量标准。

表16 项目沿线声环境敏感目标噪声防治措施一览表

| 序号 | 敏感点 名称 | 桩号范围 | 距道路中心线/边界线最近距离(m) | 户数 | 执行标准 | 2030年预测值dB(A) | 超标量dB(A) | 降噪措施及投资 | 降噪后噪声值dB(A) | 达标情况 | 降噪效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 |  | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 |  |
| 1 | 大贵口村 | K0+050~K0+150 | 19/2 | 4 | 4a类 | 60.1 | 54.7 | 0 | 0 | 达标，不采取降噪措施 | -- | -- | 达标 | 达标 | 满足环境标准 |
|  |  |  | 55/38 | 5 |  | 55.7 | 50.1 | 0 | 0 |  | -- | -- | 达标 | 达标 |  |
|  |  |  | 60/36 | 12 | 2类 | 54.5 | 48.8 | 0 | 0 | 达标，不采取降噪措施 | -- | -- | 达标 | 达标 | 满足环境标准 |
| 2 | 小贵口村 | K0+600~K1+700 | 26/9 | 33 | 4a类 | 59.2 | 53.2 | 0 | 0 | 达标，不采取降噪措施 | -- | -- | 达标 | 达标 | 满足环境标准 |
|  |  |  | 57/40 | 30 | 2类 | 55.1 | 49.3 | 0 | 0 | 达标，不采取降噪措施 | -- | -- | 达标 | 达标 | 满足环境标准 |
| 3 | 十八盘村 | K1+950~K2+100 | 31/14 | 1 | 4a类 | 64.0 | 59.0 | 0 | 4.0 | 超标6户，安装隔声窗60m2，共计6万元。 | 39.0 | 34.0 | 达标 | 达标 | 满足室内标准 |
|  |  |  | 93/76 | 5 |  | 58.7 | 55.8 | 0 | 0.8 |  | 33.7 | 30.8 | 达标 | 达标 |  |
|  |  |  | 58/41 | 5 | 2类 | 60.5 | 58.0 | 0.5 | 8.0 | 超标12户，安装隔声窗120m2，共计12万元。 | 35.5 | 33.0 | 达标 | 达标 | 满足室内标准 |
|  |  |  | 125/108 | 4 |  | 57.2 | 54.3 | 0 | 4.3 |  | 32.2 | 29.3 | 达标 | 达标 |  |
|  |  |  | 165/148 | 3 |  | 55.9 | 52.8 | 0 | 2.8 |  | 30.9 | 27.8 | 达标 | 达标 |  |
| 4 | 承德应用技术职业学院 | K5+900~K6+100 | 163/146 | 一层 | 16 | 1类 | 47.0 | 42.6 | 0 | 0 | 达标，不采取降噪措施 | -- | -- | 达标 | 达标 | 满足环境标准 |
|  |  |  |  | 三层 | 16 |  | 50.3 | 45.0 | 0 | 0 |  | -- | -- | 达标 | 达标 |  |
| 5 | 三道湾村 | K5+900~K6+400 | 20/3 | 9 | 4a类 | 57.7 | 51.7 | 0 | 0 | 达标，不采取降噪措施 | -- | -- | 达标 | 达标 | 满足环境标准 |
|  |  |  | 59/42 | 17 | 2类 | 54.6 | 48.8 | 0 | 0 | 达标，不采取降噪措施 | -- | -- | 达标 | 达标 | 满足环境标准 |
|  |  |  | 79/67 | 4 |  | 53.0 | 47.3 | 0 | 0 |  | -- | -- | 达标 | 达标 |  |
| 6 | 水泉沟 | K7+700~K8+300 | 20/3 | 3 | 4a类 | 61.7 | 55.6 | 0 | 0.6 | K7+800~K8+050左侧设置250m长、3m高声屏障， 共计75万元 | 52.6 | 46.4 | 达标 | 达标 | 满足环境标准 |
|  |  |  | 38/21 | 5 |  | 58.6 | 52.6 | 0 | 0 |  | 51.0 | 46.4 | 达标 | 达标 |  |
|  |  |  | 121/104 | 1 | 2类 | 55.6 | 49.7 | 0 | 0 |  | 48.7 | 42.5 | 达标 | 达标 | 满足环境标准 |
| 6 | 水泉沟 | K7+700~K8+300 | 85/68 | 2 | 2类 | 56.5 | 50.6 | 0 | 0.6 | K7+700~K7+950右侧设置250m长、3m高声屏障，共计75万元 | 50.8 | 44.6 | 达标 | 达标 | 满足环境标准 |
|  |  |  | 130/113 | 3 |  | 54.7 | 48.9 | 0 | 0 |  | 50.1 | 43.9 | 达标 | 达标 |  |
| 7 | 大上沟 | K11+000~K11+400 | 59/42 | 4 | 2类 | 60.7 | 54.6 | 0.7 | 4.6 | K11+000~K11+200右侧设置200m长、3m高声屏障，共计60万元 | 55.6 | 49.4 | 达标 | 达标 | 满足环境标准 |
|  |  |  | 138/121 | 4 |  | 54.2 | 48.3 | 0 | 0 |  | 52.6 | 46.4 | 达标 | 达标 |  |
| 8 | 小上沟 | K11+800~K12+500 | 58/41 | 10 | 2类 | 57.6 | 51.5 | 0 | 1.5 | K11+800~K12+100右侧设置300m长、3m高声屏障，共计90万元 | 51.6 | 45.4 | 达标 | 达标 | 满足环境标准 |
|  |  |  | 76/59 | 74 |  | 55.1 | 49.2 | 0 | 0 |  | 49.6 | 43.4 | 达标 | 达标 |  |
| 9 | 周营子 村部 | K13+000~K13+200 | 116/99 | 12 | 2类 | 55.7 | 49.7 | 0 | 0 | 达标，不采取降噪措施 | -- | -- | 达标 | 达标 | 满足环境标准 |
| 10 | 周营子 | K13+600~K14+600 | 37/20 | 3 | 4a类 | 61.6 | 55.5 | 0 | 0.5 | K13+700~K13+950两侧各设置300m长、2.5m高声屏障，共计150万元 | 54.8 | 48.6 | 达标 | 达标 | 满足环境标准 |
|  |  |  | 59/42 | 5 | 2类 | 59.3 | 53.2 | 0 | 3.2 |  | 54.4 | 48.2 | 达标 | 达标 | 满足环境标准 |
|  |  |  | 128/111 | 10 |  | 55.0 | 49.0 | 0 | 0 |  | 51.9 | 45.7 | 达标 | 达标 |  |
| 11 | 陈家沟村 | K14+600~K14+850 | 71/54 | 5 | 4b类 | 51.0 | 45.8 | 0 | 0 | 达标，不采取降噪措施 | -- | -- | 达标 | 达标 | 满足环境标准 |
|  |  |  | 30/13 | 5 | 4a类 | 57.2 | 51.4 | 0 | 0 | 达标，不采取降噪措施 | -- | -- | 达标 | 达标 | 满足环境标准 |
|  |  |  | 55/38 | 3 | 2类 | 55.4 | 49.4 | 0 | 0 | 达标，不采取降噪措施 | -- | -- | 达标 | 达标 | 满足环境标准 |
| 12 | 西大庙 | K16+200~K16+900 | 151/134 | 4 | 4b类 | 51.4 | 46.0 | 0 | 0 | 达标，不采取降噪措施 | -- | -- | 达标 | 达标 | 满足环境标准 |
|  |  |  | 40/23 | 3 | 4a类 | 55.6 | 49.6 | 0 | 0 | 达标，不采取降噪措施 | -- | -- | 达标 | 达标 | 满足环境标准 |
|  |  |  | 68/51 | 3 | 2类 | 55.4 | 49.3 | 0 | 0 | 达标，不采取降噪措施 | -- | -- | 达标 | 达标 | 满足环境标准 |
| 13 | 三道湾 | K17+100~K18+000 | 130/113 | 25 | 2类 | 52.9 | 47.0 | 0 | 0 | 达标，不采取降噪措施 | -- | -- | 达标 | 达标 | 满足环境标准 |
| 14 | 白河南村 | K23+800~K24+100 | 82/65 | 11 | 4b类 | 57.6 | 51.9 | 0 | 0 | 达标，不采取降噪措施 | -- | -- | 达标 | 达标 | 满足环境标准 |
|  |  |  | 34/17 | 5 | 4a类 | 64.5 | 58.3 | 0 | 2.3 | 超标5户，安装隔声窗50m2，共计5万元 | 39.5 | 33.3 | 达标 | 达标 | 满足室内标准 |
|  |  |  | 50/33 | 3 |  | 59.1 | 53.2 | 0 | 0 | 达标，不采取降噪措施 | -- | -- | 达标 | 达标 | 满足环境标准 |
|  |  |  | 64/47 | 5 | 2类 | 57.0 | 51.1 | 0 | 1.1 | 超标5户，安装隔声窗50m2，共计5万元 | 32 | 26.1 | 达标 | 达标 | 满足室内标准 |
|  |  |  | 77/60 | 7 |  | 55.2 | 49.5 | 0 | 0 | 达标，不采取降噪措施 | -- | -- | 达标 | 达标 | 满足环境标准 |
| 15 | 漫子沟村 | K27+200~K27+600 | 36/23 | 4 | 4a类 | 57.0 | 50.9 | 0 | 0 | 达标，不采取降噪措施 | -- | -- | 达标 | 达标 | 满足环境标准 |
|  |  |  | 22/9 | 12 |  | 58.1 | 52.0 | 0 | 0 |  | -- | -- | 达标 | 达标 |  |
|  |  |  | 55/42 | 9 | 2类 | 53.9 | 48.1 | 0 | 0 | 达标，不采取降噪措施 | -- | -- | 达标 | 达标 | 满足环境标准 |
| 16 | 芍药沟 | K28+150~K28+250 | 18/5 | 1 | 4a类 | 67.7 | 61.6 | 0 | 6.6 | 超标1户，安装隔声窗10m2，共计1万元 | 42.7 | 36.6 | 达标 | 达标 | 满足室内标准 |
|  |  |  | 47/34 | 2 |  | 60.7 | 54.7 | 0 | 0 | 达标，不采取降噪措施 | -- | -- | 达标 | 达标 | 满足环境标准 |
|  |  |  | 61/48 | 2 | 2类 | 56.1 | 50.4 | 0 | 0.4 | 超标2户，安装隔声窗20m2，共计2万元 | 31.1 | 25.4 | 达标 | 达标 | 满足室内标准 |
|  |  |  | 106/93 | 1 |  | 54.0 | 48.5 | 0 | 0 | 达标，不采取降噪措施 | -- | -- | 达标 | 达标 | 满足环境标准 |
| 17 | 下铺南山 | K29+000~K29+120 | 43/30 | 1 | 4a类 | 55.9 | 49.9 | 0 | 0 | 达标，不采取降噪措施 | -- | -- | 达标 | 达标 | 满足环境标准 |
|  |  |  | 50/37 | 4 | 2类 | 54.2 | 48.7 | 0 | 0 | 达标，不采取降噪措施 | -- | -- | 达标 | 达标 | 满足环境标准 |
| 18 | 大营庄 | K29+800~K30+700 | 16/3 | 5 | 4a类 | 66.1 | 60.0 | 0 | 5.5 | K29+800~K30+800右侧设置1000m长、3m高声屏障，共计300万元 | 54.1 | 47.9 | 达标 | 达标 | 满足环境标准 |
|  |  |  | 46/33 | 8 |  | 60.0 | 54.0 | 0 | 0 |  | 53.0 | 46.8 | 达标 | 达标 |  |
|  |  |  | 50/37 | 8 | 2类 | 58.1 | 52.2 | 0 | 2.2 |  | 51.9 | 45.7 | 达标 | 达标 |  |
|  |  |  | 75/81 | 12 |  | 53.9 | 48.4 | 0 | 0 |  | 50.6 | 44.4 | 达标 | 达标 |  |

报告书针对运营期环境敏感点噪声影响进行了预测。

①营运近期（2024年）

4a类功能区中昼间无超标敏感点；夜间存在4处超标敏感点（十八盘村、白河南村、芍药沟、大营庄），最大超标量为5.5dB(A)。

2类功能区中昼间存在1处超标敏感点（十八盘村），超标量为0.2dB(A)；夜间存在6处超标敏感点（十八盘村、大上沟、小上沟、周营子、白河南村、大营庄），超标量为7.9dB(A)；

特殊敏感点（承德应用技术职业学院）昼间、夜间均未超标。

②营运中期（2030年）

4a类功能区中昼间无超标敏感点；夜间存在6处超标敏感点（十八盘村、水泉沟村、周营子、白河南村、芍药沟、大营庄），最大超标量为6.6dB(A)。

2类功能区中昼间存在2处超标敏感点（十八盘村、大上沟），最大超标量为0.7dB(A)；夜间存在8处超标敏感点（十八盘村、水泉沟村、大上沟、小上沟、周营子、白河南村、芍药沟、大营庄），最大超标量为8.0dB(A)。

特殊敏感点（承德应用技术职业学院）昼间、夜间均未超标。

③营运远期（2038年）

4a类功能区中昼间存在1处超标敏感点（芍药沟），超标量为0.4dB(A)；夜间存在8处超标敏感点（大贵口村、小贵口村、十八盘村、水泉沟村、周营子、白河南村、芍药沟、大营庄），超标量为9.0dB(A)。

2类功能区中昼间存在16处超标敏感点（十八盘村、大上沟、周营子、大营庄），最大超标量为3.1dB(A)；夜间存在4处超标敏感点（大贵口村、小贵口村、十八盘村、三道湾村、水泉沟村、大上沟、小上沟、周营子村部、周营子、陈家沟村、西大庙、白河南村、漫子沟村、芍药沟、下铺南山、大营庄），最大超标量为8.0dB(A)；

特殊敏感点（承德应用技术职业学院）昼间未超标，夜间最大超标量为1.5dB(A)；

经报告书预测，通过采取管理措施、工程措施，超标敏感点能够满足相应功能区声环境质量标准。

评估认为，噪声评价结论基本可信，措施总体可行，采取报告书提出的措施后，从环境影响的角度分析，工程对声环境的影响可以接受。

## （四）水环境影响评估

1．环境质量现状

（1）地表水环境质量现状

工程路线沿滦河布置，沿线地表水体主要为滦河及白河，白河为滦河支流，滦河及白河执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。报告书选取路线跨越滦河及白河处设置监测断面，共布设2个监测断面。具体如下表：

表17 地表水监测断面一览表

| 编号 | 水域名称 | 中心桩号 | 监测点位 |
| --- | --- | --- | --- |
| W2 | 白河 | K21+174 | 新建上板城大桥下游10m处 |
| W3 | 滦河 | K25+000 | 上板城大桥监测断面 |

监测因子：pH、高锰酸盐指数、COD、BOD5、氨氮、总磷、总氮、石油类、溶解氧，同时记录水温、流速。

监测时间及频率：监测时间为2019年9月29日~30日，连续监测2天，每天采样一次。

监测结果如下表|：

表18 地表水环境现状监测结果表    (mg/L，除pH)

| 监测断面 | 项目 | 浓度范围 | 评价标准 | 标准指数 | 超标率（%） | 最大超标倍数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 白河新建上板城大桥下游10m处 | pH | 7.79~7.83 | 6~9 | 0.395~0.415 | 0 | 0 |
|  | 高锰酸盐指数 | 2.9~3.1 | ≤6 | 0.483~0.517 | 0 | 0 |
|  | COD | 11~12 | ≤20 | 0.550~0.600 | 0 | 0 |
|  | BOD5 | 2.7~2.8 | ≤4 | 0.675~0.700 | 0 | 0 |
|  | 氨氮 | 0.027~0.043 | ≤1.0 | 0.027~0.043 | 0 | 0 |
|  | 总磷 | 0.005 | ≤0.2 | 0.250 | 0 | 0 |
|  | 总氮 | 3.28~3.37 | ≤1.0 | 3.280~3.370 | 100 | 2.370 |
|  | 石油类 | 0.005 | ≤0.05 | 0.100 | 0 | 0 |
|  | 溶解氧 | 7.1~7.4 | ≥5 | 0.676~0.704 | 0 | 0 |
| 滦河上板城大桥监测断面 | pH | 7.52~7.57 | 6~9 | 0.351~0.371 | 0 | 0 |
|  | 高锰酸盐指数 | 3.4~3.7 | ≤6 | 0.567~0.617 | 0 | 0 |
|  | COD | 13~14 | ≤20 | 0.650~0.700 | 0 | 0 |
|  | BOD5 | 3.1~3.2 | ≤4 | 0.775~0.800 | 0 | 0 |
|  | 氨氮 | 0.032~0.035 | ≤1.0 | 0.032~0.035 | 0 | 0 |
|  | 总磷 | 0.04~0.05 | ≤0.2 | 0.200~0.250 | 0 | 0 |
|  | 总氮 | 3.74~3.82 | ≤1.0 | 3.740~3.820 | 100 | 2.820 |
|  | 石油类 | 0.005 | ≤0.05 | 0.100 | 0 | 0 |
|  | 溶解氧 | 5.9~6.0 | ≥5 | 0.833~0.847 | 0 | 0 |

注：未检出按检出限一半计算。白河温度21.6~21.8℃，滦河温度19.0~19.2℃。

报告书提出，通过监测结果可知，监测期间各监测断面pH、高锰酸盐指数、COD、BOD、氨氮、总磷、石油类、溶解氧标准指数均小于1，满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准限值。各监测断面总氮标准指数均大于1，超标率均为100%。超标主要是由于地表水体接纳了较多的生活污水和农业面源污染所致。

补充说明项目建设污染物的产生情况和总氮超标的解决办法。

（2）地下水环境质量现状

报告书引用承德供水集团有限公司提供的《二水厂（鹙窝管路）水源水检验检测报告》中监测数据，对采样地点为二水厂水源（鹙窝管路），采样时间为2020年4月7日。

监测项目:色度、嗅和味、浑浊度、肉眼可见物、pH、总硬度、溶解性总固体、硫酸盐、氯化物、铁、锰、铜、锌、铝、挥发性酚类、阴离子表面活性剂、耗氧量、氨氮、硫化物、钠、总大肠菌群、细菌总数、亚硝酸盐、硝酸盐、氰化物、氟化物、碘化物、汞、砷、镉、铬(六价)、铅、三氯甲烷、四氯化碳、苯、甲苯、总α放射性、总β放射性，共计39项。

表19 地下水监测结果及评价一览表

| 监测项目 | 单位 | 标准值 | 监测值 | 标准指数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 色度 | 度 | ≤15 | ＜5 | -- |
| 嗅和味 | -- | 无 | 无 | -- |
| 浑浊度 | NTU | ≤3 | 1.54 | 0.513 |
| 肉眼可见物 | -- | 无 | 无 | 无 |
| pH | 无量纲 | 6.5~8.5 | 7.15 | 0.100 |
| 总硬度 | mg/L | ≤450 | 258 | 0.573 |
| 溶解性总固体 |  | ≤1000 | 387 | 0.387 |
| 硫酸盐 |  | ≤250 | 98.7 | 0.395 |
| 氯化物 |  | ≤250 | 40.2 | 0.161 |
| 铁 |  | ≤0.3 | ＜0.20 | ＜0.667 |
| 锰 |  | ≤0.10 | ＜0.08 | ＜0.800 |
| 铜 |  | ≤1.00 | ＜0.15 | ＜0.150 |
| 锌 |  | ≤1.00 | ＜0.05 | ＜0.050 |
| 铝 |  | ≤0.20 | ＜0.008 | ＜0.010 |
| 挥发性酚类 |  | ≤0.002 | ＜0.002 | ＜1.00 |
| 阴离子表面活性剂 |  | ≤0.3 | ＜0.025 | ＜0.083 |
| 耗氧量 |  | ≤3.0 | 1.11 | 0.370 |
| 氨氮 |  | ≤0.50 | ＜0.02 | ＜0.040 |
| 硫化物 |  | ≤0.02 | ＜0.02 | ＜1.000 |
| 钠 |  | ≤200 | 28.2 | 0.141 |
| 总大肠菌群 | CFU /100mL | ≤3.0 | 未检出 | -- |
| 细菌总数 | CFU/mL | ≤100 | 2 | 0.020 |
| 亚硝酸盐 | mg/L | ≤1.00 | 0.003 | 0.003 |
| 硝酸盐 |  | ≤20.0 | 3.4 | 0.170 |
| 监测项目 | 单位 | 标准值 | 监测值 | 标准指数 |
| 氰化物 | mg/L | ≤0.05 | ＜0.002 | ＜0.040 |
| 氟化物 |  | ≤1.0 | 0.41 | 0.410 |
| 碘化物 |  | ≤0.08 | ＜0.05 | ＜0.625 |
| 汞 |  | ≤0.001 | ＜0.00005 | ＜0.050 |
| 砷 |  | ≤0.01 | ＜0.0005 | ＜0.050 |
| 硒 |  | ≤0.01 | ＜0.0005 | ＜0.050 |
| 镉 |  | ≤0.005 | 0.0009 | 0.180 |
| 铬(六价) |  | ≤0.05 | ＜0.01 | ＜0.200 |
| 铅 |  | ≤0.01 | ＜0.005 | ＜0.500 |
| 三氯甲烷 | μg/L | ≤60 | ＜0.5 | ＜0.008 |
| 四氯化碳 |  | ≤2.0 | ＜0.5 | ＜0.250 |
| 苯 |  | ≤10.0 | ＜1 | ＜0.100 |
| 甲苯 |  | ≤700 | ＜1 | ＜0.001 |
| 总α放射性 | Bq/L | ≤0.5 | 0.0435 | 0.087 |
| 总β放射性 |  | ≤1.0 | 0.0918 | 0.092 |

由上表可知，监测期间水源水各监测项目标准指数均小于1，《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)Ⅲ类标准，地下水环境质量较好。

2．主要环境影响及拟采取的保护措施

（1）施工期

报告书提出，施工期对水环境的影响主要有施工人员生活污水、道路施工废水的影响等。

施工人员生活污水污染防治措施：施工人员盥洗废水泼洒抑尘，餐饮废水经隔油池处理后排入防渗旱厕，施工营地设防渗旱厕，由当地居民定期清掏用作农肥，施工结束后防渗旱厕覆土掩埋。

道路施工废水：沥青、水泥以及施工中的废沥青和其它固体废物不得倾倒或堆放，施工建材应设篷盖，必要时设围栏，防止被雨水冲刷进入水体。施工结束后应清理施工现场、综合施工场等临时工程用地，以防止建筑垃圾、施工废料等被雨水冲刷入水体。桥梁预制场应设简单平流式沉淀池，施工生产含泥废水进入沉淀池，经沉淀、除渣等处理后，上层水循环回用，不外排，沉淀池沉泥作为路基填料。桩基础施工时应设置围挡和收集设施，钻孔产生的泥浆、废水经沉淀池沉淀处理后，上清液用于场地泼洒抑尘，泥浆干化后就近运至弃土场。

桥梁、临河施工环境保护措施：桥梁施工尽量避开雨季，做好相应的防护措施，并加强现场管理，防止桥梁施工场地物料冲刷随地表径流进入水体对水环境产生不利影响。加强对滦河、白河等河道的防护工作，并行河道段临河一侧设置围挡，禁止向河道倾倒建筑垃圾及其他固体废物，严禁向河道排放施工废水，散装材料应远离河道堆放，并采用苫布遮盖。

饮用水水源保护区环境保护措施：秋窝大桥在枯水期进行施工，桥墩桩基础采用围堰法，桥梁桩基础钻孔、清孔产生的泥浆、废水由罐装运输车运至保护区外沉淀池沉淀后，上清液用于场地泼洒抑尘，泥浆干化后就近运至弃土场。罐装运输车经清洗干净后通过现有道路进入桩基础施工地点，泥浆、废水分别由泵打入罐装车中，禁止向保护区排放。按照规范设置泥浆池，泥浆池底采用防渗膜进行防渗处理，保证泥浆不渗入地下，泥浆干化后就近运至弃土场。）加强管理，施工前制定应急预警机制，施工中如发生意外事件造成水体污染，及时向保护区主管部门报告，并及时采取应急措施控制水体污染。

报告书提出，经采取上述措施后，施工期废水不会对沿线水体产生较大影响。

评估认为，为防止施工对滦河、白河水环境造成影响，施工期间，加强施工管理，采取防遗洒、防泄漏等措施，设置专用收集系统，对所收集的污水和固体废物进行异地处理；妥善处置洗车废水，禁止在河道内清洗车辆、设备。同时，应加强临路河段环境质量监测，发现水质污染，应立即停止施工，查找原因、消除污染后，方可继续施工。

（2）运营期

报告书提出，运营期废水主要路面径流和服务设施污水。主要采取以下措施：

路面经流：①定期检查公路两侧的排水系统，确保排水系统畅通。限制公路路面径流直接排入农田，以免对农田土壤造成污染及暴雨径流造成对农田的冲刷破坏。②禁止漏油、不安装保护帆布的货车和超载车上路，以防止公路上车辆漏油和货物洒落在道路上，造成沿线地面水体污染和安全事故隐患。③公路醒目位置设置限速、禁止超车等警示标志。④为防止车辆、尤其是危险品运输车辆失控掉入河流或发生事故造成路面径流污染水质，沿线跨河桥梁两侧设置防撞护栏与防落网，并设置桥面径流水收集系统，桥梁两侧设置事故池。⑤临河路段设置径流导流系统及警示标牌，并于距河道最近处设置沉淀池和事故池。

经过水源地路段环境保护措施：在路线经过饮用水水源保护区的边界设立明确的地理界标和明显的警示标志；定期检查和清理路线路基两侧排水系统，确保排水系统畅通，且禁止向可能汇入滦河汇水区域的沟渠排放；秋窝大桥两侧设置防撞护栏和防落网，并设置视频监控装置；秋窝大桥设置桥面径流收集系统，桥梁两侧各设1座50m³事故池，用于收集事故状态下的桥面径流。承德市第二水厂秋窝供水水源地未迁移前，保护区路段禁止危化品车辆行驶。

事故池防渗措施：事故池均采用三合土铺底，上铺一层2mm厚高密度聚氯乙烯(HDPE)土工膜，膜上采用200mm厚压实粘土作为保护层，然后在粘土层上构筑15cm厚的C20现浇砼。或参照《危险废物填埋污染控制标准》（GB18598-2001）进行防渗处理，使其等效黏土防渗层Mb≥6.0m，防渗系数小于10-10cm/s。

服务设施污水：项目全线共设置停车区1处、养护工区1处。服务设施污水主要是停车区、养护工区工作人员和停车区过往司乘人员产生的生活污水。项目分别于停车区、养护工区设置1座一体化污水处理装置，采用水解酸化+MBR组合工艺。生活污水经隔油池/化粪池预处理后，排入污水处理设施进一步处理，处理后用于场地或路基边坡绿化。

评估认为，报告书水环境现状评价结论基本可信，提出的环保措施总体可行，采取报告书提出的措施后，从环境影响的角度分析，工程对水环境的影响可以接受。

## （五）固体废物影响评估

1.施工期

报告书提出，施工期固体废物主要包括工程弃方、隧道弃渣、废沥青路面、建筑垃圾和施工人员生活垃圾。

工程弃方：本项目纵向综合考虑土方平衡，工程挖方除部分用于填方外，其余部分用于服务设施平整土地、路基边坡防护绿化或就近弃至弃土场。施工结束后，弃土场及时进行植被恢复。

隧道弃渣：本项目设置2座隧道，隧道爆破和开挖过程会大量渣石，渣石尽可能综合利用，除部分回用于路基填方外，就近运至弃（渣）土场。施工结束后，弃土渣及时进行植被恢复。

废沥青路面：本工程利用旧路拓宽段现有道路为沥青混凝土路面，项目施工旧路破除产生的沥青混凝土块，清运至承德市通远路桥建设有限公司公路施工搅拌站和承德路兴新材料科技有限公司进行厂拌再生利用。

建筑垃圾：本工程沿线涉及建构筑物拆迁，建构筑物拆迁会产生大量建筑垃圾，主要为砖石、混凝土、废钢材等，废钢材等可以回收利用的，集中收集后外售综合利用，砖石、混凝土不可回收利用的，运至政府指定地点堆存。

生活垃圾:施工场地设置垃圾存放点，设专职的环境卫生管理人员，负责施工期的生活垃圾集中堆放，及时清运。生活垃圾集中收集后，交由环卫部门统一处理，做到日常日清。

工程施工期固体废物采取以上措施后可以得到妥善处置。

2.运营期

项目运营期固体废物主要为服务设施工作人员和过往司乘人员产生的生活垃圾和污水处理设施产生的污泥以及公路养护产生的废料。

沿线服务设施均设有垃圾桶，生活垃圾集中收集后，与污水处理设施污泥一并由垃圾车定期清运至垃圾填埋场。项目运营期公路养护废料产生量较少，多采用沿线低洼处就地回用等方式妥善处理。

评估认为，报告书固体废物评价结论基本可信，提出的环保措施总体可行。

## （六）环境风险影响评估

1.施工期

报告书提出，施工场地可能出现的突发性漏油事故，采取的措施有：遵守安全作业规则，防止发生火灾等事故；落实相关应急计划培训职责，对事故性或操作性溢油事故，最快作出反应（报告、控制、清除及要求救援措施）；配备一定围油、吸油、除油或消油的设备或器材，并指定保管和使用的人员；一旦发生重大漏油、溢油事故时，立即反应。

2.运营期

报告书提出该工程环境风险主要为运营期运输危险品的车辆在通过临滦河路段时发生事故造成危险品泄漏，对水质造成污染。本工程的环境风险敏感路段为秋窝大桥（跨越秋窝水源地二级保护区和滦河支流）、上板城大桥（跨越白河）、上板城顺河桥（跨越白河）、上板城滦河大桥（跨越滦河）以及临滦河、白河路段。

报告书提出的主要风险防范措施：

①非涉水桥梁。项目桥梁两端应设置警示标牌，包括桥梁名称、限速、限重及报警电话等，同时在桥梁两侧设置防撞护栏与防落网，以减少发生运输车辆风险事故以及货物落入冲沟中的几率。

②秋窝大桥（跨越秋窝水源地二级保护区和滦河支流）。本项目建成后，在承德市第二水厂秋窝供水水源地未迁移前，水源保护区路段禁止危化品车辆行驶，危化品车辆经京承高速、承秦高速绕行。

③跨河桥梁。秋窝水源地迁移后，恢复危化品车辆通行，存在危化品车辆事故污染滦河支流水质的风险，与其他跨河桥梁一并提出环境风险防范措施。跨河桥梁两侧设置防撞护栏与防落网，跨河桥梁的伸缩缝要求密闭，禁止危险液通过伸缩缝流入沿线河流内。跨河桥梁设置警示牌并公布报警电话。本项目新建秋窝大桥（跨越秋窝水源地二级保护区和滦河支流），上板城大桥（跨越白河）、上板城顺河桥（跨越白河）、上板城滦河大桥（跨越滦河），在涉水桥梁设置桥面径流水收集系统，在桥梁的两侧分别设置事故池，用于收集事故状态下桥面径流，以避免桥面集水直接进入水体。本工程在秋窝大桥、上板城顺河桥、上板城滦河大桥两侧设置的防渗事故池的总容积(2×50m³)，上板城大桥两侧设置的防渗事故池的总容积(2×40m³)。事故池全部位于桥梁下方，对道路运输风险事故情况下事故废液、消防废水和冲洗废水量的收集，事故发生后及时清理事故废液，通过罐车从事故池预留抽水孔抽取，送往有资质单位处理。

④临河路段。本项目部分路段沿滦河、白河布设，临河路段具体情况如下：

表20 临河路段情况一览表

| 序号 | 路段桩号 | 临河位置 | 河道名称 | 距河道最近距离 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | K18+600~K20+800 | 路右侧 | 白河 | 30m |
| 2 | K22+610~K22+900 | 路左侧 | 白河 | 25m |
| 3 | K23+400~K23+700 | 路左侧 | 白河 | 80m |
| 4 | K25+000~K26+000 | 路左侧 | 滦河 | 30m |

上述路段距离河道较近，且路基高于河堤。本项目于临河路段设置警示标牌；临河路段设置径流导排系统，临河一侧设置排水边沟，将路面径流引至距河道最远处排放，其中K18+600--K20+800段引至K18+600处、K22+610--K22+900段和K23+400--K23+700段引至K23+500处、K25+000--K26+000段引至K25+900处排放，并于K18+600、K23+500、K25+900处各设置1座沉淀池和1座事故池。雨水路面径流经沉淀后进入自然沟渠再汇入河道；事故状态下，利用事故池收集泄露物料，事故池加盖混凝土盖防止雨水进入，3个事故池容积均为70m3。事故发生后及时清理事故废水，通过罐车从事故池预留抽水孔抽取，送往有资质单位处理。

同时，制订《国道G101陈栅子至上板城段改建工程环境风险事件应急预案》，定期修编并演练。

评估认为，工程临河路段应设置完善的径流导排系统与事故池连接措施，及时切换正常状态和事故状态，沉淀池和事故池的使用，确保事故泄漏物料得到有效收集，避免污染水体；同时，严格落实秋窝大桥水源地跨河路段危化品车辆绕行方案。

报告书环境风险影响分析结论基本可信，提出的环保措施总体可行，采取报告书及评估提出的措施后，从环境影响的角度分析，工程环境风险可以接受。

# 四、评估结论

报告书编制较规范，内容较全面，工程概况和环境现状阐述基本清楚，评价结论可信，提出的环保措施总体可行。工程符合相关法律法规、产业政策要求。工程主要环境影响为生态、噪声及水环境，拟采取的环保措施可使工程建设对环境的影响得到有效控制。综上所述，在认真落实报告书和技术评估提出的各项措施与要求后，从环境保护角度分析，工程建设可行。

附件：评估人员名单

承德市环境工程评估中心

2020年5月27日

附件

国道G101陈栅子至上板城段改建工程

环境影响报告书技术评估会专家组名单

| 姓 名 | 会议职务 | 职 称 | 工作单位 | 专 业 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 张立业 | 组 长 | 正高级工程师 | 河北圣泓环保科技有限责任公司 | 环境影响评价 |
| 张惠娟 | 成 员 | 高级工程师 | 河北省环境科学研究院 | 生态环境影响 |
| 冀志国 | 成 员 | 高级工程师 | 河北正润环境科技有限公司 | 生态环境影响 |
| 陈会东 | 成 员 | 副研究员 | 辽宁飞思海洋科技有限公司 | 噪声、线路工程环境影响评价 |
| 杨 华 | 成 员 | 高级工程师 | 承德市环境科学研究院 | 环境影响评价 |

# Text boxes

三道湾T线方案

上下栅子A线方案