建设项目环境影响报告表

项目名称：宽城满族自治县金兆加油站项目

建设单位（盖章）：宽城满族自治县金兆加油站

编制日期：2020年5月

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质单位编制。

1、项目名称—指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2、建设地点—指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3、行业类别—按国标填写。

4、总投资—指项目投资总额。

5、主要环境保护目标—指项目周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和厂界距离等。

6、结论与建议—给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其它建议。

7、预审意见—由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8、审批意见—由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

建设项目基本情况

| 项目名称 | 宽城满族自治县金兆加油站项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 宽城满族自治县金兆加油站 |
| 法人代表 | 赵艳华 | 联系人 | 赵艳华 |
| 通讯地址 | 宽城满族自治县汤道河镇李家窝铺村11组 |
| 联系电话 | 13585868687 | 传真 | / | 邮政编码 | 067601 |
| 建设地点 | 宽城满族自治县汤道河镇李家窝铺村11组 |
| 立项审批部门 | 宽城满族自治县行政审批局 | 批准文号 | 宽审批投备字<2020>24号 |
| 建设性质 | 新建 | 行业类别及代码 | F5264机动车燃料零售 |
| 占地面积（m2） | 1042.00 | 绿化面积（m2） | / |
| 总投资（万元） | 150.0 | 其中：环保投资（万元） | 10.0 | 环保投资占总投资比例 | 6.67% |
| 评价经费（万元） | / | 投产日期 | 2020年 |
| 工程内容及规模： 一、项目由来 2020年3月13日，宽城满族自治县金兆加油站获得《宽城满族自治县人民政府建设用地批复》（宽政出字函<2020>2号），出让国有建设用地使用权面积1042平方米，用途为商服用地，出让年限40年，见附件。2020年4月3日，宽城满族自治县金兆加油站获得《中华人民共和国不动产权证书》，用途为批发零售用地，宗地面积1042.00平方米，使用期限2020年4月3日至2060年4月3日止，见附件。 宽城满族自治县金兆加油站利用该地块建设本项目，该加油站成立于2018年8月22日，选址为河北省承德市宽城满族自治县汤道河镇李家窝铺村11组，投资人赵艳华，经营范围包括润滑油、化工产品（危险化学品除外）销售。 宽城满族自治县金兆加油站占地面积1042.00m2，建（构）筑物面积648.75m2，主要经营汽油、柴油，配置双枪自吸式加油机4台，配置SF双层油储罐4座，其中包括30m3SF双层汽油油储罐2座，30m3SF双层柴油油储罐2座，配置卸油油气回收管线及加油油气回收系统（分散式），加油管道采用双层复合管，其他管线采用无缝钢管。根据《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2002）（2006年修订版）柴油储罐的容积可折半计入油储罐总容积，该加油站折合油储罐的总容积90m3，属三级加油站。 该加油站配置SF双层油储罐，符合国务院关于印发《水污染防治行动计划》的通知（国发<2015>17号）精神及《河北省环境保护厅等五部门关于做好加油站地下油罐防渗改造工作的通知》（冀环水<2017>137号）的要求。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》等法律法规的相关规定，该加油站应执行环境影响评价制度。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（环境保护部令第44号）及《关于修改<建设项目环境影响评价分类管理名录>部分内容的决定》（生态环境部令第1号）可知，该加油站属于“四十、社会事业与服务业”中的“124、加油、加气站”中的“新建、扩建”类别，应编制环境影响报告表，受宽城满族自治县金兆加油站的委托，我单位承担该加油站环境影响报告表的编制工作，接受委托后，立即开展了现场踏勘，收集资料工作，在对该加油站有关环境现状和可能造成的环境影响进行分析后，依据国家有关法规文件和环境影响评价导则，编制了该加油站环境影响报告表。 二、评价依据 1、相关的环境保护法律、法规及文件 《中华人民共和国环境保护法》，2015年1月1日起施行； 《中华人民共和国环境影响评价法》，2018年12月29日第二次修正； 《中华人民共和国大气污染防治法》，2018年10月26日第二次修正； 《中华人民共和国水污染防治法》，2018年1月1日起施行； 《中华人民共和国噪声污染防治法》，2018年12月29日第一次修正； 《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，2016年11月7日修订版； 《中华人民共和国土地管理法》，2004年8月28日起施行； 《中华人民共和国城乡规划法》，2008年1月1日起施行； 《中华人民共和国可再生能源法》，2010年4月1日； 关于印发《能源发展“十三五”规划的通知》（发改能源<2016>2744号）； 中华人民共和国国务院令第682号《建设项目环境保护管理条例》，2017年10月1日； 中华人民共和国环境保护部《建设项目环境影响评价分类管理名录》（环境保护部令第44号）及《关于修改<建设项目环境影响评价分类管理名录>部分内容的决定》； 中华人民共和国国家发展和改革委员会令第29号《产业结构调整指导目录（2019年本）》，2020年1月1日起实施。 2、导则与规范 《建设项目环境影响评价技术导则-总纲》（HJ2.1-2016）； 《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）； 《环境影响评价技术导则-地表水环境》（HJ2.3-2018）； 《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ610-2016）； 《环境影响评价技术导则-声环境》（HJ2.4-2009）； 《环境影响评价技术导则-生态影响》（HJ19-2011）； 《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）； 《环境影响评价技术导则-土壤环境（试行）》（HJ964-2018）。 3、其他相关资料 《宽城满族自治县金兆加油站项目环境影响报告表委托书》，2020年5月； 项目建设单位提供的其它有关资料。 三、产业政策及规划选址符合性 1、产业政策符合性分析 该加油站属于《国民经济行业分类》（GB/T4754-2011）中的“F5264机动车燃料零售”项目，对照中华人民共和国国家发展和改革委员会令第29号《产业结构调整指导目录（2019年本）》可知，项目不在其中列出的“鼓励类”、“限制类”、“淘汰类”项目名单目录内，属允许类别，符合目前的国家产业政策要求。 2、选址合理性分析 该加油站位于河北省承德市宽城满族自治县汤道河镇李家窝铺村11组，场址中心点坐标为118°56′34.61″，40°41′19.18″，该加油站选址现状为荒草地，2020年4月3日，宽城满族自治县金兆加油站获得《中华人民共和国不动产权证书》，用途为批发零售用地，该加油的建设符合用地性质。该加油站北侧为村级道路，隔村级道路为李家窝铺村散户；西南侧为李家窝铺村散户；南侧为空地；东南侧为李家窝铺村散户；东侧为空地。该加油站范围内无自然保护区、风景名胜区、文物遗迹等敏感区等特殊环境敏感点，为非敏感地区，综上所述，该加油站的选址是合理的。 四、“三线一单”符合性分析 1、与生态红线相符性分析 生态保护红线的划定遵循自然规律、生态规律和经济社会发展规律，通过科学的方法识别、评估、明确维系区域生态系统结构和功能的关键区域，并结合地方实际与管理可行性，科学确定生态保护红线方案。 河北省生态保护红线总面积4.05万平方公里，占全省总面积的20.70%，其中陆域生态保护红线面积3.86万平方公里，占全省陆域总面积的20.49%，海洋生态保护红线1880平方公里，占全省管辖海洋面积的26.02%。 经比对，该加油站不在河北省生态保护红线范围内。 2、与环境质量底线相符性分析 该加油站位于河北省承德市宽城满族自治县汤道河镇李家窝铺村11组，根据《2018年承德市环境状况公报》中宽城满族自治县环境空气常规现状监测统计资料，项目所在地宽城满族自治县环境空气中PM10、PM2.5年均值超标，该加油站营运期只产生少量的非甲烷总烃，对周边大气环境影响较小；声环境满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类区标准要求；地下水环境满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中的Ⅲ类标准要求。该加油站废气、固体废物均得到合理处置，噪声对周边影响较小，不会突破项目所在地的环境质量底线。 3、与资源利用上线相符性分析 该加油站用水主要为员工生活用水，用水为自备井，能满足生活用水需求。因此项目用水不会达到资源利用上线；项目用电由当地电网供给，能满足项目的生产需求，因此项目用电不会达到资源利用上线；项目不新增占地面积，地类（用途）为批发零售用地；因此，该加油站占地不会达到土地资源利用上线。 4、与环境准入负面清单的相关分析 环境准入负面清单是基于生态保护红线、环境质量底线和资源利用上线，以清单方式列出的禁止、限制等差别化环境准入条件和要求。本地区没有环境准入负面清单，该加油站为机动车燃料零售，不属于禁止发展的产业类型。 综上所述，该加油站符合国家及地方产业政策要求，符合“三线一单”要求。 五、项目概况 1、项目基本概况 项目名称：宽城满族自治县金兆加油站项目 建设单位：宽城满族自治县金兆加油站 项目性质：新建 劳动定员：劳动定员4人 生产班制：365天，1天3班，1班8小时 加油站等级：三级 经营范围：柴油，汽油 投资估算：150.0万元 资金筹措：建设单位自筹 2、项目建设地点及周边关系 该加油站位于河北省承德市宽城满族自治县汤道河镇李家窝铺村11组，场址中心点坐标为118°56′34.61″，40°41′19.18″。该加油站地理位置图，见附图1。 该加油站北侧为村级道路，隔村级道路为李家窝铺村散户，该加油站边界与其边界最近直线距离120m；西南侧为李家窝铺村散户，该加油站边界与其边界最近直线距离35m；南侧为空地；东南侧为李家窝铺村散户，该加油站边界与其边界最近直线距离165m；东侧为空地。该加油站周边关系，见附图2。 六、项目建设内容 该加油站的占地面积1042.00m2，建（构）筑物面积648.75m2，坐西南朝向东北，分为站房、加油区、油储罐区三部分。站房位于加油站的西南侧，建筑面积96.00m2，1层砖混结构，内设办公室、值班室、便利店、配电室、监控室、卫生间等；加油区位于站房的东北侧，设1座罩棚，钢架结构，投影面积一半225.50m2，设2台双枪自吸式汽油加油机，2台双枪自吸式柴油加油机，呈双排布置，加油岛高出加油区地坪0.20m；油储罐区位于加油站的东南侧，占地面积327.25m2，设30m3SF双层汽油油储罐2座，30m3SF双层柴油油储罐2座；密闭卸油口设在罐区北侧，便于车辆卸油；通气管口布置在罐区的东南侧，通气管管口高于地面4.2m。设备装置间的间距均满足《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012）（2014年版）的要求。 表1 加油站建设情况一览表 序号 名称 建筑面积（m2） 层数 结构 耐火等级 火灾类别 抗震设防 通风 备注 一 占地面积 1 占地面积 1042.00 -- -- -- -- -- -- -- 二 建筑面积 648.75 1 站房 96 1 砖混 二级 － 6 自然 新建 2 罩棚 225.50（投影面积一半） 1 钢架 二级 甲类 6 自然 新建 3 油罐区 327.25 -- -- -- -- -- -- -- 七、项目组成 该加油站组成情况，见表2。 表2 该加油站组成情况一览表 工程分类 工程组成 工程数量 性质 主体工程 油罐区 油储罐区位于加油站的东南侧，占地面积327.25m2，设30m3SF双层汽油油储罐2座，30m3SF双层柴油油储罐2座；密闭卸油口设在罐区北侧，便于车辆卸油；通气管口布置在罐区的东南侧。 新建 加油区 加油区位于站房的东北侧，设1座罩棚，钢架结构，投影面积一半225.50m2，设2台双枪自吸式汽油加油机，2台双枪自吸式柴油加油机，呈双排布置，加油岛高出加油区地坪0.20m。 新建 辅助工程 站房 站房位于加油站的西南侧，建筑面积96.00m2，1层砖混结构，内设办公室、值班室、便利店、配电室、监控室、卫生间等。 新建 公用工程 给水工程 该加油站用水主要是生活用水，由站区自备井提供，供水能力及水质满足用水要求。 新建 排水工程 生活污水依托厂区内的化粪池处理，处理后定期清理外运作为农肥。 新建 罩棚及站房屋面雨水经组织后排至室外场地，根据场地自然坡向，散流排出站外。 新建 供电工程 该加油站供电负荷等级为三级，应急照明选用带蓄电池的灯具，信息系统采用UPS供电。供电电源引自宽城满族自治县汤道河镇李家窝铺村变压器供电。低压配电系统接地形式TN-C-S系统，电压等级380/220V。外接电源经电缆埋地引入配电间后，进行可靠接地。UPS输出端的中性线与由接地装置直接引来的接地干线相连接，做重复接地。 新建 供热工程 该加油站的站房冬季采暖由空调提供。 新建 环保工程 废气 该加油站卸油，储油，加油会产生油气（非甲烷总烃）的排放，项目设汽油油气回收装置，回收率95%，油气（非甲烷总烃）可达标排放；该加油站配备柴油发电机，柴油属清洁能源，其燃油产生的废气污染物量较少，且发电机使用频率较低，对大气环境影响较小。 新建 废水 生活污水依托厂区内的化粪池处理，处理后定期清理外运作为农肥。 新建 噪声 噪声主要为设备类等运行过程中产生的机械噪声，针对不同的机器设备分别采取相应的减震、降噪、巡检维护等措施，再经隔声、吸声、距离衰减及植被吸附，可有效降低噪声源强达标排放。 新建 固体废物 该加油站对滴漏汽油、柴油的地面采用消防砂、油毯对其进行清理，属于危险废物，要求委托有资质的单位进行处置，不做暂存；该加油站储油罐委托有资质的单位进行清洗，清洗产生的油罐残渣和含油棉纱由清洗单位收集运走，交由有资质的单位进行处置，不在项目区暂存；对照《国家危险废物名录》，含油棉纱及手套豁免条件为混入生活垃圾，豁免环节为全部环节（收集、暂存、运输、处置），豁免内容为全过程不按危险废物管理，该加油站含油棉纱及手套混入生活垃圾处理；生活垃圾经垃圾桶集中收集后由当地环卫部门定期清运处置。 新建 八、销售规模 该加油站主要经营范围包括柴油、汽油两种成品油，预计年经营量2000吨，具体经营情况，见表3。 表3 项目柴油、汽油储存和经营情况一览表 序号 名称 储罐数量 单罐储量容积 储罐总容积 年经营量 最大储量 1 柴油 2 30m3 60m3 1000t 42.66t 2 汽油 2 30m3 60m3 1000t 42.66t 合计 4 2000t 九、主要设备 该加油站主要生产设备，见表4。 表4 加油站主要生产设备 序号 名称 规格 数量 主材质 备注 主要参数 温度（℃） 压力MPa 介质 1 汽油罐（SF） Ф2600×6090 2 内钢外玻璃纤维 30m3；内层罐体壁厚7mm、封头壁厚8mm；外层罐体玻璃钢4mm；新购 常温 常压 汽油 2 柴油罐（SF） Ф2600×6090 2 内钢外玻璃纤维 30m3；内层罐体壁厚7mm、封头壁厚8mm；外层罐体玻璃钢4mm；新购 常温 常压 柴油 3 加油机 双枪双油品自吸式加油机 2 组合件 加油机选型要求：加油枪流量不得大于50L/min ；加油软管上带拉断阀 新购 常温 常压 汽油 4 加油机 双枪双油品自吸式加油机 2 组合件 加油机选型要求：加油枪流量不得大于50L/min； 新购 常温 常压 柴油 5 阻火通气帽 50型 3 -- 新购 6 阻火机械呼吸阀 50型 1 -- 新购 7 机械式防溢流阀 OPW61SO-DN80 4 Q235B 卸油管道上 新购 8 带有高液位报警 功能的液位仪 M-系列、USTDⅡ型 防爆等级GbdⅡAT3 4 组合件 新购 9 静电接地报警仪 TQ-1291 1 GbdⅡAT3 新购 10 剪切阀 DN 4 新购 11 储罐防渗漏报警检测系统 1套 该加油站配置灭火器，灭火毯，消防沙，铁锹，沙斗等消防工具，见表5。 表5 主要消防器材一览表 序号 名称 位置 型号 数量 1 灭火器 储罐区 MFT/ABC35 1台 2 灭火器 配电室 MT7 2具 3 灭火器 加油区 MFT/ABC4 4具 4 灭火器 站房 MFT/ABC5 4具 5 灭火毯 油罐区 -- 2块 6 消防沙 油罐区 -- 2m3 7 铁楸 油罐区 -- 2把 8 沙斗 油罐区 -- 2个 十、公用工程 1、给水工程 ①给水水源 该加油站用水主要是生活用水，由站区自备井提供，供水能力及水质满足用水要求。 ②给水水量 该加油站用水主要包括职工生活用水，外来人员如厕用水。 生活用水：该加油站劳动定员4人，生活用水主要为职工办公生活用水，根据《河北省用水定额》（DB13/T1161.3-2016），生活用水按60L/人.d，用水量0.24t/d，87.60t/a。 外来人员如厕用水：外来加油人员按30人/d计，人均用水按5L/人.d计，用水量0.15t/d，54.75t/a。 2、排水工程 该加油站实行雨污分流，雨水由站区场地散排至公路，不设雨水管道。 站区内不设浴室，厕所采用冲水厕所，生活污水的产生量按生活用水的80%计，则职工生活污水排放量0.192t/d，70.08t/a；外来人员如厕污水排放量0.12t/d，43.80/a。生活污水依托厂区内的化粪池处理，处理后定期清理外运作为农肥。 图1 年用水量、排水量、排放方式 单位：t/d 3、供电工程 该加油站供电负荷等级为三级，应急照明选用带蓄电池的灯具，信息系统采用UPS供电。供电电源引自宽城满族自治县汤道河镇李家窝铺村变压器供电。低压配电系统接地形式TN-C-S系统，电压等级380/220V。外接电源经电缆埋地引入配电间后，进行可靠接地。UPS输出端的中性线与由接地装置直接引来的接地干线相连接，做重复接地。 4、供热工程 该加油站的站房冬季采暖由空调提供。 十二、总平面布置 1、布置原则 ①满足《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012）（2014年版），《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）等规定的防火安全间距要求，站内区域功能分明，布置紧凑，节约用地。 ②满足工艺流程要求，功能分区明确，管线布置顺畅、简捷，物流、车流、人流进出站方便。 ③满足消防、环保要求，考虑绿化用地，注意美化站区，创造一个良好的生产环境。 2、布置方案 该加油站分为站房、加油区、油储罐区三部分，整体坐西南朝向东北。站房位于加油站的西南侧，内设办公室、值班室、便利店、配电室、监控室、卫生间等；加油区位于站房的东北侧，设1座罩棚，设2台双枪自吸式汽油加油机，2台双枪自吸式柴油加油机，呈双排布置，加油岛高出加油区地坪0.20m；油储罐区位于加油站的东南侧，设30m3SF双层汽油油储罐2座，30m3SF双层柴油油储罐2座；密闭卸油口设在罐区北侧，便于车辆卸油；通气管口布置在罐区的东南侧。设备装置间的间距均满足《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012）（2014年版）的要求。 该加油站平面布置，见附图3。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 无。 |

建设项目所在地自然环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： 一、地理位置 宽城满族自治县地处河北省东北部，承德地区东南部，燕山山脉东段，长城北侧的滦河流域，位于东经118°10′-119°10′和北纬40°17′-40°45′之间，北连平泉县，南接迁西县，西邻兴隆县，东南与青龙县相接，西北与承德毗邻，东北与辽宁省凌源县接壤，县境东西长76km，南北宽31km，总面积1952km2。县政府驻地宽城镇，距承德市65km，距北京190km。 二、地形地貌 宽城满族自治县位于燕山山脉东段。由于地壳升降运动、河流切割以及受岩性、构造的制约，形成了山地、丘陵及河谷阶地地貌。区域地形较为复杂，主要由中山、低山、丘陵及河谷阶地组成，地势东高西低，北高南低，自东向西南倾斜。境内最高点为东南部的都山，最高峰高程1846.3m，系燕山山脉东部最高峰。平均海拔300-500m，西南部新甸子，碾子峪地势较低，平均海拔200-300m，河谷阶地主要分布在沿河两岸。 宽城满族自治县地貌形态多样，且复杂，依据其成因和形态变化，可分为三种地貌类型区，即中山区、低山区、丘陵区。其中：中山区总面积43.16平方公里，占全县面积的2.2%；低山区分布在全县各地，面积822.39平方公里，占全县总面积的42.1%；丘陵区分布在全县各地，面积1086.45平方公里，占全县总面积的55.7%。 三、气候特征 宽城满族自治县属温带大陆性季风气候。冬季寒冷干燥。夏季炎热多雨，年平均气温8.6℃，一月平均气温-9℃，七月平均气温23.9℃，年平均降水量662.5毫米，全年无霜期150天。夏季常有风灾、雹灾的危害。 项目所在区域处于温带-暖温带半湿润气候区，据宽城满族自治县气象局资料，年降水多集中在6-9月份，年平均降水量657.5mm，最大年降水量1056.9mm，最大日降水量159.6mm；年平均蒸发量1486.9mm，最大蒸发量1807.1mm。年相对湿度55-60％。最高气温37.1℃，最低气温-25.5℃；结冰期当年12月上旬至次年3月下旬，最大冻土深度l00cm。冬季主要为西北风，年平均风速1.2m/s，年主导风向为西南风。 四、水文 根据本区含水层特性和地下水埋藏条件，可以分为第四系松散层孔隙水（I）和基岩裂隙水（II）两个含水岩组。 1、第四系松散孔隙含水岩组（I） 松散岩类孔隙含水岩组，主要分布于山丘区河（沟）谷地带、山间盆（洼）地的第四纪冲、洪积层中的孔隙地层，在瀑河、长河的中下游地带，河谷较为宽阔，局部形成河谷盆地，含水层较厚，为孔隙水的富水地段。而在各支流（沟）上游河谷部位，水力坡度较大，含水层较薄，富水程度明显变差。山间盆（洼）地因规模很小，第四系松散堆积物颗粒较细，厚度较薄，富水性中等。是板城一带有开采价值的主要含水岩组，成为当地工农业及生活与环境用水的主要水源。 ①冲积层含水亚组（I1）：分布在河床及两侧高河漫滩地区，含水层厚度4.5-6m，由全新统中、粗砂，圆砾及卵石组成，地下水位埋深在1.4-4.3m，属潜水类型，地下水化学类型为HCO3.SO4-Ca.Mg型水，据调查，单井涌水量5-25m3/h。该含水层透水性甚强，水量丰富，为强富水区。 ②冲洪积含水亚组（I2）：分布在冲沟及沟谷两侧冲洪积扇（锥）地区，含水层厚度变化大，岩性为粘性土和砂卵石层，一般地下水位2-4.8m，透水性和富水性较弱。该层以潜水类型为主，地下水化学类型为HCO3.SO4-Ca.Mg型水，一般供居民饮用。 2、基岩孔隙裂隙水含水岩组（II） 基岩裂隙含水岩组分布于广大山地，在地形陡峭的分水岭部位，地面坡度大，风化壳厚度小，降水很快以地表径流的形式流失，入渗量小，地下水较贫乏，而山坡坡角或地势低洼部位以及河（沟）谷部位，风化壳相对厚一些，易于接受大气降水的入渗补给，地下水较丰富，断裂（层）影响带或岩体与围岩接触部位是裂隙水的主要富集地带。富水性因岩性和裂隙发育程度不同，差异性较大，主要富集于古老的变质片麻岩，侵入的花岗岩及分布较广的长城系砂砾岩、页岩等岩石的裂隙和风化带中，在串岭沟组，大红峪组之砾岩、砂岩中，透水性一般。虽水量相对较小，但分布面积较广，在山丘区有一定的供水意义。 ①沉积岩岩溶裂隙水含水亚组（II1）：分布在区域的西北部，由蓟县系地层组成，岩性以蓟县系雾密山组白云岩为主，裂隙发育较明显，以垂直裂隙和层间裂隙发育为主，局部沿层理有溶蚀现象，如宽城县峪耳崖镇李家窝铺属断层阻水型构造，为白云质灰岩岩溶水，多年平均泉流量67.53L/s，经调查目前泉眼已断流，地下水化学类型为HCO3.SO4-Ca.Mg型水。 ②变质岩裂隙水含水亚组（II2）：分布在亮甲台镇一线，岩性为太古界混合岩化变质岩系，风化厚度2-3m，泉水流量为小于0.10L/s，地下水化学类型HCO3.SO4-Ca.Mg及HCO3-Ca.Mg型水。 五、土壤植被 宽城满族自治县土壤质地疏松酸碱度适中，pH值在6.5-7.5范围内，主要以棕壤和褐土为主。分为2个土类，9个亚类，54个土属和100个土种，土类分布地域性特征不明显，而主要表现为垂直地带性，即在垂直的方向上随地势的高低而发生土类的变更。海拔700-800m以上的中、低山地为棕壤带，为该县的主要土类，占总面积的71.68%，700-800m以下的低山、丘陵和河谷阶地为褐土带，占全县总面积的26.43%；河谷低平地为草甸褐土，占全县总面积的1.89%。植被以天然林、人工林和农作物为主，天然林主要树种有桦树、杨树等，人工林主要有油松、落叶松、杨树等，农作物主要有水稻、玉米、小麦和蔬菜类。 六、地表水 宽城满族自治县境内的瀑河、长河、青龙河均属于滦河水系，纵贯全县，总流域面积66452.1hm2，占全县总面积的34%。青龙河属过境河流，上源有北源和西源两处。北源出自辽宁省凌源县台头山；西源出自宽城满族自治县大西山北麓。于东营子和下清间汇合，流经青龙县、卢龙县县境，于滦县石梯子汇入滦河，全长32.0km，流域面积854.6km2，县境内流域面积523.9km2，县境内长17.0km，平均坡降1/500，自然落差34m。境内一级支流主要有都阴河，二级支流有冰沟河、连阴栈河、小彭河。

环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等）： 一、环境空气质量现状 本评价引用《2018年承德市环境状况公报》中宽城县大气常规污染物中的PM10、PM2.5、SO2、NO2、CO和O3现状监测统计资料，来说明项目所在地区的环境空气质量，监测结果，见表6。 表6 2018年宽城县环境空气中常规污染物浓度 污染物名称 PM10 PM2.5 SO2 NO2 CO O3 环境空气质量综合指数 年均值 80 48 18 32 3.3 154 5.39 标准（二级） 70 35 60 40 4.0 160 -- 注：1、CO的浓度单位是mg/m3，PM2.5、PM10、NO2、SO2、O3的浓度单位是ug/m3；2、CO为24小时平均第95百分位数，O3为日最大8小时平均第90百分位数。 项目所在宽城县环境空气中，SO2年平均值、NO2年平均值和CO24小时均值第95百分位、O3日最大8小时平均第90百分位均达标，但PM10年平均值、PM2.5年平均值均高于《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准值及其修改单要求，PM10年平均值、PM2.5年平均值超标倍数分别为0.14、0.37，因此，项目所在区域（宽城县）属于非达标区。 针对承德市区域环境空气质量不达标情况，承德市发布了《承德市大气环境质量限期达标规划》，来改善承德市区域环境空气质量。规划提出了加快淘汰分散燃煤锅炉、深入实施燃煤锅炉治理工程、加快重点行业超低排放改造、加快企业技术改造、提高科技创新能力等一系列政策措施，全面推进大气污染防治。同时为打好蓝天保卫战，以打造华北最优空气质量为目标，以降低污染物排放总量和减少影响空气质量的因素为重点，坚持标本兼治，全面开展大气污染综合治理攻坚行动：一是印发实施了《承德市大气污染防治三年作战计划（2018-2020年）》、夏季环境空气质量改善攻坚战“7+2”配套措施、秋冬季大气污染综合治理“1+16”配套措施等一系列文件，进一步明确了全市大气污染防治的工作目标、重点任务和保障措施，同时加大力度对“一问责八清理”中治霾措施不力问题进行全面清理；二是多措并举，强力攻坚：深入推进“减煤、治企、控车、抑尘、增绿”攻坚措施，实行燃煤生产、经营，使用全过桯监管，大力推进全市清洁取暖；三是强化污染源清单编制和重污染天气应急处置。通过以上措施，承德市区域环境质量呈现改善的向好趋势。 二、地下水质量现状 地下水环境满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中的Ⅲ类标准要求。 三、声环境质量现状 评价区在声环境功能区划中属2类区，声环境质量符合《声环境质量标准》（CB3096-2008）2类标准。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 环境空气：北侧隔村级道路的李家窝铺村散户，西南侧的李家窝铺村散户，东南侧的李家窝铺村散户执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。 地下水：地下水：地下水执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准。 声环境：北侧隔村级道路的李家窝铺村散户，西南侧的李家窝铺村散户，东南侧的李家窝铺村散户执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区标准。 表7 主要环境保护目标 环境要素 环境保护 方位 距离 规模 性质 环境功能 环境空气，声环境 李家窝铺村散户 北侧 120m 9人 居民 环境空气：二类声环境：2类 李家窝铺村散户 西南侧 35m 11人 居民 李家窝铺村散户 东南侧 165m 5人 居民 地下水 项目所在地周围 -- -- -- 地下水 地下水：Ⅲ类 风险 李家窝铺村散户 北侧 120m 9人 居民 -- 李家窝铺村散户 西南侧 35m 11人 居民 李家窝铺村散户 东南侧 165m 5人 居民

评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 1、评价区环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，见表8；非甲烷总烃执行《大气污染物综合排放标准详解》（国家环境保护局科技标准司）中的标准，2mg/m3。 表8 环境空气质量标准 序号 污染物项目 平均时间 浓度限值 单位 1 SO2 年平均 60 ug/m3 24小时平均 150 1小时平均 500 2 NO2 年平均 40 24小时平均 80 1小时平均 200 3 CO 24小时平均 4 mg/m3 1小时平均 10 4 O3 日最大8小时平均 160 ug/m3 1小时平均 200 5 PM10 年平均 70 24小时平均 150 6 TSP 年平均 200 24小时平均 300 2、地下水执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准，见表9。 表9 地下水质量标准 单位：mg/L 标准名称及（类）别 项目 平均时间 标准值 数量 单位 《地下水质量标准》 （GB/T14848-2017） Ⅲ类标准 色 ≤ -- 15 mg/L 嗅和味 -- 无 浑浊度 ≤ -- 3 pH -- 6.5-8.5 总硬度 ≤ -- 450 溶解性总固体 ≤ -- 1000 硫酸盐 ≤ -- 250 氯化物 ≤ -- 250 铁 ≤ - 0.3 锰 ≤ 0.10 铜 ≤ -- 1.00 锌 ≤ -- 1.00 钼 ≤ -- 0.20 挥发性酚类 ≤ -- 0.002 阴离子表面活性剂 ≤ -- 0.3 耗氧量 ≤ -- 3.0 氨氮 ≤ -- 0.50 硫化物 ≤ -- 0.02 钠 ≤ -- 200 总大肠菌群 ≤ -- 3.0CFUc/mL 细菌总数 ≤ -- 100CFU/mL 亚硝酸盐 ≤ -- 1.00 硝酸盐 ≤ -- 20.0 氰化物 ≤ -- 0.05 氟化物 ≤ -- 1.0 碘化物 ≤ -- 0.08 汞 ≤ -- 0.001 砷 ≤ -- 0.01 硒 ≤ -- 0.01 镉 ≤ -- 0.005 铬（六价） ≤ -- 0.05 铅 ≤ -- 0.01 三氯甲烷 ≤ -- 60 四氯化碳 ≤ -- 2.0 3、评价区声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准，见表10。 表10 声环境质量标准 单位：dB（A） 声环境功能区类别 时段 昼间 夜间 2类 60 50 4、建设用地土壤环境质量执行《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）第一类用地筛选值限值要求，见表11。 表11 土壤环境质量标准 单位：mg/kg 检测项目 筛选值 检测项目 筛选值 挥发性有机物 四氯化碳 0.9 1，1，1-三氯乙烷 701 氯仿 0.3 1，1，2-三氯乙烷 0.6 氯甲烷 12 三氯乙烯 0.7 1，1-二氯乙烷 3 1，2，3-三氯丙烷 0.05 1，2-二氯乙烷 0.52 氯乙烯 0.12 1，1二氯乙烯 12 苯 1 顺1，2二氯乙烯 66 氯苯 68 反1，2二氯乙烯 10 1，2-二氯苯 560 二氯甲烷 94 1，4-二氯苯 5.6 1，2-二氯丙烷 1 乙苯 7.2 1，1，1，2-四氯乙烷 2.6 苯乙烯 1290 1，1，2，2-四氯乙烷 1.6 甲苯 1200 四氯乙烯 11 间二甲苯+对二甲苯 163 邻二甲苯 222 半挥发性有机物 硝基苯 34 苯并[k]荧蒽 88 苯胺 92 䓛 490 2-氯酚 250 二苯并[a，h]蒽 0.55 苯并[a]蒽 5.5 茚并[1，2，3-cd]芘 5.5 苯并[a]芘 0.55 萘 25 苯并[b]荧蒽 5.5 重金属和无机物 砷 20 镍 150 镉 20 汞 8 铜 2000 六价铬 3.0 铅 400 |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 1、施工期颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准，见表12； 表12 大气污染物综合排放标准 污染物 最高允许排放浓度 （mg/m3） 最高允许排放速率 无组织排放监控浓度限值 颗粒物 120 排气筒（m） 二级（kg/h） 监控点 浓度（mg/m3） 15 3.5 周界外浓度最高点 1.0 2、营运期非甲烷总烃执行河北省地方标准《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表2中的边界大气污染物浓度限值标准，见表13。 表13 工业企业挥发性有机物排放控制标准 污染物 无组织排放监控浓度限值 监控点 浓度限值 非甲烷总烃 企业边界任何1h大气污染物平均浓度 2.0mg/m3 3、营运期油气排放限值、控制技术要求、检测方法执行《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2007）的相关标准。处理装置的油气排放浓度应小于等于 25g/m3，排放口距地平面高度应不低于4m。 4、施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），见表16； 表16 建筑施工场界环境噪声排放标准 单位：dB（A） 项目 噪声限值 标准来源 昼间 夜间 等效声级dB（A） 70 55 （BG12523-2011） 5、营运期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，见表17。 表17 工业企业厂界环境噪声排放标准 单位：dB（A） 厂界外声环境功能区类别 时段 昼间 夜间 2类 60 50 6、施工期、营运期固体废物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单。 7、营运期危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单有关规定。 |
| 总 量 控 制 指 标 | 根据国家污染物总量控制要求，对二氧化硫、化学需氧量、氨氮、氮氧化物四种主要污染物实行排放总量控制计划管理。 本项目不涉及总量。 |

建设项目工程分析

工艺流程简述（图示）： 一、施工期 图2 施工期工艺流程及排污节点图 施工期工艺流程说明： 施工准备：根据项目的实际情况，确定项目管理人员班子以及施工队伍；根据项目的施工进度、质量要求，确定施工机械、器具、设备、周转材料、模板体系、材料供应商、材料供应方式、供应计划；管理人员班子熟悉有关资料、图纸规范，制定有针对性的施工组织设计，确定合理的施工区域、施工流程、施工技术、质量保证、安全文明生产等具体项目。 项目所占土地为空地，通过测量计算，得出填挖土方工程量，设计土方调配方案，组织人力或机械进行施工，随后进入桩基工程，测量放样、桩基就位、吊桩插桩、对中调直、压桩、剪切桩头。 土方开挖时，坑边范围严禁堆放弃土和重物，荷载控制在设计允许范围内。挖出的土方可先运至边侧空地，以后进行基坑回填或做绿化用土，尚有余土则外运。 基础工程：主要包括施工准备、定位放样、基础开挖、垫层施工、基础钢筋施工、墙体砌筑、基础回填土。 主体工程：包括测量施工、模板施工、钢筋施工、混凝土施工、砌体施工。根据施工测量控制点，用经纬仪将轴线引测到施工部位，来指导挖土、支模、扎铁等施工。 水电安装：包括给排水系统、电气设备安装系统、弱电工程等。均依据《电气装置安装工程施工及验收规范》（GB50303-2002）等进行安装。 二、营运期 该加油站汽油和柴油工艺流程基本相同，只是柴油装置不设油气回收装置。 1、汽油工艺流程分析 ①卸车工艺流程 油品由油罐车从油库运至加油站，通过罐车与储油罐之间的管道依靠重力自流的方式卸入储油罐中，根据标准要求项目采用浸没式密闭卸油的方式，卸油管出油口距罐底高度小于200mm。油罐设置了防溢满措施，油料达到油罐容量90%时，自动触发高液位报警装置；油料达到油罐容量的95%时，自动停止油料继续进罐。为防止在卸油过程中油料挥发产生的油气逸入大气造成污染，储油罐与油罐车之间设置油气回收管道以收集储油罐内产生的油气。油品卸车工艺流程见图3。 图3 油品卸车工艺及产污流程图 ②加油工艺流程 油品卸入储油罐中后，由加油机内置的油泵将储油罐内的油品输送至流量计，经流量计计量后的油品通过加油枪加至汽车内。在加油机内，设置油气分离阀，实现油气分离，油品加入汽车中。经分离后的油气通过回气管道输入储油罐中，减少油品因挥发而逸入大气的量。加油工艺流程见图4。 图4 加油工艺流及产污流程图 2、加油站油气回收系统原理 ①一次油气回收阶段（即卸油油气回收系统）是通过压力平衡原理，将在卸油过程中挥发的油气收集到油罐车内，运回储油库进行油气回收处理的过程。该阶段油气回收实现过程：在油罐车卸油过程中，储油车内压力减小，地下储罐内压力增加，地下储罐与油罐车内的压力差，使卸油过程中挥发的油气通过管线回到油罐车内，达到油气收集的目的。待卸油结束，地下储罐与油罐车内压力达到平衡状态，一次油气回收阶段结束。 图5 一次油气回收系统基本原理图 ②二次油气回收阶段（即加油油气回收系统）是采用真空辅助式油气回收设备，将在加油过程中挥发的油气通过地下油气回收管线收集到地下储罐内的油气回收过程。该阶段油气回收实现过程：在加油站为汽车加油过程中，通过真空泵产生一定真空度，经过加油枪、油气回收管、真空泵等油气回收设备，按照气液比控制在1.0至1.2之间的要求，将加油过程中挥发的油气回收到油罐内。二次油气回收分为分散式油气回收和集中式油气回收两种形式，该加油站采用集中式油气回收系统。 图6 二次回收系统基本原理图 3、柴油工艺流程分析 ①卸车工艺流程 油品由油罐车从其他油库运至加油站，通过罐车与储油罐之间的管道依靠重力自流的方式卸入储油罐中，根据标准要求项目采用浸没式密闭卸油的方式，卸油管出油口距罐底高度小于200mm。油罐设置了防溢满措施，油料达到油罐容量90%时，会自动触发高液位报警装置；油料达到油罐容量的95%时，自动停止油料继续进罐。 ②加油工艺流程 油品卸入储油罐中后，由加油机内置的油泵将储油罐内的油品输送至流量计，经流量计计量后的油品通过加油枪加至汽车内。 图7 建设项目加油工艺流程图及排污节点

主要污染工序： 一、施工期 1、废气 施工期的大气污染源主要为扬尘、施工机械和运输车辆排放的废气。 （1）扬尘 施工期产生扬尘的作业有土地平整、开挖、回填、道路浇注、建材运输、露天堆放、装卸等过程，如遇干旱无雨季节，加上大风天气，扬尘更为严重。 扬尘主要来源有： ①施工过程建筑地基土方挖掘、土方临时堆放、装卸和土方倒运过程产生的扬尘、地基土方回填扬尘、管网布设管沟开挖及回填过程产生的扬尘。 此类扬尘与砂土的粒度、湿度有关，并随天气条件而变化，难以定量估算。但就正常情况而言，施工期起尘量的多少会随风力的大小、物料的干湿程度、作业的文明程度等因素发生较大的变化，影响范围100-300m。现有同类施工场地实测资料显示，当风速2.4m/s时，建筑施工扬尘的影响范围为下风向150m内。 由于在施工过程中，土质一般较松散。因此，在大风、天气干燥尤其是春季多风少雨季节的气象条件下施工场地的地面扬尘可能对项目近邻的区域产生较大的影响。 ②施工物料的堆放、装卸过程产生的扬尘。 在施工场地的物料堆场，如水泥、砂石等土建材料露天堆放不加苫盖，容易导致扬尘的发生。此类扬尘的产生条件及产生量与场地平整、土石方清挖过程的地面扬尘的情况基本相似。 ③施工物料、施工固废的运输造成的道路扬尘。 包括施工车辆行驶时产生的路面扬尘、车上物料的沿途散落和风致扬尘。路面扬尘与路况、天气条件密切相关。施工车辆经过的路段积尘相对较多，若不能经常清除、冲洗路面积尘，则车辆经过时引起的扬尘较一般交通路面大得多。施工场地泥泞使运输车辆轮胎将泥土带到施工场区其他地方及公路上，泥土风干后随着车辆的碾压和行驶，在场区内和公路上带起很重的扬尘，污染环境。在物料运输过程中，物料在起、迄点的装卸和沿途的散落也会产生一定数量的扬尘。 （2）施工机械、运输车辆排放的废气 施工期间，使用液体燃料的施工机械及运输车辆的发动机排放的尾气中含有NO2、CO、THC等污染物，一般情况下，各种污染物的排放量不大，对周围环境的影响较小。 2、废水 生产污水：主要产生环节是工程养护、车辆设备冲洗，这部分污水量不大，污水中污染物成份相对比较简单，浓度低，而且是瞬时排放，其主要污染物为COD、BOD5、SS等，项目施工场地设置临时沉淀池，生产污水经临时沉淀池沉淀后回用，不外排。 生活污水：施工及管理人员15人，因施工及管理人员均为当地居民，不在厂区食宿（施工场地不设宿舍、食堂），生活用水量较小，用水量按30L/d.人计，排放系数0.8，施工进度2020年6月-2020年12月（按180天计算），项目排放的生活污水总量64.80吨，其主要污染物为COD、BOD5、SS、NH3-N等，项目施工场地设置临时沉淀池，施工及管理人员生活污水中洗漱用水部分经沉淀池处理后回用搅拌工段，不外排。 3、噪声 机械噪声：施工期产生的噪声主要包括施工机械产生的噪声（如发电机、推土机、电刨、电锯、砂浆机等）以及设备安装产生的噪音。 交通噪声：施工车辆、装修运输材料车辆引起的交通噪声。 施工机械产生的主要噪声源及声级，见表18。 表18 各施工阶段的主要噪声源及其声级 单位：dB（A） 施工阶段 施工机械 噪声源强度/dB（A） 土石方、打桩、结构 发电机 101 土石方 推土机 91 结构 电刨 94 结构 电锯 99 结构 沙浆机 87 结构 搅拌机 87 打桩 撞击机 95 施工车辆引起的交通噪声，各阶段的车辆类型与声级，见表19。 表19 各阶段的车辆类型与声级 单位：dB（A） 施工阶段 运输内容 车辆类型 声级dB（A） 土方阶段 土方堆存 大型装载机 90 结构阶段 钢筋、商品混凝土 混凝土灌车、载重车 80-90 装修阶段 各种装修材料及必要的设备 轻型载重卡车 75 设备安装阶段 大型设备运输 大型载重机 90 4、固体废物 施工期产生的固体废物主要有建筑垃圾、生活垃圾。建筑垃圾主要有基础土方开挖、回填产生的弃土、废弃包装袋、损坏和废弃的各种建筑材料、碎砖瓦、渣土、木头碎屑、包装纸袋等；生活垃圾主要有施工及管理人员产生的生活垃圾，项目施工场地不设宿舍、食堂，生活垃圾由环卫部门统一处理。 建筑垃圾：施工期的建筑垃圾按0.1t/100m2，项目产生0.65t的建筑垃圾。 生活垃圾：生活垃圾每人每天按0.5kg/d，项目产生1.35t的生活垃圾，堆放环卫部门指定地点。 5、生态环境影响分析 施工期间由于机械碾压、人员践踏、土体翻出地表及埋放等过程，土壤必将受到外界的干扰，使表层土壤瘠薄，土体构型、理化性质地发生变化。项目施工过程中场内弃土因结构松散，易被雨水冲刷造成水土流失，造成一定环境影响。 施工过程水土流失的危害主要表现在：表土流失，破坏土体构型。正常的自然土壤具有A、B和C层等发生层次，土壤侵蚀致使土壤流失，土层变薄，土镶发生层次缺失，破坏了土体结构。土壤养分流失，降低土壤肥力。土壤无论受到何种形式干扰，首先破坏肥力最高、养分最多、结构最好的表层土攘，土壤有机质、全氮、全磷含量随着土壤侵蚀强度的加剧而降低。 6、道路交通影响分析 项目在施工期对交通的影响主要表现在：运输车辆增加将使道路上的车流量增大。 施工活动将会造成现有道路通行不畅，同时会影响施工路段居民的生活，但这种不利影响是短暂的、临时的，随着施工活动的结束将逐渐消失。 二、营运期 1、废气 该加油站营运期的废气主要包括卸油、储油、加油过程中产生的油气排放（非甲烷总烃）等。 加油站在卸油、储油、加油过程中产生的废气称油气，其成分主要为非甲烷总烃。 （1）卸油 油罐车卸油时，由于油罐车与地埋式油罐的液位不断变化，气体的吸入与呼出会对油品造成一定的挠动蒸发，另外随着油罐车油罐的液面下降，罐壁蒸发面积扩大，外部的高气温也会对其罐壁造成一定的蒸发。 （2）储油（储油罐的大、小呼吸） 储油罐储存时，储油罐会产生大呼吸和小呼吸，导致成品油挥发产生非甲烷总烃。 a、储油罐大呼吸 储油罐大呼吸损失是指储油罐进发油时所呼出的油蒸气而造成的油品蒸发损失。储油罐进油时，由于油面逐渐升高，气体空间逐渐减小，罐内压力增大，当压力超过呼吸阀控制压力时，一定浓度的油蒸气开始从呼吸阀呼出，直到油罐停止收油，所呼出的油蒸汽造成油品蒸发的损失；油罐向外发油时，由于油面不断降低，气体空间逐渐增大，罐内压力减小，当压力小于呼吸阀控制真空度时，油罐开始吸入新鲜空气，由于油面上方空间油气没有达到饱和，促使油品蒸发加速，使其重新达到饱和，罐内压力再次上升，造成部分油蒸气从呼吸阀呼出。 b、储油罐小呼吸 储油罐在没有收发油作业的情况下，随着外界气温、压力在一天内的升降周期变化，罐内气体空间温度、成品油蒸发速度、油气浓度和蒸汽压力也随之变化。这种排出油蒸气和吸入空气的过程造成的油气损失，叫小呼吸损失。 （3）加油 车辆加油时，油品进入汽车油箱，油箱内的烃类气体被油品置换排入大气。 此外，在加油机作业过程中，不可避免地有一些成品油跑、冒、滴、漏现象的发生，属于偶发性。 （4）汽油油气回收装置 该加油站设2套汽油油气回收装置（包括一次、二次油气回收系统），回收效率均为95%。一次油气回收系统：即卸油油气回收系统。国家环保总局《加油站大气污染物排放标准》定义“将油罐汽车卸汽油时产生的油气，通过密闭方式收集进入油罐汽车罐内的系统”。一次回收，是针对油罐汽车的改造。采取密闭措施，用一根软管将加油站油罐上的呼吸阀和油罐汽车相连接，形成一个回气管路。油罐车通过卸油管路卸油的同时，加油站油罐中的油气通过回气管路回到油罐车，达到油气回收的目的。油罐车将油气带回油库进行处理。 二次油气回收系统：即加油油气回收系统。国家环保总局《加油站大气污染物排放标准》定义“将给汽车油箱加油时产生的油气，通过密闭方式收集进入埋地油罐的系统”。二次回收，是针对加油机加油枪的改造。采用带回气管的加油枪，在给汽车加油的同时，用真空泵将汽车油箱中的油气抽吸回加油站油罐。《加油站大气污染物排放标准》规定二次回收系统的气液比1-1.2：1，根据项目设计资料，项目二次回收系统的气液比1.1：1，二次回收系统收集的油气在管道内通过液阻的作用部分凝析为液体进入储罐。 （5）油气产排情况 根据《中国加油站VOC排放污染现状及控制》（沈文嘉，2006.08）及《加油站油气污染现状及回收技术分析》（王云，2012.07），加油站非甲烷总烃排放情况及回收效率，见表20。 表20 非甲烷总烃排放情况及回收效率 加油站 排放系数（kg/t） 年销售量（t/a） 产生量（t/a） 回收率（%） 排放量（t/a） 汽油 卸油、储油损失 2.49 1000 2.49 95 0.13 加油损失 2.46 2.46 0.12 合计 4.95 4.95 0.25 柴油 卸油、储油损失 0.09 1000 0.09 0 0.09 加油损失 0.06 0.06 0.06 合计 0.15 0.15 0.15 总计 5.10 2000 5.10 95 0.40 该加油站非甲烷总烃产生量5.10t/a，排放量0.40t/a。由于通气管高度较低（4.2m），非甲烷总烃均视为无组织排放。 2、废水 该加油站在运营过程中可能会有少量的汽油、柴油滴漏出来，加油区的场地清洁主要使用消防砂或棉纱吸附清除地面的油污，清洁过程中不产生废水。 该加油站用水主要包括职工生活用水，外来人员如厕用水。职工生活用水量0.24t/d，87.60t/a，外来人员如厕用水量0.15t/d，54.75t/a，生活污水的产生量按生活用水的80%计，则职工生活污水排放量0.192t/d，70.08t/a，外来人员如厕污水排放量0.12t/d，43.80/a。该加油站污水总量96.36t/a，主要污染物为COD、BOD5、NH3-N、SS等，浓度分别为400mg/L、300mg/L、30mg/L、300mg/L，产生量分别为0.045t/a，0.033t/a，0.0033t/a，0.033t/a，生活污水依托厂区内的化粪池处理，处理后定期清理外运作为农肥。 3、地下水环境影响分析 该加油站的储油罐和输油管线若出现泄露或渗漏，将对地下水造成严重的污染，地下水一旦遭到燃料油的污染，将产生严重异味，并具有较强的致畸致癌性。 该加油站的地下水污染防治措施主要为：油储罐采用SF双层油罐，输油管线防渗，加油站地面防渗等措施。根据《地下工程防水技术规范》（GB50108-2008）中地下工程的防水等级标准，加油站重点防渗区为加油区加油岛区域、地埋式油罐区区域，防水等级一级，防渗、防漏要求为不发生泄漏事故，不会对地下水造成污染，一般防渗区为除加油区加油岛区域和油罐区区域以外的所有区域。 4、噪声 该加油站营运期产生的噪声主要包括各类油泵运行时产生的机械噪声，见表21。 表21 主要噪声源的声压级 噪声源位置 噪声源名称 声源强度dB（A） 特性 减噪措施 治理后声级dB（A） 加油区 加油机 65-70 间断 选用低噪声设备 40-50 加油车辆 70-80 间断 禁止鸣笛，熄火 45-55 潜油泵 70-80 间断 采用隔声、减振措施 45-55 站房 备用发电机 75-85 间断 基础减振、置于独立的机房内，门窗隔声，加强维护 55-60 5、固体废物 该加油站营运期固体废物包括使用后的消防砂、油毯，储油罐残渣，含油棉纱及手套，生活垃圾等。 （1）消防砂、油毯 该加油站对滴漏汽油、柴油的地面采用消防砂、油毯对其进行清理。严格要求员工规范操作，避免加油、卸油时汽油、柴油滴、漏现象的发生，仅在操作不规范的情况下有少量的油污滴漏，因此，项目使用消防砂、油毯清理的频率很少。该加油站每年产生的废消防砂量约0.4t、废油毯量约0.01t。属于危险废物，要求委托有资质的单位进行处置，不做暂存。 （2）储油罐残渣 储油罐经过一段时间（3-5年）的使用后，因冷热温差的变化及其它因素的影响，罐底油泥及部分残存的油品会逐渐增多，不仅使油品质量下降，罐壁受到腐蚀，还会给车辆造成不应有的损失。因此，储油罐必须定期做好清洗工作。该加油站储油罐每次清洗产生的油罐残渣量约0.2t，属于危险废物，废物类别HW08，废物代码900-221-08。 该加油站储油罐委托有资质的单位进行清洗，清洗产生的油罐残渣和含油棉纱由清洗单位收集运走，交由有资质的单位进行处置，不在项目区暂存。 （3）含油棉纱及手套 对照《国家危险废物名录》，含油棉纱及手套豁免条件为混入生活垃圾，豁免环节为全部环节（收集、暂存、运输、处置），豁免内容为全过程不按危险废物管理。该加油站含油棉纱及手套混入生活垃圾处理。 该加油站危险固体废物，见表22。 表22 国家危险废物名录 危险废 物名称 危废类别 代码 产生量 产生工序 形态 成分 周期 特性 污染处置措施 废手套 废抹布 HW49 900-041-49 0.01t/a 设备检修 固态 -- 偶尔 -- 混入生活垃圾，同生活垃圾交环卫部门处置。 储油罐残渣 HW08 900-221-08 0.2t/3年 清理油罐 固态 石油 三年 易燃 委托有资质的单位处置。 （4）生活垃圾 该加油站员工和如厕人员会产生一定量的生活垃圾。员工日常生活垃圾产生量按照0.50kg/d.人计，如厕人员的生活垃圾产生量按0.1kg/d.人次计。该加油站员工4人，如厕人员按20人/d计，则该加油站员工生活垃圾0.73t/a，如厕人员生活垃圾0.73t/a，共计1.46t/a。生活垃圾经垃圾桶集中收集后由当地环卫部门定期清运处置。

项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源（编号） | 污染物名称 | 处理前产生浓度及 产生量（单位） | 排放浓度及 排放量（单位） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 施工期 | 施工场地 | 施工扬尘 | 微量 | 周界外浓度<1.0mg/m3 |
|  |  | 施工车辆 | 汽车尾气 | 微量 |  |
|  | 营运期 | 油气 | 非甲烷总烃 | 5.10t/a | 0.40t/a |
| 废 水 污 染 物 | 施工期 | 生产污水 | COD、BOD5、SS | 少量 | 回用 |
|  |  | 生活污水 | COD、BOD5、SS、NH3-N | 64.80t | 洗漱部分回用 |
|  | 营运期 | 生活污水 | 污水量 | 113.88t/a | 生活污水依托厂区内的化粪池处理，处理后定期清理外运作为农肥。 |
|  |  |  | COD | 400mg/L，0.045t/a |  |
|  |  |  | BOD5 | 300mg/L，0.033t/a |  |
|  |  |  | SS | 30mg/L，0.0033t/a |  |
|  |  |  | NH3-N | 300mg/L，0.033t/a |  |
| 固 体 废 物 | 施工期 | 生活垃圾 | 纸屑等 | 1.35t | 环卫部门统一处理 |
|  |  | 建筑垃圾 | 砖瓦等 | 0.65t | 建筑垃圾填埋场 |
|  | 营运期 | 油罐区，加油区 | 消防砂、油毯 | 0.41t/a | 委托有资质的单位处理。 |
|  |  | 油罐区 | 储油罐残渣 | 0.20t/a | 委托有资质的单位处理。 |
|  |  | 油罐区，加油区 | 含油棉纱及手套 | 0.01t/a | 交由环卫部门处理。 |
|  |  | 生活垃圾 | 回收装置废油 | 1.28t/a | 交由环卫部门处理。 |
| 噪声 | 施工期 | 建筑施工所用的发电机、推土机、电刨、电锯、砂浆机等产生的噪声声压级在87-101dB（A）之间。 |
|  | 营运期 | 该加油站营运期产生的噪声主要包括加油机、加油车辆、潜油泵、发电机等运行时产生的机械噪声，声压级在65-85dB（A）之间。 |
| 其他 |  |
| 主要生态影响（不够时可附另页）： 本项目施工中由于机械碾压、人员践踏、土体翻出地表及埋放等过程，土壤必将受到外界的干扰，使表层土壤瘠薄，土体构型、理化性质地发生变化。 待本项目建成后进行绿化、硬化，比项目建成前地面情况有了明显改观，绿化过程中也会考虑了景观和物种的搭配，建成后生态状况有了较大的改观。 |

环境影响分析

施工环境影响简要分析： 一、施工期废气环境影响分析 1、扬尘 （1）避免在干燥季节、大风气象条件下进行场地整平挖掘作业施工； （2）施工中建筑物应用围帘或屏挡封闭，脚手架在拆除前，先将水平网内、脚手架上的垃圾清理干净，清理时应避免扬尘； （3）应首选使用商品混凝土，因需要必须进行现场搅拌砂浆、混凝土时，应尽量做到不洒、不漏、不剩、不倒，混凝土搅拌应设置在棚内，搅拌时要有喷雾降尘措施； （4）合理选择黄砂、石灰等堆料场位置，避开人群流动较为集中的场地，不要在开阔地或露天堆放，在干燥、大风天气实施洒水，提高料堆表面含水率，减少扬尘，大风天气应避免作业，尽量避免敞开式运输； （5）建材堆放点要相对集中，并采取一定的防尘措施，抑制扬尘量； （6）在施工场地清理阶段，做到先洒水，后清扫，防止扬尘产生； （7）开挖出的土石方应加上围栏，且表面用毡布覆盖； （8）选择对周围环境影响较小的运输路线，定时对运输路线进行清扫； （9）强化施工环境管理，禁止使用袋装水泥和现场搅拌混凝土、砂浆，在施工场地应采取围挡、遮盖等防尘措施。加强道路清扫保洁工作，提高城市道路清洁度。实施“黄土不露天”工程，减少裸露地面。 2、施工机械、运输车辆排放的废气 施工期间燃油机械设备较多，对燃柴油的大型运输车辆、挖掘机、装载机等，应采取安装尾气净化器、运输车辆禁止超载、施工机械和运输车辆不得使用劣质燃料等措施后，施工机械和运输车辆尾气应达标排放。施工过程中应对施工机械和车辆的尾气排放进行监督管理，严格执行汽车排污监管办法和汽车排放监测制度。 二、施工期水环境影响分析 施工期产生污水主要有生活污水、施工期间水泥、混凝土搅拌、工程养护及车辆、设备冲洗过程中产生的生产污水、泥浆水、雨水等。 本次评价要求建设单位在施工时应采取以下防治措施： 1、生活污水：项目施工场地不设宿舍、食堂，施工场地设置临时沉淀池，施工及管理人员生活污水洗漱部分经临时沉淀池处理后回用搅拌工段，不外排。 2、冲洗污水：项目施工期间产生的污水主要为施工期间水泥、混凝土搅拌、工程养护及车辆、设备冲洗过程中产生的生产污水，污水中污染物成份相对比较简单，浓度低，而且是瞬时排放，其主要污染物为COD、BOD5、SS等。施工场地设置临时沉淀池，生产污水经临时沉淀池沉淀后回用，不外排。 3、泥浆水：打桩阶段会产生泥浆水，SS含量在1000-3000mg/L之间，项目施工时将在场地四周敷设排水沟（渠），并修建临时沉淀池，对泥浆污水进行沉淀澄清处理后上清液回用。 4、雨水：施工过程中还将产生一些废土、废物或易淋湿物资（土方、石灰等），露天堆放，遇暴雨时容易冲刷入水体。因此，必须对废土、废物或易淋湿物资采取苫盖措施，防止四散。 三、施工期噪声环境影响分析 主要为整平机械产生的噪声，噪声值很大，一般在87-101dB（A），影响范围在100m范围内，对该范围内的环境敏感保护目标影响很大。但是整平施工作业持续时间很短，整平完工后，该类噪声消失，因此对周围声环境影响程度较小。该类噪声及其引发的影响和污染不可避免，建议建设单位在上午8∶30-11∶30、下午2∶30-5∶00进行施工，避免在节假日或休息时间施工。建议建设单位在场址场界设置高大密实的声屏、声障和噪声缓冲带，尽可能的降低噪声对周围居民的生活影响。 施工期噪声源情况：施工期噪声具有阶段性，临时性、不固定性。不同施工机械产生的噪声声级，多台机械设备同时作业时，各台设备产生的噪声会互相叠加，根据类比调查，叠加后的噪声声级值增加3-8dB（A）。 施工现场建筑机械所产生的噪声比较严重，对于在距离施工场地边界很近进行施工时（除装修阶段），噪声值超准。此时仅仅通过限制施工设备的数量或限制总声功率水平以达到噪声限值标准是不可行的，必须采取附加的措施，例如设置临时性声屏障或使用噪音较小设备与合理安排施工时间。根据实地考察情况，从预测结果可知，项目建设施工期，噪声将会对周围环境产生一定的影响。 建议严格按照要求选用低噪声施工机械设备，高噪声设备尽量设高大密实声屏、声障和噪声缓冲带，最大程度的减小施工噪声对周围敏感点的影响。 1、选用低噪声的作业机械及施工方法，并配备降噪、减震措施； 2、尽量将施工设备放置在远离敏感目标的位置，减轻对周围环境敏感目标的影响； 3、对于高噪声设备如钢筋切割等高噪声作业工序，建议建设单位可安排在场外加工，然后运进场内施工，禁止使用袋装水泥和现场搅拌混凝土、砂浆，尽量减少对周围环境的影响； 4、除需连续作业而必须夜间施工外，其余不允许夜间施工。若确需夜间施工的，应报当地环保部门，办理《夜间施工许可证》，并且一定要事先公告周围居民，以便取得谅解。 四、施工期固体废弃物环境影响分析 1、地表熟土：项目场址平整过程开挖的地表熟土，暂存于合适位置，待将来就地用于绿化、道路等生态景观建设； 2、包装袋：项目工程建设过程产生大量水泥、管材等包装袋，可回收利用的作为废品外卖，不可回收利用的作为不可重复利用建筑垃圾处理； 3、废旧钢筋：项目工程施工期和建设期产生的废旧钢筋等钢材，集中收集后全部外卖； 4、碎砖石等：项目施工期产生大量的碎砖石等无法重复利用的建筑垃圾，该部分垃圾暂存于有围栏和覆盖措施的堆放场地，然后运至专门的建筑垃圾堆放场； 5、生活垃圾：禁止乱堆乱放，生活垃圾袋装化分类处理，分类收集后由环卫部门统一处理。 五、施工期生态环境影响分析 项目为新建项目，建设期间基础工程施工中，挖、填土方作业带来一定的水土流失及植被破坏，对项目区域生态环境造成短暂破坏。 为减少施工场地水土流失量，应采取如下措施：动土前在项目周边建临时围墙、及时清运弃土、及时夯实回填土、施工道路硬化；在施工场地建排水沟，防止雨水冲刷场地，并在排水沟出口设沉淀池，使雨水经沉淀池沉清后回用。施工期间会造成原有场地的水土流失，但是，施工完毕后会对破坏场地进行硬化、绿化处理，因此对项目区域生态环境造成的影响较小。 通过采取以上措施，大大减少因施工造成的水土流失，将对生态环境影响降至最低，且施工期影响短暂。因此，项目施工期不会对项目区域生态环境造成明显影响。 项目施工期会对周围环境产生不利影响，虽然影响属于短期影响，但同样对环境质量造成冲击。就项目而言，施工期间各项施工活动产生扬尘、污水、噪声、固废，会对周围环境产生短期的局部影响，随施工期结束，污染将消失。 六、施工期社会环境影响分析 项目施工期施工建材和其他物料的运输在交通高峰时可能造成周边道路的交通拥堵，运输车辆减速慢行时排放的CO、THC对当地环境空气质量造成影响。施工场地周围道路如果管理不善，会影响过往车辆的安全以及行人的正常出行。 因此要求施工单位应合理安排运输车辆使用时间，尽可能将运输时间安排在交通低峰期，并且按指定路线行车，避免由于建材的运输造成周边道路的交通阻塞。同时在交通低峰期运输车辆可以节约大量的运输时间、油耗、减少车辆慢行时排放的CO、THC对当地环境空气质量的影响。施工单位还要保持周围道路路面的平整和整洁，保证过往车辆和行人出行的安全和通畅。

营运期环境影响分析： 一、营运期废气环境影响分析 根据工程分析，该加油站营运期的废气主要包括卸油、储油、加油过程中产生的油气排放（非甲烷总烃）等。 （1）预测分析 该加油站运营期排放的废气主要为非甲烷总烃，排放的形式包括了无组织排放和有组织排放两种形式，有组织排放包括离地高度4.2m的呼吸阀。根据《新大气导则对焦化行业的大气预测在环境影响评价中的应用》中表面，在同一厂区存在多个排放高度低于15米的污染源时，应选用面源模式计算。另外，根据《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996），低矮排气筒的排放虽然属于有组织排放，但在一定条件下也可造成与无组织排放相同的后果，因此，在执行“无组织排放监测浓度限值”指标时，由低矮排气筒造成的监控点污染物浓度增加不予扣除。因此，根据该加油站厂区的平面布置，本次评价将整个加油站作为面源进行无组织排放影响预测，参照《大气污染物综合排放标准详解》中非甲烷总烃的最高容许浓度2.0mg/m3的要求，并选取项目有组织非甲烷总烃和无组织非甲烷总烃的总和作为污染物源强。根据工程分析，该加油站有组织和无组织非甲烷总烃排放总量0.40t/a，排放速率0.012g/s，见表20。 本评价采用《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2008）推荐的估算模式SCREEN3，选择全部的稳定度和风速组合，估算模式参数选择及预测结果，见表23、24。 表23 估算模式参数取值 相关参数 污染源参数（g/s） 0.012 无组织排放宽度（m） 30 无组织排放长度（m） 35 无组织排放高度（m） 4.2 环境标准浓度限值（mg/m3） 2.0 表24 估算模式计算结果 距源中心下风向距离（m） 非甲烷总烃 下风向预测浓度Ci（mg/m3） 浓度占标率Pi（%） 100 0.04571 2.29 107 0.04599 2.30 500 0.01999 1.00 1000 0.00747 0.37 1500 0.00413 0.21 2000 0.00269 013 2500 0.00196 0.10 最大值（107） 0.04742 2.30 根据估算模式预测结果，各种稳定度和风速组合的条件下，项目非甲烷总烃最大地面浓度贡献值0.04599mg/m3，远低于《大气污染物综合排放标准详解》中非甲烷总烃的最高容许浓度2.0mg/m3的要求。油气（非甲烷总烃）经处理后排放浓度很低，经空气稀释、植物吸收后，对周围环境影响较小。 综合所述，该加油站污染源污染物估算结果，最大占标率2.30%，1≤Pmax<10%，根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）对评价工作等级判据，确定该加油站大气环境影响评价工作等级为二级，大气环境影响评价范围边长取5km。 表25 大气环境影响评价自查表 工作内容 自查项目 评价等级评价范围 评价等级 一级( 二级( 三级( 评价范围 边长=50 km( 边长=5 km( 边长＜5 km( 评价因子 非甲烷总烃排放量 ≥ 2000t/a( 500-2000t/a( ＜500 t/a( 评价因子 基本污染物（） 其他污染物（非甲烷总烃） 包括二次 PM2.5( 不包括二次 PM2.5( 评价标准 评价标准 国家标准( 地方标准( 附录D ( 其他标准( 现状评价 环境功能区 一类区( 二类区( 一类区和二类区( 评价基准年 （2018）年 环境空气质量现状调查数据来源 长期例行监测数据( 主管部门发布的数据( 现状补充监测( 现状评价 达标区( 不达标区( 污染源 调查 调查内容 正常排放源( 非正常排放源( 现有污染源( 拟替代的污染源( 其他在建、拟建项目污染源( 区域污染源( 大气环境影响预测与评价 预测模型 AERMOD( ADMS ( AUSTAL2000( EDMS/AEDT( CALPUFF ( 网格模型 ( 其他( 预测范围 边长≥50km( 边长5-50km ( 边长=5km ( 预测因子 预测因子（ ） 包括二次 PM2.5 □ 不包括二次 PM2.5□ 正常排放短期浓度 贡献值 C 本项目最大占标率≤100%□ C 本项目最大占标率＞100% □ 正常排放年均浓度 贡献值 一类区 C 本项目最大占标率≤10%□ C 本项目最大标率＞10% □ 二类区 C 本项目最大占标率≤30%( C 本项目最大标率＞30% □ 非正常排放1 h浓度贡献值 非正常持续时长（ ）h C 非正常占标率≤100% □ C 非正常占标率＞100%□ 保证率日平均浓度和年平均浓度叠加值 C 叠加达标( C 叠加不达标( 区域环境质量的整体变化情况 k ≤−20%( k＞−20%( 环境监测计划 污染源监测 监测因子：（非甲烷总烃） 有组织废气监测( 无组织废气监测( 无监测( 环境质量监测 监测因子：（ ） 监测点位数（ ） 无监测( 评价结论 环境影响 可以接受( 不可以接受( 大气环境防护距离 距 （ ）厂界最远（ ）m 污染源年排放量 SO2：（）t/a，NOX：（）t/a，颗粒物：（）t/a，非甲烷总烃：（0.55）t/a 注： (为勾选项，填“√”；“（）”为内容填写项。 （2）大气环境防护距离 根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2008）的有关规定，确定无组织排放源的大气环境防护距离，采用导则推荐模式中的大气环境保护距离模式计算各无组织源的大气环境保护距离。计算出的距离是以污染源中心为起点的控制距离，并结合厂区的平面布置图，确定控制距离的范围，超出厂界以外的范围，即为项目大气环境防护距离。计算结果，见图8。 图8 大气环境防护距离计算结果 根据图8计算结果，排放的非甲烷总烃无超标点，无需设置大气环境防护距离。 （3）采取措施 ①该加油站油罐在设计时选用SF双层油罐，该罐密闭型较好，顶部有不小于0.7m的覆土，周围回填的沙子和细土厚度也不小于0.3m，因此储油罐罐室内气温比较稳定，受大气环境稳定影响较小，可减少油罐小呼吸蒸发损耗，延缓油品变质。 ②卸油油气排放控制：采用浸没式卸油方式，卸油管出油口距罐底高度小于200mm；卸油和油气回收接口应安装DN100mm的截流阀、密闭式快速接头和帽盖；连接软管应采用DN100mm的密闭式快速接头和卸油车连接，卸油后连接软管内不能存留残油；所有油气管线排放口按《加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012）的要求设置压力；连接排气管的地下管线坡向油罐，坡度不小于1%，管线直径不小于DN50mm。 ③加油油气排放控制：加油产生的油气采用真空辅助方式进行密闭收集；油气回收管线坡向油罐，坡度不应小于1%；严格按照规程操作和管理油气回收装置，定期检查、维护并记录备查；加油软管配备拉断截止阀，加油时防止溢油和滴油。 ④储油油气排放控制：所有影响储油油气密闭性的部件，包括油气管线和所连接的法兰、阀门、快接头以及其他相关部件都保证在不小于750Pa时不漏气；埋地油罐采用电子式液位计进行汽油密闭测量，选择具有侧漏功能的电子式液位测量系统。 二、营运期废水环境影响分析 该加油站在运营过程中可能会有少量的汽油、柴油滴漏出来，加油区的场地清洁主要使用消防砂或棉纱吸附清除地面的油污，清洁过程中不产生废水。 该加油站用水主要包括职工生活用水，外来人员如厕用水。职工生活用水量0.24t/d，87.60t/a，外来人员如厕用水量0.15t/d，54.75t/a，生活污水的产生量按生活用水的80%计，则职工生活污水排放量0.192t/d，70.08/a，外来人员如厕污水排放量0.12t/d，43.80/a。该加油站污水总量113.88t/a，主要污染物为COD、BOD5、NH3-N、SS等，浓度分别为400mg/L、300mg/L、30mg/L、300mg/L，产生量分别为0.045t/a，0.033t/a，0.0033t/a，0.033t/a，生活污水依托厂区内化粪池处理，处理后定期清理外运作为农肥。 三、营运期地下水环境影响分析 1、地下水评价等级及范围 该加油站位于宽城满族自治县汤道河镇李家窝铺村11组，该加油站不在集中式引用水源地准保护区及准保护区外的补给径流区，不属于特殊地下水资源保护区以外的分布区，该加油站无分散式居民饮用水井，因此，场地地下水敏感程度为“不敏感”，结合行业分类、地下水环境敏感程度，根据《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ610-2016）中评价工作等级分级表，确定该加油站地下水环境影响评价工作等级为三级，调查评价范围≤6km2。 2、水文地质 宽城县县域内地下水有第四系洪积物潜水、基岩裂隙水和构造裂隙水三种，第四系潜水分布在各个流域的河谷地带，富水层沉积较厚，水源较充足，含水层厚度3-12m，单井出水量60-140m3/h，整体流向由东北向西南，河谷地区局部两侧高地向中部聚集。 地貌对地下水的形成起重要作用，大气降水形成的地表径流和地下潜流汇集到河谷地区，由河谷内组成的松散沉积物构成强富水带。 3、地下水补径排条件 区域基岩孔隙裂隙水系分布在低山丘陵区，地下水主要接受大气降水补给，以地下潜流方式排泄到第四系含水层中，或以泉的形式溢出，排泄到山间河谷中形成地表径流。而河谷第四系孔隙水补给以河水及大气降水垂直渗入为主，其次有人工渠道和农田灌溉回渗，基岩裂隙水和河床上游侧向地下水渗流补给。 地下水排泄除蒸发和植物蒸腾、农业灌溉和饮用水及部分工业用水消耗外，主要以地下潜流和地表径流方式排泄到区外。区域地下水流向一般由两侧山区流向河谷地区，并沿河谷排泄到下游。 4、地下水环境影响分析 （1）正常工况 该加油站废水主要为生活污水，生活污水依托厂区内化粪池处理，处理后定期清理外运作为农肥，化粪池做有效防渗处理，可有效将地面与生活污水隔离，防止渗漏后污染地下水。生活污水产生量较小，收集至化粪池内定期清掏不外排。正常状况下，不会对区域地下水产生影响。 （2）非正常状况 非正常工况是指项目化粪池跑冒滴漏的污水及油罐区泄漏的石油类，流经防渗地段渗入地下水，对地下水造成污染。该加油站油罐选用SF双层油罐，另外罐体设有液位测量报警仪，油罐发生泄漏的可能性很小。在加油站油罐区加强防渗工作是十分必要的。 5、地下水环境保护措施与对策 根据《加油站地下水污染防治技术指南（试行）》（环办水体函<2017>323号）：为防止加油站油品泄漏，污染土壤和地下水，加油站需要采取防渗漏和防渗漏检测措施。该加油站设计及施工应符合《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012）（2014年版）的要求，设置时可进行自行检查。加油站需要开展渗漏检测，设置常规地下水监测井，开展地下水常规监测。 （1）分区防渗措施 为有效防止项目污染物对厂区地下水造成不利影响，该加油站防渗措施，见表26。 表26 项目污染区划分及防渗等级一览表 分区 厂内分区 防渗等级 重点防渗区 油罐区 等效黏土防渗层Mb≥6m，K≤1×10-10cm/s或参照GB18598执行。 一般防渗区 加油区 等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s。 简单防渗区 站房等 一般地面硬化。 重点防渗区及防渗措施：主要包括油品储罐区，采取的防渗措施如下：该加油站油罐选用SF双层油罐，基础防渗层和裙脚2mm厚，渗透系数应≤10-10cm/s的防渗材料。 一般防渗区及防渗措施：主要包括加油区等。加油区防渗应采用天然或人工材料构筑防渗层，防渗层的厚度应相当于渗透系数为1.0×10-7cm/s、厚度1.5m的粘土层的防渗性能。 简单防渗区及防渗措施：场区除重点防渗区和一般防渗区、绿化区域以外的区域，按照要求进行地面硬化、防渗，不易发生下渗、污染地下水体现象。 （2）罐区防渗措施 根据《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012）（2014年版），埋地油罐应采用下列之一的防渗方式：a、单层油罐设置防渗罐池；b、采用双层油罐。 该加油站采用SF双层油罐，材质进行了严格防渗处理，在多层保险措施下，当储罐内层发生油品泄露，也能收集得到及时处理和恢复。项目站内输油管线采用防渗管廊形式，如果发生管线油品泄露，泄露油品会经管沟进入收集。 油罐的外表面防腐按《石油化工设备和管道涂料防腐蚀技术规范》（SH3022）执行，采用加强级的防腐绝缘保护层。 油罐设计带有高液位报警功能的液位计，当液位达到油罐容量90%时，触动高液位报警装置；进油管上设置溢流阀，当液位达到油罐容量95%时，自动停止进料。 综上所述，该加油站油罐区安全防治措施满足《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012）（2014年版）和《加油站地下水污染防治技术指南（试行）》（环办水体函<2017>323号）的规定。 （3）管道防护措施 针对项目区的安全措施，环评提出以下补充措施： ① 装有潜油泵的油罐人孔操作井、卸油口井、加油机底槽等可能发生油品渗漏的部位，也应采取相应的防渗措施。 ② 该加油站埋地管道应采用双层管道。双层管道的设计，应符合下列规定： a、双层管道的内层应符合《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012）（2014年版）中第6.3节的有关规定。 b、采用双层非金属管道时，外层管应满足耐油、耐腐蚀、耐老化和系统试验压力的要求。 c、采用双层钢质管道时，外层管的壁厚不应小于5mm。 d、双层管道系统的内层管与外层管支架的缝隙应贯通。 e、双层管道系统的最低点应设置检漏点。 f、双层管道破向检漏点的坡度，不应小于5‰，并应保证内层管和外层管任何部位出现渗漏均能在检漏点处被发现。 g、管道系统的检漏监测宜采用在线监测系统。 （4）施工要求 进行场地平整和土方开挖回填作业时，应采取防止地表水或地下水流入作业区的措施。土方过程应按现行国家标准《建筑地基基础工程施工质量验收规范》（GB50202-2002）的有关规定进行验收。 混凝土设备基础模板、钢筋和混凝土施工，除应符合现行行业标准《石油化工设备混凝土基础工程施工质量验收规范》（SH/T3510）有关规定外，应符合下列规定： ①拆除模板时基础混凝土达到的强度，不应低于设计强度的40%。 ②钢筋的混凝土保护层厚度允许偏差应为±10mm。 ③设备基础的工程质量应符合下列规定： a、基础混凝土不得有裂缝、蜂窝、露筋等缺陷。 b、基础周围土方应夯实、整平。 c、螺栓应无损坏、腐蚀，螺栓预留孔和预留洞中的积水、杂物应清理干净。 d、设备基础应标出轴线和标高，基础的允许偏差应符合相关规定。 e、由多个独立基础组成的设备基础，各个基础间的轴线、标高等的允许偏差应符合相关规定检查。 f、基础交付设备安装时，混凝土强度不应低于设计强度的75%。 防渗混凝土的施工应符合现行国家标准《地下工程防水技术规范》（GB50108）的有关规定。站区混凝土地面施工，应符合国家现行标准《公路路基施工技术规范》、《公路路面基层施工技术规范》和《水泥混凝土路面施工及验收规范》的有关规定，并应按地基土回填夯实、垫层铺设、面层施工的工序进行控制，上道工序未经检查验收合格，下道工序不得施工。 6、地下水污染监测措施 为了及时准确的掌握项目所在地周围地下水环境质量状况和地下水体中污染物的动态变化情况，加油站布设地下水监测井一个，地下水监测井应设在埋地油罐区地下水流向的下游，在保证安全的情况下，尽可能靠近埋地油罐。并定期进行监测地下水环境质量，防止或最大限度的减轻项目对地下水的污染。 （1）管理措施 ①防止地下水污染管理的职责属于环境保护管理部门的职责之一。建设单位环境保护管理部门指派专人负责防治地下水污染管理工作。 ②建设单位环境保护管理部门应委托具有监测资质的单位负责地下水监测工作，按要求及时分析整理原始资料、监测报告的编写工作。 ③建立地下水监测数据信息管理系统，与厂环境管理系统相联系。 ④根据实际情况，按事故的性质、类型、影响范围、严重后果分等级地制订相应的预案。在制定预案时要根据项目环境污染事故潜在威胁的情况，认真细致地考虑各项影响因素，不断补充完善。 （2）技术措施 ①按照《地下水环境监测技术规范》（HJ/T164-2004）要求，及时上报监测数据和有关表格。 ②在日常监测中，一旦发现地下水水质监测数据异常，应尽快核查数据，确保数据的正确性，并将核查过的监测数据通告环保部门，由专人负责对数据进行分析、核实，并密切关注生产设施的运行情况，为防止地下水污染采取措施提供正确的依据。 7、地下水评价小结 储罐区一旦发生泄漏，将会对项目区附近区域地下水造成一定影响。针对可能出现的事故情景，企业在加强管理，强化防渗措施的前提下，污染物渗入地下的可能性极小，对区域地下水环境造成影响的可能性较小。结合同类型项目在运行过程中的验收监测报告和地下水水质定期监测报告，项目将不会对区域地下水环境质量产生明显影响。环评建议在运营中加强对罐区周边地下水的长期观测，一旦发现及时应对，将对地下水影响降低到最低。 四、营运期噪声环境影响分析 该加油站营运期噪声主要来自设备运行、车辆进出以及装卸物料时产生的噪声。根据对同类型企业的类比调查，其所用设备的噪声级，见表22。 本次评价采用整体声源评价法对声源进行预测评价，预先求得整体声源的声功率级，然后计算整体声源辐射的声能在向受声点传播过程中由各种因素引起的衰减，最后求得预测受声点的噪声级。受声点的预测声级按下式计算： Lp=Lw-∑Ai 式中：Lp—受声点的预测声级，dB（A）； Lw—整体声源的声功率级，dB（A）； ∑Ai—声传播途径上各种因素引起声能量的总衰减量，Ai为第i种因素造成的衰减量，dB（A）。 1、声源声功率级的计算方法： 使用上式进行预测计算的关键是求得整体声源的声功率级，本评价按简化的Stueber公式计算： Lw=Lpi+10lg（2S） 式中：Lw—整体声源的声级功率级，dB（A）； Lpi—整体声源周界的声级平均值，dB（A）； S—整体声源所围成的面积，m2。 加油机、加油车辆、潜油泵、发电机等整体声源的声功率级，经计算为86.06dB（A）。 2、∑Ai的计算方法 声波在传播过程中能量衰减的因素颇多。在预测时，为留有较大余地，以噪声对环境最不利的情况为前提，只考虑屏障衰减、距离衰减，其他因素的衰减，如空气吸收衰减、地面吸收、温度梯度、雨、雾等均作为预测计算的安全系数而不计。 距离衰减Ar：Ar=10lg（2πr2） 其中：r—受声点到整体声源中心的距离，m。 屏障衰减Ad：Ad=10lg（3+20N） 其中：N—菲涅尔系数。 该加油站营运期噪声主要来自设备运行、车辆进出以及装卸物料时产生的噪声。车辆进出以及装卸物料时产生的噪声具有间歇性、短暂性等特点，对外环境的影响较小。设备噪声通过使用低噪声的设备，加大减震基础，安装减震装置；合理布置平面，尽可能的远离村庄等敏感点；加强设备的巡检和维护，定时加注润滑油，防止因机械摩擦产生噪音等措施；屏障衰减主要利用墙体的作用使噪声受到不同程度的隔绝和吸收，墙体屏障可衰减约15dB（A）。最后通过设备减震、距离、墙体、绿化隔声带衰减后达到厂界时其强度已不高。 3、预测结果 该加油站营运期噪声影响预测结果，见表27。 表27 噪声预测结果表 单位：dB（A） 序号 预测点 时段 贡献值 叠加值 达标值 达标情况 1 东场界 昼间 53.00 58.35 60 达标 夜间 43.00 45.38 50 达标 2 南场界 昼间 53.00 58.71 60 达标 夜间 43.00 46.39 50 达标 3 西场界 昼间 53.00 58.59 60 达标 夜间 43.00 46.55 50 达标 4 北场界 昼间 53.00 58.66 60 达标 夜间 43.00 45.87 50 达标 通过预测可知，采取以上噪声防治措施后产生的噪声经距离、墙体、绿化隔声带衰减后达到场界时其强度已不高，该加油站四至厂界噪声均能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准限值要求。 五、营运期固体废物环境影响分析 该加油站营运期固体废物包括使用后的消防砂、油毯，储油罐残渣，含油棉纱及手套，生活垃圾等。 消防砂、油毯：该加油站对滴漏汽油、柴油的地面采用消防砂、油毯对其进行清理。严格要求员工规范操作，避免加油、卸油时汽油、柴油滴、漏现象的发生，仅在操作不规范的情况下有少量的油污滴漏，因此，项目使用消防砂、油毯清理的频率很少。该加油站每年产生的废消防砂量约0.4t、废油毯量约0.01t。属于危险废物，要求委托有资质的单位进行处置，不做暂存。 储油罐残渣：储油罐经过一段时间（3-5年）的使用后，因冷热温差的变化及其它因素的影响，罐底油泥及部分残存的油品会逐渐增多，不仅使油品质量下降，罐壁受到腐蚀，还会给车辆造成不应有的损失。因此，储油罐必须定期做好清洗工作。该加油站储油罐每次清洗产生的油罐残渣量约0.2t，属于危险废物，废物类别HW08，废物代码900-221-08。 该加油站储油罐委托有资质的单位进行清洗，清洗产生的油罐残渣和含油棉纱由清洗单位收集运走，交由有资质的单位进行处置，不在项目区暂存。 含油棉纱及手套：对照《国家危险废物名录》，含油棉纱及手套豁免条件为混入生活垃圾，豁免环节为全部环节（收集、暂存、运输、处置），豁免内容为全过程不按危险废物管理。该加油站含油棉纱及手套混入生活垃圾处理。 生活垃圾：该加油站员工和如厕人员会产生一定量的生活垃圾。员工日常生活垃圾产生量按照0.50kg/d.人计，如厕人员的生活垃圾产生量按0.1kg/d.人次计。该加油站员工4人，如厕人员按20人/d计，则该加油站员工生活垃圾0.73t/a，如厕人员生活垃圾0.73t/a，共计1.46t/a。生活垃圾经垃圾桶集中收集后由当地环卫部门定期清运处置。 六、营运期环境风险影响分析 1、评价等级及危险单元分析 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/169-2018）附录 B（表 B.1）中规定突发环境事件风险物质及临界量表中规定的风险物质临界量，计算该加油站涉及的危险物质在厂区最大存储量与其在附录B中对应临界量的比值Q。 该加油站危险物质为汽油、柴油，属于矿物油类，站内最大存在量均为42.66t，矿物油类临界量2500t，计算Q值为0.034，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录C中“当Q＜1时，该加油站环境风险潜势为Ⅰ”判定，该加油站环境风险潜势为Ⅰ，评价工作等级为简单分析。 根据该加油站涉及的物质及工艺系统危险性和所在的环境敏感性确定环境风险潜势，按照表28确定评价工作等级。 表28 评价工作等级划分 环境风险潜势 Ⅳ、Ⅵ+ Ⅲ Ⅱ Ⅰ 评价工作等级 一 二 三 简单分析 综上，该加油站环境风险潜势为Ⅰ，根据评价工作等级划分表，评价工作等级为简单分析。 2、风险识别 （1）危险化学品特性 该加油站主要进行汽油和柴油的销售，理化性质和危险特性，见表29。 表29 汽油、柴油的理化性质和危险特性 名称 汽油 英文名称 Gasline（flash less than -18℃） 别名 / 分子式 混合物 理化性质 1、无色到浅黄色透明液体。 2、相对密度：0.70-0.80。 3、闪点：-58～10℃。 4、爆炸极限：1.4%-7.6%。 危险特性 1、高度易燃，蒸气与空气可形成爆炸性混合物，遇明火、高热易燃烧爆炸。 2、蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇火源会着火回燃。 3、流速过快，容易产生和积聚静电。 4、在火场中，受热的容器有爆炸危险。 5、LD50：67000mg/kg。 6、LC50：103000mg/m3。 环境影响 1、在很低的浓度下，对水生生物造成危害，在土壤中具有极强的迁移性，有一定的生物富集性。 2、在低的浓度时能生物降解。 3、在高浓度时，可使微生物中毒，不易生物降解。 名称 柴油 英文名称 Diesel oil 别名 / 分子式 混合物 理化性质 1、稍有粘性的浅黄至棕黄色液体，是由烷烃、芳烃、烯烃组成的混合物。 2、熔点：-35～20℃、沸点：280-370℃（约）、相对密度：0.57-0.9。 3、稳定性：稳定。聚合危险：不会出现。禁忌物：强氧化剂。 危险特性 易燃闪点：-35＃和-50＃轻柴油﹥45℃、-20＃轻柴油﹥60℃、其他﹥65℃自然温度高：257。遇明火、高热与氧化剂接触，有引起燃烧爆炸的危险。若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。LD50、LC50无资料。 环境影响 1、在很低的浓度下，对水生生物造成危害，在土壤中具有极强的迁移性，有一定的生物富集性。 2、在低的浓度时能生物降解。 3、在高浓度时，可使微生物中毒，不易生物降解。 （2）主要风险场所识别 该加油站生产过程中，涉及汽油和柴油的贮存，在输送和储存过程中由于管理不当可能有原料的泄漏、爆炸、火灾等风险的发生。 表30 储存风险识别 名称 危险因素 环境要素 汽油、柴油 泄漏、火灾、爆炸 大气、水、土壤 （3）生产设施风险识别 表31 加油站运行时危险类型分布 序号 所在位置 危险、有害因素 1 油罐区 爆炸、火灾、泄漏和溢出 2 加油区 爆炸、火灾、泄漏和溢出 3 站房及其他场所 火灾 （4）事故情况下污染物转移途径及危害形式 ①污染物转移进入大气环境影响分析 油品在常温下储存形态为液体，具有一定的挥发性，发生泄漏后部分物质挥发进入大气，造成大气污染。同时汽油属于易燃物质，在燃烧过程中往往伴随着液体的挥发造成大气污染。 ②对水环境和土壤污染 油品常温、常压条件下为液体，发生泄漏后若不及时采取措施，液体有可能通过渗透或雨水管等进入地下水、地表水，造成水环境和土壤污染。 （5）风险识别类型 该加油站可能发生的事故主要有油储罐破损、输送管道破损，油品渗漏引起土壤及地下水的污染。根据风险识别，该加油站主要存在的事故类型有： ①储罐破损油品渗漏引起土壤、地表水及地下水的污染； ②储油区油品泄漏后遇明火发生火灾、爆炸事故。 3、事故源项分析 （1）最大可信事故 环境风险事故具有一定程度的不确定性。事故发生的条件有很多，事故发生时的天气条件千差万别，具有极大的不确定性，发生事故的排放强度由多种可能。这样对风险事故的后果的预测就存在着极大的不确定性。风险可表述为： 风险（后果/时间）=概率（事故数/单位时间）×危害程度（后果/事故） 风险的单位多采用“死亡/年”。安全和风险是相伴而生的，风险事故的发生概率不可能为零。通常事故危害所致风险水平可分为最大可接受水平和可忽略水平。对于社会公众而言最大可接受风险不应高于常见的风险值。在工业和其他活动中，各种风险水平及其可接受程度见下表。一般而言，环境风险值的可接受程度，对于有毒有害工业以自然灾害风险值（即10-6）为背景值。 表32 各种风险水平及其可接受程度 风险值（死亡/a） 危险性 可接受程度 10-3数量级 操作危险性特别高，相当于人的自然死亡率 不可接受 10-4数量级 操作危险性中等 必须立即采取措施改进 10-5数量级 与游泳事故和煤气中毒事故属同一量级 人们对此关心，应采取措施预防 10-6数量级 相当于地震和天灾的风险 人们并不关心这类事故发生 10-7，-8数量级 相当于陨石坠落伤人 没人愿为这种事故投资，加以预防 （2）最大可信事故概率类比分析 根据《环境风险评价实用技术与方法》中统计技术数据，目前国内液化气产品储罐和管道破裂爆炸的典型事故风险概率在1×10-5次/年左右，类比国内目前同类生产装置的运行情况，该加油站建成后，各生产装置发生的风险事故原因和概率应与国内现有装置相近，预计1×10-5次/年。 环评要求储罐配置泄漏报警仪，储罐任何位置发生泄漏均可以被发现，可以及时的发现任何点位发生泄漏，而及时报警。 综上，从采取安全措施来看，该加油站是安全的，环境风险事故发生概率较小。 （3）风险后果分析 ①火灾与爆炸 有资料表明，在发油时，因液位下降，罐中气体空间增大，罐内气体压力小于大气压力，大量空气补充进入罐内，当达到爆炸极限时，遇火就会发生爆炸。同时，油品输出使罐内形成负压，在罐外燃烧的火焰还会被吸入储油罐内，使罐内油蒸气爆炸。 加油站属一级防火单位，油罐的燃烧或爆炸引起的后果相当严重，不但会造成人员伤亡和财产损失，大量成品油的泄漏和燃烧，也将给大气环境、地表水、地下水、土壤环境造成严重污染，尤其是对地表水和土壤的污染影响将是一个相当长的时间，被污染的水体和土壤中的各种生物及植物将全部死亡，被污染的水体和土壤得到完全净化，恢复其原有的功能，需要十几年甚至上百年的时间。 该加油站使用SF双层油储罐，安全性较好，从国内外的有关调查资料统计来看，油罐埋地设置，发生火灾的几率很小，即使油罐发生着火，也容易补救。英国石油大学《销售安全规范》讲到，Ⅰ类石油（即汽油类）只要液体储存在埋地罐内，就没有发生火灾的可能性，事实上，国内国外目前也没有发现加油上有大的埋地罐火灾。 若因某种原因造成油品泄漏，其蒸气与空气混合形成蒸气云，继而引发蒸气云爆炸事故，会对现场作业人员、设备设施和建（构）筑物造成一定程度的破坏。由于油罐采用地埋方式，加油机布置在室外、油品采用密闭方式卸车等措施，因此发生火灾、爆炸的可能性不大，基本可以得到控制，可有效的减少或避免重大事故发生，其他危险。有害因素在采取对策措施后，基本可以得到控制，其风险程度可以接受。 ②油罐溢出、泄漏 油罐的泄漏和溢出较易发生。例如广州的东豪涌曾发生一起油品溢出的泄漏事故。美国加州输油管泄漏污染采水井13眼，造成几百万人口喝水问题无法解决的严重后果。因此，储油罐及输油管线的泄漏、溢出问题不能轻视。 溢出和泄漏的油类不仅污染地表水环境，污染地下水，而且对地区水源可能带来不良影响。一旦污染，将难以消除，而且还是引起火灾和爆炸的隐患。 对地表水的污染：泄漏或渗漏的成品油一旦进入地表河流，将造成地表河流的污染，影响范围小到几公里大到几十公里。污染首先将造成地表河流的景观破坏，产生严重的刺鼻气味；其次，由于有机烃类物质难溶于水，大部分上浮在水层表面，形成一层油膜使空气与水隔离，造成水中溶解氧浓度降低，逐渐形成死水，致使水中生物死亡；再次，成品油的主要成分是C4-C9的烃类、芳烃类、醇酮类以及卤代烃类有机物，一旦进入水环境，由于可生化性较差，造成被污染水体长时间得不到净化，完全恢复则需十几年、甚至几十年的时间。 对地下水的污染：储油罐和输油管线的泄漏或渗漏对地下水的污染较为严重，地下水一旦遭到成品油的污染，将使地下水产生严重异味，并具有较强的致畸致癌性，无法饮用。又由于这种渗漏必然穿过较厚的土壤层，使土壤层中吸附了大量的油质，土壤层吸附的油质不仅会造成植物生物的死亡，而且土壤层吸附的油质还会随着地表水的下渗对土壤层的冲刷作用补充到地下水，这样即便污染源得到及时控制，地下水要完全恢复也需几十年甚至上百年的时间。 对大气环境的污染：根据国内外的研究，对于突发性的事故溢油，油品溢出后在地面呈不规则的面源分布，油品的挥发速度重要影响因素为油品蒸汽压、现场风速、油品溢出面积、油品蒸汽分子平均重度。 4、安全防范措施 从对加油加气站火灾爆炸事故的统计分析中可以看出，加油站事故的发生具有一定的规律性。为落实“安全第一、预防为主”的方针，保证加油站安全，应采取以下预防措施。 （1）加强管理控制火源 加油站的着火源非常复杂，既有外来火源，又有因电器、静电、金属碰撞火花等产生的内在着火源。火源控制不严是引起加油站火灾的重要原因，因此必须认真吸取教训，严加控制，严禁一切外来火源进入加油加气站防火禁区，同时在加油站站区内应防止金属撞击产生火星，防止静电、雷电和杂散电流引起火灾爆炸，防止电器设备发生故障产生点火源，杜绝一切违章作业。 企业在建设过程中应严格按照《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012）的要求对设备进行防静电、防雷击等措施。 （2）加强卸油加油管理 在卸油加油作业过程中，要严格按照作业程序进行操作，严格检查汽车油罐车，防止因装油设备不符合规范、设备失修、冒油泄漏、静电放电和人的违章操作造成的汽车油罐车、天然气罐车火灾。在作业过程中，应按照规定进行静电接地，控制加油枪的流速，严格操作规程和注意随时可能出现的隐患，掌握正确处理各种突发事件的应急办法和抢救措施。 （3）加强跑冒滴漏的管理 ①加油作业时要巡查管线，出现漏油情况及时处理，作业人员在值班期间，绝不允许擅离职守，并不得从事与本职工作无关的其他事情。 ②装油容量应严格控制在安全高度之内，装油过满会使油料在容器内因温度升高膨胀而从容器口冒出。 ③维修油罐、阀门、管线及其附件时，修理人员要与有关人员密切联系。离开现场或暂时停止修理时，应将拆开的管道用堵头堵住，并将修理情况向有关人员交待清楚。修理结束应经技术人员或值班员检查无误后，方可使用。 ④油罐输油前后，都应对油罐安全设施进行检查，尤其是进出油管线上的阀门，油罐呼吸阀、计量口等，发现问题，应及时更换。 ⑤环评要求企业必须使用双层输油管，同时配套泄漏报警仪，埋地油罐应采用单层油罐设置防渗罐池或采用双层油罐。 ⑥加强施工的管理，建设单位应严格按照施工图纸进行施工，做好防渗、防漏、防火的预防措施。 （4）火灾防范措施 ①建设单位应按照设计要求配套油气回收设施，可以减少站区95%的可燃气体量，有效的减少火灾发生的概率。 ②严格按照《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012）（修订版）的要求对设备进行防静电、防雷击等措施。特别是卸油和加油（气）的作业中，应做好静电的防护。 ③按照《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012）的相关要求及消防部门的要求配备消防措施，及时进行灭火处理。 （5）建立健全的安全环境管理制度 ①建立健全的健康、安全、环境管理制度。并严格予以执行。 ②严格执行我国有关劳动安全、环境保护、工业卫生的规范和标准，最大限度地清除事故隐患，一旦发生事故应采取有效措施，降低因事故引起的损失和对环境污染。 ③加强安全环保管理，对职工进行安全环保的教育和培训，实行持证上岗证制度。 ④定期对各生产设施、贮存设施、污染物处理措施进行定期检查及随机抽查，发现破损及时维修。 5、环境风险防范措施 该加油站营运过程中发生的事故类型主要为油品泄漏及其引起的火灾和爆炸，汽油、柴油主要成分为非甲烷总经，在燃烧过程中主要生产烟尘、一氧化碳、二氧化碳、氮氧化物等。由于项目所在地地形开阔，泄露、燃烧产生的污染物很快随大气扩散开来，对周围环境影响不大。 该加油站营运后厂区油品储量较小，只要企业加强管理，按照相应要求做好安全防范措施的落实，并接受安全管理部门和消防部门的监督管理，发生油品泄漏的事故概率较低。同时企业应当按照评价要求做好环境风险防范措施的落实，最大限度的减轻油品发生泄漏、火灾、爆炸等安全事故后对外环境的影响，使环境风险处在可接受的范围内。 6、事故应急预案 为了及时、有序、有效地控制处理加油加气站突发性火灾泄漏事故，最大限度地降低财产损失，保障人民群众身心健康及正常生产、生活活动，依据《中华人民共和国环境保护法》等的规定，制定本预案。 表33 环境风险突发事故应急预案 序号 项目 内容及要求 1 危险源情况 详细说明危险源类型、数量、分布及其对环境的风险。 2 应急计划区 装置区、储罐区、临近地区。 3 应急组织 企业：成立公司应急指挥小组，由公司最高领导层担任小组长，负责现场全面指挥，专业救援队伍负责事故控制、救援和善后处理。 临近地区：地区指挥部-负责企业附近地区全面指挥，救援，管制和疏散。 4 应急状态分类应急响应程序 规定环境风险事故的级别及相应的应急状态分类，以此制定相应的应急响应程序。 5 应急设施设备与材料 生产装置和罐区：防火灾、爆炸事故的应急设施、设备与材料，主要为消防器材、消防服等；防油品外溢、扩散；中毒人员急救所用的一些药品、器材；配备必要的防毒面具。 临界地区：中毒人员急救所用的一些药品、器材。 6 应急通讯通告及交通 应急通讯通告与交规定应急状态下的通讯、通告方式和交通保障、管理等事项。可通充分利用现代化的通信设施，如手机、固定电话、广播、电视等。 7 应急环境监测及事后事故后评价 由专业人员对环境分析事故现场进行应急监测，对事故性质、严重程度均所造成的环境危害后果进行评估，吸取经验教训避免再次发生事故，为指挥部门提供决策依据。 8 应急防护措施消除泄漏措施及需使用器材 事故现场：控制事故发展，防止扩大、蔓延及连锁反应；清除现应急防护措施消除场泄泥物，降低危害；相应的设施器材配备； 临近地区：控制防火区域，控制和消除环境污染的措施及相应的器材及设备配备。 9 应急剂量控制撤离组织计划医疗救护与保护公众健康 事故现场：事故处理人员制定毒物的应急剂量、现场及临近装置人员的撤离组织计划和紧急救护方案； 临近地区：制定受事故影响的临近地区内人员对毒物的应急剂量、公众的疏散组织计划和紧急救护方案。 10 应急状态中止恢措施 事故现场：规定应急状态终止秩序；事故现场善后处理，回复生产措施； 临近地区：解除事故警戒，公众返回和善后回复措施。 11 人员培训与演习 应急计划制定后，平时安排事故出路人员进行相关知识培训并进行事故应急处理演习；对职工进行安全卫生教育。 12 公众教育信息发布 对工厂临近地区公众开展环境风险事故预防教育、应急知识培训并定期发布相关信息。 13 记录和报告 设应急事故专门记录，建立档案和报告制度，设专门部门负责管理。 14 附件 准备并形成环境风险事故应急处理有关的附件材料。 7、评价结论及建议 通过对项目所在地进行实地调查，评价认为只要建设单位运营期严格遵照国家有关规定生产、操作，发生危害事故几率较小。事故发生时应严格落实本报告提出的各项防止环境污染的措施和要求，采取紧急的应急措施，事故产生的影响是可以控制的。 表34 建设项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称 宽城满族自治县金兆加油站项目 建设地点 （河北）省 （承德）市 （/）区 （宽城）县 汤道河镇李家窝铺村 地理坐标 经度 118°56′34.61″ 纬度 40°41′19.18″ 主要危险物质及分布 主要危险物质：矿物油类（汽油和柴油）。分布：储罐区、加油区。 环境影响途径及危害后果（大气、地下水、噪声等） 大气环境风险分析：涉及的风险物质为汽油和柴油，为易燃易爆物质，在做好防泄漏和防火措施的情况下不会发生火灾事故，一旦发生火灾，会导致有机气体超标排放； 地表水环境风险分析：油品发生泄漏或者油品泄漏引起火灾产生的消防废水有可能泄漏到地面流入到地表水体，造成地表水体污染。 地下水环境风险分析：油品发生泄漏有可能会泄漏至土壤，不及时处理会对地下水造成污染。 风险防范措施要求 采取油品回收、加油站内设置灭火器，消防砂等应急物资，公司设专人定期巡查，做到及时发现及时处理问题。 填报说明（列出项目相关信息及评价说明） 环境风险为简单分析，环境风险主要为油品有泄露等潜在风险。项目所在厂址从建设、生产、贮存等多方面积极采取防护措施，加强风险管理，通过相应的技术手段降低风险发生概率，并在风险事故发生后，及时采取风险方法措施及应急措施，可以使风险事故对环境的危害得到有效控制，将事故风险控制在可以接受的范围内。 表35 环境风险评价自查表 工作内容 完成情况 风险调查 危险物质 名称 汽油 柴油 存在总量/t 42.66 42.66 环境 敏感性 大气 200m范围内人口数 25 人 5km范围内人口数 人 每公里管段周边200m范围内人口数（最大） 人 地表水 地表水功能敏感性 F1 ( F2 ( F3 ( 环境敏感目标分级 S1 ( S2 ( S3 ( 地下水 地下水功能敏感性 G1 ( G2 ( G3 ( 包气带防污性能 D1 ( D2 ( D3 ( 物质及工艺系统危险性 Q值 Q<1 ( 1≤Q<10 ( 10≤Q<100 ( Q>100 ( M值 M1 ( M2 ( M3 ( M4 ( P值 P1 ( P2 ( P3 ( P4 ( 环境敏感 程度 大气 E1 ( E2 ( E3 ( 地表水 E1 ( E2 ( E3 ( 地下水 E1 ( E2 ( E3 ( 环境风险潜势 Ⅳ+ ( Ⅳ ( Ⅲ ( Ⅱ ( Ⅰ ( 评价等级 一级 ( 二级 ( 三级 ( 简单分析 ( 风险识别 物质危险性 有毒有害 ( 易燃易爆 ( 环境风险 类型 泄露 ( 火灾、爆炸引发伴生/次生污染物排放 ( 影响途径 大气 ( 地表水 ( 地下水 ( 事故情形分析 源强设定方法 计算法 ( 经验估算法 ( 其他估算法 ( 风险预测与评价 大气 预测模型 SLAB ( AFTOX ( 其他 ( 预测结果 大气毒性终点浓度-1 最大影响范围 m 大气毒性终点浓度-2 最大影响范围 m 地表水 最近环境敏感目标 ，到达时间 h 地下水 下游厂区边界到达时间 d 最近环境敏感目标 ，到达时间 d 重点风险防范 措施 采取油品回收、加油站内设置灭火器，消防砂等应急物资，公司设专人定期巡查，做到及时发现及时处理问题。 评价结论与建议 在采取以上环境风险防范措施的基础上能够减缓对外界环境的影响，本项目环境风险是可接受的。 注：“(”为勾选项，“ ”为填写项。 七、加油机日常管理 1、加油机应每天清除外壳上的灰尘，但不能用水冲洗外壳，也不准用汽油或其他石油基的油料擦拭；加油机内部要每周至少清洁一次，同时对内部进行简单检查； 2、储油罐应定期清洁，保持油品清洁； 3、应定时清洁加油机过滤器，以免赃物进入泵和流量计，导致机件损坏、油路堵塞。在使用汽油清洗过滤器滤芯时，现场应严禁烟火，防止火灾爆炸事故发生； 4、油气分离器（自吸泵）内装有过滤器，应经常用汽油洗涤钢网（破损应更换），并清除低压腔内的污物，以保护泵及流量计； 5、应适当润滑各摩擦、转动部件、泵、转动轴等。 八、土壤环境影响分析 1、土壤评价等级 根据《环境影响评价技术导则-土壤环境（试行）》（HJ964-2018）中的附录A中的表A.1可知，该加油站土壤环境影响评价行业类别为“公路的加油站”，项目类别属于Ⅲ类；占地面积共计1042.00m2≤5hm2，占地规模为小型；项目周边有居民，敏感程度为敏感。因此，根据《环境影响评价技术导则-土壤环境（试行）》（HJ964-2018）中的表4，该加油站土壤环境评价等级为三级。 2、土壤环境保护措施 该加油站按照《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012）的要求设计和施工，油罐区的储油罐选用SF双层储油罐，油路管线采用无缝钢管，使用焊接工艺，敷设与地下，钢罐和钢管进行加强级防腐处理，即采用沥青布、沥青等材料做成多层防腐涂层（其总厚度为6厘米），以防止钢罐和钢管腐蚀造成油品泄漏而污染土壤及地下水。但随着时间的推移，地下油罐由于金属材料的锈蚀及管线腐蚀会出现不同程度的渗漏，建议对地下油罐区采取内部加层和有关保护措施，防止渗入土壤。 加油过程中，输油管线的法兰、丝扣等日久磨损会有少量油品滴漏，但轻油可以很快挥发、残留部分油品按操作规范用拖布擦干净。加油操作过程中，基本无含油废水排出，且油罐区内地面硬化，不会有残留油品深入地下的情况发生。因此，项目运营对土壤无明显影响。 当加油站需要关闭时，若为临时关闭，要求油罐必须被抽干，并对油罐进行连续监测并采取防锈蚀保护措施；若为永久性关闭，则无论是把油罐挖出还是留在地下，管内的任何物体必须全部清除干净，清除之后，留在地下的罐必须按照要求填满砂石。 综上，该加油站对土壤环境的影响是可接受的。 九、环境管理和环境监测计划 为了保护加油站周边的环境，确保运营引起的各种不良影响得到有效控制和缓解，本次环评针对项目特点提出环境管理与环境监测计划，对该加油站进行科学、规范的环境管理和监控。 1、环境管理 建设单位应做好以下环境管理工作： ①做好环境教育和宣传工作，提高加油站各级管理人员和工作人员的环境保护意识和技术水平。 ②根据相关要求编制环境应急预案，并定期进行应急预案的演练工作。 ③配合环境保护主管部门进行环境管理、监督和检查工作，解决各种环境污染事故的处理。 ④应制定管理体系（健康、安全、治安、环保），对加油站进行统一严格管理。 ⑤应制定《加油站环境保护管理规定》，加强加油站的环境管理。 ⑥规定工作人员定期维护、保养和检修各环保处理设施，以保证设施的正常运行。 ⑦严格执行环保“三同时”制度。 2、环境监测计划 根据该加油站排放的污染物种类及特征，按照国家以及河北省的有关规定，项目应制定环境监测计划，并委托有资质的单位进行定期监测，及时分析、汇总监测数据，如实反映各污染物处理装置的运行状况，确保环保设施稳定运行、各污染物达标排放。 表36 项目环境监测计划一览表 类别 监测点位 监测项目 监测频度 废气 厂界外上风向1处、下风向3处，放空管出口 非甲烷总烃 每年一次 噪声 各厂界外1m处 等效连续声级 每季度一次 地下水 站内油罐区地下水流向下游 pH、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、挥发性酚类、氰化物、砷、汞、六价铬、镉、总硬度、铅、氟化物、铁、锰、溶解性总固体、耗氧量、硫酸盐、氯化物、菌落总数、总大肠菌群、石油类共22项 每年一次 （3）排污口规范化管理 排污口是企业污染物进入受纳环境的通道，做好排污口管理是实施污染物总量控制和达标排放的基础工作之—，必须实行规范化管理。 （1）排污口的设置 废气：该加油站废气排放口4个（储罐呼吸放空管）。 （2）排污口管理的原则 ①向环境排放污染物的排污口必须规范化。 ②排污口应便于采样与计量监测，便于日常监督检查。 （3）排污口立标和建档 ①排污口立标管理 废气排放口和固体废物贮存场所应按《环境保护图形标志-排污口（源）》（GBl5562.1-1995）规定，设置统一制作的环境保护图形标志牌，污染物排放口设置提示性环境保护图形标志牌。 ②排污口建档管理 使用国家环保局统一印制的《中华人民共和国规范化排污口标志登记证》，并按要求填写有关内容，项目建成后，应将主要污染物种类、数量、浓度、排放去向、立标情况及设施运行情况记录于档案。 十、环保措施 该加油站环保措施情况详见环保措施及“三同时”验收一览表。 表37 环保措施及“三同时”验收一览表 类别 污染源 污染物 治理措施 （设施数量、规模、处理能力等） 处理效果 环保投资 废气 油气 非甲烷总烃 采用密闭卸油方式，采用地埋式安放工艺；储油罐设高液位报警和测漏功能的电子式液位计；设立警告牌；储油罐配套防渗池措施；采用自带自封式加油枪，汽油加油机配置2套汽油油气回收装置（包括一次、二次油气回收系统），回收效率均为95%。 达标排放 6.5万元 废水 生活污水 COD、BOD5、SS、NH3-N 生活污水依托厂区内的化粪池处理，处理后定期清理外运作为农肥。 影响较小 1.5万元 噪声 加油机等 噪声 采用低噪声设备，基础减震，巡检维护，隔声吸声等。 达标排放 0.5万元 固废 油罐区，加油区 消防砂、油毯 委托有资质的单位处理。 影响较小 0.5万元 油罐区 储油罐残渣 委托有资质的单位处理。 影响较小 0.5万元 油罐区，加油区 含油棉纱及手套 交由环卫部门处理。 影响较小 0.2万元 生活垃圾 回收装置废油 交由环卫部门处理。 影响较小 0.3万元 总计 10.0万元

建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源（编号） | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 污染物 | 施工期 | 施工场地 | 扬尘 | 场界和建筑物主体上设置防尘护网、护牌和护板；洒水抑尘；尾气达标排放；健康环保的建筑材料。 | 影响较小 |
|  |  |  | 汽车尾气 |  |  |
|  | 营运期 | 油气 | 非甲烷总烃 | 采用密闭卸油方式，采用地埋式安放工艺；储油罐设高液位报警和测漏功能的电子式液位计；设立警告牌；储油罐配套防渗池措施；采用自带自封式加油枪，汽油加油机配置2套汽油油气回收装置（包括一次、二次油气回收系统），回收效率均为95%。 | 达标排放 |
| 水污 染物 | 施工期 | 生活污水 | COD、BOD5、SS、NH3-N | 施工场地设置临时沉淀池，施工及管理人员生活污水经临时沉淀池处理后用于搅拌工段。 | 影响较小 |
|  |  | 生产污水 | COD、BOD5、SS | 施工场地设置临时沉淀池，生产污水经临时沉淀池沉淀后回用，不外排。 | 影响较小 |
|  | 营运期 | 生活污水 | COD、BOD5、SS、NH3-N | 生活污水依托厂区内的化粪池处理，处理后定期清理外运作为农肥。 | 影响较小 |
| 固体 废物 | 施工期 | 施工场地 | 建筑垃圾 | 按照建筑垃圾工程渣土管理办法的有关规定运至环卫部门指定的建筑垃圾堆放场 | 影响较小 |
|  |  | 施工人员 | 生活垃圾 | 环卫部门统一处理处置 | 影响较小 |
|  | 营运期 | 油罐区 加油区 | 消防砂、油毯 | 委托有资质的单位处理。 | 影响较小 |
|  |  | 油罐区 | 储油罐残渣 | 委托有资质的单位处理。 | 影响较小 |
|  |  | 油罐区 加油区 | 含油棉纱及手套 | 交由环卫部门处理。 | 影响较小 |
|  |  | 生活垃圾 | 回收装置废油 | 交由环卫部门处理。 | 影响较小 |
| 噪声 | 施工期 | 电刨、电锯等 | 尽量采用低噪声设备，采取有效的隔声、吸声措施，如设置隔声墙等；合理安排施工时间。 | 达标排放 |
|  | 营运期 | 加油机等 | 采用低噪声设备，基础减震，巡检维护，隔声吸声等。 | 达标排放 |
| 主要生态影响： 无。 |

结论与建议

一、结论 1、项目概况 宽城满族自治县金兆加油站成立于2018年8月22日，选址为河北省承德市宽城满族自治县汤道河镇李家窝铺村11组，占地面积1042.00m2，建（构）筑物面积648.75m2，主要经营汽油、柴油，配置双枪自吸式加油机4台，配置SF双层油储罐4座，该加油站折合油储罐的总容积90m3，属三级加油站。 2、产业政策及规划选址符合性 该加油站属于《国民经济行业分类》（GB/T4754-2011）中的“F5264机动车燃料零售”项目，对照中华人民共和国国家发展和改革委员会令第29号《产业结构调整指导目录（2019年本）》可知，项目不在其中列出的“鼓励类”、“限制类”、“淘汰类”项目名单目录内，属允许类别，符合目前的国家产业政策要求。 该加油站位于河北省承德市宽城满族自治县汤道河镇李家窝铺村11组，场址中心点坐标为118°56′34.61″，40°41′19.18″，该加油站北侧为村级道路，隔村级道路为李家窝铺村散户；西南侧为李家窝铺村散户；南侧为空地；东南侧为李家窝铺村散户；东侧为空地。该加油站范围内无自然保护区、风景名胜区、文物遗迹等敏感区等特殊环境敏感点，为非敏感地区，综上所述，该加油站的选址是合理的。 3、环境质量现状 环境空气质量现状：项目所在宽城县环境空气中，SO2年平均值、NO2年平均值和CO24小时均值第95百分位、O3日最大8小时平均第90百分位均达标，但PM10年平均值、PM2.5年平均值均高于《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准值及其修改单要求，PM10年平均值、PM2.5年平均值超标倍数分别为0.14、0.37，因此，项目所在区域（宽城县）属于非达标区。 声环境质量现状：评价区在声环境功能区划中属2类区，声环境质量符合《声环境质量标准》（CB3096-2008）2类标准。 4、施工期环境影响分析 废气：施工期的大气污染物主要是施工期的扬尘；施工车辆及施工机械施工时排放的尾气。建筑物主体上设置双重有效的防尘护网、护牌和护板，并及时有效的采取洒水等抑尘措施，尽可能降低扬尘对周围敏感点的影响；各种机动车应加装尾气净化器，尾气达标排放。因此施工期的废气对环境的影响较小。 污水：施工期的污水主要是施工过程中的生产污水和生活污水，施工营地设置沉淀池，施工期的生产污水和生活污水中的洗漱用水部分经沉淀池处理后回用于搅拌工段，不直接排放。旱厕污水利用吸粪车抽走运输到环卫部门指定的地点处理。 噪声：施工期间，各种施工机械和运输车辆会产生较大的噪声。特别是挖掘机、推土机和装卸机等施工设备，产生的声压级约为87-101dB（A）。因此施工期间要合理安排施工时间，尽量采用低噪声设备，对于高噪声设备要入棚。施工设备尽量远离居民区，采取以上措施后对周围的噪声影响较小。 固体废弃物：施工期的固体废物主要是建筑垃圾和生活垃圾，建筑材料废弃物可以利用的回收利用，不可以的收集后运至城管部门指定的建筑垃圾填埋场；施工期的生活垃圾由环卫部门集中处理，因此施工期的固废对周围的环境影响较小。 5、营运期环境影响分析 废气：该加油站卸油，储油，加油会产生油气（非甲烷总烃）的排放，项目设汽油油气回收装置，回收率95%，油气（非甲烷总烃）可达标排放；该加油站配备柴油发电机，柴油属清洁能源，其燃油产生的废气污染物量较少，且发电机使用频率较低，对大气环境影响较小。 废水：生活污水依托厂区内的化粪池处理，处理后定期清理外运作为农肥。 噪声：噪声主要为设备类等运行过程中产生的机械噪声，针对不同的机器设备分别采取相应的减震、降噪、巡检维护等措施，再经隔声、吸声、距离衰减及植被吸附，可有效降低噪声源强达标排放。 固体废物：该加油站对滴漏汽油、柴油的地面采用消防砂、油毯对其进行清理，属于危险废物，要求委托有资质的单位进行处置，不做暂存；该加油站储油罐委托有资质的单位进行清洗，清洗产生的油罐残渣和含油棉纱由清洗单位收集运走，交由有资质的单位进行处置，不在项目区暂存；对照《国家危险废物名录》，含油棉纱及手套豁免条件为混入生活垃圾，豁免环节为全部环节（收集、暂存、运输、处置），豁免内容为全过程不按危险废物管理，该加油站含油棉纱及手套混入生活垃圾处理；生活垃圾经垃圾桶集中收集后由当地环卫部门定期清运处置。 6、环保投资 该加油站总投资150.0万元，环保投资10.0万元，占总投资比例约6.67%，主要用于项目的废气、废水、噪声、固体废物防治以及厂区绿化等内容。项目经济、社会和环境效益显著。建设单位的管理人员应提高环境意识，制定必要的规章制度并强化日常管理，保证将项目产生的环境影响降至最低水平。 7、评价结论 综上所述，该加油站营运期不可避免的会对周围环境产生影响，在认真落实本报告中提出的各项污染防治措施及建议的前提下，加强环境管理，其废气、废水、噪声、固体废物等对周围环境的影响控制在可接受范围内，从环境保护角度分析，项目可行。 二、建议 综上所述，该加油站环保设施正常运行情况下，污染物排放满足所执行的环境标准和总量控制要求。因此本次评价认为，在切实做好污染防治工作的前提下，项目不会对外环境产生较大影响。同时，为确保环保设施的正常运行，建议采取以下原则： 1、对产生的污染物妥善处理，使对环境的污染降到最低。 2、做好项目环境保护验收工作。 3、营运期时时监控油罐区及相关区域，以便于在第一时间发现物料泄漏事故，并确定事故发生点。 4、定期检查油罐区存储罐及控制阀门，及时将损坏原配件进行维护和更换，对部分构件进行保养，以减少事故发生的可能性。 5、严格按照加油站的操作规范工作。

预审意见： 公章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护主管部门审查意见： 公章 经办人： 年 月 日

审批意见： 公章 经办人： 年 月 日

注 释 一、本报告表应附以下附件、附图： 附件1 《宽城满族自治县人民政府建设用地批复》 附件2 《中华人民共和国不动产权证书》 附件3 《备案告知书》 附件4 委托书 附件5 营业执照 附图1 该加油站地理位置图 附图2 该加油站周边关系 附图3 该加油站平面布置图 附图4 现场照片 二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1－2项进行专项评价。 1、大气环境影响专项评价 2、水环境影响专项评价（包括地表水和地下水） 3、生态影响专项评价 4、声影响专项评价 5、土壤影响专项评价 6、固体废弃物影响专项评价 以上专项评价包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。

委  托  书

内蒙古天浩环境技术咨询有限公司：

根据《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》的有关规定，宽城满族自治县金兆加油站现委托内蒙古天浩环境技术咨询有限公司编制《宽城满族自治县金兆加油站项目环境影响报告表》，特此委托。

宽城满族自治县金兆加油站

2020年5月

附图1 该加油站地理位置

附图2 该加油站敏感保护目标图

附图3 该加油站平面布置图

附图4 该加油站现场照片

# Text boxes

该加油站