建设项目环境影响报告表

项目名称：宽城满族自治县晨升供热有限公司集中供热建设项目

建设单位：宽城满族自治县晨升供热有限公司  （盖章）

编制日期：2019年8月

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1．项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2．建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3．行业类别——按国标填写。

4．总投资——指项目投资总额。

5．主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6．结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7．预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8．审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

# 建设项目基本情况                                  （表一）

| 项目名称 | 宽城满族自治县晨升供热有限公司集中供热项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 宽城满族自治县晨升供热有限公司 |
| 法人代表 | 李云鹏 | 联系人 | 姚新伟 |
| 通讯地址 | 宽城满族自治县松岭镇木匠屯村 |
| 联系电话 | 18131419777 | 邮政编码 |  |
| 建设地点 | 宽城满族自治县松岭镇木匠屯村 |
| 立项审批部门 | 宽城满族自治县 行政审批局 | 批准文号 | 宽审批投核字[2020]3号 |
| 建设性质 | 新建 | 行业类别 及代码 | 热力生产和供应 D4430 |
| 占地面积（㎡） | 25亩 | 绿化面积（㎡） | 896.96 |
| 总投资 （万元） | 6716 | 其中： 环保投资 （万元） | 50 | 环保投资占总投资比例 | 0.74% |
| 评价经费 （万元） | / | 预期投产日期 | 2021年1月 |
| 工程内容及规模： 1、项目由来 当今世界,科学技术、管理水平迅速发展，人们的生活水平得到了极大的提高，但随之而来的诸多问题却不可忽视。无节制的开发导致矿产资源储量大幅下降，许多资源濒临枯竭；人类赖以生存的生态环境遭到严重破坏。现如今，人类已经意识到了能源危机和环境危机，能源和环境问题越来越为各国所关注，同时可持续发展战略成为了各国经济发展的战略主题。在积极寻找新型替代能源的同时，合理利用传统能源，并采用新工艺减低污染物排放也是解决这些问题的主要途径。因此，节能减排是实现经济持续发展的有力保障。 节能是我国经济和社会发展的一项长远战略方针，也是当前一项极为紧迫的任务。目前，我国已成为世界第二大能源生产国和第二能源消费国。特别是近两年来，在国民经济快速增长的拉动下，我国能源需求快速增长较快，能源紧张业已成为制约经济持续、稳定发展的重要问题。 《节能中长期专项规划》是国家发展改革委于2004年11月25日发布的我国第一个节能中长期专项规划，规划提了我国宏观节能量指标。到2010年每万元GDP能耗由2002年的2.68吨标准煤下降到2.25吨标准煤，2003—2010年年均节能率为2.2%，形成的节能能力为4亿吨标准煤。2020年每万元GDP能耗下降到1.54吨标准煤，2003—2020年年均节能率为3%，形成的节能能力为14亿吨标准煤，相当于同期规划新增能源生产总量12.6亿吨标准煤的111%，相当于减少二氧化硫排放2100万吨。规划将大型区域集中供热锅炉房工程列为十大重点节能工程。区域集中供热锅炉比分散小锅炉供热效率高50%。在中小城镇，没有条件建设热电厂，应将现有分散式供热燃煤小锅炉改造为区域集中供热锅炉房。 为做好2019年大气污染综合治理工作，持续改善环境空气质量，打赢蓝天保卫战，河北省大气污染防治工作领导小组印发《河北省2019年大气污染综合治理工作方案》。 深化燃煤燃气锅炉综合整治：在2018年传输通道城市基本淘汰35蒸吨/小时及以下燃煤锅炉的基础上，重点推进承德、张家口、秦皇岛市35蒸吨/小时及以下燃煤锅炉淘汰工作。 2019年底前，全省35蒸吨/小时以上燃煤锅炉全部完成超低排放改造和烟羽治理，主要污染物排放达到超低排放标准要求，安装大气污染源自动监控设备，并与省、市生态环境部门联网。城市主城区和县城禁止新建35蒸吨/小时以下生物质、燃油（醇基燃料）锅炉。 宽城满族自治县晨升供热有限公司集中供热项目是新建40吨/小时燃煤热水锅炉及相应配套的达到超低排放的除尘、脱硫、脱销设施的项目，其取缔了项目范围内的10蒸吨/小时以下燃煤分散小锅炉房13座。集中供热工程为矿区基础设施工程，因此本项目符合国家产业政策要求。 “三线一单”相关分析判定： 根据《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环境保护部文件：环环评[2016]150号），对“三线一单”的要求，进行项目“三线一单”符合性分析，判定内容如下表所示： 表1 项目与“三线一单”符合性分析表 分析内容 企业情况 评估结果 生态保护红线 生态保护红线是生态空间范围内具有特殊重要生功能必须实行强制性严格保护的区域。相关规划环评应将生态空间管控作为重要内容，规划区域涉及生态保护红线的，在规划环评结论和审查意见中应落实生态保护红线的管理要求，提出相应对策措施。除受自然条件限制、确实无法避让的铁路、公路、航道、防洪、管道、干渠、通讯、输变电等重要基础设施项目外，在生态保护红线范围内，严控各类开发建设活动，依法不予审批技改工业项目和矿产开发项目的环评文件。 项目位于宽城满族自治县松岭镇木匠屯村，项目使用土地形式为租赁形式，只在规划用地范围内进行建设。厂址周围无自然保护区、风景名胜区、生活饮用水源地和其它特别锅炉及附属设施需要保护的环境敏感目标，项目在既有厂区内进行工业类项目的建设，项目占地范围不涉及生态保护红线，符合生态保护红线要求。 符合 环境质量底线 环境质量底线是国家和地方设置的大气、水和土壤环境质量目标，也是改善环境质量的基准线。有关规划环评应落实区域环境质量目标管理要求，提出区域或者行业污染物排放总量管控建议以及优化区域或行业发展布局、结构和规模的对策措施。项目环评应对照区域环境质量目标，深入分析预测项目建设对环境质量的影响，强化污染防治措施和污染物排放控制要求。 项目产生的污染物采取相应措施后，经预测满足相应的环境质量标准，符合环境质量底线的要求。同时，项目的实施是一项典型的大气污染物削减工程，主要体现在供热覆盖范围内的散煤燃烧以及烟气直排被取代，统一采用脱硫、脱硝、除尘等措施对烟气进行治理，大大改善区域大气污染排放现状，明显改善了区域环境空气质量。 符合 资源利用上线 资源是环境的载体，资源利用上线是各地区能源、水、土地等资源消耗不得突破的“天花板”。相关规划环评应依据有关资源利用上线，对规划实施以及规划内项目的资源开发利用，区分不同行业，从能源资源开发等量或减量替代、开采方式和规模控制、利用效率和防护措施等方面提出建议，为规划编制和审批决策提供重要依据。 项目不属于高污染、高消耗型企业，不会达到资源利用上限。 符合 负面 清单 境准入负面清单是基于生态保护红线、环境质量底线和资源利用上线，以清单方式列出的禁止、限制等差别化环境准入条件和要求。 项目未列入《关于印发改善大气环境质量实施区域差别化环境准入的指导意见的通知》冀环环评函〔2019〕308号中的限制及禁止类，不属于禁止发展的产业类型。 符合 由上表可知，项目符合《关于印发改善大气环境质量实施区域差别化环境准入的指导意见的通知》冀环环评函〔2019〕308号文的环境管理要求。 综上，项目的建设符合国家和地方有关环境保护法律法规、标准、政策、规范及相关规划等的要求，可以进行环境影响评价工作。 项目可行性分析： 评价关注的主要问题是项目建设阶段和生产运行阶段产生的废气、废水、噪声、固体废物等对区域环境的影响，以及项目产生的生态环境影响。通过对项目产生的各种大气污染物、水污染物、噪声、固体废物等进行源强核算、环境影响分析、达标预测分析、各治理措施的可行性分析，对项目产生的生态环境影响进行分析与评价，根据环境影响评价和分析预测结果，通过采用各项污染防治措施及生态保护措施，各类污染物实现达标排放，项目的建设对区域环境质量影响较小，从环境保护的角度分析，项目可行。 2、项目概况 （1）项目名称：宽城满族自治县晨升供热有限公司集中供热项目； （2）建设单位：宽城满族自治县晨升供热有限公司 （3）项目投资：本项目规模总投资6712万元，环保投资为 50万元，占总投资的0.74%。 （4）占地面积：厂区占地面积25亩，总建筑面积7000㎡。 （5）建设规模：新建56MW热源厂（2台40吨锅炉房，一备一用）一座，供热空间体积183.37万立方米，设计压力1.6MPa,设计温度95/65℃。。 （6）建设地点及四联关系：项目位于宽城满族自治县松岭镇木匠屯村。项目中心地理坐标为东经118°33′59.83535″，北纬40°26′3.02199″。在项目东北方向1050米为茨峪后沟，东南方向1860米为松陵镇，东南方向1180米为大地乡。南侧240米处为沙岭子，西北2480米为下窝铺，西南1810米为孤山子村，北侧1420米为白相沟，北侧120米为民训河。项目地理位置及周边关系图见附图1、附图2。 （7）厂区平面布置： 本项目锅炉间位于厂区中心偏南侧。锅炉间北侧为鼓风机，南侧为配电室、主控室、卫生间，西侧为水泵间，东侧为除渣间、转运站、转运站东侧为干煤棚，干煤棚南侧为消防泵站，消防泵站为水池。锅炉间上方，由北至南方向依次为脱硫设备间、脱硫工艺间、事故槽、事故槽东侧为氨罐，氨罐东侧紧邻脱硝泵房。氨罐西南侧为引风机间，引风机间东南侧为储灰仓，干渣棚为干煤棚北侧。 主厂房均布置在厂区南侧，根据工艺流程要求，依次为烟道、除尘器、引风机间、脱硫系统、烟道、烟囱、脱硫车间、消防水池和综合泵房等，输煤栈桥布置在西侧，干煤棚，设置在西侧，干煤棚北侧布置灰渣棚。项目平面布置图见附图3。 项目平面布置图见附图3。 建设内容 项目的主要建设内容及建设规模为:本项目占地面积25亩，工程内容包括:新建一座热源厂、热源厂至各换热站供热管线、改造及新建换热站13座。其中:热源厂建设内容为:新建58MW热源厂(2台29MW锅炉房)一座，供热空间体积183.37万立方米，设计压力1.6MPa，设计温度95/65℃;供热管线总长度为10867米。主要建筑物包括:配电室、主控室、卫生间、锅炉房、水泵房、鼓风机间、出渣间、储灰仓、引风机间、脱硫工艺间、脱硝泵房、消防泵房、干煤棚、地磅房、烟囱、消防水池等。厂区消防系统设置50 m³消防水池和消防水泵增压系统。室外消火栓系统设计为低压制消防给水系统，考虑到消防车就近取水及工程的安全性，室外消火栓均为地下式。室内消火栓设置在厂房的运煤层及办公区等部位。换热站均利用原有锅炉房改造，改造为为间供站。在锅炉房的主控制室、配电室及锅炉房内各层、变电站高低压配电间及变压室、厂部办公区的主要通道处按规范要求设置手提式磷酸铵盐干粉灭火器。 建设内容详见表2。供暖范围详见表3 表2 本项目主要建设内容一览表 项目名称 建筑面积（㎡） 配电室 114. 00 主控室 60.00 卫生间 29. 75 锅炉间 1817. 75 水泵房 97. 50 鼓风机间 148.50 出渣间 104.00 储灰仓 30.00 引风机间 178. 75 脱硫工艺间 195. 00 脱硝泵房 20.00 消防泵房 161. 25 干煤棚 3016. 00 转运站 30.00 脱硫设备间 187.50 地磅房 20.00 输煤栈桥 250. 00 烟囱 80.00 储灰仓 100. 00 公共烟道 240. 00 表3 供暖范围 序号 名称 热负荷（KW） 采暖空间体积（m³） 备注 1 大宝山 6673.53 441224.39 现有 2 精选厂 1283.81 74423.19 现有 3 小宝山 1273.11 74849.83 现有 4 三道沟 2827.38 140104.28 现有 5 三丰 1372.07 77638.30 现有 6 一、二选厂 1824.60 113062.68 现有 7 八选厂 1285.83 60025.06 现有 8 铸造厂 145.56 3958.60 现有 9 大库 195.56 7303.60 现有 10 运输公司 209.82 7160.80 现有 11 大地新民居 3234.66 176164.74 现有 12 孤山子新民居 1530.95 80865.36 现有 13 预建新民居 1620.00 97200.00 规划 14 老年公寓 260.00 12000.00 规划 15 学校 1950.00 90000.00 现有 16 碎矿中心 6390.08 282247.50 规划 17 京联实业选矿 2118.68 95488.00 规划 总计 34195.64 1833716.32 工业热负荷（KW） 25600.03 民用热负荷（KW） 8595.61 （9）原辅材料及能源消耗 本项目主要原辅材料及能源消耗情况见表4。 表4 主要原辅材料及能源消耗情况 名称 消耗量 备注 水 35004m3/a 市政自来水管网供水 电 421.43万Kw.h 电站 煤炭 21925t/a 经济开发区集中供热 表5原煤煤质表 名称 灰分 挥发分 含硫率 燃煤 16 39.22 0.4 （10）主要设备 该项目的生产设备中无国家明令禁止和淘汰的设备。项目主要生产设备见表6。 表6设备一览表锅炉主要辅机设备表 序号 设备名称 型号及规格 单位 数量 1 高温热水锅炉 DZL29-1.6/95/65-AII型 台 2 1 鼓风机 风量:60000m3/h，风压:2595Pa 台 2 电机功率:75kW，电压:380V 2 引风机 风量:100000m3/h，风压:6500Pa 台 2 3 电机功率:280kW， 电压:380V 4 全自动软水器 双阀双罐，额定出力:20t/h，耗电量:0.20kW 套 1 5 变频补水定压装置 流量:20m3/h 扬程:50m 电机功率:7.5kW 台 2 6 软水水箱 V=15m3 个 1 7 一次网循环水泵 流量:650m3/h 扬程:84m 台 3 8 一台备用 转数:14500r/min 9 电机功率:250kW, 电压:380V 10 脉冲布袋除尘器 烟气处理量：10500m3/h 台 2 11 石灰石湿法脱硫装置 - 2 12 SCR法脱硝装置 - 2 表729MW运煤、除渣设备表 序号 设备名称 型号及规格 单位 数量 1 联合除渣机 ZKC-1010 电机功率:15kW, 电压:380V 台 1 2 斜皮带输送机 波纹挡边输送带 输送量：80t/h 条 1 带宽:800mm 长度:39m 电机功率:15kW 3 水平皮带输送机 TD75型 产量：80t/h 条 1 带宽:650mm 长度:30m 电机功率:11kW 5 ZL50装载机 台 1 （11）公用工程 1）给、排水 ①、给水 水源：项目企业生产、生活水源为企业自有供水井提供。 项目年用水总量约为49941m³/a。生产用水约为34541m3/a；职工生活用水：本项目定员50人，年运行150天，每人每天用水量为50L，生活用水量为375m³/a。 ②、排水 粪便污水经化粪池处理，然后与其它生活污水合并，与有关部门签订协议，由相关部门转运。锅炉排污水、引风机及循环水泵轴承冷却循环水补水、炉排后轴及煤闸门的冷却循环水引至除尘器和除渣机，做为冲灰水补水以及除灰除渣系统补水。灰渣带走的水分和冷却循环补水量形成平衡，基本达到生产污水零排放。 本项目给排水平衡见表8、图1。 表8 给排水平衡一览表 单位：m³/a 用水工序 用水量 损耗量 排水量 排放去向 生产 软化处理水 34104 6875.216 / 循环使用 脱硫用水 400 400 / 循环使用 冲洗地坪 437 121.25 315.7 交由专门的部门进行转运 生活 职工生活 375 75 300 交由专门的部门进行转运 合计 35316 7471.466 615.7 / 图1 项目水平衡图 （单位：m³/a） 供电项目设备年总用电量（年工作日150d）421.43万Kw.h。 （12）劳动定员及工作制度：定员50人，年运行150天，每天运行24小时。 （13）建成时间及投入运营时间 本项目为新建项目，建设时间为2020年11月，，预计2021年1月正式投产。 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 本项目为新建项目，厂区选址于宽城满族自治县开发区内，项目选址为空地，无污染源，不存在原有环境问题。 |

# 建设项目所在地自然环境简况                       （表二）

自然环境简况（地形地貌、地质、气候气象、水文、植被、生物多样性等） 1、地理位置 宽城满族自治县地处河北省东北部，承德地区东南部，燕山山脉东段，长城北侧的滦河流域，位于东经118°10′～119°10′和北纬40°17′～40°45′之间，北连平泉县，南接迁西县，西邻兴隆县，东南与青龙县相接，西北与承德毗邻，东北与辽宁省凌源县接壤，县境东西长76km，南北宽31km，总面积1952k㎡。县政府驻地宽城镇，距承德市65km，距北京190km。 2、地形地貌 宽城满族自治县位于燕山山脉东段。由于地壳升降运动、河流切割以及受岩性、构造的制约，形成了山地、丘陵及河谷阶地地貌。区域地形较为复杂，主要由中山、低山、丘陵及河谷阶地组成，地势东高西低，北高南低，自东向西南倾斜。境内最高点为东南部的都山，最高峰高程为1846.3m，系燕山山脉东部最高峰。平均海拔300～500m，西南部的新甸子，碾子峪地势较低，平均海拔200～300m，河谷阶地主要分布在沿河两岸。 宽城满族自治县地貌形态多样，且复杂，依据其成因和形态变化，可分为三种地貌类型区，即：中山区、低山区、丘陵区。其中，中山区总面积43.16 平方公里，占全县面积的2.2%；低山区分布在全县各地，面积为822.39平方公 里，占全县总面积的42.1%；丘陵区分布在全县各地，面积为1086.45平方公里， 占全县总面积的55.7%。 3、水文地质 根据本区含水层特性和地下水埋藏条件，可以分为第四系松散层孔隙水（I）和基岩裂隙水（II）两个含水岩组。 (1)第四系松散孔隙含水岩组（I） 松散岩类孔隙含水岩组，主要分布于山丘区河（沟）谷地带、山间盆（洼）地的第四纪冲、洪积层中的孔隙地层，在瀑河、长河的中下游地带，河谷较为宽阔，局部形成河谷盆地，含水层较厚，为孔隙水的富水地段。而在各支流（沟）上游河谷部位，水力坡度较大，含水层较薄，富水程度明显变差。山间盆 (洼)地因规模很小，第四系松散堆积物颗粒较细，厚度较薄，富水性中等。是板城一带有开采价值的主要含水岩组，成为当地工农业及生活与环境用水的主要水源。 ①冲积层含水亚组（I1）：分布在河床及两侧高河漫滩地区，含水层厚度4.5～6m，由全新统中、粗砂，圆砾及卵石组成，地下水位埋深在1.4～4.3m，属潜水类型，地下水化学类型为HCO3·SO4—Ca·Mg型水，据调查，单井涌水量5～25m³/h。该含水层透水性甚强，水量丰富，为强富水区。 ②冲洪积含水亚组（I2）：分布在冲沟及沟谷两侧冲洪积扇（锥）地区，含水层厚度变化大，岩性为粘性土和砂卵石层，一般地下水位2～4.8m，透水性和富水性较弱。该层以潜水类型为主，地下水化学类型为HCO3·SO4—Ca·Mg型水，一般供居民饮用。 (2)基岩孔隙裂隙水含水岩组（II） 基岩裂隙含水岩组分布于广大山地，在地形陡峭的分水岭部位，地面坡度大，风化壳厚度小，降水很快以地表径流的形式流失，入渗量小，地下水较贫乏，而山坡坡角或地势低洼部位以及河（沟）谷部位，风化壳相对厚一些，易于接受大气降水的入渗补给，地下水较丰富，断裂(层)影响带或岩体与围岩接触部位是裂隙水的主要富集地带。富水性因岩性和裂隙发育程度不同，差异性较大，主要富集于古老的变质片麻岩，侵入的花岗岩及分布较广的长城系砂砾岩、页岩等岩石的裂隙和风化带中，在串岭沟组，大红峪组之砾岩、砂岩中，透水性一般。虽水量相对较小，但分布面积较广，在山丘区有一定的供水意义。 ①沉积岩岩溶裂隙水含水亚组（II1）：分布在区域的西北部，由蓟县系地层组成，岩性以蓟县系雾密山组白云岩为主，裂隙发育较明显，以垂直裂隙和层间裂隙发育为主，局部沿层理有溶蚀现象，如宽城县峪耳崖镇李家窝铺属断层阻水型构造，为白云质灰岩岩溶水，多年平均泉流量为67.53L/s，经调查目前泉眼已断流，地下水化学类型为HCO3·SO4—Ca·Mg型水。 ②变质岩裂隙水含水亚组（II2）：分布在亮甲台镇一线，岩性为太古界混合岩化变质岩系，风化厚度2～3m，泉水流量为小于0.10L/s，地下水化学类型为HCO3·SO4－Ca•Mg及HCO3－Ca•Mg型水。 4、地表水 宽城满族自治县境内的瀑河、长河、青龙河均属于滦河水系，纵贯全县，总流域面积66452.1h㎡，占全县总面积的34%。 青龙河属过境河流，上源有北源和西源两处。北源出自辽宁省凌源县台头山；西源出自宽城满族自治县大西山北麓。于东营子和下清间汇合，流经青龙县、卢龙县县境，于滦县石梯子汇入滦河，全长32.0km，流域面积854.6k㎡，县境内流域面积523.9k㎡，县境内长17.0km，平均坡降1/500，自然落差34m。境内一级支流主要有都阴河，二级支流有冰沟河、连阴栈河、小彭河。 5、气候、气象 宽城满族自治县属暖温带大陆性季风气候，其气候类型为暖温带、半湿润、半干旱、大陆性、季风型的燕山山地、丘陵气候。特点为季风性强，季节差异及光、温、水的地域差异明显，光热、水同季。 6、矿产资源 宽城县矿产资源丰富，主要有金、铁、煤、高岭土等各类矿产35种，已探明储量的矿种16种，开发利用矿产15种，探明黄金储量30吨，主要分布在峪耳崖、华尖。铁矿储量28亿吨，其中钒钛矿储量26.39亿吨，主要分布在孤山子-小新甸、亮甲台-东川，占全市总储量的35%以上，平均品位18%；优质石灰岩（水泥、制灰、熔剂灰岩）10亿吨，CaO含量48-51%，主要分布在龙须门老亮子；白云岩3亿吨，主要分布在龙须门柳树底下；煤257万吨（塌山为气肥煤、缸窑沟为焦煤）；陶粒页岩3亿多立方米（7.2亿吨），主要分布在孟子岭-板城一带；萤石7.5万吨，主要分布在塌山；长石54.5万吨，主要分布在华尖；透辉石89.7万吨，主要分布在大石柱子；沸石150万吨主要分布在塌山；玻璃用石英10.5万吨，主要分布在华尖；高岭土102.8万吨，主要分布在化皮。依托资源优势，我县现有各类矿山企业130家，其中金矿企业21家、铁矿企业46家、煤矿企业3家、非金属建材企业58家。 7、植被 全县植物资源丰富，品种繁多，植被结构复杂。山地植被垂直分布较为明显，大体为荒漠草甸植被、森林植被、森林草原植被、草甸植被4大类。从全县看，由于长期垦殖，原始植被均已破坏，现有植被均属次生和人工植被。 荒漠草甸植被：分布在都山主峰及海拔1500m以上地带，因地势高，气候寒冷，不能生长木本的乔木和灌木，建群植被被耐寒的植物所代替。主要有苔草、萎陵菜、蒿草、野罂栗、针茅草等，覆盖度在95%以上。 森林植被：在海拔600~700m以上、1500m以下。典型植被中，乔木主要有辽东栎、桦树、椴木、槲角枫、黄柏、落叶松；灌木主要有胡榛、胡枝子、六道木、刺五加；藤木主要有猕猴桃、野葡萄；低等植物的蕨菜、卷柏、狼毒等。植物覆盖率，阴坡在85%以上，阳坡在60%以上。 森林草原植被：在森林植被以下的广大低山、丘陵地带，生长着半旱生植被，建群植物较多。自然的典型植被中，乔木主要有山杨、蒙古栎、栓皮栎、侧柏、油松；灌木主要有山杏、荆梢、山枣、绣线菊；草本植物主要有野豌豆、黄麦草、艾蒿、苍耳子、车前草、铁杆蒿、黄蒿等。人工栽植的有槐、椿油松、洋槐等用材林和苹果、梨、桃、杏、山楂、板栗、核桃、花椒、桑树等经济木林。 草甸植被：在河流沿岸及地势低洼、地下水在3m以内的草甸土、沼泽土上，生长着喜湿的草甸植被。主要有簸箕柳、芦苇、三棱草、木贼等。 社会环境简况（社会经济结构、教育、文化、文物保护等）： 宽城满族自治县下辖8个镇（宽城镇、龙须门镇、峪耳崖镇、板城镇、汤道河镇、饽罗台镇、碾子峪镇、亮甲台镇），10个乡（化皮溜子乡、塌山乡、孟子岭乡、独石沟乡、东大地乡、铧尖乡、东黄花川乡、苇子沟乡、大字沟门乡、大石柱子乡）。 2016年，宽城满族自治县总人口250304人。全县有14个民族，少数民族占总人口的73.5%，其中满族人口占66.5%，其余13个少数民族占7.0%。是河北省典型的民族大县、移民大县。 宽城满族自治县矿产资源丰富，主要有铁、页岩、石灰岩、金、白云岩等各类矿产35种，已探明储量的矿种16种，开发利用矿产15种。探明铁矿储量30亿吨以上，其中钒钛矿储量27.62亿吨（远景储量59.9亿吨），主要分布在孤山子-小新甸、亮甲台-东川，占全市总储量的35%以上，平均品位18%；优质石灰岩(水泥、制灰、熔剂灰岩)30亿吨，CaO含量48～51%，主要分布在龙须门老亮子、宽城镇山后村等；陶粒页岩9亿多立方米(21.6亿吨)，主要分布在孟子岭-板城一带；白云岩20亿吨，主要分布在龙须门柳树底下；黄金储量118吨，主要分布在峪耳崖镇、铧尖乡；煤257万吨(塌山为气肥煤、缸窑沟为焦煤)；萤石7.5万吨，主要分布在塌山乡；长石54.5万吨，主要分布在铧尖乡；透辉石89.7业万吨，主要分布在大石柱子乡；沸石150万吨主要分布在塌山乡；玻璃用石英10.5万吨，主要分布在铧尖乡；高岭土102.8万吨，主要分布在化皮溜子乡。

# 环境质量现状                                     （表三）

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题 （环境空气、地表水、地下水、声环境、生态环境等） 1、环境空气质量现状： 项目所在区域环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。《2019年承德市环境状况公报》中宽城县大气常规污染物中的 PM10、PM2.5、SO2、NO2、CO 和O3 现状监测统计资料，监测结果见表 5-1。 表9 2019 年宽城县环境空气中常规污染物浓度 污染物名称 PM10 PM2.5 SO2 NO2 CO O3 环境空气质量综合指数 年均值 71 38 16 29 2.8 185 4.95 标准（二级） 70 35 60 40 4.0 160 / 注：1.CO 的浓度单位是 mg/m³，PM2.5、PM10、NO2、SO2、O3 的浓度单位是μg/m³； 2.CO 为 24 小时平均第 95 百分位数，O3 为日最大 8 小时平均第 90 百分位数。 2019年宽城县大气主要污染物为可吸入颗粒物（PM10）、细颗粒物（PM2.5）和臭氧（O3），一氧化碳（CO）、二氧化氮（NO2）、二氧化硫（SO2）。臭氧（O3），一氧化碳（CO）、二氧化氮（NO2）、二氧化硫（SO2） 年平均值和小时均值达标，但 PM10 年平均值、PM2.5、O3年平均值日最大 8 小时平均值均高于《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准值。 水环境质量现状 （1）地表水质量现状 项目所在地附近河流为北侧120米处的民训河，水环境质量良好，能够达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类水质标准要求。 （2）地下水质量现状 项目所在地区域地下水环境质量总体良好，水质能够满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准要求。 声环境质量现状 本项目所在区域属3类声功能区，区域环境噪声满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准。 生态环境质量现状 本项目所处区域为宽城县经济开发区，生态环境良好。项目所在地无野生保护动物及珍稀动植物。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 由现场调查可知，该区域内没有珍稀动植物资源、重点文物、饮用水源保护区、自然保护区等重点保护目标，根据工程性质及周围环境特征，确定厂址周围居民点为环境空气保护目标；本项目位于宽城满族自治县龙须门镇小龙须门村。确定的环境保护对象及保护目标见表。 表10 本项目主要的环境保护目标 环境要素 保护对象 与本项目相对关系 保护要求 方位 距离(m) 环境空气 茨峪后沟 东北 1050 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级 松陵镇 东南 1860 大地乡 东南 1180 沙岭子 南侧 240 下窝铺 西北 2480 孤山子村 西南 1810 白相沟 北侧 1420 声环境 沙岭子 南侧 240 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准 地表水 民训河 北侧 120 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准 地下水 厂址所在区域 满足《地下水质量标准》（GB/14848-2017）Ⅲ类 生态环境 厂区占地区域 无明显影响

# 评价适用标准                                     （表四）

| 环 境 质 量 标 准 | 1、大气环境质量标准 大气环境质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。 表11 《环境空气质量标准》 （二级） 污染因子 浓度限值 Pm2.5 PM10 SO2 CO NO2 O3 1小时平均值 （mg/Nm³） — — 0.50 10.00 0.20 0.2 24小时平均值 （mg/Nm³） 0.075 0.15 0.15 4.00 0.08 0.16（日最大8小时） 年平均值 （mg/Nm³） 0.035 0.07 0.06 — 0.04 — 2、水环境质量标准 （1）项目所在地区主要地表水体为民训河，地表水执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。 表12地表水环境质量标准Ⅲ类标准（摘录）单位：mg/L（除pH外） 指标 Ⅲ类标准 pH 6～9 溶解氧（DO） ≥5mg/L BOD5 ≤4 mg/L CODcr ≤20 mg/L 石油类 ≤0.05 mg/L 氨氮 ≤1.0 mg/L 总磷 ≤0.2 mg/L 总氮 ≤1.0 mg/L 高锰酸盐指数 ≤6mg/L 粪大肠菌数（个/L） ≤10000 （2）地下水环境质量标准：本项目所在地地下水的主要指标执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中的Ⅲ类标准，详见表8。 表13地下水质量标准 污染物或项目名称 Ⅲ类标准 pH（无量纲） 6.5～8.5 色度（度） ≤15 溶解性总固体 ≤1000 mg/L 总硬度 ≤450 mg/L 硫酸盐 ≤250 mg/L 氨氮 ≤0.2 mg/L 氯化物 ≤250 mg/L 亚硝酸盐（以N计） ≤1.0 mg/L 3、声环境质量标准 本项目区域声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。 表14 声环境质量标准 单位：dB(A) 类别 昼间 夜间 适用区域 2 60dB(A) 50dB(A) 指以工业生产、仓库物流为主要功能，需要防止工业噪声对周围环境产生严重影响的区域。 |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 1、大气污染物 （1）建设阶段大气污染物执行《施工场地扬尘排放标准》 （DB13/2934-2019）；本项目工艺中锅炉产生的烟尘、SO2、氮氧化物执行超低排放限值标准要求。汞、氨逃逸及烟气黑度均执行《锅炉大气污染物排放标准》（DB 13/ 5161—2020）表 1 大气污染物排放限值燃煤锅炉限值。 表15 新建锅炉大气排放浓度限值 单位：mg/m3 污染物项目 限值 污染物排放监控位置 燃煤锅炉 颗粒物 10 烟囱或烟道 二氧化硫 35 氮氧化物 50 汞 0.03 氨逃逸 2.3 烟气黑度 （林格曼黑度，级） ≤1 烟囱排放口 2、废水 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级排放标准及宽城县污水处理厂进水指标。 表16污水综合排放标准 名称 排放标准 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级排放标准 宽城满族自治县污水处理厂进水指标 SS 400 / BOD5 300 200 COD 500 350 NH3-N / 35 噪声 施工期噪声满足《建筑施工场界噪声限值》（GB12523－1990）及《建筑施工场界环境噪声排放标准》GB12523－2011标准要求。 运营期厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类区标准。 表17工业企业厂界环境噪声排放标准 单位：dB（A） 厂界外声环境功能区类别 时段 昼间 夜间 2类 60 50 4、固体废弃物执行标准 固废执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单（公告2013年第36号）符合中有关的管理规定。 危废标准格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）的规定。 |
| 总量控制指标 | 根据国家有关政策要求，并结合本项目所在区域环境质量现状和工程自身外排污染物特征确定本项目的总量控制因子为SO2、NOx。 总量控制指标为SO2：12.6t/a，NOx：18t/a。COD：0.11t/a,氨氮：0.009t/a。 |

# 建设项目工程分析                                 （表五）

施工期工艺流程简述（图示）及工艺说明： 本工程为新建项目，位于宽城满族自治县松岭镇木匠屯村，厂区占地面积25亩)；本项目的实施主要分为施工期和营运期两个阶段。 预计项目建设期为1个月，施工期主要为场地平整、硬化与设备安装。 施工期工艺流程 本项工程属一般的土建工程，主要为场地平整、设备安装。由于工作人员为附近居民，故不设置食堂和住宿。其施工至竣工交付使用的基本工艺流程如图所示。 项目建设期工艺流程图 废水、噪音、废水 废水、噪音、废水 废水、噪音、废水 施工期管网 热源厂主管线（管径DN500）从水泵间引出至S251省道，然后分为两路。 一路沿S251省道向西北至运输公司，管径DN300-DN150，长3118米； 一路沿S251省道向东南至规划碎矿中心，管径DN450-DN250，长4420米；沿途至各换热站，支线管径DN250-DN50，长3329米。管线连接，大宝山，精选厂，小宝山，三道沟，三丰，一二选厂，八选厂，铸造厂，大库，运输公司，大地新民居，孤山子新民居，学校，破碎中心，京联实业选矿，预建新民居和老年公寓。其中有1次直穿河流，穿越省道1次。敷设方式为直埋敷设，桥墩上架空敷设，沿桥墩架空敷设，沿山脚低架空敷设，沿民训河直埋敷设，沿民训河直埋敷设在民训河中间敷设，直埋穿河道，穿省道后直埋敷设。精选厂利用原有管线，京联实业选矿、四道沟、破碎中心管线进行待建预留。 运营期工艺流程简述（图示）及工艺说明： 工艺流程： 运营期工艺流程图如下： 1热力站生产工艺流程 烟气经过尾部烟道进入脱硝SNCR脱硝和SCR脱硝、脉冲式布袋除尘器除尘后，通过引风机送入脱硫塔，经脱硫塔进入主烟道，经由烟囱排入大气。布袋除尘的灰进入灰库，最后进行外售。脱硫塔的石膏进行脱水后外售。

（一）施工期主要污染工序： 本项目主要施工内容为热源厂建设、热力管道敷设换热站改造。施工期主要环境影响因素为粉尘、废气、噪声以及少量建筑废水。 ⑴废气影响分析 在施工中产生的废气污染物主要是砂石料装卸、堆存产生的粉尘，运输车辆扬尘，同时伴有少量施工机械排放的废气。 施工过程中产生的粉尘和烟尘，均属无组织排放，在小风、静风天气作业时，影响范围小。出现四级以上大风天气时禁止进行产生大量扬尘的作业。 施工过程中应采取有效的防尘和抑尘措施：①采取湿式作业，定期对施工、作业场地及细料堆场进行洒水，有效抑制粉尘；②选择合理的材料运输设备、装载方式及搬运路线；开挖的土方应及时清运，车辆运输弃土、石灰、砂土时，应加盖苫布，防止洒落；③控制细料堆存量，缩短堆存周期，同时堆场采用棚布苫盖，减少二次扬尘；采取以上措施后，可有效控制施工扬尘，使其对周围环境的影响较小。 管道敷设采用直埋敷设。直埋敷设具有投资少、施工进度快，占地少，热损失小，不影响市容、交通等优点,管道敷设两侧应设立围护结构，必要时采取湿式作业以有效抑制扬尘产生和扩散。 ⑵施工噪声影响分析 根据类比监测资料，各施工设备运行中的噪声源强75dB(A)～105dB(A)。 对照《建筑施工场界噪声限值》GB12523-90中有关规定，各施工阶段噪声均能在厂界距离内达标。 ⑶废水影响分析 施工现场用水主要为混凝土养护用水，此外有部分降尘洒水。施工期应加强施工管理及监督，规范施工，合理操作，严禁施工期废水进入地表水体；做好施工边界排水沟等排水措施，防止施工期降雨造成雨水外流，严禁雨水流入附近地表水体。 固废影响分析 施工期间主要固废为建筑垃圾和生活垃圾。建筑垃圾回收利用或清运到指定地点，生活垃圾交由环卫部门统一处理 从总体讲，项目施工期对水环境影响较小，污染物随着施工的结束而结束。 （二）运营期主要污染工序： （1）废气 本项目废气主要为锅炉废气中污染因子为NOX、SO2、颗粒物。烟气经过尾部烟道进入脱硝设施（工艺采用SCR+SNCR法）、脉冲式布袋除尘器除尘后，通过引风机送入脱硫塔，经脱硫塔进入主烟道，经由烟囱排入大气。采用布袋除尘器除灰，气力输灰至灰库进灰口。压缩空气系统要考虑除尘、脱硫、脱硝、废水处理等整个环保治理项目的压缩空气需求，也可用汽车将灰渣运到建材公司，作为其产品原材料利用。20 t/h 及以上锅炉、14 MW 及以上锅炉，以及生态环境主管部门确定的大气污染物重点排污单位应安装污染物排放自动监控设备，并与生态环境主管部门联网，保证设备正常运行，按照有关法律和污染源自动监控管理的规定执行。 （2）废水 项目运营时生产废水主要有运煤层冲洗地坪排水、锅炉排污水及水处理废水。冲洗地坪排水主要污染物为沙石，排入厂内沉砂池，沉淀后进行洒水抑尘，沉砂池泥沙交由专门部门清运。设计中本着节约用水、循环使用和废水回收利用的原则，进行全站水务管理和水量平衡。冲灰水、冷却水循环使用，锅炉排污废水回收处理后再用于冲灰补偿水和洒水降尘锅炉排污水、引风机及循环水泵轴承冷却循环水补水、炉排后轴及煤闸门的冷却循环水引至除尘器和除渣机，做为冲灰水补水以及除灰除渣系统补水。灰渣带走的水分和冷却循环补水量形成平衡，基本达到生产污水零排放。生活污水污染物有COD、SS、氨氮。生活污水暂存于混凝防渗的集水池中，与宽城碧水源环保有限公司签订协议统一处理。所以，本项目废水对周边水环境影响较小。 （3）噪声 锅炉房主要噪声源为水泵、风机和电机设备噪声，噪声源强在80dB(A)～95dB(A)之间。经相应措施处理后，锅炉房厂界外噪声贡献值低于55dB(A)，能够满足《声环境噪声标准》GB3096-2008中2类标准限值要求。 （4）固体废弃物 本项目产生固体废物为生产固废和生活垃圾。 ①生产固废：锅炉房主要固体废物为燃煤灰渣。锅炉燃烧产生的灰渣经落渣管落入板链除渣机，再由埋刮板输送机将炉渣倾斜输送至干渣棚中。除灰采用正压气力除灰系统，将布袋除尘器产生的灰经管道输送至储灰罐中。 灰渣在渣棚及灰罐中储存一定时间，形成一定量后全部外用，不长期堆存，不形成飞灰和无组织扬尘，对周围环境无影响。 ②生活垃圾：本项目生活垃圾，经收集后由环卫部门统一处理。 ③危废：在线监测产生的废液，暂存于危废间，交由相关单位转运处理。

# 项目主要污染物产生及预计排放情况                  （表六）

| 内容类型 | 排放源 | 污染物名称 | 处理前产生 浓度及产生量 | 排放浓度及排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工期 | 大气 污染物 | 平整地面 | 扬尘 | 少量 | ＜1㎎/立方米 |
|  |  | 运输车量 | 粉尘 |  |  |
|  | 水污 染物 | 生活废水 | SS | 少量 | 与相关部门签订协议定期清运 |
|  | 固体 污染物 | 员工 | 生活垃圾 | 0.9t/a | 交由环卫部门清运 |
|  |  | 厂区 | 建筑垃圾 | 20t/a | 回收利用或清运到指定地点 |
|  | 施工 场地 | 施工设备和运输车辆 | 75dB(A)～105dB(A) | 60-75dB | 施工场地 |
| 运营期 | 大 气 污 染 物 | 锅炉 | 烟尘 | 1943.6mg/m³438.5t/a | ≤10mg/m³；3.6t/a |
|  |  |  | SO2 | 622mg/m³175.4t/a | ≤35mg/m³；12.6t/a |
|  |  |  | NOx | 283.7mg/m³64t/a | ≤50mg/m³；18t/a |
|  |  | 堆场无组织粉尘 | 粉尘 | 4-5mg/m³2.71t/a | ﹤1.0mg/m³ ；0.019t/a |
|  | 固 体 污 染 物 | 燃煤灰渣 | 灰渣 | 6578t/a | 外运处理 |
|  |  | 职工生活 | 生活垃圾 | 5t/a | 交由环卫部门清运 |
|  | 水污 染物 | 生活用水 | SS | 0.12t/a | 0.009t/a |
|  |  |  | COD | 0.11t/a | 0.11t/a |
|  |  |  | NH3-N | 0.009t/a | 0.009t/a |
|  | 危废 | 在线监测 | 废液 | 10L/台/月 | 放置危废间暂存，定期交由有资质单位回收处理 |
| 噪声 | 主要噪声源为水泵、风机和电机设备噪声，噪声源强在80dB(A)～95dB(A)之间。经相应措施处理后，能够满足《声环境噪声标准》GB3096-2008中2类标准限值要求。 |
| 主要生态影响 项目所在地周围没有需要特殊保护的生态环境，因此，该项目建成后，不会造成生态环境的明显影响。项目单位应自始至终保留已规划的绿地，严禁将其改作他用，并适当增加空间及立体绿化，这对于美化环境，增强自然生态景观，改善区域环境空气质量等十分有益。 |

# 环境影响分析                                      （表七）

施工期环境影响分析： 项目生产车间及辅助性建筑等尚未建设不采取相应的污染措施会对环境产生一定影响。 1.大气污染源：施工期环境空气污染源主要来自临时备料、堆料场、建筑材料的运输装卸产生的粉尘、扬尘。为减少对环境的影响，要求企业采取积极控制措施： ①施工场地四周设置不低于2．5m的防尘围档，降低施工扬尘对周围居民的影响。 ②施工过程中采用酒水措施，及时向易产生扬尘的场所洒水，大风天增加酒水量及酒水次数，减少扬尘产生。 ③施工现场道路硬化；及时清扫运输道路上的尘土。 ④建筑材料的运输及建筑垃圾清理过程中，运输车辆减速慢行，运输建筑垃圾及土方采用蓬布遮盖，以避免沿途洒落，减少运输扬尘。 ⑤设置有顶棚的建筑材料专用堆放地，或用篷布遮挡，减少建筑材料在堆放时由于风力作用产生的扬尘。 采取以上措施施工期扬尘可达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297－1996）无组织排放监控浓度限值的要求，对区域大气环境影响较小。 2.水污染源：施工期的水污染主要来自混凝土拌和、砂石料冲洗等过程中产生的废水和施工人员产生的少量生活污水。由于建筑施工量小，施工废水产生量较小，主要用于场地的降尘酒水和周边植被绿化，对区域环境影响很小。 项目施工人员均来自于当地，项目施工期间生活污水产生量较小，这部分生活污水可用作酒水降尘，不外排。因此，项目施工期间对区域水环境影响较小。 噪声污染源：施工过程中施工设备产生的噪声；运输建筑材料时运输车辆产生的噪声。其中施工设备的噪声值较高，其声压级一般可高达90dB～105dB（A）。 ①施工期间施工场四周设置隔声屏障，消减噪声。 ②施工期间选用产生噪声值较低的施工设备，从源头消减噪声。 ③施工期间高噪声设备安置于距居民区较远的位置，尽量避免多个高噪声设备同时运行，注意设备的日常保养。 ④施工期间严格控制施工时间，晚22：00至次日早6：00禁止施工，禁止施工设备运行，禁止运输车辆运输。采取本评价提出的各项措施后，项目施工期产生的噪声可满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)的要求，对区域声环境影响较小。 4.固体废弃物：建筑施工中产生的建筑垃圾及施工人员产生的生活垃圾。建筑垃圾可以回收利用的则回收利用，不能回收利用的都直运到指定垃圾场处理。生活垃圾集中收集，定期送往垃圾场处理。 施工期产生的固废均得到妥善处理，对环境影响较小。 ①在施工现场周边设置硬质封闭围挡或者围墙，位于主要路段的，高度不低于 2.5 米，位于一般路段的，高度不低于 1.8 米，并在围挡底端设置不低于 0.2 米的防溢座； ②建筑材料、设备的运输及建筑垃圾清运过程中，运输车辆减速慢行，运输建筑垃圾采用蓬布遮盖，以避免沿途洒落，对运输道路及时进行清扫，减少运输扬尘； ③施工时减少土地开挖面积，降低开挖土量，施工后及时回填，可有效地减少施工扬尘量； ④建筑垃圾应当及时清运，在场地内堆存的，应当集中堆放并采取密闭或者遮盖等防尘措施；合理布设料场位置，建筑材料专用堆放地用篷布遮挡，定期洒水抑尘， 及时清运建筑垃圾、余料及时回收避免长时间堆存，减少建筑材料在堆放的风力扬尘； ⑤在施工现场出口处设置车辆清洗设施并配套设置排水、泥浆沉淀设施，车辆冲洗干净后方可驶出； ⑥土地挖掘、平整及施工建设过程中采用洒水措施，及时向易产生扬尘的施工场地、路面洒水，每天洒水次数不低于 2 次，大风天增加洒水量及洒水次数，减少扬尘产生。 ⑦在施工现场出入口明显位置设置公示牌，公示施工现场负责人、环保监督员、防尘措施、扬尘监督管理部门、举报投诉电话等信息； ⑧对施工现场出入口、场内施工道路、材料加工堆放区进行硬化处理，并保持地面整洁； ⑨使用预拌混凝土、预拌砂浆等建筑材料，不进行现场拌和； 施工期产生的污水主要为施工人员的盥洗水，收集后用于降尘绿化，不外排；项目施工人员均来自于当地，项目施工期间施工场地不设宿舍、食堂。员工盥洗水直接泼洒施工产地内进行降尘，不外排。 焊接负荷较小，无固定工位，旱烟无组织排放 项目中使用的施工机械和运输车辆运行中会产生较强的噪声，施工机械主要以土石方机械和掘进机械为主，包括装载机、挖掘机、掘进机等。由于目前工程机械的机械化水平已经相当高，因此各种施工机械施工时将会产生强噪声，对施工人员与附近居民的正常工作和生活造成影响。距离居民点较近的施工场地均为普通开挖布管，所需装载机、挖掘机、运输车辆等噪声在80dB(A)（距机械1m处噪声值），活动范围均在管线两侧8m范围内，根据声波传播规律，距离噪声源距离增加2倍，噪声衰减6dB(A),因此，距施工机械20m范围外，噪声衰减值55dB(A)以下，项目夜间不施工，对环境影响相对较小。为了将机械设备对区域环境的声环境影响降到最低，采取以下防治噪声措施： ①选用低噪声设备和先进的工艺，保持设备处于良好的运转状态。 ②施工尽量避开夜间等敏感时段，特殊施工阶段需要在敏感时段（如夜间22:00-次日6:00）进行时，必须有县级人民政府或其有关主管部门的证明，并公告附近居民，取得谅解。要求严格施工，避免不必要的施工场地人为噪声影响。 ③加强施工期环境监理，施工单位设专人负责施工机械的保养和维护，严格按照规范使用各类机械，避免因故障产生突发噪声。 ④设置施工围挡，距离居民较近的施工区域要对施工场界噪声进行临时跟踪监测，如遇超标结果，需在影响区域施工场界两侧加设临时隔声屏障。 在采取上述措施后，可确保施工场界噪声达标排放，对周围敏感点影响较小。 本项目固体废物来源为；施工人员产生的生活垃圾。本项目施工期施工人员主要为当地民工，不提供住宿，午饭由餐车将食物运至施工地点，由员工自备饭盒盛装食用。生活垃圾量约为10kg/d，主要为烟头、香烟盒、果皮纸屑等。生活垃圾集中收集，定期送至附近村落垃圾收集点，由环卫部门统一运至生活垃圾处理厂处理。 施工中产生的固体废弃物均得到妥善处理，对环境影响较小。 5恢复方案 按原路面标准恢复路面。土石方回填会产生粉尘，在施工场地四周设置围挡，减缓扬尘污染。 6水土保持 项目施工过程会扰动土壤，破坏原有的生态，本项目完工后，将对项目内及周围地区的植被进行恢复，以营造良好的生态环境。另外，施工过程中容易产生水土流失，要采取相应措施，做好项目施工沿线水土保持措施如下： 项目在施工期采取以下水土保持措施： （1）力求做到“挖填平衡”，施工中的弃土应首先利用作为回填使用。 （2）坑凹回填，根据坑凹容积与废土体积，合理安排废土的运行路线与倾倒方式，提高回填利用率。坑凹回填后应进一步平整地面，表层覆土，为道路重新铺设创造条件。 （3）严格规范施工作业，尽量缩短施工作业带，减少水土流失。 （4）施工期备齐防止暴雨的挡护设备，如盖网、苫布或稻麦草帘，可较大防止土壤流失。 （5）管线建设完成后，各种临时占地尽快恢复，缩短占用时间。 （6）管线土地开挖工程施工时防止将废渣冲入河道，影响河流水质、造成河床升高及行洪面积减少等不利影响。 总体而言施工活动都不同程度的造成了原有地貌的扰动和植被的破坏，致使土体抗侵蚀能力下降，导致侵蚀程度加剧。但该过程是临时的，随着施工结束、生态恢复后，施工造成的水土流失即得到控制。 （7）认真贯彻、执行国家和地方企业有关环境保护政策法规，合理利用有效资源和能源，避免浪费，减少由此产生的环境影响。 （8）积极推广先进设备，认真执行科技成果的应用，节省物资材料。 （9）监督检查施工现场的水电设施的使用及维修情况，避免损失，降低消耗。

营运期环境影响分析： 1、运营期环境空气影响分析 根据项目工程分析，本项目废气污染源主要为锅炉产生的烟尘、SO2、NOx。 A.废气源强核算及达标分析 （1）有组织废气 根据《第一次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册》（2010年版）中“4430工业锅炉（热力生产和供应行业）产排污系数表—燃煤工业锅炉”的工业废气产污系数，工业废气量产污系数10,290.43标立方米/吨-原料，产生量22561.7万Nm³/a；烟尘（压块）产污系数1.25A千克/吨-原料，产生量为438.5t/a，浓度为1943.6mg/m³；二氧化硫的产污系数16S千克/吨-原料,产生量为175.4t/a，浓度为622mg/m³；氮氧化物的产污系数2.94千克/吨-原料，产生量为64t/a，浓度为283.7mg/m³。 烟气采用SCR+SNCR法去除氮氧化物（脱硝效率计85%）、并通过脉冲式布袋除尘器（除尘效率计99.5%）除尘后，经引风机送入脱硫塔（脱硫效率95%），经脱硫塔进入主烟道，经由烟囱排入大气。经以上烟气治理系统处理后，外排废气中各项污染物浓度可以稳定控制在以下水平：烟尘经过处理排放浓度≤10mg/m³、排放量为3.6t/a；二氧化硫经过处理排放浓度≤35mg/m³，排放量为12.6t/a;氮氧化物经过处理排放浓度≤50mg/m³，排放量为18t/a。处理后废气经过一根45米的排气筒外排，污染物中二氧化硫和烟尘排放浓度能够达到《锅炉大气污染物排放标准》（DB13/5161-2020）燃煤锅炉大气污染物排放控制要求。无组织废气 本项目燃煤储存在煤仓间内，根据类比得出，年排放量为0.019t/a. （3）氨逃逸 经上述计算结果可知，项目锅炉运行时产生64t/a的氮氧化物，其中通过SNCR+SCR联合脱销处理掉54.4t，外排9.6t。 SNCR+SCR核心反应为尿素与氮氧化物之间的反应。核心反应方程式为： 2（NH2）2CO+2NO2=3N2+2CO2+4H2O（核心反应） 6（NH2)2CO→C3H6N6+6NH3+3CO2（氨逃逸过程） 由上述反应可知，氨逃逸的主要原因为尿素使用过量，超过可处理的氮氧化物的匹配量，造成过量尿素自身分解产生氨气经过拍气体排出造成二次污染，项目年处理氮氧化物54.4t，应使用尿素82.8t，考虑到氮氧化物的处理效率，使用过量尿素是必要的，为了使氮氧化物处理效率达到最大同时又最大限度降低氨逃逸，企业在尿素使用时采用数控设施，控制尿素过量使用量小于2吨，即小时过量使用量小于0.56kg。采取上述控制措施，并根据上述反应方程式计算，氨逃逸浓度低于2mg/m3，可满足《锅炉大气污染物排放标准》（DB13/5161-2020）燃煤锅炉大气污染物排放控制要求。 （4）汞及其化合物 根据类比，汞及其化合物排放浓度和排放量分别为0.007mg/m3和0.002t/a。本项目有脱硫脱硝除尘器等协同处置工艺，然后达标排放。 B.大气环境影响评价等级判定 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）的大气环境影响评价工作程序进行评价。 选择项目污染源正常排放的主要污染物及排放参数，采用《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录A推荐模型中的估算模型分别计算项目污染源的最大环境影响，然后按评价工作分级判据进行分级。根据工程分析，依据项目各污染源的基本分布状况及排放特征，主要污染源参数调查清单见下表。 表18 采用的有组织点源参数调查清单 排气筒编号 废气名称 排气筒参数 年排放小时数 排放工况 烟气流量 污染物排放速率（kg/h） 几何高度 出口内径 烟气温度 m m ℃ h m3/h PM10 SO2 NOx DA001 锅炉房烟囱 45 1 150 3600 正常排放 94007 1 3.5 5 燃料堆场无组织粉尘污染物排放速率为0.019t/a 本次评价采用预测软件EIAPro2018（版本Ver2.6.481）中AERSCREEN筛选计算及评价等级模块进行初步预测。 确定评价等级同时应说明估算模式计算参数和判定依据，相关内容与格式要求见《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录C，详见下表17及18： 表19 估算模型参数表 选项 参数 城市/农村选项 城市/农村 农村 人口数（城市选项时） / 最高环境温度/℃ 40.5 最低环境温度/℃ -27.4 土地利用类型 农用地 区域湿度条件 / 是否考虑地形 考虑地形 □是 √否 地形数据分辨率/m / 是否考虑海岸线熏烟 考虑海岸线熏烟 □是 √否 岸线距离/km / 岸线方向/° / 表20 评价因子和评价标准筛选一览表 评价因子 平均时段 标准值（ug/m3） 标准来源 PM10（二级） 年平均 70 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中对PM2.5、PM10未规定小时平均标准，因此，按日均标准的3倍值输入，相当于小时均值 24小时平均 150 SO2（二级） 1小时平均 500 NO2（二级） 1小时平均 200 TSP（二级） 24小时平均 450 根据上述参数，进行估算，估算结果见下表 表21主要污染源估算模型计算结果表 名称 预测因子 下风向最大浓度值mg/m3 下风向最大浓度占标率（%） 离源距离（m） P1 PM10 9.62E-03 2.15 675 SO2 9.36E-03 1.88 NOx 1.34E-02 6.72 由估算数据结果分析可知：上述估算结果中锅炉房烟囱DA001排放的污染物中氮氧化物的浓度占标率最高，为6.72%。 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）的评价工作等级判定要求，确定项目大气环境影响评价工作等级为二级评价。 按照《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）的工作要求，二级评价项目不进行进一步预测与评价，只对污染物排放量进行核算。 表22 项目大气污染物有组织排放量核算表 序号 排放口编号 污染物 核算排放浓度/（mg/m3） 核算排放速率/（kg/h） 核算年排放量/（t/a） 主要排放口 1 DA001 PM10 9.7 1 3.6 SO2 31 3.5 12.6 NOx 42.6 5 18 主要排放口合计 SO2 12.6 NOx 18 颗粒物 3.6 VOCs / … / 有组织排放总计 有组织排放总计 颗粒物 3.6 SO2 12.6 NOx 18 表23 项目大气污染物无组织排放量核算表 序号 产污环节 污染物 主要污染防治措施 国家或地方污染物排放标准 年排放量/（t/a） 标准名称 浓度限值/（mg/m3） 1 燃煤堆场 颗粒物 储煤库 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中颗粒物的无组织监控浓度限值 1 0.019 SO2 / NOx / 颗粒物 0.019 VOCs / … / 表24 项目大气污染物年排放量核算表 序号 污染物 年排放量/（t/a） 1 SO2 12.6 2 NOx 18 3 颗粒物 3.6 （5）大气环境影响分析结论 综上所述，项目的生产运行产生的大气环境影响可接受。 表25大气环境防护距离计算参数及结果表 污染源 排放面源长度 （m） 排放面源宽度 （m） 面源有效高度 （m） 废气 名称 排放 速率 kg/h 环境 标准mg/m³ 计算结果 大气环境防护距离 燃料堆场粉尘 58 52 8 颗粒物 0.0081 1 无超标点 0 按照大气导则相关要求和计算公式，针对面源的颗粒物计算大气环境防护距离，经计算该污染物无超标点，故本工程无大气环境防护距离要求。 根据《锅炉大气污染物排放标准》（DB 13/ 5161—2020）排污单位应安装污染物排放自动监控设备，并与生态环境主管部门联网，保证设备正常运行，按照有关法律和污染源自动监控管理的规定执行。在线监测所产生的废液暂存于危废间，与相关部门签订危废转运协议，由相关部分处理，危废间设置双人双锁，四周设置了1米墙裙，门口设置10公分的围堰，危废间设置了导流槽及收集池，张贴了管理制度及危废间标识，建立危险废物管理台账。危险废物装在单独的桶、箱中，密闭保存并放至防风、防雨、防晒、地面防渗地点（防渗系数≤10-10cm/s）保存，贮存按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）要求进行管理。 运营期水环境影响分析 （1）废水水质分析 生产废水主要有运煤层冲洗地坪排水、锅炉排污水。冲洗地坪排水主要污染物为沙石。锅炉排污水主要污染物为悬浮物。生活污水主要为悬浮物水质简单与相关部门签订协议统一处理。 （2）废水处理方案 冲洗地坪排水主要污染物为沙石，排入厂内沉砂池，沉淀后达标排入混凝防渗的集水池，沉砂池泥沙及集水池废水交由专门部门清运。设计中本着节约用水、循环使用和废水回收利用的原则，进行全站水务管理和水量平衡。冲灰水、冷却水循环使用，锅炉排污废水回收处理后再用于冲灰补偿水和洒水降尘锅炉排污水、引风机及循环水泵轴承冷却循环水补水、炉排后轴及煤闸门的冷却循环水引至除尘器和除渣机，做为冲灰水补水以及除灰除渣系统补水。灰渣带走的水分和冷却循环补水量形成平衡，基本达到生产污水零排放。生活污水主要为悬浮物水质简单与相关部门签订协议统一处理。 （3）地下水影响分析 项目运营期间废水不外排，该项目的建设不会对区域水环境产生明显影响。 3、运营期声环境影响分析 项目运营期噪声主要来自生产车间的设备运行噪声。为减少项目噪声对周边环境的影响，项目单位必须对上述噪声源采取可行的降噪措施： （1）合理安排高噪声设备位置，降低噪声对环境的影响，避免噪声排放改变区域声环境现状； （2）选用低噪声设备，同时安装隔声、消声、减振装置，加上合理布局、厂房隔声和距离衰减等措施； （3）定期维护设备，使设备处于良好的工作状态。 根据项目设备声源特征和声学环境的特点，同时根据业主提供资料，视设备声源为点源，声场为半自由声场，依据《环境影响评价技术导则—声环境》，选用无指向性声源几何发散衰减预测模式预测厂界噪声。 ①点声源预测模式 LA(r) = LWA – 20lg (r/r0) 式中：LA(r)——距噪声源r处的声级（dB(A)）； LWA ——点声源的A声级（dB(A)）； r——预测点与声源之间的距离（m）； r0——参考处与声源之间的距离（m）； ② 多声源叠加模式 式中: L0——叠加后总声压级，dB(A)； n—— 声源级数； Li ——各声源对某点的声压值，dB(A)。 根据预测模式计算出噪声源传播至各厂界1m处噪声值，由于本项目夜间不生产，本环评只对昼间进行评价，结果见下表： 表24 项目厂界噪声贡献值预测表 单位：dB(A) 预测点 源强 距离 厂界噪 声贡献值 标准值 （昼间） 标准值 （夜间） 评价情况 东边界 75 72m 42 65 55 达标 北边界 75 52m 45 65 55 达标 西边界 75 70m 43 65 55 达标 南边界 75 50m 46 65 55 达标 由上表可知，本项目运营期夜间不生产，故没有做夜间噪声贡献值预测，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准，因此本项目运营期噪声污染对周边环境影响很小。 4、运营期固体废物环境影响分析 ①生产固废：锅炉房主要固体废物为燃煤灰渣。锅炉燃烧产生的灰渣经落渣管落入板链除渣机，再由埋刮板输送机将炉渣倾斜输送至干渣棚中。除灰采用正压气力除灰系统，将布袋除尘器产生的灰经管道输送至储灰罐中。 灰渣在渣棚及灰罐中储存一定时间，形成一定量后全部外用，不长期堆存，不形成飞灰和无组织扬尘，对周围环境无影响。 ②生活垃圾：本项目生活垃圾产生量为20t/a，经收集后由环卫部门统一处理。 经上述分析可知，项目运营产生的固体废物对周围环境影响较小。 5、环保“三同时”竣工验收一览表 根据建设项目环境管理办法，环境污染物防治设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。在工程完成后，应对环境保护设施进行验收。 根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4号）及《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《中华人民共和国环境噪声污染防治法》等相关规定，建设项目竣工后，建设单位应向有审批权的环境保护行政主管部门，申请该建设项目固体废物污染防治设施的竣工环境保护验收；项目大气、水污染及噪声防治设施的竣工环境保护验收由该企业自主进行竣工环境保护验收，并将验收结果报环保部门备案。 建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果 （表八） 内容 类型 排放源 污染物名称 防治措施 预期治理效果 大气 污染物 施工期 平整地面 扬尘 施工现场封闭围挡，定期洒水抑尘 满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）标准要求 运输车辆 粉尘 运营期 锅炉 烟尘 烟气经过尾部烟道进入脱硝设施（工艺采用用SCR+SNCR法）、脉冲式布袋除尘器除尘后，通过引风机送入脱硫塔，经脱硫塔进入主烟道，经由45m高烟囱排入大气。 满足《锅炉大气污染物排放标准》（DB 13/ 5161—2020）表1大气污染物排放限值 SO2 NOx 燃料堆场 粉尘 厂房封闭 满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）标准要求 水污 染物 施工期 生活废水 SS 施工现场洒水抑尘 不外排 运营期 生活污水 SS 与相关部门签订转运协议 合理处置 COD 氨氮 固体 废物 施工期 施工场地 员工 生活垃圾 交由环卫部门清运 厂区 建筑垃圾 回收利用或清运到指定地点 锅炉 灰渣、 除尘灰 外运处理 合理处置 职工生活 职工生活垃圾 经收集后由环卫部门统一处理 危废 运营期 在线监测 废液 暂存危废间，危险废物委托有资质单位运输及处置 满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）的规定 噪声 项目设备噪声级约为80-95dB(A)，经设备安装基础减振设施，密闭车间隔声后，厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》2类标准。 环保“三同时”竣工验收一览表 污染源 治理 对象 环保措施 验收指标 验收标准 废气 施工期 平整地面 扬尘 施工现场封闭围挡，定期洒水抑尘 达标排放 满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）标准要求 运输车辆 粉尘 运营期 锅炉 有组织 烟尘 烟气经过尾部烟道进入脱硝设施（工艺采用用SCR+SNCR法）、脉冲式布袋除尘器除尘后，通过引风机送入脱硫塔，经脱硫塔进入主烟道，经由45m高烟囱排入大气。 达标排放 满足《锅炉大气污染物排放标准》（DB 13/ 5161—2020）表1大气污染物排放限值 SO2 NOx 燃料 堆场 无组织 粉尘 厂房封闭 达标排放 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） 固 废 施工期 施工场地 生活垃圾 交由环卫部门清运 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单规定； 《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008） 建筑垃圾 回收利用或清 运到指定地点 运营期 锅炉 灰渣、除尘灰 外运处理 废水 施工期 生活废水 SS 施工现场洒水抑尘 不外排 运营期 生活废水 SS 由专门部门统一处理 合理处置 COD 氨氮 锅炉排水 锅炉排污废水回收处理后再用于冲灰补偿水和洒水降尘锅炉排污水、引风机及循环水泵轴承冷却循环水补水、炉排后轴及煤闸门的冷却循环水引至除尘器和除渣机，做为冲灰水补水以及除灰除渣系统补水 不外排 危废 在线监测 废液 暂存危废间，危险废物委托有资质部门运输及处置 按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）的规定 噪声 车间内机 械设备运行 设备 噪声 设备安装基础减振设施， 密闭车间隔声 厂界噪声： 昼间≤65dB(A) 夜间≤55dB(A) 厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》2类标准要求

生态保护措施及预期效果 厂区绿化设计要树立生态观念，注重植物的群落配植，因地制宜，合理布局，选择种植高大繁茂等消声效果好的树木，提高绿化环境质量,既能起到隔音降噪、吸收废气粉尘的作用，同时也美化了周边环境，减少对附近环境的影响。 环境风险分析 根据评价等级确定本次环境风险评价的工作内容为：在分析潜在的环境风险基础上，参照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004），对潜在的环境风险进行风险识别、源项分析，对事故影响进行简要分析，并在定性评价分析的基础上提出防范措施及应急预案。 本工程生产的原辅材料、产品等不属于《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004）附录A.1（表1）所涉及的危险物质；不含有《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2009）所列物质，不会产生环境风险影响。 1.锅炉 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（H/JT-2004）和《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2009），本项目使用的生物质成型燃料不属于重大危险源。成型生物质虽然不属于重大污染源，但可燃烧而引起火灾事故，火灾事故会导致项目附近环境事故发生。 主要的环境事故风险类型是： （1）燃料遇明火产生火灾事故，火灾产生大量浓烟对周围大气环境造成影响； （2）扑救火灾过程产生的消防废水通过下水道进入地表水，污染项目附近水体。 （3）锅炉废气处理设施出故障，造成废气未经处理直接排放，对大气环境造成影响。 为减少环境风险，建议采取以下风险防范措施： ①火灾等事故发生后，应立即向有关环境管理部门报告，请求环境管理部门应急监测工作组进行应急监测，综合分析突发环境事故污染变化趋势，预测突发污染事故的发展情况和污染物的变化情况，作为突发环境事件应急决策的依据。 ②安装火灾自动报警系统，能够在火灾发生的初期及时发现并及时采取有效措施，最大限度的减少因火灾造成的生命、财产损失和环境污染。一旦发生火灾后，消防过程中同样会产生二次环境风险，主要体现在消防废水如直接经过市政雨水或污水管网进入纳污水体或市政污水处理厂，将对地面水体或污水厂处理效果造成一定影响。但是本项目运营过程中无有毒有害物质存储及使用，消防废水主要污染物为SS，水质较简单，因此影响是有限的。建设单位设置事故池，当火灾发生时，可作为事故应急，通过雨水阀门的切换，使消防废水进入事故池进行应急处理后排放，防止消防废水通过雨水管道直接排入外环境。 ③通过采取跟踪监控锅炉烟气浓度等含量的变化，一旦发现上述指标发生异常，应立即查明原因，排除故障后方可继续运行锅炉，确保不会出现废气超标排放或事故排放排污单位应安装污染物排放自动监控设备，并与生态环境主管部门联网，保证设备正常运行，按照有关法律和污染源自动监控管理的规定执行。 4.应急预案 应急预案内容见下表。 项目 内容及要求 应急组织机构、人员 成立厂指挥部—负责现场全面指挥 专业救援队伍—负责事故控制、救援、善后处理 预案分级响应条件 规定事故的级别及相应的应急分类响应程序 人员紧急撤离、疏散、撤离组织计划、医疗救护 事故处理人员组织人员紧急撤离、疏散组织计划及救护 受事故影响的临近区域人员撤离组织计划及救护 报警、通讯联络方式 规定应急状态下的报警通讯方式、通知方式和交通保障、管制 应急防护措施 事故现场：控制事故、防止扩大、蔓延及连锁反应。 临近区域：控制防火区域，控制和清除污染物措施及相应设备配备。 应急环境监测、抢险、救援及控制措施 和有资质的监测机构签署协议，一旦发生事故，及时进行应急监测，对事故性质、参数与后果进行评估、为指挥部门提供决策依据。一旦发生事故，马上开展救援。 应急救援保障 防火灾、爆炸事故应急措施、设备与材料，主要为消防器材。 事故应急救援关闭程序与恢复措施 规定应急状态终止程序 事故现场善后处理，恢复措施 临近区域解除事故警戒及善后恢复措施 应急培训计划 应急计划制定后，平时安排人员培训与演练 公众教育和信息 对工厂临近地区开展公众教育、培训和发布有关信息 环境管理与监测计划 为了贯彻执行有关环境保护法规，及时了解项目及其周围环境质量变化情况，掌握环境保护措施实施的效果，保证该区域良好的环境质量，在项目区需要进行相应的环境管理。项目区应该有专门的人员或者机构负责环境管理和监督，并负责有关措施的落实，在建设阶段和生产运行阶段对项目废气、污水、噪声、固体废物等的处理、排放及环保设施运行状况进行监督，严格注意相关的排污情况，以便能够在出现紧急情况的时候采取应急措施。 ①环境管理组织机构 设立控制污染、环境的法律负责者和相关的责任人，负责项目整个过程的环境保护工作。 ②环境管理台账要求 将环保设施的运行情况、环保设施日常检查、环境事件等建立环境管理台账。 ③环保设施及措施运行及维护费用保障计划 环保设施投资处于企业可接受范围。项目生产运行阶段，主要运行费用为电费、人工定期检修维护费，运行费用较小，处于企业可接受范围内。 监测计划 结合项目污染特点和项目区环境现状，本项目环境监测计划主要涉及大气污染源、噪声、废水污染源的监测。 表26 项目污染源监测一览表 项目 监测地点 监测内容 监测频率 备注 废气 按无组织排放 要求布点 颗粒物 正常情况每年一次， 非正常情况随时监测 委托资 质单位 粉尘排气筒 颗粒物、SO2、NOx 正常情况每半年一次， 非正常情况随时监测 委托资 质单位 噪声 厂界外1m处 Leq（A） 正常生产时每季度各一次 委托资 质单位

# 结论                                                       （表九）

1、项目概况 本项目为宽城满族自治县晨升供热有限公司集中供热项目，项目位于宽城满族自治县松岭镇木匠屯村，中心坐标为为118°34′1.53480″，北纬40°26′2.95440″。建设规模为 本项目占地面积 25 亩，工程内容包括：新建一座热源厂、热源厂至各换热站供热管线、改造及新建换热站 13 座。其中：热源厂建设内容为：新建58MW热源厂( 2 台 29MW 锅炉房，一备一用 ）一座，供热空间体积 183. 37 万立方米 ， 设计压力 1. 6MPa, 设计温度 95/65°C; 供热管线总长度为 10867 米。主要建筑物包括 ： 配电 室、主控室、卫生间、锅炉房、水泵房、鼓风机间、出渣间、储灰仓、引风机间、脱硫工艺间、脱硝泵房、消防泵房、于煤棚、地磅房、烟囡、消防水池等。本项目总投资6716 万元，环保投资为50万元，占总投资的0.74%。本项目分为一、二期工程，管网工程为二期工程。建设时间为2020年11月，，预计2021年1月正式投产。 产业政策符合性 根据《产业结构调整指导目录(2011年本)》（修正）（2013年2月16日国家发展改革委第21 号令），本项目不属于该目录中的鼓励类、限制类和淘汰类项目，即为允许类；本项目的生产工艺和设备均不在《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）》（工产业[2010]第122号）中淘汰类之列。因此本项目建设符合国家产业政策。 另外，本项目不属于《关于河北省区域禁（限）批建设项目的实施意见（试行）》（冀政[2009]89号）中区域禁止和淘汰建设项目，也不在该文件规定的环境敏感区内；本项目也不属于《河北省新增限制和淘汰类产业目录》（2015 年）中限制和淘汰产业，项目建设符合河北省政策要求。 综上，本项目建设符合国家、河北省相关产业政策。 3、选址合理性论证 本项目厂区位于宽城满族自治县宽城满族自治县松岭镇木匠屯村，根据《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环境保护部文件：环环评[2016]150 号），生态保护红线是生态空间范围内具有特殊重要生态功能必须实行强制性严格保护的区域。相关规划环评应将生态空间管控作为重要内容，规划区域涉及生态保护红线的，在规划环评结论和审查意见中应落实生态保护红线的管理要求，提出相应对策措施。除受自然条件限制、确实无法避让的铁路、公路、航道、防洪、管道、干渠、通讯、输变电等重要基础设施项目外，在生态保护红线范围内，严控各类开发建设活动，依法不予审批新建工业项目和矿产开发项目的环评文件。根据承德市生态保护红线初步成果，本项目不在生态保护红线范围内。项目生产工艺建设比较简单，对土壤的扰动较小，项目建成投产后产生的废水、废气、噪声及固废经妥善处理后，对周边环境的影响较小；另外，项目区附近无污染型工业、企业分布，外环境不对其造成制约；故本评价认为项目的选址合理。 4、环境质量现状评价 项目所在区域环境空气符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求，水环境符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的II类标准，声环境符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区标准要求，评价区域环境现状较好。 5、主要环境影响因素及防治措施 （1）废气 ①大气环境影响评价结论 在施工中产生的废气污染物主要是砂石料装卸、堆存产生的粉尘，运输车辆扬尘，同时伴有少量施工机械排放的废气。 施工过程中产生的粉尘和烟尘，均属无组织排放，在小风、静风天气作业时，影响范围小。出现四级以上大风天气时禁止进行产生大量扬尘的作业。 施工过程中应采取有效的防尘和抑尘措施：①采取湿式作业，定期对施工、作业场地及细料堆场进行洒水，有效抑制粉尘；②选择合理的材料运输设备、装载方式及搬运路线；开挖的土方应及时清运，车辆运输弃土、石灰、砂土时，应加盖苫布，防止洒落；③控制细料堆存量，缩短堆存周期，同时堆场采用棚布苫盖，减少二次扬尘；采取以上措施后，可有效控制施工扬尘，使其对周围环境的影响较小。 本项目废气主要为锅炉废气中污染因子为NOX、SO2、颗粒物。烟气经过尾部烟道进入脱硝设施（工艺采用SCR+SNCR法）、脉冲式布袋除尘器除尘后，通过引风机送入脱硫塔，经脱硫塔进入主烟道，经由烟囱排入大气。采用布袋除尘器除灰，气力输灰至灰库进灰口。压缩空气系统要考虑除尘、脱硫、脱硝、废水处理等整个环保治理项目的压缩空气需求，也可用汽车将灰渣运到建材公司，作为其产品原材料利用。20 t/h 及以上锅炉、14 MW 及以上锅炉，以及生态环境主管部门确定的大气污染物重点排污单位应安装污染物排放自动监控设备，并与生态环境主管部门联网，保证设备正常运行，按照有关法律和污染源自动监控管理的规定执行。企业采用以上措施进行处理后，可保证达标排放。因此项目营运期废气对周边环境影响较小。 ②水环境影响评价结论 项目施工废水产量极少，可用作施工场地降尘，对区域水环境影响较小。 项目运营时生产废水主要有运煤层冲洗地坪排水、锅炉排污水及水处理废水。冲洗地坪排水主要污染物为沙石，排入厂内沉砂池，沉淀后进行洒水抑尘，沉砂池泥沙交由专门部门清运。设计中本着节约用水、循环使用和废水回收利用的原则，进行全站水务管理和水量平衡。冲灰水、冷却水循环使用，锅炉排污废水回收处理后再用于冲灰补偿水和洒水降尘锅炉排污水、引风机及循环水泵轴承冷却循环水补水、炉排后轴及煤闸门的冷却循环水引至除尘器和除渣机，做为冲灰水补水以及除灰除渣系统补水。灰渣带走的水分和冷却循环补水量形成平衡，基本达到生产污水零排放。生活污水污染物有COD、SS、氨氮。生活污水暂存于混凝防渗的集水池中，与宽城碧水源环保有限公司签订协议统一处理。所以，本项目废水对周边水环境影响较小。 ③声环境影响评价结论 施工期合理安排施工时间，选用产生噪声值较低的施工设备，高噪声设备安置于距居民区较远的南侧，避免多个高噪设备同时运行，尽量避开夜间等敏感时段，严禁在22：00至次日6：00施工等措施控制施工设备噪声，通过运输路线优化选择，车辆慢行等措施控制运输噪声，可达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)噪声排放要求。 运营期该项目噪声源主要为主要噪声源为水泵、风机和电机设备噪声等，要求企业对噪声设备采取基础减振措施，定期检查、维修设备，使设备处于良好的运行状态，合理布局，生产车间封闭，安装隔声门窗，利用建筑物、构筑物形成噪声屏障，阻碍噪声传播。采取上述隔声降噪措施后，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类区标准。因此，该项目噪声对周围环境产生的影响较小。 ④固体废弃物环境影响评价结论 施工期产生固体废物为生产固废和生活垃圾。建筑垃圾回收利用或清运到指定地点，生活垃圾交由环卫部门统一处理。 运营期锅炉房主要固体废物为燃煤灰渣。锅炉燃烧产生的灰渣经落渣管落入板链除渣机，再由埋刮板输送机将炉渣倾斜输送至干渣棚中。除灰采用正压气力除灰系统，将布袋除尘器产生的灰经管道输送至储灰罐中。 灰渣在渣棚及灰罐中储存一定时间，形成一定量后全部外用，不长期堆存，不形成飞灰和无组织扬尘，对周围环境无影响。 项目所产生的固体废物均妥善处理，对区域环境影响较小。 ⑤危废 暂存危废间，严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）的规定设置，危险废物委托有资质部门运输及处置 ⑥生态环境影响评价结论 本项目在山地，区域无文物保护对象和名胜风景区，项目的运营对生态环境的影响在可接受范围内。 ⑦环境风险评价结论 项目发生环境风险事故后，会引发环境污染，但只要在建设、运营、和服务期满后认真遵守国家有关规定，这种环境风险的发生概率是可以降低的。同时以上风险防范措施和应急措施的实施有利于进一步降低项目环境风险，本工程从环境风险角度上讲是可以接受的。 项目开工建设前须取得相关安全管理部门的同意，工程竣工后，需向相关安全管理部门申报验收，验收合格后方可投入运行。 6、总量控制指标 根据《全国主要污染物排放总量控制计划》并结合该项目的排污状况，本项目生产期间无国家规定的总量控制重点污染物排放。因此，总量控制指标为SO2：12.6t/a，NOx：18t/a。COD：0.11t/a,氨氮：0.009t/a。 7、综合结论 本项目建设符合国家相关产业政策，选址合理，满足相关要求。项目拟采取的各项污染防治措施技术经济可行，在做好各项环境保护措施的前提条件下，项目实施不会改变当地的环境质量及生态环境现状。在落实本环评提出的各项污染治理措施后，从环保角度而言在选址地建设是可行的。

建议： 1、增强环境保护意识，加强管理，使污染物尽量消除在源头。 2、环保设施的保养、维修应制度化，保证设备的正常运转。 3、制定可行的防火规章制度和岗位责任制度，确保安全生产。应遵守国家和河北省的环保政策、法规、法律。 4、项目运营期应加强管理，以保证达到所要求的各项环境标准。

预审意见： 公 章 经办人 年 月 日

下一级环境保护主管部门审查意见： 公 章 经办人 年 月 日

审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日

注 释 一、本报告表应附以下附件、附图： 附件1 备案信息 附件2 营业执照 附图1 地理位置图 附图3 周边关系图 附图3 平面布置图 二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1～2项进行专项评价。 大气环境影响专项评价 水环境影响专项评价（包括地表水和地下水） 生态影响专项评价 声环境影响专项评价 土壤影响专项评价 固体废物影响专项评价 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。

# Text boxes

6820.8

27283.2

19043.624

54.416

34104

软化水处理设施

锅炉

用户

7366.464

8184.96

34541

49941

冲灰除渣补水（循环使用）

新

鲜

水

65.55

污水

55.7

437

冲洗地坪水

315.7

371.45

洒水抑尘

沉砂池

75

300

375

职工用水

交由专门的部门进行转运

400

400

循环使用

脱硫用水

设备安装

主体工程

工程验收

基础工程

锅炉烟气

SNCR脱硝反应器

SCR脱硝

炉灰外售

灰库

石灰粉浆液配制

储液罐

45m

排气筒排放

尿素溶液配制

布袋除尘器

脱硫塔

储液罐

石膏脱水

石膏外售