NO.5802

建设项目环境影响报告表

项目名称：宽城满族自治县兆兴灰石有限公司新建500万吨石灰石加工项目

建设单位（盖章）：宽城满族自治县兆兴灰石有限公司

编制日期：2020年5月

国家环境保护部制

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

- 项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

- 建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

- 行业类别——按国标填写。

- 总投资——指项目投资总额。

- 主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

- 结论和建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

- 预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

# 建设项目基本情况

| 项目名称 | 宽城满族自治县兆兴灰石有限公司新建500万吨石灰石加工项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 宽城满族自治县兆兴灰石有限公司 |
| 法人代表 | 孙兆成 | 联 系 人 | 陈月军 |
| 通讯地址 | 河北省承德市宽城满族自治县宽城镇大马沟村 |
| 联系电话 | 13832476921 | 传真 | —— | 邮政编码 | 067600 |
| 建设地点 | 河北省承德市宽城满族自治县宽城镇大马沟村 |
| 立项审批部门 | 宽城满族自治县行政审批局 | 批准文号 | 宽审批投备字[2020]28号 |
| 建设性质 | 扩建 | 行业类别及代码 | 其他非金属矿物制品制造（C3099） |
| 占地面积 (平方米) | 38780 | 绿化面积 (平方米) | —— |
| 总投资(万元) | 8536.36 | 其中：环保投资(万元) | 200 | 环保投资占总投资比例 | 2.34% |
| 评价经费 (万元) | —— | 预期 投产日期 | 2020年10月 |
| 工程内容及规模： 一、项目由来 宽城满族自治县兆兴灰石有限公司于2002年委托承德市环境保护科学研究所编制了《宽城满族自治县兆兴灰石厂年处理14.4万吨石灰石建设项目环境影响评价报告表》，于2002年11月13日取得了审批文件，由于该项目建设时间较长，宽城满族自治县兆兴灰石有限公司委托河北德源环保科技有限公司编制了《宽城满族自治县兆兴灰石有限公司建筑石料用灰岩矿项目环境影响后评价报告》，该报告主要内容包括1个采区，年开采20万t石灰石矿；1个破碎站，年产石子20万t，该项目已取得备案审查意见（宽环审[2017]009号），并于2017年9月6日取得验收意见（宽环验字[2017]）050号）。 现由于市场原因，建设单位决定将现有破碎站拆除，拟新建500万吨石灰石加工项目，本次环评只包括石灰石加工部分，不包括矿山开采。本项目于2020年5月11日取得项目备案，备案编号：宽审批投备字[2020]28号，根据《中华人民共和国环境保护法》（2018年修正版）及《建设项目环境保护管理条例》（国令第682号，2017年10月1日实施）有关要求，该项目应进行环境影响评价，建设单位委托河北圣泓环保科技有限责任公司承担该项目的环境影响评价工作。依据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2018年4月28日修订），项目类别属于“十九、非金属矿物制品业-56石墨及其他非金属矿物制品-其他”，环境影响评价类型为环境影响报告表。评价单位接受委托后，组织技术人员对项目进行了现场调查、资料收集与整理等工作，在此基础上完成项目环评文件的编制工作。 选址及规划合理性分析： 项目选址位于宽城满族自治县宽城镇大马沟村，评价范围内无自然保护区、饮用水水源地保护区和其他特别需要保护的敏感目标，无明显的环境制约因素。通过环境影响分析可知，在采取相关污染防治措施的前提下，各类污染物符合达标排放要求，对区域环境质量影响较小。因此，项目选址及规划合理。 产业政策符合性分析：本项目为《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）中C3099其他非金属矿物制品制造，经查阅《产业结构调整指导目录》（2019年本，2020年1月1日实施），本项目不属于限制类和淘汰类，不属于《河北省新增限制和淘汰类产业目录（2015年版）》之列。运营过程中不使用国家明令禁止淘汰类和限制类仪器和设备，符合国家产业政策。企业于2020年5月11日取得项目备案，备案编号：宽审批投备字[2020]28号。项目建设符合产业政策。 三线一单符合性分析：“三线一单”符合性分析如下表所示。 本项目与《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》 （环评[2016]150号）符合性分析 序号 分析内容 企业情况 评估结果 生态保护红线 生态保护红线是生态空间范围内具有特殊重要功能必须实行强制性严格保护的区域。相关规划环评应将生态空间管控作为重要内容，规划区域涉及生态保护红线的，在规划环评结论和审查意见中应落实生态保护红线的管理要求，提出相应对策措施。除受自然条件限制、确实无法避让的铁路、公路、航道、防洪、管道、干渠、通讯、输变电等重要础设施项目外，在生态保护红线范围内，严控各类开发建设活动，依法不予审批技改工业项目和矿产开发项目的环评文件。 本项目位于宽城满族自治县宽城镇大马沟村，评价范围内无自然保护区、饮用水水源地保护区和其他特别需要保护的敏感目标，本项目不在生态保护红线范围内，符合生态红线要求。 符合 环境质量底线 环境质量底线是国家和地方设置的大气、水和土壤环境质量目标，也是改善环境质量的基准线。有关规划环评应落实区域环境质量目标管理要求，提出区域或者行业污染物排放总量管控建议以及优化区域或行业发展布局、结构和规模的对策措施。项目环评应对照区域环境质量目标，深入分析预测项目建设对环境质量的影响，强化污染防治措施和污染物排放控制要求。 本项目产生的污染物采取相应措施后，满足环境质量标准，符合环境质量底线的要求。 符合 资源利用上线 资源是环境的载体，资源利用上线是各地区能源、水、土地等资源消耗不得突破的“天花板”。相关规划环评应依据有关资源利用上线，对规划实施以及规划内项目的资源开发利用，区分不同行业，从能源资源开发等量或减量替代、开采方式和规模控制、利用效率和防护措施等方面提出建议，为规划编制和审批决策提供重要依据。 项目以矿山开采产生的矿石作为原料，不会突破资源利用上线。 符合 负面清单 环境准入负面清单是基于生态保护红线、环境质量底线和资源利用上线，以清单方式列出的禁止、限制等 差别化环境准入条件和要求。 根据河北省发展和改革委员会关于印发《灵寿县等22县（区）国家重点生态功能区产业准入负面清单（试行）》的通知（冀发改规划[2018]920号），本项目不属于宽城县地区中的限制行业类型、禁止行业类型。 符合 项目主要关注的环境问题为废气、废水、噪声、固废等，通过环境影响评价，项目的选址合理，符合国家及地方相关的产业政策要求；通过落实各项污染防治措施，污染物排放和管理满足相应要求，区域环境质量受项目建设影响很小。从环境影响的角度分析，在落实好各项环保措施、环境管理和监测计划的前提下，项目建设是可行的。 二、原项目概况 《宽城满族自治县兆兴灰石有限公司建筑石料用灰岩矿项目环境影响后评价报告》，已取得备案审查意见（宽环审[2017]009号），并于2017年9月6日取得验收意见（宽环验字[2017]）050号），原项目工程概况如下： （1）项目名称：宽城满族自治县兆兴灰石有限公司建筑石料用灰岩矿项目； （2）建设单位：宽城满族自治县兆兴灰石有限公司； （3）建设地点：本项目矿区位于宽城满族自治县宽城镇大马沟村，矿区中心坐标为北纬40°34'58"，东经118°29'52"。 （4）生产规模、产品方案及服务年限：本项目设置1个加工区，共1条生产线。矿石的生产能力为20×104t/a，约合7.2万m3/a。矿山最终产品为建筑用石灰岩石子。其矿山服务年限为29.2年。 （5）占地面积：项目开采区占地面积为0.8557km2，工业场地占地面积为5000m2。 （6）劳动定员及年工作时间：职工定员总人数60人，年工作300日，每日3班，每班8小时。 （7）工程主要建设内容 项目现在主要建设内容见表1。 表1 原项目主要建设内容一览表 工程名称 主要内容 主体 工程 矿区 设置1个采场，年开采20×104t石灰石矿，约合7.2万m3/a。 工业场地 布置1个工业场地，1条生产线，用于破碎加工，主要包括生产车间（破碎、筛分）、配电室、料仓、原料场地、成品料场。 辅助 工程 办公区 维修车间、办公区、配电间位于采区南侧。维修车间60m2，主要用于修理矿区车辆；办公室300m2；配电间20m2。 爆破工程 项目使用炸药由厂家按量供给，爆破作业亦由爆破公司操作完成。不设炸药库，不存储炸药。 公用 工程 供电 电源来自当地变电所，通过架空方式引入矿区工业场地，为采场供电。 给水 由自备井水供给 排水 项目无生产废水，生活污水全部用于厂区洒水降尘。 供暖 办公区冬季采用电取暖。 储运 工程 道路 矿区内运输道路长约500m 成品仓库 项目建设成品库，用于堆存成品石子 输送皮带 石料输送和转运设置全封闭皮带通廊，连接破碎机、筛分机、受料仓等，皮带机受料点及落料点安装抑尘封，成品库内皮带最终下料端安装固定雾化喷头，防止皮带落料扬尘污染。 环保 工程 废气 破碎车间安装除尘器，凿岩机打眼时，空压机将钻孔内粉尘吹出，凿岩机安装除尘器，爆破防尘采用合理的炮孔网度、微差爆破以及空气间隔装药等措施，同时还采用水封爆破、向预爆区酒水、钻孔注水等措施；物料进棚，密闭运输，厂区工业场地及职工办公区均地面硬化，运输道路酒水降尘。原料堆场采用喷水除尘，成品库房采用密闭式除尘加喷水或喷雾除尘技术 废水 项目无生产废水，生活污水全部用于厂区洒水降尘，不外排。 噪声 采用低噪设备，安装消声器，加装减振基础，密闭隔声等措施；在爆破作业中主要防治措施是保证爆破孔填塞长度、严控堵孔质量、采用导爆管微差爆破等工程措施；运输车辆尽量避免经过村庄。 固体废物 生活垃圾定点存放，并由环卫部门统一清运至垃圾处理点，卫生填埋；除尘灰及剥离表土作为产品外售。 （8）经济指标：原项目主要技术经济指标见表2。 表2 主要技术经济指标 序号 项目 单位 数量 备注 一 资源储量 1 矿山保有资源储量 km3(kt) 568.9(1422.3) 122b+333 2 设计利用资源储量 km3(kt) 235.31(588.3) 122b+333 3 预开采储量 kt 583.5 二 采矿 1 生产规模 104t/a 20 2 服务年限 a 29.2 3 开拓方式 公路开拓 4 采矿方法 露天组合台阶法开采 5 露天边坡角 58° 6 安全平台宽度 m 5 7 清扫平台宽度 m 2 8 运输平台宽度 m 5 9 回采率 工作面回采率95% （9）主要生产设备及原辅材料 原项目主要生产设备见表3： 表3 主要生产设备一览表 序号 名称 数量 1 液压潜孔钻机 3台 2 挖掘机 6台 3 空压机 4台 4 颚式破碎机 4台 5 锤式破碎机 2台 6 振动筛 6个 7 袋式除尘器 2套 8 皮带输送机 12个 9 装载机 6台 （10）原辅材料及能源消耗 原项目主要消耗能源为电和水，各原材料消耗量见表4。 表4 主要原材料、能源消耗表 序号 名称 数量 单位 备注 1 电 110 万kwh 由当地电网供给 2 水 18900 m3/a 由自备井水供给 （11）公用工程 给水：项目用水供水源来自厂区自备井水，其水质与水量均可满足矿区用水的需求。用水主要为生产用水和生活用水。生产用水主要为开矿湿式凿岩用水、装卸石料、道路的抑尘、成品库房抑尘用水等，用水量约为60m3/d；项目劳动定员60人，用水量按每人每天50L计算，则生活用水量为3m3/d，全部为新鲜水。项目年运行300d，总用水量为63m3/d，18900m3/a。 排水：无生产废水。生活污水产生量按用水量的80%计，污水产生量为2.4m3/d（720m3/a），用于矿区内道路及场地泼洒抑尘，不外排。 供电：用电由当地电网供给，年用电量110万kWh。 供热：车间内不设采暖设施，办公室采用电取暖。 （12）原环评验收意见： 依据《建设项目竣工环境保护验收管理办法》(国家环境保护总局令第13号)，宽城满族自治县分局组成验收组，2017 年8月21日对宽城满族自治县兆兴灰石有限公司建筑石料用灰岩矿项目进行了环保设施竣工验收，根据现场检查情况及项目竣工验收监测报告，验收组对该项目环保设施竣工验收意见如下： 一、现场检查情况 (一)基本情况 宽城满族自治县兆兴灰石有限公司建筑石料用灰岩矿项目选址位于宽城满族自治县宽城镇大马沟村，项目于采区占地面积为0. 8557km2，工业场地占地面积为5000m2。本项目设置一个加工区，共1条生产线。矿石的生产能力为20×104t/a,约合7.2万m/a。矿山最终产品为建筑用石灰岩石子。其矿山服务年限为29.2年。 (二)污染防治措施落实情况 1、废气：破碎车间安装除尘器，凿岩机打眼时，空压机将钻孔内粉尘吹出，凿岩机安装除尘器，爆破防尘采用合理的炮孔网度、微差爆破以及空气间隔装药等措施，同时还采用水封爆破、向预爆区酒水、钻孔注水等措施；物料进棚，密闭运输，厂区工业场地及职工办公区均地面硬化，运输道路酒水降尘。原料堆场采用喷水除尘，成品库房采用密闭式除尘加喷水或喷雾除尘技术。 2、废水：项目产生的废水主要为职工日常生活盥洗废水。矿区内不设宿舍和食堂，区内建有防渗旱厕，生活污水全部用于厂区洒水抑尘，不外排。 3.噪声：采用低噪设备，安装消声器，加装减振基础，密闭隔声等措施；在爆破作业中主要防治措施是保证爆破孔填塞长度、严控堵孔质量、采用导爆管微差爆破等工程措施；运输车辆尽量避免经过村庄。 4、固废：固体废物主要为生活垃圾和除尘灰等。生活垃圾定点存放，并由环卫部门统一清运至垃圾处理点，卫生填埋；除尘灰及剩离表土作为产品外售。 二、监测结果 中辉国环(北京)环境监测有限公司《建设项目竣工环境保护验收监测报告》的监测结果显示： 经监测宽城满族自治县兆兴灰石有限公司建筑石料用灰岩矿项目有组织排放颗粒物的检测数据符合《石灰行业大气污染物排放标准》(DB13/-1641-2012) 中表2颗粒物浓度≤30mg/m3的最高允许排放限值； 无组织排放颗粒物的检测数据符合《石灰行业大气污染物排放标准) (DB13/ 1641-2012)中表3无组织排放监控浓度≤1.0mg/m3的排放限值； 厂界昼夜噪声值均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准，昼间≤60dB(A)。 三、验收结论 现场检查结果表明，项目建设地点、建设内容、主要污染防治措施和设施基本按环评文件及批复意见等要求进行了建设，外排污染物实现达标排放，具备竣工环境保护验收条件。我局同意宽城满族自治县兆兴灰石有限公司建筑石料用灰岩矿项目通过竣工环境保护验收。 四、建议及要求 1、对项目区域进一步规范、绿化。 2、加强生产设备和环保治理设施的日常管理维修，确保生产设施和环保治理设施正常运行，污染物做到达标排放；加强对环保设施的运行管理。 3、制定有效的管理规章制度，建立环保管理机制，防止出现事故性和非正常污染排放。 三、本项目概况 由于市场原因，建设单位决定将现有破碎站拆除，拟新建500万吨石灰石加工项目，本次环评只包括石灰石加工部分，不包括矿山开采。 （1）项目选址：项目建设地点位于宽城满族自治县宽城镇大马沟村，坐标为东经118°29′53.59527″，北纬40°38′48.01436″。新建项目位于原有破碎站的西南侧，与原有破碎站相距约70m。项目地理位置图详见附图1。 （2）周边关系：本项目北侧117m处为采区，690m处为窑顶村；东侧紧邻荒山；南侧紧邻荒山，600m处为王家庄，1140m处为葛家庄，1550m处为北院庄；西南侧663m处为缸窑沟村，1614m处为沟门村；西侧紧邻荒山，450m处为田家沟。详见附图2项目周边关系图。 （3）平面布置：一级收料仓位于厂区西侧，从一级收料仓自西向东依次布置粗碎车间、转运站、中碎车间，一次筛分车间位于转运站北侧，从一次筛分车间自西向东依次布置二次筛分车间、成品筒仓、洗车平台；利旧成品库位于新建厂区的东北侧。厂区平面布置图详见附图3。 （4）建设内容： 项目位于宽城县宽城镇大马沟村，共占地38780m2，由于本项目选址北侧117m处即为采区，故不设置原矿堆场，矿石随开采随加工。主要建设一级受料仓、粗碎车间、一次筛分车间、中碎车间、二次筛分车间、转运站、成品筒仓及洗车平台等附属设施；同时拆除现有破碎、筛分等车间，保留现有成品库。项目组成具体见下表： 表5 项目工程组成一览表 工程类别 工程名称 建设内容 备注 主体工程 一级受料仓 1座，高12m，受料仓均建设成三面围挡并带顶盖的料棚，料棚宽不大于6m，进深不小于8m，入料口位于受料仓内，受料仓设置2个入料口，入料口均设置卷帘门，入料口卸料时，卷帘门处于关闭状态。 新建 粗碎车间 1座，建筑面积142.2m2，高13.25m；内置1台颚式破碎机，1台棒条振动筛分机。 新建 一次筛分车间 1座，建筑面积413.4m2，高22m，内置2台圆振筛（筛面两层）。 新建 中碎车间 1座，建筑面积255.75m2，高33.7m，内置1台圆锥式破碎机。 新建 二次筛分车间 1座，建筑面积286.2m2，高21.5m，内置1台圆振筛（筛面三层）。 新建 辅助工程 办公区 建筑面积300m2；彩钢结构；用于本项目办公。 现有 储运工程 成品筒仓 位于厂区东侧，共5座，其中1座Φ15×35m，4座Φ12×30m。 新建 成品库 建筑面积1800m2，高20m；位于新建厂区的东北侧，用于储存粒径为40-80mm的产品。 原有 转运站 位于粗碎车间东侧，占地面积232.5m2，高19.65m。 新建 危险废物贮存间 占地面积10m2，半砖半钢结构；危险废物储存。 现有 洗车平台 设在厂区出口，清洗出入厂区的车辆，采用混凝土一次性浇筑，防渗系数必须≤10-7cm/s，配套建设水路系统。 新建 公用工程 给水 项目用水由自备井供给。 — 排水 无生产废水产生，洗车废水循环使用，项目废水为生活污水，生活污水主要为盥洗水，水质简单用于厂区洒水降尘，不外排。 供电 项目用电由当地电网供应。 取暖 冬季生产，车间无需供暖，办公室采用电取暖。 环保工程 废气 ①受料仓建设三面围挡并带顶盖的料棚，料仓入料口位于受料仓内，入料口上方并设置水喷淋+喷雾抑尘设施；②本项目粗碎、一次筛分、中碎、二次筛分工序均在封闭的生产车间内进行，车间地面硬化并定时洒水降尘，颚式破碎机和圆锥式破碎机的入料口、出料口设置封闭集气罩，集气罩与产尘点形成密闭空间；3台圆振筛的筛面及落料口均设置封闭的集尘罩，集尘罩与产尘点形成密闭空间，颗粒物经集气罩收集，由除尘器净化处理后，分别通过高度为17m、25m、37m、25m的DA001-DA004排气筒排放；③转运站建设成全封闭的车间，车间地面硬化，并定期洒水降尘，且皮带转运点设置封闭的集尘罩，集尘罩与产尘点形成密闭空间。颗粒物经集气罩收集，由除尘器净化处理后，通过高度为23m的DA005排气筒排放；④产品入仓储存，筒仓顶部均设置封闭的集尘罩，集尘罩与产尘点形成密闭空间，颗粒物经集气罩收集，由除尘器净化处理后，通过高度为38m的DA006排气筒排放；⑤成品库内皮带下料端设置水喷淋措施，成品库地面定时洒水降尘；⑥运输皮带建成封闭的皮带廊道；⑦厂区及道路定时洒水降尘，车辆减速慢行等；⑧生产车间定时洒水降尘。 — 废水 无生产废水产生，洗车废水循环使用，项目废水为生活污水，生活污水主要为盥洗水，水质简单用于厂区洒水降尘，不外排。 — 噪声 选用低噪声设备，采取减振、车间封闭等措施；运输车辆减速、禁鸣等措施。 — 固废 一般固废 生活垃圾集中收集后，与沉淀池底泥一起纳入当地垃圾处理系统统一处理；除尘灰全部外售。 — 危险废物 废润滑油、废油桶暂存于危废贮存间内，危废贮存间地面及裙角作防渗防腐处理，防渗系数≤10-10cm/s。 — 其他 现有破碎、筛分等车间 拆除 — （5）生产设备情况： 表6 主要生产设备一览表 序号 设备名称 规格 单位 数量 备注 1 棒条振动给料机 FD1860 台 1 新购 2 鄂式破碎机 MJ1513 台 1 新购 3 棒条振动筛分机 FS2451 台 1 新购 4 单缸液压圆锥破碎机 MS600 EC 台 1 新购 5 圆振动分级筛 CS3070D 台 2 新购 6 圆振动分级筛 CS3070T 台 1 新购 7 汽车散装机 -- 辆 6 新购 （6）原辅料用量及能耗 项目原辅料用量及能耗情况见下表。 表7 原辅料用量及能耗情况一览表 序号 名称 年用量 单位 备注 1 原矿石 500万 t 宽城满族自治县兆兴灰石有限公司采区及外购 2 新鲜水 9960 m3 自备井 3 电 980万 KW·h 由当地电网供应 4 润滑油 100 kg 外购，随用随买，不贮存 （7）生产规模：年产石灰石石子500万吨，其中粒径为40-80mm的200万吨，20-40mm的125万吨，10-20mm的60万吨，5-10mm的45万吨，<5mm的70万吨。 （8）公用工程 1）供电：本项目由当地供电公司供给，年耗电量约980万kW·h。 2）给水：项目用水为生产用水和生活用水，用水来自自备水井，可满足项目需求。项目新鲜水用量为33.2m3/d（9960m3/a）。 ①生产用水：生产用水主要为生产车间的洒水降尘用水；受料仓入料口的喷淋抑尘用水及产品最终下料端的喷淋抑尘用水；厂区的道路抑尘用水；车辆清洗用水。生产车间的洒水降尘用水、受料仓入料口及产品最终下料端的喷淋抑尘用水及厂区的道路抑尘用水总用水量为30m3/d（9000m3/a）。车辆清洗用水10m3/d（300m3/a），由于蒸发损耗，需补充水量2m3/d（600m3/a），循环水量为8m3/d（2400m3/a）。故总生产用水量为40m3/d（12000m3/a），其中新鲜水总用量为32m3/d，循环水总用量为8m3/d，循环水利用率为80%。 ②生活用水：本项目不设食堂、洗浴设施等，设有办公室。根据河北省地方标准《用水定额—第3部分：生活用水》（DB13/T1161.3—2016）中生活用水定额，并结合项目的实际情况，生活用水量按30L/人·d计，职工人数为40人，则用水量为1.2m3/d（360m3/a）。 排水：无生产废水产生。生产车间的洒水降尘用水；受料仓入料口的喷淋抑尘用水和产品最终下料端的喷淋抑尘用水及厂区的道路抑尘用水均被消耗，以蒸汽形式进入大气；项目出口设置洗车平台，并配套建设沉淀池，洗车废水循环利用。生活污水排水量按新鲜水用量的80%计，则生活盥洗废水产生量为0.96m3/d（288m3/a），水质简单，用于厂区洒水降尘，不外排。 本项目用水量平衡表见下表。 表8 项目水平衡计算表 序号 名称 新鲜水用量（m3/d） 损耗量（m3/d） 循环水（m3/d） 1 抑尘用水 30 30 0 2 洗车用水 2 2 8 3 生活用水 1.2 0.24 0 4 合计 33.2 32.24 8 项目水平衡图如下图所示： 图1 项目水平衡图（单位m3/d） 4）供暖：项目冬季生产，车间无需供暖，办公室采用电取暖。 （9）劳动定员及作业制度：项目劳动定员40人，采用2班制生产，每班8h工作制，每年生产300天，年工作4800h。 （10）工程投资：本项目总投资8536.36万元，其中环保投资200万元，占总投资的2.34%。 （11）实施计划：本项目计划于2020年8月开始建设，于2020年10月完工。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： （1）与本项目有关的原有污染情况 项目位于宽城满族自治县宽城镇大马沟村，现场踏勘时，厂区原破碎筛分车间尚未拆除。本项目主要存在的污染情况如下： 1、破碎、筛分工序产尘点处集气罩封闭不严，会产生扬尘； 2、受料仓、成品库未定时洒水降尘； 3、皮带廊道未完全封闭处理，会产生扬尘； 4、部分成品露天堆存，未采取抑尘措施，大风天有扬尘产生； 5、项目厂区内道路未进行硬化，未采取抑尘措施，大风天有扬尘产生等； 6、未设置洗车平台； 7、危废间不符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单和《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ2025-2012）中相关技术要求。 现状情况如下图所示： 现有车间 现有车间 现有危废间 现有危废间 采取措施： ①拆除现有受料仓、破碎筛分车间及设备，对保留的成品库地面定时洒水降尘，产品下料端采取喷淋抑尘措施，并对厂区进行硬化或绿化处理，厂区定时洒水降尘。 ②按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单和《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ2025-2012）中相关技术要求设置危险废物贮存间，对危废间进行整改。 （2）主要环境问题 项目所在区域周围为典型的农村环境，区域污染源主要为居民生活污染。居民住宅均以平房为主，冬季取暖均以散烧煤和薪炭为主，因此，区域污染源主要为居民生活面源污染，主要污染物有生活污水、生活垃圾以及冬季取暖期产生的烟气中的烟尘、二氧化硫及氮氧化物。 |

# 建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况: 1、地理位置 宽城满族自治县地处河北省东北部，承德地区东南部，燕山山脉东段，长城北侧的滦河流域，位于东经118°10′～119°10’和北纬40°17’～40°45’之间，北连平泉县，南接迁西县，西邻兴隆县，东南与青龙县相接，西北与承德县毗邻，东北与辽宁省凌源县接壤，县境东西长76km，南北宽31km，总面积1952km2。县政府驻地宽城镇，距承德市65km，距北京190km。 2、地形地貌 宽城县为山地丘陵地貌区。平均海拔300-500米，以青宽两县交界的都山为最高点。地势东高西低、北高南低。境内山峦起伏、河流交错，山高坡陡，沟川较窄。有9座中山，7道川谷(孟子岭、峪耳崖、清河、瀑河、柳树底下、板城、汤道河)，3条河流。总的概况为：八分山、一分田、河流水面零点七、村庄道路零点三。 中山：境内有千米以上的山峰9座，总面积43.16平方公里，占全县总面积的2.2%。其土层较厚，植被较好，是天然次生阔叶林区和重要的木材产地。 低山：分布在全县各地，面积为822.39平方公里，占全县总面积的42.1%。一部分为用材林、薪炭林、灌木林、山杏林地，一部分是荒山和牧场。 丘陵：分布在全县各地，面积为712.3l平方公里，占全县总面积的36.5%。全县经济林和部分用材林主要分布在这一带。其中一部分是荒山(主要是阳坡)。 河谷、阶地：多处在海拔200～600米的沟谷、河川，分布有大小不等的河川平地，一级二级平地。面积为374.14平方公里，占全县总面积的19.2%。 3、自然气候 宽城满族自治县地处燕山山脉东南段，属燕山山脉向华北平原过渡带，境内四季分明，气候温和，属温带向暖温带过渡的半湿润、半干旱大陆性季风型燕山山地气候，特点是：四季分明，冬季寒冷干燥，夏季温和多雨。 春季由北方冷空气气流减弱，天气回暖快，月气温变化较大，大风频繁，风力及风速较大，地面蒸发快，天气干燥，降水少，多发生春旱。夏季天气炎热，最高气温39℃，全年降水的80%左右集中在6、7、8三个月，空气温度较大，降温快，天气凉爽。秋季气温变化大，多暴雨，局部地区常有冰雹。冬季北部冷空气侵入，干燥寒冷，降雪较少，多风，霜冻期长，一般自当年10月下旬至次年3月，最低气温为-23℃。年平均气温8.7℃，极端最高气温39.3℃，极端最低气温-23℃，10℃以上有效积温年均3500℃，地面平均温度11.5℃，地面温度最热28.9℃，地面温度最冷-9.8℃，无霜期148-184天，平均164.6天，年平均降雪日数为19天，最大雪深为180毫米，最大积雪天数为25天，最大冻土深度1000毫米。年平均降水量662.50毫米，年最大降水量1056.90毫米，年最小降水量460.10毫米。年平均湿度在57%以下，最低月份1-2月，为43-44%，最高月份7-8月，为77-79%。春、秋、冬季受蒙古高压控制，以西北风为主；夏季受太平洋亚热带暖风高压影响，多偏南风。11月至次年4月主导风向：西北，风速年平均1.7米/秒，最大4-5月为2.3-2.6米/秒，最小8-9月为1.0-1.2米/秒。 4、水文 宽城满族自治县境内的瀑河、长河、青龙河均属于滦河水系，纵贯全县，总流域面积66452.1hm2，占全县总面积的34%。 滦河发源于丰宁县西部大古道沟，干流总长877km。由北向南流经宽城满族自治县境西部，境内全长36km(现有潘家口水库库区)。其一级支流有瀑河、长河、青龙河，为常年河。2～3级支流在5km2以上的有120条，其中10km2以上的有47条，均为季节性河流。 瀑河位于县境西北部，属滦河一级支流，发源于平泉县乌乎马梁，沿途支流较多，水量丰沛。河流南流穿宽城满族自治县城西南流，于五道河进入宽城满族自治县境内，在暖河塘上游瀑河口滦河东岸汇入滦河。全长110.8km，流域面积1971.6km2，县境内长63km，县境内流域面积为649.7km2，为境内流域面积最广的河流，平均坡降1/350，自然落差160m。境内主要一级支流有浑河、大峪河、小峪河、黄崖河。河流两岸高山耸立，党坝以上河流比较顺直，以下至瀑河口河道迂回曲折。 青龙河属过境河流，上源有北源和西源两处。北源出自辽宁省凌源县台头山；西源出自宽城满族自治县大西山北麓。于东营子和下清间汇合，流经青龙县、卢龙县县境，于滦县石梯子汇入滦河。全长32.0km，流域面积854.6km2，县境内流域面积523.9km2，县境内长17.0km，平均坡降1/500，自然落差34m。境内一级支流主要有都阴河，二级支流有冰沟河、连阴栈河、小彭河。 长河位于县境东南部，发源于亮甲台乡大旱沟，流经宽城、迁西注入滦河，后汇入潘家口水库，是引滦入津的水源之一。境内流域面积391.1km2，长67km，平均坡降1/200，自然落差320m。在宽城境内主要流经亮甲台镇、东川乡、峪耳崖镇、碾子峪乡后，穿过万里长城的关隘-董家口进入迁西县。其主要一级支流有民驯河。 潘家口水库是国家重点水利工程，滦河干流上游第一座大型水库，64%的水域面积位于宽城满族自治县西部，是开发滦河水利资源，解决天津、唐山工农业用水与城市人民用水的水利工程，水库控制流域面积3.37万km2，总库容29.3亿m3，兴利库容19.5亿m3。 5、自然资源 宽城满族自治县矿产资源主要有金、铁、煤、高岭土等各类矿产35种，截至2013年已探明储量的矿种16种，开发利用矿产15种，探明黄金储量30吨，主要分布在峪耳崖、华尖。铁矿储量28亿吨，其中钒钛矿储量26.39亿吨，主要分布在孤山子-小新甸、亮甲台-东川，占承德市总储量的35%以上，平均品位18%；优质石灰岩（水泥、制灰、熔剂灰岩）10亿吨，CaO含量48-51%，主要分布在龙须门老亮子；白云岩3亿吨，主要分布在龙须门柳树底下；煤257万吨（塌山为气肥煤、缸窑沟为焦煤）；陶粒页岩3亿多立方米（7.2亿吨），主要分布在孟子岭-板城一带；萤石7.5万吨，主要分布在塌山；长石54.5万吨，主要分布在华尖；透辉石89.7万吨，主要分布在大石柱子；沸石150万吨主要分布在塌山；玻璃用石英10.5万吨，主要分布在华尖；高岭土102.8万吨，主要分布在化皮。

社会环境简况： 承德市辖八县三区，土地面积3.95万平方公里，即围场满族蒙古族自治县、丰宁满族自治县、隆化县、滦平县、平泉县、承德县、宽城满族自治县、兴隆县、双桥区、双滦区、鹰手营子矿区。承德市总人口372.96万人，有满族、回族、蒙古族、壮族、朝鲜族等25个少数民族。开发区人口近11万。 宽城满族自治县1963年建县，1989年成立满族自治县，总面积1952平方公里。宽城满族自治县下辖8个镇（宽城镇、龙须门镇、峪耳崖镇、板城镇、汤道河镇、饽罗台镇、碾子峪镇、亮甲台镇），10个乡（化皮溜子乡、塌山乡、孟子岭乡、独石沟乡、东大地乡、铧尖乡、东黄花川乡、苇子沟乡、大字沟门乡、大石柱子乡）。宽城满族自治县共有14个民族，总人口254524人，其中满族人口占64.5%。 宽城满族自治县地处承德市、秦皇岛市、唐山市、辽宁省朝阳市四市交界，位于环渤海、环京津经济圈腹地。承秦出海公路、北凌公路、平青乐公路、平铁公路纵横相连；承秦高速公路全线贯通，北京至宽城公交运营后，宽城满族自治县融入京津承唐秦等大中城市1-3小时交通圈。 宽城满族自治县公路总里程达到1259.88公里宽城满族自治县公路总里程达1259.88km，其中省级公路5条，分别为承秦公路(承德—秦皇岛)、平青乐公路(平泉—乐亭)、北凌公路(北营房—凌源)、邦宽公路(龙须门—蓟县)、京建公路(宽城界—大转岭)，省级公路里程数为176.14km；四条县级公路分别为峪三线(峪耳崖—宽城、青龙县界)、上宽线(宽城、宽城县界—承秦公路)、杨三线(宽城、平泉县界—宽城、青龙县界)、唐安线，县级公路里程数为190.97km；乡级公路18条276.51km，村级公路208条616.26km。基本形成了以县城为中心、干线公路为主骨架、县乡公路为支骨架、村级公路为脉络的 “六纵四横”县内交通网。 全县有各级各类学校188所(不包括特教学校、幼儿园)，其中普通中学26所，职业中学1所，学157所；各类学校在校生28235人，教职工2927人。

# 环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题： 本项目评价引用《河北省承德市环境质量报告书（2019）》及2020年5月承德圣合环境检测有限公司的监测数据。 1、环境空气质量现状 （1）项目所在区域环境质量达标情况 项目所在区域环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准及其修改单。本评价引用《河北省承德市环境质量报告书（2019）》中宽城满族自治县环境空气常规现状监测统计资料，来说明拟建地区的环境空气质量，监测结果见表9。 表9 2019年宽城满族自治县环境空气质量监测结果表 污染物名称 环境空气质量综合指数 PM2.5 PM10 SO2 CO O3 NO2 年均值 4.95 38 71 16 2.8 185 29 标准（二级） / 35 70 60 4.0 160 40 注：1.CO的浓度单位是 mg/m3，PM2.5、PM10、NO2、SO2、O3的浓度单位是μg/m3；2.CO为24小时平均第95百分位数，O3为日最大8小时平均第90百分位数。 由上表可见，项目所在宽城满族自治县环境空气中，除了PM10年均值、PM2.5年均值和O3日最大8小时年均值超标外，SO2年均值、NO2年均值和CO24小时平均值均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准及其修改单，区域大气环境质量一般。则根据上述分析结果判定：项目所在区域环境空气质量不达标。 （2）其他污染物环境质量现状 为进一步了解项目区环境空气质量现状，委托承德圣合环境检测有限公司对项目所在地TSP进行监测，监测日期为2020年5月21日至2020年5月28日，监测因子：TSP。 ①监测因子现状检测与评价 a.监测点位：G1#—厂区下风向。 b.监测因子：TSP。 c.监测时间及频次：TSP检测时间2020年5月21日至2020年5月28日，检测24小时平均值，连续检测7天。 d.评价因子与评价标准： 本次评价因子为TSP。TSP采用《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准及其修改单。 24小时平均浓度监测结果统计与评价表见下表。 表10 24小时平均浓度现状监测结果统计评价表 序号 污染物 监测点 标准值 （mg /m3） 监测值 （mg /m3） 超标率％ 标准指数范围 最大超标倍数 G1# TSP 厂区下风向 0.30 0.209~0.231 0 0.70~0.77 — ②结果分析 根据上表可知，TSP监测范围值为0.209~0.231mg/m3，超标率为0，项目所在区域环境空气中，TSP 24小时平均浓度满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准及其修改单的要求。 地表水环境质量现状 厂区东南侧1100m处为瀑河。瀑河属于滦河水系一级支流，其源头分别为沙坨子乡石砬哈沟川里安杖子村同七家岱川的界山，瓦店村同七家岱乡双河村、杨杖子村的界山南麓。两源头在八家村南汇流，经过平泉镇、党坝镇，从党南镇的大石湖村八道河子庄出境，流经宽城县汇入滦河。全长160公里，流域面积为1342.23平方公里。根据2019年监测结果显示，所有断面水质类别均为Ⅱ类。瀑河流域总体水质状况为优，与2018年相比，瀑河地表水环境质量有明显改善。其中，本项目所在流域范围处于党坝断面和后杨树湾断面之间，党坝断面和后杨树湾断面2个断面继续保持Ⅱ类水质，河流水质为优。 表11 2019年瀑河监测断面水质一览表 河流名称 断面名称 各监测断面水质情况 河流水质状况 2018年 2019年 水质达标情况 主要污染物 瀑河 党坝 Ⅱ Ⅱ 达标 / 优 平泉上游 Ⅲ Ⅱ 达标 / 优 后杨树湾 Ⅱ Ⅱ 达标 / 优 大桑园 Ⅲ Ⅱ 达标 / 优 地下水环境 项目选址地属于农村地区，项目区域地下水环境质量良好。 声环境质量现状 项目选址地属于农村地区，区域主要噪声来源为生产、生活噪声及交通噪声，声环境质量一般。 土壤环境 项目选址地属于农村地区，项目区域土壤环境质量良好。 生态环境 项目所在地主要为农村山区环境，所在地区域主要植被为灌木、杂草及农作物，植被绿化率一般。项目周围范围内未发现重点保护的野生动植物，无划定的自然保护区，生态环境质量较好。

主要环境保护目标： 根据现场调查，评价范围内无自然保护区、风景旅游点和文物古迹等需要特殊保护的环境敏感对象，依据本项目的环境污染特点，综合评价区域地形、地貌等自然环境，确定环境保护目标见下表： 表12 大气环境保护对象和目标 环境要素 坐标 保护对象 保护内容 环境功能区 相对厂址方位 相对厂界距离/m E N 环 境 空 气 118°30′43.05″ 40°39′53.92″ 老亮子村 居民 环境空气二类区 NE 1213 118°31′15.96″ 40°39′43.42″ 煤局子 NE 1627 118°30′22.39″ 40°39′13.39″ 小梁后村 E 150 118°31′32.01″ 40°38′59.68″ 骆驼场村 E 1960 118°31′1.15″ 40°38′35.69″ 张家庄村 SE 1190 118°31′11.65″ 40°38′45.96″ 杨家庄村 SE 1480 118°31′7.67″ 40°37′57.49″ 老院村 SE 1980 118°31′40.46″ 40°38′17.96″ 砖瓦窑村 SE 2385 118°30′6.57″ 40°38′26.85″ 王家庄 S 600 118°30′4.83″ 40°38′3.40″ 葛家庄 S 1140 118°30′1.91″ 40°37′51.59″ 北院庄 S 1550 118°29′54.94″ 40°37′36.60″ 唐家庄 S 2060 118°28′52.91″ 40°38′24.06″ 缸窑沟 SW 663 118°28′58.48″ 40°37′53.78″ 沟门村 SW 1614 118°29′20.84″ 40°38′45.85″ 田家沟 W 450 118°29′50.39″ 40°39′17.67″ 窑顶村 N 577 表13 地表水、地下水、声环境、土壤环境、生态环境保护目标 环境 要素 保护对象 相对方位 相对距离(m) 环境质量标准 声环境 厂界外 — 200 《声环境质量标准》(GB3096-2008)2类区 地表水 瀑河 东南 1100 《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅲ类 地下水 区域地下水 — — 《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)Ⅲ类 土壤环境 区域土壤环境 — 50 《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）表1 建设用地土壤污染风险筛选值和管制值（基本项目）中的筛选值第二类用地 生态环境 区域生态环境 — — —

# 评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 1、环境空气质量 环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准及其修改单。具体质量标准限值详见下表： 表14 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准 类别 污染物名称 平均时间 标准值 备注 二级 环境 空气 PM10 年平均 70ug/m3 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准及其修改单 24小时平均 150ug/m3 PM2.5 年平均 35ug/m3 24小时平均 75ug/m3 SO2 年平均 60ug/m3 24小时平均 150ug/m3 1小时平均 500ug/m3 NO2 年平均 40ug/m3 24小时平均 80ug/m3 1小时平均 200ug/m3 CO 24小时平均 4mg/m3 1小时平均 10mg/m3 O3 日最大8小时平均 160ug/m3 1小时平均 200ug/m3 TSP 年平均 200ug/m3 24小时平均 300ug/m3 2、地表水环境质量 地表水执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准。 表15 地表水质量标准一览表 类别 污染物名称 标准值 标准来源 地表水 pH值（无量纲） 6-9 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准 溶解氧 ≥5mg/L 高锰酸盐指数 ≤6mg/L 化学需氧量 ≤20mg/L 五日生化需氧量 ≤4mg/L 氨氮 ≤1.0mg/L 总磷（以P计） ≤0.2mg/L 总氮 ≤1mg/L 铜 ≤1mg/L 锌 ≤1mg/L 氰化物 ≤0.2mg/L 挥发酚 ≤0.005mg/L 氟化物（以F-计） ≤1mg/L 硫化物 ≤0.2mg/L 石油类 ≤0.05mg/L 粪大肠菌群 ≤10000个/L 汞 ≤0.0001mg/L 镉 ≤0.005mg/L 铅 ≤0.05mg/L 六价铬 ≤0.05mg/L 砷 ≤0.05mg/L 硒 ≤0.01mg/L 阴离子表面活性剂 ≤0.2mg/L 3、地下水环境质量 地下水执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中的Ⅲ类标准； 表16 地下水质量标准一览表 类别 污染物名称 标准值 标准来源 地下水 色度（倍） ≤15 《地下水质量标准》 (GB/T14848-2017)Ⅲ类 臭和味 无 浑浊度 ≤3 肉眼可见物 无 pH值（无量纲） 6.5-8.5 总硬度 ≤450mg/L 溶解性总固体 ≤1000mg/L 硫酸盐 ≤250mg/L 氯化物 ≤250mg/L 铁 ≤0.3mg/L 锰 ≤0.1mg/L 铜 ≤1mg/L 锌 ≤1mg/L 铝 ≤0.2mg/L 挥发性酚类 ≤0.002mg/L 阴离子表面活性剂 ≤0.3mg/L 耗氧量 ≤3mg/L 氨氮 ≤0.5mg/L 硫化物 ≤0.02mg/L 钠 ≤200mg/L 总大肠菌群 ≤3CFU/100mL 菌落总数 ≤100CFU/mL 亚硝酸盐（以N计） ≤1mg/L 硝酸盐（以N计） ≤20mg/L 氰化物 ≤0.05mg/L 氟化物 ≤1mg/L 碘化物 ≤0.08mg/L 汞 ≤0.001mg/L 砷 ≤0.01mg/L 硒 ≤0.01mg/L 镉 ≤0.005mg/L 六价铬 ≤0.05mg/L 铅 ≤0.01mg/L 三氯甲烷 ≤60μg/L 四氯化碳 ≤2.0μg/L 苯 ≤10.0μg/L 甲苯 ≤700μg/L 4、声环境质量 声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类区标准。具体质量标准限值详见下表： 表17 《声环境质量标准》(GB3096-2008)2类标准 类别 污染物名称 标准值 备注 声环境 等效连续A声级 昼间≤60dB(A) 夜间≤50dB(A) 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类 5、土壤环境质量 建设用地土壤环境质量执行《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）表1 建设用地土壤污染风险筛选值和管制值（基本项目）中的筛选值第二类用地。具体质量标准限值详见下表： 表18 建设用地土壤污染风险筛选值和管制值 单位：mg/kg 序号 污染物项目 筛选值（第二类用地） 标准来源 重金属和无机物 《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）表1建设用地土壤污染风险筛选值和管制值（基本项目） 1 砷 60 2 镉 65 3 铬（六价） 5.7 4 铜 18000 5 铅 800 6 汞 38 7 镍 900 挥发性有机物 8 四氯化碳 2.8 9 氯仿 0.9 10 氯甲烷 37 11 1,1-二氯乙烷 9 12 1,2-二氯乙烷 5 13 1,1-二氯乙烯 66 14 顺-1,2-二氯乙烯 596 15 反-1,2-二氯乙烯 54 16 二氯甲烷 616 17 1,2-二氯丙烷 5 18 1,1,1,2-四氯乙烷 10 19 1,1,2,2-四氯乙烷 6.8 20 四氯乙烯 53 21 1,1,1-三氯乙烷 840 22 1,1,2-三氯乙烷 2.8 23 三氯乙烯 2.8 24 1,2,3-三氯丙烷 0.5 25 氯乙烯 0.43 26 苯 4 27 氯苯 270 28 1,2-二氯苯 560 29 1,4二氯苯 20 30 乙苯 28 31 苯乙烯 1290 32 甲苯 1200 33 间二甲苯+对二甲苯 570 34 邻二甲苯 640 半挥发性有机物 35 硝基苯 76 36 苯胺 260 37 2-氯酚 2256 38 苯并[a]蒽 15 39 苯并[a]芘 1.5 40 苯并[b]荧蒽 15 41 苯并[k]荧蒽 151 42 䓛 1293 43 二苯并[a,h]蒽 1.5 44 茚并[1,2,3-cd]芘 15 45 萘 70 |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 施工期： 项目施工期PM10执行《施工场地扬尘排放标准》（DB13-2934-2019）表1扬尘排放浓度限值；施工期厂界噪声排放执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中标准限值。具体质量标准限值详见下表： 表19 施工期污染物排放标准 类别 污染物名称 标准值 标准来源 大气 PM10 ≤80ug/m³ 《施工场地扬尘排放标准》（DB13-2934-2019） 噪声 等效连续A声级 昼间≤70dB(A)；夜间≤55dB(A) 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准 运营期： 1、运营期大气污染物中的颗粒物执行：《石灰行业大气污染物排放标准》（DB13/1641-2012）表2中：颗粒物有组织排放浓度30mg/m3，排气筒高度不低于15米且高于本体建筑物3米以上；表3中：颗粒物无组织排放周界外浓度最高点1.0mg/m3。 表20 大气污染物最高允许排放限值 生产设备 颗粒物 排放浓度mg/m3 破碎机、筛分机等生产设备 30 表21 作业场所颗粒物无组织排放限值 作业场所 颗粒物无组织排放监控点 浓度限值a，mg/m3 矿山开采作业场所、石灰及其制品厂 厂（场）界外10m处 1.0（扣除参考值b） a 指监控点处的总悬浮颗粒物(TSP)一小时浓度值。 b 在厂界外20m处(无明显厂界，以车间外20m处)上风方与下风方同时布点采样，将上风方的监测数据作为参考值。 2、运营期厂界环境噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类区标准。具体标准限值详见下表： 表22 噪声排放标准 类别 污染物名称 标准值 标准来源 噪声 等效连续A声级 昼间≤60dB(A) 夜间≤50dB(A) 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准 3、一般固体废物贮存执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)要求及环保部2013年6月8日发布的修改单的相关标准；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单中的标准。 |
| 总量控制指标 | 根据国家主要污染物总量控制指标要求，结合该项目的排污状况，建议不给出污染物总量控制指标。 |

# 建设项目工程分析

工艺流程简述： 施工期： 图2 施工期流程图 本项目施工内容包括现有车间的拆除及新建破碎车间、筛分车间、转运站、成品库、危废间整改等的建设。施工时首先进行施工场地内的土地平整，然后进行基础施工，主要包括挖掘、打桩、砌筑基础等；主体施工阶段主要指钢筋、混凝土工程，砌体工程等。 运营期： G—废气 N—噪声 图3 工艺流程图 骨料粗碎及输送 石灰石由装载车运至卸料斗，料斗可装载130t石灰石，料斗下配备棒条振动给料机，棒条振动给料机筛下的的物料经带式输送机机输送至棒条振动筛；棒条振动给料机筛上的的物料直接进入粗碎（鄂式破碎机），破碎后的物料经过带式输送机进入棒条振动筛。 棒条振动筛筛分及输送 棒条振动筛筛下的的物料经带式输送机输送至一次筛分圆振筛（筛面2层）；筛上料送至中碎车间。 骨料中碎及输送 棒条振动筛筛上料输送进入中碎（圆锥式破碎机），中碎后的物料经带式输送机输送至一次筛分车间。 骨料一次筛分及输送 棒条振动筛筛下的的物料及经过中碎后的物料，进入一次筛分车间2台圆振筛（筛面两层），＞80mm的物料经带式输送机输送到棒条筛，＜40mm的物料经带式输送机输送到二次筛分车间，40~80mm的物料经带式输送机输送到40-80mm的成品筒仓，在该筒仓上部架一条皮带廊道，当筒仓满了的时候，利用转换机，40-80mm的产品直接输送至现有成品库内储存。 骨料二次筛分及输送 二次筛分车间布置1台圆振筛（筛面三层），共筛出4种粒度的骨料：20-40mm、10~20mm，5~10mm，<5mm，分别经带式输送机输送到各自成品库。 骨料成品储存及发运 共设置4座Φ12×30m骨料产品筒仓，单个库储量2400t，分别储存<5mm、5~10mm、10~20mm、20~40mm骨料；设置1座Φ15×35m粗骨料产品筒仓，单个库储量5000t，储存40~80mm骨料。

污染物影响因素分析与源强核算： 一、施工期污染物影响因素分析 1、废气 施工期产生的废气包括施工扬尘和车辆运输扬尘。其中施工扬尘主要为土地平整过程的扬尘，经类比调查，施工场界周边无组织排放浓度为4-6mg/m3；运输扬尘为建筑材料运输过程产生的扬尘，经类比调查，运输扬尘浓度为2-4mg/m3。 2、废水 施工期产生的废水为施工废水和施工人员盥洗废水，其中施工废水主要来自施工过程中施工设备清洗及受雨水冲刷和施工场地雨季地表径流形成的泥浆水等，产生量较小。施工人员盥洗废水产生量较小，用于施工场地洒水降尘。 3、噪声 施工期产生的噪声包括设备噪声和运输噪声，其中设备噪声主要来源于施工机械运转，源强一般在70-95dB（A）；运输噪声源于运输车辆，源强一般在70-85dB（A）。 4、固体废物 施工期产生的固体废物为建筑垃圾和生活垃圾，产生量较小。 二、运营期污染物影响因素分析与源强核算 1、废气： 本项目废气主要为受料仓产生的颗粒物；粗碎车间、一次筛分车间、中碎车间、二次筛分车间产生的颗粒物；转运站内皮带转运点产生的颗粒物；5座成品筒仓产生的颗粒物；现有成品库产生的颗粒物。 （1）受料仓产生的颗粒物 受料仓将建成三面围挡并带顶盖的料棚，围挡入口宽度小于6m，围挡入口到入料口距离大于8m。近似看成为长11m，宽12m的矩形面源。料仓入料口位于料棚内并在入料口上方设置水喷淋+喷雾抑尘设施。受料仓的颗粒物产生主要是入料过程中产生的扬尘。类比同类项目，此工序颗粒物产生量约占原料总用量的0.00005%，本项目原料总用量为500万t/a，年运行时间为4800h，则颗粒物产生量为2.5t/a，产生速率为0.52kg/h，经采取措施后，无组织颗粒物排放量约占产生量的15%，则无组织颗粒物排放量为0.38t/a，无组织颗粒物排放速率为0.078kg/h。 （2）粗碎车间、一次筛分车间、中碎车间、二次筛分车间产生的颗粒物 ①粗碎车间 本项目粗碎、筛分工序在封闭的生产车间内进行，车间地面硬化并定时洒水降尘，且颚式破碎机的入料口和落料口均设置封闭的集气罩，集尘罩与产尘点形成密闭空间；棒条振动筛分机的筛面及落料口均设置封闭的集尘罩，集尘罩与产尘点形成密闭空间。颗粒物经集气罩收集，由除尘器净化处理后，通过高度为17m的DA001排气筒排放。 本项目粗碎、筛分均在封闭的车间内进行，类比同类项目，此工序颗粒物产生量约占原料总用量的0.001%，则粗碎、筛分工序产生的粉尘量为50t/a，产生的废气95%被收集，经除尘效率为98%，风量为27648m3/h的除尘器处理后，颗粒物有组织排放量为0.95t/a，排放速率为0.1979kg/h，排放浓度为7.16mg/m3；经过采取车间封闭，地面硬化并定时洒水降尘等措施后，无组织颗粒物排放量约占产生量的15%，则颗粒物无组织排放量为0.375t/a，排放速率为0.0781kg/h。 ②一次筛分车间 本项目筛分工序在封闭的生产车间内进行，车间地面硬化并定时洒水降尘，且2台圆振筛的筛面及落料口均设置封闭的集尘罩，集尘罩与产尘点形成密闭空间。颗粒物经集气罩收集，由除尘器净化处理后，通过高度为25m的DA002排气筒排放。 本项目筛分均在封闭的车间内进行，类比同类项目，此工序颗粒物产生量约占原料总用量的0.003%，则筛分工序产生的粉尘量为150t/a，产生的废气95%被收集，经除尘效率为98%，风量为50000m3/h的除尘器处理后，颗粒物有组织排放量为2.85t/a，排放速率为0.5938kg/h，排放浓度为11.88mg/m3；经过采取车间封闭，地面硬化并定时洒水降尘等措施后，无组织颗粒物排放量约占产生量的15%，则颗粒物无组织排放量为1.125t/a，排放速率为0.2344kg/h。 ③中碎车间 本项目中碎工序在封闭的生产车间内进行，车间地面硬化并定时洒水降尘，且圆锥式破碎机的入料口和落料口均设置封闭的集气罩，集尘罩与产尘点形成密闭空间。颗粒物经集气罩收集，由除尘器净化处理后，通过高度为37m的DA003排气筒排放。 本项目中碎过程在封闭的车间内进行，类比同类项目，此工序颗粒物产生量约占原料总用量的0.004%，则中碎工序产生的粉尘量为200t/a，产生的废气95%被收集，经除尘效率为98%，风量为27648m3/h的除尘器处理后，颗粒物有组织排放量为3.8t/a，排放速率为0.7917kg/h，排放浓度为28.63mg/m3；经过采取车间封闭，地面硬化并定时洒水降尘等措施后，无组织颗粒物排放量约占产生量的15%，则颗粒物无组织排放量为1.5t/a，排放速率为0.3125kg/h。 ④二次筛分车间 本项目筛分工序在封闭的生产车间内进行，车间地面硬化并定时洒水降尘，且1台圆振筛的筛面及落料口均设置封闭的集尘罩，集尘罩与产尘点形成密闭空间。颗粒物经集气罩收集，由除尘器净化处理后，通过高度为25m的DA004排气筒排放。 本项目筛分均在封闭的车间内进行，类比同类项目，此工序颗粒物产生量约占原料总用量的0.002%，则筛分工序产生的粉尘量为100t/a，产生的废气95%被收集，经除尘效率为98%，风量为36000m3/h的除尘器处理后，颗粒物有组织排放量为1.9t/a，排放速率为0.3958kg/h，排放浓度为11.00mg/m3；经过采取车间封闭，地面硬化并定时洒水降尘等措施后，无组织颗粒物排放量约占产生量的15%，则颗粒物无组织排放量为0.75t/a，排放速率为0.1563kg/h。 （3）转运站内皮带转运点产生的颗粒物 本项目转运站车间封闭，车间地面硬化并定时洒水降尘，且皮带转运点设置封闭的集尘罩，集尘罩与产尘点形成密闭空间。颗粒物经集气罩收集，由除尘器净化处理后，通过高度为23m的DA005排气筒排放。 类比同类项目，此工序颗粒物产生量约占原料总用量的0.001%，则转运工序产生的粉尘量为50t/a，产生的废气95%被收集，经除尘效率为98%，风量为15360m3/h的除尘器处理后，颗粒物有组织排放量为0.95t/a，排放速率为0.1979kg/h，排放浓度为12.89mg/m3；经过采取车间封闭，地面硬化并定时洒水降尘等措施后，无组织颗粒物排放量约占产生量的15%，则颗粒物无组织排放量为0.375t/a，排放速率为0.0781kg/h。 （4）5座成品筒仓产生的颗粒物 本项目设置封闭的成品筒仓，5座筒仓顶部均设置封闭的集尘罩，集尘罩与产尘点形成密闭空间，颗粒物经集气罩收集，由一台除尘器净化处理后，通过高度为38m的DA006排气筒排放。按照40-80mm产品一半入筒仓计算（即100万吨/年），类比同类项目，此工序颗粒物产生量约占原料总用量的0.001%，则成品筒仓产生的粉尘量为40t/a，产生的废气经除尘效率为98%，风量为10752m3/h的除尘器处理后，颗粒物有组织排放量为0.8t/a，排放速率为0.1667kg/h，排放浓度为15.50mg/m3。 （5）现有成品库产生的颗粒物 本项目40-80mm产品一部分入封闭的成品筒仓内，一部分入现有成品库，按照40-80mm产品一半入现有成品库计算（即100万吨/年），成品库封闭，地面硬化并定时洒水降尘，产品下料端采取水喷淋抑尘措施，类比同类项目，此工序颗粒物产生量约占原料总用量的0.0005%，则颗粒物产生量为5t/a，产生速率为1.04kg/h，经采取措施后，无组织颗粒物排放量约占产生量的15%，则无组织颗粒物排放量为0.75t/a，无组织颗粒物排放速率为0.156kg/h。 表23 各车间颗粒物的产生量 位置 原料总用量（t/a） 颗粒物产生量（t/a） 有组织排放量（t/a） 有组织排放速率（kg/h） 有组织排放浓度（mg/m³） 无组织排放量（t/a） 无组织排放速率（kg/h） 受料仓 500万 2.5 / / / 0.38 0.078 粗碎车间 500万 50 0.95 0.1979 7.16 0.375 0.0781 一次筛分车间 500万 150 2.85 0.5938 11.88 1.125 0.2344 中碎车间 500万 200 3.8 0.7917 28.63 1.5 0.3125 二次筛分车间 500万 100 1.9 0.3958 11.00 0.75 0.1563 转运站 500万 50 0.95 0.1979 12.89 0.375 0.0781 5座成品筒仓 400万 40 0.8 0.1667 15.50 / / 现有成品库 100万 5 / / / 0.75 0.156 2、废水： 本项目无生产废水产生，洗车废水循环使用，废水主要为生活污水。 生活污水主要为职工盥洗排污水，产生量为0.96m3/d（288m3/a），主要污染因子为pH、COD、BOD5、SS、NH3-N等，生活污水产生量较少，水质简单。 3、噪声： 本项目噪声主要为振动筛、破碎机和装载机等设备运行过程产生的噪声以及车辆运输过程产生的噪声。振动筛、破碎机和装载机等设备运行过程产生的噪声源强为70-100dB（A）。运输噪声源于车辆噪声，噪声源强一般为70-85dB（A）。 4、固体废物： 项目运行过程中主要产生一般固体废物和危险废物。 一般固体废物为除尘器收集的除尘灰、沉淀池底泥和生活垃圾。运行过程中产生的除尘灰量为551.25t/a，集中收集后全部外售；沉淀池底泥产生量为2t/a，生活垃圾按每人0.5kg/d 计，则产生量为6t/a，集中收集后，与沉淀池底泥一起纳入当地垃圾处理系统统一处理。 危险废物为废润滑油（危废代码HW08，900-217--08），产生量为5kg/a；废油桶（危废代码HW49，900-041-49），产生量为25kg/a。

# 项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内 容 类 型 | 时段 | 排放源 | 污染物 名称 | 处理前产生浓度 及产生量 | 排放浓度 及排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 施工期 | 建筑施工 | 扬尘 | 4-6mg/m3 | 监测点PM10小时平均浓度实测值与同时段宽城县PM10小时平均浓度的差值≤80μg/m3 |
|  |  | 车辆运输 | 扬尘 | 2-4mg/m3 |  |
|  | 运营期 | 受料仓 | 颗粒物 | 2.5t/a | 0.38t/a |
|  |  | 粗破车间 | 有组织 | 颗粒物 | 47.5t/a | 0.95t/a | 7.16mg/m3 |
|  |  |  | 无组织 |  | 2.5t/a | 0.375t/a |
|  |  | 一次筛分车间 | 有组织 | 颗粒物 | 142.5t/a | 2.85t/a | 11.88mg/m3 |
|  |  |  | 无组织 |  | 7.5t/a | 1.125t/a |
|  |  | 中破车间 | 有组织 | 颗粒物 | 190t/a | 3.8t/a | 28.63mg/m3 |
|  |  |  | 无组织 |  | 10t/a | 1.5t/a |
|  |  | 二次筛分车间 | 有组织 | 颗粒物 | 95t/a | 1.9t/a | 11.00mg/m3 |
|  |  |  | 无组织 |  | 5t/a | 0.75t/a |
|  |  | 转运站 | 有组织 | 颗粒物 | 47.5t/a | 0.95t/a | 12.89mg/m3 |
|  |  |  | 无组织 |  | 2.5t/a | 0.375t/a |
|  |  | 5座成品筒仓 | 颗粒物 | 40t/a | 0.8t/a | 15.50mg/m3 |
|  |  | 现有成品库 | 颗粒物 | 5t/a | 0.75t/a |
| 水 污染物 | 施工期 | 施工人员 | 生活污水 | 少量 | 不外排 |
|  |  | 建筑施工 | 施工废水 | 少量 | 不外排 |
|  | 运营期 | 生活污水 | pH、COD、BOD5、SS、NH3-N等 | 288m3/a | 厂区洒水降尘 |
| 噪 声 | 施工期 | 车辆运输 | 噪声 | 70~85dB（A） | 昼间≤70dB（A） 夜间≤55dB（A） |
|  |  | 施工设备 |  | 70~95dB（A） |  |
|  | 运营期 | 生产设备 |  | 70~100dB（A） | 昼间≤60dB（A） 夜间≤50dB（A） |
|  |  | 车辆运输 |  | 70~85dB（A） |  |
| 固 体 废 物 | 施工期 | 建筑施工 | 建筑垃圾 | 少量 | 集中收集后，纳入当地垃圾处理系统统一处理 |
|  |  | 施工人员 | 生活垃圾 | 少量 |  |
|  | 运营期 | 一般固废 | 除尘器 | 除尘灰 | 551.25t/a | 外售 |
|  |  |  | 办公生活 | 生活垃圾 | 6t/a | 集中收集后纳入当地垃圾处理系统统一处理 |
|  |  |  | 沉淀池 | 沉淀池底泥 | 2t/a | 集中收集后纳入当地垃圾处理系统统一处理 |
|  |  | 危险废物 | 生产过程 | 废润滑油 | 5kg/a | 收集后暂存于危废贮存间，委托有资质的专业单位定期处理 |
|  |  |  |  | 废油桶 | 25kg/a |  |
| 主要生态影响： 该项目的建设改变原有地貌，造成一定的水土流失，地表植被遭到了一定破坏。项目选址地植被覆盖率一般，项目建设对区域生态环境影响较小。 |

# 环境影响分析

施工期环境影响简要分析： 1、大气环境影响分析 施工扬尘主要产生于原有破碎站的拆除、危废间整改、场地平整，建筑材料的装卸、转运、堆存以及车辆运输等过程。 根据本项目施工特点，为控制施工期扬尘对周围环境的影响，在施工期严格按照《河北省扬尘污染防治办法》（河北省人民政府令〔2020〕第1号）要求进行施工作业： （一）在施工现场出入口明显位置设置公示牌，公示施工现场负责人、环保监督员、防尘措施、扬尘监督管理部门、举报投诉电话等信息； （二）在施工现场周边设置硬质封闭围挡或者围墙，位于主要路段的，高度不低于2.5米，位于一般路段的，高度不低于1.8米，并在围挡底端设置不低于0.2米的防溢座； （三）对施工现场出入口、场内施工道路、材料加工堆放区、办公区、生活区进行硬化处理，并保持地面整洁； （四）在施工现场出口处设置车辆清洗设施并配套设置排水、泥浆沉淀设施，车辆冲洗干净后方可驶出； （五）按照规定使用预拌混凝土、预拌砂浆等建筑材料，只能现场搅拌的，应当采取防尘措施； （六）在施工工地内堆放水泥、灰土、砂石、建筑土方等易产生扬尘的粉状、粒状建筑材料的，应当采取密闭或者遮盖等防尘措施，装卸、搬运时应当采取防尘措施； （七）建筑垃圾应当及时清运，在场地内堆存的，应当集中堆放并采取密闭或者遮盖等防尘措施。 （八）建筑材料的运输及建筑垃圾清理过程中，运输车辆应减速慢行，运输建筑垃圾及土方时应采用蓬布遮盖，以避免沿途洒落，减少运输扬尘。 总之，只要加强管理、切实落实以上防治措施，施工扬尘厂界无组织排放浓度满足《施工场地扬尘排放标准》（DB13/2934-2019）中扬尘排放浓度限值；同时其对环境的影响也将随施工期的结束而消失。 2、水环境影响分析 施工期产生的废水为施工废水和施工人员盥洗废水，其中施工废水主要来自施工过程中施工设备清洗及受雨水冲刷和施工场地雨季地表径流形成的泥浆水等，产生量较小，经沉淀的废水主要用于场地的降尘洒水和周边植被绿化，对区域环境影响很小。施工人员盥洗废水产生量较小，水质简单，可用于场地洒水抑尘，不外排，对水环境影响较小。 3、声环境影响分析 施工期产生的噪声包括施工设备噪声和运输噪声。为减少噪声影响，建设单位拟采取的措施如下： （1）施工期间选用产生噪声值较低的施工设备，从源头削减噪声； （2）施工现场不得安装混凝土搅拌机，应在有关部门指定地点搅拌好后，运至工地使用，运输车辆通过要减速慢行以减低噪声； （3）施工期间建筑材料和建筑垃圾的运输路线优化选择，尽量避开村庄，运输车辆减速慢行、禁止鸣笛； （4）施工期间严格控制施工时间，若必须连续施工作业时，须提前向有关部门提出申请，并应提前张贴公告通知周边可能受到影响的居民及单位，经批准后，方可进行夜间施工； （5）合理安排施工计划、施工机械设备组合以及施工时间，避免在同一时间集中使用大量的动力机械设备； （6）加强施工期管理，施工单位设专人负责施工机械的保养和维护，保养和维护要有切实可行的规章制度，要定期对现场工作人员进行培训，每个工人都要严格按照规范使用各类机械，避免因故障产生突发噪声。 经采取以上措施后，可有效减轻施工噪声对周围环境产生的影响，可使建筑施场界噪声满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的要求，且施工期噪声影响将随着施工期结束而终止。 4、固体废弃物环境影响分析 施工期的固体废物主要是建筑垃圾和施工人员的生活垃圾。建筑垃圾及时收集清运至指定地点处理；施工人员生活垃圾产生量较少，袋装化，集中收集后，纳入当地垃圾处理系统统一处理。因此，施工期固体废物对周围环境影响较小。 综上所述，本项目施工期产生一定的施工废气、废水、固废和噪声，对周围环境有一定影响，但是这种影响是短暂的，影响程度较轻，且会随着施工期结束而终止。 营运期环境影响分析： 1、大气环境影响分析 （1）废气污染源调查 根据《环境影响评价技术导则 大气环境HJ2.2-2018》，选择项目污染源正常排放的主要污染物及排放参数，采用《环境影响评价技术导则 大气环境HJ2.2-2018》附录A推荐模型中估算模型分别计算项目污染源的最大环境影响。 根据工程分析各污染源的基本分布状况及排放特征，项目运营期产生的废气主要为受料仓产生的颗粒物；粗碎车间、一次筛分车间、中碎车间、二次筛分车间产生的颗粒物；转运站内皮带转运点产生的颗粒物；5座成品筒仓产生的颗粒物，污染因子为颗粒物；现有成品库产生的颗粒物，污染因子为颗粒物。本项目污染物的源强参数见表24-25。 表24 项目点源源强参数选取一览表 污染源名称及编号 预测因子 废气量(Nm3/h) 废气出口温度(℃) 排气筒高度(m) 出口内径(m) 污染物排放速率（kg/h） DA001 PM10 27648 20 17 0.6 0.1979 DA002 PM10 50000 20 25 0.8 0.5938 DA003 PM10 27648 20 37 0.6 0.7917 DA004 PM10 36000 20 25 0.6 0.3958 DA005 PM10 15360 20 23 0.6 0.1979 DA006 PM10 10752 20 38 0.6 0.1667 表25 项目面源源强参数选取一览表 主要排放源 预测因子 排放量 排放速率 有效面积 有效高度 t/a kg/h m×m m 受料仓 TSP 0.38 0.078 11×12 12 粗碎车间 TSP 0.375 0.0781 12×11.85 13.25 一次筛分车间 TSP 1.125 0.2344 21.2×19.5 22 中碎车间 TSP 1.5 0.3125 15.5×16.5 33.7 二次筛分车间 TSP 0.75 0.1563 21.2×13.5 21.5 转运站 TSP 0.375 0.0781 15.5×15 19.65 现有产品库 TSP 0.75 0.156 30×60 20 本次评价采用预测软件EIAPro2018中AERSCREEN筛选计算及评价等级模块进行初步预测。 确定评价等级同时应说明估算模式计算参数和判定依据，相关内容与格式要求见《环境影响评价技术导则 大气环境HJ2.2-2018》附录C，详见下表： 表26 评价因子和评价标准筛选 评价因子 平均时段 标准值（ug/m3） 标准来源 TSP 年平均 200 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准及其修改单 24小时平均 300 1小时平均 900 PM10 年平均 70 24小时平均 150 1小时平均 450 估算模式计算参数见表27。 表27 估算模型参数表 参数 取值 城市/农村选项 城市/农村 农村 人口数（城市选项时） / 最高环境温度 39℃ 最低环境温度 -23℃ 地表湿度 中等湿度气候 是否考虑地形 考虑地形 是 √否 地形数据分辨率/m / 是否考虑岸线熏烟 考虑岸线熏烟 是 √否 岸线距离/km / 岸线方向/° / （2）大气环境影响预测分析 采用预测软件EIAPro2018（版本V2.6.481）中AERSCREEN筛选计算及评价等级模块进行初步估算。其估算结果见表28。 表28 主要污染源估算模型计算结果表（点源） 距离（m） DA001 DA002 DA003 PM10 PM10 PM10 浓度 （mg/m3） 占标率 （%） 浓度 （mg/m3） 占标率 （%） 浓度 （mg/m3） 占标率 （%） 10 0.00002 0 0.0000 0 0.0000 0 25 0.00055 0.12 0.0008 0.19 0.0008 0.17 50 0.00236 0.53 0.0189 4.19 0.0230 5.11 75 0.00618 1.37 0.0289 6.41 0.0359 7.98 100 0.00786 1.75 0.0286 6.36 0.0357 7.94 125 0.00821 1.83 0.0263 5.84 0.0330 7.34 150 0.00804 1.79 0.0240 5.33 0.0303 6.74 175 0.00844 1.87 0.0219 4.87 0.0278 6.18 200 0.01010 2.25 0.0200 4.45 0.0255 5.67 225 0.01080 2.4 0.0184 4.09 0.0234 5.21 250 0.01110 2.46 0.0170 3.79 0.0216 4.81 275 0.01100 2.45 0.0159 3.53 0.0201 4.46 300 0.01080 2.4 0.0149 3.3 0.0187 4.16 …… — — — — — — 最大预测浓度及占标率 0.01110 2.46 0.0293 6.52 0.0365 8.12 最大浓度距离/m 250 85 85 D10%最远距离/m 无 表29 主要污染源估算模型计算结果表（点源） 距离（m） DA004 DA005 DA006 PM10 PM10 PM10 浓度 （mg/m3） 占标率 （%） 浓度 （mg/m3） 占标率 （%） 浓度 （mg/m3） 占标率 （%） 10 0.0000 0 0.0000 0 0.0000 0 25 0.0006 0.13 0.0006 0.13 0.0002 0.05 50 0.0113 2.51 0.0031 0.7 0.0019 0.43 75 0.0182 4.05 0.0054 1.2 0.0036 0.81 100 0.0185 4.11 0.0078 1.73 0.0055 1.23 125 0.0172 3.83 0.0083 1.84 0.0062 1.37 150 0.0159 3.53 0.0081 1.79 0.0062 1.37 175 0.0146 3.24 0.0076 1.68 0.0059 1.3 200 0.0134 2.97 0.0070 1.56 0.0054 1.21 225 0.0123 2.73 0.0065 1.44 0.0050 1.12 250 0.0114 2.53 0.0060 1.33 0.0046 1.03 275 0.0106 2.36 0.0056 1.24 0.0043 0.95 300 0.0099 2.21 0.0052 1.16 0.0040 0.89 …… — — — — — — 最大预测浓度及占标率 0.0188 4.17 0.0083 1.84 0.0062 1.38 最大浓度距离/m 88 125 136 D10%最远距离/m 无 表30 主要污染源估算模型计算结果表（面源） 距离（m） 受料仓 粗碎车间 一次筛分车间 TSP TSP TSP 浓度 （mg/m3） 占标率 （%） 浓度 （mg/m3） 占标率 （%） 浓度 （mg/m3） 占标率 （%） 10 0.088 9.77 0.073 8.08 0.059 6.54 25 0.078 8.64 0.067 7.43 0.075 8.29 50 0.045 5.05 0.039 4.31 0.067 7.48 75 0.033 3.69 0.030 3.33 0.052 5.74 100 0.024 2.65 0.022 2.47 0.039 4.32 125 0.018 1.95 0.017 1.85 0.033 3.62 150 0.015 1.7 0.013 1.44 0.028 3.15 175 0.014 1.58 0.012 1.32 0.025 2.73 200 0.013 1.47 0.011 1.24 0.022 2.4 225 0.012 1.36 0.011 1.17 0.019 2.14 250 0.012 1.27 0.010 1.1 0.017 1.94 275 0.011 1.22 0.009 1.03 0.016 1.8 300 0.011 1.19 0.009 0.97 0.015 1.69 …… — — — — — — 最大预测浓度及占标率 0.088 9.77 0.073 8.08 0.075 8.31 最大浓度距离/m 10 10 29 D10%最远距离/m 无 表31 主要污染源估算模型计算结果表（面源） 距离（m） 中碎车间 二次筛分车间 转运站 现有成品库 TSP TSP TSP TSP 浓度 （mg/m3） 占标率 （%） 浓度 （mg/m3） 占标率 （%） 浓度 （mg/m3） 占标率 （%） 浓度 （mg/m3） 占标率 （%） 10 0.06 6.61 0.051 5.68 0.032 3.51 0.028 3.1 25 0.052 5.78 0.055 6.15 0.033 3.62 0.040 4.47 50 0.055 6.15 0.047 5.25 0.026 2.9 0.046 5.09 75 0.052 5.82 0.035 3.93 0.019 2.06 0.036 4 100 0.045 4.96 0.026 2.94 0.015 1.64 0.028 3.09 125 0.037 4.12 0.023 2.51 0.012 1.38 0.024 2.65 150 0.032 3.53 0.019 2.14 0.010 1.15 0.020 2.24 175 0.028 3.1 0.017 1.85 0.009 0.97 0.017 1.91 200 0.025 2.79 0.015 1.62 0.008 0.84 0.015 1.66 225 0.023 2.54 0.013 1.44 0.007 0.74 0.013 1.47 250 0.021 2.34 0.012 1.3 0.006 0.66 0.012 1.32 275 0.020 2.17 0.011 1.21 0.006 0.62 0.011 1.23 300 0.018 2.03 0.010 1.13 0.005 0.58 0.010 1.15 …… — — — — — — — — 最大预测浓度及占标率 0.063 6.98 0.056 6.22 0.034 3.77 0.047 5.18 最大浓度距离/m 12 16 12 44 D10%最远距离/m 无 由上表可知，本项目各个污染源Pmax＜10%，故进行二级评价，二级评价不进行进一步预测与评价，只对污染物排放量进行核算。 （3）大气污染物排放量核算 本次评价根据《环境影响评价技术导则－大气环境》（HJ2.2-2018）中规定的方法，核算本项目污染物排放量。污染物排放量核算内容及结果见表32至表34 表32 大气污染物有组织排放量核算表 序号 排放口编号 污染物 核算排放浓度/（mg/m3） 核算排放速率/（kg/h） 核算年排放量/（t/a） 1 DA001 颗粒物 7.16 0.1979 0.95 2 DA002 颗粒物 11.88 0.5938 2.85 3 DA003 颗粒物 28.63 0.7917 3.8 4 DA004 颗粒物 11.00 0.3958 1.9 5 DA005 颗粒物 12.89 0.1979 0.95 6 DA006 颗粒物 15.50 0.1667 0.8 有组织排放总计 有组织排放总计 颗粒物 11.25 表33 大气污染物无组织排放量核算表 序号 产污环节 污染物 主要污染防治措施 国家或地方污染物排放标准 年排放量/（t/a） 标准名称 浓度限值/（mg/m3） 1 受料仓 颗粒物 受料仓建设三面围挡并带顶盖的料棚，料仓入料口位于受料仓内，入料口上方并设置水喷淋+喷雾抑尘设施 《石灰行业大气污染物排放标准》（DB13/1641-2012） 1.0 0.38 2 粗碎车间 颗粒物 车间封闭，地面硬化并定时洒水降尘 0.375 3 一次筛分车间 颗粒物 车间封闭，地面硬化并定时洒水降尘 1.125 4 中碎车间 颗粒物 车间封闭，地面硬化并定时洒水降尘 1.5 5 二次筛分车间 颗粒物 车间封闭，地面硬化并定时洒水降尘 0.75 6 转运站 颗粒物 车间封闭，地面硬化并定时洒水降尘 0.375 7 现有成品库 颗粒物 车间封闭，地面硬化并定时洒水降尘，产品下料端采取水喷淋抑尘措施 0.75 无组织排放总计 无组织排放总计 颗粒物 5.255 表34 大气污染物年排放量核算表 序号 污染物 年排放量/（t/a） 1 颗粒物 16.505 （4）大气环境影响评价自查表 本项目的大气环境影响评价自查表见下表。 表35 建设项目大气环境影响评价自查表 工作内容 自查项目 评价等级与范围 评价等级 一级□ 二级( 三级( 评价范围 边长=50km□ 边长5~50km□ 边长=5km( 评价因子 SO2+NOx排放量 ≥2000t/a□ 500~2000 t/a□ ＜500 t/a□ 评价因子 基本污染物（颗粒物） 包括二次PM2.5□ 不包括二次PM2.5( 评价标准 评价标准 国家标准( 地方标准( 附录D( 其他标准( 现状评价 环境功能区 一类区□ 二类区☑ 一类区和二类区□ 评价基准年 （2019）年 环境空气质量现状调查数据来源 长期例行监测数据□ 主管部门发布的数据☑ 现状补充监测( 现状评价 达标区( 不达标区( 污染源调查 调查内容 本项目正常排放源☑ 本项目非正常排放源□ 现有污染源□ 拟替代的污染源□ 其他在建、拟建项目污染源□ 区域污染源□ 大气环境影响预测与评价 预测模型 AERMOD□ ADMS□ AUSTAL2000□ EDMS/AEDT□ CALPUFF□ 网格模型□ 其他□ 预测范围 边长≥50km□ 边长5~50km□ 边长=5km□ 预测因子 预测因子（ ） 包括二次PM2.5□ 不包括二次PM2.5□ 正常排放短期浓度贡献值 C本项目最大占标率≤100%□ C本项目最大占标率＞100%□ 正常排放年均浓度贡献值 一类区 C本项目最大占标率≤10%□ C本项目最大占标率＞10%□ 二类区 C本项目最大占标率≤30%□ C本项目最大占标率＞30%□ 非正常排放1h浓度贡献值 非正常持续时长（ ）h C非正常占标率≤100%□ C非正常占标率＞100%□ 保证率日均浓度和年平均浓度叠加值 C叠加达标□ C叠加不达标□ 区域环境质量的整体变化情况 k≤-20%□ k＞-20%□ 环境监测计划 污染源监测 监测因子 （颗粒物） 有组织废气监测( 无组织废气监测( 无监测( 环境质量监测 监测因子（TSP） 监测点位数（） 无监测□ 评价结论 环境影响 可以接受☑ 不可以接收□ 大气环境防护距离 距（ ）厂界最远（ ）m 污染源年排放量 SO2：（）t/a NOx：（）t/a 颗粒物：（16.505）t/a VOCs：（0）t/a 注：“□”为勾选项，填“√”；“（）”为内容填写项 2、水环境影响分析 项目运营期无生产废水产生，洗车废水循环使用，只有少量生活污水产生，生活污水主要为盥洗水，废水量为288m3/a，水质简单，用于厂区洒水降尘，不外排。项目不直接向地表环境排放废水，根据《环境影响评价技术导则—地表水环境》（HJ2.3-2018）确定本项目地表水环境影响评价工作等级为三级B。水污染影响型三级B评价可不进行水环境影响预测。仅对水污染控制和水环境影响减缓措施有效性进行分析。 生活污水产量较少，水质简单，主要污染因子为：pH、COD、BOD5、SS、NH3-N，用于场地洒水降尘，对周边水体影响较小。 建设项目地表水环境影响自查表见下表。 表36 地表水环境影响自查表 工作内容 自查项目 影响识别 影响类型 水污染影响型 ☑；水文要素影响型 □ 水环境保护目标 饮用水水源保护区 □；饮用水取水口 □；涉水的自然保护区 □；涉水的风景名胜区 □；重要湿地 □； 重点保护与珍稀水生生物的栖息地 □；重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道□；天然渔场等渔业水体 □；水产种质资源保护区□；其他 ☑ 影响途径 水污染影响型 水文要素影响型 直接排放 □；间接排放 □；其他 ( 水温 □；径流 □；水域面积 □ 影响因子 持久性污染物 □；有毒有害污染物 (；非持久性污染物 □；pH值□；热污染□；富营养化 □；其他 □ 水温 □；水位（水深） □；流速 □；流量 □；其他 □ 评价等级 水污染影响型 水文要素影响型 一级 □；二级 □；三级A □；三级B ☑ 一级 □；二级 □；三级 □ 现状调查 区域污染源 调查项目 数据来源 已建□；在建□；拟建□；其他□ 拟替代的污染源□ 排污许可证 □；环评 □；环保验收 □；既有实测 □；现场监测 □；入河排放口数据 □；其他 □ 受影响水体水环境质量 调查时期 数据来源 丰水期□；平水期□；枯水期□；冰封期□春季□；夏季□；秋季□；冬季□ 生态环境保护主管部门□；补充监测□；其他 □ 区域水资源开发利用状况 未开发 □；开发量40%以下 □；开发量40%以上□ 水文情势调查 调查时期 数据来源 丰水期□；平水期□；枯水期 □；冰封期□春季 □；夏季□；秋季□；冬季□ 水行政主管部门 □；补充监测 □；其他 □ 补充监测 监测时期 监测因子 监测断面或点位 丰水期□；平水期□；枯水期 □；冰封期□春季 □；夏季 □；秋季 □；冬季 □ （ ） 监测断面或点位个数（ ）个 现状评价 评价范围 河流：长度（ ）km；湖库、河口及近岸海域：面积（ ）km2 评价因子 （ ） 评价标准 河流、湖库、河口：Ⅰ类 □；Ⅱ类 □；Ⅲ类 (；Ⅳ类 □；Ⅴ类 ( 近岸海域：第一类 □；第二类 □；第三类 □；第四类 □ 规划年评价标准（ ） 评价时期 丰水期 □；平水期 □；枯水期 □；冰封期 □ 春季 □；夏季 □；秋季 □；冬季 □ 评价结论 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标状况：达标 □；不达标 ( 水环境控制单元或断面水质达标状况 ：达标 □；不达标 □ 水环境保护目标质量状况 ：达标 □；不达标 □ 对照断面、控制断面等代表性断面的水质状况 ：达标 □；不达标 □ 底泥污染评价 □ 水资源与开发利用程度及其水文情势评价 □ 水环境质量回顾评价 □ 流域（区域）水资源（包括水能资源）与开发利用总体状况、生态流量管理要求与现状满足程度、建设项目占用水域空间的水流状况与河湖演变状况 □ 依托污水处理设施稳定达标排放评价 □ 达标区 □ 不达标区□ 影响预测 预测范围 河流：长度（ ）km；湖库、河口及近岸海域：面积（ ）km2 预测因子 （ ） 预测时期 丰水期 □；平水期 □；枯水期 □；冰封期 □ 春季 □；夏季 □；秋季 □；冬季 □ 设计水文条件 □ 预测情景 建设期 □；生产运行期 □；服务期满后 □ 正常工况 □；非正常工况 □ 污染控制和减缓措施方案 □ 区（流）域环境质量改善目标要求情景 □ 预测方法 数值解 □：解析解 □；其他 □ 导则推荐模式 □：其他 □ 影响评价 水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价 区（流）域水环境质量改善目标 □；替代削减源 □ 水环境影响评价 排放口混合区外满足水环境管理要求 □ 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标 □ 满足水环境保护目标水域水环境质量要求 □ 水环境控制单元或断面水质达标 □ 满足重点水污染物排放总量控制指标要求，重点行业建设项目， 主要污染物排放满足等量或减量替代要求 □ 满足区（流）域水环境质量改善目标要求 □ 水文要素影响型建设项目同时应包括水文情势变化评价、主要水文特征值影响评价、生态流量符合性评价 □ 对于新设或调整入河（湖库、近岸海域）排放口的建设项目，应包括排放口设置的环境合理性评价 □ 满足生态保护红线、水环境质量底线、资源利用上线和环境准入清单管理要求 □ 污染源排放量核算 污染物名称 排放量/（t/a） 排放浓度/（mg/L） （ ） （ ） （ ） 替代源排放情况 污染源名称 排污许可证编号 污染物名称 排放量/（t/a） 排放浓度/（mg/L） （ ） （ ） （ ） （ ） （ ） 生态流量确定 生态流量：一般水期（ ）m3/s；鱼类繁殖期（ ）m3/s；其他（ ）m3/s 生态水位：一般水期（ ）m；鱼类繁殖期（ ）m；其他（ ）m 防治措施 环保措施 污水处理设施 (；水文减缓设施 □；生态流量保障设施 □；区域削减 □；依托其他工程措施 □；其他 □ 监测计划 环境质量 污染源 监测方式 手动 □；自动 □；无监测 □ 手动 □；自动 □；无监测 □ 监测点位 （ ） （ ） 监测因子 （ ） （ ） 污染物排放清单 □ 评价结论 可以接受 ☑；不可以接受 □ 注：“□”为勾选项，可打√；“（ ）”为内容填写项；“备注”为其他补充内容。 根据《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）附录A--地下水环境影响评价行业分类表，本项目属于J非金属矿采选及制品制造-69石墨及其他非金属矿物制品-其他，地下水环境影响评价行业类别为IV类。按该导则要求，IV类项目可不开展地下水环境影响评价。 3、声环境影响分析 本项目噪声主要为振动筛、破碎机和装载机等设备运行过程产生的噪声以及车辆运输过程产生的噪声。振动筛、破碎机和装载机等设备运行过程产生的噪声源强为70-100 dB（A）。运输噪声源于车辆噪声，噪声源强一般为70-85dB（A）。对于生产设备运行中产生的噪声，选用低噪声设备，设置基础减振措施，产噪设备均设在全封闭的车间内；运输车辆减速慢行，禁止鸣笛。通过以上治理措施，可使厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类区标准要求。 厂区200m范围内无敏感目标，对当地居民影响较小。 4、固体废弃物环境影响分析 本项目运营期产生的固体废物主要为一般固废和危险废物。 一般固废为除尘灰、沉淀池底泥和生活垃圾，除尘灰量为551.25t/a，全部外售；沉淀池底泥产生量为2t/a，生活垃圾产生量为6t/a，集中收集后，与沉淀池底泥一起纳入当地垃圾处理系统统一处理。 危险废物： 根据工程分析，本项目危险废物产生及处置情况见下表： 表37 危险固体废物产生及处置一览表 序号 危险废物名称 危险废物类别 危险废物代码 产生量（t/a） 产生工序及装置 形态 主要成分 有害成分 产废周期 危险特性 污染防治措施 1 废润滑油 HW08 900-217-08 5kg/a 机器润滑 液态 矿物油 矿物油 每年 T，I 收集后暂存于危废贮存间，定期委托有资质的专业单位处理 2 废油桶 HW49 900-041-49 25kg/a 机器检修 固态 沾油铁桶 矿物油 每年 T 危险废物贮存场所（设施） 建设单位原有危险废物贮存间，未分区储存危险废物，废润滑油桶上没有张贴标识牌；地面污损严重等。 现有危废间 建设单位需按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单和《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ2025-2012）中相关技术要求设置危险废物贮存间，对危废间进行整改，具体如下： ①危险废物贮存设施的选址、设计、建设、运行管理应满足GB18597、GBZ1和GBZ2的有关要求。 ②危险废物贮存设施配备通讯设备、照明设施和消防设施。 ③危废贮存间建设墙面距地面1m高的堵截泄露的裙角，防渗系数不小于10-10cm/s。 ④贮存危险废物时按危险废物的种类和特性进行分区贮存，每个贮存区域之间宜设置挡墙间隔，并设置防风、防雨、防晒、防渗（渗透系数≤10-10cm/s）。 ⑤危废贮存间设置泄露液体收集装置，如导流槽、废液收集池，防渗系数不小于10-10cm/s。 ⑥危险废物贮存期限按《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》的有关规定，及时交由资质单位集中处置。 ⑦危险废物贮存单位建立危险废物贮存的台帐制度，并做好危险废物出入库交接记录。 ⑧存放装载液体、半固体危险废物容器位置，有耐腐蚀的硬化地面，且表面无裂隙。 ⑨危险废物暂存场所设置符合《环境保护图形标志——固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）的专用标志。 ⑩定期对所贮存的危险废物包装容器及贮存设施进行检查，发现破损，应及时采取措施清理更换。 表38 建设项目危险废物贮存场所（设施）基本情况 贮存场所 （设施）名称 危险废物名称 危险废物类别 危险废 物代码 占地 面积 贮存 方式 贮存 能力 贮存 周期 危废贮存间 废润滑油 HW08 900-217-08 10m2 桶装 30kg 一年 废油桶 HW49 900-041-49 5、土壤环境影响分析 根据《环境影响评价技术导则土壤环境（试行）》（HJ964-2018）附录A-土壤环境影响评价项目类别，本项目属于制造业-金属冶炼和延压加工及非金属矿物制品-其他，土壤环境影响评价行业类别为Ⅲ类。本项目属于污染影响型，本项目占地面积38780m2，小于5hm2，且本项目周围50m范围内无敏感目标，故敏感程度为较敏感，按该导则要求，本项目可不开展土壤环境影响评价。

# 建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 时 段 | 排放源 | 污染物 名称 | 防治措施 | 预期治理 效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 施 工 期 | 建筑施工 | 颗粒物 | 施工场地出入口明显位置设置公示牌；施工现场周边设置硬质封闭围挡或者围墙，现场出入口、场内施工道路、材料加工堆放区进行硬化处理，并保持地面整洁；出口处设置车辆清洗设施并配套设置排水、泥浆沉淀设施，车辆冲洗干净后方可驶出；使用预拌混凝土、预拌砂浆等建筑材料，只能现场搅拌的，应当采取防尘措施；施工工地内堆放易产生扬尘的粉状、粒状建筑材料的，应当采取密闭或者遮盖等防尘措施，装卸、搬运时应当采取防尘措施；建筑垃圾应当及时清运，运输车辆应减速慢行，运输建筑垃圾及土方时应采用蓬布遮盖；建施工单位加强监管 | 满足《施工场地扬尘排放标准》（DB13/2934-2019）的要求 |
|  |  | 车辆运输 | 颗粒物 | 减速慢行，加盖苫布。 |  |
|  | 运 营 期 | 受料仓 | 颗粒物 | 受料仓建设三面围挡并带顶盖的料棚，料仓入料口位于受料仓内，入料口上方并设置水喷淋+喷雾抑尘设施。 | 满足《石灰行业大气污染物排放标准》（DB13/1641-2012）表3中：颗粒物无组织排放周界外浓度最高点1.0mg/m3 |
|  |  | 粗碎车间 | 有组织 | 颗粒物 | 颚式破碎机的入料口和落料口均设置封闭的集气罩，集尘罩与产尘点形成密闭空间；棒条振动筛分机的筛面及落料口均设置封闭的集尘罩，集尘罩与产尘点形成密闭空间。颗粒物经集气罩收集，由除尘器净化处理后，通过高度通过高度为17m的DA001排气筒排放。 | 满足《石灰行业大气污染物排放标准》（DB13/1641-2012）表2中：颗粒物有组织排放浓度30mg/m3 |
|  |  |  | 无组织 |  | 车间封闭，地面硬化并定时洒水降尘。 | 满足《石灰行业大气污染物排放标准》（DB13/1641-2012）表3中：颗粒物无组织排放周界外浓度最高点1.0mg/m3 |
|  |  | 一次筛分车间 | 有组织 | 颗粒物 | 2台圆振筛的筛面及落料口均设置封闭的集尘罩，集尘罩与产尘点形成密闭空间。颗粒物经集气罩收集，由除尘器净化处理后，通过高度为25m的DA002排气筒排放。 | 满足《石灰行业大气污染物排放标准》（DB13/1641-2012）表2中：颗粒物有组织排放浓度30mg/m3 |
|  |  |  | 无组织 |  | 车间封闭，地面硬化并定时洒水降尘 | 满足《石灰行业大气污染物排放标准》（DB13/1641-2012）表3中：颗粒物无组织排放周界外浓度最高点1.0mg/m3 |
|  |  | 中碎车间 | 有组织 | 颗粒物 | 圆锥式破碎机的入料口和落料口均设置封闭的集气罩，集尘罩与产尘点形成密闭空间。颗粒物经集气罩收集，由除尘器净化处理后，通过高度为37m的DA003排气筒排放。 | 满足《石灰行业大气污染物排放标准》（DB13/1641-2012）表2中：颗粒物有组织排放浓度30mg/m3 |
|  |  |  | 无组织 |  | 车间封闭，地面硬化并定时洒水降尘。 | 满足《石灰行业大气污染物排放标准》（DB13/1641-2012）表3中：颗粒物无组织排放周界外浓度最高点1.0mg/m3 |
|  |  | 二次筛分车间 | 有组织 | 颗粒物 | 1台圆振筛的筛面及落料口均设置封闭的集尘罩，集尘罩与产尘点形成密闭空间。颗粒物经集气罩收集，由除尘器净化处理后，通过高度为25m的DA004排气筒排放。 | 满足《石灰行业大气污染物排放标准》（DB13/1641-2012）表2中：颗粒物有组织排放浓度30mg/m3 |
|  |  |  | 无组织 |  | 车间封闭，地面硬化并定时洒水降尘。 | 满足《石灰行业大气污染物排放标准》（DB13/1641-2012）表3中：颗粒物无组织排放周界外浓度最高点1.0mg/m3 |
|  |  | 转运站 | 有组织 | 颗粒物 | 皮带转运点设置封闭的集尘罩，集尘罩与产尘点形成密闭空间。颗粒物经集气罩收集，由除尘器净化处理后，通过高度为23m的DA005排气筒排放。 | 满足《石灰行业大气污染物排放标准》（DB13/1641-2012）表2中：颗粒物有组织排放浓度30mg/m3 |
|  |  |  | 无组织 |  | 车间封闭，地面硬化并定时洒水降尘。 | 满足《石灰行业大气污染物排放标准》（DB13/1641-2012）表3中：颗粒物无组织排放周界外浓度最高点1.0mg/m3 |
|  |  | 5座成品筒仓 | 颗粒物 | 产品入仓储存，5座筒仓顶部均设置封闭的集尘罩，集尘罩与产尘点形成密闭空间，颗粒物经集气罩收集，由一台除尘器净化处理后，通过高度为38m的DA006排气筒排放。 | 满足《石灰行业大气污染物排放标准》（DB13/1641-2012）表2中：颗粒物有组织排放浓度30mg/m3 |
|  |  | 现有成品库 | 颗粒物 | 车间封闭，地面硬化并定时洒水降尘，产品下料端采取水喷淋抑尘措施 | 满足《石灰行业大气污染物排放标准》（DB13/1641-2012）表3中：颗粒物无组织排放周界外浓度最高点1.0mg/m3 |
| 水 污 染 物 | 施 工 期 | 施工人员生活污水 | pH、COD、BOD5、SS、NH3-N | 用于场地洒水抑尘。 | 不外排 |
|  |  | 施工废水 | SS | 用于场地洒水抑尘。 | 不外排 |
|  | 运 营 期 | 盥洗水 | pH、COD、BOD5、SS、NH3-N | 用于厂区洒水降尘。 | 不外排 |
| 噪 声 | 施 工 期 | 车辆运输 | 噪声 | 合理安排时间，加强管理，运输车辆减速、禁鸣等措施。 | 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011） |
|  |  | 施工设备 |  | 用低噪声设备，不得安装混凝土搅拌机，禁止夜间施工、施工设备合理布局、合理安排施工时间，加强管理。 |  |
|  | 运 营 期 | 车辆运输 |  | 合理安排时间，加强管理，运输车辆减速、禁鸣等措施。 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类区标准 |
|  |  | 生产设备 |  | 选用低噪声设备，设备基础减振，车间密闭等措施。 |  |
| 固 体 废 物 | 施 工 期 | 建筑施工 | 建筑垃圾 | 集中收集后，纳入当地垃圾处理系统统一处理 | 满足《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)要求及环保部2013年6月8日发布的修改单的相关标准 |
|  |  | 施工人员 | 生活垃圾 |  |  |
|  | 运 营 期 | 一 般 固 废 | 除尘器 | 除尘灰 | 外售 |  |
|  |  |  | 沉淀池 | 沉淀池底泥 | 集中收集后，纳入当地垃圾处理系统统一处理 |  |
|  |  |  | 办公生活 | 生活垃圾 | 集中收集后，纳入当地垃圾处理系统统一处理 |  |
|  |  | 危险废物 | 生产过程 | 废润滑油 | 收集后暂存于危险废物贮存间，定期委托有资质的专业单位处理 | 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单中的标准 |
|  |  |  |  | 废油桶 |  |  |
| 生态保护措施及预期效果： 本项目厂区地面进行硬化处理，可有效减少水土流失，对生态环境影响不大。 环保措施可行性论证 （1）技术可行性论证 项目采用的废气、废水、噪声、固体废物防治措施简单易行，均为行业较为成熟的措施，操作方便，实用性强，效果明显，项目采取的环保措施技术可行。 （2）经济可行性论证 本项目环保设施建设费用为200万元，占项目投资比例2.34%，环保设施投资处于企业可接受范围，环保措施在经济上可行。项目运营期主要环保设施有建设封闭式生产车间、设置布袋除尘器、选用低噪声生产设备等。项目的环保设施运行费用在可接受范围内。 （3）长期稳定运行和达标排放可靠性论证 经技术可行性论证，项目所采用的各项环保设施、措施均可满足达标排放，在此基础上执行建设单位内部环境管理与监测计划，各环保措施可保持长期稳定运行并满足污染物达标排放要求。 |

# 结论与建议

一、结论 1、工程概况 项目建设地点位于宽城满族自治县宽城镇大马沟村，坐标为东经118°29′53.59527″，北纬40°38′48.01436″。 新建500万吨石灰石加工项目，年产石灰石石子500万吨，其中粒径为40-80mm的200万吨，20-40mm的125万吨，10-20mm的60万吨，5-10mm的45万吨，<5mm的70万吨。 项目总投资38780万元，其中环保投资200万元，占总投资的2.34%。 2、环境质量现状结论 （1）环境空气 根据《河北省承德市环境质量报告书（2019）》，项目所在宽城满族自治县环境空气中，除了PM10年均值、PM2.5年均值和O3日最大8小时年均值超标外，SO2年均值、NO2年均值和CO24小时平均值均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准及其修改单，区域大气环境质量一般。则根据上述分析结果判定：项目所在区域环境空气质量不达标。 根据承德圣合环境检测有限公司对项目区域的G1#监测点的环境空气质量现状监测数据可知，项目区域的环境空气质量中TSP监测的浓度均不超标，TSP监测结果符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准。 （2）地表水环境 项目区域内主要河流为瀑河，根据《河北省承德市环境质量报告书（2019）》，所有断面水质类别均为Ⅱ类。瀑河流域总体水质状况为优，与2018年相比，瀑河地表水环境质量有明显改善。地表水环境质量较好。 （3）地下水环境 项目选址地属于农村地区，项目区域地下水环境质量良好，地下水执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中的Ⅲ类标准。 （4）声环境 项目选址地属于农村地区，区域主要噪声来源为生活噪声及交通噪声，声环境质量一般。 （5）土壤环境 项目选址地属于农村地区，项目区域土壤环境质量良好。 （6）生态环境 项目所在地主要为农村环境，所在地区域主要植被为灌木、杂草及农作物，植被绿化率一般。项目周围范围内未发现重点保护的野生动植物，无划定的自然保护区，生态环境质量较好。 3、环境影响及环保措施分析结论 （1）施工期环境影响评价结论 项目施工期主要污染物是废气、废水、噪声、固体废物。按本环评要求采取防尘措施后，扬尘的影响可以控制到可接受的程度；废水用于场地降尘；噪声源采取有效的降噪措施，厂界噪声达标；固体废弃物分类收集、去向合理，不会产生二次污染。 （2）营运期环境影响评价结论 ①大气环境影响评价结论 本项目废气主要为受料仓产生的颗粒物；粗碎车间、一次筛分车间、中碎车间、二次筛分车间产生的颗粒物；转运站内皮带转运点产生的颗粒物；5座成品筒仓产生的颗粒物。 a.受料仓产生的颗粒物 受料仓将建成三面围挡并带顶盖的料棚，料仓入料口位于料棚内并在入料口上方设置水喷淋+喷雾抑尘设施，采取以上措施治理后，受料仓粉尘排放满足《石灰行业大气污染物排放标准》（DB13/1641-2012）表3中：颗粒物无组织排放周界外浓度最高点1.0mg/m3。 b.粗碎车间、一次筛分车间、中碎车间、二次筛分车间产生的颗粒物 本项目粗碎、一次筛分、中碎、二次筛分工序均在封闭的生产车间内进行，车间地面硬化并定时洒水降尘，颚式破碎机和圆锥式破碎机的入料口、出料口设置封闭集气罩，集气罩与产尘点形成密闭空间；3台圆振筛的筛面及落料口均设置封闭的集尘罩，集尘罩与产尘点形成密闭空间，颗粒物经集气罩收集，由除尘器净化处理后，分别通过高度为17m、25m、37m、25m的DA001-DA004排气筒排放。采取上述措施后，破碎、筛分工序产生的有组织颗粒物排放浓度均满足《石灰行业大气污染物排放标准》（DB13/1641-2012）表2中：颗粒物有组织排放浓度30mg/m3；无组织颗粒物排放浓度均满足《石灰行业大气污染物排放标准》（DB13/1641-2012）表3中：颗粒物无组织排放周界外浓度最高点1.0mg/m3。 c.转运站内皮带转运点产生的颗粒物 转运站建设成全封闭的车间，车间地面硬化，并定期洒水降尘，且皮带转运点设置封闭的集尘罩，集尘罩与产尘点形成密闭空间。颗粒物经集气罩收集，由除尘器净化处理后，通过高度为23m的DA005排气筒排放，采取上述措施后，皮带转运产生的有组织颗粒物排放浓度均满足《石灰行业大气污染物排放标准》（DB13/1641-2012）表2中：颗粒物有组织排放浓度30mg/m3；无组织颗粒物排放浓度均满足《石灰行业大气污染物排放标准》（DB13/1641-2012）表3中：颗粒物无组织排放周界外浓度最高点1.0mg/m3。 d.5座成品筒仓产生的颗粒物 本项目设置封闭的成品筒仓，5座筒仓顶部均设置封闭的集尘罩，集尘罩与产尘点形成密闭空间，颗粒物经集气罩收集，由一台除尘器净化处理后，通过高度为38m的DA006排气筒排放，经采取措施后，成品筒仓颗粒物排放浓度满足《石灰行业大气污染物排放标准》（DB13/1641-2012）表2中：颗粒物有组织排放浓度30mg/m3。 e.现有成品库产生的颗粒物 本项目40-80mm产品一部分入封闭的成品筒仓内，一部分入现有成品库，按照40-80mm产品一半入现有成品库计算（即100万吨/年），成品库封闭，地面硬化并定时洒水降尘，产品下料端采取水喷淋抑尘措施，采取以上措施治理后，现有成品库粉尘排放满足《石灰行业大气污染物排放标准》（DB13/1641-2012）表3中：颗粒物无组织排放周界外浓度最高点1.0mg/m3。 f.皮带建成封闭的皮带廊道、厂区及道路定时洒水降尘、车辆减速慢行等。 ②水环境影响分析结论 项目运营期没有生产废水产生，只有少量生活污水产生，生活污水主要为盥洗水，废水量为288m3/a，生活污水产量较少，水质简单，主要污染因子为：pH、COD、BOD5、SS、NH3-N，用于场地洒水降尘，不外排，对周边水体影响较小。 根据《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）附录A--地下水环境影响评价行业分类表，本项目属于J非金属矿采选及制品制造-69石墨及其他非金属矿物制品-其他，地下水环境影响评价行业类别为IV类。按该导则要求，IV类项目可不开展地下水环境影响评价。 ③声环境影响分析结论 项目运行过程中噪声主要来自振动筛、破碎机和装载机等设备噪声及运输车辆产生的噪声。振动筛、破碎机和装载机等设备噪声值为70-100dB（A），运输噪声源于车辆噪声，噪声源强一般为70-85dB（A）。厂区200m范围内无敏感目标，不会对当地居民产生明显影响。对于生产设备运行中产生的噪声，选用低噪声设备，设置基础减振措施，产噪设备均设在全封闭的车间内。运输车辆要求合理安排工作时间，避开敏感时段，在途经沿线村庄减速慢行，禁止鸣笛，可有效降低噪声对沿线居民的影响。通过以上治理措施，可使厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类区标准要求。 ④固体废弃物环境影响分析结论 本项目运行过程中会产生一般固废和危险固废。 一般固废为除尘灰、沉淀池底泥和生活垃圾，除尘灰量为551.25t/a，集中收集后全部外售；沉淀池底泥产生量为2t/a，生活垃圾产生量为6t/a，集中收集后，与沉淀池底泥一起纳入当地垃圾处理系统统一处理。 危险废物为废润滑油（危废代码HW08，900-217--08），产生量为5kg/a；废油桶（危废代码HW49，900-041-49），产生量为25kg/a。暂存于危险废物暂存间内，委托有资质的专业单位处置。 固体废物妥善处理，对区域环境影响较小。 ⑤土壤环境影响分析结论 根据《环境影响评价技术导则土壤环境（试行）》（HJ964-2018）附录A-土壤环境影响评价项目类别，本项目属于制造业-金属冶炼和延压加工及非金属矿物制品-其他，土壤环境影响评价行业类别为Ⅲ类。本项目属于污染影响型，本项目占地面积38780m2，小于5hm2，且本项目周围50m范围内无敏感目标，故敏感程度为较敏感，按该导则要求，本项目可不开展土壤环境影响评价。 4、环境管理与监测计划 为了贯彻执行有关环境保护法规，及时了解项目及其周围环境质量变化情况，掌握环境保护措施实施的效果，保证该区域良好的环境质量，建设单位进行相应的环境管理。 （1）环境管理要求 ①贯彻落实国家相关法律法规及政策，以国家相关法律法规为依据，落实防治环境污染和生态破坏的措施以及环境保护设施投资概算，及时向当地环境保护部门汇报各阶段的情况。 ②项目的建设遵循“三同时”制度，既项目环保措施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用，并对项目各阶段工作进行监督、检查。 ③定期维护设备，保证设备良好运行。 （2）环境管理组织机构 设立相关的责任人，负责项目整个过程(包括施工期和运行期)的环境保护工作。 将设备维护，运行状况等建立环境管理台账。 本项目为环保设施建设费用为200万元，占项目投资的2.34%，环保设施投资处于建设单位可接受范围。 （3）环境监测计划 环境监测是环境管理的依据和基础，为环境统计和环境定量评价提供科学依据，并据此制定污染防治对策和规划。 表39 污染源监测计划 环境要素 监测位置 监测项目 频次 大气 DA001 颗粒物 每年一次 DA002 颗粒物 DA003 颗粒物 DA004 颗粒物 DA005 颗粒物 DA006 颗粒物 厂界 颗粒物 噪声 厂界 等效连续A声级 每季度一次 5、总量控制结论 根据国家主要污染物总量控制指标要求，结合该项目的排污状况，建议不给出污染物总量控制指标。 6、结论 综上所述，项目选址合理，符合国家产业政策，采取评价提出的环保治理措施后，各项污染物排放均满足相关环保标准要求，对区域环境质量影响较小。从环境影响的角度分析在落实好本报告表提出的各项环保措施的前提下，本项目建设是可行的。 二、建议 在工程建设过程中，严格执行“三同时”制度，确保设施正常运行，保障各污染物达标排放。

预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日

审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日

注 释 一、本报告表应附以下附件、附图： 附图1 项目地理位置图 附图2 项目四邻关系图 附图3 项目平面布置图 附件1 备案 附件2 《宽城满族自治县兆兴灰石有限公司建筑石料用灰岩矿项目环境影响后评价报告》备案审查意见（宽环审[2017]009号） 附件3 《宽城满族自治县兆兴灰石有限公司建筑石料用灰岩矿项目环境影响后评价报告》验收意见（宽环验字[2017]）050号） 附件4 营业执照 附件5 委托书 附件6 承诺书 附件7 宽城满族自治县兆兴灰石有限公司新建500万吨石灰石加工项目环境空气质量现状检测报告 附表1 建设项目环评审批基础信息表 二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1－2项进行专项评价。 大气环境影响专项评价 水环境影响专项评价（包括地表水和地下水） 生态影响专项评价 声影响专项评价 土壤影响专项评价 固体废物影响专项评价 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。

# 环保设施“三同时”验收清单

| 项目 | 污染源 | 治理措施 | 治理 对象 | 治理效果 | 验收标准 | 投资 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 环境空气 | 受料仓 | 受料仓建成三面围挡并带顶盖的料棚，围挡入口宽度小于6m，围挡入口到入料口距离大于8m。料仓入料口位于料棚内并在入料口上方设置水喷淋+喷雾抑尘设施 | 颗 粒 物 | 达 标 排 放 | 《石灰行业大气污染物排放标准》（DB13/1641-2012）表3中：颗粒物无组织排放周界外浓度最高点1.0mg/m3 | 200 |
|  | 粗碎车间 | 有组织 | 颚式破碎机的入料口和落料口均设置封闭的集气罩，集尘罩与产尘点形成密闭空间；棒条振动筛分机的筛面及落料口均设置封闭的集尘罩，集尘罩与产尘点形成密闭空间。颗粒物经集气罩收集，由除尘器净化处理后，通过高度通过高度为17m的DA001排气筒排放 |  |  | 《石灰行业大气污染物排放标准》（DB13/1641-2012）表2中：颗粒物有组织排放浓度30mg/m3 |  |
|  |  | 无组织 | 车间封闭，地面硬化并定时洒水降尘 |  |  | 《石灰行业大气污染物排放标准》（DB13/1641-2012）表3中：颗粒物无组织排放周界外浓度最高点1.0mg/m3 |  |
|  | 一次筛分车间 | 有组织 | 2台圆振筛的筛面及落料口均设置封闭的集尘罩，集尘罩与产尘点形成密闭空间。颗粒物经集气罩收集，由除尘器净化处理后，通过高度为25m的DA002排气筒排放 |  |  | 《石灰行业大气污染物排放标准》（DB13/1641-2012）表2中：颗粒物有组织排放浓度30mg/m3 |  |
|  |  | 无组织 | 车间封闭，地面硬化并定时洒水降尘 |  |  | 《石灰行业大气污染物排放标准》（DB13/1641-2012）表3中：颗粒物无组织排放周界外浓度最高点1.0mg/m3 |  |
|  | 中碎车间 | 有组织 | 圆锥式破碎机的入料口和落料口均设置封闭的集气罩，集尘罩与产尘点形成密闭空间。颗粒物经集气罩收集，由除尘器净化处理后，通过高度为37m的DA003排气筒排放 |  |  | 《石灰行业大气污染物排放标准》（DB13/1641-2012）表2中：颗粒物有组织排放浓度30mg/m3 |  |
|  |  | 无组织 | 车间封闭，地面硬化并定时洒水降尘 |  |  | 《石灰行业大气污染物排放标准》（DB13/1641-2012）表3中：颗粒物无组织排放周界外浓度最高点1.0mg/m3 |  |
|  | 二次筛分车间 | 有组织 | 1台圆振筛的筛面及落料口均设置封闭的集尘罩，集尘罩与产尘点形成密闭空间。颗粒物经集气罩收集，由除尘器净化处理后，通过高度为25m的DA004排气筒排放 |  |  | 《石灰行业大气污染物排放标准》（DB13/1641-2012）表2中：颗粒物有组织排放浓度30mg/m3 |  |
|  |  | 无组织 | 车间封闭，地面硬化并定时洒水降尘 |  |  | 《石灰行业大气污染物排放标准》（DB13/1641-2012）表3中：颗粒物无组织排放周界外浓度最高点1.0mg/m3 |  |
|  | 转运站 | 有组织 | 皮带转运点设置封闭的集尘罩，集尘罩与产尘点形成密闭空间。颗粒物经集气罩收集，由除尘器净化处理后，通过高度为23m的DA005排气筒排放 |  |  | 《石灰行业大气污染物排放标准》（DB13/1641-2012）表2中：颗粒物有组织排放浓度30mg/m3 |  |
|  |  | 无组织 | 车间封闭，地面硬化并定时洒水降尘 |  |  | 《石灰行业大气污染物排放标准》（DB13/1641-2012）表3中：颗粒物无组织排放周界外浓度最高点1.0mg/m3 |  |
|  | 5座成品筒仓 | 产品入仓储存，筒仓顶部均设置封闭的集尘罩，集尘罩与产尘点形成密闭空间，颗粒物经集气罩收集，由一台除尘器净化处理后，通过高度为38m的DA006排气筒排放 |  |  | 《石灰行业大气污染物排放标准》（DB13/1641-2012）表2中：颗粒物有组织排放浓度30mg/m3 |  |
|  | 现有成品库 | 车间封闭，地面硬化并定时洒水降尘，产品下料端采取水喷淋抑尘措施 |  |  | 《石灰行业大气污染物排放标准》（DB13/1641-2012）表3中：颗粒物无组织排放周界外浓度最高点1.0mg/m3 |  |
| 水环境 | 生活污水 | 盥洗水用于厂区洒水降尘 | pH、COD、BOD5、SS、NH3-N | — | 不外排 |  |
| 噪声 | 振动筛、破碎机和装载机等设备噪声；车辆噪声 | 选用低噪声设备，设备基础减振，车间密闭等措施；运输车辆减速慢行、禁止鸣笛 | 噪声 | — | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类区标准 |  |
| 固体废物 | 一般固废 | 除尘器 | 除尘灰全部外售 | 除尘灰 | — | 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)要求及环保部2013年6月8日发布的修改单的相关标准 |  |
|  |  | 沉淀池 | 集中收集后，纳入当地垃圾处理系统统一处理。 | 沉淀池底泥 |  |  |  |
|  |  | 职工生活 | 集中收集后，纳入当地垃圾处理系统统一处理。 | 生活垃圾 |  |  |  |
|  | 危险废物 | 生产过程 | 暂存于危险废物暂存间内，委托有资质的专业单位处置 | 废润滑油 | — | 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单中的标准 |  |
|  |  |  |  | 废油桶 |  |  |  |
| 现有环境问题 | 对厂区进行硬化或绿化处理，厂区定时洒水降尘；整改现有危废间，拆除原有破碎筛分车间。 |  |
| 合计 | 环保投资200万元，占总投资的2.34% | 200 |

附图1  项目地理位置图

附件2  项目四邻关系图

附图3  项目平面布置图

# Text boxes

抑尘用水

生活用水

洗车用水

蒸发损耗30

损耗2

损耗0.24

新鲜水33.2

30

1.2

2

厂区洒水降尘

0.96

8

项目位置

现有成品库

办公区

洗车平台

成品筒仓

二次筛分

一次筛分

中碎

转运站

粗碎

受料仓