NO. 5034

建设项目环境影响报告表

项目名称：安唐公路碾子峪孤山子段道路工程项目

建设单位(盖章)：宽城县交通运输局

编制日期：2020年5月

国家环境保护部制

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1、项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2、建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3、行业类别——按国标填写。

4、总投资——指项目投资总额。

5、主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6、结论和建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7、预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8、审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

# 建设项目基本情况

| 项目名称 | 安唐公路碾子峪孤山子段道路工程项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 宽城县交通运输局 |
| 法人代表 | 孟庆联 | 联系人 | 孟庆联 |
| 通讯地址 | 河北省承德市宽城满族自治县滨河街116号 |
| 联系电话 | 0314-6869002 | 传真 |  | 邮政编码 | 067601 |
| 建设地点 | 承德市宽城满族自治县碾子峪镇 |
| 立项审批部门 | 宽城满族自治县行政审批局 | 批准文号 | 宽审批投批字[2020]5号 |
| 建设性质 | 新建 | 行业类别 及代码 | E4812公路工程建筑 |
| 占地面积 (平方米) | 13212000 | 绿化面积 (平方米) | —— |
| 总投资 (万元) | 2483.59 | 其中：环保 投资(万元) | 50 | 环保投资占总投资比例 | 2.01% |
| 评价经费 (万元) |  | 预期投产日期 | 2020年12月 |
| 工程内容及规模： 一、项目概述 1、项目由来 项目区域内的矿区较多，进出矿区的大车车流量较多，随着当地经济的发展，建设本项目是十分必要和迫切的。本项目为安唐公路碾子峪孤山子段道路工程，为了缓解承秦出海路和京建线交通压力，迫切需要一条连接通道，减少过境交通对村庄生产、生活的影响。通过本项目的建设，带动及引导宽城满族自治县规划区域的开发和利用，实现市区总体规划的产业发展及功能布局。 本项目为新建项目，路线起点位于转山子南侧与承秦出海路（S251）相交，想北布线，跨越长河支流后继续向北布线，经过承德京城东湾子矿业有限公司，终于与京建线相交，位于碾子峪镇东湾子村西。路线全长1.101公里。道路等级按二级公路标准建设，设计速度60km/h，路基宽12米，路面宽11米，断面组成为：0.5m路肩石+1.75m硬路肩+2×3.75m行车道+1.75m硬路肩+0.5m路肩石。建设内容包括：路基土石方、路面、桥涵、安全设施、绿化工程等工程。 2、工作过程 按照《中华人民共和国环境影响评价法》（2016年9月1日实施）及《建设项目环境保护管理条例》（2017年10月1日实施），本项目应当进行环境影响评价；对照《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2017年9月1日实施）及“关于修改《建设项目环境影响评价分类管理名录》部分内容的决定（生态环境部令第1号）”，项目属于名录中的“四十九、交等级公路（不含维护，不含改扩建四级公路）-其他（配套设施、不涉及环境敏感区的四级公路除外）”，环境影响评价类型为环境影响报告表。河北圣泓环保科技有限责任公司受宽城县交通运输局委托，承担本项目环境影响评价工作。接受委托后，环评单位委派技术人员到项目实施现场进行调查，收集有关工程资料，按照环境影响评价技术导则及有关规范要求，编制完成该项目环境影响报告表。 3、相关分析判定 选址合理性分析：本项目为新建项目，路线起点位于转山子南侧与承秦出海路（S251）相交，向北布线，跨越长河支流后继续向北布线，经过承德京城东湾子矿业有限公司，终于与京建线（S355）相交。本项目线路评价范围内无自然保护区、水源保护地、风景名胜区、世界文化及自然遗产地等特殊敏感目标；用地性质为公路建设用地，不占用生态保护红线；通过环境影响分析可知，在采用相关污染防治措施的前提下，各类污染物符合达标排放要求，对区域环境质量影响轻微。因此，项目选址合理。项目与生态红线位置关系图见附图2。 产业政策符合性分析：项目不属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》中规定的“限制类”及“淘汰类”项目，项目所用工艺和设备不涉及不属于《河北省新增限制和淘汰类产业目录（2015年版）》中限制类和淘汰类项目，根据国家发展改革委商务部关于印发《市场准入负面清单（2019年版）》的通知[发改经体〔2019〕1685号]，本项目不在市场准入负面清单内。项目于2020年1月20日获得宽城满族自治县行政审批局备案（宽审批投批字[2020]5号），符合国家产业政策。 项目与“三线一单”符合性分析：根据《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环评[2016]150号）对“三线一单”的要求，进行项目“三线一单”符合性分析，分析内容如下表所示： 表1-1 项目与“三线一单”符合性分析表 序号 分析内容 企业情况 评估结果 生态保护红线 生态保护红线是生态空间范围内具有特殊重要生功能必须实行强制性严格保护的区域。相关规划环评应将生态空间管控作为重要内容，规划区域涉及生态保护红线的，在规划环评结论和审查意见中应落实生态保护红线的管理要求，提出相应对策措施。除受自然条件限制、确实无法避让的铁路、公路、航道、防洪、管道、干渠、通讯、输变电等重要础设施项目外，在生态保护红线范围内，严控各类开发建设活动，依法不予审批技改工业项目和矿产开发项目的环评文件。 本项目建设周围无自然保护区、风景名胜区、生活饮用水源地和其它特别需要保护的敏感目标，项目占地范围不涉及生态保护红线，符合生态保护红线要求。 符合 环境质量底线 环境质量底线是国家和地方设置的大气、水和土壤环境质量目标，也是改善环境质量的基准线。有关规划环评应落实区域环境质量目标管理要求，提出区域或者行业污染物排放总量管控建议以及优化区域或行业发展布局、结构和规模的对策措施。项目环评应对照区域环境质量目标，深入分析预测项目建设对环境质量的影响，强化污染防治措施和污染物排放控制要求。 通过环境影响预测分析，在项目采用有关污染防治措施的前提下，施工期和运营期各类污染物符合达标排放要求，不改变区域环境质量级别，不突破环境质量底线。 符合 资源利用上线 资源是环境的载体，资源利用上线是各地区能源、水、土地等资源消耗不得突破的“天花板”。相关规划环评应依据有关资源利用上线，对规划实施以及规划内项目的资源开发利用，区分不同行业，从能源资源开发等量或减量替代、开采方式和规模控制、利用效率和防护措施等方面提出建议，为规划编制和审批决策提供重要依据。 项目为道路工程，不属于资源开发类项目，施工耗材均为一般性建筑材料。因此，项目不涉及突破区域资源利用上线。 符合 负面 清单 环境准入负面清单是基于生态保护红线、环境质量底线和资源利用上线，以清单方式列出的禁止、限制等差别化环境准入条件和要求。 本地区没有环境准入负面清单，本项目未列入《关于印发改善大气环境质量实施区域差别化环境准入的指导意见的通知》冀环环评函〔2019〕308号中的限制及禁止类，不属于禁止发展的产业类型 符合 由上表可知，项目符合《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环评[2016]150 号）的环境管理要求。 4、关注的主要环境问题 项目关注的主要环境问题为项目路基、路面工程产生的施工扬尘、施工污水、施工噪声、固体废物及运营期车辆尾气和交通噪声等对大气环境的不利影响。 5、环评主要结论 项目符合国家和地方有关环境保护法律法规、标准、政策、规范要求，符合“三线一单”控制要求，符合国家及地方相关的产业政策要求；通过各项污染防治措施，各类污染物满足达标排放要求，对区域环境质量影响较轻。从环境影响的角度分析，在落实好各项环保措施、环境管理和监测计划的前提下，本项目具有环境可行性。 二、工程概况 项目名称：安唐公路碾子峪孤山子段道路工程项目 建设单位：宽城县交通运输局 法人代表：孟庆联 建设性质：新建 项目投资：项目总投资2483.59万元，环保投资50万元，占总投资比例2.01%。 建设地点：项目建设地点位于承德市宽城满族自治县碾子峪镇，路线起点与承秦出海路相交，位于碾子峪镇转山子村南，终点与京建线相交，位于碾子峪镇东湾子村西。主要控制点有承秦出海路、转山子、东湾子、承德京城东湾子矿业有限公司、京建线。路线起于转山子村以南约300米处，与承秦出海路T型交叉后采用3-20米中桥跨河后，沿坡地布线至京城矿业。路线在京城矿业东侧向北展线，为了减少占用耕地，保证耕地的完整性，路线在东湾子村南侧坡脚布线至终点与京建线T型交叉。起点地理坐标为东经118.556537034°，北纬40.440915789°，终点地理坐标为东经118.547235133°，北纬40.443737473°。 图1-1 项目选线地理位置图 四邻关系：K0+000～K1+101.278沿线经转山子村、东湾子村、南沟村、孤山子村前庄，其中K0+006.762～K0+076.762跨越长河支流。项目周边关系图详见附图2。 建设内容：K0+000～K1+101.278，路线全长1.101公里，全线永久占地13212平方米。 K0+006.762～K0+076.762建设孤山子中桥1座，长60米，涵洞3座，新增设转山子中桥上部结构采用3×20m预应力混凝土连续T 梁；下部结构采用柱式墩、台，钻孔灌注桩基础，防护形式0号桥台采用挡墙接导流坝形式，3号桥台采用锥坡形式。本桥最大桥高5.7m。 项目所在地现状：项目起点与承秦出海路相交。终点与京建线相交。 项目现状如下图所示： 图1-2 项目所在地现状 劳动定员：本项目施工期劳动定员为30人，两班制，每班8小时。 工程进度安排：本项目拟于2020年6月开工建设，2020年12月竣工，工期为6个月。 三、工程主要技术指标 项目主要工程技术指标见下表。 表1-2 主要工程技术指标汇总表 设计路段 单位 内容 备注 公路等级 级 二级公路 / 路基宽度 米 12 / 行车道宽度 米 3.75 / 设计速度 Km/h 60 / 停车视距 m 75 / 平面线形：最小平曲线半径（m）：一般值 m 1500 / 极限值 m / / 最小缓和曲线长度 m 70 / 不设超高最小半径（路拱≤2%） m 1500 / 纵面线形：最大纵坡 % 1.6 / 最小坡长 m 201.278 / 竖曲线半径一般值 凸型 m 12000 / 路面宽度 凹型 m 20000 / 桥梁荷载等级 级 公路－Ⅰ级 / 路面结构类型 / 沥青混凝土路面 / 设计洪水频率 大中桥 100 / 路基、小桥涵 1/50 / 表1-3 主要主要工程数量表 四、交通量预测 （1）公路历史交通量分析 根据拟建项目地理位置，对历年交通量变化以及未来的发展趋势进行简要分析。主要分析承秦出海路宽城段历年交通量变化趋势，选取观测站交通量统计数据，见下表所示。综合通道历年交通量发展情况得出，该通道近年来交通量总量增长较快。 表1-4 2014-2018年承秦出海路宽城段观测点汽车交通量统计表 单位：小客车/日 随着项目影响区经济的发展，公路客货运量逐年稳步增加。经计算2014 年-2018 年承秦出海路宽城段交通量增长率为7.92%。 （2）公路客货运输量分析 由第二章承德市历史客货运量可得其增长率表可得表3-2。由表3-2可以看出，承德市客运量增长略高于货运量增长，表明社会经济的发展，客运需求的增长要高于货运增长的要求。这是与其作为旅游城市的功能密切相关的。随着承赤高速公路、承张高速公路的开通，将使承德市公路网有一个质的飞跃。因此未来几年公路运输将有大幅度的提高。 表1-5 承德市历史客货运量增长率表 根据《公路工程技术标准》(JTGB01-2014)规定，二级公路的设计交通量按15年预测，本项目计划2020年开工建设，2020年建成通车，工期0.5年。交通量预测特征年定为2021年、2027年、2035年，基年为2018年。根据表1-3中交通量观测数据，承秦出海路宽城段交通量增长率为7.92%，随着年份的增大，交通量不是无限地增长，而是有个限值。 通过分析承德市、宽城县国内生产总值结合历年干线交通量、客货运量的增长率，并参考其他公路可行性研究报告的研究结论，对本路段交通量增长率进行调整，结果见表1-6。 表1-6 项目影响区GDP发展预测表（单位：%） 年份 地区 2010-2015 2015-2020 2020-2030 2030-2035 承德市 10.14 8.57 7.65 7.00 宽城县 9.80 8.50 7.30 6.80 表1-7 交通量增长率预测表 年份 2010-2015 2015-2020 2020-2030 2030-2035 增长率 8.5 6.1 5.1 4.5 以2018年承秦出海路宽城段交通量为基础，考虑本项目北部1km左右已有京建线和承秦出海路的平交口，而本项目沿线仅有承德京城东湾子矿业有限公司的服务型交通增长，本项目按照承秦出海路的35%的转向交通量将吸引至本项目。采用表1-6交通量增长率，以定基预测法预测拟建项目2021年—2035年交通量，结果见表1-7。 表1-8 拟建项目预测交通量 单位：辆/昼夜，小客车 年份 小货 中货 大货 特大货 拖挂 集装箱 小客 大客 自然数 当量数 2021 402 381 352 180 144 128 1013 356 2956 5385 2022 422 400 369 189 151 134 1064 374 3103 5650 2023 443 420 387 198 158 140 1118 393 3257 5926 2024 465 441 406 208 166 147 1175 413 3421 6223 2025 488 463 426 218 174 154 1234 434 3591 6530 2026 512 486 447 229 182 161 1296 456 3769 6850 2027 538 510 469 240 191 169 1362 479 3958 7191 2028 565 536 492 252 200 177 1431 503 4156 7547 2029 593 563 517 264 210 186 1503 528 4364 7924 2030 623 591 543 277 220 195 1579 554 4582 8317 2031 654 621 570 291 231 204 1659 582 4812 8732 2032 683 648 595 304 241 213 1733 608 5025 9117 2033 713 677 621 317 251 222 1810 635 5246 9514 2034 745 707 648 331 262 231 1891 663 5478 9931 2035 778 738 677 345 273 241 1976 692 5720 10366 注：汽车当量数均为折算为小客车的数量。 根据查阅相关资料，道路通行昼夜交通量的比一般为4:1。1.昼间：6:00—22:00；夜间22:00—次日6:00。2.昼间车流量占总车流量的80%，夜间车流量占总车流量的20%。选择2021年、2027年及2035年作为近中远期来进行后续预测。则拟建道路运行后近中远期昼、夜车流量表见下表。 表1-9 拟建道路昼、夜交通量情况一览表 单位：辆/天 年份 时段 小货 中货 大货 特大货 拖挂 集装箱 小客 大客 自然数 当量数 近 昼 322 305 282 144 115 102 810 285 2365 4308 夜 80 76 70 36 29 26 203 71 591 1077 中 昼 430 408 375 192 153 135 1090 383 3166 5753 夜 108 102 94 48 38 34 272 96 792 1438 远 昼 622 590 542 276 218 193 1581 554 4576 8293 夜 156 148 135 69 55 48 395 138 1144 2073 |

五、工程内容 1、路基工程 （1）路基横断面 路基宽采用12米，断面组成为：0.5m路肩石+1.75m硬路肩+2×3.75m行车道+1.75m硬路肩+0.5m路肩石。 图1-2 路基标准横断面图 （2）填方路基 边坡坡率根据路基填土高度、工程地质条件、地形条件、填料类型等综合确定。当边坡高度H≤8.0m时，坡率为1:1.5，采用流线型横断面型式:当边坡高度8.0m≤H≤20.0m时，8.0m以上边坡坡率为1:1.5，8.0m以下边坡坡率为1:1.75；当边坡高度H> 20.0m时，8.0m以上边坡坡率为1:1.5, 8.0m~20.0m边坡坡率为1:1.75, 20.0m以下边坡坡率为1：2.0，并在20m处设2.0m宽平台。 （3）挖方路基 在保证路基边坡长期稳定的同时，还应考虑边坡型式对周围环境景观的影响。边坡横断面型式应根据边坡宕土的自然属性、边坡高度、岩层产状、宕石破碎及松散程度及加固防护措施等综合考虑，灵活自然、因地制宜、顺势而为，不采用单一的坡度，使边坡外型与周围地形地貌融为一体。边坡坡率：一般土质类（含全强风化软质岩）边坡坡率为1:1. 0~1:2.0，强风化硬质岩路段边坡坡率为1:0.75~1:1，弱~微风化宕质路段边坡坡率为1:0.3~1:0.75 边坡分级高度采用10. 0米，特殊路段可根据防护支挡型式灵活处理。碎落台:碎落台宽为1m，并设倾向路面的横坡4%，边坡平台:宽度为2.0m,设倾向路面的横坡2%。 （4）路基路面排水 采用拦、隔、疏的方法，分别以挡水埝、排水沟、急流槽、截水沟、涵洞等多种形式的排水设施对水流加以控制、分流和疏导，尽快将路基、路面水引至路基范围以外，使路基不受危害。过村路段采用明盖板式边沟、挖方路段采用浅边沟型式。各种排水设施应统一规划设计，形成完整、独立的排水系统，以充分发挥其作用。需要注意的是，路基、路面水不允许直接排入农田灌溉系统中。路面采用分散排水。 图1-3 路基路面排水图 2、路面工程 根据承德市多年路面建设经验，本项目推荐方案采用沥青混凝土路面，具体路面结构组合如下： 沥青混凝土面层： 路面结构：面 层： 4cm SMA沥青玛蹄脂碎石（SMA-13型） 8cm 中粒式沥青混凝土（AC-25C） 上基层： 18cm水泥稳定碎石 下基层： 18cm水泥稳定碎石 底基层： 18cm水泥稳定碎石 总厚度： 66cm 3、桥涵工程 由于拟建项目起点与承秦出海路（S251）的交角较小，K0+000～K1+101.278段采用路面加宽形式处理。桥梁宽20m。 桥宽：净-19米+2×0.5米防撞护栏 荷载等级：公路—Ⅰ级 设计洪水频率：大桥、中桥1/100；路基、小桥、涵洞1/50 地震基本裂度：根据《中国地震动参数区划图》，本城区地震动峰值加速度为0.10g，地震动反映谱特征周期为0.45s，主要建筑物抗震设防裂度为6 度，本项目提高一级设防，抗震设计裂度为7度。 桥型方案的选择根据桥位处的地形、地质、高程、水文等条件，按照适用、经济、安全、美观的原则综合考虑确定。计算桥梁控制高程考虑路线纵坡、设计水位、通道设置等各种要求。桥梁结构形式尽可能做到就地取材，并尽量采用标准跨径、集中预制，以保证工程质量，加快建设进度，降低工程造价。一般大桥采用20mT 梁结构，中桥采用13 m、16mT梁结构，小桥采用8m现浇板。 涵洞结构型式尽量做到标准化，一般采用钢筋混凝土管涵、钢筋混凝土板涵。 本项目设置中桥1座，长60米，涵洞3座。 表1-10 桥涵设置一览表 4、交叉工程 依据现有路网结构及现有交叉情况，全线无互通式立体交叉，全线设置平面交叉3处，其中与二级路平面交叉2 处，与承德京城东湾子矿业有限公司厂区路平面交叉1处。 1、与承秦出海路平交，交叉里程为K0+000，交角45 度。承秦出海路为二级公路，路基宽9.0 米，平面交叉采用加铺转角的形式，为避免本项目的车流影响承秦出海路车辆的正常通行，于承秦出海路右侧增设右转辅助车道；因承秦出海路右转进入。此项目的车流量较小及转山子中桥影响，右转半径较小。 2、与承德京城东湾子矿业有限公司厂区路平交，交叉里程为K0+590, 交角90度。承德京城东湾子矿业有限公司厂区路路基宽7 米，为避免进入承德京城东湾子矿业有限公司的车辆影响本项目车辆的正常通行，厂区路出入口两侧设置右转辅助车道并配合交通标线方式进行交通渠化。 3、与省道312 线（原京建线）平交，交叉里程为K1+100, 交角56 度。省道S312线为二级公路，路基宽12 米，为保证行车舒畅，根据交通流方向，于本项目左侧及现有省道312 线右侧增设右转辅助车道并配合交通标线方式进行交通渠化。 5、交通工程及沿线设施 为降低交通事故率，减低事故的严重程度，并为驾驶人员和行人提供及时、准确和合适的信息，根据国家标准《道路交通标志和标线》，本工程沿线设置警告、指示、禁令等标志，路面划标线，设置护栏等相关的交通管理设施，防护设施。 6、绿化 环境保护与景观设计主要通过填方、挖方、平交路段等方面进行设计，达到“四季有绿、两季有花、黄土不露、外乔内灌、线形流畅、视线开阔”的绿化效果，行成层次分明、段落分明、林带自然。重要道口采用金叶榆篱加桧柏球，体现显著性标识的设计理念，起到提醒注意路口的目的。 根据本项目地形和道路等级，填方路基左右两侧设置75cm 绿化带，增加绿化覆盖率，防止水土流失，同时也美化沿线环境。 1、填方路段 1）填方绿化带种植2 米高油松，株距5 米；油松外侧种植棉槐，每平米4 丛，每丛2-3 棵。用地界内种植银中杨,胸径不小于6 厘米，高大于3.5 米，间距5 米。 图1-4 填方路段绿化设计图 2、挖方路段 （1）挖方碎落台种植2 米高油松，株距5 米。 挖方石质边坡种植五叶地锦，间距0.25 米。挖方土质边坡种植柠条，条长0.5 米以上,每平米4 丛，每丛2-3 棵。 图1-5 挖方路段绿化设计图 3、平交道口段 平交道口进行显著性标识设计。对车辆较多，易发生事故的路口在土路肩栽植颜色区别于一般路段的绿篱，以达到勾勒平交口轮廓，提醒注意的作用。对一些通往主要村镇的路口进行增设绿篱设计。本路段通过栽植颜色较为突出的金叶榆篱显示出路口位置及轮廓。金叶榆篱定植高度0.6 米，种植宽度1 米，种植长度100 米。绿篱起止点栽植四棵云杉球，云杉球高不超过1 米，间距2 米，起到提醒注意路口的目的。 图1-6 平交口绿化设计图 六、原辅材料用量 本项目主要原辅材料用量详见下表。 表1-11 项目主要原辅材料用量一览表 序号 名称 单位 数量 备注 1 32.5级水泥 t 2303.54 外购 2 42.5级水泥 t 330.508 3 石油沥青 t 194.48 4 改性沥青 t 80.803 5 乳化沥青 t 3.01 七、公用工程 （1）给排水：项目施工人员均来自当地，用水主要为生活用水，用水量较少，沿线地下水资源较丰富，利用已有井，满足使用。生活废水洒水降尘。 （2）供电：项目用电引自附近市政电网，施工用电接线方便，能满足项目施工使用。

与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： （1）原有污染情况 与本项目有关的原有污染情况为车辆行驶产生的噪声、尾气及道路扬尘。 （2）主要环境问题 与本项目有关的主要环境问题为原有道路沿线居民、商铺产生的生活污水、生活噪声、交通噪声和生活垃圾等。

# 建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况： 1、地理位置 宽城满族自治县地处河北省东北部，承德地区东南部。位于东经118º10′～119º10′，北纬40º17′～40º45′。北连平泉县，南接迁西县，西邻兴隆县，东南与青龙县、西北与承德县毗邻，东北与辽宁省凌源县接壤，县境东西长76km，南北宽31km，总面积1952km2。县政府驻地宽城镇，距承德市65km，距北京190km。 2、地质地貌 宽城县地处燕山山脉东段，是个群山密集，沟谷狭窄、山坡陡峭的石质山区。红石砬子山从平泉县一直延伸到本县中部。与青龙县交界处的都山主峰海拔1846米，是境内最高山峰。 宽城满族自治县为山地丘陵地貌区，平均海拔300-500米。境内千米以上中山9座，海拔1846.3米的都山为本县最高点。主要河流3条，国家重点水利工程――潘家口水库位于县境西部，总水面面积111平方公里。总的概况为：八分山、一分田、河流水面零点七、村庄道路零点三。 中山：境内有千米以上的山峰9座，总面积43.16平方公里，占全县总面积的2.2％。其土层较厚，植被较好，是天然次生阔叶林区和重要的木材产地。 低山：分布在全县各地，面积为822.39平方公里，占全县总面积的42.1％。一部分为用材林、薪炭林、灌木林、山杏林地，一部分是荒山和牧场。 丘陵：分布在全县各地，面积为712.3l平方公里，占全县总面积的36.5％。全县经济林和部分用材林主要分布在这一带。其中一部分是荒山(主要是阳坡)。 宽城满族自治县土壤主要有褐土和棕壤土两类。大部分地区是褐土；都山及海拔600米以上地区是棕壤土。境内除都山附近植被较密外，其它地区林木很少。 本区位于冀北山区，属燕山山脉中北部，属剥蚀构造中山地貌类型，拟建尾矿库库址为山谷地形，沟内腹地狭长无地表水，沟谷纵坡比为15%左右，沟谷横断面呈“V”字型。初期坝坝址选在谷口狭长处，两侧山体倾角为25-35°之间，两岸基本对称，山体呈浑圆状。两侧山坡部分基岩裸露，山谷和冲沟两岸的山坡上分布有第四纪覆盖层，植被繁茂。 3、气候特征 宽城满族自治县地处燕山山脉东南段，属燕山山脉向华北平原过渡带，境内四季分明，气候温和，属温带向暖温带过渡的半湿润、半干旱大陆性季风型燕山山地气候，特点是：四季分明，冬季寒冷干燥，夏季温和多雨。 春季由北方冷空气气流减弱，天气回暖快，月气温变化较大，大风频繁，风力及风速较大，地面蒸发快，天气干燥，降水少，多发生春旱。夏季天气炎热，最高气温39℃，全年降水的80%左右集中在6、7、8三个月，空气温度较大，降温快，天气凉爽。秋季气温变化大，多暴雨，局部地区常有冰雹。冬季北部冷空气侵入，干燥寒冷，降雪较少，多风，霜冻期长，一般自当年10月下旬至次年3月，最低气温为-23℃。年平均气温8.7℃，极端最高气温39.3℃，极端最低气温-23℃，10℃以上有效积温年均3500℃，地面平均温度11.5℃，地面温度最热28.9℃，地面温度最冷-9.8℃，无霜期148-184天，平均164.6天，年平均降雪日数为19天，最大雪深为180毫米，最大积雪天数为25天，最大冻土深度1000毫米。年平均降水量662.50毫米，年最大降水量1056.90毫米，年最小降水量460.10毫米。年平均湿度在57%以下，最低月份1-2月，为43-44%，最高月份7-8月，为77-79%。春、秋、冬季受蒙古高压控制，以西北风为主；夏季受太平洋亚热带暖风高压影响，多偏南风。11月至次年4月主导风向：西北，风速年平均1.7米/秒，最大4-5月为2.3-2.6米/秒，最小8-9月为1.0-1.2米/秒。 4、水文地质 宽城县处于中朝准地台一级大地构造单元内的燕山台皱带。区内岩浆岩分布较广，主要为中生代燕山期回旋入侵岩，岩性主要为花岗岩、花岗斑岩、闪长石、正长石、石英正长斑岩等。第四纪地层呈条带状分布于河(沟)谷及其两侧阶地，堆积物主要为洪积、冲积类型。主要岩性为砂砾石、粉砂、亚砂土、亚粘土。 宽城县按区域水文地质分区属燕山山地水文地质大区之兴隆—平泉低山深谷裂隙岩溶水亚区。按含水特性可分为松散岩类孔隙潜水、基岩风化构造裂隙水、碳酸盐岩类裂隙岩溶水3类。 松散岩类孔隙含水岩组，主要分布于山区河（沟）谷地带、山间盆（洼）地。较大河谷的中下游地带，河谷较为宽阔，局部形成河谷盆地，含水层较厚，为孔隙水的富水地段，是乡镇厂矿的主要供水水源。而主河谷的上游部位，水力坡度较大，含水层较薄，富水程度明显变差。山间盆（洼）地因规模很小，第四系松散堆积物颗粒较细，厚度较薄，富水性中等。该含水岩组是本区域具有开采价值的主要含水岩组。 基岩裂隙含水岩组，裂隙水分布在地形陡峭的分水岭部位，地面坡度大，风化壳厚度薄，降水很快以地表径流流失，入渗量小，地下水较贫乏，而山坡坡角或地势低洼部位以及河（沟）谷部位，风化壳相对较厚，易于大气降水的入渗补给，地下水较丰富，断裂（层）影响带或岩体与围岩接触部位是裂隙水的主要富集地带。富水性因岩性和裂隙发育程度不同，差异性较大。 碳酸盐岩类裂隙岩溶水，地下水赋存于碳酸盐岩类裂隙溶洞中，在大的断裂构造附近存在蓄水构造，在该部位地下水交替循环强烈，易形成溶孔、溶洞及较大的溶隙，在汇水面积大的情况下，常常富集岩溶水，多有大泉出露，构成裂隙溶洞水的水量丰富区。 5、土壤与植被 宽城县境内的瀑河、长河和青龙河均属于滦河水系，纵贯全县，总流域面积66452.1hm2，占全县总面积的34%。 滦河发源于丰宁县西部大古道沟，干流总长877km。由北向南流经宽城县境西部，境内全长36km（现有潘家口水库库区）。其一级支流有瀑河、长河、青龙河，为常年河。2~3级支流在5km2以上的有120条，其中10km2以上的有47条，均为季节性河流。 瀑河位于县境西北部，属滦河一级支流，发源于平泉县石拉哈沟乡安杖子村七老图山南麓，沿途支流较多，水量丰沛。河流南流穿宽城县城西南流，于五道河进入宽城县境内，在暖河塘上游瀑河口滦河东岸汇入滦河。全长110.8km，流域面积1971.6km2，县境内长63km，县境内流域面积为649.7km2，为境内流域面积最广的河流，平均坡降1/350，自然落差160m。境内主要一级支流有浑河、大峪河、小峪河、黄崖河。河流两岸高山耸立，党坝以上河流比较顺直，以下至瀑河口河道迂回曲折。 青龙河属过境河流，上源有北源和西源两处。北源出自辽宁省凌源县台头山；西源出自宽城县大西北麓。于东营子和下清河汇合，流经青龙县、卢龙县县境，于滦河石梯子汇入滦河。全长32.0km，流域面积854.6km2，县境内流域面积523.9km2，县境内长17.0km，平均坡降1/500，自然落差34m。境内一级支流主要有都阴河，二级支流有冰沟河、连阴栈河、小彭河。 长河位于县境东南部，发源于亮甲台乡大旱沟，流经迁西注入滦河，后汇入潘家口水库，是引滦入津的水源之一。境内流域面积391.1km2，长67km，平均坡降1/200，自然落差320m。主要一级支流有民驯河。 潘家口水库是国家重点水利工程，滦河干流上游第一座大型水库，64%的水域面积位于宽城县西部，是开发滦河水资源，解决天津、唐山工农业用水与城市人民用水的水利工程，水库控制流域面积3.37万km2，总库容29.3亿m3，兴利库容19.5亿m3 6、土壤与植被 依据土壤形成的环境条件、成土过程和土壤属性，全县土壤分为4个土类，11个亚类、54个土属、102个土种。 亚高山草甸土：垂直分布在都山阴坡海拔1500m以上，面积250hm2，占总面积的0.2%，pH值在4.5~5.5之间。 棕壤：多垂直分布在海拔600~700m以上的中低山和冲积台地上，面积32964hm2，占总面积的18.83%。pH值在5~6.5之间，土层0.3~1m。 褐土：水平分布在海拔600~700m之间棕壤地带以下的广大低山、丘陵、黄土台地及河漫滩上，全县大部分土壤属于此类，面积140378hm2，占总面积的80.21%。pH值在6.5~7.5之间，土层0.3~1m。 草甸子土：分布在河流沿岸的低价地和河流拐弯、排水不畅的长年反潮、季节积水的低洼地。面积1326hm2，占总面积的0.67%。pH值在6.5~7.9之间，土层0.2~0.8m。 全县耕地土壤养分的平均值、有机质、全氮、碱解氮属中、下等水平，速效磷属中等水平，速效钾属上等水平。土壤养分概括评价为：低氮、缺磷、富钾。 全县植物资源丰富，品种繁多，植被结构复杂。山地植被垂直分布较为明显，大体为荒漠草甸植被、森林植被、森林草原植被、草甸植被4大类。从全县看，由于长期垦殖，原始植被均已破坏，现有植被均属次生和人工植被。 荒漠草甸植被：分布在都山主峰及海拔1500m以上地带，因地势高，气候寒冷，不能生长木本的乔木和灌木，建群植被被耐寒的植物所代替。主要有苔草、萎陵菜、蒿草、野罂栗、针茅草等，覆盖度在95%以上。 森林植被：在海拔600~700m以上、1500m以下。典型植被中，乔木主要有辽东栎、桦树、椴木、槲角枫、黄柏、落叶松；灌木主要有胡榛、胡枝子、六道木、刺五加；藤木主要有猕猴桃、野葡萄；低等植物的蕨菜、卷柏、狼毒等。植物覆盖率，阴坡在85%以上，阳坡在60%以上。 森林草原植被：在森林植被以下的广大低山、丘陵地带，生长着半旱生植被，建群植物较多。自然的典型植被中，乔木主要有山杨、蒙古栎、栓皮栎、侧柏、油松；灌木主要有山杏、荆梢、山枣、绣线菊；草本植物主要有野豌豆、黄麦草、艾蒿、苍耳子、车前草、铁杆蒿、黄蒿等。人工栽植的有槐、椿油松、洋槐等用材林和苹果、梨、桃、杏、山楂、板栗、核桃、花椒、桑树等经济木林。 草甸植被：在河流沿岸及地势低洼、地下水在3m以内的草甸土、沼泽土上，生长着喜湿的草甸植被。主要有簸箕柳、芦苇、三棱草、木贼等。

社会环境简况： 宽城，因“元设宽河驿、明筑宽河城”而得名，1963年建县，1989年成立宽城满族自治县。全县总面积1952平方公里，辖1个开发区10镇8乡和1个街道办事处，共有14个民族，总人口25.4万，其中满族人口占64.5%，是河北省典型的民族大县、移民大县，经济总量和综合实力居承德市首位、河北省二十强。 宽城县按照“做大做强钢延、加快多金属开发、积极培育非金属建材、大力发展装备制造业和两头在外企业”的总体思路，深入实施“工业强县”战略，推动了工业经济的跨越式发展。目前，我县有黑色采选、钢铁压延、黄金、化工、服装、建材等企业200余家，其中规模以上工业企业53家。2014年全县产铁精粉1128.86万吨，产钢坯285.5万吨，产带钢255.39万吨，规上产黄金2142.24千克，不锈钢复合材料4739吨。规模以上工业实现产值459.8亿元，增长2%（现行价格）；规上工业增加值实现118亿元，增长8%；规上工业利税实现2.42亿元，下降95.5%，工业经济对财政贡献率达到80%以上。

# 环境质量状况

区域环境质量现状及主要环境问题： 一、环境空气质量现状 本项目位于承德市宽城满族自治县经济开发区，引用《河北省承德市环境质量报告书》（2019）中宽城县的环境空气中的PM2.5、PM10、SO2、CO、O3、NO2现状监测统计资料。2019年宽城县环境空气质量现状监测结果： 表3-1 2019年宽城满族自治县环境空气质量监测结果表 县区 环境空气质量综合指数 各污染物浓度 首要污染物 PM2.5 PM10 SO2 CO O3 NO2 宽城县 4.95 38 71 16 2.8 185 29 臭氧 年均浓度限值 35 70 60 4 160 40 / 注：1.CO的浓度单位是 mg/m3，PM2.5、PM10、NO2、SO2、O3的浓度单位是μg/m3；2.CO为24小时平均第95百分位数，O3为日最大8小时平均第90百分位数。 区域环境空气质量现状评价表见下表： 表3-2 区域环境空气质量现状评价表（宽城满族自治县） 污染物 年评价指标 现状浓度/（µg/m3） 标准值/（µg/m3） 占标率（%） 达标情况 PM2.5 年平均质量浓度 38 35 108.6 不达标 PM10 年平均质量浓度 71 70 101.4 不达标 SO2 年平均质量浓度 16 60 53.3 达标 CO 第95百分位数24小时平均浓度 2.8（mg/m3） 4（mg/m3） 70 达标 O3 第90百分位数日最大8小时平均浓度 185 160 115.625 不达标 NO2 年平均质量浓度 29 40 72.5 达标 由上表评价结果可知，宽城满族自治县环境空气质量中PM2.5、PM10、SO2、CO、O3、NO2六项污染物监测结果中：SO2、NO2的年平均质量浓度，CO的第95百分位数24小时平均浓度达标；PM10第90百分位数日最大8小时平均浓度、PM2.5的年平均质量浓度，O3第90百分位数日最大8小时平均浓度，不达标。则根据上述分析结果判定：项目所在区域为环境空气质量不达标区。 同时针对区域环境空气质量不达标情况，承德市发布了《承德市大气环境质量限期达标规划》，以逐步改善承德市区域环境空气质量。规划提出了加快淘汰分散燃煤锅炉、深入实施燃煤锅炉治理工程、加快重点行业超低排放改造、加快企业技术改造、提高科技创新能力等一系列政策措施，全面推进大气污染防治。同时为打好蓝天保卫战，以打造华北最优空气质量为目标，以降低污染物排放总量和减少影响空气质量的因素为重点，坚持标本兼治，全面开展大气污染综合治理攻坚行动：一是印发实施了《承德市大气污染防治三年作战计划(2018-2020年）》、夏季环境空气质量改善攻坚战"7+2"配套措施、秋冬季大气污染综合治理"1+16"配套措施等一系列文件，进一步明确了全市大气污染防治的工作目标、重点任务和保障措施，同时加大力度对“一问责八清理”中治霾措施不力问题进行全面清理；二是多措并举，强力攻坚：深入推进“减煤、治企、控车、抑尘、增绿”攻坚措施，实行燃煤生产、经营，使用全过桯监管，大力推进全市清洁取暖；三是强化污染源清单编制和重污染天气应急处置。通过以上措施，承德市区域环境质量呈现改善的向好趋势。本项目对各产尘工序均采用较高的收集措施和布袋除尘器等高效处理设施，能有效降低生产过程颗粒物的排放量。企业在投产后，严格按照《承德市大气环境质量限期达标规划》、《承德市大气污染防治三年作战计划(2018-2020年）》中相关工业大气污染物防治要求进行生产活动并采用严格的防尘措施，密切配合政府和生态环境部门的开展和本行业有关的环境质量改善行动，对区域颗粒物可实现有效削减。 2、地表水环境 本项目区域内主要河流为长河支流。长河，滦河支流之一，发源于燕山山脉第二主峰--都山。源头在宽城满族自治县亮甲台乡大汉沟村都山山腰。它流经宽城、迁西两个县。其中在宽城流经亮甲台镇、东川乡、峪耳崖镇、碾子峪镇后，在万里长城的关隘--碾子峪董家口流入迁西，并且在迁西县城附近汇入滦河。根据河北省水利厅与省环保局联合下发的《河北省水功能区划表》，滦河保护级别为地表水Ⅲ类。滦河共布设地表水常规监测断面8个，根据2019 年监测结果显示，大杖子（一）、偏桥子大桥、门子哨断面水质类别为Ⅱ类，占37.5%；乌龙矶大桥、郭家屯、上板城大桥、宫后断面水质类别为Ⅲ类，占50%；承钢大桥断面水质类别为Ⅳ类，占12.5%。滦河流域总体水质状况为优，与2018年相比，滦河地表水环境质量有明显改善。 3、地下水环境 项目选址地属于农村山区环境，项目拟建地区域地下水环境质量良好。 4、声环境 建设单位委托承德圣合环境检测有限公司对项目区域声环境质量现状进行监测（圣合(检)字WT2020-0266），监测结果如下： 表3-4 声环境质量现状监测数据表 单位：dB（A） 点位 监测日期 昼间 夜间 转山子村 2020-05-19 57.9 47.3 2020-05-20 58.7 47.1 东湾子村 2020-05-19 55.6 45.7 2020-05-20 55.8 44.2 南沟村 2020-05-19 53.3 44.1 2020-05-20 54.8 44.8 孤山子前庄住宅小区临街1楼 2020-05-19 55.0 46.0 2020-05-20 55.6 45.9 孤山子前庄住宅小区临街3楼 2020-05-19 55.9 46.4 2020-05-20 55.9 46.5 孤山子前庄住宅小区临街顶楼 2020-05-19 57.7 46.5 2020-05-20 57.4 46.9 根据上述监测结果可知，监测结果昼间、夜间现状声环境质量符合《声环境质量标准》2类标准要求。 5、生态环境 项目所在地主要为农村山区，道路沿线区域由于长期的人为干扰，道路沿线区域的原始植被已被破坏殆尽，自然植物分布较为稀少，野生动物罕见，无珍稀、濒危类物种。沿线常见动物主要为鸟类（喜鹊、麻雀等）、昆虫类、鼠类等。项目选址地植被覆盖率一般，总体生态环境质量一般。

主要的环境保护目标： 依据环境影响识别结果，结合项目所在区域环境特征： 表3-4 环境保护目标 环境要素 性质 保护对象 相对方位 东经 北纬 相对距离(m) 执行标准 环境空气 — 区域环境空气 — — — — 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级 声环境 区域声环境 道路两侧红线两侧外200m 居住 转山子村 东 道路红线外35m内 《声环境质量标准》(GB3096-2008)4a类区标准 居住 转山子村 东 红线外35m外、200m以内 《声环境质量标准》(GB3096-2008)2类区标准 居住 东湾子村 北 居住 孤山子前庄 东北 地表水 河流 长河支流 跨越 — 《地表水环境质量标准》(GB3838 -2002) Ⅲ类 生态环境 — 区域生态环境 — — — 表3-5 声环境保护目标 序号 名称 功 能 高差(m) 工程 形式 评价区 内户数 距道路中心线距离 (m) 距征地红线 距离 (m) 环境特征 1 转山子村 居 住 0.0 路基 路面 4a类 22户 70 20 评价范围内45户，位于出海路南侧，面向道路；地势平坦。 2类 23户 105 44 2 东湾子村 居 住 0.0 路基路面 2类 / / / 位于路东北侧，砖混结构，面向道路。 3 孤山子前庄 居 住 0.0 路基路面 2类 / / / 位于路东北侧，砖混结构，7层建筑，面向道路。

# 评价适用标准

| 环境质量标准 | （1）《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中的二级标准及其修改单（2018年8月13日）。 表4-1 环境空气质量标准 序号 污染物 浓度限值(μg/m3) 类别 取值时间 二级 1 TSP 年平均 200 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准 24小时平均 300 2 NOx 年平均 50 24小时平均 100 1小时平均 250 3 SO2 年平均 60 24小时平均 150 1小时平均 500 4 NO2 年平均 40 24小时平均 80 1小时平均 200 5 CO 24小时平均 4 1小时平均 10 6 O3 日最大8小时平均 160 1小时平均 200 7 PM10 年平均 70 24小时平均 150 8 PM2.5 年平均 35 24小时平均 75 （2）地表水质量执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。标准限值见表4-2。 表4-2 地表水环境质量标准 监测项目 标准值 类别 pH 6-9 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准 溶解氧 ≥5 COD ≤20 BOD5 ≤4.0 氨氮 ≤1.0 氰化物 ≤0.2 氟化物 ≤1.0 总磷 ≤0.2 高锰酸盐指数 ≤6.0 挥发酚 ≤0.005 镉 ≤0.005 铜 ≤1.0 硒 ≤0.01 铅 ≤0.05 砷 ≤0.05 汞 ≤0.001 铬（六价） ≤0.05 石油类 ≤0.05 粪大肠菌群 ≤10000个/L （3）区域地下水质量执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）III类标准。见表4-3。 表4-3 地下水环境质量标准 监测项目 标准值(mg/L) 类别 pH 6.5-8.5 《地下水环境质量标准》（GB/T14848-2017）中的Ⅲ类标准 氨氮 ≤0.5 mg/L 硝酸盐（以N计） ≤20 mg/L 亚硝酸盐（以N计） ≤1.00mg/L 挥发性酚类 ≤0.002 mg/L 溶解性总固体 ≤1000 mg/L 总硬度（以CaCO3计） ≤450 mg/L 耗氧量（CODMn法，以O2计） ≤3.0 mg/L 氰化物 ≤0.05 mg/L 氟化物 ≤1.0 mg/L 氯化物 ≤250 mg/L 硫酸盐 ≤250 mg/L 挥发性酚类（以苯酚计） ≤0.002 mg/L 锰 ≤0.1 mg/L 铁 ≤0.3 mg/L 汞 ≤0.001 mg/L 锌 ≤1.0 mg/L 铜 ≤1.0 mg/L 砷 ≤0.01 mg/L 铅 ≤0.01mg/L 镉 ≤0.005mg/L 铬（六价） ≤0.05 mg/L 总大肠菌群 ≤3.0 CFU/100mL （4）声环境执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的相应标准，评价范围内道路红线外35m以内区域执行4a类标准，道路红线外35m以外200m内区域执行2类标准；交通干线两侧声环境功能区参照《城市区域环境噪声适用区划分技术规范》（GB/T15190-1994）的相关规定。标准值见表4-4。 表4-4 声环境质量标准 评价范围 执行类别 等效声级dB(A) 昼间 夜间 转山子村道路外35m外、200m以内 《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准 60 50 东湾子村道路外35m外、200m以内 南沟道路红线外35m外、200m以内 孤山子前庄道路红线外35m外、200m以内 转山子村出海路路外35m内 《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的4a类标准 70 55 |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | （1）废气：施工期扬尘排放执行《施工场地扬尘排放标准》（DB 13/ 2934—2019）表1中扬尘排放浓度限值。施工期沥青烟执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中“生产设备不得有明显无组织排放存在”。 表4-5 大气污染物排放执行标准 时期 排放类型 污染物名称 标准值 单位 标准来源 施工期 无组织排放 PM10 80 ug/m³ 《施工场地扬尘排放标准》（DB 13/ 2934—2019）表1中扬尘排放浓度限值 沥青烟 生产设备不得有明显无组织排放存在 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值 （2）施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)标准，见表4-6。 表4-6 噪声执行标准限值 执行时段 污染物名称 标准值 标准名称 施工阶段 连续等效 A声级 昼间≤70dB(A) 夜间≤55dB(A) 《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011) （3）固体废弃物处置执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001），以及环境保护部2013年第36号关于发布《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）等3项国家污染物控制标准修改单的公告。 |
| 总量控制指标 | 根据国家主要污染物总量控制指标要求，结合项目工程特点及污染物排放特点，建议不给总量控制指标。 |

# 建设项目工程分析

工艺流程简述： 1、施工期： 工艺流程简述： （1）土地平整：将路基范围内破除的杂填土层清除，原地面的杂物全部清除干净，并大致找平压实。 （2）路基施工：路基工程采用机械施工，运距在100m以下时，采用推土机铲土运输；运距在100～200m时，采用铲运机铲土运输；运距在200m以上时，采用装载机配合自卸汽车挖运。路基土方采用平地机整平，光轮或振动压路机碾压。路基边坡优先考虑采用植物防护，其次考虑网格和砌体防护。 项目无深挖、高填路段，路基采用逐层填筑，分层压实的方法施工，施工工序为：挖除树根、排除地表水－清除表层淤泥、杂草－平地机、推土机整平－压路机压实－路基填筑。填土时适当加大宽度和高度，分层填土压实，多余部分利用平地机或其他方法铲除修整。填方边坡地段土地，严格控制填土速度，当沉降量中心处大于3cm，路基边缘大于1.5cm时，放缓填土速度或停止施工，待稳定后再施工。填筑路基采用水平分层填筑法，原地形不平应由低处分层填起，分层碾压厚度不大于30cm，在挖填接触处设纵向土质台阶，并铺设土工格栅。在填方作业段交接处，不在同一时间填筑，则先填地段应按1：1的边坡分台填筑，如同时填筑则应分层交叠嵌接，长度不小于2m。 在路堑开挖前，做好现场伐木除根等清理工作和排水工作。如果移挖做填时，将表层土单独收藏，或按不同土层分层挖掘，以满足填筑的要求。施工程序为清表－截、排水沟放样－开挖截排水沟－边坡开挖－路基防护。土质路堑地段的边坡稳定极为重要，开挖时，不论开挖工程量和开挖深度多少，均按原有自然坡面由上而下挖至坡脚，严禁掏洞取土，设有上挡墙路段进行间隔开挖，间隔施工。 （3）由于拟建项目起点与承秦出海路（S251）的交角较小，K0+000～K1+101.278段采用路面加宽形式处理。桥梁宽20m。 桥宽：净-19米+2×0.5米防撞护栏 荷载等级：公路—Ⅰ级 设计洪水频率：大桥、中桥1/100；路基、小桥、涵洞1/50 地震基本裂度：根据《中国地震动参数区划图》，本城区地震动峰值加速度为0.10g，地震动反映谱特征周期为0.45s，主要建筑物抗震设防裂度为6 度，本项目提高一级设防，抗震设计裂度为7度。 桥型方案的选择根据桥位处的地形、地质、高程、水文等条件，按照适用、经济、安全、美观的原则综合考虑确定。计算桥梁控制高程考虑路线纵坡、设计水位、通道设置等各种要求。桥梁结构形式尽可能做到就地取材，并尽量采用标准跨径、集中预制，以保证工程质量，加快建设进度，降低工程造价。一般大桥采用20mT 梁结构，中桥采用13 m、16mT梁结构，小桥采用8m现浇板。 涵洞结构型式尽量做到标准化，一般采用钢筋混凝土管涵、钢筋混凝土板涵。 （4）沟槽回填：管道安装经施工环境监理隐蔽工程验收合格后，及时回填，至少先回填至管顶上一倍管径高度。 （5）路面工程：路面工程采用机械化施工方案，全线沥青混凝土、水泥稳定碎石外购成品材料，沥青混凝土利用专用车辆运输至工地，采用摊铺机械铺筑，施工时严格控制路面结构层的厚度和压实度。施工期主要排污节点见表5-1。 表5-1 施工期主要排污节点一览表 类别 序号 排污节点 污染物 污染因子 产生特征 措施 废气 G1 土地平整、路基施工、管道安装、沟槽回填、材料运输 扬尘 颗粒物 连续 地面硬化、物料加盖防风抑尘网、分段施工、合理安排施工工期、洒水降尘等 G2 路面工程 沥青烟 沥青烟 间断 使用成品沥青，采用以电为热源的沥青摊铺设备 G3 施工机械及车辆 尾气 NOx、CO 间断 / 废水 W1 工程施工 废水 SS等 间断 砂石材料冲洗排放的污水，建设单位采用设施沉淀池，冲洗污水澄清后循环利用的方式进行治理，做到冲洗污水不外排。 施工人员生活污水用于地面降尘。 噪声 N1 施工设备 等效连续A声级 等效连续A声级 连续 选用低噪声设备、禁止夜间施工、施工设备合理布局、合理安排施工时间、临时性隔声屏障等 N2 运输车辆 等效连续A声级 等效连续A声级 连续 加强管理，运输车辆应减速、禁鸣、临时性隔声屏障等 固废 S1 土地平整、路基施工 建筑垃圾、废弃土石 建筑垃圾、废弃土石 间断 建筑垃圾运至政府部门制定建筑垃圾填埋场，废弃土石回填 2、运营期 道路建成运营，运营期主要排污节点见表5-2。 表5-2 运营期主要排污节点一览表 类别 序号 排污节点 污染物 污染因子 产生特征 措施 废气 G1 车辆行驶 汽车尾气 NOx、CO 连续 自然扩散 G2 车辆行驶 道路扬尘 颗粒物 连续 加强道路管理及路面养护、保持路面清洁、洒水抑尘等 废水 W1 路面 道路雨水 SS、石油类和BOD5 间断 由雨水口排入人行道下纵向引水管排出，终点排入长河支流 噪声 N1 车辆行驶 等效连续A声级 等效连续A声级 连续 加强机动车管理，敏感路段设置禁鸣标志，定期检查与保养路面等

污染物影响因素分析： 1、施工期污染源及污染物 （1）大气污染源：主要来源于土石方开挖、回填，以及材料运输撒落和运输产生的二次扬尘以及物料堆放期间在大风条件下产生的扬尘；沥青铺设过程产生的沥青烟；施工机械及车辆尾气。 （2）水污染源：主要为施工人员生活污水及施工废水。 （3）噪声污染源：本项目中使用的施工机械和运输车辆运行中会产生较强的噪声，施工机械主要以土石方机械为主，包括推土机、装载机、挖掘机、铲运机、平地机、摊铺机等产生的设备噪声和运输噪声。 （4）固体废物：建筑施工时产生的建筑垃圾、废弃土方及施工人员生活垃圾。 2、运营期污染源及污染物 （1）大气环境：运营期产生的废气主要为机动车产生的汽车尾气、道路扬尘，污染因子为NOx、CO、TSP。 （2）声环境：运营期主要噪声为车辆交通噪声。

污染源源强核算： 一、施工期 1、施工期废气源强核算 项目工程在施工期大气污染物主要是工地扬尘，路面铺浇沥青的烟气及机车尾气。 （1）施工场地扬尘 施工扬尘主要为土地平整、路基施工、管道安装、沟槽回填等过程产生的扬尘，根据对多个建筑施工工地的扬尘情况进行的类比调查，施工场界周边无组织排放浓度一般可以达到4-6mg/m3；路面摊涂过程产生的少量沥青烟；运输扬尘为建筑材料运输过程产生的扬尘，根据对多个建筑施工工地进行类比调查，运输扬尘浓度一般可以达到2-4mg/m3。 （2）沥青烟气 项目道路新建均采用沥青砼路面。项目购买商品沥青，现场不设沥青混凝土拌合站，沥青摊铺时选择密闭加热摊铺装置，沥青路面在铺装过程中产生微量的沥青烟，产生量很小，经自然通风，摊铺过程中快速冷却降温、压实后，污染物的排放得到有效控制，且项目沥青铺设工序时间比较短，因此项目沥青烟对环境空气影响较小。 （3）机车尾气 建设施工过程用到的施工机械以及运输车辆，以柴油为燃料，会产生一定量废气，含有少量TSP、NOx、CO等污染物。由于施工作业机车相对较为分散，加之地面较为开阔，其尾气排放对周围环境空气影响不大。 2、施工污水源强核算 施工期污水主要包括砂石料冲洗污水、施工机械漏油、施工人员生活污水。 砂石材料冲洗排放的污水，建设单位采用设施沉淀池，冲洗污水澄清后循环利用的方式进行治理，做到冲洗污水不外排。 施工人员生活污水，项目施工人员来着当地，并租用附近民房，不设集中的施工营地，少量盥洗污水可用于地面降尘。 3、施工噪声源强核算 项目主要施工机械施工噪声源强见表5-3。 表5-3 主要施工机械和车辆噪声级 机械设备 测距(m) 声级(dB) 备注 挖掘机 5 84 液压式 推土机 5 86 — 装载机 5 90 轮式 搅拌机 2 90 — 摊铺机 5 87 — 铲土车 5 93 — 平地机 5 90 — 压路机 5 86 振动式 卡车 7.5 89 卡车的载重量越大噪声高 振捣机 15 81 — 自卸车 5 82 — 4、施工期固体废物 施工期产生的固体废物为施工垃圾，施工垃圾主要为施工过程产生的建筑垃圾、废弃土方，建筑垃圾产生量约为1600m3，运至建筑垃圾填埋场集中处置；废弃土方产生量约为905.3m3，用于地面平整和绿化工程。 施工人员30人，按人均生活垃圾产生量为0.5kg计，日产生生活垃圾15kg，运至附近的垃圾收集点，由当地环卫部门清运至生活垃圾填埋场。 表5-4 土石方平衡表： m3 位置 挖方 填方 利用土方 借方 弃渣 数量 来源 数量 去向 公路 6563.800 42005.300 5658.5 36346.800 外购砂砾 905.3 地面平整和绿化工程段 一、运营期 1、运营期废气源强核算 （1）汽车尾气 营运期大气污染源主要为汽车尾气，主要污染物为CO、NOx。项目道路工程设计车辆行驶速度为60km/h。根据河北省环境保护厅《关于河北省实施国家第五阶段机动车排放标准的通告》（冀环[2016]1号），自2016年4月1日起，我省进口、销售和注册登记的轻型汽油车、轻型柴油客车和用于公交、环卫和邮政行业的重型柴油车，应当符合国家第五阶段排放标准；同时，停止进口、销售和注册登记不符合上述标准的车辆。国家第五阶段机动车排放标准单车污染物排放系数见表5-5。 表5-5 国Ⅴ排放标准中CO、NOx的单车排放系数 车型 主要污染物（mg/辆·m） CO NOx 汽油车 小型车 1.000 0.060 中型车 1.810 0.075 大型车 2.270 0.082 柴油车 小型车 0.500 0.180 中型车 0.630 0.235 大型车 0.740 0.280 随着我国汽车污染排放标准限值的日趋严格，单车排放因子将在中期、远期进一步降低。因此，评价对于2021年车辆单车排放因子推荐值按国国家第五阶段机动车排放标准计算污染物排放源强；2027年按国国家第五阶段机动车排放标准的90%计算污染物排放源强；2035年按国国家第五阶段机动车排放标准的80%计算污染物排放源强。据此计算，项目近中远期的单车各污染物排放系数见表5-5。 表5-6 车辆单车排放因子推荐值（g/km·辆） 车型 污染物类型 2021年 2027年 2035年 小型车 CO 0.750 0.675 0.525 NOx 0.120 0.108 0.084 中型车 CO 1.220 1.098 0.854 NOx 0.310 0.279 0.217 大型车 CO 1.510 1.359 1.057 NOx 0.362 0.326 0.253 本项目工程行驶车辆排放源按连续污染线源计算，线源的中心线即路线中心线。污染物排放源源强按《公路建设项目环境影响评价规范（试行）》（JTJ005-96）推荐的公式计算： 式中：Qj——j类气态污染物排放源强度，mg/(s.m)； Ai——i型车预测年的小时交通量，辆/h； Eij——汽车专用道路运行工况下i型车j类污染物在预测年的单车排放因子推荐值，（g/km.辆）。 通过上述源强公式可计算出拟改建公路污染物排放源强。本评价所选取的预测评价因子为NOx、CO，公路的设计时速为60km/h，路线全长为1101m，经核算，大气污染物排放源源强值见下表。 表5-7 道路大气污染物排放源强表 单位：kg/h 预测年 计算结果（kg/h） CO NOx 昼间 夜间 昼间 夜间 2021年（近） 0.00399 0.001995 0.00063 0.000315 2027年（中） 0.004725 0.00238 0.00077 0.000385 2035年（远） 0.005565 0.0028 0.000875 0.000455 （2）道路扬尘 道路上行驶车辆的轮胎接触路面而使路面粉尘扬起，以及运送散装含尘物料的车辆，由于散落、风吹等原因，从而产生扬尘污染。本项目道路为城区道路，且路面清洁，车辆行驶扬尘浓度一般可以达到1-2mg/m3。 2、运营期噪声源强核算 本项目运营后道路上行驶的机动车辆产生噪声参考《公路建设项目环境影响评价规范》（JTGB03-2006）提供的交通噪声源强计算公式（按距噪声源7.5m处预测）。机动车辆噪声源，为非稳态源。各类型车单车的平均辐射声级按下式计算：本项目设计车速为60km/h，各类型单车车速预测采用如下公式： 式中：vi——i型车预测车速； k1、k2、k3、k4―― 回归系数，按下表取值； —— 该车型当量车数； N单车道小时 —— 单车道小时车流量； —— 该车型的车型比； m —— 其它车型的加权系数； V —— 设计车速。 表5-8 预测车速常用系数取值表 车型 k1 k2 k3 k4 m 小型车 -0.061748 149.65 -0.000023696 -0.02099 1.2102 中型车 -0.057537 149.38 -0.000016390 -0.01245 0.8044 大型车 -0.051900 149.39 -0.000014202 -0.01254 0.70957 各类型车的单车行使辐射噪声级L0i（7.5m处）按下式计算： 小型车 中型车 大型车 式中：右下角注S、M、L——分别表示小、中、大型车； Vi——该车型车辆的平均行驶速度，km/h。 依据上表的公式及选取的参数，得到拟建项目各期小、中、大型车单车平均辐射声级预测结果见下表。 表5-9 各车型单车噪声排放源强 单位：dB 年份 时段 小型车 中型车 大型车 2021年（近） 昼间 71.76 77.90 83.93 夜间 71.85 77.91 83.98 2027年（中） 昼间 71.64 77.88 83.87 夜间 71.80 77.91 83.96 2035年（远） 昼间 71.54 77.87 83.82 夜间 71.77 77.90 83.94 3、运营期水污染源强核算 降雨冲刷路面产生的路、桥面径流污水，影响因素包括降雨强度、降雨历时、降雨频率、车流量、路面宽度和产污路段长度等。 根据国内有关研究数据表明，降雨初期到形成路、桥面径流的30min内，雨水径流中的悬浮物和油类物质的浓度比较高，SS和石油类的含量可达158.5~231.4mg/l、19.74~22.30mg/l；30min后，其浓度随降雨历时的延长下降较快；降雨历时40min后，路、桥面基本被冲洗干净，污染物含量较低，详见表5-9。 表5-10 路面径流中污染物浓度值表 污染物 0~20min 20~40min 40~60min 平均值 pH 7.8 7.6 7.4 7.4 SS(mg/L) 231.42~158.22 158.22~90.36 90.36~18.71 100.0 COD(mg/L) 170 110 97 107 石油类(mg/L) 22.30~19.74 19.74~3.12 3.12~0.21 11.25

# 项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物 名称 | 处理前产生浓度及产生量 | 排放浓度及 排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 施工期 | 工程施工 | 扬尘 | 周界外浓度最高点4-6mg/m3 | PM10小于80ug/m3 |
|  |  | 工程施工 | 沥青烟 | 少量 | 少量 |
|  |  | 机械车辆 | 机车尾气 | 少量 | 少量 |
|  | 运营期 | 车辆行驶 | 汽车尾气 | 少量 | 少量 |
|  |  | 车辆行驶 | 道路扬尘 | 周界外浓度最高点1-2mg/m3 | 无组织排放浓度限值1mg/m3 |
| 水 污 染 物 | 施工期 | 工程施工 | 生活废水 | 少量 | 0 |
|  | 运营期 | 路面径流 | 道路雨水 | 少量 | 少量 |
| 噪 声 | 施工期 | 施工设备 | 噪声 | 70-95dB（A） | 昼间≤70dB（A） 夜间≤55dB（A） |
|  |  | 车辆行驶 | 噪声 | 70-85dB（A） |  |
|  | 运营期 | 车辆行驶 | 噪声 | 71.54-83.98dB(A) | 昼间≤70dB（A） 夜间≤55dB（A） |
| 固 体 废 物 | 施工期 | 工程施工 | 建筑垃圾 | 1600m3 | 0 |
|  |  |  | 废弃土方 | 905.3m3 | 0 |
|  |  |  | 施工人员 | 2.7t | 0 |
| 主要生态影响： 本工程为道路工程项目，位于农村山区，道路沿线区域由于长期的人为干扰，道路沿线区域的原始植被已被破坏殆尽，自然植物分布较为稀少，区域内植被主要以绿化景观为主。项目选址地植被覆盖率一般，项目建设对区域生态环境影响较小。 |

# 环境影响分析

施工期环境影响分析： 1、环境空气影响分析 施工期产生的废气包括施工扬尘、沥青烟和车辆运输扬尘。 （1）施工扬尘 施工扬尘主要为土地平整、路基施工、管道安装、沟槽回填等过程产生的扬尘，按照《承德市建筑施工现场管理暂行办法》，建设单位拟采取的措施如下： ①施工场地平整工程中势必造成地表的扰动形成扬尘，在进行场地平整作业时及时洒水降尘； ②挖方、填方、土方堆存过程中会产生扬尘，产生废弃土石方及时外运，不在施工场地内设置大型废土石方堆存场，临时堆存土方、废渣场加盖蓬布，避免临时堆存时产生扬尘； ③建筑原料装卸、废弃物料装卸过程中会产生扬尘，控制物料装卸高度及方式、粉状物料堆加盖防风抑尘网，降低扬尘产生量； ④分段施工、合理安排施工工期，尽量减少同一时间内的开挖土量，降低扬尘产生量。 （2）沥青烟 本项目不设沥青搅拌站，沥青烟排放主要出现在道路路面铺设的过程中少量沥青烟挥发，为无组织排放，产生量很小，且施工期较短，涉及面积较小，经大气扩散，路面水冷却降温措施后，污染物的排放得到有效控制，对环境质量的影响较小。 （3）机车尾气 建设施工过程用到的施工机械以及运输车辆，以柴油为燃料，会产生一定量废气，含有少量烟尘、NOx、CO等污染物。由于施工作业机车相对较为分散，加之地面较为开阔，其尾气排放对周围环境空气影响不大。 本项目在采取以上措施后，施工期产生的沥青烟、氮氧化物可达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放监控浓度限值的要求，颗粒物满足《施工场地扬尘排放标准》（DB 13/ 2934—2019）表1中扬尘排放浓度限值的要求，对周围大气环境影响较小。 2、水环境影响分析 项目施工人员均来自于当地，员工生活污水产生量较少，洒水降尘。 施工机械在运行或意外事故会产生油类的跑冒滴漏或泄漏，受雨水冲刷排入长河支流内将增加水中石油类含量，影响水质，通过河道底部砂砾层渗透，将对水源地水质造成不利影响。一般情况下，施工机械动力有两种，一种是内燃机动力，另一种是电力。内燃机动力产生油类泄漏的机会多于电力。因此施工时应尽可能采用电动机械和车辆，燃油动力设备在检查无滴漏油方可入场。施工机械润滑油用量不大，同时施工机械均应该配备便携式集油箱，一旦产生的跑冒滴漏量，第一时间进行收集，对地面进行清理，严禁漏油向水体中排放。施工中还应采取以下措施： ①为保证长河支流水环境质量，施工前应征询水务部门意见。确保施工范围和方式与设计阶段相符合，保证对长河支流水质不产生不利影响。 ②合理安排施工时间，尽量选择枯水期施工，并通过合理设计，缩短工期，将施工期水环境影响降到最小。 ③施工场地堆放的建筑材料可能受雨水冲刷产生的施工废水排入长河支流影响其水质，故施工过程应设置专门的雨水通道和施工场地截流围堰，防止雨污水排入河道。施工污水利用沉淀池澄清后重复利用，禁止外排，沉淀池底部应砌筑防渗层或打抗渗砂浆，防渗系数≤1×10-7cm/s。 ④施工过程中，不占用长河支流河道，一旦临时工程、吊装区域或工程设备占用河道，需对河道采用围堰法进行分段导流，防止工程机械或施工材料与水体接触，避免工程机械漏油和临时占地区域雨污水汇入河流。 ⑤施工中的所使用的施工材料不得堆放在水体旁。有害及易污染材料（如沥青、油料、化学药品等）存储在远离长河支流范围内的仓库内，仓储周围应修建环行排水沟和渗水坑，以防意外溢出污染地面水，修路过程中有害及易污染材料（如沥青、油料、化学药品等）现用现运。 ⑥施工中产生的建筑垃圾、废弃土石及时清运，不得在长河支流范围内贮存，运至周边其他区域用于地面平整。 在采用上述工程措施，强化施工作业管理的前提下，道路施工不会对地表水水质和水源地水环境质量造成显著影响。 3、声环境影响分析 项目施工期间施工设备的运行及建筑材料、建筑垃圾的运输过程中会产生噪声。其中施工设备的噪声值较高，其声压级一般可高达80dB～90dB（A）。按《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）衡量，昼间施工机械在30m以外即可达标，夜间则要300m外才能达标。为减少噪声影响，采取以下措施： ①施工期间施工场地不使用混凝土搅拌机并尽量将高噪声设备布置在远离居民一侧； ②施工期间选用产生噪声值较低的施工设备，从源头削减噪声； ③注意设备的日常保养维护； ④施工期间严格控制施工时间，晚22：00至次日早6：00不施工。 采取以上措施后，项目施工期产生的噪声满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的要求。 4、固体废弃物影响分析 道路建设过程中产生的固体废物对周围环境的影响首先表现在侵占土地，破坏地貌和植被。如果对固体废物不加以处置和利用，随意堆弃，必然要占用一定数量的土地。需要堆存的数量越大，占用的土地就会越多。其次，固体废物长期在露天堆放，其中的一部分有害物质会随着渗滤液浸出来，渗入地下或随雨水汇入下游河道，使周围土壤、地下水受到污染。另外，固体废物中含有大量的粉尘等其它细小颗粒物，这些粉尘和细小颗粒物不仅含有对人体有害物质和致病细菌，还会四处飞扬，污染空气，并进而危害人的健康。 (1)生活垃圾 本项目生活垃圾定点堆存，日产生生活垃圾15kg，由环卫部门清运至生活垃圾填埋场卫生填埋处置。 (2)弃方 项目挖方6563.800m3全部用于填方，需外购砂砾36346.800m3。弃渣905.3m3，可用于周边区域地面平整或绿化工程使用。 建设单位将挖掘产生的土石方集中暂存，设置遮盖设施并洒水降尘，使物料表面保持一定的含水率，降低无组织颗粒物产生量。另外，集中暂存点四周应设置雨水导流槽及集水箱，降低汇入堆土区的雨水量，防止淋沥水外流。集水箱收集的雨水主要污染因子为悬浮物，可自然沉淀，在非降雨日可用于暂存场和道路降尘使用。 (3)建筑垃圾 建筑垃圾主要是指剩余的筑路材料以及拆除原道路中央隔离带产生的建筑垃圾。筑路材料均是按施工进度有计划购置的，但施工过程难免有少量的筑路材料余下来，放置在工棚里或露天堆放、杂乱无序，若石灰或水泥随水渗入地下，将使土壤板结、pH值升高，同时还会污染地下水，使该块土地失去生产能力，浪费了珍贵的土地资源。建设单位计划对于余下的材料，将分类有序存放并妥善保管，存放期间应设防风抑尘网覆盖，降低扬尘影响；建筑余料可供周边地区修补周边道路或作为建筑材料使用，尽可能回收利用，难以利用的部分运至建筑垃圾填埋场集中处置。旧路中央隔离带拆除产生的建筑垃圾量较少，运至建筑垃圾填埋场集中处置。 本项目施工期产生的固体废弃物主要为施工人员日常生活产生的生活垃圾和施工中的固体废弃物。施工人员的生活垃圾的产生量不大。这部分垃圾统一收集，定期运至环卫部门指定垃圾收集点，由环卫部门运至当地生活垃圾填埋场进行填埋处理。施工过程中产生的建筑垃圾，尽量进行综合利用，用于项目区及周边沟坑的填埋、道路平整，废弃土方用于地面平整和绿化工程，或作为建筑材料重复利用，对周围环境的影响较小。 施工期固体废物得到合理处置，对周围环境影响较小。 5、生态环境影响分析 道路建设项目施工期对植被的影响主要表现在两个方面：一是永久占地造成的植被永久性生物量损失；二是临时占地，如取弃土场、施工便道等造成地表植被的暂时性破坏，临时占地破坏后的植被恢复需要一定时间。项目占地区域为城市区域，项目不设置取土场和弃渣场，改造拓宽区域对植被破坏很少，且均为人工灌木和灌草，可以通过表土回填及绿化补偿等方法使植被得到恢复。所以从区域角度看，工程建设对整个区域的影响很小。 项目施工过程中，运输车辆产生的扬尘，施工过程挥洒的石灰和水泥，会对周围植物的生长带来直接影响。这些灰尘降落到植物的叶片上，会堵塞植物气孔，遮蔽植物叶片表面对光照的吸收，影响植物光合作用，长期影响有可能导致植物生长缓慢直至死亡。石灰和水泥若被雨水冲刷渗入地下，会导致土壤板结，影响植物根系对水分与矿物质的吸收。另外，原材料的堆放、沥青混凝土和车辆漏油、车辆尾气的排放还会污染空气和土壤，从而间接影响植物的生长。虽说随着施工的结束扬尘量大幅减小，情况有所好转，但这些对于植物的破坏性影响并不会随施工的结束而得到解决。它们的影响将持续较长的一段时间。因此施工过程中，一定要处理好原材料和废弃渣的处理，对于运输车辆，也要尽量走固定路线，将有害影响降低到最小范围。 项目评价范围内因为人类活动造成野生动物种类相当贫乏，且数量较少，项目施工期大量的人流车流的涌入，会进一步加深人类活动对于野生动物的影响。施工会导致动物现有栖息地的破坏，除少数与人类活动密切相关的动物外，多数野生动物会采取趋避的方式远离施工区域。啮齿类鼠科的种类和部分鸟类（麻雀等）却因为早已适应了与人类相处的生活，施工场地的剩余食物反而会吸引这类动物的聚集。 施工期由于建、构筑物基础开挖等建设活动，损坏了项目区原有地表形态和植被，扰动了表土结构，致使土体抗蚀能力降低，水土流失加剧。因此，本项目水土流失预测时段为施工期。施工期的开发建设可能造成一定程度的水土流失，为保护项目区水土资源，减少和治理项目开发建设造成的水土流失，水土流失综合治理措施由工程措施、绿化措施、临时措施组成。具体参照如下措施： ①开挖和填垫边坡应采取护坡防护，路堑高陡边坡要求防护措施到位，避免沉积量过大危及道路安全。路堤两侧应栽植物对其绿化，修建截排水设施排除来水。 ② 弃渣不能随意弃渣，临时堆场应采取工程拦挡、截排水措施、临时拦挡，并及时外运用于周边区域地面平整或绿化工程。 ③由于施工工序对水土流失影响较大，所以在施工组织方面要合理安排工序，减少破坏层面，搞好挖、填平衡，最大限度地控制新的水土流失面积。对不可避免造成土壤侵蚀的施工活动区，应通过修建临时水土保持工程措施，尽量减轻水土流失危害；对可能造成水土流失的各类占地，应在施工过程中或工程结束后及时予以治理或清理。 通过采取工程措施、绿化措施、临时措施相结合的水土流失综合防治体系进行治理，可有效控制因项目开发建设造成的水土流失，增加雨水资源利用率，增加植被面积，减轻因项目开发建设对周边生态环境造成的不良影响。项目施工期采取以上措施，对区域生态环境影响较小。

运营阶段环境影响分析： 一、环境空气影响分析 本项目为公路新建工程，全长1.101km，无隧道工程，项目沿线无主要集中式排放源（如服务区、车站大气污染源）。 道路建成运营后，产生的废气主要为机动车产生的汽车尾气、道路扬尘。为减轻对大气环境影响，拟采取的措施如下： 为了减轻机动车尾气污染物的排放，建议管理部门应禁止尾气污染物超标排放机动车通行； （2）加强管理，合理规划设计，保证机动车行驶快捷，积极支持配合当地政府搞好机动车尾气污染控制； （3）加强道路管理及路面养护； （4）加强道路两侧绿化，充分利用植被对环境空气的净化功能； （5）及时清扫路面，定期洒水，降低路面扬尘。 采取上述措施后对空气环境影响较小。 二、水环境影响分析 （1）地表水 项目建成运营后，随着交通量的逐年增加，沉降在路面上的机动车尾气排放物、汽车泄漏的油类以及散落在路面上的其它有害物质也会逐年增加。路面径流主要污染物为石油类、COD和SS，主要污染源是行驶汽车的跑、冒、滴、漏，汽车轮胎与路面磨擦产生的微粒。根据污染源强分析，降雨初期到形成路面径流的30min内，雨水中的SS和石油类的浓度比较高，30min后污染物浓度降低较快。根据类比资料，60min内COD和SS的数值均能达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准，60min后污染物浓度显著降低。 本项目采取道路严禁运输有毒有害物质车辆通行，运输容易洒落物质（如砂石等）车辆需进行密闭运输或采用具有加装苫盖措施的车辆运输，并全程苫盖严密；货物装载高度不得超出车厢高度，不允许出现超载运输现象，避免出现因颠簸造成的物料遗撒；道路两侧设置防渗排水沟，防渗系数K≤10-7cm/s，项目雨水排入长河支流内。 采取上述措施后对地表水影响较小。 （2）地下水 根据《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）附录A--地下水环境影响评价行业分类表，本项目属于T城市交通设施-城市道路，地下水环境影响评价行业类别为IV类。按该导则要求，IV类项目可不开展地下水环境影响评价。 三、声环境影响分析 1、道路交通噪声预测模式 根据道路工程特点、沿线的环境特征，以及工程设计的交通量等因素，本评价采用《环境影响评价技术导则声环境》（HJ 2.4-2009）附录A中A.2中提出的公路（道路）交通运输噪声预测模式进行预测。 (1) 第i类车等效声级的预测模式： 式中：——第 i类车的小时等效声级，dB（A），通常分为大、中、小型车； ——第i类车速度为Vi，km/h；水平距离为7.5米处的能量平均A声级，dB(A)； Ni ——昼间，夜间通过某个预测点的第i类车平均小时车流量，辆/h； r ——从车道中心线到预测点的距离，m；（A12）适用于r＞7.5m预测点的噪声预测。 Vi — 第i类车的平均车速，km/h； ——计算等效声级的时间，1h； 、——预测点到有限长路段两端的张角，弧度，见下图所示； 图7-1 有限路段的修正函数，A—B为路段，P为预测点 △L——由其他因素引起的修正量，dB（A），可按下式计算： △L=△L1-△L2+△L3 △L1=△L坡度+△L路面 △L2=Aatm+Agr+Abar+Amisc 式中： △L1——线路因素引起的修正量，dB（A）； △L坡度——公路纵坡修正量，dB（A）； △L路面——公路路面材料引起的修正量，dB（A）； △L2——声波传播途径中引起的衰减量，dB（A）； △L3——由反射等引起的修正量，dB（A）； (2) 总车流等效声级为： (3) 修正量和衰减量()的计算 ①线路因素引起的修正量（1） a) 纵坡修正量（ΔL坡度） 公路纵坡修正量ΔL坡度可按下式计算： 大型车：ΔL坡度=98×βdB(A) 中型车：ΔL坡度=73×βdB(A) 小型车：ΔL坡度=50×βdB(A) 式中： β—公路纵坡坡度，%。 b) 路面修正量（ΔL路面） 不同路面的噪声修正量见下表。 表7-1 常见路面噪声修正量单位：dB(A) 路面类型 不同行驶速度修正量 km/h 30 40 ≥50 沥青混凝土 0 0 0 水泥混凝土 1.0 1.5 2.0 注：表中修正量为在沥青混凝土路面测得结果的修正。 ②声波传播途径中引起的衰减量(ΔL2) a) 障碍物衰减量（Abar） 声屏障衰减量（Abar r）计算： 无限长声屏障可按下式计算： 式中： f— 声波频率，Hz； δ—声程差，m； c—声速，m/s。 在道路建设项目评价中可采用500Hz频率的声波计算得到的屏障衰减量近似作为A声级的衰减量。 有限长声屏障计算： Abar由上述公式计算，然后根据进行修正。修正后的取决于遮蔽角β/θ。下图（a）中虚线表示：无限长屏障声衰减为8.5dB，若有限长声屏障对应的遮蔽角百分率为92%，则有限长声屏障的声衰减为6.6dB。 图7-2 有限长度的声屏障及线声源的修正图 声屏障的透射、反射修正可参照HJ/T90计算。 高路堤或低路堑两侧声影区衰减量计算： 高路堤或低路堑两侧声影区衰减量Abar为预测点在高路堤或低路堑两侧声影区内引起的附加衰减量。 当预测点处于声照区时，Abar=0； 当预测点处于声影区，Abar决定于声程差δ。 由下图计算δ，δ=a+b-c。再由下图查出。 图7-3 声程差δ计算示意图 图7-4 噪声衰减量与声程差δ关系曲线（f=500Hz） 农村房屋衰减量可参照GB/T17247.2附录A进行计算，在沿道路第一排房屋影声区范围内，近似计算可按下图和下表取值。 项目四厂界和最近居民点噪声预测结果见下表： 图7-5 农村房屋降噪量估算示意图 表7-2 农村房屋噪声附加衰减量估算量 S/S0 Abar 40%～60% 70%～90% 以后每增加一排房屋 3dB（A） 5 dB（A） 1.5 dB（A） 最大衰减量≤10 dB（A） b) Aatm、Agr、Amisc衰减项计算按相关模式计算。 ③由反射等引起的修正量(ΔL3) a) 城市道路交叉路口噪声（影响）修正量 交叉路口的噪声修正值（附加值）见下表。 表7-3 交叉路口的噪声附加量 受噪声影响点至最近快车道中轴线交叉点的距离（m） 交叉路口（dB） ≤40 3 40＜D≤70 2 70＜D≤100 1 ＞100 0 b) 两侧建筑物的反射声修正量 地貌以及声源两侧建筑物反射影响因素的修正。当线路两侧建筑物间距小于总计算高度30%时，其反射声修正量为： 两侧建筑物是反射面时： 两侧建筑物是一般吸收性表面： 两侧建筑物为全吸收性表面： 式中： w —为线路两侧建筑物反射面的间距，m； Hb —为构筑物的平均高度，h，取线路两侧较低一侧高度平均值代入计算，m。 2、噪声预测评价 (1)敏感点噪声预测分析 敏感点环境噪声预测应考虑其所处的路段及所对应的地面覆盖状况、道路结构、路堤或路堑高度、道路有限长声源等因素修正，由贡献值叠加相应的声环境背景值得到。不同预测时期、不同时段的等声级线绘制情况如下： 图7-6 项目2021年噪声贡献值预测图 图7-7 项目2021年孤山子前庄住宅小区纵向昼间噪声贡献值预测图 图7-8 项目2021年孤山子前庄住宅小区纵向昼间噪声贡献值预测图 图7-9 项目2027年噪声贡献值预测图 图7-10 项目2027年孤山子前庄住宅小区纵向昼间噪声贡献值预测图 图7-11 项目2027年孤山子前庄住宅小区纵向夜间噪声贡献值预测图 图7-12 项目2035年噪声贡献值预测图 图7-13 项目2035年孤山子前庄住宅小区纵向昼间噪声贡献值预测图 图7-14 项目2035年孤山子前庄住宅小区纵向昼间噪声贡献值预测图 表7-4 敏感点噪声预测结果 （单位：dB） 预测值 预测时期 预测时段 评价标准 敏感点 转山子村 东湾子村 南沟村 孤山子前庄住宅小区 1层 3层 顶层 贡献值 近期 昼间 2 50.21 52.39 41.66 48.52 49.53 50.19 昼间 4a 51.68 / / / / / 夜间 2 47.31 49.49 38.75 45.62 46.62 47.28 夜间 4a 48.78 / / / / / 中期 昼间 2 50.89 54.48 42.46 49.88 50.81 51.62 昼间 4a 53.66 / / / / / 夜间 2 48.31 45.7 44.1 46 46.4 46.5 夜间 4a 47.3 / / / / / 远期 昼间 2 52.12 56.28 43.82 51.06 51.73 52.43 昼间 4a 53.47 / / / / / 夜间 2 49.18 53.33 40.88 48.12 48.79 49.48 夜间 4a 50.53 / / / / / 叠加值 近期 昼间 2 58.58 57.3 53.59 55.88 56.8 58.41 昼间 4a 58.83 / / / / / 夜间 2 50.31 51 45.21 48.82 49.52 49.92 夜间 4a 51.11 / / / / / 中期 昼间 2 58.69 51.9 39.88 47.3 48.23 49.04 昼间 4a 51.08 / / / / / 夜间 2 50.85 52.83 45.49 49.71 50.42 50.97 夜间 4a 52.6 / / / / / 远期 昼间 2 58.92 58.96 53.76 56.47 57.31 58.83 昼间 4a 59.24 / / / / / 夜间 2 51.35 54.03 45.79 50.2 50.77 51.25 夜间 4a 52.22 / / / / / 根据上述噪声预测结果可知，转山子村、南沟村、孤山子前庄住宅小区声环境预测结果均不超标，东湾子村声环境预测结果近中远期夜间超标，线路正常运行对这几处敏感点所造成的噪声造成一定影响。 东湾子村居民近期即将搬迁，为降低项目对转山子村居民交通噪声影响，建设单位应注意在东湾子村路段两端50m处设置反光、发光减速标志，提醒车辆降速行驶。同时，预留安装隔声屏障位置，在项目运营的近期、中期、远期分别对转山子村进行声环境质量监测，按实际监测结果，如果超标进行隔声屏障的安装。 四、环境风险分析 据调查，目前在公路上运送的主要危险品为油料，另有部分液化气、化工原料等。 进入营运期间后，行驶车辆相对增多，公路发生风险事故的几率随之上升，相对影响大的风险事故主要是运输有毒化学物质、易燃易爆危险品车辆的交通事故。这类交通事故主要因车辆相撞、倾覆而引起爆炸，或部分有毒气体污染环境空气，或有害物质泄漏污染河水水质。而且由于公路没有绕行路线，任何交通事故都极易致使交通中断现象，可能造成严重后果。由于公路位于跨越长河支流，危险品运输交通事故风险对河流水环境质量的潜在危害采用风险度进行评价，化学危险品运输的风险度计算模型如下： 式中：P----预测年水域路段发生化学品风险事故的概率： Q1----该地区目前车辆相撞翻车等重大交通事故概率(次/百万辆公里) Q2----预测年绝对交通量(百万辆/年)； Q3----二级公路对交通事故的降低率(％)； Q4----货车占总交通量的比例(％)； Q5----运输化学危险品车辆占货车比率(％)； Q6----水域路段长度(km)； 式中各参数取值如下： Q1----参考承德地区交通事故频率；取Q1=0.12次/百万辆·公里 Q2----根据公路预测交通量(绝对值)，2021年为0.197百万辆/年，2027为0.304百万辆/年，2035年为0.378百万辆/年； Q3----根据美国车辆交通安全报告(1974)，一般公路事故为Q3=30％ Q4----根据项目工可研OD调查，取Q4=40％； Q5----根据项目工可研OD调查，运输石油类及化肥农药车辆占货运车辆的1％ Q6---- Q6=0.065km； 计算结果见下表。 表7-6 公路运输风险度(危险品运输交通事故频率) 单位：次/年 年份 水域路段(0.065公里) 全线(1.101公里) 2021 0.000001845 0.0000287 2027 0.000002847 0.000044 2035 0.00000354 0.000055 计算结果表明，项目建成后，营运期间事故风险的可能性较小，主要是运输化学危险品的比例较低有关。尽管此类突发性事故发生的可能性很小，但也应引起高度重视，如果危险品车辆在河流大桥出现翻车，致使事故车辆掉入河中，将造成重大生态破坏。因此要求管理部门和当地政府机关及相关单位做好应急计划，加强联系，通过加强运输车辆管理，将风险事故影响降为最低。 1、危险品运输管理和应急措施 1）危险品运输管理及事故风险防止措施 为确保危险物品的运输安全，国家及有关部门已制定了相关法规，主要有：《化学危险品安全管理条例》、《汽车危险货物运输规则》、《中华人民共和国民用爆炸物品管理条例》、《中华人民共和国放射性同位素与射线装置放射保护条例》。 (1)有泄漏货物或超载的车辆禁止上路，防止公路散失货物因雨水冲刷造成的水体污染。 (2)建议对拟通过本公路运载有毒有害，易燃、易爆物质的车辆，在进入前需对车况，物品的容器、包装等时行严格检查，并在车前、后挂危险品运输标志，达到安全标准要求后方能放行。 (3)沿河段护栏建成防撞护栏，满足设计规范的强度要求。同时在路边修建排水系统，并设10m3的事故收集池，进行有组织排水排液，以备毒品车撞车事故后将毒液(物)引至事故池中处理。 (4)针对各类可能出现的重大污染、燃烧、爆炸事故制定应急计划措施，并落实具体人员，以便管理，人员在发生事故后明确职责与任务，有计划的进行抢险与疏散发生事故点附近的居民，将事故损失减少到最低程度。

# 建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 施工期 | 工程施工 | 施工扬尘 | 地面硬化、物料加盖防风抑尘网、分段施工、合理安排施工工期、洒水降尘等 | PM10小于80ug/m3 |
|  |  | 工程施工 | 沥青烟 | 使用成品沥青，采用以电为热源的沥青摊铺设备 | 生产设备不得有明显无组织排放存在 |
|  |  | 机械车辆 | 机车尾气 | 自然扩散 | / |
|  | 运营期 | 车辆行驶 | 汽车尾气 | 自然扩散 | / |
|  |  | 车辆行驶 | 道路扬尘 | 加强道路管理及路面养护、保持路面清洁、洒水抑尘等 | / |
| 水 污 染 物 | 施工期 | 工程施工 | 废水 | 员工生活污水产生量较少，洒水降尘。 施工场地堆放的建筑材料可能受雨水冲刷产生的施工废水排入长河支流影响其水质，故施工过程应设置专门的雨水通道和施工场地截流围堰，防止雨污水排入河道。施工污水利用沉淀池澄清后重复利用，禁止外排，沉淀池底部应砌筑防渗层或打抗渗砂浆，防渗系数≤1×10-7cm/s。 | 不外排 |
|  | 运营期 | 路面径流 | 道路雨水 | 采取道路严禁运输有毒有害物质车辆通行，运输容易洒落物质（如砂石等）车辆需进行密闭运输或采用具有加装苫盖措施的车辆运输，并全程苫盖严密；货物装载高度不得超出车厢高度，不允许出现超载运输现象，避免出现因颠簸造成的物料遗撒；道路两侧设置防渗排水沟，防渗系数K≤10-7cm/s，项目雨水排入长河支流内。 | / |
| 噪 声 | 施工期 | 施工设备 | 噪声 | 选用低噪声设备、禁止夜间施工、施工设备合理布局、合理安排施工时间、临时性隔声屏障等 | 昼间≤70dB(A) 夜间≤55dB(A) |
|  |  | 车辆行驶 | 噪声 | 加强管理，运输车辆应减速、禁鸣、临时性隔声屏障等 | / |
|  | 运营期 | 车辆行驶 | 噪声 | 加强路面养护，保证拟建道路的良好路况 | / |
| 固 体 废 物 | 施工期 | 工程施工 | 施工人员生活垃圾 | 环卫部门统一处置 | 妥善处置 |
|  |  |  | 建筑垃圾 | 建筑垃圾运至政府部门制定建筑垃圾填埋场，废弃土石回填 |  |
|  |  |  | 废弃土方 |  |  |
| 环境风险 | 运营期 | 车辆行驶 | 风险 | (1)有泄漏货物或超载的车辆禁止上路，防止公路散失货物因雨水冲刷造成的水体污染。 (2)建议对拟通过本公路运载有毒有害，易燃、易爆物质的车辆，在进入前需对车况，物品的容器、包装等时行严格检查，并在车前、后挂危险品运输标志，达到安全标准要求后方能放行。 (3)沿河段护栏建成防撞护栏，满足设计规范的强度要求。同时在路边修建排水系统，并跨桥梁设置10m3的事故收集池，进行有组织排水排液，以备毒品车撞车事故后将毒液(物)引至事故池中处理。 (4)针对各类可能出现的重大污染、燃烧、爆炸事故制定应急计划措施，并落实具体人员，以便管理，人员在发生事故后明确职责与任务，有计划的进行抢险与疏散发生事故点附近的居民，将事故损失减少到最低程度。 | ---- |
| 生态保护措施及预期效果： 施工单位做好工程的挖方及回填工作，土方临时堆场应压实防止雨水冲刷形成水土流失，尽快安排回填，避免土方在施工场地内长期堆存。临时占地结束后，尽早进行土地平整和植被等的恢复工作。采取上述措施后项目临时占地对该处生态环境影响较小。 |
| 环保措施可行性论证 （1）技术可行性论证 项目采用的废气、污水、噪声、固体废物防治措施简单易行，通过类比同类型的道路工程，项目污染防治措施效果显著，技术、经济可行。 （2）经济可行性论证 项目总投资2483.59万元，环保投资50万元，占总投资比例2.01%，环保设施投资处于企业可接受范围，环保措施在经济上可行。 （3）长期稳定运行和达标排放可靠性论证 经技术可行性论证，项目所采用的各项环保设施、措施可行，在此基础上执行建设单位环境管理与监测计划后，项目采取的各环保措施可保持长期稳定运行并满足达标排放要求。 |

结论与建议

一、结论 1、工程概况 安唐公路碾子峪孤山子段道路工程项目路线起点位于转山子南侧与承秦出海路（S251）相交，想北布线，跨越长河支流后继续向北布线，经过承德京城东湾子矿业有限公司，终于与京建线相交，位于碾子峪镇东湾子村西。路线全长1.101公里。道路等级按二级公路标准建设，设计速度60km/h，路基宽12米，路面宽11米，断面组成为：0.5m路肩石+1.75m硬路肩+2×3.75m行车道+1.75m硬路肩+0.5m路肩石。建设内容包括：路基土石方、路面、桥涵、安全设施、绿化工程等工程。起点地理坐标为东经118.556537034°，北纬40.440915789°，终点地理坐标为东经118.547235133°，北纬40.443737473°。总投资2483.59万元。 2、环境质量现状结论 （1）环境空气 根据承德市环境监测站2019年对全市空气质量的常规监测表明，宽城满族自治县环境空气质量中PM2.5、PM10、SO2、CO、O3、NO2六项污染物监测结果中：SO2、NO2的年平均质量浓度，CO的第95百分位数24小时平均浓度达标；PM10第90百分位数日最大8小时平均浓度、PM2.5的年平均质量浓度，O3第90百分位数日最大8小时平均浓度，不达标。则根据上述分析结果判定：项目所在区域为环境空气质量不达标区。 （2）地表水环境 本项目区域内主要河流为长河支流。长河，滦河支流之一，发源于燕山山脉第二主峰--都山。源头在宽城满族自治县亮甲台乡大汉沟村都山山腰。它流经宽城、迁西两个县。其中在宽城流经亮甲台镇、东川乡、峪耳崖镇、碾子峪镇后，在万里长城的关隘--碾子峪董家口流入迁西，并且在迁西县城附近汇入滦河。根据河北省水利厅与省环保局联合下发的《河北省水功能区划表》，滦河保护级别为地表水Ⅲ类。滦河共布设地表水常规监测断面8个，根据2019 年监测结果显示，大杖子（一）、偏桥子大桥、门子哨断面水质类别为Ⅱ类，占37.5%；乌龙矶大桥、郭家屯、上板城大桥、宫后断面水质类别为Ⅲ类，占50%；承钢大桥断面水质类别为Ⅳ类，占12.5%。滦河流域总体水质状况为优，与2018年相比，滦河地表水环境质量有明显改善。 （3）地下水环境 项目选址地属于农村山区环境，项目拟建地区域地下水环境质量良好。 （4）声环境 项目所在地区域监测结果现状声环境质量符合《声环境质量标准》2类标准要求。 （5）生态环境 项目所在地主要为农村山区，道路沿线区域由于长期的人为干扰，道路沿线区域的原始植被已被破坏殆尽，自然植物分布较为稀少，区域内植被主要以绿化景观为主。项目选址地植被覆盖率一般，总体生态环境质量一般。 3、施工期环境影响评价结论 （1）环境空气影响分析 施工期产生的废气包括施工扬尘、沥青烟和机车尾气。场地平整时及时洒水降尘；对临时堆存土方加盖防风抑尘网；本项目使用成品沥青，以循环的热底油加热沥青，沥青加热设备封闭；施工中机械以及运输车辆，以柴油为燃料，会产生一定量废气，含有少量烟尘、NOx、CO等污染物。由于施工作业机车相对较为分散，加之地面较为开阔，自然扩散。采取以上措施后，施工期沥青烟、氮氧化物可达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放监控浓度限值的要求，颗粒物满足《施工场地扬尘排放标准》（DB 13/ 2934—2019）表1中扬尘排放浓度限值的要求，对周围大气环境影响较小。 （2）水环境影响分析 项目施工人员均来自于当地，员工生活污水产生量较少，洒水降尘。 施工机械在运行或意外事故会产生油类的跑冒滴漏或泄漏，受雨水冲刷排入长河支流内将增加水中石油类含量，影响水质，通过河道底部砂砾层渗透，将对水源地水质造成不利影响。一般情况下，施工机械动力有两种，一种是内燃机动力，另一种是电力。内燃机动力产生油类泄漏的机会多于电力。因此施工时应尽可能采用电动机械和车辆，燃油动力设备在检查无滴漏油方可入场。施工机械润滑油用量不大，同时施工机械均应该配备便携式集油箱，一旦产生的跑冒滴漏量，第一时间进行收集，对地面进行清理，严禁漏油向水体中排放。施工中还应采取以下措施： ①为保证长河支流水环境质量，施工前应征询水务部门意见。确保施工范围和方式与设计阶段相符合，保证对长河支流水质不产生不利影响。 ②合理安排施工时间，尽量选择枯水期施工，并通过合理设计，缩短工期，将施工期水环境影响降到最小。 ③施工场地堆放的建筑材料可能受雨水冲刷产生的施工废水排入长河支流影响其水质，故施工过程应设置专门的雨水通道和施工场地截流围堰，防止雨污水排入河道。施工污水利用沉淀池澄清后重复利用，禁止外排，沉淀池底部应砌筑防渗层或打抗渗砂浆，防渗系数≤1×10-7cm/s。 ④施工过程中，不占用长河支流河道，一旦临时工程、吊装区域或工程设备占用河道，需对河道采用围堰法进行分段导流，防止工程机械或施工材料与水体接触，避免工程机械漏油和临时占地区域雨污水汇入河流。 ⑤施工中的所使用的施工材料不得堆放在水体旁。有害及易污染材料（如沥青、油料、化学药品等）存储在远离长河支流范围内的仓库内，仓储周围应修建环行排水沟和渗水坑，以防意外溢出污染地面水，修路过程中有害及易污染材料（如沥青、油料、化学药品等）现用现运。 ⑥施工中产生的建筑垃圾、废弃土石及时清运，不得在长河支流范围内贮存，运至周边其他区域用于地面平整。 在采用上述工程措施，强化施工作业管理的前提下，道路施工不会对地表水水质和水源地水环境质量造成显著影响。 （3）声环境影响分析 施工期产生的噪声包括设备噪声和运输噪声。施工使用低噪声设备；文明施工、安排适宜的施工时间；施工车辆低速行驶禁止鸣笛；施工敏感路段加临时性隔声屏障。采取上述措施后，可减少对路段两侧居民小区住户影响，同时满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）相应标准限值要求。 （4）固体废弃物 工人员的生活垃圾的产生量不大。这部分垃圾统一收集，定期运至环卫部门指定垃圾收集点，由环卫部门运至当地生活垃圾填埋场进行填埋处理。 施工垃圾，主要为施工过程产生的建筑垃圾、废弃土方，建筑垃圾及时运至当地政府部门指定的建筑垃圾填埋场处理，废弃土方回填路基。综上，施工中产生的固体废弃物均得到妥善处理对环境影响较小。 （5）生态影响 本项目工程道路沿线区域由于长期的人为干扰，道路沿线区域的原始植被已被破坏殆尽，自然植物分布较为稀少，区域内植被主要以绿化景观为主。建设单位做好工程的挖方及回填工作，土方临时堆场应压实，尽快回填。临时占地结束后，尽早进行土地平整和植被恢复工作。项目施工期采取以上措施，对区域生态环境影响较小。 4、运营阶段环境影响评价结论 （1）环境空气影响分析 项目运营期大气污染物为汽车尾气、道路扬尘。汽车尾气、道路扬尘产生量较小，加强道路两侧绿化，及时清扫路面，定期洒水，降低路面扬尘，经过自然扩散对周边的大气环境影响不大。 （2）声环境影响分析 项目运营期噪声为车辆行驶噪声，加强路面养护，保证拟建道路维持良好路况，减小交通噪声对周围声环境的影响。 （3）水环境影响分析 项目建成后，采取道路严禁运输有毒有害物质车辆通行，运输容易洒落物质（如砂石等）车辆需进行密闭运输或采用具有加装苫盖措施的车辆运输，并全程苫盖严密；货物装载高度不得超出车厢高度，不允许出现超载运输现象，避免出现因颠簸造成的物料遗撒；道路两侧设置防渗排水沟，防渗系数K≤10-7cm/s，项目雨水排入长河支流内。采取上述措施后对地表水影响较小。 （4）环境风险分析 项目建成后，采取(1)有泄漏货物或超载的车辆禁止上路，防止公路散失货物因雨水冲刷造成的水体污染。(2)建议对拟通过本公路运载有毒有害，易燃、易爆物质的车辆，在进入前需对车况，物品的容器、包装等时行严格检查，并在车前、后挂危险品运输标志，达到安全标准要求后方能放行。(3)沿河段护栏建成防撞护栏，满足设计规范的强度要求。同时在路边修建排水系统，并设10m3的事故收集池，进行有组织排水排液，以备毒品车撞车事故后将毒液(物)引至事故池中处理。(4)针对各类可能出现的重大污染、燃烧、爆炸事故制定应急计划措施，并落实具体人员，以便管理，人员在发生事故后明确职责与任务，有计划的进行抢险与疏散发生事故点附近的居民，将事故损失减少到最低程度。等措施环境风险可接受。 5、总量控制结论 根据国家主要污染物总量控制指标要求，并结合该项目的排污状况，建议不给总量控制指标。 6环境管理与监测计划 为了贯彻执行有关环境保护法规，及时了解项目及其周围环境质量变化情况，掌握环境保护措施实施的效果，保证该区域良好的环境质量，在项目区需要进行相应的环境管理。项目区应该有专门的人员或者机构负责环境管理和监督，并负责有关措施的落实，在施工期和运行阶段对项目废气、污水、噪声、固体废物等的处理、排放及环保设施运行状况进行监督，严格注意相关的排污情况，以便能够在出现紧急情况的时候采取应急措施。 环境管理组织机构 设立控制污染、环境的法律负责者和相关的责任人，负责项目整个过程（包括施工期和生产运行阶段）的环境保护工作。 环境管理台账要求 将环保设施的运行情况、环保设施日常检查、环境事件等建立环境管理台账。 环保设施及措施运行及维护费用保障计划 本项目环保设施建设费用投资50万元，占总投资比例2.01%，环保设施投资处于企业可接受范围。项目生产运行阶段，主要运行费用为电费、人工定期检修维护费，运行费用较小，处于企业可接受范围内。 环境监测计划 污染源监测 表10-1 污染源监测计划 环境要素 监测位置 监测项目 监测时间 频次 噪声 转山子村、东湾子村、孤山子村新民居 Leq 近期（2021）、中期（2027）、远期（2035） 每季度一次 监测要求 监测工作委托有资质监测机构进行。 7、环境监理 项目涉及防腐防渗等与环保相关的重要隐蔽性工程，根据环境保护部相关要求，本项目应开展建设项目环境监理。建设单位应聘请有资质的环境监理单位，对项目的建设进行环境监理，同时建设单位应定期向负责“三同时”监督管理的环境保护行政主管部门报送建设项目环境监理报告，建设项目环境监理报告作为环境保护行政主管部门进行竣工环保验收的重要依据之一。 8、综合结论 综上所述，项目选址合理，符合国家产业政策，环保措施可行，符合兴隆县总体发展规划要求，具有较好的经济效益和社会效益。在严格落实各项污染防治措施的情况下，污染物的排放可以满足达标排放要求，区域环境质量受项目建设影响很小。在严格执行环保“三同时”各种污染防治措施的前提下，从环保角度分析，项目可行。 二、建议 1、施工前积极与附近居民沟通，征得附近居民谅解； 2、切实加强上路车辆的管理、检查，对不符合标准的车辆禁止上路。 3、加强对道路路面的检查维修维护工作，减小车辆的行驶噪声。 4、加强生产人员的安全生产和环境保护教育，严格执行考核合格者上岗制度。

预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日

审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日

注 释 一、本报告表应附以下附件、附图： 附件1 立项审批文件 附件2 其他与环评有关的行政管理文件 附图1 项目地理位置图（应反映行政区划、水系、标明纳污口位置和地形地貌等） 附图2 项目平面布置图 二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1－2项进行专项评价。 大气环境影响专项评价 水环境影响专项评价（包括地表水和地下水） 生态影响专项评价 声影响专项评价 土壤影响专项评价 固体废物影响专项评价 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。

# 项目施工期环境管理要求

| 项目 | 设备设施名称及防治措施 | 治理效果 | 验收标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 施 工 期 废 气 | 采取设置围挡；场内装卸、搬运物料应遮盖、封闭、洒水；合理安排施工期，避免同时取土量过大。 | PM10小于80ug/m3 | 《施工场地扬尘排放标准》（DB 13/ 2934—2019）表1中扬尘排放浓度限值的要求 |
|  | 对于装运含尘物料的运输车辆加盖蓬布，控制和规范车辆运输量和方式，严格控制物料的洒落。 |  |  |
| 施 工 期 废 水 | ①为保证长河支流水环境质量，施工前应征询水务部门意见。确保施工范围和方式与设计阶段相符合，保证对长河支流水质不产生不利影响。 ②合理安排施工时间，尽量选择枯水期施工，并通过合理设计，缩短工期，将施工期水环境影响降到最小。 ③施工场地堆放的建筑材料可能受雨水冲刷产生的施工废水排入长河支流影响其水质，故施工过程应设置专门的雨水通道和施工场地截流围堰，防止雨污水排入河道。施工污水利用沉淀池澄清后重复利用，禁止外排，沉淀池底部应砌筑防渗层或打抗渗砂浆，防渗系数≤1×10-7cm/s。 ④施工过程中，不占用长河支流河道，一旦临时工程、吊装区域或工程设备占用河道，需对河道采用围堰法进行分段导流，防止工程机械或施工材料与水体接触，避免工程机械漏油和临时占地区域雨污水汇入河流。 ⑤施工中的所使用的施工材料不得堆放在水体旁。有害及易污染材料（如沥青、油料、化学药品等）存储在远离长河支流范围内的仓库内，仓储周围应修建环行排水沟和渗水坑，以防意外溢出污染地面水，修路过程中有害及易污染材料（如沥青、油料、化学药品等）现用现运。 ⑥施工中产生的建筑垃圾、废弃土石及时清运，不得在长河支流范围内贮存，运至周边其他区域用于地面平整。 | / | / |
| 施 工 期 噪 声 | 选用低噪声设备、禁止夜间施工、施工设备合理布局、合理安排施工时间、临时性隔声屏障等。 | 昼间≤70dB(A) 夜间≤55dB(A) | 《 建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011） |
|  | 运输时尽量避开敏感时段，加强管理，运输车辆应减速、禁鸣。 | / | / |
| 施工期固废 | 施工人员生活垃圾由环卫部门统一处置。废沥青混凝土块和不能回收利用的建筑垃圾及时运至建筑垃圾填埋场，弃土、弃渣回填路基。 | 垃圾合理处置 | 不外排 |
| 施工期生态 | 优化选择合理的施工生产工艺；合理安排施工时序，施工场地进行地面硬化；松散物料和开挖土方进行遮盖。 | 施工期水土流失 | / |

# 环保设施“三同时”验收清单

| 项目 | 污染防治设施名称 | 数量 | 功 能 | 验收标准 | 投资估算 (万元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 路面及时清扫纳入城市统一管理 | — | 抑制扬尘 | / | 10 |
| 噪声 | 加强路面养护 | — | 降噪 | / | 20 |
| 废水 | 采取道路严禁运输有毒有害物质车辆通行，运输容易洒落物质（如砂石等）车辆需进行密闭运输或采用具有加装苫盖措施的车辆运输，并全程苫盖严密；货物装载高度不得超出车厢高度，不允许出现超载运输现象，避免出现因颠簸造成的物料遗撒；道路两侧设置防渗排水沟，防渗系数K≤10-7cm/s，项目雨水排入长河支流。 | — | 防止废水污染长河支流 | / | 5 |
| 风险 | (1)有泄漏货物或超载的车辆禁止上路，防止公路散失货物因雨水冲刷造成的水体污染。 (2)建议对拟通过本公路运载有毒有害，易燃、易爆物质的车辆，在进入前需对车况，物品的容器、包装等时行严格检查，并在车前、后挂危险品运输标志，达到安全标准要求后方能放行。 (3)沿河段护栏建成波形护栏，满足设计规范的强度要求。同时在路边修建排水系统，并跨桥梁设置10m3的事故收集池，进行有组织排水排液，以备毒品车撞车事故后将毒液(物)引至事故池中处理。 (4)针对各类可能出现的重大污染、燃烧、爆炸事故制定应急计划措施，并落实具体人员，以便管理，人员在发生事故后明确职责与任务，有计划的进行抢险与疏散发生事故点附近的居民，将事故损失减少到最低程度。 | — | 降低环境风险 | / | 15 |
| 合计 | 50 |

附图1  项目地理位置图

附图2  项目与生态红线位置关系图

附图3  项目四邻关系图

附图4  项目平面布置图（1）

附图5  项目平面布置图（2）