承德市环境保护局文件

承环呈〔2017〕65号                      签发人：殷明慧

关于2017年二季度承德市国省控重点

污染源监督性监测情况的报告

省环境保护厅：

按照环境保护部《主要污染物总量减排监测办法》（国发〔2007〕36号）要求，我市对辖区内国、省控重点污染源开展了2017年二季度监督性监测工作，现将有关情况报告如下：

一、废水污染源

（一）国控重点源

2017年二季度，对我市1家国控废水重点企业开展了监督性监测，监测结果显示，这家企业排放达标，达标率为100％。详见表1。

表1   承德市国控废水重点企业监测情况

| 企业类型 | 序号 | 企业名称 | 执行标准 | 超标项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 国控企业 | 1 | 承德避暑山庄企业集团有限责任公司 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中一级标准 | / |

（二）省控重点源

2017年二季度，我市1家省控废水重点企业停产，未开展监督性监测。详见表2。

表2  承德市省控废水重点企业监测情况

| 企业类型 | 序号 | 企业名称 | 未监测原因 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 省控企业 | 1 | 兴隆县天利海香精香料有限公司 | 停产 | / |

二、废气污染源

（一）国控重点源

2017年二季度，对我市11家国控废气重点企业开展了监督性监测，其中2家企业由省站监测、1家企业季节性停产，实际监测国控废气重点企业8家。监测结果显示，8家企业均排放达标，达标率为100％。详见表3、表4。

表3    承德市国控废气重点企业监测情况

|  | 序号 | 企业名称 | 执行标准 | 超标项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 国 控 企 业 | 1 | 河北钢铁股份公司承德分公司 | 《钢铁工业大气污染物排放标准》(DB13/2169-2015) | / |
|  | 2 | 承德建龙特殊钢有限公司 | 《钢铁工业大气污染物排放标准》(DB13/2169-2015) | / |
|  | 3 | 承德信通首承矿业有限责任公司 | 《钢铁工业大气污染物排放标准》(DB13/2169-2015) | / |
|  | 4 | 承德盛丰钢铁有限公司 | 《钢铁工业大气污染物排放标准》(DB13/2169-2015) | / |
|  | 5 | 承德创远矿业有限公司 | 《钢铁工业大气污染物排放标准》(DB13/2169-2015) | / |
|  | 6 | 承德兆丰钢铁有限公司 | 《钢铁工业大气污染物排放标准》(DB13/2169-2015) | / |
|  | 7 | 承德凯兴能源有限公司(现承德东晟热力有限公司) | 《燃煤电厂大气污染物排放标准》(DB13/2209-2015) | / |
|  | 8 | 承德承钢双福矿业有限公司 | 《钢铁工业大气污染物排放标准》(DB13/2169-2015) | / |

表4     承德市国控废气重点企业未监测原因

| 国控企业 | 序号 | 企业名称 | 未监测原因 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 国电承德热电有限公司 | 由省站监测 | / |
|  | 2 | 中国国电集团公司滦河发电厂 | 由省站监测 | / |
|  | 3 | 承德宏宇热力有限公司 | 季节性停产 |  |

（二）省控重点源

2017年二季度，对我市4家省控废气重点企业开展了监督性监测，其中1家企业停产，实际监测省控废气重点企业3家。监测结果显示，3家企业均排放达标，达标率为100％。详见表5、表6。

表5    承德市省控废气重点企业监测情况

|  | 序号 | 企业名称 | 执行标准 | 超标项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 省控企业 | 1 | 承德市金隅水泥有限责任公司 | 《水泥工业大气污染物排放标准》(DB13/2167-2015) | / |
|  | 2 | 平泉冀东水泥有限责任公司 | 《水泥工业大气污染物排放标准》(DB13/2167-2015) | / |
|  | 3 | 兴隆县鹏生热力有限公司 | 《燃煤电厂大气污染物排放标准》(DB13/2209-2015) | / |

表6   承德市省控废气重点企业未监测原因

| 国控 企业 | 序号 | 企业名称 | 未监测原因 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 省控 企业 | 1 | 承德冀东水泥有限责任公司 | 停产 | / |

三、污水处理厂

（一）国控重点源

2017年二季度，对我市11家国控城镇污水处理厂开展监督性监测。从监测结果看，11家污水处理厂均排放达标，达标率为100％。详见表7。

表7   承德市国控城镇污水处理厂监测情况

| 序号 | 企业名称 | 执行标准 | 超标项目 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 承德县绿溪污水处理有限公司 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级标准A标准 | / |
| 2 | 承德市城市污水处理 有限责任公司 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级标准A标准 | / |
| 3 | 平泉排水管理处 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级标准A标准 | / |
| 4 | 隆化污水处理厂 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级标准A标准 | / |
| 5 | 丰宁满族自治县清源污水处理有限公司 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级标准A标准 | / |
| 6 | 宽城奥能环保有限公司 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级标准A标准 | / |
| 7 | 围场鑫汇污水净化处理中心 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级标准A标准 | / |
| 8 | 承德中保水务有限公司 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准 | / |
| 9 | 承德市鹰手营子矿区柳源污水处理有限公司 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级标准A标准 | / |
| 10 | 滦平县德龙污水处理有限公司 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级标准A标准 | / |
| 11 | 兴隆县柳源污水处理厂 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准 | / |

（二）省控重点源

2017年，我市省控污水处理厂0家。

四、重金属企业

（一）国控重点源

2017年二季度，对我市14家国控重金属企业开展监督性监测。这14家企业生产废水均为循环使用、不外排，不具备监测条件，实际监测国控重金属企业0家。详见表8。

表8   承德市国控重金属企业监测情况

| 重金属企业 | 序号 | 企业名称 | 未监测原因 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 承德县五道河金矿 | 废水不外排 | / |
|  | 2 | 承德县富豪银矿有限公司 | 废水不外排 | / |
|  | 3 | 兴隆县双炉台联营锌选厂 | 废水不外排 | / |
|  | 4 | 兴隆县和鑫多金属矿业有限公司 | 废水不外排 | / |
|  | 5 | 平泉县金宝矿业有限责任公司 | 废水不外排 | / |
|  | 6 | 承德华晟铜业有限责任公司 | 废水不外排 | / |
|  | 7 | 滦平县道意诚黄金选厂 | 废水不外排 | / |
|  | 8 | 承德中福矿业集团有限公司羊鹿沟铅锌矿 | 废水不外排 | / |
|  | 9 | 丰宁万隆矿业有限公司 | 废水不外排 | / |
|  | 10 | 围场松华矿业有限责任公司 | 废水不外排 | / |
|  | 11 | 围场满族蒙古族自治县银发矿业有限责任公司 | 废水不外排 | / |
|  | 12 | 围场满族蒙古族自治县雄威化工有限公司 | 废水不外排 | / |
|  | 13 | 围场满族蒙古族自治县新华生矿业有限公司 | 废水不外排 | / |
|  | 14 | 隆化县浩政矿业有限责任公司 | 废水不外排 | / |

（二）省控重点源

2017年二季度，对我市3家省控重金属企业开展监督性监测。这3家企业生产废水均为循环使用、不外排，不具备监测条件，实际监测省控重金属企业0家。详见表9。

表9  承德市国控重金属企业监测情况

| 省控企业 | 序号 | 企业名称 | 未监测原因 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 承德县德鑫矿业有限公司 | 废水不外排 | / |
|  | 2 | 承德路迪电力设备制造有限公司 | 废水不外排 | / |
|  | 3 | 承德普有金属制品有限公司 | 废水不外排 | / |

附件：1. 2017年二季度承德市国、省控废水重点企业监督性监测结果

2. 2017年二季度承德市国、省控废气重点企业监督性监测结果

3. 2017年二季度承德市国控污水处理厂监督性监测结果

承德市环境保护局

2017年7月12日

（联系人：刘璇       联系电话：2297055）

抄报：局领导

抄送：各县（市、区）环保分局，机关业务科室，市环境执法支队。

承德市环境保护局办公室                    2017年7月12日印发

附件1：

2017年二季度承德市国、省控废水重点企业监督性监测结果

单位：mg/L（PH值:无量纲;粪大肠菌群数：个/L）

| 详细名称 | 监测月 | 监测日 | 监测点名称 | 监测项目名称 | 污染物 浓度 | 排放上限 | 超标 倍数 | 废水处理设施进口浓度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 承德避暑山庄企业集团有限责任公司 | 6 | 21 | 总排口 | PH值 | 7.32 | 6~9 |  | 3.7 |
| 承德避暑山庄企业集团有限责任公司 | 6 | 21 | 总排口 | 化学需氧量 | 42.5 | 100 |  | 1324 |
| 承德避暑山庄企业集团有限责任公司 | 6 | 21 | 总排口 | 挥发酚 | <0.010000 | 0.5 |  | 0.17 |
| 承德避暑山庄企业集团有限责任公司 | 6 | 21 | 总排口 | 色度 | 14 | 50 |  | 32 |
| 承德避暑山庄企业集团有限责任公司 | 6 | 21 | 总排口 | 悬浮物 | <4.000000 | 70 |  | 74 |
| 承德避暑山庄企业集团有限责任公司 | 6 | 21 | 总排口 | 氨氮 | 0.19 | 15 |  | 0.84 |
| 承德避暑山庄企业集团有限责任公司 | 6 | 21 | 总排口 | 石油类 | <0.040000 | 5 |  | <0.040000 |

附件2：

2017年二季度承德市国、省控废气重点企业监督性监测结果

单位：mg/L（PH值:无量纲;粪大肠菌群数：个/L）

| 详细名称 | 监测月 | 监测日 | 监测点名称 | 监测项目 名称 | 含氧量 | 污染物实测浓度 | 污染物折算浓度 | 排放上限 | 排放 单位 | 超标倍数 | 废气排放量 (h/m3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 承德建龙特殊钢有限公司 | 6 | 8 | 竖炉除尘 | 二氧化硫 |  | 1.62 | 1.62 | 180 | mg/m3 |  | 254155 |
| 承德建龙特殊钢有限公司 | 6 | 8 | 竖炉除尘 | 氮氧化物 |  | 6 | 6 | 300 | mg/m3 |  | 254155 |
| 承德建龙特殊钢有限公司 | 6 | 8 | 竖炉除尘 | 颗粒物 |  | 18.7 | 18.7 | 50 | mg/m3 |  | 254155 |
| 承德建龙特殊钢有限公司 | 6 | 8 | 竖炉除尘 | 氟化物 |  | 1.7 | 1.7 | 4 | mg/m3 |  | 254155 |
| 承德建龙特殊钢有限公司 | 6 | 8 | 余热发电锅炉 | 烟尘 | 4.17 | 6.21 | 5.17 | 10 | mg/m3 |  | 131014 |
| 承德建龙特殊钢有限公司 | 6 | 8 | 余热发电锅炉 | 二氧化硫 | 4.17 | 59.3 | 42.8 | 100 | mg/m3 |  | 131014 |
| 承德建龙特殊钢有限公司 | 6 | 8 | 余热发电锅炉 | 氮氧化物 | 4.17 | 4 | 3.1 | 200 | mg/m3 |  | 131014 |
| 承德建龙特殊钢有限公司 | 6 | 8 | 余热发电锅炉 | 林格曼黑度 | 4.17 | <1 | <1 | 1 | 级 |  | 131014 |
| 承德建龙特殊钢有限公司 | 6 | 7 | 烧结机脱硫系统 | 二氧化硫 |  | 16.3 | 16.3 | 180 | mg/m3 |  | 731727 |
| 承德建龙特殊钢有限公司 | 6 | 7 | 烧结机脱硫系统 | 氮氧化物 |  | 133 | 133 | 300 | mg/m3 |  | 731727 |
| 承德建龙特殊钢有限公司 | 6 | 7 | 烧结机脱硫系统 | 颗粒物 |  | 37.3 | 37.3 | 50 | mg/m3 |  | 731727 |
| 承德建龙特殊钢有限公司 | 6 | 7 | 烧结机脱硫系统 | 氟化物 |  | 1.7 | 1.7 | 4 | mg/m3 |  | 731727 |
| 承德建龙特殊钢有限公司 | 6 | 7 | 烧结机尾除尘 | 颗粒物 |  | 20.5 | 20.5 | 30 | mg/m3 |  | 354066 |
| 承德建龙特殊钢有限公司 | 6 | 7 | 烧结配料系统 | 颗粒物 |  | 19.6 | 19.6 | 30 | mg/m3 |  | 214685 |
| 承德建龙特殊钢有限公司 | 6 | 5 | 3号高炉出铁除尘 | 颗粒物 |  | 19 | 19 | 25 | mg/m3 |  | 282534 |
| 承德市金隅水泥有限责任公司 | 5 | 8 | 回转窑窑尾除尘 | 二氧化硫 | 10.94 | 34.5 | 37.8 | 50 | mg/m3 |  | 728120 |
| 承德市金隅水泥有限责任公司 | 5 | 8 | 回转窑窑尾除尘 | 氮氧化物 | 10.94 | 182 | 198.9 | 260 | mg/m3 |  | 728120 |
| 承德市金隅水泥有限责任公司 | 5 | 8 | 回转窑窑尾除尘 | 颗粒物 | 10.94 | 6.41 | 7 | 20 | mg/m3 |  | 728120 |
| 承德市金隅水泥有限责任公司 | 5 | 8 | 回转窑窑头除尘 | 颗粒物 |  | 7.83 | 7.83 | 20 | mg/m3 |  | 646313 |
| 承德市金隅水泥有限责任公司 | 5 | 8 | 水泥磨除尘 | 颗粒物 |  | 6.61 | 6.61 | 10 | mg/m3 |  | 19310 |
| 承德市金隅水泥有限责任公司 | 5 | 8 | 水泥立磨除尘 | 颗粒物 |  | 6.69 | 6.69 | 10 | mg/m3 |  | 222913 |
| 承德凯兴能源有限公司矸石热电厂 | 5 | 4 | 锅炉烟气脱硫系统 | 烟尘 | 4.89 | 5.56 | 5.18 | 20 | mg/m3 |  | 143488 |
| 承德凯兴能源有限公司矸石热电厂 | 5 | 4 | 锅炉烟气脱硫系统 | 二氧化硫 | 4.89 | 4.48 | 4.19 | 50 | mg/m3 |  | 143488 |
| 承德凯兴能源有限公司矸石热电厂 | 5 | 4 | 锅炉烟气脱硫系统 | 氮氧化物 | 4.89 | 63 | 59 | 100 | mg/m3 |  | 143488 |
| 承德凯兴能源有限公司矸石热电厂 | 5 | 4 | 锅炉烟气脱硫系统 | 林格曼黑度 | 4.89 | <1 | <1 | 1 | 级 |  | 143488 |
| 兴隆县鹏生热力有限公司 | 6 | 14 | 锅炉烟气总排口 | 烟尘 | 7.73 | 5.68 | 6.4 | 10 | mg/m3 |  | 248852 |
| 兴隆县鹏生热力有限公司 | 6 | 14 | 锅炉烟气总排口 | 二氧化硫 | 7.73 | 1.32 | 1.5 | 35 | mg/m3 |  | 248852 |
| 兴隆县鹏生热力有限公司 | 6 | 14 | 锅炉烟气总排口 | 氮氧化物 | 7.73 | 75 | 84.7 | 100 | mg/m3 |  | 248852 |
| 兴隆县鹏生热力有限公司 | 6 | 14 | 锅炉烟气总排口 | 林格曼黑度 | 7.73 | <1 | <1 | 1 | 级 |  | 248852 |
| 承德信通首承矿业有限责任公司 | 6 | 13 | 1期环冷除尘 | 颗粒物 |  | 19.5 | 19.5 | 30 | mg/m3 |  | 110879 |
| 承德信通首承矿业有限责任公司 | 6 | 13 | 1期配料除尘 | 颗粒物 |  | 21.2 | 21.2 | 30 | mg/m3 |  | 56523 |
| 承德信通首承矿业有限责任公司 | 6 | 13 | 煤磨除尘 | 颗粒物 |  | 21.3 | 21.3 | 30 | mg/m3 |  | 48785 |
| 承德信通首承矿业有限责任公司 | 6 | 13 | 1期回转窑脱硫系统 | 二氧化硫 |  | 7.31 | 7.31 | 180 | mg/m3 |  | 664407 |
| 承德信通首承矿业有限责任公司 | 6 | 13 | 1期回转窑脱硫系统 | 氮氧化物 |  | 135 | 135 | 300 | mg/m3 |  | 664407 |
| 承德信通首承矿业有限责任公司 | 6 | 13 | 1期回转窑脱硫系统 | 颗粒物 |  | 15.63 | 15.63 | 50 | mg/m3 |  | 664407 |
| 承德信通首承矿业有限责任公司 | 6 | 13 | 2期回转窑脱硫系统 | 二氧化硫 |  | 36.8 | 36.8 | 180 | mg/m3 |  | 644091 |
| 承德信通首承矿业有限责任公司 | 6 | 13 | 2期回转窑脱硫系统 | 氮氧化物 |  | 130 | 130 | 300 | mg/m3 |  | 644091 |
| 承德信通首承矿业有限责任公司 | 6 | 13 | 2期回转窑脱硫系统 | 颗粒物 |  | 16.7 | 16.7 | 50 | mg/m3 |  | 644091 |
| 承德信通首承矿业有限责任公司 | 6 | 13 | 2期环冷除尘 | 颗粒物 |  | 20.8 | 20.8 | 30 | mg/m3 |  | 156824 |
| 承德信通首承矿业有限责任公司 | 6 | 13 | 2期配料除尘 | 颗粒物 |  | 21 | 21 | 30 | mg/m3 |  | 101938 |
| 承德兆丰钢铁集团有限公司 | 5 | 17 | 1号烧结机脱硫系统 | 二氧化硫 |  | 33.98 | 33.98 | 180 | mg/m3 |  | 388593 |
| 承德兆丰钢铁集团有限公司 | 5 | 17 | 1号烧结机脱硫系统 | 氮氧化物 |  | 88.2 | 88.2 | 300 | mg/m3 |  | 388593 |
| 承德兆丰钢铁集团有限公司 | 5 | 17 | 1号烧结机脱硫系统 | 颗粒物 |  | 23.8 | 23.8 | 50 | mg/m3 |  | 388593 |
| 承德兆丰钢铁集团有限公司 | 5 | 17 | 2号烧结机脱硫系统 | 二氧化硫 |  | 51.3 | 51.3 | 180 | mg/m3 |  | 424998 |
| 承德兆丰钢铁集团有限公司 | 5 | 17 | 2号烧结机脱硫系统 | 氮氧化物 |  | 82 | 82 | 300 | mg/m3 |  | 424998 |
| 承德兆丰钢铁集团有限公司 | 5 | 17 | 2号烧结机脱硫系统 | 颗粒物 |  | 20.03 | 20.03 | 50 | mg/m3 |  | 424998 |
| 承德兆丰钢铁集团有限公司 | 5 | 17 | 烧结机机尾除尘 | 颗粒物 |  | 23.8 | 23.8 | 30 | mg/m3 |  | 241754 |
| 承德兆丰钢铁集团有限公司 | 5 | 16 | 竖炉脱硫系统 | 二氧化硫 |  | 21.2 | 21.2 | 180 | mg/m3 |  | 365471 |
| 承德兆丰钢铁集团有限公司 | 5 | 16 | 竖炉脱硫系统 | 氮氧化物 |  | 28 | 28 | 300 | mg/m3 |  | 365471 |
| 承德兆丰钢铁集团有限公司 | 5 | 16 | 竖炉脱硫系统 | 颗粒物 |  | 22.37 | 22.37 | 50 | mg/m3 |  | 365471 |
| 承德盛丰钢铁有限公司 | 6 | 1 | 2号烧结机机脱硫系统 | 二氧化硫 |  | 47.2 | 47.2 | 180 | mg/m3 |  | 434197 |
| 承德盛丰钢铁有限公司 | 6 | 1 | 2号烧结机机脱硫系统 | 氮氧化物 |  | 107 | 107 | 300 | mg/m3 |  | 434197 |
| 承德盛丰钢铁有限公司 | 6 | 1 | 2号烧结机机脱硫系统 | 颗粒物 |  | 13.5 | 13.5 | 50 | mg/m3 |  | 434197 |
| 承德盛丰钢铁有限公司 | 6 | 1 | 2号烧结机机脱硫系统 | 氟化物 |  | 1.65 | 1.65 | 4 | mg/m3 |  | 434197 |
| 承德盛丰钢铁有限公司 | 6 | 2 | 1号烧结机脱硫系统 | 二氧化硫 |  | 18.3 | 18.3 | 180 | mg/m3 |  | 280872 |
| 承德盛丰钢铁有限公司 | 6 | 2 | 1号烧结机脱硫系统 | 氮氧化物 |  | 117 | 117 | 300 | mg/m3 |  | 280872 |
| 承德盛丰钢铁有限公司 | 6 | 2 | 1号烧结机脱硫系统 | 颗粒物 |  | 13.9 | 13.9 | 50 | mg/m3 |  | 280872 |
| 承德盛丰钢铁有限公司 | 6 | 2 | 1号烧结机脱硫系统 | 氟化物 |  | 1.79 | 1.79 | 4 | mg/m3 |  | 280872 |
| 承德盛丰钢铁有限公司 | 6 | 2 | 1号烧结机机尾除尘 | 颗粒物 |  | 15.2 | 15.2 | 30 | mg/m3 |  | 417285 |
| 承德盛丰钢铁有限公司 | 6 | 1 | 2号烧结机机尾除尘 | 颗粒物 |  | 15 | 15 | 30 | mg/m3 |  | 686079 |
| 承德盛丰钢铁有限公司 | 6 | 1 | 竖炉脱硫系统 | 二氧化硫 |  | 26.5 | 26.5 | 180 | mg/m3 |  | 263297 |
| 承德盛丰钢铁有限公司 | 6 | 1 | 竖炉脱硫系统 | 氮氧化物 |  | 4 | 4 | 300 | mg/m3 |  | 263297 |
| 承德盛丰钢铁有限公司 | 6 | 1 | 竖炉脱硫系统 | 颗粒物 |  | 14.6 | 14.6 | 50 | mg/m3 |  | 263297 |
| 承德盛丰钢铁有限公司 | 6 | 1 | 竖炉脱硫系统 | 氟化物 |  | 1.8 | 1.8 | 4 | mg/m3 |  | 263297 |
| 河北钢铁股份有限公司承德分公司 | 4 | 21 | 5号烧结机脱硫系统 | 二氧化硫 | 18.42 | 126 | 126 | 180 | mg/m3 |  | 462950 |
| 河北钢铁股份有限公司承德分公司 | 4 | 21 | 5号烧结机脱硫系统 | 氮氧化物 | 18.42 | 28 | 28 | 300 | mg/m3 |  | 462950 |
| 河北钢铁股份有限公司承德分公司 | 4 | 21 | 5号烧结机脱硫系统 | 颗粒物 | 18.42 | 8.02 | 8.02 | 50 | mg/m3 |  | 462950 |
| 河北钢铁股份有限公司承德分公司 | 4 | 21 | 5号烧结机脱硫系统 | 氟化物 | 18.42 | 2.86 | 2.86 | 4 | mg/m3 |  | 462950 |
| 河北钢铁股份有限公司承德分公司 | 4 | 21 | 5号烧结机机尾 | 颗粒物 |  | 20.2 | 20.2 | 30 | mg/m3 |  | 914832 |
| 河北钢铁股份有限公司承德分公司 | 4 | 21 | 1号烧结机机尾 | 颗粒物 |  | 11.4 | 11.4 | 30 | mg/m3 |  | 696064 |
| 河北钢铁股份有限公司承德分公司 | 4 | 17 | 新3号高炉出铁场除尘 | 颗粒物 |  | 9.42 | 9.42 | 25 | mg/m3 |  | 564244 |
| 河北钢铁股份有限公司承德分公司 | 4 | 18 | 2号6号7号高炉出铁场除尘 | 颗粒物 |  | 19.9 | 19.9 | 25 | mg/m3 |  | 240391 |
| 河北钢铁股份有限公司承德分公司 | 4 | 18 | 1#1260高炉原料上料布袋除尘器 | 颗粒物 |  | 19.3 | 19.3 | 25 | mg/m3 |  | 591215 |
| 河北钢铁股份有限公司承德分公司 | 4 | 18 | 1号高炉出铁1号除尘 | 颗粒物 |  | 19.8 | 19.8 | 25 | mg/m3 |  | 286720 |
| 河北钢铁股份有限公司承德分公司 | 4 | 13 | 100吨转炉二次烟气 | 颗粒物 |  | 11.7 | 11.7 | 20 | mg/m3 |  | 875777 |
| 河北钢铁股份有限公司承德分公司 | 4 | 20 | 2号烧结机脱硫系统 | 二氧化硫 | 18.06 | 21.7 | 21.7 | 180 | mg/m3 |  | 1428205 |
| 河北钢铁股份有限公司承德分公司 | 4 | 20 | 2号烧结机脱硫系统 | 氮氧化物 | 18.06 | 96 | 96 | 300 | mg/m3 |  | 1428205 |
| 河北钢铁股份有限公司承德分公司 | 4 | 20 | 2号烧结机脱硫系统 | 颗粒物 | 18.06 | 23.5 | 23.5 | 50 | mg/m3 |  | 1428205 |
| 河北钢铁股份有限公司承德分公司 | 4 | 20 | 2号烧结机脱硫系统 | 氟化物 | 18.06 | 2.33 | 2.33 | 4 | mg/m3 |  | 1428205 |
| 河北钢铁股份有限公司承德分公司 | 5 | 3 | 3号烧结机脱硫系统 | 二氧化硫 | 16.90 | 27.4 | 27.4 | 180 | mg/m3 |  | 932197 |
| 河北钢铁股份有限公司承德分公司 | 5 | 3 | 3号烧结机脱硫系统 | 氮氧化物 | 16.90 | 108 | 108 | 300 | mg/m3 |  | 932197 |
| 河北钢铁股份有限公司承德分公司 | 5 | 3 | 3号烧结机脱硫系统 | 颗粒物 | 16.90 | 23.4 | 23.4 | 50 | mg/m3 |  | 932197 |
| 河北钢铁股份有限公司承德分公司 | 4 | 20 | 1号烧结机脱硫系统 | 二氧化硫 | 17.58 | 13.3 | 13.3 | 180 | mg/m3 |  | 1232362 |
| 河北钢铁股份有限公司承德分公司 | 4 | 20 | 1号烧结机脱硫系统 | 氮氧化物 | 17.58 | 112 | 112 | 300 | mg/m3 |  | 1232362 |
| 河北钢铁股份有限公司承德分公司 | 4 | 20 | 1号烧结机脱硫系统 | 颗粒物 | 17.58 | 22.3 | 22.3 | 50 | mg/m3 |  | 1232362 |
| 河北钢铁股份有限公司承德分公司 | 4 | 20 | 1号烧结机脱硫系统 | 氟化物 | 17.58 | 2.6 | 2.6 | 4 | mg/m3 |  | 1232362 |
| 承德市创远矿业有限公司 | 5 | 23 | 回转窑脱硫系统 | 二氧化硫 |  | 67.2 | 67.2 | 180 | mg/m3 |  | 446668 |
| 承德市创远矿业有限公司 | 5 | 23 | 回转窑脱硫系统 | 氮氧化物 |  | 107 | 107 | 300 | mg/m3 |  | 446668 |
| 承德市创远矿业有限公司 | 5 | 23 | 回转窑脱硫系统 | 颗粒物 |  | 15.37 | 15.37 | 50 | mg/m3 |  | 446668 |
| 承德市创远矿业有限公司 | 5 | 23 | 煤粉制备系统 | 颗粒物 |  | 21.4 | 21.4 | 30 | mg/m3 |  | 3261 |
| 承德市创远矿业有限公司 | 5 | 23 | 混料配料系统 | 颗粒物 |  | 22.6 | 22.6 | 30 | mg/m3 |  | 64159 |
| 承德市创远矿业有限公司 | 5 | 23 | 焙烧冷却系统 | 颗粒物 |  | 22.9 | 22.9 | 30 | mg/m3 |  | 39063 |
| 承德承钢双福矿业有限公司 | 5 | 24 | 回转窑脱硫系统烟气排口 | 二氧化硫 |  | 44.2 | 44.2 | 180 | mg/m3 |  | 535375 |
| 承德承钢双福矿业有限公司 | 5 | 24 | 回转窑脱硫系统烟气排口 | 氮氧化物 |  | 112 | 112 | 300 | mg/m3 |  | 535375 |
| 承德承钢双福矿业有限公司 | 5 | 24 | 回转窑脱硫系统烟气排口 | 颗粒物 |  | 14.73 | 14.73 | 40 | mg/m3 |  | 535375 |
| 承德承钢双福矿业有限公司 | 5 | 24 | 成品系统 | 颗粒物 |  | 15.1 | 15.1 | 20 | mg/m3 |  | 52384 |
| 承德承钢双福矿业有限公司 | 5 | 24 | 配料系统 | 颗粒物 |  | 14.7 | 14.7 | 20 | mg/m3 |  | 21560 |
| 承德承钢双福矿业有限公司 | 5 | 24 | 环冷系统 | 颗粒物 |  | 15.1 | 15.1 | 20 | mg/m3 |  | 28647 |
| 承德承钢双福矿业有限公司 | 5 | 24 | 煤磨系统 | 颗粒物 |  | 15.5 | 15.5 | 20 | mg/m3 |  | 19349 |

附件3：

2017年二季度承德市11家污水处理厂监督性监测结果

单位：mg/L（PH值:无量纲;粪大肠菌群数：个/L）

| 详细名称 | 监测月 | 监测日 | 监测项目名称 | 进口污染物浓度 | 出口污染物浓度 | 排放上限 | 超标倍数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 丰宁满族自治县清源污水处理有限公司 | 4 | 20 | PH值 | 7.14 | 7.32 | 6~9 |  |
| 丰宁满族自治县清源污水处理有限公司 | 4 | 20 | 生化需氧量 | 100 | 1.8 | 10 |  |
| 丰宁满族自治县清源污水处理有限公司 | 4 | 20 | 总磷 | 2.81 | 0.26 | 0.5 |  |
| 丰宁满族自治县清源污水处理有限公司 | 4 | 20 | 化学需氧量 | 350 | 23 | 50 |  |
| 丰宁满族自治县清源污水处理有限公司 | 4 | 20 | 色度 | 64 | 8 | 30 |  |
| 丰宁满族自治县清源污水处理有限公司 | 4 | 20 | 总汞 | <0.000020 | <0.000020 | 0.001 |  |
| 丰宁满族自治县清源污水处理有限公司 | 4 | 20 | 总镉 | <0.001000 | <0.001000 | 0.01 |  |
| 丰宁满族自治县清源污水处理有限公司 | 4 | 20 | 总铬 | <0.004000 | <0.004000 | 0.1 |  |
| 丰宁满族自治县清源污水处理有限公司 | 4 | 20 | 六价铬 | <0.004000 | <0.004000 | 0.05 |  |
| 丰宁满族自治县清源污水处理有限公司 | 4 | 20 | 总砷 | <0.000300 | <0.000300 | 0.1 |  |
| 丰宁满族自治县清源污水处理有限公司 | 4 | 20 | 总铅 | <0.010000 | <0.010000 | 0.1 |  |
| 丰宁满族自治县清源污水处理有限公司 | 4 | 20 | 悬浮物 | 152 | <4.000000 | 10 |  |
| 丰宁满族自治县清源污水处理有限公司 | 4 | 20 | 阴离子表面活性剂（LAS） | 0.44 | 0.06 | 0.5 |  |
| 丰宁满族自治县清源污水处理有限公司 | 4 | 20 | 粪大肠菌群数 | 160000 | 430 | 1000 |  |
| 丰宁满族自治县清源污水处理有限公司 | 4 | 20 | 氨氮 | 6.7 | 0.25 | 5 |  |
| 丰宁满族自治县清源污水处理有限公司 | 4 | 20 | 总氮 | 21.3 | 7.85 | 15 |  |
| 丰宁满族自治县清源污水处理有限公司 | 4 | 20 | 硫化物 |  |  | 1 |  |
| 丰宁满族自治县清源污水处理有限公司 | 4 | 20 | 石油类 | 0.06 | <0.040000 | 1 |  |
| 丰宁满族自治县清源污水处理有限公司 | 4 | 20 | 动植物油 | 4.45 | <0.040000 | 1 |  |
| 宽城奥能环保有限公司 | 4 | 19 | PH值 | 7.57 | 7.32 | 6~9 |  |
| 宽城奥能环保有限公司 | 4 | 19 | 生化需氧量 | 26.7 | 1.4 | 10 |  |
| 宽城奥能环保有限公司 | 4 | 19 | 总磷 | 1.37 | 0.22 | 0.5 |  |
| 宽城奥能环保有限公司 | 4 | 19 | 化学需氧量 | 74 | 20 | 50 |  |
| 宽城奥能环保有限公司 | 4 | 19 | 色度 | 16 | 4 | 30 |  |
| 宽城奥能环保有限公司 | 4 | 19 | 总汞 | <0.000020 | <0.000020 | 0.001 |  |
| 宽城奥能环保有限公司 | 4 | 19 | 总镉 | <0.001000 | <0.001000 | 0.01 |  |
| 宽城奥能环保有限公司 | 4 | 19 | 总铬 | <0.004000 | <0.004000 | 0.1 |  |
| 宽城奥能环保有限公司 | 4 | 19 | 六价铬 | <0.004000 | <0.004000 | 0.05 |  |
| 宽城奥能环保有限公司 | 4 | 19 | 总砷 | <0.000300 | <0.000300 | 0.1 |  |
| 宽城奥能环保有限公司 | 4 | 19 | 总铅 | <0.010000 | <0.010000 | 0.1 |  |
| 宽城奥能环保有限公司 | 4 | 19 | 悬浮物 | 16 | <4.000000 | 10 |  |
| 宽城奥能环保有限公司 | 4 | 19 | 阴离子表面活性剂（LAS） | 0.6 | <0.050000 | 0.5 |  |
| 宽城奥能环保有限公司 | 4 | 19 | 粪大肠菌群数 | 160000 | 50 | 1000 |  |
| 宽城奥能环保有限公司 | 4 | 19 | 氨氮 | 10.6 | 0.26 | 5 |  |
| 宽城奥能环保有限公司 | 4 | 19 | 总氮 | 17.2 | 11.1 | 15 |  |
| 宽城奥能环保有限公司 | 4 | 19 | 硫化物 |  |  | 1 |  |
| 宽城奥能环保有限公司 | 4 | 19 | 石油类 | <0.040000 | <0.040000 | 1 |  |
| 宽城奥能环保有限公司 | 4 | 19 | 动植物油 | 0.14 | <0.040000 | 1 |  |
| 围场满族蒙古族自治县鑫汇污水净化处理中心 | 4 | 24 | PH值 | 7.36 | 7.13 | 6~9 |  |
| 围场满族蒙古族自治县鑫汇污水净化处理中心 | 4 | 24 | 生化需氧量 | 174 | 3.5 | 10 |  |
| 围场满族蒙古族自治县鑫汇污水净化处理中心 | 4 | 24 | 总磷 | 1.44 | 0.36 | 0.5 |  |
| 围场满族蒙古族自治县鑫汇污水净化处理中心 | 4 | 24 | 化学需氧量 | 609 | 36 | 50 |  |
| 围场满族蒙古族自治县鑫汇污水净化处理中心 | 4 | 24 | 色度 | 32 | 8 | 30 |  |
| 围场满族蒙古族自治县鑫汇污水净化处理中心 | 4 | 24 | 总汞 | 0.00002 | <0.000020 | 0.001 |  |
| 围场满族蒙古族自治县鑫汇污水净化处理中心 | 4 | 24 | 总镉 | <0.001000 | <0.001000 | 0.01 |  |
| 围场满族蒙古族自治县鑫汇污水净化处理中心 | 4 | 24 | 总铬 | <0.004000 | <0.004000 | 0.1 |  |
| 围场满族蒙古族自治县鑫汇污水净化处理中心 | 4 | 24 | 六价铬 | <0.004000 | <0.004000 | 0.05 |  |
| 围场满族蒙古族自治县鑫汇污水净化处理中心 | 4 | 24 | 总砷 | <0.000300 | <0.000300 | 0.1 |  |
| 围场满族蒙古族自治县鑫汇污水净化处理中心 | 4 | 24 | 总铅 | <0.010000 | <0.010000 | 0.1 |  |
| 围场满族蒙古族自治县鑫汇污水净化处理中心 | 4 | 24 | 悬浮物 | 597 | <4.000000 | 10 |  |
| 围场满族蒙古族自治县鑫汇污水净化处理中心 | 4 | 24 | 阴离子表面活性剂（LAS） | 0.92 | 0.07 | 0.5 |  |
| 围场满族蒙古族自治县鑫汇污水净化处理中心 | 4 | 24 | 粪大肠菌群数 | 240000 | 700 | 1000 |  |
| 围场满族蒙古族自治县鑫汇污水净化处理中心 | 4 | 24 | 氨氮 | 36.7 | 0.24 | 5 |  |
| 围场满族蒙古族自治县鑫汇污水净化处理中心 | 4 | 24 | 总氮 | 46.3 | 9.07 | 15 |  |
| 围场满族蒙古族自治县鑫汇污水净化处理中心 | 4 | 24 | 硫化物 |  |  | 1 |  |
| 围场满族蒙古族自治县鑫汇污水净化处理中心 | 4 | 24 | 石油类 | 0.23 | <0.040000 | 1 |  |
| 围场满族蒙古族自治县鑫汇污水净化处理中心 | 4 | 24 | 动植物油 | 18.6 | <0.040000 | 1 |  |
| 承德市鹰手营子矿区柳源污水处理有限责任公司 | 5 | 23 | PH值 | 7.3 | 7.15 | 6~9 |  |
| 承德市鹰手营子矿区柳源污水处理有限责任公司 | 5 | 23 | 生化需氧量 | 105 | 2.4 | 10 |  |
| 承德市鹰手营子矿区柳源污水处理有限责任公司 | 5 | 23 | 总磷 | 1.49 | 0.23 | 0.5 |  |
| 承德市鹰手营子矿区柳源污水处理有限责任公司 | 5 | 23 | 化学需氧量 | 319 | 21 | 50 |  |
| 承德市鹰手营子矿区柳源污水处理有限责任公司 | 5 | 23 | 色度 | 64 | 8 | 30 |  |
| 承德市鹰手营子矿区柳源污水处理有限责任公司 | 5 | 23 | 总汞 | <0.000020 | <0.000020 | 0.001 |  |
| 承德市鹰手营子矿区柳源污水处理有限责任公司 | 5 | 23 | 总镉 | <0.001000 | <0.001000 | 0.01 |  |
| 承德市鹰手营子矿区柳源污水处理有限责任公司 | 5 | 23 | 总铬 | <0.004000 | <0.004000 | 0.1 |  |
| 承德市鹰手营子矿区柳源污水处理有限责任公司 | 5 | 23 | 六价铬 | <0.004000 | <0.004000 | 0.05 |  |
| 承德市鹰手营子矿区柳源污水处理有限责任公司 | 5 | 23 | 总砷 | <0.000300 | <0.000300 | 0.1 |  |
| 承德市鹰手营子矿区柳源污水处理有限责任公司 | 5 | 23 | 总铅 | <0.010000 | <0.010000 | 0.1 |  |
| 承德市鹰手营子矿区柳源污水处理有限责任公司 | 5 | 23 | 悬浮物 | 60 | <4.000000 | 10 |  |
| 承德市鹰手营子矿区柳源污水处理有限责任公司 | 5 | 23 | 阴离子表面活性剂（LAS） | 0.63 | 0.07 | 0.5 |  |
| 承德市鹰手营子矿区柳源污水处理有限责任公司 | 5 | 23 | 粪大肠菌群数 | 240000 | 940 | 1000 |  |
| 承德市鹰手营子矿区柳源污水处理有限责任公司 | 5 | 23 | 氨氮 | 23.7 | 0.62 | 5 |  |
| 承德市鹰手营子矿区柳源污水处理有限责任公司 | 5 | 23 | 总氮 | 23.8 | 6.19 | 15 |  |
| 承德市鹰手营子矿区柳源污水处理有限责任公司 | 5 | 23 | 硫化物 |  |  | 1 |  |
| 承德市鹰手营子矿区柳源污水处理有限责任公司 | 5 | 23 | 石油类 | <0.040000 | <0.040000 | 1 |  |
| 承德市鹰手营子矿区柳源污水处理有限责任公司 | 5 | 23 | 动植物油 | <0.040000 | <0.040000 | 1 |  |
| 承德县绿溪污水处理有限公司 | 4 | 17 | PH值 | 7.26 | 7.4 | 6~9 |  |
| 承德县绿溪污水处理有限公司 | 4 | 17 | 生化需氧量 | 70 | 1.3 | 10 |  |
| 承德县绿溪污水处理有限公司 | 4 | 17 | 总磷 | 1.42 | 0.17 | 0.5 |  |
| 承德县绿溪污水处理有限公司 | 4 | 17 | 化学需氧量 | 232 | 28 | 50 |  |
| 承德县绿溪污水处理有限公司 | 4 | 17 | 色度 | 32 | 8 | 30 |  |
| 承德县绿溪污水处理有限公司 | 4 | 17 | 总汞 | <0.000020 | <0.000020 | 0.001 |  |
| 承德县绿溪污水处理有限公司 | 4 | 17 | 总镉 | <0.001000 | <0.001000 | 0.01 |  |
| 承德县绿溪污水处理有限公司 | 4 | 17 | 总铬 | <0.004000 | <0.004000 | 0.1 |  |
| 承德县绿溪污水处理有限公司 | 4 | 17 | 六价铬 | <0.004000 | <0.004000 | 0.05 |  |
| 承德县绿溪污水处理有限公司 | 4 | 17 | 总砷 | 0.0004 | <0.000300 | 0.1 |  |
| 承德县绿溪污水处理有限公司 | 4 | 17 | 总铅 | <0.010000 | <0.010000 | 0.1 |  |
| 承德县绿溪污水处理有限公司 | 4 | 17 | 悬浮物 | 63 | <4.000000 | 10 |  |
| 承德县绿溪污水处理有限公司 | 4 | 17 | 阴离子表面活性剂（LAS） | 1.11 | <0.050000 | 0.5 |  |
| 承德县绿溪污水处理有限公司 | 4 | 17 | 粪大肠菌群数 | 160000 | 20 | 1000 |  |
| 承德县绿溪污水处理有限公司 | 4 | 17 | 氨氮 | 30.4 | 2.94 | 5 |  |
| 承德县绿溪污水处理有限公司 | 4 | 17 | 总氮 | 37.4 | 12.3 | 15 |  |
| 承德县绿溪污水处理有限公司 | 4 | 17 | 硫化物 |  |  | 1 |  |
| 承德县绿溪污水处理有限公司 | 4 | 17 | 石油类 | <0.040000 | <0.040000 | 1 |  |
| 承德县绿溪污水处理有限公司 | 4 | 17 | 动植物油 | 19.6 | <0.040000 | 1 |  |
| 兴隆县柳源污水处理厂 | 4 | 24 | PH值 | 6.62 | 7.29 | 6~9 |  |
| 兴隆县柳源污水处理厂 | 4 | 24 | 生化需氧量 | 141 | 0.9 | 10 |  |
| 兴隆县柳源污水处理厂 | 4 | 24 | 总磷 | 2.13 | 0.2 | 0.5 |  |
| 兴隆县柳源污水处理厂 | 4 | 24 | 化学需氧量 | 596 | 11 | 50 |  |
| 兴隆县柳源污水处理厂 | 4 | 24 | 色度 | 64 | 8 | 30 |  |
| 兴隆县柳源污水处理厂 | 4 | 24 | 总汞 | 0.00003 | <0.000020 | 0.001 |  |
| 兴隆县柳源污水处理厂 | 4 | 24 | 总镉 | <0.001000 | <0.001000 | 0.01 |  |
| 兴隆县柳源污水处理厂 | 4 | 24 | 总铬 | <0.004000 | <0.004000 | 0.1 |  |
| 兴隆县柳源污水处理厂 | 4 | 24 | 六价铬 | <0.004000 | <0.004000 | 0.05 |  |
| 兴隆县柳源污水处理厂 | 4 | 24 | 总砷 | <0.000300 | <0.000300 | 0.1 |  |
| 兴隆县柳源污水处理厂 | 4 | 24 | 总铅 | <0.010000 | <0.010000 | 0.1 |  |
| 兴隆县柳源污水处理厂 | 4 | 24 | 悬浮物 | 150 | <4.000000 | 10 |  |
| 兴隆县柳源污水处理厂 | 4 | 24 | 阴离子表面活性剂（LAS） | 0.55 | <0.050000 | 0.5 |  |
| 兴隆县柳源污水处理厂 | 4 | 24 | 粪大肠菌群数 | 160000 | 790 | 1000 |  |
| 兴隆县柳源污水处理厂 | 4 | 24 | 氨氮 | 22.9 | 0.81 | 5 |  |
| 兴隆县柳源污水处理厂 | 4 | 24 | 总氮 | 26.7 | 4.03 | 15 |  |
| 兴隆县柳源污水处理厂 | 4 | 24 | 硫化物 |  |  | 1 |  |
| 兴隆县柳源污水处理厂 | 4 | 24 | 石油类 | <0.040000 | <0.040000 | 1 |  |
| 兴隆县柳源污水处理厂 | 4 | 24 | 动植物油 | 0.59 | <0.040000 | 1 |  |
| 平泉县排水管理处 | 4 | 25 | PH值 | 7.54 | 7.3 | 6~9 |  |
| 平泉县排水管理处 | 4 | 25 | 生化需氧量 | 104 | 3 | 10 |  |
| 平泉县排水管理处 | 4 | 25 | 总磷 | 2.85 | 0.32 | 0.5 |  |
| 平泉县排水管理处 | 4 | 25 | 化学需氧量 | 363 | 26.8 | 50 |  |
| 平泉县排水管理处 | 4 | 25 | 色度 | 64 | 16 | 30 |  |
| 平泉县排水管理处 | 4 | 25 | 总汞 | 0.00003 | <0.000020 | 0.001 |  |
| 平泉县排水管理处 | 4 | 25 | 总镉 | <0.001000 | <0.001000 | 0.01 |  |
| 平泉县排水管理处 | 4 | 25 | 总铬 | <0.004000 | <0.004000 | 0.1 |  |
| 平泉县排水管理处 | 4 | 25 | 六价铬 | <0.004000 | <0.004000 | 0.05 |  |
| 平泉县排水管理处 | 4 | 25 | 总砷 | 0.0003 | <0.000300 | 0.1 |  |
| 平泉县排水管理处 | 4 | 25 | 总铅 | <0.020000 | <0.010000 | 0.1 |  |
| 平泉县排水管理处 | 4 | 25 | 悬浮物 | 92 | <4.000000 | 10 |  |
| 平泉县排水管理处 | 4 | 25 | 阴离子表面活性剂（LAS） | 1.68 | 0.12 | 0.5 |  |
| 平泉县排水管理处 | 4 | 25 | 粪大肠菌群数 | 240000 | 230 | 1000 |  |
| 平泉县排水管理处 | 4 | 25 | 氨氮 | 31.9 | 0.36 | 5 |  |
| 平泉县排水管理处 | 4 | 25 | 总氮 | 35.9 | 6.74 | 15 |  |
| 平泉县排水管理处 | 4 | 25 | 硫化物 |  |  | 1 |  |
| 平泉县排水管理处 | 4 | 25 | 石油类 | <0.040000 | <0.040000 | 1 |  |
| 平泉县排水管理处 | 4 | 25 | 动植物油 | 1.2 | <0.040000 | 1 |  |
| 滦平德龙污水处理有限责任公司 | 4 | 24 | PH值 | 7.41 | 7.47 | 6~9 |  |
| 滦平德龙污水处理有限责任公司 | 4 | 24 | 生化需氧量 | 61.4 | 2.3 | 10 |  |
| 滦平德龙污水处理有限责任公司 | 4 | 24 | 总磷 | 0.87 | 0.5 | 0.5 |  |
| 滦平德龙污水处理有限责任公司 | 4 | 24 | 化学需氧量 | 430 | 29 | 50 |  |
| 滦平德龙污水处理有限责任公司 | 4 | 24 | 色度 | 32 | 4 | 30 |  |
| 滦平德龙污水处理有限责任公司 | 4 | 24 | 总汞 | 0.00002 | <0.000020 | 0.001 |  |
| 滦平德龙污水处理有限责任公司 | 4 | 24 | 总镉 | <0.001000 | <0.001000 | 0.01 |  |
| 滦平德龙污水处理有限责任公司 | 4 | 24 | 总铬 | <0.004000 | <0.004000 | 0.1 |  |
| 滦平德龙污水处理有限责任公司 | 4 | 24 | 六价铬 | <0.004000 | <0.004000 | 0.05 |  |
| 滦平德龙污水处理有限责任公司 | 4 | 24 | 总砷 | <0.000300 | <0.000300 | 0.1 |  |
| 滦平德龙污水处理有限责任公司 | 4 | 24 | 总铅 | <0.010000 | <0.010000 | 0.1 |  |
| 滦平德龙污水处理有限责任公司 | 4 | 24 | 悬浮物 | 327 | <4.000000 | 10 |  |
| 滦平德龙污水处理有限责任公司 | 4 | 24 | 阴离子表面活性剂（LAS） | 0.62 | <0.050000 | 0.5 |  |
| 滦平德龙污水处理有限责任公司 | 4 | 24 | 粪大肠菌群数 | 240000 | 630 | 1000 |  |
| 滦平德龙污水处理有限责任公司 | 4 | 24 | 氨氮 | 19.4 | 0.37 | 5 |  |
| 滦平德龙污水处理有限责任公司 | 4 | 24 | 总氮 | 23.3 | 5.32 | 15 |  |
| 滦平德龙污水处理有限责任公司 | 4 | 24 | 硫化物 |  |  | 1 |  |
| 滦平德龙污水处理有限责任公司 | 4 | 24 | 石油类 | <0.040000 | <0.040000 | 1 |  |
| 滦平德龙污水处理有限责任公司 | 4 | 24 | 动植物油 | <0.040000 | <0.040000 | 1 |  |
| 隆化县污水处理厂 | 4 | 19 | PH值 | 7.45 | 7.22 | 6~9 |  |
| 隆化县污水处理厂 | 4 | 19 | 生化需氧量 | 19.6 | 1 | 10 |  |
| 隆化县污水处理厂 | 4 | 19 | 总磷 | 0.89 | 0.35 | 0.5 |  |
| 隆化县污水处理厂 | 4 | 19 | 化学需氧量 | 68.5 | 11 | 50 |  |
| 隆化县污水处理厂 | 4 | 19 | 色度 | 16 | 4 | 30 |  |
| 隆化县污水处理厂 | 4 | 19 | 总汞 | <0.000020 | <0.000020 | 0.001 |  |
| 隆化县污水处理厂 | 4 | 19 | 总镉 | <0.001000 | <0.001000 | 0.01 |  |
| 隆化县污水处理厂 | 4 | 19 | 总铬 | <0.004000 | <0.001000 | 0.1 |  |
| 隆化县污水处理厂 | 4 | 19 | 六价铬 | <0.004000 | <0.004000 | 0.05 |  |
| 隆化县污水处理厂 | 4 | 19 | 总砷 | <0.000300 | <0.000300 | 0.1 |  |
| 隆化县污水处理厂 | 4 | 19 | 总铅 | <0.010000 | <0.010000 | 0.1 |  |
| 隆化县污水处理厂 | 4 | 19 | 悬浮物 | 46 | <4.000000 | 10 |  |
| 隆化县污水处理厂 | 4 | 19 | 阴离子表面活性剂（LAS） | 0.35 | 0.07 | 0.5 |  |
| 隆化县污水处理厂 | 4 | 19 | 粪大肠菌群数 | 240000 | 20 | 1000 |  |
| 隆化县污水处理厂 | 4 | 19 | 氨氮 | 7.63 | 0.26 | 5 |  |
| 隆化县污水处理厂 | 4 | 19 | 总氮 | 20.3 | 14.8 | 15 |  |
| 隆化县污水处理厂 | 4 | 19 | 石油类 | <0.040000 | <0.040000 | 1 |  |
| 隆化县污水处理厂 | 4 | 19 | 动植物油 | <0.040000 | <0.040000 | 1 |  |
| 承德市城市污水处理有限责任公司 | 4 | 26 | PH值 | 7.19 | 7.24 | 6~9 |  |
| 承德市城市污水处理有限责任公司 | 4 | 26 | 生化需氧量 | 46.4 | 0.9 | 10 |  |
| 承德市城市污水处理有限责任公司 | 4 | 26 | 总磷 | 1.98 | 0.25 | 1 |  |
| 承德市城市污水处理有限责任公司 | 4 | 26 | 化学需氧量 | 243 | 12 | 50 |  |
| 承德市城市污水处理有限责任公司 | 4 | 26 | 挥发酚 |  |  | 0.5 |  |
| 承德市城市污水处理有限责任公司 | 4 | 26 | 色度 | 64 | 8 | 30 |  |
| 承德市城市污水处理有限责任公司 | 4 | 26 | 总汞 | <0.000020 | <0.000020 | 0.001 |  |
| 承德市城市污水处理有限责任公司 | 4 | 26 | 烷基汞 |  |  | 0 |  |
| 承德市城市污水处理有限责任公司 | 4 | 26 | 总镉 | <0.001000 | <0.001000 | 0.01 |  |
| 承德市城市污水处理有限责任公司 | 4 | 26 | 总铬 | <0.004000 | <0.004000 | 0.1 |  |
| 承德市城市污水处理有限责任公司 | 4 | 26 | 六价铬 | <0.004000 | <0.004000 | 0.05 |  |
| 承德市城市污水处理有限责任公司 | 4 | 26 | 总砷 | <0.000300 | <0.000300 | 0.1 |  |
| 承德市城市污水处理有限责任公司 | 4 | 26 | 总铅 | <0.010000 | <0.010000 | 0.1 |  |
| 承德市城市污水处理有限责任公司 | 4 | 26 | 悬浮物 | 124 | <4.000000 | 10 |  |
| 承德市城市污水处理有限责任公司 | 4 | 26 | 阴离子表面活性剂（LAS） | 0.6 | <0.050000 | 0.5 |  |
| 承德市城市污水处理有限责任公司 | 4 | 26 | 粪大肠菌群数 | 240000 | 700 | 1000 |  |
| 承德市城市污水处理有限责任公司 | 4 | 26 | 氨氮 | 24.8 | 0.12 | 5 |  |
| 承德市城市污水处理有限责任公司 | 4 | 26 | 总氮 | 29.7 | 5.17 | 15 |  |
| 承德市城市污水处理有限责任公司 | 4 | 26 | 石油类 | 0.47 | <0.040000 | 1 |  |
| 承德市城市污水处理有限责任公司 | 4 | 26 | 动植物油 | 3 | <0.040000 | 1 |  |
| 承德市中保水务有限公司 | 4 | 19 | PH值 | 7.56 | 7.32 | 6~9 |  |
| 承德市中保水务有限公司 | 4 | 19 | 生化需氧量 | 87.7 | 0.35 | 20 |  |
| 承德市中保水务有限公司 | 4 | 19 | 总磷 | 2.41 | 0.05 | 1 |  |
| 承德市中保水务有限公司 | 4 | 19 | 化学需氧量 | 221 | 23 | 60 |  |
| 承德市中保水务有限公司 | 4 | 19 | 挥发酚 |  |  | 0.5 |  |
| 承德市中保水务有限公司 | 4 | 19 | 色度 | 64 | 8 | 30 |  |
| 承德市中保水务有限公司 | 4 | 19 | 总汞 | <0.000020 | <0.000020 | 0.001 |  |
| 承德市中保水务有限公司 | 4 | 19 | 烷基汞 |  |  | 0 |  |
| 承德市中保水务有限公司 | 4 | 19 | 总镉 | <0.001000 | <0.001000 | 0.01 |  |
| 承德市中保水务有限公司 | 4 | 19 | 总铬 | <0.004000 | <0.004000 | 0.1 |  |
| 承德市中保水务有限公司 | 4 | 19 | 六价铬 | <0.004000 | <0.004000 | 0.05 |  |
| 承德市中保水务有限公司 | 4 | 19 | 总砷 | <0.000300 | <0.000300 | 0.1 |  |
| 承德市中保水务有限公司 | 4 | 19 | 总铅 | <0.010000 | <0.010000 | 0.1 |  |
| 承德市中保水务有限公司 | 4 | 19 | 悬浮物 | 71 | <4.000000 | 20 |  |
| 承德市中保水务有限公司 | 4 | 19 | 阴离子表面活性剂（LAS） | 0.87 | 0.06 | 1 |  |
| 承德市中保水务有限公司 | 4 | 19 | 粪大肠菌群数 | 240000 | 260 | 10000 |  |
| 承德市中保水务有限公司 | 4 | 19 | 氨氮 | 26.2 | 3.39 | 8 |  |
| 承德市中保水务有限公司 | 4 | 19 | 总氮 | 33.2 | 14.8 | 20 |  |
| 承德市中保水务有限公司 | 4 | 19 | 硫化物 |  |  | 1 |  |
| 承德市中保水务有限公司 | 4 | 19 | 石油类 | <0.040000 | <0.040000 | 3 |  |
| 承德市中保水务有限公司 | 4 | 19 | 动植物油 | 11.79 | <0.040000 | 3 |  |