承德市环境保护局文件

承环字〔2018〕6号                       签发人：隋永新

关于2017年四季度承德市国、省控重点

污染源监督性监测情况的报告

省环境保护厅：

按照环境保护部《主要污染物总量减排监测办法》（国发〔2007〕36号）要求，我市根据2017年承德市国控企业名单，对辖区内国、省控重点污染源开展了2017年四季度监督性监测工作，现将有关情况报告如下：

一、废水污染源

（一）国控重点源

2017年四季度，对我市1家国控废水重点企业开展了监督性监测，监测结果显示，这家企业排放达标，达标率为100％。详见表1。

表1   承德市国控废水重点企业监测情况

| 企业类型 | 序号 | 企业名称 | 执行标准 | 超标项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 国控企业 | 1 | 承德避暑山庄企业集团有限责任公司 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中一级标准 | / |

（二）省控重点源

2017年四季度，对我市1家省控废水重点企业开展了监督性监测，监测结果显示，这家企业排放达标，达标率为100％。详见表2。

表2  承德市省控废水重点企业监测情况

| 企业类型 | 序号 | 企业名称 | 执行标准 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 省控企业 | 1 | 兴隆县天利海香精香料有限公司 | 《氯化物排放标准》（DB13/831-2006）中I类标准、《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中3级标准标准中规定的限值及污水处理厂进水协议 | / |

二、废气污染源

（一）国控重点源

2017年四季度，对我市9家国控废气重点企业开展了监督性监测，监测结果显示，这9家企业均排放达标，达标率为100％。详见表3。

表3    承德市国控废气重点企业监测情况

|  | 序号 | 企业名称 | 执行标准 | 超标项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 国 控 企 业 | 1 | 河北钢铁股份公司 承德分公司 | 《钢铁工业大气污染物排放标准》(DB13/2169-2015) | / |
|  | 2 | 承德建龙特殊钢有限公司 | 《钢铁工业大气污染物排放标准》(DB13/2169-2015) | / |
|  | 3 | 承德信通首承矿业 有限责任公司 | 《钢铁工业大气污染物排放标准》(DB13/2169-2015) | / |
|  | 4 | 承德盛丰钢铁有限公司 | 《钢铁工业大气污染物排放标准》(DB13/2169-2015) | / |
|  | 5 | 承德创远矿业有限公司 | 《钢铁工业大气污染物排放标准》(DB13/2169-2015) | / |
|  | 6 | 承德兆丰钢铁有限公司 | 《钢铁工业大气污染物排放标准》(DB13/2169-2015) | / |
|  | 7 | 国电承德热电有限公司 | 《燃煤电厂大气污染物排放标准》(DB13/2209-2015) | / |
|  | 8 | 国电滦河热电有限公司 | 《燃煤电厂大气污染物排放标准》(DB13/2209-2015) | / |
|  | 9 | 承德承钢双福矿业有限公司 | 《钢铁工业大气污染物排放标准》(DB13/2169-2015) | / |

（二）省控重点源

2017年四季度，对我市4家省控废气重点企业开展了监督性监测，监测结果显示，这4家企业均排放达标，达标率为100％。详见表4。

表4   承德市省控废气重点企业监测情况

|  | 序号 | 企业名称 | 执行标准 | 超标项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 省控企业 | 1 | 承德冀东水泥有限责任公司 | 《水泥工业大气污染物排放标准》(DB13/2167-2015) | / |
|  | 2 | 承德市金隅水泥有限责任公司 | 《水泥工业大气污染物排放标准》(DB13/2167-2015) | / |
|  | 3 | 平泉冀东水泥有限责任公司 | 《水泥工业大气污染物排放标准》(DB13/2167-2015) | / |
|  | 4 | 兴隆县鹏生热力有限公司 | 《燃煤电厂大气污染物排放标准》(DB13/2209-2015) | / |

三、污水处理厂

（一）国控重点源

2017年四季度，对我市11家国控城镇污水处理厂开展监督性监测，监测结果显示，9家污水处理厂排放达标，达标率为81.8％。详见表5。

表5  承德市国控城镇污水处理厂监测情况

| 序号 | 企业名称 | 执行标准 | 超标 项目 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 承德清承水务有限公司 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级标准A标准 | / |
| 2 | 承德市城市污水处理 有限责任公司 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级标准A标准 | 氨氮、总氮 |
| 3 | 承德清泽水务有限公司 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级标准A标准 | / |
| 4 | 隆化污水处理厂 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级标准A标准 | 总氮、粪大肠菌群数 |
| 5 | 丰宁满族自治县清源污水处理 有限公司 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级标准A标准 | / |
| 6 | 宽城奥能环保有限公司 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级标准A标准 | / |
| 7 | 围场鑫汇污水净化处理中心 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级标准A标准 | / |
| 8 | 承德中保水务有限公司 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准 | / |
| 9 | 承德市鹰手营子矿区柳源污水处理有限公司 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级标准A标准 | / |
| 10 | 滦平县德龙污水处理有限公司 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级标准A标准 | / |
| 11 | 兴隆县中冶水务有限责任公司 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准 | / |

（二）省控重点源

2017年，我市省控污水处理厂0家。

四、重金属企业

（一）国控重点源

2017年四季度，对我市4家国控重金属企业开展监督性监测。这4家企业生产废水均为循环使用、不外排，不具备监测条件，实际监测国控重金属企业0家。详见表6。

表6   承德市国控重金属企业监测情况

| 重金属企业 | 序号 | 企业名称 | 未监测原因 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 丰宁万隆矿业有限公司 | 废水不外排 | / |
|  | 2 | 滦平县道意诚黄金选厂 | 废水不外排 | / |
|  | 3 | 隆化县浩政矿业有限责任公司 | 废水不外排 | / |
|  | 4 | 隆化鑫奥博矿业有限公司 | 废水不外排 | / |

（二）省控重点源

2017年四季度，对我市3家省控重金属企业开展监督性监测。这3家企业生产废水均为循环使用、不外排，不具备监测条件，实际监测省控重金属企业0家。详见表7。

表7  承德市国控重金属企业监测情况

| 省控企业 | 序号 | 企业名称 | 未监测原因 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 承德县德鑫矿业有限公司 | 废水不外排 | / |
|  | 2 | 承德路迪电力设备制造有限公司 | 废水不外排 | / |
|  | 3 | 承德普有金属制品有限公司 | 废水不外排 | / |

附件：1. 2017年四季度承德市国、省控废水重点企业监督性监测结果

2. 2017年四季度承德市国、省控废气重点企业监督性监测结果

3. 2017年四季度承德市国控污水处理厂监督性监测结果

承德市环境保护局

2018年1月9日

（联系人：刘  璇       联系电话：2297055）

抄报：局领导

抄送：各县（市、区）环保分局，市环境执法支队，大气科，水科，农村科。

承德市环境保护局办公室                     2018年1月9日印发

附件1：

2017年四季度承德市国、省控废水重点企业监督性监测结果

单位：mg/L（PH值:无量纲;粪大肠菌群数：个/L）

| 详细名称 | 监测月 | 监测日 | 监测点名称 | 监测项目名称 | 受纳水体代码 | 受纳水体名称 | 污染物浓度 | 排放上限 | 排放下限 | 工况负荷 | 废水处理设施进口浓度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 承德避暑山庄企业集团有限责任公司 | 11 | 22 | 总排口 | PH值 | CA14000000 | 瀑河 | 8.03 | 9 | 6.000000 | 85 | 4.74 |
| 承德避暑山庄企业集团有限责任公司 | 11 | 22 | 总排口 | 生化需氧量 | CA14000000 | 瀑河 | 2.3 | 20 |  | 85 | 83.8 |
| 承德避暑山庄企业集团有限责任公司 | 11 | 22 | 总排口 | 化学需氧量 | CA14000000 | 瀑河 | 18 | 100 |  | 85 | 183 |
| 承德避暑山庄企业集团有限责任公司 | 11 | 22 | 总排口 | 挥发酚 | CA14000000 | 瀑河 | <0.010000 | 0.5 |  | 85 | 0.37 |
| 承德避暑山庄企业集团有限责任公司 | 11 | 22 | 总排口 | 色度 | CA14000000 | 瀑河 | 16 | 50 |  | 85 | 128 |
| 承德避暑山庄企业集团有限责任公司 | 11 | 22 | 总排口 | 悬浮物 | CA14000000 | 瀑河 | <4.000000 | 70 |  | 85 | 54 |
| 承德避暑山庄企业集团有限责任公司 | 11 | 22 | 总排口 | 氨氮 | CA14000000 | 瀑河 | 0.07 | 15 |  | 85 | 3.71 |
| 承德避暑山庄企业集团有限责任公司 | 11 | 22 | 总排口 | 石油类 | CA14000000 | 瀑河 | <0.040000 | 5 |  | 85 | 1.04 |

附件2：

2017年四季度承德市国、省控废气重点企业监督性监测结果

单位：mg/L（PH值:无量纲;粪大肠菌群数：个/L）

| 详细名称 | 监测月 | 监测日 | 监测点名称 | 监测 项目名称 | 含氧量 | 污染物 实测浓度 | 污染物 折算浓度 | 排放上限 | 排放单位 | 超标倍数 | 废气排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 河北钢铁股份有限公司承德分公司 | 12 | 25 | 5号烧结机脱硫系统 | 二氧化硫 | 20.19 | 53.8 | 53.8 | 180 | mg/m3 |  | 543550 |
| 河北钢铁股份有限公司承德分公司 | 12 | 25 | 5号烧结机脱硫系统 | 氮氧化物 | 20.19 | 35 | 35 | 300 | mg/m3 |  | 543550 |
| 河北钢铁股份有限公司承德分公司 | 12 | 25 | 5号烧结机脱硫系统 | 颗粒物 | 20.19 | 9.84 | 9.84 | 40 | mg/m3 |  | 543550 |
| 河北钢铁股份有限公司承德分公司 | 12 | 26 | 5号烧结机机尾 | 颗粒物 |  | 18.8 | 18.8 | 20 | mg/m3 |  | 1004200 |
| 河北钢铁股份有限公司承德分公司 | 10 | 26 | 1号烧结机机尾 | 颗粒物 |  | 17.8 | 17.8 | 20 | mg/m3 |  | 345314 |
| 河北钢铁股份有限公司承德分公司 | 10 | 24 | 新3号高炉出铁场除尘 | 颗粒物 |  | 11.3 | 11.3 | 15 | mg/m3 |  | 254171 |
| 河北钢铁股份有限公司承德分公司 | 10 | 27 | 1#1260高炉原料上料布袋除尘器 | 颗粒物 |  | 12.7 | 12.7 | 15 | mg/m3 |  | 534619 |
| 河北钢铁股份有限公司承德分公司 | 10 | 25 | 1号高炉出铁1号除尘 | 颗粒物 |  | 12.7 | 12.7 | 15 | mg/m3 |  | 674795 |
| 河北钢铁股份有限公司承德分公司 | 10 | 17 | 100吨转炉二次烟气 | 颗粒物 |  | 12.8 | 12.8 | 15 | mg/m3 |  | 958051 |
| 河北钢铁股份有限公司承德分公司 | 10 | 14 | 2号烧结机脱硫系统 | 二氧化硫 | 15.12 | 122 | 122 | 180 | mg/m3 |  | 1089482 |
| 河北钢铁股份有限公司承德分公司 | 10 | 14 | 2号烧结机脱硫系统 | 氮氧化物 | 15.12 | 45 | 45 | 300 | mg/m3 |  | 1089482 |
| 河北钢铁股份有限公司承德分公司 | 10 | 14 | 2号烧结机脱硫系统 | 颗粒物 | 15.12 | 29.87 | 29.87 | 40 | mg/m3 |  | 1089482 |
| 河北钢铁股份有限公司承德分公司 | 10 | 16 | 3号烧结机脱硫系统 | 二氧化硫 | 17.23 | 43.9 | 43.9 | 180 | mg/m3 |  | 1064325 |
| 河北钢铁股份有限公司承德分公司 | 10 | 16 | 3号烧结机脱硫系统 | 氮氧化物 | 17.23 | 170 | 170 | 300 | mg/m3 |  | 1064325 |
| 河北钢铁股份有限公司承德分公司 | 10 | 16 | 3号烧结机脱硫系统 | 颗粒物 | 17.23 | 16.23 | 16.23 | 40 | mg/m3 |  | 1064325 |
| 河北钢铁股份有限公司承德分公司 | 10 | 17 | 1号烧结机脱硫系统 | 二氧化硫 | 17.72 | 27.36 | 27.36 | 180 | mg/m3 |  | 1239412 |
| 河北钢铁股份有限公司承德分公司 | 10 | 17 | 1号烧结机脱硫系统 | 氮氧化物 | 17.72 | 132 | 132 | 300 | mg/m3 |  | 1239412 |
| 河北钢铁股份有限公司承德分公司 | 10 | 17 | 1号烧结机脱硫系统 | 颗粒物 | 17.72 | 18.03 | 18.03 | 40 | mg/m3 |  | 1239412 |
| 承德市创远矿业有限公司 | 11 | 16 | 回转窑脱硫系统 | 二氧化硫 |  | 42.2 | 42.2 | 180 | mg/m3 |  | 409313 |
| 承德市创远矿业有限公司 | 11 | 16 | 回转窑脱硫系统 | 氮氧化物 |  | 102 | 102 | 300 | mg/m3 |  | 409313 |
| 承德市创远矿业有限公司 | 11 | 16 | 回转窑脱硫系统 | 颗粒物 |  | 15.74 | 15.74 | 40 | mg/m3 |  | 409313 |
| 承德市创远矿业有限公司 | 11 | 16 | 回转窑脱硫系统 | 氟化物 |  | 1.6 | 1.6 | 4 | mg/m3 |  | 409313 |
| 承德市创远矿业有限公司 | 11 | 16 | 煤粉制备系统 | 颗粒物 |  | 16.2 | 16.2 | 20 | mg/m3 |  | 9005 |
| 承德市创远矿业有限公司 | 11 | 16 | 混料配料系统 | 颗粒物 |  | 17.2 | 17.2 | 20 |  |  | 58235 |
| 承德市创远矿业有限公司 | 11 | 16 | 焙烧冷却系统 | 颗粒物 |  | 17 | 17 | 20 | mg/m3 |  | 19263 |
| 国电承德热电有限公司 | 12 | 13 | 1#机组 | 烟尘 | 5.23 | 6.58 | 6.3 | 10 | mg/m3 |  | 942593 |
| 国电承德热电有限公司 | 12 | 13 | 1#机组 | 氨 | 5.23 | 0.02 | 0.02 | 2.3 | mg/m3 |  | 942593 |
| 国电承德热电有限公司 | 12 | 13 | 1#机组 | 二氧化硫 | 5.23 | 13.3 | 12.7 | 35 | mg/m3 |  | 942593 |
| 国电承德热电有限公司 | 12 | 13 | 1#机组 | 氮氧化物 | 5.23 | 21 | 20.1 | 50 | mg/m3 |  | 942593 |
| 国电承德热电有限公司 | 12 | 13 | 1#机组 | 汞及化合物 | 5.23 | <0.030000 | <0.030000 | 0.03 | mg/m3 |  | 942593 |
| 国电承德热电有限公司 | 12 | 13 | 1#机组 | 林格曼黑度 | 5.23 | <1.000000 | <1.000000 | 1 | 级 |  | 942593 |
| 国电承德热电有限公司 | 12 | 13 | 2#机组 | 烟尘 | 5.66 | 6.81 | 6.7 | 10 | mg/m3 |  | 1059257 |
| 国电承德热电有限公司 | 12 | 13 | 2#机组 | 氨 | 5.66 | 0.03 | 0.03 | 2.3 | mg/m3 |  | 1059257 |
| 国电承德热电有限公司 | 12 | 13 | 2#机组 | 二氧化硫 | 5.66 | 11.4 | 11.1 | 35 | mg/m3 |  | 1059257 |
| 国电承德热电有限公司 | 12 | 13 | 2#机组 | 氮氧化物 | 5.66 | 23 | 22.9 | 50 | mg/m3 |  | 1059257 |
| 国电承德热电有限公司 | 12 | 13 | 2#机组 | 汞及化合物 | 5.66 | <0.030000 | <0.030000 | 0.03 | mg/m3 |  | 1059257 |
| 国电承德热电有限公司 | 12 | 13 | 2#机组 | 林格曼黑度 | 5.66 | <1.000000 | <1.000000 | 1 | 级 |  | 1059257 |
| 承德承钢双福矿业有限公司 | 11 | 17 | 回转窑脱硫系统烟气排口 | 二氧化硫 |  | 42.3 | 42.3 | 180 | mg/m3 |  | 564591 |
| 承德承钢双福矿业有限公司 | 11 | 17 | 回转窑脱硫系统烟气排口 | 氮氧化物 |  | 165 | 165 | 300 | mg/m3 |  | 564591 |
| 承德承钢双福矿业有限公司 | 11 | 17 | 回转窑脱硫系统烟气排口 | 颗粒物 |  | 15.77 | 15.77 | 40 | mg/m3 |  | 564591 |
| 承德承钢双福矿业有限公司 | 11 | 17 | 成品系统 | 颗粒物 |  | 17.8 | 17.8 | 20 | mg/m3 |  | 108218 |
| 承德承钢双福矿业有限公司 | 11 | 17 | 配料系统 | 颗粒物 |  | 16.9 | 16.9 | 20 | mg/m3 |  | 20291 |
| 承德承钢双福矿业有限公司 | 11 | 17 | 环冷系统 | 颗粒物 |  | 17.3 | 17.3 | 20 | mg/m3 |  | 21672 |
| 承德承钢双福矿业有限公司 | 11 | 16 | 煤磨系统 | 颗粒物 |  | 17.8 | 17.8 | 20 | mg/m3 |  | 11692 |
| 国电滦河热电有限公司 | 12 | 13 | 3号机组脱硫 | 烟尘 | 5.74 | 7.02 | 6.9 | 10 | mg/m3 |  | 1430523 |
| 国电滦河热电有限公司 | 12 | 13 | 3号机组脱硫 | 氨 | 5.74 | 0.02 | 0.02 | 2.3 | mg/m3 |  | 1430523 |
| 国电滦河热电有限公司 | 12 | 13 | 3号机组脱硫 | 二氧化硫 | 5.74 | 2.92 | 2.9 | 35 | mg/m3 |  | 1430523 |
| 国电滦河热电有限公司 | 12 | 13 | 3号机组脱硫 | 氮氧化物 | 5.74 | 14 | 14 | 50 | mg/m3 |  | 1430523 |
| 国电滦河热电有限公司 | 12 | 13 | 3号机组脱硫 | 汞及化合物 | 5.74 | <0.030000 | <0.030000 | 0.03 | mg/m3 |  | 1430523 |
| 国电滦河热电有限公司 | 12 | 13 | 3号机组脱硫 | 林格曼黑度 | 5.74 | <1.000000 | <1.000000 | 1 | 级 |  | 1430523 |
| 承德建龙特殊钢有限公司 | 12 | 18 | 竖炉除尘 | 二氧化硫 |  | 50.6 | 50.6 | 180 | mg/m3 |  | 308030 |
| 承德建龙特殊钢有限公司 | 12 | 18 | 竖炉除尘 | 氮氧化物 |  | 4 | 4 | 300 | mg/m3 |  | 308030 |
| 承德建龙特殊钢有限公司 | 12 | 18 | 竖炉除尘 | 颗粒物 |  | 15.4 | 15.4 | 40 | mg/m3 |  | 308030 |
| 承德建龙特殊钢有限公司 | 12 | 18 | 余热发电锅炉 | 烟尘 | 3.08 | 5.27 | 5.27 | 10 | mg/m3 |  | 91394 |
| 承德建龙特殊钢有限公司 | 12 | 18 | 余热发电锅炉 | 二氧化硫 | 3.08 | 83.2 | 83.5 | 100 | mg/m3 |  | 91394 |
| 承德建龙特殊钢有限公司 | 12 | 18 | 余热发电锅炉 | 氮氧化物 | 3.08 | 18 | 17.7 | 200 | mg/m3 |  | 91394 |
| 承德建龙特殊钢有限公司 | 12 | 19 | 烧结机脱硫系统 | 二氧化硫 |  | 3.07 | 3.07 | 180 | mg/m3 |  | 893208 |
| 承德建龙特殊钢有限公司 | 12 | 19 | 烧结机脱硫系统 | 氮氧化物 |  | 141 | 141 | 300 | mg/m3 |  | 893208 |
| 承德建龙特殊钢有限公司 | 12 | 19 | 烧结机脱硫系统 | 颗粒物 |  | 18.4 | 18.4 | 40 | mg/m3 |  | 893208 |
| 承德建龙特殊钢有限公司 | 12 | 20 | 烧结机尾除尘 | 颗粒物 |  | 15.9 | 15.9 | 20 | mg/m3 |  | 189629 |
| 承德建龙特殊钢有限公司 | 12 | 20 | 烧结配料系统 | 颗粒物 |  | 13.1 | 13.1 | 20 | mg/m3 |  | 187238 |
| 承德建龙特殊钢有限公司 | 12 | 19 | 3号高炉出铁除尘 | 颗粒物 |  | 7.9 | 7.9 | 15 | mg/m3 |  | 692457 |
| 承德信通首承矿业有限责任公司 | 11 | 20 | 1期环冷除尘 | 颗粒物 |  | 16.7 | 16.7 | 20 | mg/m3 |  | 139957 |
| 承德信通首承矿业有限责任公司 | 11 | 20 | 1期配料除尘 | 颗粒物 |  | 16.3 | 16.3 | 20 | mg/m3 |  | 93000 |
| 承德信通首承矿业有限责任公司 | 11 | 20 | 煤磨除尘 | 颗粒物 |  | 18 | 18 | 20 | mg/m3 |  | 46571 |
| 承德信通首承矿业有限责任公司 | 11 | 20 | 1期回转窑脱硫系统 | 二氧化硫 |  | 32.4 | 32.4 | 180 | mg/m3 |  | 462328 |
| 承德信通首承矿业有限责任公司 | 11 | 20 | 1期回转窑脱硫系统 | 氮氧化物 |  | 187 | 187 | 300 | mg/m3 |  | 462328 |
| 承德信通首承矿业有限责任公司 | 11 | 20 | 1期回转窑脱硫系统 | 颗粒物 |  | 20.63 | 20.63 | 40 | mg/m3 |  | 462328 |
| 承德信通首承矿业有限责任公司 | 11 | 20 | 1期回转窑脱硫系统 | 氟化物 |  | 2.23 | 2.23 | 4 | mg/m3 |  | 462328 |
| 承德信通首承矿业有限责任公司 | 12 | 8 | 2期回转窑脱硫系统 | 二氧化硫 |  | 28.9 | 28.9 | 180 | mg/m3 |  | 589286 |
| 承德信通首承矿业有限责任公司 | 12 | 8 | 2期回转窑脱硫系统 | 氮氧化物 |  | 170 | 170 | 300 | mg/m3 |  | 589286 |
| 承德信通首承矿业有限责任公司 | 12 | 8 | 2期回转窑脱硫系统 | 颗粒物 |  | 10.29 | 10.29 | 40 | mg/m3 |  | 589286 |
| 承德信通首承矿业有限责任公司 | 12 | 8 | 2期回转窑脱硫系统 | 氟化物 |  | 2.66 | 2.66 | 4 | mg/m3 |  | 589286 |
| 承德信通首承矿业有限责任公司 | 12 | 8 | 2期环冷除尘 | 颗粒物 |  | 16.6 | 16.6 | 20 | mg/m3 |  | 161354 |
| 承德信通首承矿业有限责任公司 | 12 | 8 | 2期配料除尘 | 颗粒物 |  | 16.1 | 16.1 | 20 | mg/m3 |  | 51252 |
| 承德兆丰钢铁集团有限公司 | 12 | 6 | 1号烧结机脱硫系统 | 二氧化硫 |  | 19.4 | 19.4 | 180 | mg/m3 |  | 407058 |
| 承德兆丰钢铁集团有限公司 | 12 | 6 | 1号烧结机脱硫系统 | 氮氧化物 |  | 135 | 135 | 300 | mg/m3 |  | 407058 |
| 承德兆丰钢铁集团有限公司 | 12 | 6 | 1号烧结机脱硫系统 | 颗粒物 |  | 21.5 | 21.5 | 40 | mg/m3 |  | 407058 |
| 承德兆丰钢铁集团有限公司 | 12 | 6 | 1号烧结机脱硫系统 | 氟化物 |  | 1.68 | 1.68 | 4 | mg/m3 |  | 407058 |
| 承德兆丰钢铁集团有限公司 | 12 | 6 | 2号烧结机脱硫系统 | 二氧化硫 |  | 14.1 | 14.1 | 180 | mg/m3 |  | 708077 |
| 承德兆丰钢铁集团有限公司 | 12 | 6 | 2号烧结机脱硫系统 | 氮氧化物 |  | 62 | 62 | 300 | mg/m3 |  | 708077 |
| 承德兆丰钢铁集团有限公司 | 12 | 6 | 2号烧结机脱硫系统 | 颗粒物 |  | 22.6 | 22.6 | 40 | mg/m3 |  | 708077 |
| 承德兆丰钢铁集团有限公司 | 12 | 6 | 2号烧结机脱硫系统 | 氟化物 |  | 1.69 | 1.68 | 4 | mg/m3 |  | 708077 |
| 承德兆丰钢铁集团有限公司 | 12 | 7 | 烧结机机尾除尘 | 颗粒物 |  | 17 | 17 | 20 | mg/m3 |  | 262429 |
| 承德兆丰钢铁集团有限公司 | 12 | 7 | 竖炉脱硫系统 | 二氧化硫 |  | 15.4 | 15.4 | 180 | mg/m3 |  | 374375 |
| 承德兆丰钢铁集团有限公司 | 12 | 7 | 竖炉脱硫系统 | 氮氧化物 |  | 7 | 7 | 300 | mg/m3 |  | 374375 |
| 承德兆丰钢铁集团有限公司 | 12 | 7 | 竖炉脱硫系统 | 颗粒物 |  | 17.33 | 17.33 | 40 | mg/m3 |  | 374375 |
| 承德兆丰钢铁集团有限公司 | 12 | 7 | 竖炉脱硫系统 | 氟化物 |  | 1.67 | 1.67 | 4 | mg/m3 |  | 374375 |
| 承德盛丰钢铁有限公司 | 11 | 21 | 2号烧结机机脱硫系统 | 二氧化硫 |  | 25.8 | 25.8 | 180 | mg/m3 |  | 495819 |
| 承德盛丰钢铁有限公司 | 11 | 21 | 2号烧结机机脱硫系统 | 氮氧化物 |  | 138 | 138 | 300 | mg/m3 |  | 495819 |
| 承德盛丰钢铁有限公司 | 11 | 21 | 2号烧结机机脱硫系统 | 颗粒物 |  | 12.4 | 12.4 | 40 | mg/m3 |  | 495819 |
| 承德盛丰钢铁有限公司 | 11 | 21 | 2号烧结机机脱硫系统 | 氟化物 |  | 1.6 | 1.6 | 4 | mg/m3 |  | 495819 |
| 承德盛丰钢铁有限公司 | 11 | 21 | 1号烧结机脱硫系统 | 二氧化硫 |  | 23.3 | 23.3 | 180 | mg/m3 |  | 304138 |
| 承德盛丰钢铁有限公司 | 11 | 21 | 1号烧结机脱硫系统 | 氮氧化物 |  | 154 | 154 | 300 | mg/m3 |  | 304138 |
| 承德盛丰钢铁有限公司 | 11 | 21 | 1号烧结机脱硫系统 | 颗粒物 |  | 8.91 | 8.91 | 40 | mg/m3 |  | 304138 |
| 承德盛丰钢铁有限公司 | 11 | 21 | 1号烧结机脱硫系统 | 氟化物 |  | 1.63 | 1.63 | 4 | mg/m3 |  | 304138 |
| 承德盛丰钢铁有限公司 | 11 | 21 | 1号烧结机机尾除尘 | 颗粒物 |  | 5.36 | 5.36 | 20 | mg/m3 |  | 435008 |
| 承德盛丰钢铁有限公司 | 11 | 21 | 2号烧结机机尾除尘 | 颗粒物 |  | 4.21 | 4.21 | 20 | mg/m3 |  | 813344 |
| 承德盛丰钢铁有限公司 | 11 | 21 | 竖炉脱硫系统 | 二氧化硫 |  | 58.4 | 58.4 | 180 | mg/m3 |  | 272764 |
| 承德盛丰钢铁有限公司 | 11 | 22 | 竖炉脱硫系统 | 氮氧化物 |  | 13 | 13 | 300 | mg/m3 |  | 272764 |
| 承德盛丰钢铁有限公司 | 11 | 22 | 竖炉脱硫系统 | 颗粒物 |  | 9.49 | 9.49 | 40 | mg/m3 |  | 272764 |
| 承德盛丰钢铁有限公司 | 11 | 22 | 竖炉脱硫系统 | 氟化物 |  | 1.49 | 1.49 | 4 | mg/m3 |  | 272764 |
| 承德市金隅水泥有限责任公司 | 11 | 13 | 回转窑窑尾除尘 | 二氧化硫 | 11.16 | 3.1 | 3.5 | 50 | mg/m3 |  | 602567 |
| 承德市金隅水泥有限责任公司 | 11 | 13 | 回转窑窑尾除尘 | 氮氧化物 | 11.16 | 134 | 149.8 | 260 | mg/m3 |  | 602567 |
| 承德市金隅水泥有限责任公司 | 11 | 13 | 回转窑窑尾除尘 | 颗粒物 | 11.16 | 12.8 | 14.3 | 20 | mg/m3 |  | 602567 |
| 承德市金隅水泥有限责任公司 | 11 | 13 | 回转窑窑头除尘 | 颗粒物 |  | 13.4 | 13.4 | 20 | mg/m3 |  | 514258 |
| 承德市金隅水泥有限责任公司 | 11 | 13 | 水泥磨除尘 | 颗粒物 |  | 7.34 | 7.34 | 10 | mg/m3 |  | 40452 |
| 承德市金隅水泥有限责任公司 | 11 | 13 | 水泥立磨除尘 | 颗粒物 |  | 7.16 | 7.16 | 10 | mg/m3 |  | 96985 |
| 承德冀东水泥有限责任公司 | 11 | 8 | 回转窑窑头静电除尘器 | 颗粒物 |  | 7.91 | 7.91 | 20 | mg/m3 |  | 193051 |
| 承德冀东水泥有限责任公司 | 11 | 8 | 水泥磨布袋除尘器 | 颗粒物 |  | 7.3 | 7.3 | 10 | mg/m3 |  | 271956 |
| 承德冀东水泥有限责任公司 | 11 | 8 | 回转窑窑尾 | 二氧化硫 | 12.05 | 7.74 | 9.5 | 50 | mg/m3 |  | 386122 |
| 承德冀东水泥有限责任公司 | 11 | 8 | 回转窑窑尾 | 氮氧化物 | 12.05 | 162 | 199 | 260 | mg/m3 |  | 386122 |
| 承德冀东水泥有限责任公司 | 11 | 8 | 回转窑窑尾 | 颗粒物 | 12.05 | 7.369 | 9.09 | 20 | mg/m3 |  | 386122 |
| 兴隆县鹏生热力有限公司 | 11 | 14 | 锅炉烟气总排口 | 烟尘 | 6.52 | 4.03 | 4.2 | 10 | mg/m3 |  | 284224 |
| 兴隆县鹏生热力有限公司 | 11 | 14 | 锅炉烟气总排口 | 二氧化硫 | 6.52 | 2.86 | 3 | 35 | mg/m3 |  | 284224 |
| 兴隆县鹏生热力有限公司 | 11 | 14 | 锅炉烟气总排口 | 氮氧化物 | 6.52 | 62 | 64 | 100 | mg/m3 |  | 284224 |
| 兴隆县鹏生热力有限公司 | 11 | 14 | 锅炉烟气总排口 | 林格曼黑度 | 6.52 | 1 | 1 | 1 | 级 |  | 284224 |
| 平泉冀东水泥有限责任公司 | 11 | 3 | 回转窑窑尾除尘 | 二氧化硫 | 10.11 | 2.86 | 2.89 | 50 | mg/m3 |  | 275876 |
| 平泉冀东水泥有限责任公司 | 11 | 3 | 回转窑窑尾除尘 | 氮氧化物 | 10.11 | 191 | 193 | 260 | mg/m3 |  | 275876 |
| 平泉冀东水泥有限责任公司 | 11 | 3 | 回转窑窑尾除尘 | 颗粒物 | 10.11 | 14.6 | 14.7 | 20 | mg/m3 |  | 275876 |
| 平泉冀东水泥有限责任公司 | 11 | 6 | 水泥立磨除尘 | 颗粒物 |  | 8.4 | 8.4 | 10 | mg/m3 |  | 190034 |

附件3：

2017年四季度承德市11家污水处理厂监督性监测结果

单位：mg/L（PH值:无量纲;粪大肠菌群数：个/L）

| 详细名称 | 监测月 | 监测日 | 监测项目名称 | 进口污染物浓度 | 出口污染物浓度 | 排放上限 | 排放下限 | 超标倍数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 丰宁满族自治县清源污水处理有限公司 | 11 | 22 | PH值 | 7.38 | 7.63 | 9 | 6 |  |
| 丰宁满族自治县清源污水处理有限公司 | 11 | 22 | 生化需氧量 | 66.7 | 0.9 | 10 |  |  |
| 丰宁满族自治县清源污水处理有限公司 | 11 | 22 | 总磷 | 4.09 | 0.22 | 0.5 |  |  |
| 丰宁满族自治县清源污水处理有限公司 | 11 | 22 | 化学需氧量 | 221 | 15 | 50 |  |  |
| 丰宁满族自治县清源污水处理有限公司 | 11 | 22 | 色度 | 256 | 8 | 30 |  |  |
| 丰宁满族自治县清源污水处理有限公司 | 11 | 22 | 总汞 | <0.000020 | <0.000020 | 0.001 |  |  |
| 丰宁满族自治县清源污水处理有限公司 | 11 | 22 | 总镉 | <0.001000 | <0.001000 | 0.01 |  |  |
| 丰宁满族自治县清源污水处理有限公司 | 11 | 22 | 总铬 | <0.004000 | <0.004000 | 0.1 |  |  |
| 丰宁满族自治县清源污水处理有限公司 | 11 | 22 | 六价铬 | <0.004000 | <0.004000 | 0.05 |  |  |
| 丰宁满族自治县清源污水处理有限公司 | 11 | 22 | 总砷 | <0.000300 | <0.000300 | 0.1 |  |  |
| 丰宁满族自治县清源污水处理有限公司 | 11 | 22 | 总铅 | <0.010000 | <0.010000 | 0.1 |  |  |
| 丰宁满族自治县清源污水处理有限公司 | 11 | 22 | 悬浮物 | 597 | <4.000000 | 10 |  |  |
| 丰宁满族自治县清源污水处理有限公司 | 11 | 22 | 阴离子表面活性剂（LAS） | 0.55 | 0.06 | 0.5 |  |  |
| 丰宁满族自治县清源污水处理有限公司 | 11 | 22 | 粪大肠菌群数 | 240000 | 20 | 1000 |  |  |
| 丰宁满族自治县清源污水处理有限公司 | 11 | 22 | 氨氮 | 29 | 0.08 | 5 |  |  |
| 丰宁满族自治县清源污水处理有限公司 | 11 | 22 | 总氮 | 32.4 | 7.28 | 15 |  |  |
| 丰宁满族自治县清源污水处理有限公司 | 11 | 22 | 硫化物 |  |  | 1 |  |  |
| 丰宁满族自治县清源污水处理有限公司 | 11 | 22 | 石油类 | 0.09 | <0.040000 | 1 |  |  |
| 丰宁满族自治县清源污水处理有限公司 | 11 | 22 | 动植物油 | 0.29 | <0.040000 | 1 |  |  |
| 宽城奥能环保有限公司 | 11 | 27 | PH值 | 7.55 | 7.37 | 9 | 6 |  |
| 宽城奥能环保有限公司 | 11 | 27 | 生化需氧量 | 34 | 3.5 | 10 |  |  |
| 宽城奥能环保有限公司 | 11 | 27 | 总磷 | 1.84 | 0.15 | 0.5 |  |  |
| 宽城奥能环保有限公司 | 11 | 27 | 化学需氧量 | 175 | 12 | 50 |  |  |
| 宽城奥能环保有限公司 | 11 | 27 | 色度 | 64 | 4 | 30 |  |  |
| 宽城奥能环保有限公司 | 11 | 27 | 总汞 | <0.000020 | <0.000020 | 0.001 |  |  |
| 宽城奥能环保有限公司 | 11 | 27 | 总镉 | <0.001000 | <0.001000 | 0.01 |  |  |
| 宽城奥能环保有限公司 | 11 | 27 | 总铬 | <0.040000 | <0.040000 | 0.1 |  |  |
| 宽城奥能环保有限公司 | 11 | 27 | 六价铬 | <0.040000 | <0.040000 | 0.05 |  |  |
| 宽城奥能环保有限公司 | 11 | 27 | 总砷 | <0.000300 | <0.000300 | 0.1 |  |  |
| 宽城奥能环保有限公司 | 11 | 27 | 总铅 | <0.010000 | <0.010000 | 0.1 |  |  |
| 宽城奥能环保有限公司 | 11 | 27 | 悬浮物 | 320 | <4.000000 | 10 |  |  |
| 宽城奥能环保有限公司 | 11 | 27 | 阴离子表面活性剂（LAS） | 0.61 | <0.050000 | 0.5 |  |  |
| 宽城奥能环保有限公司 | 11 | 27 | 粪大肠菌群数 | 240000 | 200 | 1000 |  |  |
| 宽城奥能环保有限公司 | 11 | 27 | 氨氮 | 21 | 0.4 | 5 |  |  |
| 宽城奥能环保有限公司 | 11 | 27 | 总氮 | 30 | 9.53 | 15 |  |  |
| 宽城奥能环保有限公司 | 11 | 27 | 硫化物 |  |  | 1 |  |  |
| 宽城奥能环保有限公司 | 11 | 27 | 石油类 | 0.48 | <0.040000 | 1 |  |  |
| 宽城奥能环保有限公司 | 11 | 27 | 动植物油 | 0.31 | <0.040000 | 1 |  |  |
| 围场满族蒙古族自治县鑫汇污水净化处理中心 | 11 | 22 | PH值 | 7.68 | 7.48 | 9 | 6 |  |
| 围场满族蒙古族自治县鑫汇污水净化处理中心 | 11 | 22 | 生化需氧量 | 58 | 1.8 | 10 |  |  |
| 围场满族蒙古族自治县鑫汇污水净化处理中心 | 11 | 22 | 总磷 | 2.81 | 0.15 | 0.5 |  |  |
| 围场满族蒙古族自治县鑫汇污水净化处理中心 | 11 | 22 | 化学需氧量 | 185 | 13 | 50 |  |  |
| 围场满族蒙古族自治县鑫汇污水净化处理中心 | 11 | 22 | 色度 | 64 | 8 | 30 |  |  |
| 围场满族蒙古族自治县鑫汇污水净化处理中心 | 11 | 22 | 总汞 | <0.000020 | <0.000020 | 0.001 |  |  |
| 围场满族蒙古族自治县鑫汇污水净化处理中心 | 11 | 22 | 总镉 | <0.001000 | <0.001000 | 0.01 |  |  |
| 围场满族蒙古族自治县鑫汇污水净化处理中心 | 11 | 22 | 总铬 | <0.004000 | <0.004000 | 0.1 |  |  |
| 围场满族蒙古族自治县鑫汇污水净化处理中心 | 11 | 22 | 六价铬 | <0.004000 | <0.004000 | 0.05 |  |  |
| 围场满族蒙古族自治县鑫汇污水净化处理中心 | 11 | 22 | 总砷 | <0.000300 | <0.000300 | 0.1 |  |  |
| 围场满族蒙古族自治县鑫汇污水净化处理中心 | 11 | 22 | 总铅 | <0.010000 | <0.010000 | 0.1 |  |  |
| 围场满族蒙古族自治县鑫汇污水净化处理中心 | 11 | 22 | 悬浮物 | 43 | <4.000000 | 10 |  |  |
| 围场满族蒙古族自治县鑫汇污水净化处理中心 | 11 | 22 | 阴离子表面活性剂（LAS） | 0.79 | <0.050000 | 0.5 |  |  |
| 围场满族蒙古族自治县鑫汇污水净化处理中心 | 11 | 22 | 粪大肠菌群数 | 160000 | 230 | 1000 |  |  |
| 围场满族蒙古族自治县鑫汇污水净化处理中心 | 11 | 22 | 氨氮 | 44.3 | 0.24 | 5 |  |  |
| 围场满族蒙古族自治县鑫汇污水净化处理中心 | 11 | 22 | 总氮 | 47.8 | 6.46 | 15 |  |  |
| 围场满族蒙古族自治县鑫汇污水净化处理中心 | 11 | 22 | 硫化物 |  |  | 1 |  |  |
| 围场满族蒙古族自治县鑫汇污水净化处理中心 | 11 | 22 | 石油类 | 0.23 | <0.040000 | 1 |  |  |
| 围场满族蒙古族自治县鑫汇污水净化处理中心 | 11 | 22 | 动植物油 | 0.94 | <0.040000 | 1 |  |  |
| 承德市鹰手营子矿区柳源污水处理有限责任公司 | 11 | 1 | PH值 | 7.48 | 7.42 | 9 | 6 |  |
| 承德市鹰手营子矿区柳源污水处理有限责任公司 | 11 | 1 | 生化需氧量 | 145 | 1.11 | 10 |  |  |
| 承德市鹰手营子矿区柳源污水处理有限责任公司 | 11 | 1 | 总磷 | 1.37 | 0.4 | 0.5 |  |  |
| 承德市鹰手营子矿区柳源污水处理有限责任公司 | 11 | 1 | 化学需氧量 | 170 | 13 | 50 |  |  |
| 承德市鹰手营子矿区柳源污水处理有限责任公司 | 11 | 1 | 色度 | 64 | 16 | 30 |  |  |
| 承德市鹰手营子矿区柳源污水处理有限责任公司 | 11 | 1 | 总汞 | <0.000020 | <0.000020 | 0.001 |  |  |
| 承德市鹰手营子矿区柳源污水处理有限责任公司 | 11 | 1 | 总镉 | <0.010000 | <0.010000 | 0.01 |  |  |
| 承德市鹰手营子矿区柳源污水处理有限责任公司 | 11 | 1 | 总铬 | <0.004000 | <0.004000 | 0.1 |  |  |
| 承德市鹰手营子矿区柳源污水处理有限责任公司 | 11 | 1 | 六价铬 | <0.001000 | <0.001000 | 0.05 |  |  |
| 承德市鹰手营子矿区柳源污水处理有限责任公司 | 11 | 1 | 总砷 | <0.000300 | <0.000300 | 0.1 |  |  |
| 承德市鹰手营子矿区柳源污水处理有限责任公司 | 11 | 1 | 总铅 | <0.010000 | <0.010000 | 0.1 |  |  |
| 承德市鹰手营子矿区柳源污水处理有限责任公司 | 11 | 1 | 悬浮物 | 124 | <4.000000 | 10 |  |  |
| 承德市鹰手营子矿区柳源污水处理有限责任公司 | 11 | 1 | 阴离子表面活性剂（LAS） | 0.77 | <0.050000 | 0.5 |  |  |
| 承德市鹰手营子矿区柳源污水处理有限责任公司 | 11 | 1 | 粪大肠菌群数 | 240000 | 20 | 1000 |  |  |
| 承德市鹰手营子矿区柳源污水处理有限责任公司 | 11 | 1 | 氨氮 | 41.2 | 0.3 | 5 |  |  |
| 承德市鹰手营子矿区柳源污水处理有限责任公司 | 11 | 1 | 总氮 | 45.2 | 13.4 | 15 |  |  |
| 承德市鹰手营子矿区柳源污水处理有限责任公司 | 11 | 1 | 硫化物 |  |  | 1 |  |  |
| 承德市鹰手营子矿区柳源污水处理有限责任公司 | 11 | 1 | 石油类 | 0.12 | <0.040000 | 1 |  |  |
| 承德市鹰手营子矿区柳源污水处理有限责任公司 | 11 | 1 | 动植物油 | 0.11 | <0.040000 | 1 |  |  |
| 承德县绿溪污水处理有限公司 | 10 | 17 | PH值 | 7.3 | 7.43 | 9 | 6 |  |
| 承德县绿溪污水处理有限公司 | 10 | 17 | 生化需氧量 | 71.1 | 0.9 | 10 |  |  |
| 承德县绿溪污水处理有限公司 | 10 | 17 | 总磷 | 1.09 | 0.14 | 0.5 |  |  |
| 承德县绿溪污水处理有限公司 | 10 | 17 | 化学需氧量 | 179 | 13 | 50 |  |  |
| 承德县绿溪污水处理有限公司 | 10 | 17 | 色度 | 256 | 16 | 30 |  |  |
| 承德县绿溪污水处理有限公司 | 10 | 17 | 总汞 | <0.000020 | <0.000020 | 0.001 |  |  |
| 承德县绿溪污水处理有限公司 | 10 | 17 | 总镉 | <0.001000 | <0.001000 | 0.01 |  |  |
| 承德县绿溪污水处理有限公司 | 10 | 17 | 总铬 | <0.004000 | <0.004000 | 0.1 |  |  |
| 承德县绿溪污水处理有限公司 | 10 | 17 | 六价铬 | <0.004000 | <0.004000 | 0.05 |  |  |
| 承德县绿溪污水处理有限公司 | 10 | 17 | 总砷 | <0.000300 | <0.000300 | 0.1 |  |  |
| 承德县绿溪污水处理有限公司 | 10 | 17 | 总铅 | <0.010000 | <0.010000 | 0.1 |  |  |
| 承德县绿溪污水处理有限公司 | 10 | 17 | 悬浮物 | 132 | <4.000000 | 10 |  |  |
| 承德县绿溪污水处理有限公司 | 10 | 17 | 阴离子表面活性剂（LAS） | 0.89 | <0.050000 | 0.5 |  |  |
| 承德县绿溪污水处理有限公司 | 10 | 17 | 粪大肠菌群数 | 240000 | 20 | 1000 |  |  |
| 承德县绿溪污水处理有限公司 | 10 | 17 | 氨氮 | 33.4 | 2.44 | 5 |  |  |
| 承德县绿溪污水处理有限公司 | 10 | 17 | 总氮 | 35.1 | 7.3 | 15 |  |  |
| 承德县绿溪污水处理有限公司 | 10 | 17 | 硫化物 |  |  | 1 |  |  |
| 承德县绿溪污水处理有限公司 | 10 | 17 | 石油类 | <0.040000 | <0.040000 | 1 |  |  |
| 承德县绿溪污水处理有限公司 | 10 | 17 | 动植物油 | 0.84 | <0.040000 | 1 |  |  |
| 兴隆县柳源污水处理厂 | 11 | 22 | PH值 | 7.81 | 7.36 | 9 | 6 |  |
| 兴隆县柳源污水处理厂 | 11 | 22 | 生化需氧量 | 144 | 2.2 | 10 |  |  |
| 兴隆县柳源污水处理厂 | 11 | 22 | 总磷 | 2.43 | 0.15 | 0.5 |  |  |
| 兴隆县柳源污水处理厂 | 11 | 22 | 化学需氧量 | 278 | 13 | 50 |  |  |
| 兴隆县柳源污水处理厂 | 11 | 22 | 色度 | 64 | 8 | 30 |  |  |
| 兴隆县柳源污水处理厂 | 11 | 22 | 总汞 | <0.000020 | <0.000020 | 0.001 |  |  |
| 兴隆县柳源污水处理厂 | 11 | 22 | 总镉 | <0.001000 | <0.001000 | 0.01 |  |  |
| 兴隆县柳源污水处理厂 | 11 | 22 | 总铬 | <0.040000 | <0.040000 | 0.1 |  |  |
| 兴隆县柳源污水处理厂 | 11 | 22 | 六价铬 | <0.040000 | <0.040000 | 0.05 |  |  |
| 兴隆县柳源污水处理厂 | 11 | 22 | 总砷 | <0.000300 | <0.000300 | 0.1 |  |  |
| 兴隆县柳源污水处理厂 | 11 | 22 | 总铅 | <0.010000 | <0.010000 | 0.1 |  |  |
| 兴隆县柳源污水处理厂 | 11 | 22 | 悬浮物 | 328 | <4.000000 | 10 |  |  |
| 兴隆县柳源污水处理厂 | 11 | 22 | 阴离子表面活性剂（LAS） | 0.32 | <0.050000 | 0.5 |  |  |
| 兴隆县柳源污水处理厂 | 11 | 22 | 粪大肠菌群数 | 240000 | 20 | 1000 |  |  |
| 兴隆县柳源污水处理厂 | 11 | 22 | 氨氮 | 18.6 | 0.38 | 5 |  |  |
| 兴隆县柳源污水处理厂 | 11 | 22 | 总氮 | 22.5 | 4.25 | 15 |  |  |
| 兴隆县柳源污水处理厂 | 11 | 22 | 硫化物 |  |  | 1 |  |  |
| 兴隆县柳源污水处理厂 | 11 | 22 | 石油类 | 0.61 | <0.040000 | 1 |  |  |
| 兴隆县柳源污水处理厂 | 11 | 22 | 动植物油 | 0.06 | <0.040000 | 1 |  |  |
| 平泉县排水管理处 | 11 | 23 | PH值 | 7.6 | 7.22 | 9 | 6 |  |
| 平泉县排水管理处 | 11 | 23 | 生化需氧量 | 141 | 1.3 | 10 |  |  |
| 平泉县排水管理处 | 11 | 23 | 总磷 | 0.73 | 0.1 | 0.5 |  |  |
| 平泉县排水管理处 | 11 | 23 | 化学需氧量 | 310 | 16 | 50 |  |  |
| 平泉县排水管理处 | 11 | 23 | 色度 | 256 | 8 | 30 |  |  |
| 平泉县排水管理处 | 11 | 23 | 总汞 | <0.000020 | <0.000020 | 0.001 |  |  |
| 平泉县排水管理处 | 11 | 23 | 总镉 | <0.001000 | <0.001000 | 0.01 |  |  |
| 平泉县排水管理处 | 11 | 23 | 总铬 | <0.004000 | <0.004000 | 0.1 |  |  |
| 平泉县排水管理处 | 11 | 23 | 六价铬 | <0.004000 | <0.004000 | 0.05 |  |  |
| 平泉县排水管理处 | 11 | 23 | 总砷 | <0.000300 | <0.000300 | 0.1 |  |  |
| 平泉县排水管理处 | 11 | 23 | 总铅 | <0.010000 | <0.010000 | 0.1 |  |  |
| 平泉县排水管理处 | 11 | 23 | 悬浮物 | 228 | <4.000000 | 10 |  |  |
| 平泉县排水管理处 | 11 | 23 | 阴离子表面活性剂（LAS） | 0.93 | <0.050000 | 0.5 |  |  |
| 平泉县排水管理处 | 11 | 23 | 粪大肠菌群数 | 240000 | 20 | 1000 |  |  |
| 平泉县排水管理处 | 11 | 23 | 氨氮 | 29.3 | 0.55 | 5 |  |  |
| 平泉县排水管理处 | 11 | 23 | 总氮 | 32.1 | 8.72 | 15 |  |  |
| 平泉县排水管理处 | 11 | 23 | 硫化物 |  |  | 1 |  |  |
| 平泉县排水管理处 | 11 | 23 | 石油类 | 0.54 | <0.040000 | 1 |  |  |
| 平泉县排水管理处 | 11 | 23 | 动植物油 | 0.8 | <0.040000 | 1 |  |  |
| 滦平德龙污水处理有限责任公司 | 11 | 14 | PH值 | 7.44 | 7.2 | 9 | 6 |  |
| 滦平德龙污水处理有限责任公司 | 11 | 14 | 生化需氧量 | 139 | 2.1 | 10 |  |  |
| 滦平德龙污水处理有限责任公司 | 11 | 14 | 总磷 | 3.28 | 0.07 | 0.5 |  |  |
| 滦平德龙污水处理有限责任公司 | 11 | 14 | 化学需氧量 | 208 | 13 | 50 |  |  |
| 滦平德龙污水处理有限责任公司 | 11 | 14 | 色度 | 128 | 8 | 30 |  |  |
| 滦平德龙污水处理有限责任公司 | 11 | 14 | 总汞 | <0.000020 | <0.000020 | 0.001 |  |  |
| 滦平德龙污水处理有限责任公司 | 11 | 14 | 总镉 | <0.001000 | <0.001000 | 0.01 |  |  |
| 滦平德龙污水处理有限责任公司 | 11 | 14 | 总铬 | <0.004000 | <0.004000 | 0.1 |  |  |
| 滦平德龙污水处理有限责任公司 | 11 | 14 | 六价铬 | <0.004000 | <0.004000 | 0.05 |  |  |
| 滦平德龙污水处理有限责任公司 | 11 | 14 | 总砷 | <0.000300 | <0.000300 | 0.1 |  |  |
| 滦平德龙污水处理有限责任公司 | 11 | 14 | 总铅 | <0.010000 | <0.010000 | 0.1 |  |  |
| 滦平德龙污水处理有限责任公司 | 11 | 14 | 悬浮物 | 89 | <4.000000 | 10 |  |  |
| 滦平德龙污水处理有限责任公司 | 11 | 14 | 阴离子表面活性剂（LAS） | 0.39 | <0.050000 | 0.5 |  |  |
| 滦平德龙污水处理有限责任公司 | 11 | 14 | 粪大肠菌群数 | 240000 | 200 | 1000 |  |  |
| 滦平德龙污水处理有限责任公司 | 11 | 14 | 氨氮 | 21 | 0.55 | 5 |  |  |
| 滦平德龙污水处理有限责任公司 | 11 | 14 | 总氮 | 28.1 | 2.51 | 15 |  |  |
| 滦平德龙污水处理有限责任公司 | 11 | 14 | 硫化物 |  |  | 1 |  |  |
| 滦平德龙污水处理有限责任公司 | 11 | 14 | 石油类 | 0.27 | <0.040000 | 1 |  |  |
| 滦平德龙污水处理有限责任公司 | 11 | 14 | 动植物油 | 0.37 | <0.040000 | 1 |  |  |
| 隆化县污水处理厂 | 11 | 7 | PH值 | 7.58 | 7.36 | 9 | 6 |  |
| 隆化县污水处理厂 | 11 | 7 | 生化需氧量 | 29.6 | 0.95 | 10 |  |  |
| 隆化县污水处理厂 | 11 | 7 | 总磷 | 1.41 | 0.44 | 0.5 |  |  |
| 隆化县污水处理厂 | 11 | 7 | 化学需氧量 | 147 | 14.2 | 50 |  |  |
| 隆化县污水处理厂 | 11 | 7 | 色度 | 32 | 8 | 30 |  |  |
| 隆化县污水处理厂 | 11 | 7 | 总汞 | <0.000020 | <0.000020 | 0.001 |  |  |
| 隆化县污水处理厂 | 11 | 7 | 总镉 | <0.001000 | <0.001000 | 0.01 |  |  |
| 隆化县污水处理厂 | 11 | 7 | 总铬 | <0.004000 | <0.004000 | 0.1 |  |  |
| 隆化县污水处理厂 | 11 | 7 | 六价铬 | <0.004000 | <0.004000 | 0.05 |  |  |
| 隆化县污水处理厂 | 11 | 7 | 总砷 | <0.000300 | <0.000300 | 0.1 |  |  |
| 隆化县污水处理厂 | 11 | 7 | 总铅 | <0.010000 | <0.010000 | 0.1 |  |  |
| 隆化县污水处理厂 | 11 | 7 | 悬浮物 | 186 | <4.000000 | 10 |  |  |
| 隆化县污水处理厂 | 11 | 7 | 阴离子表面活性剂（LAS） | 0.31 | 0.05 | 0.5 |  |  |
| 隆化县污水处理厂 | 11 | 7 | 粪大肠菌群数 | 240000 | 5400 | 1000 |  | 4.4 |
| 隆化县污水处理厂 | 11 | 7 | 氨氮 | 15.5 | 0.64 | 5 |  |  |
| 隆化县污水处理厂 | 11 | 7 | 总氮 | 34.4 | 20.8 | 15 |  | 0.4 |
| 隆化县污水处理厂 | 11 | 7 | 石油类 | 0.15 | <0.040000 | 1 |  |  |
| 隆化县污水处理厂 | 11 | 7 | 动植物油 | <0.040000 | <0.040000 | 1 |  |  |
| 承德市城市污水处理有限责任公司 | 11 | 2 | PH值 | 7.49 | 7.17 | 9 | 6 |  |
| 承德市城市污水处理有限责任公司 | 11 | 2 | 生化需氧量 | 139 | 4.5 | 10 |  |  |
| 承德市城市污水处理有限责任公司 | 11 | 2 | 总磷 | 1.19 | 0.34 | 1 |  |  |
| 承德市城市污水处理有限责任公司 | 11 | 2 | 化学需氧量 | 253 | 11 | 50 |  |  |
| 承德市城市污水处理有限责任公司 | 11 | 2 | 挥发酚 |  |  | 0.5 |  |  |
| 承德市城市污水处理有限责任公司 | 11 | 2 | 色度 | 256 | 16 | 30 |  |  |
| 承德市城市污水处理有限责任公司 | 11 | 2 | 总汞 | <0.000020 | <0.000020 | 0.001 |  |  |
| 承德市城市污水处理有限责任公司 | 11 | 2 | 烷基汞 |  |  | 0 |  |  |
| 承德市城市污水处理有限责任公司 | 11 | 2 | 总镉 | <0.001000 | <0.001000 | 0.01 |  |  |
| 承德市城市污水处理有限责任公司 | 11 | 2 | 总铬 | <0.004000 | <0.004000 | 0.1 |  |  |
| 承德市城市污水处理有限责任公司 | 11 | 2 | 六价铬 | <0.004000 | <0.004000 | 0.05 |  |  |
| 承德市城市污水处理有限责任公司 | 11 | 2 | 总砷 | <0.000300 | <0.000300 | 0.1 |  |  |
| 承德市城市污水处理有限责任公司 | 11 | 2 | 总铅 | <0.010000 | <0.010000 | 0.1 |  |  |
| 承德市城市污水处理有限责任公司 | 11 | 2 | 悬浮物 | 153 | <4.000000 | 10 |  |  |
| 承德市城市污水处理有限责任公司 | 11 | 2 | 阴离子表面活性剂（LAS） | 0.32 | <0.050000 | 0.5 |  |  |
| 承德市城市污水处理有限责任公司 | 11 | 2 | 粪大肠菌群数 | 240000 | 20 | 1000 |  |  |
| 承德市城市污水处理有限责任公司 | 11 | 2 | 氨氮 | 20.3 | 15.3 | 5 |  | 2.1 |
| 承德市城市污水处理有限责任公司 | 11 | 2 | 总氮 | 22.6 | 18.5 | 15 |  | 0.2 |
| 承德市城市污水处理有限责任公司 | 11 | 2 | 石油类 | 0.09 | <0.040000 | 1 |  |  |
| 承德市城市污水处理有限责任公司 | 11 | 2 | 动植物油 | 0.15 | <0.040000 | 1 |  |  |
| 承德市中保水务有限公司 | 11 | 23 | PH值 | 7.39 | 7.15 | 9 | 6 |  |
| 承德市中保水务有限公司 | 11 | 23 | 生化需氧量 | 56.4 | 0.9 | 20 |  |  |
| 承德市中保水务有限公司 | 11 | 23 | 总磷 | 1.94 | 0.21 | 1 |  |  |
| 承德市中保水务有限公司 | 11 | 23 | 化学需氧量 | 270 | 14 | 60 |  |  |
| 承德市中保水务有限公司 | 11 | 23 | 挥发酚 |  |  | 0.5 |  |  |
| 承德市中保水务有限公司 | 11 | 23 | 色度 | 256 | 8 | 30 |  |  |
| 承德市中保水务有限公司 | 11 | 23 | 总汞 | <0.000020 | <0.000020 | 0.001 |  |  |
| 承德市中保水务有限公司 | 11 | 23 | 烷基汞 |  |  | 0 |  |  |
| 承德市中保水务有限公司 | 11 | 23 | 总镉 | <0.001000 | <0.001000 | 0.01 |  |  |
| 承德市中保水务有限公司 | 11 | 23 | 总铬 | <0.040000 | <0.040000 | 0.1 |  |  |
| 承德市中保水务有限公司 | 11 | 23 | 六价铬 | <0.040000 | <0.040000 | 0.05 |  |  |
| 承德市中保水务有限公司 | 11 | 23 | 总砷 | <0.000300 | <0.000300 | 0.1 |  |  |
| 承德市中保水务有限公司 | 11 | 23 | 总铅 | <0.010000 | <0.040000 | 0.1 |  |  |
| 承德市中保水务有限公司 | 11 | 23 | 悬浮物 | 17 | <4.000000 | 20 |  |  |
| 承德市中保水务有限公司 | 11 | 23 | 阴离子表面活性剂（LAS） | 0.76 | <0.050000 | 1 |  |  |
| 承德市中保水务有限公司 | 11 | 23 | 粪大肠菌群数 | 240000 | 20 | 10000 |  |  |
| 承德市中保水务有限公司 | 11 | 23 | 氨氮 | 32.5 | 0.51 | 8 |  |  |
| 承德市中保水务有限公司 | 11 | 23 | 总氮 | 35.7 | 15 | 20 |  |  |
| 承德市中保水务有限公司 | 11 | 23 | 硫化物 |  |  | 1 |  |  |
| 承德市中保水务有限公司 | 11 | 23 | 石油类 | 0.3 | <0.040000 | 3 |  |  |
| 承德市中保水务有限公司 | 11 | 23 | 动植物油 | 0.04 | <0.040000 | 3 |  |  |