承德市环境保护局（报告）

承环办〔2014〕319号

关于2014年第四季度全市国控重点

污染源监督性监测情况的报告

省环境保护厅：

根据环保部《关于印发2014年国家重点监控企业名单的通知》（环办〔2013〕116号），我市共有国家重点监控企业34家，其中废水企业7家，废气企业14家，污水处理厂11家，规模化畜禽养殖场（小区）2家。2014年第四季度，我市对辖区内国控重点污染源季度监督性监测工作，现将有关情况报告如下：

一、废水污染源

第四季度，我市对7家国控废水重点企业开展了监督性监测，其中停产、季节性停产或不具备监测条件共计6家，实际监测1家。监测结果显示，该企业排放达标，本季度我市废水国控企业达标率为100％。详见表1、表2。

表1  承德市国控废水重点企业监测情况

| 企业 类型 | 序号 | 企业名称 | 执行标准 | 超标项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 企业 | 1 | 兴隆县鹏源生物科技开发有限公司 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准及污水处理厂入水协议 | / |

表2   承德市国控废水重点企业未监测原因

| 企业类型 | 序号 | 企业名称 | 未监测原因 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 企业 | 1 | 承德南江股份有限公司 | 停产 | 产业结构调整 |
|  | 2 | 河北钢铁股份有限公司承德分公司钒制品厂 | 拆除 | 厂址拆除 |
|  | 3 | 华北制药天星有限公司 | 破产 | 企业破产 |
|  | 4 | 承德江源酒业有限责任公司 | 停产 | 异地迁建，未通过环保验收 |
|  | 5 | 围场满族蒙古族自治县斌发马铃薯淀粉有限公司 | 季节性停产 | / |
|  | 6 | 河北钢铁股份有限公司承德分公司 | 不具备监测条件 | 废水不外排 |

二、废气污染源

第四季度，我市对14家国控废气重点企业开展监督性监测，除由省站监测和停产未监测的4家外，实际监测10家。从监测结果看，这10家企业均排放达标，本季度我市废气国控企业达标率为100%。详见表3、表4。

表3    承德市国控废气重点污染源监测情况

| 序号 | 企业名称 | 执行标准 | 超标项目 | 超标原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 承德环能热电 有限责任公司 | 《生活垃圾焚烧污染控制标准》（GB18485-2001） | / | / |
| 2 | 河北钢铁股份公司 承德分公司 | 《钢铁工业大气污染物排放标准》（DB13/1461-2011）中新建企业标准限值 | / | / |
| 3 | 承德建龙特殊钢有限公司 | 《钢铁工业大气污染物排放标准》（DB13/1461-2011）中新建企业标准限值 | / | / |
| 4 | 承德信通首承矿业 有限责任公司 | 《钢铁工业大气污染物排放标准》（DB13/1461-2011）中新建企业标准限值 | / | / |
| 5 | 承德盛丰钢铁有限公司 | 《钢铁工业大气污染物排放标准》（DB13/1461-2011）中新建企业标准限值 | / | / |
| 6 | 兴隆县兴隆热力有限公司 | 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2001）二类区Ⅱ时段标准限值 | / | / |
| 7 | 承德创远矿业有限公司 | 《钢铁工业大气污染物排放标准》（DB13/1461-2011）中新建企业标准限值 | / | / |
| 8 | 承德凯兴能源有限公司 | 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2001）二类区Ⅱ时段标准限值 | / | / |
| 9 | 兴隆县鹏生热力有限公司 | 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2001）二类区Ⅱ时段标准限值 | / | / |
| 10 | 承德兆丰钢铁集团 有限公司 | 《钢铁工业大气污染物排放标准》（DB13/1461-2011）中新建企业标准限值 | / | / |

表4         国控废气重点企业未监测原因

| 序号 | 企业名称 | 未监测原因 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 国电承德热电有限公司 | 由省站监测 | / |
| 2 | 中国国电集团公司滦河发电厂 | 由省站监测 | / |
| 3 | 承德天宝水泥有限公司 | 停产 | / |
| 4 | 承德承钢双福矿业有限公司 | 停产 | / |

三、污水处理厂

第四季度，我市对11家国控城镇污水处理厂开展监督性监测。从监测结果看，11家污水处理厂均达标排放，本季度我市国控城镇污水处理厂达标率为100%。详见表5。

表5    承德市城镇污水处理厂监测情况

| 序号 | 企业名称 | 执行标准 | 超标 项目 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 承德县绿溪污水处理有限公司 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级标准A标准 | / |
| 2 | 承德市城市污水处理 有限责任公司 | 《污水综合排放标准》(GB8978-1996)二级标准及国家环保部批复标准 | / |
| 3 | 平泉排水管理处 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级标准A标准 | / |
| 4 | 隆化污水处理厂 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级标准A标准 | / |
| 5 | 丰宁满族自治县清源污水处理 有限公司 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级标准A标准 | / |
| 6 | 宽城奥能环保有限公司 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级标准A标准 | / |
| 7 | 围场鑫汇污水净化处理中心 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级标准A标准 | / |
| 8 | 承德中保水务有限公司 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准 | / |
| 9 | 承德市鹰手营子矿区柳源污水处理有限公司 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级标准A标准 | / |
| 10 | 滦平县德龙污水处理有限公司 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级标准A标准 | / |
| 11 | 兴隆县柳源污水处理厂 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准 | / |

四、规模化畜禽养殖场

第四季度，我市2家国控规模化畜禽养殖场中1家因废水不外排不进行监测，实际监测1家。从监测结果看，排放超标。本季度规模化畜禽养殖场达标率为0。详见表6、表7。

表6   承德市国控规模化畜禽养殖场监测情况

| 序号 | 企业名称 | 执行标准 | 超标项目 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 河北新希望农牧有限公司新华养猪分公司 | 《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001） | 化学需氧量、氨氮、总磷、悬浮物、粪大肠菌群数 |

表7   承德市国控规模化畜禽养殖场未监测原因

| 序号 | 企业名称 | 未监测原因 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 京北缘天然农牧有限公司 | 不具备监测条件 | 废水不外排 |

附表：1.2014年第四季度承德市国控废水重点企业监督性监测结果（含规模化养殖场）

2.2014年第四季度承德市国控废气重点企业监督性监测结果

3.2014年第四季度承德市国控污水处理厂监督性监测结果

承德市环境保护局

2014年12月31日

承德市环境保护局办公室           2014年12月31日印发

附表一：                       2014年第四季度承德市国控废水重点企业监督性监测结果（含畜禽养殖场）

单位：mg/L（PH值:无量纲;粪大肠菌群数：个/L）

| 详细名称 | 监测月 | 监测日 | 监测点名称 | 监测项目名称 | 污染物浓度 | 排放上限 | 排放单位 | 超标倍数 | 废水排放量 | 废水处理设施进口浓度 | 进口水量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 河北新希望农牧有限公司新华养猪分公司 | 12 | 7 | 总排口 | PH值 | 7.29 |  |  |  | 210 |  |  |
| 河北新希望农牧有限公司新华养猪分公司 | 12 | 7 | 总排口 | 生化需氧量 |  | 150 | mg/l |  | 210 |  |  |
| 河北新希望农牧有限公司新华养猪分公司 | 12 | 7 | 总排口 | 总磷 | 16.2 | 8 | mg/l | 1 | 210 |  |  |
| 河北新希望农牧有限公司新华养猪分公司 | 12 | 7 | 总排口 | 化学需氧量 | 3379 | 400 | mg/l | 7.4 | 210 |  |  |
| 河北新希望农牧有限公司新华养猪分公司 | 12 | 7 | 总排口 | 悬浮物 | 4183 | 200 | mg/l | 20 | 210 |  |  |
| 河北新希望农牧有限公司新华养猪分公司 | 12 | 7 | 总排口 | 粪大肠菌群数 | 25000000 | 10个/L | 个/L | 2499 | 210 |  |  |
| 河北新希望农牧有限公司新华养猪分公司 | 12 | 7 | 总排口 | 氨氮 | 319 | 80 | mg/l | 3 | 210 |  |  |
| 河北新希望农牧有限公司新华养猪分公司 | 12 | 7 | 总排口 | 动植物油 | 6.81 |  |  |  | 210 |  |  |
| 兴隆县鹏源生物科技开发有限公司 | 11 | 18 | 废水总排口 | PH值 | 7.6 | 9 |  |  | 460 | 4.9 | 430 |
| 兴隆县鹏源生物科技开发有限公司 | 11 | 18 | 废水总排口 | 生化需氧量 | 12.2 | 300 | mg/l |  | 460 | 208 | 430 |
| 兴隆县鹏源生物科技开发有限公司 | 11 | 18 | 废水总排口 | 化学需氧量 | 242 | 450 |  |  | 460 | 1351 | 430 |
| 兴隆县鹏源生物科技开发有限公司 | 11 | 18 | 废水总排口 | 悬浮物 | 46 | 400 | mg/l |  | 460 | 307 | 430 |
| 兴隆县鹏源生物科技开发有限公司 | 11 | 18 | 废水总排口 | 氨氮 | 1.34 | 50 |  |  | 460 | 5.25 | 430 |

附表二：                         2014年第四季度承德市国控废气重点企业监督性监测结果

| 详细名称 | 监测月 | 监测日 | 监测点名称 | 监测项目名称 | 含氧量 | 污染物实测浓度 | 污染物折算浓度 | 排放上限 | 超标倍数 | 废气排放量 (m3/h) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 承德建龙特殊钢有限公司 | 12 | 7 | 竖炉除尘器 | 二氧化硫 |  | 198 | 198 | 200 |  | 185420 |
| 承德建龙特殊钢有限公司 | 12 | 7 | 竖炉除尘器 | 氮氧化物 |  | 45.9 | 45.9 | 400 |  | 185420 |
| 承德建龙特殊钢有限公司 | 12 | 7 | 竖炉除尘器 | 颗粒物 |  | 23.7 | 23.7 | 50 |  | 185420 |
| 承德建龙特殊钢有限公司 | 12 | 7 | 炼铁厂煤磨除尘器 | 颗粒物 |  | 22.8 | 22.8 | 30 |  | 132420 |
| 承德建龙特殊钢有限公司 | 12 | 7 | 1#烧结机头除尘器 | 二氧化硫 |  | 98.6 | 98.6 | 200 |  | 1025400 |
| 承德建龙特殊钢有限公司 | 12 | 7 | 1#烧结机头除尘器 | 氮氧化物 |  | 158.5 | 158.5 | 400 |  | 1025400 |
| 承德建龙特殊钢有限公司 | 12 | 7 | 1#烧结机头除尘器 | 颗粒物 |  | 22.8 | 22.8 | 50 |  | 1025400 |
| 承德建龙特殊钢有限公司 | 12 | 7 | 烧结机尾除尘器 | 颗粒物 |  | 26.4 | 26.4 | 30 |  | 254430 |
| 承德建龙特殊钢有限公司 | 12 | 7 | 烧结配料系统 | 颗粒物 |  | 25.3 | 25.3 | 30 |  | 247750 |
| 承德建龙特殊钢有限公司 | 12 | 7 | 3#高炉出铁场静电除尘器 | 颗粒物 |  | 29.1 | 29.1 | 30 |  | 231240 |
| 承德凯兴能源有限公司 | 11 | 15 | 锅炉废气总排口 | 烟尘 | 9.26 | 67.2 | 68.5 | 200 |  | 152430 |
| 承德凯兴能源有限公司 | 11 | 15 | 锅炉废气总排口 | 二氧化硫 | 9.26 | 141.3 | 144.1 | 900 |  | 152430 |
| 承德凯兴能源有限公司 | 11 | 15 | 锅炉废气总排口 | 氮氧化物 | 9.26 | 145.1 | 148 |  |  | 152430 |
| 承德凯兴能源有限公司 | 11 | 15 | 锅炉废气总排口 | 林格曼黑度 | 9.26 | <1 | <1 | 1 |  | 152430 |
| 兴隆县鹏生热力有限公司 | 11 | 24 | 锅炉烟气总排口 | 烟尘 | 8.53 | 21.2 | 20.4 | 200 |  | 242530 |
| 兴隆县鹏生热力有限公司 | 11 | 24 | 锅炉烟气总排口 | 二氧化硫 | 8.53 | 46.8 | 44.9 | 900 |  | 242530 |
| 兴隆县鹏生热力有限公司 | 11 | 24 | 锅炉烟气总排口 | 氮氧化物 | 8.53 | 104 | 99.8 |  |  | 242530 |
| 兴隆县鹏生热力有限公司 | 11 | 24 | 锅炉烟气总排口 | 林格曼黑度 | 8.53 | <1 | <1 | 1 |  | 242530 |
| 兴隆县兴隆热力有限责任公司 | 11 | 18 | 锅炉烟气总排口 | 烟尘 | 9.91 | 24.3 | 24.5 | 200 |  | 145750 |
| 兴隆县兴隆热力有限责任公司 | 11 | 18 | 锅炉烟气总排口 | 二氧化硫 | 9.91 | 204 | 206 | 900 |  | 145750 |
| 兴隆县兴隆热力有限责任公司 | 11 | 18 | 锅炉烟气总排口 | 氮氧化物 | 9.91 | 243.8 | 246.2 |  |  | 145750 |
| 兴隆县兴隆热力有限责任公司 | 11 | 18 | 锅炉烟气总排口 | 林格曼黑度 | 9.91 | <1 | <1 | 1 |  | 145750 |
| 承德信通首承矿业有限责任公司 | 12 | 8 | 煤磨布袋除尘器 | 颗粒物 |  | 24.3 | 24.3 | 30 |  | 64380 |
| 承德信通首承矿业有限责任公司 | 12 | 8 | 二期260平米静电除尘器 | 二氧化硫 |  | 183 | 183 | 200 |  | 814200 |
| 承德信通首承矿业有限责任公司 | 12 | 8 | 二期260平米静电除尘器 | 氮氧化物 |  | 115 | 115 | 400 |  | 814200 |
| 承德信通首承矿业有限责任公司 | 12 | 8 | 二期260平米静电除尘器 | 颗粒物 |  | 41.5 | 41.5 | 50 |  | 814200 |
| 承德信通首承矿业有限责任公司 | 12 | 8 | 二期环冷45平米除尘器 | 颗粒物 |  | 28.5 | 28.5 | 30 |  | 74650 |
| 承德信通首承矿业有限责任公司 | 12 | 8 | 二期配料系统除尘器 | 颗粒物 |  | 27.3 | 27.3 | 30 |  | 48860 |
| 承德兆丰钢铁集团有限公司 | 12 | 6 | 1#烧结机头 | 二氧化硫 |  | 45.5 | 45.5 | 200 |  | 345750 |
| 承德兆丰钢铁集团有限公司 | 12 | 6 | 1#烧结机头 | 氮氧化物 |  | 145 | 145 | 400 |  | 345750 |
| 承德兆丰钢铁集团有限公司 | 12 | 6 | 1#烧结机头 | 颗粒物 |  | 26.7 | 26.7 | 50 |  | 345750 |
| 承德兆丰钢铁集团有限公司 | 12 | 5 | 2#烧结机头 | 二氧化硫 |  | 21.4 | 21.4 | 200 |  | 366710 |
| 承德兆丰钢铁集团有限公司 | 12 | 5 | 2#烧结机头 | 氮氧化物 |  | 182.5 | 182.5 | 400 |  | 366710 |
| 承德兆丰钢铁集团有限公司 | 12 | 5 | 2#烧结机头 | 颗粒物 |  | 28.5 | 28.5 | 50 |  | 366710 |
| 承德兆丰钢铁集团有限公司 | 12 | 5 | 烧结机机尾 | 颗粒物 |  | 29.9 | 29.9 | 30 |  | 212410 |
| 承德盛丰钢铁有限公司 | 12 | 6 | 2#烧结机机头除尘 | 二氧化硫 |  | 55 | 55 | 200 |  | 526240 |
| 承德盛丰钢铁有限公司 | 12 | 6 | 2#烧结机机头除尘 | 氮氧化物 |  | 68.9 | 68.9 | 400 |  | 526240 |
| 承德盛丰钢铁有限公司 | 12 | 6 | 2#烧结机机头除尘 | 颗粒物 |  | 45.6 | 45.6 | 50 |  | 526240 |
| 承德盛丰钢铁有限公司 | 12 | 6 | 1#烧结机头除尘器 | 二氧化硫 |  | 45.8 | 45.8 | 200 |  | 514480 |
| 承德盛丰钢铁有限公司 | 12 | 6 | 1#烧结机头除尘器 | 氮氧化物 |  | 154 | 154 | 400 |  | 514480 |
| 承德盛丰钢铁有限公司 | 12 | 6 | 1#烧结机头除尘器 | 颗粒物 |  | 25.9 | 25.9 | 50 |  | 514480 |
| 承德盛丰钢铁有限公司 | 12 | 6 | 1#烧结机机尾除尘器 | 颗粒物 |  | 29.6 | 29.6 | 50 |  | 310750 |
| 承德盛丰钢铁有限公司 | 12 | 6 | 2#烧结机机尾除尘器 | 颗粒物 |  | 28.7 | 28.7 | 50 |  | 331520 |
| 承德环能热电有限责任公司 | 12 | 7 | 1#脱硫除尘器 | 烟尘 | 8.31 | 26 | 20.5 | 80 |  | 185240 |
| 承德环能热电有限责任公司 | 12 | 7 | 1#脱硫除尘器 | 二氧化硫 | 8.31 | 89 | 70.3 | 260 |  | 185240 |
| 承德环能热电有限责任公司 | 12 | 7 | 1#脱硫除尘器 | 氮氧化物 | 8.31 | 134 | 105.9 | 400 |  | 185240 |
| 承德环能热电有限责任公司 | 12 | 7 | 1#脱硫除尘器 | 林格曼黑度 | 8.31 | <1 | <1 | 1 |  | 185240 |
| 承德环能热电有限责任公司 | 12 | 7 | 2#脱硫除尘器 | 烟尘 | 6.80 | 34 | 23.8 | 80 |  | 184150 |
| 承德环能热电有限责任公司 | 12 | 7 | 2#脱硫除尘器 | 二氧化硫 | 6.80 | 79 | 55.3 | 260 |  | 184150 |
| 承德环能热电有限责任公司 | 12 | 7 | 2#脱硫除尘器 | 氮氧化物 | 6.80 | 128 | 89.6 | 400 |  | 184150 |
| 承德环能热电有限责任公司 | 12 | 7 | 2#脱硫除尘器 | 林格曼黑度 | 6.80 | <1 | <1 | 1 |  | 184150 |
| 河北钢铁股份有限公司承德分公司 | 10 | 20 | 5#烧结机机头260m2除尘器 | 二氧化硫 |  | 136 | 136 | 200 |  | 962750 |
| 河北钢铁股份有限公司承德分公司 | 10 | 20 | 5#烧结机机头260m2除尘器 | 氮氧化物 |  | 85 | 85 | 400 |  | 962750 |
| 河北钢铁股份有限公司承德分公司 | 10 | 20 | 5#烧结机机头260m2除尘器 | 颗粒物 |  | 35.2 | 35.2 | 50 |  | 962750 |
| 河北钢铁股份有限公司承德分公司 | 10 | 20 | 5#烧结机机尾1200多管除尘器 | 颗粒物 |  | 29.8 | 29.8 | 50 |  | 657820 |
| 河北钢铁股份有限公司承德分公司 | 10 | 20 | 5#烧结机环境120m2静电除尘器 | 颗粒物 |  | 27.6 | 27.6 | 50 |  | 352600 |
| 河北钢铁股份有限公司承德分公司 | 10 | 23 | 1#烧结机机尾260m2静电除尘器 | 颗粒物 |  | 28.8 | 28.8 | 30 |  | 623340 |
| 河北钢铁股份有限公司承德分公司 | 10 | 23 | 3#高炉出铁场DCM布袋除尘器 | 颗粒物 |  | 27.4 | 27.4 | 30 |  | 351600 |
| 河北钢铁股份有限公司承德分公司 | 10 | 23 | 2、4、6#高炉出铁场除尘器 | 颗粒物 |  | 25.7 | 25.7 | 30 |  | 712540 |
| 河北钢铁股份有限公司承德分公司 | 10 | 20 | 1#1260高炉原料上料布袋除尘器 | 颗粒物 |  | 24.6 | 24.6 | 30 |  | 442510 |
| 河北钢铁股份有限公司承德分公司 | 10 | 20 | 1#1260高炉出铁场静电除尘器 | 颗粒物 |  | 27.2 | 27.2 | 30 |  | 437550 |
| 河北钢铁股份有限公司承德分公司 | 10 | 20 | 100吨转炉二次烟气 | 颗粒物 |  | 17.3 | 17.3 | 20 |  | 952350 |
| 河北钢铁股份有限公司承德分公司 | 10 | 20 | 混铁炉、脱硫站布袋除尘器 | 颗粒物 |  |  |  | 20 |  |  |
| 河北钢铁股份有限公司承德分公司 | 10 | 23 | 1#烧结机机头2#280m2静电除尘器 | 二氧化硫 |  | 195 | 195 | 200 |  | 974820 |
| 河北钢铁股份有限公司承德分公司 | 10 | 23 | 1#烧结机机头2#280m2静电除尘器 | 氮氧化物 |  | 67.2 | 67.2 | 400 |  | 974820 |
| 河北钢铁股份有限公司承德分公司 | 10 | 23 | 1#烧结机机头2#280m2静电除尘器 | 颗粒物 |  | 29.7 | 29.7 | 50 |  | 974820 |
| 河北钢铁股份有限公司承德分公司 | 10 | 21 | 2#烧结机脱硫系统 | 二氧化硫 |  | 64 | 64 | 200 |  | 961540 |
| 河北钢铁股份有限公司承德分公司 | 10 | 21 | 2#烧结机脱硫系统 | 氮氧化物 |  | 112 | 112 | 400 |  | 961540 |
| 河北钢铁股份有限公司承德分公司 | 10 | 21 | 2#烧结机脱硫系统 | 颗粒物 |  | 29 | 29 | 50 |  | 961540 |
| 河北钢铁股份有限公司承德分公司 | 10 | 22 | 3#烧结机脱硫系统 | 二氧化硫 |  | 43 | 43 | 200 |  | 974430 |
| 河北钢铁股份有限公司承德分公司 | 10 | 22 | 3#烧结机脱硫系统 | 氮氧化物 |  | 58 | 58 | 400 |  | 974430 |
| 河北钢铁股份有限公司承德分公司 | 10 | 22 | 3#烧结机脱硫系统 | 颗粒物 |  | 42 | 42 | 50 |  | 974430 |
| 河北钢铁股份有限公司承德分公司 | 10 | 23 | 1#h烧结机脱硫系统 | 二氧化硫 |  | 155 | 155 | 200 |  | 984580 |
| 河北钢铁股份有限公司承德分公司 | 10 | 23 | 1#h烧结机脱硫系统 | 氮氧化物 |  | 19 | 19 | 400 |  | 984580 |
| 河北钢铁股份有限公司承德分公司 | 10 | 23 | 1#h烧结机脱硫系统 | 颗粒物 |  | 33 | 33 | 50 |  | 984580 |
| 承德市创远矿业有限公司 | 11 | 20 | 主引风310平米静电除尘器 | 二氧化硫 |  | 198 | 198 | 200 |  | 312400 |
| 承德市创远矿业有限公司 | 11 | 20 | 主引风310平米静电除尘器 | 氮氧化物 |  | 53.3 | 53.3 | 400 |  | 312400 |
| 承德市创远矿业有限公司 | 11 | 20 | 主引风310平米静电除尘器 | 颗粒物 |  | 42.5 | 42.5 | 50 |  | 312400 |
| 承德市创远矿业有限公司 | 11 | 20 | 煤粉制备系统 | 颗粒物 |  | 27.9 | 27.9 | 30 |  | 143570 |
| 承德市创远矿业有限公司 | 11 | 20 | 原料系统 | 颗粒物 |  | 22.6 | 22.6 | 30 |  | 276930 |
| 承德市创远矿业有限公司 | 11 | 20 | 混料配料系统 | 颗粒物 |  | 26.3 | 26.3 | 30 |  | 73150 |
| 承德市创远矿业有限公司 | 11 | 20 | 焙烧冷却系统 | 颗粒物 |  | 25.1 | 25.1 | 30 |  | 42330 |
| 承德市创远矿业有限公司 | 11 | 20 | 成品系统 | 颗粒物 |  | 24.9 | 24.9 | 30 |  | 215170 |

附表三：                        2014年第四季度承德市11家污水处理厂监督性监测结果

单位：mg/L（PH值:无量纲;粪大肠菌群数：个/L）

| 详细名称 | 监测月 | 监测日 | 监测项目名称 | 进口污染物浓度 | 进口水量 | 出口污染物浓度 | 排放上限 | 超标倍数 | 出口水量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 平泉县排水管理处 | 11 | 12 | PH值 | 7.68 | 20780 | 7.52 | 9 |  | 17656 |
| 平泉县排水管理处 | 11 | 12 | 生化需氧量 | 33.4 | 20780 | 3.1 | 10 |  | 17656 |
| 平泉县排水管理处 | 11 | 12 | 总磷 | 1.98 | 20780 | 0.19 | 0.5 |  | 17656 |
| 平泉县排水管理处 | 11 | 12 | 化学需氧量 | 397 | 20780 | 15.4 | 50 |  | 17656 |
| 平泉县排水管理处 | 11 | 12 | 色度 | 16 | 20780 | 2 | 30 |  | 17656 |
| 平泉县排水管理处 | 11 | 12 | 总汞 | <0.000020 | 20780 | <0.000020 | 0.001 |  | 17656 |
| 平泉县排水管理处 | 11 | 12 | 总镉 | <0.001000 | 20780 | <0.001000 | 0.01 |  | 17656 |
| 平泉县排水管理处 | 11 | 12 | 总铬 | <0.004000 | 20780 | <0.004000 | 0.1 |  | 17656 |
| 平泉县排水管理处 | 11 | 12 | 六价铬 | <0.004000 | 20780 | <0.004000 | 0.05 |  | 17656 |
| 平泉县排水管理处 | 11 | 12 | 总砷 | 0.0036 | 20780 | <0.000300 | 0.1 |  | 17656 |
| 平泉县排水管理处 | 11 | 12 | 总铅 | <0.010000 | 20780 | <0.010000 | 0.1 |  | 17656 |
| 平泉县排水管理处 | 11 | 12 | 悬浮物 | 267 | 20780 | <4.000000 | 10 |  | 17656 |
| 平泉县排水管理处 | 11 | 12 | 阴离子表面活性剂（LAS） | 0.68 | 20780 | 0.058 | 0.5 |  | 17656 |
| 平泉县排水管理处 | 11 | 12 | 粪大肠菌群数 | 33000000 | 20780 | 1000 | 1000 |  | 17656 |
| 平泉县排水管理处 | 11 | 12 | 氨氮 | 88.6 | 20780 | 2.84 | 8 |  | 17656 |
| 平泉县排水管理处 | 11 | 12 | 总氮 | 104 | 20780 | 11.7 | 15 |  | 17656 |
| 平泉县排水管理处 | 11 | 12 | 硫化物 | 0.37 | 20780 | <0.005000 | 1 |  | 17656 |
| 平泉县排水管理处 | 11 | 12 | 石油类 | 0.09 | 20780 | <0.040000 | 1 |  | 17656 |
| 平泉县排水管理处 | 11 | 12 | 动植物油 | <0.040000 | 20780 | <0.040000 | 1 |  | 17656 |
| 滦平德龙污水处理有限责任公司 | 11 | 11 | PH值 | 7.7 | 15000 | 7.42 | 9 |  | 15000 |
| 滦平德龙污水处理有限责任公司 | 11 | 11 | 生化需氧量 | 27.1 | 15000 | 3.5 | 10 |  | 15000 |
| 滦平德龙污水处理有限责任公司 | 11 | 11 | 总磷 | 1.7 | 15000 | 0.26 | 0.5 |  | 15000 |
| 滦平德龙污水处理有限责任公司 | 11 | 11 | 化学需氧量 | 88.8 | 15000 | 22 | 50 |  | 15000 |
| 滦平德龙污水处理有限责任公司 | 11 | 11 | 色度 | 8 | 15000 | 2 | 30 |  | 15000 |
| 滦平德龙污水处理有限责任公司 | 11 | 11 | 总汞 | <0.000020 | 15000 | <0.000020 | 0.001 |  | 15000 |
| 滦平德龙污水处理有限责任公司 | 11 | 11 | 总镉 | <0.001000 | 15000 | <0.001000 | 0.01 |  | 15000 |
| 滦平德龙污水处理有限责任公司 | 11 | 11 | 总铬 | <0.004000 | 15000 | <0.004000 | 0.1 |  | 15000 |
| 滦平德龙污水处理有限责任公司 | 11 | 11 | 六价铬 | <0.004000 | 15000 | <0.004000 | 0.05 |  | 15000 |
| 滦平德龙污水处理有限责任公司 | 11 | 11 | 总砷 | <0.000300 | 15000 | <0.000300 | 0.1 |  | 15000 |
| 滦平德龙污水处理有限责任公司 | 11 | 11 | 总铅 | <0.010000 | 15000 | <0.010000 | 0.1 |  | 15000 |
| 滦平德龙污水处理有限责任公司 | 11 | 11 | 悬浮物 | 28 | 15000 | 6 | 10 |  | 15000 |
| 滦平德龙污水处理有限责任公司 | 11 | 11 | 阴离子表面活性剂（LAS） | 0.424 | 15000 | 0.424 | 0.5 |  | 15000 |
| 滦平德龙污水处理有限责任公司 | 11 | 11 | 粪大肠菌群数 | 23000000 | 15000 | 800 | 1000 |  | 15000 |
| 滦平德龙污水处理有限责任公司 | 11 | 11 | 氨氮 | 26.8 | 15000 | 1.42 | 8 |  | 15000 |
| 滦平德龙污水处理有限责任公司 | 11 | 11 | 总氮 | 42 | 15000 | 10 | 15 |  | 15000 |
| 滦平德龙污水处理有限责任公司 | 11 | 11 | 硫化物 | <0.005000 | 15000 | <0.005000 | 1 |  | 15000 |
| 滦平德龙污水处理有限责任公司 | 11 | 11 | 石油类 | 0.08 | 15000 | <0.040000 | 1 |  | 15000 |
| 滦平德龙污水处理有限责任公司 | 11 | 11 | 动植物油 | <0.040000 | 15000 | <0.040000 | 1 |  | 15000 |
| 隆化县污水处理厂 | 11 | 12 | PH值 | 7.49 | 17500 | 7.18 | 9 |  | 16500 |
| 隆化县污水处理厂 | 11 | 12 | 生化需氧量 | 24.2 | 17500 | 4.4 | 10 |  | 16500 |
| 隆化县污水处理厂 | 11 | 12 | 总磷 | 1.88 | 17500 | 0.4 | 0.5 |  | 16500 |
| 隆化县污水处理厂 | 11 | 12 | 化学需氧量 | 166 | 17500 | 13.3 | 50 |  | 16500 |
| 隆化县污水处理厂 | 11 | 12 | 色度 | 16 | 17500 | 2 | 30 |  | 16500 |
| 隆化县污水处理厂 | 11 | 12 | 总汞 | <0.000020 | 17500 | <0.000020 | 0.001 |  | 16500 |
| 隆化县污水处理厂 | 11 | 12 | 总镉 | <0.001000 | 17500 | <0.001000 | 0.01 |  | 16500 |
| 隆化县污水处理厂 | 11 | 12 | 总铬 | <0.004000 | 17500 | <0.004000 | 0.1 |  | 16500 |
| 隆化县污水处理厂 | 11 | 12 | 六价铬 | <0.004000 | 17500 | <0.004000 | 0.05 |  | 16500 |
| 隆化县污水处理厂 | 11 | 12 | 总砷 | <0.000300 | 17500 | <0.000300 | 0.1 |  | 16500 |
| 隆化县污水处理厂 | 11 | 12 | 总铅 | <0.010000 | 17500 | <0.010000 | 0.1 |  | 16500 |
| 隆化县污水处理厂 | 11 | 12 | 悬浮物 | 95 | 17500 | <4.000000 | 10 |  | 16500 |
| 隆化县污水处理厂 | 11 | 12 | 阴离子表面活性剂（LAS） | 0.899 | 17500 | <0.050000 | 0.5 |  | 16500 |
| 隆化县污水处理厂 | 11 | 12 | 粪大肠菌群数 | 28000000 | 17500 | 1000 | 1000 |  | 16500 |
| 隆化县污水处理厂 | 11 | 12 | 氨氮 | 39.2 | 17500 | 0.084 | 8 |  | 16500 |
| 隆化县污水处理厂 | 11 | 12 | 总氮 | 53.4 | 17500 | 10.2 | 15 |  | 16500 |
| 隆化县污水处理厂 | 11 | 12 | 硫化物 | <0.005000 | 17500 | <0.005000 | 1 |  | 16500 |
| 隆化县污水处理厂 | 11 | 12 | 石油类 | 0.08 | 17500 | <0.040000 | 1 |  | 16500 |
| 隆化县污水处理厂 | 11 | 12 | 动植物油 | 0.22 | 17500 | <0.040000 | 1 |  | 16500 |
| 丰宁满族自治县清源污水处理有限公司 | 11 | 6 | PH值 | 7.59 | 16000 | 7.12 | 9 |  | 15000 |
| 丰宁满族自治县清源污水处理有限公司 | 11 | 6 | 生化需氧量 | 69 | 16000 | 5.4 | 10 |  | 15000 |
| 丰宁满族自治县清源污水处理有限公司 | 11 | 6 | 总磷 | 3.65 | 16000 | 0.36 | 0.5 |  | 15000 |
| 丰宁满族自治县清源污水处理有限公司 | 11 | 6 | 化学需氧量 | 451 | 16000 | 20.8 | 50 |  | 15000 |
| 丰宁满族自治县清源污水处理有限公司 | 11 | 6 | 色度 | 16 | 16000 | 4 | 30 |  | 15000 |
| 丰宁满族自治县清源污水处理有限公司 | 11 | 6 | 总汞 | <0.000020 | 16000 | <0.000020 | 0.001 |  | 15000 |
| 丰宁满族自治县清源污水处理有限公司 | 11 | 6 | 总镉 | <0.001000 | 16000 | <0.001000 | 0.01 |  | 15000 |
| 丰宁满族自治县清源污水处理有限公司 | 11 | 6 | 总铬 | <0.004000 | 16000 | <0.004000 | 0.1 |  | 15000 |
| 丰宁满族自治县清源污水处理有限公司 | 11 | 6 | 六价铬 | <0.004000 | 16000 | <0.004000 | 0.05 |  | 15000 |
| 丰宁满族自治县清源污水处理有限公司 | 11 | 6 | 总砷 | <0.000300 | 16000 | <0.000300 | 0.1 |  | 15000 |
| 丰宁满族自治县清源污水处理有限公司 | 11 | 6 | 总铅 | <0.010000 | 16000 | <0.010000 | 0.1 |  | 15000 |
| 丰宁满族自治县清源污水处理有限公司 | 11 | 6 | 悬浮物 | 239 | 16000 | <4.000000 | 10 |  | 15000 |
| 丰宁满族自治县清源污水处理有限公司 | 11 | 6 | 阴离子表面活性剂（LAS） | 0.7 | 16000 | <0.050000 | 0.5 |  | 15000 |
| 丰宁满族自治县清源污水处理有限公司 | 11 | 6 | 粪大肠菌群数 | 35000000 | 16000 | 1000 | 1000 |  | 15000 |
| 丰宁满族自治县清源污水处理有限公司 | 11 | 6 | 氨氮 | 35.5 | 16000 | 0.388 | 8 |  | 15000 |
| 丰宁满族自治县清源污水处理有限公司 | 11 | 6 | 总氮 | 49.1 | 16000 | 8.48 | 15 |  | 15000 |
| 丰宁满族自治县清源污水处理有限公司 | 11 | 6 | 硫化物 | <0.005000 | 16000 | <0.005000 | 1 |  | 15000 |
| 丰宁满族自治县清源污水处理有限公司 | 11 | 6 | 石油类 | 0.08 | 16000 | <0.040000 | 1 |  | 15000 |
| 丰宁满族自治县清源污水处理有限公司 | 11 | 6 | 动植物油 | 0.05 | 16000 | <0.040000 | 1 |  | 15000 |
| 宽城奥能环保有限公司 | 11 | 10 | PH值 | 7.44 | 13000 | 7.04 | 9 |  | 13000 |
| 宽城奥能环保有限公司 | 11 | 10 | 生化需氧量 | 37.8 | 13000 | 4.2 | 10 |  | 13000 |
| 宽城奥能环保有限公司 | 11 | 10 | 总磷 | 5.08 | 13000 | 0.45 | 0.5 |  | 13000 |
| 宽城奥能环保有限公司 | 11 | 10 | 化学需氧量 | 399 | 13000 | 24.6 | 50 |  | 13000 |
| 宽城奥能环保有限公司 | 11 | 10 | 色度 | 8 | 13000 | 2 | 30 |  | 13000 |
| 宽城奥能环保有限公司 | 11 | 10 | 总汞 | <0.000020 | 13000 | <0.000020 | 0.001 |  | 13000 |
| 宽城奥能环保有限公司 | 11 | 10 | 总镉 | <0.001000 | 13000 | <0.001000 | 0.01 |  | 13000 |
| 宽城奥能环保有限公司 | 11 | 10 | 总铬 | <0.004000 | 13000 | <0.004000 | 0.1 |  | 13000 |
| 宽城奥能环保有限公司 | 11 | 10 | 六价铬 | <0.004000 | 13000 | <0.004000 | 0.05 |  | 13000 |
| 宽城奥能环保有限公司 | 11 | 10 | 总砷 | <0.000300 | 13000 | <0.000300 | 0.1 |  | 13000 |
| 宽城奥能环保有限公司 | 11 | 10 | 总铅 | 0.01 | 13000 | 0.01 | 0.1 |  | 13000 |
| 宽城奥能环保有限公司 | 11 | 10 | 悬浮物 | 311 | 13000 | <4.000000 | 10 |  | 13000 |
| 宽城奥能环保有限公司 | 11 | 10 | 阴离子表面活性剂（LAS） | 0.271 | 13000 | 0.054 | 0.5 |  | 13000 |
| 宽城奥能环保有限公司 | 11 | 10 | 粪大肠菌群数 | 32000000 | 13000 | 800 | 1000 |  | 13000 |
| 宽城奥能环保有限公司 | 11 | 10 | 氨氮 | 42 | 13000 | 1.18 | 8 |  | 13000 |
| 宽城奥能环保有限公司 | 11 | 10 | 总氮 | 52 | 13000 | 12.7 | 15 |  | 13000 |
| 宽城奥能环保有限公司 | 11 | 10 | 硫化物 | <0.005000 | 13000 | <0.005000 | 1 |  | 13000 |
| 宽城奥能环保有限公司 | 11 | 10 | 石油类 | 0.07 | 13000 | <0.004000 | 1 |  | 13000 |
| 宽城奥能环保有限公司 | 11 | 10 | 动植物油 | <0.040000 | 13000 | <0.004000 | 1 |  | 13000 |
| 围场满族蒙古族自治县鑫汇污水净化处理中心 | 11 | 6 | PH值 | 7.55 | 23000 | 7.07 | 9 |  | 22000 |
| 围场满族蒙古族自治县鑫汇污水净化处理中心 | 11 | 6 | 生化需氧量 | 61.7 | 23000 | 2.6 | 10 |  | 22000 |
| 围场满族蒙古族自治县鑫汇污水净化处理中心 | 11 | 6 | 总磷 | 4.94 | 23000 | 0.4 | 0.5 |  | 22000 |
| 围场满族蒙古族自治县鑫汇污水净化处理中心 | 11 | 6 | 化学需氧量 | 490 | 23000 | 36.5 | 50 |  | 22000 |
| 围场满族蒙古族自治县鑫汇污水净化处理中心 | 11 | 6 | 色度 | 16 | 23000 | 4 | 30 |  | 22000 |
| 围场满族蒙古族自治县鑫汇污水净化处理中心 | 11 | 6 | 总汞 | <0.000020 | 23000 | <0.000020 | 0.001 |  | 22000 |
| 围场满族蒙古族自治县鑫汇污水净化处理中心 | 11 | 6 | 总镉 | <0.001000 | 23000 | <0.001000 | 0.01 |  | 22000 |
| 围场满族蒙古族自治县鑫汇污水净化处理中心 | 11 | 6 | 总铬 | <0.004000 | 23000 | <0.004000 | 0.1 |  | 22000 |
| 围场满族蒙古族自治县鑫汇污水净化处理中心 | 11 | 6 | 六价铬 | <0.004000 | 23000 | <0.004000 | 0.05 |  | 22000 |
| 围场满族蒙古族自治县鑫汇污水净化处理中心 | 11 | 6 | 总砷 | <0.000300 | 23000 | <0.000300 | 0.1 |  | 22000 |
| 围场满族蒙古族自治县鑫汇污水净化处理中心 | 11 | 6 | 总铅 | <0.010000 | 23000 | <0.010000 | 0.1 |  | 22000 |
| 围场满族蒙古族自治县鑫汇污水净化处理中心 | 11 | 6 | 悬浮物 | 1185 | 23000 | <4.000000 | 10 |  | 22000 |
| 围场满族蒙古族自治县鑫汇污水净化处理中心 | 11 | 6 | 阴离子表面活性剂（LAS） | 1.68 | 23000 | 0.062 | 0.5 |  | 22000 |
| 围场满族蒙古族自治县鑫汇污水净化处理中心 | 11 | 6 | 粪大肠菌群数 | 34000000 | 23000 | 1000 | 1000 |  | 22000 |
| 围场满族蒙古族自治县鑫汇污水净化处理中心 | 11 | 6 | 氨氮 | 69.8 | 23000 | 4.8 | 8 |  | 22000 |
| 围场满族蒙古族自治县鑫汇污水净化处理中心 | 11 | 6 | 总氮 | 72.2 | 23000 | 13.6 | 15 |  | 22000 |
| 围场满族蒙古族自治县鑫汇污水净化处理中心 | 11 | 6 | 硫化物 | 0.597 | 23000 | <0.005000 | 1 |  | 22000 |
| 围场满族蒙古族自治县鑫汇污水净化处理中心 | 11 | 6 | 石油类 | 0.08 | 23000 | <0.040000 | 1 |  | 22000 |
| 围场满族蒙古族自治县鑫汇污水净化处理中心 | 11 | 6 | 动植物油 | 0.81 | 23000 | <0.040000 | 1 |  | 22000 |
| 承德市城市污水处理有限责任公司 | 11 | 13 | PH值 | 7.32 | 73000 | 7.26 | 9 |  | 72000 |
| 承德市城市污水处理有限责任公司 | 11 | 13 | 生化需氧量 | 31.7 | 73000 | 4.6 | 30 |  | 72000 |
| 承德市城市污水处理有限责任公司 | 11 | 13 | 总磷 | 1.6 | 73000 | 0.25 | 1 |  | 72000 |
| 承德市城市污水处理有限责任公司 | 11 | 13 | 化学需氧量 | 125 | 73000 | 23.6 | 80 |  | 72000 |
| 承德市城市污水处理有限责任公司 | 11 | 13 | 色度 | 16 | 73000 | 4 | 80 |  | 72000 |
| 承德市城市污水处理有限责任公司 | 11 | 13 | 总汞 | <0.000020 | 73000 | <0.000020 | 0.05 |  | 72000 |
| 承德市城市污水处理有限责任公司 | 11 | 13 | 总镉 | <0.001000 | 73000 | <0.001000 | 0.1 |  | 72000 |
| 承德市城市污水处理有限责任公司 | 11 | 13 | 总铬 | <0.004000 | 73000 | <0.004000 | 1.5 |  | 72000 |
| 承德市城市污水处理有限责任公司 | 11 | 13 | 六价铬 | <0.004000 | 73000 | <0.004000 | 0.5 |  | 72000 |
| 承德市城市污水处理有限责任公司 | 11 | 13 | 总砷 | <0.000300 | 73000 | <0.000300 | 0.5 |  | 72000 |
| 承德市城市污水处理有限责任公司 | 11 | 13 | 总铅 | <0.010000 | 73000 | <0.010000 | 1 |  | 72000 |
| 承德市城市污水处理有限责任公司 | 11 | 13 | 悬浮物 | 79.8 | 73000 | 6 | 30 |  | 72000 |
| 承德市城市污水处理有限责任公司 | 11 | 13 | 阴离子表面活性剂（LAS） | 0.627 | 73000 | 0.062 | 10 |  | 72000 |
| 承德市城市污水处理有限责任公司 | 11 | 13 | 粪大肠菌群数 | 35000000 | 73000 | 900 |  |  | 72000 |
| 承德市城市污水处理有限责任公司 | 11 | 13 | 氨氮 | 32.2 | 73000 | 1.6 | 15 |  | 72000 |
| 承德市城市污水处理有限责任公司 | 11 | 13 | 总氮 | 48 | 73000 | 17.5 |  |  | 72000 |
| 承德市城市污水处理有限责任公司 | 11 | 13 | 硫化物 | <0.005000 | 73000 | <0.005000 | 1 |  | 72000 |
| 承德市城市污水处理有限责任公司 | 11 | 13 | 石油类 | 0.1 | 73000 | <0.040000 | 10 |  | 72000 |
| 承德市城市污水处理有限责任公司 | 11 | 13 | 动植物油 | <0.040000 | 73000 | <0.040000 | 15 |  | 72000 |
| 承德市中保水务有限公司 | 11 | 12 | PH值 | 7.74 | 30000 | 7.61 | 9 |  | 29000 |
| 承德市中保水务有限公司 | 11 | 12 | 生化需氧量 | 22.2 | 30000 | 5.6 | 20 |  | 29000 |
| 承德市中保水务有限公司 | 11 | 12 | 总磷 | 1.32 | 30000 | 0.27 | 1 |  | 29000 |
| 承德市中保水务有限公司 | 11 | 12 | 化学需氧量 | 162 | 30000 | 39.2 | 60 |  | 29000 |
| 承德市中保水务有限公司 | 11 | 12 | 色度 | 16 | 30000 | 2 | 30 |  | 29000 |
| 承德市中保水务有限公司 | 11 | 12 | 总汞 | <0.000020 | 30000 | <0.000020 | 0.001 |  | 29000 |
| 承德市中保水务有限公司 | 11 | 12 | 总镉 | <0.001000 | 30000 | <0.001000 | 0.01 |  | 29000 |
| 承德市中保水务有限公司 | 11 | 12 | 总铬 | <0.004000 | 30000 | <0.004000 | 0.1 |  | 29000 |
| 承德市中保水务有限公司 | 11 | 12 | 六价铬 | <0.004000 | 30000 | <0.004000 | 0.05 |  | 29000 |
| 承德市中保水务有限公司 | 11 | 12 | 总砷 | <0.000300 | 30000 | <0.000300 | 0.1 |  | 29000 |
| 承德市中保水务有限公司 | 11 | 12 | 总铅 | <0.010000 | 30000 | <0.010000 | 0.1 |  | 29000 |
| 承德市中保水务有限公司 | 11 | 12 | 悬浮物 | 108 | 30000 | 8 | 20 |  | 29000 |
| 承德市中保水务有限公司 | 11 | 12 | 阴离子表面活性剂（LAS） | 1.18 | 30000 | 0.127 | 1 |  | 29000 |
| 承德市中保水务有限公司 | 11 | 12 | 粪大肠菌群数 | 34000000 | 30000 | 3000 | 10000 |  | 29000 |
| 承德市中保水务有限公司 | 11 | 12 | 氨氮 | 47.3 | 30000 | 2.09 | 8 |  | 29000 |
| 承德市中保水务有限公司 | 11 | 12 | 总氮 | 59 | 30000 | 11.6 | 20 |  | 29000 |
| 承德市中保水务有限公司 | 11 | 12 | 硫化物 | <0.005000 | 30000 | <0.005000 | 1 |  | 29000 |
| 承德市中保水务有限公司 | 11 | 12 | 石油类 | 0.08 | 30000 | <0.040000 | 3 |  | 29000 |
| 承德市中保水务有限公司 | 11 | 12 | 动植物油 | 0.16 | 30000 | <0.040000 | 3 |  | 29000 |
| 承德市鹰手营子矿区柳源污水处理有限责任公司 | 11 | 17 | PH值 | 7.68 | 7700 | 7.2 | 9 |  | 7700 |
| 承德市鹰手营子矿区柳源污水处理有限责任公司 | 11 | 17 | 生化需氧量 | 30.9 | 7700 | 3.7 | 10 |  | 7700 |
| 承德市鹰手营子矿区柳源污水处理有限责任公司 | 11 | 17 | 总磷 | 1.43 | 7700 | 0.18 | 0.5 |  | 7700 |
| 承德市鹰手营子矿区柳源污水处理有限责任公司 | 11 | 17 | 化学需氧量 | 184 | 7700 | 34.5 | 50 |  | 7700 |
| 承德市鹰手营子矿区柳源污水处理有限责任公司 | 11 | 17 | 色度 | 8 | 7700 | 2 | 30 |  | 7700 |
| 承德市鹰手营子矿区柳源污水处理有限责任公司 | 11 | 17 | 总汞 | <0.000020 | 7700 | <0.000020 | 0.001 |  | 7700 |
| 承德市鹰手营子矿区柳源污水处理有限责任公司 | 11 | 17 | 总镉 | <0.001000 | 7700 | <0.001000 | 0.01 |  | 7700 |
| 承德市鹰手营子矿区柳源污水处理有限责任公司 | 11 | 17 | 总铬 | <0.004000 | 7700 | <0.004000 | 0.1 |  | 7700 |
| 承德市鹰手营子矿区柳源污水处理有限责任公司 | 11 | 17 | 六价铬 | <0.004000 | 7700 | <0.004000 | 0.05 |  | 7700 |
| 承德市鹰手营子矿区柳源污水处理有限责任公司 | 11 | 17 | 总砷 | <0.000300 | 7700 | <0.000300 | 0.1 |  | 7700 |
| 承德市鹰手营子矿区柳源污水处理有限责任公司 | 11 | 17 | 总铅 | <0.010000 | 7700 | <0.010000 | 0.1 |  | 7700 |
| 承德市鹰手营子矿区柳源污水处理有限责任公司 | 11 | 17 | 悬浮物 | 69 | 7700 | <4.000000 | 10 |  | 7700 |
| 承德市鹰手营子矿区柳源污水处理有限责任公司 | 11 | 17 | 阴离子表面活性剂（LAS） | 1.13 | 7700 | 0.074 | 0.5 |  | 7700 |
| 承德市鹰手营子矿区柳源污水处理有限责任公司 | 11 | 17 | 粪大肠菌群数 | 27000000 | 7700 | 1000 | 1000 |  | 7700 |
| 承德市鹰手营子矿区柳源污水处理有限责任公司 | 11 | 17 | 氨氮 | 65 | 7700 | 0.168 | 8 |  | 7700 |
| 承德市鹰手营子矿区柳源污水处理有限责任公司 | 11 | 17 | 总氮 | 79 | 7700 | 9.84 | 15 |  | 7700 |
| 承德市鹰手营子矿区柳源污水处理有限责任公司 | 11 | 17 | 硫化物 | 0.049 | 7700 | <0.005000 | 1 |  | 7700 |
| 承德市鹰手营子矿区柳源污水处理有限责任公司 | 11 | 17 | 石油类 | 0.06 | 7700 | <0.040000 | 1 |  | 7700 |
| 承德市鹰手营子矿区柳源污水处理有限责任公司 | 11 | 17 | 动植物油 | 0.37 | 7700 | <0.040000 | 1 |  | 7700 |
| 承德县绿溪污水处理有限公司 | 11 | 12 | PH值 | 7.14 | 22500 | 7.18 | 9 |  | 22500 |
| 承德县绿溪污水处理有限公司 | 11 | 12 | 生化需氧量 | 23.9 | 22500 | 3.6 | 10 |  | 22500 |
| 承德县绿溪污水处理有限公司 | 11 | 12 | 总磷 | 1.24 | 22500 | 0.25 | 0.5 |  | 22500 |
| 承德县绿溪污水处理有限公司 | 11 | 12 | 化学需氧量 | 144 | 22500 | 13.1 | 50 |  | 22500 |
| 承德县绿溪污水处理有限公司 | 11 | 12 | 色度 | 8 | 22500 | 2 | 30 |  | 22500 |
| 承德县绿溪污水处理有限公司 | 11 | 12 | 总汞 | <0.000020 | 22500 | <0.000020 | 0.001 |  | 22500 |
| 承德县绿溪污水处理有限公司 | 11 | 12 | 总镉 | <0.001000 | 22500 | <0.001000 | 0.01 |  | 22500 |
| 承德县绿溪污水处理有限公司 | 11 | 12 | 总铬 | <0.004000 | 22500 | <0.004000 | 0.1 |  | 22500 |
| 承德县绿溪污水处理有限公司 | 11 | 12 | 六价铬 | <0.004000 | 22500 | <0.004000 | 0.05 |  | 22500 |
| 承德县绿溪污水处理有限公司 | 11 | 12 | 总砷 | <0.000300 | 22500 | <0.000300 | 0.1 |  | 22500 |
| 承德县绿溪污水处理有限公司 | 11 | 12 | 总铅 | <0.010000 | 22500 | <0.010000 | 0.1 |  | 22500 |
| 承德县绿溪污水处理有限公司 | 11 | 12 | 悬浮物 | 122 | 22500 | <4.000000 | 10 |  | 22500 |
| 承德县绿溪污水处理有限公司 | 11 | 12 | 阴离子表面活性剂（LAS） | 1.08 | 22500 | <0.050000 | 0.5 |  | 22500 |
| 承德县绿溪污水处理有限公司 | 11 | 12 | 粪大肠菌群数 | 22000000 | 22500 | 800 | 1000 |  | 22500 |
| 承德县绿溪污水处理有限公司 | 11 | 12 | 氨氮 | 46.3 | 22500 | 0.107 | 5 |  | 22500 |
| 承德县绿溪污水处理有限公司 | 11 | 12 | 总氮 | 60.4 | 22500 | 12.5 | 15 |  | 22500 |
| 承德县绿溪污水处理有限公司 | 11 | 12 | 硫化物 | <0.005000 | 22500 | <0.005000 | 1 |  | 22500 |
| 承德县绿溪污水处理有限公司 | 11 | 12 | 石油类 | 0.06 | 22500 | <0.040000 | 1 |  | 22500 |
| 承德县绿溪污水处理有限公司 | 11 | 12 | 动植物油 | 0.21 | 22500 | <0.040000 | 1 |  | 22500 |
| 兴隆县柳源污水处理厂 | 11 | 11 | PH值 | 7.32 | 16000 | 7.13 | 9 |  | 14000 |
| 兴隆县柳源污水处理厂 | 11 | 11 | 生化需氧量 | 38.8 | 16000 | 2.7 | 20 |  | 14000 |
| 兴隆县柳源污水处理厂 | 11 | 11 | 总磷 | 1.4 | 16000 | 0.37 | 1 |  | 14000 |
| 兴隆县柳源污水处理厂 | 11 | 11 | 化学需氧量 | 306 | 16000 | 16.3 | 60 |  | 14000 |
| 兴隆县柳源污水处理厂 | 11 | 11 | 色度 | 16 | 16000 | 2 | 30 |  | 14000 |
| 兴隆县柳源污水处理厂 | 11 | 11 | 总汞 | <0.000020 | 16000 | <0.000020 | 0.001 |  | 14000 |
| 兴隆县柳源污水处理厂 | 11 | 11 | 总镉 | <0.001000 | 16000 | <0.001000 | 0.01 |  | 14000 |
| 兴隆县柳源污水处理厂 | 11 | 11 | 总铬 | <0.004000 | 16000 | <0.004000 | 0.1 |  | 14000 |
| 兴隆县柳源污水处理厂 | 11 | 11 | 六价铬 | <0.004000 | 16000 | <0.004000 | 0.05 |  | 14000 |
| 兴隆县柳源污水处理厂 | 11 | 11 | 总砷 | <0.000300 | 16000 | <0.000300 | 0.1 |  | 14000 |
| 兴隆县柳源污水处理厂 | 11 | 11 | 总铅 | <0.010000 | 16000 | <0.010000 | 0.1 |  | 14000 |
| 兴隆县柳源污水处理厂 | 11 | 11 | 悬浮物 | 84.8 | 16000 | <4.000000 | 20 |  | 14000 |
| 兴隆县柳源污水处理厂 | 11 | 11 | 阴离子表面活性剂（LAS） | 0.808 | 16000 | <0.050000 | 1 |  | 14000 |
| 兴隆县柳源污水处理厂 | 11 | 11 | 粪大肠菌群数 | 24000000 | 16000 | 1000 | 10000 |  | 14000 |
| 兴隆县柳源污水处理厂 | 11 | 11 | 氨氮 | 41.8 | 16000 | 1.19 | 15 |  | 14000 |
| 兴隆县柳源污水处理厂 | 11 | 11 | 总氮 | 52.6 | 16000 | 13.8 | 20 |  | 14000 |
| 兴隆县柳源污水处理厂 | 11 | 11 | 硫化物 | 0.117 | 16000 | <0.005000 | 1 |  | 14000 |
| 兴隆县柳源污水处理厂 | 11 | 11 | 石油类 | 0.06 | 16000 | <0.040000 | 3 |  | 14000 |
| 兴隆县柳源污水处理厂 | 11 | 11 | 动植物油 | 0.12 | 16000 | <0.040000 | 3 |  | 14000 |