承德市环境保护局（报告）

承环办〔2014〕76号

关于2014年第一季度全市国控重点污染源

监督性监测情况的报告

省环境保护厅：

根据环保部《关于印发2014年国家重点监控企业名单的通知》（环办〔2013〕116号），我市共有国家重点监控企业34家，其中废水企业7家，废气企业14家，污水处理厂11家，规模化畜禽养殖场（小区）2家。2014年第一季度，我市对辖区内国控重点污染源季度监督性监测工作，现将有关情况报告如下：

一、废水污染源

第一季度，我市对7家国控废水重点企业开展了监督性监测，其中停产或不具备监测条件共计6家，实际监测1家。监测结果显示，该企业排放达标。本季度我市废水国控企业达标率为100％。详见表1、表2。

表1    承德市国控废水重点企业监测情况

| 企业 类型 | 序号 | 企业名称 | 执行标准 | 超标项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 企业 | 1 | 兴隆县鹏源生物科技开发有限公司 | 《污水综合排放标准》三级标准 | / |

表2          承德市国控废水重点企业未监测原因

| 企业类型 | 序号 | 企业名称 | 未监测原因 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 企业 | 1 | 承德南江股份有限公司 | 其他原因停产 | 产业结构调整 |
|  | 2 | 河北钢铁股份有限公司承德分公司钒制品厂 | 其他原因停产 | 厂址拆除停产 |
|  | 3 | 华北制药天星有限公司 | 其他原因停产 | 企业经营困难 |
|  | 4 | 承德江源酒业有限责任公司 | 其他原因停产 | 异地迁建后，未进行验收 |
|  | 5 | 围场满族蒙古族自治县斌发马铃薯淀粉有限公司 | 季节性停产 | / |
|  | 6 | 河北钢铁股份有限公司承德分公司 | 不具备监测条件 | 废水不外排 |

二、废气污染源

第一季度，我市对14家国控废气重点企业开展监督性监测，除省站监测和其他原因未监测的4家外，实际监测10家。从监测结果看，有5家企业达标排放。本季度我市废气国控企业达标率为50%。详见表3、表4。

表3    承德市国控废气重点污染源监测情况

| 序号 | 企业名称 | 执行标准 | 超标项目 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 承德环能热电有限责任公司 | 《生活垃圾焚烧污染控制标准》（GB18485-2001） | 氮氧化物 |
| 2 | 河北钢铁股份公司承德分公司 | 《钢铁工业大气污染物排放标准》（DB13/1461-2011）中新建企业标准限值 | 二氧化硫 |
| 3 | 承德建龙特殊钢有限公司 | 《钢铁工业大气污染物排放标准》（DB13/1461-2011）中新建企业标准限值 | / |
| 4 | 承德信通首承矿业有限责任公司 | 《钢铁工业大气污染物排放标准》（DB13/1461-2011）中新建企业标准限值 | 二氧化硫 |
| 5 | 承德盛丰钢铁有限公司 | 《钢铁工业大气污染物排放标准》（DB13/1461-2011）中新建企业标准限值 | / |
| 6 | 承德承钢双福矿业有限公司 | 《钢铁工业大气污染物排放标准》（DB13/1461-2011）中新建企业标准限值 | 颗粒物、二氧化硫 |
| 7 | 承德创远矿业有限公司 | 《钢铁工业大气污染物排放标准》（DB13/1461-2011）中新建企业标准限值 | 二氧化硫 |
| 8 | 承德凯兴能源有限公司 | 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2001）二类区Ⅱ时段标准限值 | / |
| 9 | 兴隆县兴隆热力有限公司 | 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2001）二类区Ⅱ时段标准限值 | / |
| 10 | 兴隆县鹏生热力有限公司 | 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2001）二类区Ⅱ时段标准限值 | / |

表4    承德市国控废气重点企业未监测原因

| 序号 | 企业名称 | 未监测原因 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 国电承德热电有限公司 | 由省站监测 | / |
| 2 | 中国国电集团公司滦河发电厂 | 由省站监测 | / |
| 3 | 承德天宝水泥有限公司 | 其他原因停产 | 产品受季节性影响 |
| 4 | 承德兆丰钢铁集团有限公司 | 其他原因停产 | 除尘设施改造升级 |

三、污水处理厂

第一季度，我市对11家国控城镇污水处理厂开展监督性监测。从监测结果看，除承德中保水务有限公司外，其余10家污水处理厂的出水水质均有超标。本季度我市污水处理厂达标率为9.1%。详见表5。

表5    承德市城镇污水处理厂监测情况

| 序号 | 企业名称 | 执行标准 | 超标项目 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 承德县绿溪污水处理有限公司 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标准 | 总磷、总氮 |
| 2 | 承德市城市污水处理有限责任公司 | 《污水综合排放标准》二级标准及国家环保部批复标准 | 总磷 |
| 3 | 平泉排水管理处 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标准 | 氨氮、总氮、五日生化需氧量 |
| 4 | 隆化污水处理厂 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标准 | 总磷、总氮、氨氮、粪大肠菌群数 |
| 5 | 丰宁满族自治县清源污水处理有限公司 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标准 | 总氮、氨氮、五日生化需氧量、总磷、化学需氧量、阴离子表面活性剂、粪大肠菌群数 |
| 6 | 宽城奥能环保有限公司 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标准 | 五日生化需氧量、总磷、总氮、粪大肠菌群数 |
| 7 | 围场鑫汇污水净化处理中心 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标准 | 总磷、氨氮、化学需氧量、阴离子表面活性剂、粪大肠菌群数 |
| 8 | 承德中保水务有限公司 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级B标准 | / |
| 9 | 承德市鹰手营子矿区柳源污水处理有限公司 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标准 | 总磷、总氮、化学需氧量、五日生化需氧量 |
| 10 | 滦平县德龙污水处理有限公司 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标准 | 化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮、总磷、总氮、粪大肠菌群数 |
| 11 | 兴隆县柳源污水处理厂 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级B标准 | 总氮 |

四、规模化畜禽养殖场

第一季度，我市2家国控规模化畜禽养殖场中1家因废水不外排不进行监测，实际监测1家。从监测结果看，该企业排放超标。本季度规模化畜禽养殖场达标率为0。详见表6、表7。

表6   承德市国控规模化畜禽养殖场监测情况

| 序号 | 企业名称 | 执行标准 | 超标项目 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 河北新希望农牧有限公司新华养猪分公司 | 《畜禽养殖业污染物排放标准》 | 化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮、悬浮物、粪大肠菌群数 |

表7   承德市国控规模化畜禽养殖场未监测原因

| 序号 | 企业名称 | 未监测原因 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 京北缘天然农牧有限公司 | 不具备监测条件 | 废水不外排 |

附表：1.2014年第一季度承德市国控废水重点企业监督性监测结果（含规模化养殖场）

2.2014年第一季度承德市国控废气重点企业监督性监测结果

3.2014年第一季度承德市国控污水处理厂监督性监测结果

承德市环境保护局

2014年4月9日

承德市环境保护局办公室               2014年4月9日印发

附表一：                   2014年第1季度承德市国控废水重点企业监督性监测情况（含规模化养殖场）

单位：mg/L（PH值:无量纲）

| 详细名称 | 监测月 | 监测日 | 监测点名称 | 监测项目名称 | 污染物浓度 | 排放上限 | 废水处理设施进口浓度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 兴隆县鹏源生物科技开发有限公司 | 3 | 10 | 废水总排口 | PH值 | 7.77 | 6~9 |  |
|  | 3 | 10 | 废水总排口 | 五日生化需氧量 | 180 | 300 |  |
|  | 3 | 10 | 废水总排口 | 化学需氧量 | 437 | 500 |  |
|  | 3 | 10 | 废水总排口 | 悬浮物 | 219 | 400 |  |
|  | 3 | 10 | 废水总排口 | 氨氮 | 164 |  |  |
| 河北新希望农牧有限公司新华养猪分公司 | 2 | 19 | 总排口 | PH值 | 8.38 |  |  |
|  | 2 | 19 | 总排口 | 五日生化需氧量 | 684 | 150 |  |
|  | 2 | 19 | 总排口 | 化学需氧量 | 2618 | 400 |  |
|  | 2 | 19 | 总排口 | 悬浮物 | 1416 | 200 |  |
|  | 2 | 19 | 总排口 | 粪大肠菌群数 | 2700000 | 1000 |  |
|  | 2 | 19 | 总排口 | 氨氮 | 398 | 80 |  |
|  | 2 | 19 | 总排口 | 动植物油 | 1.52 |  |  |

附表二：                        2014年第1季度承德市国控废气重点企业监督性监测情况

单位：mg/L（PH值:无量纲）

| 详细名称 | 监测月 | 监测日 | 监测时 | 监测点名称 | 监测项目名称 | 污染物实测浓度 | 排放上限 | 排放单位 | 超标倍数 | 废气排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 承德环能热电有限责任公司 | 3 | 12 | 9 | 1#脱硫除尘器 | 烟尘 | 20 | 80 | mg/m3 |  | 183340 |
|  | 3 | 12 | 9 | 1#脱硫除尘器 | 二氧化硫 | 80 | 260 | mg/m3 |  | 183340 |
|  | 3 | 12 | 9 | 1#脱硫除尘器 | 氮氧化物 | 163 | 400 | mg/m3 |  | 183340 |
|  | 3 | 12 | 9 | 1#脱硫除尘器 | 林格曼黑度 | ＜1 | 1 | 级 |  | 183340 |
|  | 3 | 12 | 9 | 2#脱硫除尘器 | 烟尘 | 35 | 40 | mg/m3 |  | 192700 |
|  | 3 | 12 | 9 | 2#脱硫除尘器 | 二氧化硫 | 93 | 130 | mg/m3 |  | 192700 |
|  | 3 | 12 | 9 | 2#脱硫除尘器 | 氮氧化物 | 211 | 200 | mg/m3 | 0.1 | 192700 |
|  | 3 | 12 | 9 | 2#脱硫除尘器 | 林格曼黑度 | ＜1 | 1 | 级 |  | 192700 |
| 河北钢铁股份有限公司承德分公司 | 3 | 6 | 9 | 竖炉上料系统35m2静电除尘器 | 颗粒物 | 28.9 | 30 | mg/m3 |  | 154700 |
|  | 3 | 6 | 9 | 1#球团竖炉60m2静电除尘器 | 二氧化硫 | 324 | 200 | mg/m3 | 0.6 | 214300 |
|  | 3 | 6 | 9 | 1#球团竖炉60m2静电除尘器 | 氮氧化物 | 62.4 | 400 | mg/m3 |  | 214300 |
|  | 3 | 6 | 9 | 1#球团竖炉60m2静电除尘器 | 颗粒物 | 48.5 | 50 | mg/m3 |  | 214300 |
|  | 3 | 6 | 9 | 1#球团竖炉80m2静电除尘器 | 二氧化硫 | 410 | 200 | mg/m3 | 1.1 | 357400 |
|  | 3 | 6 | 9 | 1#球团竖炉80m2静电除尘器 | 氮氧化物 | 123 | 400 | mg/m3 |  | 357400 |
|  | 3 | 6 | 9 | 1#球团竖炉80m2静电除尘器 | 颗粒物 | 47 | 50 | mg/m3 |  | 357400 |
|  | 3 | 6 | 9 | 2#球团竖炉140m2静电除尘器 | 二氧化硫 | 409 | 200 | mg/m3 | 1 | 445100 |
|  | 3 | 6 | 9 | 2#球团竖炉140m2静电除尘器 | 氮氧化物 | 157 | 400 | mg/m3 |  | 445100 |
|  | 3 | 6 | 9 | 2#球团竖炉140m2静电除尘器 | 颗粒物 | 48 | 50 | mg/m3 |  | 445100 |
|  | 3 | 6 | 9 | 1#烧结机机尾260m2静电除尘器 | 颗粒物 | 27.9 | 30 | mg/m3 |  | 623510 |
|  | 3 | 6 | 9 | 3#高炉出铁场DCM布袋除尘器 | 颗粒物 | 28.5 | 30 | mg/m3 |  | 358410 |
|  | 3 | 6 | 9 | 2、4、6#高炉出铁场除尘器 | 颗粒物 | 21.7 | 30 | mg/m3 |  | 704610 |
|  | 3 | 6 | 9 | 1#1260高炉原料上料布袋除尘器 | 颗粒物 | 25.3 | 30 | mg/m3 |  | 445100 |
|  | 3 | 6 | 9 | 1#1260高炉出铁场静电除尘器 | 颗粒物 | 27.3 | 30 | mg/m3 |  | 461210 |
|  | 3 | 6 | 9 | 100吨转炉二次烟气 | 颗粒物 | 18.6 | 20 | mg/m3 |  | 962400 |
|  | 3 | 6 | 9 | 1#烧结机机头2#280m2静电除尘器 | 二氧化硫 | 168.7 | 200 | mg/m3 |  | 954820 |
|  | 3 | 6 | 9 | 1#烧结机机头2#280m2静电除尘器 | 氮氧化物 | 115.1 | 400 | mg/m3 |  | 954820 |
|  | 3 | 6 | 9 | 1#烧结机机头2#280m2静电除尘器 | 颗粒物 | 46.5 | 50 | mg/m3 |  | 954820 |
|  | 3 | 6 | 9 | 2#烧结机脱硫系统 | 二氧化硫 | 73 | 200 | mg/m3 |  | 987520 |
|  | 3 | 6 | 9 | 2#烧结机脱硫系统 | 氮氧化物 | 225 | 400 | mg/m3 |  | 987520 |
|  | 3 | 6 | 9 | 2#烧结机脱硫系统 | 颗粒物 | 41.3 | 50 | mg/m3 |  | 987520 |
|  | 3 | 6 | 9 | 3#烧结机脱硫系统 | 二氧化硫 | 86 | 200 | mg/m3 |  | 975510 |
|  | 3 | 6 | 9 | 3#烧结机脱硫系统 | 氮氧化物 | 115 | 400 | mg/m3 |  | 975510 |
|  | 3 | 6 | 9 | 3#烧结机脱硫系统 | 颗粒物 | 36.7 | 50 | mg/m3 |  | 975510 |
|  | 3 | 6 | 9 | 1#h烧结机脱硫系统 | 二氧化硫 | 183.8 | 200 | mg/m3 |  | 957240 |
|  | 3 | 6 | 9 | 1#h烧结机脱硫系统 | 氮氧化物 | 141.1 | 400 | mg/m3 |  | 957240 |
|  | 3 | 6 | 9 | 1#h烧结机脱硫系统 | 颗粒物 | 47.6 | 50 | mg/m3 |  | 957240 |
| 承德市创远矿业有限公司 | 3 | 7 | 11 | 主引风310平米静电除尘器 | 二氧化硫 | 67.8 | 200 | mg/m3 |  | 1213400 |
|  | 3 | 7 | 11 | 主引风310平米静电除尘器 | 氮氧化物 | 490.4 | 400 | mg/m3 | 0.2 | 1213400 |
|  | 3 | 7 | 11 | 主引风310平米静电除尘器 | 颗粒物 | 25.5 | 50 | mg/m3 |  | 1213400 |
|  | 3 | 7 | 11 | 煤粉制备系统 | 颗粒物 | 29.1 | 30 | mg/m3 |  | 148420 |
|  | 3 | 7 | 11 | 原料系统 | 颗粒物 |  | 30 | mg/m3 |  |  |
|  | 3 | 7 | 11 | 混料配料系统 | 颗粒物 | 29.4 | 30 | mg/m3 |  | 68610 |
|  | 3 | 7 | 11 | 焙烧冷却系统 | 颗粒物 | 28.7 | 30 | mg/m3 |  | 312010 |
| 承德承钢双福矿业有限公司 | 2 | 24 | 10 | 2*60㎡静电除尘器 | 二氧化硫 | 467.6 | 200 | mg/m3 | 1.3 | 35560 |
|  | 2 | 24 | 10 | 2*60㎡静电除尘器 | 氮氧化物 | 34.5 | 400 | mg/m3 |  | 33560 |
|  | 2 | 24 | 10 | 2*60㎡静电除尘器 | 颗粒物 | 65 | 50 | mg/m3 | 0.3 | 35560 |
| 承德建龙特殊钢有限公司 | 2 | 28 | 10 | 竖炉除尘器 | 二氧化硫 | 197 | 200 | mg/m3 |  | 168710 |
|  | 2 | 28 | 10 | 竖炉除尘器 | 氮氧化物 | 162 | 400 | mg/m3 |  | 168710 |
|  | 2 | 28 | 10 | 竖炉除尘器 | 颗粒物 | 48.2 | 50 | mg/m3 |  | 168710 |
|  | 2 | 28 | 10 | 炼铁厂煤磨除尘器 | 颗粒物 | 28.4 | 30 | mg/m3 |  | 132500 |
|  | 2 | 28 | 10 | 1#烧结机头除尘器 | 二氧化硫 | 162 | 200 | mg/m3 |  | 1120430 |
|  | 2 | 28 | 10 | 1#烧结机头除尘器 | 氮氧化物 | 215 | 400 | mg/m3 |  | 1120430 |
|  | 2 | 28 | 10 | 1#烧结机头除尘器 | 颗粒物 | 46.6 | 50 | mg/m3 |  | 1120430 |
|  | 2 | 28 | 10 | 烧结机尾除尘器 | 颗粒物 | 29.7 | 30 | mg/m3 |  | 241500 |
|  | 2 | 28 | 10 | 烧结配料系统 | 颗粒物 | 28.1 | 30 | mg/m3 |  | 237320 |
|  | 2 | 28 | 10 | 3#高炉出铁场静电除尘器 | 颗粒物 | 27.9 | 50 | mg/m3 |  | 195550 |
| 承德凯兴能源有限公司 | 2 | 19 | 10 | 锅炉废气总排口 | 烟尘 | 108 | 200 | mg/m3 |  | 154400 |
|  | 2 | 19 | 10 | 锅炉废气总排口 | 二氧化硫 | 357 | 900 | mg/m3 |  | 154400 |
|  | 2 | 19 | 10 | 锅炉废气总排口 | 氮氧化物 | 143 |  |  |  | 154400 |
|  | 2 | 19 | 10 | 锅炉废气总排口 | 林格曼黑度 | ＜1 | 1 | 级 |  | 154400 |
| 兴隆县鹏生热力有限公司 | 3 | 10 | 10 | 锅炉烟气总排口 | 烟尘 | 121 | 200 | mg/m3 |  | 251400 |
|  | 3 | 10 | 10 | 锅炉烟气总排口 | 二氧化硫 | 824 | 900 | mg/m3 |  | 251400 |
|  | 3 | 10 | 10 | 锅炉烟气总排口 | 氮氧化物 | 166 |  |  |  | 251400 |
|  | 3 | 10 | 10 | 锅炉烟气总排口 | 林格曼黑度 | ＜1 | 1 | 级 |  | 251400 |
| 兴隆县兴隆热力有限责任公司 | 2 | 20 | 10 | 锅炉烟气总排口 | 烟尘 | 156.7 | 200 | mg/m3 |  | 135720 |
|  | 2 | 20 | 10 | 锅炉烟气总排口 | 二氧化硫 | 558.2 | 900 | mg/m3 |  | 135720 |
|  | 2 | 20 | 10 | 锅炉烟气总排口 | 氮氧化物 | 120 |  |  |  | 135720 |
|  | 2 | 20 | 10 | 锅炉烟气总排口 | 林格曼黑度 | 0.5 | 1 | 级 |  | 135720 |
| 承德信通首承矿业有限责任公司 | 2 | 18 | 10 | 煤磨布袋除尘器 | 颗粒物 | 25.9 | 30 | mg/m3 |  | 16770 |
|  | 2 | 18 | 10 | 二期260平米静电除尘器 | 二氧化硫 | 421.8 | 200 | mg/m3 | 1.1 | 432700 |
|  | 2 | 18 | 10 | 二期260平米静电除尘器 | 氮氧化物 | 91.2 | 400 | mg/m3 |  | 432700 |
|  | 2 | 18 | 10 | 二期260平米静电除尘器 | 颗粒物 | 33.7 | 50 | mg/m3 |  | 432700 |
|  | 2 | 18 | 10 | 二期环冷45平米除尘器 | 颗粒物 | 29.2 | 30 | mg/m3 |  | 72220 |
|  | 2 | 18 | 10 | 二期配料系统除尘器 | 颗粒物 | 28.9 | 30 | mg/m3 |  | 45180 |
| 承德盛丰钢铁有限公司 | 3 | 3 | 10 | 高炉除铁场静电除尘器 | 颗粒物 | 27.4 | 30 | mg/m3 |  | 157720 |
|  | 3 | 3 | 10 | 矿槽除尘器 | 颗粒物 | 29.5 | 30 | mg/m3 |  | 132400 |
|  | 3 | 3 | 10 | 2#烧结机机头除尘 | 二氧化硫 | 88.7 | 600 | mg/m3 |  | 352600 |
|  | 3 | 3 | 10 | 2#烧结机机头除尘 | 氮氧化物 | 44.8 | 500 | mg/m3 |  | 352600 |
|  | 3 | 3 | 10 | 2#烧结机机头除尘 | 颗粒物 | 42 | 80 | mg/m3 |  | 352600 |
|  | 3 | 3 | 10 | 2#烧结机机尾除尘器 | 颗粒物 | 29.8 | 50 | mg/m3 |  | 87150 |

附表三：                       2014年第1季度承德市集中式污水处理厂监督性监测情况

单位：mg/L（PH值：无量纲；粪大肠菌群：个/L；色度：度）

| 详细名称 | 监测月 | 监测日 | 监测项目名称 | 进口污染物浓度 | 出口污染物浓度 | 排放上限 | 超标倍数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 承德市城市污水处理有限责任公司 | 1 | 20 | PH值 | 7.69 | 7.57 | 6~9 |  |
| 承德市城市污水处理有限责任公司 | 1 | 20 | 生化需氧量 | 27.5 | 1.56 | 30 |  |
| 承德市城市污水处理有限责任公司 | 1 | 20 | 总磷 | 1.49 | 1.12 | 1 | 0.12 |
| 承德市城市污水处理有限责任公司 | 1 | 20 | 化学需氧量 | 89.2 | 13.9 | 100 |  |
| 承德市城市污水处理有限责任公司 | 1 | 20 | 色度 | 32 | 8 | 80 |  |
| 承德市城市污水处理有限责任公司 | 1 | 20 | 总汞 | <0.000020 | <0.000020 | 0.05 |  |
| 承德市城市污水处理有限责任公司 | 1 | 20 | 总镉 | <0.001000 | <0.001000 | 0.1 |  |
| 承德市城市污水处理有限责任公司 | 1 | 20 | 总铬 | <0.004000 | <0.004000 | 1.5 |  |
| 承德市城市污水处理有限责任公司 | 1 | 20 | 六价铬 | <0.004000 | <0.004000 | 0.5 |  |
| 承德市城市污水处理有限责任公司 | 1 | 20 | 总砷 | <0.001000 | <0.001000 | 0.5 |  |
| 承德市城市污水处理有限责任公司 | 1 | 20 | 总铅 | <0.010000 | <0.010000 | 1 |  |
| 承德市城市污水处理有限责任公司 | 1 | 20 | 悬浮物 | 66 | 8 | 30 |  |
| 承德市城市污水处理有限责任公司 | 1 | 20 | 阴离子表面活性剂（LAS） | 0.369 | <0.050000 | 10 |  |
| 承德市城市污水处理有限责任公司 | 1 | 20 | 粪大肠菌群数 | 22000000 | 1600 |  |  |
| 承德市城市污水处理有限责任公司 | 1 | 20 | 氨氮 | 10.6 | 0.255 | 15 |  |
| 承德市城市污水处理有限责任公司 | 1 | 20 | 总氮 | 46.6 | 9.32 |  |  |
| 承德市城市污水处理有限责任公司 | 1 | 20 | 硫化物 | <0.005000 | <0.005000 | 1 |  |
| 承德市城市污水处理有限责任公司 | 1 | 20 | 石油类 | <0.040000 | <0.040000 | 10 |  |
| 承德市城市污水处理有限责任公司 | 1 | 20 | 动植物油 | 0.104 | <0.040000 | 15 |  |
| 承德市中保水务有限公司 | 1 | 15 | PH值 | 7.82 | 7.26 | 6~9 |  |
| 承德市中保水务有限公司 | 1 | 15 | 生化需氧量 | 78.7 | 2.49 | 20 |  |
| 承德市中保水务有限公司 | 1 | 15 | 总磷 | 2.08 | 0.426 | 1 |  |
| 承德市中保水务有限公司 | 1 | 15 | 化学需氧量 | 607 | 21.5 | 60 |  |
| 承德市中保水务有限公司 | 1 | 15 | 色度 | 32 | 8 | 30 |  |
| 承德市中保水务有限公司 | 1 | 15 | 总汞 | <0.000020 | <0.000020 | 0.001 |  |
| 承德市中保水务有限公司 | 1 | 15 | 总镉 | <0.001000 | <0.001000 | 0.01 |  |
| 承德市中保水务有限公司 | 1 | 15 | 总铬 | 0.013 | 0.003 | 0.1 |  |
| 承德市中保水务有限公司 | 1 | 15 | 六价铬 | <0.004000 | <0.004000 | 0.05 |  |
| 承德市中保水务有限公司 | 1 | 15 | 总砷 | <0.001000 | <0.001000 | 0.1 |  |
| 承德市中保水务有限公司 | 1 | 15 | 总铅 | <0.010000 | <0.010000 | 0.1 |  |
| 承德市中保水务有限公司 | 1 | 15 | 悬浮物 | 489 | 8 | 20 |  |
| 承德市中保水务有限公司 | 1 | 15 | 阴离子表面活性剂（LAS） | 1.52 | <0.050000 | 1 |  |
| 承德市中保水务有限公司 | 1 | 15 | 粪大肠菌群数 | 24000000 | 2000 | 10000 |  |
| 承德市中保水务有限公司 | 1 | 15 | 氨氮 | 35.1 | 0.308 | 15 |  |
| 承德市中保水务有限公司 | 1 | 15 | 总氮 | 61 | 4.29 | 20 |  |
| 承德市中保水务有限公司 | 1 | 15 | 硫化物 | <0.005000 | <0.005000 | 1 |  |
| 承德市中保水务有限公司 | 1 | 15 | 石油类 | 0.092 | <0.040000 | 3 |  |
| 承德市中保水务有限公司 | 1 | 15 | 动植物油 | 0.098 | <0.040000 | 3 |  |
| 承德市鹰手营子矿区柳源污水处理有限责任公司 | 1 | 16 | PH值 | 7.65 | 7.48 | 6~9 |  |
| 承德市鹰手营子矿区柳源污水处理有限责任公司 | 1 | 16 | 生化需氧量 | 86.4 | 1.69 | 10 |  |
| 承德市鹰手营子矿区柳源污水处理有限责任公司 | 1 | 16 | 总磷 | 1.54 | 1.2 | 0.5 | 1.4 |
| 承德市鹰手营子矿区柳源污水处理有限责任公司 | 1 | 16 | 化学需氧量 | 272 | 31.5 | 50 |  |
| 承德市鹰手营子矿区柳源污水处理有限责任公司 | 1 | 16 | 色度 | 16 | 8 | 30 |  |
| 承德市鹰手营子矿区柳源污水处理有限责任公司 | 1 | 16 | 总汞 | <0.000020 | <0.000020 | 0.001 |  |
| 承德市鹰手营子矿区柳源污水处理有限责任公司 | 1 | 16 | 总镉 | <0.001000 | <0.001000 | 0.01 |  |
| 承德市鹰手营子矿区柳源污水处理有限责任公司 | 1 | 16 | 总铬 | <0.004000 | <0.004000 | 0.1 |  |
| 承德市鹰手营子矿区柳源污水处理有限责任公司 | 1 | 16 | 六价铬 | <0.004000 | <0.004000 | 0.05 |  |
| 承德市鹰手营子矿区柳源污水处理有限责任公司 | 1 | 16 | 总砷 | <0.001000 | <0.001000 | 0.1 |  |
| 承德市鹰手营子矿区柳源污水处理有限责任公司 | 1 | 16 | 总铅 | <0.010000 | <0.010000 | 0.1 |  |
| 承德市鹰手营子矿区柳源污水处理有限责任公司 | 1 | 16 | 悬浮物 | 61 | 6 | 10 |  |
| 承德市鹰手营子矿区柳源污水处理有限责任公司 | 1 | 16 | 阴离子表面活性剂（LAS） | 1.94 | <0.050000 | 0.5 |  |
| 承德市鹰手营子矿区柳源污水处理有限责任公司 | 1 | 16 | 粪大肠菌群数 | 19000000 | 1000 | 1000 |  |
| 承德市鹰手营子矿区柳源污水处理有限责任公司 | 1 | 16 | 氨氮 | 41.8 | 0.15 | 8 |  |
| 承德市鹰手营子矿区柳源污水处理有限责任公司 | 1 | 16 | 总氮 | 69.2 | 27.1 | 15 | 0.8 |
| 承德市鹰手营子矿区柳源污水处理有限责任公司 | 1 | 16 | 硫化物 | 0.027 | <0.005000 | 1 |  |
| 承德市鹰手营子矿区柳源污水处理有限责任公司 | 1 | 16 | 石油类 | 0.072 | <0.040000 | 1 |  |
| 承德市鹰手营子矿区柳源污水处理有限责任公司 | 1 | 16 | 动植物油 | 0.089 | <0.040000 | 1 |  |
| 承德县绿溪污水处理有限公司 | 1 | 7 | PH值 | 7.5 | 7.45 | 6~9 |  |
| 承德县绿溪污水处理有限公司 | 1 | 7 | 生化需氧量 | 67.9 | 5.1 | 10 |  |
| 承德县绿溪污水处理有限公司 | 1 | 7 | 总磷 | 1.73 | 0.212 | 0.5 |  |
| 承德县绿溪污水处理有限公司 | 1 | 7 | 化学需氧量 | 171 | 11.4 | 50 |  |
| 承德县绿溪污水处理有限公司 | 1 | 7 | 色度 | 32 | 4 | 30 |  |
| 承德县绿溪污水处理有限公司 | 1 | 7 | 总汞 | 0.000086 | <0.000020 | 0.001 |  |
| 承德县绿溪污水处理有限公司 | 1 | 7 | 总镉 | <0.001000 | <0.001000 | 0.01 |  |
| 承德县绿溪污水处理有限公司 | 1 | 7 | 总铬 | 0.007 | <0.004000 | 0.1 |  |
| 承德县绿溪污水处理有限公司 | 1 | 7 | 六价铬 | <0.004000 | <0.004000 | 0.05 |  |
| 承德县绿溪污水处理有限公司 | 1 | 7 | 总砷 | 0.0016 | <0.001000 | 0.1 |  |
| 承德县绿溪污水处理有限公司 | 1 | 7 | 总铅 | <0.010000 | <0.010000 | 0.1 |  |
| 承德县绿溪污水处理有限公司 | 1 | 7 | 悬浮物 | 98 | 6 | 10 |  |
| 承德县绿溪污水处理有限公司 | 1 | 7 | 阴离子表面活性剂（LAS） | 0.627 | <0.050000 | 0.5 |  |
| 承德县绿溪污水处理有限公司 | 1 | 7 | 粪大肠菌群数 | 19000000 | 1000 | 1000 |  |
| 承德县绿溪污水处理有限公司 | 1 | 7 | 氨氮 | 27.2 | 4.95 | 8 |  |
| 承德县绿溪污水处理有限公司 | 1 | 7 | 总氮 | 38.5 | 25.3 | 15 | 0.7 |
| 承德县绿溪污水处理有限公司 | 1 | 7 | 硫化物 | <0.005000 | <0.005000 | 1 |  |
| 承德县绿溪污水处理有限公司 | 1 | 7 | 石油类 | 0.068 | <0.040000 | 1 |  |
| 承德县绿溪污水处理有限公司 | 1 | 7 | 动植物油 | 0.121 | <0.040000 | 1 |  |
| 兴隆县柳源污水处理厂 | 1 | 17 | PH值 | 7.68 | 7.55 | 6~9 |  |
| 兴隆县柳源污水处理厂 | 1 | 17 | 生化需氧量 | 128 | 9.12 | 20 |  |
| 兴隆县柳源污水处理厂 | 1 | 17 | 总磷 | 1.73 | 0.868 | 1 |  |
| 兴隆县柳源污水处理厂 | 1 | 17 | 化学需氧量 | 373 | 38.9 | 60 |  |
| 兴隆县柳源污水处理厂 | 1 | 17 | 色度 | 32 | 8 | 30 |  |
| 兴隆县柳源污水处理厂 | 1 | 17 | 总汞 | <0.000020 | <0.000020 | 0.001 |  |
| 兴隆县柳源污水处理厂 | 1 | 17 | 总镉 | <0.001000 | <0.001000 | 0.01 |  |
| 兴隆县柳源污水处理厂 | 1 | 17 | 总铬 | <0.004000 | <0.004000 | 0.1 |  |
| 兴隆县柳源污水处理厂 | 1 | 17 | 六价铬 | <0.004000 | <0.004000 | 0.05 |  |
| 兴隆县柳源污水处理厂 | 1 | 17 | 总砷 | <0.001000 | <0.001000 | 0.1 |  |
| 兴隆县柳源污水处理厂 | 1 | 17 | 总铅 | <0.010000 | <0.010000 | 0.1 |  |
| 兴隆县柳源污水处理厂 | 1 | 17 | 悬浮物 | 167 | 12 | 20 |  |
| 兴隆县柳源污水处理厂 | 1 | 17 | 阴离子表面活性剂（LAS） | 0.844 | 0.105 | 1 |  |
| 兴隆县柳源污水处理厂 | 1 | 17 | 粪大肠菌群数 | 17000000 | 2000 | 10000 |  |
| 兴隆县柳源污水处理厂 | 1 | 17 | 氨氮 | 16.5 | 6.98 | 15 |  |
| 兴隆县柳源污水处理厂 | 1 | 17 | 总氮 | 99.3 | 21.3 | 20 | 0.1 |
| 兴隆县柳源污水处理厂 | 1 | 17 | 硫化物 | <0.005000 | <0.005000 | 1 |  |
| 兴隆县柳源污水处理厂 | 1 | 17 | 石油类 | 0.06 | <0.040000 | 3 |  |
| 兴隆县柳源污水处理厂 | 1 | 17 | 动植物油 | 0.093 | <0.040000 | 3 |  |
| 平泉县排水管理处 | 1 | 6 | PH值 | 7.48 | 7.82 | 6~9 |  |
| 平泉县排水管理处 | 1 | 6 | 生化需氧量 | 193 | 10.7 | 10 | 0.1 |
| 平泉县排水管理处 | 1 | 6 | 总磷 | 4.03 | 0.484 | 0.5 |  |
| 平泉县排水管理处 | 1 | 6 | 化学需氧量 | 577 | 46.5 | 50 |  |
| 平泉县排水管理处 | 1 | 6 | 色度 | 100 | 8 | 30 |  |
| 平泉县排水管理处 | 1 | 6 | 总汞 | <0.000020 | <0.000020 | 0.001 |  |
| 平泉县排水管理处 | 1 | 6 | 总镉 | <0.001000 | <0.001000 | 0.01 |  |
| 平泉县排水管理处 | 1 | 6 | 总铬 | <0.004000 | <0.004000 | 0.1 |  |
| 平泉县排水管理处 | 1 | 6 | 六价铬 | <0.004000 | <0.004000 | 0.05 |  |
| 平泉县排水管理处 | 1 | 6 | 总砷 | 0.0014 | <0.000100 | 0.1 |  |
| 平泉县排水管理处 | 1 | 6 | 总铅 | <0.010000 | <0.010000 | 0.1 |  |
| 平泉县排水管理处 | 1 | 6 | 悬浮物 | 184 | 6 | 10 |  |
| 平泉县排水管理处 | 1 | 6 | 阴离子表面活性剂（LAS） | 1.23 | 0.062 | 0.5 |  |
| 平泉县排水管理处 | 1 | 6 | 粪大肠菌群数 | 25000000 | 900 | 1000 |  |
| 平泉县排水管理处 | 1 | 6 | 氨氮 | 47.3 | 30.7 | 8 | 2.8 |
| 平泉县排水管理处 | 1 | 6 | 总氮 | 65.3 | 40.2 | 15 | 1.7 |
| 平泉县排水管理处 | 1 | 6 | 硫化物 | 0.15 | <0.005000 | 1 |  |
| 平泉县排水管理处 | 1 | 6 | 石油类 | 0.089 | <0.040000 | 1 |  |
| 平泉县排水管理处 | 1 | 6 | 动植物油 | 0.156 | <0.040000 | 1 |  |
| 滦平德龙污水处理有限责任公司 | 1 | 9 | PH值 | 7.72 | 7.48 | 6~9 |  |
| 滦平德龙污水处理有限责任公司 | 1 | 9 | 生化需氧量 | 230 | 7.42 | 10 |  |
| 滦平德龙污水处理有限责任公司 | 1 | 9 | 总磷 | 1.78 | 0.228 | 0.5 |  |
| 滦平德龙污水处理有限责任公司 | 1 | 9 | 化学需氧量 | 956 | 31.6 | 50 |  |
| 滦平德龙污水处理有限责任公司 | 1 | 9 | 色度 | 100 | 4 | 30 |  |
| 滦平德龙污水处理有限责任公司 | 1 | 9 | 总汞 | <0.000020 | <0.000020 | 0.001 |  |
| 滦平德龙污水处理有限责任公司 | 1 | 9 | 总镉 | <0.001000 | <0.001000 | 0.01 |  |
| 滦平德龙污水处理有限责任公司 | 1 | 9 | 总铬 | <0.004000 | <0.004000 | 0.1 |  |
| 滦平德龙污水处理有限责任公司 | 1 | 9 | 六价铬 | <0.004000 | <0.004000 | 0.05 |  |
| 滦平德龙污水处理有限责任公司 | 1 | 9 | 总砷 | <0.001000 | <0.001000 | 0.1 |  |
| 滦平德龙污水处理有限责任公司 | 1 | 9 | 总铅 | <0.010000 | <0.010000 | 0.1 |  |
| 滦平德龙污水处理有限责任公司 | 1 | 9 | 悬浮物 | 560 | 9 | 10 |  |
| 滦平德龙污水处理有限责任公司 | 1 | 9 | 阴离子表面活性剂（LAS） | 0.172 | 0.081 | 0.5 |  |
| 滦平德龙污水处理有限责任公司 | 1 | 9 | 粪大肠菌群数 | 27000000 | 2000 | 1000 | 1 |
| 滦平德龙污水处理有限责任公司 | 1 | 9 | 氨氮 | 22.3 | 4.34 | 5 |  |
| 滦平德龙污水处理有限责任公司 | 1 | 9 | 总氮 | 41.6 | 22 | 15 | 0.5 |
| 滦平德龙污水处理有限责任公司 | 1 | 9 | 硫化物 | 0.017 | <0.005000 | 1 |  |
| 滦平德龙污水处理有限责任公司 | 1 | 9 | 石油类 | 0.069 | <0.040000 | 1 |  |
| 滦平德龙污水处理有限责任公司 | 1 | 9 | 动植物油 | 0.111 | <0.040000 | 1 |  |
| 隆化县污水处理厂 | 1 | 17 | PH值 | 7.62 | 7.42 | 6~9 |  |
| 隆化县污水处理厂 | 1 | 17 | 生化需氧量 | 72.6 | 1.26 | 10 |  |
| 隆化县污水处理厂 | 1 | 17 | 总磷 | 2.54 | 1.18 | 0.5 | 1.4 |
| 隆化县污水处理厂 | 1 | 17 | 化学需氧量 | 216 | 24.2 | 50 |  |
| 隆化县污水处理厂 | 1 | 17 | 色度 | 16 | 4 | 30 |  |
| 隆化县污水处理厂 | 1 | 17 | 总汞 | <0.000020 | <0.000020 | 0.001 |  |
| 隆化县污水处理厂 | 1 | 17 | 总镉 | <0.001000 | <0.001000 | 0.01 |  |
| 隆化县污水处理厂 | 1 | 17 | 总铬 | <0.004000 | <0.004000 | 0.1 |  |
| 隆化县污水处理厂 | 1 | 17 | 六价铬 | <0.004000 | <0.004000 | 0.05 |  |
| 隆化县污水处理厂 | 1 | 17 | 总砷 | <0.001000 | <0.001000 | 0.1 |  |
| 隆化县污水处理厂 | 1 | 17 | 总铅 | <0.010000 | <0.010000 | 0.1 |  |
| 隆化县污水处理厂 | 1 | 17 | 悬浮物 | 89 | 5 | 10 |  |
| 隆化县污水处理厂 | 1 | 17 | 阴离子表面活性剂（LAS） | 1.52 | 0.114 | 0.5 |  |
| 隆化县污水处理厂 | 1 | 17 | 粪大肠菌群数 | 21000000 | 1000 | 1000 |  |
| 隆化县污水处理厂 | 1 | 17 | 氨氮 | 31.2 | 10.1 | 8 | 0.3 |
| 隆化县污水处理厂 | 1 | 17 | 总氮 | 65.1 | 31 | 15 | 1.1 |
| 隆化县污水处理厂 | 1 | 17 | 硫化物 | <0.005000 | <0.005000 | 1 |  |
| 隆化县污水处理厂 | 1 | 17 | 石油类 | <0.040000 | <0.040000 | 1 |  |
| 隆化县污水处理厂 | 1 | 17 | 动植物油 | 0.088 | <0.040000 | 1 |  |
| 丰宁满族自治县清源污水处理有限公司 | 1 | 6 | PH值 | 7.61 | 7.3 | 6~9 |  |
| 丰宁满族自治县清源污水处理有限公司 | 1 | 6 | 生化需氧量 | 188 | 12 | 10 | 0.2 |
| 丰宁满族自治县清源污水处理有限公司 | 1 | 6 | 总磷 | 3.92 | 0.613 | 0.5 | 0.2 |
| 丰宁满族自治县清源污水处理有限公司 | 1 | 6 | 化学需氧量 | 578 | 56.2 | 50 | 0.1 |
| 丰宁满族自治县清源污水处理有限公司 | 1 | 6 | 色度 | 32 | 8 | 30 |  |
| 丰宁满族自治县清源污水处理有限公司 | 1 | 6 | 总汞 | <0.000020 | <0.000020 | 0.001 |  |
| 丰宁满族自治县清源污水处理有限公司 | 1 | 6 | 总镉 | <0.001000 | <0.001000 | 0.01 |  |
| 丰宁满族自治县清源污水处理有限公司 | 1 | 6 | 总铬 | <0.004000 | <0.004000 | 0.1 |  |
| 丰宁满族自治县清源污水处理有限公司 | 1 | 6 | 六价铬 | <0.004000 | <0.004000 | 0.05 |  |
| 丰宁满族自治县清源污水处理有限公司 | 1 | 6 | 总砷 | 0.0018 | <0.001000 | 0.1 |  |
| 丰宁满族自治县清源污水处理有限公司 | 1 | 6 | 总铅 | <0.010000 | <0.010000 | 0.1 |  |
| 丰宁满族自治县清源污水处理有限公司 | 1 | 6 | 悬浮物 | 195 | 4 | 10 |  |
| 丰宁满族自治县清源污水处理有限公司 | 1 | 6 | 阴离子表面活性剂（LAS） | 1.14 | 0.501 | 0.5 | 0.002000 |
| 丰宁满族自治县清源污水处理有限公司 | 1 | 6 | 粪大肠菌群数 | 22000000 | 1000 | 1000 |  |
| 丰宁满族自治县清源污水处理有限公司 | 1 | 6 | 氨氮 | 42.7 | 19.2 | 8 | 1.4 |
| 丰宁满族自治县清源污水处理有限公司 | 1 | 6 | 总氮 | 70.6 | 40 | 15 | 1.7 |
| 丰宁满族自治县清源污水处理有限公司 | 1 | 6 | 硫化物 | 0.103 | <0.005000 | 1 |  |
| 丰宁满族自治县清源污水处理有限公司 | 1 | 6 | 石油类 | 0.063 | <0.040000 | 1 |  |
| 丰宁满族自治县清源污水处理有限公司 | 1 | 6 | 动植物油 | 0.147 | <0.040000 | 1 |  |
| 宽城奥能环保有限公司 | 1 | 14 | PH值 | 7.15 | 7.08 | 6~9 |  |
| 宽城奥能环保有限公司 | 1 | 14 | 生化需氧量 | 62.6 | 7.72 | 10 |  |
| 宽城奥能环保有限公司 | 1 | 14 | 总磷 | 3.86 | 0.49 | 0.5 |  |
| 宽城奥能环保有限公司 | 1 | 14 | 化学需氧量 | 181 | 36 | 50 |  |
| 宽城奥能环保有限公司 | 1 | 14 | 色度 | 32 | 8 | 30 |  |
| 宽城奥能环保有限公司 | 1 | 14 | 总汞 | <0.000020 | <0.000020 | 0.001 |  |
| 宽城奥能环保有限公司 | 1 | 14 | 总镉 | <0.001000 | <0.001000 | 0.01 |  |
| 宽城奥能环保有限公司 | 1 | 14 | 总铬 | 0.007 | 0.004 | 0.1 |  |
| 宽城奥能环保有限公司 | 1 | 14 | 六价铬 | <0.004000 | <0.004000 | 0.05 |  |
| 宽城奥能环保有限公司 | 1 | 14 | 总砷 | <0.001000 | <0.001000 | 0.1 |  |
| 宽城奥能环保有限公司 | 1 | 14 | 总铅 | <0.010000 | <0.010000 | 0.1 |  |
| 宽城奥能环保有限公司 | 1 | 14 | 悬浮物 | 134 | 5 | 10 |  |
| 宽城奥能环保有限公司 | 1 | 14 | 阴离子表面活性剂（LAS） | 1.43 | 0.173 | 0.5 |  |
| 宽城奥能环保有限公司 | 1 | 14 | 粪大肠菌群数 | 23000000 | 2000 | 1000 | 1 |
| 宽城奥能环保有限公司 | 1 | 14 | 氨氮 | 19.5 | 5.22 | 8 |  |
| 宽城奥能环保有限公司 | 1 | 14 | 总氮 | 42.3 | 24.6 | 15 | 0.6 |
| 宽城奥能环保有限公司 | 1 | 14 | 硫化物 | <0.005000 | <0.005000 | 1 |  |
| 宽城奥能环保有限公司 | 1 | 14 | 石油类 | 0.078 | <0.040000 | 1 |  |
| 宽城奥能环保有限公司 | 1 | 14 | 动植物油 | 0.106 | <0.040000 | 1 |  |
| 围场满族蒙古族自治县鑫汇污水净化处理中心 | 1 | 8 | PH值 | 7.81 | 7.66 | 6~9 |  |
| 围场满族蒙古族自治县鑫汇污水净化处理中心 | 1 | 8 | 生化需氧量 | 123 | 6.62 | 10 |  |
| 围场满族蒙古族自治县鑫汇污水净化处理中心 | 1 | 8 | 总磷 | 5.06 | 0.316 | 0.5 |  |
| 围场满族蒙古族自治县鑫汇污水净化处理中心 | 1 | 8 | 化学需氧量 | 460 | 38.4 | 50 |  |
| 围场满族蒙古族自治县鑫汇污水净化处理中心 | 1 | 8 | 色度 | 64 | 8 | 30 |  |
| 围场满族蒙古族自治县鑫汇污水净化处理中心 | 1 | 8 | 总汞 | <0.000020 | <0.000020 | 0.001 |  |
| 围场满族蒙古族自治县鑫汇污水净化处理中心 | 1 | 8 | 总镉 | <0.001000 | <0.001000 | 0.01 |  |
| 围场满族蒙古族自治县鑫汇污水净化处理中心 | 1 | 8 | 总铬 | <0.004000 | <0.004000 | 0.1 |  |
| 围场满族蒙古族自治县鑫汇污水净化处理中心 | 1 | 8 | 六价铬 | <0.004000 | <0.004000 | 0.05 |  |
| 围场满族蒙古族自治县鑫汇污水净化处理中心 | 1 | 8 | 总砷 | <0.001000 | <0.001000 | 0.1 |  |
| 围场满族蒙古族自治县鑫汇污水净化处理中心 | 1 | 8 | 总铅 | <0.010000 | <0.010000 | 0.1 |  |
| 围场满族蒙古族自治县鑫汇污水净化处理中心 | 1 | 8 | 悬浮物 | 187 | 7 | 10 |  |
| 围场满族蒙古族自治县鑫汇污水净化处理中心 | 1 | 8 | 阴离子表面活性剂（LAS） | 1.67 | 0.142 | 0.5 |  |
| 围场满族蒙古族自治县鑫汇污水净化处理中心 | 1 | 8 | 粪大肠菌群数 | 24000000 | 2000 | 1000 | 1 |
| 围场满族蒙古族自治县鑫汇污水净化处理中心 | 1 | 8 | 氨氮 | 58.1 | 0.882 | 8 |  |
| 围场满族蒙古族自治县鑫汇污水净化处理中心 | 1 | 8 | 总氮 | 94.8 | 7.36 | 15 |  |
| 围场满族蒙古族自治县鑫汇污水净化处理中心 | 1 | 8 | 硫化物 | <0.005000 | <0.005000 | 1 |  |
| 围场满族蒙古族自治县鑫汇污水净化处理中心 | 1 | 8 | 石油类 | <0.040000 | <0.040000 | 1 |  |
| 围场满族蒙古族自治县鑫汇污水净化处理中心 | 1 | 8 | 动植物油 | 0.102 | <0.040000 | 1 |  |
| 承德市城市污水处理有限责任公司 | 3 | 4 | PH值 | 7.61 | 7.43 | 6~9 |  |
| 承德市城市污水处理有限责任公司 | 3 | 4 | 生化需氧量 | 55.6 | 3.65 | 30 |  |
| 承德市城市污水处理有限责任公司 | 3 | 4 | 总磷 | 1.7 | 1.18 | 1 | 0.18 |
| 承德市城市污水处理有限责任公司 | 3 | 4 | 化学需氧量 | 143 | 26.8 | 100 |  |
| 承德市城市污水处理有限责任公司 | 3 | 4 | 色度 | 16 | 8 | 80 |  |
| 承德市城市污水处理有限责任公司 | 3 | 4 | 总汞 | <0.000020 | <0.000020 | 0.05 |  |
| 承德市城市污水处理有限责任公司 | 3 | 4 | 总镉 | <0.001000 | <0.001000 | 0.1 |  |
| 承德市城市污水处理有限责任公司 | 3 | 4 | 总铬 | <0.004000 | <0.004000 | 1.5 |  |
| 承德市城市污水处理有限责任公司 | 3 | 4 | 六价铬 | <0.004000 | <0.004000 | 0.5 |  |
| 承德市城市污水处理有限责任公司 | 3 | 4 | 总砷 | <0.001000 | <0.001000 | 0.5 |  |
| 承德市城市污水处理有限责任公司 | 3 | 4 | 总铅 | <0.010000 | <0.010000 | 1 |  |
| 承德市城市污水处理有限责任公司 | 3 | 4 | 悬浮物 | 70 | 19 | 30 |  |
| 承德市城市污水处理有限责任公司 | 3 | 4 | 阴离子表面活性剂（LAS） | 0.359 | <0.050000 | 10 |  |
| 承德市城市污水处理有限责任公司 | 3 | 4 | 粪大肠菌群数 | 22000000 | 1300 |  |  |
| 承德市城市污水处理有限责任公司 | 3 | 4 | 氨氮 | 18.7 | 0.059 | 15 |  |
| 承德市城市污水处理有限责任公司 | 3 | 4 | 总氮 | 30 | 12.6 |  |  |
| 承德市城市污水处理有限责任公司 | 3 | 4 | 硫化物 | <0.005000 | <0.005000 | 1 |  |
| 承德市城市污水处理有限责任公司 | 3 | 4 | 石油类 | <0.040000 | <0.040000 | 10 |  |
| 承德市城市污水处理有限责任公司 | 3 | 4 | 动植物油 | 0.086 | <0.040000 | 15 |  |
| 承德市中保水务有限公司 | 3 | 9 | PH值 | 7.62 | 7.41 | 6~9 |  |
| 承德市中保水务有限公司 | 3 | 9 | 生化需氧量 |  |  | 20 |  |
| 承德市中保水务有限公司 | 3 | 9 | 总磷 | 2.57 | 0.68 | 1 |  |
| 承德市中保水务有限公司 | 3 | 9 | 化学需氧量 | 274 | 42.2 | 60 |  |
| 承德市中保水务有限公司 | 3 | 9 | 色度 | 16 | 4 | 30 |  |
| 承德市中保水务有限公司 | 3 | 9 | 总汞 | <0.000020 | <0.000020 | 0.001 |  |
| 承德市中保水务有限公司 | 3 | 9 | 总镉 | <0.001000 | <0.001000 | 0.01 |  |
| 承德市中保水务有限公司 | 3 | 9 | 总铬 | <0.004000 | <0.004000 | 0.1 |  |
| 承德市中保水务有限公司 | 3 | 9 | 六价铬 | <0.004000 | <0.004000 | 0.05 |  |
| 承德市中保水务有限公司 | 3 | 9 | 总砷 | <0.001000 | <0.001000 | 0.1 |  |
| 承德市中保水务有限公司 | 3 | 9 | 总铅 | <0.010000 | <0.010000 | 0.1 |  |
| 承德市中保水务有限公司 | 3 | 9 | 悬浮物 | 118 | 8 | 20 |  |
| 承德市中保水务有限公司 | 3 | 9 | 阴离子表面活性剂（LAS） | 0.768 | 0.142 | 1 |  |
| 承德市中保水务有限公司 | 3 | 9 | 粪大肠菌群数 | 26000000 | 2000 | 10000 |  |
| 承德市中保水务有限公司 | 3 | 9 | 氨氮 | 29.9 | 5.05 | 15 |  |
| 承德市中保水务有限公司 | 3 | 9 | 总氮 | 52.8 | 11.5 | 20 |  |
| 承德市中保水务有限公司 | 3 | 9 | 硫化物 | <0.005000 | <0.005000 | 1 |  |
| 承德市中保水务有限公司 | 3 | 9 | 石油类 | 0.054 | <0.040000 | 3 |  |
| 承德市中保水务有限公司 | 3 | 9 | 动植物油 | 0.096 | <0.040000 | 3 |  |
| 承德市鹰手营子矿区柳源污水处理有限责任公司 | 3 | 9 | PH值 | 7.61 | 7.37 | 6~9 |  |
| 承德市鹰手营子矿区柳源污水处理有限责任公司 | 3 | 9 | 生化需氧量 |  |  | 10 |  |
| 承德市鹰手营子矿区柳源污水处理有限责任公司 | 3 | 9 | 总磷 | 5.8 | 0.47 | 0.5 |  |
| 承德市鹰手营子矿区柳源污水处理有限责任公司 | 3 | 9 | 化学需氧量 | 512 | 58.5 | 50 | 0.2 |
| 承德市鹰手营子矿区柳源污水处理有限责任公司 | 3 | 9 | 色度 | 16 | 8 | 30 |  |
| 承德市鹰手营子矿区柳源污水处理有限责任公司 | 3 | 9 | 总汞 | <0.000020 | <0.000020 | 0.001 |  |
| 承德市鹰手营子矿区柳源污水处理有限责任公司 | 3 | 9 | 总镉 | <0.001000 | <0.001000 | 0.01 |  |
| 承德市鹰手营子矿区柳源污水处理有限责任公司 | 3 | 9 | 总铬 | <0.004000 | <0.004000 | 0.1 |  |
| 承德市鹰手营子矿区柳源污水处理有限责任公司 | 3 | 9 | 六价铬 | <0.004000 | <0.004000 | 0.05 |  |
| 承德市鹰手营子矿区柳源污水处理有限责任公司 | 3 | 9 | 总砷 | <0.001000 | <0.001000 | 0.1 |  |
| 承德市鹰手营子矿区柳源污水处理有限责任公司 | 3 | 9 | 总铅 | <0.010000 | <0.010000 | 0.1 |  |
| 承德市鹰手营子矿区柳源污水处理有限责任公司 | 3 | 9 | 悬浮物 | 260 | 6 | 10 |  |
| 承德市鹰手营子矿区柳源污水处理有限责任公司 | 3 | 9 | 阴离子表面活性剂（LAS） | 0.643 | 0.072 | 0.5 |  |
| 承德市鹰手营子矿区柳源污水处理有限责任公司 | 3 | 9 | 粪大肠菌群数 | 19000000 | 1000 | 1000 |  |
| 承德市鹰手营子矿区柳源污水处理有限责任公司 | 3 | 9 | 氨氮 | 35 | 3.63 | 8 |  |
| 承德市鹰手营子矿区柳源污水处理有限责任公司 | 3 | 9 | 总氮 | 46 | 12.9 | 15 |  |
| 承德市鹰手营子矿区柳源污水处理有限责任公司 | 3 | 9 | 硫化物 | 0.03 | <0.005000 | 1 |  |
| 承德市鹰手营子矿区柳源污水处理有限责任公司 | 3 | 9 | 石油类 | 0.068 | <0.040000 | 1 |  |
| 承德市鹰手营子矿区柳源污水处理有限责任公司 | 3 | 9 | 动植物油 | 0.089 | <0.040000 | 1 |  |
| 承德县绿溪污水处理有限公司 | 3 | 10 | PH值 | 7.57 | 7.53 | 6~9 |  |
| 承德县绿溪污水处理有限公司 | 3 | 10 | 生化需氧量 |  |  | 10 |  |
| 承德县绿溪污水处理有限公司 | 3 | 10 | 总磷 | 2.23 | 0.62 | 0.5 | 0.2 |
| 承德县绿溪污水处理有限公司 | 3 | 10 | 化学需氧量 | 178 | 10.8 | 50 |  |
| 承德县绿溪污水处理有限公司 | 3 | 10 | 色度 | 32 | 8 | 30 |  |
| 承德县绿溪污水处理有限公司 | 3 | 10 | 总汞 | <0.000020 | <0.000020 | 0.001 |  |
| 承德县绿溪污水处理有限公司 | 3 | 10 | 总镉 | <0.001000 | <0.001000 | 0.01 |  |
| 承德县绿溪污水处理有限公司 | 3 | 10 | 总铬 | <0.004000 | <0.004000 | 0.1 |  |
| 承德县绿溪污水处理有限公司 | 3 | 10 | 六价铬 | <0.004000 | <0.004000 | 0.05 |  |
| 承德县绿溪污水处理有限公司 | 3 | 10 | 总砷 | <0.001000 | <0.001000 | 0.1 |  |
| 承德县绿溪污水处理有限公司 | 3 | 10 | 总铅 | <0.010000 | <0.010000 | 0.1 |  |
| 承德县绿溪污水处理有限公司 | 3 | 10 | 悬浮物 | 66 | 7 | 10 |  |
| 承德县绿溪污水处理有限公司 | 3 | 10 | 阴离子表面活性剂（LAS） | 1.26 | 0.105 | 0.5 |  |
| 承德县绿溪污水处理有限公司 | 3 | 10 | 粪大肠菌群数 | 18000000 | 1000 | 1000 |  |
| 承德县绿溪污水处理有限公司 | 3 | 10 | 氨氮 | 30 | 0.067 | 8 |  |
| 承德县绿溪污水处理有限公司 | 3 | 10 | 总氮 | 55.9 | 40.6 | 15 | 1.7 |
| 承德县绿溪污水处理有限公司 | 3 | 10 | 硫化物 | <0.005000 | <0.005000 | 1 |  |
| 承德县绿溪污水处理有限公司 | 3 | 10 | 石油类 | <0.040000 | <0.040000 | 1 |  |
| 承德县绿溪污水处理有限公司 | 3 | 10 | 动植物油 | <0.040000 | <0.040000 | 1 |  |
| 平泉县排水管理处 | 3 | 9 | PH值 | 7.49 | 7.56 | 6~9 |  |
| 平泉县排水管理处 | 3 | 9 | 生化需氧量 |  |  | 10 |  |
| 平泉县排水管理处 | 3 | 9 | 总磷 | 5.41 | 0.21 | 0.5 |  |
| 平泉县排水管理处 | 3 | 9 | 化学需氧量 | 607 | 15.4 | 50 |  |
| 平泉县排水管理处 | 3 | 9 | 色度 | 32 | 4 | 30 |  |
| 平泉县排水管理处 | 3 | 9 | 总汞 | <0.000020 | <0.000020 | 0.001 |  |
| 平泉县排水管理处 | 3 | 9 | 总镉 | <0.001000 | <0.001000 | 0.01 |  |
| 平泉县排水管理处 | 3 | 9 | 总铬 | <0.004000 | <0.004000 | 0.1 |  |
| 平泉县排水管理处 | 3 | 9 | 六价铬 | <0.004000 | <0.004000 | 0.05 |  |
| 平泉县排水管理处 | 3 | 9 | 总砷 | <0.001000 | <0.001000 | 0.1 |  |
| 平泉县排水管理处 | 3 | 9 | 总铅 | <0.010000 | <0.010000 | 0.1 |  |
| 平泉县排水管理处 | 3 | 9 | 悬浮物 | 299 | <4.000000 | 10 |  |
| 平泉县排水管理处 | 3 | 9 | 阴离子表面活性剂（LAS） | 1.68 | 0.055 | 0.5 |  |
| 平泉县排水管理处 | 3 | 9 | 粪大肠菌群数 | 33000000 | 1000 | 1000 |  |
| 平泉县排水管理处 | 3 | 9 | 氨氮 | 40.8 | 7.49 | 8 |  |
| 平泉县排水管理处 | 3 | 9 | 总氮 | 110 | 25.7 | 15 | 0.7 |
| 平泉县排水管理处 | 3 | 9 | 硫化物 | <0.005000 | <0.005000 | 1 |  |
| 平泉县排水管理处 | 3 | 9 | 石油类 | 0.062 | <0.040000 | 1 |  |
| 平泉县排水管理处 | 3 | 9 | 动植物油 | 0.102 | <0.040000 | 1 |  |
| 滦平德龙污水处理有限责任公司 | 3 | 8 | PH值 | 7.68 | 7.59 | 6~9 |  |
| 滦平德龙污水处理有限责任公司 | 3 | 8 | 生化需氧量 |  |  | 10 |  |
| 滦平德龙污水处理有限责任公司 | 3 | 8 | 总磷 | 1.93 | 1.54 | 0.5 | 2.1 |
| 滦平德龙污水处理有限责任公司 | 3 | 8 | 化学需氧量 | 253 | 54 | 50 | 0.1 |
| 滦平德龙污水处理有限责任公司 | 3 | 8 | 色度 | 16 | 8 | 30 |  |
| 滦平德龙污水处理有限责任公司 | 3 | 8 | 总汞 | <0.000020 | <0.000020 | 0.001 |  |
| 滦平德龙污水处理有限责任公司 | 3 | 8 | 总镉 | <0.001000 | <0.001000 | 0.01 |  |
| 滦平德龙污水处理有限责任公司 | 3 | 8 | 总铬 | <0.004000 | <0.004000 | 0.1 |  |
| 滦平德龙污水处理有限责任公司 | 3 | 8 | 六价铬 | <0.004000 | <0.004000 | 0.05 |  |
| 滦平德龙污水处理有限责任公司 | 3 | 8 | 总砷 | <0.001000 | <0.001000 | 0.1 |  |
| 滦平德龙污水处理有限责任公司 | 3 | 8 | 总铅 | <0.010000 | <0.010000 | 0.1 |  |
| 滦平德龙污水处理有限责任公司 | 3 | 8 | 悬浮物 | 217 | 4 | 10 |  |
| 滦平德龙污水处理有限责任公司 | 3 | 8 | 阴离子表面活性剂（LAS） | 0.408 | 0.1 | 0.5 |  |
| 滦平德龙污水处理有限责任公司 | 3 | 8 | 粪大肠菌群数 | 25000000 | 3000 | 1000 | 2 |
| 滦平德龙污水处理有限责任公司 | 3 | 8 | 氨氮 | 10.7 | 8.04 | 5 | 0.6 |
| 滦平德龙污水处理有限责任公司 | 3 | 8 | 总氮 | 21.7 | 9.74 | 15 |  |
| 滦平德龙污水处理有限责任公司 | 3 | 8 | 硫化物 | <0.005000 | <0.005000 | 1 |  |
| 滦平德龙污水处理有限责任公司 | 3 | 8 | 石油类 | 0.048 | <0.040000 | 1 |  |
| 滦平德龙污水处理有限责任公司 | 3 | 8 | 动植物油 | 0.09 | <0.040000 | 1 |  |
| 隆化县污水处理厂 | 3 | 9 | PH值 | 7.77 | 7.63 | 6~9 |  |
| 隆化县污水处理厂 | 3 | 9 | 生化需氧量 |  |  | 10 |  |
| 隆化县污水处理厂 | 3 | 9 | 总磷 | 2.56 | 1.46 | 0.5 | 1.9 |
| 隆化县污水处理厂 | 3 | 9 | 化学需氧量 | 155 | 22.9 | 50 |  |
| 隆化县污水处理厂 | 3 | 9 | 色度 | 16 | 8 | 30 |  |
| 隆化县污水处理厂 | 3 | 9 | 总汞 | <0.000020 | <0.000020 | 0.001 |  |
| 隆化县污水处理厂 | 3 | 9 | 总镉 | <0.001000 | <0.001000 | 0.01 |  |
| 隆化县污水处理厂 | 3 | 9 | 总铬 | <0.004000 | <0.004000 | 0.1 |  |
| 隆化县污水处理厂 | 3 | 9 | 六价铬 | <0.004000 | <0.004000 | 0.05 |  |
| 隆化县污水处理厂 | 3 | 9 | 总砷 | <0.001000 | <0.001000 | 0.1 |  |
| 隆化县污水处理厂 | 3 | 9 | 总铅 | <0.010000 | <0.010000 | 0.1 |  |
| 隆化县污水处理厂 | 3 | 9 | 悬浮物 | 85 | <4.000000 | 10 |  |
| 隆化县污水处理厂 | 3 | 9 | 阴离子表面活性剂（LAS） | 0.904 | 0.054 | 0.5 |  |
| 隆化县污水处理厂 | 3 | 9 | 粪大肠菌群数 | 26000000 | 2000 | 1000 | 1 |
| 隆化县污水处理厂 | 3 | 9 | 氨氮 | 22.4 | 0.064 | 8 |  |
| 隆化县污水处理厂 | 3 | 9 | 总氮 | 45.7 | 36.2 | 15 | 1.4 |
| 隆化县污水处理厂 | 3 | 9 | 硫化物 | <0.005000 | <0.005000 | 1 |  |
| 隆化县污水处理厂 | 3 | 9 | 石油类 | <0.040000 | <0.040000 | 1 |  |
| 隆化县污水处理厂 | 3 | 9 | 动植物油 | <0.040000 | <0.040000 | 1 |  |
| 丰宁满族自治县清源污水处理有限公司 | 3 | 8 | PH值 | 7.68 | 7.54 | 6~9 |  |
| 丰宁满族自治县清源污水处理有限公司 | 3 | 8 | 生化需氧量 |  |  | 10 |  |
| 丰宁满族自治县清源污水处理有限公司 | 3 | 8 | 总磷 | 4 | 0.35 | 0.5 |  |
| 丰宁满族自治县清源污水处理有限公司 | 3 | 8 | 化学需氧量 | 361 | 34.2 | 50 |  |
| 丰宁满族自治县清源污水处理有限公司 | 3 | 8 | 色度 | 32 | 8 | 30 |  |
| 丰宁满族自治县清源污水处理有限公司 | 3 | 8 | 总汞 | <0.000020 | <0.000020 | 0.001 |  |
| 丰宁满族自治县清源污水处理有限公司 | 3 | 8 | 总镉 | <0.001000 | <0.001000 | 0.01 |  |
| 丰宁满族自治县清源污水处理有限公司 | 3 | 8 | 总铬 | <0.004000 | <0.004000 | 0.1 |  |
| 丰宁满族自治县清源污水处理有限公司 | 3 | 8 | 六价铬 | <0.004000 | <0.004000 | 0.05 |  |
| 丰宁满族自治县清源污水处理有限公司 | 3 | 8 | 总砷 | <0.001000 | <0.001000 | 0.1 |  |
| 丰宁满族自治县清源污水处理有限公司 | 3 | 8 | 总铅 | <0.010000 | <0.010000 | 0.1 |  |
| 丰宁满族自治县清源污水处理有限公司 | 3 | 8 | 悬浮物 | 272 | 6 | 10 |  |
| 丰宁满族自治县清源污水处理有限公司 | 3 | 8 | 阴离子表面活性剂（LAS） | 0.734 | 0.056 | 0.5 |  |
| 丰宁满族自治县清源污水处理有限公司 | 3 | 8 | 粪大肠菌群数 | 25000000 | 2000 | 1000 | 1 |
| 丰宁满族自治县清源污水处理有限公司 | 3 | 8 | 氨氮 | 33.4 | 19.5 | 8 | 1.4 |
| 丰宁满族自治县清源污水处理有限公司 | 3 | 8 | 总氮 | 54.3 | 29.5 | 15 | 1 |
| 丰宁满族自治县清源污水处理有限公司 | 3 | 8 | 硫化物 | <0.005000 | <0.005000 | 1 |  |
| 丰宁满族自治县清源污水处理有限公司 | 3 | 8 | 石油类 | <0.040000 | <0.040000 | 1 |  |
| 丰宁满族自治县清源污水处理有限公司 | 3 | 8 | 动植物油 | 0.075 | <0.040000 | 1 |  |
| 宽城奥能环保有限公司 | 3 | 10 | PH值 | 7.75 | 7.15 | 6~9 |  |
| 宽城奥能环保有限公司 | 3 | 10 | 生化需氧量 |  |  | 10 |  |
| 宽城奥能环保有限公司 | 3 | 10 | 总磷 | 8.89 | 1.54 | 0.5 | 2.1 |
| 宽城奥能环保有限公司 | 3 | 10 | 化学需氧量 | 473 | 31.1 | 50 |  |
| 宽城奥能环保有限公司 | 3 | 10 | 色度 | 32 | 8 | 30 |  |
| 宽城奥能环保有限公司 | 3 | 10 | 总汞 | <0.000020 | <0.000020 | 0.001 |  |
| 宽城奥能环保有限公司 | 3 | 10 | 总镉 | <0.001000 | <0.001000 | 0.01 |  |
| 宽城奥能环保有限公司 | 3 | 10 | 总铬 | <0.004000 | <0.004000 | 0.1 |  |
| 宽城奥能环保有限公司 | 3 | 10 | 六价铬 | <0.004000 | <0.004000 | 0.05 |  |
| 宽城奥能环保有限公司 | 3 | 10 | 总砷 | <0.001000 | <0.001000 | 0.1 |  |
| 宽城奥能环保有限公司 | 3 | 10 | 总铅 | <0.010000 | <0.010000 | 0.1 |  |
| 宽城奥能环保有限公司 | 3 | 10 | 悬浮物 | 90 | <4.000000 | 10 |  |
| 宽城奥能环保有限公司 | 3 | 10 | 阴离子表面活性剂（LAS） | 0.571 | 0.143 | 0.5 |  |
| 宽城奥能环保有限公司 | 3 | 10 | 粪大肠菌群数 | 36000000 | 5000 | 1000 | 4 |
| 宽城奥能环保有限公司 | 3 | 10 | 氨氮 | 41.3 | 3.08 | 8 |  |
| 宽城奥能环保有限公司 | 3 | 10 | 总氮 | 47.9 | 17.9 | 15 | 0.2 |
| 宽城奥能环保有限公司 | 3 | 10 | 硫化物 | <0.005000 | <0.005000 | 1 |  |
| 宽城奥能环保有限公司 | 3 | 10 | 石油类 | 0.052 | <0.040000 | 1 |  |
| 宽城奥能环保有限公司 | 3 | 10 | 动植物油 | 0.08 | <0.040000 | 1 |  |
| 围场满族蒙古族自治县鑫汇污水净化处理中心 | 3 | 9 | PH值 | 7.85 | 7.57 | 6~9 |  |
| 围场满族蒙古族自治县鑫汇污水净化处理中心 | 3 | 9 | 生化需氧量 |  |  | 10 |  |
| 围场满族蒙古族自治县鑫汇污水净化处理中心 | 3 | 9 | 总磷 | 3.94 | 0.88 | 0.5 | 0.8 |
| 围场满族蒙古族自治县鑫汇污水净化处理中心 | 3 | 9 | 化学需氧量 | 279 | 58 | 50 | 0.2 |
| 围场满族蒙古族自治县鑫汇污水净化处理中心 | 3 | 9 | 色度 | 32 | 8 | 30 |  |
| 围场满族蒙古族自治县鑫汇污水净化处理中心 | 3 | 9 | 总汞 | <0.000020 | <0.000020 | 0.001 |  |
| 围场满族蒙古族自治县鑫汇污水净化处理中心 | 3 | 9 | 总镉 | <0.001000 | <0.001000 | 0.01 |  |
| 围场满族蒙古族自治县鑫汇污水净化处理中心 | 3 | 9 | 总铬 | <0.004000 | <0.004000 | 0.1 |  |
| 围场满族蒙古族自治县鑫汇污水净化处理中心 | 3 | 9 | 六价铬 | <0.004000 | <0.004000 | 0.05 |  |
| 围场满族蒙古族自治县鑫汇污水净化处理中心 | 3 | 9 | 总砷 | <0.001000 | <0.001000 | 0.1 |  |
| 围场满族蒙古族自治县鑫汇污水净化处理中心 | 3 | 9 | 总铅 | <0.010000 | <0.010000 | 0.1 |  |
| 围场满族蒙古族自治县鑫汇污水净化处理中心 | 3 | 9 | 悬浮物 | 171 | 8 | 10 |  |
| 围场满族蒙古族自治县鑫汇污水净化处理中心 | 3 | 9 | 阴离子表面活性剂（LAS） | 2.07 | 0.59 | 0.5 | 0.2 |
| 围场满族蒙古族自治县鑫汇污水净化处理中心 | 3 | 9 | 粪大肠菌群数 | 21000000 | 3000 | 1000 | 2 |
| 围场满族蒙古族自治县鑫汇污水净化处理中心 | 3 | 9 | 氨氮 | 49.1 | 12.2 | 8 | 0.5 |
| 围场满族蒙古族自治县鑫汇污水净化处理中心 | 3 | 9 | 总氮 | 52.8 | 14.6 | 15 |  |
| 围场满族蒙古族自治县鑫汇污水净化处理中心 | 3 | 9 | 硫化物 | 0.054 | <0.005000 | 1 |  |
| 围场满族蒙古族自治县鑫汇污水净化处理中心 | 3 | 9 | 石油类 | <0.040000 | <0.040000 | 1 |  |
| 围场满族蒙古族自治县鑫汇污水净化处理中心 | 3 | 9 | 动植物油 | <0.040000 | <0.040000 | 1 |  |

注：<表示未检出。