承德市环境保护局文件

承环字〔2015〕76号                 签发人：殷明慧

关于2015年第二季度全市国控重点污染源监督性监测情况的报告

省环境保护厅：

根据省厅《关于印发2015年河北省国家重点监控企业名单的通知》（冀环办字函〔2015〕14号），我市2015年共有国家重点监控企业52家，其中废水企业13家、废气企业12家、污水处理厂11家、重金属企业16家。2015年第二季度，我市对辖区内国控重点污染源进行了季度监督性监测工作，现将有关情况报告如下：

一、废水污染源

2015年第二季度，对我市13家国控废水重点企业开展了监督性监测，其中因停产和不具备监测条件共计12家（详见表1），实际监测国控废水重点企业1家，监测结果显示，该企业排放达标，达标率为100％（详见表2）。

表1   承德市国控废水重点企业未监测原因

| 企业类型 | 序号 | 企业名称 | 未监测原因 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 国控企业 | 1 | 华北制药天星有限公司 | 破产 | / |
|  | 2 | 河北钢铁股份有限公司承德分公司钒制品厂 | 企业拆除 | / |
|  | 3 | 河北钢铁股份有限公司承德分公司 | 不具备监测条件 | 废水循环使用不外排 |
|  | 4 | 承德恒越工贸有限公司 | 企业拆除 | / |
|  | 5 | 承德青松岭饮品有限公司 | 停产 | / |
|  | 6 | 平泉塔泉化肥有限公司 | 破产 | / |
|  | 7 | 承德江源酒业有限责任公司 | 停产 | / |
|  | 8 | 盛丰马铃薯淀粉有限公司 | 关停 | / |
|  | 9 | 围场满族蒙古族自治县斌发马铃薯淀粉有限公司 | 季节性停产 | / |
|  | 10 | 承德宇航人高山植物应用技术有限责任公司 | 季节性停产 | / |
|  | 11 | 棋盘山蓬达淀粉加工厂 | 关停 | / |
|  | 12 | 围场满族蒙古族自治县半截塔洁峰淀粉厂 | 关停 | / |

表2  承德市国控废水重点企业监测情况

| 企业类型 | 序号 | 企业名称 | 执行标准 | 超标项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 国控企业 | 1 | 承德避暑山庄企业集团有限责任公司 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中一级标准 | / |

二、废气污染源

2015年第二季度，对我市12家国控废气重点企业开展监督性监测，其中停产或企业迁址3家、省站监测2家，实际监测国控废气重点企业7家。监测结果显示，7家企业均排放达标，达标率为100％。详见表3、表4。

表3   承德市国控废气重点企业未监测原因

| 国控企业 | 序号 | 企业名称 | 未监测原因 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 国电承德热电有限公司 | 由省站监测 | / |
|  | 2 | 中国国电集团公司滦河发电厂 | 由省站监测 | / |
|  | 3 | 承德承钢双福矿业有限公司 | 企业迁址建设中 | / |
|  | 4 | 承德凯兴能源有限公司 | 监测期间停产改造 | / |
|  | 5 | 承德宏宇热力有限公司 | 季节性停产 | / |

表4   承德市国控废气重点污染源监测情况

|  | 序号 | 企业名称 | 执行标准 | 超标项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 国控企业 | 1 | 河北钢铁股份公司 承德分公司 | 《钢铁工业大气污染物排放标准》(DB13/2169-2015) | / |
|  | 2 | 承德建龙特殊钢有限公司 | 《钢铁工业大气污染物排放标准》(DB13/2169-2015) | / |
|  | 3 | 承德信通首承矿业 有限责任公司 | 《钢铁工业大气污染物排放标准》(DB13/2169-2015) | / |
|  | 4 | 承德盛丰钢铁有限公司 | 《钢铁工业大气污染物排放标准》(DB13/2169-2015) | / |
|  | 5 | 承德创远矿业有限公司 | 《钢铁工业大气污染物排放标准》(DB13/2169-2015) | / |
|  | 6 | 承德承钢正桥矿业开发有限公司 | 《石灰行业大气污染物排放标准》(DB13/1641-2012) | / |
|  | 7 | 承德兆丰钢铁有限公司 | 《钢铁工业大气污染物排放标准》(DB13/2169-2015) |  |

三、污水处理厂

2015年第二季度，对我市11家国控城镇污水处理厂开展监督性监测。从监测结果看，11家污水处理厂均达标排放，本季度我市国控城镇污水处理厂达标率为100%。详见表5。

表5  承德市城镇污水处理厂监测情况

| 序号 | 企业名称 | 执行标准 | 超标 项目 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 承德县绿溪污水处理有限公司 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级标准A标准 | / |
| 2 | 承德市城市污水处理 有限责任公司 | 《污水综合排放标准》(GB8978-1996)二级标准及国家环保部批复标准 | / |
| 3 | 平泉排水管理处 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级标准A标准 | / |
| 4 | 隆化污水处理厂 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级标准A标准 | / |
| 5 | 丰宁满族自治县清源污水处理 有限公司 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级标准A标准 | / |
| 6 | 宽城奥能环保有限公司 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级标准A标准 | / |
| 7 | 围场鑫汇污水净化处理中心 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级标准A标准 | / |
| 8 | 承德中保水务有限公司 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准 | / |
| 9 | 承德市鹰手营子矿区柳源污水处理有限公司 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级标准A标准 | / |
| 10 | 滦平县德龙污水处理有限公司 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级标准A标准 | / |
| 11 | 兴隆县柳源污水处理厂 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准 | / |

四、重金属企业

2015年第二季度，对我市16家重金属企业开展监督性监测，其中因停产和不具备监测条件共计16家，实际监测国控重金属企业0家。详见表6。

表6   承德市国控重金属企业监测情况

| 重金属企业 | 序号 | 企业名称 | 未监测原因 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 承德市营子矿区旭升矿产品经销有限责任公司 | 停产 | / |
|  | 2 | 承德福顺铜冶炼有限责任公司 | 停产 | / |
|  | 3 | 承德县五道河金矿 | 停产 | / |
|  | 4 | 承德县富豪银矿有限公司 | 停产 | / |
|  | 5 | 兴隆县双炉台联营锌选厂 | 停产 | / |
|  | 6 | 兴隆县和鑫多金属矿业有限公司 | 停产 | / |
|  | 7 | 平泉县金宝矿业有限责任公司 | 停产 | / |
|  | 8 | 承德华晟铜业有限责任公司 | 停产 | / |
|  | 9 | 滦平县道意诚黄金选厂 | 停产 | / |
|  | 10 | 隆化县浩政矿业有限责任公司 | 停产 | / |
|  | 11 | 承德中福矿业集团有限公司羊鹿沟铅锌矿 | 停产 | / |
|  | 12 | 丰宁万隆矿业有限公司 | 停产 | / |
|  | 13 | 围场松华矿业有限责任公司 | 停产 | / |
|  | 14 | 围场满族蒙古族自治县银发矿业有限责任公司 | 停产 | / |
|  | 15 | 围场满族蒙古族自治县雄威化工有限公司 | 停产 | / |
|  | 16 | 围场满族蒙古族自治县新华生矿业有限公司 | 停产 | / |

附表： 1.2015年第二季度承德市国控废水重点企业监督性监测结果

2.2015年第二季度承德市国控废气重点企业监督性监测结果

3.2015年第二季度承德市国控污水处理厂监督性监测结果

承德市环境保护局

2015年7月7日

（联系人：刘璇   联系电话：0314-2297055）

承德市环境保护局办公室               2015年7月7日印发

附表1

2015年第二季度承德市国控废水重点企业监督性监测结果

单位：mg/L（PH值:无量纲;粪大肠菌群数：个/L）

| 详细名称 | 监测月 | 监测日 | 监测点名称 | 监测项目名称 | 污染物浓度 | 排放上限 | 排放下限 | 超标倍数 | 污染物浓度是否达标 | 废水处理设施进口浓度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 承德避暑山庄企业集团有限责任公司 | 6 | 8 | 总排口 | PH值 | 7.72 | 9 | 6 |  | 是 | 4.45 |
| 承德避暑山庄企业集团有限责任公司 | 6 | 8 | 总排口 | 生化需氧量 | 5.6 | 20 |  |  | 是 | 47.2 |
| 承德避暑山庄企业集团有限责任公司 | 6 | 8 | 总排口 | 化学需氧量 | 30.2 | 100 |  |  | 是 | 1410 |
| 承德避暑山庄企业集团有限责任公司 | 6 | 8 | 总排口 | 挥发酚 | <0.010000 | 0.5 |  |  | 是 | 0.04 |
| 承德避暑山庄企业集团有限责任公司 | 6 | 8 | 总排口 | 色度 | 6 | 50 |  |  | 是 | 16 |
| 承德避暑山庄企业集团有限责任公司 | 6 | 8 | 总排口 | 悬浮物 | 7 | 70 |  |  | 是 | 66 |
| 承德避暑山庄企业集团有限责任公司 | 6 | 8 | 总排口 | 氨氮 | 0.251 | 15 |  |  | 是 | 0.896 |
| 承德避暑山庄企业集团有限责任公司 | 6 | 8 | 总排口 | 石油类 | <0.040000 | 5 |  |  | 是 | 0.04 |

附表2

2015年第二季度承德市国控废气重点企业监督性监测结果

单位：mg/L（PH值:无量纲;粪大肠菌群数：个/L）

| 详细名称 | 监测月 | 监测日 | 监测点名称 | 监测项目名称 | 污染物实 测浓度 | 排放上限 | 排放单位 | 超标倍数 | 废气排放量（m3/h） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 河北钢铁股份有限公司承德分公司 | 5 | 5 | 5#烧结机机头260m2除尘器 | 二氧化硫 | 171.6 | 180 | mg/m3 |  | 861392 |
| 河北钢铁股份有限公司承德分公司 | 5 | 5 | 5#烧结机机头260m2除尘器 | 氮氧化物 | 52 | 300 | mg/m3 |  | 861392 |
| 河北钢铁股份有限公司承德分公司 | 5 | 5 | 5#烧结机机头260m2除尘器 | 颗粒物 | 30.4 | 50 | mg/m3 |  | 861392 |
| 河北钢铁股份有限公司承德分公司 | 5 | 5 | 5#烧结机机头260m2除尘器 | 氟化物 | 1.99 | 4 | mg/m3 |  | 861392 |
| 河北钢铁股份有限公司承德分公司 | 5 | 10 | 5#烧结机机尾1200多管除尘器 | 颗粒物 | 23 | 30 | mg/m3 |  | 533145 |
| 河北钢铁股份有限公司承德分公司 | 5 | 7 | 1#烧结机机尾260m2静电除尘器 | 颗粒物 | 4 | 30 | mg/m3 |  | 578906 |
| 河北钢铁股份有限公司承德分公司 | 5 | 10 | 3#高炉出铁场DCM布袋除尘器 | 颗粒物 | 18.1 | 25 | mg/m3 |  | 900234 |
| 河北钢铁股份有限公司承德分公司 | 5 | 9 | 2、4、6#高炉出铁场除尘器 | 颗粒物 | 19.4 | 25 | mg/m3 |  | 470858 |
| 河北钢铁股份有限公司承德分公司 | 5 | 11 | 1#1260高炉出铁场静电除尘器 | 颗粒物 | 19.2 | 25 | mg/m3 |  | 271812 |
| 河北钢铁股份有限公司承德分公司 | 5 | 8 | 100吨转炉二次烟气 | 颗粒物 | 12.1 | 20 | mg/m3 |  | 775039 |
| 河北钢铁股份有限公司承德分公司 | 5 | 5 | 2#烧结机脱硫系统 | 氟化物 | 2.29 | 4 | mg/m3 |  | 984510 |
| 河北钢铁股份有限公司承德分公司 | 5 | 6 | 2#烧结机脱硫系统 | 二氧化硫 | 30.2 | 180 | mg/m3 |  | 984510 |
| 河北钢铁股份有限公司承德分公司 | 5 | 6 | 2#烧结机脱硫系统 | 氮氧化物 | 61 | 300 | mg/m3 |  | 984510 |
| 河北钢铁股份有限公司承德分公司 | 5 | 6 | 2#烧结机脱硫系统 | 颗粒物 | 30.8 | 50 | mg/m3 |  | 984510 |
| 河北钢铁股份有限公司承德分公司 | 5 | 5 | 3#烧结机脱硫系统 | 氟化物 | 2.06 | 4 | mg/m3 |  | 1237248 |
| 河北钢铁股份有限公司承德分公司 | 5 | 6 | 3#烧结机脱硫系统 | 二氧化硫 | 13.4 | 180 | mg/m3 |  | 1237248 |
| 河北钢铁股份有限公司承德分公司 | 5 | 6 | 3#烧结机脱硫系统 | 氮氧化物 | 63 | 300 | mg/m3 |  | 1237248 |
| 河北钢铁股份有限公司承德分公司 | 5 | 6 | 3#烧结机脱硫系统 | 颗粒物 | 33.6 | 50 | mg/m3 |  | 1237248 |
| 河北钢铁股份有限公司承德分公司 | 5 | 5 | 1#h烧结机脱硫系统 | 二氧化硫 | 136 | 180 | mg/m3 |  | 850952 |
| 河北钢铁股份有限公司承德分公司 | 5 | 5 | 1#h烧结机脱硫系统 | 氮氧化物 | 53 | 300 | mg/m3 |  | 850952 |
| 河北钢铁股份有限公司承德分公司 | 5 | 5 | 1#h烧结机脱硫系统 | 颗粒物 | 13.5 | 50 | mg/m3 |  | 850952 |
| 河北钢铁股份有限公司承德分公司 | 5 | 5 | 1#h烧结机脱硫系统 | 氟化物 | 2.43 | 4 | mg/m3 |  | 850952 |
| 承德市创远矿业有限公司 | 5 | 26 | 主引风310平米静电除尘器 | 二氧化硫 | 107.8 | 180 | mg/m3 |  | 424565 |
| 承德市创远矿业有限公司 | 5 | 26 | 主引风310平米静电除尘器 | 氮氧化物 | 167 | 300 | mg/m3 |  | 424565 |
| 承德市创远矿业有限公司 | 5 | 26 | 主引风310平米静电除尘器 | 颗粒物 | 23.6 | 50 | mg/m3 |  | 424565 |
| 承德市创远矿业有限公司 | 6 | 9 | 主引风310平米静电除尘器 | 氟化物 | 3.62 | 4 | mg/m3 |  | 424565 |
| 承德市创远矿业有限公司 | 5 | 26 | 煤粉制备系统 | 颗粒物 | 26.5 | 30 | mg/m3 |  | 25708 |
| 承德市创远矿业有限公司 | 5 | 26 | 原料系统 | 颗粒物 | 15.8 | 30 | mg/m3 |  | 51899 |
| 承德市创远矿业有限公司 | 5 | 26 | 焙烧冷却系统 | 颗粒物 | 17.8 | 30 | mg/m3 |  | 57386 |
| 承德建龙特殊钢有限公司 | 5 | 20 | 竖炉除尘器 | 二氧化硫 | 26 | 180 | mg/m3 |  | 336024 |
| 承德建龙特殊钢有限公司 | 5 | 20 | 竖炉除尘器 | 氮氧化物 | 3 | 300 | mg/m3 |  | 336024 |
| 承德建龙特殊钢有限公司 | 5 | 20 | 竖炉除尘器 | 颗粒物 | 12.3 | 50 | mg/m3 |  | 336024 |
| 承德建龙特殊钢有限公司 | 6 | 10 | 竖炉除尘器 | 氟化物 | 3.8 | 4 | mg/m3 |  | 336024 |
| 承德建龙特殊钢有限公司 | 5 | 20 | 炼铁厂煤磨除尘器 | 颗粒物 | 17.3 | 25 | mg/m3 |  | 112089 |
| 承德建龙特殊钢有限公司 | 5 | 20 | 1#烧结机头除尘器 | 二氧化硫 | 53 | 180 | mg/m3 |  | 1035884 |
| 承德建龙特殊钢有限公司 | 5 | 20 | 1#烧结机头除尘器 | 氮氧化物 | 107 | 300 | mg/m3 |  | 1035884 |
| 承德建龙特殊钢有限公司 | 5 | 20 | 1#烧结机头除尘器 | 颗粒物 | 13.7 | 50 | mg/m3 |  | 1035884 |
| 承德建龙特殊钢有限公司 | 6 | 10 | 1#烧结机头除尘器 | 氟化物 | 3.76 | 4 | mg/m3 |  | 1035884 |
| 承德建龙特殊钢有限公司 | 5 | 20 | 烧结机尾除尘器 | 颗粒物 | 3.01 | 30 | mg/m3 |  | 435712 |
| 承德建龙特殊钢有限公司 | 5 | 20 | 烧结配料系统 | 颗粒物 | 11.95 | 30 | mg/m3 |  | 107260 |
| 承德建龙特殊钢有限公司 | 5 | 20 | 3#高炉出铁场静电除尘器 | 颗粒物 | 11 | 25 | mg/m3 |  | 327139 |
| 承德承钢正桥矿业开发有限公司 | 6 | 1 | 1#、2#石灰窑脱硫除尘 | 二氧化硫 | 51.1 | 100 | mg/m3 |  | 61122 |
| 承德承钢正桥矿业开发有限公司 | 6 | 1 | 1#、2#石灰窑脱硫除尘 | 氮氧化物 | 12.9 | 400 | mg/m3 |  | 61122 |
| 承德承钢正桥矿业开发有限公司 | 6 | 1 | 1#、2#石灰窑脱硫除尘 | 颗粒物 | 14.4 | 30 | mg/m3 |  | 61122 |
| 承德承钢正桥矿业开发有限公司 | 6 | 1 | 3#、4#石灰窑脱硫除尘 | 二氧化硫 | 48.8 | 100 | mg/m3 |  | 131549 |
| 承德承钢正桥矿业开发有限公司 | 6 | 1 | 3#、4#石灰窑脱硫除尘 | 氮氧化物 | 19.1 | 400 | mg/m3 |  | 131549 |
| 承德承钢正桥矿业开发有限公司 | 6 | 1 | 3#、4#石灰窑脱硫除尘 | 颗粒物 | 21.9 | 30 | mg/m3 |  | 131549 |
| 承德信通首承矿业有限责任公司 | 5 | 19 | 环冷、成品45m2静电除尘器 | 颗粒物 | 25.2 | 30 | mg/m3 |  | 104438 |
| 承德信通首承矿业有限责任公司 | 5 | 19 | 配料系统 | 颗粒物 | 10.3 | 30 | mg/m3 |  | 63407 |
| 承德信通首承矿业有限责任公司 | 5 | 19 | 一期回转窑脱硫除尘器 | 二氧化硫 | 64.7 | 180 | mg/m3 |  | 387250 |
| 承德信通首承矿业有限责任公司 | 5 | 19 | 一期回转窑脱硫除尘器 | 氮氧化物 | 60.2 | 300 | mg/m3 |  | 387250 |
| 承德信通首承矿业有限责任公司 | 5 | 19 | 一期回转窑脱硫除尘器 | 颗粒物 | 13.1 | 50 | mg/m3 |  | 387250 |
| 承德信通首承矿业有限责任公司 | 6 | 9 | 一期回转窑脱硫除尘器 | 氟化物 | 3.58 | 4 | mg/m3 |  | 387250 |
| 承德信通首承矿业有限责任公司 | 5 | 19 | 二期回转窑脱硫除尘器 | 二氧化硫 | 54.7 | 180 | mg/m3 |  | 209158 |
| 承德信通首承矿业有限责任公司 | 5 | 19 | 二期回转窑脱硫除尘器 | 氮氧化物 | 21.6 | 300 | mg/m3 |  | 209158 |
| 承德信通首承矿业有限责任公司 | 5 | 19 | 二期回转窑脱硫除尘器 | 颗粒物 | 34.1 | 50 | mg/m3 |  | 209158 |
| 承德信通首承矿业有限责任公司 | 6 | 9 | 二期回转窑脱硫除尘器 | 氟化物 | 3.58 | 4 | mg/m3 |  | 209158 |
| 承德信通首承矿业有限责任公司 | 5 | 19 | 二期环冷45平米除尘器 | 颗粒物 | 23.2 | 30 | mg/m3 |  | 112435 |
| 承德信通首承矿业有限责任公司 | 5 | 19 | 二期配料系统除尘器 | 颗粒物 | 26.2 | 30 | mg/m3 |  | 63877 |
| 承德兆丰钢铁集团有限公司 | 6 | 8 | 2#烧结机头 | 二氧化硫 | 44.1 | 180 | mg/m3 |  | 358515 |
| 承德兆丰钢铁集团有限公司 | 6 | 8 | 2#烧结机头 | 氮氧化物 | 122 | 300 | mg/m3 |  | 358515 |
| 承德兆丰钢铁集团有限公司 | 6 | 8 | 2#烧结机头 | 颗粒物 | 24.3 | 50 | mg/m3 |  | 358515 |
| 承德兆丰钢铁集团有限公司 | 6 | 8 | 2#烧结机头 | 氟化物 | 3.31 | 4 | mg/m3 |  | 358515 |
| 承德兆丰钢铁集团有限公司 | 6 | 8 | 烧结机机尾 | 颗粒物 | 26.4 | 30 | mg/m3 |  | 165771 |
| 承德兆丰钢铁集团有限公司 | 6 | 8 | 竖炉脱硫除尘器 | 二氧化硫 | 36 | 180 | mg/m3 |  | 128064 |
| 承德兆丰钢铁集团有限公司 | 6 | 8 | 竖炉脱硫除尘器 | 氮氧化物 | 16 | 300 | mg/m3 |  | 128064 |
| 承德兆丰钢铁集团有限公司 | 6 | 8 | 竖炉脱硫除尘器 | 颗粒物 | 13.3 | 50 | mg/m3 |  | 128064 |
| 承德兆丰钢铁集团有限公司 | 6 | 8 | 竖炉脱硫除尘器 | 氟化物 | 3.18 | 4 | mg/m3 |  | 128064 |
| 承德盛丰钢铁有限公司 | 5 | 13 | 2#烧结机机头除尘 | 二氧化硫 | 33.6 | 180 | mg/m3 |  | 372642 |
| 承德盛丰钢铁有限公司 | 5 | 13 | 2#烧结机机头除尘 | 氮氧化物 | 22 | 300 | mg/m3 |  | 372642 |
| 承德盛丰钢铁有限公司 | 5 | 13 | 2#烧结机机头除尘 | 颗粒物 | 31.9 | 50 | mg/m3 |  | 372642 |
| 承德盛丰钢铁有限公司 | 6 | 8 | 2#烧结机机头除尘 | 氟化物 | 3.45 | 4 | mg/m3 |  | 372642 |
| 承德盛丰钢铁有限公司 | 5 | 12 | 1#烧结机头除尘器 | 二氧化硫 | 33.9 | 180 | mg/m3 |  | 317058 |
| 承德盛丰钢铁有限公司 | 5 | 12 | 1#烧结机头除尘器 | 氮氧化物 | 24 | 300 | mg/m3 |  | 317058 |
| 承德盛丰钢铁有限公司 | 5 | 12 | 1#烧结机头除尘器 | 颗粒物 | 14.3 | 50 | mg/m3 |  | 317058 |
| 承德盛丰钢铁有限公司 | 6 | 8 | 1#烧结机头除尘器 | 氟化物 | 3.39 | 4 | mg/m3 |  | 317058 |
| 承德盛丰钢铁有限公司 | 5 | 13 | 1#烧结机机尾除尘器 | 颗粒物 | 5.3 | 30 | mg/m3 |  | 234872 |
| 承德盛丰钢铁有限公司 | 5 | 13 | 2#烧结机机尾除尘器 | 颗粒物 | 1.33 | 30 | mg/m3 |  | 519443 |
| 承德盛丰钢铁有限公司 | 5 | 12 | 10平米竖炉脱硫出口 | 二氧化硫 | 34 | 180 | mg/m3 |  | 310202 |
| 承德盛丰钢铁有限公司 | 5 | 12 | 10平米竖炉脱硫出口 | 氮氧化物 | 8 | 300 | mg/m3 |  | 310202 |
| 承德盛丰钢铁有限公司 | 5 | 12 | 10平米竖炉脱硫出口 | 颗粒物 | 18.1 | 50 | mg/m3 |  | 310202 |
| 承德盛丰钢铁有限公司 | 6 | 8 | 10平米竖炉脱硫出口 | 氟化物 | 3.21 | 4 | mg/m3 |  | 310202 |

附表3                     2015年第二季度承德市11家污水处理厂监督性监测结果

单位：mg/L（PH值:无量纲;粪大肠菌群数：MPN/L）

| 详细名称 | 监测月 | 监测日 | 监测项目名称 | 进口污染物浓度 | 进口水量 | 出口污染物浓度 | 排放上限 | 超标倍数 | 出口水量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 兴隆县柳源污水处理厂 | 5 | 15 | PH值 | 7.54 | 21000 | 7.3 | 6~9 |  | 19000.00 |
| 兴隆县柳源污水处理厂 | 5 | 15 | 生化需氧量 | 59.5 | 21000 | 4.8 | 10 |  | 19000.00 |
| 兴隆县柳源污水处理厂 | 5 | 15 | 总磷 | 2.58 | 21000 | 0.32 | 0.5 |  | 19000.00 |
| 兴隆县柳源污水处理厂 | 5 | 15 | 化学需氧量 | 549 | 21000 | 23.6 | 50 |  | 19000.00 |
| 兴隆县柳源污水处理厂 | 5 | 15 | 色度 | 16 | 21000 | 4 | 30 |  | 19000.00 |
| 兴隆县柳源污水处理厂 | 5 | 15 | 总汞 | <0.000020 | 21000 | <0.000020 | 0.001 |  | 19000.00 |
| 兴隆县柳源污水处理厂 | 5 | 15 | 总镉 | <0.001000 | 21000 | <0.001000 | 0.01 |  | 19000.00 |
| 兴隆县柳源污水处理厂 | 5 | 15 | 总铬 | <0.004000 | 21000 | <0.004000 | 0.1 |  | 19000.00 |
| 兴隆县柳源污水处理厂 | 5 | 15 | 六价铬 | <0.004000 | 21000 | <0.004000 | 0.05 |  | 19000.00 |
| 兴隆县柳源污水处理厂 | 5 | 15 | 总砷 | <0.000300 | 21000 | <0.000300 | 0.1 |  | 19000.00 |
| 兴隆县柳源污水处理厂 | 5 | 15 | 总铅 | <0.010000 | 21000 | <0.010000 | 0.1 |  | 19000.00 |
| 兴隆县柳源污水处理厂 | 5 | 15 | 悬浮物 | 496 | 21000 | 8 | 10 |  | 19000.00 |
| 兴隆县柳源污水处理厂 | 5 | 15 | 阴离子表面活性剂（LAS） | 0.444 | 21000 | <0.050000 | 0.5 |  | 19000.00 |
| 兴隆县柳源污水处理厂 | 5 | 15 | 粪大肠菌群数 | 2400000 | 21000 | 790 | 1000 |  | 19000.00 |
| 兴隆县柳源污水处理厂 | 5 | 15 | 氨氮 | 58.1 | 21000 | 4.4 | 8 |  | 19000.00 |
| 兴隆县柳源污水处理厂 | 5 | 15 | 总氮 | 63.9 | 21000 | 14.4 | 15 |  | 19000.00 |
| 兴隆县柳源污水处理厂 | 5 | 15 | 硫化物 | 0.381 | 21000 | <0.005000 | 1 |  | 19000.00 |
| 兴隆县柳源污水处理厂 | 5 | 15 | 石油类 | 0.08 | 21000 | <0.040000 | 1 |  | 19000.00 |
| 兴隆县柳源污水处理厂 | 5 | 15 | 动植物油 | 0.87 | 21000 | <0.040000 | 1 |  | 19000.00 |
| 承德县绿溪污水处理有限公司 | 5 | 13 | PH值 | 7.45 | 22000 | 7.38 | 6~9 |  | 22000.00 |
| 承德县绿溪污水处理有限公司 | 5 | 13 | 生化需氧量 | 73 | 22000 | 4.5 | 10 |  | 22000.00 |
| 承德县绿溪污水处理有限公司 | 5 | 13 | 总磷 | 2.02 | 22000 | 0.3 | 0.5 |  | 22000.00 |
| 承德县绿溪污水处理有限公司 | 5 | 13 | 化学需氧量 | 184 | 22000 | 29.6 | 50 |  | 22000.00 |
| 承德县绿溪污水处理有限公司 | 5 | 13 | 色度 | 16 | 22000 | 4 | 30 |  | 22000.00 |
| 承德县绿溪污水处理有限公司 | 5 | 13 | 总汞 | <0.000020 | 22000 | <0.000020 | 0.001 |  | 22000.00 |
| 承德县绿溪污水处理有限公司 | 5 | 13 | 总镉 | <0.001000 | 22000 | <0.001000 | 0.01 |  | 22000.00 |
| 承德县绿溪污水处理有限公司 | 5 | 13 | 总铬 | <0.004000 | 22000 | <0.004000 | 0.1 |  | 22000.00 |
| 承德县绿溪污水处理有限公司 | 5 | 13 | 六价铬 | <0.004000 | 22000 | <0.004000 | 0.05 |  | 22000.00 |
| 承德县绿溪污水处理有限公司 | 5 | 13 | 总砷 | 0.00032 | 22000 | 0.00037 | 0.1 |  | 22000.00 |
| 承德县绿溪污水处理有限公司 | 5 | 13 | 总铅 | <0.010000 | 22000 | <0.010000 | 0.1 |  | 22000.00 |
| 承德县绿溪污水处理有限公司 | 5 | 13 | 悬浮物 | 108 | 22000 | <4.000000 | 10 |  | 22000.00 |
| 承德县绿溪污水处理有限公司 | 5 | 13 | 阴离子表面活性剂（LAS） | 1.37 | 22000 | 0.301 | 0.5 |  | 22000.00 |
| 承德县绿溪污水处理有限公司 | 5 | 13 | 粪大肠菌群数 | 2400000 | 22000 | 940 | 1000 |  | 22000.00 |
| 承德县绿溪污水处理有限公司 | 5 | 13 | 氨氮 | 63.3 | 22000 | 0.428 | 5 |  | 22000.00 |
| 承德县绿溪污水处理有限公司 | 5 | 13 | 总氮 | 70.2 | 22000 | 10.4 | 15 |  | 22000.00 |
| 承德县绿溪污水处理有限公司 | 5 | 13 | 硫化物 | 0.045 | 22000 | <0.005000 | 1 |  | 22000.00 |
| 承德县绿溪污水处理有限公司 | 5 | 13 | 石油类 | 0.08 | 22000 | <0.040000 | 1 |  | 22000.00 |
| 承德县绿溪污水处理有限公司 | 5 | 13 | 动植物油 | 0.76 | 22000 | <0.040000 | 1 |  | 22000.00 |
| 承德市中保水务有限公司 | 5 | 4 | PH值 | 7.73 | 31000 | 7.2 | 6~9 |  | 31000.00 |
| 承德市中保水务有限公司 | 5 | 4 | 生化需氧量 | 32.6 | 31000 | 4.2 | 20 |  | 31000.00 |
| 承德市中保水务有限公司 | 5 | 4 | 总磷 | 1.97 | 31000 | 0.12 | 1 |  | 31000.00 |
| 承德市中保水务有限公司 | 5 | 4 | 化学需氧量 | 275 | 31000 | 37.8 | 60 |  | 31000.00 |
| 承德市中保水务有限公司 | 5 | 4 | 色度 | 16 | 31000 | 4 | 30 |  | 31000.00 |
| 承德市中保水务有限公司 | 5 | 4 | 总汞 | <0.000020 | 31000 | <0.000020 | 0.001 |  | 31000.00 |
| 承德市中保水务有限公司 | 5 | 4 | 总镉 | <0.001000 | 31000 | <0.001000 | 0.01 |  | 31000.00 |
| 承德市中保水务有限公司 | 5 | 4 | 总铬 | <0.004000 | 31000 | <0.004000 | 0.1 |  | 31000.00 |
| 承德市中保水务有限公司 | 5 | 4 | 六价铬 | <0.004000 | 31000 | <0.004000 | 0.05 |  | 31000.00 |
| 承德市中保水务有限公司 | 5 | 4 | 总砷 | 0.00051 | 31000 | 0.00042 | 0.1 |  | 31000.00 |
| 承德市中保水务有限公司 | 5 | 4 | 总铅 | <0.010000 | 31000 | <0.010000 | 0.1 |  | 31000.00 |
| 承德市中保水务有限公司 | 5 | 4 | 悬浮物 | 113 | 31000 | 11 | 20 |  | 31000.00 |
| 承德市中保水务有限公司 | 5 | 4 | 阴离子表面活性剂（LAS） | 1.38 | 31000 | 0.05 | 1 |  | 31000.00 |
| 承德市中保水务有限公司 | 5 | 4 | 粪大肠菌群数 | 2400000 | 31000 | 940 | 10000 |  | 31000.00 |
| 承德市中保水务有限公司 | 5 | 4 | 氨氮 | 42.5 | 31000 | 2.42 | 8 |  | 31000.00 |
| 承德市中保水务有限公司 | 5 | 4 | 总氮 | 51.8 | 31000 | 10.1 | 20 |  | 31000.00 |
| 承德市中保水务有限公司 | 5 | 4 | 硫化物 | 0.946 | 31000 | <0.005000 | 1 |  | 31000.00 |
| 承德市中保水务有限公司 | 5 | 4 | 石油类 | 0.08 | 31000 | <0.040000 | 3 |  | 31000.00 |
| 承德市中保水务有限公司 | 5 | 4 | 动植物油 | 0.8 | 31000 | <0.040000 | 3 |  | 31000.00 |
| 承德市城市污水处理有限责任公司 | 5 | 4 | PH值 | 7.49 | 74000 | 7.44 | 6~9 |  | 73000.00 |
| 承德市城市污水处理有限责任公司 | 5 | 4 | 生化需氧量 | 46.6 | 74000 | 3.6 | 30 |  | 73000.00 |
| 承德市城市污水处理有限责任公司 | 5 | 4 | 总磷 | 2.93 | 74000 | 0.93 | 1 |  | 73000.00 |
| 承德市城市污水处理有限责任公司 | 5 | 4 | 化学需氧量 | 325 | 74000 | 33.5 | 80 |  | 73000.00 |
| 承德市城市污水处理有限责任公司 | 5 | 4 | 色度 | 16 | 74000 | 16 | 80 |  | 73000.00 |
| 承德市城市污水处理有限责任公司 | 5 | 4 | 总汞 | <0.000020 | 74000 | <0.000020 | 0.05 |  | 73000.00 |
| 承德市城市污水处理有限责任公司 | 5 | 4 | 总镉 | <0.001000 | 74000 | <0.001000 | 0.1 |  | 73000.00 |
| 承德市城市污水处理有限责任公司 | 5 | 4 | 总铬 | <0.004000 | 74000 | <0.004000 | 1.5 |  | 73000.00 |
| 承德市城市污水处理有限责任公司 | 5 | 4 | 六价铬 | <0.004000 | 74000 | <0.004000 | 0.5 |  | 73000.00 |
| 承德市城市污水处理有限责任公司 | 5 | 4 | 总砷 | 0.00055 | 74000 | 0.0004 | 0.5 |  | 73000.00 |
| 承德市城市污水处理有限责任公司 | 5 | 4 | 总铅 | <0.010000 | 74000 | <0.010000 | 1 |  | 73000.00 |
| 承德市城市污水处理有限责任公司 | 5 | 4 | 悬浮物 | 174 | 74000 | 25 | 30 |  | 73000.00 |
| 承德市城市污水处理有限责任公司 | 5 | 4 | 阴离子表面活性剂（LAS） | 0.91 | 74000 | 0.1 | 10 |  | 73000.00 |
| 承德市城市污水处理有限责任公司 | 5 | 4 | 粪大肠菌群数 | 2400000 | 74000 | 1000 |  |  | 73000.00 |
| 承德市城市污水处理有限责任公司 | 5 | 4 | 氨氮 | 24.4 | 74000 | 3.61 | 15 |  | 73000.00 |
| 承德市城市污水处理有限责任公司 | 5 | 4 | 总氮 | 40.5 | 74000 | 11.7 |  |  | 73000.00 |
| 承德市城市污水处理有限责任公司 | 5 | 4 | 硫化物 | 0.72 | 74000 | <0.005000 | 1 |  | 73000.00 |
| 承德市城市污水处理有限责任公司 | 5 | 4 | 石油类 | 0.06 | 74000 | <0.040000 | 10 |  | 73000.00 |
| 承德市城市污水处理有限责任公司 | 5 | 4 | 动植物油 | 0.63 | 74000 | <0.040000 | 15 |  | 73000.00 |
| 平泉县排水管理处 | 5 | 13 | PH值 | 7.54 | 19872 | 7.46 | 6~9 |  | 19008.00 |
| 平泉县排水管理处 | 5 | 13 | 生化需氧量 | 82.1 | 19872 | 5.4 | 10 |  | 19008.00 |
| 平泉县排水管理处 | 5 | 13 | 总磷 | 5.23 | 19872 | 0.1 | 0.5 |  | 19008.00 |
| 平泉县排水管理处 | 5 | 13 | 化学需氧量 | 480 | 19872 | 26.2 | 50 |  | 19008.00 |
| 平泉县排水管理处 | 5 | 13 | 色度 | 32 | 19872 | 4 | 30 |  | 19008.00 |
| 平泉县排水管理处 | 5 | 13 | 总汞 | <0.000020 | 19872 | <0.000020 | 0.001 |  | 19008.00 |
| 平泉县排水管理处 | 5 | 13 | 总镉 | <0.001000 | 19872 | <0.001000 | 0.01 |  | 19008.00 |
| 平泉县排水管理处 | 5 | 13 | 总铬 | <0.004000 | 19872 | <0.004000 | 0.1 |  | 19008.00 |
| 平泉县排水管理处 | 5 | 13 | 六价铬 | <0.004000 | 19872 | <0.004000 | 0.05 |  | 19008.00 |
| 平泉县排水管理处 | 5 | 13 | 总砷 | <0.000300 | 19872 | <0.000300 | 0.1 |  | 19008.00 |
| 平泉县排水管理处 | 5 | 13 | 总铅 | <0.010000 | 19872 | <0.010000 | 0.1 |  | 19008.00 |
| 平泉县排水管理处 | 5 | 13 | 悬浮物 | 141 | 19872 | <4.000000 | 10 |  | 19008.00 |
| 平泉县排水管理处 | 5 | 13 | 阴离子表面活性剂（LAS） | 1.96 | 19872 | 0.074 | 0.5 |  | 19008.00 |
| 平泉县排水管理处 | 5 | 13 | 粪大肠菌群数 | 2400000 | 19872 | 700 | 1000 |  | 19008.00 |
| 平泉县排水管理处 | 5 | 13 | 氨氮 | 69.3 | 19872 | 4.12 | 8 |  | 19008.00 |
| 平泉县排水管理处 | 5 | 13 | 总氮 | 85 | 19872 | 14.6 | 15 |  | 19008.00 |
| 平泉县排水管理处 | 5 | 13 | 硫化物 | 0.115 | 19872 | <0.005000 | 1 |  | 19008.00 |
| 平泉县排水管理处 | 5 | 13 | 石油类 | 0.062 | 19872 | <0.040000 | 1 |  | 19008.00 |
| 平泉县排水管理处 | 5 | 13 | 动植物油 | 0.7 | 19872 | <0.040000 | 1 |  | 19008.00 |
| 承德市鹰手营子矿区柳源污水处理有限责任公司 | 5 | 14 | PH值 | 7.68 | 22000 | 7.41 | 6~9 |  | 22000.00 |
| 承德市鹰手营子矿区柳源污水处理有限责任公司 | 5 | 14 | 生化需氧量 | 49.4 | 22000 | 4.9 | 10 |  | 22000.00 |
| 承德市鹰手营子矿区柳源污水处理有限责任公司 | 5 | 14 | 总磷 | 1.79 | 22000 | 0.32 | 0.5 |  | 22000.00 |
| 承德市鹰手营子矿区柳源污水处理有限责任公司 | 5 | 14 | 化学需氧量 | 117 | 22000 | 18.5 | 50 |  | 22000.00 |
| 承德市鹰手营子矿区柳源污水处理有限责任公司 | 5 | 14 | 色度 | 32 | 22000 | 4 | 30 |  | 22000.00 |
| 承德市鹰手营子矿区柳源污水处理有限责任公司 | 5 | 14 | 总汞 | <0.000020 | 22000 | <0.000020 | 0.001 |  | 22000.00 |
| 承德市鹰手营子矿区柳源污水处理有限责任公司 | 5 | 14 | 总镉 | <0.001000 | 22000 | <0.001000 | 0.01 |  | 22000.00 |
| 承德市鹰手营子矿区柳源污水处理有限责任公司 | 5 | 14 | 总铬 | <0.004000 | 22000 | <0.004000 | 0.1 |  | 22000.00 |
| 承德市鹰手营子矿区柳源污水处理有限责任公司 | 5 | 14 | 六价铬 | <0.004000 | 22000 | <0.004000 | 0.05 |  | 22000.00 |
| 承德市鹰手营子矿区柳源污水处理有限责任公司 | 5 | 14 | 总砷 | <0.000300 | 22000 | <0.000300 | 0.1 |  | 22000.00 |
| 承德市鹰手营子矿区柳源污水处理有限责任公司 | 5 | 14 | 总铅 | <0.010000 | 22000 | <0.010000 | 0.1 |  | 22000.00 |
| 承德市鹰手营子矿区柳源污水处理有限责任公司 | 5 | 14 | 悬浮物 | 55 | 22000 | <4.000000 | 10 |  | 22000.00 |
| 承德市鹰手营子矿区柳源污水处理有限责任公司 | 5 | 14 | 阴离子表面活性剂（LAS） | 0.979 | 22000 | 0.053 | 0.5 |  | 22000.00 |
| 承德市鹰手营子矿区柳源污水处理有限责任公司 | 5 | 14 | 粪大肠菌群数 | 2400000 | 22000 | 790 | 1000 |  | 22000.00 |
| 承德市鹰手营子矿区柳源污水处理有限责任公司 | 5 | 14 | 氨氮 | 28.9 | 22000 | 0.559 | 8 |  | 22000.00 |
| 承德市鹰手营子矿区柳源污水处理有限责任公司 | 5 | 14 | 总氮 | 31.2 | 22000 | 10.6 | 15 |  | 22000.00 |
| 承德市鹰手营子矿区柳源污水处理有限责任公司 | 5 | 14 | 硫化物 | 0.022 | 22000 | <0.005000 | 1 |  | 22000.00 |
| 承德市鹰手营子矿区柳源污水处理有限责任公司 | 5 | 14 | 石油类 | <0.040000 | 22000 | <0.040000 | 1 |  | 22000.00 |
| 承德市鹰手营子矿区柳源污水处理有限责任公司 | 5 | 14 | 动植物油 | 0.52 | 22000 | <0.040000 | 1 |  | 22000.00 |
| 围场满族蒙古族自治县鑫汇污水净化处理中心 | 5 | 13 | PH值 | 7.38 | 12000 | 7.34 | 6~9 |  | 12000.00 |
| 围场满族蒙古族自治县鑫汇污水净化处理中心 | 5 | 13 | 生化需氧量 | 90.7 | 12000 | 5.5 | 10 |  | 12000.00 |
| 围场满族蒙古族自治县鑫汇污水净化处理中心 | 5 | 13 | 总磷 | 3.9 | 12000 | 0.12 | 0.5 |  | 12000.00 |
| 围场满族蒙古族自治县鑫汇污水净化处理中心 | 5 | 13 | 化学需氧量 | 995 | 12000 | 40.6 | 50 |  | 12000.00 |
| 围场满族蒙古族自治县鑫汇污水净化处理中心 | 5 | 13 | 色度 | 32 | 12000 | 4 | 30 |  | 12000.00 |
| 围场满族蒙古族自治县鑫汇污水净化处理中心 | 5 | 13 | 总汞 | <0.000020 | 12000 | <0.000020 | 0.001 |  | 12000.00 |
| 围场满族蒙古族自治县鑫汇污水净化处理中心 | 5 | 13 | 总镉 | <0.001000 | 12000 | <0.001000 | 0.01 |  | 12000.00 |
| 围场满族蒙古族自治县鑫汇污水净化处理中心 | 5 | 13 | 总铬 | <0.004000 | 12000 | <0.004000 | 0.1 |  | 12000.00 |
| 围场满族蒙古族自治县鑫汇污水净化处理中心 | 5 | 13 | 六价铬 | <0.004000 | 12000 | <0.004000 | 0.05 |  | 12000.00 |
| 围场满族蒙古族自治县鑫汇污水净化处理中心 | 5 | 13 | 总砷 | 0.00045 | 12000 | <0.000300 | 0.1 |  | 12000.00 |
| 围场满族蒙古族自治县鑫汇污水净化处理中心 | 5 | 13 | 总铅 | <0.010000 | 12000 | <0.010000 | 0.1 |  | 12000.00 |
| 围场满族蒙古族自治县鑫汇污水净化处理中心 | 5 | 13 | 悬浮物 | 300 | 12000 | 7 | 10 |  | 12000.00 |
| 围场满族蒙古族自治县鑫汇污水净化处理中心 | 5 | 13 | 阴离子表面活性剂（LAS） | 0.884 | 12000 | 0.059 | 0.5 |  | 12000.00 |
| 围场满族蒙古族自治县鑫汇污水净化处理中心 | 5 | 13 | 粪大肠菌群数 | 2400000 | 12000 | 940 | 1000 |  | 12000.00 |
| 围场满族蒙古族自治县鑫汇污水净化处理中心 | 5 | 13 | 氨氮 | 47.8 | 12000 | 0.559 | 8 |  | 12000.00 |
| 围场满族蒙古族自治县鑫汇污水净化处理中心 | 5 | 13 | 总氮 | 54.4 | 12000 | 8.13 | 15 |  | 12000.00 |
| 围场满族蒙古族自治县鑫汇污水净化处理中心 | 5 | 13 | 硫化物 | 1.9 | 12000 | <0.005000 | 1 |  | 12000.00 |
| 围场满族蒙古族自治县鑫汇污水净化处理中心 | 5 | 13 | 石油类 | 0.06 | 12000 | <0.040000 | 1 |  | 12000.00 |
| 围场满族蒙古族自治县鑫汇污水净化处理中心 | 5 | 13 | 动植物油 | 0.67 | 12000 | <0.040000 | 1 |  | 12000.00 |
| 宽城奥能环保有限公司 | 5 | 13 | PH值 | 7.77 | 13000 | 7.28 | 6~9 |  | 13000.00 |
| 宽城奥能环保有限公司 | 5 | 13 | 生化需氧量 | 76.8 | 13000 | 4.1 | 10 |  | 13000.00 |
| 宽城奥能环保有限公司 | 5 | 13 | 总磷 | 5.68 | 13000 | 0.12 | 0.5 |  | 13000.00 |
| 宽城奥能环保有限公司 | 5 | 13 | 化学需氧量 | 395 | 13000 | 30.1 | 50 |  | 13000.00 |
| 宽城奥能环保有限公司 | 5 | 13 | 色度 | 32 | 13000 | 4 | 30 |  | 13000.00 |
| 宽城奥能环保有限公司 | 5 | 13 | 总汞 | <0.000020 | 13000 | <0.000020 | 0.001 |  | 13000.00 |
| 宽城奥能环保有限公司 | 5 | 13 | 总镉 | <0.001000 | 13000 | <0.001000 | 0.01 |  | 13000.00 |
| 宽城奥能环保有限公司 | 5 | 13 | 总铬 | <0.004000 | 13000 | <0.004000 | 0.1 |  | 13000.00 |
| 宽城奥能环保有限公司 | 5 | 13 | 六价铬 | <0.004000 | 13000 | <0.004000 | 0.05 |  | 13000.00 |
| 宽城奥能环保有限公司 | 5 | 13 | 总砷 | <0.000300 | 13000 | <0.000300 | 0.1 |  | 13000.00 |
| 宽城奥能环保有限公司 | 5 | 13 | 总铅 | <0.010000 | 13000 | <0.010000 | 0.1 |  | 13000.00 |
| 宽城奥能环保有限公司 | 5 | 13 | 悬浮物 | 246 | 13000 | <4.000000 | 10 |  | 13000.00 |
| 宽城奥能环保有限公司 | 5 | 13 | 阴离子表面活性剂（LAS） | 0.317 | 13000 | <0.050000 | 0.5 |  | 13000.00 |
| 宽城奥能环保有限公司 | 5 | 13 | 粪大肠菌群数 | 2400000 | 13000 | 790 | 1000 |  | 13000.00 |
| 宽城奥能环保有限公司 | 5 | 13 | 氨氮 | 60.8 | 13000 | 0.471 | 8 |  | 13000.00 |
| 宽城奥能环保有限公司 | 5 | 13 | 总氮 | 68.6 | 13000 | 9.08 | 15 |  | 13000.00 |
| 宽城奥能环保有限公司 | 5 | 13 | 硫化物 | 0.277 | 13000 | <0.005000 | 1 |  | 13000.00 |
| 宽城奥能环保有限公司 | 5 | 13 | 石油类 | 0.07 | 13000 | <0.040000 | 1 |  | 13000.00 |
| 宽城奥能环保有限公司 | 5 | 13 | 动植物油 | 0.76 | 13000 | <0.040000 | 1 |  | 13000.00 |
| 丰宁满族自治县清源污水处理有限公司 | 5 | 15 | PH值 | 7.58 | 8700 | 7.21 | 6~9 |  | 8400.00 |
| 丰宁满族自治县清源污水处理有限公司 | 5 | 15 | 生化需氧量 | 66.2 | 8700 | 4.9 | 10 |  | 8400.00 |
| 丰宁满族自治县清源污水处理有限公司 | 5 | 15 | 总磷 | 5.98 | 8700 | 0.06 | 0.5 |  | 8400.00 |
| 丰宁满族自治县清源污水处理有限公司 | 5 | 15 | 化学需氧量 | 624 | 8700 | 23.8 | 50 |  | 8400.00 |
| 丰宁满族自治县清源污水处理有限公司 | 5 | 15 | 色度 | 16 | 8700 | 4 | 30 |  | 8400.00 |
| 丰宁满族自治县清源污水处理有限公司 | 5 | 15 | 总汞 | <0.000020 | 8700 | <0.000020 | 0.001 |  | 8400.00 |
| 丰宁满族自治县清源污水处理有限公司 | 5 | 15 | 总镉 | <0.001000 | 8700 | <0.001000 | 0.01 |  | 8400.00 |
| 丰宁满族自治县清源污水处理有限公司 | 5 | 15 | 总铬 | <0.004000 | 8700 | <0.004000 | 0.1 |  | 8400.00 |
| 丰宁满族自治县清源污水处理有限公司 | 5 | 15 | 六价铬 | <0.004000 | 8700 | <0.004000 | 0.05 |  | 8400.00 |
| 丰宁满族自治县清源污水处理有限公司 | 5 | 15 | 总砷 | <0.000300 | 8700 | <0.000300 | 0.1 |  | 8400.00 |
| 丰宁满族自治县清源污水处理有限公司 | 5 | 15 | 总铅 | <0.010000 | 8700 | <0.010000 | 0.1 |  | 8400.00 |
| 丰宁满族自治县清源污水处理有限公司 | 5 | 15 | 悬浮物 | 709 | 8700 | <4.000000 | 10 |  | 8400.00 |
| 丰宁满族自治县清源污水处理有限公司 | 5 | 15 | 阴离子表面活性剂（LAS） | 1.16 | 8700 | <0.050000 | 0.5 |  | 8400.00 |
| 丰宁满族自治县清源污水处理有限公司 | 5 | 15 | 粪大肠菌群数 | 2400000 | 8700 | 940 | 1000 |  | 8400.00 |
| 丰宁满族自治县清源污水处理有限公司 | 5 | 15 | 氨氮 | 41.8 | 8700 | 0.48 | 8 |  | 8400.00 |
| 丰宁满族自治县清源污水处理有限公司 | 5 | 15 | 总氮 | 55 | 8700 | 10.3 | 15 |  | 8400.00 |
| 丰宁满族自治县清源污水处理有限公司 | 5 | 15 | 硫化物 | 1.76 | 8700 | <0.005000 | 1 |  | 8400.00 |
| 丰宁满族自治县清源污水处理有限公司 | 5 | 15 | 石油类 | 0.07 | 8700 | <0.040000 | 1 |  | 8400.00 |
| 丰宁满族自治县清源污水处理有限公司 | 5 | 15 | 动植物油 | 0.67 | 8700 | <0.040000 | 1 |  | 8400.00 |
| 隆化县污水处理厂 | 5 | 15 | PH值 | 7.8 | 16000 | 7.36 | 6~9 |  | 16000.00 |
| 隆化县污水处理厂 | 5 | 15 | 生化需氧量 | 45.4 | 16000 | 4.5 | 10 |  | 16000.00 |
| 隆化县污水处理厂 | 5 | 15 | 总磷 | 2.83 | 16000 | 0.11 | 0.5 |  | 16000.00 |
| 隆化县污水处理厂 | 5 | 15 | 化学需氧量 | 177 | 16000 | 18.7 | 50 |  | 16000.00 |
| 隆化县污水处理厂 | 5 | 15 | 色度 | 16 | 16000 | 4 | 30 |  | 16000.00 |
| 隆化县污水处理厂 | 5 | 15 | 总汞 | <0.000020 | 16000 | <0.000020 | 0.001 |  | 16000.00 |
| 隆化县污水处理厂 | 5 | 15 | 总镉 | <0.001000 | 16000 | <0.001000 | 0.01 |  | 16000.00 |
| 隆化县污水处理厂 | 5 | 15 | 总铬 | <0.004000 | 16000 | <0.004000 | 0.1 |  | 16000.00 |
| 隆化县污水处理厂 | 5 | 15 | 六价铬 | <0.004000 | 16000 | <0.004000 | 0.05 |  | 16000.00 |
| 隆化县污水处理厂 | 5 | 15 | 总砷 | <0.000300 | 16000 | <0.000300 | 0.1 |  | 16000.00 |
| 隆化县污水处理厂 | 5 | 15 | 总铅 | <0.010000 | 16000 | <0.010000 | 0.1 |  | 16000.00 |
| 隆化县污水处理厂 | 5 | 15 | 悬浮物 | 325 | 16000 | <4.000000 | 10 |  | 16000.00 |
| 隆化县污水处理厂 | 5 | 15 | 阴离子表面活性剂（LAS） | 0.62 | 16000 | 0.08 | 0.5 |  | 16000.00 |
| 隆化县污水处理厂 | 5 | 15 | 粪大肠菌群数 | 2400000 | 16000 | 630 | 1000 |  | 16000.00 |
| 隆化县污水处理厂 | 5 | 15 | 氨氮 | 51.4 | 16000 | 0.569 | 8 |  | 16000.00 |
| 隆化县污水处理厂 | 5 | 15 | 总氮 | 60.4 | 16000 | 14 | 15 |  | 16000.00 |
| 隆化县污水处理厂 | 5 | 15 | 硫化物 | 0.037 | 16000 | <0.005000 | 1 |  | 16000.00 |
| 隆化县污水处理厂 | 5 | 15 | 石油类 | 0.06 | 16000 | <0.040000 | 1 |  | 16000.00 |
| 隆化县污水处理厂 | 5 | 15 | 动植物油 | 0.62 | 16000 | <0.040000 | 1 |  | 16000.00 |
| 滦平德龙污水处理有限责任公司 | 5 | 14 | PH值 | 7.69 | 15000 | 7.56 | 6~9 |  | 15000.00 |
| 滦平德龙污水处理有限责任公司 | 5 | 14 | 生化需氧量 | 49.5 | 15000 | 4.2 | 10 |  | 15000.00 |
| 滦平德龙污水处理有限责任公司 | 5 | 14 | 总磷 | 1.59 | 15000 | 0.15 | 0.5 |  | 15000.00 |
| 滦平德龙污水处理有限责任公司 | 5 | 14 | 化学需氧量 | 298 | 15000 | 16.2 | 50 |  | 15000.00 |
| 滦平德龙污水处理有限责任公司 | 5 | 14 | 色度 | 64 | 15000 | 4 | 30 |  | 15000.00 |
| 滦平德龙污水处理有限责任公司 | 5 | 14 | 总汞 | <0.000020 | 15000 | <0.000020 | 0.001 |  | 15000.00 |
| 滦平德龙污水处理有限责任公司 | 5 | 14 | 总镉 | <0.001000 | 15000 | <0.001000 | 0.01 |  | 15000.00 |
| 滦平德龙污水处理有限责任公司 | 5 | 14 | 总铬 | <0.004000 | 15000 | <0.004000 | 0.1 |  | 15000.00 |
| 滦平德龙污水处理有限责任公司 | 5 | 14 | 六价铬 | <0.004000 | 15000 | <0.004000 | 0.05 |  | 15000.00 |
| 滦平德龙污水处理有限责任公司 | 5 | 14 | 总砷 | <0.000300 | 15000 | <0.000300 | 0.1 |  | 15000.00 |
| 滦平德龙污水处理有限责任公司 | 5 | 14 | 总铅 | <0.010000 | 15000 | <0.010000 | 0.1 |  | 15000.00 |
| 滦平德龙污水处理有限责任公司 | 5 | 14 | 悬浮物 | 1208 | 15000 | <4.000000 | 10 |  | 15000.00 |
| 滦平德龙污水处理有限责任公司 | 5 | 14 | 阴离子表面活性剂（LAS） | 1.04 | 15000 | <0.050000 | 0.5 |  | 15000.00 |
| 滦平德龙污水处理有限责任公司 | 5 | 14 | 粪大肠菌群数 | 2400000 | 15000 | 940 | 1000 |  | 15000.00 |
| 滦平德龙污水处理有限责任公司 | 5 | 14 | 氨氮 | 27.9 | 15000 | 1.47 | 8 |  | 15000.00 |
| 滦平德龙污水处理有限责任公司 | 5 | 14 | 总氮 | 31.2 | 15000 | 13.5 | 15 |  | 15000.00 |
| 滦平德龙污水处理有限责任公司 | 5 | 14 | 硫化物 | 0.016 | 15000 | <0.005000 | 1 |  | 15000.00 |
| 滦平德龙污水处理有限责任公司 | 5 | 14 | 石油类 | 0.05 | 15000 | <0.040000 | 1 |  | 15000.00 |
| 滦平德龙污水处理有限责任公司 | 5 | 14 | 动植物油 | 0.67 | 15000 | <0.040000 | 1 |  | 15000.00 |