承德市环境保护局（报告）

承环办〔2014〕173号

关于2014年第二季度全市国控重点污染源

监督性监测情况的报告

省环境保护厅：

根据环保部《关于印发2014年国家重点监控企业名单的通知》（环办〔2013〕116号），我市共有国家重点监控企业34家，其中废水企业7家，废气企业14家，污水处理厂11家，规模化畜禽养殖场（小区）2家。2014年第二季度，我市对辖区内国控重点污染源季度监督性监测工作，现将有关情况报告如下：

一、废水污染源

第二季度，我市对7家国控废水重点企业开展了监督性监测，其中停产或不具备监测条件共计6家，实际监测1家。监测结果显示，该企业排放达标。本季度我市废水国控企业达标率为100％。详见表1、表2。

表1    承德市国控废水重点企业监测情况

| 企业 类型 | 序号 | 企业名称 | 执行标准 | 超标项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 企业 | 1 | 兴隆县鹏源生物科技开发有限公司 | 《污水综合排放标准》三级标准 | / |

表2      承德市国控废水重点企业未监测原因

| 企业类型 | 序号 | 企业名称 | 未监测原因 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 企业 | 1 | 承德南江股份有限公司 | 其他原因停产 | 产业结构调整 |
|  | 2 | 河北钢铁股份有限公司承德分公司钒制品厂 | 其他原因停产 | 厂址拆除停产 |
|  | 3 | 华北制药天星有限公司 | 其他原因停产 | 企业经营困难 |
|  | 4 | 承德江源酒业有限责任公司 | 其他原因停产 | 异地迁建后，未进行验收 |
|  | 5 | 围场满族蒙古族自治县斌发马铃薯淀粉有限公司 | 季节性停产 | / |
|  | 6 | 河北钢铁股份有限公司承德分公司 | 不具备监测条件 | 废水不外排 |

二、废气污染源

第二季度，我市对14家国控废气重点企业开展监督性监测，除省站监测和其他原因未监测的4家外，实际监测10家。从监测结果看，有7家企业达标排放。本季度我市废气国控企业达标率为70%。详见表3、表4。

表3    承德市国控废气重点污染源监测情况

| 序号 | 企业名称 | 执行标准 | 超标项目 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 承德环能热电有限责任公司 | 《生活垃圾焚烧污染控制标准》（GB18485-2001） | / |
| 2 | 河北钢铁股份公司承德分公司 | 《钢铁工业大气污染物排放标准》（DB13/1461-2011）中新建企业标准限值 | / |
| 3 | 承德建龙特殊钢有限公司 | 《钢铁工业大气污染物排放标准》（DB13/1461-2011）中新建企业标准限值 | 二氧化硫 |
| 4 | 承德信通首承矿业有限责任公司 | 《钢铁工业大气污染物排放标准》（DB13/1461-2011）中新建企业标准限值 | 二氧化硫 |
| 5 | 承德盛丰钢铁有限公司 | 《钢铁工业大气污染物排放标准》（DB13/1461-2011）中新建企业标准限值 | / |
| 6 | 承德承钢双福矿业有限公司 | 《钢铁工业大气污染物排放标准》（DB13/1461-2011）中新建企业标准限值 | / |
| 7 | 承德创远矿业有限公司 | 《钢铁工业大气污染物排放标准》（DB13/1461-2011）中新建企业标准限值 | 二氧化硫 |
| 8 | 承德凯兴能源有限公司 | 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2001）二类区Ⅱ时段标准限值 | / |
| 9 | 承德天宝水泥有限公司 | 《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2004）表2中标准限值 | / |
| 10 | 兴隆县鹏生热力有限公司 | 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2001）二类区Ⅱ时段标准限值 | / |

表4    承德市国控废气重点企业未监测原因

| 序号 | 企业名称 | 未监测原因 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 国电承德热电有限公司 | 由省站监测 | / |
| 2 | 中国国电集团公司滦河发电厂 | 由省站监测 | / |
| 3 | 兴隆县兴隆热力有限公司 | 季节性停产 | 产品受季节性影响 |
| 4 | 承德兆丰钢铁集团有限公司 | 其他原因停产 | 停产检修 |

三、污水处理厂

第二季度，我市对11家国控城镇污水处理厂开展监督性监测。除围场鑫汇污水净化处理中心更换污泥未予监测外，实际监测10家。从监测结果看，有7家企业达标排放。本季度我市污水处理厂达标率为70%。详见表5。

表5    承德市城镇污水处理厂监测情况

| 序号 | 企业名称 | 执行标准 | 超标项目 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 承德县绿溪污水处理有限公司 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标准 | / |
| 2 | 承德市城市污水处理 有限责任公司 | 《污水综合排放标准》二级标准及国家环保部批复标准 | / |
| 3 | 平泉排水管理处 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标准 | / |
| 4 | 隆化污水处理厂 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标准 | / |
| 5 | 丰宁满族自治县清源污水处理 有限公司 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标准 | / |
| 6 | 宽城奥能环保有限公司 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标准 | / |
| 7 | 围场鑫汇污水净化处理中心 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标准 | 更换污泥 未予监测 |
| 8 | 承德中保水务有限公司 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级B标准 | 总磷、悬浮物、氨氮、总氮 |
| 9 | 承德市鹰手营子矿区柳源污水处理有限公司 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标准 | 悬浮物 |
| 10 | 滦平县德龙污水处理有限公司 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标准 | 悬浮物、五日生化需氧量 |
| 11 | 兴隆县柳源污水处理厂 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级B标准 | / |

四、规模化畜禽养殖场

第二季度，我市2家国控规模化畜禽养殖场中1家因废水不外排不进行监测，实际监测1家。从监测结果看，该企业排放超标。本季度规模化畜禽养殖场达标率为0。详见表6、表7。

表6   承德市国控规模化畜禽养殖场监测情况

| 序号 | 企业名称 | 执行标准 | 超标项目 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 河北新希望农牧有限公司新华养猪分公司 | 《畜禽养殖业污染物排放标准》 | 化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮、悬浮物、粪大肠菌群数 |

表7   承德市国控规模化畜禽养殖场未监测原因

| 序号 | 企业名称 | 未监测原因 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 京北缘天然农牧有限公司 | 不具备监测条件 | 废水不外排 |

附表： 1.2014年第二季度承德市国控废水重点企业监督性监测结果（含规模化养殖场）

2.2014年第二季度承德市国控废气重点企业监督性监测结果

3.2014年第二季度承德市国控污水处理厂监督性监测结果

承德市环境保护局

2014年7月3日

承德市环境保护局办公室              2014年7月7日印发

附表一：                     2014年第2季度承德市国控废水重点企业监督性监测情况

单位：mg/L（PH值:无量纲;粪大肠菌群数：个/L）

| 详细名称 | 监测月 | 监测日 | 监测点名称 | 监测项目 名称 | 污染物浓度 | 排放上限 | 超标倍数 | 废水处理设施进口浓度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 河北新希望农牧有限公司新华养猪分公司 | 5 | 22 | 总排口 | PH值 | 7.61 |  |  |  |
| 河北新希望农牧有限公司新华养猪分公司 | 5 | 22 | 总排口 | 生化需氧量 | 1499 | 150 | 9 |  |
| 河北新希望农牧有限公司新华养猪分公司 | 5 | 22 | 总排口 | 总磷 |  |  |  |  |
| 河北新希望农牧有限公司新华养猪分公司 | 5 | 22 | 总排口 | 化学需氧量 | 6143 | 400 | 14 |  |
| 河北新希望农牧有限公司新华养猪分公司 | 5 | 22 | 总排口 | 悬浮物 | 6513 | 200 | 32 |  |
| 河北新希望农牧有限公司新华养猪分公司 | 5 | 22 | 总排口 | 粪大肠菌群数 | 47000000 | 1000 | 46999 |  |
| 河北新希望农牧有限公司新华养猪分公司 | 5 | 22 | 总排口 | 氨氮 | 671 | 80 | 7.4 |  |
| 河北新希望农牧有限公司新华养猪分公司 | 5 | 22 | 总排口 | 动植物油 | 10.2 |  |  |  |
| 兴隆县鹏源生物科技开发有限公司 | 5 | 15 | 废水总排口 | PH值 | 7.5 | 6-9 |  | 4.1 |
| 兴隆县鹏源生物科技开发有限公司 | 5 | 15 | 废水总排口 | 生化需氧量 | 22.9 | 300 |  | 592.8 |
| 兴隆县鹏源生物科技开发有限公司 | 5 | 15 | 废水总排口 | 化学需氧量 | 88 | 500 |  | 3509 |
| 兴隆县鹏源生物科技开发有限公司 | 5 | 15 | 废水总排口 | 悬浮物 | 51 | 400 |  | 303 |
| 兴隆县鹏源生物科技开发有限公司 | 5 | 15 | 废水总排口 | 氨氮 | 33.9 |  |  | 119 |

附表二：                      2014年第2季度承德市国控废气重点企业监督性监测情况

| 详细名称 | 监测月 | 监测日 | 监测点名称 | 监测项目名称 | 含氧量 | 污染物实测浓度 | 污染物折算浓度 | 排放上限 | 排放单位 | 超标倍数 | 废气排放量(m3/h) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 承德环能热电有限责任公司 | 5 | 28 | 2#脱硫除尘器 | 烟尘 | 8.52 | 33.9 | 27.1 | 80 | mg/m3 |  | 184520 |
| 承德环能热电有限责任公司 | 5 | 28 | 2#脱硫除尘器 | 二氧化硫 | 8.52 | 98.3 | 78.6 | 260 | mg/m3 |  | 184520 |
| 承德环能热电有限责任公司 | 5 | 28 | 2#脱硫除尘器 | 氮氧化物 | 8.52 | 169 | 135.2 | 400 | mg/m3 |  | 184520 |
| 承德环能热电有限责任公司 | 5 | 28 | 2#脱硫除尘器 | 林格曼黑度 | 8.52 | <1 | <1 | 1 | 级 |  | 184520 |
| 河北钢铁股份有限公司承德分公司 | 4 | 23 | 竖炉上料系统35m2静电除尘器 | 颗粒物 |  | 28.9 | 28.9 | 30 | mg/m3 |  | 213500 |
| 河北钢铁股份有限公司承德分公司 | 6 | 8 | 1#球团竖炉60m2静电除尘器 | 二氧化硫 |  | 192 | 192 | 200 | mg/m3 |  | 240500 |
| 河北钢铁股份有限公司承德分公司 | 6 | 8 | 1#球团竖炉60m2静电除尘器 | 氮氧化物 |  | 72.5 | 72.5 | 400 | mg/m3 |  | 240500 |
| 河北钢铁股份有限公司承德分公司 | 6 | 8 | 1#球团竖炉60m2静电除尘器 | 颗粒物 |  | 49.3 | 49.3 | 50 | mg/m3 |  | 240500 |
| 河北钢铁股份有限公司承德分公司 | 6 | 8 | 1#球团竖炉80m2静电除尘器 | 二氧化硫 |  | 197 | 197 | 200 | mg/m3 |  | 374520 |
| 河北钢铁股份有限公司承德分公司 | 6 | 8 | 1#球团竖炉80m2静电除尘器 | 氮氧化物 |  | 78.2 | 78.2 | 400 | mg/m3 |  | 374520 |
| 河北钢铁股份有限公司承德分公司 | 6 | 8 | 1#球团竖炉80m2静电除尘器 | 颗粒物 |  | 48.6 | 48.6 | 50 | mg/m3 |  | 374520 |
| 河北钢铁股份有限公司承德分公司 | 6 | 8 | 2#球团竖炉140m2静电除尘器 | 二氧化硫 |  | 195 | 195 | 200 | mg/m3 |  | 452400 |
| 河北钢铁股份有限公司承德分公司 | 6 | 8 | 2#球团竖炉140m2静电除尘器 | 氮氧化物 |  | 74.3 | 74.3 | 400 | mg/m3 |  | 452400 |
| 河北钢铁股份有限公司承德分公司 | 6 | 8 | 2#球团竖炉140m2静电除尘器 | 颗粒物 |  | 49.6 | 49.6 | 50 | mg/m3 |  | 452400 |
| 河北钢铁股份有限公司承德分公司 | 4 | 23 | 5#烧结机机头260m2除尘器 | 二氧化硫 | 16.6 | 137 | 137 | 600 | mg/m3 |  | 986500 |
| 河北钢铁股份有限公司承德分公司 | 4 | 23 | 5#烧结机机头260m2除尘器 | 氮氧化物 | 16.6 | 148 | 148 | 500 | mg/m3 |  | 986500 |
| 河北钢铁股份有限公司承德分公司 | 4 | 23 | 5#烧结机机头260m2除尘器 | 颗粒物 | 16.6 | 38.9 | 38.9 | 80 | mg/m3 |  | 986500 |
| 河北钢铁股份有限公司承德分公司 | 4 | 23 | 1#烧结机机尾260m2静电除尘器 | 颗粒物 |  | 28.2 | 28.2 | 30 | mg/m3 |  | 632400 |
| 河北钢铁股份有限公司承德分公司 | 4 | 23 | 3#高炉出铁场DCM布袋除尘器 | 颗粒物 |  | 27.5 | 27.5 | 30 | mg/m3 |  | 362520 |
| 河北钢铁股份有限公司承德分公司 | 4 | 23 | 2、4、6#高炉出铁场除尘器 | 颗粒物 |  | 26.3 | 26.3 | 30 | mg/m3 |  | 703120 |
| 河北钢铁股份有限公司承德分公司 | 4 | 23 | 1#1260高炉原料上料布袋除尘器 | 颗粒物 |  | 28.1 | 28.1 | 30 | mg/m3 |  | 452700 |
| 河北钢铁股份有限公司承德分公司 | 4 | 23 | 1#1260高炉出铁场静电除尘器 | 颗粒物 |  | 28.5 | 28.5 | 30 | mg/m3 |  | 452320 |
| 河北钢铁股份有限公司承德分公司 | 4 | 23 | 100吨转炉二次烟气 | 颗粒物 |  | 19.5 | 19.5 | 20 | mg/m3 |  | 973400 |
| 河北钢铁股份有限公司承德分公司 | 6 | 9 | 1#烧结机机头2#280m2静电除尘器 | 二氧化硫 |  | 188 | 188 | 200 | mg/m3 |  | 964420 |
| 河北钢铁股份有限公司承德分公司 | 6 | 9 | 1#烧结机机头2#280m2静电除尘器 | 氮氧化物 |  | 55.2 | 55.2 | 400 | mg/m3 |  | 964420 |
| 河北钢铁股份有限公司承德分公司 | 6 | 9 | 1#烧结机机头2#280m2静电除尘器 | 颗粒物 |  | 27.9 | 27.9 | 50 | mg/m3 |  | 964420 |
| 河北钢铁股份有限公司承德分公司 | 6 | 9 | 2#烧结机脱硫系统 | 二氧化硫 | 16.7 | 82 | 82 | 200 | mg/m3 |  | 1024500 |
| 河北钢铁股份有限公司承德分公司 | 6 | 9 | 2#烧结机脱硫系统 | 氮氧化物 | 16.7 | 162 | 162 | 400 | mg/m3 |  | 1024500 |
| 河北钢铁股份有限公司承德分公司 | 6 | 9 | 2#烧结机脱硫系统 | 颗粒物 | 16.7 | 39.7 | 39.7 | 50 | mg/m3 |  | 1024500 |
| 河北钢铁股份有限公司承德分公司 | 6 | 9 | 3#烧结机脱硫系统 | 二氧化硫 | 17.28 | 67.5 | 67.5 | 200 | mg/m3 |  | 1124300 |
| 河北钢铁股份有限公司承德分公司 | 6 | 9 | 3#烧结机脱硫系统 | 氮氧化物 | 17.28 | 53.5 | 53.5 | 400 | mg/m3 |  | 1124300 |
| 河北钢铁股份有限公司承德分公司 | 6 | 9 | 3#烧结机脱硫系统 | 颗粒物 | 17.28 | 46.1 | 46.1 | 50 | mg/m3 |  | 1124300 |
| 河北钢铁股份有限公司承德分公司 | 4 | 23 | 1#h烧结机脱硫系统 | 二氧化硫 | 16.4 | 155 | 155 | 200 | mg/m3 |  | 993540 |
| 河北钢铁股份有限公司承德分公司 | 4 | 23 | 1#h烧结机脱硫系统 | 氮氧化物 | 16.4 | 129 | 129 | 400 | mg/m3 |  | 993540 |
| 河北钢铁股份有限公司承德分公司 | 4 | 23 | 1#h烧结机脱硫系统 | 颗粒物 | 16.4 | 49.2 | 49.2 | 50 | mg/m3 |  | 993540 |
| 承德市创远矿业有限公司 | 6 | 5 | 主引风310平米静电除尘器 | 二氧化硫 | 16.27 | 497.4 | 497.4 | 200 | mg/m3 | 1.5 | 951200 |
| 承德市创远矿业有限公司 | 6 | 5 | 主引风310平米静电除尘器 | 氮氧化物 | 16.27 | 92.5 | 92.5 | 400 | mg/m3 |  | 951200 |
| 承德市创远矿业有限公司 | 6 | 5 | 主引风310平米静电除尘器 | 颗粒物 | 16.27 | 33.8 | 33.8 | 50 | mg/m3 |  | 951200 |
| 承德市创远矿业有限公司 | 6 | 5 | 煤粉制备系统 | 颗粒物 |  | 29.7 | 29.7 | 30 | mg/m3 |  | 152300 |
| 承德市创远矿业有限公司 | 6 | 5 | 原料系统 | 颗粒物 |  | 28.8 | 28.8 | 30 | mg/m3 |  | 284200 |
| 承德市创远矿业有限公司 | 6 | 5 | 混料配料系统 | 颗粒物 |  | 28.5 | 28.5 | 30 | mg/m3 |  | 67450 |
| 承德市创远矿业有限公司 | 6 | 5 | 焙烧冷却系统 | 颗粒物 |  | 29.2 | 29.2 | 30 | mg/m3 |  | 32240 |
| 承德市创远矿业有限公司 | 6 | 5 | 成品系统 | 颗粒物 |  | 26.2 | 26.2 | 30 | mg/m3 |  | 221500 |
| 承德承钢双福矿业有限公司 | 4 | 22 | 2*60㎡静电除尘器 | 二氧化硫 | 18.2 | 178 | 178 | 200 | mg/m3 |  | 36240 |
| 承德承钢双福矿业有限公司 | 4 | 22 | 2*60㎡静电除尘器 | 氮氧化物 | 18.2 | 53 | 53 | 400 | mg/m3 |  | 36240 |
| 承德承钢双福矿业有限公司 | 4 | 22 | 2*60㎡静电除尘器 | 颗粒物 | 18.2 | 46.6 | 46.6 | 50 | mg/m3 |  | 36240 |
| 承德建龙特殊钢有限公司 | 5 | 29 | 竖炉除尘器 | 二氧化硫 |  | 426 | 426 | 200 | mg/m3 | 1.1 | 172100 |
| 承德建龙特殊钢有限公司 | 5 | 29 | 竖炉除尘器 | 氮氧化物 |  | 175 | 175 | 400 | mg/m3 |  | 172100 |
| 承德建龙特殊钢有限公司 | 5 | 29 | 竖炉除尘器 | 颗粒物 |  | 49.1 | 49.1 | 50 | mg/m3 |  | 172100 |
| 承德建龙特殊钢有限公司 | 5 | 29 | 炼铁厂煤磨除尘器 | 颗粒物 |  | 28.6 | 28.6 | 30 | mg/m3 |  | 134200 |
| 承德建龙特殊钢有限公司 | 5 | 29 | 1#烧结机头除尘器 | 二氧化硫 | 15.38 | 138.5 | 138.5 | 200 | mg/m3 |  | 1142120 |
| 承德建龙特殊钢有限公司 | 5 | 29 | 1#烧结机头除尘器 | 氮氧化物 | 15.38 | 211 | 211 | 400 | mg/m3 |  | 1142120 |
| 承德建龙特殊钢有限公司 | 5 | 29 | 1#烧结机头除尘器 | 颗粒物 | 15.38 | 18.4 | 18.4 | 50 | mg/m3 |  | 1142120 |
| 承德建龙特殊钢有限公司 | 5 | 29 | 烧结机尾除尘器 | 颗粒物 |  | 29.4 | 29.4 | 30 | mg/m3 |  | 274200 |
| 承德建龙特殊钢有限公司 | 5 | 29 | 烧结配料系统 | 颗粒物 |  | 29.3 | 29.3 | 30 | mg/m3 |  | 241520 |
| 承德建龙特殊钢有限公司 | 5 | 29 | 3#高炉出铁场静电除尘器 | 颗粒物 |  | 28.2 | 28.2 | 50 | mg/m3 |  | 234400 |
| 承德凯兴能源有限公司 | 5 | 19 | 锅炉废气总排口 | 烟尘 | 9.15 | 136.2 | 133.5 | 200 | mg/m3 |  | 142600 |
| 承德凯兴能源有限公司 | 5 | 19 | 锅炉废气总排口 | 二氧化硫 | 9.15 | 477.5 | 467.9 | 900 | mg/m3 |  | 142600 |
| 承德凯兴能源有限公司 | 5 | 19 | 锅炉废气总排口 | 氮氧化物 | 9.15 | 237.2 | 237.2 |  |  |  | 142600 |
| 承德凯兴能源有限公司 | 5 | 19 | 锅炉废气总排口 | 林格曼黑度 | 9.15 | <1 | <1 | 1 | 级 |  | 142600 |
| 兴隆县鹏生热力有限公司 | 5 | 20 | 锅炉烟气总排口 | 烟尘 | 8.5 | 155 | 144.2 | 200 | mg/m3 |  | 254200 |
| 兴隆县鹏生热力有限公司 | 5 | 20 | 锅炉烟气总排口 | 二氧化硫 | 8.5 | 675 | 627.8 | 900 | mg/m3 |  | 254200 |
| 兴隆县鹏生热力有限公司 | 5 | 20 | 锅炉烟气总排口 | 氮氧化物 | 8.5 | 152 | 141.4 |  | mg/m3 |  | 254200 |
| 兴隆县鹏生热力有限公司 | 5 | 20 | 锅炉烟气总排口 | 林格曼黑度 | 8.5 | <1 | <1 | 1 | 级 |  | 254200 |
| 承德信通首承矿业有限责任公司 | 6 | 6 | 环冷、成品45m2静电除尘器 | 颗粒物 |  | 29.9 | 29.9 | 30 | mg/m3 |  | 76250 |
| 承德信通首承矿业有限责任公司 | 6 | 6 | 配料系统 | 颗粒物 |  | 29.7 | 29.7 | 30 | mg/m3 |  | 57520 |
| 承德信通首承矿业有限责任公司 | 6 | 6 | 煤磨布袋除尘器 | 颗粒物 |  | 26.7 | 26.7 | 30 | mg/m3 |  | 64520 |
| 承德信通首承矿业有限责任公司 | 6 | 6 | 260 m2静电除尘器 | 二氧化硫 | 17.5 | 446 | 446 | 200 | mg/m3 | 1.2 | 653400 |
| 承德信通首承矿业有限责任公司 | 6 | 6 | 260 m2静电除尘器 | 氮氧化物 | 17.5 | 127 | 127 | 400 | mg/m3 |  | 653400 |
| 承德信通首承矿业有限责任公司 | 6 | 6 | 260 m2静电除尘器 | 颗粒物 | 17.5 | 32.4 | 32.4 | 50 | mg/m3 |  | 653400 |
| 承德信通首承矿业有限责任公司 | 4 | 23 | 二期260平米静电除尘器 | 二氧化硫 | 17.8 | 460.3 | 460.3 | 200 | mg/m3 | 1.3 | 672530 |
| 承德信通首承矿业有限责任公司 | 4 | 23 | 二期260平米静电除尘器 | 氮氧化物 | 17.8 | 154.9 | 154.9 | 400 | mg/m3 |  | 672530 |
| 承德信通首承矿业有限责任公司 | 4 | 23 | 二期260平米静电除尘器 | 颗粒物 | 17.8 | 40.6 | 40.6 | 50 | mg/m3 |  | 672530 |
| 承德信通首承矿业有限责任公司 | 4 | 23 | 二期环冷45平米除尘器 | 颗粒物 |  | 28.6 | 28.6 | 30 | mg/m3 |  | 73240 |
| 承德信通首承矿业有限责任公司 | 4 | 23 | 二期配料系统除尘器 | 颗粒物 |  | 29.3 | 29.3 | 30 | mg/m3 |  | 46210 |
| 承德天宝水泥有限公司 | 5 | 16 | 回转窑窑尾除尘器 | 二氧化硫 | 11.7 | 9.7 | 9.7 | 200 | mg/m3 |  | 694000 |
| 承德天宝水泥有限公司 | 5 | 16 | 回转窑窑尾除尘器 | 氮氧化物 | 11.7 | 384 | 384 | 800 | mg/m3 |  | 694000 |
| 承德天宝水泥有限公司 | 5 | 16 | 回转窑窑尾除尘器 | 颗粒物 | 11.7 | 23 | 23 | 50 | mg/m3 |  | 694000 |
| 承德盛丰钢铁有限公司 | 6 | 3 | 高炉除铁场静电除尘器 | 颗粒物 |  | 29.5 | 29.5 | 30 | mg/m3 |  | 162810 |
| 承德盛丰钢铁有限公司 | 6 | 3 | 矿槽除尘器 | 颗粒物 |  | 28.4 | 28.4 | 30 | mg/m3 |  | 131500 |
| 承德盛丰钢铁有限公司 | 6 | 3 | 煤磨布袋除尘器 | 颗粒物 |  | 27.6 | 27.6 | 30 | mg/m3 |  | 87240 |
| 承德盛丰钢铁有限公司 | 6 | 3 | 2#烧结机机头除尘 | 二氧化硫 |  | 186 | 186 | 200 | mg/m3 |  | 525340 |
| 承德盛丰钢铁有限公司 | 6 | 3 | 2#烧结机机头除尘 | 氮氧化物 |  | 76.2 | 76.2 | 400 | mg/m3 |  | 525340 |
| 承德盛丰钢铁有限公司 | 6 | 3 | 2#烧结机机头除尘 | 颗粒物 |  | 48.7 | 48.7 | 50 | mg/m3 |  | 545340 |

附表三：                       2014年第2季度承德市集中式污水处理厂监督性监测情况

单位：mg/L（PH值：无量纲；粪大肠菌群：个/L；色度：度）

| 详细名称 | 监测月 | 监测日 | 监测项目名称 | 进口污染物浓度 | 出口污染物浓度 | 排放上限 | 超标倍数 | 出口水量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 平泉县排水管理处 | 5 | 12 | PH值 | 7.59 | 7.06 | 6--9 |  | 17000.00 |
| 平泉县排水管理处 | 5 | 12 | 生化需氧量 | 377 | 1.9 | 10 |  | 17000.00 |
| 平泉县排水管理处 | 5 | 12 | 总磷 | 8.92 | 0.07 | 0.5 |  | 17000.00 |
| 平泉县排水管理处 | 5 | 12 | 化学需氧量 | 1300 | 30.3 | 50 |  | 17000.00 |
| 平泉县排水管理处 | 5 | 12 | 色度 | 100 | 4 | 30 |  | 17000.00 |
| 平泉县排水管理处 | 5 | 12 | 总汞 | <0.000020 | <0.000020 | 0.001 |  | 17000.00 |
| 平泉县排水管理处 | 5 | 12 | 总镉 | <0.001000 | <0.001000 | 0.01 |  | 17000.00 |
| 平泉县排水管理处 | 5 | 12 | 总铬 | <0.004000 | <0.004000 | 0.1 |  | 17000.00 |
| 平泉县排水管理处 | 5 | 12 | 六价铬 | <0.004000 | <0.004000 | 0.05 |  | 17000.00 |
| 平泉县排水管理处 | 5 | 12 | 总砷 | 0.0022 | <0.001000 | 0.1 |  | 17000.00 |
| 平泉县排水管理处 | 5 | 12 | 总铅 | <0.010000 | <0.010000 | 0.1 |  | 17000.00 |
| 平泉县排水管理处 | 5 | 12 | 悬浮物 | 640 | <4.000000 | 10 |  | 17000.00 |
| 平泉县排水管理处 | 5 | 12 | 阴离子表面活性剂（LAS） | 0.433 | 0.064 | 0.5 |  | 17000.00 |
| 平泉县排水管理处 | 5 | 12 | 粪大肠菌群数 | 33000000 | 900 | 1000 |  | 17000.00 |
| 平泉县排水管理处 | 5 | 12 | 氨氮 | 114 | 0.187 | 5 |  | 17000.00 |
| 平泉县排水管理处 | 5 | 12 | 总氮 | 123 | 7.96 | 15 |  | 17000.00 |
| 平泉县排水管理处 | 5 | 12 | 硫化物 | 0.513 | <0.005000 | 1 |  | 17000.00 |
| 平泉县排水管理处 | 5 | 12 | 石油类 | 0.06 | <0.040000 | 1 |  | 17000.00 |
| 平泉县排水管理处 | 5 | 12 | 动植物油 | 0.094 | <0.040000 | 1 |  | 17000.00 |
| 滦平德龙污水处理有限责任公司 | 5 | 29 | PH值 | 7.56 | 7.37 | 6--9 |  | 13000.00 |
| 滦平德龙污水处理有限责任公司 | 5 | 29 | 生化需氧量 | 228 | 12.7 | 10 | 0.3 | 13000.00 |
| 滦平德龙污水处理有限责任公司 | 5 | 29 | 总磷 | 1.95 | 0.31 | 0.5 |  | 13000.00 |
| 滦平德龙污水处理有限责任公司 | 5 | 29 | 化学需氧量 | 864 | 30.7 | 50 |  | 13000.00 |
| 滦平德龙污水处理有限责任公司 | 5 | 29 | 色度 | 64 | 16 | 30 |  | 13000.00 |
| 滦平德龙污水处理有限责任公司 | 5 | 29 | 总汞 | <0.000020 | <0.000020 | 0.001 |  | 13000.00 |
| 滦平德龙污水处理有限责任公司 | 5 | 29 | 总镉 | <0.001000 | <0.001000 | 0.01 |  | 13000.00 |
| 滦平德龙污水处理有限责任公司 | 5 | 29 | 总铬 | <0.004000 | <0.004000 | 0.1 |  | 13000.00 |
| 滦平德龙污水处理有限责任公司 | 5 | 29 | 六价铬 | <0.004000 | <0.004000 | 0.05 |  | 13000.00 |
| 滦平德龙污水处理有限责任公司 | 5 | 29 | 总砷 | <0.001000 | <0.001000 | 0.1 |  | 13000.00 |
| 滦平德龙污水处理有限责任公司 | 5 | 29 | 总铅 | <0.010000 | <0.010000 | 0.1 |  | 13000.00 |
| 滦平德龙污水处理有限责任公司 | 5 | 29 | 悬浮物 | 1370 | 30 | 10 | 2 | 13000.00 |
| 滦平德龙污水处理有限责任公司 | 5 | 29 | 阴离子表面活性剂（LAS） | 0.654 | <0.050000 | 0.5 |  | 13000.00 |
| 滦平德龙污水处理有限责任公司 | 5 | 29 | 粪大肠菌群数 | 21000000 | 1000 | 1000 |  | 13000.00 |
| 滦平德龙污水处理有限责任公司 | 5 | 29 | 氨氮 | 14.7 | 1.32 | 5 |  | 13000.00 |
| 滦平德龙污水处理有限责任公司 | 5 | 29 | 总氮 | 31.7 | 6.29 | 15 |  | 13000.00 |
| 滦平德龙污水处理有限责任公司 | 5 | 29 | 硫化物 | 0.092 | <0.005000 | 1 |  | 13000.00 |
| 滦平德龙污水处理有限责任公司 | 5 | 29 | 石油类 | 0.214 | <0.040000 | 1 |  | 13000.00 |
| 滦平德龙污水处理有限责任公司 | 5 | 29 | 动植物油 | 0.465 | <0.040000 | 1 |  | 13000.00 |
| 隆化县污水处理厂 | 5 | 12 | PH值 | 7.7 | 7.32 | 6--9 |  | 22000.00 |
| 隆化县污水处理厂 | 5 | 12 | 生化需氧量 | 61.2 | 2.6 | 10 |  | 22000.00 |
| 隆化县污水处理厂 | 5 | 12 | 总磷 | 2.27 | 0.06 | 0.5 |  | 22000.00 |
| 隆化县污水处理厂 | 5 | 12 | 化学需氧量 | 238 | 18 | 50 |  | 22000.00 |
| 隆化县污水处理厂 | 5 | 12 | 色度 | 32 | 8 | 30 |  | 22000.00 |
| 隆化县污水处理厂 | 5 | 12 | 总汞 | <0.000020 | <0.000020 | 0.001 |  | 22000.00 |
| 隆化县污水处理厂 | 5 | 12 | 总镉 | <0.001000 | <0.001000 | 0.01 |  | 22000.00 |
| 隆化县污水处理厂 | 5 | 12 | 总铬 | <0.004000 | <0.004000 | 0.1 |  | 22000.00 |
| 隆化县污水处理厂 | 5 | 12 | 六价铬 | <0.004000 | <0.004000 | 0.05 |  | 22000.00 |
| 隆化县污水处理厂 | 5 | 12 | 总砷 | 0.0016 | <0.001000 | 0.1 |  | 22000.00 |
| 隆化县污水处理厂 | 5 | 12 | 总铅 | <0.010000 | <0.010000 | 0.1 |  | 22000.00 |
| 隆化县污水处理厂 | 5 | 12 | 悬浮物 | 141 | 6 | 10 |  | 22000.00 |
| 隆化县污水处理厂 | 5 | 12 | 阴离子表面活性剂（LAS） | 1.78 | <0.050000 | 0.5 |  | 22000.00 |
| 隆化县污水处理厂 | 5 | 12 | 粪大肠菌群数 | 27000000 | 1000 | 1000 |  | 22000.00 |
| 隆化县污水处理厂 | 5 | 12 | 氨氮 | 34.6 | 0.134 | 5 |  | 22000.00 |
| 隆化县污水处理厂 | 5 | 12 | 总氮 | 50.2 | 3.47 | 15 |  | 22000.00 |
| 隆化县污水处理厂 | 5 | 12 | 硫化物 | 0.126 | <0.005000 | 1 |  | 22000.00 |
| 隆化县污水处理厂 | 5 | 12 | 石油类 | 0.054 | <0.040000 | 1 |  | 22000.00 |
| 隆化县污水处理厂 | 5 | 12 | 动植物油 | 0.129 | <0.040000 | 1 |  | 22000.00 |
| 丰宁满族自治县清源污水处理有限公司 | 5 | 9 | PH值 | 7.43 | 7.75 | 6--9 |  | 11000.00 |
| 丰宁满族自治县清源污水处理有限公司 | 5 | 9 | 生化需氧量 | 440 | 4.23 | 10 |  | 11000.00 |
| 丰宁满族自治县清源污水处理有限公司 | 5 | 9 | 总磷 | 4.23 | 0.02 | 0.5 |  | 11000.00 |
| 丰宁满族自治县清源污水处理有限公司 | 5 | 9 | 化学需氧量 | 1559 | 30.6 | 50 |  | 11000.00 |
| 丰宁满族自治县清源污水处理有限公司 | 5 | 9 | 挥发酚 |  |  | 0.5 |  | 11000.00 |
| 丰宁满族自治县清源污水处理有限公司 | 5 | 9 | 色度 | 64 | 8 | 30 |  | 11000.00 |
| 丰宁满族自治县清源污水处理有限公司 | 5 | 9 | 总汞 | <0.000020 | <0.000020 | 0.001 |  | 11000.00 |
| 丰宁满族自治县清源污水处理有限公司 | 5 | 9 | 烷基汞 |  |  | 0 |  | 11000.00 |
| 丰宁满族自治县清源污水处理有限公司 | 5 | 9 | 总镉 | <0.001000 | <0.001000 | 0.01 |  | 11000.00 |
| 丰宁满族自治县清源污水处理有限公司 | 5 | 9 | 总铬 | <0.004000 | <0.004000 | 0.1 |  | 11000.00 |
| 丰宁满族自治县清源污水处理有限公司 | 5 | 9 | 六价铬 | <0.004000 | <0.004000 | 0.05 |  | 11000.00 |
| 丰宁满族自治县清源污水处理有限公司 | 5 | 9 | 总砷 | <0.001000 | <0.001000 | 0.1 |  | 11000.00 |
| 丰宁满族自治县清源污水处理有限公司 | 5 | 9 | 总铅 | <0.010000 | <0.010000 | 0.1 |  | 11000.00 |
| 丰宁满族自治县清源污水处理有限公司 | 5 | 9 | 悬浮物 | 1537 | <4.000000 | 10 |  | 11000.00 |
| 丰宁满族自治县清源污水处理有限公司 | 5 | 9 | 阴离子表面活性剂（LAS） | 0.341 | <0.050000 | 0.5 |  | 11000.00 |
| 丰宁满族自治县清源污水处理有限公司 | 5 | 9 | 粪大肠菌群数 | 27000000 | 1000 | 1000 |  | 11000.00 |
| 丰宁满族自治县清源污水处理有限公司 | 5 | 9 | 氨氮 | 25.1 | 0.42 | 5 |  | 11000.00 |
| 丰宁满族自治县清源污水处理有限公司 | 5 | 9 | 总氮 | 47.8 | 10.2 | 15 |  | 11000.00 |
| 丰宁满族自治县清源污水处理有限公司 | 5 | 9 | 硫化物 | 0.377 | <0.005000 | 1 |  | 11000.00 |
| 丰宁满族自治县清源污水处理有限公司 | 5 | 9 | 石油类 | 0.084 | <0.040000 | 1 |  | 11000.00 |
| 丰宁满族自治县清源污水处理有限公司 | 5 | 9 | 动植物油 | 0.133 | <0.040000 | 1 |  | 11000.00 |
| 宽城奥能环保有限公司 | 5 | 12 | PH值 | 7.44 | 7.13 | 6--9 |  | 16000.00 |
| 宽城奥能环保有限公司 | 5 | 12 | 生化需氧量 | 51.7 | 2 | 10 |  | 16000.00 |
| 宽城奥能环保有限公司 | 5 | 12 | 总磷 | 8.54 | 0.5 | 0.5 |  | 16000.00 |
| 宽城奥能环保有限公司 | 5 | 12 | 化学需氧量 | 127 | 20 | 50 |  | 16000.00 |
| 宽城奥能环保有限公司 | 5 | 12 | 色度 | 32 | 8 | 30 |  | 16000.00 |
| 宽城奥能环保有限公司 | 5 | 12 | 总汞 | <0.000020 | <0.000020 | 0.001 |  | 16000.00 |
| 宽城奥能环保有限公司 | 5 | 12 | 总镉 | <0.001000 | <0.001000 | 0.01 |  | 16000.00 |
| 宽城奥能环保有限公司 | 5 | 12 | 总铬 | <0.004000 | <0.004000 | 0.1 |  | 16000.00 |
| 宽城奥能环保有限公司 | 5 | 12 | 六价铬 | <0.004000 | <0.004000 | 0.05 |  | 16000.00 |
| 宽城奥能环保有限公司 | 5 | 12 | 总砷 | <0.001000 | <0.001000 | 0.1 |  | 16000.00 |
| 宽城奥能环保有限公司 | 5 | 12 | 总铅 | <0.010000 | <0.010000 | 0.1 |  | 16000.00 |
| 宽城奥能环保有限公司 | 5 | 12 | 悬浮物 | 80 | 7 | 10 |  | 16000.00 |
| 宽城奥能环保有限公司 | 5 | 12 | 阴离子表面活性剂（LAS） | 0.43 | 0.076 | 0.5 |  | 16000.00 |
| 宽城奥能环保有限公司 | 5 | 12 | 粪大肠菌群数 | 22000000 | 1000 | 1000 |  | 16000.00 |
| 宽城奥能环保有限公司 | 5 | 12 | 氨氮 | 16.8 | 0.191 | 5 |  | 16000.00 |
| 宽城奥能环保有限公司 | 5 | 12 | 总氮 | 41.5 | 7.27 | 15 |  | 16000.00 |
| 宽城奥能环保有限公司 | 5 | 12 | 硫化物 | 0.013 | <0.005000 | 1 |  | 16000.00 |
| 宽城奥能环保有限公司 | 5 | 12 | 石油类 | 0.073 | <0.040000 | 1 |  | 16000.00 |
| 宽城奥能环保有限公司 | 5 | 12 | 动植物油 | 0.125 | <0.040000 | 1 |  | 16000.00 |
| 承德市城市污水处理有限责任公司 | 5 | 22 | PH值 | 7.24 | 7.26 | 6--9 |  | 73000.00 |
| 承德市城市污水处理有限责任公司 | 5 | 22 | 生化需氧量 | 64.2 | 10.3 | 30 |  | 73000.00 |
| 承德市城市污水处理有限责任公司 | 5 | 22 | 总磷 | 1.92 | 0.145 | 1 |  | 73000.00 |
| 承德市城市污水处理有限责任公司 | 5 | 22 | 化学需氧量 | 143.5 | 36.8 | 80 |  | 73000.00 |
| 承德市城市污水处理有限责任公司 | 5 | 22 | 色度 | 32 | 32 | 80 |  | 73000.00 |
| 承德市城市污水处理有限责任公司 | 5 | 22 | 总汞 | <0.000020 | <0.000020 | 0.05 |  | 73000.00 |
| 承德市城市污水处理有限责任公司 | 5 | 22 | 总镉 | <0.001000 | <0.001000 | 0.1 |  | 73000.00 |
| 承德市城市污水处理有限责任公司 | 5 | 22 | 总铬 | <0.004000 | <0.004000 | 1.5 |  | 73000.00 |
| 承德市城市污水处理有限责任公司 | 5 | 22 | 六价铬 | <0.004000 | <0.004000 | 0.5 |  | 73000.00 |
| 承德市城市污水处理有限责任公司 | 5 | 22 | 总砷 | <0.001000 | <0.001000 | 0.5 |  | 73000.00 |
| 承德市城市污水处理有限责任公司 | 5 | 22 | 总铅 | <0.010000 | <0.010000 | 1 |  | 73000.00 |
| 承德市城市污水处理有限责任公司 | 5 | 22 | 悬浮物 | 135 | <4.000000 | 30 |  | 73000.00 |
| 承德市城市污水处理有限责任公司 | 5 | 22 | 阴离子表面活性剂（LAS） | 0.482 | 0.1 | 10 |  | 73000.00 |
| 承德市城市污水处理有限责任公司 | 5 | 22 | 粪大肠菌群数 | 33000000 | 4750 |  |  | 73000.00 |
| 承德市城市污水处理有限责任公司 | 5 | 22 | 氨氮 | 11.8 | 4.41 | 15 |  | 73000.00 |
| 承德市城市污水处理有限责任公司 | 5 | 22 | 总氮 | 28.7 | 9.3 |  |  | 73000.00 |
| 承德市城市污水处理有限责任公司 | 5 | 22 | 硫化物 | 0.135 | <0.005000 | 1 |  | 73000.00 |
| 承德市城市污水处理有限责任公司 | 5 | 22 | 石油类 | 0.339 | <0.040000 | 10 |  | 73000.00 |
| 承德市城市污水处理有限责任公司 | 5 | 22 | 动植物油 | 0.572 | <0.040000 | 15 |  | 73000.00 |
| 承德市中保水务有限公司 | 5 | 16 | PH值 | 7.78 | 7.33 | 6--9 |  | 28000.00 |
| 承德市中保水务有限公司 | 5 | 16 | 生化需氧量 | 85.2 | 17.2 | 20 |  | 28000.00 |
| 承德市中保水务有限公司 | 5 | 16 | 总磷 | 3.03 | 1.13 | 1 | 0.1 | 28000.00 |
| 承德市中保水务有限公司 | 5 | 16 | 化学需氧量 | 244 | 49.5 | 60 |  | 28000.00 |
| 承德市中保水务有限公司 | 5 | 16 | 色度 | 16 | 8 | 30 |  | 28000.00 |
| 承德市中保水务有限公司 | 5 | 16 | 总汞 | <0.000020 | <0.000020 | 0.001 |  | 28000.00 |
| 承德市中保水务有限公司 | 5 | 16 | 总镉 | <0.001000 | <0.001000 | 0.01 |  | 28000.00 |
| 承德市中保水务有限公司 | 5 | 16 | 总铬 | <0.004000 | <0.004000 | 0.1 |  | 28000.00 |
| 承德市中保水务有限公司 | 5 | 16 | 六价铬 | <0.004000 | <0.004000 | 0.05 |  | 28000.00 |
| 承德市中保水务有限公司 | 5 | 16 | 总砷 | <0.001000 | <0.001000 | 0.1 |  | 28000.00 |
| 承德市中保水务有限公司 | 5 | 16 | 总铅 | <0.010000 | <0.010000 | 0.1 |  | 28000.00 |
| 承德市中保水务有限公司 | 5 | 16 | 悬浮物 | 131 | 36 | 20 | 0.8 | 28000.00 |
| 承德市中保水务有限公司 | 5 | 16 | 阴离子表面活性剂（LAS） | 1.4 | 0.079 | 1 |  | 28000.00 |
| 承德市中保水务有限公司 | 5 | 16 | 粪大肠菌群数 | 23000000 | 2000 | 10000 |  | 28000.00 |
| 承德市中保水务有限公司 | 5 | 16 | 氨氮 | 52.1 | 16.5 | 8 | 1.1 | 28000.00 |
| 承德市中保水务有限公司 | 5 | 16 | 总氮 | 59 | 23.5 | 20 | 0.2 | 28000.00 |
| 承德市中保水务有限公司 | 5 | 16 | 硫化物 | 0.32 | <0.005000 | 1 |  | 28000.00 |
| 承德市中保水务有限公司 | 5 | 16 | 石油类 | 0.547 | <0.040000 | 3 |  | 28000.00 |
| 承德市中保水务有限公司 | 5 | 16 | 动植物油 | 0.713 | <0.040000 | 3 |  | 28000.00 |
| 承德市鹰手营子矿区柳源污水处理有限责任公司 | 5 | 15 | PH值 | 7.89 | 7.44 | 6--9 |  | 3100.00 |
| 承德市鹰手营子矿区柳源污水处理有限责任公司 | 5 | 15 | 生化需氧量 | 133 | 6 | 10 |  | 3100.00 |
| 承德市鹰手营子矿区柳源污水处理有限责任公司 | 5 | 15 | 总磷 | 4.18 | 0.12 | 0.5 |  | 3100.00 |
| 承德市鹰手营子矿区柳源污水处理有限责任公司 | 5 | 15 | 化学需氧量 | 196 | 25.7 | 50 |  | 3100.00 |
| 承德市鹰手营子矿区柳源污水处理有限责任公司 | 5 | 15 | 色度 | 16 | 8 | 30 |  | 3100.00 |
| 承德市鹰手营子矿区柳源污水处理有限责任公司 | 5 | 15 | 总汞 | <0.000020 | <0.000020 | 0.001 |  | 3100.00 |
| 承德市鹰手营子矿区柳源污水处理有限责任公司 | 5 | 15 | 总镉 | <0.001000 | <0.001000 | 0.01 |  | 3100.00 |
| 承德市鹰手营子矿区柳源污水处理有限责任公司 | 5 | 15 | 总铬 | <0.004000 | <0.004000 | 0.1 |  | 3100.00 |
| 承德市鹰手营子矿区柳源污水处理有限责任公司 | 5 | 15 | 六价铬 | <0.004000 | <0.004000 | 0.05 |  | 3100.00 |
| 承德市鹰手营子矿区柳源污水处理有限责任公司 | 5 | 15 | 总砷 | <0.001000 | <0.001000 | 0.1 |  | 3100.00 |
| 承德市鹰手营子矿区柳源污水处理有限责任公司 | 5 | 15 | 总铅 | <0.010000 | <0.010000 | 0.1 |  | 3100.00 |
| 承德市鹰手营子矿区柳源污水处理有限责任公司 | 5 | 15 | 悬浮物 | 64 | 15 | 10 | 0.5 | 3100.00 |
| 承德市鹰手营子矿区柳源污水处理有限责任公司 | 5 | 15 | 阴离子表面活性剂（LAS） | 0.761 | <0.050000 | 0.5 |  | 3100.00 |
| 承德市鹰手营子矿区柳源污水处理有限责任公司 | 5 | 15 | 粪大肠菌群数 | 21000000 | 1000 | 1000 |  | 3100.00 |
| 承德市鹰手营子矿区柳源污水处理有限责任公司 | 5 | 15 | 氨氮 | 38.8 | 1.34 | 5 |  | 3100.00 |
| 承德市鹰手营子矿区柳源污水处理有限责任公司 | 5 | 15 | 总氮 | 48.5 | 7.57 | 15 |  | 3100.00 |
| 承德市鹰手营子矿区柳源污水处理有限责任公司 | 5 | 15 | 硫化物 | 0.772 | <0.005000 | 1 |  | 3100.00 |
| 承德市鹰手营子矿区柳源污水处理有限责任公司 | 5 | 15 | 石油类 | 0.119 | <0.040000 | 1 |  | 3100.00 |
| 承德市鹰手营子矿区柳源污水处理有限责任公司 | 5 | 15 | 动植物油 | 0.427 | <0.040000 | 1 |  | 3100.00 |
| 承德县绿溪污水处理有限公司 | 5 | 8 | PH值 | 7.46 | 7.56 | 6--9 |  | 21000.00 |
| 承德县绿溪污水处理有限公司 | 5 | 8 | 生化需氧量 | 19.8 | 1.2 | 10 |  | 21000.00 |
| 承德县绿溪污水处理有限公司 | 5 | 8 | 总磷 | 1.68 | 0.32 | 0.5 |  | 21000.00 |
| 承德县绿溪污水处理有限公司 | 5 | 8 | 化学需氧量 | 132 | 27.9 | 50 |  | 21000.00 |
| 承德县绿溪污水处理有限公司 | 5 | 8 | 色度 | 32 | 16 | 30 |  | 21000.00 |
| 承德县绿溪污水处理有限公司 | 5 | 8 | 总汞 | <0.000020 | <0.000020 | 0.001 |  | 21000.00 |
| 承德县绿溪污水处理有限公司 | 5 | 8 | 总镉 | <0.001000 | <0.001000 | 0.01 |  | 21000.00 |
| 承德县绿溪污水处理有限公司 | 5 | 8 | 总铬 | <0.004000 | <0.004000 | 0.1 |  | 21000.00 |
| 承德县绿溪污水处理有限公司 | 5 | 8 | 六价铬 | <0.004000 | <0.004000 | 0.05 |  | 21000.00 |
| 承德县绿溪污水处理有限公司 | 5 | 8 | 总砷 | <0.001000 | <0.001000 | 0.1 |  | 21000.00 |
| 承德县绿溪污水处理有限公司 | 5 | 8 | 总铅 | <0.010000 | <0.010000 | 0.1 |  | 21000.00 |
| 承德县绿溪污水处理有限公司 | 5 | 8 | 悬浮物 | 80 | <4.000000 | 10 |  | 21000.00 |
| 承德县绿溪污水处理有限公司 | 5 | 8 | 阴离子表面活性剂（LAS） | 0.888 | <0.050000 | 0.5 |  | 21000.00 |
| 承德县绿溪污水处理有限公司 | 5 | 8 | 粪大肠菌群数 | 22000000 | 1000 | 1000 |  | 21000.00 |
| 承德县绿溪污水处理有限公司 | 5 | 8 | 氨氮 | 23.2 | 0.42 | 5 |  | 21000.00 |
| 承德县绿溪污水处理有限公司 | 5 | 8 | 总氮 | 46.8 | 8.79 | 15 |  | 21000.00 |
| 承德县绿溪污水处理有限公司 | 5 | 8 | 硫化物 | <0.005000 | <0.005000 | 1 |  | 21000.00 |
| 承德县绿溪污水处理有限公司 | 5 | 8 | 石油类 | 0.067 | <0.040000 | 1 |  | 21000.00 |
| 承德县绿溪污水处理有限公司 | 5 | 8 | 动植物油 | 0.103 | <0.040000 | 1 |  | 21000.00 |
| 兴隆县柳源污水处理厂 | 5 | 15 | PH值 | 7.26 | 7.33 | 6--9 |  | 15000.00 |
| 兴隆县柳源污水处理厂 | 5 | 15 | 生化需氧量 | 154 | 17.1 | 20 |  | 15000.00 |
| 兴隆县柳源污水处理厂 | 5 | 15 | 总磷 | 9.63 | 0.48 | 1 |  | 15000.00 |
| 兴隆县柳源污水处理厂 | 5 | 15 | 化学需氧量 | 291 | 50.6 | 60 |  | 15000.00 |
| 兴隆县柳源污水处理厂 | 5 | 15 | 色度 | 32 | 8 | 30 |  | 15000.00 |
| 兴隆县柳源污水处理厂 | 5 | 15 | 总汞 | <0.000020 | <0.000020 | 0.001 |  | 15000.00 |
| 兴隆县柳源污水处理厂 | 5 | 15 | 总镉 | <0.001000 | <0.001000 | 0.01 |  | 15000.00 |
| 兴隆县柳源污水处理厂 | 5 | 15 | 总铬 | <0.004000 | <0.004000 | 0.1 |  | 15000.00 |
| 兴隆县柳源污水处理厂 | 5 | 15 | 六价铬 | <0.004000 | <0.004000 | 0.05 |  | 15000.00 |
| 兴隆县柳源污水处理厂 | 5 | 15 | 总砷 | <0.001000 | <0.001000 | 0.1 |  | 15000.00 |
| 兴隆县柳源污水处理厂 | 5 | 15 | 总铅 | <0.010000 | <0.010000 | 0.1 |  | 15000.00 |
| 兴隆县柳源污水处理厂 | 5 | 15 | 悬浮物 | 213 | 14 | 20 |  | 15000.00 |
| 兴隆县柳源污水处理厂 | 5 | 15 | 阴离子表面活性剂（LAS） | 0.416 | 0.115 | 1 |  | 15000.00 |
| 兴隆县柳源污水处理厂 | 5 | 15 | 粪大肠菌群数 | 24000000 | 2000 | 10000 |  | 15000.00 |
| 兴隆县柳源污水处理厂 | 5 | 15 | 氨氮 | 24.1 | 4.8 | 8 |  | 15000.00 |
| 兴隆县柳源污水处理厂 | 5 | 15 | 总氮 | 34.6 | 9.97 | 20 |  | 15000.00 |
| 兴隆县柳源污水处理厂 | 5 | 15 | 硫化物 | 0.396 | <0.005000 | 1 |  | 15000.00 |
| 兴隆县柳源污水处理厂 | 5 | 15 | 石油类 | 0.208 | <0.040000 | 3 |  | 15000.00 |
| 兴隆县柳源污水处理厂 | 5 | 15 | 动植物油 | 0.41 | <0.040000 | 3 |  | 15000.00 |

注：<检出限表示未检出。