承德市环境保护局文件

承环呈〔2016〕93号                 签发人：殷明慧

关于2016年第三季度承德市国、省控重点污染源监督性监测情况的报告

省环境保护厅：

我市2016年共有国家重点监控企业37家，其中废水企业1 家、废气企业11家、污水处理厂11家、重金属企业14家；省级重点监控企业8家，其中废水企业1 家、废气企业4家、重金属企业3家。2016年第三季度，我市对辖区内国、省控重点污染源开展了监督性监测工作，现将有关情况报告如下：

一、废水污染源

（一）国控重点源

2016年第三季度，对我市1家国控废水重点企业开展了监督性监测，监测结果显示，这家企业排放达标，达标率为100％。详见表1。

表1   承德市国控废水重点企业监测情况

| 企业类型 | 序号 | 企业名称 | 执行标准 | 超标项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 国控企业 | 1 | 承德避暑山庄企业集团有限责任公司 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中一级标准 | / |

（二）省控重点源

2016年第三季度，对我市1家省控废水重点企业开展监督性监测，因这家企业停产，实际监测省控废水企业0家。详见表2。

表2  承德市省控废水重点企业监测情况

| 企业类型 | 序号 | 企业名称 | 未监测原因 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 省控企业 | 1 | 兴隆县天利海香精香料有限公司 | 其他原因停产 | 企业出现安全事故尚未恢复生产 |

二、废气污染源

（一）国控重点源

2016年第三季度，对我市11家国控废气重点企业开展了监督性监测，其中1家企业迁址建设中、1家企业季节性停产、2家企业由省站监测，实际监测国控废气重点企业7家。监测结果显示，7家企业均排放达标，达标率为100％。详见表3、表4。

表3    承德市国控废气重点企业监测情况

|  | 序号 | 企业名称 | 执行标准 | 超标项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 国 控 企 业 | 1 | 河北钢铁股份公司 承德分公司 | 《钢铁工业大气污染物排放标准》(DB13/2169-2015) | / |
|  | 2 | 承德建龙特殊钢有限公司 | 《钢铁工业大气污染物排放标准》(DB13/2169-2015) | / |
|  | 3 | 承德信通首承矿业 有限责任公司 | 《钢铁工业大气污染物排放标准》(DB13/2169-2015) | / |
|  | 4 | 承德盛丰钢铁有限公司 | 《钢铁工业大气污染物排放标准》(DB13/2169-2015) | / |
|  | 5 | 承德创远矿业有限公司 | 《钢铁工业大气污染物排放标准》(DB13/2169-2015) | / |
|  | 6 | 承德兆丰钢铁有限公司 | 《钢铁工业大气污染物排放标准》(DB13/2169-2015) | / |
|  | 7 | 承德凯兴能源有限公司（现承德东晟热力有限公司） | 《燃煤电厂大气污染物排放标准》(DB13/2209-2015) | / |

表4     承德市国控废气重点企业未监测原因

| 国控企业 | 序号 | 企业名称 | 未监测原因 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 国电承德热电有限公司 | 由省站监测 | / |
|  | 2 | 中国国电集团公司滦河发电厂 | 由省站监测 | / |
|  | 3 | 承德承钢双福矿业有限公司 | 企业迁址建设中 | / |
|  | 4 | 承德宏宇热力有限公司 | 季节性停产 | / |

（二）省控重点源

2016年第三季度，对我市4家省控废气重点企业开展了监督性监测。监测结果显示，4家企业均排放达标，达标率为100％。详见表5。

表5    承德市省控废气重点企业监测情况

|  | 序号 | 企业名称 | 执行标准 | 超标项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 省 控企 业 | 1 | 承德冀东水泥有限责任公司 | 《水泥工业大气污染物排放标准》(DB13/2167-2015) | / |
|  | 2 | 承德市金隅水泥有限责任公司 | 《水泥工业大气污染物排放标准》(DB13/2167-2015) | / |
|  | 3 | 平泉冀东水泥有限责任公司 | 《水泥工业大气污染物排放标准》(DB13/2167-2015) | / |
|  | 4 | 兴隆县鹏生热力有限公司 | 《燃煤电厂大气污染物排放标准》(DB13/2209-2015) | / |

三、污水处理厂

（一）国控重点源

2016年第三季度，对我市11家国控城镇污水处理厂开展监督性监测。从监测结果看，11家污水处理厂均达标排放，达标率为100%。详见表6。

表6   承德市国控城镇污水处理厂监测情况

| 序号 | 企业名称 | 执行标准 | 超标项目 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 承德县绿溪污水处理有限公司 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级标准A标准 | / |
| 2 | 承德市城市污水处理 有限责任公司 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级标准A标准 | / |
| 3 | 平泉排水管理处 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级标准A标准 | / |
| 4 | 隆化污水处理厂 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级标准A标准 | / |
| 5 | 丰宁满族自治县清源污水处理有限公司 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级标准A标准 | / |
| 6 | 宽城奥能环保有限公司 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级标准A标准 | / |
| 7 | 围场鑫汇污水净化处理中心 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级标准A标准 | / |
| 8 | 承德中保水务有限公司 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准 | / |
| 9 | 承德市鹰手营子矿区柳源污水处理有限公司 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级标准A标准 | / |
| 10 | 滦平县德龙污水处理有限公司 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级标准A标准 | / |
| 11 | 兴隆县中冶水务有限公司 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准 | / |

（二）省控重点源

2016年，我市省控污水处理厂0家。

四、重金属企业

（一）国控重点源

2016年第三季度，对我市14家国控重金属企业开展监督性监测，因这14家企业生产废水均为循环使用、不外排，不具备监测条件，实际监测国控重金属企业0家。详见表7。

表7   承德市国控重金属企业监测情况

| 重金属企业 | 序号 | 企业名称 | 未监测原因 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 承德县五道河金矿 | 废水不外排 | / |
|  | 2 | 承德县富豪银矿有限公司 | 废水不外排 | / |
|  | 3 | 兴隆县双炉台联营锌选厂 | 废水不外排 | / |
|  | 4 | 兴隆县和鑫多金属矿业有限公司 | 废水不外排 | / |
|  | 5 | 平泉县金宝矿业有限责任公司 | 废水不外排 | / |
|  | 6 | 承德华晟铜业有限责任公司 | 废水不外排 | / |
|  | 7 | 滦平县道意诚黄金选厂 | 废水不外排 | / |
|  | 8 | 承德中福矿业集团有限公司羊鹿沟铅锌矿 | 废水不外排 | / |
|  | 9 | 丰宁万隆矿业有限公司 | 废水不外排 | / |
|  | 10 | 围场松华矿业有限责任公司 | 废水不外排 | / |
|  | 11 | 围场满族蒙古族自治县银发矿业有限责任公司 | 废水不外排 | / |
|  | 12 | 围场满族蒙古族自治县雄威化工有限公司 | 废水不外排 | / |
|  | 13 | 围场满族蒙古族自治县新华生矿业有限公司 | 废水不外排 | / |
|  | 14 | 隆化县浩政矿业有限责任公司 | 废水不外排 | / |

（二）省控重点源

2016年第三季度，对我市3家省控重金属企业开展监督性监测，因这3家企业生产废水均为循环使用、不外排，不具备监测条件，实际监测省控重金属企业0家。详见表8。

表8  承德市国控重金属企业监测情况

| 省控企业 | 序号 | 企业名称 | 未监测原因 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 承德县德鑫矿业有限公司 | 废水不外排 | / |
|  | 2 | 承德路迪电力设备制造有限公司 | 废水不外排 | / |
|  | 3 | 承德普有金属制品有限公司 | 废水不外排 | / |

附件：  1.2016年第三季度承德市国、省控废水重点企业监督性监测结果

2.2016年第三季度承德市国、省控废气重点企业监督性监测结果

3.2016年第三季度承德市国控污水处理厂监督性监测结果

承德市环境保护局

2016年10月17日

抄报：局领导

抄送：各县区环保局，市监察支队，机关业务科室。

承德市环境保护局办公室              2016年10月18日印发

附件1：

2016年第三季度承德市国、省控废水重点企业监督性监测结果

单位：mg/L（PH值:无量纲;粪大肠菌群数：个/L）

| 详细名称 | 监测月 | 监测日 | 监测点名称 | 监测项目名称 | 污染物浓度 | 排放上限 | 超标倍数 | 废水处理设施进口浓度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 承德避暑山庄企业集团有限责任公司 | 8 | 23 | 总排口 | PH值 | 7.92 | 6~9 |  | 4.48 |
| 承德避暑山庄企业集团有限责任公司 | 8 | 23 | 总排口 | 生化需氧量 | 15.9 | 20 |  | 225 |
| 承德避暑山庄企业集团有限责任公司 | 8 | 23 | 总排口 | 化学需氧量 | 63 | 100 |  | 1232 |
| 承德避暑山庄企业集团有限责任公司 | 8 | 23 | 总排口 | 挥发酚 | <0.01 | 0.5 |  | 0.048 |
| 承德避暑山庄企业集团有限责任公司 | 8 | 23 | 总排口 | 色度 | 4 | 50 |  | 32 |
| 承德避暑山庄企业集团有限责任公司 | 8 | 23 | 总排口 | 悬浮物 | 8 | 70 |  | 52 |
| 承德避暑山庄企业集团有限责任公司 | 8 | 23 | 总排口 | 氨氮 | 1.81 | 15 |  | 6.3 |
| 承德避暑山庄企业集团有限责任公司 | 8 | 23 | 总排口 | 石油类 | <0.04 | 5 |  | 1.24 |

附件2：

2016年第三季度承德市国、省控废气重点企业监督性监测结果

| 详细名称 | 监测月 | 监测日 | 监测时 | 监测点名称 | 监测项目名称 | 含氧量 | 污染物实测浓度 | 污染物折算浓度 | 排放上限 | 超标倍数 | 废气排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 河北钢铁股份有限公司承德分公司 | 7 | 27 | 8 | 5号烧结机脱硫系统 | 二氧化硫 | 18.07 | 158 | 158 | 180 |  | 545302 |
| 河北钢铁股份有限公司承德分公司 | 7 | 27 | 8 | 5号烧结机脱硫系统 | 氮氧化物 | 18.07 | 57 | 57 | 300 |  | 545302 |
| 河北钢铁股份有限公司承德分公司 | 7 | 27 | 8 | 5号烧结机脱硫系统 | 颗粒物 | 18.07 | 25.7 | 25.7 | 50 |  | 545302 |
| 河北钢铁股份有限公司承德分公司 | 7 | 27 | 8 | 5号烧结机脱硫系统 | 氟化物 | 18.07 | 2.73 | 2.73 | 4 |  | 545302 |
| 河北钢铁股份有限公司承德分公司 | 7 | 27 | 8 | 5号烧结机机尾 | 颗粒物 |  | 22.3 | 22.3 | 30 |  | 622147 |
| 河北钢铁股份有限公司承德分公司 | 8 | 3 | 8 | 1号烧结机机尾 | 颗粒物 |  | 21.7 | 21.7 | 30 |  | 354177 |
| 河北钢铁股份有限公司承德分公司 | 8 | 2 | 8 | 新3号高炉出铁场除尘 | 颗粒物 |  | 15.8 | 15.8 | 25 |  | 547654 |
| 河北钢铁股份有限公司承德分公司 | 8 | 2 | 8 | 2号6号7号高炉出铁场除尘 | 颗粒物 |  | 15.5 | 15.5 | 25 |  | 219332 |
| 河北钢铁股份有限公司承德分公司 | 9 | 5 | 8 | 1#1260高炉原料上料布袋除尘器 | 颗粒物 |  |  |  | 25 |  |  |
| 河北钢铁股份有限公司承德分公司 | 8 | 2 | 8 | 1号高炉出铁1号除尘 | 颗粒物 |  | 15.8 | 15.8 | 25 |  | 272833 |
| 河北钢铁股份有限公司承德分公司 | 7 | 28 | 8 | 100吨转炉二次烟气 | 颗粒物 |  | 13.1 | 13.1 | 20 |  | 323599 |
| 河北钢铁股份有限公司承德分公司 | 7 | 27 | 8 | 2号烧结机脱硫系统 | 二氧化硫 | 17.51 | 16 | 16 | 180 |  | 1315773 |
| 河北钢铁股份有限公司承德分公司 | 7 | 27 | 8 | 2号烧结机脱硫系统 | 氮氧化物 | 17.51 | 75 | 75 | 300 |  | 1315773 |
| 河北钢铁股份有限公司承德分公司 | 7 | 27 | 8 | 2号烧结机脱硫系统 | 颗粒物 | 17.51 | 23.8 | 23.8 | 50 |  | 1315773 |
| 河北钢铁股份有限公司承德分公司 | 7 | 27 | 8 | 2号烧结机脱硫系统 | 氟化物 | 17.51 | 2.21 | 2.21 | 4 |  | 1315773 |
| 河北钢铁股份有限公司承德分公司 | 7 | 26 | 8 | 3号烧结机脱硫系统 | 二氧化硫 | 17.49 | 145 | 145 | 180 |  | 1308979 |
| 河北钢铁股份有限公司承德分公司 | 7 | 26 | 8 | 3号烧结机脱硫系统 | 氮氧化物 | 17.49 | 61 | 61 | 300 |  | 1308979 |
| 河北钢铁股份有限公司承德分公司 | 7 | 26 | 8 | 3号烧结机脱硫系统 | 颗粒物 | 17.49 | 25.2 | 25.2 | 50 |  | 1308979 |
| 河北钢铁股份有限公司承德分公司 | 7 | 26 | 8 | 3号烧结机脱硫系统 | 氟化物 | 17.49 | 2.66 | 2.66 | 4 |  | 1308979 |
| 河北钢铁股份有限公司承德分公司 | 8 | 3 | 8 | 1号烧结机脱硫系统 | 二氧化硫 |  | 76.6 | 76.6 | 180 |  | 1401105 |
| 河北钢铁股份有限公司承德分公司 | 8 | 3 | 8 | 1号烧结机脱硫系统 | 氮氧化物 |  | 140 | 140 | 300 |  | 1401105 |
| 河北钢铁股份有限公司承德分公司 | 8 | 3 | 8 | 1号烧结机脱硫系统 | 颗粒物 |  | 22.2 | 22.2 | 50 |  | 1401105 |
| 河北钢铁股份有限公司承德分公司 | 8 | 3 | 8 | 1号烧结机脱硫系统 | 氟化物 |  |  |  | 4 |  | 1401105 |
| 承德市创远矿业有限公司 | 8 | 4 | 10 | 回转窑脱硫系统 | 二氧化硫 |  | 115 | 115 | 180 |  | 368746 |
| 承德市创远矿业有限公司 | 8 | 4 | 10 | 回转窑脱硫系统 | 氮氧化物 |  | 150 | 150 | 300 |  | 368746 |
| 承德市创远矿业有限公司 | 8 | 4 | 10 | 回转窑脱硫系统 | 颗粒物 |  | 33.63 | 33.63 | 50 |  | 368746 |
| 承德市创远矿业有限公司 | 8 | 4 | 10 | 回转窑脱硫系统 | 氟化物 |  | 2.66 | 2.66 | 4 |  | 368746 |
| 承德市创远矿业有限公司 | 8 | 4 | 10 | 煤粉制备系统 | 颗粒物 |  |  |  | 30 |  |  |
| 承德市创远矿业有限公司 | 8 | 4 | 10 | 原料系统 | 颗粒物 |  |  |  | 30 |  |  |
| 承德市创远矿业有限公司 | 8 | 4 | 10 | 混料配料系统 | 颗粒物 |  | 23.2 | 23.2 | 30 |  | 41428 |
| 承德市创远矿业有限公司 | 8 | 4 | 10 | 焙烧冷却系统 | 颗粒物 |  | 22.6 | 22.6 | 30 |  | 35716 |
| 承德市创远矿业有限公司 | 8 | 4 | 10 | 成品系统 | 颗粒物 |  | 21.6 | 21.6 | 30 |  | 28345 |
| 承德市创远矿业有限公司 | 8 | 4 | 10 | 取暖锅炉 | 烟尘 |  |  |  | 200 |  |  |
| 承德市创远矿业有限公司 | 8 | 4 | 10 | 取暖锅炉 | 二氧化硫 |  |  |  | 900 |  |  |
| 承德市创远矿业有限公司 | 8 | 4 | 10 | 取暖锅炉 | 氮氧化物 |  |  |  |  |  |  |
| 承德市创远矿业有限公司 | 8 | 4 | 10 | 取暖锅炉 | 林格曼黑度 |  |  |  | 1 |  |  |
| 承德建龙特殊钢有限公司 | 9 | 1 | 10 | 竖炉除尘 | 二氧化硫 | 17.21 | 34.6 | 34.6 | 180 |  | 328321 |
| 承德建龙特殊钢有限公司 | 9 | 1 | 10 | 竖炉除尘 | 氮氧化物 | 17.21 | 8 | 8 | 300 |  | 328321 |
| 承德建龙特殊钢有限公司 | 9 | 1 | 10 | 竖炉除尘 | 颗粒物 | 17.21 | 29.23 | 29.23 | 50 |  | 328321 |
| 承德建龙特殊钢有限公司 | 9 | 1 | 10 | 竖炉除尘 | 氟化物 | 17.21 | 2.61 | 2.61 | 4 |  | 328321 |
| 承德建龙特殊钢有限公司 | 9 | 2 | 10 | 余热发电锅炉 | 烟尘 | 4.22 | 5.77 | 6.2 | 10 |  | 89523 |
| 承德建龙特殊钢有限公司 | 9 | 2 | 10 | 余热发电锅炉 | 二氧化硫 | 4.22 | 54.4 | 58.3 | 100 |  | 89523 |
| 承德建龙特殊钢有限公司 | 9 | 2 | 10 | 余热发电锅炉 | 氮氧化物 | 4.22 | 16 | 17.2 | 200 |  | 89523 |
| 承德建龙特殊钢有限公司 | 9 | 2 | 10 | 余热发电锅炉 | 林格曼黑度 | 4.22 | <1.000000 | <1.000000 | 1 |  | 89523 |
| 承德建龙特殊钢有限公司 | 8 | 31 | 10 | 炼铁厂煤磨除尘器 | 颗粒物 |  |  |  | 25 |  |  |
| 承德建龙特殊钢有限公司 | 8 | 31 | 10 | 烧结机脱硫系统 | 二氧化硫 | 16.66 | 7.82 | 7.82 | 180 |  | 560739 |
| 承德建龙特殊钢有限公司 | 8 | 31 | 10 | 烧结机脱硫系统 | 氮氧化物 | 16.66 | 197 | 197 | 300 |  | 560739 |
| 承德建龙特殊钢有限公司 | 8 | 31 | 10 | 烧结机脱硫系统 | 颗粒物 | 16.66 | 16.87 | 16.87 | 50 |  | 560739 |
| 承德建龙特殊钢有限公司 | 8 | 31 | 10 | 烧结机脱硫系统 | 氟化物 | 16.66 | 2.95 | 2.95 | 4 |  | 560739 |
| 承德建龙特殊钢有限公司 | 8 | 31 | 10 | 烧结机尾除尘 | 颗粒物 |  | 16.8 | 16.8 | 30 |  | 244599 |
| 承德建龙特殊钢有限公司 | 8 | 31 | 10 | 烧结配料系统 | 颗粒物 |  |  |  | 30 |  |  |
| 承德建龙特殊钢有限公司 | 9 | 2 | 10 | 3号高炉出铁除尘 | 颗粒物 |  | 15.8 | 15.8 | 25 |  | 346740 |
| 承德建龙特殊钢有限公司 | 8 | 31 | 10 | 烘干炉静电除尘器 | 颗粒物 |  |  |  | 20 |  |  |
| 承德市金隅水泥有限责任公司 | 7 | 14 | 9 | 回转窑窑尾除尘 | 氨 | 9.33 | <0.250000 | <0.250000 | 8 |  | 532773 |
| 承德市金隅水泥有限责任公司 | 7 | 14 | 9 | 回转窑窑尾除尘 | 二氧化硫 | 9.33 | 1.51 | 1.42 | 50 |  | 532773 |
| 承德市金隅水泥有限责任公司 | 7 | 14 | 9 | 回转窑窑尾除尘 | 氮氧化物 | 9.33 | 88 | 83 | 260 |  | 532773 |
| 承德市金隅水泥有限责任公司 | 7 | 14 | 9 | 回转窑窑尾除尘 | 汞及化合物 | 9.33 | <0.002800 | <0.002800 | 0.05 |  | 532773 |
| 承德市金隅水泥有限责任公司 | 7 | 14 | 9 | 回转窑窑尾除尘 | 颗粒物 | 9.33 | 10.8 | 10.2 | 20 |  | 532773 |
| 承德市金隅水泥有限责任公司 | 7 | 14 | 9 | 回转窑窑尾除尘 | 氟化物 | 9.33 | 1.4 | 1.3 | 3 |  | 532773 |
| 承德市金隅水泥有限责任公司 | 7 | 14 | 9 | 回转窑窑头除尘 | 颗粒物 |  | 11.2 | 11.2 | 20 |  | 494530 |
| 承德市金隅水泥有限责任公司 | 7 | 14 | 9 | 水泥磨除尘 | 颗粒物 |  | 5.3 | 5.3 | 10 |  | 250099 |
| 承德市金隅水泥有限责任公司 | 7 | 14 | 9 | 水泥立磨除尘 | 颗粒物 |  |  |  | 10 |  |  |
| 承德凯兴能源有限公司矸石热电厂 | 8 | 15 | 9 | 锅炉烟气脱硫系统 | 烟尘 | 5.17 | 6.46 | 6.12 | 20 |  | 148102 |
| 承德凯兴能源有限公司矸石热电厂 | 8 | 15 | 9 | 锅炉烟气脱硫系统 | 氨 | 5.17 | <0.250000 | <0.250000 | 2.3 |  | 148102 |
| 承德凯兴能源有限公司矸石热电厂 | 8 | 15 | 9 | 锅炉烟气脱硫系统 | 二氧化硫 | 5.17 | 13.5 | 12.8 | 50 |  | 148102 |
| 承德凯兴能源有限公司矸石热电厂 | 8 | 15 | 9 | 锅炉烟气脱硫系统 | 氮氧化物 | 5.17 | 87 | 84 | 100 |  | 148102 |
| 承德凯兴能源有限公司矸石热电厂 | 8 | 15 | 9 | 锅炉烟气脱硫系统 | 汞及化合物 | 5.17 | <0.002800 | <0.002800 | 0.03 |  | 148102 |
| 承德凯兴能源有限公司矸石热电厂 | 8 | 15 | 9 | 锅炉烟气脱硫系统 | 林格曼黑度 | 5.17 | <1 | <1 | 1 |  | 148102 |
| 承德冀东水泥有限责任公司 | 7 | 22 | 10 | 回转窑窑头静电除尘器 | 颗粒物 |  | 11.1 | 11.1 | 20 |  | 140047 |
| 承德冀东水泥有限责任公司 | 9 | 8 | 11 | 石灰石破碎布袋除尘器 | 颗粒物 |  |  |  | 10 |  |  |
| 承德冀东水泥有限责任公司 | 9 | 8 | 11 | 原料磨布袋除尘器 | 颗粒物 |  |  |  | 10 |  |  |
| 承德冀东水泥有限责任公司 | 9 | 8 | 11 | 煤磨布袋除尘器 | 颗粒物 |  |  |  | 20 |  |  |
| 承德冀东水泥有限责任公司 | 8 | 8 | 10 | 水泥磨布袋除尘器 | 颗粒物 |  | 7.5 | 7.5 | 10 |  | 108816 |
| 承德冀东水泥有限责任公司 | 7 | 22 | 10 | 回转窑窑尾 | 二氧化硫 | 12.34 | 2.86 | 3.6 | 50 |  | 431337 |
| 承德冀东水泥有限责任公司 | 7 | 22 | 10 | 回转窑窑尾 | 氮氧化物 | 12.34 | 188 | 238.8 | 260 |  | 431337 |
| 承德冀东水泥有限责任公司 | 7 | 22 | 10 | 回转窑窑尾 | 颗粒物 | 12.34 | 9.3 | 11.8 | 20 |  | 431337 |
| 承德冀东水泥有限责任公司 | 7 | 22 | 11 | 回转窑窑尾 | 氨 | 12.34 | 0.13 | 0.16 | 8 |  | 431337 |
| 承德冀东水泥有限责任公司 | 7 | 22 | 11 | 回转窑窑尾 | 汞及化合物 | 12.34 | 0.0014 | 0.0018 | 0.05 |  | 431337 |
| 承德冀东水泥有限责任公司 | 7 | 22 | 11 | 回转窑窑尾 | 氟化物 | 12.34 | 2.36 | 3 | 3 |  | 431337 |
| 兴隆县鹏生热力有限公司 | 7 | 18 | 9 | 锅炉烟气总排口 | 烟尘 | 6.81 | 5.5 | 5.8 | 10 |  | 170221 |
| 兴隆县鹏生热力有限公司 | 7 | 18 | 9 | 锅炉烟气总排口 | 二氧化硫 | 6.81 | 2.48 | 2.6 | 35 |  | 170221 |
| 兴隆县鹏生热力有限公司 | 7 | 18 | 9 | 锅炉烟气总排口 | 氮氧化物 | 6.81 | 41.3 | 43.7 | 50 |  | 170221 |
| 兴隆县鹏生热力有限公司 | 7 | 18 | 9 | 锅炉烟气总排口 | 林格曼黑度 | 6.81 | <1 | <1 | 1 |  | 170221 |
| 平泉冀东水泥有限责任公司 | 9 | 6 | 10 | 回转窑窑尾除尘 | 二氧化硫 | 7.72 | 24.2 | 20 | 50 |  | 326176 |
| 平泉冀东水泥有限责任公司 | 9 | 6 | 10 | 回转窑窑尾除尘 | 氮氧化物 | 7.72 | 173 | 144 | 260 |  | 326176 |
| 平泉冀东水泥有限责任公司 | 9 | 6 | 10 | 回转窑窑尾除尘 | 颗粒物 | 7.72 | 14.4 | 11.9 | 20 |  | 326176 |
| 平泉冀东水泥有限责任公司 | 9 | 6 | 10 | 水泥立磨除尘 | 颗粒物 |  | 8.8 | 8.8 | 10 |  | 12573 |
| 平泉冀东水泥有限责任公司 | 9 | 6 | 10 | 水泥球磨除尘 | 颗粒物 |  | 8.8 | 8.8 | 10 |  | 140307 |
| 平泉冀东水泥有限责任公司 | 9 | 6 | 10 | 回转窑窑头除尘 | 颗粒物 |  |  |  | 10 |  |  |
| 承德信通首承矿业有限责任公司 | 8 | 24 | 9 | 1期环冷除尘 | 颗粒物 |  | 5.7 | 5.7 | 30 |  | 132234 |
| 承德信通首承矿业有限责任公司 | 8 | 24 | 9 | 1期配料除尘 | 颗粒物 |  | 5.7 | 5.7 | 30 |  | 45665 |
| 承德信通首承矿业有限责任公司 | 8 | 22 | 9 | 煤磨除尘 | 颗粒物 |  | 5.8 | 5.8 | 30 |  | 40112 |
| 承德信通首承矿业有限责任公司 | 8 | 22 | 9 | 1期回转窑脱硫系统 | 二氧化硫 |  | 3.94 | 3.94 | 180 |  | 700752 |
| 承德信通首承矿业有限责任公司 | 8 | 22 | 9 | 1期回转窑脱硫系统 | 氮氧化物 |  | 225 | 225 | 300 |  | 700752 |
| 承德信通首承矿业有限责任公司 | 8 | 22 | 9 | 1期回转窑脱硫系统 | 颗粒物 |  | 18.4 | 18.4 | 50 |  | 700752 |
| 承德信通首承矿业有限责任公司 | 8 | 22 | 9 | 1期回转窑脱硫系统 | 氟化物 |  | 2.65 | 2.65 | 4 |  | 700752 |
| 承德信通首承矿业有限责任公司 | 8 | 24 | 9 | 2期回转窑脱硫系统 | 二氧化硫 |  | 47.2 | 47.2 | 180 |  | 916299 |
| 承德信通首承矿业有限责任公司 | 8 | 24 | 9 | 2期回转窑脱硫系统 | 氮氧化物 |  | 163 | 163 | 300 |  | 916299 |
| 承德信通首承矿业有限责任公司 | 8 | 24 | 9 | 2期回转窑脱硫系统 | 颗粒物 |  | 4.7 | 4.7 | 50 |  | 916299 |
| 承德信通首承矿业有限责任公司 | 8 | 24 | 9 | 2期回转窑脱硫系统 | 氟化物 |  | 3.56 | 3.56 | 4 |  | 916299 |
| 承德信通首承矿业有限责任公司 | 8 | 22 | 9 | 2期环冷除尘 | 颗粒物 |  | 6.1 | 6.1 | 30 |  | 133297 |
| 承德信通首承矿业有限责任公司 | 8 | 22 | 9 | 2期配料除尘 | 颗粒物 |  | 6.1 | 6.1 | 30 |  | 118023 |
| 承德兆丰钢铁集团有限公司 | 8 | 16 | 9 | 1号烧结机脱硫系统 | 二氧化硫 |  | 99.4 | 99.4 | 180 |  | 284106 |
| 承德兆丰钢铁集团有限公司 | 8 | 16 | 9 | 1号烧结机脱硫系统 | 氮氧化物 |  | 83 | 83 | 300 |  | 284106 |
| 承德兆丰钢铁集团有限公司 | 8 | 16 | 9 | 1号烧结机脱硫系统 | 颗粒物 |  | 17.43 | 17.43 | 50 |  | 284106 |
| 承德兆丰钢铁集团有限公司 | 8 | 16 | 9 | 1号烧结机脱硫系统 | 氟化物 |  | 3.28 | 3.28 | 4 |  | 284106 |
| 承德兆丰钢铁集团有限公司 | 8 | 17 | 9 | 2号烧结机脱硫系统 | 二氧化硫 |  | 65.3 | 65.3 | 180 |  | 453918 |
| 承德兆丰钢铁集团有限公司 | 8 | 17 | 9 | 2号烧结机脱硫系统 | 氮氧化物 |  | 116 | 116 | 300 |  | 453918 |
| 承德兆丰钢铁集团有限公司 | 8 | 17 | 9 | 2号烧结机脱硫系统 | 颗粒物 |  | 25.37 | 25.37 | 50 |  | 453918 |
| 承德兆丰钢铁集团有限公司 | 8 | 17 | 9 | 2号烧结机脱硫系统 | 氟化物 |  | 2.47 | 2.47 | 4 |  | 453918 |
| 承德兆丰钢铁集团有限公司 | 8 | 16 | 9 | 烧结机机尾除尘 | 颗粒物 |  | 21 | 21 | 30 |  | 205572 |
| 承德兆丰钢铁集团有限公司 | 8 | 16 | 9 | 竖炉脱硫系统 | 二氧化硫 |  | 102 | 102 | 180 |  | 334473 |
| 承德兆丰钢铁集团有限公司 | 8 | 16 | 9 | 竖炉脱硫系统 | 氮氧化物 |  | 3 | 3 | 300 |  | 334473 |
| 承德兆丰钢铁集团有限公司 | 8 | 16 | 9 | 竖炉脱硫系统 | 颗粒物 |  | 15.7 | 15.7 | 50 |  | 334473 |
| 承德兆丰钢铁集团有限公司 | 8 | 16 | 9 | 竖炉脱硫系统 | 氟化物 |  | 3.17 | 3.17 | 4 |  | 334473 |
| 承德盛丰钢铁有限公司 | 8 | 10 | 9 | 2号烧结机机脱硫系统 | 二氧化硫 |  | 144 | 144 | 180 |  | 492606 |
| 承德盛丰钢铁有限公司 | 8 | 10 | 9 | 2号烧结机机脱硫系统 | 氮氧化物 |  | 191 | 191 | 300 |  | 492606 |
| 承德盛丰钢铁有限公司 | 8 | 10 | 9 | 2号烧结机机脱硫系统 | 颗粒物 |  | 9.93 | 9.93 | 50 |  | 492606 |
| 承德盛丰钢铁有限公司 | 8 | 10 | 9 | 2号烧结机机脱硫系统 | 氟化物 |  | 2.71 | 2.71 | 4 |  | 492606 |
| 承德盛丰钢铁有限公司 | 8 | 9 | 9 | 1号烧结机脱硫系统 | 二氧化硫 |  | 34.7 | 34.7 | 180 |  | 284046 |
| 承德盛丰钢铁有限公司 | 8 | 9 | 9 | 1号烧结机脱硫系统 | 氮氧化物 |  | 188 | 188 | 300 |  | 284046 |
| 承德盛丰钢铁有限公司 | 8 | 9 | 9 | 1号烧结机脱硫系统 | 颗粒物 |  | 16.57 | 16.57 | 50 |  | 284046 |
| 承德盛丰钢铁有限公司 | 8 | 9 | 9 | 1号烧结机脱硫系统 | 氟化物 |  | 2.65 | 2.65 | 4 |  | 284046 |
| 承德盛丰钢铁有限公司 | 8 | 19 | 9 | 1号烧结机机尾除尘 | 颗粒物 |  | 4.97 | 4.97 | 30 |  | 498317 |
| 承德盛丰钢铁有限公司 | 8 | 19 | 9 | 2号烧结机机尾除尘 | 颗粒物 |  | 3.73 | 3.73 | 30 |  | 705283 |
| 承德盛丰钢铁有限公司 | 8 | 10 | 9 | 竖炉脱硫系统 | 二氧化硫 |  | 29.9 | 29.9 | 180 |  | 209709 |
| 承德盛丰钢铁有限公司 | 8 | 10 | 9 | 竖炉脱硫系统 | 氮氧化物 |  | 14 | 14 | 300 |  | 209709 |
| 承德盛丰钢铁有限公司 | 8 | 10 | 9 | 竖炉脱硫系统 | 颗粒物 |  | 15.83 | 15.83 | 50 |  | 209709 |
| 承德盛丰钢铁有限公司 | 8 | 10 | 9 | 竖炉脱硫系统 | 氟化物 |  | 2.45 | 2.45 | 4 |  | 209709 |

附件3：

2016年第三季度承德市11家污水处理厂监督性监测结果

单位：mg/L（PH值:无量纲;粪大肠菌群数：个/L）

| 详细名称 | 监测月 | 监测日 | 监测项目名称 | 进口污染物浓度 | 出口污染物浓度 | 排放上限 | 超标倍数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 隆化县污水处理厂 | 7 | 27 | PH值 | 7.73 | 7.3 | 6~9 |  |
| 隆化县污水处理厂 | 7 | 27 | 生化需氧量 | 38.9 | 2.2 | 10 |  |
| 隆化县污水处理厂 | 7 | 27 | 总磷 | 2.61 | 0.36 | 0.5 |  |
| 隆化县污水处理厂 | 7 | 27 | 化学需氧量 | 136 | 11 | 50 |  |
| 隆化县污水处理厂 | 7 | 27 | 色度 | 32 | 4 | 30 |  |
| 隆化县污水处理厂 | 7 | 27 | 总汞 | <0.00002 | <0.00002 | 0.001 |  |
| 隆化县污水处理厂 | 7 | 27 | 总镉 | <0.001 | <0.001 | 0.01 |  |
| 隆化县污水处理厂 | 7 | 27 | 总铬 | <0.004 | <0.004 | 0.1 |  |
| 隆化县污水处理厂 | 7 | 27 | 六价铬 | <0.004 | <0.004 | 0.05 |  |
| 隆化县污水处理厂 | 7 | 27 | 总砷 | 0.0004 | <0.0003 | 0.1 |  |
| 隆化县污水处理厂 | 7 | 27 | 总铅 | <0.01 | <0.01 | 0.1 |  |
| 隆化县污水处理厂 | 7 | 27 | 悬浮物 | 126 | <4.0 | 10 |  |
| 隆化县污水处理厂 | 7 | 27 | 阴离子表面活性剂（LAS） | 0.65 | <0.05 | 0.5 |  |
| 隆化县污水处理厂 | 7 | 27 | 粪大肠菌群数 | 240000 | 940 | 1000 |  |
| 隆化县污水处理厂 | 7 | 27 | 氨氮 | 24.8 | 2.26 | 5 |  |
| 隆化县污水处理厂 | 7 | 27 | 总氮 | 41.4 | 9.92 | 15 |  |
| 隆化县污水处理厂 | 7 | 27 | 石油类 | 0.5 | <0.04 | 1 |  |
| 隆化县污水处理厂 | 7 | 27 | 动植物油 | 0.36 | <0.04 | 1 |  |
| 丰宁满族自治县清源污水处理有限公司 | 7 | 27 | PH值 | 7.48 | 7.35 | 6~9 |  |
| 丰宁满族自治县清源污水处理有限公司 | 7 | 27 | 生化需氧量 | 23 | 0.9 | 10 |  |
| 丰宁满族自治县清源污水处理有限公司 | 7 | 27 | 总磷 | 2.07 | 0.2 | 0.5 |  |
| 丰宁满族自治县清源污水处理有限公司 | 7 | 27 | 化学需氧量 | 84.2 | 14 | 50 |  |
| 丰宁满族自治县清源污水处理有限公司 | 7 | 27 | 色度 | 32 | 4 | 30 |  |
| 丰宁满族自治县清源污水处理有限公司 | 7 | 27 | 总汞 | <0.00002 | <0.00002 | 0.001 |  |
| 丰宁满族自治县清源污水处理有限公司 | 7 | 27 | 总镉 | <0.001 | <0.001 | 0.01 |  |
| 丰宁满族自治县清源污水处理有限公司 | 7 | 27 | 总铬 | <0.004 | <0.004 | 0.1 |  |
| 丰宁满族自治县清源污水处理有限公司 | 7 | 27 | 六价铬 | <0.004 | <0.004 | 0.05 |  |
| 丰宁满族自治县清源污水处理有限公司 | 7 | 27 | 总砷 | <0.0003 | <0.0003 | 0.1 |  |
| 丰宁满族自治县清源污水处理有限公司 | 7 | 27 | 总铅 | <0.01 | <0.01 | 0.1 |  |
| 丰宁满族自治县清源污水处理有限公司 | 7 | 27 | 悬浮物 | 113 | <4.0 | 10 |  |
| 丰宁满族自治县清源污水处理有限公司 | 7 | 27 | 阴离子表面活性剂（LAS） | 0.51 | <0.05 | 0.5 |  |
| 丰宁满族自治县清源污水处理有限公司 | 7 | 27 | 粪大肠菌群数 | 240000 | 790 | 1000 |  |
| 丰宁满族自治县清源污水处理有限公司 | 7 | 27 | 氨氮 | 16.3 | 0.27 | 5 |  |
| 丰宁满族自治县清源污水处理有限公司 | 7 | 27 | 总氮 | 28.1 | 5.82 | 15 |  |
| 丰宁满族自治县清源污水处理有限公司 | 7 | 27 | 石油类 | 0.13 | <0.04 | 1 |  |
| 丰宁满族自治县清源污水处理有限公司 | 7 | 27 | 动植物油 | 0.32 | <0.04 | 1 |  |
| 宽城奥能环保有限公司 | 8 | 2 | PH值 | 7.48 | 7.26 | 6~9 |  |
| 宽城奥能环保有限公司 | 8 | 2 | 生化需氧量 | 17.4 | 2.3 | 10 |  |
| 宽城奥能环保有限公司 | 8 | 2 | 总磷 | 1.6 | 0.3 | 0.5 |  |
| 宽城奥能环保有限公司 | 8 | 2 | 化学需氧量 | 63.8 | 11.2 | 50 |  |
| 宽城奥能环保有限公司 | 8 | 2 | 色度 | 16 | 4 | 30 |  |
| 宽城奥能环保有限公司 | 8 | 2 | 总汞 | <0.00002 | <0.00002 | 0.001 |  |
| 宽城奥能环保有限公司 | 8 | 2 | 总镉 | <0.001 | <0.001 | 0.01 |  |
| 宽城奥能环保有限公司 | 8 | 2 | 总铬 | <0.004 | <0.004 | 0.1 |  |
| 宽城奥能环保有限公司 | 8 | 2 | 六价铬 | <0.004 | <0.004 | 0.05 |  |
| 宽城奥能环保有限公司 | 8 | 2 | 总砷 | <0.0003 | <0.0003 | 0.1 |  |
| 宽城奥能环保有限公司 | 8 | 2 | 总铅 | <0.01 | <0.01 | 0.1 |  |
| 宽城奥能环保有限公司 | 8 | 2 | 悬浮物 | 47 | <4.0 | 10 |  |
| 宽城奥能环保有限公司 | 8 | 2 | 阴离子表面活性剂（LAS） | 0.17 | <0.05 | 0.5 |  |
| 宽城奥能环保有限公司 | 8 | 2 | 粪大肠菌群数 | 160000 | 630 | 1000 |  |
| 宽城奥能环保有限公司 | 8 | 2 | 氨氮 | 13.2 | 0.27 | 5 |  |
| 宽城奥能环保有限公司 | 8 | 2 | 总氮 | 23 | 13.4 | 15 |  |
| 宽城奥能环保有限公司 | 8 | 2 | 石油类 | 0.14 | <0.04 | 1 |  |
| 宽城奥能环保有限公司 | 8 | 2 | 动植物油 | 0.15 | <0.04 | 1 |  |
| 围场满族蒙古族自治县鑫汇污水净化处理中心 | 7 | 26 | PH值 | 7.4 | 7.18 | 6~9 |  |
| 围场满族蒙古族自治县鑫汇污水净化处理中心 | 7 | 26 | 生化需氧量 | 12.5 | 1.1 | 10 |  |
| 围场满族蒙古族自治县鑫汇污水净化处理中心 | 7 | 26 | 总磷 | 1.7 | 0.24 | 0.5 |  |
| 围场满族蒙古族自治县鑫汇污水净化处理中心 | 7 | 26 | 化学需氧量 | 518 | 16 | 50 |  |
| 围场满族蒙古族自治县鑫汇污水净化处理中心 | 7 | 26 | 色度 | 16 | 8 | 30 |  |
| 围场满族蒙古族自治县鑫汇污水净化处理中心 | 7 | 26 | 总汞 | <0.00002 | <0.00002 | 0.001 |  |
| 围场满族蒙古族自治县鑫汇污水净化处理中心 | 7 | 26 | 总镉 | <0.001 | <0.001 | 0.01 |  |
| 围场满族蒙古族自治县鑫汇污水净化处理中心 | 7 | 26 | 总铬 | <0.004 | <0.004 | 0.1 |  |
| 围场满族蒙古族自治县鑫汇污水净化处理中心 | 7 | 26 | 六价铬 | <0.004 | <0.004 | 0.05 |  |
| 围场满族蒙古族自治县鑫汇污水净化处理中心 | 7 | 26 | 总砷 | 0.0008 | <0.0003 | 0.1 |  |
| 围场满族蒙古族自治县鑫汇污水净化处理中心 | 7 | 26 | 总铅 | <0.01 | <0.01 | 0.1 |  |
| 围场满族蒙古族自治县鑫汇污水净化处理中心 | 7 | 26 | 悬浮物 | 155 | 6 | 10 |  |
| 围场满族蒙古族自治县鑫汇污水净化处理中心 | 7 | 26 | 阴离子表面活性剂（LAS） | 0.68 | <0.05 | 0.5 |  |
| 围场满族蒙古族自治县鑫汇污水净化处理中心 | 7 | 26 | 粪大肠菌群数 | 2400000 | 700 | 1000 |  |
| 围场满族蒙古族自治县鑫汇污水净化处理中心 | 7 | 26 | 氨氮 | 27.6 | 0.28 | 5 |  |
| 围场满族蒙古族自治县鑫汇污水净化处理中心 | 7 | 26 | 总氮 | 35.4 | 3.35 | 15 |  |
| 围场满族蒙古族自治县鑫汇污水净化处理中心 | 7 | 26 | 石油类 | 0.12 | <0.040000 | 1 |  |
| 围场满族蒙古族自治县鑫汇污水净化处理中心 | 7 | 26 | 动植物油 | 0.5 | <0.040000 | 1 |  |
| 承德市中保水务有限公司 | 7 | 27 | PH值 | 7.84 | 7.18 | 6~9 |  |
| 承德市中保水务有限公司 | 7 | 27 | 生化需氧量 | 42.1 | 2.2 | 20 |  |
| 承德市中保水务有限公司 | 7 | 27 | 总磷 | 1.96 | 0.25 | 1 |  |
| 承德市中保水务有限公司 | 7 | 27 | 化学需氧量 | 126 | 10.6 | 60 |  |
| 承德市中保水务有限公司 | 7 | 27 | 色度 | 32 | 8 | 30 |  |
| 承德市中保水务有限公司 | 7 | 27 | 总汞 | <0.00002 | <0.00002 | 0.001 |  |
| 承德市中保水务有限公司 | 7 | 27 | 总镉 | <0.001 | <0.001 | 0.01 |  |
| 承德市中保水务有限公司 | 7 | 27 | 总铬 | <0.004 | <0.004 | 0.1 |  |
| 承德市中保水务有限公司 | 7 | 27 | 六价铬 | <0.004 | <0.004 | 0.05 |  |
| 承德市中保水务有限公司 | 7 | 27 | 总砷 | 0.0005 | <0.0003 | 0.1 |  |
| 承德市中保水务有限公司 | 7 | 27 | 总铅 | <0.01 | <0.01 | 0.1 |  |
| 承德市中保水务有限公司 | 7 | 27 | 悬浮物 | 148 | <4.0 | 20 |  |
| 承德市中保水务有限公司 | 7 | 27 | 阴离子表面活性剂（LAS） | 1.22 | <0.050000 | 1 |  |
| 承德市中保水务有限公司 | 7 | 27 | 粪大肠菌群数 | 240000 | 630 | 10000 |  |
| 承德市中保水务有限公司 | 7 | 27 | 氨氮 | 32.9 | 0.36 | 8 |  |
| 承德市中保水务有限公司 | 7 | 27 | 总氮 | 47.4 | 6.88 | 20 |  |
| 承德市中保水务有限公司 | 7 | 27 | 石油类 | 0.08 | <0.04 | 3 |  |
| 承德市中保水务有限公司 | 7 | 27 | 动植物油 | 0.23 | <0.04 | 3 |  |
| 承德市鹰手营子矿区柳源污水处理有限责任公司 | 8 | 16 | PH值 | 7.43 | 7.35 | 6~9 |  |
| 承德市鹰手营子矿区柳源污水处理有限责任公司 | 8 | 16 | 生化需氧量 | 19.9 | 1.4 | 10 |  |
| 承德市鹰手营子矿区柳源污水处理有限责任公司 | 8 | 16 | 总磷 | 1.98 | 0.298 | 0.5 |  |
| 承德市鹰手营子矿区柳源污水处理有限责任公司 | 8 | 16 | 化学需氧量 | 65.5 | 19.2 | 50 |  |
| 承德市鹰手营子矿区柳源污水处理有限责任公司 | 8 | 16 | 色度 | 32 | 16 | 30 |  |
| 承德市鹰手营子矿区柳源污水处理有限责任公司 | 8 | 16 | 总汞 | <0.00002 | <0.00002 | 0.001 |  |
| 承德市鹰手营子矿区柳源污水处理有限责任公司 | 8 | 16 | 总镉 | <0.001 | <0.001 | 0.01 |  |
| 承德市鹰手营子矿区柳源污水处理有限责任公司 | 8 | 16 | 总铬 | <0.004 | <0.004 | 0.1 |  |
| 承德市鹰手营子矿区柳源污水处理有限责任公司 | 8 | 16 | 六价铬 | <0.004 | <0.004 | 0.05 |  |
| 承德市鹰手营子矿区柳源污水处理有限责任公司 | 8 | 16 | 总砷 | <0.0003 | <0.0003 | 0.1 |  |
| 承德市鹰手营子矿区柳源污水处理有限责任公司 | 8 | 16 | 总铅 | <0.01 | <0.01 | 0.1 |  |
| 承德市鹰手营子矿区柳源污水处理有限责任公司 | 8 | 16 | 悬浮物 | 26 | <4.0 | 10 |  |
| 承德市鹰手营子矿区柳源污水处理有限责任公司 | 8 | 16 | 阴离子表面活性剂（LAS） | 0.56 | <0.05 | 0.5 |  |
| 承德市鹰手营子矿区柳源污水处理有限责任公司 | 8 | 16 | 粪大肠菌群数 | 160000 | 940 | 1000 |  |
| 承德市鹰手营子矿区柳源污水处理有限责任公司 | 8 | 16 | 氨氮 | 13.4 | 0.22 | 5 |  |
| 承德市鹰手营子矿区柳源污水处理有限责任公司 | 8 | 16 | 总氮 | 32.1 | 5.2 | 15 |  |
| 承德市鹰手营子矿区柳源污水处理有限责任公司 | 8 | 16 | 石油类 | <0.04 | <0.04 | 1 |  |
| 承德市鹰手营子矿区柳源污水处理有限责任公司 | 8 | 16 | 动植物油 | 0.13 | <0.04 | 1 |  |
| 承德县绿溪污水处理有限公司 | 8 | 17 | PH值 | 7.52 | 7.3 | 6~9 |  |
| 承德县绿溪污水处理有限公司 | 8 | 17 | 生化需氧量 | 38.2 | 1.3 | 10 |  |
| 承德县绿溪污水处理有限公司 | 8 | 17 | 总磷 | 2.46 | 0.294 | 0.5 |  |
| 承德县绿溪污水处理有限公司 | 8 | 17 | 化学需氧量 | 92.2 | 16.4 | 50 |  |
| 承德县绿溪污水处理有限公司 | 8 | 17 | 色度 | 64 | 8 | 30 |  |
| 承德县绿溪污水处理有限公司 | 8 | 17 | 总汞 | <0.00002 | <0.00002 | 0.001 |  |
| 承德县绿溪污水处理有限公司 | 8 | 17 | 总镉 | <0.001 | <0.001 | 0.01 |  |
| 承德县绿溪污水处理有限公司 | 8 | 17 | 总铬 | <0.004 | <0.004 | 0.1 |  |
| 承德县绿溪污水处理有限公司 | 8 | 17 | 六价铬 | <0.004 | <0.004 | 0.05 |  |
| 承德县绿溪污水处理有限公司 | 8 | 17 | 总砷 | <0.0003 | <0.0003 | 0.1 |  |
| 承德县绿溪污水处理有限公司 | 8 | 17 | 总铅 | <0.01 | <0.01 | 0.1 |  |
| 承德县绿溪污水处理有限公司 | 8 | 17 | 悬浮物 | 76 | 6 | 10 |  |
| 承德县绿溪污水处理有限公司 | 8 | 17 | 阴离子表面活性剂（LAS） | 0.62 | <0.05 | 0.5 |  |
| 承德县绿溪污水处理有限公司 | 8 | 17 | 粪大肠菌群数 | 160000 | 700 | 1000 |  |
| 承德县绿溪污水处理有限公司 | 8 | 17 | 氨氮 | 19.4 | 2.22 | 5 |  |
| 承德县绿溪污水处理有限公司 | 8 | 17 | 总氮 | 37.9 | 6.43 | 15 |  |
| 承德县绿溪污水处理有限公司 | 8 | 17 | 石油类 | 0.08 | <0.04 | 1 |  |
| 承德县绿溪污水处理有限公司 | 8 | 17 | 动植物油 | 0.24 | <0.04 | 1 |  |
| 兴隆县柳源污水处理厂 | 8 | 17 | PH值 | 7.51 | 7.53 | 6~9 |  |
| 兴隆县柳源污水处理厂 | 8 | 17 | 生化需氧量 | 62.6 | 1.7 | 10 |  |
| 兴隆县柳源污水处理厂 | 8 | 17 | 总磷 | 1.09 | 0.176 | 0.5 |  |
| 兴隆县柳源污水处理厂 | 8 | 17 | 化学需氧量 | 251 | 18.4 | 50 |  |
| 兴隆县柳源污水处理厂 | 8 | 17 | 色度 | 64 | 16 | 30 |  |
| 兴隆县柳源污水处理厂 | 8 | 17 | 总汞 | <0.00002 | <0.00002 | 0.001 |  |
| 兴隆县柳源污水处理厂 | 8 | 17 | 总镉 | <0.001 | <0.001 | 0.01 |  |
| 兴隆县柳源污水处理厂 | 8 | 17 | 总铬 | <0.004 | <0.004 | 0.1 |  |
| 兴隆县柳源污水处理厂 | 8 | 17 | 六价铬 | <0.004 | <0.004 | 0.05 |  |
| 兴隆县柳源污水处理厂 | 8 | 17 | 总砷 | <0.0003 | <0.0003 | 0.1 |  |
| 兴隆县柳源污水处理厂 | 8 | 17 | 总铅 | <0.01 | <0.01 | 0.1 |  |
| 兴隆县柳源污水处理厂 | 8 | 17 | 悬浮物 | 141 | 6 | 10 |  |
| 兴隆县柳源污水处理厂 | 8 | 17 | 阴离子表面活性剂（LAS） | 0.2 | <0.05 | 0.5 |  |
| 兴隆县柳源污水处理厂 | 8 | 17 | 粪大肠菌群数 | 160000 | 630 | 1000 |  |
| 兴隆县柳源污水处理厂 | 8 | 17 | 氨氮 | 7.8 | 2.39 | 5 |  |
| 兴隆县柳源污水处理厂 | 8 | 17 | 总氮 | 24.5 | 6.72 | 15 |  |
| 兴隆县柳源污水处理厂 | 8 | 17 | 石油类 | 0.7 | <0.04 | 1 |  |
| 兴隆县柳源污水处理厂 | 8 | 17 | 动植物油 | 1.24 | <0.04 | 1 |  |
| 平泉县排水管理处 | 7 | 26 | PH值 | 7.58 | 7.42 | 6~9 |  |
| 平泉县排水管理处 | 7 | 26 | 生化需氧量 | 65.3 | 0.8 | 10 |  |
| 平泉县排水管理处 | 7 | 26 | 总磷 | 5.51 | 0.36 | 0.5 |  |
| 平泉县排水管理处 | 7 | 26 | 化学需氧量 | 173 | 12 | 50 |  |
| 平泉县排水管理处 | 7 | 26 | 色度 | 32 | 8 | 30 |  |
| 平泉县排水管理处 | 7 | 26 | 总汞 | <0.00002 | <0.00002 | 0.001 |  |
| 平泉县排水管理处 | 7 | 26 | 总镉 | <0.001 | <0.001 | 0.01 |  |
| 平泉县排水管理处 | 7 | 26 | 总铬 | <0.004 | <0.004 | 0.1 |  |
| 平泉县排水管理处 | 7 | 26 | 六价铬 | <0.004 | <0.004 | 0.05 |  |
| 平泉县排水管理处 | 7 | 26 | 总砷 | <0.0003 | 0.0004 | 0.1 |  |
| 平泉县排水管理处 | 7 | 26 | 总铅 | <0.01 | <0.01 | 0.1 |  |
| 平泉县排水管理处 | 7 | 26 | 悬浮物 | 316 | 8 | 10 |  |
| 平泉县排水管理处 | 7 | 26 | 阴离子表面活性剂（LAS） | 0.25 | <0.05 | 0.5 |  |
| 平泉县排水管理处 | 7 | 26 | 粪大肠菌群数 | 240000 | 940 | 1000 |  |
| 平泉县排水管理处 | 7 | 26 | 氨氮 | 13.4 | 0.48 | 5 |  |
| 平泉县排水管理处 | 7 | 26 | 总氮 | 31.3 | 4.75 | 15 |  |
| 平泉县排水管理处 | 7 | 26 | 石油类 | 0.15 | <0.04 | 1 |  |
| 平泉县排水管理处 | 7 | 26 | 动植物油 | 0.96 | <0.04 | 1 |  |
| 滦平德龙污水处理有限责任公司 | 8 | 11 | PH值 | 7.44 | 7.09 | 6~9 |  |
| 滦平德龙污水处理有限责任公司 | 8 | 11 | 生化需氧量 | 52.9 | 2.25 | 10 |  |
| 滦平德龙污水处理有限责任公司 | 8 | 11 | 总磷 | 2.04 | 0.23 | 0.5 |  |
| 滦平德龙污水处理有限责任公司 | 8 | 11 | 化学需氧量 | 552 | 25.4 | 50 |  |
| 滦平德龙污水处理有限责任公司 | 8 | 11 | 色度 | 32 | 16 | 30 |  |
| 滦平德龙污水处理有限责任公司 | 8 | 11 | 总汞 | <0.00002 | <0.00002 | 0.001 |  |
| 滦平德龙污水处理有限责任公司 | 8 | 11 | 总镉 | <0.001 | <0.001 | 0.01 |  |
| 滦平德龙污水处理有限责任公司 | 8 | 11 | 总铬 | <0.004 | <0.004 | 0.1 |  |
| 滦平德龙污水处理有限责任公司 | 8 | 11 | 六价铬 | <0.004 | <0.004 | 0.05 |  |
| 滦平德龙污水处理有限责任公司 | 8 | 11 | 总砷 | <0.0003 | <0.0003 | 0.1 |  |
| 滦平德龙污水处理有限责任公司 | 8 | 11 | 总铅 | <0.01 | <0.1 | 0.1 |  |
| 滦平德龙污水处理有限责任公司 | 8 | 11 | 悬浮物 | 1034 | <4.0 | 10 |  |
| 滦平德龙污水处理有限责任公司 | 8 | 11 | 阴离子表面活性剂（LAS） | 0.14 | <0.050000 | 0.5 |  |
| 滦平德龙污水处理有限责任公司 | 8 | 11 | 粪大肠菌群数 | 240000 | 940 | 1000 |  |
| 滦平德龙污水处理有限责任公司 | 8 | 11 | 氨氮 | 7.99 | 0.51 | 5 |  |
| 滦平德龙污水处理有限责任公司 | 8 | 11 | 总氮 | 25.6 | 4.71 | 15 |  |
| 滦平德龙污水处理有限责任公司 | 8 | 11 | 石油类 | <0.04 | <0.04 | 1 |  |
| 滦平德龙污水处理有限责任公司 | 8 | 11 | 动植物油 | 0.07 | <0.04 | 1 |  |
| 承德市城市污水处理有限责任公司 | 7 | 28 | PH值 | 7.52 | 7.71 | 6~9 |  |
| 承德市城市污水处理有限责任公司 | 7 | 28 | 生化需氧量 | 20.1 | 1 | 10 |  |
| 承德市城市污水处理有限责任公司 | 7 | 28 | 总磷 | 2.5 | 0.31 | 1 |  |
| 承德市城市污水处理有限责任公司 | 7 | 28 | 化学需氧量 | 88.8 | 11.2 | 50 |  |
| 承德市城市污水处理有限责任公司 | 7 | 28 | 色度 | 32 | 8 | 30 |  |
| 承德市城市污水处理有限责任公司 | 7 | 28 | 总汞 | <0.00002 | <0.00002 | 0.001 |  |
| 承德市城市污水处理有限责任公司 | 7 | 28 | 总镉 | <0.001 | <0.001 | 0.01 |  |
| 承德市城市污水处理有限责任公司 | 7 | 28 | 总铬 | <0.004 | <0.004 | 0.1 |  |
| 承德市城市污水处理有限责任公司 | 7 | 28 | 六价铬 | <0.004 | <0.004 | 0.05 |  |
| 承德市城市污水处理有限责任公司 | 7 | 28 | 总砷 | 0.0004 | 0.0004 | 0.1 |  |
| 承德市城市污水处理有限责任公司 | 7 | 28 | 总铅 | <0.01 | <0.01 | 0.1 |  |
| 承德市城市污水处理有限责任公司 | 7 | 28 | 悬浮物 | 37 | <4.0 | 10 |  |
| 承德市城市污水处理有限责任公司 | 7 | 28 | 阴离子表面活性剂（LAS） | 0.3 | <0.05 | 0.5 |  |
| 承德市城市污水处理有限责任公司 | 7 | 28 | 粪大肠菌群数 | 160000 | 790 | 1000 |  |
| 承德市城市污水处理有限责任公司 | 7 | 28 | 氨氮 | 9.6 | 0.26 | 5 |  |
| 承德市城市污水处理有限责任公司 | 7 | 28 | 总氮 | 25.1 | 6.19 | 15 |  |
| 承德市城市污水处理有限责任公司 | 7 | 28 | 石油类 | 0.14 | <0.04 | 1 |  |
| 承德市城市污水处理有限责任公司 | 7 | 28 | 动植物油 | 0.37 | <0.04 | 1 |  |