承德市环境保护局文件

承环字〔2016〕51号                签发人：殷明慧

关于2016年第二季度全市国、省控重点

污染源监督性监测情况的报告

省环境保护厅：

我市2016年共有国家重点监控企业37家（其中：废水企业1 家、废气企业11家、污水处理厂11家、重金属企业14家）；省级重点监控企业8家（其中：废水企业1 家、废气企业4家、重金属企业3家）。2016年第二季度，我市对辖区内国、省控重点污染源开展了监督性监测工作，现将有关情况报告如下：

一、废水污染源

（一）国控重点源

2016年第二季度，对我市1家国控废水重点企业开展了监督性监测，监测结果显示，这家企业排放达标，达标率为100％。详见表1。

表1   承德市国控废水重点企业监测情况

| 企业类型 | 序号 | 企业名称 | 执行标准 | 超标项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 国控企业 | 1 | 承德避暑山庄企业集团有限责任公司 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中一级标准 | / |

（二）省控重点源

2016年第二季度，对我市1家省控废水重点企业开展监督性监测，因这家企业停产，实际监测省控废水企业0家。详见表2。

表2  承德市省控废水重点企业监测情况

| 企业类型 | 序号 | 企业名称 | 未监测原因 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 省控企业 | 1 | 兴隆县天利海香精香料有限公司 | 其他原因停产 |  |

二、废气污染源

（一）国控重点源

2016年第二季度，对我市11家国控废气重点企业开展了监督性监测，其中1家企业迁址建设中、1家企业季节性停产、2家企业由省站监测，实际监测国控废气重点企业7家。监测结果显示，6家企业排放达标，达标率为85.7％。详见表3、表4。

表3    承德市国控废气重点企业监测情况

|  | 序号 | 企业名称 | 执行标准 | 超标项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 国控企业 | 1 | 河北钢铁股份公司 承德分公司 | 《钢铁工业大气污染物排放标准》(DB13/2169-2016) | / |
|  | 2 | 承德建龙特殊钢有限公司 | 《钢铁工业大气污染物排放标准》(DB13/2169-2016) | 颗粒物、二氧化硫 |
|  | 3 | 承德信通首承矿业 有限责任公司 | 《钢铁工业大气污染物排放标准》(DB13/2169-2016) | / |
|  | 4 | 承德盛丰钢铁有限公司 | 《钢铁工业大气污染物排放标准》(DB13/2169-2016) | / |
|  | 5 | 承德创远矿业有限公司 | 《钢铁工业大气污染物排放标准》(DB13/2169-2016) | / |
|  | 6 | 承德兆丰钢铁有限公司 | 《钢铁工业大气污染物排放标准》(DB13/2169-2016) | / |
|  | 7 | 承德凯兴能源有限公司 | 《燃煤电厂大气污染物排放标准》(DB13/2209-2015) | / |

表4     承德市国控废气重点企业未监测原因

| 国控企业 | 序号 | 企业名称 | 未监测原因 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 国电承德热电有限公司 | 由省站监测 | / |
|  | 2 | 中国国电集团公司滦河发电厂 | 由省站监测 | / |
|  | 3 | 承德承钢双福矿业有限公司 | 企业迁址建设中 | / |
|  | 4 | 承德宏宇热力有限公司 | 季节性停产 | / |

（二）省控重点源

2016年第二季度，对我市4家省控废气重点企业开展了监督性监测。监测结果显示，2家企业排放达标，达标率为50％。详见表5。

表5    承德市省控废气重点企业监测情况

|  | 序号 | 企业名称 | 执行标准 | 超标项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 省 控 企 业 | 1 | 承德冀东水泥有限责任公司 | 《水泥工业大气污染物排放标准》(DB13/2167-2015) | 氮氧化物 |
|  | 2 | 承德市金隅水泥有限责任公司 | 《水泥工业大气污染物排放标准》(DB13/2167-2015) | / |
|  | 3 | 平泉冀东水泥有限责任公司 | 《水泥工业大气污染物排放标准》(DB13/2167-2015) | 颗粒物 |
|  | 4 | 兴隆县鹏生热力有限公司 | 《燃煤电厂大气污染物排放标准》(DB13/2209-2015) | / |

三、污水处理厂

（一）国控重点源

2016年第二季度，对我市11家国控城镇污水处理厂开展监督性监测。从监测结果看，10家污水处理厂达标排放，达标率为90.9%。详见表6。

表6   承德市国控城镇污水处理厂监测情况

| 序号 | 企业名称 | 执行标准 | 超标项目 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 承德县绿溪污水处理有限公司 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级标准A标准 | / |
| 2 | 承德市城市污水处理 有限责任公司 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级标准A标准 | / |
| 3 | 平泉排水管理处 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级标准A标准 | / |
| 4 | 隆化污水处理厂 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级标准A标准 | / |
| 5 | 丰宁满族自治县清源污水处理 有限公司 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级标准A标准 | / |
| 6 | 宽城奥能环保有限公司 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级标准A标准 | / |
| 7 | 围场鑫汇污水净化处理中心 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级标准A标准 | / |
| 8 | 承德中保水务有限公司 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准 | 总磷 |
| 9 | 承德市鹰手营子矿区柳源污水处理有限公司 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级标准A标准 | / |
| 10 | 滦平县德龙污水处理有限公司 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级标准A标准 | / |
| 11 | 兴隆县柳源污水处理厂 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准 | / |

（二）省控重点源

2016年，我市省控污水处理厂0家。

四、重金属企业

（一）国控重点源

2016年第二季度，对我市14家国控重金属企业开展监督性监测，因停产14家，实际监测国控重金属企业0家。详见表7。

表7   承德市国控重金属企业监测情况

| 重金属企业 | 序号 | 企业名称 | 未监测原因 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 承德县五道河金矿 | 停产 | / |
|  | 2 | 承德县富豪银矿有限公司 | 停产 | / |
|  | 3 | 兴隆县双炉台联营锌选厂 | 停产 | / |
|  | 4 | 兴隆县和鑫多金属矿业有限公司 | 停产 | / |
|  | 5 | 平泉县金宝矿业有限责任公司 | 停产 | / |
|  | 6 | 承德华晟铜业有限责任公司 | 停产 | / |
|  | 7 | 滦平县道意诚黄金选厂 | 停产 | / |
|  | 8 | 承德中福矿业集团有限公司羊鹿沟铅锌矿 | 停产 | / |
|  | 9 | 丰宁万隆矿业有限公司 | 停产 | / |
|  | 10 | 围场松华矿业有限责任公司 | 停产 | / |
|  | 11 | 围场满族蒙古族自治县银发矿业有限责任公司 | 停产 | / |
|  | 12 | 围场满族蒙古族自治县雄威化工有限公司 | 停产 | / |
|  | 13 | 围场满族蒙古族自治县新华生矿业有限公司 | 停产 | / |
|  | 14 | 隆化县浩政矿业有限责任公司 | 停产 | / |

（二）省控重点源

2016年第二季度，对我市3家省控重金属企业开展监督性监测，这3家企业因停产或不具备监测条件未进行监测，实际监测省控重金属企业0家。详见表8。

表8  承德市国控重金属企业监测情况

| 省控企业 | 序号 | 企业名称 | 未监测原因 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 承德县德鑫矿业有限公司 | 不具备监测条件 | / |
|  | 2 | 承德路迪电力设备制造有限公司 | 不具备监测条件 | / |
|  | 3 | 承德普有金属制品有限公司 | 停产 | / |

附件：  1.2016年第二季度承德市国、省控废水重点企业监督性监测结果

2.2016年第二季度承德市国、省控废气重点企业监督性监测结果

3.2016年第二季度承德市国控污水处理厂监督性监测结果

承德市环境保护局

（联系人：刘 璇   联系电话：0314-2297055）

抄报：局领导

抄送：各县区环保局、市监察支队、机关业务科室。

承德市环境保护局办公室               2016年7月11日印发

附件1：

2016年第二季度承德市国、省控废水重点企业监督性监测结果

单位：mg/L（PH值:无量纲;粪大肠菌群数：个/L）

| 详细名称 | 监测月 | 监测日 | 监测点名称 | 监测项目名称 | 受纳水体代码 | 受纳水体名称 | 污染物浓度 | 排放上限 | 超标倍数 | 废水处理设施进口浓度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 承德避暑山庄企业集团有限责任公司 | 5 | 25 | 总排口 | PH值 | CA14000000 | 瀑河 | 7.52 | 6~9 |  | 4.210000 |
| 承德避暑山庄企业集团有限责任公司 | 5 | 25 | 总排口 | 生化需氧量 | CA14000000 | 瀑河 | 4.22 | 20 |  | 422.000000 |
| 承德避暑山庄企业集团有限责任公司 | 5 | 25 | 总排口 | 化学需氧量 | CA14000000 | 瀑河 | 18.8 | 100 |  | 1397.000000 |
| 承德避暑山庄企业集团有限责任公司 | 5 | 25 | 总排口 | 挥发酚 | CA14000000 | 瀑河 | <0.010000 | 0.5 |  | 0.132000 |
| 承德避暑山庄企业集团有限责任公司 | 5 | 25 | 总排口 | 色度 | CA14000000 | 瀑河 | 8 | 50 |  | 32.000000 |
| 承德避暑山庄企业集团有限责任公司 | 5 | 25 | 总排口 | 悬浮物 | CA14000000 | 瀑河 | <4.000000 | 70 |  | 68.500000 |
| 承德避暑山庄企业集团有限责任公司 | 5 | 25 | 总排口 | 氨氮 | CA14000000 | 瀑河 | 0.48 | 15 |  | 2.420000 |
| 承德避暑山庄企业集团有限责任公司 | 5 | 25 | 总排口 | 石油类 | CA14000000 | 瀑河 | <0.040000 | 5 |  | 5.730000 |

附件2：

2016年第二季度承德市国、省控废气重点企业监督性监测结果

| 详细名称 | 监测月 | 监测日 | 监测时 | 监测点名称 | 监测项目名称 | 含氧量 | 污染物实测浓度 (mg/m3) | 污染物折算浓度 (mg/m3) | 排放上限 (mg/m3) | 超标倍数 | 废气排放量 (m3/h) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 河北钢铁股份有限公司承德分公司 | 4 | 7 | 11 | 5号烧结机脱硫系统 | 二氧化硫 | 18.38 | 32 | 32 | 180 |  | 559394 |
| 河北钢铁股份有限公司承德分公司 | 4 | 7 | 11 | 5号烧结机脱硫系统 | 氮氧化物 | 18.38 | 38 | 38 | 300 |  | 559394 |
| 河北钢铁股份有限公司承德分公司 | 4 | 7 | 11 | 5号烧结机脱硫系统 | 颗粒物 | 18.38 | 30.6 | 30.6 | 50 |  | 559394 |
| 河北钢铁股份有限公司承德分公司 | 4 | 7 | 11 | 5号烧结机脱硫系统 | 氟化物 | 18.38 | 2.91 | 2.91 | 4 |  | 559394 |
| 河北钢铁股份有限公司承德分公司 | 4 | 7 | 11 | 5号烧结机机尾 | 颗粒物 |  | 2.86 | 2.86 | 30 |  | 813620 |
| 河北钢铁股份有限公司承德分公司 | 4 | 11 | 11 | 新3号高炉出铁场除尘 | 颗粒物 |  | 9.8 | 9.8 | 25 |  | 381661 |
| 河北钢铁股份有限公司承德分公司 | 4 | 11 | 11 | 2号6号7号高炉出铁场除尘 | 颗粒物 |  | 2.63 | 2.63 | 25 |  | 256883 |
| 河北钢铁股份有限公司承德分公司 | 4 | 12 | 11 | 1号高炉出铁1号除尘 | 颗粒物 |  | 2.57 | 2.57 | 25 |  | 279627 |
| 河北钢铁股份有限公司承德分公司 | 4 | 8 | 11 | 100吨转炉二次烟气 | 颗粒物 |  | 3.03 | 3.03 | 20 |  | 616911 |
| 河北钢铁股份有限公司承德分公司 | 4 | 12 | 11 | 2号烧结机脱硫系统 | 二氧化硫 | 17.16 | 166 | 166 | 180 |  | 1252936 |
| 河北钢铁股份有限公司承德分公司 | 4 | 12 | 11 | 2号烧结机脱硫系统 | 氮氧化物 | 17.16 | 105 | 105 | 300 |  | 1252936 |
| 河北钢铁股份有限公司承德分公司 | 4 | 12 | 11 | 2号烧结机脱硫系统 | 颗粒物 | 17.16 | 32.4 | 32.4 | 50 |  | 1252936 |
| 河北钢铁股份有限公司承德分公司 | 4 | 12 | 11 | 2号烧结机脱硫系统 | 氟化物 | 17.16 | 3.56 | 3.56 | 4 |  | 1252936 |
| 河北钢铁股份有限公司承德分公司 | 4 | 6 | 11 | 3号烧结机脱硫系统 | 二氧化硫 | 16.87 | 88.4 | 88.4 | 180 |  | 1277164 |
| 河北钢铁股份有限公司承德分公司 | 4 | 6 | 11 | 3号烧结机脱硫系统 | 氮氧化物 | 16.87 | 69 | 69 | 300 |  | 1277164 |
| 河北钢铁股份有限公司承德分公司 | 4 | 6 | 11 | 3号烧结机脱硫系统 | 颗粒物 | 16.87 | 43.3 | 43.3 | 50 |  | 1277164 |
| 河北钢铁股份有限公司承德分公司 | 4 | 6 | 11 | 3号烧结机脱硫系统 | 氟化物 | 16.87 | 2.88 | 2.88 | 4 |  | 1277164 |
| 承德市创远矿业有限公司 | 5 | 6 | 10 | 回转窑脱硫系统 | 二氧化硫 |  | 95.5 | 95.5 | 180 |  | 381892 |
| 承德市创远矿业有限公司 | 5 | 6 | 10 | 回转窑脱硫系统 | 氮氧化物 |  | 136 | 136 | 300 |  | 381892 |
| 承德市创远矿业有限公司 | 5 | 6 | 10 | 回转窑脱硫系统 | 颗粒物 |  | 35.2 | 35.2 | 50 |  | 381892 |
| 承德市创远矿业有限公司 | 5 | 6 | 10 | 回转窑脱硫系统 | 氟化物 |  | 2.98 | 2.98 | 4 |  | 381892 |
| 承德市创远矿业有限公司 | 5 | 6 | 10 | 煤粉制备系统 | 颗粒物 |  | 21.5 | 21.5 | 30 |  | 3836 |
| 承德市创远矿业有限公司 | 5 | 6 | 10 | 混料配料系统 | 颗粒物 |  | 26 | 26 | 30 |  | 32233 |
| 承德市创远矿业有限公司 | 5 | 6 | 10 | 焙烧冷却系统 | 颗粒物 |  | 24.9 | 24.9 | 30 |  | 35454 |
| 承德建龙特殊钢有限公司 | 5 | 19 | 10 | 竖炉除尘 | 二氧化硫 |  | 70 | 70 | 180 |  | 376038 |
| 承德建龙特殊钢有限公司 | 5 | 19 | 10 | 竖炉除尘 | 氮氧化物 |  | 1 | 1 | 300 |  | 376038 |
| 承德建龙特殊钢有限公司 | 5 | 19 | 10 | 竖炉除尘 | 颗粒物 |  | 4.1 | 4.1 | 50 |  | 376038 |
| 承德建龙特殊钢有限公司 | 5 | 19 | 10 | 竖炉除尘 | 氟化物 |  | 3.03 | 3.03 | 4 |  | 376038 |
| 承德建龙特殊钢有限公司 | 5 | 27 | 10 | 余热发电锅炉 | 林格曼黑度 | 6.47 | <1 | <1 | 1 |  | 83526 |
| 承德建龙特殊钢有限公司 | 6 | 27 | 10 | 余热发电锅炉 | 烟尘 | 6.47 | 24.5 | 30.4 | 10 | 2 | 83526 |
| 承德建龙特殊钢有限公司 | 6 | 27 | 10 | 余热发电锅炉 | 二氧化硫 | 6.47 | 106 | 131.5 | 100 | 0.3 | 83526 |
| 承德建龙特殊钢有限公司 | 6 | 27 | 10 | 余热发电锅炉 | 氮氧化物 | 6.47 | 2 | 2.8 | 200 |  | 83526 |
| 承德建龙特殊钢有限公司 | 5 | 19 | 10 | 炼铁厂煤磨除尘器 | 颗粒物 |  |  |  | 25 |  |  |
| 承德建龙特殊钢有限公司 | 6 | 27 | 10 | 烧结机脱硫系统 | 二氧化硫 |  | 108 | 108 | 180 |  | 609202 |
| 承德建龙特殊钢有限公司 | 6 | 27 | 10 | 烧结机脱硫系统 | 氮氧化物 |  | 293 | 293 | 300 |  | 609202 |
| 承德建龙特殊钢有限公司 | 6 | 27 | 10 | 烧结机脱硫系统 | 颗粒物 |  | 46.3 | 46.3 | 50 |  | 609202 |
| 承德建龙特殊钢有限公司 | 6 | 27 | 10 | 烧结机脱硫系统 | 氟化物 |  | 3.18 | 3.18 | 4 |  | 609202 |
| 承德建龙特殊钢有限公司 | 5 | 19 | 10 | 烧结机尾除尘 | 颗粒物 |  | 2.53 | 2.53 | 30 |  | 224344 |
| 承德建龙特殊钢有限公司 | 5 | 18 | 10 | 3号高炉出铁除尘 | 颗粒物 |  | 4.02 | 4.02 | 25 |  | 407372 |
| 承德市金隅水泥有限责任公司 | 5 | 25 | 11 | 回转窑窑尾除尘 | 二氧化硫 | 11.62 | 0.25 | 0.29 | 50 |  | 688709 |
| 承德市金隅水泥有限责任公司 | 5 | 25 | 11 | 回转窑窑尾除尘 | 氮氧化物 | 11.62 | 109 | 128 | 260 |  | 688709 |
| 承德市金隅水泥有限责任公司 | 5 | 25 | 11 | 回转窑窑尾除尘 | 颗粒物 | 11.62 | 7 | 8.21 | 20 |  | 688709 |
| 承德市金隅水泥有限责任公司 | 5 | 25 | 11 | 回转窑窑头除尘 | 颗粒物 |  | 7.9 | 7.9 | 10 |  | 337853 |
| 承德市金隅水泥有限责任公司 | 5 | 25 | 11 | 水泥磨除尘 | 颗粒物 |  | 6.1 | 6.1 | 10 |  | 119152 |
| 承德市金隅水泥有限责任公司 | 5 | 25 | 11 | 水泥立磨除尘 | 颗粒物 |  | 6.9 | 6.9 | 10 |  | 216457 |
| 承德凯兴能源有限公司矸石热电厂 | 4 | 28 | 10 | 锅炉烟气脱硫系统 | 烟尘 | 5.52 | 4.98 | 4.83 | 20 |  | 132650 |
| 承德凯兴能源有限公司矸石热电厂 | 4 | 28 | 10 | 锅炉烟气脱硫系统 | 二氧化硫 | 5.52 | 9.1 | 8.8 | 200 |  | 132650 |
| 承德凯兴能源有限公司矸石热电厂 | 4 | 28 | 10 | 锅炉烟气脱硫系统 | 氮氧化物 | 5.52 | 27 | 26 | 100 |  | 132650 |
| 承德冀东水泥有限责任公司 | 6 | 16 | 11 | 回转窑窑尾 | 二氧化硫 | 12.59 | 1.91 | 2.5 | 50 |  | 282639 |
| 承德冀东水泥有限责任公司 | 6 | 16 | 11 | 回转窑窑尾 | 氮氧化物 | 12.59 | 297 | 388 | 260 | 0.5 | 282639 |
| 承德冀东水泥有限责任公司 | 6 | 16 | 11 | 回转窑窑尾 | 颗粒物 | 12.59 | 5.2 | 6.8 | 20 |  | 282639 |
| 兴隆县鹏生热力有限公司 | 6 | 20 | 11 | 锅炉烟气总排口 | 烟尘 | 7.13 | 8.1 | 8.8 | 10 |  | 224330 |
| 兴隆县鹏生热力有限公司 | 6 | 20 | 11 | 锅炉烟气总排口 | 二氧化硫 | 7.13 | 1.62 | 1.75 | 35 |  | 224330 |
| 兴隆县鹏生热力有限公司 | 6 | 20 | 11 | 锅炉烟气总排口 | 氮氧化物 | 7.13 | 39 | 42.2 | 50 |  | 224330 |
| 兴隆县鹏生热力有限公司 | 6 | 20 | 11 | 锅炉烟气总排口 | 林格曼黑度 | 7.13 | <1 | <1 | 1 |  | 224330 |
| 平泉冀东水泥有限责任公司 | 6 | 21 | 11 | 回转窑窑尾除尘 | 二氧化硫 | 8.08 | 5.71 | 4.9 | 50 |  | 400501 |
| 平泉冀东水泥有限责任公司 | 6 | 21 | 11 | 回转窑窑尾除尘 | 氮氧化物 | 8.08 | 217 | 184.8 | 260 |  | 400501 |
| 平泉冀东水泥有限责任公司 | 6 | 21 | 11 | 回转窑窑尾除尘 | 颗粒物 | 8.08 | 14.1 | 12 | 20 |  | 400501 |
| 平泉冀东水泥有限责任公司 | 6 | 21 | 11 | 水泥立磨除尘 | 颗粒物 |  | 15.9 | 15.9 | 10 | 0.6 | 156190 |
| 平泉冀东水泥有限责任公司 | 6 | 21 | 11 | 水泥球磨除尘 | 颗粒物 |  | 14.9 | 14.9 | 10 | 0.5 | 22047 |
| 承德信通首承矿业有限责任公司 | 4 | 25 | 15 | 1期环冷除尘 | 颗粒物 |  | 5.46 | 5.46 | 30 |  | 81547 |
| 承德信通首承矿业有限责任公司 | 4 | 25 | 15 | 1期配料除尘 | 颗粒物 |  | 3.9 | 3.9 | 30 |  | 68053 |
| 承德信通首承矿业有限责任公司 | 4 | 25 | 15 | 煤磨除尘 | 颗粒物 |  | 4.58 | 4.58 | 30 |  | 50309 |
| 承德信通首承矿业有限责任公司 | 5 | 30 | 15 | 1期回转窑脱硫系统 | 二氧化硫 |  | 90.3 | 90.3 | 180 |  | 747483 |
| 承德信通首承矿业有限责任公司 | 5 | 30 | 15 | 1期回转窑脱硫系统 | 氮氧化物 |  | 17 | 17 | 300 |  | 747483 |
| 承德信通首承矿业有限责任公司 | 5 | 30 | 15 | 1期回转窑脱硫系统 | 颗粒物 |  | 34.7 | 34.7 | 50 |  | 747483 |
| 承德信通首承矿业有限责任公司 | 5 | 30 | 15 | 1期回转窑脱硫系统 | 氟化物 |  | 2.76 | 2.76 | 4 |  | 747483 |
| 承德信通首承矿业有限责任公司 | 5 | 30 | 15 | 2期回转窑脱硫系统 | 二氧化硫 |  | 55.8 | 55.8 | 180 |  | 588188 |
| 承德信通首承矿业有限责任公司 | 5 | 30 | 15 | 2期回转窑脱硫系统 | 氮氧化物 |  | 133 | 133 | 300 |  | 588188 |
| 承德信通首承矿业有限责任公司 | 5 | 30 | 15 | 2期回转窑脱硫系统 | 颗粒物 |  | 35.4 | 35.4 | 50 |  | 588188 |
| 承德信通首承矿业有限责任公司 | 5 | 30 | 15 | 2期回转窑脱硫系统 | 氟化物 |  | 2.9 | 2.9 |  |  | 588188 |
| 承德信通首承矿业有限责任公司 | 4 | 25 | 15 | 2期环冷除尘 | 颗粒物 |  | 4.55 | 4.55 | 30 |  | 175800 |
| 承德信通首承矿业有限责任公司 | 4 | 25 | 15 | 2期配料除尘 | 颗粒物 |  | 5.83 | 5.83 | 30 |  | 82060 |
| 承德兆丰钢铁集团有限公司 | 4 | 21 | 10 | 1号烧结机脱硫系统 | 二氧化硫 |  | 41.2 | 41.2 | 180 |  | 411050 |
| 承德兆丰钢铁集团有限公司 | 4 | 21 | 10 | 1号烧结机脱硫系统 | 氮氧化物 |  | 130 | 130 | 300 |  | 411050 |
| 承德兆丰钢铁集团有限公司 | 4 | 21 | 10 | 1号烧结机脱硫系统 | 颗粒物 |  | 20.9 | 20.9 | 50 |  | 411050 |
| 承德兆丰钢铁集团有限公司 | 4 | 21 | 10 | 1号烧结机脱硫系统 | 氟化物 |  | 2.92 | 2.92 | 4 |  | 411050 |
| 承德兆丰钢铁集团有限公司 | 4 | 21 | 10 | 2号烧结机脱硫系统 | 二氧化硫 |  | 41.4 | 41.4 | 180 |  | 471136 |
| 承德兆丰钢铁集团有限公司 | 4 | 21 | 10 | 2号烧结机脱硫系统 | 氮氧化物 |  | 85 | 85 | 300 |  | 471136 |
| 承德兆丰钢铁集团有限公司 | 4 | 21 | 10 | 2号烧结机脱硫系统 | 颗粒物 |  | 11.8 | 11.8 | 50 |  | 471136 |
| 承德兆丰钢铁集团有限公司 | 4 | 21 | 10 | 2号烧结机脱硫系统 | 氟化物 |  | 3.07 | 3.07 | 4 |  | 471136 |
| 承德兆丰钢铁集团有限公司 | 4 | 20 | 10 | 烧结机机尾除尘 | 颗粒物 |  | 22.8 | 22.8 | 30 |  | 158021 |
| 承德兆丰钢铁集团有限公司 | 4 | 20 | 10 | 竖炉脱硫系统 | 二氧化硫 |  | 120 | 120 | 180 |  | 229165 |
| 承德兆丰钢铁集团有限公司 | 4 | 20 | 10 | 竖炉脱硫系统 | 氮氧化物 |  | 6 | 6 | 300 |  | 229165 |
| 承德兆丰钢铁集团有限公司 | 4 | 20 | 10 | 竖炉脱硫系统 | 颗粒物 |  | 16 | 16 | 50 |  | 229165 |
| 承德兆丰钢铁集团有限公司 | 4 | 20 | 10 | 竖炉脱硫系统 | 氟化物 |  | 3.16 | 3.16 | 4 |  | 229165 |
| 承德盛丰钢铁有限公司 | 4 | 14 | 11 | 2号烧结机机脱硫系统 | 二氧化硫 |  | 62.8 | 62.8 | 180 |  | 469260 |
| 承德盛丰钢铁有限公司 | 4 | 14 | 11 | 2号烧结机机脱硫系统 | 氮氧化物 |  | 134 | 134 | 300 |  | 469260 |
| 承德盛丰钢铁有限公司 | 4 | 14 | 11 | 2号烧结机机脱硫系统 | 颗粒物 |  | 15.2 | 15.2 | 50 |  | 469260 |
| 承德盛丰钢铁有限公司 | 4 | 14 | 11 | 2号烧结机机脱硫系统 | 氟化物 |  | 2.95 | 2.95 | 4 |  | 469260 |
| 承德盛丰钢铁有限公司 | 4 | 14 | 11 | 1号烧结机脱硫系统 | 二氧化硫 |  | 12.3 | 12.3 | 180 |  | 300172 |
| 承德盛丰钢铁有限公司 | 4 | 14 | 11 | 1号烧结机脱硫系统 | 氮氧化物 |  | 137 | 137 | 300 |  | 300172 |
| 承德盛丰钢铁有限公司 | 4 | 14 | 11 | 1号烧结机脱硫系统 | 颗粒物 |  | 7.4 | 7.4 | 50 |  | 300172 |
| 承德盛丰钢铁有限公司 | 4 | 14 | 11 | 1号烧结机脱硫系统 | 氟化物 |  | 2.71 | 2.71 | 4 |  | 300172 |
| 承德盛丰钢铁有限公司 | 4 | 14 | 11 | 1号烧结机机尾除尘 | 颗粒物 |  | 4.53 | 4.53 | 30 |  | 523223 |
| 承德盛丰钢铁有限公司 | 4 | 14 | 11 | 2号烧结机机尾除尘 | 颗粒物 |  | 3.15 | 3.15 | 30 |  | 1053044 |
| 承德盛丰钢铁有限公司 | 4 | 21 | 11 | 竖炉脱硫系统 | 二氧化硫 |  | 24.3 | 24.3 | 180 |  | 307118 |
| 承德盛丰钢铁有限公司 | 4 | 21 | 11 | 竖炉脱硫系统 | 氮氧化物 |  | 5 | 5 | 300 |  | 307118 |
| 承德盛丰钢铁有限公司 | 4 | 21 | 11 | 竖炉脱硫系统 | 颗粒物 |  | 3.2 | 3.2 | 50 |  | 307118 |
| 承德盛丰钢铁有限公司 | 4 | 21 | 11 | 竖炉脱硫系统 | 氟化物 |  | 3.19 | 3.19 | 4 |  | 307118 |

附件3：

2016年第二季度承德市11家污水处理厂监督性监测结果

单位：mg/L（PH值:无量纲;粪大肠菌群数：个/L）

| 详细名称 | 监测月 | 监测日 | 监测项目名称 | 进口污染物浓度 | 进口污染物量kg/d | 出口污染物浓度 | 排放上限 | 排放下限 | 超标倍数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 滦平德龙污水处理有限责任公司 | 5 | 23 | PH值 | 7.18 |  | 6.89 | 9 | 6 |  |
| 滦平德龙污水处理有限责任公司 | 5 | 23 | 生化需氧量 | 60.7 | 1092.6 | 3 | 10 |  |  |
| 滦平德龙污水处理有限责任公司 | 5 | 23 | 总磷 | 4.78 | 86.04 | 0.41 | 0.5 |  |  |
| 滦平德龙污水处理有限责任公司 | 5 | 23 | 化学需氧量 | 264 | 4752 | 14.9 | 50 |  |  |
| 滦平德龙污水处理有限责任公司 | 5 | 23 | 色度 | 16 | 288 | 4 | 30 |  |  |
| 滦平德龙污水处理有限责任公司 | 5 | 23 | 总汞 | <0.000020 |  | <0.000200 | 0.001 |  |  |
| 滦平德龙污水处理有限责任公司 | 5 | 23 | 总镉 | <0.001000 |  | <0.001000 | 0.01 |  |  |
| 滦平德龙污水处理有限责任公司 | 5 | 23 | 总铬 | <0.004000 |  | <0.004000 | 0.1 |  |  |
| 滦平德龙污水处理有限责任公司 | 5 | 23 | 六价铬 | <0.004000 |  | <0.004000 | 0.05 |  |  |
| 滦平德龙污水处理有限责任公司 | 5 | 23 | 总砷 | <0.000300 |  | <0.000300 | 0.1 |  |  |
| 滦平德龙污水处理有限责任公司 | 5 | 23 | 总铅 | <0.010000 |  | <0.010000 | 0.1 |  |  |
| 滦平德龙污水处理有限责任公司 | 5 | 23 | 悬浮物 | 219 | 3942 | <4.000000 | 10 |  |  |
| 滦平德龙污水处理有限责任公司 | 5 | 23 | 阴离子表面活性剂（LAS） | 0.2 | 3.6 | <0.050000 | 0.5 |  |  |
| 滦平德龙污水处理有限责任公司 | 5 | 23 | 粪大肠菌群数 | 2400000 | 43200000 | 630 | 1000 |  |  |
| 滦平德龙污水处理有限责任公司 | 5 | 23 | 氨氮 | 31.6 | 568.8 | 0.81 | 5 |  |  |
| 滦平德龙污水处理有限责任公司 | 5 | 23 | 总氮 | 35.9 | 646.2 | 11.7 | 15 |  |  |
| 滦平德龙污水处理有限责任公司 | 5 | 23 | 石油类 | 0.06 | 1.08 | <0.040000 | 1 |  |  |
| 滦平德龙污水处理有限责任公司 | 5 | 23 | 动植物油 | <0.040000 |  | <0.040000 | 1 |  |  |
| 承德县绿溪污水处理有限公司 | 5 | 19 | PH值 | 7.29 |  | 6.82 | 9 | 6 |  |
| 承德县绿溪污水处理有限公司 | 5 | 19 | 生化需氧量 | 76 | 2188.8 | 3.8 | 10 |  |  |
| 承德县绿溪污水处理有限公司 | 5 | 19 | 总磷 | 3.94 | 113.472 | 0.34 | 0.5 |  |  |
| 承德县绿溪污水处理有限公司 | 5 | 19 | 化学需氧量 | 354 | 10195.2 | 42.4 | 50 |  |  |
| 承德县绿溪污水处理有限公司 | 5 | 19 | 色度 | 16 | 460.8 | 8 | 30 |  |  |
| 承德县绿溪污水处理有限公司 | 5 | 19 | 总汞 | <0.000020 |  | <0.000020 | 0.001 |  |  |
| 承德县绿溪污水处理有限公司 | 5 | 19 | 总镉 | <0.001000 |  | <0.001000 | 0.01 |  |  |
| 承德县绿溪污水处理有限公司 | 5 | 19 | 总铬 | <0.004000 |  | <0.004000 | 0.1 |  |  |
| 承德县绿溪污水处理有限公司 | 5 | 19 | 六价铬 | <0.004000 |  | <0.004000 | 0.05 |  |  |
| 承德县绿溪污水处理有限公司 | 5 | 19 | 总砷 | 0.0004 | 0.01152 | <0.000300 | 0.1 |  |  |
| 承德县绿溪污水处理有限公司 | 5 | 19 | 总铅 | <0.010000 |  | <0.010000 | 0.1 |  |  |
| 承德县绿溪污水处理有限公司 | 5 | 19 | 悬浮物 | 152 | 4377.6 | 7 | 10 |  |  |
| 承德县绿溪污水处理有限公司 | 5 | 19 | 阴离子表面活性剂（LAS） | 0.5 | 14.4 | <0.050000 | 0.5 |  |  |
| 承德县绿溪污水处理有限公司 | 5 | 19 | 粪大肠菌群数 | 2400000 | 69120000 | 460 | 1000 |  |  |
| 承德县绿溪污水处理有限公司 | 5 | 19 | 氨氮 | 31.4 | 904.32 | 1.61 | 5 |  |  |
| 承德县绿溪污水处理有限公司 | 5 | 19 | 总氮 | 32.8 | 944.64 | 12.5 | 15 |  |  |
| 承德县绿溪污水处理有限公司 | 5 | 19 | 石油类 | 0.8 | 23.04 | <0.040000 | 1 |  |  |
| 承德县绿溪污水处理有限公司 | 5 | 19 | 动植物油 | 0.4 | 11.52 | <0.040000 | 1 |  |  |
| 承德市城市污水处理有限责任公司 | 5 | 17 | PH值 | 7.21 |  | 6.95 | 9 | 6 |  |
| 承德市城市污水处理有限责任公司 | 5 | 17 | 生化需氧量 | 42.8 | 2782 | 4.9 | 10 |  |  |
| 承德市城市污水处理有限责任公司 | 5 | 17 | 总磷 | 4.02 | 261.3 | 0.46 | 1 |  |  |
| 承德市城市污水处理有限责任公司 | 5 | 17 | 化学需氧量 | 171 | 11115 | 22 | 50 |  |  |
| 承德市城市污水处理有限责任公司 | 5 | 17 | 色度 | 16 | 1040 | 4 | 30 |  |  |
| 承德市城市污水处理有限责任公司 | 5 | 17 | 总汞 | <0.000020 |  | <0.000020 | 0.001 |  |  |
| 承德市城市污水处理有限责任公司 | 5 | 17 | 总镉 | <0.001000 |  | <0.001000 | 0.01 |  |  |
| 承德市城市污水处理有限责任公司 | 5 | 17 | 总铬 | <0.004000 |  | <0.004000 | 0.1 |  |  |
| 承德市城市污水处理有限责任公司 | 5 | 17 | 六价铬 | <0.004000 |  | <0.004000 | 0.05 |  |  |
| 承德市城市污水处理有限责任公司 | 5 | 17 | 总砷 | 0.0004 | 0.026 | <0.000300 | 0.1 |  |  |
| 承德市城市污水处理有限责任公司 | 5 | 17 | 总铅 | <0.010000 |  | <0.010000 | 0.1 |  |  |
| 承德市城市污水处理有限责任公司 | 5 | 17 | 悬浮物 | 201 | 13065 | <4.000000 | 10 |  |  |
| 承德市城市污水处理有限责任公司 | 5 | 17 | 阴离子表面活性剂（LAS） | 0.35 | 22.75 | <0.050000 | 0.5 |  |  |
| 承德市城市污水处理有限责任公司 | 5 | 17 | 粪大肠菌群数 | 2400000 | 156000000 | 790 | 1000 |  |  |
| 承德市城市污水处理有限责任公司 | 5 | 17 | 氨氮 | 30.7 | 1995.5 | 0.82 | 8 |  |  |
| 承德市城市污水处理有限责任公司 | 5 | 17 | 总氮 | 35.5 | 2307.5 | 8.7 | 15 |  |  |
| 承德市城市污水处理有限责任公司 | 5 | 17 | 石油类 | <0.040000 |  | <0.040000 | 1 |  |  |
| 承德市城市污水处理有限责任公司 | 5 | 17 | 动植物油 | 0.55 | 35.75 | <0.040000 | 1 |  |  |
| 承德市鹰手营子矿区柳源污水处理有限责任公司 | 5 | 18 | PH值 | 7.34 |  | 7.13 | 9 | 6 |  |
| 承德市鹰手营子矿区柳源污水处理有限责任公司 | 5 | 18 | 生化需氧量 | 39 | 195 | 4.6 | 10 |  |  |
| 承德市鹰手营子矿区柳源污水处理有限责任公司 | 5 | 18 | 总磷 | 3.5 | 17.5 | 0.3 | 0.5 |  |  |
| 承德市鹰手营子矿区柳源污水处理有限责任公司 | 5 | 18 | 化学需氧量 | 192 | 960 | 34.8 | 50 |  |  |
| 承德市鹰手营子矿区柳源污水处理有限责任公司 | 5 | 18 | 色度 | 16 | 80 | 4 | 30 |  |  |
| 承德市鹰手营子矿区柳源污水处理有限责任公司 | 5 | 18 | 总汞 | <0.000020 |  | <0.000020 | 0.001 |  |  |
| 承德市鹰手营子矿区柳源污水处理有限责任公司 | 5 | 18 | 总镉 | <0.001000 |  | <0.001000 | 0.01 |  |  |
| 承德市鹰手营子矿区柳源污水处理有限责任公司 | 5 | 18 | 总铬 | <0.004000 |  | <0.004000 | 0.1 |  |  |
| 承德市鹰手营子矿区柳源污水处理有限责任公司 | 5 | 18 | 六价铬 | <0.004000 |  | <0.004000 | 0.05 |  |  |
| 承德市鹰手营子矿区柳源污水处理有限责任公司 | 5 | 18 | 总砷 | 0.0005 | 0.0025 | <0.000300 | 0.1 |  |  |
| 承德市鹰手营子矿区柳源污水处理有限责任公司 | 5 | 18 | 总铅 | <0.010000 |  | <0.010000 | 0.1 |  |  |
| 承德市鹰手营子矿区柳源污水处理有限责任公司 | 5 | 18 | 悬浮物 | 59 | 295 | <4.000000 | 10 |  |  |
| 承德市鹰手营子矿区柳源污水处理有限责任公司 | 5 | 18 | 阴离子表面活性剂（LAS） | 0.46 | 2.3 | <0.050000 | 0.5 |  |  |
| 承德市鹰手营子矿区柳源污水处理有限责任公司 | 5 | 18 | 粪大肠菌群数 | 2400000 | 12000000 | 790 | 1000 |  |  |
| 承德市鹰手营子矿区柳源污水处理有限责任公司 | 5 | 18 | 氨氮 | 43 | 215 | 1.46 | 5 |  |  |
| 承德市鹰手营子矿区柳源污水处理有限责任公司 | 5 | 18 | 总氮 | 54 | 270 | 14.2 | 15 |  |  |
| 承德市鹰手营子矿区柳源污水处理有限责任公司 | 5 | 18 | 石油类 | 0.5 | 2.5 | <0.040000 | 1 |  |  |
| 承德市鹰手营子矿区柳源污水处理有限责任公司 | 5 | 18 | 动植物油 | 0.1 | 0.5 | <0.040000 | 1 |  |  |
| 承德市中保水务有限公司 | 5 | 16 | PH值 | 7.36 |  | 7.02 | 9 | 6 |  |
| 承德市中保水务有限公司 | 5 | 16 | 生化需氧量 | 60.8 | 2128 | 4.6 | 20 |  |  |
| 承德市中保水务有限公司 | 5 | 16 | 总磷 | 5.36 | 187.6 | 1.02 | 1 |  | 0.02 |
| 承德市中保水务有限公司 | 5 | 16 | 化学需氧量 | 215 | 7525 | 40.4 | 60 |  |  |
| 承德市中保水务有限公司 | 5 | 16 | 色度 | 32 | 1120 | 4 | 30 |  |  |
| 承德市中保水务有限公司 | 5 | 16 | 总汞 | <0.000020 |  | <0.000020 | 0.001 |  |  |
| 承德市中保水务有限公司 | 5 | 16 | 总镉 | <0.001000 |  | <0.001000 | 0.01 |  |  |
| 承德市中保水务有限公司 | 5 | 16 | 总铬 | <0.004000 |  | <0.004000 | 0.1 |  |  |
| 承德市中保水务有限公司 | 5 | 16 | 六价铬 | <0.004000 |  | <0.004000 | 0.05 |  |  |
| 承德市中保水务有限公司 | 5 | 16 | 总砷 | <0.000300 |  | <0.000300 | 0.1 |  |  |
| 承德市中保水务有限公司 | 5 | 16 | 总铅 | <0.010000 |  | <0.010000 | 0.1 |  |  |
| 承德市中保水务有限公司 | 5 | 16 | 悬浮物 | 209 | 7315 | <4.000000 | 20 |  |  |
| 承德市中保水务有限公司 | 5 | 16 | 阴离子表面活性剂（LAS） | 0.73 | 25.55 | <0.050000 | 1 |  |  |
| 承德市中保水务有限公司 | 5 | 16 | 粪大肠菌群数 | 2400000 | 84000000 | 940 | 10000 |  |  |
| 承德市中保水务有限公司 | 5 | 16 | 氨氮 | 45.5 | 1592.5 | 0.31 | 8 |  |  |
| 承德市中保水务有限公司 | 5 | 16 | 总氮 | 53.6 | 1876 | 14.3 | 20 |  |  |
| 承德市中保水务有限公司 | 5 | 16 | 石油类 | <0.040000 |  | <0.040000 | 3 |  |  |
| 承德市中保水务有限公司 | 5 | 16 | 动植物油 | 0.77 | 26.95 | <0.040000 | 3 |  |  |
| 平泉县排水管理处 | 5 | 17 | PH值 | 7.17 |  | 7.03 | 9 | 6 |  |
| 平泉县排水管理处 | 5 | 17 | 生化需氧量 | 114 | 2508 | 5.7 | 10 |  |  |
| 平泉县排水管理处 | 5 | 17 | 总磷 | 3.35 | 73.7 | 0.3 | 0.5 |  |  |
| 平泉县排水管理处 | 5 | 17 | 化学需氧量 | 456 | 10032 | 35.1 | 50 |  |  |
| 平泉县排水管理处 | 5 | 17 | 色度 | 32 | 704 | 8 | 30 |  |  |
| 平泉县排水管理处 | 5 | 17 | 总汞 | <0.000020 |  | <0.000020 | 0.001 |  |  |
| 平泉县排水管理处 | 5 | 17 | 总镉 | <0.010000 |  | <0.001000 | 0.01 |  |  |
| 平泉县排水管理处 | 5 | 17 | 总铬 | <0.004000 |  | <0.004000 | 0.1 |  |  |
| 平泉县排水管理处 | 5 | 17 | 六价铬 | <0.004000 |  | <0.004000 | 0.05 |  |  |
| 平泉县排水管理处 | 5 | 17 | 总砷 | <0.000300 |  | <0.000300 | 0.1 |  |  |
| 平泉县排水管理处 | 5 | 17 | 总铅 | <0.010000 |  | <0.010000 | 0.1 |  |  |
| 平泉县排水管理处 | 5 | 17 | 悬浮物 | 319 | 7018 | <4.000000 | 10 |  |  |
| 平泉县排水管理处 | 5 | 17 | 阴离子表面活性剂（LAS） | 0.78 | 17.16 | <0.050000 | 0.5 |  |  |
| 平泉县排水管理处 | 5 | 17 | 粪大肠菌群数 | 2400000 | 52800000 | 940 | 1000 |  |  |
| 平泉县排水管理处 | 5 | 17 | 氨氮 | 47.9 | 1053.8 | 0.64 | 5 |  |  |
| 平泉县排水管理处 | 5 | 17 | 总氮 | 52.3 | 1150.6 | 13.4 | 15 |  |  |
| 平泉县排水管理处 | 5 | 17 | 石油类 | <0.040000 |  | <0.040000 | 1 |  |  |
| 平泉县排水管理处 | 5 | 17 | 动植物油 | 0.34 | 7.48 | <0.040000 | 1 |  |  |
| 兴隆县柳源污水处理厂 | 5 | 17 | PH值 | 7.24 |  | 7.04 | 9 | 6 |  |
| 兴隆县柳源污水处理厂 | 5 | 17 | 生化需氧量 | 59.8 | 1016.6 | 5 | 10 |  |  |
| 兴隆县柳源污水处理厂 | 5 | 17 | 总磷 | 2.67 | 45.39 | 0.46 | 0.5 |  |  |
| 兴隆县柳源污水处理厂 | 5 | 17 | 化学需氧量 | 222 | 3774 | 25 | 50 |  |  |
| 兴隆县柳源污水处理厂 | 5 | 17 | 色度 | 16 | 272 | 8 | 30 |  |  |
| 兴隆县柳源污水处理厂 | 5 | 17 | 总汞 | <0.000020 |  | <0.000200 | 0.001 |  |  |
| 兴隆县柳源污水处理厂 | 5 | 17 | 总镉 | <0.001000 |  | <0.001000 | 0.01 |  |  |
| 兴隆县柳源污水处理厂 | 5 | 17 | 总铬 | <0.004000 |  | <0.004000 | 0.1 |  |  |
| 兴隆县柳源污水处理厂 | 5 | 17 | 六价铬 | <0.004000 |  | <0.004000 | 0.05 |  |  |
| 兴隆县柳源污水处理厂 | 5 | 17 | 总砷 | <0.000300 |  | <0.000300 | 0.1 |  |  |
| 兴隆县柳源污水处理厂 | 5 | 17 | 总铅 | <0.010000 |  | <0.010000 | 0.1 |  |  |
| 兴隆县柳源污水处理厂 | 5 | 17 | 悬浮物 | 342 | 5814 | <4.000000 | 10 |  |  |
| 兴隆县柳源污水处理厂 | 5 | 17 | 阴离子表面活性剂（LAS） | 0.42 | 7.14 | <0.050000 | 0.5 |  |  |
| 兴隆县柳源污水处理厂 | 5 | 17 | 粪大肠菌群数 | 2400000 | 40800000 | 790 | 1000 |  |  |
| 兴隆县柳源污水处理厂 | 5 | 17 | 氨氮 | 41 | 697 | 1.61 | 5 |  |  |
| 兴隆县柳源污水处理厂 | 5 | 17 | 总氮 | 46.2 | 785.4 | 11.8 | 15 |  |  |
| 兴隆县柳源污水处理厂 | 5 | 17 | 硫化物 |  |  |  | 1 |  |  |
| 兴隆县柳源污水处理厂 | 5 | 17 | 石油类 | <0.040000 |  | <0.040000 | 1 |  |  |
| 兴隆县柳源污水处理厂 | 5 | 17 | 动植物油 | 0.4 | 6.8 | <0.040000 | 1 |  |  |
| 围场满族蒙古族自治县鑫汇污水净化处理中心 | 5 | 19 | PH值 | 7.12 |  | 6.9 | 9 | 6 |  |
| 围场满族蒙古族自治县鑫汇污水净化处理中心 | 5 | 19 | 生化需氧量 | 144 | 3672 | 5.6 | 10 |  |  |
| 围场满族蒙古族自治县鑫汇污水净化处理中心 | 5 | 19 | 总磷 | 3.11 | 79.305 | 0.29 | 0.5 |  |  |
| 围场满族蒙古族自治县鑫汇污水净化处理中心 | 5 | 19 | 化学需氧量 | 994 | 25347 | 40 | 50 |  |  |
| 围场满族蒙古族自治县鑫汇污水净化处理中心 | 5 | 19 | 色度 | 32 | 816 | 8 | 30 |  |  |
| 围场满族蒙古族自治县鑫汇污水净化处理中心 | 5 | 19 | 总汞 | <0.000020 |  | <0.000020 | 0.001 |  |  |
| 围场满族蒙古族自治县鑫汇污水净化处理中心 | 5 | 19 | 总镉 | <0.001000 |  | <0.001000 | 0.01 |  |  |
| 围场满族蒙古族自治县鑫汇污水净化处理中心 | 5 | 19 | 总铬 | <0.004000 |  | <0.004000 | 0.1 |  |  |
| 围场满族蒙古族自治县鑫汇污水净化处理中心 | 5 | 19 | 六价铬 | <0.004000 |  | <0.004000 | 0.05 |  |  |
| 围场满族蒙古族自治县鑫汇污水净化处理中心 | 5 | 19 | 总砷 | 0.0004 | 0.0102 | <0.000300 | 0.1 |  |  |
| 围场满族蒙古族自治县鑫汇污水净化处理中心 | 5 | 19 | 总铅 | <0.010000 |  | <0.010000 | 0.1 |  |  |
| 围场满族蒙古族自治县鑫汇污水净化处理中心 | 5 | 19 | 悬浮物 | 201 | 5125.5 | <4.000000 | 10 |  |  |
| 围场满族蒙古族自治县鑫汇污水净化处理中心 | 5 | 19 | 阴离子表面活性剂（LAS） | 0.58 | 14.79 | <0.050000 | 0.5 |  |  |
| 围场满族蒙古族自治县鑫汇污水净化处理中心 | 5 | 19 | 粪大肠菌群数 | 2400000 | 61200000 | 630 | 1000 |  |  |
| 围场满族蒙古族自治县鑫汇污水净化处理中心 | 5 | 19 | 氨氮 | 38.4 | 979.2 | 1.22 | 5 |  |  |
| 围场满族蒙古族自治县鑫汇污水净化处理中心 | 5 | 19 | 总氮 | 39.5 | 1007.25 | 8.28 | 15 |  |  |
| 围场满族蒙古族自治县鑫汇污水净化处理中心 | 5 | 19 | 石油类 | 0.66 | 16.83 | <0.040000 | 1 |  |  |
| 围场满族蒙古族自治县鑫汇污水净化处理中心 | 5 | 19 | 动植物油 | 0.78 | 19.89 | <0.040000 | 1 |  |  |
| 宽城奥能环保有限公司 | 5 | 17 | PH值 | 7.31 |  | 7.02 | 9 | 6 |  |
| 宽城奥能环保有限公司 | 5 | 17 | 生化需氧量 | 56.9 | 1009.1784 | 3.9 | 10 |  |  |
| 宽城奥能环保有限公司 | 5 | 17 | 总磷 | 4.21 | 74.66856 | 0.37 | 0.5 |  |  |
| 宽城奥能环保有限公司 | 5 | 17 | 化学需氧量 | 252 | 4469.472 | 32.6 | 50 |  |  |
| 宽城奥能环保有限公司 | 5 | 17 | 色度 | 32 | 567.552 | 4 | 30 |  |  |
| 宽城奥能环保有限公司 | 5 | 17 | 总汞 | <0.000020 |  | <0.000200 | 0.001 |  |  |
| 宽城奥能环保有限公司 | 5 | 17 | 总镉 | <0.001000 |  | <0.001000 | 0.01 |  |  |
| 宽城奥能环保有限公司 | 5 | 17 | 总铬 | <0.004000 |  | <0.004000 | 0.1 |  |  |
| 宽城奥能环保有限公司 | 5 | 17 | 六价铬 | <0.004000 |  | <0.004000 | 0.05 |  |  |
| 宽城奥能环保有限公司 | 5 | 17 | 总砷 | <0.000300 |  | <0.000300 | 0.1 |  |  |
| 宽城奥能环保有限公司 | 5 | 17 | 总铅 | <0.010000 |  | <0.010000 | 0.1 |  |  |
| 宽城奥能环保有限公司 | 5 | 17 | 悬浮物 | 506 | 8974.416 | <4.000000 | 10 |  |  |
| 宽城奥能环保有限公司 | 5 | 17 | 阴离子表面活性剂（LAS） | 0.42 | 7.44912 | 0.21 | 0.5 |  |  |
| 宽城奥能环保有限公司 | 5 | 17 | 粪大肠菌群数 | 2400000 | 42566400 | 700 | 1000 |  |  |
| 宽城奥能环保有限公司 | 5 | 17 | 氨氮 | 34 | 603.024 | 0.47 | 5 |  |  |
| 宽城奥能环保有限公司 | 5 | 17 | 总氮 | 44.4 | 787.4784 | 7.53 | 15 |  |  |
| 宽城奥能环保有限公司 | 5 | 17 | 石油类 | <0.040000 |  | <0.040000 | 1 |  |  |
| 宽城奥能环保有限公司 | 5 | 17 | 动植物油 | 0.71 | 12.59256 | <0.040000 | 1 |  |  |
| 丰宁满族自治县清源污水处理有限公司 | 5 | 19 | PH值 | 7.02 |  | 6.83 | 9 | 6 |  |
| 丰宁满族自治县清源污水处理有限公司 | 5 | 19 | 生化需氧量 | 113 | 1444.592 | 4.25 | 10 |  |  |
| 丰宁满族自治县清源污水处理有限公司 | 5 | 19 | 总磷 | 3.19 | 40.78096 | 0.4 | 0.5 |  |  |
| 丰宁满族自治县清源污水处理有限公司 | 5 | 19 | 化学需氧量 | 466 | 5957.344 | 28.7 | 50 |  |  |
| 丰宁满族自治县清源污水处理有限公司 | 5 | 19 | 色度 | 32 | 409.088 | 4 | 30 |  |  |
| 丰宁满族自治县清源污水处理有限公司 | 5 | 19 | 总汞 | 0.00003 | 0.000384 | <0.000020 | 0.001 |  |  |
| 丰宁满族自治县清源污水处理有限公司 | 5 | 19 | 总镉 | <0.001000 |  | <0.001000 | 0.01 |  |  |
| 丰宁满族自治县清源污水处理有限公司 | 5 | 19 | 总铬 | <0.004000 |  | <0.004000 | 0.1 |  |  |
| 丰宁满族自治县清源污水处理有限公司 | 5 | 19 | 六价铬 | <0.004000 |  | <0.004000 | 0.05 |  |  |
| 丰宁满族自治县清源污水处理有限公司 | 5 | 19 | 总砷 | 0.0004 | 0.005114 | <0.000300 | 0.1 |  |  |
| 丰宁满族自治县清源污水处理有限公司 | 5 | 19 | 总铅 | <0.010000 |  | <0.010000 | 0.1 |  |  |
| 丰宁满族自治县清源污水处理有限公司 | 5 | 19 | 悬浮物 | 194 | 2480.096 | 7 | 10 |  |  |
| 丰宁满族自治县清源污水处理有限公司 | 5 | 19 | 阴离子表面活性剂（LAS） | 0.82 | 10.48288 | <0.050000 | 0.5 |  |  |
| 丰宁满族自治县清源污水处理有限公司 | 5 | 19 | 粪大肠菌群数 | 2400000 | 30681600 | 700 | 1000 |  |  |
| 丰宁满族自治县清源污水处理有限公司 | 5 | 19 | 氨氮 | 36.7 | 469.1728 | 0.54 | 5 |  |  |
| 丰宁满族自治县清源污水处理有限公司 | 5 | 19 | 总氮 | 43.8 | 559.9392 | 8.18 | 15 |  |  |
| 丰宁满族自治县清源污水处理有限公司 | 5 | 19 | 石油类 | <0.040000 |  | <0.040000 | 1 |  |  |
| 丰宁满族自治县清源污水处理有限公司 | 5 | 19 | 动植物油 | 0.9 | 11.5056 | <0.040000 | 1 |  |  |
| 隆化县污水处理厂 | 5 | 18 | PH值 | 7.22 |  | 6.91 | 9 | 6 |  |
| 隆化县污水处理厂 | 5 | 18 | 生化需氧量 | 96.2 | 1635.4 | 4.5 | 10 |  |  |
| 隆化县污水处理厂 | 5 | 18 | 总磷 | 3.01 | 51.17 | 0.39 | 0.5 |  |  |
| 隆化县污水处理厂 | 5 | 18 | 化学需氧量 | 315 | 5355 | 18.2 | 50 |  |  |
| 隆化县污水处理厂 | 5 | 18 | 色度 | 32 | 544 | 4 | 30 |  |  |
| 隆化县污水处理厂 | 5 | 18 | 总汞 | <0.000020 |  | <0.000040 | 0.001 |  |  |
| 隆化县污水处理厂 | 5 | 18 | 总镉 | <0.001000 |  | <0.001000 | 0.01 |  |  |
| 隆化县污水处理厂 | 5 | 18 | 总铬 | <0.004000 |  | <0.004000 | 0.1 |  |  |
| 隆化县污水处理厂 | 5 | 18 | 六价铬 | <0.004000 |  | <0.004000 | 0.05 |  |  |
| 隆化县污水处理厂 | 5 | 18 | 总砷 | 0.0005 | 0.0085 | <0.000300 | 0.1 |  |  |
| 隆化县污水处理厂 | 5 | 18 | 总铅 | <0.010000 |  | <0.010000 | 0.1 |  |  |
| 隆化县污水处理厂 | 5 | 18 | 悬浮物 | 110 | 1870 | <4.000000 | 10 |  |  |
| 隆化县污水处理厂 | 5 | 18 | 阴离子表面活性剂（LAS） | 1.15 | 19.55 | <0.050000 | 0.5 |  |  |
| 隆化县污水处理厂 | 5 | 18 | 粪大肠菌群数 | 2400000 | 40800000 | 700 | 1000 |  |  |
| 隆化县污水处理厂 | 5 | 18 | 氨氮 | 49.1 | 834.7 | 2.25 | 5 |  |  |
| 隆化县污水处理厂 | 5 | 18 | 总氮 | 55.7 | 946.9 | 13.6 | 15 |  |  |
| 隆化县污水处理厂 | 5 | 18 | 石油类 | 0.86 | 14.62 | <0.040000 | 1 |  |  |
| 隆化县污水处理厂 | 5 | 18 | 动植物油 | 1.07 | 18.19 | <0.040000 | 1 |  |  |