宽城满族自治县云基磷业有限公司

尾废减量化梯级资源综合利用智能回收中心项目

环境影响报告书

（报批版）

建设单位：宽城满族自治县云基磷业有限公司

评价单位：中环嘉润环境科技河北有限公司

编写日期：2022年11月

目 录

第一章 概述	1

1.1 项目由来	1

1.2 项目特点	3

1.3 环境影响评价工作过程	4

1.4 分析判定相关情况	6

1.5 关注的主要环境问题及环境影响	13

1.6 环境影响评价的主要结论	13

第二章 总则	14

2.1 评价依据	14

2.2 评价目的及原则	17

2.3 环境影响因素识别与评价因子	18

2.4 环境影响评价等级的划分	20

2.5 环境影响评价范围的确定	30

2.6评价工作内容及评价重点	31

2.7 相关政策及环境功能区划	32

2.8 环境保护目标的确定	49

2.9 环境影响评价标准的确定	50

第三章 建设项目工程分析	57

3.1 建设项目概况	57

3.3 污染影响因素分析	74

3.4 污染源源强核算	80

3.5 主要污染物排放情况汇总	94

第四章 环境现状调查与评价	96

4.1 自然环境现状调查与评价	96

4.2 环境保护目标调查	110

4.3 环境质量现状调查与评价	111

第五章 环境影响预测与评价	140

5.1 建设阶段环境影响分析	140

5.2 生产运行阶段环境影响预测与评价	144

5.3 生态影响分析	197

5.4 环境风险分析	207

第六章 环境保护措施及其可行性论证	221

6.1建设阶段环境保护措施及其可行性论证	221

6.2生产运行阶段环境保护措施及其可行性论证	222

6.3生态环境保护治理措施及其可行性论证	235

第七章 环境影响经济损益分析	236

7.1目的、内容及方法	236

7.2环保投资估算	237

7.3环境效益分析	237

7.4经济效益分析	238

7.5社会效益分析	238

7.6环境经济损益分析结论	238

第八章 环境管理与监测计划	240

8.1环境管理	240

8.2排污许可衔接	242

8.3环境监测	246

8.4应向社会公开的信息内容	248

8.5 环保设施“三同时”验收一览表	249

第九章 环境影响评价结论	251

9.1 工程分析结论	251

9.2 环境质量现状调查与评价结论	251

9.3 环境影响评价及预测结论	252

9.4 环境保护措施及其可行性论证结论	255

9.5 环境风险评价结论	257

9.6总量控制分析结论	257

9.7公众参与调查结论	257

9.8环境经济损益分析结论	258

9.9环境管理与监测计划结论	258

9.10建设项目可行性结论	258

9.11 建议	258

一、附图：

附图1  地理位置图；

附图2  周边关系图；

附图3  平面布置图；

附图4  浮选车间平面布置图；

附图5  项目厂区位置与生态红线图；

附图6  项目声环境及生态环境影响评价范围图；

附图7  项目大气环境影响范围图；

附图8  项目地下水调查及评价范围图；

附图9  土地利用现状图；

附图10  植被类型图。

二、附件：

附件1  企业营业执照；

附件2  本项目备案证；

附件3  《宽城宝山矿业有限公司见草沟尾矿库工程项目检测报告》（安特（检）字WT2022-274）

附件4 《承德京联实业集团有限公司矿石分析测试报告》（2021-1391）

附件5  本项目检测报告；

附件6  宽城大地矿业有限公司梯级资源综合利用只能回收中心项目环境质量现状检测报告（润峰检环【2021】第5764号）

附件7  项目委托书。

三、附表：

建设项目环境影响报告书审批基础信息表

# 第一章 概述

## 1.1 项目由来

据不完全统计，我国工业固体废物综合利用率在60%左右，而金属尾矿的综合利用率仅为18.9%，相比之下，尾砂的综合利用大大滞后于其它大宗固体废物，已成为我国工业目前产出量最大，综合利用率最低的固体废物。截止2020年，我国尾矿堆存量已达到146亿吨，其中83%为铁矿、铜矿、金矿开采形成的尾矿，而这部分尾矿中，稀贵金属含量比较丰富，综合利用价值较高，综合利用潜力巨大。针对这一现状，我国相继出台了《大宗固体废物综合利用实施方案》、《金属尾矿综合利用专项规划》等规划，意在提高尾矿资源综合利用率，实现尾矿资源化、减量化处置，进而推进绿色矿山建设。为响应国家号召，京城集团计划将宝山选厂附近的铁尾矿进行集中综合利用，回收利用尾矿中的磷，提高对铁尾矿的利用率，因此计划建设宽城满族自治县云基磷业有限公司尾废减量化梯级资源综合利用智能回收中心项目，对京城集团下宝山矿业附近五家铁选尾矿进行综合利用进行铁尾矿选磷。

宽城满族自治县云基磷业有限公司成立于2022年5月27日，隶属于京城矿业集团，公司主要经营磷精粉及铁精粉加工、销售等。企业于2022年8月4日取得宽城满族自治县行政审批局关于《宽城满族自治县云基磷业有限公司尾废减量化梯级资源综合利用智能回收中心项目》的备案信息，备案文号为：宽审批投备字【2022】075号；于8月初开始办理项目各项前期手续，拟建尾废减量化梯级资源综合利用智能回收中心项目。

随着本区域内矿山企业对矿产资源的开发利用，选矿过程中产生了大量的尾矿，该区域尾矿砂赋存磷品位较高，达到选矿工艺参数，加之磷精粉市场需求旺盛，具有良好的回收再选价值，且以往选矿过程中未进行磷回收，存在着较大的资源浪费。从尾矿中回收有价成分，不仅提高了资源的利用率、带来巨大的经济效益，同时有利于减少尾矿的排放及堆存，是当前铁矿选矿厂尾矿综合利用的重要途径，是矿山企业增产创收的有效措施，是矿山污染治理净化环境的重大举措。

看到良好的市场前景，宽城满族自治县云基磷业有限公司拟建尾废减量化梯级资源综合利用智能回收中心项目，对选铁尾矿进行回收利用，投资22000万元，建设宽城满族自治县云基磷业有限公司拟建尾废减量化梯级资源综合利用智能回收中心项目。

《宽城满族自治县云基磷业有限公司拟建尾废减量化梯级资源综合利用智能回收中心项目》已取得宽城满族自治县行政审批局出具的企业投资项目备案信息，备案编号为：宽审批投备字【2022】075号。项目建设单位为宽城满族自治县云基磷业有限公司；建设地点为宽城满族自治县松岭镇松树沟村。项目新建废减量化梯级资源综合利用智能回收中心项目，主要采用“一粗+一粗扫＋三精+一精扫”的浮选工艺浮选尾矿砂中的磷矿资源，设计年处理尾矿砂3460万吨，年产磷精粉120万吨，品位30%。项目原料主要来源为宝山矿业有限公司（技改后产量）及承德安宇精选有限公司铁尾矿为1700万t/a，宽城大地矿业有限公司新建250万吨选厂铁尾矿1300万t/a，宽城满族自治县宝运工贸有限公司和宽城三丰矿业有限公司铁尾矿460万t/a。宽城宝山矿业有限公司于2012年1月31日取得承德市环境保护局批复，批复文号为承环评【2013】3号，并于2014年5月27日取得验收批复，批复文号为承环验【2014】27号。承德安宇精选有限公司于2019年9月取得承德市生态环境局批复，批复文号为承审批字【2019】442号，于2020年7月23日完成自主验收。宽城满族自治县宝运工贸有限公司于2012年1月31日取得承德市环境保护局批复，批复文号为承环评【2013】2号，并于2014年5月27日取得验收批复，批复文号为承环验【2014】27号。宽城三丰矿业有限公司于2019年取得承德市生态环境局批复，批复文号为：承审批字【2019】234号，于2019年12月9日完成自主验收。宽城大地矿业有限公司新建250万吨选厂，为拟建项目，企业正在办理环保手续，尚未建设。

根据《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》中的有关规定建设项目应进行环境影响评价。依据《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》本项目类别参照“八、非金属采矿业”中“12石棉及其他非金属矿采选109”中的“全部”，该项目应编制环境影响评价报告书，为此，宽城满族自治县云基磷业有限公司于2022年8月10日委托中环嘉润环境科技河北有限公司对本项目进行环境影响评价工作。

## 1.2 项目特点

本项目为尾矿砂综合再利用项目，是利用本公司加工处理的尾矿砂中回收有价值的磷资源，工程难度小、污染易控制、运输方便。本项目一方面消减尾矿库内尾矿砂产生量，提高对现有尾矿库的利用程度；另一方面回收了不可再生的磷资源，做到了资源节约与综合利用。

本项目设计采用“一粗+一粗扫＋三精+一精扫”的浮选工艺，回收尾矿中的磷资源，年处理尾矿砂3460万吨，年产磷精粉120万吨，品位为30%（P2O5）。项目成品市场价值高，产生的尾矿于宝山厂区集中后依托宽城宝山矿业有限公司见草沟尾矿库尾矿泵及尾矿管道输送至见草沟尾矿库储存。

项目原料主要来源宝山矿业有限公司（技改后产量）及承德安宇精选有限公司铁尾矿为1700万t/a，宽城大地矿业有限公司新建250万吨选厂铁尾矿1300万t/a，宽城满族自治县宝运工贸有限公司和宽城三丰矿业有限公司铁尾矿460万t/a。宽城宝山矿业有限公司于2012年1月31日取得承德市环境保护局批复，批复文号为承环评【2013】3号，并于2014年5月27日取得验收批复，批复文号为承环验【2014】27号。承德安宇精选有限公司于2019年9月取得承德市生态环境局批复，批复文号为承审批字【2019】442号，于2020年7月23日完成自主验收。宽城满族自治县宝运工贸有限公司于2012年1月31日取得承德市环境保护局批复，批复文号为承环评【2013】2号，并于2014年5月27日取得验收批复，批复文号为承环验【2014】27号。宽城三丰矿业有限公司于2019年取得承德市生态环境局批复，批复文号为：承审批字【2019】234号，于2019年12月9日完成自主验收。宽城大地矿业有限公司新建250万吨选厂，为拟建项目，企业正在办理环保手续，尚未建设。

项目建成后，食堂采用油烟净化器处理后达标排放，其他废气采取相应处理或处置措施，项目废气能够达到标准排放，对大气环境影响较小；全厂无生产废水外排，本项目建设食堂和办公室，食堂产生的污水经过隔油池处理后与职工生活污水一同排入防渗化粪池，防渗化粪池定期清掏用作农肥，对地表水环境影响较小；厂界噪声可满足标准要求，不会对项目周围声环境产生明显影响；固体废物全部得到妥善处置，不会对周围环境产生明显影响；严格落实水土流失防治措施和生态恢复措施后，项目区域的生态环境可得到一定的恢复和补偿。

在接受委托后，评价单位组织了有关技术人员对建设项目厂址进行了现场踏勘了项目厂区及周边区域，收集了项目区域水文地质，制定了环境质量现状监测方案并随即展开环境质量现状监测，与建设单位和设计单位沟通了项目建设内容和环保治理方案，随即开展环境影响报告书编制工作。

## 1.3 环境影响评价工作过程

接受委托后，我单位与建设方密切配合，对项目进行了解，收集了有关项目的资料，并赴项目选址地进行了实地踏勘，获取了有关现场资料，经初步对工程及场地进行分析后，收集了物料放射性检测、尾矿浸提及淋溶检测报告、原矿分析检测报告并出具了相关的环境质量现状监测方案。宽城满族自治县云基磷业有限公司委托辽宁鹏宇环境监测有限公司完成本项目环境质量现状监测工作。在此基础上，我单位按照国家相关环保法律、法规及有关技术规范的要求，编制完成了《宽城满族自治县云基磷业有限公司尾废减量化梯级资源综合利用智能回收中心项目环境影响报告书》，供上级环境保护主管部门审查，作为项目建设和运营环境管理的依据。

环境影响评价工作一般分为三个阶段，即调查分析和工作方案制定阶段，分析论证和预测评价阶段，环境影响报告书编制阶段。

在现场勘察，搜集资料，分析、了解该项目工程特点和周围环境特征的基础上，依据建设项目环境保护管理有关规定和环评规范，编写了该项目的环境影响报告书（报审版）。

通过环境影响评价，了解项目建设前的环境现状，预测项目建设过程和建成后对大气环境、水环境、声环境的影响程度和范围，并提出防止污染和减缓项目建设对周围环境影响的可行措施，为建设项目的工程设计、施工和建成后的环境管理提供科学依据。本评价工作技术路线见图1.3-1。

图1.3-1  环境影响评价工作程序图

在本报告编制过程中，主要时间节点如下：

2022年8月5日，宽城满族自治县云基磷业有限公司委托中环嘉润环境科技河北有限公司承担该项目的环境影响评价工作，中环嘉润环境科技河北有限公司踏勘现场后，出具了本项目的现状监测方案、收集原料浸提及淋溶检测报告、原矿分析报告等相关资料。同时我公司研究建设单位提供的相关技术资料及相关政策文件，开展初步工程分析，同时开展初步的环境现状调查。

2022年8月10日，建设单位在和合承德网网站上发布环境影响评价第一次公示。

2022年9月，宽城满族自治县云基磷业有限公司委托辽宁鹏宇环境监测有限公司进行本项目的现状监测工作。

建设单位按照《环境影响评价公众参与办法》（生态环境部令 第4号）的相关要求于2022年9月14日在和合承德网网站上发布环境影响评价第二次公示；于2022年9月14日进行了公告张贴，于2022年9月15日、9月17日在燕赵农村报上分别对本项目进行了公示。结果表明公示期间没有人持反对意见。

2022年10月26日，建设单位在环境影响评价信息公示平台进行了报批前公示。

根据本项目编制方案及计划，结合环境现状检测结果，编制完成了《宽城满族自治县云基磷业有限公司尾废减量化梯级资源综合利用智能回收中心项目环境影响报告书》初稿。

## 1.4 分析判定相关情况

### 1.4.1产业政策符合性

本项目不属于《市场准入负面清单（2022年版）》所列的禁止准入类范围，不在环境准入负面清单内。

本项目属于国家发展和改革委员会令第29号《产业结构调整指导目录（2019本）》中“鼓励类 四十三、环境保护与资源节约综合利用25、尾矿、废渣等资源综合利用；不属于《河北省新增限制和淘汰类产业目录（2015年版）》（冀政办发[2015]7号）中规定的限制和淘汰类项目。宽城满族自治县行政审批局为本项目出具了企业投资项目备案信息（见附件），备案编号：宽审批投备字[2022] 075号，固定资产投资项目号：2208-130827-89-01-893692。因此项目符合国家产业政策及地方发展规划。

### 1.4.2“三线一单”符合性

（1）生态保护红线

生态保护红线是生态空间范围内具有特殊重要生态功能必须实行强制性严格保护的区域。相关规划环评应将生态空间管控作为重要内容，规划区域涉及生态保护红线的，在规划环评结论和审查意见中应落实生态保护红线的管理要求，提出相应对策措施。除受自然条件限制、确实无法避让的铁路、公路、航道、防洪、管道、干渠、通讯、输变电等重要础设施项目外，在生态保护红线范围内，严控各类开发建设活动，依法不予审批技改工业项目和矿产开发项目的环评文件。

本项目建设于河北省承德市宽城自治县松岭镇松树沟村。根据《河北省人民政府关于发布<河北省生态保护红线>的通知》及承德市生态保护红线最终成果，并将工程四厂界中心线坐标与生态保护红线范围核对，本工程占地不在生态红线范围内，不穿越生态敏感区域，满足生态保护红线要求。距离最近的生态保护红线边界约为2.4km，符合生态保护红线要求。

（2）环境质量底线

环境质量底线是国家和地方设置的大气、水和土壤环境质量目标，也是改善环境质量的基准线。有关规划环评应落实区域环境质量目标管理要求，提出区域或者行业污染物排放总量管控建议以及优化区域或行业发展布局、结构和规模的对策措施。项目环评应对照区域环境质量目标，深入分析预测项目建设对环境质量的影响，强化污染防治措施和污染物排放控制要求。

项目区域大气环境为二类区，根据《2021年承德市生态环境质量状况公报》，项目所在地宽城满族自治县环境空气中的大气常规污染物中O3日最大8小时平均、PM2.5年均值、PM10的年均值、SO2和NO2年均值及CO的24小时平均第95百分位数全部达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单中二级标准值。宽城满族自治县为达标区。

经估算模式预测和达标分析判定，本项目通过采取相应的治理措施后，厂界无组织颗粒物排放浓度符合《铁矿采选工业污染物排放标准》（GB28661-2012）表7中新建企业大气污染物无组织排放浓度限值。因此，项目生产运行阶段，排放的污染物对评价范围内各环境要素的影响可接受，不会突破项目所在地区的环境空气质量底线，不会对周边区域大气环境造成明显不利影响。

水环境：项目区域地表水环境质量目标为《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准，地下水执行《地下水质量标准》（GBT14848-2017）Ⅲ类标准。项目生产废水经处理后循环使用，厂区内食堂污水经过隔油池处理后同职工生活污水一起排入厂区防渗化粪池，防渗化粪池定期清掏用作农肥，生产运行阶段所有废水均不外排。项目厂区按照要求进行了分区防渗，不会对区域水环境产生较大影响。

声环境：项目所在区域声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2 类标准，根据环境质量现状监测报告，项目所在区域满足环境质量标准要求。项目生产运行阶段采取选用低噪声设备、基础减震、厂房隔声、夜间22:00—凌晨6:00不进行厂外运输等措施，根据预测结果，厂界噪声贡献值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB13248-2008）2 类标准要求，不会改变厂界现有功能区划。

土壤环境：项目区域土壤环境质量目标为《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》(GB36600-2018)表1、表2第二类用地筛选值要求及《河北省地方标准建设用地土壤污染风险筛选值》（DB13/T5216-2020）中表1中第二类用地筛选值。农用地土壤环境质量执行《土壤环境质量农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018），根据环境质量现状监测报告，项目占地范围内各监测点位监测值满足环境质量标准要求。项目生产运行阶段采取严格的治理措施和处理处置措施，从源头和过程进行控制，不会对区域土壤环境质量目标产生较大影响。

（3）资源利用上线

资源是环境的载体，资源利用上线是各地区能源、水、土地等资源消耗不得突破的“天花板”。相关规划环评应依据有关资源利用上线，对规划实施以及规划内项目的资源开发利用，区分不同行业，从能源资源开发等量或减量替代、开采方式和规模控制、利用效率和防护措施等方面提出建议，为规划编制和审批决策提供重要依据。

能源消耗：项目原料为尾矿砂，为铁选厂生产产生的固体废物，对固体废物进一步加工综合利用，项目原料来源方便且物料充足；项目年用电量为6900万kW·h/a，项目生产设备和工艺采用国内较先进设备和工艺，其电能消耗较低，不会达到资源利用上限。

资源消耗：本项目生产利用原选厂尾矿浆进行生产，生产用水主要为浮选药剂配置用水、浮选泡沫消泡水、尾矿泵水封水，项目生产用水来自见草沟尾矿库回水，用水量为1296m³/d，铁选厂尾矿浆经过集中浮选后通过泵及尾矿管道输送至见草沟尾矿库，尾矿库回水经过尾矿库一系列过滤后返回至选厂循环使用，做到生产废水不外排。厂区生活用水主要为厂区内办公人员的办公及生活用水，新增用水量为3.45m³/d，办公区设有化粪池一座，定期清掏用做农肥；项目利用尾矿进行综合利用，不增加矿产资源消耗，因此项目不属于高污染、高消耗型企业，不会达到资源利用上限。

土地资源：项目利用宽城京城集团已有预留的建设用地进行建设，不新增占地。选厂依托宝山矿业有限公司见草沟尾矿库，不需占用新的土地资源，未突破土地资源利用上线。

（4）负面清单

环境准入负面清单是基于生态保护红线、环境质量底线和资源利用上线，以清单方式列出的禁止、限制等差别化环境准入条件和要求。

对照《承德市人民政府关于加快实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》及其承德市环境管控单元图，本项目占地涉及大气环境一般管控区、水环境一般管控区、生态空间一般管控区、不涉及土壤污染风险一般管控区、农用地污染风险重点管控区及建设用地污染风险重点管控区，环境管控单元编码为ZH13082730001，管控类别属于一般管控单元。项目环境管控单元准入清单符合性分析见表1.4-2。

表1.4-2  项目环境管控单元准入清单符合性分析表

| 编号 | 管控类型 | 环境要 素类别 | 维度 | 管控措施 | 企业情况 | 符合 性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ZH13082730001 | 优先保护单元 | 涉及一般生态空间 | 空间布局约束 | 1、严格执行国家和省关于产业准入、总量控制和污染物排放标准等管控要求。2、农用地有限保护区执行承德市总体准入清单要求。 | 1、本项目不占用生态保护红线，距离最近的生态保护红线距离为2.4km。 2、本项目依托尾矿库，尾矿库设置截排水沟，生产废水回用不外排。 3、本项目建设在京城集团已有建设用地内建设，不占用林地、草地等生态功能重要区域，本项目不在农用地保护区，项目施工期采取防治水土流失措施，对生态影响较小。 4、本项目为尾矿综合利用项目，减少了尾砂的排放，企业编制了突发环境事件应急预案并组织了相关演练，在严格落实各项环境风险防范措施后，符合环境风险管控要求。 | 符合 |
|  |  |  | 污染物排放管控 |  |  |  |
|  |  |  | 环境风险防控 |  |  |  |
|  |  |  | 资源利用效率 |  |  |  |

承德市环境管控单元图见图1.4-1，项目与各环境要素管控空间要求位置关系详见附图。

图1.4-1  承德市环境管控单元图

由上表及图可知，本项目符合《承德市人民政府关于加快实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》的环境管理要求。

### 1.4.3规划相符性分析

项目位于承德市宽城满族自治县松岭镇松树沟村，为尾矿综合利用项目，项目用地为建设用地。项目符合《河北省主体功能区规划》、《河北省生态功能区划技术报告》、《河北省生态环境保护“十四五”规划》、《河北省矿产资源总体规划（2021-2025年）》、《河北省建设京津冀生态环境支撑区“十四五”规划》、《河北生态省建设规划（2005-2030）》、《河北省土壤与地下水污染防治“十四五”规划（2021-2025年）》、《承德市滦河流域生态环境保护规划》、《承德市城市总体规划（2016-2030年）》、《承德市重点水源涵养生态功能保护区规划》、《承德市矿产资源总体规划（2016-2020年）》、《承德市环境保护“十四五”规划（2021—2025年）》、《承德市土壤与地下水污染防治“十四五”规划（2021—2025年）》、《宽城满族自治县总体规划（2021-2030年）》等相关国家产业政策及地方发展规划要求。

本项目选址位于河北省承德市宽城满族自治县松岭镇松树沟村，根据调查项目所在地不属于规定的自然保护区、风景名胜区、饮用水源保护区、基本农田保护区和其他需要特别保护的区域。

因此，本项目选址较合理。

## 1.5 关注的主要环境问题及环境影响

经过工程分析，项目对周边环境的影响主要表现为项目的生产运行对区域环境空气、声环境、地下水、土壤和生态环境产生的影响。

本次评价关注的主要环境问题为区域环境空气、声环境、地下水、土壤和生态环境受影响程度，固体废物处置措施是否满足相应环保要求，环境事故风险是否可接受，项目的建设是否符合环境管理规定。

根据相关导则和项目的工程分析，本次评价考虑最不利影响，以项目设计最大产能开展对环境要素影响评价，确定项目大气环境影响评价等级为二级，地表水环境影响评价等级为三级B，地下水环境影响评价等级为二级，声环境影响评价等级为二级，生态环境影响评价等级为三级，土壤环境影响评价为三级，环境风险评价等级为简单分析。

项目建设前后区域环境质量变化情况较小，项目的建设不会影响区域环境功能要求。项目的建设阶段和生产运行阶段在一定程度上对区域一定范围内的大气环境、水环境、声环境、土壤环境、生态环境等产生一定的负面影响，通过采取的各项环境保护措施，落实“三同时”，项目在建设阶段和生产运行阶段所产生的负面影响是可以得到控制的，各项污染因子控制在相对应的标准范围内。

## 1.6 环境影响评价的主要结论

本次评价的主要结论为：本项目符合国家产业政策及地方发展规划，选址合理，环保治理措施技术可行，经济合理，长期正常运行可达标排放，降低了各类污染物的排放，在企业落实环境管理的前提下，各类环保设施稳定运行，工程的实施不会对周围环境产生明显影响。为此，本评价从环保角度认为项目的建设可行。

在项目环境影响报告书的编制过程中，得到了承德市生态环境局宽城满族自治县分局、辽宁鹏宇环境监测有限公司的大力支持和建设单位及各位专家的通力协助，在此表示衷心感谢！

# 第二章 总则

## 2.1 评价依据

### 2.1.1 国家相关法律

    - 《中华人民共和国环境保护法》（2015年1月1日）；

    - 《中华人民共和国环境影响评价法》（2018年12月29日）；

    - 《中华人民共和国大气污染防治法》（2018年10月26日）；

    - 《中华人民共和国水污染防治法》（2018年1月1日）；

    - 《中华人民共和国环境噪声污染防治法》（2022年6月5日施行）；

    - 《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020年9月1日）；

    - 《中华人民共和国土壤污染防治法》（2019年1月1日）；

    - 《中华人民共和国清洁生产促进法》（2012年7月1日）；

    - 《中华人民共和国节约能源法》（2018年10月26日）；

    - 《中华人民共和国循环经济促进法》（2018年10月26日）；

    - 《中华人民共和国土地管理法》（2004年8月28日）；

    - 《中华人民共和国城乡规划法》（2015年4月24日）；

    - 《中华人民共和国水法》（2016年7月2日）；

    - 《中华人民共和国矿产资源法》（1996年8月29日）；

    - 《中华人民共和国野生动物保护法》（2017年1月1日）。

### 2.1.2 环境保护法规、规章及行政管理制度

（1）《建设项目环境保护管理条例》及《国务院关于修改〈建设项目环境保护管理条例〉的决定》（中华人民共和国国务院令第682号），2017年10月1日起施行；

（2）《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年(2021-2025年)规划纲要》；

（3）《国务院关于加强环境保护重点工作的意见》(国发[2011]35号)；

（4）《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版）；

（5）《国务院关于加快发展循环经济的若干意见》(国发[2005]22号)；

（6）《国务院关于印发节能减排综合性工作方案的通知》(国发[2007]15号)；

（7）《国务院关于全面整顿和规范矿产资源开发秩序的通知》(国发[2005]28号)；

（8）《关于加强资源开发生态环境保护监管工作的意见》(环发[2004]24号)；

（9）《产业结构调整指导目录（2019年本）》（中华人民共和国国家发展和改革委员会令第29号，2020年1月1日实施）；

（10）《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评[2016]150号）；

（11）《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》(环发[2012]77号)；

（12）《关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知》(环发[2012]98号)；

（13）《重点流域水污染防治规划（2016-2020年）》（环水体[2017]142号）；

（14）《京津冀及周边地区2019-2020年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》，环大气[2019]88号；

（15）《国务院关于印发大气污染防治行动计划的通知》（国发[2013]37号）；

（16）《突发环境事件应急管理办法》（部令第34号）；

（17）《关于发布<矿山生态环境保护与污染防治技术政策>的通知》(环发[2005]109号)；

（18）《建设项目地下水环境影响评价技术导则执行有关问题的说明》（环办函[2013]479号）；

（19）《关于印发<建设项目环境影响评价政府信息公开指南（试行）>的通知》(环办[2013]103号)；

（20）《京津冀及周边地区落实大气污染防治行动计划实施细则》（环发[2013]104号）；

（21）《关于我省建设项目环境现状监测执行＜GB3095-2012 环境空气质量标准＞的通知》（冀环办发[2012]225号）；

（22）《京津冀及周边地区落实大气污染防治行动计划实施细则》（环发[2013]104号）；

（23）《河北省矿产资源总体规划(2021～2025 年)》；

（24）《河北省环境保护厅关于进一步加强建设项目环保管理的通知》（冀环评〔2013〕232号）；

（25）《河北省扬尘污染防治办法》（河北省人民政府令[2020]第1号）；

（26）《承德市矿产资源总体规划》（2016~2020年）；

（27）《承德市生态环境功能区划》；

（28）《承德市重点水源涵养生态功能保护区划》；

（29）《承德市建设国家绿色矿业发展示范区攻坚行动（2019年）实施方案》（承办发[2019] 3号）；

（30）《承德市生态环境保护“十四五”规划》（2021年~2025年）

### 2.1.3 环境影响评价技术导则、技术规范

（1）《环境影响评价技术导则·总纲》（HJ2.1-2016）；

（2）《环境影响评价技术导则·大气环境》（HJ2.2-2018）；

（3）《环境影响评价技术导则·地表水环境》（HJ2.3-2018）；

（4）《环境影响评价技术导则·地下水环境》（HJ610-2016）；

（5）《环境影响评价技术导则·声环境》（HJ2.4-2021）；

（6）《环境影响评价技术导则·土壤环境》（HJ964-2018）；

（7）《环境影响评价技术导则·生态影响》（HJ 19-2022）；

（8）《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）；

（9）《固体废物鉴别导则（试行）》（国家环保总局公告2006年11号）；

（10）《危险废物鉴别技术规范》(HJ/T298-2019)；

（11）《危险废物收集 贮存 运输技术规范》（HJ2025-2012）；

（12）《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）；

（13）《国家危险废物名录》(2021年1月1日)；

（14）《建设项目竣工环境保护验收技术规范 生态影响类》(HJ/T394-2007)；

（15）《清洁生产标准 铁矿采选业》(HJ/T294-2006)；

（16）《矿山生态环境保护与污染防治技术政策》(环发[2005]109号)；

（17）《矿山生态环境保护与恢复治理技术规范》(HJ651-2013号)；

（18）《钢铁行业采选矿工艺污染防治最佳可行技术指南（试行）》（HJ-BAT-003）；

（19）《煤场、料场、渣场扬尘污染 控制技术规范》(DB13T2352-2016)；

（20）《生活与服务业用水定额 第2部分：服务业》（DB13/T 5450.2-2021）；

（21）建设项目危险废物环境影响评价指南。

### 2.1.4 相关文件及技术资料

（1）《宽城满族自治县云基磷业有限公司尾废减量化梯级资源综合利用智能回收中心项目设工程设计》；

（2）本项目检测报告；

（3）环评委托书；

（4）建设单位提供的其他技术资料。

## 2.2 评价目的及原则

### 2.2.1评价目的

（1）通过现场调查和现状监测资料，了解和掌握本项目周围的自然环境、社会经济状况、生态环境状况和环境质量，为环境影响评价和项目建设提供基础材料和依据。

（2）通过工程分析，查清本项目原材料消耗、生产工艺、排污节点、排放特征等情况，查清工程污染源和主要污染物种类、数量及排放规律，确定主要环境影响要素及其污染因子。

（3）调查、分析和预测项目运营期各种污染物对环境的影响。

（4）从技术、经济角度对项目采取的污染防治措施进行可行性分析。

（5）依照产业政策和清洁生产的要求，分析论述本工程采用的生产工艺的先进性，分析项目的清洁生产水平，在污染物达标排放的前提下，提出主要污染物排放总量控制目标的建议指标。

（6）依据国家法律、法规和产业政策，从工程特点、厂址、环境条件、环境影响等方面综合分析，从技术、经济角度分析本工程拟采用的污染治理措施的可行性，从环境保护角度对项目的可行性作出明确结论，为环境管理部门决策、建设单位环境管理、环保设施设计提出科学依据。

### 2.2.2评价原则

突出环境影响评价的源头预防作用，坚持保护和改善环境质量。

（1）依法评价

贯彻执行我国环境保护相关法律法规、标准、政策和规划等，优化项目建设，服务环境管理。

（2）科学评价

规范环境影响评价方法，科学分析项目建设对环境质量的影响。

（3）突出重点

根据建设项目的工程内容及其特点，明确与环境要素间的作用效应关系，对建设项目主要影响予以重点分析和评价。

## 2.3 环境影响因素识别与评价因子

### 2.3.1 环境影响因素识别

项目环境影响阶段主要分为建设阶段、生产运行阶段及服务期满后阶段。

根据项目特点，结合建设项目所在区域发展规划、环境保护规划、环境功能区划、生态功能区划及环境现状等，采用矩阵法对可能受项目影响的因素进行识别，结果见表2.3-1。

表2.3-1  环境影响要素识别一览表

| 时段 | 工艺类别 | 自然环境 | 生态环境 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 环境 空气 | 地表水 | 地下水 | 声环境 | 土壤 环境 | 土地 利用 | 地表 植被 | 水土 流失 |
| 建设阶段 | 工程施工 | -1D |  |  | -1D | -1D | -1D | -1D | -1D |
|  | 车辆行驶 | -1D |  |  | -1D |  |  |  |  |
| 生产运行阶段 | 选矿过程 |  |  | -1C | -2C | -1C |  |  |  |
|  | 产品暂存 | -1D |  |  |  | -1C |  |  |  |
|  | 排尾及回水系统 |  | -1C | -1C | -1C |  |  |  |  |
|  | 成品运输 | -1D |  |  | -1D |  |  |  |  |
| 服务期满期 | 水土保持 | +1C |  | +1C |  | +1C | +1C | +1C | +2C |
|  | 生态恢复 | +1C |  | +1C |  | +2C | +2C | +2C | +1C |

注：1、上表中：1－轻度影响；2－中等影响；3－重大影响；

2、上表中：负号（-）为不利影响；正号（+）为有利影响；

3、上表中：D表示短期影响；C表示长期影响。

项目建设阶段包括工程施工建设和建筑施工材料等的运输，上述过程对区域自然环境及生态环境产生一定程度的不利影响，主要表现为对环境空气、声环境和土壤环境等自然环境，以及土地利用、地表植被、水土流失等生态环境的影响，其对自然环境和生态环境的不利影响是局部的、短暂的，随着项目建设阶段的结束也将消失。

项目生产运行阶段生产过程中对环境空气、地下水、声环境、土壤环境、土地利用、地表植被、水土流失产生不同程度的不利影响，通过采取有效的废气、废水、噪声等污染控制措施以及固体废物的处理处置措施，可减轻其影响程度。

项目服务期满后阶段，停止生产活动，通过对厂区范围内的生态环境进行治理与恢复，区域受影响的生态环境将得到一定程度的补偿和恢复，对环境空气、地下水、土壤环境等自然环境也有一定的改善作用，体现为有利影响。

### 2.3.2 评价因子筛选

根据环境影响因素识别结果，结合区域环境功能要求、环境保护目标、评价标准和环境制约因素，筛选确定项目的评价因子，见表2.3-2。

表2.3-2  项目评价因子一览表

| 影响要素 | 阶段 | 评价因子 |
| --- | --- | --- |
| 环境空气 | 现状评价 | PM10、PM2.5、SO2、NO2、CO、O3、TSP |
|  | 污染源 | 颗粒物 |
|  | 影响评价 | TSP、PM10 |
| 地表水 | 现状评价 | pH、高锰酸盐指数、化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮、总磷 |
|  | 污染源 | COD、氨氮、SS |
|  | 影响分析 | COD、氨氮、SS |
| 地下水 | 现状评价 | 色、浑浊度、pH、总硬度、溶解性总固体、硫酸盐、氯化物、铁、锰、铜、锌、铝、挥发性酚类、阴离子表面活性剂、耗氧量、氨氮、硫化物、总大肠菌群、菌落总数、亚硝酸盐、硝酸盐、氰化物、氟化物、碘化物、汞、砷、硒、镉、铬（六价）、铅、三氯甲烷、四氯化碳、苯、甲苯、石油类、总磷、K+、Na+、Ca2+、Mg2+、CO32-、HCO3-、Cl-、SO42- |
|  | 污染源 | 石油烃、磷酸盐、氟化物、COD |
|  | 影响评价 | 石油烃、磷酸盐、氟化物、COD |
| 噪声 | 现状评价 | Leq |
|  | 污染源 | A声级 |
|  | 影响评价 | 等效A声级 |
| 固体废物 | 污染源 | 生活垃圾、防渗化粪池固形物、尾矿、废矿物油、废矿物油桶、废药剂桶等 |
|  | 影响分析 |  |
| 土壤环境 | 现状评价 | 砷、镉、铬（六价）、铜、铅、汞、镍、四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、1,1-二氯乙烯、顺-1,2-二氯乙烯、反-1,2-二氯乙烯、二氯甲烷、1,2-二氯丙烷、1,1,1,2-四氯乙烷、1,1,2,2-四氯乙烷、四氯乙烯、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烯、1,2,3-三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1,2-二氯苯、1,4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯、硝基苯、苯胺、2-氯酚、苯并[a]蒽、苯并[a]芘、苯并[b]荧蒽、苯并荧[k]蒽、墓、二苯并[a,h]蒽、茆并[1,2,3-cd]芘、萘，石油经（C10-C40）、钴、锑、铍、钒、锌、钼、硒、铊、钡、银、锡、氟化物（可溶）氨氮、pH、阳离子交换量、氧化还原电位、饱和导水率（土壤渗滤率）、土壤容重、孔隙度；同时现场记录土壤颜色、结构、质地、砂砾含量、其他异物 |
|  | 影响分析 | / |
| 生态环境 | 现状评价 | 土地利用、动植物资源、水土流失 |
|  | 影响评价 | 施工期 | 土地利用、动植物资源、水土流失 |
|  |  | 运营期 | 土地利用、动植物资源、水土流失 |
|  |  | 服务期满后 | 土地复垦及生态恢复 |
| 环境风险 | 风险识别 | 废矿物油泄漏事故造成的环境污染事故、以及火灾爆炸产生的伴生、次生污染物污染事件；以及尾矿浆及浮选药剂泄露产生的环境污染事件 |
|  | 风险评价 |  |

## 2.4 环境影响评价等级的划分

### 2.4.1 大气环境影响评价等级

依据《环境影响评价技术导则-大气环境》(HJ2.2-2018)中5.3节工作等级的确定方法，结合项目工程分析结果，选择正常排放的主要污染物及排放参数，采用附录A推荐模型中的AERSCREEN模式计算项目污染源的最大环境影响，然后按评价工作分级判据进行分级。

（1）Pmax及D10%的计算

依据《环境影响评价技术导则》（HJ2.2-2018）中最大地面浓度占标率的计算公式：

式中：

Pi——第i个污染物的最大地面空气质量浓度占标率，%；

Ci——采用估算模式计算出的第i个污染物的最大1h地面空气质量浓度，μg/m3；

C0i——第i个污染物的环境空气质量浓度标准，μg/m3；一般选用GB3095中1h平均质量浓度的二级浓度限值；对该标准中未包含的污染物，可参照附录D中的1h平均质量浓度限值；对上述标准中都未包含的污染物，可参照选用其他国家、国际组织发布的1h平均质量浓度限值或基准值，但应作出说明，经生态环境主管部门同意后执行。对仅有8 h平均质量浓度限值、日平均质量浓度限值或年平均质量浓度限值的，可分别按2倍、3倍、6倍折算为1h平均质量浓度限值。

（2）评价等级判别表

评价等级按表2.4-1的分级判据进行划分。

表2.4-1  评价等级判别表

| 评价工作等级 | 评价工作分级判据 |
| --- | --- |
| 一级评价 | Pmax≧10% |
| 二级评价 | 1%≦Pmax<10% |
| 三级评价 | Pmax<1% |

（3）评价因子和评价标准

经过工程分析，项目产生的大气污染物主要是：

1）磷精品库废气，均属于无组织排放。评价因子为：颗粒物（TSP、PM10）。

按照导则附录C基本图表要求，项目评价因子和评价标准表见表2.4-2：

表2.4-2  评价因子和评价标准筛选一览表

| 评价因子 | 平均时段 | 标准值（ug/m3） | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| TSP（二级） | 年平均 | 200 | 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中对TSP、PM10未规定小时平均标准，因此，按日均标准的3倍值输入，相当于小时均值 |
|  | 24小时平均 | 300 |  |
|  | 1小时平均 | 900 |  |
| PM10（二级） | 年平均 | 70 |  |
|  | 24小时平均 | 150 |  |
|  | 1小时平均 | 450 |  |

（4）采用的数据清单及估算结果

1）无组织面源参数调查清单见表2.4-3。

表2.4-3  采用的无组织面源参数调查清单

| 编号 | 名称 | 面源起点坐标/(°) | 面源海拔高度/m | 面源长度/m | 面源宽度/m | 与正北向夹角/(°) | 面源有效排放高度/m | 年排放小时数/h | 排放工况 | 污染物排放速率/(kg/h) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | X | Y |  |  |  |  |  |  |  | TSP | PM10 |
| 1 | 磷精粉成品库 | 118.602963 | 40.434226 | 390.00 | 150 | 46.67 | / | 15 | 7920 | 正常排放 | 0.16 | 0.079 |

（5）估算模型参数

估算模式参数取值见2.4-4

表2.4-4  估算模型参数表

| 参数 | 取值 |
| --- | --- |
| 城市/农村选项 | 城市/农村 | 农村 |
|  | 人口数（城市人口数） | -- |
| 最高环境温度/°C | 39.6 |
| 最低环境温度/°C | -29.20 |
| 土地利用类型 | 草地 |
| 区域湿度条件 | 中等湿度 |
| 是否考虑地形 | 考虑地形 | 是 |
|  | 地形数据分辨率（m） | 90 |
| 是否考虑海岸线熏烟 | 考虑海岸线熏烟 | 否 |
|  | 海岸线距离/km | / |
|  | 海岸线方向/o | / |

（6）预测结果及分析

根据估算模式AERSCREEN预测的污染物浓度扩散结果见表2.4-5。

表2.4-5  主要污染源估算模型计算结果表（面源）

| 下风向距离/m | 磷精粉库 |
| --- | --- |
|  | 预测质量浓度/（μg/m³） | 占标率/% |
|  | TSP | PM10 | TSP | PM10 |
| 1.0 | 31.5480 | 15.5768 | 3.5053 | 3.4615 |
| 13.82 | 38.8960 | 19.2049 | 4.3218 | 4.2678 |
| 25.0 | 45.1140 | 22.2750 | 5.0127 | 4.9500 |
| 50.0 | 58.9080 | 29.0858 | 6.5453 | 6.4635 |
| 75.0 | 70.9330 | 35.0232 | 7.8814 | 7.7829 |
| 100.0 | 75.5270 | 37.2915 | 8.3919 | 8.2870 |
| 109.0 | 77.1910 | 38.1131 | 8.5768 | 8.4696 |
| 125.0 | 75.8520 | 37.4519 | 8.4280 | 8.3227 |
| 150.0 | 70.2430 | 34.6825 | 7.8048 | 7.7072 |
| 164.66 | 66.5440 | 32.8561 | 7.3938 | 7.3014 |
| 175.0 | 63.9830 | 31.5916 | 7.1092 | 7.0204 |
| 200.0 | 58.5180 | 28.8933 | 6.5020 | 6.4207 |
| 225.0 | 54.0170 | 26.6709 | 6.0019 | 5.9269 |
| 250.0 | 50.2760 | 24.8238 | 5.5862 | 5.5164 |
| 255.33 | 49.5460 | 24.4633 | 5.5051 | 5.4363 |
| 275.0 | 47.0810 | 23.2462 | 5.2312 | 5.1658 |
| 300.0 | 44.3840 | 21.9146 | 4.9316 | 4.8699 |
| 325.0 | 41.9880 | 20.7316 | 4.6653 | 4.6070 |
| 350.0 | 39.8800 | 19.6908 | 4.4311 | 4.3757 |
| 375.0 | 38.0270 | 18.7758 | 4.2252 | 4.1724 |
| 400.0 | 36.9650 | 18.2515 | 4.1072 | 4.0559 |
| …… | …… |  | …… |  |
| 2500 | 10.1500 | 5.0116 | 1.1278 | 1.1137 |
| 下风向最大质量浓度及占标率/% | 77.1910 | 38.1131 | 8.5768 | 8.4696 |
| D10%最远距离/m | / |

综合以上分析可知：

1）本项目无组织排放源Pmax最大值排放的TSP，Pmax值为8.5768%，Cmax为0.077mg/m³，最大落地浓度出现在109m处。

2）本项目无组织排放源Pmax最大值排放的PM10，Pmax值为8.4696 %，Cmax为0.038mg/m³，最大落地浓度出现在109m处。

项目污染物的Pmax小于10%。根据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)分级判据，确定本项目大气环境影响评价工作等级为二级。

（7）评价范围

根据评价工作等级，确定环境空气评价范围为以项目磷精粉车间为中心区域，边长为5km的矩形形成的几何并集区域。

### 2.4.2 地表水环境影响评价等级

按照《环境影响评价技术导则  地表水环境》（HJ2.3-2018）的地表水环境影响评价等级确定要求，确定项目的地表水环境影响评价等级。

经过工程分析，项目生产运行阶段涉水情况主要为选矿废水。项目选矿过程中产生的尾矿浆在宽城宝山矿区集中后通过见草沟尾矿库配套的尾矿泵及尾矿管路泵至见草沟尾矿库，经过过滤后泵至高位水池用于选矿工序循环利用，不外排；项目生活区设置食堂及生活设施，食堂废水经隔油池处理后，与生活污水一同排入厂区防渗化粪池，防渗化粪池定期清掏用作农肥。

按照《环境影响评价技术导则  地表水环境》（HJ2.3-2018）5.2章节表1的规定，水污染影响型建设项目评价等级判定情况见表2.4-8。

表2.4-8  水污染影响型建设项目评价工作等级判定表

| 评价等级 | 判断依据 |
| --- | --- |
|  | 排放方式 | 废水排放量Q/（m³/d）；水污染物当量数W/（无量纲） |
| 一级 | 直接排放 | Q≥20000或W≥600000 |
| 二级 | 直接排放 | 其他 |
| 三级A | 直接排放 | Q＜200且W＜6000 |
| 三级B | 间接排放 | — |
| 注10：建设项目生产工艺中有废水产生，但作为回水利用，不排放到外环境的，按三级B评价。 |

项目属于水污染影响型建设项目，按照《环境影响评价技术导则  地表水环境》（HJ2.3-2018）5.2章节表1的规定，对于建设项目生产工艺中有废水产生，但作为回水利用，不排放到外环境的，按三级B评价。

因此，确定本项目地表水环境影响评价工作等级为三级B评价，水污染型三级B评价可不进行水环境影响预测，仅对水污染控制和水环境影响减缓措施有效性进行评价。

### 2.4.3 地下水环境影响评价等级

（1）项目类别

依据《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）和项目区对地下水环境的影响状况以及评价区水文地质条件等，确定该项目地下水环境影响评价的工作等级。

本项目为新建项目，但不涉及新建尾矿库、排土场，尾矿库依托宽城宝山矿业有限公司见草沟尾矿库。根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》(HJ610-2016)附录A（规范性附录）地下水环境影响评价行业分类表，项目属黑色金属采选行业，项目选矿厂地下水环境影响评价项目类别为Ⅱ类，本项目依托宽城宝山矿业有限公司见草沟尾矿库拟储存尾矿为选铁选磷后尾矿，已对选磷后尾矿进入尾矿库进行了影响评价，因此本次环评仅评价选厂本身对地下水产生的环境影响。

（2）建设项目地下水环境敏感程度

建设项目的地下水环境敏感程度可分为敏感、较敏感、不敏感三级，分级原则见表2.4-9。

根据《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）表1中的相关规定，本项目位于河北省承德市宽城满族自治县松岭镇松树沟村地处山间沟谷地带。项目场地及调查评价范围内无集中式饮用水水源地（包括已建成的在用、备用、应急水源地，在建和规划的水源地）准保护区；也没有除集中式饮用水水源地以外的国家或地方政府设定的与地下水环境相关的其它保护区；但项目周边有村庄分布，经现场调查，村庄用水为村民自备水井，单井供水人口均小于1000人，属于导则中划定的分散式饮用水水源地，因此本次工作将本项目地下水环境敏感程度定为“较敏感”。

表2.4-9  地下水环境敏感程度分级表

| 敏感程度 | 地下水环境敏感特征 |
| --- | --- |
| 敏感 | 集中式饮用水水源（包括己建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区；除集中式饮用水水源以外的国家或地方政府设定的与地下水环境相关的其它保护区，如热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区。 |
| 较敏感 | 集中式饮用水水源（包括己建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区以外的补给径流区；未划定准保护区的集中式饮用水源，其保护区以外的补给径流区；分散式饮用水水源地；特殊地下水资源（如矿泉水、温泉等）保护区以外的分布区以等其它未列入上述敏感分级的环境敏感区a。 |
| 不敏感 | 上述地区之外的其它地区 |
| 注：a“环境敏感区”是指《建设项目环境影响评价分类管理名录》中所界定的涉及地下水的环境敏感区。 |

（3）建设项目评价工作等级

本项目地下水环境影响评价项目类别为“Ⅱ类”，建设项目地下水环境敏感程度定为“较敏感”，根据《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）地下水评价工作等级分级表。地下水环境影响评价等级定为“二级”。分级原则见表2.4-10。

表2.4-10  地下水评价工作等级分级表

| 项目类别 环境敏感程度 | Ⅰ类项目 | Ⅱ类项目 | Ⅲ类项目 |
| --- | --- | --- | --- |
| 敏感 | 一 | 一 | 二 |
| 较敏感 | 一 | 二 | 三 |
| 不敏感 | 二 | 三 | 三 |

### 2.4.4 声环境影响评价等级

（1）划分依据

依据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）中的有关规定及评价等级的划分方法，声环境影响评价工作等级的划分依据见表2.4-11。

表2.4-11  声环境评价等级划分依据

| 评价 等级 | 划分依据 |
| --- | --- |
|  | 建设项目所在区域的声环 境功能区类别 | 建设项目建设前后所在区域的声环境质量变化程度 | 受建设项目影响人 口的数量 |
| 一级 | GB3096 规定的0 类区，或对噪声有特别限制要求的保 护区等敏感目标 | 建设项目建设前后评价范围内敏感目标噪声级增高量5dB(A)以上(不含5dB(A)) | 受噪声影响人口数量显著增多 |
| 二级 | GB3096 规定的1 类、2 类区 | 建设项目建设前后评价范围内敏感目标噪声级增高量3 dB(A)-5dB(A)以上(含5dB(A)) | 受噪声影响人口数量增加较多 |
| 三级 | GB3096 规定的3 类、4 类区 | 建设项目建设前后评价范围内敏感目标噪声级增高量3 dB(A)以下(不含3dB(A)) | 受噪声影响人口数量变化不大 |

（2）评价等级确定

1）声环境功能区：项目选址地处于农村地区，属于声环境质量功能区中的2类地区。

2）项目建设前后声环境质量变化：工程分析表明，项目主要噪声为搅拌槽、浮选机、鼓风机、药剂制备槽、鼓风机、浓密机、过滤机等机械设备噪声以及运输车辆等产生的噪声，根据噪声预测结果，经噪声防治措施治理后，项目建设前后周边噪声级增量在3-5dB（A）[含5dB(A)]范围内。

3）受影响人口数量变化：本项目噪声的影响范围按200m考虑，主要的噪声源200m范围内主要为瓦房沟村零星居民，项目建设前后受噪声影响人数无明显变化。

综合以上分析，依据《环境影响评价技术导则  声环境》（HJ/T2.4-2009）声环境影响评价等级划分的原则，确定项目的声环境影响评价等级为二级评价。

### 2.4.5 土壤环境影响评价等级

依据《环境影响评价技术导则 土壤环境》（HJ964-2018）评价等级划分的规定，建设项目土壤环境影响评价工作等级的划分应依据建设项目影响类型、行业分类、项目占地规模及土壤环境敏感程度分级进行判定。

依据《建设项目环境影响评价技术导则·总纲》(HJ2.1-2016)中对建设项目污染影响和生态影响的相关要求，结合本项目的工程分析内容，项目浮选过程对pH值没有严格要求，以弱碱性为宜（pH=7.5左右），浮选过程中不需要加酸或碱，因此不会对土壤产生酸化、碱化、盐化的影响。确定本项目土壤环境影响类型为“污染影响型”。

（1）项目类别

根据《环境影响评价技术导则·土壤环境（试行）》(HJ964-2018)附录A—土壤环境影响评价项目类别表，确定本项目土壤环境影响评价项目类别为Ⅲ类（“采矿业”中的“其他”类别）。

（2）占地规模

本项目选厂占地规模约为5hm2。

本项目共占地5hm2≤5hm2，属于小型规模。

（3）土壤环境敏感程度

建设项目所在地周边的土壤环境敏感程度可分为敏感、较敏感、不敏感三级，判别依据见表2.4-12。

表2.4-12  土壤环境影响评价工作等级划分判据

| 敏感程度 | 判别依据 |
| --- | --- |
| 敏感 | 建设项目周边存在耕地、园地、牧草地、饮用水水源地或居民区、学校、医院、疗养院、养老院等土壤环境敏感目标的 |
| 较敏感 | 建设项目周边存在其他土壤环境敏感目标的 |
| 不敏感 | 其他情况 |

项目厂区周边涉及耕地等土壤环境敏感目标，敏感程度属于“敏感”。

（4）评价工作等级划分依据

根据《环境影响评价技术导则·土壤环境（试行）》(HJ964-2018)，土壤环境影响评价工作等级划分见表2.4-13。

表2.4-13  污染影响型评价工作等级划分表

| 项目类别 环境敏感程度 | Ⅰ类项目 | Ⅱ类项目 | Ⅲ类项目 | 评价工作等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 大 | 中 | 小 | 大 | 中 | 小 | 大 | 中 | 小 |  |
| 敏感 | 一级 | 一级 | 一级 | 二级 | 二级 | 二级 | 三级 | 三级 | 三级 | 三级 |
| 较敏感 | 一级 | 二级 | 二级 | 二级 | 二级 | 三级 | 三级 | 三级 | — |  |
| 不敏感 | 一级 | 二级 | 二级 | 二级 | 三级 | 三级 | 三级 | — | — |  |
| 注：“—”表示可不开展土壤环境影响评价工作 |

本项目占地面积约5hm2，属于小型占地规模，周边涉及耕地，敏感程度属于“敏感”，本项目为利用尾矿选磷项目，属于附录A中“采矿业”中的“其他”，评价工作等级属于“三级”。

### 2.4.6 生态环境评价等级确定

（1）划分依据

根据《环境影响评价技术导则—生态影响》（HJ—2022），将生态影响评价等级分为一、二、三级。

（2）评价等级的确定

①项目占地范围

项目占地为厂区范围内工业用地，面积约为0.05km2，所属区间为：≤20km2，项目的建设不会导致项目厂区占地范围内土地利用类型发生明显改变。

②影响区域生态敏感性

经调查，本项目占地及影响区域不涉及国家公园、自然保护区、世界自然遗产、重要生境、自然公园；不涉及生态保护红线，地下水或土壤影响范围无天然林、公益林、湿地等生态保护目标。

综合以上分析判定，确定项目生态环境影响评价工作等级为三级。

### 2.4.7 环境风险评价等级确定

1）危险物质数量与临界量比值（Q）

计算所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在附录B中对应临界量的比值Q。在不同厂区的同一种物质，按其在厂界内的最大存在总量计算。

当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为（Q）；

当存在多种危险物质时，则按式（C.1）计算物质总量与其临界量比值（Q）；

式中：q1、q2….qn——每种危险物质的最大存在总量，t；

Q1，Q2…….Qn——每种危险物质的临界量，t；

当Q＜1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ；

当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。

2）本项目风险物质数量与临界量比值（Q）

对照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B表B.1突发环境事件风险物质及临界量表，油类物质的危险物质临界量Q1为2500t，按照导则附录C中C1.1危险物质数量与临界量比值（Q）的计算方法进行计算，风险物质数量与临界量比值计算结果见表2.4-16。

表2.4-16  风险物质数量与临界量比值计算结果

| 序号 | 名称 | 最大储量[t] | 有害成分 | 临界量[t] | Q值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废润滑油 | 4 | 矿物油 | 2500 | 0.0016 |
| 2 | 废油桶 | 1.04 | 矿物油 | 2500 | 0.000416 |
| 3 | 废手套及含油抹布 | 0.1 | 矿物油 | 2500 | 0.00004 |
| 合计 | 0.002056 |

根据上述计算结果：Q=0.002056，Q＜1，该项目环境风险潜势为Ⅰ。

按照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）中评价工作等级划分原则，本项目环境风险潜势为Ⅰ，风险评价等级为“简单分析”。本次环评主要在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。

## 2.5 环境影响评价范围的确定

根据本项目各要素的评价等级，确定各要素的评价范围，具体见表2.5-1。

表2.5-1  各环境要素评价范围一览表

| 序号 | 环境要素 | 评价等级 | 评价范围 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 环境空气 | 二级 | 以项目选厂磷精粉库等面源边长为5km的矩形形成的几何并集区域。 |
| 2 | 地表水环境 | 三级B | 项目选矿废水循环使用；本项目办公区新增食堂及办公室，食堂废水经隔油池处理后，与生活污水一同排入厂区防渗化粪池，防渗化粪池定期清掏用作农肥。评价等级为三级B，主要评价范围进行论证处理设施环境可行性分析 |
| 3 | 地下水环境 | 二级 | 项目厂区地处山区沟谷地带，区域地下水类型可分为松散岩类孔隙水和基岩裂隙水，地下水流向为自项目两侧山脊向低处民训河沟谷地带汇流后，沿民训河由东向西流出。考虑到厂区周围的地形地貌特征及水文地质条件和周围的地下水环境敏感目标，本次工作地下水评价范围以项目厂区两侧和上游山脊为界，向下游至木匠屯一带为界。评价范围约为13.45km2。 |
| 4 | 声环境 | 二级 | 厂界外200m |
| 5 | 土壤环境 | 三级 | 厂界至大气估算模式最大落地点浓度为垂直距离范围内 |
| 6 | 生态环境 | 三级 | 项目选厂占地范围内 |
| 7 | 环境风险 | 简单分析 | 简单分析，根据导则，不需设置大气、水等环境风险评价范围 |

根据《环境影响评价技术导则地下水环境》(HJ610-2016)中8.2.2的要求，本次评价工作地下水调查评价范围以自定义法确定。

项目厂区地处山区沟谷地带，区域地下水类型可分为松散岩类孔隙水和基岩裂隙水，地下水流向为自项目两侧山脊向低处民训河沟谷地带汇流后，沿民训河由东向西流出。考虑到厂区周围的地形地貌特征及水文地质条件和周围的地下水环境敏感目标，本次工作地下水评价范围以项目厂区两侧和上游山脊为界，向下游至木匠屯一带为界。评价范围约为13.45km2。地下水调查与评价范围见图2.5-1。

图2.5-1  地下水调查与评价范围

## 2.6评价工作内容及评价重点

### 2.6.1评价内容

本次评价内容主要包括：概述、总则、建设项目工程分析、环境现状调查与评价、环境影响预测与评价、环境保护措施及其可行性论证、环境影响经济损益分析、环境管理与监测计划、环境影响评价结论等。

### 2.6.2评价重点

根据本项目特点、污染物排放情况及对环境污染程度，结合项目周围环境现状，确定本次评价工作重点为：在进行详尽工程分析基础上，以环境影响预测与评价、环境保护措施及其可行性论证为评价重点。

## 2.7 相关政策及环境功能区划

### 2.7.1相关政策及方案符合性

#### 2.7.1.1与国家产业政策和地方产业规划相符性分析

根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》(国家发展改革委令2019第29号)，本项目属于“鼓励类”四十三、环境保护与资源节约综合利用25、尾矿、废渣等资源综合利用；本项目不属于《河北省新增限制和淘汰类产业目录》(2015年版)（冀政办发［2015］57号）中新增限制和淘汰类产业项目。项目的建设符合《矿产资源节约与综合利用鼓励、限制和淘汰技术目录》（国土资发[2010]146号）中的相关规定。

2022年8月4日，本项目已取得宽城满族自治县行政审批局出具的企业投资项目备案信息，备案编号：宽审批投备字[2022] 075号。同时本项目与《承德市建设国家绿色矿业发展示范区攻坚行动（2019年）实施方案》进行相符性分析，本项目浮选、磷精粉库、道路及运输车辆等环境保护措施均符合《承德市建设国家绿色矿业发展示范区攻坚行动（2019年）实施方案》中相关要求。

综上，本项目符合国家产业政策和地方产业规划要求。

#### 2.7.1.2与《承德市建设国家绿色矿业发展示范区攻坚行动（2019年）实施方案》的相符性分析

本项目与《承德市建设国家绿色矿业发展示范区攻坚行动（2019年）实施方案》的相符性分析见表2.7-1。

表2.7-1  本项目与《承德市建设国家绿色矿业发展示范区攻坚行动（2019年）实施方案》相符性分析

| 内容 | 《承德市建设国家绿色矿业发展示范区攻坚行动（2019年）实施方案》要求 | 项目拟建情况 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 原料库和成品库 | 禁止任何原料、成品、半成品物料露天堆存，必须通过全封闭输送带输送；严禁装载机露天装卸作业，原料、成品、半成品物料装卸必须在封闭库房内作业；原料库、成品库内地面长期保持湿润，车辆、装载机通过时无可视粉尘产生；在原料库和成品库的出口设置运输车辆必经之路的光电感应洗车喷淋装置，洗车喷淋装置具有冲洗车底、车轮及车身的功能。 | 本项目磷精矿堆存在密闭磷精粉库内，无露天存放。物料输送在封闭的生产车间内进行。磷精粉库等设喷淋装置，库内地面可长期保持湿润，车辆、装载机通过时无可视粉尘产生；项目在选厂进出口设置运输车辆光电感应洗车喷淋装置，洗车喷淋装置具有冲洗车底、车轮及车身的功能。 | 符合 |
| 受料仓 | 一级破碎受料仓要建三面围挡并带顶的料棚，料棚进料门与受料口的进深长度不小于8米，每个进料门宽度不大于6米。受料仓上方设置除尘设施或喷淋抑尘装置，有效防止卸料扬尘外溢。 | 项目无破碎工序 | 符合 |
| 破碎筛分 | 非一级破碎及筛分设备，必须全部建设封闭式厂房，并配套建设除尘设施；选矿工段须建设封闭式生产车间，完善生产设施环保设备配备；铁矿的排气筒高度不低于15米，且高于周边200米范围内最高建筑物3米以上。其余矿山排气筒设置满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的规定。 | 本项目无破碎工序 | 符合 |
| 选矿工段 | 选矿工段需建设封闭式生产车间，完善生产设施环保设备配备 | 本项目选矿工段建设在封闭车间内 | 符合 |
| 皮带输送 | 皮带输送必须建设满足日常检修、清扫落料要求的全封闭皮带通廊；皮带通廊内物料皮带输送转运端的上部和下部产尘部位设置收尘、抑尘设施；皮带通廊最终下料端根据物料的含水率设置收尘或喷淋抑尘设施；物料转运系统必须实现全封闭，发生破损及时维修完善。 | 物料输送在封闭的生产车间内进行。 | 符合 |
| 道路及运输车辆 | 采场外的运输通道以及成品库房外运至公路路网的通道，必须按照三级公路硬化标准以水泥混凝土形式实现硬化；厂区道路应平整无破损，厂区无裸露地面；场区至公路路网运输的道路要按照三级公路绿化标准进行绿化；道路以外的场区也要全部实现硬化或绿化，每天定时清扫保洁、洒水抑尘；生产期间，道路路面（含采场）不间断清扫保洁、洒水抑尘，保持路面整洁、湿润不起尘，有效防止运输环节扬尘污染，满足大气污染防治措施有关要求；运输矿石、砂石料及铁精粉的重型货车（含入境重型货车）需进行密闭运输或采用具有加装苫盖措施的货车运输，并全程苫盖严密；货物装载高度不得超出车厢高度，不允许出现超载运输现象，避免出现因颠簸造成的物料遗撒；出料场（料库）和出厂区的车辆必须采用洗车喷淋装置对其进行冲洗。 | 本工程产品运输要求厂区内道路平整无破损，全部实现硬化或绿化，厂区无裸露地面，每天定时清扫保洁、洒水抑尘，路面长期湿润不起尘；运输原料及成品的重型机车采用苫布苫盖严密，苫布边缘至少遮住槽帮上沿以下15cm；货物装载高度未超出车厢高度，无超载运输现象；原料运输采用国六标准或新能源运输工具；项目在选厂进出口处设光电感应洗车喷淋装置，进行车辆冲洗，降低车辆运输粉尘。 | 符合 |
| 设施要求 | 除尘设施必须采用高效脉冲布袋除尘器等先进除尘方式，由具有环境治理设计资质的厂家或设计院进行专业设计；破碎、筛分设备的除尘风量、集气罩尺寸以及管道直径的设计要完全满足彻底解决生产设备无组织粉尘外溢需要（单台破碎、筛分设备的除尘设计风量按大于12000m3/h计算）；一级破碎入料口、产品皮带下料终端等产尘环节（含物料堆）应建设堆存区域全覆盖喷淋设施，配置供水、储水设施，并安装计量设施，供水管路采取保温措施确保冬季能够正常使用。 | 本项目不涉及干选，选矿工段不涉及颗粒物产生，不需设置除尘器及喷淋装置 | 符合 |
| 水污染防治循环利用 | 生产过程产生的工业废水经处理后循环利用，不得外排，尾矿库废水会用于生产不得外排 | 生产废水全部循环使用，不外排。 | 符合 |
| 固体废物 | 一般固体废物应分类贮存、处置，禁止随意堆存，按照法律规定严格管理生产中产生的所有固体废物；危险废弃物应按照标准建设贮存场所，识别所有产生的危险废物，建立相关管理台账，按照法律法规要求处置产生的所有危险废物。 | 生活垃圾集中收集后，运至当地生活垃圾收集点，定期由环卫部门清运、处理；建设规范化危险废物贮存间暂存危险废物并进行规范化管理，后期将危险废物交由有相应资质的单位进行转运、处置。 | 符合 |
| 噪声控制 | 破碎机、振动筛、引风机等噪声振动较大的生产设备，机座采用基础减振措施，加装减振器，并采取相应降噪措施，噪声排放达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）的相关要求 | 本项目生产设备均置于封闭车间内，并进行基础减震，再经距离衰减后，项目厂界的噪声能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准 | 符合 |
| 监测监控 | 按照河北省委省政府印发的《<关于强力推进大气污染综合治理的意见>和18个专项实施方案》及河北省大气办印发的《<河北省燃煤锅炉改造提升三年作战计划>等12个专项计划和<河北省大气环境监测监控体系建设方案>等4 个保障方案的通知》要求，各矿山企业料堆、料场安装在线环境空气质量监控系统，加强在线监测；各环节污染防治设施应按照规定分表计电，并连入市县两级监管平台 | 本项目无有组织废气产生，无除尘器，因此不需要分表计电 | 符合 |
| 生态环境管理 | 完善应急相关设施，编制《突发环境事件应急预案》，并对方案进行评估、备案；按预案落实相关要求并定期进行应急演练 | 完善应急相关设施，编制《突发环境事件应急预案》，按预案落实相关要求并定期进行应急演练 | 符合 |
| 大气污染物排放限值 | 按照环境保护部发布的《铁矿采选工业污染物排放标准》（GB28661-2012），铁矿选矿厂的矿石运输、转载、矿仓、破碎等生产工序或设施，有组织颗粒物最高允许排放浓度限值为10mg/m³，执行表6大气污染物特别排放限值；选矿厂、尾矿库等作业场所颗料物无组织排放浓度限值为1.0mg/m³，执行表7现有和新建企业大气污染物无组织排放浓度限值，（厂界外10米处）；参照河北省环境保护厅、河北省质量技术监督局发布的《石灰行业大气污染物排放标准》（DB13/1641-2012）中矿山开采加工各工艺污染物排放限值，破碎机、筛分机等生产设备颗粒物最高允许排放限值为30mg/m³，作业场所颗粒物无组织排放限值为1mg/m³（厂界外10米处）；其他露天矿山大气污染物排放限值按《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）的规定执行，若相关行业标准或地方标准与此标准不一致，选更严格标准执行 | 项目无组织粉尘参照《铁矿采选工业污染物排放标准》（GB28661-2012）大气污染物排放浓度限值；项目区周边满足大气环境质量二类区的要求，不会突破当地大气环境质量底线。因此，当项目投产后，不会对周边区域大气环境造成明显不利影响。 | 符合 |
| 规范管理 | 企业厂区外污染防治责任区域、厂区外道路、采区、生产车间的固体废物(含污泥)及时清理、处置 | 厂区外分配污染防治责任区域，并按要求及时进行各种固体废物的清理和处置 | 符合 |
|  | 完善“三防”制度，设置专职环保管理人员，管理人员要熟悉环保业务，具备企业日常环境管理经验，建立企业环境管理制度、严格岗位管理，明确岗位环保职责和日常环保行为规范、建立和落实环保岗位考核制度 | 设有专职环保管理人员，熟悉环保业务，具备相关管理经验；制定企业环境管理制度，明确了岗位环保职责和日常环保行为规范、建立和落实环保岗位考核制度 | 符合 |
|  | 制定和落实生产设备设施和污染防治设施运行维护和管理制度，建立环保设施运行台账、固体废物生产、贮存、处置及运相关台账，确保各项设备设施稳定、正常运行 | 制定《环保管理制度》、《环保岗位考核制度》、《环保设备管理制度》、《污染防治设施运行管理制度》，建立环保设施运行台账，保证各项设备设施稳定、正常运行。 |  |
|  | 落实环境污染报告制度、环境巡查制度、环保事故管理制度 | 落实环境污染报告制度、环境巡查制度、环保事故管理制度 |  |

### 2.7.2相关规划符合性

#### 2.7.2.1相关环境功能规划符合性

##### 2.7.2.1.1《河北省主体功能区规》

我省主体功能区分为优化开发区域、重点开发区域、限制开发区域（农产品主产区、重点生态功能区）和禁止开发区域四类。各类主体功能区在全省经济社会发展中具有同等重要的地位，只是主体功能不同，开发方式不同，保护内容不同，发展首要任务不同，但主体功能不等于唯一功能，明确一定区域的主体功能及其开发的主体内容和发展的主要任务，并不排斥该区域发挥其他功能。

其中限制开发区域分为两类，即农产品主产区和重点生态功能区。农产品主产区是指耕地面积较多、发展农业条件较好，尽管也适宜工业化城镇化开发，但从保障国家粮食安全及永续发展的需要出发，必须把增强农业综合生产能力作为发展首要任务的地区。重点生态功能区是指生态脆弱，生态系统重要，必须把增强生态产品生产能力作为重要任务的地区。

根据《河北省主体功能区规划（2016-2020 年）》可知，由于能源和矿产资源开发的关系，能源和矿产资源富集的地区，往往生态系统比较脆弱或生态功能比较重要，不适宜大规模高强度的工业化城镇化开发。农产品主产区和重点生态功能区并不是要限制能源和矿产资源的开发，但应该按照该区域的主体功能定位实行“点上开发、面上保护”。

表2.7-2  河北省优化开发、重点开发、限制开发区域名录

| 区域名称 | 区域范围 |
| --- | --- |
| 优化开发区域 | 沿海地区 | 涉及3个设区市的16个县（市、区） | 秦皇岛市海港区、山海关区、北戴河区、昌黎；唐山市丰南区、滦南、曹妃甸区、乐亭；沧州市新华区、运河区、沧县、青县、黄骅、海兴、盐山、孟村回族自治县。 |
|  | 燕山山前平原地区 | 涉及1个设区市的8个县（市、区） | 唐山市路南区、路北区、开平区、古冶区、丰润区、迁安、遵化、滦县。 |
|  | 冀中平原北部地区 | 涉及2个设区市的10个县（市、区） | 廊坊市广阳区、安次区、香河、固安、三河、永清、霸州、大厂回族自治县；保定市涿州、高碑店。 |
| 重点开发区域 | 冀中南地区 | 涉及4个设区市的30个县（市、区） | 石家庄长安区、裕华区、桥东区、桥西区、新华区、井陉矿区、正定、栾城、高邑、鹿泉、藁城、新乐；保定市北市区、南市区、新市区、清苑、徐水、望都、定州；邢台市桥东区、桥西区、沙河；邯郸市邯山区、丛台区、复兴区、峰峰矿区、邯郸县、永年、成安、武安。 |
|  | 黑龙港中北部部分地区 | 涉及4个设区市的6个县（市、区） | 石家庄市辛集；廊坊市文安、大城；沧州市任丘；衡水市桃城区、冀州。 |
|  | 张承盆谷地区 | 涉及2个设区市的7个县（市、区） | 承德市双桥区、双滦区、鹰手营子矿区；张家口市桥东区、桥西区、宣化区、下花园区。 |
|  | 其他重点开发城镇 | 涉及10个设区市的71 个县（市、区） | 限制开发区域中的农产品主产区、重点生态功能区内的71个县城区和40个省级重点镇。 |
| 限制开发区域 | 农产品主产区 | 涉及9个设区市的58个县（市、区），其中包括31个国家粮食生产大县 | 石家庄市行唐、深泽、无极、元氏、赵县、晋州；承德市隆化、平泉；秦皇岛市卢龙；唐山市玉田；保定市满城、定兴、高阳、容城、安新、蠡县、博野、雄县、安国；其沧州市东光、肃宁、南皮、吴桥、献县、泊头、河间；衡水市枣强、武邑、武强、饶阳、安平、故城、景县、阜城、深州；邢台市柏乡、隆尧、任县、南和、宁晋、巨鹿、新河、广宗、平乡、威县、清河、临西、南宫；邯郸市临漳、大名、磁县、肥乡、邱县、鸡泽、广平、馆陶、魏县、曲周。 |
|  | 坝上高原山 地区 | 涉及2个设区市的6个县（市、区） | 张家口市张北、沽源、康保、尚义；承德市宽城满族自治县、围场满族蒙古族自治县。 |
|  | 冀北燕山山区 | 涉及4个设区市的16个县（市、区） | 唐山市迁西；秦皇岛市抚宁、青龙满族自治县；承德市承德县、滦平、兴隆、宽城满族自治县；张家口市赤城、崇礼、阳原、蔚县、涿鹿、怀安、怀来、宣化县、万全。 |
|  | 冀西太行山 山区 | 涉及4个设区市的15个县（市、区） | 石家庄市平山、井陉、赞皇、灵寿；保定市涞源、阜平、涞水、易县、唐县、曲阳、顺平；邢台市邢台县、临城、内丘；邯郸市涉县。 |

本项目位于河北省承德市宽城满族自治县，宽城满族自治县属于重点生态功能区，功能区发展方向为加强生态功能区建设，有效恢复和提升生态功能，提高生态产品生产能力。坚持点状开发、面上保护的原则，严格控制开发强度，发展生态经济和特色农业及不影响主体功能定位的其他适宜产业。因地制宜发展生态旅游、休闲度假、保健康复、特色农业等优势产业，适度发展矿产采选和加工业，禁止发展高消耗、高排放、高污染产业。

本项目所在地属于重点生态功能区，但不限制能源和矿产资源的开发，本项目利用尾矿砂进行选磷，不属于高消耗、高排放、高污染产业，地表工程占地为原厂区预留建设用地，不新占林地、耕地，不会对当地主体功能造成影响，不会对生态环境产生较大影响。因此本项目符合《河北省主体功能区划》要求。

##### 2.7.2.1.2《河北省生态功能区划技术报告》

根据《河北省生态功能区划技术报告》，项目所在地生态功能区划为土壤保持。项目为尾矿综合利用项目，可以减少尾矿产生量，减少对土地资源的占用，生产过程对尾矿库边堆存边生态恢复，同时对水土流失进行防治，不改变区域生态功能区划，不会对区域土壤保持和生物多样性产生较大影响，符合《河北省生态功能区划技术报告》中相关要求。

图2.7-1  河北省生态功能区划图

##### 2.7.2.1.3《河北省生态环境保护“十四五”规划》

根据《河北省人民政府关于印发河北省生态环境保护“十四五”规划的通知》(冀政字〔2022)2号）要求，“(二）全面加强尾矿污染管控。严格新（改、扩）建尾矿库项目环境准入。开展尾矿库和历史遗留重金属废渣环境风险隐患排查评估，建立尾矿库分级分类环境管理制度。积极推广综合利用先进适用技术，鼓励尾矿库企业通过尾矿综合利用减少尾矿堆存量，依法严厉打击违法违规排放尾矿的行为。坚持一库一策”，实施矿井涌水、废渣风险管控与治理工程”。

本项目为尾矿综合利用项目，为鼓励类项目，项目地下水及土壤按照规范要求进行跟踪监测，制定专项应急预案，配备应急物资，采取以上措施可以有效防范环境风险事故。因此本项目符合《河北省人民政府关于印发河北省生态环境保护“十四五”规划的通知》(冀政字(2022)2号）要求。

##### 2.7.2.1.4《河北省建设京津冀生态环境支撑区“十四五”规划》

（1）根据《河北省建设京津冀生态环境支撑区“十四五”规划》中的二、总体要求—（四）功能分区：全省分为环京津生态过渡带、坝上高原生态防护区、燕山-太行山生态涵养区、低平原生态修复区、沿海生态防护区五个区域。

环京津生态过渡带位于华北平原北部，包括廊坊、保定、沧州和定州、雄安新区的27个县（市、区），主体生态功能是为京津城市发展提供生态空间保障。坝上高原生态防护区位于河北省坝上高原，包括张家口市4个县，主体生态功能是防风固沙和涵养水源。燕山-太行山生态涵养区位于燕山和太行山山地，包括张家口、承德、唐山、秦皇岛、保定、石家庄、邢台、邯郸市的56个县（市、区），作为京津冀生态安全屏障，主体生态功能是涵养水源、保持水土、生态休闲。低平原生态修复区位于华北平原中部，包括石家庄、沧州、衡水、邢台、邯郸市和辛集市的69个县（市、区），主体生态功能是京南生态屏障和农田生态保护、水源涵养、环境宜居。沿海生态防护区位于河北省沿海地带，包括唐山、秦皇岛、沧州市的11个县（市、区），主体生态功能是提供海洋生态服务，保障海洋生态安全。全省生态功能分区表见表2.7-4。

表2.7-4  全省生态功能分区表

| 区域名称 | 市 | 县（市、区） |
| --- | --- | --- |
| 环京津 生态过渡带 | 雄安新区 | 容城县、安新县、雄县 |
|  | 保定市 | 莲池区、竞秀区、涿州市、安国市、高碑店市、清苑区、徐水区、定兴县、高阳县、望都县、蠡县、博野县 |
|  | 廊坊市 | 安次区、广阳区、固安县、永清县、香河县、大城县、文安县、大厂回族自治县、霸州市、三河市 |
|  | 沧州市 | 任丘市 |
|  | 定州市 | 定州市 |
| 坝上高原 生态防护区 | 张家口市 | 张北县、康保县、沽源县、尚义县 |
| 燕山-太行山生态涵养区 | 张家口市 | 桥东区、桥西区、宣化区、下花园区、蔚县、阳原县、怀安县、万全区、怀来县、涿鹿县、赤城县、崇礼区 |
|  | 承德市 | 双桥区、双滦区、鹰手营子矿区、承德县、兴隆县、平泉市、滦平县、隆化县、宽城满族自治县、宽城满族自治县、围场满族蒙古族自治县 |
|  | 秦皇岛市 | 青龙满族自治县、卢龙县 |
|  | 唐山市 | 路南区、路北区、古冶区、开平区、迁西县、玉田县、遵化市、迁安市、滦州市、丰润区 |
|  | 保定市 | 满城区、易县、涞水县、涞源县、唐县、阜平县、曲阳县、顺平县 |
|  | 石家庄市 | 井陉矿区、井陉县、行唐县、灵寿县、赞皇县、平山县 |
|  | 邢台市 | 信都区、临城县、内丘县、沙河市 |
|  | 邯郸市 | 峰峰矿区、涉县、武安市 |
| 低平原 生态修复区 | 石家庄市 | 长安区、桥西区、新华区、裕华区、正定县、栾城区、高邑县、深泽县、无极县、元氏县、赵县、藁城区、晋州市、新乐市、鹿泉区 |
|  | 邢台市 | 襄都区、柏乡县、隆尧县、任泽区、南和区、宁晋县、巨鹿县、新河县、广宗县、平乡县、威县、清河县、临西县、南宫市 |
|  | 邯郸市 | 邯山区、丛台区、复兴区、临漳县、成安县、大名县、磁县、肥乡区、永年区、邱县、鸡泽县、广平县、馆陶县、魏县、曲周县 |
|  | 沧州市 | 新华区、运河区、沧县、青县、东光县、盐山县、肃宁县、南皮县、吴桥县、献县、孟村回族自治县、泊头市、河间市 |
|  | 衡水市 | 桃城区、枣强县、武邑县、武强县、饶阳县、安平县、故城县、景县、阜城县、冀州区、深州市 |
|  | 辛集市 | 辛集市 |
| 沿海 生态防护区 | 秦皇岛市 | 海港区、山海关区、北戴河区、昌黎县、抚宁区 |
|  | 唐山市 | 丰南区、曹妃甸区、滦南县、乐亭县 |
|  | 沧州市 | 黄骅市、海兴县 |

本项目位于河北省承德市宽城满族自治县，宽城满族自治县属于燕山-太行山生态涵养区，作为京津冀生态安全屏障，主体生态功能是涵养水源、保持水土、生态休闲。本项目利用京城集团已有预留的建设用地；运行过程中加强厂区绿化；生产废水循环使用，不外排，符合燕山-太行山生态涵养区的主体生态功能要求。

（2）根据《河北省建设京津冀生态环境支撑区“十四五”规划》中的五、加速构建区域绿色协调发展格局—（五）推进区域资源全面节约高效利用要求：

加强废旧物资循环利用。高水平建设现代化“城市矿产”基地，完善废旧物资回收网络，推行“互联网+”回收模式，促进再生资源应收尽收。扎实推进生活垃圾分类，加强塑料污染全链条治理，加快建立覆盖全社会的生活垃圾收运处置体系，地级以上城市全面实现分类投放、分类收集、分类运输、分类处理。以煤矸石、粉煤灰、尾矿（共伴生矿）、冶炼渣、工业副产石膏、建筑垃圾、农作物秸秆等大宗固废为重点，支持大掺量、规模化、高值化利用，鼓励替代原生非金属矿、砂石等资源，推动建筑垃圾、废弃路面材料资源化利用，加快大宗固废综合利用示范建设。促进退役动力电池、光伏组件、风电机组叶片等新兴产业废弃物循环利用，支持建立区域性的发动机、变速箱、新能源汽车动力蓄电池等汽车旧件回收和再制造加工产业。

本项目生活垃圾集中收集后运至当地生活垃圾集中收集点，由环卫部门进行统一清运、处理；本项目从尾矿砂中回收磷资源，符合加快大宗固废综合利用示范建设理念。因此，本项目符合推进区域资源全面节约高效利用的相关要求。

综上所述，本项目的建设符合《河北省建设京津冀生态环境支撑区“十四五”规划》中的相关要求。

##### 2.7.2.1.5《河北省生态环境保护“十四五”规划》

根据《河北省生态环境保护“十四五”规划》，规划指出做大做强环保产业，做大做强环保装备制造业，培育出一批技术先进、管理科学的环保装备制造龙头企业，实现特色优势环保装备制造领域高端化发展。做新做优环境服务业，推行环境污染第三方治理、环保管家、环境综合治理托管服务等模式，提升环境治理市场化、专业化水平。做精做专资源综合利用业，加强秸秆、尾矿、煤矸石、冶炼渣、工业副产石膏等综合利用，规范废旧物资回收利用，构建协同高效的资源综合利用产业发展新格局。推动生态环保产业与５G、物联网、云计算、大数据、区块链、人工智能等新一代信息技术深度融合，提高产业信息化、智能化水平。本项目为尾矿综合利用项目，项目生产废水回用于生产不外排，采用对环境危害较小的正浮选工艺对尾矿中的磷进行有效回收利用，因此符合河北省生态环境保护“十四五”规划。

##### 2.7.2.1.6《河北省土壤与地下水污染防治“十四五”规划（2021-2025年）》

根据《河北省土壤与地下水污染防治“十四五”规划（2021-2025年）》规划中加强地下水污染源头预防指出，按照国家统一部署，督促“一企一库”“两场两区”采取防渗漏措施，建设地下水环境监测井，开展地下水环境自行监测；监理地下水污染防治重点排污单位名录，推动纳入排污许可管理，加强防渗、地下水环境监测、执法检查；指导地下水污染防治重点排污单位优先开展地下水污染渗漏排查，针对存在问题的设施，采取污染防渗改造措施；生态环境部门统一开展地下水污染防治重点排污单位周边地下水环境监测。

（2）推进土壤污染调查评估

加强企业用地及周彪污染状况调查。优先对重点行业企业用地土壤污染状况调查查明的潜在高风险地块、超标地块开展进一步调查和风险评估，安装国家部署安排，开展典型行业企业用地及周边土壤污染状况调查。

本项目开展土壤现状监测，占地范围内各监测项目符合《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》(GB36600-2018)表1、表2第二类用地筛选值要求及《建设用地土壤污染风险筛选值》（DB13/T 5216-2020）表1第二类用地筛选值要求。农用地内各监测项目符合《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管制标准（试行）》（GB15618-2018）表1、表2农用地筛选值要求。项目依托的见草沟尾矿库采取垂直防渗措施，厂区浮选车间及精粉库为一般防渗区，危险废物暂存间为重点防渗区，按要求进行防渗处理，项目建成后设置监测井3口，定期开展地下水环境质量监测，因此项目符合《河北省土壤与地下水污染防治“十四五”规划（2021-2025年）》。

##### 2.7.2.1.7《河北生态省建设规划（2005-2030）》

根据《河北生态省建设规划（2005-2030）》，按照区域生态特点及主导生态功能，全省分为坝上高原、山地、平原和海岸海域等4个生态功能区，详见下表。

表2.7-5  河北省生态功能区划分一览表

| 生态功能区 | 行政区划、面积 | 生态亚区 | 生态问题 | 建设重点和发展方向 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 坝上高原生态区 | 张北、沽源、康保三县全部，商义、丰宁、围场三县部分，面积17557 km2 | 坝西坝东 | 生态环境最为脆弱，植被覆盖度低，土地荒漠化严重，沙化、退化和盐碱化草场面积大 | 加大天然草场改良和人工草场建设，严格保护现有林，构建防护林体系，加大防护林,退耕还林还草，风沙源治理、湿地保护等 |
| 山地生态区 | 张家口、承德、唐山、秦皇岛、保定、石家庄、邢台、邯郸8市的48县（市)， 面积95304km2 | 冀北及燕山山地、冀西北间山盆地山地、太行山 | 林草覆盖度低，水土流失严重，水源涵养能力差，矿业生产经营粗放，对生态环境影响较大，自然灾害频繁，防御自然灾害能力低 | 加强现有林保护，高标准太行山绿化、“三北”，防护林，退耕还林还草,水资源保护，风沙源治理、矿山生态恢复和资源综合利用，加大生态扶贫开发力度;提高水资源、矿产资源、林草资源利用水平 |
| 平原生态区 | 秦皇岛、唐山、廊坊、保定、石家庄、邢台、邯郸、衡水、沧州9市的平原地区，面积 71076km2 | 冀东平原、冀中南平原、运东滨海平原 | 平原资源和能源利用效率低，面源污染严重，河湖生态用水保证程度低，湿地生态功能 退化严重 | 大力发展生态农业，改善生态环境质量，加大退化土地治理力度，加强水资源的综合规划和合理调配，保证水资源的供求平衡 |
| 海岸海域生态区 | 秦皇岛、唐山、沧州3市12个县(市)的海岸带、岛屿和浅海，面积11380km2 | 秦唐海岸海域 沧州海岸海域 | 海洋生态系统脆弱，调节能力低，生物资源开发利用程度大，生物资源退化严重，海水富营养化程度高，滨海湿地 功能退化 | 严格海洋生物资源管理，完善沿海防护林体系，加强海、河流污染综合治理 |

##### 2.7.2.1.8《承德市滦河流域生态环境保护规划》

《承德市滦河流域生态环境保护规划》提出强化矿企监管，以滦河流域张百湾矿区，伊逊河流域红旗、小营矿区，武烈河流域韩麻营、中关、高寺台矿区、长河、瀑河等为重点，全面开展排查清理，对选矿污水直排入河、跑冒滴漏、无事故池和沿河及占用河道建设事故池的、采矿废水未处理直排的矿山企业限期进行治理，未达到要求前不得恢复生产。全面建设规范化沉淀池、回水池、事故池、封闭式雨水收集渠等设施，实现废水稳定回用。同时完成企业周边支流、支沟及旱河淤积河段的清淤整治。

严格执行国家产业政策，不得新上、转移、生产和采用国家明令禁止的工艺和产品，禁止引进重污染项目，鼓励发展低污染、无污染、节水和资源综合利用项目，提高工业用水循环利用率，减少废水排放。加强工业排污口规范化整治，建立排污口管理台帐，保证企业出水达标。禁止在滦河干流设置工业排污口，新建项目应建设再生水回用工程，废水经深度处理后优先回用，不得直接排放。

实施用水总量与强度双控：

通过推进规划水资源论证制度、严格建设项目水资源论证，促进生产力布局、产业结构与水资源承载能力相协调;严格实施取水许可，加强取水许可监督管理;细化计划用水管理，分乡镇分行业制定年度用水计划并严格执行，鼓励和支持高效节水项目，推进节水型社会建设。

本项目不属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》中的“限值类”和“淘汰类”项目，生产用水为见草沟尾矿库回水，生产废水排入见草沟尾矿库，回水用于选矿生产，不外排，生产废水能够稳定回用，项目于浮选车间外东北角建设事故池一座，远离河道布置，因此项目的建设符合承德市滦河流域生态环境保护规划。

##### 2.7.2.1.9《承德市生态环境保护“十四五”规划（2021—2025年）》

《承德市生态环境保护“十四五”规划（2021—2025年）》提出：做大做强环保产业。培育一批技术先进、管理科学的环保装备制造龙头企业，实现特色优势环保装备制造领域高端化发展。做新做优环境服务业，推行环境污染第三方治理、环保管家、环境综合治理托管服务等模式，提升环境治理市场化、专业化水平。做精做专资源综合利用业，加强秸杆、尾矿、煤矸石、冶炼渣、工业副产石膏等综合利用，规范废旧物资回收利用，构建协同高效的资源综合利用产业发展新格局。推动生态环保产业与5G、物联网、云计算、大数据、区块链、人工智能等新一代信息技术深度融合，提高产业信息化、智能化水平。

本项目利用尾矿进行选磷，既减少了尾矿的堆存量，又实现了尾矿砂的综合利用。因此项目符合《承德市生态环境保护“十四五”规划（2021—2025年）》要求。

##### 2.7.2.1.10《承德市土壤与地下水污染防治“十四五”规划（2021-2025年）》

根据《河北省土壤与地下水污染防治“十四五”规划（2021-2025年）》规划中“加强企业用地及周边污染状况调查”指出优先对重点行业企业用地土壤污染状况调查查明的潜在高风险地块、超标地块开展进一步调查和风险评估。按照国家和河北省部署安排，配合做好典型行业企业用地及周边土壤污染状况调查。

（2）探索土壤污染风险管控与修复模式。针对重点行业企业用地土壤污染状况调查查明的潜在高风险地块，根据土壤污染风险，采取制度性或工程性管控措施。以金属表面处理及热处理加工、基础化学原料制造、专用化学品制造等行业企业为重点，鼓励采用污染阻隔、监测自然衰减等原位风险管控或修复技术。探索绿色低碳修复模式。

本项目为尾矿综合利用项目，项目开展土壤现状监测，占地范围内各监测项目符合《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》(GB36600-2018)表1、表2第二类用地筛选值要求及《建设用地土壤污染风险筛选值》（DB13/T 5216-2020）表1第二类用地筛选值要求。农用地内各监测项目符合《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管制标准（试行）》（GB15618-2018）表1、表2农用地筛选值要求。对周边地下水敏感目标进行了地下水环境质量监测，各监测项目满足《地下水环境质量标准》（GB14848-2017）,项目依托的见草沟尾矿库采取垂直防渗措施，厂区浮选车间及精粉库为一般防渗区，危险废物暂存间为重点防渗区，按要求进行防渗处理，项目建成后设置监测井3口，定期开展地下水环境质量监测，因此项目符合《承德市土壤与地下水污染防治“十四五”规划（2021-2025年）》。

##### 2.7.2.1.11《承德市城市总体规划（2016-2030年）》

《承德市城市总体规划（2016-2030年）》中将承德市（8县3区）划分出一级区两个，即坝上高原生态区、冀北及燕山山地生态区；生态亚区六个，即坝上高原西部草原生态亚区、坝上高原东部森林草原生态亚区、冀北山地森林生态亚区、七老图山森林灌草生态亚区、燕山山地南部林果生态亚区、城市规划发展生态亚区。在明确生态区的基础上，按前述区划原则进一步细划6个生态亚区为27个生态功能区。承德市城市总体规划市域环境功能区划图如图2.7-2所示：

图2.7-2  承德市城市总体规划市域环境功能区划图

本项目所在地位于承德市宽城县松岭镇松树沟村，根据《承德市城市总体规划（2016-2030年）》，该区域为宽城南部矿山环境综合整治区。该生态功能区主导功能为水土保持、矿产开发、矿山生态恢复。

保护措施和发展方向：本生态功能区有大量的铁矿资源，是承德市重要的铁矿资源远景开发区。坚持开发与保护并举，坚持“事前预防，事中治理，事后恢复”，积极做好矿山环境恢复工作。重点实施封山育林、退耕还林和造林绿化工程，严禁陡坡开荒，营造各种类型的水保林，工程措施与生物措施相结合，控制水土流失。保护良好的森林生态系统，严格控制因矿山开采造成的植被破坏，加快宜林地的造林绿化进程，提高森林覆盖率，改善生态环境。

本项目为利用尾矿选磷，依托的尾矿库边堆存边恢复，采取了截（排）水沟等水土保持措施，本项目建设地点为京城集团预留建设用地，不涉及新增占地，因此本项目符合《承德市城市总体规划（2016-2030年）》要求。

##### 2.7.2.1.12《承德市重点水源涵养生态功能保护区规划》

根据《承德市重点水源涵养生态功能保护区规划》，承德市重点水源涵养生态功能保护区在承德市的八县二区均有分布，涉及滦平县、隆化县、宽城满族自治县、围场县、兴隆县、平泉县、宽城县、承德县、双桥区、双滦区，包涵61个乡镇，保护区总面积8015.92km2。承德市重点水源涵养生态功能保护区分布一览表（宽城县）见表2.7-5。

表2.7-5  承德市重点水源涵养生态功能保护区分布一览表（宽城县）

| 所属县 | 乡镇编号 | 乡镇名称 | 范围描述 | 面积（km2） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 宽城县 （55.9km2） | 184 | 独石沟乡 | 乡镇全部范围 | 55.9 |

承德市重点水源涵养生态功能保护区功能分区图见图2.7-3。

图2.7-3  承德市重点水源涵养生态功能保护区功能分区图

本项目位于河北省承德市承德市宽城满族自治县松岭镇松树沟村，不在承德市重点水源涵养生态功能保护区范围内。本项目建设地点为已有预留建设用地，工程占地较小，不涉及新增林地及耕地，生物损失量较小，对生态系统生产能力影响较小，不会对生态系统产生较大影响。

#### 2.7.2.2相关矿产资源规划符合性

##### 2.7.2.2.1《河北省矿产资源总体规划》（2021—2025）

对照《河北省矿产资源总体规划（2021-2025年）》：本项目开发利用矿产资源不属于禁止开采矿种中高硫高灰煤、石膏、砂金、砂铁泥炭、砖瓦用粘土、明化镇组地热、蓝石棉、汞矿。

对照“合理调控开发利用强度”中提出“加强建筑石料类矿产重点开采区管理，推进规模化、集约化开发，满足京津冀协同发展、雄安新区建设和民生改善对建筑石料矿产的需求，期末矿石年产量保持在2.7亿吨左右。加强其他矿种矿山废石、废渣、尾矿的综合利用，弥补市场建筑石料矿产供给的不足。”本项目属于尾矿综合利用类项目，符合矿产资源规划的要求。

对照“不断提高矿产资源利用效率”中提出“持续推进矿产资源节约和高效利用。严格执行矿山“三率”(开采回采率、选矿回收率、综合利用率）指标要求，适时开展矿产资源开发利用水平调奎评价。加强节约与综合利用新技术研发，重点加强难选矿、复杂共伴生矿采选技术攻关，加强选矿装备与技术工艺研发，优化选矿工艺流程。鼓励以企业为主体、市场为导向、产学研相结合的技术创新，全面推广应用符合全省矿情的矿产资源节约和综合利用关键技术、先进适用技术。不断提升固体矿产废石、废渣、尾矿等综合利用效率，不断提高地热资源高效、循环利用水平。

加强共伴生矿产综合评价和利用。重点开展邯邢矽卡岩型铁矿、承德岩浆岩型铁矿、张家口及保定铅锌矿、承德金多金属矿等共伴生矿产的赋存状态、分布规律、可利用性、经济意义研究评价，为综合开发和综合利用提供依据。重点加强钒钛磁铁矿、有色金属、贵金属等矿产共伴生元素综合回收利用，对具备开发利用条件的共伴生矿产要综合设计、综合回收，不断提升共伴生矿产资源利用水平。提高煤层气综合利用水平，具备煤层气开采条件的，按照“先采气、后采煤”的原则，做好煤层气开发利用。”本项目为尾矿综合利用项目，项目可以提高固体尾矿的利用效率，有效利用尾矿中的磷，因此符合河北省矿产资源规划加强尾矿综合利用的要求。

本项目位于承德市承德市宽城满族自治县松岭镇松树沟村，主要利用铁尾矿进行浮选选磷，可以提高矿山尾矿综合利用，因此项目符合《河北省矿产资源总体规划（2021-2025）》要求。

##### 2.7.2.2.2《承德市矿产资源总体规划》（2016~2020年）

承德市矿产资源规划尚未公布，因此本项目对照《承德市矿产资源总体规划》（2016~2020年）中（五）矿产资源的节约与综合利用，指出：

（1）节约与综合利用的方向

切实执行矿山企业“三率”考核指标，提高伴生矿产综合利用、尾矿和固体废弃物综合利用、低品位和难选冶矿石的开发利用，加强对矿山企业综合利用水平的监督管理，支持鼓励采用新技术、新工艺、新方法，推动和发展循环经济，提高全市矿产资源节约与综合利用的整体水平。

（2）开发利用效率指标

至2015年，全市主要开发矿产的“三率”预期指标：铁矿和超贫磁铁矿的回采率分别达到85%和95%，贫化率分别低于10%和5%，选矿回收率分别达到88%和50%；贵金属和有色金属的共、伴生矿综合利用率达到43%，矿山尾矿、废石、废渣综合利用率达到15%以上，使资源效益、经济效益和社会效益得到全面提升。

（3）建立资源节约与综合利用激励与约束机制

加强矿产资源综合利用研究，大力支持矿山企业自主研发和引进新技术、新工艺，推广双滦建龙矿业、黑山选钛厂综合回收钛、磷等矿产的典型经验，对开发共、伴生矿产综合回收利用的项目给予审批优先、税费减免等政策倾斜。加强“三率”指标管理和监督检查，达不到要求的不得颁发和延续采矿许可证，新建矿山不得采用国家限制和淘汰的采选技术、工艺和设备。发展循环矿业经济，加强矿山尾矿、废石、废渣的再利用研究和二次开发利用，推广煤矸石制水泥、制砖等新工艺、新技术，加强矿山采选及其后续冶炼加工业废水、废气、余热的再利用和循环利用，推进矿业“三废”资源化进程。推进矿产资源补偿费征收与储量消耗挂钩，减少资源浪费。鼓励矿山企业建立资源节约管理制度，加强资源储量消耗定额管理，调动矿山企业节能降耗、综合利用和清洁生产的积极性，促进矿产资源的合理开发和有效保护。

本项目位于承德市承德市宽城满族自治县松岭镇松树沟村，主要利用尾矿选磷，可以提高矿山尾矿综合利用，因此项目符合承德市矿产资源总体规划（2016-2020年）要求。

#### 2.7.2.3《宽城满族自治县城乡总体规划（2012-2030）》

宽城城市规划区规划范围确定为包括宽城镇、板城镇、龙须门镇、化皮溜子乡的三镇一乡规划区总面积为：590平方公里。

根据宽城县社会经济发展战略、流域特征、生态环境特点，以及国民经济和土地利用等相关规划，将全县划分为四类生态功能区:生态旅游发展区、瀑河城镇带、矿产农特发展区、东部粮农发展区。

瀑河城镇带范围：位于县域中北部，包括宽城、龙须门和化皮溜子3个乡镇镇，其中宽城镇是县政府所在地，化皮溜子的千鹤山自然保护区除外。

导向与管制要求：加快本区的城镇化建设进程，改善城镇生态环境，提高人居环境质量;加强城市社区管理和城镇综合治理，全面提高城镇管理水平;完善城镇道路网、供水、防洪以及对外交通网络为重点的基础设施建设；加快实施污水处理厂、垃圾填埋场等以污染治理为主要内容的环境设施建设。加强对采矿业和建材业的规划和管理，划定禁采区、限采区和开采区，合理布局矿山企业。应加快对水土流失较严重地区的治理，重点实施封山育林和造林绿化工程，严禁陡坡开荒，强化退耕还林还草，营造各种类型的水保林，工程措施与生物措施相结合，迅速改变水土流失的严峻局面。

项目位于承德市承德市宽城满族自治县松岭镇松树沟村，项目通过采取一系列水土保持工程措施、生态恢复工程措施和污染防治工程措施，可以有效的减少水土流失，故项目的建设符合《宽城满族自治县城乡总体规划（2012-2030）》。

### 2.7.3环境功能区划

（1）环境空气质量功能区

根据《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中环境空气质量功能区分类，项目区执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二类功能区要求。

（2）声环境功能区

项目位于宽城满族自治县京城集团已有预留建设用地范围内建设，项目区厂界执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类声环境功能区要求。

（3）水环境功能区

根据《河北省地表水功能区划》，距离本项目最近的地表水为民训河为长河支流，地表水环境执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类功能区要求；地下水执行《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)中Ⅲ类功能区要求。

（4）土壤环境功能区

项目占地范围内土壤环境执行《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》(GB36600-2018)表1、表2第二类用地筛选值要求及《河北省地方标准   建设用地土壤污染风险筛选值》（DB13/T5216-2020）中表1中第二类用地筛选值；项目周边村庄农田土壤执行《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）。

## 2.8 环境保护目标的确定

根据环境影响因素识别结果、项目工程特点及周围环境特征，确定本工程环境保护目标见表2.8-1。

表2.8-1  环境保护目标及保护对象一览表

| 类别 | 坐标/° | 保护对象 | 保护 内容 | 环境功能区 | 相对厂址 | 相对方位 | 相对厂界距离/m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 经度 | 纬度 |  |  |  |  |  |  |
| 环境空气 | 118.594070 | 40.429026 | 瓦房沟村 | 居民 | 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二类区标准 | 宽城满族自治县云基磷业有限公司尾废减量化梯级资源综合利用智能回收中心项目厂址 | W | 50 |
|  | 118.584436 | 40.427674 | 松岭镇 | 居民 |  |  | W | 1070 |
|  | 118.551359 | 40.585721 | 松岭镇小学 | 师生 |  |  | W | 1110 |
|  | 118.602289 | 40.439819 | 四道沟村 | 居民 |  |  | N | 500 |
|  | 118.555404 | 40.589583 | 头道沟村 | 居民 |  |  | N | 720 |
|  | 118.579715 | 40.439326 | 茨峪后沟村 | 居民 |  |  | NW | 1820 |
|  | 118.612996 | 40.428811 | 王杖子村 | 居民 |  |  | SE | 570 |
|  | 118.624154 | 40.420336 | 破城沟村 | 居民 |  |  | SE | 2210 |
|  | 118.596237 | 40.419134 | 照虎斗村 | 居民 |  |  | S | 1250 |
|  | 118.612159 | 40.413727 | 东沟村 | 居民 |  |  | S | 1950 |
|  | 118.606816 | 40.412396 | 破城沟村 | 居民 |  |  | S | 2120 |
|  | 118.593641 | 40.405466 | 核桃园村 | 居民 |  |  | S | 2700 |
|  | 118.584414 | 40.406839 | 伙计沟村 | 居民 |  |  | S | 2750 |

续表2.8-1  环境保护目标及保护对象一览表

| 序号 | 声环境保护目标 | 空间相对位置/m | 距厂界最近距离 | 方位 | 执行标准 | 声环境保护目标情况说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 瓦房沟村 | -311.01 | -358.92 | 1.2 | 50 | W | （GB3096-2008）2类区标准 | 砖混结构，坐北朝南 |

根据评价区的水文地质条件、建设项目的环境影响特征及地下水的开发利用状况，结合现场踏勘和调查，确定地下水环境保护目标为4个自然村的村民饮用水井。保护级别按照《地下水质量标准》Ⅲ类标准，保护目标方位及保护级别见续表2.8-1。

续表2.8-1  环境保护目标及保护对象一览表

| 序号 | 敏感目标 | 相对项目区中心位置 | 保护要求 | 地下水类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 方位 | 距离(m) |  |  |
| 1 | 瓦房沟 | W | 40 | 总体满足《地下水质量标准》（GB/T14848－2017）Ⅲ类标准，地下水质量不低于现状；不破坏现有地下水使用功能。 | 孔隙水 |
| 2 | 松岭镇 | WS | 750 |  |  |
| 3 | 大地村 | WS | 1480 |  |  |
| 4 | 木匠屯村 | W | 2430 |  |  |
| 5 | 区域地下水 |  |  |

续表2.8-1  环境保护目标及保护对象一览表

| 类别 | 保护对象 | 环境功能区划 |
| --- | --- | --- |
| 土壤环境 | 厂区 | 《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》(GB36600-2018)表1、表2第二类用地筛选值要求及《河北省地方标准 建设用地土壤污染风险筛选值》（DB13/T5216-2020）中表1中第二类用地筛选值 |
|  | 占地范围内及大气最大落地点浓度范围 | 《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018） |

续表2.8-1  环境保护目标及保护对象一览表

| 环境要素 | 保护目标 | 相对厂区方位 | 位置 | 功能 | 环境保护要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地表水 | 民训河 | 东侧 | 940m | 地表水 | 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准 |

续表2.8-1  环境风险保护目标一览表

| 类别 | 环境敏感特征 |
| --- | --- |
| 大 气 环 境 | 厂址周边3km范围内 |
|  | 序号 | 敏感目标名称 | 相对选厂方位 | 距离/m | 属性 | 人口数 |
|  | 1 | 瓦房沟村 | W | 50 | 村庄 | 1836 |
|  | 2 | 松岭镇 | W | 1070 | 村庄 | 1740 |
|  | 3 | 松岭镇小学 | W | 1110 | 村庄 | 370 |
|  | 4 | 四道沟村 | N | 500 | 村庄 | 104 |
|  | 5 | 头道沟村 | N | 720 | 村庄 | 96 |
|  | 6 | 茨峪后沟村 | NW | 1820 | 村庄 | 104 |
|  | 7 | 王杖子村 | SE | 570 | 村庄 | 284 |
|  | 8 | 破城沟村 | SE | 2210 | 村庄 | 88 |
|  | 9 | 照虎斗村 | S | 1250 | 村庄 | 604 |
|  | 10 | 东沟村 | S | 1950 | 村庄 | 79 |
|  | 11 | 破城沟村 | S | 2120 | 村庄 | 108 |
|  | 12 | 核桃园村 | S | 2700 | 村庄 | 252 |
|  | 13 | 伙计沟村 | S | 2750 | 村庄 | 156 |
|  | 14 | 木匠屯村 | E | 2400 | 村庄 | 120 |
|  | 15 | 潘杖子村 | SW | 2200 | 村庄 | 308 |
|  | 16 | 岔沟里村 | SW | 2260 | 村庄 | 76 |
|  | 17 | 鹿圈子村 | SW | 2660 | 村庄 | 52 |
|  | 18 | 增湾子村 | SW | 3000 | 村庄 | 276 |
| 地表水 | 民训河 东侧940m | 河流 | / |

## 2.9 环境影响评价标准的确定

### 2.9.1 环境质量标准

（1）环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准及其修改单（生态环境部公告2018年第29号）相关要求。详见表2.9-1。

表2.9-1  环境空气质量标准一览表

| 环境要素 | 污染物名称 | 标准值 | 单位 | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 环境 | SO2 | 年平均 | 60 | μg/m3 | 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准及其修改单（生态环境部公告2018年第29号）相关要求 |
|  |  | 24小时平均 | 150 |  |  |
|  |  | 1小时平均 | 500 |  |  |
|  | NO2 | 年平均 | 40 |  |  |
|  |  | 24小时平均 | 80 |  |  |
|  |  | 1小时平均 | 200 |  |  |
|  | CO | 24小时平均 | 4 | mg/m3 |  |
|  |  | 1小时平均 | 10 |  |  |
|  | O3 | 日最大8小时平均 | 160 | μg/m3 |  |
|  |  | 1小时平均 | 200 |  |  |
|  | PM10 | 年平均 | 70 |  |  |
|  |  | 24小时平均 | 150 |  |  |
|  | PM2.5 | 年平均 | 35 |  |  |
|  |  | 24小时平均 | 75 |  |  |
|  | TSP | 年平均 | 200 |  |  |
|  |  | 24小时平均 | 300 |  |  |

（2）地表水环境质量执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准，详见表2.9-2。

表2.9-2  地表水质量标准一览表

| 环境要素 | 污染物名称 | 标准值 | 单位 | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 地表 水环境 | pH值（无量纲） | 6-9 | / | 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002） Ⅲ类标准 |
|  | 溶解氧 | ≥5 | mg/L |  |
|  | 高锰酸盐指数 | ≤6 | mg/L |  |
|  | 化学需氧量 | ≤20 | mg/L |  |
|  | 五日生化需氧量 | ≤4 | mg/L |  |
|  | 氨氮 | ≤1.0 | mg/L |  |
|  | 总磷（以P计） | ≤0.2 | mg/L |  |
|  | 总氮 | ≤1 | mg/L |  |
|  | 氰化物 | ≤0.2 | mg/L |  |
|  | 挥发酚 | ≤0.005 | mg/L |  |
|  | 氟化物（以F-计） | ≤1.0 | mg/L |  |
|  | 硫化物 | ≤0.2 | mg/L |  |
|  | 石油类 | ≤0.05 | mg/L |  |
|  | 硫酸盐 | ≤250 | mg/L |  |
|  | 氯化物 | ≤250 | mg/L |  |
|  | 硝酸盐 | ≤10 | mg/L |  |
|  | 铜 | ≤1 | mg/L |  |
|  | 锌 | ≤1 | mg/L |  |
|  | 汞 | ≤0.0001 | mg/L |  |
|  | 镉 | ≤0.005 | mg/L |  |
|  | 铅 | ≤0.05 | mg/L |  |
|  | 六价铬 | ≤0.05 | mg/L |  |
|  | 砷 | ≤0.05 | mg/L |  |
|  | 硒 | ≤0.01 | mg/L |  |
|  | 铁 | ≤0.3 | mg/L |  |
|  | 锰 | ≤0.1 | mg/L |  |
|  | 阴离子表面活性剂 | ≤0.2 | mg/L |  |

（3）根据评价区地下水水质状况和使用功能，地下水评价执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准。

表2.9-3  地下水质量标准一览表

| 项目 | 污染物名称 | 标准值 | 单位 | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 地 下 水 | pH | 6.5～8.5 | — | 《地下水质量标准》 （GB/T14848-2017） Ⅲ类标准 |
|  | 总硬度 | ≤450 | mg/L |  |
|  | 溶解性总固体 | ≤1000 |  |  |
|  | 氯化物 | ≤250 |  |  |
|  | 硫酸盐 | ≤250 |  |  |
|  | 氨氮 | ≤0.5 |  |  |
|  | 硝酸盐 | ≤20 |  |  |
|  | 亚硝酸盐 | ≤1 |  |  |
|  | 挥发性酚类 | ≤0.002 |  |  |
|  | 氰化物 | ≤0.05 |  |  |
|  | 耗氧量 | ≤3 |  |  |
|  | 锰 | ≤0.1 |  |  |
|  | 铁 | ≤0.3 |  |  |
|  | 铅 | ≤0.01 |  |  |
|  | 镉 | ≤0.005 |  |  |
|  | 砷 | ≤0.01 |  |  |
|  | 氟化物 | ≤1 |  |  |
|  | 汞 | ≤0.001 |  |  |
|  | 六价铬 | ≤0.05 |  |  |
|  | 硫化物 | ≤0.02 |  |  |
|  | 铜 | ≤1 |  |  |
|  | 锌 | ≤1 |  |  |
|  | 镍 | ≤0.02 |  |  |
|  | 钼 | ≤0.07 |  |  |
|  | 钴 | ≤0.05 |  |  |
|  | 铍 | ≤0.002 |  |  |
|  | 锑 | ≤0.005 |  |  |
|  | 钡 | ≤0.7 |  |  |
|  | 铊 | ≤0.0001 |  |  |
|  | 银 | ≤0.05 |  |  |
|  | 硼 | ≤0.5 |  |  |
|  | 硒 | ≤0.01 |  |  |
|  | 阴离子表面活性剂 | ≤0.3 |  |  |
|  | 总磷 | ≤0.2 | mg/L | 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002） Ⅲ类标准 |
|  | 石油类 | ≤0.05 | mg/L |  |

（4）项目区域声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准，详见表2.9-4。

表2.9-4  声环境质量标准一览表

| 类别 | 污染物名称 | 标准值 | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| 声环境 | 等效连续A声级 | 昼间≤60dB（A） 夜间≤50dB（A） | 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区 |

（5）土壤环境质量标准

土壤环境执行《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》(GB36600-2018)表1、表2第二类用地筛选值要求及《建设用地土壤污染风险筛选值》（DB13/T 5216-2020）表1第二类用地筛选值要求，标准值见表2.9-5。农用地执行《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管制标准（试行）》（GB15618-2018）表1、表2农用地筛选值要求。

表2.9-5  建设用地土壤环境质量标准

| 环境要素 | 项 目 | 标准值 | 单位 | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 土壤 | 砷 | 60 | mg/kg | 《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）表1、表2二类用地筛选值要求 |
|  | 镉 | 65 | mg/kg |  |
|  | 铬（六价） | 5.7 | mg/kg |  |
|  | 铜 | 18000 | mg/kg |  |
|  | 铅 | 800 | mg/kg |  |
|  | 汞 | 38 | mg/kg |  |
|  | 镍 | 900 | mg/kg |  |
|  | 四氯化碳 | 2.8 | mg/kg |  |
|  | 氯仿 | 0.9 | mg/kg |  |
|  | 氯甲烷 | 37 | mg/kg |  |
|  | 1，1-二氯乙烷 | 9 | mg/kg |  |
|  | 1，2-二氯乙烷 | 5 | mg/kg |  |
|  | 1，1-二氯乙烯 | 66 | mg/kg |  |
|  | 顺式-1，2-二氯乙烯 | 596 | mg/kg |  |
|  | 反式-1，2-二氯乙烯 | 54 | mg/kg |  |
|  | 二氯甲烷 | 616 | mg/kg |  |
|  | 1，2-二氯丙烷 | 5 | mg/kg |  |
|  | 1，1，1，2-四氯乙烷 | 10 | mg/kg |  |
|  | 1，1，2，2-四氯乙烷 | 6.8 | mg/kg |  |
|  | 四氯乙烯 | 53 | mg/kg |  |
|  | 1，1，1-三氯乙烷 | 840 | mg/kg |  |
|  | 1，1，2-三氯乙烷 | 2.8 | mg/kg |  |
|  | 三氯乙烯 | 2.8 | mg/kg |  |
|  | 1，2，3-三氯丙烷 | 0.5 | mg/kg |  |
|  | 氯乙烯 | 0.43 | mg/kg |  |
|  | 苯 | 4 | mg/kg |  |
|  | 氯苯 | 270 | mg/kg |  |
|  | 1，2-二氯苯 | 560 | mg/kg |  |
|  | 1，4-二氯苯 | 20 | mg/kg |  |
|  | 乙苯 | 28 | mg/kg |  |
|  | 苯乙烯 | 1290 | mg/kg |  |
|  | 甲苯 | 1200 | mg/kg |  |
|  | 间，对-二甲苯 | 570 | mg/kg |  |
|  | 邻-二甲苯 | 640 | mg/kg |  |
|  | 硝基苯 | 76 | mg/kg |  |
|  | 苯胺 | 260 | mg/kg |  |
|  | 2-氯酚 | 2256 | mg/kg |  |
|  | 苯并[a]蒽 | 15 | mg/kg |  |
|  | 苯并[a]芘 | 1.5 | mg/kg |  |
|  | 苯并[b]荧蒽 | 15 | mg/kg |  |
|  | 苯并[k]荧蒽 | 151 | mg/kg |  |
|  | 䓛 | 1293 | mg/kg |  |
|  | 二苯并[a，h]蒽 | 1.5 | mg/kg |  |
|  | 茚并[1，2，3-cd]芘 | 15 | mg/kg |  |
|  | 萘 | 70 | mg/kg |  |
|  | 石油烃 | 4500 | mg/kg |  |
|  | 锑 | 180 | mg/kg |  |
|  | 铍 | 29 | mg/kg |  |
|  | 钴 | 70 | mg/kg |  |
|  | 钒 | 752 | mg/kg |  |
|  | 锌 | 10000 | mg/kg | 《建设用地土壤污染风险筛选值》（DB 13/T 5216-2020）表1第二类用地标准限值 |
|  | 钼 | 2418 | mg/kg |  |
|  | 硒 | 2393 | mg/kg |  |
|  | 铊 | 4.8 | mg/kg |  |
|  | 钡 | 5460 | mg/kg |  |
|  | 银 | 2418 | mg/kg |  |
|  | 锡 | 10000 | mg/kg |  |
|  | 氨氮 | 1200 | mg/kg |  |
|  | 氟化物（可溶性） | 10000 | mg/kg |  |

表2.9-6  污染物排放标准一览表

| 序号 | 污染物项目 | 风险筛选值 |
| --- | --- | --- |
|  |  | pH≤5.5 | 5.5＜pH≤6.5 | 6.5＜pH≤7.5 | pH＞7.5 |
| 1 | 镉 | 水田 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 0.8 |
|  |  | 其他 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.6 |
| 2 | 汞 | 水田 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 1.0 |
|  |  | 其他 | 1.3 | 1.8 | 2.4 | 3.4 |
| 3 | 砷 | 水田 | 30 | 30 | 25 | 20 |
|  |  | 其他 | 40 | 40 | 30 | 25 |
| 4 | 铅 | 水田 | 80 | 100 | 140 | 240 |
|  |  | 其他 | 70 | 90 | 120 | 170 |
| 5 | 铬 | 水田 | 250 | 250 | 300 | 350 |
|  |  | 其他 | 150 | 150 | 200 | 250 |
| 6 | 铜 | 果田 | 150 | 150 | 200 | 200 |
|  |  | 其他 | 50 | 50 | 100 | 100 |
| 7 | 镍 | 60 | 70 | 100 | 190 |
| 8 | 锌 | 200 | 200 | 250 | 300 |

### 2.9.2 污染物排放标准

（1）大气污染物排放标准

施工期：扬尘执行《河北省施工场地扬尘排放标准》（DB13/2934-2019）表1扬尘排放浓度限值；

营运期：无组织粉尘粉尘执行《铁矿采选工业污染物排放标准》（GB28661-2012）表7中大气污染物排放浓度限值要求，食堂油烟执行《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）小型标准的限值要求。

（2）噪声：施工期施工场界噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）；运营期厂界执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准。

污染物排放标准见表2.9-7。

表2.9-7  污染物排放标准一览表

| 类别 | 污染源 | 项目 | 排放限值 | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工期废气 | 施工扬尘 | 颗粒物 | 80μg/m3；达标判定依据≤2次/天 | 《河北省施工场地扬尘排放标准》（DB13/2934-2019） |
| 运营期废气 | 无组织废气 | 颗粒物 | 1.0mg/m3 | 《铁矿采选工业污染物排放标准》(GB28661-2012)表7中大气污染物排放限值要求 |
|  | 食堂油烟 | 油烟 | ≤2.0mg/m3，最低去除效率60％ | 《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）小型标准的限值要求 |
| 噪声 | 厂界 | 昼间 | 60dB（A） | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类排放标准 |
|  |  | 夜间 | 50dB（A） |  |

### 2.9.3 固体废物污染控制标准

固体废物固废：一般固废执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）；

危险废物：危险废物贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单。

# 第三章 建设项目工程分析

## 3.1 建设项目概况

### 3.1.1项目基本情况

（1）项目名称：宽城满族自治县云基磷业有限公司尾废减量化梯级资源综合利用智能回收中心项目

（2）建设性质：新建

（3）建设单位：宽城满族自治县云基磷业有限公司

（4）建设地点及平面布置：项目建设地点位于京城集团已有预留建设用地，不新增占地。本项目占地原计划建设砂石骨料项目，建设单位为京城集团下属单位宽城龙达有限公司砂石骨料项目已经取得环保批复，现根据集团的业务调整，不再建设砂石骨料项目，项目用地用做选磷项目建设。项目中心点坐标为E 118°36´9.95"；N 40°25´59.57"。项目浮选车间位于厂区北侧、磷精粉库位于厂区东北侧。新建浮选车间占地面积为15000m2，磷精粉库占地面积为7000m2。

（5）周边关系：本项目位于宽城满族自治县松岭镇松树沟村，厂区西侧50m为瓦房沟村、1070m为松岭镇、1110m为松岭镇小学；北侧500m为四道沟村，720m为头道沟村；西北侧1820m为茨峪后沟村；东南侧570m为王杖子村、2210m为破城沟村；南侧1250m为照虎斗村、1950m为东沟村、2120m为破城沟村、2700m为核桃园村、2750m为伙计沟村。项目东侧940m为民训河。

（6）工艺特点：本次拟建项目选磷采用“一粗+一粗扫＋三精+一精扫”正浮选工艺。选铁尾矿浆直接经过泵输送至矿浆搅拌槽进行搅拌均匀后自流进入浮选机进行一次粗选，粗选尾矿进入扫选机进行一次粗扫选，扫选尾矿自流入尾矿泵池，粗选出精矿及扫选精矿进入浮选机连续进行三次精选，精选尾矿自吸进入精扫选进行扫选，精扫选精矿进入精浮选机重复精选，精扫选尾矿自流入尾矿泵池，选出的精矿经过浓缩过滤经皮带输送至磷精粉库储存销售。尾矿泵池内尾矿通过尾矿泵泵至宝山输送厂区集中后依托见草沟尾矿库泵至输送管道泵至见草沟尾矿库；出来的尾矿水经过尾矿库过滤后经回水涵管，回水泵输送至铁选厂的高位水池用于各选厂生产用水，部分尾矿送至本厂区高位水池，回水做到水资源循环利用，生产废水无外排。

（7）建设内容及规模：本次设计规模为年处理尾矿3460万t/a，产生磷精粉为120万t/a。

（8）项目投资：本次拟建项目总投资为22000万元，环保投资估算为500万元，占总投资比例为2.27%。

（9）劳动定员：本项目劳动定员为60人，每日按3班制，24小时全天生产。

（10）建设周期：2022年11月-2024年6月。

### 3.1.2建设内容及规模

本次拟建项目主要建设厂房1座，库房1座，其中厂房主要布置浮选车间、鼓风机车间、磷精矿过滤车间、药剂储存区、制备区占地面积为15000m2，库房主要为储存磷精粉占地面积为7000m2，其中浮选车间布置有矿浆搅拌槽、浮选机（粗选）、浮选机（扫选）、浮选机（精选）、离心鼓风机、精粉库内设置有过滤机，设置有斜板浓缩机。主要构筑物见下表3.2-1。

表3.2-1  厂区项目组成及工程内容

| 工程内容 | 主要建设内容 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 主体工程 | 浮选车间 | 新建厂房为钢结构车间，占地面积为15000m2，H=24m，布置浮选车间、鼓风机车间、磷精矿过滤车间、药剂储存、制备区、浮选区等 | 新建 |
| 储运工程 | 磷精粉库 | 占地面积为7000m2，H=15m，西侧布置有过滤机，精矿经过过滤脱水后置于磷精粉库储存 | 新建 |
|  | 原料输送系统 | 宝山矿业及安宇精选尾矿经过铁选厂1#φ60米浓密机浓缩后输送至浮选车间一系列搅拌槽，原料运输管路2条（一备一用），长度分别410m，管径500mm，管道两端设置截止阀；新建大地矿业尾矿先输送至宝山矿业2#φ60米浓密机浓缩后输送至浮选车间二系列搅拌槽，大地选厂至宝山矿业2#浓密机管道长度420m，2#浓密机至二系列搅拌槽管道长度360m，管径500mm，同样设有一条备用管路，；两端设置截止阀。三丰矿业有限公司至浮选车间长度为340m，管径300mm，管道两端设置截止阀，两条管道分别设置备用管道。原料输送系统由本公司投资建设。大地选厂至宝山矿业2#浓密机管道段由大地矿业公司建设。 | 选厂因停电等事故停止运行时，可以通过截止阀切断原料供应，原料管道破裂时，使用备用管道进行原料运输，破裂物料自流至厂区事故池进行收集，原料输送管网由本项目建设，但大地选厂至报上矿业段管网由大地选厂建设。 |
|  | 尾矿输送管路 | 管道管径D530，由浮选车间至宝山厂区尾矿泵站，长度约160m | 新建（此段管网由本项目建设） |
|  | 尾矿库输送系统 | 项目尾矿通过尾矿泵排至宝山矿业有限公司厂区内集中后经过见草沟尾矿库输送系统排至见草沟尾矿库 | 依托 |
| 公用工程 | 给水 | 本项目生产用水主要由选厂高位水池提供，生产用水为见草沟尾矿库回水，生活用水由厂区自备水井提供 | 新建 |
|  | 供电 | 本项目供电由松岭镇供电所提供，新建供电系统一套。年耗电量为6900万Kwh | 新建 |
|  | 供暖 | 选厂及办公室冬季取暖由宽城集中供热提供 | / |
| 环保工程 | 废气 | 磷精粉库为封闭库房，库内地面硬化，并在各物料堆存区上方设置喷雾抑尘装置 | 新建 |
|  | 噪声 | 选用低噪声设备，基础减振，定期维护和保养，厂房隔声 | 新建 |
|  | 废水 | 选矿废水主要为尾矿浆含水经尾矿泵至见草沟尾矿库处理后经过回水管道返回选厂高位水池使用 | 新建 |
|  |  | 车辆冲洗新建厂区出口处洗车平台进行，废水循环利用 | 新建 |
|  | 固体废物 | 生活垃圾 | 本项目新建办公楼一座，生活垃圾集中收集后由环卫部门统一处置 | 新建 |
|  |  | 尾矿 | 依托宽城宝山矿业有限公司大宝山尾矿输送泵站及尾矿管道输送至见草沟尾矿库进行贮存 | 依托工程 |
|  |  | 危险废物 | 新建厂区危险废物暂存间，面积为100m2。用于暂存废润滑油、废油桶、废手套及含油抹布等危险废物，危险废物贮存间内分区、分类暂存，并设标识。危险废物贮存间应为封闭结构，能做到防风、防雨、防晒、防渗；地面铺设防渗材料，防渗系数K≤10-10cm/s。 | 新建 |
|  | 风险 | 本项目仅考虑原料进入浮选车间及尾矿进入宝山泵站距离段的尾矿泄露事故，厂区内设置事故池一座，容积为4000m3，位于浮选车间东北角，尾矿输送过程中宝山尾矿泵站至见草沟尾矿库段利用见草沟尾矿库风险防控措施予以防控，不在本次风险评价范围内 | 新建 |
| 依托工程（原料供应） | 承德安宇精选有限公司 | 主要建设毛粉堆棚、粗精矿库、球磨磁选车间、皮带机通廊、精粉堆棚等及相关的配套设施，年产铁精粉30万吨（品位65%）。主要对细料进行磨选及磁选。选矿尾矿量为70万t/a。 | 依托工程 |
|  | 宽城宝山矿业有限公司一选厂（技改后） | 宽城宝山矿业有限公司计划对原厂区球磨磁选设备进行更新，扩大处理规模，技改后达到年产铁精粉280万t/a，产生选矿尾矿为1630万t/a。 | 依托工程 |
|  | 宽城宝运工贸有限公司（宝山二选厂） | 建设粗碎车间，中细碎车间及磨选车间，等相关配套设备，年产铁精粉40万吨，主要对矿石进行破碎、中细碎、磨选，产生选矿尾矿为230万t/a。 | 依托工程 |
|  | 宽城三丰矿业有限公司 | 设置磨选车间，过滤车间，破碎车间现拆除了相关设备，车间预留后期破碎，年产铁精粉40万吨，主要对矿石进行磨选，产生选矿尾矿为230万t/a。 | 依托工程 |
|  | 宽城大地矿业有限公司 | 新建250万吨选厂，为拟建项目，项目配套建设尾砂综合利用，部分尾砂作为建筑材料外售，项目产生尾矿为1300万t /a。 | 依托工程 |

图3.1.1 项目原料来源及原料管道示意图

表3.1-2  厂区主要构筑物及建筑物一览表

| 建设内容 | 序号 | 名称 | 占地面积 | 规格 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主体工程 | 1 | 浮选车间 | 15000 | 150*100 | 新建,均置于浮选车间，进行防腐并做防渗处理，采取防渗措施后达到等效粘土防渗层Mb≥1.5m，K≤1.0×10-7cm/s效果或参照GB16889执行 |
|  | 2 | 磷精粉库 | 7000 | 70*100 |  |
|  | 3 | 药剂储存池 | / | 4座，1座300m3，3座200m3， |  |
|  | 4 | 尾矿暂存池 | 800 | 2座，一座容积为1200m3 |  |
| 环保工程 | 4 | 事故池 | 2000 | 40*50 | 新建位于浮选车间东北侧，容积为4000立方米 |
| 依托工程 | 5 | 浓缩池2座 | / | 直径60m | 宝山厂区泵站 |
|  |  | 尾砂泵站 | / | 半地下式尾矿砂泵站，地上部分矩形，平面尺寸：37.5m×21m，高5.5m；地下部分圆形，直径19m，深13.5m。包括絮凝剂加药装置2套。 |  |
|  |  | 尾矿总泵站 | / | 泵站平面尺寸：157.5m×42.5m，共3跨，主跨为隔膜泵间，吊车梁高12m，副跨一为电气间，高6.6m，副跨二为水泵间，高6.4m，室外集水池45m×6m×6m。 |  |

### 3.1.3项目主要设备

项目主要设备见表3.1-2。

表3.1-2  厂区主要设备一览表

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 浮选车间 |
| 1 | 浮选机-粗选 | KYF-320 φ8200*6500 | 6台 | 新增 |
| 2 | 浮选机-扫选 | KYF-320 φ8200*6500 | 4台 | 新增 |
| 3 | 浮选机-精选1 | XCF/KYF-50 4200*4200*3600 | 5台/5台 | 新增 |
| 4 | 浮选机-精扫 | XCF/KYF-50 4200*4200*3600 | 2台/2台 | 新增 |
| 5 | 浮选机-精选2 | XCF/KYF-50 | 2台/4台 | 新增 |
| 6 | 浮选机-精选3 | XCF/KYF-50 | 2台/2台 | 新增 |
| 7 | 浮选机刮板 | / | 8台 | 新增 |
| 8 | 离心鼓风机-粗扫选 | C270-1.76/0.96 | 3台 | 含进出口消声器,变频调速，2用1备 |
| 9 | 离心鼓风机-精扫选 | C250-1.46/0.96 | 3台 | 含进出口消声器,变频调速，2用1备 |
| 10 | 粗选矿浆搅拌槽 | ZSBK7500×7500 300m3 | 4台 | 新增 |
| 11 | 矿浆搅拌槽 | ZBK5000 | 2台 | 新增 |
| 12 | 药剂缓冲槽 | Φ3500*3500 30m3 | 5台 | 新增 |
| 13 | 倾斜板浓密机 | ZXN-1600振动斜盒浓密机 | 3台 | 新增 |
| 14 | 盘式过滤机(含配套设施) | ZPG96m2—8 | 4台 | 4用1备 |
| 15 | 桥式起重机 | QD20/5t，Lk=21m，H=34m | 2台 | 新增 |
| 16 | 尾矿输送泵 | 12/10ST-AH | 6台 | 4用2备 |
| 17 | 精扫选尾矿输送泵 | 8/6-AH | 4台 | 2用2备 |
| 18 | 液下泵 | / | 2台 | 1用1备 |
| 19 | 磷精矿输送泵 | 10/8-AHR | 4台 | 2用2备 |
| 20 | 带式输送机 | DTII(A),B=1000,Lh=35m | 1套 | / |
| 21 | 液下泵 | / | 2台 | 1用1备 |
| 22 | 滤液返回泵 | 65QV-Sp（Q=80m3/h,H=20m） | 2台 | 1用1备 |
| 23 | 电动单梁起重机 | Q=10t Lk=15m，H=18m | 1台 | 新增 |
| 药剂制备区及储存区 |
| 24 | 药剂制备槽 | YJ5000 (V=100m3) | 5台 | 新增 |
| 25 | 药剂输送泵(BK116A) | Q=100.0m3//h,H=20m 4h/班 | 2台 | 新增 |
| 26 | 药剂输送泵(410B) | Q=50.0m3//h,H=20m 1h/班 | 2台 | 新增 |
| 27 | 药剂输送泵 | Q=50.0m3//h,H=20m 2h/班 | 4台 | 新增 |
| 28 | 电动单梁起重机 | Q=5t Lk=19.5m,H=15m | 2台 | 新增 |
| 29 | 液下泵 | / | 2台 | 1用1备 |

### 3.1.4平面布置

本项目浮选车间位于厂区北侧，其选磷车间位于厂区东北侧为长方形车间，呈竖向布置，浮选车间南侧为厂区空地，空地南侧为尾矿输送车间及配套设施不在本次建设内容中，为见草沟尾矿库配套建设内容，浮选车间西侧为选厂配套电力系统。平面布置图见附图2。

### 3.1.5主要原辅材料及能源消耗

本项目设计规模为年处理尾矿3460万t/a，产生磷精粉为120万t/a，具体使用量见下表。

表3.2-3  原辅材料及能源消耗一览表

| 序号 | 名称 | 年用量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 铁尾矿 | 3460 | 万t/a | 由京城集团旗下五家铁选厂提供，具体尾矿量及企业情况见下表 |
| 2 | 生产用水 | 43.7 | 万m3/a | 由见草沟尾矿库提供尾矿回水作为选矿回水 |
| 3 | 电 | 6900 | 万度/a | 选厂现有输电线路提供 |
| 4 | 浮选药剂 | 复合捕收剂 | 13880 | t/a | 主要成分为氧化石蜡皂、MES、（每吨尾矿砂使用0.4kg复合捕收剂） |
| 5 |  | 水玻璃 | 3000 | t/a | 成分硅酸钠、硅砂，每吨尾矿砂不足0.1kg |

### 原料来源

项目年处理铁尾矿共计3460万t/a，其中来自宝山矿业有限公司（技改后产量）1630万吨，承德安宇精选有限公司铁尾矿为70万t/a，宽城大地矿业有限公司新建250万吨选厂铁尾矿1300万t/a，宽城满族自治县宝运工贸有限公司和宽城三丰矿业有限公司铁尾矿分别为2300万t/a。各公司均为京城矿业集团旗下子公司，各选厂铁尾矿量及环保手续情况见下表：

表3.2-4  各选厂铁尾矿原料量统计表

| 名称 | 铁尾矿量（t/a） | 主要选矿工艺 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 宽城宝山矿业有限公司 | 1630 | 磁选 | 技改后产量 |
| 承德安宇精选有限公司 | 70 | 磁选 | / |
| 宽城满族自治县宝运工贸有限公司 | 230 | 磁选 | / |
| 宽城大地矿业有限公司新建250万吨选厂 | 1300 | 磁选 | 新建选厂 |
| 宽城三丰矿业有限公司 | 230 | 磁选 | / |

表3.1-5  各选厂环保手续一览表

| 序号 | 名称 | 环评批复文号 | 验收批复文号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 承德安宇精选有限公司 | 承德安宇精选有限公司：承审批字[2019]442号 | 2020年7月23日完成自主验收 |
| 2 | 宽城宝山矿业有限公司 | 宽城宝山矿业有限公司：承环评[2013]3号 | 承环验[2014]27号 |
| 3 | 宽城大地矿业有限公司新建250万吨选厂 | 拟新建，尚未取得环保手续，尚未建设 | / |
| 3 | 宽城满族自治县宝运工贸有限公司 | 宽城满族自治县宝运工贸有限公司：承环评[2012]2号 | 承环验[2014]27号 |
| 4 | 宽城三丰矿业有限公司 | 宽城三丰矿业有限公司：承审批字[2019]234号 | 2019年12月9日完成自主验收 |

### （2）铁尾矿主要成分及矿物组成：

根据《承德京城矿业选铁尾矿综合回收磷、钛选矿试验研究报告》（矿冶科技集团有限公司，2021年10月）尾矿成分分析及矿物组成见下表。

表3.1-6  铁尾矿主要成分分析表

| 化学成分 | P2O5 | TiO2 | TFe | mFe | Cu | Pb | Zn |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 含量，% | 1.52 | 1.91 | 8.10 | 0.56 | 0.010 | <0.005 | 0.016 |
| 化学成分 | Co | Ni | Al2O3 | Na2O | K2O | MgO | CaO |
| 含量，% | 0.006 | 0.005 | 8.88 | 1.12 | 0.96 | 12.02 | 18.47 |
| 化学成分 | SiO2 | S | V | C | 烧失 | / | / |
| 含量，% | 40.98 | 0.083 | 0.038 | 0.32 | 2.09 | / | / |

由表3.2-4可以看出，该选铁尾矿中主要可综合回收的元素主要为P；其他有价金属元素如Cu、Pb、Zn等的含量均很低，回收价值不大。

### （3）铁尾矿的矿物组成及相对含量：

宽城宝山选铁尾矿中磷矿物绝大部分为磷灰石；磷灰石主要以单体形式存在，其次于买时矿物裸露连生，少量以脉石矿物包体的形式存在。铁矿物主要为磁铁矿，另有微量的赤铁矿和褐铁矿等；选铁尾矿中还有微量的黄铁矿、闪锌矿、黄铜矿、斑铜矿、铜蓝等。磷灰石的嵌布粒度较集中于20-150um。

尾矿中矿物主要为阳起石（包含少量透闪石和铁阳起石），其次为透辉石，少量绿泥石、钙铝榴石、方解石、黑云母和绿帘石，微量钠长石、石英、钙长石、白云石、橄榄石、钙铁榴石、白云母、钾长石、萤石、蛇纹石、碳质物、尖晶石、重晶石等。

表3.1-7  铁尾矿的矿物组成及相对含量

| 矿物名称 | 含量，% | 矿物名称 | 含量，% |
| --- | --- | --- | --- |
| 磷灰石 | 3.48 | 钙铝榴石 | 3.67 |
| 钛铁矿 | 0.99 | 方解石 | 3.27 |
| 榍 石 | 0.89 | 黑云母 | 2.56 |
| 金红石 | 0.18 | 绿帘石 | 2.44 |
| 磁铁矿 | 0.77 | 钠长石 | 0.85 |
| 闪锌矿 | 0.03 | 石 英 | 0.68 |
| 褐铁矿 | 0.02 | 钙长石 | 0.35 |
| 黄铁矿 | 0.12 | 白云石 | 0.24 |
| 黄铜矿 | 0.03 | 橄榄石 | 0.17 |
| 阳起石 | 47.18 | 钙铁榴石 | 0.17 |
| 透辉石 | 25.25 | 白云母 | 0.15 |
| 绿泥石 | 6.11 | 其 它 | 0.40 |

### （4）铁尾矿粒级筛析

铁尾矿粒级筛析结果见表3.1-8。

表3.1-7  铁尾矿的粒级筛析结果

| 粒级（mm） | 产率（%） | 品位（%） | 分布率（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| +0.300 | 17.89 | 0.56 | 7.86 |
| -0.300~+0.212 | 18.42 | 0.55 | 7.95 |
| -0.212~+0.150 | 29.16 | 1.05 | 24.01 |
| -0.150~+0.100 | 12.09 | 2.01 | 19.05 |
| -0.100~+0.074 | 7.94 | 2.32 | 14.44 |
| -0.074~+0.045 | 6.74 | 2.55 | 13.48 |
| -0.045 | 7.76 | 2.17 | 13.21 |
| 铁尾矿 | 100.00 | 1.28 | 100.00 |

粒级筛析结果表明：来样粒度较粗-0.074mm占14.50%，+0.212mm中磷品位较低为0.55%左右，磷分布率为15.81%，-0.212~+0.150mm粒级之间磷分布率最多为24.01%，其次-0.150~+0.100mm粒级之间磷分布率为19.05%,-0.150mm各粒级之间磷分布较为均匀，磷品位随着粒度的降低而逐渐增加。根据试验结果尾矿在未磨矿进行试验，试验指标较好。

### （5）浮选药剂的理化性质

氧化石蜡皂：其化学式为RCO2Na，红褐色，膏状物或粉状物溶于水。先由石蜡在高温下氧化后，生成C5-C32脂肪酸后，经皂化分离，闪蒸提纯后制得。主要用有色金属矿和黑色金属矿及非金属矿作为捕收剂、起泡剂使用。氧化石蜡皂因含有C18-C32以上长链脂肪酸，能与多种矿物金属表面生成络合物，可大幅度提高矿表面的疏水性，同时也兼备起泡性，因而能取代多种脂肪酸皂类的阴离子捕收剂，用于多种矿产品的浮选工艺。对有色金属和氧化矿具有优良的浮选性能和捕收性能，兼有起泡性，易溶于水，有较强洗涤能力，无毒，并有较好的生物降解性。

水玻璃：俗称泡花碱，是一种水溶性硅酸盐，其水溶液俗称水玻璃，是一种矿黏合剂。其化学式为R2O·nSiO2，式中R2O为碱金属氧化物，n为二氧化硅与碱金属氧化物摩尔数的比值，称为水玻璃的摩数。无色正交双锥结晶或白色至灰白色块状物或粉末。能风化。在100℃时失去6分子结晶水。易溶于水，溶于稀氢氧化钠溶液，不溶于乙醇和酸、熔点1088℃。低毒，半数致死量(大鼠，口)1280mg/kg(无结晶水)。粘结力强、强度较高，耐酸性、耐热性好，耐碱性和耐水性差。

脂肪酸甲酯磺酸盐（MES）：化学成分为脂肪酸甲酯磺化物，25℃微黄或白色粉状、片状，阴离子表面活性剂、钙皂分散剂，具有优良的去污性、抗硬水性、低刺激性。

氧化石蜡皂和MES药剂厂家提供的成分中主要是动物油和植物油，不含有有毒有害的成分，在本项目中用量较少，仅为每吨物料0.4kg。水玻璃作为本项目脉石等杂质的抑制剂，在磷精粉品位差时，加入的量也是很少的，为每吨物料不足0.1kg。

3.1.6产品方案

本次拟建项目设计年处理规模为年产120万吨磷精粉（P2O5为30%）。主要产品技术指标见表3.1-8。

表3.1-8  主要技术指标表

| 名称 | 矿量（万t/a） | P2O5（%） | 回收率（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 选铁尾矿 | 3460 | 1.52 | 100.00 |
| 磷精粉 | 120 | 30 | 68.5 |
| 尾矿 | 3340 | 0.5 | 31.5 |
| 选比 | 28.83 |

磷精粉中含杂质主要为二氧化硅、氧化铁、少量的云母及方解石等，本次浮选药剂对硫、砷几乎没有选别作用，浮选后磷精粉中几乎不存在。

### 3.1.7主要经济技术指标

根据《承德京城矿业选铁尾矿综合回收磷、钛选矿试验研究报告》（矿冶科技集团有限公司，2021年10月），本项目主要经济技术指标见下表3.1-9。

表3.1-9 项目主要技术经济指标

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 选矿 |
| 1 | 选铁尾矿砂 | 用量 | 万t/a | 3460 |
|  |  | 品位 | % | 1.52 |
| 2 | 磷精粉 | 产量 | 万t/a | 120 |
| 3 |  | 品位 | % | 30 |
| 4 |  | 回收率 | % | 68.5 |
| 二 | 能耗 |
| 1 | 总用水量 | 万t/a | 39.3 |
| 2 | 年耗电量 | 万KWh | 6900 |
| 三 | 全年生产天数 | 天 | 330 |
| 四 | 投资 |
| 1 | 总投资 | 万元 | 22000 |
| 2 | 环保投资 | 万元 | 500 |

### 3.1.8本项目生产工艺流程

项目利用宝山矿业有限公司、承德安宇精选有限公司、宽城大地矿业有限公司新建250万吨选厂、宽城满族自治县宝运工贸有限公司、宽城三丰矿业有限公司铁尾矿共计3460万吨,作为选磷项目的原料进行生产，采用“一粗+一粗扫＋三精+一精扫”的生产工艺，浮选工艺对pH值没有严格要求，以弱碱性为宜（pH=7.5左右），浮选过程不需要加酸加碱，浮选工艺为正浮选。

一级粗选：

各选厂选铁后尾矿浆经过原料管路集中在浮选车间粗选矿浆搅拌槽，选铁尾矿浆中尾矿浓度在（40%）上下，处于浮选适宜浓度，各选铁尾矿经过搅拌槽搅拌均匀后，与配制的浮选药剂进行混合，自流至粗选浮选槽。经一次粗选后，粗选泡沫自流到下一级精选机，尾矿流经下一级粗扫选机进行下一步粗扫选。

一级粗扫选：

磁选尾矿经过一次粗选以后，尾矿流经粗扫选机进行进一步扫选，扫选过程投加少量的浮选药剂，对尾矿中的少量剩余磷矿进行进一步浮选，扫选后的选出的中矿进入下一步精选机进行精选，尾矿经排尾尾矿泵排入厂区南侧见草沟尾矿库配套建设的宝山尾矿泵站，经宝山尾矿泵站及见草沟尾矿库配套管路排至见草沟尾矿库储存。

一级精选：

一级粗选尾矿及一级扫选出来中矿经自流流入一级精选机进行一级精选，精选后的，精选后的精矿进入下一级精选，精选后的尾矿进入一级精扫选机进行一级精扫选。

二级精选：

一级精选的精矿自流入二级精选机，进行二级精选，经过二级精选的精矿进入下一级精选，二级精选的尾矿返回进入一级精选，形成闭路循环。

三级精选：

二级精选的精矿自流入三级精选机，进行三级精选，经过三级精选的精矿经过脱水后经皮带输送至精粉库储存，三级精选的尾矿返回进入二级精选，形成闭路循环。

一级精扫选：

一级精选的尾矿经过一级精扫选，扫选出来的中矿返回至一级精选形成闭路循环，扫选后的尾矿通粗扫选的尾矿一起经过尾矿泵经排尾尾矿泵排入厂区南侧见草沟尾矿库配套建设的宝山尾矿泵站，经宝山尾矿泵站及见草沟尾矿库配套管路排至见草沟尾矿库储存。

浮选药剂制备及浮选过程为常温浮选，冬季加热采用集中供热保证浮选过程的温度要求。浮选药剂用量为（水玻璃不足100g/t，复合捕收剂为400g/t）。

其工艺流程见下图2.2-1。

图3.1-1工艺流程图

### 3.1.9公用工程

1、供排水工程

本项目用水主要为生产用水和生活用水。

- 生产用水：本项目生产用水来源为见草沟尾矿库回水。生产用水主要为药剂搅拌用水量为200m3/d，浮选工序补充用水量为总用水量为1296m3/d（427680m3/a），其余为铁尾矿含水量。

项目利用铁矿厂产生的尾矿进行选磷，铁选尾矿含水量157636m3/d；选磷工序磷精粉含水率为10%，则随磷精粉成品带走水量为3640m3/d(年产磷精粉120万t，含水率为10%)，铁精粉浓缩过滤过程，澄清液回用于浮选过程，回用量为2060m3/d。则本项目的废水量为154596 m3/d，选矿废水泵入宝山泵站后经加药混凝沉淀后，由尾矿泵站（排尾尾矿浓度为60%左右）经见草沟尾矿配套管网排至见草沟尾矿库，经沉淀澄清后返回清水池，泵至各选厂高位水池回用，尾矿库集水池下游设置截渗墙，阻断地下水在含水层中向下游流动。尾矿排入见草沟尾矿库后水量变化参考《宽城宝山矿业有限公司见草沟尾矿库工程环境影响报告书》中水量计算尾矿经过输送泵站，溢流水量为11.1496万m3/d，经高位水池泵至各选厂高位水池，回用于选厂生产。尾矿经尾矿泵至见草沟尾矿库，尾矿含水量为4.31万m3/d，在见草沟尾矿库中蒸发损耗及尾矿持水量为1.70万m3/d，尾矿澄清过滤水量为2.61万m3/d。厂区生产过程水平衡图见下图。

图3.1-2 厂区生产过程水平衡图

- 洗车用水：汽车冲洗用水：按5L/s▪辆计，项目冲洗时间按1min计，日冲洗车辆数按120辆计算，则用水量为36m3/d。

- 厂区洒水降尘用水：按0.4L/m2▪次计，项目厂区为7000m2计，平均每天降尘次数2次，则用水量为1848m3/a，为尾矿库回水。

- 生活用水：本项目不新建办公区，新增定员60人，用水参照《生活与服务业用水定额 第2部分：服务业》（DB13/T 5450.2-2021）机关单位用水量，为19m3/人▪a，则新增用水量为（3.45m3/d）1140m3/a，排水量按80%计算为排水量为2.76 m3/d（912m3/a），本项目设置食堂及生活设施，食堂废水经隔油池处理后，与生活污水一同排入厂区防渗化粪池，防渗化粪池定期清掏用作农肥。其他用水水平衡见下图。

图3.1-3 其他用水过程水平衡图

综上所述，项目用水量为159177.05 m3/d，其中补充用水量为1496m3/d，新鲜用水量为3.45m3/d。

2、排水工程

项目采用雨污分流制。雨水采用直排水的方式：项目尾矿浆经过见草沟尾矿库沉淀澄清后，返回选厂高位水池循环使用，不外排。项目产生的污水主要为生活污水，食堂废水经隔油池处理后，与生活污水一同排入厂区防渗化粪池，防渗化粪池定期清掏用作农肥。

- 生活污水

污水量按用水量80%计，产生量为912m3/a，食堂废水经隔油池处理后，与生活污水一同排入厂区防渗化粪池，防渗化粪池定期清掏用作农肥。

- 洗车废水

洗车用水部分被车辆带走，其余经过洗车平台沉淀池沉淀后循环使用不外排。

（3）选矿废水

选矿后选矿废水全部在尾矿浆内，经过宝山厂区沉淀处理后溢流水回用于选厂及本厂区，尾矿经过集中后经尾矿泵排至见草沟尾矿库，经过尾矿库沉淀后，经过回水管路返回选厂进行回用，不外排。

综上：生产废水循环使用不外排，生活污水产生量为912m3/a，食堂废水经隔油池处理后，与生活污水一同排入厂区防渗化粪池，防渗化粪池定期清掏用作农肥。

3、供电工程

本项目供电由松岭镇供电所提供，年用电量为6900万KWh。

4、供暖工程

项目选厂及办公室供暖采用集中供热，浮选过程为常温浮选，冬季选厂采用集中供热保证浮选所需温度。

## 3.2依托尾矿库工程概况

本项目尾矿排放依托宽城宝山矿业有限公司见草沟尾矿库、尾矿库输送系统。尾矿库有效库容为17175.6万m3，本项目建成后，尾矿年排放量为3340万m3，使用年限约为5年，尾矿库仅接纳本项目选磷后的尾矿，原计划排入见草沟尾矿库的其他排尾企业排入松树沟尾矿库。项目已取得环评批复，批复文号为:承审批字【2022】239号，见草沟尾矿库项目目前已完成对占地范围内居民的拆迁，企业计划2023年7月建成投入运行。

### 3.2.1.1依托尾矿库基本概况

尾矿库选址位于宽城满族自治县松岭镇见草沟村见草沟内，尾矿库属山谷型尾矿库，主要工程内容包括：初期坝、滤水拦砂坝、碎石压坡、排洪系统、排渗设施、防渗设施等。

见草沟尾矿库采用中线法筑坝，先采用选厂产生的干选砂砾石在下游堆筑坝体，再向库内放矿。选厂产出的砂砾石由皮带输送堆筑于初期坝轴线外用于筑坝，湿排尾矿管道输送排放至轴线内。见草沟尾矿库设计总坝高为194.0m（标高456.0m~650.0m），总库容约为23923.3万m³（初期坝轴线内19084.0万m³，轴线外4839.3万m³），尾矿充填系数0.9，轴线内有效库容为17175.6万m3，为二等库。坝体外采用选厂产出的砂砾石进行压坡，砂砾石量约为9716.6万m³。

- 初期坝

初期坝轴线位于距沟口3450m处。初期坝坝高为84.0m，即坝底标高为456.0m，坝顶标高为540.0m，初期库容为1585.0万m³，有效利用库容为1030.3万m³，既满足堆存半年尾矿的要求，也满足澄清尾矿水和调洪的要求。

初期坝坝顶宽度为12.0m，外坡平均坡比为1:3.0，内坡平均坡比为1:2.2，在内外坡每10.0m高度设一马道。初期底部及内坡均堆筑堆石，其中底部堆石厚度不小于10.0m，其余部位堆筑选厂产出的砂砾石。在初期坝的上游坡设置两层500g/m2的土工布作为反滤层，土工布和坝体堆石之间设碎石保护层，初期坝下游坡面设一层400mm厚的干砌块石护坡。

初期坝坝基坐落在强风化及其以下地层上。初期坝所需堆石量约53.8万m3，砂砾石量约为262.8万m³。

- 滤水拦砂坝

在初期坝下游修建2座滤水拦砂坝，堆石结构。1#拦砂坝高20.0m（383.0~403.0m），顶宽5.0m，外边坡坡比1:2.0，内边坡坡比1:1.75。2#拦砂坝高24.0m（358.0~382.0m），顶宽5.0m，外边坡坡比1:2.0，内边坡坡比1:1.75。

在滤水拦砂坝的上游坡设置两层500g/m2的土工布作为反滤层，土工布和坝体堆石之间采用碎石等过渡层过渡，以防土工布被刺破。拦砂坝基础坐落在强风化及其以下地层上。1#拦砂坝堆石量为2.2万m3；2#拦砂坝堆石量为6.3万m3。

- 堆积坝

本次设计采用中线法筑坝，即初期坝轴线以内排放尾矿，轴线以外堆筑选厂产出的砂砾石用于筑坝。京城集团下属各企业选厂年产砂砾石量约为6500万t，第一~四年约5000万t/a砂砾石、其后约1500万t/a砂砾石用于尾矿库筑坝及压坡。

初期坝下游分为坝体区域及压坡区域两个区域堆筑砂砾石。坝体区域顶标高650.0m，坝体外坡每10.0m标高内错5.0m宽平台，小坡比为1:3.5，外坡平均坡比为1:4。压坡区域顶标高为650.0m，标高380.0m~440.0m坝体外坡每10.0m标高内错15.0m宽平台，小坡比为1:3.5，平均坡比为1:5；标高440.0~550.0m坝体外坡每10.0m标高内错5.0~65.0m宽平台，小坡比为1:3.5，平均坡比为1:4.0~1:10.0，标高550.0m~560.0m坝体外坡每10.0m标高内错5.0m宽平台，小坡比为1:3.5，平均坡比为1:4.0。压坡最终边坡100m范围内砂砾石压实度不小于0.92，其余砂砾石压实度不小于0.9。

坝体区域全部堆筑完成后，可满足最终标高650.0m以下库内放矿要求，砂砾石供给量大于坝体区域需求量，因此在初期坝外侧堆筑砂砾石时首先在坝体区域堆筑，当坝顶标高满足库区放矿要求后，可在压坡区域进行堆筑。堆筑砂砾石时采取由下向上、由内向外分层堆筑碾压的顺序，每个台阶高度不大于5.0m，台阶宽度不小于5.0m，临时边坡不陡于1:1.5。

子坝采用砂砾石堆筑，每期子坝高10.0m，顶宽5m，内外坡比为1:2，采用砂砾石堆筑，子坝内坡铺设一层500g/m2土工布。沿子坝顶布置放矿主管道，沿滩面敷设放矿支管，放矿支管的间距为8～15m。要求采用支管分散放矿的方法进行放矿。

当库内水位达到570.0m时，在坝顶和库尾水下同时放矿。

在压坡区域内有一座铁矿尾矿库，为洞子沟尾矿库，已闭库销号，该尾矿库坝高29.0m，标高为435.0m~464.0m，完成压坡435.0m~464.0m标高的堆筑仅需3—4个月的时间。为保证洞子沟尾矿库的安全，砂砾石在该尾矿库外坡堆筑时应避开汛期。

- 防排洪设施

- 库内排洪设施

根据库内地形的特点，同时满足后期自流回水的需要，排洪系统共两套。第一套排洪系统采用排水井～竖井～隧洞～消力池型式，排水井共9座，内径3.6m，均为框架式，1#~3#排水井高20.0m，4#排水井高16.0m，5#~9#排水井高20.0m；竖井共4座，内径2.0m；主隧洞长约4277.4m，隧洞断面为圆拱直墙式，净断面宽2.0m、高2.0m；支洞共5个，长度分别为504.6m、199.3m、416.9m、373.9m、38.3m、255.6m、35.2m、69.2m，断面为圆拱直墙式，净断面宽2.0m、高2.0m；隧洞出口接消力池，消力池尺寸为10.0m×4.0m×4.0m；消力池下游设内径2.0m钢筋混凝土预制管，将洪水导至下游河道。第二套为排水井~隧洞~消力池型式，排水井共5座，内径3.6m，均为框架式，10#、11#排水井高18.0m，12#、13#排水井高16.0m，14#排水井高20.0m；竖井共4座，内径2.0m；主隧洞长约3581.2m，隧洞断面为圆拱直墙式，净断面宽2.0m、高2.0m；支洞共4个，长度分别为227.8m、58.0m、45.3m、34.1m，断面为圆拱直墙式，净断面宽2.0m、高2.0m；隧洞出口接消力池，消力池尺寸为10.0m×4.0m×4.0m。水位在570.0m标高以下，由第一套排洪系统进行排洪；水位在570.0m标高以上时，由第一、二套排洪系统同时排洪。排水井、消力池等均采用C30现浇钢筋混凝土结构。

1#、2#、3#、4#、6#、10#排水井不再使用后，对排水井井座及井座至支洞30m处采用水泥浆或细石混凝土进行封堵。5#、7#、8#、9#、11#、12#、13#、14#排水井不再使用后，对竖井至支洞30m处及竖井2m高范围内采用水泥浆或细石混凝土进行封堵。

- 砂砾石堆筑区排洪

本次设计在1、2#滤水拦砂坝处设置排水管排洪，排水管内径2.0m，壁厚400mm，底厚500mm，C30现浇钢筋混凝土结构。当砂砾石即将掩埋排水管前采用混凝土将排洪管进行封堵。

- 依托尾矿输送系统

a.尾矿泵站

宝山尾矿泵站包含尾矿砂泵站和尾矿总泵站，在2浓缩池西侧设1座半地下式尾矿砂泵站，地上部分矩形，平面尺寸：37.5m×21m，高5.5m；地下部分圆形，直径19m，深13.5m。内设尾矿泵组将尾矿浓缩池底流矿浆输送至尾矿总泵站。尾矿泵输送扬程计算按尾矿库最终堆积标高650.0m，尾矿输送浓度55%~60%，管道采用D530×25陶瓷内衬复合管，管路总长度（含副坝坝上）约7500m。经计算尾矿泵计算所需压力为7.6Mpa。

尾矿总泵站设在浓缩池西侧，地面标高395.0m，泵站平面尺寸：157.5m×42.5m，共3跨，主跨为隔膜泵间，吊车梁高12m，副跨一为电气间，高6.6m，副跨二为水泵间，高6.4m，室外集水池45m×6m×6m。

b.尾矿输送管道

尾矿输送管线依托部分主要为集中输送场地至尾矿库间管道。

楸木沟厂区、宝山厂区、尾矿库三者间地形地貌较复杂，期间有省道、村庄、山区以及盘山公路等。除熊虎斗村、核桃园村外，无聚集的村庄，山区内至尾矿库有盘山道路相连，两侧均为山体或沟壑。为避免管道多次起伏、起伏过大，便于管道施工及维护，尾矿管道主要沿地表明设或架空敷设，局部采用在隧洞内敷设（隧洞总长1km），跨越道路时采用加设套管道路下埋设或架空敷设。楸木沟厂区、宝山厂区的尾矿管道出厂区后各自敷设至熊虎斗村东后沿同一路由向尾矿库敷设。自楸木沟厂区至尾矿库间管路长度7.7km，自宝山厂区至尾矿库间管路长度7.5km，沿线尾矿输送隧洞总长约为1.2km；宝山厂区至尾矿库间另外一条工作管路长度4.8km，其中穿越隧洞4处（北沟隧洞、破城沟隧洞、范家沟隧洞和见草沟隧洞），穿越隧洞总长度约2.6km。

为尽量降低尾矿管道事故给选厂带来的不利影响，楸木沟厂区尾矿管道采用一条工作管道，一条备用管道，宝山厂区尾矿管道采用二条工作管道，一条备用管道，备用管道在熊虎斗村东汇合后两个厂区共用一条。管道采用陶瓷内衬复合管，管径D530×25，其中钢管壁厚20mm，陶瓷内衬5mm。

图3.2-1  尾矿输送管线图

c.尾矿库事故池

本项目所在地冬季寒冷，为避免尾矿系统事故或泵站停车检修期间尾矿在管道内沉积，在管路沿线低处设置放矿事故池。根据尾矿管线的敷设坡度及沿线高程，沿线共设置3座事故池，分别位于熊虎斗村、核桃园村、松树沟村附近，事故池总有效容积约2000m3。尾矿系统恢复生产后应及时将池内尾矿进行清理。

d.尾矿回水系统

- 尾矿回水管道

宝山厂区浓缩池溢流回水管道至宝山高位水池，采用1条D1020×9卷焊钢管，泵送压力管道长度约850m；尾矿库自流回水管道采用1条D630×9卷焊钢管，自流管道长度约6000m；尾矿库回水泵站至高位水池（550m处）泵送压力管道采用1条D720×9卷焊钢管，管道长度约2000m。

管道敷设根据地形地貌采用隧洞内敷设及露天明设或埋地敷设相结合方式。尾矿库回水管道与尾矿输送管道同路由敷设。

- 尾矿回水泵站

①浓缩池溢流水回水泵站

两个厂区的浓缩池溢流回水设施建在浓缩池附近，与尾矿总泵站合建，室外设集水池。泵站内另设尾矿冲洗水泵组，为尾矿管道冲洗提供水源。楸木沟厂区泵站内设回水泵2台（1用1备），冲洗泵2台（1用1备）。宝山厂区泵站内设回水泵3台（2用1备），冲洗泵2台（1用1备）。

②尾矿库回水泵站

尾矿库主坝下游设回水泵站，尺寸为36m×9m，标高约470.0m。库内水在水位570.0m前通过第一套排洪系统回水，由回水泵站泵送至550.0m高位水池，再通过高位水池自流至宝山矿业选厂东北侧现有高位水池，供各选厂使用。泵站内设回水泵2台（1用1备）。尾矿库坝体渗水收集至泵站前回水池，回收利用。

- 高位水池

尾矿库初期坝西北侧550.0m标高设2000m3钢筋混凝土高位水池，尺寸25m×20m。尾矿库回水自高位水池自流至选厂现有高位水池。

高位水池前端与尾矿库两套排洪系统衔接，先期即库内水位570.0m前回水通过第一套排洪系统及尾矿库回水泵站压力送至高位水池；后期即库内水位570.0m后回水通过第二套排洪系统自流至高位水池。

- 防渗设施

在2#滤水拦砂坝下游、东北侧副坝以及东北侧垭口处设置垂直防渗设施。2#滤水拦砂坝下游采用截渗墙+帷幕灌浆方式进行防渗，中风化岩层以上设置截渗墙，中风化及以下岩层进行帷幕灌浆，帷幕灌浆深度至底部未风化基岩，截渗墙及帷幕灌浆渗透系数K≤1.0×10-7cm/s；东北侧副坝以及东北侧垭口山脊采取帷幕灌浆的型式进行防渗，渗透系数K≤1.0×10-7cm/s。

## 3.3 污染影响因素分析

### 3.3.1建设阶段污染影响因素分析及污染防治措施

项目建设阶段主要包括选磷车间、锅炉房、药剂间建设以及输送系统、环保设施的建设。施工工程量较小，施工周期较短。

（1）项目建设阶段大气污染因素分析及污染防治措施

建设阶段大气污染物主要为扬尘，主要产生于：

①土地平整、地基挖掘扬尘；

②建筑材料的现场搬运扬尘；

③弃土（石）、建筑垃圾的清理产生的扬尘；

④施工设备、建筑材料及垃圾运输引起的道路扬尘。

按起尘的原因可分为风力起尘和动力起尘。其中风力起尘主要是由于露天堆放材料的表层干化颗粒物以及施工区裸露地表的表层干化浮土在有风条件下产生的扬尘；动力起尘主要产生在土方工程、建筑施工、物料的装卸、运输等过程，由于物料受外力冲击而激起的扬尘。类比其它施工场地，建设阶段无组织扬尘为4-6mg/m3。

为降低扬尘产生量，采取以下治理措施：

①施工场地四周设置防尘围档，高度不低于2.5m，降低施工扬尘对区域大气环境的影响；

②土地挖掘、平整及施工建设过程中采用洒水措施，及时向易产生扬尘的施工厂地、路面洒水，大风天增加洒水量及洒水次数，减少扬尘产生；

③建筑材料、设备的运输及建筑垃圾清运过程中，运输车辆减速慢行，运输建筑垃圾采用蓬布遮盖，以避免沿途洒落，对运输道路及时进行清扫，减少运输扬尘；

④施工时减少土地开挖面积，降低开挖土量，施工后及时回填，可有效地减少施工扬尘量；

⑤合理布设料场位置，建筑材料专用堆放地用篷布遮挡，定期洒水抑尘，及时清运建筑垃圾避免长时间堆存，减少建筑材料在堆放时由于风力作用产生的扬尘；

采取上述措施后，施工场地的颗粒物周界外浓度符合《施工场地扬尘排放标准》（DB 13/ 2934-2019）表1中扬尘排放浓度限值，对区域大气环境影响较小。

（2）项目建设阶段水污染因素分析及污染防治措施

工程施工过程中产生的废水主要包括施工废水和施工人员的生活盥洗水。

施工废水主要为泥浆废水，采用施工场地修筑集水池的处理方法，施工废水进入集水池储存，用于施工场地洒水降尘；施工人员约45人，主要为生活盥洗水，排放量较小为0.72m3/d，用于泼洒抑尘，不外排。

（3）项目建设阶段噪声污染因素分析及污染防治措施

项目施工过程中，装载机、挖掘机等施工机械产噪声级为80dB(A)～95dB(A)，对周围声环境产生一定影响。工程通过选用低噪声设备，控制施工噪声对周围声环境的影响。针对建筑材料、土方及设备运输过程中车辆产生的交通噪声，在通过村段时采取降低车速，禁止鸣笛的防治措施。

采取以上污染防治措施后，建筑施工噪声满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)要求。

（4）项目建设阶段固体废物污染因素分析及治理措施

项目建设阶段产生的固体废物主要为施工产生的建筑垃圾和弃土石以及施工人员生活垃圾。

项目施工场地开挖产生土石方量3000t，主要用于施工场地回填、平整，不外排；施工产生建筑垃圾量500t，全部运往当地政府指定的暂存场地堆存；施工人员生活垃圾产生量为22.5kg/d，收集后运至当地政府指定的垃圾收集点，由宽城县环卫部门定期统一处置。

建设阶段固体废物最大限度的实现资源化利用，少量无回用价值的合理处置，不排入外环境。

### 3.3.2生产运行阶段污染影响因素分析及污染防治措施

项目利用宽城宝山一选厂及二选厂及宽城大地矿业有限公司铁尾矿作为选磷项目的原料进行生产，采用“一粗+一粗扫＋三精+一精扫”的生产工艺。

铁尾矿（浓度为40%）通过泵送至搅拌槽，经加药搅拌后，自流至粗选浮选槽，经一次粗选后，粗选泡沫自流到精选，尾矿经过粗扫选后，扫选尾矿经泵送至尾矿库。粗选及扫选出的精矿经过一次精选，一次扫选后，选出的经过再经过两道精选，最终精矿经浓密过滤，最终为磷精粉，浓密机过滤产生澄清液泵至厂区药剂制备车间，回用于生产，二道精选及三道精选尾矿回流至上一级精选进一步浮选形成闭路循环。浮选过程为常温浮选，冬季选厂采用集中供热，以满足选厂内浮选温度要求。产污节点图见图3.3-1。

图3.3-1工艺流程及产污节点图

项目产排污节点汇总表见表3.3-1。

表3.3-1项目排污节点汇总表

| 污染物类型 | 排污节点 | 主要污染物 | 排放特征 | 环保措施 | 排放去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 成品运输及堆存 | 颗粒物 | 无组织 | 连续 | 入库储存，车辆苫盖，道路精粉库设置雾炮喷淋抑尘 | 大气 |
|  | 运输道路 | 颗粒物 | 无组织 | 间断 | 厂区地面全部硬化，洒水降尘 |  |
| 废水 | 浮选过程 | SS、COD | 连续 | 全部通过泵入宝山矿区集中后由见草沟尾矿库泵站及尾矿管道排至见草沟尾矿库，经尾矿库沉淀处理后返回选厂高位水池回用于浮选工艺。 | 不外排 |
|  | 职工生活 | SS、COD、BOD、氨氮 | 间断 | 本项目设置食堂和办公室等生活设施，食堂及生活设施，食堂废水经隔油池处理后，与生活污水一同排入厂区防渗化粪池，防渗化粪池定期清掏用作农肥 |  |
| 噪声 | 生产过程 | 搅拌槽、浮选机、鼓风机、尾矿泵、水泵过滤机等设备运行 | 连续 | 厂房隔声、吸声、基础减振等 | 外环境 |
| 固废 | 选矿 | 尾矿 | 连续 | 泵至见草沟尾矿库进行处置 | 妥善处置 |
|  | 选矿 | 废浮选药剂桶 | 间断 | 厂家回收 | 妥善处置 |
|  | 设备维护、检修 | 废润滑油 | 间断 |  |  |
|  |  | 废油桶、废手套及含油抹布 | 间断 |  |  |
|  | 职工生活 | 生活垃圾 | 间断 | 集中收集，由当地环卫部门统一处理 | 委托处置 |
|  | 化粪池 | 底泥 | 间断 | 定期清掏用作农肥 | 委托处置 |

### 3.3.3生态影响因素分析及恢复减缓措施

### 3.3.3.1建设阶段生态影响因素分析

项目建设阶段对区域生态环境的影响主要体现在：

（1）各类工程建设占用土地，地表植被被铲除，地表裸露，失去植被保护，地表蓄水保土功能削弱，受雨水冲刷，容易造成水土流失，从而破坏区域生态环境和自然景观。

（2）项目的建设，一定程度减少了小型动物的活动区域，项目区域动物无珍稀濒危，受保护的物种，因此不会造成生物物种的缺失，项目建设区域位于人类活动较多的区域，因此本项目的建设对小型动物的影响是有限的。

（3）工程建设中，需要挖掘受扰地面（山体）表层土壤，如若处置不当极易致使相对肥沃的表土层养分流失。

采取的治理措施：厂区、厂区道路建设过程中注意周围防护，采用合理的水土保持措施，工程道路的修筑过程中，做好排水工程，并且在厂区适当位置绿化；项目通过生产运行阶段的分阶段覆土绿化和服务期满后整治工程建设等后期治理措施，逐步恢复项目区生态环境。

### 3.3.3.2生产运行阶段生态影响因素分析

项目的运行改变了原有的自然地表景观，并损坏和压埋原有植被，地表裸露，地表抗侵蚀能力降低遇到降水时易产生水土流失，加大了原地表水土流失量，破坏周边生态环境，对自然景观造成一定的影响。

采取的治理措施：项目建设单位做好厂区及周边的水土保持工作，加强绿化，多种灌木或乔木，通过绿色植物的呼吸作用，改善区域的小气侯，净化空气，消除污染，维护环境生态平衡；根据自然资源损失补偿和受损区域恢复原则，采取一定的生态恢复和补偿措施，以消减生态影响程度，减少环境损失，改善区域生态系统功能。通过做好绿化工作，美化环境的同时降低所造成的植物生态影响。

### 3.3.3.3服务期满后生态影响因素分析

项目服务期满后，对占地范围内逐渐实施迹地恢复，拆除原有设备及厂房，对项目占地进行覆盖土壤，种植当地树种等措施，并建立长效生态观测制度，定期对生态恢复效果进行跟踪观测，及时采取补偿措施等。

通过服务期满后采取的全面生态恢复工程，项目占地范围内的生态环境影响可在一定程度上实现减缓，生态环境质量有望在一定时期内恢复至项目建设之前的水平。

## 3.4 污染源源强核算

### 3.4.1 施工期污染源强核算

### 3.4.1.1大气污染源

项目施工期大气污染源主要为工程施工期场地平整、地基开挖、建筑施工等过程产生的扬尘，以及运输车辆及部分施工机械产生的燃油废气。

1、扬尘

施工过程中场地平整、地基开挖、建筑施工等过程产生的扬尘使周边空气环境中的TSP浓度增加。根据类比资料，施工扬尘的起尘量与许多因素有关。影响起尘量的因素包括：基础施工起尘量、施工渣土堆场起尘量、进出车辆夹带泥砂量、弃土外运装载起尘量以及起尘高度、采取的防护措施、空气湿度、风速等因素有关。施工现场周围扬尘浓度与源强大小及距离有关。根据类似项目的现场测定，施工扬尘一般在洒水情况下，扬尘影响距离不大于100m；在洒水和避免大风日施工情况下，施工场地扬尘排放标准PM10小于80μg/m³。

2、施工机械、机动车辆排放的尾气

施工中将会有各种工程及运输用车来往于施工现场，主要有运输卡车、翻斗车、挖掘机、铲车、推土机等。一般燃汽油和柴油的卡车排放的尾气中均含有颗粒物、CO、NOx等有害物质。

施工现场汽车尾气对大气环境的影响有如下几个特点：

（1）车辆在施工现场范围内活动，尾气呈面源污染形式；

（2）汽车排气筒高度较低，尾气扩散范围不大，对周围地区影响较小；

（3）车辆为非连续行驶状态，污染物排放时间及排放量相对较小。

因此建议尽量选用低能耗、低污染排放的施工机械、车辆，对于排放废气较多的车辆，应安装尾气净化装置。另外，应尽量选用质量高、对大气环境影响小的燃料。要加强机械、车辆的管理和维修，尽量减少因机械、车辆状况不佳造成的空气污染。

### 3.4.1.2水污染源

施工期间产生的废水主要为施工作业废水和施工人员的生活污水。

（1）施工废水

项目施工期废水来源主要为路面喷洒降尘、施工设备和运输车辆冲洗、混凝土养护等。这部分废水排放量较少，含有的主要污染物质为泥沙，不含有害物质和其他有机物。

施工废水中的主要水质污染指标为SS，根据同类项目作类比分析，不经处理的废水中SS浓度最高可达10000mg/L左右。此部分废水水质单一，采用沉淀池预处理后重复使用，不外排。

此外，动力、运输设备的清洗废水主要含有石油类和悬浮物，施工场地设置简易防渗沉淀池和隔油池，将废水引入沉淀池和隔油池内沉淀、隔油后，上层清水可用于施工现场降尘、车辆清洗等作业，不外排，回收浮油进行无害化集中处理。

（2）施工人员生活污水

施工工人盥洗废水主要水污染物为CODCr、BOD5、SS、氨氮。项目施工期间日均施工人数为50人，工程施工期为6个月，工人盥洗用水量按20L/（人·天）计，则项目施工期工人生活用水量约180m³。排水率按80%计，则项目施工期盥洗废水排放量为144m³。

施工工人盥洗废水经收集后用于厂区洒水抑尘，不外排。利用现有办公楼化粪池，上清液用作厂区绿化，固形物定期清掏用作农肥，不外排。

### 3.4.1.3噪声

施工期噪声主要为施工现场的各类机械设备噪声以及物料运输过程中的交通噪声。

施工现场噪声通常以施工机械噪声为主。根据项目施工的特点，施工场地的主要噪声源为各类高噪声机械设备，如挖掘机、装载机等。施工机械的噪声特点是间歇或阵发性的，并具有流动性、噪声较高的特征，噪声值一般均高于80dB（A）。

施工期间另一个重要的噪声源是施工运输车辆产生的交通噪声，一般声级可达到85-90dB（A）。

治理措施：选用低噪声设备、规范设备操作、设备定期维护、合理安排时间（夜间禁止施工）、加强施工管理、车辆经过城区居民区减速慢行、车辆禁鸣等措施。

### 3.4.1.4固体废物

项目施工期产生的固体废物主要来自工程施工产生的建筑垃圾、废弃土石方和施工人员产生的生活垃圾。

（1）建筑垃圾、废弃土石方

项目工程施工过程中产生的建筑垃圾，主要为废砂浆混凝土、下脚料、废施工材料等，产生量较少，建筑垃圾能回收利用的回收利用，不能回收利用的与废弃的土石方一同用于场地平整。

废弃土石方主要来自施工过程中的土石盈余，施工期土石方产生量较少，全部用于平整场地，无废弃土石方外排。

（3）生活垃圾

施工期的生活垃圾为施工人员休息、就餐时产生，主要为废纸、废包装物、剩饭剩菜、饭盒等。项目施工人数为50人，每人每天产生垃圾按0.2kg计，施工期6个月，则生活垃圾总量约为1.8t，生活垃圾集中收集，定期由当地环卫垃圾清运系统处置。

### 3.4.1.5生态环境

工程施工过程中可能会对周围的植被产生影响。环评建议施工与绿化同步，围挡布置尽量与周围景观环境相协调，并要求建筑施工工地必须严格按照项目环境影响评价确定的施工全过程污染防治实施方案要求，组织落实各项污染防治措施，有效控制建设项目施工期间对生态环境造成的影响。

上述施工过程中产生的污染都是暂时的、局部的，且随着施工过程的结束，该污染也将消失。

### 3.4.2 运营期污染源强核算

### 3.4.2.1大气污染源

项目运营期废气污染源主要为精粉库产生的无组织颗粒物，磷精粉含水率较高约为10%左右，磷精粉库为封闭库房，同时设有喷淋及雾炮等降尘装置，确保车间无可视粉尘产生。

工业企业固体物料堆存颗粒物包括装卸场尘和风蚀扬尘，参照环境保护部发布的《固体物料堆存颗粒物产排污核算系数手册》（（生态环境部公告2021年第24号）中的堆场扬尘源计算方法进行计算。

（一）颗粒物产生量核算

工业企业固体物料堆存颗粒物包括装卸场尘和风蚀扬尘，颗粒物产生量核算公式如下：

式中：P 指颗粒物产生量（单位：吨）；

Zcy： 指装卸扬尘产生量（单位：吨）；

FCy ：指风蚀扬尘产生量（单位：吨）；

Nc ：指年物料运载车次（单位：车）；

D ：指单车平均运载量（单位：吨/车）（单车运输按最大核载30吨计算）；

（a/b）指装卸扬尘概化系数（单位：千克/吨），a指各省风速概化系数，b指物料含水率概化系数；

Ef：指堆场风蚀扬尘概化系数，（单位：千克/平方米）；

S：指堆场占地面积（单位：平方米）。

（二）颗粒物排放量核算

工业企业固体物料堆场颗粒物排放量核算公式如下：

式中：P ：指颗粒物产生量（单位：吨）；

Uc ：指颗粒物排放量（单位：吨）；

Cm： 指颗粒物控制措施控制效率（单位：%）；

Tm： 指堆场类型控制效率（单位：%）。

表3.4-1   项目所需各系数及排放速率

| 项目 | Nc | D | （a/b） | Ef | S | Cm | Tm | 速率 | 排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 磷精粉库 | 40000 | 30 | 0.0010/0.0002 | 10.2492 | 7000 | 98 | 99 | 0.16kg/h | 1.23t/a |

④道路运输扬尘

道路扬尘计算公式：

计算参数：

Qp——道路扬尘量，（kg/km辆）；

Q'p——总扬尘量，（kg/a）；

V——车辆速度，（5km/h）；

M——车辆载重，30t/辆；

P——路面灰尘覆盖率，0.3kg/m2；

L——运距，Km，（约0.2Km）；

Q——运输量（磷精粉120万t/a）。

经计算，物料在项目厂区内运输过程中的产尘量为1.6t/a，在采取厂区地面全部硬化，道路洒水降尘、保洁等措施后，可以抑制扬尘量约90%，采取措施后运输扬尘量分别为0.16t/a、0.02kg/h。

本项目原料为尾矿砂，废气产尘系数与裸地施工场地扬尘产尘系数基本一致。根据2019年1月15日科学出版社出版的第40卷第1期环境科学报中：《北京建筑施工裸地时空变化及扬尘污染排放》分析结论可知，2017年北京平原区建筑施工裸地的TSP排放量为39.5×104t，PM10排放量为19.4×104t，PM2.5排放量为4.0×104t。本项目PM10排放量与TSP排放量的比例关系按上述数据计，PM10排放量约为TSP排放量的49.11%。

（三）食堂油烟

项目设有食堂，提供员工用餐，食堂灶头共计2个，同时用餐人数约60人。据类比调查，不同工况油烟气中烟气浓度及挥发量均有所不同，人均食用油消耗量以15g/人▪h计，油烟平均挥发量按用油量的2%计算，烹饪时间5h/d，食堂设置油烟净化器，风量3700m3/h，油烟净化器去除效率为60%。项目食堂油烟产生情况见下表。

表3.4-2   食堂油烟产生及排放情况

| 污染源 | 油烟产生浓度mg/m3 | 油烟产生量 | 采用的油烟净化装置 | 去除效率% | 油烟排放浓度mg/m3 | 油烟排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | kg/h | kg/a |  |  |  | kg/h | kg/a |
| 食堂 | 6 | 0.018 | 29.7 | 复合式油烟净化器 | 60% | 1.95 | 0.0072 | 11.88 |

项目食堂油烟经处理后油烟排放浓度满足《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）小型规模标准要求。

### 3.4.2.2水污染源

项目实行雨污分流制。雨水采用自排水的方式；项目生产过程的选矿废水经尾矿库沉淀、澄清后，澄清水返回选厂高位水池供本厂循环使用，不外排；项目产生的污水主要是生活污水、选矿废水。

1、生活污水

污水量按用水量的80%计，产生量为2.76m3/d。项目厂区建设有食堂及生活设施，食堂废水经隔油池处理后，与生活污水一同排入厂区防渗化粪池，防渗化粪池定期清掏用作农肥。

2、生产废水

（1）厂区地面和运输道路降尘用水：项目对厂区内的空地及运输道路进行洒水降尘，通过地面的蒸发作用，损耗、全部消纳，无废水排放。

（2）选矿废水：尾矿库回水全部进入厂区高位水池，进入生产工序循环使用。除车间内跑冒滴漏等过程损耗、精粉带走，废水闭路循环不外排。总用水量为36277.2m3/d（1197.15万m3/a），其中补充用水量为1296m3/d（427680m3/a），循环水量34981.2m3/d（1154.38万m3/a）。

3、本项目建设的浮选车间及精粉库均进行一般防渗，采取防渗措施后达到等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1.0×10-7cm/s效果或参照GB16889执行，按照《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016），可不进行正常状况情景下的预测。本项目运行过程中，生产原料由周边企业经输送管道直接送至本项目浮选车间，浮选后尾砂经管道送至宝山尾矿输送泵站，项目原料输送管道及尾矿泵至宝山泵站段的管道由本企业负责建设，经由宝山泵站排放至见草沟尾矿库；由于宝山泵站通过见草沟尾矿库输送管路输送至见草沟尾矿库，见草沟尾矿库选磷尾矿的影响已经在见草沟尾矿库环评报告中包含，本环评不予评价。

综上，本次评价选取本项目浮选车间至宝山泵站输送管道作为污染源进行预测，非正常工况预测情景设定为尾矿输送管道因老化发生破裂，尾砂渗滤废水通过破损裂口泄漏，考虑最不利影响，本次源强取泄露后尾砂渗漏废水直接穿透包气带进入地下水运移的情景。

①预测因子筛选

考虑本项目尾矿为选磷后尾砂，而现有五家京城集团各下属企业仅有磁选工序无选磷工序，为说明选磷回水水质情况，本次评价引用承德丰源科技有限公司尾矿回水水质检测数据及选磷尾砂水浸检测数据。承德丰源科技有限公司所用矿石与京城集团下属五家公司（承德安宇精选有限公司、宽城宝山矿业有限公司一选厂、宽城宝运工贸有限公司（宝山二选厂）、宽城三丰矿业有限公司、宽城大地矿业有限公司）所用矿石属于同一矿脉，生产过程中铁选均采用磁选工艺，京城集团拟上选磷工采用的浮选工艺与丰源科技所用选磷工艺一致，因此本次评价引用丰源科技选磷尾矿回水水质检测数据及选磷尾砂水浸检测数据可行。

本次评价预测因子根据见草沟尾矿库中的尾矿回水监测数据和尾砂浸溶实验数据综合对比进行选取，将各监测因子进行标准指数计算。计算结果见表3.4-3。

表3.4-3   各类污染因子标准指数计算结果及排序一览表

| 废水成分 | 检测因子项目 | 单位 | 检测结果 | 标准值 | 标准指数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 选磷尾砂回水 | 总硬度 | mg/L | 276 | 450 | 0.613 |
|  | 溶解性总固体 | mg/L | 432 | 1000 | 0.432 |
|  | 硫酸盐 | mg/L | 162 | 250 | 0.648 |
|  | 氯化物 | mg/L | 23.7 | 250 | 0.095 |
|  | 耗氧量 | mg/L | 1.38 | 3 | 0.460 |
|  | 氨氮 | ng/L | 0.307 | 0.5 | 0.614 |
|  | 硫化物 | ng/L | 0.016 | 0.02 | 0.800 |
|  | 钠 | mg/L | 21.1 | 200 | 0.106 |
|  | 菌落总数 | CFU/mL | 34 | 100 | 0.340 |
|  | 亚硝酸盐 | mg/L | 0.002 | 1 | 0.002 |
|  | 硝酸盐 | mg/L | 3.34 | 20 | 0.167 |
|  | 氟化物 | mg/L | 0.04 | 1 | 0.040 |
|  | 六价铬 | mg/L | 0.023 | 0.05 | 0.460 |
| 选磷尾砂浸出液 | SS | mg/L | 17 | - | - |
|  | BOD5 | mg/L | 7.1 | 4 | 1.775 |
|  | COD | mg/L | 24 | 3 | 8.000 |
|  | 石油类 | mg/L | 0.66 | 0.05 | 13.200 |
|  | 氟化物 | mg/L | 1.52 | 1 | 1.520 |
|  | 磷酸盐 | mg/L | 0.22 | 0.2 | 1.100 |
|  | 总铜 | mg/L | 0.07 | 1 | 0.070 |
|  | 总铬 | mg/L | 0.021 | 0.05 | 0.420 |

从上表计算结果来看，选磷尾砂浸出液中的各因子监测数据整体较尾矿回水监测数据标准指数要高；而尾砂浸出液中监测因子石油类、氟化物、COD、磷酸盐、BOD5的标准指数大于1。结合项目工艺特点，为了将预测污染影响最大化，综合考虑，本次评价选取石油类、COD、氟化物以及磷酸盐作为代表性污染因子进行预测。

②源强确定

本项目尾砂输送管道属于无压管道，参照GB50141、GB50268管道允许渗水量的验收技术要求，正常工况下，无压管道单位渗漏量q=0.046×D,D为管道内径，本项目管道内径为530mm，则q值为24.38m3/d.km。假定非正常工况，尾砂输送管道发生老化破损的长度为总长度的10%，单位渗漏量为正常工况的20倍，按照废水渗透量计算公式如下：

Q=α×β×q×L

式中：

Q——废污水渗透量（m3/d）；

L——管道长度（km），管道总长约0.16km，非正常工况渗漏长度为0.016km；

α——变差系数，本项目管道无特殊防渗措施，此参数不参与计算。

β——调整系数，本项目管道为无压管道，取0.001

q——非正常工况单位渗漏量为487.6m3/d·km。

则非正常工况下废水渗漏量为7L/d。由于尾砂输送管道位于地上，发生破损泄漏后能够及时停工进行检修处理，假定从发生泄漏到最终检修完成时间为30天，则污染物排放时间尺度可以视为瞬时排放，则非正常工况管道渗漏源强计算如下：

表3.4-4   污染源强核算一览表

| 污染因子 | 单位 | 石油类 | 氟化物 | 磷酸盐 | COD |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 浓度 | mg/L | 0.66 | 1.52 | 0.22 | 24 |
| 非正常工况渗漏量 | L/d | 7 |
| 渗漏时间 | d | 30 |
| 渗漏源强 | g | 0.139 | 0.319 | 0.046 | 5.04 |

### 3.4.2.3噪声

项目噪声污染源主要来自生产过程中各种设备和设施的运行噪声，主要为生产工序的浮选机（粗选）、浮选机（精选）、搅拌槽、鼓风机、尾矿泵、污水泵等设备，类比同类设备，各噪声源的声级为70-85dB（A）。

本次项目运营期各产噪设备噪声声级见表3.4-2。

表3.4-2  运营期产噪设备噪声声级

| 序号 | 建筑物名称 | 声源名称 | 型号 | 声源源强 | 声源控制措施 | 空间相对位置/m | 运行时段 | 建筑物插入损失/dB（A） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 声功率级/dB（A） |  | X | Y | Z |  |  |
| 1 | 浮选车间 磷 1 | 化工泵 | Q=100.0m3//h,H=20m | 70 | 低噪声设备、基础减震、厂房封闭隔声、鼓风机安装消声器 | -141.07 | -78.46 | 1 | 全天 | 25 |
|  |  |  |  |  |  | -130.12 | -73.9 | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | -120.53 | -69.79 | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | -111.71 | -66.45 | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | -102.28 | -63.41 | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | -102.28 | -63.41 | 1 |  |  |
| 2 |  | 浮选药剂制备槽 | ZYJΦ5000*5000 | 80 |  | -138.16 | -84.17 | 1 | 全天 | 25 |
|  |  |  |  |  |  | -127.53 | -79.99 | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | -117.8 | -76.34 | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | -108.36 | -73.45 | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | -100.3 | -70.4 | 1 |  |  |
| 33 |  | 鼓风机 | C270-1.76/0.96，C250-1.46/0.96 | 85 |  | -168.28 | -65.6 | 1 | 全天 | 25 |
|  |  |  |  |  |  | -165.99 | -47.4 | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | -161.3 | -62.62 | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | -163.13 | -53.12 | 1 |  |  |
| 44 |  | 尾矿泵 | 12/10ST-AH | 85 |  | -73.62 | 3.66 | 1 | 全天 | 25 |
|  |  |  |  |  |  | -71.49 | -0.45 | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | -67.87 | -7.52 | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | -65.41 | -11.46 | 1 |  |  |
| 55 |  | 扫选机 | KYF-320 φ8200*6500 | 85 |  | -81.18 | -2.42 | 1 | 全天 | 25 |
|  |  |  |  |  |  | -91.53 | -7.85 | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | -85.95 | -17.21 | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | -76.58 | -13.27 | 1 |  |  |
| 66 |  | 粗选机 | KYF-320 φ8200*6500 | 85 |  | -101.07 | -13.93 | 1 | 全天 | 25 |
|  |  |  |  |  |  | -95.47 | -21.81 | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | -106.81 | -27.23 | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | -112.07 | -20.0 | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | -126.53 | -26.24 | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | -122.42 | -33.81 | 1 |  |  |
| 77 |  | 搅拌槽 | ZSBK7500×7500 | 75 |  | -147.72 | -37.58 | 1 | 全天 | 25 |
|  |  |  |  |  |  | -136.55 | -31.18 | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | -144.44 | -45.65 | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | -132.77 | -40.05 | 1 |  |  |
| 8 |  | 药剂缓冲搅拌槽 | Φ3500*3500 | 75 |  | -160.16 | -38.13 | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | -157.75 | -43.05 | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | -155.24 | -47.74 | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | -152.83 | -51.75 | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | -150.43 | -56.21 | 1 |  |  |
| 89 |  | 浮选药剂槽 | ZYJΦ5000*5000 | 70 |  | -100.3 | -70.4 | 1 | 全天 | 25 |
|  |  |  |  |  |  | -108.36 | -73.45 | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | -117.8 | -76.34 | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | -127.53 | -79.99 | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | -138.16 | -84.17 | 1 |  |  |
| 910 |  | 精选机 | XCF/KYF-50 | 80 |  | -126.79 | -50.03 | 1 | 全天 | 25 |
|  |  |  |  |  |  | -118.96 | -46.55 | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | -109.6 | -43.4 | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | -102.97 | -39.92 | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | -94.7 | -36.44 | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | -88.07 | -32.09 | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | -80.89 | -30.02 | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | -73.43 | -27.2 | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | -68.48 | -23.9 | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | -61.74 | -20.91 | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | -55.99 | -18.66 | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | -122.66 | -60.87 | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | -114.87 | -56.79 | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | -105.51 | -52.71 | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | -98.56 | -48.88 | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | -89.45 | -46.0 | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | -83.09 | -42.28 | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | -76.26 | -36.29 | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | -63.91 | -32.57 | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | -57.79 | -30.41 | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | -52.28 | -27.05 | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | -50.77 | -16.06 | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | -129.2 | -63.53 | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | -134.63 | -52.93 | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | -137.25 | -66.4 | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | -142.13 | -55.93 | 1 |  |  |
| 11 |  | 过滤机 | 96m2 | 80 | 低噪声设备、基础减震、厂房封闭隔声 | -81.9 | -61.73 | 1 | 全天 | 25 |
|  |  |  |  |  |  | -73.68 | -58.39 | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | -66.23 | -56.41 | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | -58.01 | -53.37 | 1 |  |  |
|  |  | 污水泵 | 65QV-SP | 80 |  | -76.88 | -70.71 | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | -69.58 | -67.66 | 1 |  |  |
|  |  | 污水泵 | / | 80 |  | -61.82 | -63.71 | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | -53.15 | -62.34 | 1 |  |  |
| 12 |  | 污水(精选槽) | / | 80 |  | -44.65 | -13.87 | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | -40.24 | -23.1 | 1 |  |  |

### 3.4.2.4固体废物

本项目主要固体废物为尾矿、生活垃圾、化粪池底泥废润滑油、废油桶、废手套及含油抹布、废浮选药剂桶。

本项目尾矿砂不在《国家危险废物名录》（环境保护部、国家发展和改革委员会令第1号）内。根据《危险废物鉴别标准 通则》（GB 5085.7-2019）：未列入《国家危险废物名录》，具有腐蚀性、毒性、易燃性、反应性中一种或一种以上危险特性的固体废物，不属于危险废物。承德丰源科技有限公司所用矿石与京城集团旗下属五家公司（承德安宇精选有限公司、宽城宝山矿业有限公司一选厂、宽城宝运工贸有限公司（宝山二选厂）、宽城三丰矿业有限公司、宽城大地矿业有限公司）所用矿石属于同一矿脉，生产过程中铁选均采用磁选工艺，京城集团拟上选磷工采用的浮选工艺与丰源科技所用选磷工艺一致，因此本次评价引用选磷尾砂水浸检测数据可行。

本次环评参照《宽城宝山矿业有限公司见草沟尾矿库工程项目环境影响报告书》中类比承德泰丰集团丰源科技有限公司铁尾矿选磷后的尾砂，尾砂的危险特性需通过浸出性、腐蚀性实验进行判别。项目原料尾砂的腐蚀性鉴别见表3.4-10，浸出液毒性鉴别见表3.4-11。

表3.4-10  原料尾砂腐蚀性鉴别结果表

| 项目 | PH |
| --- | --- |
| 实验结果 | 7.96 |
| 《危险废物鉴别标准 腐蚀 性鉴别》（GB5085.1-2007） | pH≥12.5 或pH≤2.0 为具有腐蚀性的危险废物 |
| 检测结果 | 不具有腐蚀性 |

表3.4-11  原料尾砂浸出液毒性鉴别结果表

| 监测项目 | 本项目 原料尾砂 | 《危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别》GB5085.3-2007 表1标准mg/L | 单项判定 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 铜（以总铜计，mg/L） | ND | ≤100 | 符合 | 依据HJ /T 299-2007 浸提 |
| 锌（以总锌计，mg/L） | ND | ≤100 | 符合 |  |
| 镉（以总镉计，mg/L） | ND | ≤1 | 符合 |  |
| 铅（以总铅计，mg/L） | ND | ≤5 | 符合 |  |
| 总铬（mg/L） | 0.026 | ≤15 | 符合 |  |
| 铬(六价)（mg/L） | ND | ≤5 | 符合 |  |
| 烷基汞（mg/L） | 甲基汞 | ND | 不得检出 | 符合 |  |
|  | 乙基汞 | ND | 不得检出 | 符合 |  |
| 汞（以总汞计，mg/L） | ND | ≤0.1 | 符合 |  |
| 铍（以总铍计，mg/L） | ND | ≤0.02 | 符合 |  |
| 钡（以总钡计，mg/L） | 0.0102 | ≤100 | 符合 |  |
| 镍（以总镍计，mg/L） | ND | ≤5 | 符合 |  |
| 总银（mg/L） | ND | ≤5 | 符合 |  |
| 砷（以总砷计，mg/L） | ND | ≤5 | 符合 |  |
| 硒（以总硒计，mg/L） | ND | ≤1 | 符合 |  |
| 无机氟化物（mg/L） | 0.371 | ≤100 | 符合 |  |
| 氰化物（以CN-计，mg/L） | ＜0.0001 | ≤5 | 符合 |  |

由以上检测结果可知：

1）腐蚀性鉴别结果表明：原料尾砂的pH值为7.96，不在《危险废物鉴别标准 腐蚀性鉴别》（GB5085.1-2007）规定的pH≥12.5或pH≤2.0范围内，由此判断，本项目建筑用砂、再产尾砂（干排底泥）不属于具有腐蚀性的危险废物。

2）浸出毒性鉴别结果表明：原料尾砂浸出液中重金属污染物均低于《危险废物鉴别标准—浸出毒性鉴别》（GB5085.3-2007）中规定的浸出液最高允许浓度，由此判定本项目尾矿砂不属于具有浸出毒性的危险废物。

由以上分析可知，本项目尾矿砂不在《国家危险废物名录》（环境保护部、国家发展和改革委员会令第1号）内，不具有腐蚀性、毒性、易燃性、反应性，不属于危险废物。

本项目按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）及《污水综合排放标准》（GB8978-1996）对尾矿砂进行第Ⅰ、Ⅱ类一般工业固体废物鉴别，一般工业固体废物鉴别结果见表3.4-12。

表3.4-12  一般工业固体废物鉴别结果表

| 监测项目 | 本项目 原料尾砂 | 《污水综合排放标准》GB8978-1996中一级标准mg/L | 单项判定 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 总汞（mg/L） | ND | ≤0.05 | 符合 | 依据HJ 577-2010 浸提 |
| 烷基汞（mg/L） | 甲基汞 | ND | 不得检出 | 符合 |  |
|  | 乙基汞 | ND |  | 符合 |  |
| 总镉（mg/L） | ND | ≤0.1 | 符合 |  |
| 总铬（mg/L） | 0.021 | ≤1.5 | 符合 |  |
| 六价铬（mg/L） | ND | ≤0.5 | 符合 |  |
| 总砷（mg/L） | ND | ≤0.5 | 符合 |  |
| 总铅（mg/L） | ND | ≤1.0 | 符合 |  |
| 总镍（mg/L） | ND | ≤1.0 | 符合 |  |
| 总铍（mg/L） | ND | ≤0.005 | 符合 |  |
| 总银（mg/L） | ND | ≤0.5 | 符合 |  |
| 总α放射性，Bq/L | ND | ≤1 | 符合 |  |
| 总β放射性，Bq/L | ND | ≤10 | 符合 |  |
| pH（无量纲） | 7.9 | 6-9 | 符合 |  |
| 五日生化需氧量 BOD5（mg/L） | 7.1 | ≤20 | 符合 |  |
| 化学需氧量 CODCr（mg/L） | 24 | ≤100 | 符合 |  |
| 氨氮（以N计，mg/L） | ND | ≤15 | 符合 |  |
| 氟化物（mg/L） | 1.52 | ≤10 | 符合 |  |
| 磷酸盐（以P计，mg/L） | 0.22 | ≤0.5 | 符合 |  |
| 总铜（mg/L） | 0.07 | ≤0.5 | 符合 |  |
| 总锌（mg/L） | ND | ≤2.0 | 符合 |  |
| 总锰（mg/L） | ND | ≤2.0 | 符合 |  |
| 总铁（mg/L） | ND | -- | 符合 |  |
| 挥发酚（以苯酚计，mg/L） | ND | ≤0.5 | 符合 |  |
| 石油类（mg/L） | 0.66 | ≤10 | 符合 |  |
| 总氰化物（mg/L） | ND | ≤5 | 符合 |  |
| 硫化物（mg/L） | ND | ≤1.0 | 符合 |  |
| 色度（稀释倍数） | 30 | 50 | 符合 |  |
| SS | 17 | 70 | 符合 |  |
| 总硒（mg/L） | ND | 0.1 | 符合 |  |

一般工业固体废物鉴别结果表明：原料尾砂浸出液中任何一种污染物浓度均未超过《污水综合排放标准》（GB8978-1996）最高允许排放浓度，且pH值在6～9之间。

综上所述，本项目选磷尾矿砂不属于危险废物，为第Ⅰ类一般工业固体废物。

根据《国家危险废物名录》、尾砂的浸出性及腐蚀性实验对固体废物进行判别可知：尾矿砂、化粪池固化物、职工生活垃圾属于一般固体废物，废矿物油、废矿物油桶属于危险废物。

（1）一般固体废物

项目产生的一般固体废物主要为选矿过程中产生的尾矿砂、废浮选药剂桶、设备维修养护过程产生废润滑油及废润滑油桶、废含油抹布及含油劳保用品、化粪池固化物及职工生活垃圾。

尾矿：尾矿产生量约为3340万t/a，排放至见草沟尾矿库。

废浮选药剂桶：本项目选用的浮选药剂为无毒低毒药剂，浮选药剂桶属于一般工业固废，药剂桶可盛装5吨浮选药剂，则产生废药剂桶为2776个，由厂家回收利用。

化粪池固化物：职工人数为60人，化粪池固化物产生量约为10t/a，化粪池定期清掏用作农肥；

生活垃圾：职工人数为60人，生活垃圾产生量按平均0.5kg/d/人计算，则年产生量为9.9t/a，生活垃圾集中收集后，交由当地环卫部门统一处理。

（2）危险废物

本项目回采设备及外运车辆均委托外部单位进行维护，其产生的危险废物量不在本次环评计算范围内。本项目选厂产生的危险废物主要为生产及厂内装载设备润滑及维护过程中产生的废矿物油、废矿物油桶。工人维修及生产过程中产生的废含油抹布及劳保用品。根据《国家危险废物名录》（2021年版）（环境保护部令第39号），项目产生的废润滑油属于HW08废矿物油与含矿物油废物，非特定行业，废物代码为900-217-08；废油桶属于HW08废矿物油与含矿物油废物，非特定行业，废物代码为900-249-08；废手套和含油抹布属于HW49其他废物，非特定行业，废物代码为900-041-49。

参考选厂统计量，按本厂区新增劳动定员计算，产生的废含油抹布及劳保用品量为0.1t/a。

本项目选厂设备约每年更换一次润滑油，产生4t废矿物油、1.04t废矿物油桶。

本项目废矿物油、废矿物油桶的年产生量约分别为：4t、1.04t。

按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单相关要求建设符合规范要求的危险废物贮存间，并按照相关要求对危险废物贮存间进行规范化管理。危险废物全部暂存于危险废物贮存间内，定期交由有相应资质的单位进行转运、处置。本项目新建危废间1座进行危险危险废物的贮存。

厂区建有危险废物贮存间一座，占地面积约为100m2，危险废物贮存间为封闭结构，能做到防风、防雨、防晒、防渗；地面铺设防渗材料，防渗系数 K≤10-10cm/s，三面地面设折沟，门口处设回流坎，有效控制泄漏时污染物的扩散；危废间共设有隔断，项目产生的所有危险废物，在贮存间内分类、分区堆放；建立相关管理台账，做好危险废物情况记录，记录上注明危险废物的名称、来源、数量、特性、包装容器的类别、入库日期、存放位置、出库日期、接收单位名称等；定期对所贮存的危险废物包装容器及贮存设施进行检查，发现漏损及时清理更换。贮存容器完好无损并有明显标志，使用符合标准的容器盛装危险废物；满足《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ 2025-2012）及《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单相关要求，环保标识符合《环境保护图形标志--固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）的要求。根据企业生产设备设置及维修保养情况，本项目产生废润滑油、废油桶等产生量分别为4t/a、1.04t/a、0.1t/a。

表3.4-12  危险废物鉴别结果表

| 序号 | 危险废物名称 | 危险废物类别 | 危险废物代码 | 产生量（t/a） | 产生工序及装置 | 形态 | 主要 成分 | 有害 成分 | 产废周期 | 危险特性 | 污染防治措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废润滑油 | HW08 | 900-217-08 | 4t/a | 生产过程设备维护和检修 | 液态 | 油类 | 油类 | 1年 | T/I | 危险废物集中收集后，分区暂存于危险废物贮存间内，定期交由有资质单位进行转运及处置 |
| 2 | 废油桶 | HW08 | 900-249-08 | 1.04t/a |  | 固态 | 油类 | 油类 | 1年 | T/I |  |
| 3 | 废手套及含油抹布 | HW49 | 900-041-49 | 0.1t/a | 生产过程设备维护和检修 | 固态 | 油类 | 油类 | 1年 | T/In |  |

## 3.5 主要污染物排放情况汇总

### 3.5.1 总量控制指标

在实行污染物达标排放的前提下，对污染物排放量实行总量控制，是我国可持续发展战略的重要内容和具体措施。本项目浮选过程为常温浮选，冬季选厂采用集中供热以满足浮选温度要求，厂区办公室及选厂厂区，冬季采暖由集中供热提供，不新增锅炉及燃料使用，项目实行总量控制的污染物因子为SO2、NOx、COD、氨氮、颗粒物。

根据项目特征及工程分析结果，本次环评给出拟建项目污染物总量控制因子及指标值为：COD 0t/a、氨氮0t/a、二氧化硫0t/a、氮氧化物0t/a ，颗粒物1.39t/a。

### 3.5.2 污染物排放情况

本项目建成后污染物排放汇总情况见表3.5-1。

表3.5-1  项目污染物排放汇总表

| 项目 | 污染源 | 污染物 | 初始 浓度 | 产生量 | 治理措施 | 排放量 | 排放浓度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 磷精粉库 | 粉尘（TSP） | -- | 123 t/a | 厂房封闭、内设喷淋设施 | 1.23t/a | 场界无组织排放浓度≤1.0mg/m³ |
|  | 道路运输 | 粉尘 | -- | 1.6t/a | 道路硬化、洒水抑尘、车辆加盖苫布 | 0.16t/a |  |
| 废水 | 厂区 | 生产 废水 | -- | 34981.2 m³/d | 全部回用于生产 | 0 | 不外排 |
|  |  | 洗车废水 |  | 36m3/a | 循环使用 | 0 | 不外排 |
|  | 生活区 | 生活 污水 | -- | 2.76 m³/d | 项目设置办公区内置食堂及生活设施，食堂废水经隔油池处理后，与生活污水一同排入厂区防渗化粪池。 | 0 | 防渗化粪池定期清掏用作农肥 |
| 固体废物 | 职工生活 | 生活垃圾 | -- | 9.9t/a | 集中收集于垃圾桶内 | 9.9t/a | 交由环卫部门统一处理 |
|  | 化粪池 | 固形物 | -- | 10t/a | 化粪池进行防渗处理 | 0 | 化粪池定期清掏用作农肥 |
|  | 尾矿 | 尾矿 | -- | 3340万t/a | 打入见草沟尾矿库 | 0 | 排入见草沟尾矿库 |
|  | 浮选药剂桶 | 浮选药剂 | -- | 9716个/a | 厂家回收 | 0 | 厂家回收 |
|  | 设备维护等 | 废润滑油 | -- | 4t/a | 暂存于危险废物贮存间，定期交由有相应资质的单位进行转运处置 | 4t/a | 暂存于危险废物贮存间，定期交由有相应资质的单位进行转运处置 |
|  |  | 废油桶 | -- | 1.04t/a |  | 1.04t/a |  |
|  |  | 废手套及含油抹布 | -- | 0.1t/a |  | 0.1t/a |  |

# 第四章 环境现状调查与评价

## 4.1 自然环境现状调查与评价

### 4.1.1 地理位置

宽城满族自治县地处河北省东北部，承德地区东南部，燕山山脉东段，长城北侧的滦河流域，位于东经118°10′~119°10′，北纬40°17′~40°45′之间，北连承德市平泉县，南接唐山市迁西县，西邻承德市兴隆县，东南与秦皇岛市青龙县相接，西北与承德市承德县毗邻，东北与辽宁省凌源县接壤，县境东西长76km，南北宽31km，总面积1952km2。县政府驻地宽城镇，距承德市65km，距北京190km。龙须门镇位于宽城满族自治县县城东北7km处，东临平泉，北与承德县接壤，是宽城县的东北大门，总面积186.5km2。

项目选址位于宽城满族自治县松岭镇松树沟村，，松岭镇位于宽城满族自治县东南部，东与秦皇岛市青龙县相连，东南以松岭为界与铧尖乡为临，南与唐山市迁西县毗邻，距离迁西县风景区“青山关”不足5公里，西部与碾子峪镇接壤，北部通过一条山脉连接峪耳崖镇。项目选厂北距宽城满族自治县城22km。

图4.1-1 项目所在地地理位置图

### 4.1.2地形地貌

宽城县为山地丘陵地貌区。平均海拔400米，以青宽两县交界的都山为最高点.地势东高西低、北高南低。境内山峦起伏、河流交错，山高坡陡，沟川较窄。有9座中山，7道川谷（孟子岭、峪耳崖、清河、瀑河、柳树底下、板城、汤道河），3条河流。总的概况为:八分山、一分田、河流水面零点七、村庄道路零点三。

中山:境内有千米以上的山峰9座，总面积43.16平方公里，占全县总面积的2.2%。其土层较厚，植被较好，是天然次生阔叶林区和重要的木材产地。

低山:分布在全县各地，面积为822.39平方公里，占全县总面积的42.1%。一部分为用材林、薪炭林、灌木林、山杏林地，一部分是荒山和牧场。

丘陵:分布在全县各地，面积为712.31平方公里，占全县总面积的36.5%。全县经济林和部分用材林主要分布在这一带。其中一部分是荒山(主要是阳坡）。

河谷、阶地:多处在海拔200～600米的沟谷、河川，分布有大小不等的河川平地，一级二级平地。面积为374.14平方公里，占全县总面积的19.2%。

图4.1-2 地形地貌图

### 4.1.3气候与气象

宽城县属大陆性季风型气候，冬季长而寒冷，夏季短而炎热。宽城近20年(2001-2020）平均气压978.7hPa，平均风速为1.3m/s，最大风速为20.5m/s。平均气温9.9℃，最冷的1月份平均气温-7.34℃，而最热的7月份平均气温为24.78℃。极端最高气温40.3℃，极端最低气温-25.4℃。年平均相对湿度56.4%。年平均降水量为639.75毫米，最大年降水量为832.0毫米，最小年降水量为381.0毫米。全年无主导风向，最多风向是SW，频率为8.83%，年静风频率25.05%。历年最大积雪深度270mm，雪压1.8g/cm2，电线积冰厚度25mm，本区标准冻结深度1.26m。区域气候特征见表4.1-1。

表4.1-1  宽城满族自治县多年主要气候特征统计表

| 序号 | 项目 | 统计结果 | 序号 | 项目 | 统计结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 年平均风速 | 1.3m/s | 6 | 年平均相对湿度 | 56.4% |
| 2 | 年最大风速 | 20.5m/s | 7 | 年平均气压 | 978.7hpa |
| 3 | 年平均气温 | 9.9℃ | 8 | 年平均降水量 | 639.75mm |
| 4 | 极端最高气温 | 40.3℃ | 9 | 年最大降水量 | 832.0mm |
| 5 | 极端最低气温 | -25.4℃ | 10 | 年静风频率 | 25.05% |

### 4.1.4区域地质条件

#### 4.1.3.1地层岩性

区域出露的地层由老到新有：太古界（Ar），中元古界长城系（Ch），新生界第四系（Q）。分述如下：

（1）、太古界

主要分布在沙岭子—小石胡沟；南部的牛心山—马尾沟及西马道北沟—北马道；西部的沙岭子—牛心山；东部的火石高尖—小石胡沟及老潘家—西马道有分布。主要为迁西群三屯营组（Ars）和双山子群茨榆山组（Arc）。

三屯营组（Ars）：区内该地层分两段。

①三屯营组一段（Ars1）：下部以细粒黑云斜长片麻岩为主，夹二辉斜长片麻岩，斜长角闪岩及多层磁铁石英岩；上部以黑云角闪斜长片麻岩为主，夹黑云斜长片麻岩，角闪斜长片麻岩，斜长角闪岩及三层磁铁石英岩；底部常见石榴黑云斜长片麻岩或黑云斜长片麻岩夹不不稳定的浅粒岩。主要在区域北部的沙岭—八道岔一带和西南部榆树村一带分布。

②三屯营组二段（Ars2）：下部为黑云斜长片麻岩，角闪斜长片麻岩为主，夹角闪二辉斜长片麻岩，斜长角闪岩及磁铁石英岩；上部为黑云角闪斜长片麻岩，角闪斜长片麻岩夹石榴角闪斜长片麻岩，混合岩化作用普遍。主要分布在牛心山—松岭根—小破城沟—小石胡沟一线以北。

双山子群茨榆山组（Arc）：本组为含辉石角闪斜长片麻岩、黑云角闪斜长片麻岩，夹斜长角闪岩、变粒岩及磁铁石英岩，以常见石榴石为特点。上部以黑云角闪斜长片麻岩、角闪斜长片麻岩为主，夹较多的斜长角闪岩和多层磁铁石英岩。本组厚5674m，局部地段厚度增大，以黑云母变粒岩为主。主要分布在牛心山—松岭根—小破城沟—小石胡沟一线以南。

（2）、中元古界，为长城系（Ch），区内分布广泛，在区域西北部少量出露。

①、常州沟组（Chc）：本组可分两段：

一段：主要岩性为紫红色砾岩、砂砾岩为主，局部夹粉砂岩。砾石成分为脉石英和石英岩，被硅质、铁质、泥质呈支架式胶结，厚34—210m。

二段：主要岩性为细砾岩、长石石英砂岩、粉砂岩和页岩，自上而下组成由粗到细较明显的沉积韵律。层系之间常见厚度不等的紫红色含铁粉砂质层，呈条带状或透镜状，厚31—340m。

②、大红峪组（Chd）：下部为灰白、紫红色厚、中厚层长石石英砂岩、石英岩状砂岩，层间夹绿色富钾页岩及泥质粉砂岩；上部为灰暗色中厚、厚层状含燧石条带白云岩、含砂泥质白云岩、含叠层石白云岩，厚81—408m。

（3）新生界第四系

全新统（O4）：主要分布在河漫滩与河床、山间盆地中。由黄褐色亚砂土、砾石、卵石组成。

岩浆岩：区域集中出露的岩浆岩主要为燕山期的花岗岩、花岗闪长岩和元古代辉石岩及角闪辉长岩类。其中都山花岗岩体规模最大，分布于亮甲台一带，其周边分布有花岗斑岩和花岗闪长岩；辉石岩及角闪辉长岩则分布于孤山子、碾子峪一带，构成超贫钒钛磁铁矿体。另外，尚有闪长岩、石英正长斑岩以脉状零星出露。岩浆岩其富水性受岩性、地形地貌及构造条件的综合控制，尤其以构造控水明显。在岩石破碎，裂隙发育处层对汇集、赋存地下水有利。

图4.1-2 区域地质图

#### 2.1.3.2地质构造

承德市地处燕山台褶带与内蒙地轴的交接地带，属于台褶带边缘的断裂隆起区；北界为丰宁-隆化东西向深断裂带，南与古北口-承德-平泉深断裂带相距25km；大庙-头沟-娘娘庙东西向深断裂横贯其中间部位。

宽城县大地构造单元分为四级：I级构造单元属中朝淮地台(I2)；II级构造单元燕山台褶带(II22)；III级构造单元为马兰峪复背斜(III27)；IV级构造单元为宽城凹褶束(IV224)。因受历来构造运动、五台运动—燕山运动及喜马拉雅山运动的影响，构造线总体可分为北东东—东西向构造、近南北向构造和华夏系构造，其中北东东—东西向构造为县区构造主体；太古界构造运动使本区褶皱断裂，并遭受不同程度的变质和混合岩化作用，元古界、古生界有广泛出露。自奥陶界末期地壳隆起，志留、泥盆、白垩系缺失，至燕山期本区出现断陷盆地，仅侏罗纪中期接受沉积后又隆起。

通过本县的大断裂有一条，即密云-喜峰口大断裂，断裂总体走向近东西向，属压性断裂，破碎带数十米，最宽可达200-300m。断面陡倾，多在80°以上，喜峰口以西倾向南，影响地层有太古界和长城系。

项目所在区域断裂除东西向的密云-喜峰口大断裂外，还有北东向断裂。具体特征如下：

豆子沟—崖门子断裂，北东向弧形断裂，正断层，断裂长度约为40km。

崖门子—土山尖子断裂，北北东向断裂，逆断层，断裂长度约为36km。

高板河—宽城断裂，北东向断裂，正断层，断裂长度约为60km。

褶皱：区内较大褶皱构造有孤山子西北部印支旋回褶皱构造。

图4.1-3   区域构造单元分区图

### 4.1.5区域水文地质条件

#### 4.1.5.1地下水类型及富水性划分

根据本区含水介质、水力特征和地下水的赋存条件，将本区地下水划分为四种：松散岩类孔隙水、碎屑岩类裂隙孔隙水、基岩裂隙水。各类地下水再依据单井（孔）涌水量、泉流量及地下径流模数，结合地形、地貌、岩性及构造条件等进行富水性分区。

单井（孔）涌水量的评价，以统一降深和统一口径的水量为依据。统一孔径8寸（0.203m）。统一降深的计算，松散岩类统一降深5m，不足10m的含水层按其二分之一为降深进行单井涌水量的换算，基岩类以统一降深10m进行单井涌水量的换算。

#### 4.1.5.2含水岩组富水性评价

1、松散岩类孔隙水

为本区的主要地下水类型，主要分布于山区河（沟）谷地带及山间盆（洼）地中。含水层岩性主要由全更新统、上更新统冲积、冲洪积、坡洪积物组成，含水层岩性、厚度及富水性与地貌密切相关。如河谷盆地及宽河谷部位，含水层厚度大，颗粒粗，较为富水；支河（沟）谷及河谷源头，含水层较薄，且颗粒分选性差，地下水贫乏。

2、碎屑岩类裂隙孔隙水

碎屑岩类裂隙孔隙含水岩组分布于龙须门—南梁、缸窑沟—八家、党坝—尖山子一带。含水层岩性主要由长城系大红峪组和常州沟组砂岩、砂砾岩。地下水的富水性除与岩石原生孔隙、裂隙发育程度有关外，构造及地貌条件的影响较为明显。深、大断裂及其伴生次一级断裂带，只要汇水地形有利，均可赋存地下水；而远离构造部位，富水性明显减弱，甚至贫乏。

3、基岩裂隙水

基岩裂隙水分布于宽城县东北部地区，地下水主要赋存于各期岩浆岩及变质岩风化带网状裂隙中。主要含水层岩性为太古界迁西群片麻岩属于基岩裂隙含水岩组，富水性差。

本区内隔水岩组主要为风化带和第四系下伏的完整基岩、岩溶发育地带以下的可溶岩，也具有相对隔水作用。

在地形陡峭的分水岭部位，地形坡度大，风化壳厚度薄，降水很快以地表径流流失，入渗量小，地下水贫乏，而山坡坡脚或地势低洼部位以及河（沟）谷部位，风化壳相对厚一些，易于大气降水的入渗补给，地下水相对较为丰富。断裂（层）影响带或岩体与围岩接触部位是裂隙水的主要富集地带，单泉最大流量为43L/s。

域水文地质图见图4.1-4。

图4.1-4  区域水文地质图

#### 4.1.5.3地下水补、径、排

1、第四系松散岩类孔隙水补给、径流、排泄条件

本区松散岩类孔隙水主要补给来源为大气降水垂直入渗补给，其次为境外侧向径流补给。补给条件最好的地段为区内较大河谷的中、下游部位，地形较为开阔，构成滞留汇水地形，侧向接受河谷两侧基岩裂隙水的补给。

孔隙水径流、排泄特征与岩性组合及地貌关系密切。山间河（沟）谷含水层岩性以砂卵砾石为主，径流条件好，一般与河谷方向一致。

地下水的排泄方式主要为径流排泄和人工开采，人工开采在本区松散岩类孔隙水中占很大比例，宽城县工业重镇及其他村镇的工、农业用水都取之于宽河谷地带。

2、碎屑岩类裂隙孔隙水

碎屑岩裂隙孔隙水，其径流、排泄特征，一般受构造条件控制。在向斜盆地中心部位或断层带附近，裂隙发育，地下水径流条件好，径流量大，在其部位出露的泉和井，水量一般较大；远离构造带部位地下水的径流、排泄特征与风化带网状裂隙水特征一样。

3、基岩裂隙水补给、径流、排泄条件

基岩裂隙水主要靠大气降水垂直入渗补给。裸露山区大气降水直接通过裂隙入渗补给地下水，补给量的大小取决于地表裂隙发育程度和有利的地形、地貌条件；当基岩上覆有残坡积物，则通过松散堆积物间接渗透补给，并因残坡积物较薄，而较迅速的入渗到基岩裂隙中。风化带网状裂隙水，具有径流途经短、排泄迅速的特点，接受大气降水补给后，顺势径流、汇集，在地势低洼部位以泉的形式排泄，或者以潜流的形式侧向补给河（沟）谷孔隙水。

#### 4.1.5.4地下水化学特征

本区地下水大部分为潜水，地下水径流途径短，水交替作用强烈溶滤时间短，除个别地段外，绝大部分地下水为低矿化淡水。地下水水化学类型主要为HCO3-Ca、HCO3-Ca·Mg、HCO3·SO4-Ca和HCO3-Mg·Ca型水。

本区地下水水化学成分的形成主要受地形地貌、地下水径流条件及含水介质的化学成分控制，同时与工业、农业及生活用水的排放有密切关系，地下水再补给、径流、排泄过程中使含水介质可溶性成分在水动力条件和水中氧、二氧化碳作用下溶于水中，增加了水中离子种类和数量，不同地貌和地质背景条件及地表水与地下水的转换差异，地下水水化学溶滤速度、强度不一，造成本地区地下水中水化学成分含量不同，水化学类型多样的特点。

基岩裂隙水（包括岩溶水）的水化学成分，主要为溶滤作用的结果，经水与岩石的相互作用形成HCO3-Ca及HCO3-Ca·Mg型为主的水；松散岩类孔隙水的水化学成分则为溶滤与混合作用的结果，由于人为因素影响，地下水的硬度、矿化度较高。

#### 4.1.5.5地下水动态特征

1、松散岩类孔隙水水位动态特征

大气降水入渗补给为主，水位埋深一般2-9m，近地表水体多小于2m。该类型地下水年内变化可分为四个动态期。Ⅰ、水位上升期；一般在5-7月，降水补给充足使水位略有上升；Ⅱ、高水位稳定期：发生在7-9月，大气降水补给增加，维持高水位稳定，但不出现明显的峰值；Ⅲ、水位缓降期：一般在9-12月，大气降水补给减少，水位下降；Ⅳ、水位稳定期，一般出现在12月至次年5月，3-5月由于冰雪融化使水位略有上升。以宽城县药王庙村加油站监测井2020年地下水水位动态为例。

图 4.1-5   松散岩类孔隙水水位变化曲线

②碎屑岩类裂隙孔隙水水位动态特征

该类型地下水年内分两个动态期。Ⅰ、水位上升期：一般出现在每年的5～9月份，降水入渗补给充足，使水位上升；Ⅱ、水位下降期：一般在每年的9月至次年5月，降水量减少，地下水自然向低洼处径流及开采量增加，是水位下降。

其多年动态与降水量关系密切，水位埋深高值基本与降水量峰值同步，多出现在每年的8月或9月，水位埋深低值出现在每年的5月份。

图 0-1   碎屑岩类孔

图 4.1-6  隙水水位变化曲线

③基岩裂隙含水层水位动态特征

地下水类型主要为风化裂隙水，局部为构造裂隙水。主要靠大气降水入渗补给，径流及人工开采排泄。该类型地下水年内分为Ⅴ个动态期。Ⅰ、水位上升期：一般出现在每年的3～4月份，由于冰雪融化入渗补给地下水，使水位上升；Ⅱ、水位下降期：一般出现在5～6月份，由于自然径流排泄和人工开采，使水位下降；Ⅲ、水位第二次上升期：一般出现在6～8月份，由于降水入渗补给增加，使水位上升；Ⅳ、水位第二次下降期：一般出现在9～10月份，由于降水补给量减少，地下水径流排泄和人工开采量增加，使水位下降；Ⅴ、水位较平稳期：一般出现在11月份至次年2月份，为封冻季节，由于开采量减少，使地下水较平稳。以宽城县化皮溜子监测井2020年地下水水位动态为例，绘制曲线如下。

图 4.1-7  基岩裂隙含水层动态变化曲线

### 4.1.6地表水

县境内河流有滦河、瀑河、长河和青龙河等，均属滦河水系。境内地下水的第四系洪积物潜水、基岩裂隙水和构造裂隙水3种。本县地下水径流量为0.568亿立方米，潜水量为0.2225亿m3，入渗系数为0.044。pH值为7.8～8.2。矿化度为4.16～14.6（德国度)，水质属1级好水。地下水总的情况是主河道富水性好，支沟差。受降水及地质构造影响，地下水分布不平衡，蓄水量不稳定。

本项目区域内主要河流为民训河，为长河支流，长河为滦河支流之一。发源于燕山山脉第三主峰--都山。源头在宽城满族自治县亮甲台镇大汉沟村都山山腰。

她流经宽城、迁西两个县，全长128公里，流域面积289平方公里，多年平均年径流量为2亿立方米，于兴隆县董家口村进入唐山市汇入滦河。其形状蜿蜒曲折似肠加之常年流水不断，故曰长河。

宽城满族自治县区域河流水系图如下图所示：

图4-2  宽城满族自治县区域水系图

### 4.1.7土壤植被

由于气候、成土母质、植被等的影响不同，项目区主要以淋溶褐土为主，阴坡和半阴坡土层厚度在15~30cm；土壤质地较好，酸碱适中，养分含量比较丰富，有利于多种植物的生长。阳坡土层较薄，厚度在10~20cm，养分含量低。

### 4.1.8矿产资源

宽城满族自治县矿产资源主要有金、铁、煤、高岭土等各类矿产35种,截至2013年已探明储量的矿种16种，开发利用矿产I5种，探明黄金储量30吨，主要分布在峪耳崖、华尖。铁矿储量28亿吨，其中钒钛矿储量26.39亿吨，主要分布在孤山子—小新甸、亮甲台-东川，占承德市总储量的35%以上，平均品位.18%；优质石灰岩(水泥、制灰、熔剂灰岩〉10亿吨，CaO含量48-51%，主要分布在龙须门老亮子；白云岩3亿吨，主要分布在龙须门柳树底下；煤257万吨（塌山为气肥煤、缸窑沟为焦煤）；陶粒页岩3亿多立方米(7.2亿吨)，主要分布在孟子岭—板城一带；萤石7.5万吨．主要分布在塌山:长石54.5万吨，主要分布在华尘:透辉石89.7万吨,主要分布在大石柱子；沸石150万吨主要分布在塌山；玻璃用石英10.5万吨，主要分布在铧尖；高岭土102.8万吨，主要分布在化皮。

### 4.1.9旅游资源

改革开放以来，宽城满族自治县旅游事业得到了较快发展，景区建设、资源开发、乡村游发展、旅游交通、旅游商品开发等方面已呈现明显规模及特点。

旅游景区方面：形成四大各具特色的景区，潘家口水库景区、万塔黄崖寺景区、都山望海森林公园景区、农家游休闲度假园区。潘家口水库景区的特点是：绿水、怪石、奇山、长城、古迹、神洞，主要景点有30多个，开发出的景点有5个，水下长城、影视城、蟠龙洞、仙居沟、十里画廊。万塔黄崖景区的主要特点是：万塔黄崖、独木仙桥、暮鼓晨钟，融人文景观、自然景观于一体，附予佛学的神奇魅力。都山森林景区：主要特点是日出、积雪、奇花、神庙。农家游休闲度假庄园区主要特点是：休闲、垂钓、采摘、打猎、捕捞等，是放松心情、陶冶情操的好去处。

## 4.2 环境保护目标调查

### 4.2.1环境功能区划调查

（1）项目占地面积范围处于环境空气质量功能区分类中的二类区，其环境空气质量标准执行《环境空气质量标准》（GB3096-2012）中的二级标准；

（2）项目区域内主要河流为为民训河，为长河支流，长河功能类别为地表水Ⅲ类，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准；

（3）地下水主要功能是农村居民饮用水和工农业用水，地下水执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中的Ⅲ类标准；

（4）项目区属于声环境质量功能区分类中的2类区，其声环境质量标准执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类区标准。

### 4.2.2环境保护对象的调查

根据现场调查，区域内无自然保护区、集中式饮用水水源地、风景旅游点和文物古迹等需要特殊保护的环境敏感对象，依据本项目排污特征，结合项目区域情况，项目环境保护对象详见表2.8-1。

## 4.3 环境质量现状调查与评价

### 4.3.1环境空气现状监测与评价

#### 4.3.1.1区域环境空气质量达标情况判定

根据《2021年承德市生态环境状况公报》中宽城满族自治县大气常规污染物中的PM10、PM2.5、SO2、NO2、CO、O3现状监测统计资料，说明建设项目拟建地区的环境空气质量，监测结果及见区域空气质量现状评价表4.3-1。

表4.3-1  2021宽城满族自治县环境空气中常规污染物浓度（μg/m3）

| 污染物名称 | PM2.5 | PM10 | SO2 | NO2 | CO | O3 | 环境空气质量综合指数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年均值 | 30 | 55 | 16 | 25 | 1600 | 147 | 3.86 |
| 标准（二级） | 35 | 70 | 60 | 40 | 4000 | 160 | / |

注：表中CO为24小时均值、O3为日最大8小时平均值，其余为年均值

续表4.3-1  区域空气质量现状评价表（μg/m3）

| 污染物 | 年评价指标 | 现状浓度/（μg/m3） | 标准值/（μg/m3） | 占标率/% | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PM2.5 | 年平均质量浓度 | 30 | 35 | 85.71 | 达标 |
| PM10 | 年平均质量浓度 | 55 | 70 | 78.57 | 达标 |
| SO2 | 年平均质量浓度 | 16 | 60 | 26.66 | 达标 |
| NO2 | 年平均质量浓度 | 25 | 40 | 62.5 | 达标 |
| CO | 日平均质量浓度 第95百分位数 | 1600 | 4000 | 40 | 达标 |
| O3 | 8h平均质量浓度 第90百分位数 | 147 | 160 | 91.88 | 达标 |

2021年全市环境空气质量平均达标天数为327天。由上表可见，项目所在地宽城满族自治县环境空气中，二氧化硫、氮氧化物的年平均质量浓度、CO的第95百分位数24小时平均浓度、PM10、PM2.5的年平均质量浓度、O3第90百分位数日最大8小时平均浓度，均符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准，项目所在区域为环境空气质量达标区。

#### 4.3.1.2其它污染物环境质量补充检测与评价

本项目TSP现状监测引用《宽城大地矿业有限公司梯级资源综合利用智能回收中心项目环境质量现状检测报告》予以说明，监测情况如下：

- 其他检测因子（除常规污染物）：TSP。

- 检测点位：按照《环境影响评价技术导则  大气环境》（HJ2.2-2018）要求，结合区域地形特点以及当地气象特征，本项目大气环境质量现状检测共布设2个检测点，位于宽城大地矿业有限公司梯级资源综合利用智能回收中心项目厂区东南侧及四道沟村南侧。

- 检测时间、频次：2021年11月19日-26日；TSP日均浓度，连续检测7天，每天连续采样24小时。

- 检测分析方法

采样方法及检测分析方法执行《环境监测技术规范》（大气和废气部分）、《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及《空气和废气监测分析方法》（第四版）要求。具体分析方法、依据及检出限见表4.3-2。

表4.3-2  各监测因子检测方法及检出浓度一览表

| 检测项目 | 检测仪器及编号 | 分析方法 | 检出限 |
| --- | --- | --- | --- |
| TSP | 环境空气颗粒物综合采样器/ZR-3922/XCS024-20/-21多功能风向风速仪/NK5500/XCS004-10 电子天平/AUW220D/FXS001-4 恒温恒湿室/HST-5-FB/FXS082 | 《环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法》(GB/T 15432-1995)及修改单 | 0.001 mg/m³ |

- 检测结果统计

环境空气质量现状检测结果见表4.3-3，检测因子浓度变化范围统计结果见表4.3-4。

表4.3-3  环境空气质量现状检测结果（TSP）

| 检测点位 | 采样日期 | TSP（µg/m³） |
| --- | --- | --- |
| 1#大地厂区东南侧 | 2021年11月19日-11月20日 | 161 |
|  | 2021年11月20日11月21日 | 177 |
|  | 2021年11月21日-11月22日 | 183 |
|  | 2021年11月22日-11月23日 | 192 |
|  | 2021年11月23日-11月24日 | 183 |
|  | 2021年11月24日-11月25日 | 170 |
|  | 2021年11月25日-11月26日 | 183 |
| 2#四道沟村南侧 | 2021年11月19日-11月20日 | 176 |
|  | 2021年11月20日11月21日 | 173 |
|  | 2021年11月21日-11月22日 | 179 |
|  | 2021年11月22日-11月23日 | 191 |
|  | 2021年11月23日-11月24日 | 180 |
|  | 2021年11月24日-11月25日 | 174 |
|  | 2021年11月25日-11月26日 | 186 |

表4.3-4  检测因子浓度变化范围统计结果一览表

| 污染物名称 | 监测点名称 | 24小时平均（mg/m3） |
| --- | --- | --- |
|  |  | 浓度范围 |
| TSP | 1#大地厂区东南侧 | 0.161~0.192 |
|  | 2#四道沟村南侧 | 0.173~0.191 |

#### 4.3.1.3环境空气质量现状评价

（1）评价因子

评价因子为TSP。

（2）评价方法

采用单因子标准指数法，计算公式为：

式中：Pi——i评价因子标准指数；

Ci——i评价因子监测浓度（mg/m3）；

Cio——i评价因子评价标准（mg/m3）。

（3）评价标准

TSP执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。

（4）评价结果

各监测点环境空气现状监测数据标准指数范围见表4.3-5。

表4.3-5  评价标准指数表

| 污染物名称 | 监测点位置 | 标准值（mg/m3） | 标准指数 | 超标率（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 24小时平均 | 24小时平均 |  |
| TSP | 1#大地厂区东南侧 | 0.3 | 0.537~0.64 | / |
|  | 2#四道沟村南侧 | 0.3 | 0.577~0.637 | / |

由上表可以看出，各监测点TSP的日平均浓度标准指数为0.537~0.64。经分析，区域环境空气质量监测结果中TSP现状监测值满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求。

### 4.3.2地表水质量现状监测与评价

项目选址东侧940m为民训河，为长河支流。民训河为季节河流，在雨季期间，雨后会有地表水汇入河道内形成地表径流，现场调查期为干涸河道，未见地表水。本次评价引用《2021年承德市生态环境状况公报》（承德市生态环境保护局，2022年4月）中关于长河的相关数据内容，来说明建设项目所在区域地表水环境质量现状。

根据《2021年承德市生态环境状况公报》：长河为滦河一级支流，总长57.6公里，跨兴隆县和唐山市，于兴隆县董家口村进入唐山市汇入滦河。长河承德段共布设地表水常规监测断面1个，2021年董家口村断面水质类别为Ⅲ类，流域总体水质状况为良好，与2020年相比水环境质量有所下降。

长河监测结果见表4.3-6。

表4.3-6  2021年长河水质及断面水质状况表

| 河流名称 | 断面名称 | 各监测断面水质情况 | 2020年 河流水质状况 | 2021年 河流水质状况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2020年 | 2021年 | 水质达标情况 | 主要污染物 |  |  |
| 长河 | 董家口村 | Ⅱ | Ⅲ | 达标 | / | 优 | 良好 |

项目所在区域地表水体（民训河）河流段属于董家口村监测断面上游，根据上表4.3-6可知，项目区域地表水环境质量较好，达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类水域标准要求。

### 4.3.3地下水环境现状监测与评价

为查明项目所在地附近地下水环境质量现状，本次评价根据《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）对评价区范围内地下水水位、水质进行监测，根据导则要求本项目属于丘陵山区，地下水评价等级为二级，水质和水位均监测一期。

#### 4.3.3.1地下水水质监测点布设

本次评价地下水水质监测工作时间为2022年9月，由于项目地处基岩山区，监测井较难布置；根据导则要求，并结合项目所在区域地下水流向、厂区位置以及水文地质条件，共布设了5个水质监测点。具体位置及信息见表4.3-7和图4.3-1。

表4.3-7  地下水水质监测点位置一览表

| 取样点号 | 地名 | 坐标 | 地下水类型 | 水井深度 | 水井功能 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | X | Y |  |  |  |
| DX1 | 四道沟村 | 4479130 | 40381587 | 孔隙水 | 11 | 村民自备井 |
| DX2 | 厂区西侧办公区 | 4478406 | 40381005 | 孔隙水 | 9.8 | 企业自备井 |
| DX3 | 厂区西侧最近居民 | 4478281 | 40381201 | 孔隙水 | 8 | 村民自备井 |
| DX4 | 瓦房沟村居民 | 4478092 | 40380599 | 孔隙水 | 7 | 村民自备井 |
| DX5 | 大地村居民 | 4477955 | 40379652 | 孔隙水 | 8 | 村民自备井 |

图4.3-1  地下水水质监测点位置图

#### 4.3.3.2地下水水质监测与评价

（1）监测项目

本次评价水质监测因子：K+、Na+、Ca2+、Mg2+、CO32-、HCO3-、Cl-、SO42-、色、浑浊度、pH、总硬度、溶解性总固体、硫酸盐、氯化物、铁、锰、铜、锌、铝、挥发性酚类、阴离子表面活性剂、耗氧量、氨氮、硫化物、总大肠菌群、菌落总数、亚硝酸盐、硝酸盐、氰化物、氟化物、碘化物、汞、砷、硒、镉、铬（六价）、铅、三氯甲烷、四氯化碳、苯、甲苯、石油类、总磷等共计44项。

（2）监测时间及频次

本次工作地下水水质监测时间为2022年9月1日，监测一天，采样一次。

（3）监测分析方法

监测采样方法按《地下水环境监测技术规范》（HJ164-2020）进行。监测分析方法应首先选择国家颁布的标准分析方法。具体分析方法及检出限见表4.3-8。

表4.3-8  地下水监测分析方法

| 序号 | 检测项目 | 分 析 方 法 | 检出限 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 石油类 | 水质 石油类的测定 紫外分光光度法HJ 970-2018 | 0.01mg/L |
| 2 | Ca2+ | 水质 可溶性阳离子（Li+、Na+、NH4+、K+、Ca2+、Mg2+）的测定 离子色谱法 HJ 812-2016 | 0.07mg/L |
| 3 | Mg2+ | 水质 可溶性阳离子（Li+、Na+、NH4+、K+、Ca2+、Mg2+）的测定 离子色谱法 HJ 812-2016 | 0.02mg/L |
| 4 | CO32- | 地下水质检验方法 滴定法测定碳酸根、重碳酸根和氢氧根 DZ/T 0064.49-2021 | -- |
| 5 | HCO3- | 地下水质检验方法 滴定法测定碳酸根、重碳酸根和氢氧根 DZ/T 0064.49-2021 | -- |
| 6 | Cl- | 水质 无机阴离子（F-、Cl-、NO2-、Br-、NO3-、PO43-、SO32-、SO42-）的测定 离子色谱法 HJ 84-2016 | 0.007mg/L |
| 7 | SO42- | 水质 无机阴离子（F-、Cl-、NO2-、Br-、NO3-、PO43-、SO32-、SO42-）的测定 离子色谱法 HJ 84-2016 | 0.018mg/L |
| 8 | Na+ | 水质 可溶性阳离子（Li+、Na+、NH4+、K+、Ca2+、Mg2+）的测定 离子色谱法 HJ 812-2016 | 0.02mg/L |
| 9 | K+ | 水质 可溶性阳离子（Li+、Na+、NH4+、K+、Ca2+、Mg2+）的测定 离子色谱法HJ 812-2016 | 0.02mg/L |
| 10 | 总硬度 | 水质 钙和镁总量的测定 EDTA滴定法GB/T 7477-1987 | 0.05mmol/L |
| 11 | 汞 | 水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定原子荧光法HJ 694-2014 | 0.04μg/L |
| 12 | 砷 | 水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定原子荧光法HJ 694-2014 | 0.3μg/L |
| 13 | 六价铬 | 二苯碳酰二肼分光光度法 《生活饮用水标准检验方法》 金属指标GB/T 5750.6-2006（10.1） | 0.004mg/L |
| 14 | 硝酸盐氮 | 水质 硝酸盐氮的测定 酚二磺酸分光光度法GB/T 7480-1987 | 0.02mg/L |
| 15 | 氰化物 | 异烟酸-吡唑酮分光光度法 《生活饮用水标准检验方法》 无机非金属指标GB/T 5750.5-2006（4.1） | 0.002mg/L |
| 16 | 溶解性总固体 | 称量法 《生活饮用水标准检验方法》 感官性状和物理指标GB/T 5750.4-2006 (8.1) | -- |
| 17 | 耗氧量 | 酸性法《生活饮用水标准检验方法》有机物综合指标GB/T5750.7-2006（1.1） | 0.05mg/L |
| 18 | 亚硝酸盐氮 | 水质 亚硝酸盐氮的测定 分光光度法GB/T 7493-1987 | 0.007mg/L |
| 19 | 氨氮 | 水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法HJ 535-2009 | 0.025mg/L |
| 20 | pH | 水质 pH值的测定 电极法 HJ 1147-2020 | -- |
| 21 | 镉 | 水质 65种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法 HJ 700-2014 | 0.05μg/L |
| 22 | 铅 | 水质 65种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法 HJ 700-2014 | 0.09μg/L |
| 23 | 挥发酚 | 水质 挥发酚的测定 4-氨基安替比林分光光度法HJ 503-2009 | 0.0003mg/L |
| 24 | 氟化物 | 水质 氟化物的测定 氟试剂分光光度法 HJ 488-2009 | 0.02mg/L |
| 25 | 铁 | 水质 铁、锰的测定 火焰原子吸收分光光度法GB/T 11911-1989 | 0.03mg/L |
| 26 | 锰 | 水质 铁、锰的测定 火焰原子吸收分光光度法GB/T 11911-1989 | 0.01mg/L |
| 27 | 铜 | 水质 铜、锌、铅、镉的测定原子吸收分光光度法GB/T 7475-1987 | 1μg/L |
| 28 | 锌 | 水质 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法 GB/T 7475-1987 | 0.05mg/L |
| 29 | 氯化物 | 硝酸银滴定法《生活饮用水标准检验方法》无机非金属指标GB/T5750.5-2006（2.1） | 1.0mg/L |
| 30 | 硫酸盐 | 水质 硫酸盐的测定 铬酸钡分光光度法（试行）HJ/T 342-2007 | 8mg/L |
| 31 | 浑浊度 | 水质 浊度的测定 浊度计法HJ 1075-2019 | 0.3NTU |
| 32 | 阴离子表面活性剂（阴离子合成洗涤剂） | 亚甲蓝分光光度法 《生活饮用水标准检验方法》 感官性状和物理指标GB/T 5750.4-2006（10.1） | 0.050mg/L |
| 33 | 铝 | 生活饮用水标准检验方法 金属指标GB/T 5750.6-20061.1 铬天青S分光光度法 | 0.008mg/L |
| 34 | 菌落总数 | 平皿计数法《生活饮用水标准检验方法》 微生物指标 GB/T 5750.12-2006（1.1） | -- |
| 35 | 硫化物 | 水质 硫化物的测定 亚甲基蓝分光光度法HJ 1226-2021 | 0.003mg/L(比色皿30mm) |
| 36 | 总大肠菌群 | 多管发酵法《生活饮用水标准检验方法》 微生物指标 GB/T 5750.12-2006（2.1） | -- |
| 37 | 色度 | 铂-钴标准比色法 《生活饮用水标准检验方法》 感官性状和物理指标GB/T 5750.4-2006 （1.1） | 5度 |
| 38 | 总磷 | 水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法GB/T 11893-1989 | 0.01mg/L |
| 39 | 碘化物 | 水质 碘化物的测定 离子色谱法 HJ 778-2015 | 0.002mg/L |
| 40 | 硒 | 水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定原子荧光法HJ 694-2014 | 0.4μg/L |
| 41 | 苯 | 水质 苯系物的测定 顶空/气相色谱法 HJ 1067-2019 | 2μg/L |
| 42 | 甲苯 | 水质 苯系物的测定 顶空/气相色谱法 HJ 1067-2019 | 2μg/L |
| 43 | 三氯甲烷 | 水质 挥发性卤代烃的测定 顶空气相色谱法HJ 620-2011 | 0.02μg/L |
| 44 | 四氯化碳 | 水质 挥发性卤代烃的测定 顶空气相色谱法HJ 620-2011 | 0.03μg/L |

（4）评价方法

根据《环境影响评价技术导则地下水环境》(HJ610-2016)，规划环评与本次评价水质评价方法均采用标准指数法。

①对于评价标准为定值的水质因子，其标准指数计算公式：

式中：

Pi—第i个水质因子的标准指数，无量纲；

Ci—第i个水质因子的监测浓度值，mg/L；

Csi—第i个水质因子的标准浓度值，mg/L。

②对于评价标准为区间值的水质因子（如pH值），其标准指数计算公式：

式中：

PpH—pH的标准指数，无量纲；

pH—pH监测值；

pHsu—标准中pH的上限值；

pHsd—标准中pH的下限值。

标准指数P>1时，即表明该水质因子已经超过了规定的水质标准，且指数越大，超标越严重。

（4）评价标准

本次评价执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类标准进行评价。

（5）水质监测结果及评价

根据评价方法及评价标准，对现状监测结果进行评价，并对评价结果进行分析。本次评价地下水监测及评价结果见表4.3-9，4.3-10。

从本次评价结果可以看出：

调查评价区各监测点位的各项监测因子均满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准的要求，石油类和磷酸盐（总磷）参照《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。

表4.3-9   地下水监测结果统计一览表

| 监测因子 | 最大值 | 最小值 | 均值 | 标准差 | 检出率 | 超标率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| pH | 7.9 | 7.7 | 7.78 | 0.06 | 100 | 0 |
| 总硬度 | 166 | 129 | 147.80 | 13.36 | 100 | 0 |
| 溶解性总固体 | 265 | 190 | 234.20 | 23.84 | 100 | 0 |
| 耗氧量 | 1.24 | 0.91 | 1.04 | 0.08 | 100 | 0 |
| 硝酸盐 | 5.48 | 5.27 | 5.37 | 0.07 | 100 | 0 |
| 亚硝酸盐 | - | - | - | - | 0 | 0 |
| 氨氮 | 0.294 | 0.28 | 0.29 | 0.00 | 100 | 0 |
| 氟化物 | 0.23 | 0.2 | 0.21 | 0.01 | 100 | 0 |
| 氯化物 | 64.7 | 39.3 | 55.08 | 7.42 | 100 | 0 |
| 氰化物 | - | - | - | - | 0 | 0 |
| 汞 | - | - | - | - | 0 | 0 |
| 砷 | - | - | - | - | 0 | 0 |
| 硒 | - | - | - | - | 0 | 0 |
| 镉 | - | - | - | - | 0 | 0 |
| 六价铬 | - | - | - | - | 0 | 0 |
| 铅 | - | - | - | - | 0 | 0 |
| CO32- | - | - | - | - | 0 | 0 |
| HCO3- | 131 | 102 | 116.80 | 7.84 | 100 | 0 |
| Cl- | 64.9 | 39.5 | 55.12 | 7.50 | 100 | 0 |
| SO42- | 43.9 | 24.2 | 36.92 | 6.10 | 100 | 0 |
| Na+ | 32 | 19.8 | 27.44 | 3.55 | 100 | 0 |
| K+ | 1.19 | 0.81 | 1.05 | 0.15 | 100 | 0 |
| Mg2+ | 15.6 | 9.41 | 12.24 | 2.41 | 100 | 0 |
| Ca2+ | 39.8 | 32.2 | 37.68 | 2.26 | 100 | 0 |
| 石油类 | - | - | - | - | 0 | 0 |
| 硫酸盐 | 43.8 | 24.4 | 36.78 | 6.06 | 100 | 0 |
| 挥发性酚类 | - | - | - | - | 0 | 0 |
| 铁 | - | - | - | - | 0 | 0 |
| 锰 | - | - | - | - | 0 | 0 |
| 铜 | - | - | - | - | 0 | 0 |
| 锌 | - | - | - | - | 0 | 0 |
| 阴离子表面活性剂 | - | - | - | - | 0 | 0 |
| 浑浊度 | - | - | - | - | 0 | 0 |
| 铝 | - | - | - | - | 0 | 0 |
| 菌落总数 | 37 | 30 | 33.60 | 2.08 | 100 | 0 |
| 硫化物 | - | - | - | - | 0 | 0 |
| 总大肠菌群 | - | - | - | - | 0 | 0 |
| 总磷 | 0.08 | 0.05 | 0.06 | 0.01 | 100 | 0 |
| 色度 | - | - | - | - | 0 | 0 |
| 碘化物 | - | - | - | - | 0 | 0 |
| 苯 | - | - | - | - | 0 | 0 |
| 甲苯 | - | - | - | - | 0 | 0 |
| 三氯甲烷 | - | - | - | - | 0 | 0 |
| 四氯化碳 | - | - | - | - | 0 | 0 |

表4.3-10   地下水监测结果统计一览表

| 监测点位 | 四道沟村 | 厂区西侧办公区 | 厂区西侧最近居民 | 瓦房沟村居民 | 大地村居民 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 监测因子 | 标准值 | 监测值 | 标准指数 | 监测值 | 标准指数 | 监测值 | 标准指数 | 监测值 | 标准指数 | 监测值 | 标准指数 |
| 色度 | 15 | 5L | - | 5L | - | 5L | - | 5L | - | 5L | - |
| 浑浊度 | 3 | 0.3L | - | 0.3L | - | 0.3L | - | 0.3L | - | 0.3L | - |
| pH | 6.5-8.5 | 7.7 | 0.47 | 7.8 | 0.53 | 7.9 | 0.60 | 7.8 | 0.53 | 7.7 | 0.47 |
| 总硬度 | 450 | 129 | 0.29 | 163 | 0.36 | 145 | 0.32 | 136 | 0.30 | 166 | 0.37 |
| 溶解性总固体 | 1000 | 190 | 0.19 | 265 | 0.27 | 233 | 0.23 | 220 | 0.22 | 263 | 0.26 |
| 硫酸盐 | 250 | 24.4 | 0.10 | 43.4 | 0.17 | 38.3 | 0.15 | 34 | 0.14 | 43.8 | 0.18 |
| 氯化物 | 250 | 39.3 | 0.16 | 64.7 | 0.26 | 53.2 | 0.21 | 54.2 | 0.22 | 64 | 0.26 |
| 铁 | 0.3 | 0.03L | - | 0.03L | - | 0.03L | - | 0.03L | - | 0.03L | - |
| 锰 | 0.1 | 0.01L | - | 0.01L | - | 0.01L | - | 0.01L | - | 0.01L | - |
| 铜 | 1 | 0.001L | - | 0.001L | - | 0.001L | - | 0.001L | - | 0.001L | - |
| 锌 | 1 | 0.05L | - | 0.05L | - | 0.05L | - | 0.05L | - | 0.05L | - |
| 铝 | 0.2 | 0.008L | - | 0.008L | - | 0.008L | - | 0.008L | - | 0.008L | - |
| 挥发性酚类 | 0.002 | 0.0003L | - | 0.0003L | - | 0.0003L | - | 0.0003L | - | 0.0003L | - |
| 阴离子表面活性剂 | 0.3 | 0.050L | - | 0.050L | - | 0.050L | - | 0.050L | - | 0.050L | - |
| 耗氧量 | 3 | 1.24 | 0.41 | 1.03 | 0.34 | 0.98 | 0.33 | 0.91 | 0.30 | 1.02 | 0.34 |
| 氨氮 | 0.5 | 0.28 | 0.56 | 0.294 | 0.59 | 0.283 | 0.57 | 0.292 | 0.58 | 0.287 | 0.57 |
| 硫化物 | 0.02 | 0.003L | - | 0.003L | - | 0.003L | - | 0.003L | - | 0.003L | - |
| 总大肠菌群 | 3 | 未检出 | - | 未检出 | - | 未检出 | - | 未检出 | - | 未检出 | - |
| 菌落总数 | 100 | 37 | 0.37 | 30 | 0.30 | 34 | 0.34 | 35 | 0.35 | 32 | 0.32 |
| 亚硝酸盐 | 1 | 0.003L | - | 0.003L | - | 0.003L | - | 0.003L | - | 0.003L | - |
| 硝酸盐 | 20 | 5.48 | 0.27 | 5.37 | 0.27 | 5.42 | 0.27 | 5.27 | 0.26 | 5.3 | 0.27 |
| 氰化物 | 0.05 | 0.002L | - | 0.002L | - | 0.002L | - | 0.002L | - | 0.002L | - |
| 氟化物 | 1 | 0.21 | 0.21 | 0.2 | 0.20 | 0.23 | 0.23 | 0.22 | 0.22 | 0.21 | 0.21 |
| 碘化物 | 0.08 | 0.002L | - | 0.002L | - | 0.002L | - | 0.002L | - | 0.002L | - |
| 汞 | 0.001 | 0.00004L | - | 0.00004L | - | 0.00004L | - | 0.00004L | - | 0.00004L | - |
| 砷 | 0.01 | 0.0003L | - | 0.0003L | - | 0.0003L | - | 0.0003L | - | 0.0003L | - |
| 硒 | 0.01 | 0.0004L | - | 0.0004L | - | 0.0004L | - | 0.0004L | - | 0.0004L | - |
| 镉 | 0.005 | 0.00005L | - | 0.00005L | - | 0.00005L | - | 0.00005L | - | 0.00005L | - |
| 六价铬 | 0.05 | 0.004L | - | 0.004L | - | 0.004L | - | 0.004L | - | 0.004L | - |
| 铅 | 0.01 | 0.00009L | - | 0.00009L | - | 0.00009L | - | 0.00009L | - | 0.00009L | - |
| 三氯甲烷 | 60 | 0.00002L | - | 0.00002L | - | 0.00002L | - | 0.00002L | - | 0.00002L | - |
| 四氯化碳 | 2 | 0.00003L | - | 0.00003L | - | 0.00003L | - | 0.00003L | - | 0.00003L | - |
| 苯 | 10 | 0.002L | - | 0.002L | - | 0.002L | - | 0.002L | - | 0.002L | - |
| 甲苯 | 700 | 0.002L | - | 0.002L | - | 0.002L | - | 0.002L | - | 0.002L | - |
| 总磷 | 0.2 | 0.05 |  | 0.08 |  | 0.06 |  | 0.07 |  | 0.06 |  |
| 石油类 | 0.05 | 0.01L | - | 0.01L | - | 0.01L | - | 0.01L | - | 0.01L | - |

注：＜和L均表示低于检出限

项目地下水环境现状均满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类标准，石油类和磷酸盐（总磷）参照《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。地下水环境较好。

#### 4.3.3.3地下水化学类型

调查评价范围内地下水的化学成分与地下水中主要离子组成及浓度有关，为了解和查明地下水化学组分的空间分布现状和发展趋势，于2022年9月在调查评价范围内选取5个水质监测点进行了采样分析，监测结果见表4.3-11。

表4.3-11  地下水环境中主要阴阳离子浓度监测统计表（单位：mg/L）

| 监测点位 | 四道沟村 | 厂区西侧办公区 | 厂区西侧最近居民 | 瓦房沟村居民 | 大地村居民 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| K+ | 0.92 | 1.19 | 1.16 | 0.81 | 1.19 |
| Na+ | 19.8 | 32 | 27.7 | 26.2 | 31.5 |
| Ca2+ | 32.2 | 39.8 | 39.3 | 37.5 | 39.6 |
| Mg2+ | 11.3 | 14.9 | 9.97 | 9.41 | 15.6 |
| CO32- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HCO3- | 112 | 131 | 118 | 102 | 121 |
| Cl- | 24.4 | 43.4 | 38.3 | 34 | 43.8 |
| SO42- | 39.3 | 64.7 | 53.2 | 54.2 | 64 |

根据调查评价区地下水环境中各离子监测结果，按照舒卡列夫分类方法对地下水化学类型进行分类。

地下水化学类型的舒卡列夫分类是根据地下水中6种主要离子（Na+、Ca2+、Mg2+、HCO3-、SO42-、Cl-，K+合并于Na+）及矿化度划分的。具体步骤如下：

（1）根据水质分析结果，将6种主要离子中含量大于25％毫克当量的阴离子和阳离子进行组合，可组合出49型水，并将每型用一个阿拉伯数字作为代号，见表4.3-10。

（2）按TDS的大小划分为4组。

A组——TDS≤1.5g/L；

B组——1.5＜TDS≤10g/L；

C组——10＜TDS≤40g/L；

D组——TDS＞40g/L。

表4.3-12  舒卡列夫分类表

| 超过25％毫克当量的离子 | HCO3 | HCO3+SO4 | HCO3+SO4+Cl | HCO3+Cl | SO4 | SO4+Cl | Cl |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ca | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 36 | 43 |
| Ca+Mg | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 37 | 44 |
| Mg | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 38 | 45 |
| Na+Ca | 4 | 11 | 18 | 25 | 32 | 39 | 46 |
| Na+Ca+Mg | 5 | 12 | 19 | 26 | 33 | 40 | 47 |
| Na+Mg | 6 | 13 | 20 | 27 | 34 | 41 | 48 |
| Na | 7 | 14 | 21 | 28 | 35 | 42 | 49 |

根据本项目水质现状监测结果，溶解性总固体现状监测值小于1.5g/L，因此调查评价区矿化度分组为A组。

（3）将地下水化学类型用阿拉伯数字（1～49）与字母（A、B、C或D）组合在一起的表达式表示。分类结果见表4.3-13。

表4.3-13  地下水化学成分舒卡列夫分类结果表

| 点位 | 溶解性总固体TDS（g/L） | 水化学类型 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 四道沟村 | 0.19 | 8-A | 表示矿化度小于1.5g/L的HCO3-Ca Mg Na型水 |
| 厂区西侧办公区 | 0.265 | 8-A | 表示矿化度小于1.5g/L的HCO3 SO4 Cl-Ca Mg Na型水 |
| 厂区西侧最近居民 | 0.233 | 8-A | 表示矿化度小于1.5g/L的HCO3 SO4 Cl- Ca Na型水 |
| 瓦房沟村居民 | 0.22 | 8-A | 表示矿化度小于1.5g/L的HCO3 SO4 Cl- Ca Na型水 |
| 大地村居民 | 0.263 | 8-A | 表示矿化度小于1.5g/L的HCO3 SO4 Cl-Ca Mg Na型水 |

根据水化学类型分类结果，项目厂区周边地下水化学类型为HCO3-Ca Mg Na型、HCO3 SO4 Cl-Ca Mg Na型、HCO3 SO4 Cl- Ca Na型。

#### 4.3.5地下水水位监测

为了查明调查评价区地下水流场以及水位动态，本次评价工作开展了一期地下水水位调查，调查时间为2022年8月，水位调查采用人工测量的方法。实测结果见表4.3-14，调查评价区流场图见图4.3-2。

从图表可以看出，项目所在区域地下水沿沟谷与民训河流向保持一致，即由东向西，2022年08月实测水位标高为381.36~361.10m，平均369.22m，项目所在沟谷平均水力坡度约1%。

表4.3-14  2022年8月调查评价区地下水水位监测情况一览表

| 编号 | 位置 | 坐标 | 地表高程（m） | 井深（m） | 2022.08 | 水井功能 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | E | N |  |  | 水位埋深（m） | 水位标高（m） |  |
| 1 | 四道沟村 | 4479130 | 40381587 | 407.21 | 11 | 6.84 | 400.37 | 村民自备井 |
| 2 | 厂区西侧最近居民 | 4478281 | 40381201 | 386.47 | 8 | 3.21 | 383.26 | 村民自备井 |
| 3 | 瓦房沟村居民 | 4478092 | 40380599 | 381.43 | 7 | 5.22 | 376.21 | 村民自备井 |
| 4 | 大地村居民 | 4477955 | 40379652 | 375.26 | 8 | 3.53 | 371.73 | 村民自备井 |
| 5 | 瓦房沟村 | 4478213 | 40380931 | 385.66 | 6 | 4.30 | 381.36 | 村民自备井 |
| 6 | 东大地村东 | 4477778 | 40380213 | 377.38 | 8 | 3.50 | 373.88 | 村民自备井 |
| 7 | 东大地村北 | 4478342 | 40379881 | 371.31 | 4.5 | 1.70 | 369.61 | 农田大口井 |
| 8 | 木匠屯村东北 | 4478515 | 40379014 | 365.64 | 4.8 | 2.10 | 363.54 | 工业取水井 |
| 9 | 木匠屯村北 | 4478765 | 40378772 | 362.90 | 5.5 | 1.80 | 361.10 | 工业取水井 |
| 10 | 东大地村西 | 4478293 | 40379235 | 368.43 | 6.2 | 2.60 | 365.83 | 工业取水井 |

图4.3-2  2022年05月调查评价区水位调查点位图

### 4.3.4声环境质量现状监测与评价

辽宁鹏宇环境监测有限公司于2022年09月01日对项目厂界噪声进行了现状监测。

（1）监测点布设

东、南、西、北厂界各设1个监测点，共4个噪声监测点。

（2）监测项目：等效A声级。

（3）监测频次：连续监测1天，各点昼、夜各监测一次。

（4）监测方法：噪声检测过程符合《声环境质量标准》（GB 3096-2008）要求。

（5）评价标准：噪声执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的2类标准要求。

（6）监测结果及评价：项目区域声环境质量现状监测结果见下表4.3-15。

表4.3-15  厂界声环境质量检测结果  单位：dB(A)

| 检测日期 检测点位 | 1#东厂界 | 2#南厂界 | 3#西厂界 | 4#北厂界 | 标准值 | 达标 情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2022年09月 01日 | 昼间(11：00-11：55) | 51.2 | 53.2 | 52.6 | 51.5 | 60 | 达标 |
| 52.556.5 | 夜间(22：00-22：57) | 40.9 | 42.6 | 41.7 | 39.8 | 50 | 达标 |

检测结果表明，厂区四周及敏感点的声环境质量均能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准要求，表明项目所在区域内的声环境质量较好。

### 4.3.5土壤环境质量现状监测与评价

（1）监测点布设

土壤环境质量现状监测点位见表4.3-16。

表4.3-16  土壤环境质量现状监测点位

| 采样点名称 | 检测项目 | 检测频次 |
| --- | --- | --- |
| 拟建项目厂区内TR-1 | 砷、镉、铬(六价)、铜、铅、汞、镍、四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1，1-二氯乙烷、1，2-二氯乙烷、1，1-二氯乙烯、顺-1，2-二氯乙烯、反-1,2-二氯乙烯、二氯甲烷、1，2-二氯丙烷、1，1，1，2-四氯乙烷、1，1，2，2-四氯乙烷、四氯乙烯、1，1，1-三氯乙烷、1，1，2-三氯乙烷、三氯乙烯、1，2，3-三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1，2-二氯苯、1，4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯、硝基苯、苯胺、2-氯酚、苯并[a]蒽、苯并[a]芘、苯并[b]荧蒽、苯并[k]荧蒽、䓛、二苯并[a,h]蒽、茚并[1,2,3-cd]芘、萘、石油烃、钴、锑、铍、钒、锌、钼、硒、铊、钡、银、锡、氟化物（可溶）、氨氮、pH、阳离子交换量、氧化还原电位、饱和导水率、土壤容重、孔隙度；同时现场记录土壤颜色、结构、质地、砂砾含量、其他异物 | 检测1天，每天各检测点采样1次，每个检测点采集0-0.2m表层土。 |
| 拟建项目厂区内TR-2 |  |  |
| 拟建项目厂区内TR-3 |  |  |
| 厂区下风向农田处TR-4 | 镉、汞、砷、铅、铬、铜、镍、锌、pH、阳离子交换量、氧化还原电位、饱和导水率、土壤容重、孔隙度；同时现场记录土壤颜色、结构、质地、砂砾含量、其他异物。 |  |

（2）监测时间及频次

监测时间为2022年9月1日，共检测1天，采样1次。

（3）采样及分析方法

土壤采样、记录、保存及实验室分析均按照《环境监测分析方法》、《土壤环境监测技术规范》（HJ/T166-2004）、《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）、《建设用地土壤污染风险筛选值》（DB 13/T 5216—2020）等要求进行。具体分析方法及检出限见表4.3-17。

表4.3-17  土壤环境质量检测项目分析方法及分析仪器

| 检测项目 | 分析方法 | 检测仪器及编号 | 检出限 |
| --- | --- | --- | --- |
| 砷 | 《土壤和沉积物 汞、砷、硒、铋、锑的测定 微波消解/原子荧光法》 （HJ 680-2013） | 使用仪器：AFS—8220原子荧光光度计 仪器编号：PY/G-1104 | 0.01mg/kg |
| 镉 | 《土壤和沉积物 12种金属元素的测定 王水提取-电感耦合等离子体质谱法》（HJ 803-2016） | 使用仪器：ICP-MS2000E电感耦合等离子体质谱仪 仪器编号：PY/G-1115 | 0.07mg/kg |
| 铬（六价） | 《土壤和沉积物 六价铬的测定 碱溶液提取-火焰原子吸收分光光度法》（HJ 1082-2019） | 使用仪器：AA—7000 原子吸收分光光度计 仪器编号：PY/G-1107 | 0.5mg/kg |
| 铜 | 《土壤和沉积物 铜、锌、铅、镍、铬的测定 火焰原子吸收分光光度法》HJ 491-2019 | 使用仪器：AA—7000 原子吸收分光光度计 仪器编号：PY/G-1107 | 1mg/kg |
| 铅 | 《土壤和沉积物 12种金属元素的测定 王水提取-电感耦合等离子体质谱法 》（HJ 803-2016） | 使用仪器：ICP-MS2000E电感耦合等离子体质谱仪 仪器编号：PY/G-1115 | 2mg/kg |
| 汞 | 《土壤和沉积物 汞、砷、硒、铋、锑的测定 微波消解/原子荧光法》（HJ 680-2013） | 使用仪器：AFS—8220原子荧光光度计 仪器编号：PY/G-1104 | 0.002mg/kg |
| 镍 | 《土壤和沉积物 铜、锌、铅、镍、铬的测定 火焰原子吸收分光光度法 》（HJ 491-2019） | 使用仪器：AA—7000 原子吸收分光光度计 仪器编号：PY/G-1107 | 3mg/kg |
| 氯甲烷 | 《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》 HJ 605-2011 | 气相色谱质谱联用仪/GCMS-QP2020NX /FXS100 | 1.0μg/kg |
| 1,1,2,2-四氯乙烷 |  |  | 1.2μg/kg |
| 四氯乙烯 |  |  | 1.4μg/kg |
| 1,1,1-三氯乙烷 |  |  | 1.3μg/kg |
| 1,1,2-三氯乙烷 |  |  | 1.2μg/kg |
| 三氯乙烯 |  |  | 1.2μg/kg |
| 氯乙烯 |  |  | 1.0μg/kg |
| 苯 |  |  | 1.9μg/kg |
| 氯苯 |  |  | 1.2μg/kg |
| 1,2-二氯苯 |  |  | 1.5μg/kg |
| 1,4-二氯苯 |  |  | 1.5μg/kg |
| 乙苯 |  |  | 1.2μg/kg |
| 苯乙烯 |  |  | 1.1μg/kg |
| 甲苯 |  |  | 1.3μg/kg |
| 间二甲苯+对二甲苯 |  |  | 1.2μg/kg |
| 邻二甲苯 |  |  | 1.2μg/kg |
| 1,2,3-三氯丙烷 |  |  | 1.2μg/kg |
| 四氯化碳 | 《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定吹扫捕集/气相色谱-质谱法》 （HJ 605-2011） | 使用仪器：GC-MS6800气相色谱-质谱联用仪 仪器编号：PY/G-1112 | 1.0μg/kg |
| 氯仿 |  |  | 1.2μg/kg |
| 1,1-二氯乙烷 |  |  | 1.4μg/kg |
| 1,2-二氯乙烷 |  |  | 1.3μg/kg |
| 1,1-二氯乙烯 |  |  | 1.2μg/kg |
| 顺-1,2-二氯乙烯 |  |  | 1.0μg/ kg |
| 反-1,2-二氯乙烯 |  |  | 1.1μg/ kg |
| 二氯甲烷 |  |  | 1.2μg/ kg |
| 1,2-二氯丙烷 |  |  | 1.2μg/ kg |
| 1,1,1,2-四氯乙烷 |  |  | 1.3μg/ kg |
| 苯并［a］蒽 | 土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法 （HJ 834-2017） | 使用仪器：GC-MS6800气相色谱-质谱联用仪 仪器编号：PY/G-1107 | 0.1mg/kg |
| 苯并［a］芘 |  |  | 0.1mg/kg |
| 苯并［b］荧蒽 |  |  | 0.2mg/kg |
| 苯并［k］荧蒽 |  |  | 0.1mg/kg |
| 䓛 |  |  | 0.1mg/kg |
| 二苯并［a,h］蒽 |  |  | 0.1mg/kg |
| 茚并［1,2,3-cd］芘 |  |  | 0.1mg/kg |
| 硝基苯 |  |  | 0.09mg/kg |
| 2-氯酚 |  |  | 0.06mg/kg |
| 萘 |  |  | 0.09mg/kg |
| 苯胺 | 土壤和沉积物 苯胺的测定 气相色谱-质谱法PY-07-51 (参考土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法 HJ 834-2017) | 使用仪器：GC-MS6800气相色谱-质谱联用仪 仪器编号：PY/G-1107 | 0.09mg/kg |
| 石油烃 | 土壤和沉积物 石油烃（C10-C40）的测定气相色谱法HJ1021-2019 | 使用仪器：GC-2030气相色谱仪 仪器编号：PY/G-1101 | 6mg/kg |
| pH | 土壤 pH 值的测定 电位法 HJ 962-2018 | 使用仪器：JJ500电子天平 仪器编号：PY/G-3316 使用仪器：PHS-3CpH计 仪器编号：PY/G-1201 | - |
| 锌 | 土壤和沉积物 铜、锌、铅、镍、铬的测定 火焰原子吸收分光光度法 HJ 491-2019 | 使用仪器：AA—7000原子吸收分光光度计 仪器编号：PY/G-1103 | 1mg/kg |
| 总铬 | 土壤和沉积物 铜、锌、铅、镍、铬的测定 火焰原子吸收分光光度法 HJ 491-2019 | 使用仪器：AA—7000原子吸收分光光度计 仪器编号：PY/G-1103 | 4 mg/kg |
| 锑 | 土壤和沉积物 汞、砷、硒、铋、锑的测定 微波消解/原子荧光法 HJ 680-2013 | 使用仪器：AFS—8220原子荧光光度计 仪器编号：PY/G-1104 | 0.01mg/kg |
| 钴 | 土壤和沉积物 12种金属元素的测定 王水提取-电感耦合等离子体质谱法 HJ 803-2016 | 使用仪器：ICP-MS2000E电感耦合等离子体质谱仪 仪器编号： PY /G-1115 | 0.04 mg/kg |
| 钒 | 土壤和沉积物 12种金属元素的测定 王水提取-电感耦合等离子体质谱法 HJ 803-2016 | 使用仪器：ICP-MS2000E电感耦合等离子体质谱仪 仪器编号： PY /G-1115 | 0.4 mg/kg |
| 铍 | 固体废物 金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法 HJ 766-2015 | 使用仪器：ICP-MS2000E电感耦合等离子体质谱仪 仪器编号： PY /G-1115 | 0.4mg/kg |
| 锌 | 土壤和沉积物 铜、锌、铅、镍、铬的测定 火焰原子吸收分光光度法 HJ 491-2019 | 使用仪器：AA—7000原子吸收分光光度计 仪器编号：PY/G-1103 | 1 mg/kg |
| 钼 | 土壤和沉积物 12种金属元素的测定 王水提取-电感耦合等离子体质谱法 HJ 803-2016 | 使用仪器：ICP-MS2000E电感耦合等离子体质谱仪 仪器编号： PY /G-1115 | 0.1㎎/㎏ |
| 硒 | 土壤和沉积物 汞、砷、硒、铋、锑的测定 微波消解/原子荧光法 HJ 680-2013 | 使用仪器：AFS—8220原子荧光光度计 仪器编号：PY/G-1104 | 0.01㎎/㎏ |
| 铊 | 固体废物 金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法 HJ 766-2015 | 使用仪器：ICP-MS2000E电感耦合等离子体质谱仪 仪器编号： PY /G-1115 | 0.6mg/kg |
| 钡 | 固体废物 金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法 HJ 766-2015 | 使用仪器：ICP-MS2000E电感耦合等离子体质谱仪 仪器编号： PY /G-1115 | 0.9mg/kg |
| 银 | 固体废物 金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法 HJ 766-2015 | 使用仪器：ICP-MS2000E电感耦合等离子体质谱仪 仪器编号： PY /G-1115 | 1.4mg/kg |
| 锡 | 《全国土壤污染状况调查样品分析测试技术规定》国家环境保护总局（2006年） 2-30 锡、钼和钨 | 使用仪器：JP-2D示波极谱仪 仪器编号：PY/G-1222 | 1mg/kg |
| 氟化物（水溶性） | 土壤 水溶性氟化物和总氟化物的测定 离子选择电极法 HJ 873-2017 | 使用仪器：IS339离子计 仪器编号：PY/G-1221 使用仪器：FA224电子天平 仪器编号：PY/G-3314 | 0.7mg/kg |
| 氨氮 | 土壤 氨氮、亚硝酸盐氮、硝酸盐氮的测定 氯化钾溶液提取-分光光度法HJ634-2012 | 使用仪器：N2S可见分光光度计 仪器编号PY/G-1204 | 0.1 mg/kg |

（4）评价方法

根据土壤环境质量现状监测统计结果，采用与国家标准直接比较的方法，对土壤环境质量现状进行评价。

（5）评价结果

土壤环境质量现状评价结果详见表4.3-18、4.3-19、4.3-20。

表4.3-18  土壤环境质量现状检测结果一览表

| 采样 时间 | 采样点位 检测项目 | 拟建项目厂区内TR-1 | 拟建项目厂区内TR-2 | 拟建项目厂区内TR-3 | 《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》(GB36600-2018) 表1、表2第二类用地筛选值(mg/kg)及《建设用地土壤污染风险筛选值》（DB 13/T 5216—2020） | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2022.09.01 | 采样深度（m） | 0~0.2 | / | / |
|  | 样品状态描述 | 均为黄棕色、潮、少量根系、沙壤土、团块结构、砂砾含量约10%，无异物 | / | / |
|  | 砷(mg/kg) | 6.92 | 5.19 | 5.93 | 60 | 达标 |
|  | 镉(mg/kg) | 0.14 | 0.12 | 0.12 | 65 | 达标 |
|  | 铬（六价）(mg/kg) | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 5.7 | 达标 |
|  | 铜(mg/kg) | 31 | 36 | 34 | 18000 | 达标 |
|  | 铅(mg/kg) | 25 | 33 | 24 | 800 | 达标 |
|  | 汞(mg/kg) | 0.068 | 0.061 | 0.094 | 38 | 达标 |
|  | 总铬(mg/kg) | / | / | / | 900 | 达标 |
|  | 锌(mg/kg) | 57 | 59 | 59 | 37 | 达标 |
|  | 锑(mg/kg) | 1.62 | 1.54 | 2.09 | 66 | 达标 |
|  | 镍(mg/kg) | 35 | 31 | 37 | 616 | 达标 |
|  | 苯并［a］蒽(mg/kg) | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 54 | 达标 |
|  | 苯并［a］芘(mg/kg) | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 9 | 达标 |
|  | 苯并［b］荧蒽(mg/kg) | <0.2 | <0.2 | <0.2 | 596 | 达标 |
|  | 苯并［k］荧蒽(mg/kg) | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 0.9 | 达标 |
|  | 䓛(mg/kg) | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 840 | 达标 |
|  | 二苯并［a,h］蒽(mg/kg) | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 4 | 达标 |
|  | 茚并［1,2,3-cd］芘(mg/kg) | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 5 | 达标 |
|  | 硝基苯(mg/kg) | <0.09 | <0.09 | <0.09 | 2.8 | 达标 |
|  | 2-氯酚(mg/kg) | <0.06 | <0.06 | <0.06 | 5 | 达标 |
|  | 萘(mg/kg) | <0.09 | <0.09 | <0.09 | 1200 | 达标 |
|  | 苯胺(mg/kg) | <0.09 | <0.09 | <0.09 | 2.8 | 达标 |
|  | 四氯化碳(μg/kg) | <1.3 | <1.3 | <1.3 | 53 | 达标 |
|  | 氯仿(μg/kg) | <1.1 | <1.1 | <1.1 | 270 | 达标 |
|  | 1,1-二氯乙烷(μg/kg) | <1.2 | <1.2 | <1.2 | 28 | 达标 |
|  | 1,2-二氯乙烷(μg/kg) | <1.3 | <1.3 | <1.3 | 570 | 达标 |
|  | 1,1-二氯乙烯(μg/kg) | <1.0 | <1.0 | <1.0 | 640 | 达标 |
|  | 顺-1,2-二氯乙烯(μg/kg) | <1.3 | <1.3 | <1.3 | 6.8 | 达标 |
|  | 反-1,2-二氯乙烯(μg/kg) | <1.4 | <1.4 | <1.4 | 20 | 达标 |
|  | 二氯甲烷(μg/kg) | <1.5 | <1.5 | <1.5 | 560 | 达标 |
|  | 1,2-二氯丙烷(μg/kg) | <1.1 | <1.1 | <1.1 | 0.43 | 达标 |
|  | 1,1,1,2-四氯乙烷(μg/kg) | <1.2 | <1.2 | <1.2 | 1290 | 达标 |
|  | 1,1,2,2-四氯乙烷(μg/kg) | <1.2 | <1.2 | <1.2 | 0.5 | 达标 |
|  | 四氯乙烯(μg/kg) | <1.4 | <1.4 | <1.4 | 10 | 达标 |
|  | 1,1,1-三氯乙烷(μg/kg) | <1.3 | <1.3 | <1.3 | 53 | 达标 |
|  | 1,1,2-三氯乙烷(μg/kg) | <1.2 | <1.2 | <1.2 | 76 | 达标 |
|  | 三氯乙烯(μg/kg) | <1.2 | <1.2 | <1.2 | 2256 | 达标 |
|  | 氯乙烯(μg/kg) | <1.0 | <1.0 | <1.0 | 70 | 达标 |
|  | 苯(μg/kg) | <1.9 | <1.9 | <1.9 | 15 | 达标 |
|  | 氯苯(μg/kg) | <1.2 | <1.2 | <1.2 | 1293 | 达标 |
|  | 1,2-二氯苯(μg/kg) | <1.5 | <1.5 | <1.5 | 15 | 达标 |
|  | 1,4-二氯苯(μg/kg) | <1.5 | <1.5 | <1.5 | 151 | 达标 |
|  | 乙苯(μg/kg) | <1.2 | <1.2 | <1.2 | 1.5 | 达标 |
|  | 苯乙烯(μg/kg) | <1.1 | <1.1 | <1.1 | 15 | 达标 |
|  | 甲苯(μg/kg) | <1.3 | <1.3 | <1.3 | 1.5 | 达标 |
|  | 间二甲苯+对二甲苯(μg/kg) | <1.2 | <1.2 | <1.2 | 260 | 达标 |
|  | 邻二甲苯(μg/kg) | <1.2 | <1.2 | <1.2 | 4500 | 达标 |
|  | 1,2,3-三氯丙烷(μg/kg) | <1.2 | <1.2 | <1.2 | 70 | 达标 |
|  | 氯甲烷(μg/kg) | <1.0 | <1.0 | <1.0 | 180 | 达标 |
|  | 石油烃(mg/kg) | <6 | <6 | <6 | 29 | 达标 |
|  | 钒(mg/kg) | 10.4 | 9.9 | 11.2 | 752 | 达标 |
|  | 钴(mg/kg) | 10.1 | 10.0 | 10.0 | 70 | 达标 |
|  | 铍(mg/kg) | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 29 | 达标 |
|  | 钼(mg/kg) | 2.9 | 2.5 | 2.7 | 2418 | 达标 |
|  | 硒(mg/kg) | 3.99 | 4.65 | 3.70 | 2393 | 达标 |
|  | 铊(mg/kg) | <0.6 | <0.6 | <0.6 | 4.8 | 达标 |
|  | 钡(mg/kg) | 638 | 648 | 645 | 5460 | 达标 |
|  | 银(mg/kg) | 9.8 | 11.5 | 10.8 | 2418 | 达标 |
|  | 锡(mg/kg) | <1 | <1 | <1 | 10000 | 达标 |
|  | 氟化物(mg/kg) | 2.5 | 2.7 | 2.1 | 10000 | 达标 |
|  | 氨氮(mg/kg) | 24.3 | 24.0 | 24.2 | 1200 | 达标 |

表4.3-19  土壤理化特性调查一览表

| 检测点位名称及样品编号 | 拟建项目厂区内TR-1 2208445TR001 | 拟建项目厂区内TR-2 2208445TR002 | 拟建项目厂区内TR-3 2208445TR003 |
| --- | --- | --- | --- |
| 层次（m） | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
| 颜色 | 黄棕 | 黄棕 | 黄棕 |
| 结构 | 块状结构体 | 团粒结构体 | 团粒结构体 |
| 质地 | 砂壤土 | 砂壤土 | 砂壤土 |
| 砂砾含量（%） | 10 | 10 | 10 |
| 其他异物 | 石子 | 石子 | 石子 |
| pH值 | 8.20 | 8.17 | 8.26 |
| 阳离子交换量（cmol+/kg） | 17.7 | 19.2 | 18.8 |
| 氧化还原电位（mv） | 402 | 315 | 343 |
| 渗透率（cm/s） | 1.04×10-3 | 1.04×10-3 | 1.10×10-3 |
| 土壤容重（g/cm3） | 1.21 | 1.16 | 1.10 |
| 孔隙率（%） | 51 | 56 | 48 |

1表4.3-20  土壤环境质量检测结果

| 采样 时间 | 检测项目 | 厂区下风向农田处TR-4 |
| --- | --- | --- |
| 2022.9.1 | 采样深度（m） | 0-0.2 |
|  | 样品状态描述 | 黄棕色、潮、少量根系、沙壤土、团粒结构体、砂砾含量约15%，无异物 |
|  | 砷（mg/kg） | 5.5 |
|  | 镉（mg/kg） | 0.13 |
|  | 铬（mg/kg） | 52 |
|  | 铜（mg/kg） | 28 |
|  | 铅（mg/kg） | 32 |
|  | 汞（mg/kg） | 0.099 |
|  | 镍（mg/kg） | 24 |
|  | 锌（mg/kg） | 57 |
|  | pH | 8.29 |
|  | 阳离子交换量（cmol/kg） | 19.9 |
|  | 土壤渗滤率（mm/min） | 1.05 |
|  | 土壤容重（g/cm3） | 1.22 |
|  | 氧化还原电位（mV） | 336 |
|  | 总孔隙度（%） | 48 |

根据检测结果可知，本项目厂区内土壤中各项目检测浓度均满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》(GB36600-2018)表1、表2第二类用地筛选值、《河北省地方标准 建设用地土壤污染风险筛选值》（DB13/T5216-2020）中表1中第二类用地筛选值、及《建设用地土壤污染风险筛选值》（DB 13/T 5216—2020）要求，项目区域土壤污染风险较低。

### 4.3.6生态环境调查与评价

根据本次项目建设规模、环境污染物排放特征及项目占地等具体情况，对该项目选址及其周围的生态环境现状进行了调查，调查主要以收集区域相关生态背景资料和现场踏勘相结合的方法。本项目及依托尾矿库位于宽城满族自治县松岭镇松树沟村三道沟，区域生态系统主要以森林、灌丛、草地生态系统为主。

（1）区域植被概况

项目所在区域在《中国植被》的区划是属于泛北极植物区（1），中国---日本森林植物亚区（1E），华北地区(1En），华北平原地区、山地亚区（1E11(6))。

区域地处冀东北山区，该地区属于华北植物区系，植被在分区上属于暖温带落叶林区，地带性植被类型为暖温带落叶和针叶林。现有植被类型主要有：

阔叶落叶林，主要分布在1200-1500米以上的山地，土壤为棕壤，承德市北部武烈河上游1200-1500米以上山坡阴坡、半阴坡、有小面积分布，以栎树、槲树、辽东栎、山杨、桦木为主，阳坡、半阳坡以蒙古栎为主。其它植物有榆树、五角枫、蒙樱、糠椴等。成纯林或混交林成片分布，大部分为次生林，作用材和薪炭、涵养水源用。

针叶林，主要分布在800-1200米的低、中山丘陵的阴坡，在稍湿润、土层较厚的阳坡也分布，以油松、侧柏、华北落叶松为主，大部分为次生林或人工林。油松分布的面积最广，油松一般高12-13米，胸径9-13厘米，在阴坡生长较好，100平方米约17株，郁闭度0.3-0.4，林下有油松幼苗，层次明显，灌木层以荆条为主，还有胡枝子、鼠李等，水分较好的阴坡种类较多，有绣线菊、虎榛子、毛榛。

落叶灌丛，大多分布在500米以下的低山丘陵，土壤为淋溶褐土或褐色性土壤，土层浅薄，干旱、砾石多，土壤含水量7—8%，养分中等，主要植物为荆条、酸枣、胡枝子、三桠绣线菊、绒毛绣线菊、榛子、山杏等。覆盖度35%—45%，种类一般8-15种。草丛，分布在500米以下的丘陵、低山地带，土壤为褐色土，土层浅薄、干旱、含水量约6-8%，养分含量较低，植物主要为黄背草、白草、萎陵菜、翻白草、菌陈蒿、酸枣、胡枝子等，大部分已开垦为农田，如在棒槌山以黄背草为主的群落，覆盖度20-25%，植物种类14-15 中，是荆条、酸枣群落被破坏后演变的阶段，伴生了一些荆条、酸枣、铁杆嵩等。

经现场调查，本项目所在区域有油松、杨树、栗子树、山杏、荆条、黄背草等。

(2）评价区植被分布现状及评价

项目所在区域植被具有覆盖率低及种类组成单一等特点。评价区域内植被类型现状可分为林地、草地和非植被区3种类型。

区域植被类型以草地植被为主，其次为灌草地，再次为林地。评价范围内主要为植被类型为灌草及草地为主，评价区内非植被区占评价区主要为工矿用地、交通运输用地、住宅用地及裸露地。

### 4.3.6.2野生动物现状与评价

根据调查了解，区域内分布动物主要有哺乳类、鸟类、爬行类、昆虫类等。哺乳类包括刺猬、野兔、田鼠、小家鼠等小型动物;鸟类包括沙鸡、野鸭、鹌鹑、麻雀、大山雀、啄木鸟、松鸡、斑鸠、家燕、乌鸦、黄鹂、灰喜鹊等；爬行类包括蛇、壁虎等；昆虫类包括蜻蜓、蜜蜂、蝗虫、跳虫、螳螂、蟋蝉、臭虫、磕头虫、金龟子、漂虫、家蝇、蚂蚁等。其他还有蜘蛛、蚯蚓、蜗牛等。哺乳类、鸟类等主要分布在山区、丘陵等人类活动较少的地区，其他鸟类、爬行类、昆虫类等小型动物在区域内均有分布，一般受人类活动影响较小。

本项目评价范围内无珍稀濒危野生动物分布。

### 4.3.6.3水土流失现状调查

根据调查了解，项目区受气候和地形影响，水土流失的类型主要有面蚀和沟蚀。自然植被稀疏的荒坡存在鳞片状面蚀，沟蚀主要为浅沟侵蚀，遇到大雨，切沟侵蚀和冲沟侵蚀多会发生，但面积不大。人为因素造成的水土流失主要是陡坡开荒、不采取防治措施的生产活动、修路等工程。

### 4.3.6.4生态系统类型及完整性

评价区域范围内生态系统类型主要包括：林地生态系统和草本生态系统。每种生态系统类型由各个相对独立的生态单元组成，交错分布于评价区域内，其中草地生态单元分布面积较大。区域土壤类型主要为棕壤土、褐土，棕壤土下分棕壤、生草棕壤、棕壤性土三个亚类，褐土主要分布在海拔700米以下低山区或黄土川地，约占总面积64.7%，下分褐土、林溶褐土、碳酸盐褐土、草甸褐土、潮褐土五个亚类；区域野生动物较少，无大型野生动物出没，无野生动物聚集区，无野生动物保护区。

区域内现状生态系统完整性评价可依据区域内不同景观类型的分布格局来分析。由景观格局分析可知，目前评价区内呈现明显的工矿仓储用地及其他用地景观，评价区域内生态系统类型较少，以灌木林地、草地为主，各生态系统的连通程度较高，灌木林地景观的优势度明显高于其他景观，说明系统的生态功能为灌木林地景观类型起主导作用，系统的稳定性和抗干扰能力受灌木林地景观类型控制。评价区生态系统层次结构基本保持完整，各生态系统组成因子的匹配与协调性以及生物链的完整性依然存在。

### 4.3.7.5现状主要生态环境问题

项目总占地面积约75亩，全部为京城集团已有预留建设用地。项目占地范围内地表植被以杂草为主，区域植被覆盖率一般。项目区域水土流失类型以水力侵蚀为主，不存在沙漠化、石漠化、盐渍化、自然灾害、生物入侵和污染危害等生态问题。

### 4.3.7.6生态调查结果评价

通过收集区域相关生态背景资料和现场调查：项目区域主要是京城集团已有预留建设用地，地表植被以杂草为主，区域植被覆盖率一般；项目区域内仅有少量鸟类、爬行类及其他常见类动物等，未调查到国家和地方保护类的野生动植物存在；水土流失主要体现为面蚀和沟蚀。综上，区域生态环境质量现状一般。

### 4.3.8项目区域污染源调查

根据现场调查，项目所在地区域属于工业、农业混杂的山区农村环境。评价范围内存在工业企业和多处村庄，村庄排放主要污染物有生活废水、生活垃圾，生活区域噪声和烟尘二氧化硫氮氧化物等生活面源污染物，各企业生产规模及污染物排放见下表：

表4.3-19  项目区域污染源调查情况一览表

| 序号 | 企业名称 | 行业类别 | 运行状态 | 相对方位 | 相对距离 | 主要污染物 | 生产现状 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 承德京联实业集团有限公司 | 黑色金属采选 | 运行 | 西侧 | 1580m | 颗粒物、噪声、尾矿、危险废物等 | 正在生产 |
| 2 | 宽城三丰矿业有限公司 | 黑色金属采选 | 运行 | 南 | 70m | 颗粒物、噪声、尾矿、危险废物等 | 正在生产 |
| 3 | 宽城宝山矿业有限公司一选厂 | 黑色金属矿采选 | 拟建 | 北 | 紧邻 | 颗粒物、噪声、尾矿砂、等危险废物 | 正在生产 |
| 4 | 宽城大地矿业有限公司破碎站 | 黑色金属矿采选 | 运行 | 北 | 400m | 颗粒物、噪声、废石、危险废物等 | 在建 |
| 5 | 宝山破碎站 | 黑色金属矿采选 | 运行 | 北 | 紧邻 | 颗粒物、噪声、选矿废水、尾矿砂、危险废物等 | 正在生产 |
| 6 | 宽城宝山矿业有限公司二选厂 | 黑色金属矿采选 | 运行 | 东北 | 60m | 颗粒物、噪声、选矿废水、尾矿砂、等危险废物 | 正在生产 |

# 第五章 环境影响预测与评价

## 5.1 建设阶段环境影响分析

建设阶段主要污染源为施工废气、施工废水、施工噪声及固体废物，建设阶段污染物的排放均呈现间断排放特征。

### 5.1.1 建设阶段大气环境影响分析

项目建设阶段土方挖掘及运输、土地平整、建筑材料装卸及堆存、工程施工、车辆行驶等过程产生的扬尘，对周边环境空气产生一定的影响。

就一般而言，建设项目施工过程中由于土石方挖掘破坏了地表的原有结构，造成地面扬尘污染环境。扬尘量的大小与建设施工现场条件、施工阶段、管理水平、机械化程度及施工季节、土质及天气条件等诸多因素有关。根据对多个建筑施工工地的扬尘情况进行的类比调查：建筑施工扬尘较严重，施工场界周边无组织排放浓度一般达到4-6mg/m3左右；当风速为2.5m/s时，工地内的TSP浓度为上风向对照点的1.9倍。实践表明，施工场地洒水与否对扬尘的影响很大，场地洒水后扬尘量将降低28%～75%，大大减少其对区域环境空气的影响。

采取的措施为：

（1）在工程四周设置稳固整齐的围挡，围挡高度不低于2米；

（2）场地进出口道路等进行硬化处理；

（3）项目建设产生的废弃土石方优先进行回用，多余的及时外运，不在施工场地内设置大型废土石方堆存场，少量土方临时存放采用苫布遮盖，堆场远离周边居民区设置；

（4）对于装运含尘物料的运输车辆加盖蓬布，控制和规范车辆运输量和运输方式，控制物料的洒落；建设场地设置车辆清洗设施，车辆冲洗干净后再驶出工地，从事运载建筑原料、建筑垃圾的车辆符合相关规定，物料运输车按批准的时间、线路行驶；

（5）对于运输车辆和机械扬尘，采取洒水湿法抑尘，对建设现场和进出道路洒水，使空气中的扬尘降低75%左右，大风天气加大洒水次数，大大减少建设施工扬尘对周边环境的影响；

（6）建筑材料用篷布遮挡，定期清运建筑垃圾，不长时间堆存，减少建筑材料在堆放时由于风力作用产生的扬尘；

（7）不在施工现场堆积大量物料，使用商品混凝土；

（8）文明施工。

通过采取上述措施，项目建设阶段场地周界外扬尘排放满足《施工场地扬尘排放标准》（DB13/2934-2019）中表1施工场地扬尘排放浓度限值的要求，对周边环境空气影响较小。随着建设阶段的结束以及厂区内的硬化和绿化，施工扬尘影响也将结束。

### 5.1.2 建设阶段水环境影响分析

项目建设过程中产生的污水主要为施工作业产生的泥浆水、受雨水冲刷造成地表径流而形成的泥浆水等施工污水及工人的生活污水。

项目建设过程中，不可避免的会受雨水的冲刷，雨后的地表径流冲刷浮土、建筑砂石、垃圾等会形成泥浆水。通过在施工现场修建临时性集水池，将雨后地表径流形成的泥浆水和施工废水引至集水池收集处理后，用于建筑场地的洒水降尘及周边植被的绿化使用，不外排。

建设过程中工人生活污水产生量较少，主要是工人的盥洗用水，水质较为清洁，泼洒至施工现场用于降尘或周边植被绿化使用，对区域地表水环境影响较小。

通过以上保护措施后，项目建设阶段施工废水全部利用，不外排，对区域地表水环境的影响较小。

### 5.1.3 建设阶段声环境影响分析

（1）噪声源及其预测

项目建设阶段噪声主要为施工机械设备噪声、运输车辆噪声，类比同类设备和项目，建设阶段主要噪声源强如下表5.1-1所示。

表5.1-1  项目建设阶段施工机械产噪值情况一览表

| 序号 | 设备名称 | 噪声源强dB（A） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 装载机 | 95 |
| 2 | 挖掘机 | 95 |
| 3 | 推土机 | 90 |
| 4 | 运输车辆 | 80 |

（2）环境噪声影响分析

建设阶段噪声影响预测采用点声源距离衰减预测模式，预测各施工机械噪声不同距离衰减后的噪声值，并据此分析建设阶段噪声对周围环境影响。采用的声级衰减模式为：

LA(r)=LA(ro)-20Lg(r/ro)

LA(r)——距声源r处的A声级，dB(A)；

LA(ro)——距声源ro处的A声级，dB(A)；

r——预测点距声源的距离，（m）；

ro——参考位置距声源的距离，（m）。

按上述模式预测建设阶段机械噪声在不同距离衰减后的贡献值见表5.1-2。

表5.1-2  各主要施工机械在不同距离处的贡献值

| 名称 | 源强 | 不同距离处的噪声贡献值 dB(A) |
| --- | --- | --- |
|  |  | 20m | 40m | 60m | 80m | 100m | 150m | 180m | 300m | 400m | 500m |
| 推土机 | 90 | 64 | 58 | 54 | 52 | 50 | 46 | 44.9 | 40 | 38 | 36 |
| 装载机、挖掘机 | 95 | 69 | 63 | 59 | 57 | 55 | 51 | 49.9 | 45 | 43 | 41 |
| 运输车辆 | 80 | 54 | 48 | 44 | 42 | 40 | 36 | 34.9 | 30 | 28 | 26 |

由上表噪声源预测计算结果与《建筑施工场界环境噪声排放标准》对照可以看出，由于装载机、挖掘机、推土机、运输车辆噪声源噪声值较高，昼间最大在距离噪声源20m以外可符合标准限值，项目施工过程在最近的村庄附近设置声屏障，设置声屏障以后可以在最近的居民处符合标准限值。

采取的措施为：

1）保持设备处于良好的运转状态。闲置设备及时关闭，定时检修；

2）夜间22：00~次日早6：00不建设，不在同一时间集中使用大量的动力机械设备，如6：00~22：00期间使用噪声值大的设备分散使用；

3）在需连续建设施工的特殊工段，首先做好区域协调工作，然后经过有关部门批准，办理相应手续后，公告，在征得同意后实施；

4）对于运输建筑材料、土石方等物料的车辆，不在敏感时段运输，加强管理，车辆减速、不鸣笛，场地内运输车辆不长时间行驶；

5）加强建设阶段的环境管理工作。

以上措施均在建筑施工单位的工程实际中广泛采用，应用实践表明以上措施切实可行，采用后能较好地减轻建筑施工噪声对周围环境的影响。在采取上述措施后，项目建设阶段施工场界噪声满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的要求，达标排放，对周围声环境影响较小。

### 5.1.4 建设阶段固体废物环境影响分析

项目建设过程中产生的固体废物主要为弃土、弃渣、建筑垃圾和工人日常生活产生的生活垃圾。建筑垃圾排放特征是产生量大、时间短、而且是局部的，建设过程中产生的弃土石及建筑垃圾等指定地点堆存，优先进行回用，剩余部分及时清运，送至区域指定建筑垃圾场堆存处置；建设过程中产生的生活垃圾集中收集，送至区域指定垃圾集中堆存点，由区域环卫部门统一负责处置，对周边环境影响较小。

在采取上述措施后，项目建设过程中产生的固体废物得到妥善处置，去向合理，对区域环境影响较小。

### 5.1.5建设阶段生态环境影响分析

项目建设过程中，土方挖填、土地平整等，扰动土壤面积较大，改变了原有土地形态，减少了区域植被数量，降低了地表水土保持功能，容易造成水土流失，对原环境存在一定影响，通过采取建设阶段临时措施，将水土流失降到最低。项目建设完毕后，进行地面硬化、项目区及周围的绿化工作，有利于缓解水土流失现象，改善区域的景观形象。因此，项目的建设对生态环境影响较小。

采取的生态保护措施为：

（1）根据相关技术规范要求进行工程施工，减少土地开挖面积；运送设备、物料的车辆不碾压规划道路以外的植被，在保证顺利建设的前提下，控制施工车辆、机械及施工人员活动范围，缩小施工作业带宽度，减少对区域地表的碾压，减少对生态环境的影响；

（2）及时清理建设施工作业区域内产生的建筑垃圾及生活垃圾；

（3）合理安排建设时间，不选在雨天进行施工；

（4）对施工人员进行环保意识教育；

（5）项目建设结束后做好生态的恢复工作，在厂区内及厂界周边合适位置进行绿化工作，种植当地常见树种等以及常见花草灌木等，改善景观条件。

采取上述措施后，项目的建设对生态环境的影响较小。

## 5.2 生产运行阶段环境影响预测与评价

### 5.2.1 大气环境影响预测与评价

#### 5.2.1.1废气无组织排放达标论证

（1）生产运行阶段

本项目大气污染源有磷精粉库颗粒物、道路运输扬尘，均为无组织排放，污染因子为颗粒物（	TSP、PM10）。本项目主要无组织排放源强具体见表5.2-1.各无组织面源距离厂界的最近距离见表5.2-2，面源厂界落地浓度估算结果见下表。

表5.2-1  无组织面源排放颗粒物源强一览表

| 成品库预测因子 | 面源起点坐标 | 面源海拔高度 | 面源长度 | 面源宽度 | 于正北角夹角 | 面源有效排放高度 | 年排放小时数 | 排放工况 | 污染物排放速率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TSP | 118.600686 | 40.432975 | 398.00 | 175.00 | 40.00 | / | 15 | 7920 | 正常 | 0.16kg/h |
| PM10 | 118.600686 | 40.432975 | 398.00 | 175.00 | 40.00 | / | 15 | 7920 | 正常 | 0.078kg/h |

表5.2-2  无组织面源与厂界距离一览表

| 污染源 | 距离厂界最近距离 |
| --- | --- |
|  | 东厂界 | 西厂界 | 南厂界 | 北厂界 |
| 磷精粉库 | 255 | 470 | 5 | 5 |

表5.2-3  采用估算模式计算主要无组织面源排放颗粒物结果表

| 污染源 | 污染因子 | 类型 | 距离厂界最近距离（m） | 排放标准 | 质量标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 东厂界 | 西厂界 | 南厂界 | 北厂界 |  |  |
| 磷精粉车间 | TSP | 贡献值（μg/m³） | 50 | 33 | 67 | 39 | 1000 | / |
|  | PM10 | 贡献值（μg/m³） | 25 | 16 | 33 | 20 | 1000 | / |

由上表可知，本项目颗粒物无组织排放厂界最大落地浓度为123m处最大落地浓度为0.079mg/m³，TSP和PM10厂界贡献值均小于《铁矿采选工业污染物排放标准》(GB28661-2012）表7中现有和新建企业大气污染物无组织排放浓度限值( 1.0mg/m3)，各污染物实现厂界达标排放，故项目的建设对环境空气的影响可接受。

（2）饮食油烟

项目设有食堂，提供员工用餐，食堂灶头共计2个，为小型食堂，根据源强核算项目油烟产生量为0.018kg/h，项目设置油烟净化器一台，油烟净化器净化效率不低于60%，油烟净化器风机风量为3700 m3/h，处理后的排放浓度为1.95 mg/m3，项目处理后的油烟排放浓度满足《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）小型规模标准要求。

5.2.1.2 大气污染物年排放量

大气污染物无组织排放量核算表见表5.2-4。大气污染物年排放量核算表见表5.2-5。

表5.2-4  大气污染物无组织排放量核算表

| 序号 | 排放口编号 | 产污环节 | 污染物 | 主要污染防治措施 | 国家或地方污染物排放标准 | 年排放量/（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 标准名称 | 浓度限值/（mg/m3） |  |
| 1 | -- | 磷精粉库 | 颗粒物 | 封闭堆库 | 《铁矿采选工业污染物排放标准》（GB28661-2012）表7中大气污染物排放限值要求 | 1.0 | 1.23 |
| 2 | -- | 交通运输 | 颗粒物 | 洒水降尘 |  | 1.0 | 0.16 |
| 无组织排放 |
| 无组织排放总计 | 颗粒物 | 1.39 |

表5.2-5  大气污染物年排放量核算表

| 序号 | 污染物 | 年排放量/（t/a） |
| --- | --- | --- |
| 1 | SO2 | 0 |
| 2 | NO2 | 0 |
| 3 | 颗粒物 | 1.39 |

5.2.1.3大气环境防护距离的确定

经预测，本项目排放的大气污染物在厂界外均没有出现超标点，满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求，因此本项目不需要设置大气环境防护距离。

5.2.1.4大气环境影响评价自查表

表5.2-6  大气环境影响评价自查表

| 工作内容 | 自查项目 |
| --- | --- |
| 评价等级与范围 | 评价等级 | 一级□ | 二级( | 三级□ |
|  | 评价范围 | 边长=50km□ | 边长5~50km□ | 边长=5km( |
| 评价因子 | SO2+NOX排放量 | ≥2000t/a□ | 500~2000t/a□ | ＜500t/a( |
|  | 评价因子 | 基本污染物（PM10、SO2、NO2）( 其他污染物（TSP）( | 包括二次PM2.5□ 不包括二次PM2.5( |
| 评价标准 | 评价标准 | 国家标准( | 地方标准( | 附录D□ | 其他标准□ |
| 现状评价 | 环境功能区 | 一类区□ | 二类区( | 一类区和二类区□ |
|  | 评价基准年 | （2021）年 |
|  | 环境空气质量现状调查数据来源 | 长期例行监测数据□ | 主管部门发布的数据( | 现状补充监测( |
|  | 现状评价 | 达标区( | 不达标区□ |
| 污染源调查 | 调查内容 | 本项目正常排放源( 本项目非正常排放源□ 现有污染源□ | 拟替代的污染源□ | 其他在建、拟建项目污染源□ | 区域污染源( |
| 大气环境影响预测与评价 | 预测模型 | AERMOD□ | ADMS□ | AUSTAL2000□ | EDMS/AEDT□ | CALPUFF□ | 网格模型□ | 其他□ |
|  | 预测范围 | 边长≥50km□ | 边长5~50km□ | 边长=5km□ |
|  | 预测因子 | 预测因子（ ） | 包括二次PM2.5□ 不包括二次PM2.5( |
|  | 正常排放短期浓度贡献值 | C本项目最大占标率≤100%□ | C本项目最大占标率＞100%□ |
|  | 正常排放年均浓度贡献值 | 一类区 | C本项目最大占标率≤10%□ | C本项目最大占标率＞10%□ |
|  |  | 二类区 | C本项目最大占标率≤30%□ | C本项目最大占标率＞30%□ |
|  | 非正常排放1h浓度贡献值 | 非正常持续时长（ ）h | C非正常占标率≤100%□ | C非正常占标率＞100%□ |
|  | 保证率日均浓度和年平均浓度叠加值 | C叠加达标□ | C叠加不达标□ |
|  | 区域环境质量的整体变化情况 | k≤-20% | k＞-20% |
| 环境监测计划 | 污染源监测 | 监测因子（颗粒物、SO2、NO2） | 有组织废气监测□ 无组织废气监测( | 无监测□ |
|  | 环境质量监测 | 监测因子（） | 监测点位数（） | 无监测( |
| 评价结论 | 环境影响 | 可以接受( 不可以接收□ |
|  | 大气环境防护距离 | 距（ ）厂界最远（0）m |
|  | 污染源年排放量 | SO2： （0）t/a | NOx： （0）t/a | 颗粒物： （1.39）t/a | VOCs： （0）t/a |
| 注：“□”为勾选项，填“√”；“（）”为内容填写项 |

5.2.1.5小结

（1）本项目大气污染物均能做到达标排放，不会对周围环境造成较大影响。

（2）根据估算模式，由于本项目无组织面源排放污染源源强较低，经计算无超标的点位。因此本项目不需设置大气环境防护距离。

（3）经过大气环境影响自查后，本项目为达标区域，新增污染源正常排放下污染物短期浓度贡献值的最大浓度占标率≤10%，大气环境影响可以接受。

### 5.2.2 地表水环境影响分析

根据前述“2.4.2地表水环境影响评价等级”章节的分析，判定项目地表水环境影响评价等级为三级B评价，根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018）的地表水环境影响预测与评价的总体要求，水污染型三级B评价可不进行水环境影响预测，仅对水污染控制和水环境影响减缓措施有效性进行评价。

水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价：

①生产废水

项目工程产生废水主要为浮选废水，本项目为节约药剂和充分利用水资源，采用三次精浮选，一次粗扫选和一次精扫选，可以有效较少尾矿中浮选药剂的残留。磷精粉过滤废水回用于厂区药剂制备车间，最大限度实现生产废水回用，项目排放的尾矿中浮选药剂含量较少，生产废水中主要污染物为大量的悬浮物和残留的少量药剂，浮选后的尾矿依托宝山泵站加药絮凝装置进行处理，后经泵站及见草沟尾矿库配套管网排至见草沟尾矿库。参考《选磷废水COD 、SS相关关系研究》选磷粗选废水中，COD和SS有很好的相关性，相关系数都在0.9以上，通过添加絮凝剂可有效去除废水中COD。本项目浮选废水通过依托宝山泵站进行加药混凝沉淀处理，尾矿排至尾矿库内，在尾矿库内降解、沉淀、过滤，除蒸发、尾矿截留消耗外，可以有效降低SS和COD,确保尾矿水水质满足选矿使用可以达到循环利用，整个生产过程生产用水为循环使用不外排。因此，本工程投产后选矿废水循环利用不外排，对区域地表水环境质量不会产生影响。

项目在生产运行过程中，须完善各项环保措施，项目厂区建设事故池一座位于厂区浮选车间东北角，容积为4000m3，风险事故状态下企业于原料供应企业进行联动处理事故，假设最长响应时间为20min，事故池最小容积按20min尾矿浆处理量计算，项目年处理尾矿3460万t/a，进入浮选槽的尾矿浓度为40%，则计算得到20分钟处理尾矿浆的量为3640.57m3，项目在浮选车间东北角建设事故池一座，容积为4000m3，用于盛装事故发生时的尾矿浆，以避免发生生产事故时尾矿废水外泄对地表水体造成影响。

②生活污水

生活污水中主要为职工盥洗污水及食堂废水，水质简单且产生量小。厂区设置防渗化粪池，本厂区新建办公室及食堂等生活设施。食堂污水经隔油池处理后，与生活污水一同排入厂区防渗化粪池，防渗化粪池定期清掏用作农肥。

经上述措施，项目生产、生活废水均实现了综合利用，均不排入外环境中，且上述措施为本地区大部分选厂采取的循环水处理、利用的方式，技术可行，措施有效，不会对地表水环境产生较大影响。

表5.2-7   地表水环境影响评价自查表

| 工作内容 | 自查项目 |
| --- | --- |
| 影响识别 | 影响类型 | 水污染影响型 ☑；水文要素影响型 □ |
|  | 水环境保护目标 | 饮用水水源保护区 □；饮用水取水口 □；涉水的自然保护区 □；涉水的风景名胜区 □重要湿地 □；重点保护与珍稀水生生物的栖息地 □；重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道 □；天然渔场等渔业水体 □；水产种质资源保护区；其他 □ |
|  | 影响途径 | 水污染影响型 | 水文要素影响型 |
|  |  | 直接排放 □；间接排放 ( 其他 □ | 水温 □；径流 □；水域面积 □ |
|  | 影响因子 | 持久性污染物 □；有毒有害污染物 □；非持久性污染物 □；pH值 □；热污染□；富营养化□；其他☑ | 水温 □；水位（水深）□；流速 □；流量 □；其他 □ |
| 评价等级 | 水污染影响型 | 水文要素影响型 |
|  | 一级 □；二级 □；三级A □；三级B ☑ | 一级 □；二级 □；三级 □ |
| 现状调查 | 区域污染源 | 调查项目 | 数据来源 |
|  |  | 已建 □；在建□；拟建□；其他 □ | 拟替代的污染源□ | 排污许可证 □；环评 □；环保验收 □；既有实测 □；现场监测 □；入河排放口数据 □；其他 □ |
|  | 受影响水体水环境质量 | 调查时期 | 数据来源 |
|  |  | 丰水期 □；平水期 □；枯水期 □；冰封期 □ 春季 □；夏季 □；秋季 □；冬季 □ | 生态环境保护主管部门 □；补充监测□；其他 □ |
|  | 区域水资源开发利用状况 | 未开发 □；开发量40%以下 □；开发量40%以上 □ |
|  | 水文情势调查 | 调查时期 | 数据来源 |
|  |  | 丰水期；平水期□；枯水期□；冰封期□ 春季□；夏季□；秋季□；冬季□ | 水行政主管部门□；补充监测□；其他□ |
|  | 补充监测 | 监测时期 | 监测因子 | 监测断面或点位 |
|  |  | 丰水期 □；平水期 □；枯水期 □；冰封期 □ 春季 □；夏季 □；秋季 □；冬季 □ | （） | 监测断面或点位个数 （）个 |
| 现状评价 | 评价范围 | 河流：长度（）km；湖库、河口及近岸海域：面积（）km2 |
|  | 评价因子 | （） |
|  | 评价标准 | 河流、湖库、河 口：Ⅰ类 □；Ⅱ类 □；Ⅲ类 □；Ⅳ类 □；Ⅴ类 □ 近岸海域：第一类 □；第二类 □；第三类 □；第四类 □ 规划年评价标准（ ） |
|  | 评价时期 | 丰水期 □；平水期 □；枯水期 □；冰封期 □ 春季 □；夏季 □；秋季 □；冬季 □ |
|  | 评价结论 | 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标状况 □：达标 □；不达标 □ 水环境控制单元或断面水质达标状况 □：达标 □；不达标 □ 水环境保护目标质量状况 □：达标 □；不达标 □ 对照断面、控制断面等代表性断面的水质状况 □：达标 □；不达标 □ 底泥污染评价 □ 水资源与开发利用程度及其水文情势评价 □ 水环境质量回顾评价 □ 流域（区域）水资源（包括水能资源）与开发利用总体状况、生态流量管理要求与现状满足程度、建设项目占用水域空间的水流状况与河湖演变状况□ | 达标区 □ 不达标区 □ |
| 影响预测 | 预测范围 | 河流：长度（）km；湖库、河口及近岸海域：面积（）km2 |
|  | 预测因子 | （） |
|  | 预测时期 | 丰水期 □；平水期 □；枯水期 □；冰封期 □ 春季 □；夏季 □；秋季 □；冬季 □ 设计水文条件 □ |
|  | 预测情景 | 建设期 □；生产运行期 □；服务期满后 □ 正常工况 □；非正常工况 □ 污染控制和减缓措施方案 □ 区（流）域环境质量改善目标要求情景 □ |
|  | 预测方法 | 数值解 □：解析解 □；其他 □ 导则推荐模式 □：其他 □ |
| 影响评价 | 水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价 | 区（流）域水环境质量改善目标 □；替代削减源 □ |
|  | 水环境影响评价 | 排放口混合区外满足水环境管理要求 □ 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标 □ 满足水环境保护目标水域水环境质量要求 □ 水环境控制单元或断面水质达标 □ 满足重点水污染物排放总量控制指标要求，重点行业建设项目，主要污染物排放满足等量或减量替代要求 □ 满足区（流）域水环境质量改善目标要求 □ 水文要素影响型建设项目同时应包括水文情势变化评价、主要水文特征值影响评价、生态流量符合性评价 □ 对于新设或调整入河（湖库、近岸海域）排放口的建设项目，应包括排放口设置的环境合理性评价 □ 满足生态保护红线、水环境质量底线、资源利用上线和环境准入清单管理要求 □ |
|  | 污染源排放量核算 | 污染物名称 | 排放量/（t/a） | 排放浓度/（mg/L） |
|  |  | （） | （） | （） |
|  | 替代排放源情况 | 污染源名称 | 排污许可证编号 | 污染物名称 | 排放量/（t/a） | 排放浓度/（mg/L） |
|  |  | （） | （） | （） | （） | （） |
|  | 生态流量确定 | 生态流量：一般水期（ ）m3/s；鱼类繁殖期（ ）m3/s；其他（ ）m3/s 生态水位：一般水期（ ）m；鱼类繁殖期（ ）m；其他（ ）m |
| 防治措施 | 环保措施 | 污水处理设施 □；水文减缓设施 □；生态流量保障设施 □；区域削减 □；依托其他工程措施 ☑；其他 □ |
|  | 监测计划 |  | 环境质量 | 污染源 |
|  |  | 监测方式 | 手动 □；自动 □；无监测 □ | 手动 ☑；自动 □；无监测 □ |
|  |  | 监测点位 | （） | （） |
|  |  | 监测因子 | （） | （） |
|  | 污染物排放清单 | ☑ |
| 评价结论 | 可以接受☑；不可以接受□ |
| 注：“□”为勾选项，填“√”；“（）”为内容填写项 |

### 5.2.3 地下水环境影响分析

#### 5.2.3.1评价区水文地质条件

##### 5.2.3.1.1含水层特征

通过本次水文地质勘查结合厂区工程地质勘查资料，评价区范围内地下水可分为第四系松散岩类孔隙水和基岩裂隙水。

第四系松散岩类孔隙水，分布在项目所在的民训河冲洪积平滩和两侧沟谷中，地下水类型为潜水，含水层岩性主要为第四系冲洪积砂砾石和圆砾石层，厚度在3.9-13.8m不等，两侧沟谷靠近基岩山区部分厚度较小，民训河河滩一带厚度较大，局部夹薄层状细砂和粉土层，本项目至松岭镇沟口一带单井涌水量在小于100m3/d，大地至木匠屯一带单井涌水量在100-1000m3/d，底部为基岩较完整为隔水层，该含水层受降水影响，水量变化较大。

基岩裂隙水，主要分布在民训河两侧的基岩裸露山区，含水层岩性为太古界三营屯组片麻岩，以基岩风化带网状裂隙水为主，风化带深度1.0-5.5m，优势节理面为北东向压性节理面，泥质充填，大气降水为其主要补给来源，偶见泉流量0.1-1L/s，属地下水资源相对贫乏区。评价区水文地质剖面图见图5.2-1。

图5.2-1  评价区水文地质图

图5.2-2 A-A′水文地质剖面图

图5.2-2  水文地质刨面图

##### 5.2.3.1.2地下水补、径、排

1、松散岩类孔隙水

松散岩类孔隙水主要补给来源为大气降水补给，其次是基岩山区侧向径流补给，区内该类型地下水排泄方式主要以侧向径流补给地表水和人工开采为主。山间沟谷孔隙潜水排泄方式除蒸发排泄外，主要消耗于人工开采和向下游方向径流排泄。

2、基岩裂隙水补给、径流、排泄条件

基岩风化裂隙水：主要接受大气降水垂直入渗补给。丰水季节大气降水通过地表节理裂隙补给地下水之后顺势沿沟（谷）底部向下游方向径流，在地势低洼部位或以泉的形式排泄，或者以潜流的方式侧向补给河（沟）谷孔隙潜水，地下水动态（水位、水温）受季节控制明显。

3、隔水岩组

区内大面积分布的太古界片麻岩，风化裂隙、构造裂隙不发育、透水性极弱，为本区相对隔水层。

##### 5.2.3.1.3地下水动态特征

1、松散岩类孔隙水水位动态特征：在每年的5-7月，山区降水补给充足水位略有上升，7-9月分大气降水持续，补给量增加，水位持续稳定在高位；9月份以后，大气降水减少，水位开始缓慢下降至次年3月份水位降至最低，3-5月由于冰雪融化使水位略有上升。

2、基岩裂隙水水位动态特征：一般在每年的3-5月份，随着冰雪融化入渗水位有所上升；进入5月份，由于自然径流排泄和人工开采，水位有所下降；6月份进入雨季之后，降水入渗补给增加，水位再次上升至每年的8月份升至最高；9-10月份，降水补给量减少，地下水径流排泄和人工开采量增加，水位再次下降；11月份至次年2月份，为封冻季节，由于开采量减少，使地下水较平稳。

##### 5.2.3.1.4地下水化学类型

根据水化学类型分类结果，项目厂区周边地下水化学类型有HCO3-Ca Mg Na型、HCO3 SO4 Cl-Ca Mg Na型、HCO3 SO4 Cl- Ca Na型。

##### 5.2.3.1.5包气带岩性特征

本次评价包气带岩性特征引用项目西侧2km处《承德京联实业发展有限公司年产50万吨铁精粉选矿项目》岩土工程勘察报告中的相关内容，该项目与本项目同处于民训河冲洪积地带，厂区地层岩性基本一致，根据工程勘察所揭露地层资料显示，按地基岩土的物质组成、结构构造特征、物理力学性质、成因类型，自上而下划分场地地层共分五层。现分述如下：

第一层  ①素填土（Q4ml）

灰黑色，松散，稍湿，回填成份以尾砂、选矿废石等为主，选矿废石中粘性颗粒约10-15%。

该层全区局部有揭露，厚度为1.00～13.50m，平均厚度为7.84m，层底埋深为1.00～13.50m，平均深度为7.84m。

第二层  ②细砂（Q4al+pl）

褐色，稍湿，松散-稍密，成分以石英、长石等为主，底部含有砾石，局部夹粉土薄层。

该层全区局部有揭露，厚度为1.00～9.00m，平均厚度为4.17m，层底埋深为4.50～12.00m，平均深度为7.77m。

第三层  ③粉土（Q4al+pl）

褐色，稍湿，稍密，干强度以及韧性低。

该层全区局部有揭露，厚度为0.50～5.30m，平均厚度为1.90m，层底埋深为0.50～10.50m，平均深度为4.63m。

③1圆  砾（Q4al+pl）

褐色，稍湿，稍密-中密，骨架颗粒成分以石英岩、花岗岩等为主，颗粒级配一般，中粗砂充填，局部夹薄层粉土、砂土。

该层全区ZK51,52,53,55有揭露，厚度为0.40～1.50m，平均厚度为1.10m，层底埋深为1.90～2.50m，平均深度为2.10m。

第四层  ④圆砾（Q4al+pl）

褐色，稍湿，稍密-中密，骨架颗粒成分以石英岩、花岗岩等为主，颗粒级配一般，中粗砂充填，局部夹薄层粉土、砂土。

该层全区局部有揭露，厚度为0.90～8.80m，平均厚度为3.56m，层底埋深为6.00～15.00m，平均深度为11.14m。

④1粉土（Q4al+pl）

褐色，稍湿，稍密，干强度以及韧性低。

该层全区ZK1,6,29有揭露，厚度为1.10～2.00m，平均厚度为1.70m，层底埋深为9.50～12.00m，平均深度为11.00m。

④2细砂（Q4al+pl）

褐色，稍湿，松散-稍密，成分以石英、长石等为主，底部含有砾石，局部夹粉土薄层。

该层全区ZK14,15,19有揭露，厚度为1.50m，平均厚度为1.50m，层底埋深为7.50～8.50m，平均深度为8.00m。

第五层  ⑤片麻岩（Ar）

⑤1  强风化片麻岩（Ar）

黄褐色，岩体破碎，成碎块状，手掰易碎，节理裂隙极为发育，结构大部分破坏，表层已风化成土状，上部散体状结构，下部碎裂状结构，成分以石英、长石为主。岩体基本质量等级V级。

该层全区局部揭露，厚度为2.00～3.00m，平均厚度为2.60m，层底埋深为14.5～17.000m，平均深度为15.90m。

⑤2  中风化片麻岩（Ar）

黄褐色，致密坚硬，裂隙较发育，片麻状构造，主要矿物成分以石英、长石为主，可见鳞片角闪石，岩体的基本质量等级为Ⅳ级。属相对隔水层。

该层全区分布，最大揭穿厚度为13.40m，最大揭露深度为29.30m。

钻孔柱状图见5.2.3。

图5.2-3  包气带岩性柱状图

#### 5.2.3.2环境水文地质勘察与试验

本次评价进行了1组渗水试验，和1组抽水试验，由试验数据可求取包气带垂向渗透系数和含水层组的水文地质参数。具体位置见5.2-4。

表5.2-4  试验点位图

1、渗水试验

渗水试验目的、方法、原理

目的：通过渗水试验测试包气带渗透性能，为综合分析包气带的天然防渗性能及项目区地下水污染防治措施的设计提供科学依据。

方法：就是在土层中开挖一个圆形D=1.0m深0.5m试坑，分别将直径为0.5m和0.25m的铁环同心锤入地下土层，并在铁环内铺放3—5cm厚碎石作为缓冲层以防注水时直接冲蚀土层。试验时向内、外环同时注入清水，并保持内外环的水位基本一致，都为0.1m，开始的2次流量观测间隔为5分钟，以后每隔10分钟观测一次，流量变化不大时增长观测间隔，直至连续两次观测流量之差不大于5%，即可结束试验，并取最后一次注入流量作为计算值。

原理：由于外环渗透场的约束作用使内环的水只能垂向渗入，因而排除了侧向渗流的误差。当向内环单位时间注入水量稳定时，则根据达西渗透定律计算包气带地层饱和渗透系数K，如图5.2-5进行试验。

图5.2-5   双环渗水试验原理图

（2）求参方法及结果

当单位时间注入水量稳定后，根据达西定律计算渗透系数（K）。渗水试验成果见表5.2-7，图5.2-6

K=QS/A0(Z+S+Hs)

式中：

K——垂向渗透系数（m/d）；

Q——稳定流量（m3/d）；

A0——内环渗水面积（㎡）；

Hs——试验土层毛细压力值（m）；

Z——内环中水头高度（m）；

S——试验结束时水的入渗深度（m）

实验结束后对渗坑进行开挖确定入渗深度，实验土层主要为砂质粉土和含砾砂土，毛细压力值取经验值0.4。

表5.2-8   评价区包气带渗水试验数据统计表

| 试验点位置 | 坐标 | 稳定渗入量（m3/d） | 内环渗入面积A(m2) | 内环水头高度（m） | 结束时入渗深度(m) | 实验土层毛细压力值(m) | 渗透系数K（cm/s） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  |  |  |  |  |  |
| S1 | 4478391 | 40381222 | 0.056517 | 0.04906 | 0.1 | 0.6 | 0.4 | 1.18E-03 |

图5.2-6  渗水试验曲线图

#### 2、抽水试验

（1）抽水试验原理

抽水试验是通过从钻孔或水井中抽水，定量评价含水层富水性，测定含水层水文地质参数和判断某些水文地质条件的一种野外试验。

试验时，抽水井以一定流量向外抽水，在抽水影响半径以内会形成一降落漏斗，通过观测抽水井中水位变化，利用裘布依稳定流理论计算出含水层渗透系数以及影响半径。

（2）抽水试验分类及方法

抽水试验主要分为单孔抽水、多孔抽水、群孔干扰抽水和试验性开采抽水。本次评价抽水试验数据采用单孔简易抽水试验获得。

（3）抽水试验过程

本次评价利用附近村民自备水井进行抽水实验获取相关实验数据，实验位置见图5.2-7。

（4）抽水试验数据处理

处理抽水试验数据利用裘布依（Dupuit）公式：

式中：

Q—抽水流量（m3/d）；

R—抽水影响半径（m）；

K—含水层渗透系数（m/d）；

H0—含水层自然时厚度（m）；

rw—抽水井半径（m）；

Sw—抽水孔水位降深（m）。

抽水试验成果见表5.2-9。

表5.2-9   抽水试验结果一览表

| 点号 | 抽水地点 | 成井深度（m） | 稳定抽水量（m3/h） | 静水位埋深（m） | 稳定降深（m） | 渗透系数（m/d） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C1 | 村民自备井 | 6 | 3.75 | 4.3 | 0.56 | 19.37 |

#### 5.2.3.3地下水开发利用现状

根据现场调查，评价区内地下水主要开采第四系孔隙水，其次为基岩裂隙水。开采方式主要为村民自备饮用水井，其次矿山生产用水井，井深在5-12米不等，村庄自备井直径在0.3-1m不等，矿山用大口井直径可达8-10m，采用潜水泵取水。

##### 5.2.3.4地下水环境影响预测

依据《环境影响评价技术导则•地下水环境》（HJ610-2016）要求，本项目为二级评价，根据建设项目自身性质及其对地下水环境影响的特点，为预测和评价建设项目投产后对地下水环境可能造成的影响和危害，并针对这种影响和危害提出防治对策，从而达到预防与控制环境恶化，保护地下水资源的目的，本次工作将采用解析法进行预测与评价。

总体思路是：综合分析评价区水文地质条件，确定项目评价范围以及评价区含水层水动力特征，根据厂区污染物的排放形式和排放规律，概化污染源，选择预测模型，对模型中需要的参数进行赋值，从而针对本项目产生的污染源源强是否造成地下水环境的污染进行预测与评价。

本次评价中，对地下水污染物运移预测，从保守评价的原则，不考虑污染物在含水层中发生的吸附、挥发、生物化学反应等过程，模型中各项参数予以保守性考虑，这样处理是基于以下几种考虑：

（1）如果假设污染物在地下水中迁移时不与含水介质发生反应，即为保守型污染物，则在模拟时只需考虑污染物运移过程中发生的对流和弥散作用，该做法是按保守角度处理；

（2）污染物在地下水中的迁移过程非常复杂，影响因素除对流和弥散作用，还有物理、化学和生物等作用，这些作用常常会使其浓度有不同程度的衰减，但目前国内外在模型中对这些作用的处理还存在困难，主要是反映这些过程的参数很难获取；

（3）从保守角度来假设污染物在地下水中的迁移过程，即是按最坏的情景来考虑建设工程对地下水环境可能带来的影响，这不仅符合环境保护的基本思想，而且国内外已有不少成功实例可供借鉴和参考。

##### 5.2.3.4.1地下水水质影响情景设定

预测情景设定主要考虑在正常状况下，管理到位，正常监测，项目各池体和地面防渗措施达到规范要求的验收标准时的允许渗水量。非正常状况下，建设项目的地下水环境保护措施因系统老化、腐蚀等原因不能正常运行或保护效果达不到设计要求时的运行状况。具体情况如下：

（1）正常工况

本项目生产区和主要废水污染物构筑物以及地面均采取防渗处理满足相关规范要求的防渗要求，污染源得到有效控制，正常工况下污染物不会外排，微量的滴漏可能出现，但通过及时发现及时维修，即使有少量的污染物泄漏，也很难通过防渗层渗入包气带。根据《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ 610-2016）要求，可不进行正常状况情景下的预测。

（2）非正常工况

本项目运行过程中，依托现有见草沟尾矿库进行尾砂排放，尾砂从生产车间通过管道输送至尾矿库，输送管道在运行一定年限以后，会发生老化、破损等现象，本次评价非正常工况预测情景设定为尾矿浆管道因老化，发生破裂，尾矿浆渗滤废水通过破损裂口泄漏后直接穿透包气带进入地下水运移的情景。

- 预测因子筛选

为了将预测污染影响最大化，本次评价预测因子根据承德丰源科技有限公司尾矿回水水质监测数据及选磷尾砂浸溶实验数据综合对比进行选取。计算结果及排序见表5.2-10。

表5.2-10   各类污染因子标准指数计算结果及排序一览表

| 废水成分 | 检测因子项目 | 单位 | 检测结果 | 标准值 | 标准指数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 选磷尾砂回水 | 总硬度 | mg/L | 276 | 450 | 0.613 |
|  | 溶解性总固体 | mg/L | 432 | 1000 | 0.432 |
|  | 硫酸盐 | mg/L | 162 | 250 | 0.648 |
|  | 氯化物 | mg/L | 23.7 | 250 | 0.095 |
|  | 耗氧量 | mg/L | 1.38 | 3 | 0.460 |
|  | 氨氮 | ng/L | 0.307 | 0.5 | 0.614 |
|  | 硫化物 | ng/L | 0.016 | 0.02 | 0.800 |
|  | 钠 | mg/L | 21.1 | 200 | 0.106 |
|  | 菌落总数 | CFU/mL | 34 | 100 | 0.340 |
|  | 亚硝酸盐 | mg/L | 0.002 | 1 | 0.002 |
|  | 硝酸盐 | mg/L | 3.34 | 20 | 0.167 |
|  | 氟化物 | mg/L | 0.04 | 1 | 0.040 |
|  | 六价铬 | mg/L | 0.023 | 0.05 | 0.460 |
| 选磷尾砂浸出液 | SS | mg/L | 17 | - | - |
|  | BOD5 | mg/L | 7.1 | 4 | 1.775 |
|  | COD | mg/L | 24 | 3 | 8.000 |
|  | 石油类 | mg/L | 0.66 | 0.05 | 13.200 |
|  | 氟化物 | mg/L | 1.52 | 1 | 1.520 |
|  | 磷酸盐 | mg/L | 0.22 | 0.2 | 1.100 |
|  | 总铜 | mg/L | 0.07 | 1 | 0.070 |
|  | 总铬 | mg/L | 0.021 | 0.05 | 0.420 |

从上表计算结果来看，选磷尾砂浸出液中的各因子监测数据整体较尾矿回水监测数据标准指数要高；而尾砂浸出液中监测因子石油类、氟化物、COD、磷酸盐、BOD5的标准指数大于1。结合项目工艺特点，为了将预测污染影响最大化，综合考虑，本次评价选取石油类、氟化物、COD以及磷酸盐作为代表性污染因子进行预测。

②源强确定

本项目尾矿浆输送管道属于无压管道，参照GB50141、GB50268管道允许渗水量的验收技术要求，正常工况下，无压管道单位渗漏量q=0.046×D,D为管道内径，本项目管道内径为530mm，则q值为24.38m3/d.km。假定非正常工况，尾矿浆管道发生老化破损的长度为总长度的10%，单位渗漏量为正常工况的20倍，按照废水渗透量计算公式如下：

Q=α×β×q×L

式中：

Q——废污水渗透量（m3/d）；

L——管道长度（km），管道总长约0.16km，非正常工况渗漏长度昂为0.016km；

α——变差系数，本项目管道无特殊防渗措施，此参数不参与计算。

β——调整系数，本项目管道为无压管道，取0.001

q——非正常工况单位渗漏量为487.6m3/d·km。

则非正常工况下废水渗漏量为7L/d。由于尾矿浆管道位于地上，发生破损泄漏后能够及时停工进行检修处理，假定从发生泄漏到最终检修完成时间为30天，则污染物排放时间尺度可以视为瞬时排放，则非正常工况管道渗漏源强计算如下：

表5.2-11   污染源强核算一览表

| 污染因子 | 单位 | 石油类 | 氟化物 | 磷酸盐 | COD |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 浓度 | mg/L | 0.66 | 1.52 | 0.22 | 24 |
| 非正常工况渗漏量 | L/d | 7 |
| 渗漏时间 | d | 30 |
| 渗漏源强 | g | 0.139 | 0.319 | 0.046 | 5.04 |

##### 5.2.3.4.2预测模型概化

项目废水污染地下水的过程均可分为两个衔接的阶段：①废水由地表垂直向下穿过包气带进入潜水含水层的过程；②废水进入潜水含水层并随地下水流进行运移的过程。在发生污染事故时，包气带能够对污染物进行吸附，使污染物浓度降低，因此包气带能起到保护地下水的作用。为了考虑最不利的情况和使预测模型简化，本次预测忽略包气带的防污作用，简单认为污染物直接进入潜水含水层，然后污染物在浅层含水层中随着水流不断扩散。因此本次运移预测模型只考虑污染物在潜水含水层中的运移。

本项目地下水为二级评价，且地处基岩山区，根据《环境影响评价技术导则  地下水环境》（HJ610-2016）中的规定，本次评价采用解析法进行预测，采用解析法预测污染物在含水层中的扩散时，其主要假设条件为：

a、评价区内含水层的基本参数（如渗透系数、有效孔隙度等）不变或变化很小；

b、污染物的排放对地下水流场没有明显的影响。

本项目所在场地包气带岩性主要为第四系冲洪积砂砾石夹薄层粉土等，地下水类型属于孔隙潜水，含水层渗透系数较均匀；非正常工况下，项目污染物泄漏量较少，且发生泄露后，能够及时发现并进行处理，不会对地下水流场产生影响。

综上，本次评价可将预测模型概化为瞬时注入示踪剂—平面瞬时点源型。

##### 5.2.3.4.3数学模型的建立与参数的确定

尾矿浆废水直接进入孔隙含水层的运移情况可概化为一维稳定流动二维水动力弥散问题的瞬时注入示踪剂—平面瞬时点源的预测模型，根据《环境影响评价技术导则·地下水环境》（HJ610-2016），一维稳定流动二维水动力弥散问题的瞬时注入示踪剂—平面瞬时点源的预测模型为：

式中：

x，y—计算点处的位置坐标；

t—时间，d；

C（x，y，t）—t时刻点x，y处的污染物浓度，mg/L；

M—含水层厚度，取9m；

mM—长度为M的线源瞬时注入示踪剂的质量，石油类0.139g、氟化物0.319g、磷酸盐0.046g、COD5.04g。

n—有效孔隙度，无量纲；有效孔隙度n=0.3。

u—地下水流速度，m/d；含水层渗透系数K取值30.24m/d，水力坡度Ⅰ取7.3‰。因此地下水的渗透流速u=K×Ⅰ/n=0.7358m/d。

DL—纵向x方向的弥散系数，m2/d；根据资料，纵向弥散度αL=10m，纵向弥散系数DL=αL×u=7.358m2/d；

DT—横向y方向的弥散系数，m2/d；横向弥散度αT=αL×0.1，横向弥散系数DT=αT×u=0.7358m2/d；

π—圆周率，取3.14。

##### 5.2.3.4.4地下水溶质运移模拟预测

本次污染运移，污染物超标是指污染物浓度高于国家《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类标准限值和《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准。即污染物超标取值：石油类为0.05mg/L，磷酸盐参照总磷为0.2mg/L，氟化物为1mg/L。影响范围取值：石油类取0.005mg/L，磷酸盐取0.02mg/L，氟化物取0.1mg/L。

在本次预测中，预测了污染物在不同时间段的运移情况，主要分析了预测因子的运移距离、污染物最大浓度和污染物影响范围等方面的情况。预测结果见下图和下表。在图中，横轴代表预测因子在地下水流方向运移距离，纵轴代表预测因子横向运移距离，原点代表示污染物泄漏点。

表5.2-12  污染物预测结果统计表

| 预测因子 | 预测时间 | 最大浓度（mg/L） | 影响范围 | 中心点最远迁移距离（m） | 是否超标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 石油类 | 100d | 1.735E-05 | - | 74 | 否 |
|  | 365d | 4.750E-06 | - | 268 | 否 |
|  | 1000d | 1.730E-06 | - | 736 | 否 |
| 氟化物 | 100d | 3.989E-05 | - | 74 | 否 |
|  | 365d | 1.093E-05 | - | 268 | 否 |
|  | 1000d | 3.990E-06 | - | 736 | 否 |
| 磷酸盐 | 100d | 5.820E-06 | - | 74 | 否 |
|  | 365d | 1.596E-06 | - | 268 | 否 |
|  | 1000d | 5.826E-07 | - | 736 | 否 |
| COD | 100d | 6.380E-04 | - | 74 | 否 |
|  | 365d | 1.749E-04 | - | 268 | 否 |
|  | 1000d | 6.384E-05 | - | 736 | 否 |

图5.2-7  石油类100天浓度曲线图

图5.2-8  石油类365天浓度曲线图

图5.2-9  石油类1000天浓度曲线图

图5.2-10  氟化物100天浓度曲线图

图5.2-11  氟化物365天浓度曲线图

图5.2-12氟化物1000天浓度曲线图

图5.2-12  磷酸盐100天浓度曲线图

图5.2-13  磷酸盐365天浓度曲线图

图5.2-14  磷酸盐1000天浓度曲线图

图5.2-15  COD100天浓度曲线图

图5.2-16  COD365天浓度曲线图

图5.2-17  COD1000天浓度曲线图

图5.2-18  下游敏感点瓦房沟石油类浓度曲线图

图5.2-19  下游敏感点（瓦房沟）氟化物浓度曲线图

图5.2-20  下游敏感点（瓦房沟）磷酸盐浓度曲线图

图5.2-20  下游敏感点（瓦房沟）COD浓度曲线图

由预测结果可知，非正常状况下，污染物经过100天的运移，石油类中心浓度为1.735E-05mg/L，氟化物中心浓度为3.989E-05mg/L，磷酸盐中心浓度为5.820E-06mg/L，COD中心浓度为6.38E-04mg/L，各污染物浓度均远远低于影响限值，污染物中心点运移距离为74m，超出厂界；随着时间的推移，各污染物中心浓度将持续降低，且始终低于影响限值，在1000天时中心点最远运移距离为736m。

通过对厂区下游最近敏感点的预测结果可以看出，各污染物浓度在73天时达到最大值，石油类为2.068E-05mg/L，氟化物为4.756E-05mg/L，磷酸盐中心浓度为6.945E-06mg/L，COD中心浓度为7.48E-04mg/L，均低于影响限值。

综上所述，在非正常工况下，尾砂输送管道发生破损泄漏后，随着时间的推移，各污染物在地下水的对流、弥散作用下，污染晕中心浓度逐渐降低，在预测期限内始终低于影响限值，下游最近的敏感目标处各污染物浓度最大值也远远低于影响限值，因此，本项目建设不会周边地下水环境以及对下游敏感点产生影响。由于在预测时限1000天时各污染物浓度已经远远低于影响限值，因此，本次评价不再对服务期满污染情形进行预测。

#### 5.2.3.5水环境保护措施与对策

地下水环境影响预测和评价结果显示，在没有适当的地下水保护管理措施的情况下，拟建项目发生事故时对其下游的地下水环境将构成威胁，会污染地下水。为确保地下水环境和水质安全，需采取适当的管理和保护措施。

##### 5.2.3.5.1地下水污染控制原则

针对项目可能发生的地下水污染，地下水污染防治措施按照“源头控制、末端防治、污染监控、应急响应”相结合的原则，从污染物的产生、入渗、扩散、应急响应全阶段进行控制。

1、源头控制措施：主要包括在工艺、管道、设备、污水储存及处理构筑物采取相应措施，防止和降低污染物跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏的环境风险事故降到最低程度；管线敷设尽量采用“可视化”原则，即管道尽可能地上敷设，做到污染物“早发现、早处理”，减少由于埋地管道泄漏而造成的地下水污染。

2、末端控制措施：主要包括项目场地污染区地面的防渗措施和泄漏、渗漏污染物收集措施，即在污染区地面进行防渗处理，防止洒落地面的污染物渗入地下，并把滞留在地面的污染物收集起来，集中进行处理；末端控制采取分区防渗，重点防渗区、一般防渗区和简单防渗区防渗措施有区别的防渗原则。

3、污染监控体系：实施覆盖生产区的地下水污染监控系统，包括建立完善的监测制度、配备先进的检测仪器和设备、科学、合理设置地下水污染监控井，及时发现污染、及时控制。

4、应急响应措施：包括一旦发现地下水污染事故，立即启动应急预案、采取应急措施控制地下水污染，并使污染得到治理。

##### 5.2.3.5.2地下水污染防控分区措施.

结合地下水环境影响评价结果，根据建设项目场地天然包气带防污性能、污染控制难易程度和污染物特性，按照《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）中参照表7中提出防渗技术要求进行划分及确定。

1、天然包气带防污性能分级

按照本次工作调查结果，项目场地包气带表层以素填土以及第四系冲洪积砂砾石夹粉土为主，根据渗水试验结果，包气带入渗系数8.89×10-4cm/s，对照导则中的天然包气带防污性能分级参照表5.2-13，项目厂区的包气带防污性能分级为“弱”。

表5.2-13   天然包气带防污性能分级参照表

| 分级 | 主要特征 |
| --- | --- |
| 强 | 岩（土）层单层厚度Mb≥1.0m，渗透系数K≤1×10-6cm/s，且分布连续稳定。 |
| 中 | 岩土层单层厚度0.5m≤Mb＜1.0m，渗透系数K≤1×10-6cm/s，且分布连续稳定。 岩土层单层厚度Mb≥1.0m，渗透系数1×10-6cm/s＜K≤1×10-4cm/s，且分布连续稳定。 |
| 弱 | 岩（土）层不满足上述“强”和“中”条件 |

2、污染物控制难易程度

按照HJ610-2016要求，其项目厂区各设施及建构筑物污染物难易控制程度需要进行分级，根据项目实际情况，其分级情况见表5.2-14所示。

表5.2-14   污染物控制难易程度分级参照表

| 污染控制难易程度 | 主要特征 |
| --- | --- |
| 难 | 对地下水环境有污染的物料或污染物渗漏后，不能及时发现和处理 |
| 易 | 对地下水环境有污染的物料或污染物渗漏后，可及时发现和处理 |

本项目厂区各项设备运行过程中，厂区内地下式池体和污水管道内污染物泄漏后，不能及时发现和处理，因此污染控制难易程度属于“难”。

3、污染物类型

根据建设项目工程分析，本项目可能造成地下水污染的装置和设施主要为尾矿池、清水池、水处理罐等。根据本项目废水成分、物料成分，确定本项目主要污染因子有氟化物、硝酸盐、氨氮、硫酸盐、溶解性总固体、硼、氯化物、耗氧量、总磷、总硬度、钠、铁、锰，都属于常规污染物，不产生重金属和持久性有机污染物，因此污染物类型属于“其他类型”。

4、场地防渗分区确定

根据建设项目地下水污染防渗分区参照表，详见表4-9。本项目污染控制难易程度分级为“难”，场地包气带防污性能为“弱”，污染物类型为“其他类型”，由此确定本项目防渗分区为“一般防渗区”。

表5.2-15   地下水污染防渗分区参照表

| 防渗区域 | 天然包气带防污性能 | 污染控制难易程度 | 污染物类型 | 污染防渗技术要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 重点防渗区 | 弱 | 难 | 重金属、持久性有机污染物 | 等效粘土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s，或参考GB18598执行 |
|  | 中—强 | 难 |  |  |
|  | 弱 | 易 |  |  |
| 一般防渗区 | 弱 | 易—难 | 其他类型 | 等效粘土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s，或参考GB16889执行 |
|  | 中—强 | 难 |  |  |
|  | 中—强 | 易 | 重金属、持久性有机污染物 |  |
| 简单防渗区 | 中—强 | 易 | 其他类型 | 一般地面硬化 |

因此，厂区内危险废物暂存间为重点防渗区，采取防渗措施后达到等效粘土防渗层Mb≥6m，K≤1.0×10-7cm/s效果或参照GB18598执行，其余各建构筑物和设施等均属于一般防渗区，按照导则要求，采取防渗措施后达到等效粘土防渗层Mb≥1.5m，K≤1.0×10-7cm/s效果或参照GB16889执行。因此本次评价将危险废物暂存间设置为重点防渗区，具体防渗措施为危废间底部采用三合土处理，上部采用耐酸碱水泥硬化，采用高密度聚乙烯或其他防水卷材进行施工面层采用环氧树脂防腐，四周壁设置30cm高防渗层以上防渗措施实施后防渗层渗透系数小于1×10-10cm/s。厂区各车间均作为一般防渗区，具体防渗措施为：车间底部采用三合土或其他材料作为基础层，厚度不小于0.5m，且其被压实后的饱和渗透系数小于1×10-7cm/s，基础层施工完毕后在上层铺设不少于10cm厚度防腐抗渗混凝土，渗透系数≤1×10-7cm/s。

防渗等措施应经专业施工人员施工，确保防渗系数满足环保要求，并严格执行施工期环境监理制度，确保项目产生的生产、生活废水不会发生下渗而影响地下水，措施可行。

图5.2-9  厂区工程防渗分区图

##### 5.2.3.4.3地下水污染监控措施

为了及时准确地掌握厂区地下水环境污染控制状况，建设方应委托当地环境监测机构定期对项目场地地下水进行监测，并定期向环保局上报监测结果。监测中发现超标排放或其他异常状况，及时报告企业管理部门查找原因、解决处理，预测特殊状况应随时监测。

1、地下水监测井布置原则

①以重点防渗区监测为主；②以主要受影响含水层为主；③上、下游同步对比监测原则；④充分利用现有井孔。

2、地下水监测井布设方案

为了及时准确地掌握厂区及周围地下水环境质量状况和地下水体中污染物的动态变化，应对项目所在区域地下水环境质量进行长期监测。

根据《地下水环境监测技术规范》（HJ/T164-2020）的要求及地下水布设原则，在项目厂区及上、下游拟布设地下水水质监测井3眼。地下水环境监测点位置见表5.2-16及见图4-10。

表5.2-16  地下水环境监测点一览表

| 编号 | 方位 | 位置 | 功能 | 井结构 | 监测层位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| J1 | 厂区地下水上游500m | 四道沟村 | 背景值监测井 | 水泥井管 | 孔隙潜水 |
| J2 | 厂区内 | 骨料储存间南侧 | 跟踪监测井 |  |  |
| J3 | 厂区地下水下游300m | 厂区西侧瓦房沟村 | 跟踪监测井 |  |  |

图5.2-10  项目地下水监测井示意图

（3）地下水监测因子

监测因子：pH、总硬度、溶解性总固体、硫酸盐、氯化物、铁、锰、铜、锌、铝、挥发性酚类、阴离子表面活性剂、耗氧量、氨氮、硫化物、总大肠菌群、菌落总数、亚硝酸盐、硝酸盐、氰化物、氟化物、碘化物、汞、砷、硒、镉、铬（六价）、铅、三氯甲烷、四氯化碳、苯、甲苯、石油类、总磷。

（4）监测频率

1）J1是背景值监测井，每年一次。J2、J3作为污染控制监测井每年两次。

2）如监测数据发现异常或发生事故，加密监测频次，并分析污染原因，确定泄漏污染源，及时采取对应应急措施。

（5）监测数据管理

为保证地下水监测有效、有序管理，须制定相关规定、明确职责，采取以下管理措施和技术措施。

1）管理措施

对每个监测井建立环境监测井基本情况表，监测井的撤销、变更情况应记入原监测井的基本情况表内，新换监测井应重新建立环境监测井基本情况表。

每年应指派专人对监测井的设施进行维护，设施一经损坏，必须及时修复。

每年测量监测井井深一次，当监测井内淤积物淤没滤水管，应及时清淤。

井口固定点标志和孔口保护帽等发生移位或损坏时，必须及时修复。

2）技术措施

a按照《地下水环境监测技术规范》HJ/T164-2020要求，及时上报监测数据和有关表格。

b在日常例行监测中，一旦发现地下水水质监测数据异常，应尽快核查数据，确保数据的正确性。并将核查过的监测数据通告厂区安全环保部门，由专人负责对数据进行分析、核实，并密切关注生产设施的运行情况，为防止地下水污染采取措施提供正确的依据。应采取的措施如下：

了解厂区生产是否出现异常情况，出现异常情况的装置、原因。加大监测密度，如监测频率由每月一次临时加密为每天一次或更多，连续多天，分析变化动向。

c周期性地编写地下水动态监测报告。

d定期对厂区的生产装置、储罐、法兰、阀门、管道等进行检查。

（6）监测机构和人员

地下水跟踪监测应聘请专业的采样人员进行采样，地下水水质监测通常采集瞬时水样。采样前应先测地下水位。从井中采集水样，必须在充分抽汲后进行，抽汲水量不得少于井内水体积的2倍，采样深度应在地下水水面上层，以保证水样能代表地下水水质。

采集的地下水样品应妥善保存运送至具有地下水监测因子CMA资质的专业实验室进行检测。

（7）地下水跟踪监测与信息公开计划

厂方的环保部门应设立地下水动态监测小组，专人负责监测，并编写地下水跟踪监测报告。监测报告的内容一般包括：

1）建设项目所在场地的地下水环境跟踪监测数据，排放污染物的种类、数量、浓度。

2）生产设备、管廊或管线、贮存与运输装置、污染物贮存与处理装置、事故应急装置等设施的运行状况、跑冒滴漏记录、维护记录。

监测报告应按项目有关规定及时建立档案，并定期向环保部门汇报，同时还应定期向主管环境保护部门汇报，对于常规监测数据应该进行公开，根据HJ610-2016的要求，厂方应根据环保部门要求定期公开建设项目特征因子的地下水监测值，满足法律中关于知情权的要求。如发现异常或发生事故，加密监测频次，改为每天监测一次，并分析污染原因，确定泄漏污染源，及时采取对应应急措施。

##### 5.2.3.5.4风险事故应急响应

若发生突然泄漏事故对地下水造成污染时，可采取在现场去除污染物和地下水下游设置水力屏障，即通过抽水井大强度抽出被污染的地下水，防止污染地下水向下游扩散，具体措施如下：

（1）管理措施

1）防止地下水污染管理的职责属于环境保护管理部门的职责之一。建设单位环境保护管理部门指派专人负责防治地下水污染管理工作。

2）建设单位环境保护管理部门应委托具有监测资质的单位负责地下水监测工作，按要求及时分析整理原始资料、监测报告的编写工作。

3）建立地下水监测数据信息管理系统，与厂环境管理系统相联系。

4）根据实际情况，按事故的性质、类型、影响范围、后果等，分等级制订相应的预案。在制定预案时要根据本厂环境污染事故潜在威胁的情况，认真细致地考虑各项影响因素，适当时候组织有关部门、人员进行演练，不断补充完善。

（2）技术措施

1）按照《地下水环境监测技术规范》（HJ/T164-2020）要求，及时上报监测数据和有关表格。

2）在日常例行监测中，一旦发现地下水水质监测数据异常，应尽快核查数据，确保数据的正确性，并将核查过的监测数据报告建设单位安全环保部门，由专人负责对数据进行分析、核实，并密切关注生产设施的运行情况，为防止地下水污染采取措施提供正确的依据。

3）项目投入运行后若发生突发污染事故时，建设单位首先尽快对污染物进行收集和处理，修缮发生污染的设施和防渗结构，并通过设置截获井的方式将污染物抽出并进行处理。具体措施如下：

①在发生污染处，采取工程措施，将污染处的污水及时清理，装运集中后进行排污降污处理。

②发生突然泄漏事故后，首先围绕泄漏点，根据项目区浅层地下水由西北向东南的流向，在泄漏点上下游方向呈半圆状布置截获井。上游水流截获井用以防止更多的地下水流向污染区受到污染，同时减少污染点处的受污染地下水的抽出量，减少处理费用；中心污染点截获井用以抽出受污染的地下水，用无渗漏排水管将抽出的污染地下水排到污水管道；下游污染截获井用于截获受污染的地下水，防止污染物向下游运移和扩散。

③在抽排水过程中，采取地下水样，对污染特征因子进行化验监测，取样检测间隔为每天一次，直到水质监测符合要求后，再抽排两天为止。

④若发生污染事故，污染物由表层下渗到地下水面需要一段时间，可根据泄漏点具体位置和具体情况有针对性地采取地面清污、设置拦挡及设置地下水力屏障和截获井等措施，防止污染进一步扩大。

#### 5.2.3.5地下水环境影响评价结论

##### 5.2.3.5.1环境水文地质现状

本项目所在区域属于丘陵山区，评价区范围内地下水类型主要有第四系松散岩类孔隙水和基岩裂隙水，第四系松散岩类孔隙水，分布民训河冲洪积平滩和两侧沟谷中，地下水类型为潜水，含水层岩性主要为第四系冲洪积砂砾石和圆砾石层，水量较丰富；基岩裂隙水主要分布在民训河两侧的基岩裸露山区，含水层岩性为太古界片麻岩，以基岩风化带网状裂隙水为主，地下水资源相对贫乏。地下水水位变化一般随季节变化较大，10月至翌年1月为水位下降期，1月份出现水位最低值；2-3月冰雪初融，水位缓慢回升；4-6月水位相对稳定；7-9月进入雨季，水位急剧回升，出现年内水位最高值。评价区范围内地下水沿沟谷与民训河流向保持一致，即由东向西，2022年08月实测水位标高为381.36~361.10m，平均369.22m，项目所在沟谷平均水力坡度约1%。

本次地下水环境调查与评价共布设水质采样点5个，水位调查点10个，在2022年8月进行了地下水水位监测工作，9月初进行了水质监测工作，监测结果显示：

调查评价区各监测点位的各项监测因子均满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准和《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）的要求。

根据水化学类型分类结果，项目厂区周边地下水化学类型有HCO3-Ca Mg Na型、HCO3 SO4 Cl-Ca Mg Na型、HCO3 SO4 Cl- Ca Na型。

##### 5.2.3.5.2地下水环境影响

本次评价运用解析法进行预测，有预测结果可知，非正常状况下，污染物经过100天的运移，铁中心浓度为4.94E-06mg/L，总磷中心浓度为7.85E-06mg/L，耗氧量中心浓度为5.24E-06mg/L，各污染物浓度均远远低于影响限值，污染物中心点运移距离为74m，超出厂界；随着时间的推移，各污染物中心浓度将持续降低，且始终低于影响限值，在1000天时中心点最远运移距离为736m。

通过对厂区下游最近敏感点的预测结果可以看出，各污染物浓度在71天时达到最大值，铁为5.98E-06mg/L，总磷为9.51E-06mg/L，耗氧量中心浓度为6.35E-05mg/L，均低于影响限值。

综上所述，在非正常工况下，尾矿浆管道发生破损泄漏后，随着时间的推移，各污染物在地下水的对流、弥散作用下，污染晕中心浓度逐渐降低，在预测期限内始终低于影响限值，下游最近的敏感目标处各污染物浓度最大值也远远低于影响限值，因此，本项目建设不会周边地下水环境以及对下游敏感点产生影响。

##### 5.2.3.5.3地下水环境污染防控措施

本项目地下水污染防治措施按照“源头控制、分区防治、污染监控、应急响应”相结合的原则，从污染物的产生、入渗、扩散、应急响应进行控制。

1、源头控制

对产生的废水进行合理的治理和综合利用，以先进管道、设备、污废水储存，尽可能从源头上减少可能污染物产生；严格按照国家相关规范要求，对管道、设备、污废水储存及处理构筑物采取相应的措施，以防止和降低可能污染物的跑、冒、滴、漏，将废水泄漏的环境风险事故降低到最低程度；优化排水系统设计；管线铺设尽量采用“可视化”原则，即管道尽可能地上铺设，做到污染物“早发现、早处理”，以减少由于埋地管道泄漏而可能造成的地下水污染。

2、分区防治

对厂区可能泄漏污染物的地面进行防渗处理，可有效防治污染物渗入地下，并及时地将泄漏、渗漏的污染物收集并进行集中处理。根据厂区各生产、生活功能单元可能产生污染的地区，将选磷车间整体作为一般防渗区。

3、污染监控与应急响应

为了及时准确掌握场区及下游地下水环境质量状况和地下水体中污染物的动态变化，项目拟建立覆盖全区的地下水长期监控系统，依据地下水监测原则，参照《地下水环境监测技术规范（HJ/T164-2020）的要求，结合项目区水文地质条件，项目共布设地下水监控井3眼。上述监测结果应按项目有关规定及时建立档案，并定期向建设单位安全环保部门汇报，对于常规监测数据应该进行公开，特别是对项目所在区域的公众进行公开，满足法律中关于知情权的要求。如发现异常或发生事故，加密监测频次，并分析污染原因，确定泄漏污染源，及时采取应急措施。

##### 5.2.3.5.4地下水环境影响评价结论

本次地下水评价，在搜集大量当地的历史水文地质条件资料的基础上，开展了详细的水文地质勘查、现场试验和水文地质条件分析，通过解析法对厂区非正常状况下可能出现的泄露情景进行了预测，预测结果显示：在非正常状况下发生泄漏，且叠加防渗层破漏情况，污染物的泄露不会对项目周边地下水造成影响，也不会对下游敏感点造成影响。但针对未能预见的情景，报仍制定了相应的监测方案和应急措施。在相关保护措施实施后，该项目对水环境的影响是可控的。

### 5.2.4 生产运行阶段声环境影响评价

由工程分析可知，项目产噪声源主要为浮选机、鼓风机、搅拌槽、尾矿泵、水泵等，鼓风机配套消声器，产噪设备噪声值为70～85dB(A)。项目设备选用低噪声设备并经厂房隔声、距离衰减，进一步降低噪声，降噪效果不低于25 dB(A)。

本次评价以各现状噪声监测点作为评价点，预测计算各主要地面噪声源对选厂界及声环境最近敏感点的噪声贡献值及叠加背景值后厂界及声环境敏感点的预测值，分析说明噪声源对厂界及声环境敏感点的影响，并绘制等声级线图。

5.2.4.1主要噪声源及分布情况

本项目主要噪声源位置及源强情况见表5.2-17。

表5.2-17  工业企业噪声源强调查清单（室内声源）

| 序号 | 建筑物名称 | 声源名称 | 型号 | 声源源强 | 声源控制措施 | 空间相对位置/m | 运行时段 | 建筑物插入损失/dB（A） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 声功率级/dB（A） |  | X | Y | Z |  |  |
| 1 | 浮选车间 磷 1 | 化工泵 | IHW80-50-160 | 70 | 低噪声设备、基础减震、厂房封闭隔声、鼓风机安装消声器 | -141.07 | -78.46 | 1 | 全天 | 25 |
|  |  |  |  |  |  | -130.12 | -73.9 | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | -120.53 | -69.79 | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | -111.71 | -66.45 | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | -102.28 | -63.41 | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | -102.28 | -63.41 | 1 |  |  |
| 2 |  | 浮选药剂制备槽 | ZYJΦ5000*5000 | 80 |  | -138.16 | -84.17 | 1 | 全天 | 25 |
|  |  |  |  |  |  | -127.53 | -79.99 | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | -117.8 | -76.34 | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | -108.36 | -73.45 | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | -100.3 | -70.4 | 1 |  |  |
| 33 |  | 鼓风机 | C270-1.76/0.96，C250-1.46/0.96 | 85 |  | -168.28 | -65.6 | 1 | 全天 | 25 |
|  |  |  |  |  |  | -165.99 | -47.4 | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | -161.3 | -62.62 | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | -163.13 | -53.12 | 1 |  |  |
| 44 |  | 尾矿泵 | TZJS-150-500 | 85 |  | -73.62 | 3.66 | 1 | 全天 | 25 |
|  |  |  |  |  |  | -71.49 | -0.45 | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | -67.87 | -7.52 | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | -65.41 | -11.46 | 1 |  |  |
| 55 |  | 扫选机 | KYF-320 φ8200*6500 | 85 |  | -81.18 | -2.42 | 1 | 全天 | 25 |
|  |  |  |  |  |  | -91.53 | -7.85 | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | -85.95 | -17.21 | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | -76.58 | -13.27 | 1 |  |  |
| 66 |  | 粗选机 | KYF-320 φ8200*6500 | 85 |  | -101.07 | -13.93 | 1 | 全天 | 25 |
|  |  |  |  |  |  | -95.47 | -21.81 | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | -106.81 | -27.23 | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | -112.07 | -20.0 | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | -126.53 | -26.24 | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | -122.42 | -33.81 | 1 |  |  |
| 77 |  | 搅拌槽 | ZSBK7500×7500 | 75 |  | -147.72 | -37.58 | 1 | 全天 | 25 |
|  |  |  |  |  |  | -136.55 | -31.18 | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | -144.44 | -45.65 | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | -132.77 | -40.05 | 1 |  |  |
| 8 |  | 药剂缓冲搅拌槽 | Φ3500*3500 | 75 |  | -160.16 | -38.13 | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | -157.75 | -43.05 | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | -155.24 | -47.74 | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | -152.83 | -51.75 | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | -150.43 | -56.21 | 1 |  |  |
| 89 |  | 浮选药剂槽 | ZYJΦ5000*5000 | 70 |  | -100.3 | -70.4 | 1 | 全天 | 25 |
|  |  |  |  |  |  | -108.36 | -73.45 | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | -117.8 | -76.34 | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | -127.53 | -79.99 | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | -138.16 | -84.17 | 1 |  |  |
| 910 |  | 精选机 | XCF/KYF-50 | 80 |  | -126.79 | -50.03 | 1 | 全天 | 25 |
|  |  |  |  |  |  | -118.96 | -46.55 | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | -109.6 | -43.4 | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | -102.97 | -39.92 | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | -94.7 | -36.44 | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | -88.07 | -32.09 | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | -80.89 | -30.02 | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | -73.43 | -27.2 | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | -68.48 | -23.9 | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | -61.74 | -20.91 | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | -55.99 | -18.66 | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | -122.66 | -60.87 | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | -114.87 | -56.79 | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | -105.51 | -52.71 | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | -98.56 | -48.88 | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | -89.45 | -46.0 | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | -83.09 | -42.28 | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | -76.26 | -36.29 | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | -63.91 | -32.57 | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | -57.79 | -30.41 | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | -52.28 | -27.05 | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | -50.77 | -16.06 | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | -129.2 | -63.53 | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | -134.63 | -52.93 | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | -137.25 | -66.4 | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | -142.13 | -55.93 | 1 |  |  |
| 11 |  | 过滤机 | 84m2 | 80 | 低噪声设备、基础减震、厂房封闭隔声 | -81.9 | -61.73 | 1 | 全天 | 25 |
|  |  |  |  |  |  | -73.68 | -58.39 | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | -66.23 | -56.41 | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | -58.01 | -53.37 | 1 |  |  |
|  |  | 污水泵 | YW50-25-32-5.5 | 80 |  | -76.88 | -70.71 | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | -69.58 | -67.66 | 1 |  |  |
|  |  | 污水泵 | YW40-15-30-2.2 | 80 |  | -61.82 | -63.71 | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | -53.15 | -62.34 | 1 |  |  |
| 12 |  | 污水(精选槽) | / | 80 |  | -44.65 | -13.87 | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | -40.24 | -23.1 | 1 |  |  |

5.2.4.2预测方法及预测模式

（1）预测模式的确定

采用点声源A声级衰减模式：

LA（r）=LAref（r0）-（Adiv+Abar+Aatm+Aexc）

式中：LA（r）──距声源r米处的A声级；

LAref（r0）—参考位置r0米处的A声级；

Adiv──声波几何发散引起的A声级衰减量；

Abar──声屏障引起的A声级衰减量；

Aatm──空气吸收引起的A声级衰减量；

Aexc──附加衰减量。

1）几何发散

对于室外点声源，不考虑其指向性，几何发散衰减计算公式为：

LA（r）=LA（r0）-20Lg（r/r0）

对于室内声源，先计算室内k个声源在靠近围护结构处的声级L1：

然后计算室外靠近围护结构处的声级L2：

L2=L1-（TL+6）

式中：TL—围护结构的传声损失。

把围护结构当作等效室外声源处理。

2）遮挡物引起的衰减

遮挡物引起的衰减，只考虑各声源所在设备间围护结构的屏蔽效应，（1）中已计算，其他忽略不计。

3）空气吸收引起的衰减

空气吸收引起的衰减按下式计算：

式中：r—预测点距声源的距离，m；

r0—参考点距声源的距离，m；

α—每100米空气吸收系数。

4）附加衰减

附加衰减包括声波传播过程中由于云、雾、温度梯度、风及地面效应引起的声能量衰减，本次评价中忽略不计。

因此，计算结果仅代表逆温、静风条件下，除设备围护结构外无其他障碍物遮挡时，项目噪声在地面所造成的影响。

（2）预测步骤

1）建立一个坐标系，确定各噪声源及矿界预测点坐标。

2）根据已获得的声源参数和声波从声源到预测点的传播条件，计算出各声源单独作用在预测点时产生的A声级Li。

3）将各声源对某预测点产生的A声级叠加，得到该预测点的声级值L1。

（3）预测软件

本次声环境影响预测使用石家庄环安科技有限公司的 “噪声环境影响评价系统（NoiseSystem）标准版”。

5.2.4.3声环境影响预测结果分析

表5.2-18  选厂厂界噪声预测结果  单位：dB(A)

| 序号 | 预测点位置 | 时间 | 贡献值 | 标准值 | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 北厂界 | 昼 | 48.54 | 60 | 达标 |
|  |  | 夜 |  | 50 | 达标 |
| 2 | 西厂界 | 昼 | 31.12 | 70 | 达标 |
|  |  | 夜 |  | 55 | 达标 |
| 3 | 南厂界 | 昼 | 17.48 | 65 | 达标 |
|  |  | 夜 |  | 55 | 达标 |
| 4 | 东厂界 | 昼 | 25.01 | 60 | 达标 |
|  |  | 夜 |  | 50 | 达标 |

表5.2-19  敏感点噪声预测结果  单位：dB(A)

| 序号 | 预测点位置 | 时间 | 背景值 | 贡献值 | 叠加值 | 标准值 | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 瓦房沟村居民 | 昼 | 52.60 | 28.75 | 52.62 | 60 | 达标 |
|  |  | 夜 | 41.70 |  | 41.91 | 50 | 达标 |

图5.2-16  选厂噪声声级等值线图

5.2.4.4结果分析

本项目噪声源主要来自生产过程中各种设备运行噪声。根据预测结果，本项目运行期噪声（夜间22:00—凌晨6:00不进行厂外运输）经墙体阻隔、距离衰减后厂界均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）规定的2类功能区标准要求，最近的居民瓦房沟村满足《声环境质量标准》2类区标准。

综上所述，项目的运行对区域声环境质量影响较小。

### 5.2.5 生产运行阶段固体废物影响分析

5.2.5.1固体废物种类及处置措施

项目实施后，产生的固体废物主要为尾矿、生活垃圾、化粪池底泥废润滑油、废油桶、废手套及含油，抹布、废浮选药剂桶。

项目各种固体废物产生量及利用途径见表5.2-20。

表5.2-20  固体废物产生量及利用途径一览表

| 序号 | 固体废物名称 | 产生量 | 利 用 方 式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一般固废 | 生活垃圾 | 9.9t/a | 集中收集后，送至当地生活垃圾收集点，由环卫部门统一清运处置。 |
| 2 |  | 固形物 | 10t/a | 化粪池进行防渗处理，化粪池定期清掏用作农肥 |
| 3 |  | 尾矿 | 3340万t/a | 排入见草沟尾矿库。 |
| 4 |  | 浮选药剂桶 | 2776个/a | 厂家回收 |
| 5 | 危险废物 | 废润滑油 | 4t/a | 暂存于危险废物贮存间，后期交由有相应资质的单位进行转运、处置。 |
| 6 |  | 废油桶 | 1.04t/a |  |
| 7 |  | 废手套及含油抹布 | 0.1t/a |  |

5.2.5.2固体废物的影响分析

（1）选矿产生的尾矿

本项目参照《宽城宝山矿业有限公司见草沟尾矿库工程项目环境影响报告书》中类比承德泰丰集团丰源科技有限公司铁尾矿选磷后的尾砂，承德泰丰集团选矿矿石与宝山矿业等五家集团所用矿石属于同一矿脉，并且均为铁尾矿选磷，选磷工艺相同，参照泰丰集团丰源科技尾砂的腐蚀性、浸出毒性检测报告可知，本项目原料尾矿砂不属于危险废物，为Ⅰ类一般工业固体废物。

本项目生产过程中主要浮选药剂为无毒低毒药剂，浮选过程pH值在7.5左右，因此本项目排放尾矿也属于Ⅰ类一般工业固体废物。

因此，将尾矿打入见草沟尾矿库进行处置，不会对周边环境产生较大影响。

（2）化粪池固形物和职工生活垃圾

本项目劳动定员为60人，化粪池固形物及职工生活垃圾产生量较小。防渗化粪池定期清掏用于农肥；职工生活垃圾集中收集后，送至当地生活垃圾收集点，由环卫部门统一清运处置。对周边环境影响较小。

（3）废润滑油、废油桶、废手套及含油抹布

本项目设备维护及检修等过程会产生废矿物油、废矿物油桶。根据《国家危险废物名录》（2021年版），废润滑油、废油桶、废手套及含油抹布属于危险废物。根据本环评3.4.2.4章节分析，本项目废润滑油、废油桶、废手套及含油抹布的产生量按4t/a、1.04t/a、0.1 t/a计，本项目各危险废物汇总情况见表5.2-21。

表5.2-21  危险废物汇总表

| 序号 | 危险废物名称 | 危险废物类别 | 危险废物代码 | 产生量（t/a） | 产生工序及装置 | 形态 | 主要 成分 | 有害 成分 | 产废周期 | 危险特性 | 污染防治措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废润滑油 | HW08 | 900-217-08 | 4 | 设备润滑 | 液态 | 废矿物油 | 废矿物油 | 1年 | T，I | 危险废物集中收集后，分区暂存于危险废物贮存间内，定期交由有相应资质的单位进行转运及处置 |
| 2 | 废油桶 | HW08 | 900-249-08 | 1.04 | 设备润滑所用润滑油的废弃包装物 | 固态 | 废矿物油 | 废矿物油 | 1年 | T，I |  |
| 3 | 废手套及含油抹布 | HW49 | 900-041-49 | 0.1 | 设备维修过程 | 固态 | 废矿物油 | 废矿物油 | 1年 | T/In |  |

1）危险废物贮存间建设简述

本项目仅对危险废物进行厂内收集及暂存，厂外转运及处置等环节均委托有相应资质的单位进行。企业需在厂区内建设危险废物贮存间，危险废物贮存间需满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单等相关技术要求，具体如下：

①选址应在易燃易爆等危险品仓库、高压输电线路防护区域以外，应位于居民区常年主导风向下风向；需满足防风、防雨、防晒、防渗漏的要求；

②基础必须防渗，防渗层至少有1m厚粘土层（渗透系数≤10-7cm/s），或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其他人工材料，渗透系数≤10-10cm/s；

③存放液体危险废物的区域设置堵截泄漏的裙脚，地面与裙脚所围建的容积不低于堵截最大容器的最大储量或总储量的1/5；

④危险废物贮存间设计、建造浸出液收集清除系统，如导流槽、收集池；

⑤不相容的危险废物必须分开存放，并设置隔离间隔离；

⑥危险废物贮存设施配备通讯设备、照明设施和消防设施；

⑦危险废物贮存单位建立危险废物贮存的台帐制度，并做好危险废物出入库交接记录；

⑧存放装载液体、半固体危险废物容器位置，有耐腐蚀的硬化地面，且表面无裂隙；

⑨危险废物暂存场所设置符合《环境保护图形标志——固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）的专用标志；

⑩定期对所贮存的危险废物包装容器及贮存设施进行检查，发现破损，应及时采取措施清理更换。

本项目新建危险废物贮存间面积为100m2，能够满足新增。危险废物贮存场所拟建情况见表5.2-22。

表5.2-22  危险废物贮存场所拟建情况

| 序号 | 贮存场所名称 | 危险废物名称 | 危险废物类别 | 危险废物代码 | 位置 | 占地面积 | 贮存 方式 | 贮存能力 | 贮存周期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 危险废物贮存间 | 废润滑油 | HW08 | 900-217-08 | 本项目厂区内 | 100 m2 | 危险废物集中收集后，分区暂存于危险废物贮存间内 | 4t/a | 1年 |
| 2 |  | 废油桶 | HW08 | 900-249-08 |  |  |  | 1.04t/a |  |
| 3 |  | 废手套及含油抹布 | HW49 | 900-041-49 |  |  |  | 0.1t/a |  |

2）危险废物管理简述

危险废物贮存单位建立危险废物贮存的台帐制度，并做好危险废物出入库交接记录。

为防范环境风险，河北省新修订的审批工作程序对申报企业提出了严格要求。申报单位需在网上如实填报申请表、实施计划等信息；实施转移的所有关键环节照片或视频资料需至少保留3年供抽查。环保部门可随时对转移过程中的运输工具、人员资质，废物种类、数量，企业报备、危险废物转移联单等情况进行核查。

企业需按照国家环境保护总局令1999年第5号《危险废物转移联单管理办法》要求，于每年12月31日前向有批准权的环境保护行政主管部门申报次年危险废物转移年度计划，经批准后按计划转移。危险废物转移年度计划应当包括拟转移危险废物的种类、特性、数量、运输单位、接受单位、利用和处置方案、转移时间和次数等内容。

按照国家《危险废物环境影响评价指南》、《危险废物转移联单管理办法》的规定。企业在转移危险废物前，报批危险废物转移计划，申请领取联单。在转移前三日内报告当地生态环境局，每转移一次同类危险废物，填写一份联单；每次有多类危险废物时，分别填写联单，并加盖公章。交付运输单位核实验收签字后，将联单第一联副联自留存档，将联单第二联交环保主管部门。

综上所述，将废矿物油、废矿物油桶暂存于危险废物贮存间，后期交由有相应资质的单位进行转运、处置，不会产生二次污染，对周边环境影响较小。

### 5.2.6 矿石放射性影响分析

依据《矿产资源开发利用辐射环境监督管理名录》（生态环境部公告2020年 第54号），本项目矿石来源与承德京联实业集团有限公司来源相同，均来自承德京城矿业集团有限公司孤山子铁矿提供。

本项目依据承德京联实业集团有限公司对矿石及砂石骨料进行的放射性检测，检测结果显示，本项目原矿及砂石骨料238U、226Ra、232Th、40K的浓度均未超过1贝可/克（Bq/g），对周边环境辐射影响较小，无需开展辐射影响分析。

原料及砂石骨料放射性水平检测结果见表5.2-31。

表5.2-23  原料尾矿砂放射性水平检测结果一览表

| 检测物质名称 | 检测项种类及浓度（Bq/kg） |
| --- | --- |
|  | 238U | 226Ra | 232Th | 40K |
| 原料 | ＜5.1 | 6.36 | 4.64 | 208 |
| 砂石骨料 | ＜5.1 | 5.26 | 5.20 | 31.4 |

### 5.2.7土壤环境影响分析

### 5.2.7.1土壤环境影响识别

在工程分析的结果上，根据项目在建设期、运营期和服务期满后的具体特征，由于项目在建设期和服务期满后对土壤环境影响很小，本次评价主要对项目运营期阶段对土壤环境影响进行识别，选厂均做防渗处理，新增浓缩罐为架空设置，因此不考虑垂直入渗影响，选厂磷精粉均入库储存，无露天堆存，厂区内均地面硬化，地面漫流主要为厂区内雨水，因此不考虑地面漫流对土壤影响，本项目仅考虑磷精粉库无组织排放颗粒物大气沉降对土壤的影响，项目浮选过程对pH值没有严格要求，以弱碱性为宜（PH=7.5左右），浮选过程中不需要加酸或碱，因此不会对土壤产生酸化、碱化、盐化的影响。土壤环境影响类型与影响途径情况见表5.2-24，土壤环境影响源及影响因子识别情况见表5.2-25。

表5.2-24   项目土壤环境影响类型与影响途径一览表

| 不同时段 | 污染影响型 |
| --- | --- |
|  | 大气沉降 | 地面漫流 | 垂直入渗 | 其他 |
| 运营期 | √ | -- | √ | -- |

表5.2-25   项目土壤环境影响源及影响因子识别一览表

| 污染源 | 工艺流程/节点 | 污染途径 | 全部污染物指标 | 特征因子 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 磷精粉库 | 大气沉降 | 颗粒物 | 颗粒物 | 连续 |

### 5.2.7.2评价范围、评价时段、情景设置

（1）预测范围

本次预测范围与现状调查范围一致，以项目磷精粉库为中心，最大落地点距离为垂直距离的范围为评价范围。

（2）评价时段

根据项目土壤环境影响识别结果，项目对土壤环境的影响类型主要为大气沉降，确定重点评价时段为运营期及服务期满后。

（3）情景设置

项目发生污染土壤环境的途径主要有为大气沉降，项目是大气污染影响特征明显的项目，所排放废气中颗粒物会随着大气沉降影响土壤环境质量。

#### 5.2.7.3项目对土壤环境影响分析

选厂排放的大气污染物主要为颗粒物,颗粒物通过大气沉降作用对土壤质量产生影响，使土壤表层板结成片状、团粒状硬壳，增加粘结性。建设单位通过采取物料进库、磷精粉库设置喷淋装置等措施对颗粒物进行治理，使颗粒物外排量大大降低，不会对周边土壤质量产生影响。通过对占地范围内建设用地土壤中各监测因子进行监测,结果显示建设用地土壤中各监测因子符合《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行〉》(GB36600-2018）表1中筛选值第二类用地及《建设用地土壤污染风险筛选值》（DB13/T 5216-2020）表1第二类用地筛选值要求，土壤环境质量良好。

#### 5.2.6.4土壤环境保护措施

( 1）土壤环境质量现状保障措施

根据土壤现状监测,厂内各监测点位各监测因子均能满足《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》(GB 36600-2018）表1和表2中第二类用地的筛选值及《建设用地土壤污染风险筛选值》（DB13/T 5216-2020）表1第二类用地筛选值要求标准。

（2）源头控制措施

①废气源头控制措施

大气沉降污染物主要为磷精粉库无组织颗粒物。建设单位通过采取磷精粉库封闭，洒水降尘等措施抑尘粉尘排放；进出场道路硬化、定期洒水降尘，运输车辆加盖苫布、出厂前清洗，以降低运输扬尘产生量。通过采取上述措施后，有效控制污染物排放量，各污染物满足响应排放标准，最大限度降低了大气沉降对土壤环境的影响。

- 废水源头控制措施

垂直入渗的污染源为浓缩池、生产车间以及其他池体全部采取防渗，管道加强维护和管理，防止其中废水的跑、冒、滴、漏和非正常排放，将污染物泄漏的环境风险事故降到最低限度。

- 过程控制措施

项目厂区及依托的危废间等区域采取相应的防渗措施，有效控制污染物的跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏至土壤中的环境风险事故降至最低限度。

项目在项目占地区充分利用道路两侧、地下管道通廊上方以及零散地块种植草皮、灌木等绿化措施，吸附大气沉降至土壤中的污染物，减轻对土壤环境的影响。

#### 5.2.7.5土壤跟踪监测

为了及时准确地掌握场址及周围土壤环境质量状况和土壤中污染物的动态变化，应对项目所在区域土壤环境质量进行定期的监测，防止或最大限度的减轻项目对土壤环境的污染。

1、监测点位

根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）的要求，项目土壤评价等级为三级，必要时可开展跟踪监测，因此在项目占地区域土壤环境重点影响区处设置1个监测点，随时掌握土壤环境质量变化趋势。该监测点设置于厂区下风向最大落地点附近。

2、监测频率

由于《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）未要求三级评价时监测频次，项目对土壤影响程度较小，因此选取涉及土壤风险影响因素改变时进行监测。

3、监测数据管理

上述监测结果应按项目有关规定及时建立档案，发现污染时，要及时进行处理，开展系统调查，并上报有关部门。

4、信息公开计划

制定土壤环境跟踪监测的信息公开计划，定期公开土壤环境质量现状，公布内容应包括建设项目特征因子的土壤环境监测值。

#### 5.2.7.6土壤环境影响评价结论

（1）土壤环境现状

土壤现状调查评价区内的建设用地采样区监测点监测值均小于《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）及《建设用地土壤污染风险筛选值》（DB13/T 5216-2020）表1第二类用地筛选值要求。

（2）土壤环境影响

本次土壤环境影响评价等级为三级，采用定性描述的方法进行预测与评价。项目排放污染物粉尘中无重金属颗粒，不会有重金属污染物沉降至厂址四周地表，随雨水及农灌水渗入地下，污染土壤。

（3）土壤环境污染防控措施

项目采取了源头控制措施和分区防控措施，从源头上减少了污染物的排放量，同时通过采取严格的防渗措施，切断了垂向入渗进入土壤的途径。

综合以上分析，项目对土壤环境的影响可以接受，从土壤环境影响的角度分析，项目的建设是可行的。

表5.2-26   项目土壤环境影响源及影响因子识别一览表

| 工作内容 | 完成情况 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 影响识别 | 影响类型 | 污染影响型√；生态影响型□；两种兼有□ |  |
|  | 土地利用类型 | 建设用地√；农用地□；未利用地□ |  |
|  | 占地规模 | （5）hm2 |  |
|  | 敏感目标信息 | 敏感目标（耕地）、方位（四周）、距离（50m内） |  |
|  | 影响途径 | 大气沉降√；地面漫流□；垂直入渗□；地下水位□；其他（） |  |
|  | 全部污染物 | 颗粒物 |  |
|  | 特征因子 | -- |  |
|  | 所属土壤环境影响评价项目类别 | Ⅰ类□；Ⅱ类□；Ⅲ类√；Ⅳ类□ |  |
|  | 敏感程度 | 敏感√；较敏感□；不敏感□ |  |
| 评价工作等级 | 一级□；二级□；三级√ |  |
| 现状调查内容 | 资料收集 | a）□；b）√；c）√；d）□ |  |
|  | 理化特性 | 见环境质量现状监测报告（附件） |  |
|  | 现状监测点位 |  | 占地范围内 | 占地范围外 | 深度 |  |
|  |  | 表层样点数 | 3 | 1 | 0-0.2m |  |
|  |  | 柱状样点数 | -- | -- | -- |  |
|  | 现状监测因子 | 建设用地监测因子：砷、镉、铜、铅、镍、钒、铬（六价）、汞、锑、钴、铍、氨氮、四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、1,1-二氯乙烯、顺式-1,2-二氯乙烯、反式-1,2-二氯乙烯、二氯甲烷、1,2-二氯丙烷、1,1,1,2-四氯乙烷、1,1,2,2-四氯乙烷、四氯乙烯、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烯、1,2,3-三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1,2-二氯苯、1,4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间,对-二甲苯、邻-二甲苯、硝基苯、苯胺、2-氯酚、苯并[a]蒽、苯并[a]芘、苯并[b]荧蒽、苯并[k]荧蒽、䓛、二苯并[a，h]蒽、茚并[1,2,3-cd]芘、萘，石油烃（C10-C40）、锌、钼、硒、铊、钡、银、锡、氟化物（可溶）、氨氮；农用地监测因子：镉、汞、砷、铅、铬、铜、镍、锌 |  |
| 现状评价 | 评价因子 | 同现状监测因子 |  |
|  | 评价标准 | GB 15618√；GB 36600√；DB13/T 5216-2020√；表D.1□；表 D.2□；其他（） |  |
|  | 现状评价结论 | 土壤污染风险可以忽略 |  |
| 影响预测 | 预测因子 | 颗粒物 |  |
|  | 预测方法 | 附录 E（；附录 F□；其他（定性描述） |  |
|  | 预测分析内容 | 影响范围（以项目厂址为中心区域，自厂界外延最大落地点距离） 影响程度（无影响） |  |
|  | 预测结论 | 达标结论：a）√；b）□；c）□ 不达标结论：a）□；b）□ |  |
| 防治措施 | 防控措施 | 土壤环境质量现状保障√；源头控制√；过程防控√；其他（） |  |
|  | 跟踪监测 | 监测点数 | 监测指标 | 监测频次 |  |
|  |  | -- | 土壤45项；石油烃（C10-C40）地标8项 | -- |  |
|  | 信息公开指标 | -- |  |
| 评价结论 | 项目对土壤环境的影响可以接受，从土壤环境影响的角度分析，项目的建设是可行的 |  |

## 5.3 生态影响分析

### 5.3.1生态环境现状调查与评价

生态现状调查是生态现状评价、影响预测的基础和依据，调查内容和指标包括能反应评价工作范围内的生态背景特征和现存的主要生态问题。

#### 5.3.1.1生态现状调查的技术与手段

生态环境现状调查是生态现状调查评价、影响预测的基础和依据。根据本项目的实际情况，本次调查主要通过基础资料收集、现场实地踏勘、调查走访等方式，完成生态环境现状的调查工作：

（1）基础资料收集：收集整理评价区域及邻近地区的现有生物多样性资料，在综合分析现有资料的基础上，确定生态调查范围及调查路线。

（2）现场实地踏勘：确定调查区域及路线以后，进行实地踏勘，记录土壤类型和典型植被、物种特征，并对难以确定的物种进行拍照以便在室内进行进一步判读。

（3）调查访问：对于评价范围内的动物资源，由于不易调查，要在实地踏勘的基础上采取走访、询问和资料查询等方式来确定。

#### 5.3.1.2生态环境现状调查范围

本项目生态环境现状调查按中尺度（区域）和小尺度（评价范围）进行生态影响调查。其中，中尺度以项目所在地为主，在收集资料的基础上开展工作，概括性说明项目所在地的生态现状，以了解区域性的生态特征。小尺度以项目的影响评价范围（选厂厂区及选厂厂区边界外延500m范围内）为主，具体详细地说明评价范围内的生态现状。

#### 5.3.1.3生态环境现状

项目所占土地现状为厂区内部建设用地，现状主要自然生产的杂草。该区域目前已无大型兽类出没，动物种类属小型，以适应性广、繁殖能力强的啮齿类动物为主。经调查，评价范围内未调查到珍稀濒危野生动植物资源分布，没有现存的生态环境问题。

项目生态评价范围内没有自然保护区、世界文化遗产、自然遗产等特殊生态敏感区和风景名胜区、森林公园、地质公园、重要湿地、原始天然林等重要生态敏感区，生态敏感程度一般。

### 5.3.2生态环境影响预测评价

在生态环境现状调查、评价和本项目有关设计资料的基础上，从项目土地利用类型、植被资源、野生动物资源、水土流失、生态体系稳定性、生态系统完整性等几个方面的变化进行分析，并根据工程影响特点采用生态景观、生态机理、工程类比相结合的方法对项目的生态环境影响进行综合评价。

#### 5.3.2.1工程利用类型影响分析

本项目在运输道路、工业场地的建设过程中，工程占地会使土地利用类型发生改变，造成占地区域内的植物破坏，并在一定程度上加剧了水土流失，对周围生态环境产生不利影响，同时也对自然景观造成破坏。

本项目占地主要包括办公区、道路、工业场地、选厂等。从占地性质分析，所有施工活动均在选厂厂区内进行，未租用临时占地，减少了对选厂厂区以外的扰动；从占地类型看，本工程主要占用荒山地，在工程施工结束后，全部进行植被恢复，因此本项目占地对生态环境的影响是暂时的，另外，本工程为点性工程，占地面积集中，对生态环境的影响较小。

综上所述，本项目不会使土地利用结构发生大的变化，通过减少占地及植被破坏、服务期满后及时对选厂厂区、工业场地采取复耕或恢复植被等措施，可减缓和恢复因部分土地利用类型发生变化引起的生态影响。

#### 5.3.2.2植被资源的影响分析

本项目评价区域的植被资源包括自然植被和人工植被，其中，自然植被均为生态习性较广物种，没有珍稀动植物资源分布；人工植被包括旱耕地、人造林，主要利用坡耕地。本项目对植被资源的影响主要体现在粉尘无组织排放等因素对植被的影响。

本项目主要的大气污染源为粉尘，粉尘会对附近的植物产生一定影响。粉尘将落在植物叶面上，成为深灰色的一层薄壳，影响植物吸收水分，降低叶面的光合作用；堵塞叶面气孔，阻碍叶面气孔的呼吸作用及水分蒸发，减弱调湿和机体代谢功能，造成叶尖失水、干枯、落叶和减产。粉尘的碱性物质能破坏叶面表层的蜡质和表皮茸毛，使植物生长减退。本项目在建设和运营期均采取了相应的粉尘防治措施，大大减小了粉尘的无组织排放。类比调查同类的选矿项目，一般情况下，粉尘不会对周围植物产生明显影响。

#### 5.3.2.3野生动物的影响分析

选矿生产活动对动物的影响，主要为植被破坏、人类活动、噪声等因素对动物生存环境及生长繁殖的影响。

生态环境是动物生存的决定因素，动物的分布与植物的分布有着紧密的联系，本项目区域植被以灌木林和草地为主，植被群落结构简单，选矿活动在一定程度上影响了地表植被的生长，一定程度上降低了植被的覆盖率，对于依赖灌草丛为栖息、活动、隐蔽场所的动物来说，其生境在某种程度上会受到一定的影响。

本项目占地面积较小，且呈集中状分布，对区域生境不具分割性。生产活动主要集中在选厂工业场地及运输线路，附近栖息在灌木丛中的小型野生动物如小型哺乳动物、鸟类、爬行类及昆虫类动物会因为人类的活动受到影响。但周围生态环境相同、相似，动物可到周围区域栖息活动，而且随着选厂厂区生态绿化工程建设，动植物可逐渐适应，慢慢增加动植物的多样性，让系统更加稳定，随之对动植物的影响也逐渐减弱。

本项目噪声源主要是选矿设备噪声及运输噪声。选矿设备均置于隔声房间内，且相应的采取基础减震等措施，对声环境质量影响很小。因此，本项目产生的噪声对野生动物无太大影响。

本项目生态评价区域人类生产、生活活动频繁，目前无大型兽类出没，动物种类属小型，以适应性广、繁殖能力强的动物为主。经上述分析，本项目未造成明显生境分割，产生的植被破坏、人类活动、噪声等不会对动物产生明显的不良影响。

#### 5.3.2.4土壤理化性质

原料尾矿砂在厂区内可能会因突发事故产生尾矿砂淋溶水，根据原料尾矿砂浸出实验结果，尾矿砂淋溶水符合《铁矿采选工业污染物排放标准》(GB28611-2012)中直排-选矿-非酸性废水标准限值，其水质较好，不会造成区域土壤环境重金属污染，因此，不会改变区域土壤理化性质。

#### 5.3.2.5农业生态影响分析

本项目占地为荒山地，耕地距离选厂较远。项目实施对耕地产生的影响主要为粉尘对植被和土壤的影响，结合与项目的距离、对土壤的现状监测、根据大气粉尘浓度的预测及落地距离、类比同类选矿项目粉尘影响，可知项目对农田生态系统没有明显影响。

#### 5.3.2.6生态系统的稳定性影响分析

生态系统稳定性是指生态系统抵抗外界环境变化、干扰和保持系统平衡的能力。一般来说生态系统的成份越单纯，营养结构越简单，自我调节能力越小稳定性就越差，反之生态系统各个营养级的生物种类越繁多，营养结构越复杂，自我调节能力越大，稳定性越高。生态系统稳定性的强弱直接关系到在多大程度上可以保证生态系统的功能得以正常运作。稳定性受生态系统中主要生态组分的种类、数量、时空分布的异质性（异质化程度）所制约。生态系统的异质性可作为稳定性的度量。对异质性的量化可用多样性指标表示，该指标既考虑了不同群落类型所占景观面积的大小及分布均匀程度，又考虑了群落类型。

本项目运输道路、选厂工业场地等建设施工、运营期对局部自然生态环境造成一定的破坏，生产力有所降低。但生态破坏面积不大，对整个评价区域自然体系的稳定性不会造成明显影响，仅使局部区域植被铲除、动物迁徒、水土流失侵蚀度增加，使局部生物量减少，局部自然生态环境遭到一定的破坏。但由于影响面积小，对评价区域内自然生态体系的稳定性和对外界环境干扰的阻抗和恢复功能影响不大。

项目采取相应的生态恢复措施，随着项目运营期结束，选厂工业场地、办公区平整绿化。逐渐恢复原有生态系统的利用功能，区域内生态系统阻抗稳定性恢复到一定的水平。对整个评价范围内区域生态系统恢复及稳定性不会产生明显的影响，是评价区域内自然体系可以承受的。

#### 5.3.2.7生态系统生产能力影响分析

生物与环境共同作用是生物具备了适应环境的能力，而且由于生物的生产能力，可以对受到干扰的自然体系发挥修复功能，从而维持自然生态系统的生态平衡。

本项目评价区域内主要的生态系统类型为自然生态系统，主要包括林地、灌木林、灌草、荒草等。本项目运输道路、选厂工业场地等建设施工、运营期对局部自然生态环境造成一定的破坏，生产力有所降低。改变了土地利用类型，加剧了水土流失，对生态系统生产力造成一定影响。

项目实施水土保持和生态恢复与治理，通过定期对选厂工业场地、运输道路等进行稳固边坡、种植绿化等生态恢复措施，使破坏的生态系统得到恢复。服务期满后，及时关闭选厂，实施覆土绿化等生态恢复及补偿措施，以减轻对生态系统生产力的影响。通过运营期逐步恢复占地的生态环境，闭矿期进行全面恢复，本项目对生态系统生产能力的影响是可以接受的。

#### 5.3.2.8水土流失影响分析

本项目建设及生产活动会引起的扰动原地貌，使地表抗蚀性、抗冲性降低，改变土体结构，增加水土流失物质源等变化，若不采取有效措施，会增加水土流失。

（1）扰动原地貌，使地表抗蚀性、抗冲性降低

工程建设破坏原有地表，剥离表层土，使原状土体处于裸露和无防护状态，使其抗蚀性、抗冲性大大降低，在雨水击溅冲刷和风力的作用下，极易造成水土流失。

（2）改变土体结构，增加水土流失物质源

工程建设改变了原来的结构状态，成为松散的堆积体，使土壤松散性加大，抗蚀力降低。不但使其原有的保水保土功能消失，而且极易被降水冲刷和风力带走，成为水土流失物质源。

本项目在严格采取水土保持措施的前提下，可有效防治水土流失。

#### 5.3.2.9生态环境影响综合分析与评价

本项目对生态环境的影响主要表现为土地利用类型改变、噪声和振动、粉尘污染等生态环境影响因素造成的土地利用格局的改变、植被、土壤侵蚀及水土流失、地貌及自然景观等方面的影响，由前述影响分析可知：

（1）本项目选厂工业场地、办公区等工程和构建筑物建设集中分布，占地面积较小。因此，评价区土地利用格局没有因本项目建设发生明显改变。

（2）本项目产生的建筑用砂、再产尾砂（干排底泥）外售处理。在实现废尾砂、再产尾砂（干排底泥）合理处置的同时，也作为一项生态治理措施，避免了对地形地貌及自然景观的不良影响。

（3）本项目主要的大气污染源为粉尘，粉尘会对附近的植物产生一定影响。本项目在建设和运营期均采取了相应的粉尘防治措施，大大减小了粉尘的无组织排放。类比调查同类的选矿项目，一般情况下，粉尘不会对周围植物产生明显影响。

（4）噪声会影响野生动物生境，使其活动范围缩小。整个评价区内仅有少量野鸡、野兔，鼠类等广布种，无珍稀野生动物，且项目与周围生态环境相同或相似，短期内动物可移动到周围环境栖息活动。随着选矿活动实施，对部分野生动物的影响会逐渐形成，并逐步被适应，本项目实施后不会对野生动物产生明显影响。

（5）本项目建设及生产活动会引起扰动原地貌，使地表抗蚀性、抗冲性降低，改变土体结构，增加水土流失物质源等变化，若不采取有效措施，会增加水土流失，在严格采取水土保持措施的前提下，可有效防治水土流失。

（6）本项目仅使局部自然生态环境遭到一定的破坏。但由于影响面积小，对评价区域内自然生态体系的稳定性和对外界环境干扰的阻抗和恢复功能影响不大，对整个评价范围内区域自然体系恢复稳定性不会产生明显的影响，是评价区域内自然体系可以承受的。

（7）本项目不可避免的会造成生态结构受到一定程度的人为干扰，但由于选矿活工程和扰动面积较小，相对于项目实施前来说，总体造成的生态系统破坏较小，对生态系统整体功能影响不大，另外，项目服务期满后，采取恢复地表植被等各项生态恢复措施，落实到位，生态系统整体功能能够得到恢复。

通过对上述生态环境影响因素的综合分析可知，本项目所带来的生态影响，仅涉及到选厂厂区及其周边区域小范围生境的组成、结构和功能，且影响不大，对生态系统的稳定性、完整性和抗干扰能力影响不大，处于可接受水平。

### 5.3.3生态影响的防护、恢复及补偿措施

总体而言，本项目建设及运营过程中会对生态环境产生一定的影响，对此要制定生态治理与恢复计划，对可能引起的生态环境破坏提出相应的减缓与防护措施。

#### 5.3.3.1生态环境保护措施的制定原则

（1）维护生态完整与稳定。对选矿引发的结构缺损、功能失调，借助人工支持和诱导，对其组成、结构和功能进行调控，最终建设一个符合需求和价值取向的可持续的生态系统。

（2）保护优先。针对项目主体工程特征，因地制宜，合理布局，最大限度预防项目建设、生产过程中可能产生的生态破坏，提高防治效果。

（3）生态优先、经济可行。把保护和改善生态环境作为项目实施的重点工作之一，在保护措施布置上与主体设计已有措施相互衔接，突出重点、综合防治，经济、技术上均具可操作性。

（4）坚持“三同时”原则，建设项目中的各项生态保护防治设施，必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。

（5）坚持谁开发谁保护，谁破坏谁治理。在工程建设中，明确目标责任，设定专门机构和人员负责。

#### 5.3.3.2运营期生态保护措施

项目建设不可避免对评价区的生态环境产生影响，这些影响是长期的或是短期的，应根据实际情况采取生态保护措施：

（1）随着运营期的进行，对破坏的山体植被进行局部恢复，选择适于当地生长的乔、灌、草木品种种植，尽量减少运营期对生态环境的破坏；

（2）在总图布置设计上，充分利用占地并依托自然地形、地貌等条件，减少占地、植被破坏、挖方和水土流失等；

（3）对选厂工业场地边缘、选厂厂区道路两侧等不稳定边坡进行统一治理，对稀松堆积的岩土体进行密实处理，减少因暴雨冲刷造成的不良影响；

（4）在工业场地空闲、适宜的地方种植花草，增加绿化面积，恢复地貌。

（5）选厂工业场地及办公区周边修筑截排水沟、设置编织袋临时拦挡工程。

（6）严格落实水土保持的各项措施，制定项目总体生态恢复计划，包括各开发阶段实施的动态恢复计划，安排资金和负责部门。

#### 5.3.3.3退役期生态保护措施

（1）对选厂工业场地（含办公区）进行平整并绿化。

（2）对土壤进行土壤基质改良，并辅之一定的水肥措施，加快土壤培肥速度，采用微生物技术，增加矿土中微生物活性，还原土壤生态系统。

（3）加强生态环境治理的后期管理与养护，定期进行地质环境治理效果监测等工作。

（4）项目退役期后及时对工业场地及尾矿库开展生态恢复工程。

通过上述一系列保护和恢复措施，区域生态环境就会逐步得到恢复和改善。随着农林种植的时间延长，复垦土壤中有机质等物质的含量逐年增加，同时各种林木的根系也起到固土、抑制水土流失的作用。项目建设区经过1~2年的植被恢复，区域生态环境基本可以恢复到现有状态，3年后，区域生态环境将有所改善。

### 5.3.4水土保持

#### 5.3.4.1水土流失防治措施

采取工程措施、植物措施、临时措施和预防保护措施相结合的综合防治措施，在时间和空间上形成一个完整的水土保持防治体系。

工程措施：主体工程设计选厂厂区部分路堑及边坡修建浆砌石排水沟进行排水，较陡边坡修建浆砌石挡土墙。道路较陡部分修建截水沟及干砌石挡土墙。

植物措施：厂区、运输道路周边栽植植物进行绿化。

临时措施：基础开挖临时堆土采用临时草袋挡墙对其进行拦挡。

预防保护措施：破坏、扰动地表是造成该项目水土流失加剧的主要因子之一，在项目建设运行过程中，应优化选择合理的施工生产工艺，最大限度的减少地表扰动，控制水土流失；工程施工时序安排对水土流失的防治效果影响很大。若施工时序安排不当，将不能有效预防施工中产生的水土流失，使防治措施失去作用；工程施工中应落实水土保持监督、监理和监测工作，保证水土保持措施的落实。

本项目需采取的水土保持措施见表5.3-1。

表5.3-1  水土保持措施

| 分区治理 | 措施 | 主要内容 |
| --- | --- | --- |
| 选厂 | 工程措施 | 修建浆砌石截洪沟及干砌石挡土墙 |
|  | 临时措施 | 开挖临时堆土草袋挡墙 |
|  | 植物措施 | 种植适宜当地生长的树木和草本植物 |
| 交通道路 | 工程措施 | 较陡部分修建截水沟及干砌石挡土墙 |
|  | 植物措施 | 栽植沙棘等植物 |

#### 5.3.4.2水土流失影响分析

根据同类项目相关要求，在切实落实上述措施后，水土流失设计水平年末综合指标为：

（1）扰动土地整治率达到95%。在项目建设和生产运行过程中，严格控制扰动土地面积，尽量保护项目区植被；对因工程建设和运行造成的土地扰动，应采取工程、植物等水土保持措施进行治理，保护水土资源。

（2）防治责任范围内水土流失总治理度达到95%。在建设生产过程中，应对防治责任范围内因开发建设活动造成的水土流失进行治理，使土壤流失量控制在防治目标内。

（3）水土流失控制比为0.8。项目区水土流失容许值为200t/km2·a，为保护生态环境，水土流失控制在250t/km2·a以内，水土流失控制比为0.8。

（4）拦渣率达到98%。在基建和运行期间将产生少量废弃土石，应集中存放，及时采取覆土整治、绿化措施。

（5）林草植被恢复率达到97%以上。对建设施工中形成的裸露面，具备绿化条件的尽可能恢复植被，保护项目区生态环境。

（6）防治责任范围内林草覆盖率达到25%以上。防治责任范围内的宜林宜草地，应进行绿化美化，以改善项目区生态环境。

采取的水土保持措施符合《开发建设项目水土流失防治标准》（GB50434-2008）的要求，通过水土保持综合治理，项目区域水土流失得到控制，各项治理成果能够达到方案提出的防治目标，见表5.3-2。

表5.3-2  水土流失防治效果一览表

| 项目 | 单位 | 方案值 | 标准值 | 评价 | 标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 扰动土地整治率 | % | 95 | 95 | 达标 | 《开发建设项目水土流失防治标准》（GB50434-2008）一级标准 |
| 水土流失总治理度 | % | 95 | 90 | 达标 |  |
| 土壤流失控制比 | % | 1 | 1 | 达标 |  |
| 林草植被恢复率 | % | 97 | 97 | 达标 |  |
| 林草覆盖率 | % | 25 | 25 | 达标 |  |
| 拦渣率 | % | 98 | 98 | 达标 |  |

## 5.4 环境风险分析

环境风险是指突发性灾难事故造成重大环境污染的事件，它具有危害性大、影响范围广等特点，同时风险发生的概率又有很大的不确定性，倘若一旦发生，其破坏性极强，对生态环境会产生严重破坏。

环境风险评价的目的是分析和预测建设项目存在的潜在危险、有害因素，建设项目建设和运行期间可能发生的突发性事件或事故，引起有毒有害和易燃易爆等物质的泄漏，所造成的人身安全与环境影响和损害程度，提出合理可行的防范、应急与减缓措施，以使建设项目事故率、损失和环境影响达到可接受的水平。

本次评价以《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）为指导，通过对拟建项目进行风险识别、源项分析和对事故影响进行简要分析，提出防范、减缓和应急措施。为环境管理提供资料和依据，达到降低危险、减少危害的目的。

### 5.4.1环境风险识别与调查

#### 5.4.1.1风险调查

根据《关于进一步加强环境影响管理防范环境风险的通知》（环发[2012]77号）的要求，识别环境风险应从环境风险源、扩散途径和保护目标三方面进行，其中环境风险源识别包括生产设施和危险物质的识别，有毒有害物质扩散途径的识别如大气环境、水环境、土壤等，以及可能受影响的环境保护目标的识别。

（1）项目危险源识别

1）设备机械维护过程中产生的废润滑油、废油桶、废手套及含油抹布。

设备机械维护过程中产生的废润滑油、废油桶、废手套及含油抹布量约分别为4t/a、1.04t/a、0.1 t/a。

（2）环境风险保护目标调查

按照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）要求，本次评价调查了项目周围5km范围内的大气环境风险敏感目标分布情况，并按照导则附录J报告书的附图、附表要求（表J.2），给出项目环境风险敏感目标表，见下表。

评价范围内主要环境敏感目标及其与工程方位、距离见下表。

5.4-1  建设项目环境风险敏感特征表

| 类别 | 环境敏感特征 |
| --- | --- |
| 大 气 环 境 | 厂址周边3km范围内 |
|  | 序号 | 敏感目标名称 | 相对选厂方位 | 距离/m | 属性 | 人口数 |
|  | 1 | 瓦房沟村 | W | 50 | 村庄 | 1836 |
|  | 2 | 松岭镇 | W | 1070 | 村庄 | 1740 |
|  | 3 | 松岭镇小学 | W | 1110 | 村庄 | 370 |
|  | 4 | 四道沟村 | N | 500 | 村庄 | 104 |
|  | 5 | 头道沟村 | N | 720 | 村庄 | 96 |
|  | 6 | 茨峪后沟村 | NW | 1820 | 村庄 | 104 |
|  | 7 | 王杖子村 | SE | 570 | 村庄 | 284 |
|  | 8 | 破城沟村 | SE | 2210 | 村庄 | 88 |
|  | 9 | 照虎斗村 | S | 1250 | 村庄 | 604 |
|  | 10 | 东沟村 | S | 1950 | 村庄 | 79 |
|  | 11 | 破城沟村 | S | 2120 | 村庄 | 108 |
|  | 12 | 核桃园村 | S | 2700 | 村庄 | 252 |
|  | 13 | 伙计沟村 | S | 2750 | 村庄 | 156 |
|  | 14 | 木匠屯村 | E | 2400 | 村庄 | 120 |
|  | 15 | 潘杖子村 | SW | 2200 | 村庄 | 308 |
|  | 16 | 岔沟里村 | SW | 2260 | 村庄 | 76 |
|  | 17 | 鹿圈子村 | SW | 2660 | 村庄 | 52 |
|  | 18 | 增湾子村 | SW | 3000 | 村庄 | 276 |
| 地表水 | 民训河 东侧940m | 河流 | / |

图5.4-1 环境风险敏感目标图

（3）环境风险影响途径调查

项目产生的环境风险类型主要是废矿物油泄露及泄露后发生火灾、爆炸危害事故，进而引发的次生污染物排放，造成的环境污染事故；以及尾矿浆和浮选药剂泄露造成的水环境污染事件。项目环境风险影响的环境要素主要是大气环境、水环境。

#### 5.4.1.2风险潜势初判及评价等级的确定

根据前文2.4.7介绍，确定本项目环境风险潜势为Ⅰ。环境风险评价工作等级为简要分析。

### 5.4.2环境风险分析

（1）废润滑油泄露事故，以及废润滑油发生火灾、爆炸危害事故，进而引发的次生污染物的排放，造成的环境污染事故。

项目废矿物油发生泄露遗洒事故时，预计事故在未及时采取对策措施的情况下，对区域水环境可能造成影响。项目采取设置危险废物贮存间对废矿物油进行贮存，委托有资质单位进行转运、处置的废物处置方式。废矿物油、废矿物油桶放置于危险废物贮存间内，当废矿物油发生泄漏时，短时间内溢流将存于危险废物贮存间内，长时间未发现时才可能溢流到车间外，短时间不会对环境造成污染。当事故发生短时间内及时对油污进行收集、围堵，后期交由有相应资质的单位进行处理。

（2）事故状态下，尾矿浆输送管路破裂以及，浮选药剂储存桶出现破裂导致泄露，本项目针对浮选药剂储存区采取三级防控措施，一级为储存区围堰。二级防控为浮选车间均防渗处理，车间门口设置围挡，事故状态可以控制车间废水外溢，三级防控措施为建设“雨污分流”制排水系统，设置事故废水导排系统，一旦发生事故，泄露物料及尾矿浆可以通过导排系统进入事故池进行储存，罐车抽运，委托专门的有资质的单位进行处置。

（3）事故状态下尾矿浆泄露从厂区泄露至地表水，造成地表水环境的影响，本项目考虑事故响应时间为20min，切断所有原料输送及物料运输，将泄露尾矿浆收集在事故池中控制在厂区内部，避免进入地表水体造成地表水体污染。项目事故池的设置按可容纳20min处理尾矿浆的量计算，项目年处理尾矿3460万t/a，进入浮选槽的尾矿浓度为40%，则计算得到20分钟处理尾矿浆的量为3640.57m3，项目在浮选车间东北角建设事故池一座，容积为4000m3，厂区内配备完善的导流实施，可以有效的控制事故状态下尾矿浆的泄露，避免对地表水体产生影响。

### 5.4.3环境风险防范措施及应急要求

#### 5.4.3.1环境风险防范措施

（1）风险源风险防范

a.危险废物的风险防范措施

按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单相关要求建设符合规范要求的危险废物贮存间，并按照相关要求对危险废物贮存间进行规范化管理。危险废物贮存间应为封闭结构，能做到防风、防雨、防晒、防渗；地面铺设防渗材料，防渗系数 K≤10-10cm/s，三面地面设折沟，门口处设回流坎，有效控制泄漏时污染物的扩散；危废间共设有隔断，项目产生的所有危险废物，在贮存间内分类、分区堆放；建立相关管理台账，做好危险废物情况记录，记录上注明危险废物的名称、来源、数量、特性、包装容器的类别、入库日期、存放位置、出库日期、接收单位名称等；定期对所贮存的危险废物包装容器及贮存设施进行检查，发现漏损及时清理更换。贮存容器完好无损并有明显标志，使用符合标准的容器盛装危险废物；满足《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ 2025-2012）及《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单相关要求，环保标识符合《环境保护图形标志--固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）的要求。

对危险废物执行严格的管理，相关人员必须经过专业知识培训，熟悉所使用物品的特性、事故处理办法和防护知识，持证上岗，同时，必须配备有关的个人防护用品。

定期组织专门人员对泄露物质的可能存在区进行巡查，一旦发现疑似残留现象或其它异常现象的应及时上报，防患于未然。

按照章程、规定办事，严格执行《危险化学品安全管理条例》、《危险化学品管理办法》、等有关法律、法规的要求。

b.针对事故状态浮选药剂以及尾矿浆泄露的风险防范措施

1.在厂区最低点设置有一座事故池，事故池容积为4000m3。储存尾矿管道泄露及浮选药剂泄露产生的废液。尾矿泄露过程，自流至事故池储存，暂存的尾矿可以通过尾矿泵，泵至宝山尾矿泵站，依托宝山尾矿泵站排至见草沟尾矿库储存。浮选药剂泄露过程，先泄露至围堰当中，人工收集后进行储存，供后期生产使用。

2.在药剂储存区设置围堰，厂房门口设置围挡，可以减缓药剂等溢流至场区外。厂区内设置雨污分流系统，可以进一步避免污染地表径流。

3.项目事故状态各厂区应进行联动响应，选厂因停电事故停止运行时，选厂应急响应负责人与各厂区联系，通过截断阀停止原料供应，各选厂尾矿可有原有尾矿管路排至松树沟尾矿库暂存，待选厂恢复运行时，进行原料输送。

（2）环境影响途径风险防范

制定合规的操作规程和维修规程，减少操作人员与有害物质直接接触的机会。作业操作人员必须经过严格培训，经过考核后持证上岗；装置和班组设有专职或兼职的人员，负责日常的环境管理监督工作。

加大对运输过程的管理，用有运输危险废物资质的单位组织运输。

根据生产过程中物质危害程度进行分类、分区设置，各区按其危害程度采取相应的环境风险防范措施进行管理。合理组织人流和货流，适当结合安全、交通、消防的需要，在装置区周围设置环形通道，以满足工艺流程、厂内外运输、检修及生产等过程的环境风险管理要求。

提高工作人员环境风险意识，制定各项环保制度。对从业人员进行岗位职工教育与培训，使他们均具备危险意识及如何应对危险的知识，并进行相关泄露事故的教育。设立应急事故专门记录，建立档案和报告制度，由专门部门或人员负责管理。

执行环保事故报告制度，一经发现环保事故，立即向企业负责人、当地政府或上级有关部门报告，不瞒报、漏报，及时组织进行处置。具体负责人员或部门统一指挥对事故现场的应急救援，并立即查明原因，提出对策，及时组织各方面力量处理泄露事故，控制事故的蔓延和扩大。

（3）环境敏感目标风险防范

对邻近区公众开展环境风险事故预防教育、应急知识培训，定期发布相关信息。

#### 5.4.3.2应急措施

对于生产中可能发生事故的工况，要求设计中均要采取有效的应急措施，现将主要具体措施简述如下：

（1）火灾应急措施

发现火灾人员立即向部门和公司领导报告；报告时讲明火灾地点、着火物品、火势大小及周围的情况，值班员组织岗位人员用灭火器组织灭火；尽量将周围可燃物品转移或隔离；根据火势大小、严重程度，决定疏散现场人员到安全区；值班员及部门和公司领导接到报告后，立即向公司应急指挥中心报告和打“119”电话报警；组织义务消防小组迅速集结，增援灭火；指挥抢险小组配戴空气呼吸器紧急抢救受困（伤）人员和疏散现场无关人员，划出警戒线；医疗急救小组对抢救出来的受伤人员进行现场救治；联络小组负责公司应急救援指挥小组的通讯联络和信息传递工作；机动小组集结待命，随时准备投入救援战斗；后勤保障小组要保证应急救援物资及时运到现场，协助应急救援指挥小组做好其他后勤保障工作；负责派人到公司大门接消防队，带消防队到达火灾现场；消防队到达火灾现场后，由消防队负责指挥灭火。公司应急救援指挥小组协助做好其他工作。

（2）泄漏应急措施

一旦发生泄露事故，立即按岗位操作法、紧急情况处理方法处理，并向部门和公司领导报告。事故池需要保证经常处于排空状态，厂区负责人保证应急车辆如罐车等处于正常状态，泄漏事故发生后保证后续废水得到有效处置避免进入地表水体。

### 5.4.4应急预案

制定风险事故应急预案的目的是为了在发生风险事故时，能以最快的速度发挥最大的效能，有序的实施救援，尽快控制事态的发展，降低事故造成的危害，减少事故造成的损失。根据《国家突发公共事件总体应急预案》、《国家安全事故灾难应急预案》、《国务院关于进一步加强安全生产工作的决定》、国家环保局（90）环管字第057号文、《建设项目环境风险评价技术导则》及国家最新环境风险控制要求，公司应建立突发环境事件应急预案。按照“企业自救、属地为主”的原则，一旦发生环境污染事件，企业应立即实行自救，采取一切措施控制事态发展，及时向当地政府报告，由地方政府动用社会应急救援力量，实行分级管理、分级响应和联动，充分发挥地方政府职能作用和各部门的专业优势，加强各部门的协同和合作，提高快速反应能力。使环境风险应急预案适应本项目各种环境事件及事件次生、伴生环境事件的应急需要。

#### 5.4.4.1 应急预案原则

企业编制风险应急预案应遵循以下原则：

（1）预案应针对可能造成本企业或本系统区域人员死亡或严重伤害、设备或环境受到严重破坏而又具有突发性的灾害，如火灾、爆炸、中毒等；

（2）预案应以完善的安全技术措施为基础，作为对日常安全管理工作的必要补充，体现“安全第一、预防为主”的安全生产方针；

（3）预案应以努力保护人身安全、防止人员伤害为第一目的，同时兼顾设备和环境的防护，尽量减少灾害的损失程度；

（4）企业编制现场事故应急处理预案，应包括对紧急情况的处理程序和措施；

（5）预案应结合实际，措施明确具体，具有很强的可操作性；

（6）预案应确保符合国家法律、法规的规定，不应把预案作为重大危险设施维持安全运行状态的替代措施；

（7）预案应经常检查修订，以保证先进和科学的防灾减灾设备和措施被采用。

#### 5.4.4.2风险事故处理程序

项目风险事故处理应当有完整的处理程序图，一旦发生应急事故，必须依照风险事故处理程序图进行操作。企业风险事故应急组织系统如图5.5-1，企业应根据自身实际情况加以完善。

图5.4-1  企业风险事故应急组织系统基本框图

#### 5.4.4.3 事故救援指挥决策系统

事故救援指挥系统是应付紧急事故发生后进行事故救援处理的体系，该系统在事故发生后作出迅速反应，及时处理事故，果断决策，减少事故损失是十分必要的。它包括组织体系、通讯联络、人员救护等方面的内容。因此在项目投产后应着手制订这方面的预案。

（1）现场应急措施

事故现场负责人负责实施如下任务：

1）立即命令现场操作人员紧急停车，控制事故扩大和蔓延；

2）立即组织现场工作人员撤离危险区。

3）若有受伤人员，应将受伤人员转移出安全区，并马上进行施救，对于重伤人员应马上拨打120。

4）清点人数，封闭现场，禁止其他无关人员进入。

5）立即报告应急指挥部。

（2）设置警戒区

1）事故现场隔离方法

事故现场隔离区域由治安警戒组派专人警戒，事故现场隔离区域设置危险警告标志，例如，可用安全标志或警戒带将事故现场隔离，治安警戒组根据事故的势态和指挥部的指令确定警戒区域的范围，设置警戒标志。

2）事故现场周边区域的道路隔离或交通疏导办法

安全警戒人员到达现场后，组织纠察，在事故现场周围设岗，疏导各交通要道，阻止无关、闲杂人员进入危险区域，并加强警戒和巡逻检查。当事故应急进入社会响应程序，治安警戒组派员协助交警部门对工业区道路实行临时交通管制。

（3）人员紧急疏散和撤离

1）事故现场人员清点，撤离的方式、方法预警应急须清点事故发生现场的工作人员并集合，撤离危险区，按照员工名册点名清点现场人员，组织人员从事故现场的安全通道迅速、有秩序地安全撤离，在集合地点招集人员。

2）非事故现场人员紧急疏散的方式、方法

厂内工作人员（包括外来人员、非工作人员）听到事故警报后应立即集合，合地点位于公司办公楼前，根据事故现场情况，由厂长决定人员是否疏散和撤离。安排外来车辆立即离开厂区驶到安全地带：如危及厂区外时，应迅速组织有关人员协助厂区外单位、过往行人，向安全区地带疏散。

3）抢救人员在撤离前、撤离后的报告

应急抢险组人员在撤离前，应急抢险组将抢救人员的人数报告厂长。事故扩大时或事故抢救完毕，抢救人员撤离后由现场指挥将抢救人员数量及受情况报告治安警戒组组长。

（4）抢险、救援及控制措施

1）在确定不再发生爆炸后，应及时切断电源；

2）运用二氧化碳灭火器、干粉灭火器或沙土等合适的方式灭火；

3）将受伤人员转移出安全区，并交给现场救护组；

4）灭火时，按照先控制、后灭火；先外围、后中间；先上风、后下风；救人第一，救人与灭火同时进行的原则进行灭火处理。

5）受伤人员现场救护、救治及医院救治一旦发生人员受伤时，现场救护组的成员按分工立即以最快的速度进行抢救、救护。对受伤人员进行简单处理或现场包扎处理后，立即求助120急救中心或快速送往最近的医院。

6）现场保护及现场清理

厂长应安排人员对事故现场进行保护，在抢救伤员、防止事故扩大以及疏散人员等原因需要移动现场物件时，应做出标示、拍照或绘制事故现场图，并有效保护好现场重要痕迹、物证等。

#### 5.4.4.4 事故处理环境监测

为在发生环境污染事故时，最大限度地减少环境污染，降低经济损失，在事故处理和应急情况下，迅速及时地进行环境监测。

环保人员在接到事故信息后，须及时根据接报情况判断可能的污染因子，进行应急准备，并立即组织有关人员，分别进行现场监测采样准备工作，掌握第一手监测资料，及时通知地方环境监测机构并与其一起进行应急监测工作。根据监测结果，综合分析突发性环境污染事故污染变化趋势，并通过专家咨询和讨论的方式，预测并报告突发性环境污染事故的发展情况和污染物的变化情况，作为突发性环境污染事故应急决策的依据。

本项目在重大事故发生后必须做到如下几点。

（1）火灾发生后立即通知当地环境监测部门，到事故发生地进行环境监测。

（2）废水要采样监测分析，并及时报告数据到环境主管部门。

（3）在污染物浓度达到正常值之前，禁止撤离的居民回家。

企业须制定的事故应急预案主要内容简述见表5.4-1。

表5.4-1  应急预案内容

| 序号 | 项目 | 内容及要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 应急计划区 | 危险物品运输路线及敏感路段（如人口密集区、敏感水体）、项目所在地周围。 |
| 2 | 应急组织机构、人员 | 当地有关部门、本项目建设单位和运营单位、地区应急组织等机构及其人员。 |
| 3 | 预案分级响应条件 | 规定预案的级别及分级响应程序。 |
| 4 | 应急救援保障 | 应急设施、设备与器材等。 |
| 5 | 报警、通讯联络方式 | 规定应急状态下的报警通讯方式、通知方式和交通保障、管制 |
| 6 | 应急环境监测、抢险、救援及控制措施 | 由专业队伍负责对事故理场进行侦察监测、对事故性质、参数与后果进行评估，为指挥部门提供决策依据。 |
| 7 | 应急检查、防护措施、清除泄漏措施和器材 | 事故现场、邻近区域、控制防火区域、控制和清除污染措施及相应设备。 |
| 8 | 人员紧急撤离、疏散、应急控制、撤离组织计划 | 事故现场及邻近区域受事故影响的区域人员，撤离组织计划及救护，医疗救护与公众安全 |
| 9 | 事故应急救援关闭程序与恢复措施 | 规定应急状态终止程序。事故现场善后处理，恢复措施。邻近区域解除事故警戒及善后恢复措施。 |
| 10 | 应急培训计划 | 应急计划制定后，平时安排人员培训与演练。 |
| 11 | 公众教育和信息 | 对工厂邻近地区开展公众教育、培训和发布有关信息。 |
| 12 | 记录和报告 | 设置应急事故专门记录，建立档案和专门报告制度，设专门部门并负责管理。 |
| 13 | 附件 | 与应急事故有关的多种附件材料的准备和形成 |

### 5.4.5风险评价结论

综上分析结果得知，本项目不存在重大危险源，经采取风险防范措施后，能大大减少事故发生概率，一旦发生事故，能迅速采取有力措施，减小对环境污染，项目潜在的事故风险是可以防范的。因此，建设单位应做好风险防范工作，杜绝事故发生，特别在运输、装卸、贮存过程中加强防范措施，防止对厂区及周边环境造成事故性影响。

建设项目环境风险简单分析内容见表5.4-2。

表5.4-2  建设项目环境风险简单分析内容表

| 建设项目名称 | 宽城满族自治县云基磷业有限公司尾废减量化梯级资源综合利用智能 回收中心项目 |
| --- | --- |
| 建设地点 | （河北）省 | （承德）市 | （宽城满族自治县） | 松岭镇松树沟村 |
| 地理坐标 | 经度 | 118°36′5.21 ″ | 纬度 | 40°25′55.30″ |
| 主要危险物质及分布 | 废矿物油、废矿物油桶、废含油抹布及手套：项目设置危险废物贮存间对废矿物油、废矿物油桶、废含油抹布及手套进行贮存，委托有相应资质的单位进行转运、处置。 |
| 环境影响途径及危害后果 （大气、地表水、地下水等） | 废润滑油等泄露及废润滑油泄露后发生火灾、爆炸危害事故，进而引发的次生污染物排放，造成的环境污染事故。项目环境风险影响的环境要素主要是大气环境、水环境。 |
| 风险防范措施要求 | 风险源风险防范：按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单相关要求建设符合规范要求的危险废物贮存间，并按照相关要求对危险废物贮存间进行规范化管理。危险废物贮存间应为封闭结构，能做到防风、防雨、防晒、防渗；地面铺设防渗材料，防渗系数 K≤10-10cm/s，三面地面设折沟，门口处设回流坎，有效控制泄漏时污染物的扩散；危废间共设有隔断，项目产生的所有危险废物，在贮存间内分类、分区堆放；建立相关管理台账，做好危险废物情况记录，记录上注明危险废物的名称、来源、数量、特性、包装容器的类别、入库日期、存放位置、出库日期、接收单位名称等；定期对所贮存的危险废物包装容器及贮存设施进行检查，发现漏损及时清理更换。贮存容器完好无损并有明显标志，使用符合标准的容器盛装危险废物；满足《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ 2025-2012）及《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单相关要求，环保标识符合《环境保护图形标志--固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）的要求。 对危险废物执行严格的管理，相关人员必须经过专业知识培训，熟悉所使用物品的特性、事故处理办法和防护知识，持证上岗，同时，必须配备有关的个人防护用品。 定期组织专门人员对泄露物质的可能存在区进行巡查，一旦发现疑似残留现象或其它异常现象的应及时上报，防患于未然。 按照章程、规定办事，严格执行《危险化学品安全管理条例》、《危险化学品管理办法》、等有关法律、法规的要求。 事故状态下，尾矿浆输送管路破裂以及浮选药剂储存桶出现破裂导致泄露，本项目针对浮选药剂储存区采取三级防控措施，一级为储存区围堰。二级防控为浮选车间均防渗处理，车间门口设置围挡，事故状态可以控制车间废水外溢，三级防控措施为建设“雨污分流”制排水系统，设置事故废水导排系统，一旦发生事故，泄露物料及尾矿浆可以通过导排系统进入事故池进行储存，罐车抽运，委托专门的有资质的单位进行处置。 环境影响途径风险防范：制定合规的操作规程和维修规程，减少操作人员与有害物质直接接触的机会。作业操作人员必须经过严格培训，经过考核后持证上岗；装置和班组设有专职或兼职的人员，负责日常的环境管理监督工作。 加大对运输过程的管理，用有运输危险废物资质的单位组织运输。 根据生产过程中物质危害程度进行分类、分区设置，各区按其危害程度采取相应的环境风险防范措施进行管理。合理组织人流和货流，适当结合安全、交通、消防的需要，在装置区周围设置环形通道，以满足工艺流程、厂内外运输、检修及生产等过程的环境风险管理要求。 提高工作人员环境风险意识，制定各项环保制度。对从业人员进行岗位职工教育与培训，使他们均具备危险意识及如何应对危险的知识，并进行相关泄露事故的教育。设立应急事故专门记录，建立档案和报告制度，由专门部门或人员负责管理。 执行环保事故报告制度，一经发现环保事故，立即向企业负责人、当地政府或上级有关部门报告，不瞒报、漏报，及时组织进行处置。具体负责人员或部门统一指挥对事故现场的应急救援，并立即查明原因，提出对策，及时组织各方面力量处理泄露事故，控制事故的蔓延和扩大。 环境敏感目标风险防范：对厂区临近地区公众开展环境风险事故预防教育、应急知识培训并定期发布相关信息。 |
| 填表说明（列出项目相关信息及评价说明）：通过采取有效的环境风险防范措施，项目产生的环境风险可接受。 |

### 5.4.6环境风险影响评价自查表

项目环境风险影响评价自查表见表5.4-3。

表5.4-3  建设项目环境风险评价自查表

| 工作内容 | 完成情况 |
| --- | --- |
| 风险调查 | 危险物质 | 名称 | 废试剂 | 油类物质 |
|  |  | 存在总量/t | 0.75 | 5.7 |
|  | 环境敏感性 | 大气 | 500m范围内人口数40人 | 5km范围内人口数9650人 |
|  |  |  | 每公里管段周边 200 m 范围内人口数（最大） | 人 |
|  |  | 地表水 | 地表水功能敏感性 | F1 □ | F2 □ | F3 □ |
|  |  |  | 环境敏感目标分级 | S1 □ | S2 □ | S3 □ |
|  |  | 地下水 | 地下水功能敏感性 | G1 □ | G2 □ | G3 □ |
|  |  |  | 包气带防污性能 | D1 □ | D2 □ | D3 □ |
| 物质及工艺系统 危险性 | Q 值 | Q＜1 ( | 1≤Q＜10 □ | 10≤Q＜100 □ | Q＞100 □ |
|  | M 值 | M1 □ | M2 □ | M3 □ | M4 □ |
|  | P 值 | P1 □ | P2 □ | P3 □ | P4 □ |
| 环境敏感程度 | 大气 | E1 □ | E2 □ | E3 □ |
|  | 地表水 | E1 □ | E2 □ | E3 □ |
|  | 地下水 | E1 □ | E2 □ | E3 □ |
| 环境风险潜势 | Ⅳ+ □ | Ⅳ□ | Ⅲ□ | Ⅱ□ | I ☑ |
| 评价等级 | 一级 □ | 二级 □ | 三级 □ | 简单分析☑ |
| 风险识别 | 物质危险性 | 有毒有害□ | 易燃易爆☑ |
|  | 环境风险类型 | 泄漏☑ | 火灾、爆炸引发伴生/次生污染物排放 ☑ |
|  | 影响途径 | 大气☑ | 地表水□ | 地下水 □ |
| 事故情形分析 | 源强设定方法 | 计算法 □ | 经验估算法 □ | 其他估算法 □ |
| 风险预测与评价 | 大气 | 预测模型 | SLAB □ | AFTOX □ | 其他 □ |
|  |  | 预测结果 | 大气毒性终点浓度-1 最大影响范围 m |
|  |  |  | 大气毒性终点浓度-2 最大影响范围 m |
|  | 地表水 | 最近环境敏感目标 ，到达时间 h |
|  | 地下水 | 下游厂区边界到达时间 d |
|  |  | 最近环境敏感目标 ，到达时间 d |

# 第六章 环境保护措施及其可行性论证

## 6.1建设阶段环境保护措施及其可行性论证

### 6.1.1建设阶段大气环境保护措施及其可行性论证

建设阶段大气污染物主要为扬尘，主要产生于土方挖掘及运输、土地平整、建筑材料装卸及堆存、工程施工、车辆行驶等过程。采取主要措施：四周设围挡；地面硬化；废弃土石方优先进行回用；物料遮盖，洒落及时清扫，洒水降尘等。

上述措施被同类行业广泛使用，投入较少，不存在技术障碍，措施落实后，施工场地颗粒物排放满足《施工场地扬尘排放标准》（DB13/2934-2019）中表1施工场地扬尘排放浓度限值的要求。项目建设阶段周期较短，工程量较小，在采取有效措施后，颗粒物实现达标排放，大气污染物随建设阶段的结束而消失，对区域环境空气质量和环境保护目标影响较小，措施经济、技术合理、环境友好、措施可行。

### 6.1.2建设阶段水环境保护措施及其可行性论证

项目建设过程中产生的污水主要为施工作业产生的泥浆水、受雨水冲刷造成地表径流而形成的泥浆水等施工污水及工人的生活污水。

项目建设过程中，不可避免的会受雨水的冲刷，雨后的地表径流冲刷浮土、建筑砂石、垃圾等会形成泥浆水。通过在施工现场修建临时性集水池，将雨后地表径流形成的泥浆水和施工废水引至集水池收集处理后，用于建筑场地的洒水降尘及周边植被的绿化使用，不外排。建设过程中工人生活污水产生量较少，主要是工人的盥洗用水，水质较为清洁，泼洒至施工现场用于降尘或周边植被绿化使用，对区域地表水环境影响较小。

上述措施被同类行业广泛使用，投入较少，不存在技术障碍，建设阶段废水不外排，措施经济、技术合理、环境友好、措施可行。

### 6.1.3建设阶段声环境保护措施及其可行性论证

项目建设阶段噪声主要为施工机械设备噪声、运输车辆噪声，类比同类设备和项目，主要采取：规范设备操作、加强设备养护、控制施工时间、车辆经过沿途居民区减速慢行，车辆不鸣笛等措施。

上述措施被同类行业广泛使用，投入较少，不存在技术障碍，措施落实后施工场界噪声排放满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）要求。项目建设阶段周期较短，工程量较小，在采取有效措施后能够实现噪声达标排放，噪声污染随建设阶段的结束而消失，对区域声环境质量和环境保护目标影响较小。措施经济、技术合理、环境友好、措施可行。

### 6.1.4建设阶段固体废物处置措施及其可行性论证

项目建设施工过程中，建筑垃圾产生特征是产生量大、时间短、而且是局部的，建设过程中产生的弃土石及建筑垃圾等指定地点堆存，优先进行回用，剩余部分及时清运，送至区域指定建筑垃圾场堆存处置；建设过程中产生的生活垃圾集中收集，送区域指定垃圾集中堆存点，由区域环卫部门统一负责处置，对周边环境影响较小。

综上所述，项目建设阶段产生的固体废物全部得到妥善处置，去向合理，对周围环境影响较小。

上述措施投入较少，不存在技术障碍，措施经济、技术合理、环境友好、可行。

## 6.2生产运行阶段环境保护措施及其可行性论证

### 6.2.1生产运行阶段大气环境保护措施及其可行性论证

（1）磷精粉库粉尘治理措施可行性

项目成品磷粉库内的物料随着水分的减少，表层干化物料在风力作用下会产生扬尘，设置封闭磷精粉库，同时设置水喷淋抑尘装置可以有效治理磷精粉库无组织颗粒物排放。根据《中共承德市委、承德市人民政府关于强力推进大气污染综合治理的意见》（2017年5月11日）以及《煤场、料场、渣场扬尘污染控制技术规范》（DB13/T2352-2016）的相关要求，项目成品均采取相应的治理措施，加大对物料堆场无组织扬尘的治理，简单易行。

经大气环境影响分析，项目无组织排放的颗粒物排放量较小，排放浓度较低，各无组织面源产生的颗粒物在各厂界处浓度最高点均≤1.0mg/m3，满足《铁矿采选工业污染物排放标准》(GB28661-2012)表7中大气污染物排放限值要求，项目无组织排放的污染物，为达标排放。

（2）道路运输扬尘及物料装卸治理措施的可行性

按照《关于印发<承德市建设国家绿色矿业发展示范区攻坚行动（2019年）实施方案>的通知》（承办发[2019]3号）文件要求，项目在厂区出口设置洗车平台，设置红外控制全自动洗车系统，洗车系统包括红外控制系统、清洗系统、导流系统和沉淀系统等，清洗系统包括车身冲洗系统和轮胎冲洗系统，导流系统位于清洗车辆下方，避免洗车废水积存。当运输车辆进入洗车系统后红外控制系统自动启动发出开启指令控制清洗系统开启，车身清洗系统和轮胎冲洗系统喷头进行喷水作业，自动冲洗车身及轮胎等，洗车废水通过水篦子流入导流系统然后自流入沉淀系统，洗车废水经沉淀系统澄清后循环利用。车辆冲洗结束后，运输车辆驶离洗车系统，红外控制系统发出关闭指令控制清洗系统关闭。本项目在厂区出口设置洗车平台，洗车水循环利用，不外排。运输车辆经苫布覆盖后离开厂区，厂区地面全部硬化，洒水降尘、保持清洁。

项目精粉运输过程中，会产生道路扬尘。本次评价要求：

①厂区道路路面全部进行硬化处理，并在道路两侧设置绿化带，可以起到有效的降尘、降噪作用。

②企业在运输过程中要注意保持可控道路路面的清洁和相对湿度，当路面出现损坏及时修复，同时对运输道路要进行定时洒水，并应视路面状况调整洒水频次。

③为了严格控制运输扬尘的污染，厂方与运输单位或个人签订包含以下内容的相关协议：按照国家核定的汽车装载能力，严格控制汽车装载量；运输过程中车顶要加盖篷布；限制车速，特别是经过村庄时，要低速行驶，最大限度减少车辆沿路抛洒。采取上述措施后，可减少运输扬尘量80%，减轻对沿途村庄环境的影响。

④厂区运输道路严格按照《关于印发<承德市建设国家绿色矿业发展示范区攻坚行动（2019年）实施方案>的通知》（承办发[2019]3号）文件要求进行设计，场区至公路路网运输的道路要按照三级公路绿化标准进行绿化。

⑤物料运输必须注意控制沿路遗洒，物料运输进行表面应当采取帆布遮盖的措施抑尘。

根据项目大气环境影响评价与预测，项目厂界颗粒物达标排放，颗粒物无组织排放浓度均满足《铁矿采选工业污染物排放标准》(GB28661-2012)表7中大气污染物排放限值要求。

综上：项目采取上述抑尘措施，项目在道路运输过程中的抑尘措施可行。

### 6.2.2生产运行阶段地表水环境保护措施及其可行性论证

项目生产运行阶段产生的废水主要为选矿废水、洗车废水、生活污水。

项目产生的废水主要为浮选作业结束后的尾矿浆。而尾矿废水中，主要的污染物为悬浮物、选矿残留的各种浮选药剂。由于浮选药剂含有水玻璃，使尾矿水中的细小颗粒乳浊化，对尾矿砂的沉淀有一定影响，可以加入一定量絮凝剂。这部分废水经过尾矿库、集水池沉淀后，选矿废水回用项目浮选，不外排。洗车废水利用洗车平台配套的沉淀池进行沉淀处理后回用于洗车不外排。

2、水污染防治措施

本项目尾矿浆依托选厂的尾矿库，正常排放下，利用尾矿库进行沉淀处理可以使得尾矿回水达到生产回用要求，因此，措施可行。

项目尾矿通过尾矿泵排至宝山矿区进行集中后，由见草沟尾矿库配套的尾矿输送系统排至见草沟尾矿库非正常状况下及事故状态下可以利用备用的尾矿泵及时将尾矿排入宝山矿区集中收集，见草沟尾矿输送系统已考虑事故状态下尾矿浆的泄露并在沿线设置事故池，事故池总容积为（2000m³），因此本项目事故状态下对地表水影响较小。

洗车废水主要污染物为SS，通过洗车平台配套的沉淀池处理后回用于洗车，不外排。

项目生活污水依托原选厂的生活设施，生活污水及食堂废水污染因子主要是COD、BOD5、氨氮、SS等，食堂废水经隔油池处理后，与生活污水一同排入厂区防渗化粪池，防渗化粪池定期委托当地居民进行清掏用做农肥处理。

类比同类型建设项目，采用以上废水处理措施，项目产生的废水全部综合利用，不外排，措施可行。

### 6.2.3生产运行阶段地下水环境保护措施及其可行性论证

### 6.2.3.1地下水环境保护措施与对策

地下水环境影响预测和评价结果显示，在没有适当的地下水保护管理措施的情况下，拟建项目发生事故时对其下游的地下水环境将构成威胁，会污染地下水。为确保地下水环境和水质安全，需采取适当的管理和保护措施。

### 6.2.3.2地下水污染控制原则

针对项目可能发生的地下水污染，地下水污染防治措施按照“源头控制、末端防治、污染监控、应急响应”相结合的原则，从污染物的产生、入渗、扩散、应急响应全阶段进行控制。

1、源头控制措施：主要包括在工艺、管道、设备、污水储存及处理构筑物采取相应措施，防止和降低污染物跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏的环境风险事故降到最低程度；管线敷设尽量采用“可视化”原则，即管道尽可能地上敷设，做到污染物“早发现、早处理”，减少由于埋地管道泄漏而造成的地下水污染。

2、末端控制措施：主要包括项目场地污染区地面的防渗措施和泄漏、渗漏污染物收集措施，即在污染区地面进行防渗处理，防止洒落地面的污染物渗入地下，并把滞留在地面的污染物收集起来，集中处理；末端控制采取分区防渗，重点防渗区、一般防渗区和简单防渗区防渗措施有区别的防渗原则。

3、污染监控体系：实施覆盖生产区的地下水污染监控系统，包括建立完善的监测制度、配备先进的检测仪器和设备、科学、合理设置地下水污染监控井，及时发现污染、及时控制；

4、应急响应措施：包括一旦发现地下水污染事故，立即启动应急预案、采取应急措施控制地下水污染，并使污染得到治理。

### 6.2.3.3地下水污染防控分区措施

结合地下水环境影响评价结果，根据建设项目场地天然包气带防污性能、污染控制难易程度和污染物特性，按照《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）中参照表7中提出防渗技术要求进行划分及确定。

1、天然包气带防污性能分级

按照本次工作调查结果，项目场地包气带表层以素填土以及第四系冲洪积砂砾石夹粉土为主，根据水文试验结果，项目厂区包气带入渗系数1.18E-03cm/s，对照导则中的天然包气带防污性能分级参照表6.2-1，项目厂区的包气带防污性能分级为“弱”。

表 6.2-1   天然包气带防污性能分级参照表

| 分级 | 主要特征 |
| --- | --- |
| 强 | 岩（土）层单层厚度Mb≥1.0m，渗透系数K≤1×10-6cm/s，且分布连续稳定。 |
| 中 | 岩土层单层厚度0.5m≤Mb＜1.0m，渗透系数K≤1×10-6cm/s，且分布连续稳定。 岩土层单层厚度Mb≥1.0m，渗透系数1×10-6cm/s＜K≤1×10-4cm/s，且分布连续稳定。 |
| 弱 | 岩（土）层不满足上述“强”和“中”条件 |

2、污染物控制难易程度

按照HJ610-2016要求，其项目厂区各设施及建构筑物污染物难易控制程度需要进行分级，根据项目实际情况，其分级情况见表6.2-2所示。

表 6.2-2   污染物控制难易程度分级参照表

| 污染控制难易程度 | 主要特征 |
| --- | --- |
| 难 | 对地下水环境有污染的物料或污染物渗漏后，不能及时发现和处理 |
| 易 | 对地下水环境有污染的物料或污染物渗漏后，可及时发现和处理 |

本项目厂区各项设备运行过程中，厂区内污染物泄漏后，不能及时发现和处理，因此污染控制难易程度属于“难”。

3、污染物类型

根据建设项目工程分析，本项目可能造成地下水污染的装置和设施主要为尾矿输送管线等。根据废石浸出实验监测结果显示本项目污染因子主要有氟化物、硝酸盐、氨氮、硫酸盐、溶解性总固体、硼、氯化物、耗氧量、总磷、总硬度、钠、铁、锰，都属于常规污染物，因此污染物类型属于“其他类型”。

4、场地防渗分区确定

根据建设项目地下水污染防渗分区参照表，详见表 。本项目污染控制难易程度分级为“难”，场地包气带防污性能为“弱”，污染物类型为“其他类型”，由此确定本项目防渗分区为“一般防渗区”。

表 6.2-3  地下水污染防渗分区参照表

| 防渗区域 | 天然包气带防污性能 | 污染控制难易程度 | 污染物类型 | 污染防渗技术要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 重点防渗区 | 弱 | 难 | 重金属、持久性有机污染物 | 等效粘土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s，或参考GB18598执行 |
|  | 中—强 | 难 |  |  |
|  | 弱 | 易 |  |  |
| 一般防渗区 | 弱 | 易—难 | 其他类型 | 等效粘土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s，或参考GB16889执行 |
|  | 中—强 | 难 |  |  |
|  | 中 | 易 | 重金属、持久性有机污染物 |  |
|  | 强 | 易 |  |  |
| 简单防渗区 | 中—强 | 易 | 其他类型 | 一般地面硬化 |

因此，厂区内危险废物暂存间为重点防渗区，采取防渗措施后达到等效粘土防渗层Mb≥6m，K≤1.0×10-7cm/s效果或参照GB18598执行，其余各建构筑物和设施等均属于一般防渗区，按照导则要求，采取防渗措施后达到等效粘土防渗层Mb≥1.5m，K≤1.0×10-7cm/s效果或参照GB16889执行。因此本次评价将危险废物暂存间设置为重点防渗区，具体防渗措施为危废间底部采用三合土处理，上部采用耐酸碱水泥硬化，采用高密度聚乙烯或其他防水卷材进行施工面层采用环氧树脂防腐，四周壁设置30cm高防渗层以上防渗措施实施后防渗层渗透系数小于1×10-10cm/s。厂区各车间均作为一般防渗区，具体防渗措施为：车间底部采用三合土或其他材料作为基础层，厚度不小于0.5m，且其被压实后的饱和渗透系数小于1×10-7cm/s，基础层施工完毕后在上层铺设不少于10cm厚度防腐抗渗混凝土，渗透系数≤1×10-7cm/s。

防渗等措施应经专业施工人员施工，确保防渗系数满足环保要求，并严格执行施工期环境监理制度，确保项目产生的生产、生活废水不会发生下渗而影响地下水，措施可行。防渗分区图见图6.2-1。

图 6.2-1    厂区工程防渗分区图

各项防渗等措施应经专业施工人员施工，确保防渗系数满足环保要求，并严格执行施工期环境监理制度，确保项目产生的生产、生活废水不会发生下渗而影响地下水，措施可行。

### 6.2.3.4地下水污染监控措施

为了及时准确地掌握厂区地下水环境污染控制状况，建设方应委托当地环境监测机构定期对项目场地地下水进行监测，并定期向环保局上报监测结果。监测中发现超标排放或其他异常状况，及时报告企业管理部门查找原因、解决处理，预测特殊状况应随时监测。

1、地下水监测井布置原则

①以重点防渗区监测为主；②以主要受影响含水层为主；③上、下游同步对比监测原则；④充分利用现有井孔。

2、地下水监测井布设方案

为了及时准确地掌握厂区及周围地下水环境质量状况和地下水体中污染物的动态变化，应对项目所在区域地下水环境质量进行长期监测。

根据《地下水环境监测技术规范》（HJ/T164-2004）的要求及地下水布设原则，在项目厂区及上、下游拟布设地下水水质监测井3眼。地下水环境监测点位置见表6.2-4及见图。

表 6.2-4   地下水环境监测点一览表

| 编号 | 方位 | 位置 | 功能 | 井结构 | 监测层位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| J1 | 厂区地下水上游500m | 四道沟村 | 背景值监测井 | 水泥井管 | 孔隙潜水 |
| J2 | 厂区内 | 骨料储存间南侧 | 跟踪监测井 |  |  |
| J3 | 厂区地下水下游300m | 厂区西侧瓦房沟村 | 跟踪监测井 |  |  |

图6.2-2  项目地下水监测井示意图

3、地下水监测因子

监测因子：pH、总硬度、溶解性总固体、硫酸盐、氯化物、铁、锰、铜、锌、铝、挥发性酚类、阴离子表面活性剂、耗氧量、氨氮、硫化物、总大肠菌群、菌落总数、亚硝酸盐、硝酸盐、氰化物、氟化物、碘化物、汞、砷、硒、镉、铬（六价）、铅、三氯甲烷、四氯化碳、苯、甲苯、石油类、总磷。

4、监测频率

（1）J1是背景值监测井，每年一次。J2、J3作为污染控制监测井每年两次。

（2）如发现异常或发生事故，加密监测频次，并分析污染原因，确定泄漏污染源，及时采取对应应急措施。

5、监测数据管理

为保证地下水监测有效、有序管理，须制定相关规定、明确职责，采取以下管理措施和技术措施。

1）管理措施

对每个监测井建立环境监测井基本情况表，监测井的撤销、变更情况应记入原监测井的基本情况表内，新换监测井应重新建立环境监测井基本情况表。

每年应指派专人对监测井的设施进行维护，设施一经损坏，必须及时修复。

每年测量监测井井深一次，当监测井内淤积物淤没滤水管，应及时清淤。

井口固定点标志和孔口保护帽等发生移位或损坏时，必须及时修复。

2）技术措施

A．按照《地下水环境监测技术规范》（HJ/T164-2020）要求，及时上报监测数据和有关表格。

B．在日常例行监测中，一旦发现地下水水质监测数据异常，应尽快核查数据，确保数据的正确性。并将核查过的监测数据通告厂区安全环保部门，由专人负责对数据进行分析、核实，并密切关注生产设施的运行情况，为防止地下水污染采取措施提供正确的依据。应采取的措施如下：

了解厂区生产是否出现异常情况，出现异常情况的装置、原因。加大监测密度，如监测频率由每月一次临时加密为每天一次或更多，连续多天，分析变化动向。

C．周期性地编写地下水动态监测报告。

D．定期对厂区的生产装置、储罐、法兰、阀门、管道等进行检查。

6、监测机构和人员

地下水跟踪监测应聘请专业的采样人员进行采样，地下水水质监测通常采集瞬时水样。采样前应先测地下水位。从井中采集水样，必须在充分抽汲后进行，抽汲水量不得少于井内水体积的2倍，采样深度应在地下水水面上层，以保证水样能代表地下水水质。

采集的地下水样品应妥善保存运送至具有地下水监测因子CMA资质的专业实验室进行检测。

7、地下水跟踪监测与信息公开计划

厂方的环保部门应设立地下水动态监测小组，专人负责监测，并编写地下水跟踪监测报告。监测报告的内容一般包括：

（1）建设项目所在场地的地下水环境跟踪监测数据，排放污染物的种类、数量、浓度。

（2）生产设备、管廊或管线、贮存与运输装置、污染物贮存与处理装置、事故应急装置等设施的运行状况、跑冒滴漏记录、维护记录。

监测报告应按项目有关规定及时建立档案，并定期向环保部门汇报，同时还应定期向主管环境保护部门汇报，对于常规监测数据应该进行公开，根据HJ610-2016的要求，厂方应根据环保部门要求定期公开建设项目特征因子的地下水监测值，满足法律中关于知情权的要求。如发现异常或发生事故，加密监测频次，改为每天监测一次，并分析污染原因，确定泄漏污染源，及时采取对应应急措施。

### 6.2.3.5风险事故应急响应

若发生突然泄漏事故对地下水造成污染时，可采取在现场去除污染物和地下水下游设置水力屏障，即通过抽水井大强度抽出被污染的地下水，防止污染地下水向下游扩散，具体措施如下：

1、管理措施

（1）防止地下水污染管理的职责属于环境保护管理部门的职责之一。建设单位环境保护管理部门指派专人负责防治地下水污染管理工作。

（2）建设单位环境保护管理部门应委托具有监测资质的单位负责地下水监测工作，按要求及时分析整理原始资料、监测报告的编写工作。

（3）建立地下水监测数据信息管理系统，与厂环境管理系统相联系。

（4）根据实际情况，按事故的性质、类型、影响范围、后果等，分等级制订相应的预案。在制定预案时要根据本厂环境污染事故潜在威胁的情况，认真细致地考虑各项影响因素，适当时候组织有关部门、人员进行演练，不断补充完善。

2、技术措施

（1）按照《地下水环境监测技术规范》（HJ/T164-2020）要求，及时上报监测数据和有关表格。

（2）在日常例行监测中，一旦发现地下水水质监测数据异常，应尽快核查数据，确保数据的正确性，并将核查过的监测数据报告建设单位安全环保部门，由专人负责对数据进行分析、核实，并密切关注生产设施的运行情况，为防止地下水污染采取措施提供正确的依据。

（3）项目投入运行后若发生突发污染事故时，建设单位首先尽快对污染物进行收集和处理，修缮发生污染的设施和防渗结构，并通过设置截获井的方式将污染物抽出并进行处理。具体措施如下：

a.在发生污染处，采取工程措施，将污染处的污水及时清理，装运集中后进行排污降污处理。

b.发生突然泄漏事故后，首先围绕泄漏点，根据项目区浅层地下水由西北向东南的流向，在泄漏点上下游方向呈半圆状布置截获井。上游水流截获井用以防止更多的地下水流向污染区受到污染，同时减少污染点处的受污染地下水的抽出量，减少处理费用；中心污染点截获井用以抽出受污染的地下水，用无渗漏排水管将抽出的污染地下水排到污水管道；下游污染截获井用于截获受污染的地下水，防止污染物向下游运移和扩散。

c.在抽排水过程中，采取地下水样，对污染特征因子进行化验监测，取样检测间隔为每天一次，直到水质监测符合要求后，再抽排两天为止。

d.若发生污染事故，污染物由表层下渗到地下水面需要一段时间，可根据泄漏点具体位置和具体情况有针对性地采取地面清污、设置拦挡及设置地下水力屏障和截获井等措施，防止污染进一步扩大。

### 6.2.4生产运行阶段声环境保护措施及其可行性论证

项目产噪设备主要为粗浮选机、精浮选机、扫选机、尾矿泵等机械设备，产噪设备噪声值为70dB（A）~85dB（A）。通过采取封闭车间内厂房隔声、设备基础减震、车间外种植植被降噪等措施，降噪效果不低于25dB（A）。

根据噪声预测结果，本项目运行期各产噪设备噪声经采取墙体阻隔、距离衰减、夜间22:00—凌晨6:00不进行厂外运输等措施后，厂界满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）规定的2类标准要求。

类比同类项目产噪设备采取以上降噪措施的降噪效果，项目采取的降噪措施可行。

### 6.2.5生产运行阶段固体废物处理措施及其可行性论证

本项目年处理3460万t尾矿砂，年产磷精粉120万t。

企业建设占地面积为7000㎡、高15m的成品库用于存放磷精粉，库内最大存放量约为70000t，磷精粉库全封闭并配套喷淋装置，确保成品不露天堆放。企业选厂新建危险废物暂存间暂存危险废物，面积为100m2，能够满足一年危险废物暂存。建设危废间需满足防风、防雨、防晒、防渗漏的要求；基础层防渗设置，防渗层至少有1m厚粘土层（渗透系数≤10-7cm/s），或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其他人工材料，渗透系数≤10-10cm/s；存放液体危险废物的区域设置堵截泄漏的裙脚，地面与裙脚所围建的容积不低于堵截最大容器的最大储量或总储量的1/5；危险废物贮存间设置浸出液收集清除系统，如导流槽、收集池；不相容的危险废物必须分开存放，设置隔离间隔离；危险废物贮存设施配备通讯设备、照明设施和消防设施；存放装载液体、半固体危险废物容器位置，有耐腐蚀的硬化地面，且表面无裂隙。

项目生产运行阶段产生的固体废物主要为：选矿尾矿、办公人员生活垃圾、化粪池固化物以及设备维护等过程产生的废矿物油、废矿物油桶废手套及含油抹布等。

（1）生活垃圾集中收集，定期运至区域指定垃圾收集点，由当地环卫部门统一清运、处理。

（2）化粪池固化物定期清掏还田处置。

（3）本项目参照宽城宝山矿业有限公司原料尾矿砂的腐蚀性、浸出毒性检测报告可知，本项目原料尾矿砂不属于危险废物，为Ⅰ类一般工业固体废物。

本项目生产过程中主要浮选药剂为无毒低毒药剂，因此本项目排放尾矿也属于Ⅰ类一般工业固体废物。

因此，将尾矿打入见草沟尾矿库进行处置，不会对周边环境产生较大影响。

（4）废润滑油、废油桶、废手套及含油抹布属于危险废物，年最大产生量按4t/a、1.04t/a、0.1 t/a 计。危险废物在厂区内新建危废间进行贮存，危废间面积为100m2，危险废物贮存间能够满足危险废物的年最大存放量，保证各危险废物不露天堆放。在厂区内危险废物贮存间暂存后，定期交由有相应资质的危险废物处置单位进行转运、处置，并对危险废物进行规范化管理。项目产生的危险废物，在贮存间内分别堆放；贮存容器完好无损并有明显标志，使用符合标准的容器盛装危险废物；满足《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ 2025-2012）及《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）相关要求，环保标识符合《环境保护图形标志--固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）的要求。技术可行。

综上，通过类比其他企业，采用以上固体废物处置措施，项目固体废物全部得到妥善处置，不会对环境造成二次污染，固体废物处理和利用措施可行。

## 6.3生态环境保护治理措施及其可行性论证

（1）建设阶段生态环境影响减缓措施

选厂、厂区道路建设过程中注意周围防护，采用植被覆盖等水土保持措施，项目道路的修筑过程中，做好排水工程，并且在厂区适当位置绿化；项目通过生产运行阶段的分阶段覆土绿化和服务期满后整治工程建设等后期治理措施，逐步恢复项目区生态环境。

（2）生产运行阶段生态环境影响减缓措施

项目建设单位做好厂区及周边的水土保持工作，加强绿化，多种灌木或乔木，通过绿色植物的呼吸作用，改善区域的小气侯，净化空气，消除污染，维护环境生态平衡；根据自然资源损失补偿和受损区域恢复原则，采取一定的生态恢复和补偿措施，以消减生态影响程度，减少环境损失，改善区域生态系统功能。通过好绿化工作，美化环境，同时也降低了所造成的植物生态影响。

（3）措施可行性论证

项目不会对地表土壤和植被造成大面积损毁，对该区域整体区域景观生态格局和功能的影响较小。项目建设阶段由于场地、运输道路等基础设施的建设，将破坏占地范围内的地表植被，降低区域植物量，加重水土流失程度，对区域生态环境产生一定的不利影响。企业通过实施水土保持措施、根据自然资源损失补偿和受损区域恢复原则采取一定的生态恢复和补偿措施后，能有效恢复当地的生态环境，因此，项目对周围生态环境影响较小。

# 第七章 环境影响经济损益分析

环境影响经济损益分析主要是衡量项目的环保投资所能收到的环境效益和经济效益，建设项目应力争达到社会效益、环境效益、经济效益的统一，这样才能符合可持续发展的要求，实现经济的持续发展和环境质量的不断改善。本项目的建设在一定程度上给周围环境质量带来一些负面影响，因此有必要进行经济效益、社会效益、环境效益的综合分析，使项目的建设论证更加充分可靠，工程的设计和实施更加完善，以实现社会的良性发展、经济的持续增长和环境质量的保持与改善。

## 7.1目的、内容及方法

（1）目的和内容

环境经济损益分析是从经济学的角度来分析、预测工程建设项目的环境损益，应体现经济效益、社会效益和环境效益对立统一的辩证关系。环境经济损益分析的工作内容是确定环保措施的项目内容，通过统计分析环保措施投入的资金及环保投资占工程总投资的比例，环保设施的运转费用，削减污染物量的情况，综合利用的效益等，说明建设项目环保投资比例的合理性，环保措施的可行性，经济效益以及建设项目生产活动对社会环境的影响等。

（2）分析方法

评价一项工程投资效果的好坏，均应以经济效益、社会效益和环境效益来衡量。由于生态和环境因素难以量化和以货币形式衡量，加之需要其它大量的基础研究成果和资料配合，而这些资料和成果目前尚无法得到，这给定量分析带来很多困难，分析结果难以做到恰如其分。因此，本评价将按定性和定量相结合的原则进行环境经济损益分析。

## 7.2环保投资估算

依据《建设项目环境保护设计规定》中的有关内容，环保设施划分的基本原则是，凡属于污染治理环境保护所需的设施、装置和工程设施，满足需要又为环境保护服务的设施，均属于环保设施。本项目环保工程投资费用估算见表7.2-1。

表7.2-1  环保工程投资估算一览表

| 类型 | 排放源 | 污染物 | 治理措施 | 环保投入 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 磷精粉库 | 扬尘 | 封闭磷精粉库、设置喷淋设施 | 150 |
|  | 运输道路及厂界 | 扬尘 | 地面硬化，洒水降尘，车辆减速慢行，厂区四周种植植被绿化 | 8 |
|  | 食堂 | 油烟 | 食堂油烟通过油烟净化器处理后达标排放 | 5 |
| 废水 | 生产废水 | SS、COD | 生产废水泵入尾矿库，沉淀后泵至高位水池，循环使用，不外排，洗车废水排入洗车平台配套沉淀池，循环使用不外排 | 5 |
|  | 生活污水、食堂废水 | BOD5、COD、SS、氨氮 | 选厂新建办公室等生活设施。食堂废水经隔油池处理后，与生活污水一同排入厂区防渗化粪池，防渗化粪池定期清掏用作农肥。 | 2 |
| 噪声 | 浮选机、搅拌槽、水泵、鼓风机等生产设备 | 噪声 | 生产设备置于封闭车间内厂房隔声，设备基础减震，车辆减速慢行，途径村庄时不鸣笛；夜间22:00—凌晨6:00不进行厂外运输。 | 230 |
|  | 车辆运输 |  |  |  |
| 固体废物 | 职工 | 生活垃圾 | 集中收集，送指定垃圾收集点，由当地环卫部门统一清运、处理。 | 2 |
|  | 防渗化粪池 | 固化物 | 清掏还田 | 5 |
|  | 设备维护 | 废矿物油、废矿物桶等 | 按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单要求建设规范化危险废物贮存间，危险废物在危险废物贮存间暂存后，定期交由有相应资质的危险废物处置单位进行转运、处置。 | 8 |
| 防渗 | 生产车间地面防渗系数≤1.0×10-7cm/s、危险废物贮存间地面及裙脚防渗系数≤1.0×10-7cm/s。 | / |
| 生态环境 | 采取水土保持措施，厂区、道路两侧种植植被绿化，服务期满后生态恢复 | 80 |
| 环境风险 | 从环境风险源、环境风险影响途经及环境风险敏感目标等方面防范环境风险 | 5 |
| 合计 | / | 500 |

## 7.3环境效益分析

本项目从尾矿进行磷选，不仅回收了其中的有用的磷资源，减少了尾矿中磷对水体的污染，还可以减少尾矿的排放，实现了固体废弃物的综合利用。项目服务期满后对其进行清理、平整及绿化，可以减少了对土地资源的占用情况，还改善了区域环境。

项目建设与生产运行会使区域环境质量发生不同程度的变化，对区域环境质量带来一定影响，在采取相应的环保工程及生态环境治理措施后，虽增加了投资成本，但保证了各项污染物达标排放，满足环境功能的要求，同时通过完善厂区绿化，增加了植被覆盖率，区域水土流失现象得到了有效控制与缓解，改善了区域环境质量。

## 7.4经济效益分析

项目建成投产运行后，年产磷精粉120万吨。项目市场广阔、贸易稳定，经济效益良好，盈利能力、生存能力较强。因此，项目在经济上是可行的，对周边经济起到一定的积极作用。

## 7.5社会效益分析

本项目的建设顺应市场需求，对缓解磷矿粉供不应求的局面有一定的贡献。同时，本项目的建设和实施过程中将投入大量的资金用于建设和生产，将刺激当地的经济需求，带动当地和周边地区的经济发展，促进电力、运输、建材、商业、服务等相关行业和基础设施的发展建设，加速宽城满族自治县的经济发展，提升该地区的经济实力。同时，该项目能促进产业结构的合理调整，寻找新的经济增长点，增加财政税源，壮大地方经济。

另外，本项目在建设和运营期内需要一定的劳动力参与生产建设活动，将为项目区提供大量的就业机会，有利于安置社会富余劳力和下岗分流人员。对增加当地群众的收入，提高生活水平有着积极的促进作用，具有明显的社会效益。

## 7.6环境经济损益分析结论

综上所述，本项目经济效益良好，抗风险能力强。开发建设过程中将不可避免地对周围环境产生影响，在严格落实环评、水保推荐的污染防治、生态恢复措施，实施必要的环境保护措施和支付一定的环境代价后，不仅可达到预定的环境目标，减轻对生态环境的破坏，同时还可以收到一定的经济效益，使社会效益、经济效益和环境效益得到较好的统一，保证了社会和环境的可持续发展。因此，本项目从环境经济损益方面分析，建设是可行的。

# 第八章 环境管理与监测计划

为加强项目的环境管理，加大企业环境监测的力度，必须严格控制污染物的排放总量，有效的保护环境，执行建设项目“三同时”制度。为了既发展生产又保护环境，实现建设项目的经济效益、社会效益和环境效益的统一，更好的监控工程环保设施的运行，及时掌握和了解污染治理措施的效果，必须设置相应的环保机构，制定建设工程环境管理和环境监测计划。

## 8.1环境管理

建设项目环境保护管理是指工程在施工期、运营期执行和遵守国家、省、市的有关环境保护法律、法规、政策和标准，接受地方环境保护主管部门的环境监督，调整和制定环境保护规划和目标，把不利影响减小到最低限度，加强项目环境管理，及时调整工程运行方式和环境保护措施，最终达到保护环境的目的，取得更好的综合环境效益。

### 8.1.1施工期环境管理

（1）管理机构

施工期环境管理体系组成包括建设单位和施工单位在内的两级管理体制。

①施工单位：施工单位首先应强化施工单位自身的环境意识和环境管理。各施工单位应配备专职人员负责施工期的环境保护工作，该人员应为经过培训，并具有一定能力和资质的工程技术人员，并赋予相关的职责和权利，使其充分发挥一线环保监管职责。实行环境管理责任制和生态环境保护考核制。

②建设单位：建设单位施工期环境管理的主要职能在于及时掌握施工环保动态，当出现环境问题或纠纷时，积级组织力量解决，并协助施工单位处理好与地方环保部门、公众等相关各方的关系。施工期除接受当地环保主管部门监督外，建设单位还应配备专、兼职环保人员，对施工场地的扬尘、污水、水土流失、噪声等环保事宜进行自我监督管理。

（2）施工期环境管理重点

①施工噪声控制：合理安排施工时间，避免施工噪声对村庄敏感点的干扰。强化管理，避免夜间推土机、载重汽车等高噪设备的使用。

②车辆运输：土石方运输杜绝超载，以减少散落，施工便道定时洒水抑尘。

③施工单位加强对施工现场、临时驻地及其他施工临时设施的管理，禁止施工材料的随意堆放，易引起扬尘的物料堆存应采取必要的防尘措施。雨季施工加强对弃土、施工材料堆放管理，以防流失。施工完毕，妥善处理生活垃圾与弃渣，并进行绿化，恢复施工现场。

### 8.1.2运营期环境管理

（1）管理机构设置

为了保证将环境保护纳入企业管理和生产计划，并制定企业管理的污染控制指标，使企业排污符合国家和地方有关排放标准，并实现企业管理总量控制，企业内部必须建立行之有效的环境管理机构。

本项目环境管理工作实行厂长负责，生产副厂长监管环保工作，各职能部门各负其职的环境管理体系，设置环保科，科长1名，科员2名，共3人。同时，厂区配置1～2名专职或兼职管理人员。

（2）管理机构职责

①贯彻执行《中华人民共和国环境保护法》及其相关法律、法规，按国家的环保政策、环境标准及环境监测要求，制定环境管理规章制度，并监督执行。

②制定环境政策，包括经济政策，综合利用政策，综合防治政策，自然资源利用政策和环境技术政策。全面贯彻落实环境保护政策，做好项目的环境污染和环境保护工作。

③编制环境规划，制定本企业环境保护的远、近期发展规划和年度工作计划，制定并检查各项环境保护管理制度及执行情况。

④制定出本企业的环境保护目标和实施措施，把防治污染和综合利用指标纳入全选厂厂区的生产计划。并在年度计划中予以落实。负责建立企业内部环境保护责任制度的考核制度，协助企业完成围绕环境保护的各项考核指标。

⑤执行国家有关建设项目环境保护的规定，做好环保设施管理和维护工作。建立并管理好环保设施的档案工作，保证环保设施按照设计要求运行，加强企业经营管理，杜绝擅自拆除和闲置不用的现象发生。做到环保设施及设备的利用率和完好率。

⑥组织开展本企业的环境保护专业技术培训，搞好环境保护教育和宣传，提高职工的环境保护意识，定期推广应用环境保护先进技术和经验。

## 8.2排污许可衔接

### 8.2.1污染物排放清单

根据工程分析，项目生产运行产生的污染物排放清单见表8.2-1：

表8.2-1  污染物排放清单一览表

| 项目 | 污染源 | 污染物 | 排放量 | 排放浓度 | 治理措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 磷精粉库 | 粉尘（TSP） | 1.23t/a | 场界无组织排放浓度≤1.0mg/m³ | 厂房封闭设置喷淋抑尘装置 | 《铁矿采选工业污染物排放标准》(GB28661-2012)表7中大气污染物排放限值要求 |
|  | 道路运输 | 粉尘（TSP） | 0.16t/a |  | 道路硬化、洒水抑尘、车辆加盖苫布 |  |
|  | 食堂 | 油烟 | / | 最高允许排放浓度2.0mg/m3 | 采取油烟净化器，对饮食油烟进行收集处理，处理效率不低于60% | 《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）小型规模标准要求 |
| 废水 | 厂区 | 生产 废水 | 0 | 不外排 | 全部回用于生产 | 循环使用，不外排 |
|  |  | 洗车废水 | 0 | 不外排 | 全部回用于洗车 | 循环使用，不外排 |
|  | 生活区 | 生活 污水 | 0 | 防渗化粪池定期清掏用作农肥 | 选厂新建办公楼等生活设施，食堂废水经隔油池处理后，与生活污水一同排入厂区防渗化粪池。 | 防渗化粪池定期清掏，用作农肥 |
|  |  | 食堂 废水 |  |  |  |  |
| 噪声 | 机械 设备 | 等效连续A 声级 | 昼间：60dB（A）； 夜间：50dB（A） | 设备基础减震，厂房封闭隔声，厂区合适位置种植绿化植被。 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类排放标准 |
|  | 运输 车辆 |  |  | 减速慢行；夜间22:00—凌晨6:00不进行厂外运输。 |  |
| 固体废物 | 职工 生活 | 生活 垃圾 | 9.9t/a | 交由环卫部门统一处理 | 集中收集于垃圾桶内 | 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2020） |
|  | 选矿工序 | 尾矿 | 3340万t/a | 泵至尾矿库贮存 | 排放至见草沟尾矿库 |  |
|  | 化粪池 | 固形物 | 10t/a | 化粪池定期清掏用作农肥 | 化粪池进行防渗处理 |  |
|  | 浮选药剂桶 | 浮选药剂 | 2776个/a | / | 厂家回收 |  |
|  | 设备维护等 | 废矿物油 | 4t/a | 暂存于危险废物贮存间，定期交由有相应资质的单位进行转运处置 | 暂存于危险废物贮存间，定期交由有相应资质的单位进行转运处置 | 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单 |
|  |  | 废矿物油桶 | 0.16t/a |  |  |  |
|  |  | 废含油抹布及手套等 | 0.1t/a |  |  |  |

### 8.2.2污染物排放总量指标

根据工程分析，项目实施后，建设单位对各工序污染源均采取了相应有效的治理措施，实现了各类污染物的达标排放，有效地控制了各类污染物的排放量。本项目浮选过程为常温浮选，冬季选厂采用集中供热以满足选厂浮选温度要求，办公区依托原选厂办公室，冬季采暖由生物质锅炉提供，不新增锅炉及燃料使用，项目实行总量控制的污染物因子为SO2、NOx、COD、氨氮、颗粒物。

根据《国务院关于印发“十三五”节能减排综合工作方案的通知》（国发【2016】74号），并结合项目的排污状况，确定项目总量控制的污染物为：SO2和NOx，其控制排放总量分别为：SO2：0t/a、NOX：0t/a，颗粒物：1.39t/a。

### 8.2.3排污口规范化设计要求及内容

#### 8.2.3.1排污口规范化设计要求

根据国家环保总局《关于开展排污口规范化整治试点工作的意见》、《关于加快排污口规范化整治试点工作的通知》，企业所有排放口（包括水、气、声、渣）必须按照“便于采集样品、便于计量监测、便于日常现场监督检查”的原则和规范化要求，排污口要立标管理，设立国家标准规定的标志牌，根据排污口污染物的排放特点，设置提示性或警告性环境保护图形标志牌，一般污染源设置提示性标志牌，毒性污染物设置警告性环境保护图形标志牌；绘制企业排污口分布图，对治理设施安装运行监控装置、排污口的规范化要符合有关要求。

（1）废气排放口必须符合规定的高度和按照《污染源监测技术规范》便于采样、监测的要求，设置直径不大于75mm的采样口。如无法满足要求的，其采样口与环境监测部门共同确认。

（2）对于一般固体废物应设置专用贮存、堆放场地。对于危险废物应设置专用储存容器，并须有防挥发、防流失、防漏防渗措施。各类固休废物贮存场所均应设置醒目的标志牌。

（3）按规定对固定噪声源进行治理，在固定噪声源处应按《环境保护图形标志》（GB15562.2-1995）要求设置环境保护图形标志牌。

（4）标示牌的设置应按《关于印发排放口标志牌技术规格的通知》（环办[2003]95号）中的相关规定实施，统计所有排污口的名称、位置、数量，以及排放的污染物名称、数量等内容上报当地环保部门，以便进行验收和排污口的规范化管理。图形符号分为提示图形和警告图形符号两种，分别按GB15562.1-1995、GB15562.2-1995执行。

（5）设置标志牌要求

对企业废气处理装置的排口设置平面固定式提示标志牌或树立式固定式提示标志牌，平面固定式标志牌为0.48cm×0.3cm的长方形冷轧钢板，树立式提示标志牌为0.42cm×0.42cm的正方形冷轧钢板，提示牌的背景和立柱为绿色，图案、边框、支架和铺助标志的文字为白色，文字字型为黑体，标志牌辅助标志内容包括排污单位名称、标志牌名称、排污口编号和主要污染物名称。

#### 8.2.3.2排污口规范化设计要求及内容

1）根据《环境保护图形标志—排放口（源）》（GB15562.1-1995）的相关要求，结合项目污染物排放情况，为便于环境保护行政主管部门对项目废气排放口、噪声排放源的监督管理，排污单位（宽城满族自治县云基磷业有限公司）需对排污口进行规范化建设。

①废气排放口和噪声排放源应以图形标志和警告图形符号的形式给出。

| 废气排放口提示图形符号 | 废气排放口警告图形符号 |
| --- | --- |
| 噪声排放源提示图形符号 | 噪声排放源警告图形符号 |

图8.2-1  排污口图形符号类型及标志

②标志牌的形状及颜色详见表8.2-2：

表8.2-2  排污口标志的形状及颜色情况

| 标志类型 | 形状 | 背景颜色 | 图形颜色 |
| --- | --- | --- | --- |
| 提示标志 | 正方形边框 | 绿色 | 白色 |
| 警告标志 | 三角形边框 | 黄色 | 黑色 |

排污口标志牌应设置在与之功能相应的醒目处。

2）根据《环境保护图形标志—固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）的相关要求，结合项目固体废物产生、储存与处置情况，为便于环境保护行政主管部门对项目固体废物的监督管理，排污单位（宽城满族自治县云基磷业有限公司）需对固体废物贮存场所进行规范化建设。

①固体废物贮存场所应以图形标志和警告图形符号的形式给出。

| 一般固体废物贮存场所提示图形符号 | 一般固体废物贮存场所警告图形符号 |
| --- | --- |
|  | / |
| 危险废物贮存场所警告图形符号 | / |

图8.2-2  固体废物贮存场所图形符号类型及标志

②标志牌的形状及颜色详见表8.2-3：

表8.2-3  固体废物贮存场所标志的形状及颜色情况

| 标志类型 | 形状 | 背景颜色 | 图形颜色 |
| --- | --- | --- | --- |
| 提示标志 | 正方形边框 | 绿色 | 白色 |
| 警告标志 | 三角形边框 | 黄色 | 黑色 |

固体废物贮存场所标志牌应设置在与之功能相应的醒目处。

### 8.2.4排污许可证核发

根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》（环保部令11号，2019年12月20日），本单位排污许可管理为登记管理。

## 8.3环境监测

### 8.3.1监测目的

本项目可能会引发一系列的环境问题：如地表破坏、水资源污染、噪声污染、环境空气污染等，这些均会对当地的环境产生一定影响，通过监测掌握废气、废水、噪声等污染源是否符合国家或地方排放标准要求，同时对废气、废水、噪声防治设施进行监督检查，保证其正常运行。

环境监测是环境管理的依据和基础，为环境统计和环境定量评价提供科学依据，并据此制定污染防治对策和规划。

按照国家有关规定和监测规范，对污染物进行监测，并保存原始监测记录，及时了解项目的污染状况，掌握变化趋势，提供依据，制定对策。

### 8.3.2监测机构

环境监测是环境保护的基础，是进行污染治理和监督管理的依据，环境和污染源监测工作可委托由当地环保监测部门承担。

### 8.3.3监测计划

环境监测按国家和地方的环保要求进行，采用国家规定的标准监测方法，根据本项目生产特征和污染物排放特征，制定以下监测方案，监测工作可委托当地环保监测站承担。工程投入运行后，各污染源监测因子、监测频率情况见表8.3-1。

表8.3-1  环境监测计划表

| 序号 | 项目 | 监测点位 | 监测项目 | 监测频率 | 执行排放标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废气 | 厂界 | 颗粒物（TSP） | 每年一次 | 《铁矿采选工业污染物排放标准》(GB28661-2012)表7中大气污染物排放限值要求 |
|  | 饮食油烟 | 油烟排气筒 | 油烟 | 每年一次 | 《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）小型标准的限值要求 |
| 2 | 噪声 | 厂界外1m处 | 等效连续A声级 | 每季度一次 | 各厂界满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求； |
| 3 | 地下水 | 背景监测井 | pH、总硬度、溶解性总固体、氯化物、硫酸盐、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、挥发性酚类、氰化物、耗氧量、锰、铁、铅、镉、砷、氟化物、汞、六价铬、总大肠菌群、菌落总数、石油类、硫化物、铜、锌、磷酸盐 | （1）本项目运行过程中对地下水环境影响较大的为尾矿浆输送管道，该管道采用地上明敷的方式，事故状态下发生泄漏后能够及时发现并进行处理。因此本次评价根据《地下水环境监测技术规范》（HJ/T164-2020）中6.2.2表1的要求，将J1背景值监测井的监测频率确定为每年一次，J2、J3污染跟踪监测井的监测频率确定为每年两次。 （2）如发现异常或发生事故后，立即进行监测，确定泄漏污染源，并分析污染原因，及时采取对应应急措施，同时加密监测频次，直至监控井污染物浓度不高于本底值后，恢复正常监测频次。 | 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准、以及《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）要求 |
|  |  | 跟踪监测井 |  |  |  |

## 8.4应向社会公开的信息内容

根据《建设项目环境影响评价信息公开机制方案》的要求，建设单位是建设项目环评信息公开的主体，全面规范建设单位环评信息公开范围、公开时段、公开内容、公开程度、公开方式。建设单位应分阶段向社会公开环境信息，具体见表8.4-1。

表8.4-1  建设单位社会公开信息情况一览表

| 公开阶段 | 具体公开内容 |
| --- | --- |
| 报告书编制过程中 | 向社会公开建设项目的工程基本情况，拟定选址选线、主要环境影响情况、拟采取的主要环境保护措施、公众参与的途径、方式。 |
| 报告书审批前 | 建设项目环境影响报告书编制完成后，向环境保护主管部门审批前，向社会公开环境影响报告书全本，同时一并公开公众参与情况说明。 |
| 建设项目开工前 | 开工前，建设单位应向社会公开建设项目开工日期、设计单位、施工单位和环境监理单位、工程基本情况、实际选址选线、拟采取的环境保护措施清单和实施计划、由地方政府或相关部门负责配套的环境保护措施清单和实施计划等，并确保上述信息在整个施工期内均处于公开状态。 |
| 施工过程中 | 建设单位应在施工中期向社会公开建设项目环境保护措施进展情况、施工期的环境保护措施落实情况、施工期环境监理情况、施工期环境监测结果等。 |
| 项目建成后 | 建设单位应当向社会公开建设项目环评提出的各项环境保护设施和措施执行情况、竣工环境保护验收监测和调查结果。 （1）基础信息：企业名称、法人代表、所属行业、地理位置、生产周期、联系方式、委托监测机构名称等； （2）监测方案（自行监测方案、委托监测方案）； （3）监测结果：全部监测点位、监测时间、污染物种类及浓度、标准限值、达标情况、超标倍数、污染物排放方式及排放去向； （4）污染源监测年度报告。 企业可通过对外网站、报纸、广播等便于公众知晓的方式公开监测信息。 |

## 8.5 环保设施“三同时”验收一览表

根据《建设项目竣工环境保护验收管理办法》，建设项目中环境污染物防治设施必须与主体工程同时施工、同时设计、同时投产使用。项目投产后环保设施“三同时”验收清单见表8.5-1。

表8.5-1  项目环保设施“三同时”验收一览表

| 类型 | 排放源 | 污染物 | 治理措施 | 投资 （万元） | 验收标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 磷精粉库 | 扬尘 | 封闭磷精粉库、设置喷淋设施 | 150 | 《铁矿采选工业污染物排放标准》(GB28661-2012)表7中大气污染物排放限值要求 |
|  | 运输道路及厂界 | 扬尘 | 地面硬化，洒水降尘，车辆减速慢行，厂区四周种植植被绿化 | 8 |  |
|  | 食堂 | 油烟 | 食堂油烟通过油烟净化器处理后达标排放 | 5 | 《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）小型规模标准要求 |
| 废水 | 生产废水 | SS、COD | 生产废水泵入尾矿库，沉淀后泵至高位水池，循环使用，不外排，洗车废水排入洗车平台配套沉淀池，循环使用不外排 | 5 | 循环使用，不外排 |
|  | 生活污水、食堂废水 | BOD5、COD、SS、氨氮 | 选厂新建办公室等生活设施。食堂废水经隔油池处理后，与生活污水一同排入厂区防渗化粪池，防渗化粪池定期清掏用作农肥。 | 2 | 防渗化粪池定期清掏用作农肥 |
| 噪声 | 浮选机、搅拌槽、水泵、鼓风机等生产设备 | 噪声 | 生产设备置于封闭车间内厂房隔声，设备基础减震，车辆减速慢行，途径村庄时不鸣笛；夜间22:00—凌晨6:00不进行厂外运输。 | 180 | 各厂界满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求； |
|  | 车辆运输 |  |  |  |  |
| 固体废物 | 职工 | 生活垃圾 | 集中收集，送指定垃圾收集点，由当地环卫部门统一清运、处理。 | 2 | 妥善处置 |
|  | 防渗化粪池 | 固化物 | 清掏还田 | 5 |  |
|  | 设备维护 | 废矿物油、废矿物桶等 | 按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单要求建设规范化危险废物贮存间，危险废物在危险废物贮存间暂存后，定期交由有相应资质的危险废物处置单位进行转运、处置。 | 8 | 危险废物贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单 |
| 防渗 | 一般防渗区地面防渗系数≤1.0×10-7cm/s；危险废物贮存间地面及裙脚、重点防渗区防渗系数≤1.0×10-10cm/s。 | / | / |
| 生态环境 | 采取水土保持措施，厂区、道路两侧种植植被绿化，服务期满后生态恢复 | 80 | 完善厂区绿化 |
| 环境风险 | 从环境风险源、环境风险影响途经及环境风险敏感目标等方面防范环境风险，设置事故池一座 ，容积4000立方米 | 50 | 环境风险可接受 |
| 合计 | 500 |  |

# 第九章 环境影响评价结论

## 9.1 工程分析结论

宽城满族自治县云基磷业有限公司尾废减量化梯级资源综合利用智能回收中心项目位于河北省承德市宽城满族自治县松岭镇松树沟村。选厂中心地理坐标为：:东经: 118°36′5.21 ″，北纬: 40°25′55.30″。

项目新建浮选车间、磷精粉库及配备相应的选矿设备，其中主要生产车间15000m2、磷精粉库7000m2，利用浮选机（粗选）、浮选机（精选）、浮选机（扫选）、浓密机、过滤机、搅拌槽、浓密机、尾矿泵等设备，年处理3460万t尾矿砂，年产磷精粉120万t。总投资22000万元，环保投资约500万元，占总投资的2.27%。项目总劳动定员60人，采用三班制，每班工作时间8h，年工作时间为330d，项目预计建设期为19个月。

## 9.2 环境质量现状调查与评价结论

为准确了解项目所在区域环境质量现状，本项目空气环境质量、地表水质量现状监测数据引用承德市生态环境局于2022年发布的《2021年承德市生态环境状况公报》中相关数据进行判定。环境空气、地下水、声环境质量补充监测由辽宁鹏宇环境监测有限公司完成，监测日期为2022年7月。本项目TSP现状监测引用《宽城大地矿业有限公司梯级资源综合利用智能回收中心项目环境质量现状检测报告》予以说明，监测日期为2021年11月，监测资质及数据时间有效。

（1）环境空气质量现状评价

根据《2021年承德市生态环境状况公报》中相关数据结果。项目所在地宽城满族自治县环境空气中，二氧化硫、氮氧化物、一氧化碳、PM10、PM2.5、臭氧均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准，项目所在区域为环境空气质量达标区。

（2）水环境质量现状评价

根据《2021年承德市生态环境状况公报》中相关数据结果，项目所在区域地表水体（民训河河为长河支流）河流段属于董家口村监测断面上游，区域地表水环境质量较好，可达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类水域标准要求。

根据区域环境质量现状监测结果可知，地下水水质满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准要求，项目区域地下水水质较好。

（3）声环境质量现状评价

根据区域环境质量现状监测结果可知，各监测点的声环境质量现状均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求，区域声环境质量较好。

（4）土壤环境质量现状评价

根据区域环境质量现状监测结果可知，土壤各监测因子均无超标现象，均能满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》(GB36600-2018)表1、表2第二类用地筛选值要求及《建设用地土壤污染风险筛选值》（DB13/T 5216-2020）表1第二类用地筛选值要求。农用地能满足《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管制标准（试行）》（GB15618-2018）表1、表2农用地筛选值要求，项目区域土壤污染风险较低。

（5）生态环境质量现状评价

项目区域主要是京城集团已有预留的建设用地，地表植被以杂草为主，区域植被覆盖率一般；项目区域内仅有少量鸟类、爬行类及其他常见类动物等，无其他国家和地方保护类的野生动物存在；水土流失主要体现为面蚀和沟蚀。综上，区域生态环境质量现状一般。

## 9.3 环境影响评价及预测结论

### 9.3.1大气环境影响预测与评价结论

本项目无组织排放源Pmax最大值出现在109m处排放的TSP，Pmax值为8.5768%，Cmax为0.077mg/m³。本项目各污染物的Pmax均小于10%，D10%未出现，不需要设置大气环境防护距离。项目排放的颗粒物（TSP、PM10）厂界最大落地浓度叠加背景值后，小于《环境空气质量标准》(GB3095-2012）二级标准及其修改单（2018年8月13日）中颗粒物基本浓度限值，故项目的建设对环境空气的影响可接受。

### 9.3.2地表水环境影响分析结论

项目选矿工艺添加药剂为无毒低毒药剂，选厂运行过程中产生的废水主要为尾砂废水，其主要污染物为SS、COD，项目生产废水进入宝山泵站进行加药沉淀后，澄清也回用于选厂，尾矿经宝山泵站排至见草沟尾矿库，经过沉淀降解后排入尾矿库高位水池，经回水管路回用于个选厂适用，循环使用，不外排。项目生产过程中的水除少量通过产品带走、自然蒸发等途径消耗以外，均实循环适用，不外排。

生活污水中主要为职工盥洗污水及食堂废水。食堂废水经隔油池处理后，与生活污水共同排入厂区防渗化粪池，防渗化粪池定期清掏用作农肥。

综上所述，项目产生的废水均不外排，不会对地表水环境产生较大影响。

### 9.3.3地下水环境影响分析结论

（1）环境水文地质现状

本项目所在区域属于丘陵山区，评价区范围内地下水类型主要有第四系松散岩类孔隙水和基岩裂隙水，第四系松散岩类孔隙水，分布民训河冲洪积平滩和两侧沟谷中，地下水类型为潜水，含水层岩性主要为第四系冲洪积砂砾石和圆砾石层，水量较丰富；基岩裂隙水主要分布在民训河两侧的基岩裸露山区，含水层岩性为太古界片麻岩，以基岩风化带网状裂隙水为主，地下水资源相对贫乏。地下水水位变化一般随季节变化较大，10月至翌年1月为水位下降期，1月份出现水位最低值；2-3月冰雪初融，水位缓慢回升；4-6月水位相对稳定；7-9月进入雨季，水位急剧回升，出现年内水位最高值。评价区范围内地下水沿沟谷与民训河流向保持一致，即由东向西，2022年08月实测水位标高为381.36~361.10m，平均369.22m，项目所在沟谷平均水力坡度约1%。

本次地下水环境调查与评价共布设水质采样点5个，水位调查点10个，在2022年8月进行了地下水水位监测工作，9月初进行了水质监测工作，监测结果显示：

调查评价区各监测点位的各项监测因子均满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准和《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）的要求。

根据水化学类型分类结果，项目厂区周边地下水化学类型有HCO3-Ca Mg Na型、HCO3 SO4 Cl-Ca Mg Na型、HCO3 SO4 Cl- Ca Na型。

(2)地下水环境影响

本次评价运用解析法进行预测，有预测结果可知，非正常状况下，污染物经过100天的运移，石油类中心浓度为1.735E-05mg/L，氟化物中心浓度为3.989E-05mg/L，磷酸盐中心浓度为5.820E-06mg/L，COD中心浓度为6.38E-04mg/L，各污染物浓度均远远低于影响限值，污染物中心点运移距离为74m，超出厂界；随着时间的推移，各污染物中心浓度将持续降低，且始终低于影响限值，在1000天时中心点最远运移距离为736m。

通过对厂区下游最近敏感点的预测结果可以看出，各污染物浓度在71天时达到最大值，石油类为2.068E-05mg/L，氟化物为4.756E-05mg/L，磷酸盐中心浓度为6.945E-06mg/L，COD中心浓度为7.48E-04mg/L，均低于影响限值。

综上所述，在非正常工况下，尾砂输送管道发生破损泄漏后，随着时间的推移，各污染物在地下水的对流、弥散作用下，污染晕中心浓度逐渐降低，在预测期限内始终低于影响限值，下游最近的敏感目标处各污染物浓度最大值也远远低于影响限值，因此，本项目建设不会周边地下水环境以及对下游敏感点产生影响。

（3）评价结论

本次地下水评价，在搜集大量当地的历史水文地质条件资料的基础上，开展了详细的水文地质勘查、现场试验和水文地质条件分析，通过解析法对厂区非正常状况下可能出现的泄露情景进行了预测，预测结果显示：在非正常状况下发生泄漏，且叠加防渗层破漏情况，污染物的泄露不会对项目周边地下水造成影响，也不会对下游敏感点造成影响。但针对未能预见的情景，报仍制定了相应的监测方案和应急措施。在相关保护措施实施后，该项目对水环境的影响是可控的。

### 9.3.4声环境影响预测与评价结论

根据噪声预测，项目生产运行阶段各产噪设备对各厂区各厂界及最近敏感点的昼、夜噪声贡献值均能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）规定的2类区标准；与现状值叠加后，各厂界噪声昼间及夜间的预测值均不超标，区域声环境质量满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求。

综上所述，项目的运行对区域声环境质量影响较小。

### 9.3.5固体废物环境影响分析结论

项目实施后，产生的固体废物主要为选矿产生的尾矿、化粪池固形物、职工生活垃圾、设备维护过程中产生的废矿物油、废矿物油桶、含油劳保用品。项目选矿产生的尾矿在宝山矿区集中后经过见草沟尾矿尾矿输送系统排入见草沟尾矿库储存；职工生活垃圾集中收集后，交由当地环卫部门统一处理；化粪池固形物清掏还田；建设规范化危险废物贮存间暂存废矿物油、废矿物油桶等危险废物，后期交由有相应资质的单位进行转运、处置。

项目生产运行阶段固体废物均得到合理处置，对区域环境影响较小。

### 9.3.6土壤环境影响分析结论

项目属于土壤污染影响型建设项目，产生的影响途径主要为大气沉降及垂直入渗，通过影响分析及预测分析可知，项目各阶段各预测污染因子对场区内土壤和场区外土壤环境敏感目标影响均满足相应标准要求，项目的实施对土壤环境造成的影响可接受。

### 9.3.7矿石放射性影响分析结论

本项目矿石来源与承德京联实业集团有限公司来源相同，均来自承德京城矿业集团有限公司孤山子铁矿提供。本项目参照承德京联实业集团有限公司对矿石及砂石骨料进行的放射性检测，

检测结果显示，本项目原矿及砂石骨料238U、226Ra、232Th、40K的浓度均未超过1贝可/克（Bq/g），对周边环境辐射影响较小，无需开展辐射影响分析。

### 9.3.8生态环境影响分析结论

项目不会对地表土壤和植被造成大面积损毁，对该区域整体区域景观生态格局和功能的影响较小。项目建设阶段由于场地、运输道路等基础设施的建设，将破坏占地范围内的地表植被，降低区域植物量，加重水土流失程度，对区域生态环境产生一定的不利影响。企业通过实施水土保持措施、复耕绿化等生态恢复措施后，能有效恢复当地的生态环境，因此，项目对周围生态环境影响较小。

## 9.4 环境保护措施及其可行性论证结论

### 9.4.1环境空气保护措施及其可行性论证结论

（1）无组织废气

项目磷精粉均设置封闭的磷精粉库进行存放，并设置喷淋装置；运输道路地面硬化，洒水抑尘，车辆加盖苫布，减速慢行，厂区合适位置种植植被绿化；控制卸料速度，降低卸料高度；项目产生的无组织颗粒物，各厂界均能达标排放，采取的抑尘措施可行。

### 9.4.2地表水环境保护措施及其可行性论证结论

项目生产运行阶段产生的废水主要为浮选选矿废水、生活污水。

项目产生废水主要为浮选废水，主要含有悬浮物和残留的药剂。项目为节约药剂和充分利用水资源，采用三次精浮选，一次粗扫选和一次精扫选，可以有效较少尾矿中浮选药剂的残留。磷精粉过滤废水回用于厂区药剂制备车间，最大限度实现生产废水厂区内回用。浮选废水依托宝山泵站进行加药絮凝处理，对SS的去除效率可以达到75-90%。参考《选磷废水COD 、SS相关关系研究》选磷粗选废水中，COD和SS有很好的相关性，相关系数都在0.9以上，通过添加絮凝剂可有效去除废水中COD。浮选废水经过处理后回用于选厂不外排。尾矿经宝山泵站通过管路排放至见草沟尾矿库，可以有效降低SS和COD,确保尾矿水水质满足选矿使用可以达到循环利用，整个生产过程生产用水为循环使用不外排。

项目在生产运行过程中，须完善各项环保措施，项目厂区建设事故池一座位于厂去浮选车间东北角，容积为4000m3，用于盛装事故发生时的尾矿浆，以避免发生生产事故时尾矿废水外泄对地表水体造成影响。

项目新建办公楼等生活设施，食堂废水经隔油池处理后，与生活污水一同排入厂区防渗化粪池，防渗化粪池定期委托当地居民进行清掏还田处理。

类比同类型建设项目，采用以上废水处理措施，项目产生的废水全部综合利用，不外排，措施可行。

### 9.4.3地下水环境保护措施及其可行性论证

为防止地下水污染，在项目厂区及上、下游拟布设地下水水质监测井3眼，对项目所在区域地下水环境质量进行长期监测。建立定期监测制度，发现问题及时排查原因后采取相应措施。水质的监测委托相应资质部门，所采取的跟踪监测措施经济技术合理、环境友好、措施可行。

### 9.4.4声环境保护措施及其可行性论证结论

项目实施后产噪源主要为搅拌槽、浮选机、鼓风机、浓密机、过滤机、水泵等机械设备及车辆运输噪声，通过采取封闭车间内厂房隔声、设备基础减震、车间外种植植被、夜间22:00—凌晨6:00不进行厂外运输等措施降低噪声。根据预测，项目生产运行阶段各厂界噪声预测值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）规定的2类功能区标准，项目采取的措施简单可行。

### 9.4.5固体废物处理措施及其可行性论证结论

项目实施后，产生的固体废物主要为尾矿、办公人员生活垃圾、化粪池固化物、废浮选药剂桶以及设备维护等过程产生的废矿物油与废矿物油桶。项目采用固体废物处置措施，项目各固体废物全部综合利用或妥善处置，固体废物处理和利用措施可行。不会对周围环境产生较大影响。

### 9.4.6土壤环境保护措施及其可行性论证结论

采取从源头控制的措施，定期做好厂区的环境管理工作，保证各生产设施和污染物治理设施运转正常，尽量降低事故排放，并对选厂厂区进行防渗处理，从而在源头上降低可能加重土壤污染的情形；建设单位应制定监测计划，定期跟踪厂区内以及厂区外附近农田土壤环境质量，建立跟踪监测制度，以便及时发现问题，采取有效措施；项目建设与运行过程中，对土壤性质较好的区域表土单独堆存，用于项目区配套绿化工程覆土使用，使植被覆盖率有一定的保证；对于项目占地及周边区域内处于自然状态且不开发利用的土地，使之保留原始存在状态，不加以破坏，并尽量利用占地范围内建设用地的区域开展建设活动，并做好项目区及周边的水土保持工作，加强绿化，多种植当地常见植被物种，保护土壤环境。经过土壤环境影响预测，项目的实施对土壤环境造成的影响可接受，项目采取的土壤环境影响减缓控制措施，合理有效，不存在技术障碍，措施经济、技术合理、环境友好、可行。

### 9.4.7生态环境保护措施及其可行性论证结论

项目不会对地表土壤和植被造成大面积损毁，对该区域整体区域景观生态格局和功能的影响较小。项目建设阶段由于场地、运输道路等基础设施的建设，将破坏占地范围内的地表植被，降低区域植物量，加重水土流失程度，对区域生态环境产生一定的不利影响。企业通过实施水土保持措施、根据自然资源损失补偿和受损区域恢复原则采取一定的生态恢复和补偿措施后，能有效恢复当地的生态环境，因此，项目对周围生态环境影响较小。

## 9.5 环境风险评价结论

本项目不存在重大危险源，经采取风险防范措施后，能大大减少事故发生概率，一旦发生事故，能迅速采取有力措施，减小对环境污染，项目潜在的事故风险是可以防范的。因此，建设单位应做好风险防范工作，杜绝事故发生，特别在运输、装卸、贮存过程中加强防范措施，防止对厂区及周边环境造成事故性影响。

## 9.6总量控制分析结论

本项目对各工序污染源均采取了相应有效的治理措施，实现了各类污染物的达标排放，有效的控制了各类污染物的排放量。因此，建议以本评价核算的污染物排放量作为其总量控制目标值。本次评价建议本项目总量控制指标为：SO2：0t/a、NOX：0t/a、COD：0t/a、氨氮：0t/a、颗粒物：1.39t/a。

## 9.7公众参与调查结论

评价期间，建设单位按照《环境影响评价公众参与办法》（生态环境部令 第4号）的相关要求进行了网络、报纸、张贴公告三种途径公示。结果表明公示期间没有人持反对意见，即工程建设得到了当地公众的普遍支持。

## 9.8环境经济损益分析结论

通过本项目的社会、经济和环境效益分析可知，本项目经济效益良好，抗风险能力强。开发建设过程中将不可避免地对周围环境产生影响，在严格落实环评、水保推荐的污染防治、生态恢复措施，实施必要的环境保护措施和支付一定的环境代价后，不仅可达到预定的环境目标，减轻对生态环境的破坏，同时还可以收到一定的经济效益，使社会效益、经济效益和环境效益得到较好的统一，保证了社会和环境的可持续发展。从环境经济损益方面分析，本项目的建设是可行的。

## 9.9环境管理与监测计划结论

企业应建立健全环境管理制度体系，将环保纳入考核体系，严格执行“三同时”制度，污染治理设施的管理制度、排污口规范化设置，确保在日常运行中将环保目标落实到实处。

本项目主要在运行期会对环境质量造成一定影响，因此，除了加强环境管理，还应定期进行环境监测，了解项目在不同时期对周围环境的影响，以便采取相应措施，最大程度上减轻不利影响。

## 9.10建设项目可行性结论

综合以上各项分析，本项目的建设符合国家产业政策，选址较合理，通过采用各项污染防治措施，各类污染物可实现达标排放，对区域环境质量影响较轻。在建设单位严格落实本评价提出的各项污染防治措施的前提下，从环境保护的角度分析，本项目可行。

## 9.11 建议

为进一步保护环境，减少污染物的排放量，本评价提出以下要求和建议：

（1）严格执行“三同时”制度，确保各类环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入运行。

（2）加强设备维护、维修工作，确保各类环保设施正常运行。

# Text boxes

项目所在地

项目所在地

项目选址

0