# 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：廊坊立邦涂料有限公司承德分公司年产100万吨节能、环保、高性能建筑材料项目（一期）

建设单位（盖章）：廊坊立邦涂料有限公司承德分公司

编制日期：              2024年3月

中华人民共和国生态环境部制

目录

一、建设项目基本情况	1

二、建设项目工程分析	18

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准	31

四、主要环境影响和保护措施	38

五、环境保护措施监督检查清单	56

六、结论	58

附表

建设项目污染物排放量汇总表

附图

附图1  项目地理位置图

附图2  项目四邻关系图

附图3  项目周边关系图

附图4  项目厂区平面布置图

附图5  项目与生态红线位置关系图

附图6  项目与永久农田位置关系图

附图7  大气环境质量现状监测点位图

附件

附件1  营业执照

附件2  企业投资项目备案信息

附件3  现状监测报告

附件4  厂房租赁合同

附件5  宽城建龙矿业有限公司土地证

附件6  宽城嘉瑞德新型建材有限公司特种砂浆技术改造项目环评批复

附件7  宽城嘉瑞德新型建材有限公司特种砂浆技术改造项目排污许可证

附件8  宽城嘉瑞德新型建材有限公司特种砂浆技术改造项目环保验收专家意见

附件9  委托加工合同

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 廊坊立邦涂料有限公司承德分公司年产100万吨节能、环保、高性能建筑材料项目（一期） |
| --- | --- |
| 项目代码 | 2403-130800-89-05-337302 |
| 建设单位联系人 | 何志杰 | 联系方式 | 13191980652 |
| 建设地点 | 河北省承德市宽城满族自治县碾子峪乡沙窝店村河西路60号 |
| 地理坐标 | （118度28分36.657秒，40度26分58.211秒） |
| 国民经济 行业类别 | C3039其他建筑材料制造 | 建设项目 行业类别 | 二十七、非金属矿物制品业30；56砖瓦、石材等建筑材料制造303；其他建筑材料制造（含干粉砂浆搅拌站） |
| 建设性质 | (新建（迁建） □改建 (扩建 (技术改造 | 建设项目 申报情形 | (首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 (超五年重新审核项目 (重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/备案）部门（选填） | 承德市行政审批局 | 项目审批（核准/备案）文号（选填） | 承审批备字[2024]3号 |
| 总投资（万元） | 400 | 环保投资（万元） | 15 |
| 环保投资占比（%） | 3.75% | 施工工期 | 2024年4月-2024年10月 |
| 是否开工建设 | (否 (是： | 用地（用海） 面积（m2） | 3330 |
| 专项评价设置情况 | 无 |
| 规划情况 | 无 |
| 规划环境影响 评价情况 | 无 |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 无 |

| 其他符合性分析 | 一、三线一单符合性分析 根据《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环境保护部文件：环环评[2016]150号）、《承德市人民政府关于加快实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（承德市生态环境局2021年6月18发布），对“三线一单”的要求，进行项目“三线一单”符合性分析，判定内容如下表所示： 表1-1 项目与“三线一单”符合性分析表 序号 分析内容 企业情况 评估结果 生态保护红线 生态保护红线是生态空间范围内具有特殊重要生态功能必须实行强制性严格保护的区域。相关规划环评应将生态空间管控作为重要内容，规划区域涉及生态保护红线的，在规划环评结论和审查意见中应落实生态保护红线的管理要求，提出相应对策措施。除受自然条件限制、确实无法避让的铁路、公路、航道、防洪、管道、干渠、通讯、输变电等重要基础设施项目外，在生态保护红线范围内，严控各类开发建设活动，依法不予审批技改工业项目和矿产开发项目的环评文件。 根据承德市生态保护红线成果，本项目不在生态保护红线范围内，距离项目最近生态保护红线位于项目选址西南侧570m，关系图详见附图。 符合 环境质量底线 环境质量底线是国家和地方设置的大气、水和土壤环境质量目标，也是改善环境质量的基准线。有关规划环评应落实区域环境质量目标管理要求，提出区域或者行业污染物排放总量管控建议以及优化区域或行业发展布局、结构和规模的对策措施。项目环评应对照区域环境质量目标，深入分析预测项目建设对环境质量的影响，强化污染防治措施和污染物排放控制要求。 根据《2022年承德市生态环境状况公报》，O3第90百分位数日最大8小时平均浓度超标；PM10年平均质量浓度、PM2.5的年平均质量浓度、NO2、SO2的年平均质量浓度和CO的第95百分位数24小时平均浓度均达标，根据上述分析判定，项目所在区域为环境空气质量为不达标区； 本项目生产过程排放的污染物为颗粒物，采取相应措施后可达标排放； 运营期不涉及生产废水产生，只有少量的职工生活污水排入化粪池，由环卫部门定期抽排，不外排，经环境影响分析满足相应的环境质量标准，符合环境质量底线的要求。 符合 资源利用上线 资源利用上线是各地区能源、水、土地等资源消耗不得突破的“天花板”。相关规划环评应依据有关资源利用上限，对规划实施以及规划内项目的资源开发利用，区分不同行业，从能源资源开发等量或减量替代、开采方式和规模控制、利用效率和防护措施等方面提出建议，为规划编制和审批决策提供重要依据。 本项目不属于高污染、高消耗型项目，不新增占地，利用现有厂区进行建设，用电量375万kW·h/a，用水量为198m3/a，不突破资源利用上限。 符合 负面 清单 环境准入负面清单是基于生态保护红线、环境质量底线和资源利用上线，以清单方式列出的禁止、限制等差别化环境准入条件和要求。 本项目不属于《灵寿县等22县（区）国家重点生态功能区产业准入负面清单（试行）》（冀发改规划[2018]920号）限制行业类型、禁止行业类型。 符合 项目位于河北省承德市宽城满族自治县碾子峪镇沙窝店村，根据《承德市“三线一单”生态环境准入清单》（承德市生态环境局，2021年6月），项目所属区域的环境管控空间编码分别为：ZH13082710008和ZH13082730001，管控类型分别为水源涵养、水土保持和一般管控单元，项目环境管控单元准入清单符合性分析判定内容如下表所示： 表1-2项目环境管控单元准入清单符合性分析表 编号 涉及乡镇 管控类别 环境要素类别 维度 管控措施 企业情况 符合性 ZH13082710008 大石柱子乡 汤道河镇 苇子沟乡 大字沟门乡 亮甲台镇 东黄花川乡 峪耳崖镇 碾子峪镇 松岭镇 铧尖乡 优先保护单元 一般生态空间 空间布局约束 1.执行承德市总体准入清单中一般生态空间准入要求。 本项目不新增占地，生产运营期无生产废水产生，只有少量的职工生活污水排入化粪池，由环卫部门定期抽排，不外排。 符合 污染物排放管控 环境风险防控 资源利用效率 ZH13082730001 一般管控单元 一般管控区 涉及部分农用地优先保护区 空间布局约束 1.严格执行国家和省关于产业准入、总量控制和污染物排放标准等管控要求。 2.农用地优先保护区执行承德市总体准入清单要求。 1.本项目运营期无废水排放，主要污染物为颗粒物，产生的废气经采取相应措施后均达标排放，符合总量控制要求，项目污染物满足达标排放要求。 2.本项目选址未占用农用地优先保护区范围 符合 污染物排放管控 环境风险防控 资源利用效率 根据《河北省生态环境准入清单》，本项目所属区域的环境管控空间编码分别为：ZH13082710121和ZH13082730126，项目与《河北省生态环境准入清单》中承德市生态环境准入符合性分析见下表。 表1-3项目环境管控单元准入清单符合性分析表 编号 涉及乡镇 管控类别 环境要素类别 维度 管控措施 企业情况 符合性 ZH13082710121 大石柱子乡 汤道河镇 苇子沟乡 大字沟门乡 亮甲台镇 东黄花川乡 峪耳崖镇 碾子峪镇 松岭镇 铧尖乡 优先保护单元 一般生态空间 空间布局约束 1.执行承德市总体准入清单中一般生态空间准入要求。 本项目不新增占地，生产运营期无生产废水产生，只有少量的职工生活污水排入化粪池，由环卫部门定期抽排，不外排。 符合 污染物排放管控 环境风险防控 资源利用效率 ZH13082730126 一般管控单元 一般管控区 涉及部分农用地优先保护区 空间布局约束 1.严格执行国家和省关于产业准入、总量控制和污染物排放标准等管控要求。 2.农用地优先保护区执行承德市总体准入清单要求。 1.本项目运营期无废水排放，主要污染物为颗粒物，产生的废气经采取相应措施后均达标排放，符合总量控制要求，项目污染物满足达标排放要求。 2.本项目选址未占用农用地优先保护区范围 符合 污染物排放管控 环境风险防控 资源利用效率 承德市环境管控单元图见下图： 图1-1 承德市环境管控单元图 表1-4承德市总体准入清单中一般生态空间准入要求符合性分析表 类型 生态环境准入清单 判定情况 判定结果 大气环境准入清单 空间布局优化 各产业集聚区应限制建设不符合产业聚集区定位的项目。禁止在工业企业和产业集聚区大气污染防护距离内建设居住、学校、医院等环境敏感项目。对城市建成区内重污染企业、不符合安全防护距离和卫生防护距离的危化企业实施有序搬迁改造或依法关闭。 本项目位于宽城满族自治县碾子峪镇沙窝店村，项目利用尾矿砂产出干粉砂浆，符合当地规划 符合 污染排放管控 严格执行河北省生态环境准入要求，禁止建设不符合国家产业政策和行业准入条件的工业项目。现有及新建企业污染排放应满足排污可证要求。未发放排污许可证工业企业满足行业排放标准与总量控制要求。规定期限内未获得排污许可证的企业应关停退出。建筑施工严格执行《河北省建筑施工扬尘防治标准》，要做到工地周边围挡、物料堆放覆盖、土方开挖湿法作业、路面硬化、出入车辆清洗、渣土车辆密闭运输“六个百分百”，5000平方米及以上土石方建筑工地全部安装在线监测和视频监控，并与当地行业主管部门联网。各类长距离市政、公路、水利等线性工程，全面实行分段施工。渣土车辆要安装密闭装置，对不符合要求上路行驶的，一经查处按上限处罚并取消渣土运输资格。禁止露天焚烧农作物秸秆等行为。 本项目符合国家产业政策及地方产业发展规划，项目污染物排放满足标准要求，建设过程严格采取措施，建成后将按规定要求申领排污许可证，做到六个百分百 符合 环境风险防范 严格限制《环境保护综合名录》（2017年版）中“高污染、高环境风险”产品与工艺装备。 本项目产品无风险，不使用高污染、高环境风险工艺装置。 符合 水环境准入清单 空间布局优化 饮用水源地保护区应遵循《河北省水资源管理条例》、《河北省水污染防治条例》等相关法律法规规定要求。新建企业原则上均应建在工业集聚区。推进现有企业向依法合规设立、环保设施齐全、符合规划环评要求、满足水法律法规规定的工业集聚区集中，明确涉水工业企业入园时间表；确因不具备入园条件需原地保留的涉水工业企业，明确保留条件，其中直排环境企业应达到排入水体功能区标准。各产业集聚区内应限制建设不符合产业定位的项目。禁止向水域倾倒工业废渣、城市垃圾、粪便及其它废弃物。科学划定禁养区、限养区，禁止在禁养区内新建、改扩建各类畜禽养殖场，现有项目应限期搬迁。新建冶金、电镀、有色金属、化工、印染、制革、原料药制造等企业，原则上布局在符合产业定位的园区，其排放的污水由园区污水处理厂集中处理。一般工业固体废物贮存场、填埋场不得选在生态保护红线区域、永久基本农田集中区域和其他需要特别保护的区域内，应避开活动断层、溶洞区、天然滑坡或泥石流影响区以及湿地等区域，不得选在江河、湖泊、运河、渠道、水库最高水位线以下的滩地和岸坡，以及国家和地方长远规划中的水库等人工蓄水设施的淹没区和保护区之内。 本项目不在饮用水水源地保护区，本项目不向外环境排放废水、废渣、垃圾等，生产不需用水和排水，固体废物均合理处置 符合 污染排放管控 禁止建设不符合国家产业政策和行业准入条件的工业项目。现有及新建企业污染排放应满足排污可证要求。未发放排污许可证企业满足行业排放标准与总量控制要求。国家规定期限范围内前未获得排污许可证的企业应关停退出。一般工业固体废物贮存场、填埋场的选址、建设、运行、封场、土地复垦等过程的环境保护要求，以及替代贮存、填埋处置的一般工业固体废物充填及回填利用环境保护要求应执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）。新建危险废物填埋场的建设、运行、封场及封场后环境管理过程的污染控制，现有危险废物填埋场的入场要求、运行要求、污染物排放要求、封场及封场后环境管理要求应满足《危险废物填埋污染控制标准》（GB18598-2019）。 本项目符合国家产业政策及地方产业发展规划，污染物排放满足排放标准要求，本项目固废均合理处置，项目投运之前按要求申请排污许可证 符合 环境风险防范 限制建设《环境保护综合名录》（2017年版）中“高污染、高环境风险”产品与工艺装备。限制建设排放《有毒有害水污染物名录》中所列有毒有害污染物的项目。 本项目产品无风险，不使用高污染、高环境风险工艺装置，不排放有毒有害污染物 符合 土壤环境准入清单 空间布局优化 农用地优先保护区区内严格控制新建有色金属冶炼、石油加工、化工、焦化、电镀、制革等行业企业。原则上禁止改变现状土地用途。应实行严格保护，确保其面积不减少、土壤环境质量不下降，除法律规定的重点建设项目选址确实无法避让外，其他任何建设不得占用。依法划定特定农产品禁止生产区域，严禁种植食用农产品；重度污染耕地应纳入退耕还林还草实施范围，重度污染的牧草地纳入禁牧休牧实施范围。禁止企业向滩涂、沼泽、荒地等未利用地非法排污、倾倒有毒有害物质。禁止在居民区、学校、医疗和养老机构等周边新建有色金属冶炼、焦化等行业企业。 本项目不位于上述区域 符合 污染排放管控 对优先保护类耕地面积减少或土壤环境质量下降的县（市、区），依法采取环评限批等限制性措施。新、改、扩建项目选址用地应当达到工业用地土壤环境质量要求。超过国家土壤污染风险管控有关工业类建设用地筛选值标准的工业地块，未经治理修复或者治理修复不符合相关标准的，不得新、改、扩建项目。禁止在重金属污染重点防控区域内新建、改建、扩建增加重金属污染物排放总量的建设项目，对排放重点重金属的新增产能实行“等量置换”或“减量置换”。 项目所在区域不属于优先保护类耕地面积较少或土壤环境质量下降的县（市、区）。本项目占地为工业用地，本项目不位于重金属污染重点防控区 符合 环境风险防范 严格控制在农用地优先保护区边界800米缓冲区范围内新建有色金属冶炼、石油加工、化工、焦化、电镀、制革、制药、铅酸蓄电池行业企业。严格控制在农用地优先保护区边界800米缓冲区范围内布局城乡生活垃圾处理、危险废物处置、废旧资源再生利用等设施和场所，合理确定畜禽养殖布局和规模。经风险评估对人体健康有严重影响的被污染场地，未经治理修复或者治理修复不符合相关标准的，不得用于居民住宅、学校、幼儿园、医院、养老场所等项目开发。 本项目不属于所述行业 符合 资源管控准入清单 能源 禁止生产高耗能落后设备产品，现有工业企业应限期关停退出。严格控制煤炭消费总量，对新增耗煤项目实施减量替代，严格控制燃煤机组新增装机规模，新增用电量主要依靠区域内非化石能源发电和外送电满足。新建项目能效应不低于国内平均水平。产业集聚区能源利用效率达到循环经济园区标准。 本项目产品为干粉砂浆，不涉及煤炭使用，项目能效能够达到国家批平均水平 符合 水资源 禁止新建、改扩建《高耗水工艺、技术和装备淘汰目录》中项目，现有企业应限期关停退出。禁止建设不符合《河北省用水定额》（DB13/T1161-2016）标准的产品，位于公共供水管网覆盖范围内且水量、水质能够满足要求的，不予批准取用地下水。 本项目不属于《高耗水工艺、技术和装备淘汰目录》中项目，产品符合《河北省用水定额》（DB13/T1161-2021）标准 符合 土地资源 产业集聚区开发建设应达到《河北省开发区建设用地控制指标实施细则（试行）》（冀国土资发[2015]11号）要求，对不符合要求的工业项目，原则上不得建设，因安全生产、地形地貌、工艺技术等有特殊要求确需突破控制指标的应遵循相关规定执行。承德高新技术产业开发区、河北省承德县高新技术产业开发区、河北承德双滦经济开发区、河北宽城经济开发区土地资源节约利用指标应于2025年前达到《国家生态工业园区标准》）（HJ274-2015）其他园区应于2030年前达到《国家生态工业园区标准》）（HJ274-2015）。 不涉及 符合 由上表及图可知，项目符合《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环评[2016]150号）、《承德市人民政府关于加快实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（承德市人民政府2021年6月18日发布）的环境管理要求。 由上表及图可知，项目符合《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环评[2016]150号）、《承德市人民政府关于加快实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（承德市人民政府2021年6月18发布）的环境管理要求。 二、政策符合性分析 项目属于《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）中C3039其他建筑材料制造，经查阅《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目不属于限值、淘汰类，也不属于鼓励类，属于允许类项目，运营过程中不使用国家明令禁止淘汰类和限制类工艺和设备，因此项目符合相关产业政策要求。本项目不属于《灵寿县等22县（区）国家重点生态功能区产业准入负面清单（试行）》（冀发改规划[2018]920号）限制行业类型、禁止行业类型。根据“国家发展改革委 商务部关于印发《市场准入负面清单（2022年版）》的通知（发改体改规[2022]397号）”，本项目不属于禁止和许可准入类项目。综上所述，本项目建设符合国家及地方产业政策要求。 三、生态环境保护规划符合性分析 1、河北省生态功能区划 根据《河北省生态功能区划》（2007年10月），河北省属温带大陆性季风气候，地形地貌分异明显，其宏观生态系统类型、主要生态过程及人类活动影响具有空间分异特点。生态功能区划过程中，首先按地貌、水热组合等自然条件划分出4大生态区，即坝上高原生态区、河北山地生态区、河北平原生态区、渤海海岸海域生态区。在明确生态区的基础上，按前述区划方法进一步细划为10个生态亚区，31个生态功能区。 拟建项目位于河北省承德市宽城满族自治县碾子峪乡沙窝店村，属于Ⅱ1-4燕山山脉生态涵养区，该生态功能区发展方向为加强生态功能区建设，有效恢复和提升生态功能，提高生态产品生产能力。坚持点状开发、面上保护的原则，严格控制开发强度，发展生态经济和特色农业及不影响主体功能定位的其他适宜产业。 拟建项目利用尾矿砂生产干粉砂浆，可以减少尾矿产生量，减少对土地资源的占用。本项目租用现有场地，不新增占地，不会对区域土壤保持和生物多样性产生较大影响，符合河北省生态功能区划要求。 河北省生态功能区划图见下图。 图1-2 河北省生态功能区划图 2、《河北省主体功能区规划》 我省主体功能区分为优化开发区域、重点开发区域、限制开发区域(农产品主产区、重点生态功能区)和禁止开发区域四类。各类主体功能区在全省经济社会发展中具有同等重要的地位，只是主体功能不同，开发方式不同，保护内容不同，发展首要任务不同，但主体功能不等于唯一功能，明确一定区域的主体功能及其开发的主体内容和发展的主要任务，并不排斥该区域发挥其他功能。 其中限制开发区域分为两类，即农产品主产区和重点生态功能区。农产品主产区是指耕地面积较多、发展农业条件较好，尽管也适宜工业化城镇化开发，但从保障国家粮食安全及永续发展的需要出发，必须把增强农业综合生产能力作为发展首要任务的地区。重点生态功能区是指生态脆弱，生态系统重要，必须把增强生态产品生产能力作为重要任务的地区。 根据《河北省主体功能区规划(2016-2020年)》可知，由于能源和矿产资源开发的关系，能源和矿产资源富集的地区，往往生态系统比较脆弱或生态功能比较重要，不适宜大规模高强度的工业化城镇化开发。农产品主产区和重点生态功能区并不是要限制能源和矿产资源的开发，但应该按照该区域的主体功能定位实行“点上开发、面上保护”。 表1-5 河北省优化开发、重点开发、限制开发区域名录 区域名称 区域范围 优化开发区域 沿海地区 涉及3个设区市的16个县(市、区) 秦皇岛市海港区、山海关区、北戴河区、昌黎；唐山市丰南区、滦南、曹妃甸区、乐亭；沧州市新华区、运河区、沧县、青县、黄骅、海兴、盐山、孟村回族自治县。 燕山山前平原地区 涉及1个设区市的8个县(市、区) 唐山市路南区、路北区、开平区、古冶区、丰润区、迁安、遵化、滦县。 冀中平原北部地区 涉及2个设区市的10个县(市、区) 廊坊市广阳区、安次区、香河、固安、三河、永清、霸州、大厂回族自治县；保定市涿州、高碑店。 重点开发区域 冀中南地区 涉及4个设区市的30个县(市、区) 石家庄长安区、裕华区、桥东区、桥西区、新华区、井陉矿区、正定、栾城、高邑、鹿泉、藁城、新乐；保定市北市区、南市区、新市区、清苑、徐水、望都、定州；邢台市桥东区、桥西区、沙河；邯郸市邯山区、丛台区、复兴区、峰峰矿区、邯郸县、永年、成安、武安。 黑龙港中北部部分地区 涉及4个设区市的6个县(市、区) 石家庄市辛集；廊坊市文安、大城；沧州市任丘；衡水市桃城区、冀州。 张承盆谷地区 涉及2个设区市的7个县(市、区) 承德市双桥区、双滦区、鹰手营子矿区；张家口市桥东区、桥西区、宣化区、下花园区。 其他重点开发城镇 涉及10个设区市的71个县(市、区) 限制开发区域中的农产品主产区、重点生态功能区内的71个县城区和40个省级重点镇。 限制开发区域 农产品主产区 涉及9个设区市的58个县(市、区)，其中包括31个国家粮食生产大县 石家庄市行唐、深泽、无极、元氏、赵县、晋州；承德市隆化、平泉；秦皇岛市卢龙；唐山市玉田；保定市满城、定兴、高阳、容城、安新、蠡县、博野、雄县、安国；其沧州市东光、肃宁、南皮、吴桥、献县、泊头、河间；衡水市枣强、武邑、武强、饶阳、安平、故城、景县、阜城、深州；邢台市柏乡、隆尧、任县、南和、宁晋、巨鹿、新河、广宗、平乡、威县、清河、临西、南宫；邯郸市临漳、大名、磁县、肥乡、邱县、鸡泽、广平、馆陶、魏县、曲周。 坝上高原山地区 涉及2个设区市的6个县(市、区) 张家口市张北、沽源、康保、尚义；承德市丰宁满族自治县、围场满族蒙古族自治县。 冀北燕山山区 涉及4个设区市的16个县(市、区) 唐山市迁西；秦皇岛市抚宁、青龙满族自治县；承德市承德县、滦平、兴隆、宽城满族自治县；张家口市赤城、崇礼、阳原、蔚县、涿鹿、怀安、怀来、宣化县、万全。 冀西太行山山区 涉及4个设区市的15个县(市、区) 石家庄市平山、井陉、赞皇、灵寿；保定市涞源、阜平、涞水、易县、唐县、曲阳、顺平；邢台市邢台县、临城、内丘；邯郸市涉县。 本项目位于河北省承德市宽城满族自治县，宽城满族自治县属于重点生态功能区，功能区发展方向为加强生态功能区建设，有效恢复和提升生态功能，提高生态产品生产能力。坚持点状开发、面上保护的原则，严格控制开发强度，发展生态经济和特色农业及不影响主体功能定位的其他适宜产业。因地制宜发展生态旅游、休闲度假、保健康复、特色农业等优势产业，适度发展矿产采选和加工业，禁止发展高消耗、高排放、高污染产业。 本项目所在地属于限制开发区域，但不限制能源和矿产资源的开发，本项目利用尾矿砂生产干粉砂浆，可以减少尾矿产生量，减少对土地资源的占用。本项目不属于高消耗、高排放、高污染产业，占地范围内及周边无自然保护区、世界文化和自然遗产地等特殊生态敏感区；无风景名胜区、森林公园、地质公园、重要湿地、原始天然林、珍稀濒危野生动植物天然集中分布区等重要生态敏感区。不会对当地主体功能造成影响，不会对生态环境产生较大影响。因此本项目符合《河北省主体功能区划》要求。 3、《承德市城市总体规划》（2016-2030年） 根据《承德市城市总体规划》（2016-2030年）生态功能区如下图所示： 图1-3 承德市生态功能区划图 《承德市城市总体规划》（2016-2030）将承德市（8县3区）划分出一级区两个，即坝上高原生态区、冀北及燕山山地生态区；生态亚区六个，即坝上高原西部草原生态亚区、坝上高原东部森林草原生态亚区、冀北山地森林生态亚区、七老图山森林灌草生态亚区、燕山山地南部林果生态亚区、城市规划发展生态亚区。本项目所述区域为宽城满族自治县碾子峪镇，根据承德市总体规划，宽城满族自治县碾子峪镇属于“冀北及燕山山地生态区（Ⅱ）---燕山山地南部林果生态亚区（II-4）--宽城南部矿山环境综合整治区”，该区域主要生态环境问题、生态服务功能、建设方向及措施如下表所示。 表1-6 承德市总体规划中生态功能区划相关功能分区 生态区 生态亚区 生态功能区 主要生态环境问题 生态服务功能 建设方向及措施 冀北及燕山山地生态区Ⅱ 燕山山地南部林果生态亚区Ⅱ-4 宽城南部矿山环境综合整治区 矿产资源开发破坏了地表植被，加剧了水土流失，对生态环境安全构成了一定威胁。矿产资源开采过程中，产生的部分尾矿水进入周边河流，淤积河道，污染水环境，影响周边居民的饮水安全：森林资源少，水土流失的平均侵蚀模数达到420吨/（年·平方千米）；耕地资源少，人均耕地面积仅0.031公顷，人地矛盾非常冲突。 水土保持、矿山开发、矿山生态恢复 本生态功能区有大量的铁矿资源，是承德市重要的铁矿资源远景开发区；坚持开发与保护并举，坚持“事前预防，事中治理，事后恢复”，积极做好矿山环境恢复工作。重点实施封山育林、退耕还林和造林绿化工程。严禁陡坡开荒，营造各种类型的水保林，工程措施与生物措施相结合，控制水土流失，保护良好的森林生态系统，严格控制因矿山开采造成的植被破坏，加快宜林地的造林绿化进程，提高森林覆盖率，改善生态环境 本项目在宽城嘉瑞德新型建材有限公司院内，不新增用地，不涉及陡坡开荒；本项目已采取地面硬化，厂区内绿化措施，改善现有场地的生态环境，防治水土流失。与《承德市城市总体规划》（2016-2030）中的生态功能区划中该区域的生态服务功能和建设的方向不冲突。 2、《河北省生态环境保护“十四五”规划》 《河北省生态环境保护“十四五”规划》指出：生态环境质量改善。主要污染物排放持续减少，环境空气质量全面改善，优良天数比率持续提高，基本消除重污染天气，水环境质量稳步提升，水生态功能初步得到恢复。 本项目利用尾矿砂生产干粉砂浆，可以减少尾矿产生量，减少对土地资源的占用。运营期废气污染物主要为颗粒物，经采取相应措施后均达标排放，无废水产生，只有少量的职工生活污水排入化粪池，由环卫部门定期抽排，不外排，符合《河北省生态环境保护“十四五”规划》中的相关要求。 3、《承德市生态环境保护“十四五”规划》 《承德市生态环境保护“十四五”规划》指出：落实承德市绿色发展战略和规划环评制度，开展国土空间规划、能源资源开发规划、行业产业发展规划等重点领域规划环评，强化规划环评的约束和指导作用，不断强化生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单“三线一单”在优布局、控规模、调结构、促转型中的作用，以及对项目环境准入的强制约束作用，推动承德市京津冀区域战略环评和“三线一单”试点工程。 本项目利用尾矿砂生产干粉砂浆，可以减少尾矿产生量，减少对土地资源的占用，经分析，符合“三线一单”的要求，符合《承德市生态环境保护“十四五”规划》中的相关要求。 4、《河北省土壤与地下水污染防治“十四五”规划(2021-2025年)》 根据《河北省土壤与地下水污染防治“十四五”规划(2021-2025年)》规划，规划要求： 1）加强空间布局管控，严格环境准入管理，强化源头防控。理顺源头预防压力传导机制，落实溯源、断源、减排措施，切断污染物进入土壤、地下水环境的途径。 项目位于河北省承德宽城满族自治县碾子峪乡沙窝店村，建龙矿业现有厂区内，不新增占地；本项目无生产废水产生，且针对土壤和地下水污染源采取了完善的防治措施，正常工况下，项目对土壤和地下水的环境影响很小。 2）持续推进重金属减排，动态更新涉重金属重点行业企业全口径清单，按照国家部署明确重点区域执行颗粒物和重点重金属特别排放限值。2022年3月底前，依法依规将符合条件的排放镉、汞、砷、铅、铬等有毒有害大气、水污染物的企业纳入重点排污单位名录进行管理。2023年底前，涉重点重金属排放的大气重点排污单位对大气污染物中的颗粒物按排污许可证规定实现自动监测，并核算颗粒物等排放量。 本项目不排放上述重金属污染物，不属于重点排污单位，对大气污染物中的颗粒物按照排污许可证规定排放。 3）强化空间布局优化与管理。强化国土空间规划和用途管控，推进重点行业统一规划、集聚发展，引导重点产业向环境容量充足地区布局。严格落实环境影响评价制度，涉及排放有毒有害物质可能造成土壤污染的新(改、扩)建项目，依法进行环境影响评价，提出并落实防腐蚀、防渗漏、防遗撒等土壤污染防治具体措施。 项目位于河北省承德宽城满族自治县碾子峪乡沙窝店村，建龙矿业现有厂区内，不新增占地；本项目无生产废水产生，项目针对土壤污染源采取了完善的防治措施，项目对土壤环境影响很小。因此，项目符合该规划要求。 5、河北省《关于印发“十四五”土壤、地下水和农村生态环境保护规划的通知》 根据《关于印发“十四五”土壤、地下水和农村生态环境保护规划的通知》，规划要求： ①对涉及有毒有害物质可能造成土壤污染的新(改、扩)建项目，依法进行环境影响评价，提出并落实防腐蚀、防渗漏、防遗撒等污染污染防治具体措施。②鼓励土壤污染重点监管单位因地制宜实施管道化、密闭化改造，重点区域防腐防渗改造，以及物料、污水管线架空建设和改造。③在永久基本农田集中区域，不得规划新建可能造成土壤污染的建设项目。 拟建项目在现有厂区内建设，占地类型为工业用地，不涉及永久基本农田，项目依法开展环境影响评价，并根据涉水单元类型和水文地质条件划定了防渗分区，采取严格的防腐蚀、防渗漏、防遗撒等具体措施。因此，项目符合该规划要求。 6、河北省关于印发《“十四五”噪声污染防治行动计划》的通知 根据关于印发《“十四五”噪声污染防治行动计划》的通知，计划目标要求： 通过实施噪声污染防治行动，基本掌握重点噪声源污染状况，不断完善噪声污染防治管理体系，有效落实治污责任，稳步提高治理水平，持续改善声环境质量，逐步形成宁静和谐的文明意识和社会氛围。到2025年，全国声环境功能区夜间达标率达到85%。 本项目通过本环评，详细掌握了噪声源污影响状况，制定了噪声污染防治管理体系，通过预测，本项目昼间和夜间噪声贡献值能达到本区域环境功能区标准要求。 7、《河北省“十四五”大宗固体废弃物综合利用实施方案》（2021年7月12日） 根据《河北省“十四五”大宗固体废弃物综合利用实施方案》，方案要求： 到2025年，大宗固废综合利用能力显著提升，综合利用产业体系不断完善，综合利用政策机制不断健全，尾矿、煤矸石、粉煤灰、冶炼渣、工业副产石膏规范处置率达到100%，一般工业固废综合利用率达到95%；建筑垃圾资源化利用率达到40%以上(雄安新区达到55%以上)，综合利用率达到80%以上；全省秸秆基本实现全面综合利用，集约高效的大宗固废综合利用高质量发展新格局基本形成。 本项目以尾矿砂为原料，生产建筑材料干粉砂浆，提高了尾矿综合利用率，符合该方案要求。 8、《承德市“十四五”土壤、地下水和农村生态环境保护规划》（2022年4月） 根据《承德市“十四五”土壤、地下水和农村生态环境保护规划》规划要求： 到2025年，全市土壤、地下水环境质量总体保持稳定，受污染耕地和重点建设用地安全利用得到巩固提升；农业面源污染得到初步管控，农村环境基础设施建设逐步推进，农村生态环境持续改善。 项目位于河北省承德宽城满族自治县碾子峪乡沙窝店村，建龙矿业现有厂区内，不新增占地，不涉及农业面源；本项目无生产废水产生，且针对土壤和地下水污染源采取了完善的防治措施，正常工况下，项目对土壤和地下水的环境影响很小。因此，本项目符合该规划要求。 9、《宽城满族自治县“十四五”土壤、地下水和农村生态环境保护规划》 《宽城满族自治县“十四五”土壤、地下水和农村生态环境保护规划》指出：围绕重点区域、行业和污染物，聚焦突出土壤与地下水环境问题，以受污染耕地、重点建设用地和地下水“双源”为重点，因地制宜制定差异化土壤、地下水与农业农村生态环境保护措施，分类施策。 本项目生产运营期不涉及生产废水，只有少量的职工生活污水排入化粪池，由环卫部门定期抽排，不外排，符合《宽城满族自治县“十四五”土壤、地下水和农村生态环境保护规划》中的相关要求。 四、选址合理性分析 项目所在地为河北省承德市宽城满族自治县碾子峪镇沙窝店村。经分析承德市宽城满族自治县土地利用规划，对照项目选址位置的土地利用情况，项目占地区域属于工业用地。 经调查，项目选址不占用承德市宽城满族自治县生态保护红线范围，未占用永久基本农田，项目评价范围内无自然保护区、风景名胜区、重要自然和文化遗产保护地及海洋特别保护区等需要特殊保护的环境保护对象，项目区域无明显的环境制约因素；项目的建设符合相关规划。 根据《宽城满族自治县城乡总体规划(2012-2030)》，项目位于承德市宽城满族自治县碾子峪镇沙窝店村，属于矿产农特发展区，本项目利用原有厂房和场地，不新增占地，并通过采取一系列水土保持工程措施和污染防治工程措施，可以有效的减少水土流失。 本项目利用尾矿砂产出干粉砂浆，对尾矿进行资源综合利用，符合加强矿产资源开发管理和矿山开采中的“三废”污染治理，深入开展矿产资源的综合利用，延长产业链，提高矿产资源利用的要求，项目建设的选址符合《宽城满族自治县城乡总体规划》要求。 经上述分析，项目选址合理。 |
| --- | --- |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、项目由来 廊坊立邦涂料有限公司为一家新加坡外商独资投资企业。根据市场发展需要和企业发展要求，企业预在宽城建设廊坊立邦涂料有限公司承德分公司年产100万吨节能、环保、高性能建筑材料项目，且已取得了承德市行政审批局出局的备案证（宽审批投备字[2024]3号）。项目分两期建设，本次环评仅涉及一期内容，设计生产规模为年产50万吨干粉砂浆系列产品。为此租赁宽城满族自治县碾子峪镇沙窝店村西侧宽城建龙矿业有限公司现有厂区，总面积3330平米，以供本项目使用。 项目一期涉及两条生产线，其中1号线为目前立邦委托做代加工的宽城嘉瑞德新型建材有限公司现有生产线的砂浆工序，本项目拟终止代加工协议并收购其砂浆工序部分（其余部分仍归宽城嘉瑞德新型建材有限公司所有，产出的产品仍供本项目使用，具体情况见本报告“与项目有关的原有环境污染问题”部分）。 本项目通过调整1号线生产时间，生产特种砂浆20万吨/年，2号线为新建普通砂浆30万吨/年生产线。 2、建设规模及内容 项目名称：廊坊立邦涂料有限公司承德分公司年产100万吨节能、环保、高性能建筑材料项目（一期）； 项目性质：扩建； 建设单位：廊坊立邦涂料有限公司承德分公司； 项目投资：项目总投资400万元，其中环保投资15万元； 工作制度：项目劳动定员9人。厂内年工作日330天，每日3班，8小时/班。 主要建设内容及规模：利旧现有特种砂浆生产设备设施，年产特种砂浆20万吨，新建年产普通砂浆30万吨生产线1条。 本项目主要建设内容详见表2-1。 表2-1 拟建工程主要建设内容 序号 类别 名称 建设内容 备注 1 主体工程 1#砂浆车间 车间建筑面积为150m2，长15m，宽10m，高12m，内设A称、混合机、中间仓、包装机等设备 利旧 2#砂浆车间 车间建筑面积为150m2，长15m，宽10m，高12m，内设A称、混合机、中间仓、包装机等设备 新建 2 储运工程 成品库 1座，建筑面积1500m2，长30m，宽50m，高8m，钢结构，用作成品储存。 利旧 1#水泥筒仓 1座，80m3，用于水泥存储。 利旧 2#水泥筒仓 1座，40m3，用于水泥存储。 利旧 3#水泥筒仓 1座，80m3，用于水泥存储。 新建 4#水泥筒仓 1座，80m3，用于水泥存储。 新建 1#砂子筒仓 1座，80m3，用于砂子存储。 利旧 2#砂子筒仓 1座，80m3，用于砂子存储。 新建 1#线助剂罐 8个，1m3 利旧 2#线助剂罐 8个，1m3 新建 3 辅助工程 办公室 长21m，宽10m，建筑面积210m2 利旧 危废间 长4m，宽3m，建筑面积12m2 利旧 配电室 由现有厂房供电接口取电 利旧 4 公用工程 给水 厂区内用水自备水井。 利旧 排水 职工生活污水排入化粪池由环卫部门定期抽排，不外排；运营期间无生产废水排放。 利旧 供电 由现有厂房供电接口取电。 利旧 供暖 办公室用建龙矿业水暖供暖，生产车间不需取暖。 利旧 5 环保工程 废气 项目砂罐和水泥罐充料过程产生的粉尘经各罐顶部的单机布袋除尘器净化后再经布袋除尘器净化，最终由排气筒P1有组织排放。 搅拌机、提升机、包装机产生的粉尘由集气罩收集，经布袋除尘器净化后由排气筒P1有组织排放。 废水 生活污水：排入化粪池由环卫部门定期抽排。 生产废水：项目运营期无生产废水排放。 噪声 厂房封闭隔音，基础减震，地面硬化。 固体废物 除尘器的除尘灰回用于生产。 项目产生的危险废物主要是废润滑油、废油桶等，在危险废物贮存间内分类、分区暂存，并设标识，定期由有资质的单位进行处理。生活垃圾集中收集后定期由环卫部门处置。 化粪池污泥定期委托环卫部门清掏处理。 3、原辅材料及能源消耗 1#特种砂浆生产线原辅材料及能源消耗情况详见表2-2。 表2-2 1#特种砂浆生产线原辅材料及消耗情况 序号 项目 名称 物料状态 年消耗量(t) 来源 1 主要原料 40-140目精品砂-尾矿砂 粉状颗粒 122430 外购 2 150-200目精品砂-尾矿砂 14000 3 次要辅料 425#水泥 粉末 62000 4 微量助剂 胶粉 粉末 800 5 纤维素 470 6 甲酸钙 300 7 能源 电 / 150万kWh - 2#普通砂浆生产线原辅材料及能源消耗情况详见下表2-3。 表2-3 2#普通砂浆生产线原辅材料及消耗情况 序号 项目 名称 物料状态 年消耗量(t) 来源 1 主要原料 混砂-尾矿砂 粉状颗粒 230100 外购 2 次要辅料 425#水泥 粉末 69000 3 微量助剂 纤维素 粉末 900 4 能源 电 / 225万kWh - 本项目物料平衡一览表见下表： 表2-4 1#特种砂浆生产线物料平衡一览表 输入物料(t) 序号 输出物料(t) 40-140目精品砂-尾矿砂 122430 1 特种砂浆 200000 150-200目精品砂-尾矿砂 14000 2 包装袋 0.5 425#水泥 62000 3 胶粉 800 4 纤维素 470 5 甲酸钙 300 6 包装袋 0.5 7 合计 200000.5 合计 200000.5 表2-5 2#普通砂浆生产线物料平衡一览表 输入物料(t) 序号 输出物料(t) 混砂-尾矿砂 230100 1 特种砂浆 200000 425#水泥 69000 2 包装袋 0.75 纤维素 900 3 包装袋 0.75 4 合计 300000.75 合计 300000.75 本项目使用的助剂包括胶粉、纤维素、甲酸钙，其主要成分见下表： 表2-6 助剂成分分析表 序号 助剂名称 主要成分 物料状态 特性 来源 1 胶粉 聚乙烯醇 粉末 固态下不挥发 外购 2 纤维素 (C6H10O5)n 粉末 固态下不挥发 3 甲酸钙 C2H2O4Ca 粉末 不挥发 本项目助剂加入原料中只进行简单搅拌，根据成分分析，在固态干燥条件下不产生挥发性有机物。 4、生产设备 主要生产设备清单详见下表2-7。 表2-7 主要生产设备清单 序号 设备名称 型号 数量（台/套） 备注 1#特种砂浆生产线（现有） 1 A称 4m3 1 现有 2 混合机 3m3 1 现有 3 包装机 国衡 4 现有 4 伺服转包机 国衡 2 现有 5 螺杆空压机 GA55VSDPA13MK5 1 现有 6 清包机 国衡 2 现有 7 热合机 国衡 2 现有 8 码垛机器人 ERC-S-E4LD 1 现有 9 提升机 TDTG36/23 1 现有 10 旋风除尘系统 7.5KW 1 现有 11 布袋除尘器 26500m3/h；KLC-40 1 现有 2#普通砂浆生产线（新增） 1 A称 4m3 1 新增 2 混合机 3m3 1 新增 3 包装机 国衡 4 新增 4 伺服转包机 国衡 2 新增 5 螺杆空压机 GA55VSDPA13MK5 1 新增 6 清包机 国衡 2 新增 7 热合机 国衡 2 新增 8 码垛机器人 ERC-S-E4LD 1 新增 9 提升机 TDTG36/23 1 新增 10 旋风除尘系统 7.5KW 1 新增 5、产品方案 本项目两条生产线共计年产特种砂浆20万吨，普通砂浆30万吨。特种砂浆是指适用于保温隔热、吸声、防水、耐腐蚀、防辐射和粘结等特殊要求的砂浆。 6、劳动定员及工作制度 拟建项目劳动定员9人，年生产时间330天，每天2班，每天工作24小时。 7、平面布置 项目位于宽城建隆矿业有限公司现有厂区南侧，自北向南依次为并排的1、2号生产线、产品库房。危险废物暂存间位于厂区西南角，厂房平面布置图详见附图。 8、公用工程 （1）给排水 本项目生产过程中不用水，道路和厂区洒水抑尘消耗水约0.5m3/d。 生活用水：项目用水来源于厂区内自备水井供水，项目不设食宿，生活用水量参照河北省地方标准《生活与服务业用水定额第1部分：居民生活》（DB13∕T 5450.1-2021）中所规定的用水定额：农村居民生活用水18.5-22m3/人·a，本项目生活用水按照22m3/人·a计，本项目共有职工9人，年生产330天，用水量为：0.6m3/d （198m3/a）。 本项目废水主要为员工生活污水，排水量按照用水量的80%进行核算，则项目生活污水年排放量为（0.48m3/d）158.4m3/a，主要污染物为COD、BOD5、SS、氨氮等。排入化粪池由环卫部门定期抽排。 本项目给排水情况见下表和下图。 表2-8 本项目给排水一览表 用水类型 用水量指标 用水单位 用水量(m3) 污水量(m3) 日用水量 年用水量 日排水量 年排水量 办公生活用水 22m3/人·a 9人 0.6 198 0.48 158.4 图2-1 本项目水平衡图 （2）供电：依托原有项目供电系统，年耗电量为375万kW·h。 （3）供暖：办公室采用建隆矿业水暖供暖，生产车间不需取暖。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 1、建设项目施工期工艺流程简述 本项目施工期主要涉及土地平整、主体工程施工、设备安装、地表修整、现场清理等工程，产污环节主要为场地平整、主体工程施工、设备安装、地表修整、现场清理过程中产生的施工扬尘、施工设备噪声、废弃土方等污染物。 （排污节点：G 废气；N 噪声;S 固废） 图2-2 施工期工艺流程图 2、生产运行阶段工艺流程简述 生产工艺流程图如下： 图2-3 生产工艺流程图及产污环节示意图（排污节点：G废气；N噪声） 工艺流程简述如下： ①原料进场 运输原料（水泥、尾矿砂）的车进入厂区，过地磅称重，然后把水泥、尾矿砂等原料通过气力由罐车直接输送到封闭原料罐存储存，袋装的助剂卸到助剂存储区。砂罐和水泥罐产生粉尘经各罐顶部的自带单机布袋除尘器净化后再经统一设置的布袋除尘器净化，最终由排气筒P1有组织排放。 来自宽城嘉瑞德新型建材有限公司的原料尾矿砂通过该公司皮带输送机输送至本项目砂罐斗提机，由斗提机输送到封闭砂罐存储存。输送过程全密闭，砂罐产生粉尘经亦经罐顶部的自带单机布袋除尘器净化后再经统一设置的布袋除尘器净化，最终由排气筒P1有组织排放。 ②配料搅拌：水泥、尾矿砂等原料通过螺旋输送机至A称称量，称量后进入中间仓，待混合的原料在中间仓齐备后进入混合机混合；各类助剂由人工投放至助剂槽，经自动计量进入混合机，所有原料混合均匀放入成品仓。中间仓、混合机、成品仓密闭不产生污染物，助剂槽、A称产生的粉尘由集气罩进行收集，经过布袋除尘器净化后通过排气筒P1有组织排放，包装机产生的粉尘由集气罩进行收集，经过旋风+布袋除尘器净化后通过排气筒P1有组织排放，旋风除尘灰作为产品回收进入包装系统。 ③产品外售：混合好的产品经搅拌机下方包装机装袋运送至成品仓等待外售。包装机产生的粉尘由集气罩进行收集，经过布袋除尘器净化后通过排气筒P1有组织排放。 混合机、包装机等生产设备产生的噪声采取基础减震，厂房隔音措施。 主要产排污环节详见表2-9。 表2-9 主要产排污环节一览表 类别 序号 排污节点 污染物 产生特征 措施 废气 G1 砂罐 颗粒物 间断 先经各罐顶部的单机布袋除尘器（共计6个）净化 经中央布袋除尘器净化，最终由排气筒P1有组织排放。 G2 水泥罐 颗粒物 间断 G3 助剂槽 颗粒物 间断 由集气罩进行收集 G4 A称 颗粒物 连续 A称封闭，由集尘管收集 G5 包装机 颗粒物 连续 由集气罩进行收集，经旋风除尘净化，除尘灰作为产品回收 非甲烷总烃 连续 选用环保型热合机，减少废气排放 G6 厂界无组织 颗粒物 连续 车间封闭；道路硬化、及时清扫、定期洒水 非甲烷总烃 连续 选用环保型热合机，减少废气排放 噪声 N1~N4 生产设备 A声级 连续 基础减震、厂房隔音。 固废 / 除尘器 除尘灰 间断 收集后回用于生产。 / 办公生活 生活垃圾 间断 集中收集后由环卫部门统一处理 / 化粪池 底泥 间断 定期由环卫部门清掏处理。 / 废油桶和废润滑油 危险废物 间断 集中收集至危废暂存间内暂存，定期交由有资质单位处置。 废水 / 生活污水 COD、BOD、SS、NH3-N 间断 生活污水排入化粪池由环卫部门定期抽排。 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题: 1、现有项目概况 本项目所在厂区建设有宽城嘉瑞德新型建材有限公司特种砂浆生产线一条。 宽城嘉瑞德新型建材有限公司特种砂浆生产线于2021年4月27日取得宽城满族自治县行政审批局固定资产投资项目备案证（宽审批投备字[2021]023号），2021年6月，宽城嘉瑞德新型建材有限公司编制了《宽城嘉瑞德新型建材有限公司特种砂浆技术改造项目环境影响报告表》，于2021年9月9日经原承德市生态环境局宽城满族自治县分局审批通过，审批文号为：宽环管批[2021]022号 项目实际建设了特种砂浆生产线一条，配套建设原料仓库、砂子筒仓、水泥筒仓、粉煤灰筒仓等内容。企业因资金问题，生产设备一直未采购齐全，一直未生产。企业原有生产规模、地点不变。企业增加除铁除杂工艺，增设一座砂子筒仓，一台生物质颗粒燃烧机，一台选铁磁辊机，一台除杂筛，一台包装机，配套建设环保污染防治设备，燃料由醇基燃料变更为生物质颗粒。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》（2018年12月29日修正），其中第二十四条规定了“建设项目的环境影响评价文件经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件”。同时依据《污染影响类建设项目重大变动清单》（环办环评函[2020]688号），本项目属于“生产、处置能力或储存能力增大30%以上的，新增生产工艺（含主要生产装置、设备及配套设置）主要原辅材料导致其他污染物排放量增加10%及以上的”类别。根据上述规定，应重新报批建设项目环境影响报告表。据此，宽城嘉瑞德新型建材有限公司拟重新报批建设项目环境影响报告表。 2023年9月宽城嘉瑞德新型建材有限公司委托承德生态环保服务有限公司将该项目的环评重新报批，编制《宽城嘉瑞德新型建材有限公司特种砂浆技术改造项目环境影响报告表》；于2023年9月9日经承德市生态环境局宽城满族自治县分局审批通过，审批文号为：宽环管批[2023]022号；于2023年8月9日取得该项目排污许可证，证号：91130827095633563X001U；于2024年2月3日取得该项目环保验收意见，该项目环保手续齐全。 宽城嘉瑞德新型建材有限公司特种砂浆生产线包括预选、烘干、筛分、砂浆四个工序，生产特种砂浆5万吨/年，年生产时间250天，每天一班，每天工作8小时。 随着市场需求增大，为满足市场需要，公司扩大生产，本项目计划收购宽城嘉瑞德新型建材有限公司特种砂浆生产线中的砂浆工序作为本项目特种砂浆生产线，计划将工作制度调整为年生产时间330天，每天3班，每天工作24小时，生产设备、设施不变，生产特种砂浆扩大到20万吨/年。宽城嘉瑞德新型建材有限公司特种砂浆生产线中预选、烘干、筛分工序产出的约3.5万t/a尾矿砂仍作为本项目部分原料使用。 另外本项目拟增加年产普通砂浆30万吨生产线1条。本项目建成后共生产特种砂浆20万吨/年，普通砂浆30万吨/年。 本项目收购该生产线中的砂浆工序（包括搅拌、包装和成品）作为本项目特种砂浆生产线，具体设施见表2-10和图2-4。 2、现有项目主要建设内容 表2-10 现有项目主要建设内容一览表 序号 类别 名称 建设内容 备注 1 主体工程 预选车间 车间建筑面积为220m2，长22m，宽0m，高8m；内设选铁磁辊及除杂筛等设备； 筛分车间 车间建筑面积为100m2，长10m，宽10m，高12m；内设6台直线筛； 烘干车间 车间建筑面积为100m2，长10m，宽10m，高12m；内设1台烘干机、1台生物质燃料机及配套装置； 砂浆车间 车间建筑面积为150m2，长15m，宽10m，高12m，内设搅拌机1台 收购至本项目 2 储运工程 原料仓库 2座，建筑面积均为1200m2，长80m，宽15m，高6m，用作原料储存。 成品库 1座，建筑面积1500m2，长30m，宽50m，高8m，钢结构，用作成品储存。 砂子筒仓 1座，80m2，用于砂子存储。 收购至本项目 水泥筒仓 1座，80m2，用于水泥存储。 收购至本项目 水泥筒仓 1座，40m2，用于粉煤灰存储。 收购至本项目 3 公用工程 给水 厂区内用水自备水井。 排水 职工生活污水排入化粪池由环卫部门定期抽排，不外排；运营期间无生产废水排放。 供电 项目由厂区内设置变配电室。 供暖 生产车间内电取暖。 4 环保工程 废气 水泥仓、砂仓各筒仓顶部配套置布袋除尘器一台，含尘废气经除尘器净化再经上料、搅拌、包装工序除尘器净化后经除尘器排气筒P6有组织排放 收购至本项目 原料给提升机产生的废气由集气罩收集，经布袋除尘器净化后经15m高排气筒P4有组织排放；选铁磁辊、除杂筛、直线筛、斗提机产尘点产生的粉尘由集气罩收集，经布袋除尘器净化后经16m高排气筒P4有组织排放。 烘干废气由经旋风+布袋除尘器净化后经1根不低于15m且排气筒高度应高出本体建（构）筑物3m以上的排气筒P5排放。 搅拌机、提升机、包装机产生的废气由集气罩收集，经布袋除尘器净化后经1根18m高排气筒P6排放。 收购至本项目 废水 生活污水：排入化粪池由环卫部门定期抽排。 生产废水：项目运营期无生产废水排放。 噪声 厂房封闭隔音，基础减震，地面硬化。 固体废物 除尘器的除尘灰回用于生产。 项目产生的危险废物主要是废润滑油、废润滑油桶等，在危险废物贮存间内分类、分区暂存，并设标识，定期由有资质的单位进行处理。生活垃圾集中收集后定期由环卫部门处置。 化粪池污泥定期委托环卫部门清掏处理。 3、现有项目生产工艺和流程图 现有项目主要污染物排放情况见下表。 图2-4 生产工艺流程图及产污环节示意图 工艺流程简述如下： 本项目生产三种产品，分别为特种砂浆、防水砂浆、自流平砂浆。不同比例的原料与添加剂产出三种不同的砂浆。 原料：项目原料石英砂由厂家汽车直接运送至原料仓库内储存，原料仓库封闭管理，定期洒水抑尘。水泥通过封闭的罐车运输进入厂区，采用密闭管道通过气力分别输送至水泥筒仓。水泥筒仓产生粉尘由上吸式集气罩对粉尘进行收集，经过布袋除尘器净化后再经上料、搅拌、包装工序除尘器净化后经除尘器排气筒P6有组织排放。 提升机：原料由布料机放至皮带上，通过皮带输送至提升机内，由提升机运至皮带输送机上，运至选铁磁辊进行除铁。提升机产生的废气由集气罩进行收集，经过布袋除尘器净化后通过排气筒P4有组织排放。 选铁磁辊：石英砂经皮带运至选铁磁辊机内，选出来的铁质物质外售，未选出铁质物质的石英砂进入除杂筛进行除杂。选铁磁辊机由集气罩对废气进行收集，经过布袋除尘器净化后通过排气筒P4有组织排放。 除杂：石英砂技改除铁后进入除杂筛，筛下物作为杂质外售，筛上物进入烘干工序。除杂筛由集气罩对废气进行收集，经过布袋除尘器净化后通过排气筒P4有组织排放。 烘干：由装载机将原料运送至输送机上，由输送机将石英砂放入烘干机内，由燃烧室提供燃烧热气进行逆流干燥。烘干工序由集气罩对废气进行收集，经过布袋除尘器净化后通过排气筒P5有组织排放。 筛分：烘干后的原料石英砂由斗提机输送至布料仓，再由布料仓分别布料至直线筛内进行筛分，筛分出不同粒径的砂子经密闭输送系统分别存储于储罐内。砂子粒径分别为40μm以下、40μm-70μm、70μm-120μm、120μm以上。筛分产生的粉尘由集气罩对废气进行收集，经过布袋除尘器净化后通过排气筒P4有组织排放。 搅拌：4种粒径的砂子在通过皮带输送至提升机，通过提升机运送至砂子筒仓内，通过泵送至搅拌机入口处，水泥存储于筒仓内，由输送机输送至搅拌机入口，加入一定比例的添加剂，与物料混合进入搅拌机内进行搅拌、混合，据物料比例不同分为特种砂浆、防水砂浆、自流平砂浆。砂子筒仓产生粉尘由上吸式集气罩对粉尘进行收集，经过布袋除尘器净化后再经上料、搅拌、包装工序除尘器净化后经除尘器排气筒P6有组织排放。搅拌机产生的废气由集气罩对废气进行收集，经过布袋除尘器净化后通过排气筒P6有组织排放。 包装、成品：搅拌后的砂浆经包装机包装后，密封储存于成品库待售。产生的废气由集气罩对废气进行收集，经过布袋除尘器净化后通过排气筒P6有组织排放。 烘干机、直线筛、斗提机、搅拌机、包装机等生产设备产生的噪声厂房内采取基础减震，厂房隔音措施。 4、现有项目主要污染物排放情况 现有项目主要污染物排放情况见下表。 表2-11 现有项目主要污染物排放情况一览表 类别 序号 排污节点 污染物 产生特征 措施 废气 G1 物料储存 颗粒物 连续 原料仓库封闭，堆存过程采用洒水抑尘，地面硬化。 G2 提升机 颗粒物 连续 提升机入料口产生的废气由集气罩收集废气，经布袋除尘器净化后通过排气筒P4有组织排放 G3 选铁磁辊 颗粒物 连续 选铁磁辊、除杂筛、直线筛、斗提机产尘点产生的粉尘由集气罩收集，经布袋除尘器净化后经排气筒P4有组织排放 G4 除杂筛 颗粒物 连续 G6 斗提机 颗粒物 连续 G8 筛分机 颗粒物 连续 G5 烘干工序 粉尘 间断 烘干机排气出口处及落料口分别设置集气罩收集废气，经布袋除尘器净化后通过排气筒P5有组织排放。 二氧化硫 间断 氮氧化物 间断 G10 提升机 颗粒物 连续 提升机入料口处设置集气罩收集含尘废气，经排气管道将废气引入布袋除尘器净化后经过排气筒P4有组织排放 G12 搅拌工序 颗粒物 间断 搅拌机入料口处设置集气罩收集含尘废气，经排气管道将废气引入布袋除尘器净化后经过排气筒P6有组织排放。 G15 包装工序 颗粒物 间断 包装机入料口设置集气罩收集含尘废气，经排气管道将废气引入布袋除尘器净化后经过排气筒P6有组织排放。 G13 水泥筒仓 颗粒物 间断 各筒仓顶部配套置布袋除尘器一台，含尘废气经除尘器净化再经上料、搅拌、包装工序除尘器净化后经除尘器排气筒P1有组织排放 G12 水泥筒仓 颗粒物 间断 G10 砂子筒仓 颗粒物 间断 噪声 N1~N9 生产设备 A声级 连续 基础减震、厂房隔音。 固废 / 除尘器 除尘灰 间断 收集后回用于生产。 / 办公生活 生活垃圾 间断 集中收集后由环卫部门统一处理 / 化粪池 底泥 间断 定期由环卫部门清掏处理。 / 废油桶和废润滑油 危险废物 间断 集中收集至危废暂存间内暂存，定期交由有资质单位处置。 废水 / 生活污水 COD、BOD、SS、NH3-N 间断 生活污水排入化粪池由环卫部门定期抽排。 4、现有项目主要环境问题 经现场踏勘，现有项目已做环评且已经批复，已排污许可证，于2024年2月3日取得该项目环保验收意见。该项目环保手续齐全，经环保验收不久，现场污染治理措施已有效实施，不存在环境问题。 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、环境空气质量现状 （1）项目所在区域环境质量达标情况 项目所在区域环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）二级标准。本评价引用《2022年承德市生态环境状况公报》（承德市生态环境局）中宽城满族自治县环境空气常规现状监测统计资料，来说明拟建地区的环境空气质量，区域环境空气质量现状评价表见下表。 表3-1 区域环境空气质量现状评价表 年份 环境空气质量综合指数 PM10 PM2.5 SO2 CO O3 NO2 2022 现状浓度（µg/m3） 49 26 13 1.2 182 22 标准值（µg/m3） 70 35 60 4.0 160 40 占标率 70 74.3 21.7 30 113.7 55 达标情况 达标 达标 达标 达标 不达标 达标 由上表可见，2022年宽城满族自治县环境空气质量中PM2.5、PM10、NO2、SO2、O3、CO六项常规污染物监测结果中：O3第90百分位数日最大8小时平均浓度超标；PM10年平均质量浓度、PM2.5的年平均质量浓度、NO2、SO2的年平均质量浓度和CO的第95百分位数24小时平均浓度均达标，根据上述分析判定，项目所在区域为环境空气质量为不达标区，不达标因子为O3。 （2）其他污染物环境质量现状 为进一步了解项目区环境空气质量现状，本项目引用宽城嘉瑞德新型建材有限公司于2021年6月3日-6月6日委托辽宁鹏宇环境监测有限公司进行的区域环境空气质量现状监测结果，监测时段为夏季，本区域夏季主导风向为西南风，因此于主导风向下风向即：厂区东北方向350m处进行了区域环境空气质量现状监测。 该数据监测日期距今为2年10个月，尚未达到3年，监测点位为厂区东北方向350m（山后村）处，符合《环境影响评价技术导则·大气环境》(HJ2.2-2018)要求。 根据《检测报告》（辽鹏环测）字PY2106135-001号中的监测数据，监测结果如下表： 表3-2 环境空气质量TSP监测结果表 监测因子 监测点位 采样日期 污染物 标准值 （ug/m3） TSP/（ug/m³） TSP 24小时平均值 1#厂区东北方向350m（山后村）处 2021.06.03 2:00- 2021.06.04 1:00 130 300 2021.06.04 2:00- 2021.06.05 1:00 135 2021.06.05 2:00- 2021.06.06 1:00 132 根据上述监测结果，项目所在区域环境空气质量现状中的TSP24小时平均值满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准及其修改单要求（2018年），由此可知，宽城满族自治县环境空气质量良好。 2、地表水环境质量现状 项目所在区域河流水体为长河，属于滦河支流，按照河北省水利厅与省环保局联合下发的《河北省水功能区划》（冀水资[2017]127号）的要求，滦河属于III类水体，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准。本次评价引用本评价引用《2022年承德市生态环境状况公报》（承德市生态环境局）中董家口村断面的监测数据来说明项目所在区域的地表水环境质量状况，质量结果见下表： 表3-3 2022年董家口村断面监测结果表 河流名称 断面名称 各监测断面水质情况 河流水质状况 2021年 2022年 水质达标情况 主要污染物 长河 董家口村 III II 达标 / 良好 由上表可知，2022年，本项目最近断面为董家口村断面，水质类别年均为II类，较2021年水环境质量有所上升。项目所在区域地表水环境质量较好。 3、声环境质量现状 项目选址位于宽城满族自治县碾子峪镇沙窝店村，选址范围周边50米范围内无声环境保护目标，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，不需监测保护目标声环境质量现状。 4、生态环境质量现状 本项目用地范围内不含生态环境保护目标，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，不需进行生态现状调查。 5、地下水、土壤环境质量现状 根据工程分析，本项目生产不用水，且采取分区防渗措施，因此，不存在地下水土壤环境污染途径，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，不需开展环境质量现状调查。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 厂界四邻关系 厂界外500米范围内无自然保护区、风景名胜区，厂界东侧、南侧为临街商铺，西南侧为杂用民房，西侧为建龙矿业选厂，北侧为建龙矿业办公区。商铺和杂用民房照片见下图，四邻关系图见附图2。 图3-1 杂用民房照片 图3-2 典型临街商铺照片 图3-3 典型临街商铺照片 图3-4 典型临街商铺照片 主要保护目标 1、大气环境：厂界外500米范围内无自然保护区、风景名胜区，距离厂址东北侧335米为山后村、东南侧211米为沙窝村。 2、声环境：厂界50米范围内无声环境保护目标。 3、地下水环境：厂界外500米范围内无热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源，山后村、沙窝村用水来自村民各户内饮用⽔井，各村人口数约450人，属于分散式饮用水水源井，确定环境主要保护目标见表3-4。 4、生态环境：本项目无新增占地，周边无生态环境保护目标。 依据本项目的环境污染特点，综合评价区域地形、地貌等自然环境，确定环境主要保护目标见表3-4： 表3-4 环境保护目标 环境要素 保护目标 功能 方向 距离（m） 环境质量标准 大气、地下水环境 山后村 居民 东北 335 《环境空气环境质量标准》(GB3095-2012)二级标准； 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类 沙窝村 居民 东南 211 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、大气污染物排放标准 （1）施工期 颗粒物的排放标准执行《施工场地扬尘排放标准》（DB 13/2934-2019）表1中扬尘排放浓度限值。具体标准限值详见下表。 表3-5大气污染物排放标准 类别 排放类型 污染因子 时期 标准 标准来源 废气 无组织排放 颗粒物 施工期 监测点PM10小时平均浓度实测值与同时段所属县PM10小时平均浓度差值≤80μg/m3 《施工场地扬尘排放标准》（DB 13/ 2934—2019）表1中扬尘排放浓度限值 （2）运营期 本项目上料、搅拌、包装工序和水泥筒仓、砂子筒仓充料产生的颗粒物有组织排放执行《水泥工业大气污染物超低排放标准》（DB13/2167-2020）表1中“散装水泥中转站及水泥制品生产”颗粒物的浓度限值；颗粒物无组织排放执行《水泥工业大气污染低排放标准》(DB13/2167-2020)表2无组织排放限值的要求。具体标准值见下表： 表3-6 大气污染物排放标准 类别 排放工序 污染物排放形式 污染物名称 标准值 备注 废气 上料、搅拌、包装工序和水泥筒仓、砂子筒仓充料 有组织 颗粒物 10mg/m3 参照执行《水泥工业大气污染物超低排放标准》(DB13/2167-2020)表1中“散装水泥中转站及水泥制品生产”颗粒物浓度限值 厂界无组织 无组织 颗粒物 0.5mg/m3 参照执行《水泥工业大气污染物超低排放标准》（DB13/2167-2020）表2无组织排放限值的要求 2、噪声排放标准 （1）施工期噪声排放执行《建筑施工厂界环境噪声排放标准》（GB 12523-2011）中的标准限值。具体标准值见下表： 表3-7 施工期噪声排放标准 类别 排放类型 标准限值 标准来源 噪声 等效连续A声级 昼间≤70B(A) 夜间≤55dB(A) 《建筑施工厂界环境噪声排放标准》(GB12523-2011) （2）运营期厂界噪声排放标准执行《工业企业厂界噪声排放标准》（GB12348-2018）中的2类区标准。具体标准值见下表： 表3-8 运营期噪声排放标准 类别 排放类型 标准限值 标准来源 噪声 等效连续A声级 昼间≤60B(A) 夜间≤50dB(A) 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类区标准 3、固体废物控制标准 一般工业固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）的相关规定。 危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）。 生活垃圾按当地环卫部门管理要求执行。 |
| 总量 控制 指标 | 根据《建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法》（环发〔2014〕197号文）、《关于进一步改革和优化建设项目主要污染物排放总量核定工作的通知》（河北省环境保护厅文件冀环总〔2014〕283号文，2014.9.25）和《国务院关于印发“十四五”节能减排综合工作方案的通知》（国发〔2021〕33号，2021.12.28），需要核定化学需氧量、氨氮、氮氧化物、挥发性有机物排放总量指标。 本项目不设锅炉，废气污染源为颗粒物。颗粒物不作为总量控制指标，且本项目不排放废气重点污染物氮氧化物、挥发性有机物。 本项目废水污染源主要为生活污水。生活污水依托厂区现有化粪池，定期清掏，不外排。 因此，本项目建议不给出污染物总量控制指标。 |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 1、大气环境影响防治措施 施工期期间影响环境空气质量的主要污染物为扬尘，来源于多项粉尘无组织源：地面清理，建筑材料及建筑垃圾的装卸、堆存，建筑施工、后期场地清理以及运输车辆的出入等均产生扬尘。为有效控制施工期扬尘产生的影响，根据《河北省扬尘污染防治办法》（河北省人民政府令[2020]第1号）中的相关要求，建设单位在施工期拟采取以下控制措施： （1）在施工现场出入口明显位置设置公示牌，公示施工现场负责人、环保监督员、防尘措施、扬尘监督管理部门、举报投诉电话等信息； （2）在施工现场周边设置硬质封闭围挡或者围墙，位于主要路段的，高度不低于2.5米，位于一般路段的，高度不低于1.8米，并在围挡底端设置不低于0.2米的防溢座； （3）对施工现场出入口、场地施工道路、材料加工堆放区、办公区、生活区进行硬化处理，并保持地面整洁； （4）按照规定使用预拌混凝土、预拌砂浆等建筑材料，只能现场搅拌的，应当采取防尘措施； （5）在施工工地内堆放水泥、灰土、砂石、建筑土方等易产生扬尘的粉状、粒状建筑材料的，应当采取密闭或者遮盖等防尘措施，装卸、搬运时应当采取防尘措施； （6）建筑垃圾应当及时清运，在场地内堆存的，应当集中堆放并采取密闭或者遮盖等防尘措施； 在采取上述措施后，施工厂界扬尘实测值与同时段区域PM10小时浓度差值小于80μg/m3，可满足《施工场地扬尘排放标准》（DB13/2934-2019）表1排放浓度限值要求，对周围保护目标大气环境影响较小。 2、水环境影响防治措施 本项目施工期的水污染来自施工过程产生的建筑工人的生活污水。施工人员主要来自当地，生活污水产生量极少，主要污染因子为SS、COD、BOD5、NH3-N。施工废水及生活污水用于施工区域洒水降尘，不会对区域水环境产生较大影响。 3、声环境影响防治措施 在施工过程中，噪声主要来自施工机械和运输车辆的噪声。施工过程中采用的施工机械一般都具有噪声高、无规则等特点，为尽可能减少噪声对周边居民产生影响，采取以下降低噪声措施： （1）施工单位选用降低噪声设备和先进的工艺，保持设备处于良好的运转状态。施工中闲置设备及时关闭。对于动力机械设备进行经常检修，减少由于部件松动等原因引起的噪声； （2）项目仅在昼间施工，不在夜间（22:00~6:00）及中午时间段（12:00~14:00）施工； （3）在需连续施工的特殊工段，应首先对周围单位做好协调工作，然后经有关部门批准，办理相应手续后，公告附近单位； （4）施工现场不安装混凝土搅拌站，从附近搅拌站购买混凝土； （5）对于运输材料、土石方等物料的车辆，施工单位应保持运输车辆技术性能良好、部件紧固、无刹车尖叫声等，加强管理，经过保护目标时运输车辆减速慢行、减少鸣笛，厂内运输车辆不在施工场地长时间行驶，以降低对周围声环境的影响。 （6）施工单位设专人负责施工机械的养护和维护，保养和维护要有切实可行的规章制度，定期对现场工作人员进行培训，每个工人严格按照规范施工各类机械设备，避免因故障产生突发噪声。 在采取上述措施后，可确保施工厂界噪声满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的要求达标排放，对周围保护目标影响较小。 4、固体废物影响防治措施 本项目施工期间固体废物为建筑垃圾和生活垃圾。 工程建设过程中均会产生建筑垃圾，建筑垃圾产生量较小，运至政府部门指定的建筑垃圾处置场处理。 生活垃圾采取集中收集，集中收集后定期由当地垃圾清运系统处置。采取上述措施后，施工期固体废物均得到妥善处置。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1、大气环境影响和保护措施 项目运营期生产的大气污染物主要为砂罐、水泥罐产生的颗粒物，经各罐顶部的单机布袋除尘器净化后再经布袋除尘器净化，最终由排气筒P1有组织排放；助剂槽、A称、包装机物料和产品转运产生的颗粒物，由集气罩进行收集，经过布袋除尘器净化后通过排气筒P1有组织排放。 项目运营期车辆运输产品及原料是会产生一定量的运输扬尘。项目通过采取道路硬化、车辆减速慢行、物料遮盖、道路及时清扫、道路定期洒水等措施抑制和减少运输扬尘的产生及排放，道路扬尘无组织排放。此过程排放的大气污染物为颗粒物。 本项目各产污工序大气污染物产生及排放情况详见下表： 表4-1 各工序污染物产生及排放情况表 产污环节 污染物种类 污染物产生量t/a 排放方式 污染物排放浓度mg/m3 污染物排放速率kg/h 排放量t/a 上料、搅拌、包装工序、筒仓呼吸粉尘 颗粒物 356.18 有组织 3.7 0.099 1.029 车间无组织 颗粒物 26.2 无组织 / 0.330 2.62 （1）依托中央除尘器可行性分析 参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（生态环境部公告2021年第24号）3021水泥制品制造（含3022砼结构构件制造、3029其他水泥类似制品制造）行业系数手册，物料输送储存废气量产污系数为41.8Nm3/t-产品，物料混合搅拌废气量产污系数为129Nm3/t-产品，本项目产品总量为50万吨/年，经计算，本项目废气产生量为10783Nm3/h。本项目现有除尘器设计风量为26500Nm3/h，可以满足本项目2条生产线使用。 根据《宽城嘉瑞德新型建材有限公司特种砂浆技术改造项目竣工环境保护验收报告》（2024年2月）中对本项目除尘器排放口（P6）的验收监测数据（监测时间2024年1月25日~26日），排放口实测排气流量19142~19574Nm3/h，颗粒物实测浓度3.3~5.6mg/m3，颗粒物排放速率0.06~0.11kg/h。与本报告核算数据相差不大。 （2）筒仓呼吸粉尘 项目现有3个筒仓（水泥2个、砂子1个），新建3个筒仓（水泥2个、砂子1个），每个筒仓顶部的呼吸口分别配带一套单机布袋除尘器，筒仓冲料时，由压缩空气将物料打入筒仓中，仓内正压，含尘气体分别经1-3#单机布袋除尘器净化后再经布袋除尘器净化，最终由排气筒P1有组织排放。根据《散装水泥车技术条件及性能试验方法》（QCT560-2010），水泥平均卸料速度≥1.2t/min，但考虑到车辆加压及替换等因素，实际一般约为1t/min。参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（生态环境部公告2021年第24号）3021水泥制品制造（含3022砼结构构件制造、3029其他水泥类似制品制造）行业系数手册，筒仓粉尘物料输送储存产生系数为0.19kg/t-产品，袋式除尘工艺的平均去除效率为99.7%。 1#水泥筒仓总储存量均为20667t/a，年充料时间为689h，颗粒物产生量为7.9t/a，产生速率为11.4kg/h，筒仓顶部配带一套单机布袋除尘器，按净化率99.7%计，颗粒物的排放量为0.024t/a，排放速率为0.034kg/h。 2#水泥筒仓总储存量均为41333t/a，年充料时间为344h，颗粒物产生量为3.9t/a，产生速率为11.4kg/h，筒仓顶部配带一套单机布袋除尘器，按净化率99.7%计，颗粒物的排放量为0.012t/a，排放速率为0.034kg/h。 3#水泥筒仓总储存量均为23000t/a，年充料时间为383h，颗粒物产生量为4.4t/a，产生速率为11.4kg/h，筒仓顶部配带一套单机布袋除尘器按净化率99.7%计，颗粒物的排放量为0.013t/a，排放速率为0.034kg/h。 4#水泥筒仓总储存量均为46000t/a，年充料时间为767h，颗粒物产生量为8.7t/a，产生速率为11.4kg/h，筒仓顶部配带一套单机布袋除尘器按净化率99.7%计，颗粒物的排放量为0.026t/a，排放速率为0.034kg/h。 1#砂子筒仓总储存量为136430t/a，年充料时间为2274h，颗粒物产生量为25.9t/a，产生速率为11.4kg/h，筒仓顶部配带一套单机布袋除尘器，按净化率99.7%计，颗粒物的排放量为0.078t/a，排放速率为0.034kg/h。 2#砂子筒仓总储存量为230910t/a，年充料时间为3849h，颗粒物产生量为43.9t/a，产生速率为11.4kg/h，筒仓顶部配带一套单机布袋除尘器，按净化率99.7%计，颗粒物的排放量为0.132t/a，排放速率为0.034kg/h。 以上6个原料仓废气均再经过厂区一套布袋除尘器收集处理，由排气筒P1排放。 表4-2 各筒仓粉尘排放情况 筒仓 颗粒物产生量（t/a） 产生速率（kg/h） 除尘器净化效率 颗粒物排放量（t/a） 颗粒物排放速率（kg/h） 1#水泥筒仓 7.9 11.4 99.70% 0.024 0.034 2#水泥筒仓 3.9 11.4 99.70% 0.012 0.034 3#水泥筒仓 4.4 11.4 99.70% 0.013 0.034 4#水泥筒仓 8.7 11.4 99.70% 0.026 0.034 1#砂子筒仓 25.9 11.4 99.70% 0.078 0.034 2#砂子筒仓 43.9 11.4 99.70% 0.132 0.034 （3）上料、搅拌和包装工序 水泥、尾矿砂等原料通过泵送至A称称量，称量后进入中间仓，待混合的原料在中间仓齐备后进入混合机混合。物料混合搅拌过程中产生粉尘。 成品砂浆经包装机包装外售，包装机入料口设置集气罩对产生的粉尘进行收集。参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（生态环境部公告2021年第24号）3021水泥制品制造（含3022砼结构构件制造、3029其他水泥类似制品制造）行业系数手册，物料混合搅拌产生系数为0.523kg/t-产品，袋式除尘工艺的平均去除效率为99.7%。砂浆的总量为500000t/a，则颗粒物产生量为261.5t/a，年运行时间7920h，产生速率为33.02kg/h。助剂槽、A称物料转运产生的颗粒物，由集气罩收集废气经集气管道通过一套脉冲式布袋除尘器中净化，包装机产品转运产生的颗粒物，由集气罩收集废气经集气管道通过旋风除尘和一套脉冲式布袋除尘器中净化。集气罩对粉尘的收集效率按90%计，旋风+布袋除尘器综合净化率按99.7%计，颗粒物排放量0.706t/a，排放速率为0.089kg/h。 布袋除尘器废气量为26500m3/h，6个原料仓一般不会同时充料，产尘量以总产尘量的50%计，为0.103kg/h。再经除尘器净化和上料、搅拌和包装工序总计产尘量为0.099kg/h，则排放浓度为3.7mg/m3。符合《水泥工业大气污染物超低排放标准》（DB 13/2167-2020）表1中有组织排放限值要求。 筛分、上料、搅拌和包装工序产生的粉尘未收集粉尘量为产尘总量的10%，则未收集的无组织颗粒物产生量为26.2t/a，未被集气罩收集的粉尘经车间内自由沉降和车间墙壁阻隔后无组织排放，项目车间全封闭，阻隔效率按90%计，则本项目产生的粉尘经车间无组织排放的量为2.62t/a，排放速率为0.330kg/h。 （4）污染治理设施及排放口情况 ①污染治理设施 本项目共设置筒仓6座，各筒仓顶部分别配置一套单机布袋除尘器。上料、搅拌、包装工序设置一台布袋除尘器，用于处理各生产线产生的含尘废气，1#、#2生产线包装工序各设置一套旋风除尘。项目9套除尘器详细情况详见下表： 表4-3 项目大气污染物治理设施一览表 项目 治理设施编号 处理能力 治理工艺去除率 是否为可行技术 1#水泥筒仓仓顶布袋除尘 TA001 5000m³/h 99.7% 是 2#水泥筒仓仓顶布袋除尘 TA002 5000m³/h 99.7% 是 3#水泥筒仓仓顶布袋除尘 TA003 5000m³/h 99.7% 是 4#水泥筒仓仓顶布袋除尘 TA004 5000m³/h 99.7% 是 1#砂子筒仓仓顶布袋除尘 TA005 5000m³/h 99.7% 是 2#砂子筒仓仓顶布袋除尘 TA006 5000m³/h 99.7% 是 上料、搅拌、包装工序布袋除尘 TA007 26500m³/h 99.7% 是 1#线包装工序旋风除尘 / / 60% 是 2#线包装工序旋风除尘 / / 60% 是 污染治理设施可行性论证： 项目各工序各产尘点产生的粉尘主要采用集气罩进行收集。项目上料工序产尘点数量较少，集气罩采用钢质板材，集气罩设计、建设难度较低。集气罩的形式一般有上吸罩、侧吸罩和下吸罩三种形式，以上吸罩居多，应用较为广泛。上吸式集气罩内部保持负压状态，罩外空气经缝隙进入集气罩内部，集气罩缝隙处的空气流速远大于粉尘的逃逸速率，粉尘收集率一般能达到90%，收尘系统及收尘系统风机的整体投资在建设单位可接受的范围内。 项目采用脉冲式布袋除尘器对含尘废气进行净化处理。脉冲式布袋除尘器除尘效率高，漏气率低，占地少，操作稳定可靠，属于水泥工业较为成熟的大气污染治理措施。旋风除尘器是使含尘气流作旋转运动，借助于离心力将尘粒从气流中分离并捕集于器壁，再借助重力作用使尘粒落入灰斗。可用于高温烟气的净化，是应用广泛的一种除尘器，多应用于锅炉烟气除尘、多级除尘及预除尘。依据《排污许可申请与核发技术规范 水泥工业》（HJ847—2017），项目采用的大气污染防治措施为可行技术。 综上所述，项目采用的大气污染防治措施实用性强，效果明显，项目采用的大气污染防治措施可行。 ②排放口情况 项目共设置大气污染物排放口1个，各排放口基本情况详见下表： 表4-4 大气污染物排放口基本情况 编号 名称 排气筒底部中心坐标 排气筒底部海拔高度/m 排气筒高度/m 排气筒出口内径/m 烟气流速/（m/s） 烟气温度/℃ 年排放小时数/h 排放工况 污染物排放速率/（kg/h） E N 颗粒物 DA001 排气筒P1 118°28′34.83262″ 40°26′58.40678″ 407 18 0.8 14.6 25 7920 正常 0.192 (5)监测要求 参照《排污许可证申请与核发技术规范 水泥工业》（HJ847—2017）中表6水泥磨、破碎机、包装机排气筒和表7厂界无组织废气监测要求，项目大气污染源监测要求详见下表： 表4-5 大气污染源监测计划 环境要素 监测位置 监测项目 频次 执行标准 废气 厂界 颗粒物 每季度一次 《水泥工业大气污染物超低排放标准》（DB13/2167-2020）表2无组织排放限值的要求 上料、搅拌、包装工序排气筒P1 颗粒物 每季度一次 《水泥工业大气污染物超低排放标准》（DB13/2167-2020）表1中“水泥仓及其他通风生产设备”颗粒物的浓度限值 （6）污染物排放达标分析 根据上述计算结果，本项目各工序粉尘有组织排放情况详见下表： 表4-6 各工序大气污染物有组织排放情况一览表 工序 污染物 排气筒 有组织排放参数 标准排放参数 是否达标 排放浓度/（mg/m³） 排放速率/（kg/h） 排放浓度mg/m3 排放速率kg/h 上料、搅拌、包装工序排气筒 颗粒物 P1 3.7 0.099 10 / 达标 由上表可知，项目各工序有组织排放的颗粒物浓度满足《水泥工业大气污染物超低排放标准》（DB13/2167-2020）表1中“水泥仓及其他通风生产设备”颗粒物的浓度限值。 （7）无组织污染物排放达标分析 项目包装工序热合机塑封包装袋产生少量非甲烷总烃，本项目采用先进的塑封热合机，且塑封面积和塑封袋数量较少，类比根据同行业和本项目现状生产状况，产生的非甲烷总烃等挥发性有机物很少。 项目各生产线上产生的粉尘大部分被集气罩收集，少部分未被集气罩收集的粉尘经车间阻隔后无组织排放。 项目无组织排放源及各源相对厂界的距离情况列表如下： 表4-7 项目无组织面源距厂界的最近距离一览表 污染源 距厂界最近距离（m） 北厂界 东厂界 南厂界 西厂界 砂浆车间 142 149 53 54 表4-8 项目厂界达标情况一览表 污染源 污染因子 类型 厂界落地浓度（mg/m3） 北厂界 东厂界 南厂界 西厂界 砂浆车间 颗粒物 厂界落地浓度 0.073 0.071 0.128 0.126 排放标准（mg/m3） 0.5 0.5 0.5 0.5 达标情况 达标 达标 达标 达标 由上表预测结果分析可知，项目生产车间无组织排放的颗粒物的厂界落地浓度最大值为0.128mg/m3，满足《水泥工业大气污染物超低排放标准》(DB13/2167-2020)表2无组织排放限值要求。 （8）非正常排放 非正常排放是指项目生产过程中由于开车、停车、检修、一般性事故时的污染物排放情况，拟建项目废气污染源开车、停车、检修时不涉及非正常排污，仅在废气治理设施发生故障时，外排污染物超标排放。类比同类企业，废气治理设施发生故障的概率≤1次/年，持续时间≤40min。当拟建项目的袋式除尘器布袋破损发生故障，颗粒物处理效率下降为50%。本评价考虑仓顶除尘和中央除尘均故障情况下，非正常工况下污染物外排情况见下表。 表4-9 废气污染源非正常情况下排放参数一览表 排放口名称 污染物 废气排放量(m3/h) 排放浓度(mg/m3) 排放速率(kg/h) 持续时长(min) 发生频次(次/a) 年排放量(kg/次)) 治理措施 生产废气排放口（P1） 颗粒物 26500 1268 33.61 40 1 22.41 暂停生产，故障排除后恢复生产 （9）大气环境影响评价结论 根据前文判定结果，本项目位于环境空气质量不达标区，项目所在厂区周边500m范围内的大气环境保护目标为沙窝村、山后村，距离厂内最近排气筒距离分别为303m、430m。项目运营期各大气污染源均采取了切实有效的污染防治措施后，项目各工序有组织排放的颗粒物排放浓度满足《水泥工业大气污染物超低排放标准》（DB13/2167-2020）表 1中“水泥仓及其他通风生产设备”颗粒物的浓度限值，项目生产车间无组织排放的颗粒物的厂界落地浓度最大值为0.128mg/m³，满足《水泥工业大气污染物超低排放标准》(DB13/2167-2020)表2无组织排放限值要求，项目的建设运行对区域大气环境质量影响较小。 2、地表水环境影响和保护措施 项目运营期废水主要为生活污水，生活污水主要为员工生活污水，生活污水产生量为0.6m3/d（198m3/a），排放量为（0.48m3/d）158.4m3/a，员工生活污水排入化粪池由环卫部门定期抽排，运送至粪便集中处理站。不外排。 粪便集中处理站合理性分析： 处理站建设有粪便收集处，将各地的粪便收集存放在此。并建设有气体分离设施，将粪便发酵产生的可燃气体（甲烷）分离和收集并作为燃气出售。剩余的粪便经发酵打捞干燥后作为农肥出售。 综上，项目员工生活污水排入化粪池由环卫部门定期抽排，不外排；经地表水环境影响分析，项目采取的水污染控制措施合理、有效，项目的生产运营期对地表水环境影响可接受。 3、声环境影响分析 本项目生产运行阶段主要噪声源为混合机、包装机、除尘风机、空压机等设备运行过程中产生的机械噪声以及运输车辆产生的交通噪声等，噪声源强为75~90dB（A），噪声源强见下表。GA55VSDPA13MK5 表4-10 工业企业噪声源强调查清单（室内声源） 序号 建筑物名称 声源名称 型号 声压级/距离dB(A)/(1m) 设备数量 声源控制措施 空间相对位置/m 距室内边界距离(m) 室内边界声级/dB(A) 运行时段 建筑物插入损失/dB(A) 建筑物外噪声 X Y Z 声压级/dB(A) 建筑物外距离 1 1#线车间车间 混合机1 3m3 90 1 低噪声设备、基础减震、厂房封闭隔声 -16.89 -31.27 3 3.67 81.59 全天 20 61.59 1 2 包装机1 国衡 80 1 -18.15 -35.14 1 2.94 71.69 全天 20 51.69 1 3 包装机2 国衡 80 1 -13.62 -36.05 1 2.71 71.73 全天 20 51.73 1 4 包装机3 国衡 80 1 -15.45 -33.54 1 4.92 71.51 全天 20 51.51 1 5 包装机4 国衡 80 1 -12.97 -31.72 1 3.50 71.61 全天 20 51.61 1 6 螺杆空压机1 GA55VSDPA13MK5 90 1 -12.11 -31.32 1 3.50 81.61 全天 20 61.61 1 7 2#线车间车间 混合机2 3m3 90 1 -40.20 -29.64 3 4.57 85.30 全天 20 65.30 1 8 包装机5 国衡 80 1 -36.26 -30.16 1 2.68 75.66 全天 20 55.66 1 9 包装机6 国衡 80 1 -36.72 -34.23 1 1.15 77.51 全天 20 57.51 1 10 包装机7 国衡 80 1 -38.12 -32.05 1 3.07 75.53 全天 20 55.53 1 11 包装机8 国衡 80 1 -40.43 -33.21 1 1.55 76.59 全天 20 56.59 1 12 螺杆空压机1 GA55VSDPA13MK5 90 1 -35.43 -29.56 1 5.32 85.22 全天 20 65.22 1 表4-11 工业企业噪声源强调查清单（室外声源） 序号 声源名称 型号 设备数量 空间相对位置/m 声压级/距离dB(A)/(1m) 声源控制措施 运行时段 X Y Z 1 仓顶除尘风机1 / 1 -23.4 -29.38 15 85 低噪声设备、基础减震 全天 2 仓顶除尘风机2 / 1 -23.71 -32.22 15 85 全天 3 仓顶除尘风机3 / 1 -24.03 -35.38 15 85 全天 4 仓顶除尘风机4 / 1 -31.61 -28.74 15 85 全天 5 仓顶除尘风机5 / 1 -31.61 -31.27 15 85 全天 6 仓顶除尘风机6 / 1 -32.24 -34.43 15 85 全天 7 仓顶除尘风机7 / 1 -6.33 -27.8 1 85 全天 8 砂仓提升机1 TDTG36/23 1 -23.06 -28.41 1 75 全天 9 砂仓提升机2 TDTG36/23 1 -31.33 -27.91 1 75 全天 10 运输车辆 / / 厂区道路 85 车辆减速、慢行、不鸣笛 全天 （1）达标情况分析 项目声环境影响预测使用的噪声环境影响评价系统（NoiseSystem）2012标准版（版本3.2.1.20992）进行噪声预测，预测过程中，各噪声设备在一定的距离处可以被视作点源，设备所处位置、与墙壁的距离、房间常数、与预测点的距离、隔墙厚度等均按实际布设确定，同时考虑了地形因素的影响。预测结果见下图： 图4-1 项目噪声预测图 根据《宽城嘉瑞德新型建材有限公司特种砂浆技术改造项目竣工环境保护验收报告》（2024年2月），本项目四厂界噪声监测值与本次预测贡献值叠加结果见下表： 表4-12 噪声预测值计算结果 点位 监测值dB（A） 贡献值dB（A） 叠加值dB（A） 标准值dB（A） 达标性 北厂界 52.0 36.66 52.1 昼间≤60，夜间≤50 达标 40.9 36.66 42.3 达标 南厂界 52.5 30.36 52.5 达标 41.4 30.36 41.7 达标 西厂界 51.2 26.34 51.2 达标 40.5 26.34 40.7 达标 东厂界 51.1 18.70 51.1 达标 39.5 18.70 39.5 达标 根据上表计算结果可知，项目四厂界噪声昼间噪声预测值符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类区标准要求，声环境影响程度较轻。 （2）监测要求 项目噪声源监测要求详见下表： 表4-13 项目噪声源监测要求一览表 环境要素 监测位置 监测项目 频次 执行标准 噪声 四厂界外1m处 Leq 昼夜各一次/天；1天/季度 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类区标准要求 4、固体废物影响分析 本项目运营期产生的固体废物主要为设备维护产生的废润滑油和废油桶、布袋除尘器除尘灰、生活垃圾和化粪池底泥等。 （1）生活垃圾 项目劳动定员为9人，年工作330天，生活垃圾产生量按0.5kg/人·d计算，则生活垃圾产生量为1.485t/a，集中收集后由环卫部门收集处置。 （2）除尘灰 本项目在各生产线包装工序集尘罩后设置旋风除尘器，收集的除尘灰符合各生产线产品配比要求，但粒径比产品小，投入各生产线A称入料口用于生产。 本项目中央除尘器除尘灰收集的2条生产线粉尘，质量符合普通砂浆产品配比要求，投入普通砂浆生产线A称入料口用于生产。 各仓顶除尘除尘灰在除尘器反吹时直接落入相应筒仓回收。 本项目除尘灰全部回用与生产。 项目运营期固体废物产生情况详见下表： 表4-14 固体废物产生情况一览表 产生环节 名称 属性 编码 主要有毒有害物质名称 物理性状 环境危险特性 年度产生量 贮存方式 处置方式及去向 利用或处置量 办公生活 生活垃圾 / / / 固态 / 1.485t/a / 集中收集后交由环卫部门统一处理 1.25 化粪池 底泥 / / / 半固态 / 2t/a / 定期由环卫部门抽排处理 2t/a 废气治理 除尘灰 一般工业固体废物 302-999-66 颗粒物 固态 / 261.55t/a 袋装 除尘灰回用于生产 241.15t/a 设备维护 废润滑油 危险废物 900-214-08 废矿物油 液态 毒性，易燃性 0.5t/a 于危废间内暂存 集中收集至危废间内，定期交由有资质单位处置 0.5t/a 废润油桶 危险废物 900-249-08 废矿物油 固态 0.2t/a 0.2t/a （2）固体废物环境管理要求 ①项目运营期固体废物的产生、贮存、利用和处置全过程应严格遵守国家有关建设项目环境保护管理的规定。 ②项目运营期产生、收集、贮存、运输、利用、处置固体废物时，应当采取防扬散、防流失、防渗漏或者其他防止污染环境的措施，不得擅自倾倒、堆放、丢弃、遗撒固体废物； ③建设单位运营期应当建立健全工业固体废物和危险废物产生、收集、贮存、运输、利用、处置全过程的污染环境纺织责任制度，建立工业固体废物和危险废物管理台账，如实记录产生工业固体废物的种类、数量、流向、贮存、利用、处置等信息，实现工业固体废物和危险废物可追溯，可查询，并采取防治工业固体废物和危险废物污染环境的措施； ④企业对收集、贮存、运输、处置一般工业固体废物和危险废物的设施、设备和场所，应当加强管理和维护，保证其正常运行和使用。 ⑤严禁将生活垃圾与一般工业固体废物、危险废物混合处置。 ⑥项目运营期需要终止生产的，应当事先对工业固体废物和危险废物的贮存、处置设施、场所采取污染防治措施，并对未处置的工业固体废物和危险废物做出妥善处置，防止污染环境。 （3）危险废物管理要求 1）危险废物贮存场所（设施） 利用现有危险废物贮存间1处，面积为10m2，位于厂区西南侧，需按照《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ2025-2012）及《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）相关要求制定相应危险废物管理制度。具体如下： ①危险废物贮存设施的选址、设计、建设、运行管理应满足GB18597、GBZ1和GBZ2的有关要求。 ②危险废物贮存设施已配备通讯设备、照明设施和消防设施。 ③危废间应设置双人双锁制；危废间应做到全封闭，应设置防盗门；危废间须设置通风口（安装排风扇）及防爆灯；危废间应设置收集池（根据企业产生危废量建设收集池尺寸）及导流渠；危废间进出口应设置拦挡，高度要求20cm至30cm。 ④贮存危险废物时应按危险废物的种类和特性进行分区贮存，每个贮存区域之间宜设置挡墙间隔，并设置防风、防雨、防晒、防渗（渗透系数≤10-10cm/s）。 ⑤危废间地面、裙脚（1.2m高）、拦挡及收集池应采取防渗措施（防渗层厚度不小于2mm厚）。 ⑥危险废物贮存期限按《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》的有关规定，及时交由资质单位集中处置。 ⑦危险废物贮存单位应建立危险废物贮存的台账制度，并做好危险废物出入库交接记录。 ⑧存放装载液体、半固体危险废物容器位置，有耐腐蚀的硬化地面，且表面无裂隙。 ⑨危险废物暂存场所设置符合《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ 1276-2022）的专用标志。 2）运输过程的环境影响分析 项目危险废物运输由建设单位委托有资质的危险废物处置单位进行运输，建设单位应配合运输单位员工进行危险废物中转作业，中转装卸及运输过程应遵守如下技术要求： ①装卸危险废物的工作人员应熟悉危险废物的属性，并配备适当的个人防护装备，装卸剧毒废物应配备特殊的防护装备。 ②装卸区应配备必要的消防设备和设施，并设置明显的指示标志。 ③危险废物装卸区应设置必要的隔离设施，液态废物卸载区应设置收集槽和缓冲罐等必要的应急设施。 3）危险废物收集、储存、转运过程应急预案 危险废物收集、储存、转运过程应编制相应的应急预案及意外事故风险防范措施，针对危险废物收集、储运、中转过程产生的事故易发环节应定期组织应急演练。 危险废物收集、储运、中转过程一旦发生意外事故，建设单位应根据风险应急预案立即采取如下措施： ①设立事故警戒线，启动应急预案，并按要求向环保主管部门进行报告。 ②对事故受到污染的土壤和水体等进行相应的清理和修复。 ③清理过程产生的所有废物均应按危险废物进行管理和处置。 ④进入现场清理和包装危险废物的人员应受过专业培训，穿着防护服，佩戴防护用具。 4）危险废物处置途径分析 危险废物收集后存放于危险废物暂存间，全部纳入现有危险废物管理制度中进行管理，根据河北省生态环境厅发布“河北省危险废物经营许可证发放情况一览表（截至2020年8月1日）”，河北省内共有69家危险废物处置单位，危险废物处置较为便捷，项目实施后企业自行选择危废处置单位。 综上所述，项目运营期固体废物均得到合理处置，对区域环境影响较小。 5、地下水和土壤 本项目无废水排放，为防止项目运行对地下水和土壤产生影响，项目厂区内应做好分区防渗工作。 （1）危险废物贮存间防渗 危险废物贮存间能够达到防风、防雨、防渗、防晒要求，地面铺设至少2mm厚的人工材料，防渗系数K≤10-10cm/s。 （2）一般防渗 一般防渗区为化粪池，具体防渗措施参照《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）要求进行，采用天然或人工材料构筑防渗层，达到等效黏土防渗层Mb≥1.5m、k≤1.0×10-7cm/s的防渗技术要求，或参照GB16889执行。 （3）简单防渗区 其他区域（简单防渗）采取一般地面硬化处理措施。 本项目分区防渗图见下图： 图4-2 分区防渗图 6、生态环境影响分析 项目选址位于现有已经开发平整的建设用地地块，不重新开拓地块，不新增生态环境影响。项目现有厂区已进行地面硬化，生产车间利用现有车间，主要的工程建设内容是原料库等，项目的建设本身产生的生态环境影响较小。 7、环境风险分析 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）中物质危险性标准来判定物质的危险程度。项目涉及环境风险的物质主要为废润滑油和废油桶。 （1）危险源及其分布情况 本项目风险物质产生后在危险废物暂存间暂存，具体分布情况见下表 表4-15 危险源及其分布情况表 序号 危险物质名称 分布的生产单元 数量 生产工艺特点 贮存地点 临界量（t） 备注 1 废润滑油 设备维护检修 0.5t 产生量少 危险废物暂存间 2500 / 2 废油桶 0.2t / / 由此表可知，Q值为0.0002，属于（1）Q＜1。则根据导则附录C的规定，当Q＜1时，项目的环境风险潜势为Ⅰ。 （2）可能影响途径 （1）地下水：危废间防渗层破坏，若不及时处理，外泄废润滑油渗漏进入地下水，从而影响地下水质。 （2）大气：废润滑油泄漏后一定时期内影响区域环境空气质量。 （3）土壤：危废间防渗层破坏，若不及时处理，外泄废润滑油进入土壤，对区域土壤环境产生一定的污染，可能间接对区域内人体健康造成不利影响。 （4）废润滑油泄漏产生的火灾或爆炸，进而引发的次生污染物的排放，其可能产生的次生污染为火灾消防液、消防土和燃烧废气。 （3）环境风险防范措施 废润滑油和废油桶贮存于危险废物暂存间内，配备规定数量、质量要求的灭火器材，并有专人负责监督；贴有危险废物标识，加强对危险废物暂存间的日常检查和定期检查。 提高工作人员环境风险意识，制定各项环保制度。对从业人员进行岗位职工教育与培训，使他们均具备危险意识及如何应对危险的知识，并进行相关泄露事故的教育。设立应急事故专门记录，建立档案和报告制度，由专门部门或人员负责管理。 执行环保事故报告制度，一经发现环保事故，立即向企业负责人、当地政府或上级有关部门报告，不瞒报、漏报，及时组织进行处置。具体负责人员或部门统一指挥对事故现场的应急救援，并立即查明原因，提出对策，及时组织各方面力量处理泄露事故，控制事故的蔓延和扩大。 项目主体单位应成立本厂的突发环境事件应急小组指挥部，责任到人，确保应急小组分工明确，以有效应对突发事件的发生，同时，项目应依据《中华人民共和国突发事件应对法》、《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法》（试行）的相关要求，进行《突发环境事件应急预案》的编制及备案工作。对于本项目可能造成环境风险的突发性事故制定应急预案纲要，供项目决策人参考。 建设单位在加强厂区风险管理、制定事故应急预案的基础上，事故发生概率较低。基于完善风险防范措施和应急预案的前提下，本项目环境风险水平是可以接受的。 对于环境风险防范而言，环境事件的发生往往起源于安全生产疏漏，应首先从安全评价的角度做好项目本质安全设计及管理，在此基础上针对可能发生的环境风险影响，做好环境风险的防控管理，使得建设项目的环境风险可防可控。 8、其他环境管理要求 环境管理制度：企业取得环境影响报告表批复后，项目开始施工建设，竣工完成，应当在项目产生实际污染物排放之前，按照国家排污许可有关管理规定要求，申请排污许可证，不得无证排污或不按证排污。申领排污许可证后方可进行调试、竣工环保验收监测及自主验收，并取得验收意见。 危险废物管理制度：危险废物贮存定期交由有资质单位进行处理，不得将不相容危险废物混合或合并存放。危险废物贮存前应登记注册，制定危险废物管理计划，设置危险废物台账，定期对危险废物贮存设施进行检查，发现破损，及时采取措施清理更换。设置危险废物标签与标志牌，定期检查，发现破损及时更换。 排污许可衔接内容：企业应按排污许可证规定落实自行监测、台账记录、执行报告、信息公开等管理要求。 |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容要素 | 排放口(编号、名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 1#水泥筒仓 | 颗粒物 | 经各罐顶部的单机布袋除尘器（共计6个）净化 | 经中央布袋除尘器净化，最终由排气筒P1有组织排放 | 《水泥工业大气污染物超低排放标准》（DB13/2167-2020）表1中“水泥仓及其他通风生产设备”颗粒物的浓度限值 |
|  | 2#水泥筒仓 | 颗粒物 |  |  |  |
|  | 3#水泥筒仓 | 颗粒物 |  |  |  |
|  | 4#水泥筒仓 | 颗粒物 |  |  |  |
|  | 1#砂子筒仓 | 颗粒物 |  |  |  |
|  | 2#砂子筒仓 | 颗粒物 |  |  |  |
|  | 助剂槽 | 颗粒物 | 由集气罩进行收集 |  |  |
|  | A称 | 颗粒物 | A称封闭，由集尘管收集 |  |  |
|  | 包装机 | 颗粒物 | 由集气罩进行收集，经旋风除尘净化，除尘灰作为产品回收 |  |  |
|  | 厂界无组织 | 颗粒物 | 车间封闭；道路硬化、及时清扫、定期洒水 | 《水泥工业大气污染物超低排放标准》（DB13/2167-2020）表2无组织排放限值的要求 |
| 地表水环境 | 生活污水 | COD、BOD5、SS、氨氮 | 排入化粪池由环卫部门定期抽排 | / |
| 声环境 | 生产设备 | A声级 | 设备基础减震，车间封闭 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类区标准要求 |
|  | 运输车辆 | A声级 | 车辆减速慢行，禁止鸣笛 |  |
| 固体废物 | 废油桶和废润滑油集中收集至危废暂存间内暂存，定期交由有资质单位处置；除尘器的除尘灰回用于生产；生活垃圾定期由环卫部门处置；化粪池底泥定期由环卫部门清掏处理。 |
| 地下水和土壤 | 危险废物贮存间能够达到防风、防雨、防渗、防晒要求，地面铺设至少2mm厚的人工材料，防渗系数K≤10-10cm/s。化粪池具体防渗措施参照《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）要求进行，采用天然或人工材料构筑防渗层，达到等效黏土防渗层Mb≥1.5m、k≤1.0×10-7cm/s的防渗技术要求，或参照GB16889执行。其他区域（简单防渗）采取一般地面硬化处理措施。 |
| 生态环境影响分析 | 项目选址位于现有已经开发平整的建设用地地块，不重新开拓地块，不新增生态环境影响。项目现有厂区已进行地面硬化，生产车间利用现有车间，主要的工程建设内容是原料库等，项目的建设本身产生的生态环境影响较小。 |
| 环境风险防范措施 | 废润滑油和废油桶贮存于危险废物暂存间内，配备规定数量、质量要求的灭火器材，并有专人负责监督；贴有危险废物标识，加强对危险废物暂存间的日常检查和定期检查。提高工作人员环境风险意识，制定各项环保制度。对从业人员进行岗位职工教育与培训，使他们均具备危险意识及如何应对危险的知识，并进行相关泄露事故的教育。设立应急事故专门记录，建立档案和报告制度，由专门部门或人员负责管理。执行环保事故报告制度，一经发现环保事故，立即向企业负责人、当地政府或上级有关部门报告，不瞒报、漏报，及时组织进行处置。具体负责人员或部门统一指挥对事故现场的应急救援，并立即查明原因，提出对策，及时组织各方面力量处理泄露事故，控制事故的蔓延和扩大。项目主体单位应成立本厂的突发环境事件应急小组指挥部，责任到人，确保应急小组分工明确，以有效应对突发事件的发生，同时，项目应依据《中华人民共和国突发事件应对法》、《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法》（试行）的相关要求，进行《突发环境事件应急预案》的编制及备案工作。对于本项目可能造成环境风险的突发性事故制定应急预案纲要，供项目决策人参考。 |
| 其他管理要求 | 环境管理制度：企业取得环境影响报告表批复后，项目开始施工建设，竣工完成，应当在项目产生实际污染物排放之前，按照国家排污许可有关管理规定要求，申请排污许可证，不得无证排污或不按证排污。申领排污许可证后方可进行调试、竣工环保验收监测及自主验收，并取得验收意见。危险废物管理制度：危险废物贮存定期交由有资质单位进行处理，不得将不相容危险废物混合或合并存放。危险废物贮存前应登记注册，制定危险废物管理计划，设置危险废物台账，定期对危险废物贮存设施进行检查，发现破损，及时采取措施清理更换。设置危险废物标签与标志牌，定期检查，发现破损及时更换。排污许可衔接内容：企业应按排污许可证规定落实自行监测、台账记录、执行报告、信息公开等管理要求。 |

# 六、结论

项目符合国家和地方有关环境保护法律法规、标准、政策、规范要求，符合“三线一单”控制要求，符合国家及地方相关的产业政策要求。在采取各项有效污染防治措施后，各类污染物均可实现达标排放，对区域环境质量影响较轻，从环境保护角度出发，本项目建设是可行的。

# 附表

# 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 |  |  |  | 2.341t/a |  | 2.341t/a | +2.341t/a |
|  | 二氧化硫 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 氮氧化物 |  |  |  |  |  |  |  |
| 废水 | COD |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 氨氮 |  |  |  |  |  |  |  |
| 一般工业 固体废物 | 除尘灰 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 化粪池底泥 |  |  |  | 2t/a |  | 2t/a | +2t/a |
|  | 生活垃圾 |  |  |  | 1.485t/a |  | 1.485t/a | +1.485t/a |
| 危险废物 | 废润滑油 |  |  |  | 0.5t/a |  | 0.5t/a | +0.5t/a |
|  | 废润滑油桶 |  |  |  | 0.2t/a |  | 0.2t/a | +0.2t/a |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①

# 附图1  项目地理位置图

# 附图2  项目四邻关系图

附图3  项目周边关系图

# 附图4  项目厂区平面布置图

# 附图5  项目与生态红线位置关系图

# 附图6  项目与永久基本农田位置关系图

# 附图7  大气环境质量现状监测点位图

# Text boxes

本项目位置

0.48

0.12

新鲜水

0.48

定期抽排

0.6

化粪池

职工生活

0.5

洒水抑尘

G、N、S

G、N

G、N

G、N

G、N、S

场地平整

主体工程施工

表面修整

现场清理

设备安装

水泥筒仓

收购至本项目

本项目位置

335m

211m

100m

570m

1000m

图例

厂址

大气环境质量现状监测点