# 建设项目环境影响报告表

（生态影响类）

项目名称：          远景能源丰宁元山子风电项目

建设单位（盖章）：丰宁满族自治县康宁新能源有限公司

编制日期：                 2022年10月

中华人民共和国生态环境部制

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 远景能源丰宁元山子风电项目 |
| --- | --- |
| 项目代码 | 2208-130800-89-05-466807 |
| 建设单位联系人 | 李大伟 | 联系方式 | 15000850751 |
| 建设地点 | 河北省承德市丰宁满族自治县草原乡周边区域 |
| 地理坐标 | 中心坐标E 116°19′39.180″，N 41°56′21.450″ |
| 建设项目 行业类别 | 90 陆上风力发4415 | 用地（用海）面积（m2）/长度（km） | 永久占地：28825 临时占地：529600 |
| 建设性质 | (新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | (首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/备案）部门（选填） | 承德市行政审批局 | 项目审批（核准/备案）文号（选填） | 承审批核字[2022]12号 |
| 总投资（万元） | 137084.48 | 环保投资（万元） | 1350 |
| 环保投资占比（%） | 0.98 | 施工工期 | 12个月 |
| 是否开工建设 | (否 □是： |
| 专项评价设置情况 | 无 |
| 规划情况 | 无 |
| 规划环境影响 评价情况 | 无 |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 无 |
| 其他符合性分析 | 1、“三线一单”符合性分析 根据《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》(环环评[2016]150 号)，其要求落实“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单”(简称“三线一单”)，本项目关于落实上述要求的分析如下： （1）生态保护红线 根据《河北省人民政府关于发布<河北省生态保护红线>的通知》及丰宁满族自治县生态保护红线成果，根据丰宁满族自治县自然资源和规划局出具的本项目是否占用生态保护红线的函，本项目不在丰宁满族自治县2018版生态保护红线范围内。 （2）环境质量底线 根据《2021年承德市环境状况公报》中丰宁满族自治县环境空气质量监测结果，项目所在区域环境空气中，项目所在区域环境空气质量良好，达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准及其修改单要求，属于达标区。 根据工程分析，本项目营运期各产污环节采取了完善的污染防治措施，严格控制污染物排放，主要影响为生态环境影响，全部达标排放。因此，在严格落实废水、噪声、固废和生态等污染防治措施前提下，项目的实施基本不会对周围环境质量产生影响。 （3）资源利用上线 本项目建设占用土地极少，土地占用已征得当地自然资源与规划部门的同意；项目完成后，供电区域可以减少其他能源的使用，提高资源的利用效率。因此，本项目满足资源利用上线要求。 （4）环境准入负面清单 本项目不在国家发改委《市场准入负面清单（2018年版）》、《河北省禁止投资的产业目录（2014年版）》、《河北省新增限制和淘汰类产业目录（2015年版）》（冀政办发[2015]7号）和《河北省政府核准的投资项目目录（2017年本）》范围内，属于鼓励建设项目。也不属于《关于改善大气环境质量实施区域差别化环境准入的指导意见》中对承德市的限制行业类型及禁止行业类型。 （5）根据2021年6月发布的《承德市“三线一单”生态环境准入清单》，本项目与其符合性分析如下： 根据2021年6月21日承德市生态环境局发布的《承德市人民政府关于加快实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》的附件《承德市“三线一单”生态环境准入清单》可知： 1）生态环境管控单元划分 环境管控单元包括优先保护、重点管控和一般管控单元三类。 ①优先保护单元。主要包括生态保护红线，各类自然保护地、饮用水水源保护区及其他重要生态功能区等一般生态空间。 ②重点管控单元。主要包括城市规划区、省级以上产业园区和开发强度高、污染物排放强度大、环境问题较为突出的区域等。 ③一般管控单元。优先保护单元和重点管控单元之外的其他区域。 2）生态环境管控要求 突出区域特征、发展定位和生态环境保护要求，立足经济绿色转型和高质量发展，以建设首都水源涵养功能区和生态环境支撑区为主导，统筹山水林田湖草沙生态系统整体保护，加大生态修复和环境治理力度，促进环境质量持续改善，实施生态空间分区管控。 构建“1+1+169”生态环境分区管控体系，实施生态环境准入清单管理。“1”为河北省生态环境准入总体清单，适用于全省范围；“1”为承德市生态环境准入清单，适用于市域范围；“169”为生态环境管控单元准入清单，适用于环境管控单元范围。 3）分类管控要求 ①优先保护单元。严格落实生态保护红线管理要求，除有限人为活动外，依法依规禁止其他城镇和建设活动。一般生态空间突出生态保护，严禁不符合主体功能定位的各类开发活动，严禁任意改变用途。 ②重点管控单元。 城镇重点管控单元：优化工业布局，有序实施高污染、高排放工业企业整改或搬迁退出；强化交通污染源管控；完善污水治理设施；加快城镇河流水系环境整治；加强工业污染场地环境风险防控和开发再利用监管。省级以上产业园区重点管控单元：严格产业准入，完善园区设施建设，推动设施提标改造；实施污染物总量控制，落实排污许可证制度；强化资源利用效率和地下水开采管控。 农业农村重点管控单元：优化规模化畜禽养殖布局，加快农村生态环境综合整治，逐步推进农村污水和生活垃圾治理；减少化肥农药施用量，优化农业种植结构，推动秸秆综合利用。 ③一般管控单元。严格执行国家和省关于产业准入、总量控制和污染物排放标准等管控要求。 4）一般生态空间管控要求承德市生态功能主要为水源涵养与防风固沙型，其分类管控要求如下：针对水源涵养型一般生态空间，禁止新建与扩建各种损害生态系统水源涵养功能的项目，如无序采矿、毁林开荒、湿地和草地开垦、采砂采土等，现有相关开发建设活动，严格管控，引导其合理退出；禁止新建、扩建导致水体污染的产业项目，开展生态清洁小流域的建设；坚持自然恢复为主，人工造林为辅的原则；严格控制载畜量，实行以草定畜，在农牧交错区提倡农牧结合，发展生态产业，培育替代产业，减轻区内畜牧业对水源和生态系统的压力。针对防风固沙型一般生态空间应对主要沙尘源区、沙尘暴频发区实行封禁管理；严格控制放牧和草原生物资源的利用，加强植被恢复和保护；严格控制过度放牧、樵采、开荒，合理利用水资源，保障生态用水，提高区域生态系统防沙固沙的能力；开展荒漠植被和沙化土地封禁保护，加强退化林带修复，禁止滥开垦、滥放牧和滥樵采，构建乔灌草相结合的防护林体系。 对防风固沙林只能进行抚育和更新性质的采伐；转变畜牧业生产方式，实行禁牧休牧，推行舍饲圈养，以草定畜，严格控制载畜量；加大退耕还林力度，恢复草原植被；加强对内陆河流的规划和管理，保护沙区湿地。 本项目位于河北省承德市丰宁满族自治县草原乡周边区域，根据2021年6月21日承德市生态环境局发布的《承德市人民政府关于加快实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》的附件《承德市“三线一单”生态环境准入清单》可知，属于编号：ZH13082610012、ZH13082630001。 表1-1 与承德市丰宁满族自治县生态环境准入清单符合性分析 编号 区域 管控类别 环境要素类别 维度 管控措施 项目情况 符合性 ZH13082610012 外沟门乡 草原乡 万胜永乡 鱼儿山镇 大滩镇 四岔口乡 优先保护单元 一般生态空间，涉及部分水环境优先保护区涉及部分大气环境优先保护区 空间布局约束 1. 执行承德市总体准入清单中一般生态空间要求 本项目为风力发电项目，项目所在单元属于水源涵养型一般生态空间，拟建项目不属于损害生态系统水源涵养功能的项目、不属于产业项目，项目的建设不会导致大气环境和水体污染，亦不属于污染环境、破坏资源和景观的生产设施建设项目。 符合 污染物排放管控 环境风险防控 资源利用效率 ZH13082610012 草原乡 万胜永乡 鱼儿山镇 四岔口乡 外沟门乡 苏家店乡 小坝子乡 窟窿山乡 黄旗镇 土城镇 五道营乡 大阁镇 南关蒙古族乡 胡麻营镇 石人沟乡 黑山嘴镇 汤河乡 杨木栅子乡 一般管控单元 一般生态空间，涉及部分水环境优先保护区农用地优先保护区 空间布局约束 1. 严格执行国家和省关于产业准入、总量控制和污染物排放控制标准等管控要求 2. 水环境优先保护区应优化区域种植结构，完善水污染设施体系，严格执行流域水排放控制标准，加强湖滨岸带建设，保障水环境安全，现有涉水污染排放及风险项目，限期搬迁 3. 农用地优先保护区执行承德市总体准入清单要求 本项目不涉及水环境优先保护区；本项目不涉及农用地优先保护区；本项目为风力发电项目，属于《产业结构调整指导目录（2019 年本）》中鼓励类，符合国家产业政策；不在《河北省新增限制和淘汰类产业目录》（2015年版）中；不在本项目不属于《市场准入负面清单（2022 版）》禁止或许可事项中，本项目不在《康保县等坝上六县国家重点生态功能区产业准入负面清单》中，因此本项目符合环境准入负面清单相关要求。本项目运营期无污染物产生；施工期废气、噪声、固体废物等采取一定措施后满足施工期污染物排放标准。 符合 污染物排放管控 环境风险防控 资源利用效率 综上，本项目满足承德市“三线一单”生态环境准入清单相关要求。 5）环境准入负面清单 根据产业政策符合性判定，项目的建设符合国家、省管理要求，不在环境准入负面清单之列。对照《关于印发改善大气环境质量实施区域差别化环境准入的指导意见的通知》（冀环环评函[2019]308 号），承德市属于重点生态功能区，依托现有资源适当发展生态旅游、商务会展等第三服务产业；积极发展农林牧业、食品加工、新能源等；重点建设制造、电子信息技术产业。重点提高矿山开采、金属制品加工等行业环境准入要求。禁止露天采矿、石灰和石制造、平板玻璃制造、氮肥制造等。 本项目对比河北省发展和改革委员会关于印发《康保县等坝上六县国家重点生态功能区产业准入负面清单（试行）的通知》中《河北省丰宁满族自治县国家重点生态功能区产业准入负面清单》中未对风力发电进行准入要求。本项目建设未涉及《康保县等坝上六县国家重点生态功能区产业准入负面清单（试行））的通知》的管控要求。 经分析，本项目符合“三线一单”要求。 2、产业政策符合性分析 根据《产业结构调整指导目录（2019 年本）》中的“第一类鼓励类”中的“电网改造及建设”的鼓励类项目，符合国家的产业政策的要求。 3、《河北省主体功能区规划》 根据《河北省主体功能区规划》项目所在地属于国家重点生态功能区，是国家浑善达克沙漠化防治生态功能区的一部分。 发展方向。加强天然草场保护和人工草场建设，加大沿边沿坝防护林带、退耕还林、京津风沙源治理、巩固退耕还林成果规划项目等国家和省重点生态工程建设力度。转变畜牧业生产方式，实行禁牧休牧和划区轮牧，推行舍饲圈养，以草定畜，严格控制载畜量。加强对内陆河流的规划和管理，保护内流湖淖和河流湿地，改善风口地区和沙化土地集中地区生态环境。控制高耗水农业面积和用水总量，保持水资源的供求平衡。 产业发展。大力发展节水种植业、舍饲畜牧业和生态林业，建设特色有机农产品生产基地；培育壮大生态旅游和休闲度假服务业，建设具有高原特色的旅游度假区；加快推进农业产业化进程，重点发展绿色食品加工业；建设国家级风电基地，适度发展矿产采选业；积极培育能源和农畜产品物流业，建设京冀晋蒙交界物流区。 城镇建设和人口分布。加强骨干道路和河流沿线县城和重点镇建设，重点支持有条件的县城和二、三产业聚集区建设跨区域中心城镇，培育发展特色城镇，逐步建立与坝上区域特点相适应的城镇体系。有选择地发展重点镇和中心村，积极引导不具备居住条件的自然村人口向中心村、城镇、县城或区外转移，促进区内人口有序转移和合理分布。 公共基础设施。继续实施倾斜政策，大力支持坝上地区教育、医疗、文化、旅游等公共服务设施和农村交通、水利、电力、通讯等基础设施建设，重点推广风能、太阳能、沼气等清洁能源利用。 本项目为风力发电项目，符合规划发展的生态建设发展方向。 4、《河北省生态环境保护“十四五”规划》 根据《河北省生态环境保护“十四五”规划》，本项目为绿色发展的重点项目，项目的类型为可再生能源基地的建设，项目完成后，运营期无任何污染物产生，项目开挖土石用于场区附近低洼地段的填土，回填摊平后植草，不会对环境产生不利的影响，既避免了水土流失，又有利于植被的生长和生态环境的保护。符合“十四五”时期，生态环境保护主要目标： 绿色低碳转型成效显著。国土空间开发保护格局得到优化，绿色低碳发展加快推进，能源资源配置更加合理、利用效率大幅提高，单位地区生产总值能源消耗和碳排放强度持续降低，简约适度、绿色低碳的生活方式加快形成。 生态环境质量持续改善。主要污染物排放持续减少，环境空气质量全面改善，优良天数比率持续提高，基本消除重污染天气。水环境质量稳步提升，水生生态功能初步得到恢复，海洋生态环境稳中向好，城乡人居环境明显改善。 生态服务功能稳步提升。生态安全屏障更加牢固，生物多样性得到有效保护，自然保护地体系逐步完善，赛罕坝二次创业取得新成果，首都水源涵养功能区、京津冀生态环境支撑区建设取得明显成效。 环境风险得到有效控制。土壤污染风险得到有效控制，危险废物和新污染物治理能力明显增强，核与辐射环境风险有效管控，防范化解生态环境风险能力显著增强。 符合推动能源清洁高效利用，调整优化能源供给结构，控制化石能源消费总量，推动非化石能源成为能源消费增量的主体大力发展风能、太阳能等可再生能源发电的要求。 5、《承德市城市总体规划》（2016-2030） 《承德市城市总体规划（2016-2030 年）》指出：承德地区的发展战略为：树立“创新、绿色、协调、开放、共享”的发展理念，借助京津冀地区打造世界级城镇群的战略机遇，发挥生态、文化、资源、区位优势，大力加快工业化、提升产业化、打造生态化、加速城镇化、实现一体化。统筹推进经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设，确保实现“脱贫摘帽、全面小康”发展目标，建设山川秀美、富有活力、独具特色的生态强市，魅力承德。 《承德市城市总体规划》（2016-2030 年）中的生态功能区划将承德市划分出一级区两个，即坝上高原生态区、冀北及燕山山地生态区；生态亚区六个，即坝上高原西部草原生态亚区、坝上高原东部森林草原生态亚区、冀北山地森林生态亚区、七老图山森林灌草生态亚区、燕山山地南部林果生态亚区、城市规划发展生态亚区。生态功能区27 个。各功能区必须在满足其环境保护要求的前提下开展城乡建设。生态功能区划分表列表如下： 表1-2 承德市生态功能区划分表 承德坝上高原生态区I 坝上高原西部草原生态亚区I-1 承德坝上高原南部水源涵养、沙化防治功能区I-1-1 滦河源生物多样性保护、荒漠化控制功能区I-1-2 坝上高原东部森林草原生态亚区I-2 红松洼生物多样性、水土保持功能区I-2-1 塞罕坝生物多样性保护、沙化防治功能区I-2-2 御道口东部生物多样性保护、水源涵养功能区I-2-3 《承德市城市总体规划》（2016-2030 年）承德市生态功能区图如下图所示： 图1-1 承德市市域环境功能区划图 本项目所属区域为“承德坝上高原生态区（I）—坝上高原西部草原生态亚区（I-1）—承德坝上高原南部水源涵养、沙化防治功能区（I-1-1）”。本项目为风力发电项目，将风能转化为电能，运营期并无污染物外排；项目占地位置不在禁建设区和限建区。在施工期结束后，土石方进行回填，回填后摊平种草，避免了水土流失。本项目在施工期的废水用于厂区地面泼洒抑尘，均不外排。项目的建设有利于推动丰宁县生态建设产业化发展，因此本项目符合所在功能区的环境保护要求。 6、《承德市重点水源涵养生态功能保护区规划》 根据《承德市重点水源涵养生态功能保护区规划》，承德市重点水源涵养生态功能保护区包含了承德市的双桥区、双滦区、平泉县、隆化县的全部，滦平县、承德县、丰宁县、围场县的大部分，宽城县、兴隆县的小部分。承德市重点水源涵养生态功能保护区总面积8015.92km2，占全市土地总面积的20.29%。保护区有7773.71km2的面积在承德市“燕山山地水源涵养重要区”内，占其总面积的26.84%；保护区中有4483.67km2的面积分布在承德市“京津水源地水源涵养重要区”内，占其总面积的30.18%。 根据承德市重点水源涵养生态功能保护区分布一览表（丰宁县）可知，本项目不在承德市重点水源涵养生态工程保护区内。 表1-3 承德市重点水源涵养生态功能保护区分布一览表（丰宁县） 所属县 乡镇编号 乡镇名称 范围描述 面积（km2） 丰宁县2176.68km2 59 外沟门乡 大骡子沟行政村 64.92 55 四岔口乡 李起龙、四岔口、三岔口、榆树林、头道营行政村 448.02 91 大滩镇 二道河子村（含二道河子牧场） 79.74 64 窟窿山乡 乡镇全部范围 274.70 93 五道营乡 除撒三营、四道营、五道营、九道沟、十道沟五个行政村一小部分外的范围 585.05 128 杨木栅子 乡镇全部范围 202.83 121 汤河乡 大草坪外的区域 401.15 62 南关乡 骆驼鞍、横河子、黄土梁、两间房、独立营行政村 131.35 60 选将营乡 二道营、三道营以南地区，涉及的范围有选将营、偏道子、娘娘庙、经堂、郎栅子行政村 163.73 63 王营乡 狐狸沟、安营、胡营行政村 45.72 58 土城镇 四间房行政村的五道沟自然村、四道沟自然村 6.47 图1-2 承德市重点水源涵养生态功能保护区功能分区图 由以上图表可知，本项目不在承德市重点水源涵养生态功能保护区内。 7、《承德市生态环境保护“十四五”规划》 《承德市生态环境保护“十四五”规划》指出： 优化产业结构。严格大气环境准入，以区域性大气污染物排放标准引导产业布局优化，严格控制新上“两高一低”项目，严把新上项目关口;加快产业转型升级，大力发展能耗低、排放少的战略性新兴产业。大力压减过剩产能，彻底整治“散乱污”企业，以钢铁、焦化等行业为重点，突出抓好承钢、建龙等企业工业污染清洁治理。继续实施超低排放改造，加强工业炉密淘汰和污染物排放治理。积极推进生态产品价值转化，在全省率先开展林业碳汇试点，充分发挥风光水“绿 电”富集、碳足迹小的优势，推动“风光储氢”一体化发展，打造“中国绿氢谷”，把风电光电、抽水蓄能电站集群等清洁能源作为碳达峰碳中和背景下率先突破的产业，让清洁能源产业在产业升级重构中产生出巨大的“乘数效应”。项目属于风能发电项目，符合承德市生态环境保护“十四五”规划。 8、与当地旅游、农牧及林业发展规划的协调性分析 本项目选址已取得当地林业与草原局、自然资源和规划局、文物保护管理所等部门的同意意见，符合各部门的发展规划。项目建设为产业政策鼓励类项目，项目建设地点及线路走向符合区域内各级相关规划要求与县域国土空间规划，项目的建设遵循“三线一单”要求，项目对建设区域的环境影响较小，影响满足相关环境政策规定与标准要求。 综上，本项目选址、选线合理。 |

# 二、建设内容

| 地理位置 | 风电场位于河北省承德市丰宁满族自治县草原乡周边区域，中心坐标为：中心坐标E 116°19′39.180″，N 41°56′21.450″，详见附图1。 |
| --- | --- |
| 项目组成及规模 | 风力发电作为无污染绿色能源，可替代部分一次能源，优化能源结构。开发利用风能资源不仅可以提供新的电源，更重要是能够减少二氧化碳和其它有害气体的排放，环境效益非常突出。因此丰宁满族自治县康宁新能源有限公司拟投资137084.48万元，建设远景能源丰宁元山子风电项目。 本项目位于河北省承德市丰宁满族自治县草原乡周边区域，规划200MW风电场、同时建设一座220KV升压站，升压站内配套40MW/160MWh储能系统，共装3台单机容量为4.8MW的风力发电机组、32台单机容量为5.8MW的风力发电机组。本风电场新建一座220kV升压站，风电场升压站通过1回220kV线路接至承德北站。 按照《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021 年版）的有关规定，本项目类别属于“四十一、电力、热力生产和供应业-90-陆上风力发4415；太阳能发电4416（不含居民家用光伏电）；其他电力生产4419（不含海上的潮汐能、波浪能、温差能等发电）--陆地利用地热、太阳能热等发电；地面集中光伏电站（总容量大于6000千瓦，且接入电压等级不小于10千伏）；其他风力发电”，本项目需编制环境影响报告表。为此，丰宁满族自治县康宁新能源有限公司委托我公司承担本项目的环境影响评价工作。环评单位进行了实地踏勘和调查，收集了有关工程资料，在此基础上编制了环境影响报告表（不包含电磁辐射环评）。 1、主要项目组成 表2-1 本项目主要项目组成一览表 序号 工程组成 工程内容 备注 1 主体工程 风机及箱变 共安装3台单机容量为4.8MW、32台单机容量为5.8MW的风力发电机组，采用“一机一变”单元接线，每台4.8MW 风力发电机接一台5300kVA 箱式升压变压器，每台5.8MW 风力发电机接一台6400kVA 箱式升压变压器 / 升压站 220kV升压站1座，升压站内配套40MW/160MWh储能系统，综合楼、主控楼、35kV配电室等建筑 / 道路 新建施工检修道路60.6km，改建施工检修道路10km，总长度为1010m / 集电线路 风力发电机组采用“一机一变”单元接线方式，将风力发电机组机端电压升至35kV后接至场内35kV集电线路，经汇集后送至风电场变电站35kV开关柜，35台风力发电机组通过10回直埋电缆输送形式的集电线路进行分组联接，总计长度为123.6km / 送电线路 通过1回220KV线路接入承德北站，线路长度约为22km / 2 辅助工程 用水 施工期临建区的生活用水从附近村庄取水 施工期 运营期升压站内打井取水 运营期 用电 施工期电源由附近村庄引接 施工期 运营期升压站自供 运营期 采暖 运营期升压站采用电采暖 运营期 3 环保工程 废气 场地设置围挡，设置洒水抑尘等措施 施工期 废水 施工废水经沉淀处理后重复使用，施工区设置临时旱厕，定期对旱厕进行清掏处理 施工期 升压站生活污水排入化粪池处理，定期清掏 运营期 噪声 施工区尽量远离居民区，且在夜间不施工 施工期 采用基础减振，距离衰减 运营期 固废 建筑垃圾送市政部门指定地点，生活垃圾交由环卫部门处置 施工期 升压站生活垃圾交由环卫部门处置；变压器油事故发生后储存于事故油池，委托具有处理资质的单位进行抽运和处理；废旧铅蓄电池储存于危废间，定期交由有资质单位处理；废旧磷酸铁锂电池当电池需要更换时，提前通知生产厂家进行更换，更换后的废电池由厂家回收处理，不在站内暂存收集交有资质单位处置 运营期 生态 各种临时占地生态恢复、水土保持等 / 4 临时工程 施工临建场地 施工生产生活区12000m2 / 风机施工吊装场地 风机施工吊装场地105000m2 2、项目建设规模及主要工程参数 （1）风电机组 本项目装3台单机容量为4.8MW（叶轮直径192m、轮毂高110m）以及32台单机容量为5.8MW（叶轮直径182m、轮毂高105m）的风电机组。风电场共布置35台风机，装机容量为200MW，年上网电量为591200MWh，平均年等效利用小时数为2956h。 本项目采用 “一机一变”单元接线，每台4.8MW和5.8MW圆形扩展风机基础占地面积均为449m2。 （2）储能部分 本项目建设40MW/160MWh储能系统，充放电时间4小时，此储能系统共包含64个储能逆变升压箱变单元，64个2.5MWh电池储能集装箱。每个2.5MW 逆变升压箱变包含1套2.5MW储能逆变器PCS，一台2.8MVA双绕组变压器；每个2.5MWh电池集装箱储能子系统由电池柜和汇流箱组成，每个电池储能集装箱由15个172kWh标准电池柜组成，每个标准电池柜由224个240Ah磷酸铁锂电池模块串联而成。 本项目64个储能单元通过2条35kV馈线回路接入220kV升压站的35kV母线，共2条35kV馈线。 （3）电气 1）并网方案 本项目建设1座220kV升压站，新建1回220kV线路至规划的承德北500kV变电站220kV侧，线路长度为22km。 2）集电线路 风力发电机组采用“一机一变”单元接线方式，将风力发电机组机端电压升至35kV后接至场内35kV 集电线路，经35kV集电线路汇集后送至风电场变电站35kV开关柜。依据风机排布、升压站位置及单回路输送容量，将35台风力发电机组通过10回直埋电缆输送形式的集电线路进行分组联接。 3）电气一次 本项目风电场规划装机容量约为200MW，风电机组单台推荐单台容量为4.8MW/5.8MW机型，共装设35台，3台4.8MW风力发电机组，32台5.8MW风力发电机组。采用一机一变单元接线，每台4.8MW风力发电机接一台5300kVA箱式升压变压器，每台5.8MW风力发电机接一台6400kVA箱式升压变压器，将机端690V电压升至35kV，经10回35kV集电线路送至风电场220kV升压站。 40MW/160MWh储能系统通过2 回集电线路接入风电场220kV升压站。 升压站内主变规模为2x100MVA，220kV接线终期采用单母线接线，出线1回。35kV接线采用2段独立的单母线接线，建成2段单母线，35kV出线12回。380/220V站用电接线采用单母线接线方式，站用变压器一主一备，一台接在本期建成的35kV母线上，另一台接在10kV外接电源上，两路通过双电源切换装置互为备用。 4）电气二次 本项目安装三套综合自动化系统，分别为风电场监控系统、储能监控系统和升压站微机监控系统，具有保护、控制、通信、测量等功能。通过两套综合自动化系统可实现风电场及升压站的全功能自动化管理，风电场、储能与调度端的遥测、遥信功能以及与风力发电有限公司总部的监测功能。 3、劳动定员 项目日常驻站人员为10人，负责风机及升压站等运行和日常维护工作。 4、公用工程及辅助设施 （1）给水 本项目运营期用水为生活用水，本项目劳动定员10人，员工生活用水依据河北省地方标准《生活与服务业用水定额第1 部分：居民生活》（DB 13/T 5450.1-2021）表1 居民生活用水定额中农村居民用水定额标准，按22m3/（人·a），生活用水量为0.6m3/d（220m3/a）。 （2）排水 项目废水主要为生活污水，产生量按用水量的80%计，则废水产生量为0.48m3/d（176m3/a），污水量少，水质简单，排入防渗化粪池处理后，定期清掏。 （3）供暖 本项目采暖系统采用空调，夏季采用空调制冷。 |
| 总平面及现场布置 | 1、工程布局情况 本风电场位于承德市丰宁满族自治县草原乡区域，占地面积28825m2。 （1）风电场 发电机升压变压器采用箱式变压器，放置在风机塔筒15 米以外位置。低压侧电缆穿管敷设出风机基础后直埋，穿管进入箱式变压器低压室。箱式变压器高压侧35kV 高压电缆直埋至35kV 集电线路。 单机容量4.8MW和5.8MW 的风机，基础形式均为直径22m的圆形扩展基础，基础埋深均为4.0m。基础混凝土强度等级为C35，垫层为100mm 厚C15 素混凝土。箱式变压器基础采用天然地基，基础形式为钢筋混凝土箱形结构，基础埋深拟为2.1m，基础采用C30 混凝土，垫层为100mm 厚C15素混凝土。 （2）升压站 升压站位于风场中心区域，站址西南侧为村村通道路，进站大门向南，220kV出线方向向西。升压变电站内主要包括：主控楼、35kV 配电室、供水泵房等建筑物，以及主变压器基础、220kV 配电装置架构及基础、无功补偿装置基础、事故油池等构筑物。 架构区位于站址北侧，厂前区位于站址南侧，进站大门正对主控楼大门，生产区大门西侧为主控楼，主控楼后为化粪池；生产区大门东侧为无功补偿装置，无功补偿装置北侧为接地变及站变；生产区自东向西依次为35kV 配电室、主变、架构区。 表2-2 升压站主要建（构）筑物一览表 序号 名称 规模 备注 1 主控楼 565m2 单层框架结构，包含办公室、值休室、蓄电池室、主控室、综合保护室等房间，建筑层高3.9m 2 35kV配电室 410.2m2 单层框架结构，主要布置有高、低压配电室，建筑层高4.7m 3 供水泵房 28m2 单层框架结构 4 事故油池 50m3 / 2、工程占地情况 进站道路由站址西南侧村村通道路引接，总长度为1010m，进站道路路面宽度为4.5m，两侧各设0.25m路肩，进站前60m路面为水泥混凝土路面，其余路面为碎石土路面，与村村通道路相接部位转弯半径为9m；施工期道路路面宽度为6m，两侧各设0.5m路肩，检修期道路路面宽度恢复至4m，两侧各留0.25m 路肩，路拱为2%，道路最大纵坡为12%，在局部困难地段可以达到15%，道路转弯半径满足不小于35m。 （1）永久占地 永久用地范围主要包括风电机组和升压变压器基础占地。 表2-3 项目永久占地情况一览表 序号 项目 面积（m2） 备注 1 风机基础 15715 单个风机基础占地449m2 2 风机变基础 910 单个箱变基础占地26m2 3 升压站 12200 / 4 进站道路 / 合计 28825 / （2）施工临时用地 施工临时用地主要为通往各风机的施工检修道路、风机机组吊装临时占地、电缆沟占地、施工期的临时生产及生活设施、材料临时堆放场地。 表2-4 项目临时占地情况一览表 序号 项目 面积（m2） 备注 长期租地 1 新建施工检修道路 363600 道路宽6m 2 改建施工检修道路 40000 道路宽4m 3 直埋电缆占地 9000 / 临时租地 4 施工临建场地 12000 / 5 风机施工吊装场地 105000 / 合计 529600 / （3）风机点位分布 项目风机点位一览表见表2-5，项目风机布置图见附图2。 表2-5 项目风机点位一览表 序号 经度 纬度 序号 经度 纬度 F01 116°18′46.21″ 41°58′33.34″ F19 116°16′09.84″ 41°55′33.06″ F02 116°18′25.04″ 41°58′25.31″ F20 116°14′23.20″ 41°55′02.25″ F03 116°19′01.20″ 41°58′02.78″ F21 116°14′53.05″ 41°54′57.20″ F04 116°18′37.15″ 41°58′03.07″ F22 116°15′22.64″ 41°54′47.70″ F05 116°17′47.52″ 41°58′03.16″ F23 116°18′09.67″ 41°54′07.93″ F06 116°17′36.67″ 41°57′56.15″ F24 116°18′47.85″ 41°54′00.44″ F07 116°22′23.44″ 41°57′30.70″ F25 116°18′22.12″ 41°53′48.56″ F08 116°23′03.05″ 41°57′23.70″ F26 116°18′41.45″ 41°53′27.43″ F09 116°23′20.03″ 41°56′58.58″ F27 116°18′06.85″ 41°53′05.84″ F10 116°22′32.13″ 41°56′20.60″ F28 116°14′04.49″ 41°53′48.19″ F11 116°22′14.52″ 41°56′11.08″ F29 116°13′08.19″ 41°54′03.27″ F12 116°15′49.17″ 41°57′10.69″ F30 116°12′44.71″ 41°53′59.59″ F13 116°15′13.02″ 41°57′05.12″ F31 116°12′30.69″ 41°53′45.45″ F14 116°14′53.48″ 41°56′49.09″ F32 116°12′19.06″ 41°52′46.04″ F15 116°14′41.90″ 41°56′27.79″ F33 116°12′36.59″ 41°52′35.12″ F16 116°14′02.47″ 41°56′10.50″ F34 116°11′36.09″ 41°51′43.96″ F17 116°13′45.87″ 41°55′41.35″ F35 116°11′51.38″ 41°51′32.73″ F18 116°14′23.58″ 41°55′34.05″ / / / 3、施工布置情况 结合本期风电场址区域风资源条件、地形条件、交通运输条件，本期风电场工程装机容量为200MW，共装设3台单机容量为4.8MW的风力发电机组、32台单机容量为5.8MW的风力发电机组。 本项目采用 “一机一变”单元接线，每台4.8MW和5.8MW圆形扩展风机基础占地面积均为449m2。 本项目新建一座220kV 升压变电站，进站道路从村村通道路引接。 本项目施工场地主要包括施工临建场地、风电机组吊装场地。 （1）施工临建场地 施工期间集中设置一个施工生活及生产区，施工临建场地用地面积为12000m2。 （2）风电机组吊装场地 结合本项目所处地形条件及当地交通路况，考虑到本项目的单机容量，因此，吊装车辆采用1200t 履带吊作为风机及塔架的主力吊装机械，150t 汽车吊一台作为辅助机械，配合主吊车提升塔架和叶轮，使部件在吊装时保持向上位置，同时还可单独用于在地面组装叶轮。另外，还需配备1~2 台5t 的卡车吊车，用于在设备安装期间风场内搬运设备附件和重型工具。 根据风机布置情况及施工吊装的要求，并依托施工道路布置施工吊装平台，风电设备到货后采用一次运输到位的方案，避免重复搬运与工期延误。吊装场地按照3000m2考虑，具体吊装场地布置，结合各机位地形情况确定，原则是吊装场地靠近施工道路一侧，以减少项目投资方用的场地。 |
| 施工方案 | 1、施工期工艺流程 本项目为了满足运输要求，首先要修建道路、平整场地，然后进行风电机组、箱式变压器基础施工及设备安装，集电线路施工，升压站建设。施工期工序流程见图2-1。 图2-1 施工期产排污环节图 2、施工时序 本项目主体工程自第1年11月开始，经必要的施工准备后，进行场内道路修建及升压站场平工程，场内道路开工1个月后进行风电机组基础土方开挖，随后进行风电机组基础混凝土施工，再进行土方回填。第1年4月初进行首台风力发电机组安装，4月中旬首台机组具备发电条件。至第2年10月底35台风电机组全部安装完毕。机组安装完成后，经试运行后即可并网发电，整个工程在第2年11月底完工验收。 3、施工工期 本项目计划于2022年11月动工，2023年10月完工，总工期12个月。 |
| 其他 | 无 |

# 三、生态环境现状、保护目标及评价标准

| 生态环境现状 | 一、生态环境现状 1. 主体功能区规划和生态功能区规划 主体功能区规划：对照《河北省主体功能区划分》，项目属于该规划中附一“河北省优化开发、重点开发、限制开发区域名录”中限制开发区域中“坝上高原山地区”。本区自然条件差异较大，西部和北部的坝上高原地区为内流区，东部和南部的燕山山区为外流区，是滦河、潮河和白河的发源地。 生态功能区规划：《承德市生态功能规划》中的生态功能区划将承德市划分出一级区两个，即坝上高原生态区、冀北及燕山山地生态区；生态亚区六个，即坝上高原西部草原生态亚区、坝上高原东部森林草原生态亚区、冀北山地森林生态亚区、七老图山森林灌草生态亚区、燕山山地南部林果生态亚区、城市规划发展生态亚区。生态功能区27个。本项目所属区域为“承德坝上高原生态区（I）—坝上高原西部草原生态亚区（I-1）—承德坝上高原南部水源涵养、沙化防治功能区（I-1-1）”。 本项目位于河北省承德市丰宁满族自治县平原乡区域，所在项目属于坝上高原山地区，地势较高，项目所占地为草地。 2.土地利用类型 本项目区域多为山地地貌，项目在工程选址选线、地质选址选线等综合考虑下，已避让生态保护红线、自然保护区等敏感区域。项目评价范围内主要包括天然牧草地、其他灌木地等。 3.植被类型现状 本项目评价范围内主要为草地，项目附近自然植被稀疏，以杂草低矮灌木及草本为主。 丰宁乔木群落的特点是桦木科、壳斗科、杨柳科和松科为优势科，尤其桦木科的优势更为突出。阔叶林中的白桦、山杨广泛地生长在丰宁的山地中，在海拔1000 至1800m 的山坡滋生。 灌丛和灌草丛是丰宁广泛分布的植被类型，灌丛中有三列绣线菊灌丛、榛灌丛、胡枝子灌丛、山杏灌丛、虎榛子灌丛、蚂蚱腿灌丛等。在这些灌丛中，半生有六道木、照山白、丁香、大果榆、沙棘等。灌草丛主要是荆条、酸枣、黄背草等。除此外还有百草、白头翁、萎陵菜、胡枝子、隐子草、漏芦等。荆条、酸枣、虎榛子、岩鼠李、野玫瑰等散生草丛之中，不成层次。 4.动物现状 丰宁划分为两个动物地理区域：一是高原区，兽类及啮齿类较多，尤以各种田鼠的种类为多，如五趾跳鼠；鸟类有蒙古百灵、水猫子、雁；爬行类和两栖类主要是草原的蜥蜴类、蛇类；两栖类有花背蟾蜍，中国林蛙及无斑雨蛙。二是山地丘陵区，本区因次生植被良好，动物种类丰富。兽类有豹、野猪、狍、青羊、黄羊、赤狐、狼；小型兽类有刺猬、黄鼬、小家鼠；鸟类有野鸡、勺鸡、黑啄木鸟、丹顶鹤、雕、鹰、猫头鹰等23 种；翼手类有山蝠、须鼠耳蝠；鱼类有鲫鱼、鲤鱼、鲇鱼、鳜鱼、草鱼、泥鳅等；介类有龟、蚌、蝇蜗牛；昆虫类有蚕、蜂、蚂蚁、蛾、蜻蜓、蝗虫等15 种。 二、大气环境质量现状 项目选址位于丰宁县，以2021年作为评价基准年，引用《2021年承德市环境状况公报》（2021年4月，承德市生态环境局）中丰宁满族自治县环境空气常规污染物中的PM2.5、PM10、SO2、CO、O3、NO2现状监测统计资料，来说明建设项目拟建地区的环境空气质量，监测结果见下表3-1 。 表3-1 区域环境空气质量现状评价表 污染物 年评价指标 现状浓度/（μg/m3） 标准值/（μg/m3） 占标率/% 达标情况 PM2.5 年平均质量浓度 24 35 68.6 达标 PM10 年平均质量浓度 46 70 65.7 达标 SO2 年平均质量浓度 11 60 18.3 达标 NO2 年平均质量浓度 17 40 42.5 达标 CO 第95百分位数日平均 1600 4000 40 达标 O3 第90百分位数8h平均质量浓度 122 160 76.3 达标 由上表可见，项目所在丰宁满族自治县环境空气中，PM10年均值、PM2.5年均值、SO2年均值、NO2年均值和CO24小时平均值及O3日最大8小时年均值均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准及其修改单要求，区域大气环境质量较好，项目所在区域环境空气质量达标。 三、地表水环境质量现状评价 项目区内处于海滦河流域，按照《河北省水功能区划》（冀水资[2017]127号）的要求，滦河属于3类水体，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。距本项目下游最近常规地表水监测点为滦河干流郭家屯监测断面，根据《2021年承德市环境状况公报》该断面为Ⅲ水质，为地表水达标断面。 四、地下水环境与土壤环境 本项目不存在土壤和地下水环境污染途径，故不开展环境质量现状调查。 |
| --- | --- |
| 与项目有关的原有环境污染和生态破坏问题 | 本项目为新建项目，无与项目有关的原有环境污染和生态破坏问题 |
| 生态环境保护目标 | 根据《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2022）要求，确定本项目生态影响评价范围为风电场规划范围外300m。本项目所在区域无自然保护区、水源保护区、旅游景观等其它敏感目标；风机外500米范围内无大气环境保护目标；风机外50米范围内无声环境保护目标。根据工程性质及周围环境特征，确定本项目的生态环境保护目标如表8。 表3-2 本项目环境保护目标一览表 类别 保护对象 保护目标 生态 环境 评价范围内生态系统、动植物等 不对区域生态产生明显影响 地下水环境 区域地下水 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）III类 土壤 占地区域 《土壤环境质量农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018） |
| 评价标准 | 1、环境质量标准 （1）区域环境空气执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准。 表3-3 环境空气质量标准一览表 环境要素 污染物名称 取值时间 标准值 单位 标 准 来 源 大气环境 PM10 年平均 70 µg/m3 《环境空气质量标准》 (GB3095-2012)二级标准及2018年修改单（公告2018年第29号）中相关规定 24小时平均 150 PM2.5 年平均 35 24小时平均 75 SO2 年平均 60 24小时平均 150 1小时平均 500 NO2 年平均 40 24小时平均 80 1小时平均 200 O3 日最大8小时平均 160 1小时平均 200 TSP 年平均 200 µg/m3 24小时平均 300 CO 24小时平均 4 mg/m3 1小时平均 10 （2）声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中1类区标准。 具体标准详见表3-4。 表3-4 声环境质量标准一览表 标准名称 适用类别 标准限值 昼间 夜间 《声环境质量标准》（GB3096-2008） 1类 55 45 2、污染物排放标准 （1）施工扬尘排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值。 表3-5 大气污染物综合排放标准 序号 污染物 监测点浓度限值a 标准来源 1 PM10 80µg/m3 《施工场地扬尘排放标准》（DB13/2934-2019) a 指监测点PM10小时平均浓度实测值与同时段所属县（市、区）PM10小时平均浓度的差值。当县（市、区）PM10小时平均浓度值大于150µg/m3时，以150µg/m3计。 （2）建筑施工噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中噪声限值；运营期升压站厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中1类标准。 表3-6 噪声排放标准一览表 单位：dB(A) 名称 昼间 夜间 标准类别 施工期 70 55 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011） 运营期 55 45 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类标准 （3）一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中相关规定；危险固体废物存储执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单（环境保护部公告2013年36号）要求。 |
| 其他 | 本项目不涉及污染物总量。 |

# 四、生态环境影响分析

| 施工期生态环境影响分析 | 项目施工期间对周围环境造成影响的因素主要为：污水、扬尘、尾气、噪声、固体废物及生态。 1、施工扬尘分析 （1）施工扬尘分析 1）风机安装和升压站施工 施工阶段，尤其是施工初期，主要有基础开挖、土石方转运、道路建设、车辆行驶等施工活动和裸露场地风蚀产生扬尘。 为了有效的控制施工期间的扬尘，根据《河北省建筑施工扬尘防治强化措施18条》、《河北省扬尘污染防治办法》、《河北省2021年建筑施工扬尘污染防治工作方案》的有关要求，主要采取的防尘措施有： ①在施工现场出入口明显位置设置公示牌，公示施工现场负责人、环保监督员、防尘措施、扬尘监督管理部门、举报投诉电话等信息； ②应合理安排施工期，施工现场必须建立现场保洁制度，有专人负责保洁工作，做到工完场清，及时洒水清扫，大风时增加洒水量及次数； ③工地周边百分之百围挡。在施工现场周边设置硬质封闭围挡或者围墙，位于主要路段的，高度不低于2.5 米，位于一般路段的，高度不低于1.8 米，并在围挡底端设置不低于0.2 米的防溢座； ④文明施工，加强施工管理，大风（四级及以上）天气时避免进行地表扰动的施工； ⑤采用商品混凝土进行施工； ⑥运输车辆进入施工场地应低速行驶或限速行驶（＜5km/h），水泥采用密闭罐车运输，对运载建筑材料及建筑垃圾的车辆加盖蓬布减少洒落，同时车辆驶出装、卸场地时低速行驶，减少汽车行驶扬尘的产生； ⑦裸露土地和细颗粒建筑材料百分之百覆盖。在施工工地内堆放水泥、灰土、砂石、建筑土方等易产生扬尘的粉状、粒状建筑材料的，应当采取密闭或者遮盖等防尘措施，装卸、搬运时应当采取防尘措施； ⑧基坑开挖过程中四周采取洒水、喷雾等降尘措施； ⑨出入车辆百分之百冲洗。施工现场出入口配备车辆冲洗设施，设置沉淀池等；规范设置车辆清洗设施并严格执行车辆冲洗制度，工地出入口安排专人进行车辆清洗和登记，进出工地的运输车辆的轮胎和车身外表应当完全冲洗干净后，方可进出工地。 ⑩在施工工地同步安装视频监控设备和扬尘污染物在线监测设备，分别与建设主管部门、生态环境主管部门的监控设备联网，并保证系统正常运行；发生故障应当在二十四小时内修复； ⑪开挖出的土方及时回填，临时占地尽快恢复植被； ⑫施工现场建筑垃圾设置垃圾存放点，集中堆放并严密覆盖，对建筑垃圾及时处理清运，防止扬尘污染，改善施工场地周围环境。 2）线路施工 本项目线路工程主要包括：基铁塔地基开挖、商砼灌注、临时用地平整等等，这些输电线路施工过程中土方开挖、回填、翻动和临时堆放过程中会产生一定量的施工扬尘。输电线路作业特点是施工线路长，但局部施工期短，施工面积小，施工结束后影响即可消除。 根据《河北省建筑施工扬尘防治强化措施18条》、《河北省扬尘污染防治办法》、《河北省2021年建筑施工扬尘污染防治工作方案》的有关要求，主要采取的防尘措施有： ①在施工现场出入口明显位置设置公示牌，公示施工现场负责人、环保监督员、防尘措施、扬尘监督管理部门、举报投诉电话等信息； ②建筑垃圾采用覆盖防尘布、防尘网、定期喷洒抑尘剂、定期喷水压尘等措施，及时清运，建筑物内垃圾应采用容器或搭设专用封闭式垃圾道的方式清运，严禁凌空抛掷，生活垃圾应用封闭式容器存放，日产日清，严禁随意丢弃；施工现场严禁焚烧各类废弃物； ③施工现场集中堆放的土方和裸露场地必须采取覆盖、固化或绿化等降尘措施，确保百分之百覆盖，严禁裸露； ④施工现场易飞扬的细颗粒建筑材料必须密闭存放或严密覆盖，确保百分之百覆盖，严禁露天放置；场内装卸、搬倒物料应遮盖、封闭或洒水，不得凌空抛掷、抛撒 ⑤进出工地的物料、渣土、垃圾运输车辆，应尽可能采用密闭车斗，并保证物料不遗撒外漏。若无密闭车斗，物料、垃圾、渣土的装载高度不得超过车辆槽帮上沿，车斗应用苫布遮盖严实； ⑥建筑垃圾应当及时清运，在场地内堆存的，应当集中堆放并采取密闭或遮盖等防尘措施； ⑦遇到干燥、易起尘的土方工程作业时，应辅以洒水压尘，尽量缩短起尘操作时间，遇有4 级以上大风或重污染天气预警时，必须采取扬尘防治应急措施，严禁土方开挖、土方回填或其它有可能产生扬尘的作业； ⑧采用商品混凝土进行施工； ⑨建筑材料采用密闭存储、设置围挡或堆砌围墙、采用防尘布苦盖等措施； ⑩在施工现场周边设置硬质封闭围挡或者围墙，位于主要路段的，高度不低于2.5 米，位于一般路段的，高度不低于1.8 米，并在围挡底端设置不低于0.2 米的防溢座； ⑪挖掘的临时土方应合理分层堆存，多余土方及时回填、清运，加强施工期的环保管理，最大限度的减少扬尘产生。 综上，本项目施工期较短，采取措施后可有效抑制扬尘的产生，满足《施工场地扬尘排放标准》（DB13/2934-2019）要求，对周围村庄大气环境产生影响较小。因此，施工扬尘对周围环境的影响较小。 （3）施工机械、车辆尾气 施工阶段，施工机械、车辆大多数以汽油和柴油为燃料，其废气主要排放的污染物为SO2、NOx和CO等。废气产生量于耗油量和机械设备状况有关，如集中排放会对区域大气环境质量产生一定的影响，但本项目运输车辆沿运输路线排放，施工设备相对分散，且污染源排放高度有限，污染程度较轻。 施工阶段选用低能耗、低污染排放的施工机械、车辆，对于排放废气较多的车辆，应安装尾气净化装置，另外，应选用质量高、大气环境影响小的燃料。在大气敏感点附近工程施工时应减少燃油设备的使用，并采取分散设置方式。 对专项作业车和非道路移动机械的使用进行备案，加强机械、车辆的管理和维修，减少因机械、车辆状况不佳造成的空气污染，禁止以柴油为燃料的施工机械超负荷工作，减少颗粒物排放，严禁使用不达标车辆，禁止使用高排放非道路移动机械，工程机械安装实时定位和排放监控装置。 2、水环境影响分析 施工期废水主要来自于施工过程中土石方施工、车辆冲洗等产生少量的施工废水及施工人员产生的生活污水。 ①将物料、车辆清洗废水、建筑结构养护废水集中，经过沉淀处理回用。 ②做好施工场地周围的拦挡措施，避免雨季开挖作业，避免施工废水排放。 ③对于线路施工，应采用集中进行砂石料加工，在砂石料加工的施工区域，施工单位设置简易排水系统，并设置简易沉砂池，使产生的废水经沉淀处理后重复回用。 ④施工人员就近租用民房，利用当地已有的污水处理设施进行处理。 本项目线路工程施工场地应严格控制施工范围，施工废水经沉淀后回用，不外排。施工人员产生的少量生活污水，水质简单，在做好上述环保措施的基础上，施工过程中产生的废水不会对周围水环境产生不良影响。 3、声环境影响分析 施工噪声主要来自使用的各种机械和车辆，噪声值在70～100dB（A）之间，施工噪声一般具有声源位置不固定、源强波动较大等特点，不可避免的对区域的声环境造成影响。当多台机械设备同时作业时，产生噪声叠加，根据类比调查，叠加后的噪声增加3～8dB，一般不会超过10dB（A）。通过选用低噪声设备、采用围挡及合理安排施工时间等控制措施，建筑施工过程中场界环境噪声不得超过《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12532-2011）中的标准要求，即：昼间不得超过70dB（A），夜间不得超过55 dB（A）。 部分施工区域距离村庄较近，施工噪声会对附近居民造成一定的影响，为减少施工期对居民的影响，对临近敏感点区域施工提出以下要求：施工前及时通知影响范围内居民；临近居民施工设置1.8m的隔声围挡，钢筋调直机、钢筋切断机等非必须固定设备远离居民区进行生产加工；减少临近居民区区域的非必要车辆行驶；不在夜间和中午进行施工。 通过以上措施，项目对周边村庄声环境影响较小。 4、固体废物环境影响分析 施工期的固体废物主要为建筑垃圾及施工人员产生的生活垃圾。生活垃圾交由环卫部门处置，对当地环境影响较小。建筑垃圾运至指定的场所处理，不随意丢弃，对环境的影响较小。 综上，在落实相应措施后，对环境的影响较小。 5、施工期生态影响分析 （1）水土流失分析 项目区域以草地和林地为主，施工期间工程占地、基础开挖与回填等工程活动都会扰动或再塑地表，并使地表植被受到不同程度的破坏，地表抗蚀能力减弱，产生新的水土流失。项目施工期间及时将道路、箱变区、施工生产生活区、临时堆放场地等区域表土进行剥离用于后期植被恢复，土石方开挖、回填和堆放过程中做好遮盖和拦挡，可以有效减少施工期水土流失。 （2）对野生动物的影响分析 施工机械噪声和人员活动噪声是对野生动物的主要影响因素。各种施工机械，如运输汽车、挖掘机等均可产生较强烈的噪声，虽然这些施工机械属于非连续性问歇排放，但由于噪声源相对集中，且多为裸露声源，故其噪声影响范围及影响程度较大。经过对当地的调查，本项目场址内没有大型野生动物出没，不涉及保护动物，动物主要是鼠、兔等常见小型动物，分布广，适应能力强，由于同类生境在附近易于找寻，受施工影响的动物将暂时迁往附近同类生境。因此施工期对野生动物的影响有限。 （3）植被破环分析 施工期间，将使区域的植被遭到一定程度的破环，造成占地区域内生物量损失，降低植被覆盖率。工程占地区植被组成主要为草本、灌木等植物，没有国家和省级重点保护的野生植物分布，尽管工程占地和施工活动将破环原地表植被，对植被有一定的影响，但涉及的种类较少，不会使整个评价区植物群落的种类组成发生变化，也不会造成某一物种在评价区范围内消失。 风机场地施工结束后，场地及时进行植被恢复，种植草本植物等。因此，项目不会对区域植被造成严重影响。 （4）土地利用变化分析 本项目属于风力发电项目，在施工建设阶段，土石的开挖以及回填会对区域土地利用的现状格局将会产生一定影响，会使局地区域内土地利用现状结构发生一定程度的改变。施工结束后及时清理施工场地，对临时施工场区进行生态恢复，恢复原有的生态功能。 （5）景观影响分析 本项目评价范围内主要包括林地、草地等，以草地生态景观为主。本项目施工期将该区域建设大面积的风力发电设备，替代原有的草地生态景观，使得区域景观发生变化。 |
| --- | --- |
| 运营期生态环境影响分析 | 1、声环境影响分析 （1）风电机噪声影响分析 风力发电机所发出的噪声主要来自发动机、齿轮箱发出的机械噪声和旋转叶片切割空气所产生的空气动力噪声。当前风力机的噪声水平随着工艺水平的提高而有较大的改善。工程选用低噪音的风力发电机组，风机连接处加有减震装置，叶片采用吸声材料，通过类比同类型风力发电项目，风机轮毂处噪声值约为103dB(A)，轮毂距离地面约110m。 噪声环境影响预测分析如下： ①预测模式 根据工程噪声源和环境特征，采用《环境影响评价技术导则-声环境》中的点源衰减模式，预测工程完成后各主要噪声源对各预测点等效A声级的贡献值。噪声在传播过程中受到多种因素的干扰，使其产生衰减。其预测模式为：按噪声衰减公式计算声源点发出的噪声的衰减程度。 噪声衰减公式：LA(r)=LA(r0)-20Log(r/r0)-11 式中：LA(r0)－为声源r0处的噪声声级dB(A) LA(r)－为声源r处的噪声声级dB(A) 11－为附加衰减值 ②预测结果及分析 本次评价预测风机噪声到不同距离处经距离衰减后的噪声，根据不同距离处的风机噪声贡献值分析对周围居民的影响。预测结果见表4-1。 表4-1 距离风机不同距离处的噪声值 单位：dB(A) 噪声源 20m 40m 60m 100m 140m 200m 240m 280m 300m 风电机噪声103dB(A) 66.0 60.0 56.4 52.0 49.1 46.0 44.4 43.1 42.5 由上表可知，当距风机300m时，风机噪声的贡献值为42.5dB(A)。由于项目所在地区为农村，考虑到农村区域没有其它噪声源，环境本底值较低。因此，当距离风电机大于240m后，声环境质量可满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)中1类区标准，即昼间≤55dB（A）、夜间≤45dB（A）。本项目距离村庄最近的风机为F24号风机，距离南营的直线距离约560m，单台风机产生的噪声对村庄居民不会造成较大影响。风机之间排列距离超过300m，相互之间的影响可以忽略。项目运营期对声环境的影响可以接受。 风电场的运行是通过计算机来控制完成的，可实现无人操作的程度，运行人员的工作主要是在升压站控制室内进行，一般情况下不需要到风电机附近，而控制室距离风电机有一定距离且在室内，所以风电机噪声不会影响运行人员的身体健康。 经现场类比已建成并投产的风电场工程，所有设备(包括风电机、单机变电及配套设备、变电站)全部为自动化监控运行，设备运行噪声，在地面处感觉并不明显，对声环境影响很小。项目建成后，风电机组群外广大区域的噪声值不会有明显增加，风电机运行噪声对区域影响不大。 （2）升压站厂界噪声影响分析 本项目升压站建设2台100MVA主变压器，主变压器室外布置。根据常用设备噪声源强一览表变压器1m处等效声级为70dB(A)，持续产生。 表4-2 噪声来源及治理措施情况一览表 序号 声源名称 产噪声级[dB(A)] 数量（台） 降噪措施 降噪效果[dB(A)] 1 主变压器 70 2 选用低噪声的设备，基础减振 20 （1）预测内容 依据声源的分布规律及预测点与声源之间的距离，把噪声源简化成点声源，依据已获得的声学数据，利用《环境影响的评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）中推荐的预测模式分别计算各声源对厂界的贡献值。 （2）预测模式 ①无指向性点声源几何发散衰减 无指向性点声源几何发散衰减的基本公式： Lp（r） = Lp（r0）-20lg（r/r0） ②空气吸收的衰减 空气吸收引起的衰减按下式计算： Aatm = a(r-ro)/1000 式中：r－预测点距声源距离（m）； ro－参考点距声源的距离（m）； a－空气吸收系数。 ③其他衰减 （3）预测结果及分析 预测结果见表4-3。 表4-3 项目预测点噪声贡献值 单位：dB(A) 项目 项目 东厂界 南厂界 西厂界 北厂界 贡献值dB（A） 42.6 41.1 42.3 42.5 评价标准dB（A） 55/45 55/45 55/45 55/45 评价结果 达标 达标 达标 达标 项目优先选用低噪声的设备，并做基础减振，通过距离衰减后厂界噪声可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的1类标准，升压站衰减后的噪声不会对环境保护目标产生影响。 运行人员的工作主要是在升压站的控制室内进行，一般情况下不需要到主变压器附近，而控制室距离主变压器有一定距离且在室内，所以升压站噪声不会影响运行人员的身体健康。 综上所述，运营期风电场风电机噪声、升压站噪声不会对周围居民以及工作人员产生不良影响。 2、固体废物环境影响分析 （1）事故油 本项目升压站设置50m3事故油池一座，收集事故状态下的主变油，事故油属于危险废物，事故发生后储存于事故油池，委托具有处理资质的单位进行抽运和处理。 （2）废旧铅蓄电池 升压站运行过程中产生废旧铅蓄电池，蓄电池寿命长8年～10年，废旧蓄电池更换后放置于危险废物贮存间内，由有资质危废单位定期处理。 （3）废旧磷酸铁锂电池 升压站储能维护过程中产生废旧磷酸铁锂电池，磷酸铁锂储能电池储能系统使用寿命约为15年，废旧磷酸铁锂电池当电池需要更换时，提前通知生产厂家进行更换，更换后的废电池由厂家回收处理，不在站内暂存收集交有资质单位处置。 （4）生活垃圾 本工程运行后，升压站内劳动定员10人，按每人每天产生0.5kg生活垃圾计算，生活垃圾产生量约为1.825t/a，集中收集后，定期清运至环卫部门指定地点进行无害化处理，对周围环境影响不大。 本项目固体废物产生量及处理方式见表4-4。 表4-4 本项目固体废物产生量及处理方式一览表 序号 固废名称 产生环节 固废性质 类别代码 代码 产生量（t/a） 危险特性 处理处置方法 1 事故油 主变 危险废物 HW08 900-220-08 / T、In 事故发生后储存于事故油池，委托具有处理资质的单位进行抽运和处理 2 废旧铅蓄电池 升压站 危险废物 HW31 900-052-31 / T、C 储存于危废间，定期交由有资质单位处理 3 废旧磷酸铁锂电池 储能系统 一般工业固废 / 441-005-13 / 当电池需要更换时，提前通知生产厂家进行更换，更换后的废电池由厂家回收处理，不在站内暂存。 4 生活垃圾 职工生活 / / / 1.825 1>危险废物产生及暂存情况 项目危险废物产生及暂存情况见表4-5。 表4-5 危险废物的分类、处置情况 危险废物名称 危险废物类别 危险废物代码 产生量 产生工序及装置 形态 主要成分 有害成分 产废周期 危险特性 污染防治措施 事故油 HW08 900-220-08 ≤50m3 变压器 液态 矿物油 矿物油 / T、In 事故发生后储存于事故油池，委托距具有处理资质的单位进行抽运和处理 废旧铅蓄电池 HW31 900-052-31 / 升压站运行过程 固态 重金属 重金属 8年 T、C 储存于危废间，定期交由有资质单位处理 项目危废暂存间基本情况见表4-6。 表4-6 项目危废暂存间基本情况 贮存场所（设施）名称 危险废物名称 危险废物类别 危险废物代码 位置 贮存方式 贮存能力 贮存周期 危废暂存间 废旧铅蓄电池 HW31 900-052-31 升压站内危废间 集中收集后，分区暂存于危险废物贮存间内 10t 1个月 危废暂存间建设方案 根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单相关要求，结合项目具体情况，确定本项目危废间建设方案如下： a.危废间应以混凝土、砖或经防腐处理的钢材等材料建成相对封闭场所，设施内要有安全照明设施； b.地面与裙脚要用坚固、防渗的材料建造，建筑材料必须与危险废物相容； c.危废间贮存设施应根据贮存危险废物的危险特性设置相应的安全装置以及配备足够的消防器材、应急设施； d.危废间必须有泄露液体收集装置，应设计堵截泄漏的裙脚，地面与裙脚所围建的容积不低于堵截最大容器的最大储量或总储量的五分之一。 e.危废间内应留有足够可供工作人员和搬运工具的通行过道，以便应急处理； f.危废间内外均需设置危险废物标识； g.危废暂存间内外均需设置危险废物标识，具体要求如下表。 表4-7 危险废物标识要求 场合 样式 要求 室外（粘贴于门上或悬挂） 1、危险废物标签尺寸颜色： 形状：等边三角形，边长40cm 颜色：背景为黄色，图形为黑色 字体：黑体字，字体颜色：黑色 2、危险类别：按危险废物种类选择 3>危险废物包装、贮存管理要求 建设单位制定完善的保障制度，危险废物由专人进行管理，设立危险废物标志、危险废物情况的记录等，以满足《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及其修改单要求。 4>“四防”措施 地面进行防渗处理，防渗层为至少1m厚粘土层，或2mm厚高密度聚乙烯，渗透系数≤10-10cm/s。同时贮存装置设防雨、防风、防晒设施，避免污染物泄漏，污染环境。 5>危险废物外运管理要求 按照《危险废物转移联单管理办法》（国家环境保护总局令1999年第5号）和《河北省固体废物动态信息管理系统》的规定执行。 6>危险废物接收、运输可行性 目前，项目所在地危险废物经营单位较多，可接收本项目产生的危险废物，且运输距离较短，运输风险较低。因此，本项目危险废物交有资质单位处理可行。 综上所述，本项目产生的固体废物全部得到综合利用或妥善处置，不会对周围环境产生明显影响。 3、生态环境影响分析 项目建设完成后，对项目施工期破坏的植被进行及时的恢复，临时用地及时恢复为原有的土地利用类型，并进行植被恢复。采取以上措施后，项目建成后可以对施工期生态环境破坏起到一定的补偿，同时道路沿线绿化对于稳定路基、保护边坡、水土保持和美化环境等均起到良好作用。 4、地表水环境影响分析 项目运营期废水主要为升压站内职工的生活污水，升压站内劳动定员10人，生活污水产生量为0.48m3/d（176m³/a），生活污水排入防渗化粪池，定时对化粪池清掏，提供给周边农民作为农家肥使用，不外排，对地表水环境影响很小。 5、地下水、土壤影响分析 本项目地下水、土壤污染源主要为变压器事故油、废旧铅蓄电池。变压器事故油、废旧铅蓄电池破损铅及电解液泄漏，下渗进入土壤甚至地下水环境，可能造成污染影响。 为避免事故油、废旧铅蓄电池对土壤、地下水造成污染影响，升压站实施分区防渗，其中危废间、事故油收集坑及收集池属重点防渗区，采用抗渗混凝土进行防渗，防渗层渗透系数≤10-10cm/s；其他区域为简单防渗区，采取地面硬化。 在严格落实各防渗措施，并加强巡查检修，可有效控制污染物通过下渗污染土壤及地下水。 6、环境风险分析 本项目主要风险为主变压器发生事故时，变压器和其它电气设备会立即排出其外壳的冷却油；废旧铅蓄电池贮存过程中破损泄漏的含铅物料及硫酸电解液。变压器事故漏油为油水混合物、废旧铅蓄电池均属于危险废物，送至资质单位进行处置。 变压器油作用为绝缘灭弧，升压站出现事故时，变压器和其它电气设备会立即排出其外壳的冷却油。依据《火力发电厂与变电站设计防火规范》（GB50229-2006），升压站内设有集油池，满足电力设计规范中事故油池的有效容积不应小于最大单台设备油量的60%的要求，池内有油水分离系统，防渗层为渗透系数≤10-10cm/s。突发事故时事故油池中的水主要起降温作用，废油由有危险废物处置资质单位收集处理，少量废油进入水中对降温作用无影响，因此事故油池中的水可循环利用，事故发生后及时清理废油及废水，对周围环境基本无影响。 本项目升压站选用寿命长（10年～20年）的阀控铅酸蓄电池，应加强蓄电池维护延长其使用寿命，储能系统选用寿命长（10年～20年）的磷酸铁锂电池，有效降低废旧铅蓄电池产生量，并加强巡查及时更换到期的蓄电池。废旧铅蓄电池破损的及时更换盛装容器，对泄漏含铅物质及电解液收集交有资质单位处置。 综合上述分析，严格落实各项风险防范措施的情况下，本项目风险可控。 |
| 选址选线环境合理性分析 | （1）占地规划符合性 本项目位于河北省承德市丰宁满族自治县草原乡周边区域，项目已取得承德市丰宁满族自治县文物保护管理所意见、承德市丰宁满族自治县人民武装部意见、承德市生态环境局丰宁满族自治县分局意见、承德市丰宁满族自治县自然资源和规划局意见、承德市丰宁满族自治县林业和草原局意见、承德市丰宁满族自治县水务局意见，同意项目选址。由选址意见可知，项目符合丰宁满族自治县土地利用总体规划，项目不在生态保护红线范围内。因此，该项目选址符合相关产业用地政策。 根据调查可知，本项目选址符合丰宁满族自治县各相关管理部门的要求。同时选址均不在区域京北第一草原风景名胜区、鱼儿山湿地草原景区、滦河源草地生态系统省级自然保护区、海留图国家湿地公园、丰宁国家森林公园、平顶山省级森林公园、大黑山森林公园等范围内，且距离较远。项目的建设不会对其生态系统产生影响。 （2）“三线一单”符合性分析 根据上文“其他符合性分析”栏的分析结果，本项目占地符合区域“三线一单”的要求。 （3）项目对区域环境影响分析 ①对区域植被的影响 本项目占地区域破坏植被，使植被生物量降低；占用荒草地、稀疏林地，使占地范围内植被的量降低；本项目不涉及基本农田和珍稀濒危植被的破坏。本项目建成后及时恢复道路等区域植被，同时对场区域内进行撒种、种树等植被恢复，恢复区域的植被的生物量。 ②对区域动物的影响 施工机械噪声和人员活动噪声会对野生动物造成一定的影响。经过对当地的调查，本项目场址内没有大型野生动物出没，哺乳动物主要是鼠、兔等小型动物，可以及时找到类似生境。因此施工期对野生动物的影响有限。 ③对非生物因素的影响 施工过程中使区域土壤结构、成分、养分发生变化。通过加强表土剥离及妥善保存，并用于后期植被恢复，保留土壤的原有养分，降低区域的生态影响。 ④水土流失的影响 项目建设中将扰动、破环原地貌及其植被，特别是工程活动形成的开挖破损面以及倒运、堆放的松散弃渣极易产生新的土壤侵蚀和水土流失。要求建设单位严格按照水土保持方案设置保护措施，降低水土流失的影响程度。 ⑤景观影响 本项目施工期在该区域建设大面积的风电设备，虽然一定程度上改变了该区域原有的草地的自然景观，但建成后形成人与自然完美结合的景观，为这一区域增添色彩。 本项目无其他不同选址选线方案，不再进行方案比选分析。 综上所述，项目建设对区域生态环境的影响较小，选址选线合理可行。 |

# 五、主要生态环境保护措施

| 施工期生态环境保护措施 | 施工过程现有生态景观环境会发生改变，为妥善保护好沿线生态景观环境，进一步减少工程施工对沿线生态环境的影响，采取以下防治措施： 1）风机区水土保持措施布设（一级分区） A.风机基础区（二级分区） 工程措施：项目区表土资源较少，风机区又位于山脊或鞍部，表层土壤更加匮乏，依据水保法规，对工程占用区域可利用的表土进行剥离，单独堆存，加强表土堆存防护及管理，确保有效回用。表层土壤收集厚度应根据土层厚度实际情况确定，将收集的表土堆放在各风机区的边角，用于后期绿化覆土来源之一。施工过程中，采取绿色施工工艺，减少地表开挖，合理设计高陡边坡支挡、加固措施，减少对脆弱生态的扰动。 B.箱变基础区（二级分区） 工程措施：表层土壤收集厚度应根据实际情况确定，将收集的表土堆放在各风机区的边角，用于后期绿化覆土。 C.吊装场区（二级分区） 工程措施：将收集的表土堆放在各风机区的边角。风机区吊装施工结束后，将收集的表土铺于吊装场地。在实际施工过程中收集的表土较少，达不到覆土要求，可按实际需求量外购土方，将表土和外购土方均匀平铺在风机吊装场区。风机吊装场填垫结束后，与原地面会产生高差，在其边坡坡脚应设置挡坎，挡坎石材可用风机基础开挖的块石，无需外购。 植物措施：风机区施工结束后应尽快选择适宜的季节及时布设植物进行绿化。 临时措施：在收集的表土表面应进行苫盖，苫盖材料选用密目网。 2）道路区水土保持措施布设（一级分区） A.新建道路区（二级分区） 工程措施：道路施工时应先将开挖区域保有较厚区域的表土进行收集，用于道路边坡的绿化覆土。在较缓路段的路堑坡脚修建土质排水沟，疏导路面径流。新建道路靠山或盘山段的路基边坡坡脚布设挡土墙。建设完成后，应将表土及外购土方回铺路基边坡，全部用于绿化。方案要求所有施工道路靠山或盘山段的路面在修建时均应形成向路堑一侧的反坡，以利于路面汇水集中至路边排水沟。 植物措施：道路工程建设结束后，尽快在适宜季节对施工道路路基边坡恢复植被。 临时措施：新建道路区收集的表层土壤应苫盖。 B.扩建道路区（二级分区） 工程措施：扩建道路部分陡坡段在路堑坡脚开挖土质排水沟。道路工程建设完成后，存在路基边坡的区域覆土整地，全部用于绿化。 植物措施：扩建道路工程建设结束后，尽快在适宜季节对路基边坡恢复植被。 C.线路道路（二级分区） 植物措施：集电线路送出段临时施工道路使用完成后，全部恢复植被。 3）集电线路区水土保持措施布设（一级分区） A.塔基区（二级分区） 工程措施：将各个杆塔收集的表土分别堆放在各自施工区内的边角。当集电线路施工结束后，将开挖的土壤平整回铺至杆塔区，以利于种植植物进行绿化。电力送出线路塔基大部分位于山坡，为保护基础安全，主体设计在一些稳定性较差的区域修建浆砌石挡土墙进行防护。 植物措施：杆塔区在覆土结束后，尽快在适宜季节种植植物。 B.施工区（二级分区） 临时措施：由于送出线路施工对临时施工区扰动相对较轻，工期也较短，方案不再设计工程和植物措施，但对临时施工区应进行地表铺盖，以保护植被，铺盖材料选用聚丙烯编织布。 4）施工生产生活区水土保持措施布设（一级分区） 工程措施：施工生产生活区表土临时堆存在施工生产生活区一角，用于复耕覆土来源。施工生产生活区使用结束后，将进行复耕。 植物措施：施工生产生活区空地处宜栽植植物措施进行水土流失防治，待施工生产生活区使用结束后，空地绿化随主体一并进行复耕。 临时措施：对施工生产生活区收集的表土及堆积的砂料等建材，主体设计采取苫盖方式进行临时防护。 5）升压站水土保持措施布设（一级分区） 工程措施：拟建升压站原地貌为草地，表土资源较好，施工前将表层土壤进行收集，将收集的表土堆放在升压站一角，用于升压站其他绿化区域的覆土来源。 临时措施：在升压站建设期间临时堆积的砂石料等建筑材料，应进行苫盖防护，苫盖材料为密目网。 经采取上述一系列措施，本项目施工期在采取上述措施后，可将对生态环境的影响降至最低。 综上所述，评价区域内现状土地利用是以林、草、农为主的生态系统体系，植被覆盖较好。项目的建设在建设期对当地的生态系统稍有影响，但基本不改变土地利用结构，不改变周边植被分布与构成，在采取生态恢复及保护措施后，在采取生态恢复及保护措施后，可有效控制当地内水土流失，使其影响降至最低。在项目生态保护恢复完成期后，当地生态系统的组成与构成变化较小，不会影响生态系统运行方式、机理，影响可接受。 |
| --- | --- |
| 运营期生态环境保护措施 | 1、对生物多样性影响分析 项目建成后，当回填土方完成并恢复植被后，地表生态系统仍能连成一片，风电机设备呈现点状分布，不会影响生态系统原有的结构和功能，对评价区内的动物、植物种类和数量不会产生明显不利影响，对评价区内的生态系统类型的多样性也不会产生影响。施工检修道路为开放式道路，对两侧的物种并不会形成完全的阻隔影响。因此，对区域生态环境产生的影响较小，对区域生物多样性也不会产生明显影响。 2、对野生动植物的影响分析 项目建成后，采取植物措施对影响区域及时进行植被恢复。类比调查表明，采取植物措施经过1-3年后，区域生态系统即可恢复到现有状态。通过风机噪声影响范围较小且噪声值较低，不会对地面上野生动物的日常生活和迁徙造成不利影响。同时，项目征地采用点征方式，风力发电机布设比较分散，集电线路采用地埋方式铺设，不会对风电场范围内野生动植物产生分割作用，不会阻断植物种子借助风力、昆虫等传播途径，不会阻碍区域内野生动物的栖息、觅食及迁移活动。 丰宁县候鸟主要有大雁、燕子、野鸭等，根据有关资料项目区内没有发现成规模的候鸟在此停落，不属于候鸟的主要栖息地。风电机在运行过程中，转速较慢，风电机的运转既不会造成区域空气涡流，也不会影响鸟类的正常迁徙和活动。因此，不会对我国候鸟迁徙产生影响。留鸟和旅鸟主要为麻雀、喜鹊、乌鸦等，鸟类对建有风电机组的草原环境基本适应。 3、对生态系统功能的影响分析 风电项目规划范围很大，但其实际占用的土地面积较少。因此，其对生态系统产生的实际生态影响很小。另外由于风电项目建成后，风电场区人员活动较少，很短时间内就可恢复到建设前的生态系统的稳定水平。因此，待植被恢复后，即可弥补施工期的生态环境影响，运营期检修道路采用土石路面，路面撒播草籽，可在一定程度上恢复植被，保证生态系统的生态功能和可持续利用性不会受到明显不利影响。 本项目建设不会对区域生物多样性产生不利影响，不会对区域动植物造成明显不利影响，区域内的生态系统类型不会发生变化。因此，该工程建设对生态系统的功能及稳定性影响较小。 4、对景观的影响分析 项目区内的集电线路采用地埋铺设，临时占地施工完毕后立即进行植被恢复，经1-3 年可恢复原貌，不会对沿线景观产生不利影响；检修道路连接各个风机相互交织，对风电场区整体景观有一定影响，通过对路面撒播草籽绿化以减轻检修道路对风场景观的不利影响。 |
| 其他 | 本项目在施工期和营运期都会对周围的生态环境、自然环境带来一定的影响，为了及时有效的减轻或消除不利影响，就需要在项目施工建设期和营运期制定必要的环境保护管理制度。其主要目的是准确监测工程给环境带来真实影响；监督工程的各项环保措施得以实施。 1、施工期生态保护环境管理 项目施工期的环境监理机构由建设单位和监理机构共同组成，由环保相关主管部门进行监督，共同进行施工期的环境监理。 重点环境监理点位：环境监理人员应随着主体工程的开展，选择具有代表性的部位进行全程监理。 2、环境监理内容 影响水土流失因子监理：主要包括地形地貌、土壤性质、植被覆盖率和降水、风等因子。 水土流失动态监理：包括水土流失类型、面积、强度和流失量变化，对下游及周边地区造成的危害和趋势。 生态环境监理：包括地形、地貌和水系变化情况，项目建设占地和扰动地表面积，挖填方数量和占地面积，弃土弃渣量、堆放形态和面积，临时堆土数量、时间、形态和面积，项目区林草覆盖率。 生态措施成效监理：各类生态措施的数量和质量，林草成活率、保存率、生长情况和覆盖率，工程措施的稳定性、完好程度和运行情况及效果。 重点反映出扰动土地整治率、水土流失总治理度、土壤流失控制比、拦渣率、林草植被恢复率和林草覆盖率六项指标。 3、环保管理与监测机构 （1）本项目应设置专门的环境保护管理机构，其人数以2人为宜，主要负责项目施工期的环境保护管理工作，其主要职责为： ①负责工程的环境管理。 ②督促和落实环保工程设计与实施及正常运营。 ③在承包合同中落实环保条款，提供施工中环保执行信息。 ④负责受影响公众的环保投诉。 ⑤积极配合、支持地方环保主管部门的工作，并接受其监督与检查。 （2）本项目营运期的环境管理工作建议由本项目的管理部门承担，并设专人管理，主要负责项目一切环保工作。 （3）项目施工与营运期的环境监测工作建议委托有关地方环境监测机构承担。 |
| 环保投资 | 根据项目初步设计资料，以及本次环评确定的环保措施内容，估算环保投资情况见表5-1。 表5-1 环保投资估算表 项目 工程内容 验收标准 投资 生态恢复工程 吊装场地植被恢复；集电线路植被恢复；场内道路区植被恢复施工临建区植被恢复 植被选择本地品种，种植后需进行抚育 450万元 施工期废气 设置硬质围挡、出入车辆清洗、加强遮盖、及时清扫抑尘等措施 《施工场地扬尘排放标准》（DB13/2934-2019) 10万元 废水 生活污水排入防渗化粪池，定时清掏，用作农肥 不外排 5万元 噪声治理 采用低噪声设备、对设备进行减振降噪处理 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)1类标准 10万元 固废 生活垃圾 交由环卫部门处置 5万元 废旧磷酸铁锂电池 当电池需要更换时，提前通知生产厂家进行更换，更换后的废电池由厂家回收处理，不在站内暂存收集交有资质单位处置 事故油、废旧铅蓄电池 暂存于危废暂存间，定期交由有资质单位合理处置 防渗 事故油池、危废暂存间 渗透系数均小于1×10-10 20万元 水土保持合计 850万元 总 计 1350万元 |

# 六、生态环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 施工期 | 运营期 |
| --- | --- | --- |
|  | 环境保护措施 | 验收要求 | 环境保护措施 | 验收要求 |
| 陆生生态 | ①对风机场区、线路占地进行合理规划；②现场施工机械和人员活动范围严格限制在作业带范围内，尽量减少施工破坏面，同时避免在大风天气下进行施工作业；③项目施工材料及设备尽量分拆改用小型运输工具运输，以减轻对地表植被的碾压；④施工优先采用环保型设备；⑤施工生产生活区、架设区、箱变、集电线路及施工检修道路施工期剥离的表土保存，采用密网覆盖临时堆土区，减少水土流失和扬尘，播撒草籽恢复植被；⑥减少大型机械施工，基坑开挖后，及时回填，其表层进行碾压，缩短裸露时间，减少扬尘发生。 | ①对风机场区、线路占地进行合理规划；②现场施工机械和人员活动范围严格限制在作业带范围内，尽量减少施工破坏面，同时避免在大风天气下进行施工作业；③项目施工材料及设备尽量分拆改用小型运输工具运输，以减轻对地表植被的碾压；④施工优先采用环保型设备；⑤施工生产生活区、架设区、箱变、集电线路及施工检修道路施工期剥离的表土保存，采用密网覆盖临时堆土区，减少水土流失和扬尘，播撒草籽恢复植被；⑥减少大型机械施工，基坑开挖后，及时回填，其表层进行碾压，缩短裸露时间，减少扬尘发生。 | ① 施工期结束后拆除临时施工生产区、生活区，土地平整； ② 本项目运行后，场地进行植被恢复； ③检修道路两侧播撒草籽。 | ① 施工期结束后拆除临时施工生产区、生活区，土地平整； ② 本项目运行后，场地进行植被恢复； ③检修道路两侧播撒草籽。 |
| 水生生态 | / | / | / | / |
| 地表水环境 | 施工废水回用；施工区域设置防渗旱厕，定期清掏用作农肥。 | 合理处置施工废水 | 生活污水排入防渗化粪池，定时清掏，用作农肥 | 生活污水排入防渗化粪池，定时清掏，用作农肥 |
| 地下水及土壤环境 | / | / | / | / |
| 声环境 | 选用低噪声设备，四周设置围挡，控制施工时间等措施，远离居民区设置施工场地 | 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12532-2011）中的标准要求。 | 合理布置、选用低噪声设备、距离衰减等措施 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类区标准 |
| 振动 | / | / | / | / |
| 大气环境 | 施工设置硬质围挡、出入车辆清洗、加强遮盖、及时清扫抑尘等措施 | 《施工场地扬尘排放标准》（DB13/2934-2019）表1 扬尘排放浓度限值 | / | / |
| 固体废物 | 建筑垃圾送市政部门指定地点，生活垃圾交由环卫部门处置 | 合理处置 | 升压站生活垃圾交由环卫部门处置；变压器油事故发生后储存于事故油池，委托具有处理资质的单位进行抽运和处理；废旧铅蓄电池储存于危废间，定期交由有资质单位处理；废旧磷酸铁锂电池当电池需要更换时，提前通知生产厂家进行更换，更换后的废电池由厂家回收处理，不在站内暂存收集交有资质单位处置 | 合理处置 |
| 电磁环境 | / | / | / | / |
| 环境风险 | / | / | 事故油池、危废暂存间进行重点防渗，防渗层渗透系数≤10-10cm/s；其他区域进行简单防渗采取地面硬化。 |  |
| 环境监测 | / | / | / | / |
| 其他 | / | / | / | / |

# 七、结论

综上所述，远景能源丰宁元山子风电项目的建设符合国家产业政策和相关规划要求，选址合理。本项目在严格执行本报告表要求并认真落实“环境保护措施监督检查清单”的基础上，本项目对该区域环境产生的影响较小，是可以接受的，从环境保护角度分析具有可行性。

# Text boxes

生态破坏、水土流失、生活污水

修建箱变

生态破坏、施工噪声、扬尘等

平整场地

升压站

风机安装

修路

集电线路