# 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称： 承德荣茂铸钢有限公司年产30000吨精密铸钢件扩建项目

建设单位（盖章）：   承德荣茂铸钢有限公司

编  制  日  期：          2022年10月

中华人民共和国生态环境部制

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 承德荣茂铸钢有限公司年产30000吨精密铸钢件扩建项目 |
| --- | --- |
| 项目代码 | 2205-130827-89-02-343601 |
| 建设单位联系人 | 王景利 | 联系方式 | 13832457566 |
| 建设地点 | 河北 省（自治区） 承德 市 宽城满族自治 县（区） 峪耳崖镇新店 村（街道） 承德荣茂铸钢有限公司内 （具体地址） |
| 地理坐标 | （东经： 118 度 33 分 51.742 秒，北纬： 40 度 28 分 43.057 秒） |
| 国民经济 行业类别 | C3311金属结构制造 | 建设项目 行业类别 | 三十、金属制品业-68--铸造及其他金属制品制造-其他 |
| 建设性质 | □新建（迁建） □改建 (扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/备案）部门（选填） | 宽城满族自治县行政审批局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 宽审批投备字[2022]086号 |
| 总投资（万元） | 5500 | 环保投资（万元） | 500 |
| 环保投资占比（%） | 9.09 | 施工工期 | 10个月 |
| 是否开工建设 | □否 (是： 扩建项目部分已完成建设。 | 用地（用海） 面积（m2） | 0 |
| 专项评价设置情况 | 无 |
| 规划情况 | 无 |
| 规划环境影响 评价情况 | 无 |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 无 |

| 其他符合性分析 | （一）“三线一单”符合性分析 根据《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环境保护部文件：环环评[2016]150号）、《承德市人民政府关于加快实施“三线一 单”生态环境分区管控的意见》（承德市生态环境局2021年6月18发布）对“三线一单”的要求，进行项目“三线一单”符合性分析，判定内容如下表所示： 表1-1 项目与三线一单符合性分析 序号 分析内容 企业情况 评价结果 生态保护红线 生态保护红线是生态空间范围内具有特殊重要生功能必须实行强制性严格保护的区域。相关规划环评应将生态空间管控作为重要内容，规划区域涉及生态保护红线的，在规划环评结论和审查意见中应落实生态保护红线的管理要求，提出相应对策措施。除受自然条件限制、确实无法避让的铁路、公路、航道、防洪、管道、干渠、通讯、输变电等重要基础设施项目外，在生态保护红线范围内，严控各类开发建设活动，依法不予审批技改工业项目和矿产开发项目的环评文件。 项目位于承德市宽城满族自治县峪耳崖镇新店村承德荣茂铸钢有限公司内，评价范围内无自然保护区、饮用水水源地保护区和其他特别需要保护的敏感目标，本项目不在生态保护红线范围内，满足生态保护红线要求。距离项目最近的生态保护红线位于东北侧1307m。 符合 环境质量底线 环境质量底线是国家和地方设置的大气、水和土壤环境质量目标，也是改善环境质量的基准线。有关规划环评应落实区域环境质量目标管理要求，提出区域或者行业污染物排放总量管控建议以及优化区域或行业发展布局、结构和规模的对策措施。项目环评应对照区域环境质量目标，深入分析预测项目建设对环境质量的影响，强化污染防治措施和污染物排放控制要求。 大气环境：本项目所在区域大气环境为二类区，根据《2021年承德市生态环境状况公报》，臭氧、二氧化硫、氮氧化物、一氧化碳、PM10、PM2.5浓度均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单中二级标准，本项目运营期对周边环境影响较小。因此，项目运营期不会突破项目所在区域的环境空气质量底线。 水环境：项目运营期废水主要为生活废水进入化粪池，定期由罐车拉运至宽城碧水源环保有限公司污水处理厂处理，废水不外排。因此，项目运营期废水不外排，不会对区域水环境产生影响。 土壤环境：为防治本区域地下水环境和土壤环境受到污染本项目已做危险废物暂存间及污水管道的防渗防漏措施，因此，本项目运行期不存在地下水和土壤的污染途径，不会对地下水和土壤产生影响，符合土壤环境质量底线要求。 综上所述，本项目不会突破环境质量底线，符合环境质量底线要求。 符合 资源利用上线 资源是环境的载体，资源利用上线是各地区能源、水、土地等资源消耗不得突破的“天花板”。相关规划环评应依据有关资源利用上线，对规划实施以及规划内项目的资源开发利用，区分不同行业，从能源资源开发等量或减量替代、开采方式和规模控制、利用效率和防护措施等方面提出建议，为规划编制和审批决策提供重 要依据。 项目不新增占地，不属于高污染、高消耗型企业，不涉及其他资源的使用，不会达到资源利用上限。 符合 负面清单 环境准入负面清单是基于生态保护红线、环境质量底线和资源利用上线，以清单方式列出的禁止、限制等差别化环境准入条件和要求。 本项目不属于《市场准入负面清单（2022年版）》和所列的禁止准入类范围，不在环境准入负面清单内。 符合 项目位于承德市宽城满族自治县峪耳崖镇新店村承德荣茂铸钢有限公司内，根据《承德市人民政府关于加快实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》的附件《承德市“三线一单”生态环境准入清单》可知，项目所在区域编号为ZH13082710008，管控类型为优先管控单元，环境要素类别为：一般生态空间，维度为：空间布局约束、污染物排放管控、环境风险防控、资源利用效率，管控措施：执行承德市总体准入清单中一般生态空间准入要求。项目环境管控单元准入清单符合性分析判定内容如下表所示： 表1-2 项目环境管控单元准入清单符合性分析表 维度 管控措施要求 符合性 空间布局约束 大气环境 1.各产业集聚区应限制建设不符合产业聚集区定位的项目。 2.禁止在工业企业和产业集聚区大气污染防护距离内建设居住、学校、医院等环境敏感项目。对城市建成区内重污染企业、不符合安全防护距离和卫生防护距离的危化企业实施有序搬迁改造或依法关闭。 1.本项目不涉及产业聚集区 2.本项目不涉及 水环境 1.饮用水源地保护区应遵循《河北省水资源管理条例》、《河北省水污染防治条例》等相关法律法规规定要求。 2.新建企业原则上均应建在工业集聚区。推进现有企业向依法合规设立、环保设施齐全、符合规划环评要求、满足水法律法规规定的工业集聚区集中，明确涉水工业企业入园时间表;确因不具备入园条件需原地保留的涉水工业企业，明确保留条件，其中直排环境企业应达到排入水体功能区标准。 3.各产业集聚区内应限制建设不符合产业定位的项目。 4.禁止向水域倾倒工业废渣、城市垃圾、粪便及其它废弃物。 5.科学划定禁养区、限养区，禁止在禁养区内新建、改扩建各类畜禽养殖场，现有项目应限期搬迁。 6.新建冶金、电镀、有色金属、化工、印染、制革、原料药制造等企业，原则上布局在符合产业定位的园区，其排放的污水由园区污水处理厂集中处理。 7.一般工业固体废物贮存场、填埋场不得选在生态保护红线区域、永久基本农田集中区域和其他需要特别保护的区域内，应避开活动断层溶洞区、天然滑坡或泥石流影响区以及湿地等区域。不得选在江河、湖泊、运河、渠道、水库最高水位线以下的滩地和岸坡，以及国家和地方长远规划中的水库等人工蓄水设施的淹没区和保护区之内。 1.本项目不涉及饮用水源地保护区 2.本项目为老企业扩建项目 3.不想买不属于产业聚集区 4.本项目不涉及 5.本项目不属于养殖项目 6.本项目不涉及 7.本项目不涉及 土壤环境 1.农用地优先保护区区内严格控制新建有色金属冶炼、石油加工、化工、焦化、电镀、制革等行业企业。原则上禁止改变现状土地用途。应实行严格保护，确保其面积不减少、土壤环境质量不下降，除法律规定的重点建设项目选址确实无法避让外，其他任何建设不得占用。 2.依法划定特定农产品禁止生产区域，严禁种植食用农产品；重度污染耕地应纳入退耕还林还草实施范围，重度污染的牧草地纳入禁牧休牧实施范围。禁止企业向滩涂、沼泽、荒地等未利用地非法排污、倾倒有毒有害物质。 3.禁止在居民区、学校、医疗和养老机构等周边新建有色金属冶炼、焦化等行业企业。 1.本项目不涉及 2.本项目不涉及 3.本项目不涉及 污染物排放管控 大气环境 1.严格执行河北省生态环境准入要求，禁止建设不符合国家产业政策和行业准入条件的工业项目。 2.现有及新建企业污染排放应满足排污可证要求。未发放排污许可证工业企业满足行业排放标准与总量控制要求。规定期限内未获得排污许可证的企业应关停退出。 3.新建、改扩建钢铁冶炼和压延加工业、炼焦工业、交通运输装备制造业项目挥发性有机物排放应满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》(DB13/232-2016)要求，现有项目限期完成升级改造。 4.新建表面涂装类工业项目应满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》(DB13/2322-2016）要求。 5.新建钢铁工业、炼焦化学工业执行大气《钢铁工业大气污染物超低排放标准》(3B13/2109-2018)、《炼焦化学工业大气污染物超低排放标准》(DB13/283-2018)，现有项目应限期完成升级改造。 6.新建水泥工业项目执行《水泥工业大气污染物超低排放标准》(DB13/2167-2020)，现有项目自2021年10月1日起执行。 7.新建平板玻璃工业项目执行《平板玻璃工业大气污染物超低排放标准》（DB13/2168-2020)，现有项目自2021年10月1日起执行。 8.新建非发电锅炉锅炉执行《锅炉大气污染物排放标准》(DB13/5161-2020）现有项目应自2021年6月1日起执行。 9.新增机动车执行国家第六阶段污染物排放标准，禁止销售低于国六标准的汽柴油。 10.建筑施工严格执行《河北省建筑施工扬尘防治标准)，要做到工地周边围挡、物料堆放覆盖、土方开挖湿法作业、路面硬化、出入车辆清洗、渣土车辆密闭运输“六个百分百"，50 平方米及以上土石方建筑工地全部安装在线监测和视频监控，并与当地行业主管部门联网。各类长距离市政、公路、水利等线性工程，全面实行分段施工。渣土车辆要安装密闭装置，对不符合要求上路行驶的，一经查处按上限处罚并取消渣土运输资格。 禁止露天焚烧农作物秸秤等行为。 1.本项目符合河北省生态环境准入要求 2.本公司原有项目已取得国家排污许可证 3.不涉及 4.不涉及 5.不涉及 6.不涉及 7.不涉及 8.运输车辆全部外聘 9.不涉及 10.不涉及 水环境 1.禁止建设不符合国家产业政策和行业准入条件的工业项目。 2.现有及新建企业污染排放应满足排污可证要求。未发放排污许可证企业满足行业排放标准与总量控制要求。国家规定期限范围内前未获得排污许可证的企业应关停退出。 3.造纸、焦化、氮肥、石油化工、印染、农副食品加工、原料药制造、制革、农药、电镀等“十大”重点行业，新建、改建、扩建项目实行新增主要污染物排放倍量替换。 4.新建污水处理设施及其配套管网应同步设计、同步建设、同步投运。纳管企业应当防止、减少环境污染和生态破坏，按照国家有关规定申领排污许可证，持证排污、按证排污，对所造成的损害依法承担责任。一是按照国家有关规定对工业污水进行预处理，相关标准规定的第一类污染物及其他有毒有害污染物，应在车间或车间处理设施排放口处理达标;其他污染物达到集中处理设施处理工艺要求后方可排放。二是依法按照相关技术规范开展自行监测并主动公开污染物排放信息，自觉接受监督。属于水环境重点排污单位的，还须依法安装使用自动监测设备，并与当地生态环境部门、运营单位共享数据。三是根据《污水处理费征收使用管理办法》（财税【2014】151号）委托处理合同等，及时缴纳污水处理相关费用。四是发生事故致使排放的污水可能危及污水处理厂安全运行时，应当立即启动应急预案，采取应急措施消除危害通知运营单位并向生态环境部门及相关主管部门报告。 5.新建、改建、扩建污水处理项目环境影响评价，要将服务范围内污水调查情况作为重要内容。 6.一般工业固体废物贮存场、填埋场的选址、建设、运行、封场、土地复垦等过程的环境保护要求，以及替代贮存、填埋处置的一般工业固体废物充填及回填利用环境保护要求应执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020)。 7.新建危险废物填埋场的建设、运行、封场及封场后环境管理过程的污染控制，现有危险废物填埋场的入场要求、运行要求、污染物排放要求、封场及封场后环境管理要求应满足《危险废物填埋污染控制标准》(GB18598-2019)。 1.本项目符合国家产业政策和行业准入条件 2.本公司原有项目已取得国家排污许可证 3.不涉及 4.不涉及 5.不涉及 6.不涉及 7.不涉及 土壤环境 1.对优先保护类耕地面积减少或土壤环境质量下降的县（市、区)，依法采取环评限批等限制性措施。 2.新、改、扩建项目选址用地应当达到工业用地土壤环境质量要求。超过国家土壤污染风险管控有关工业类建设用地筛选值标准的工业地块，未经治理修复或者治理修复不符合相关标准的，不得新、改、扩建项目。 3.禁止在重金属污染重点防控区域内新建、改建、扩建增加重金属污染物排放总量的建设项目，对排放重点重金属的新增产能实行“等量置换”或“减量置换". 4.未利用地的开发应符合土地整治规划，经科学论证与评估，依法批准后方可进行。拟开发为农用地的，有关县(市、区》政府要组织开展土壤环境质量状况评估，达不到相关标准的，不得种植食用农产品和饲草。拟开发为建设用地的未利用地，符合土壤环境质量要求的地块，方可进入用地程序。不符合土壤环境质量要求的，由所在地县(市、区》政府组织划定管控区域，按照相关规定采取环境风险管控措施。 1.不涉及 2.土壤满足要求 3.不涉及 4.不涉及 环境风险防控 大气环境 1.严格限制《环境保护综合名录》(2017年版）中“高污染、高环境风险”产品与工艺装备。 1.不涉及 水环境 1.限制建设《环境保护综合名录》(2017年版）中“高污染、高环境风险”产品与工艺装备。 2.限制建设排放《有毒有害水污染物名录》中所列有毒有害污染物的项目。 1.不涉及 2.不涉及 土壤环境 1.禁止使用高毒、高残留农药和重金属等有毒有害物质超标的肥料，严禁将城镇生活垃圾、污泥、工业废物直接用作肥料。 2.严格控制在农用地优先保护区边界80米缓冲区范围内新建有色金属冶炼、石油加工、化工、焦化、电镀、制革、制药、铅酸蓄电池行业企业。严格拉制在农用地优先保护区边界800米缓冲区范围内布局城乡生活垃圾处理、危险废物处置、废旧资源再生利用等设施和场所，合理确定畜禽养殖布局和规模。 3.经风险评估对人体健康有严重影响的被污染场地，未经治理修复或者治理修复不符合相关标准的，不得用于居民住宅、学校、幼儿园、医院、养老场所等项目开发。 1.不涉及 2.不涉及 3.不涉及 资源利用效率 能源 1.禁止生产高耗能落后设备产品，现有工业企业应限期关停退出。 2.严格控制煤炭消费总量，对新增耗煤项目实施减量替代，严格控制燃煤机组新增装机规模，新增用电量主要依靠区域内非化石能源发电和外送电满足。 3.新建项目能效应不低于国内平均水平。 4.产业集聚区能源利用效率达到循环经济园区标准。 1.不涉及 2.不涉及 3.本项目只使用少量电能，无其他能源消耗 4.本项目不在产业集聚区 水资源 1.禁止新建、改扩建《高耗水工艺、技术和装备淘汰目录》中项目，现有企业应限期关停退出。 2.禁止建设不符合《河北省用水定额》(DB13/T 1161-2021）标准的产品，位于公共供水管网覆盖范围内且水量、水质能够满足要求的，不予批准取用地下水。 3.到2025年，钢铁、食品、医药等高耗水行业用水效率达到国内先进水平，万元国内生产总值用水量、万元工业增加值用水量较2020年分别下降11.2%和17.3% 4.2025年前，公共管网覆盖范围内年取水量5万立方米以上的重点监控用水单位基本实现监测全覆盖，已安装在线监控设施的用水单位，实现与水行政主管部门的监控系统联网保存原有监测记录;未安装计量设施的用水单位，由省级统一组织，市、县具体实施。 5.产业集聚区工业用水重复利用与资源产出水平应在2025年前达到循环经济园区标准要求。 1.本项目不属于《高耗水工艺、技术和装备淘汰目录》中项目 2.本项目符合《河北省用水定额》(DB13/T 1161-2021）要求 3.不涉及 4.不涉及 5.本项目不在产业集聚区内 土地资源 1.产业集聚区开发建设应达到《河北省开发区建设用地控制指标实施细则(试行)》（英国士资发[2015]11号)要求，对不符合要求的工业项目，原则上不得建设，因安全生产、地形地貌、工艺技术等有特殊要求确需突破控制指标的应遵循相关规定执行。 2.承德高新技术产业开发区、河北省承德县高新技术产业开发区、河北承德双滦经济开发区、河北宽城经济开发区土地资源节约利用指标应于2025年前达到《国家生态工业园区标准》)(HJ274-2015)。其他园区应于2030年前达到《国家生态工业园区标准》)(HJ274-2015)。 1.本项目不在产业集聚区内 2.不涉及 图1-1 项目选址与承德市环境管控单元图位置关系示意图 由上表及图可知，项目符合《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环境保护部文件：环评【2016】150号）、《承德市人民政府关于加快实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（承德市生态环境局2021年6月18日发布）的环境管理要求。 2、产业政策合理性分析 本项目为金属结构制造，根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目不属于限制类和淘汰类，属于允许类。本项目不属于《关于印发河北省新增限制和淘汰类产业目录（2015年版）的通知》（冀政办发[2015]7 号）中限制、淘汰类项目，属于允许类项目。本项目不属于《市场准入负面清单》2022年版中的禁止准入类和许可准入类。该项目已在宽城满族自治县行政审批局备案，项目代码：2205-130827-89-02-343601，备案编号：宽审批投备字[2022]086号，因此，本项目的建设符合产业政策。 3、项目选址合理性分析 项目选址位于承德市宽城满族自治县峪耳崖镇新店村承德荣茂铸钢有限公司内，占用承德荣茂铸钢有限公司厂区现有的生产车间内，不新增占地。因此本项目所在地没有占用基本农业用地和林地，符合城乡规划要求，且具有水、电等供应有保障，交通便利等条件。本项目评价范围内没有重要文物古迹和珍稀野生动植物等特别敏感的环境保护目标。因此本项目的选址合理可行。 |
| --- | --- |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、项目由来 承德荣茂铸钢有限公司成立于2003年06月25日，位于河北省承德市宽城满族自治县峪耳崖镇新店村，经营范围为合金铸造加工；矿山配件、建筑材料、工程机械、汽车配件销售；本企业自由产品进出口（国家禁止、限制进出口的商品和技术除外）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。承德荣茂铸钢有限公司原名为承德荣伟耐磨材料铸造有限公司。 承德荣茂合金铸造有限公司于2003年6月25日委托承德市环境保护科学研究院编制完成《承德荣茂合金铸造有限公司年生产2000吨高铬产品建设项目环境影响评价报告表》，该项目以于2003年7月7月获得承德市环境保护局的批复。未取得验收文件，待扩建项目完成后，一同验收。 承德荣伟耐磨材料铸造有限公司（现为承德荣茂铸钢有限公司）于2005年11月编制完成了《年产3000吨低铬产品深加工项目环境影响评价登记表》该项目于2005年11月12日获得宽城满族自治县环境保护局的审批意见，同意该项目实施。年产1500吨高锰钢衬板及1500吨低铬合金球（年产1500吨低铬合金球生产线已停用）。该项目未建设， 承德荣茂铸钢有限公司于2012年6月编制《承德荣茂铸钢有限公司奥贝球磨钢球生产线项目环境影响评价报告表》该项目于2012年6月27日获得宽城满族自治县环境保护局的审批意见，审批文号为：宽环管批[2012]054号；该项目于2014年5月20日完成该项目环保验收工作，并获得宽城满族自治县环境保护局验收意见，验收文号为：宽环验字[2014]004号。建设规模为年产30000吨钢铁球。 承德荣茂铸钢有限公司于2003年投资建设完成一车间和2006年投资建设二车间，此时可年产1500吨高锰钢衬板及1500吨低铬合金球，又再2007年投资建设三车间，2010年投资建设四车间。2012年6月编制《承德荣茂铸钢有限公司奥贝球磨钢球生产线项目环境影响评价报告表》后建设奥贝磨球车间及办公楼。 随着铸造行业的高速发展，市场对精密铸造件产品需求量的增加。承德荣茂铸钢有限公司于2022年5月决定拟投资5500万元，拟建设“承德荣茂铸钢有限公司年产30000吨精密铸钢件扩建项目”。该项目以于2022年5月9日在宽城满族自治县行政审批局备案，项目代码：2205-130827-89-02-343601，备案编号：宽审批投备字[2022]086号。 现有项目概况 2.1现有项目工程建设内容 公司占地面积为35976m2，现有项目建设内容包括主体工程、辅助工程、公用工程、环保工程。具体内容见下表。 表2-1 现有项目工程一览表 序号 工程 内容 备注 1 主体工程 一车间 建筑面积950m2，彩钢结构 现已停用 二车间 建筑面积900m2，彩钢结构 用于衬板生产 三车间 建筑面积900m2，彩钢结构 用于衬板生产 四车间 建筑面积2160m2，彩钢结构 用于衬板生产 奥贝球磨车间 建筑面积11040m2，彩钢结构 用于钢球生产 木模具车间 建筑面积50m2，彩钢结构 用于木具生产 2 辅助工程 危废间 建筑面积15m2，采用砖混结构 用于危废的暂存 库房 建筑面积2160m2，彩钢结构 / 办公楼及食堂 建筑面积3938m2，四层，砖混结构 / 冷却池 长3m，宽4m，高1.5m， / 原料堆场 位于办公区西侧，长45m，宽4m，原料呈露天堆放，原料堆场地面均以硬化 / 产品堆场 位于厂区东南侧，长90m，宽40m，产品呈露天堆放，产品堆场地面均已硬化 / 3 公用工程 给水 厂区内自备水井 / 供电 当地电网 / 供热 公司采用奥贝磨球车间余热供热 / 4 环保工程 废气 奥贝磨球车间 奥贝磨球车间熔炼及浇铸过程中产生的废气经集气罩收集+袋式除尘器处理，经15m高排气筒排放 / 钢球生产过程中产生的废气经集气罩收集+布袋除尘器处理后，经15m高排气筒排放 / 钢球分拣过程中产生的废气经集气罩收集+袋式除尘器处理后，经15m高排气筒排放 / 钢球清理过程中产生的废气经集气罩收集+袋式除尘器处理后，经15m高排气筒排放 / 二车间 二车间熔炼及浇铸过程中产生的废气经集气罩收集经旋风除尘器+袋式除尘器处理后，经15m高排气筒排放 / 三车间 三车间熔炼及浇铸过程中产生的废气经集气罩收集经旋风除尘器+袋式除尘器处理后，经15m高排气筒排放 / 四车间 四车间熔炼及浇铸过程中产生的废气经集气罩收集经旋风除尘器+袋式除尘器处理后，经15m高排气筒排放 / 四车间砂处理过程中产生的废气经集气罩收集+袋式除尘器处理后，经15m高排气筒排放 / 木具加工车间 木具加工车间产生的废气经移动式单点除尘器处理 / 废水 无生产废水产生，生活废水进入化粪池处理后，由罐车拉运至宽城碧水源环保有限公司污水处理厂处理 / 噪声 选用低噪声设备，生产设备置于生产车间内运营，基础减振、车间封闭。 / 固废 生活垃圾集中收集后，交由环卫部门处理 / 除尘器除尘灰回用于生产 / 废砂经废砂处理机处理后，循环使用 / 废机油、废油桶集中收集后，暂存于危险废物暂存间内，定期委托承德市惠环环境科技有限公司转运、处置 / 2.2现有工程厂区建筑物建设情况 现有工程厂区建筑物建设情况见下表： 表2-2 全厂建筑物一览表 序号 建筑物 占地面积（m2） 建筑面积（m2） 1 一车间 950 950 2 二车间 900 900 3 三车间 900 900 4 四车间 2160 2160 5 奥贝球磨车间 11040 11040 6 木模具车间 50 50 7 危废间 15 15 8 库房 2160 2160 9 办公楼及食堂 984.5 3938 2.3现有工程生产设备情况。 现有工程生产设备见下表。 表2-3 现有生产设备一览表 生产线名称 设备名称 型号 数量（台/套/批） 2000吨钢压延加工生产线 中频电炉 1T 1台/套 起重机 5T 2台 电阻炉 85KW 1台 电焊机 1台 车床 CD6240A 1套 车床 CW6263C 1套 带锯 MJ346 2台 多用木工机床 MB106F 2台 刨床 ML292E5 2台 立式钻床 Z5140A 1套 变压器 1250KWA 1台 奥贝球磨钢球生产线 起重机（磁吊） 10T 1台 中频电炉 KGPS-1500 4台 中频电炉冷却塔 KSD-N-250 2台 加料小车 ZDZ-10A 4台 浇铸小车 ZJ500 4台 浇铸线 2条 浇铸线除尘器 X1cm6100 1台 浇铸线冷却塔 KDS-N-250RTC1 2台 鳞板机 BTL-80 1台 射砂机 Z957 6 台 滚筒房 1个 热处理生产线 NL97-803 2条 抛光房 1 个 除尘器 2台 起重机 10T 2台 起重机 5T 9台 光谱检测仪 PDA-5500 1 台 空压机 DSR-75AZ 1台 空压机 SKZ2A 1台 电焊机 2台 发电机 SSG1882-1 1台 变压器 S9-M-630/1250KVA 1 台 变压器 S9-M-630/1600KVA 1 台 变压器 S9-M-630/1250KVA 1 台 变压器 S9-M-630/630KVA 1 台 2.4原辅材料 现有工程原辅材料消耗详见下表。 表2-4 原辅材料消耗一览表 序号 物料名称 单位 消耗量 储运方式 1 原辅料消耗 废钢 t/a 28000 外购 2 锰铁 t/a 2000 外购 3 膨润土 t/a 1350 外购 4 能源消耗 电 万 KWh/a 200 当地电网电网提供 5 水 m3 /a 300 用水由厂区自备水井提供 2.5公用工程 ①给、排水 本项目用水由厂区自备水井提供，主要为生活用水和热处理循环用水。年用水量为300m3。 排水：无生产废水产生，生活废水进入化粪池，定期由罐车拉运至宽城碧水源环保有限公司污水处理厂处理。 ②供电 当地电网供应，年用电量200万kW·h。 ③供热 公司采用奥贝磨球车间余热供热。 2.6劳动定员和工作制度 现有项目劳动定员350人，年运行260天，实行三班制，每班8小时。 2.7现有工程存在得环境问题 经现场核查，企业现有工程存在以下环境问题： 1.企业突发环境事件应急预案备案已过期，未能及时更新备案。 整改措施： 经与建设单位沟通，拟作出如下整改： 1.待本项目建设完成后，公司做整体做企业突发环境事件应急预案并完成备案。 3、本项目主要建设内容及规模 3.1本项目基本情况 项目名称：承德荣茂铸钢有限公司年产30000吨精密铸钢件扩建项目； 项目性质：扩建； 建设单位：承德荣茂铸钢有限公司； 项目投资：项目总投资5500万元，其中环保投资500万元； 主要建设内容及规模：项目设计精密铸造产能30000吨，新增熔炼设备为2台3吨（4台炉体，2用2备）钢壳有磁辄中频感应电炉，1台2吨（2台炉体，1用1备）钢壳有磁辄中频感应电炉，熔炼设备能力合计8吨/小时。采用酯硬化水玻璃砂铸造工艺，主要产品为矿山机械配件、矿山耐磨铸件，铸件材质为铸钢，能源消耗折标煤3570吨年。 表2-5 项目组成一览表 序号 工程名称 主要建设内容 工程内容 备注 1 主体工程 二车间 建筑面积900m2，彩钢结构 依托现有 三车间 建筑面积900m2，彩钢结构 依托现有 四车间 建筑面积2160m2，彩钢结构 依托现有 木模具车间 建筑面积50m2，彩钢结构 用于木具生产 2 辅助工程 危废间 建筑面积15m2，采用砖混结构 依托现有 库房 建筑面积2160m2，彩钢结构 依托现有 办公楼及食堂 建筑面积3938m2，四层，砖混结构 依托现有 冷却池 长3m，宽4m，高1.5m 依托现有 原料堆场 位于办公区西侧，长45m，宽4m，原料呈露天堆放，原料堆场地面均以硬化 依托现有 产品堆场 位于厂区东南侧，长90m，宽40m，产品呈露天堆放，产品堆场地面均已硬化 依托现有 3 公用工程 给水 厂区内自备水井 依托现有 供电 当地电网 依托现有 供热 公司采用奥贝磨球车间余热供热 依托现有 4 环保工程 废气处理工程 中频炉加热熔炼过程中产生的废气以及浇铸过程中产生的废气经集气罩收集经旋风除尘器+袋式除尘器处理后，经15m高排气筒排放 新建 酯硬化水玻璃砂铸造生产过程中产生的非甲烷总烃，产生量较少，在车间呈无组织排放经 依托现有 带锯切割过程中产生的废气经移动式袋式除尘器处理后，在车间内呈无组织排放 依托现有 污水处理 本项目不新增劳动定员，无新增生活污水；无生产废水产生。 依托现有 固废处理工程 生活垃圾集中收集后，交由环卫部门处理 依托现有 除尘器除尘灰、不合格铸件回用于生产 依托现有 废砂经废砂处理机处理后，循环使用 依托现有 废机油、废油桶、废活性炭集中收集后，暂存于危险废物暂存间内，定期委托承德市惠环环境科技有限公司转运、处置 依托现有 噪声治理工程 设备噪声：选用低噪音设备、基础减振、厂房隔声。 新建 3.2本项目主要生产设备及参数 本项目相关设备及参数见表2-6。 表2-6 相关设备及参数一览表 序号 设备名称 规格型号或参考型号及其主要技术（性能）指标 单位 数量 备注 1 起重机 2T 台/套 4 新建 2 起重机 2.8T 台/套 1 新建 3 起重机 10T 台/套 6 新建 4 中频电炉 2T 台/套 4 新建 5 中频电炉 3T 台/套 6 新建 6 热处理炉 台/套 12 新建 7 混砂机 台/套 3 新建 8 碾砂机 台/套 3 新建 9 砂轮打磨机 台/套 6 新建 10 除尘器 台/套 4 新建 11 冷却塔 台/套 3 新建 12 废砂砂处理机 台/套 1 新建 13 压床 160CY14-1B 台/套 2 新建 14 电焊机 台/套 2 新建 15 变压器 S9-1250/10KVA 台/套 4 新建 16 催化燃烧装置 / 台/套 1 新建 3.3原辅材料用量及能源消耗 本项目的主要原辅材料及能源消耗见表2-7。 表2-7 主要原辅材料及能源消耗 序号 名称 消耗量 备注 1 废钢 23900吨 外购，不应混入放射性物质、危险废物、爆炸性物品、废钢表面无明显废纸、废塑料、废纤维等夹杂物，应符合《再生钢铁原料》（GB/T39733-2020）要求 2 锰铁 6000吨 外购，不应混入放射性物质、危险废物、爆炸性物品、锰铁表面无明显废纸、废塑料、废纤维等夹杂物应符合《再生钢铁原料》（GB/T39733-2020）要求 、3 硅铁 100吨 外购，不应混入放射性物质、危险废物、爆炸性物品、硅铁表面无明显废纸、废塑料、废纤维等夹杂物应符合《再生钢铁原料》（GB/T39733-2020）要求 4 镁砂 800吨 外购，袋装 5 钛砂 4000吨 外购，袋装 6 水玻璃 850吨 外购，桶装 7 有机酯 120吨 外购，袋装 8 水 17295方/年 自备水井 9 电 4200万kWh 当地电网 3.4本项目公用工程 给水 本项目用水由厂区自备水井提供。 生活用水，本项目职工定员为350人，本项目年生产260天，根据河北省《生活与服务业用水定额 第1部分：居民生活》（DB13/T5450.1—2021）中表1居民生活用水定额，农村居民用水定额为20m3/a·人（55L/d·人），本项目年生产260天，生活用水量为5005m3/a（19.25m3d）。 热处理用水：根据企业提供资料可知，项目萃火池每天补水量为25m3/d（6500m3/a），循环用水量为500m3/d。 中频电炉冷却用水：本项目共设4台中频电炉（1T中频电炉1台，2T中频电炉2台，3T中频电炉1台），根据企业提供的资料，项目中频电炉循环用水量为200m3/a，中频电炉冷却补充水量为20m3/a。 混砂阶段用水：本项目用砂为钛砂（4000吨）、镁砂（800吨）、水玻璃（850吨）、有机酯（120吨）。按砂：水=1：1计，预计年用水量为5770吨水。 排水 生活废水，本项目生活废水产生量（按用水量80%即）4004m3/a（15.4m3/d）。生活废水进入厂区内现有的化粪池后，由罐车拉运至宽城碧水源环保有限公司污水处理厂处理。 4、本次扩建完成后全厂工程内容 建设内容 表2-8 本项目扩建完成后全厂建设内容一览表 序号 工程 内容 备注 1 主体工程 一车间 建筑面积950m2，彩钢结构 依托现有 二车间 建筑面积900m2，彩钢结构 依托现有 三车间 建筑面积900m2，彩钢结构 依托现有 四车间 建筑面积2160m2，彩钢结构 依托现有 奥贝球磨车间 建筑面积11040m2，彩钢结构 依托现有 木模具车间 建筑面积50m2，彩钢结构 依托现有 2 辅助工程 危废间 建筑面积15m2，采用砖混结构 依托现有 库房 建筑面积2160m2，彩钢结构 依托现有 办公楼及食堂 建筑面积3938m2，四层，砖混结构 依托现有 冷却池 长3m，宽4m，高1.5m 依托现有 原料堆场 位于办公区西侧，长45m，宽4m，原料呈露天堆放，原料堆场地面均以硬化 依托现有 产品堆场 位于厂区东南侧，长90m，宽40m，产品呈露天堆放，产品堆场地面均已硬化 依托现有 3 公用工程 给水 厂区内自备水井 依托现有 供电 当地电网 依托现有 供热 公司采用奥贝磨球车间余热供热 依托现有 4 环保工程 废气 奥贝磨球车间 奥贝磨球车间中频炉产生的废气经集气罩收集+袋式除尘器处理，经15m高排气筒排放 依托现有 钢球生产过程中产生的废气经集气罩收集+布袋除尘器处理后，经15m高排气筒排放 依托现有 钢球分拣过程中产生的废气经集气罩收集+袋式除尘器处理后，经15m高排气筒排放 依托现有 钢球清理过程中产生的废气经集气罩收集+袋式除尘器处理后，经15m高排气筒排放 依托现有 二车间 二车间熔炼及浇铸过程中产生的废气经集气罩收集经旋风除尘器+袋式除尘器处理后，经15m高排气筒排放 新建 三车间 三车间熔炼及浇铸过程中产生的废气经集气罩收集经旋风除尘器+袋式除尘器处理后，经15m高排气筒排放 新建 四车间 四车间熔炼及浇铸过程中产生的废气经集气罩收集经旋风除尘器+袋式除尘器处理后，经15m高排气筒排放 新建 四车间砂处理过程中产生的废气经集气罩收集+袋式除尘器处理后，经15m高排气筒排放 依托现有 木具加工车间 带锯切割过程中产生的废气经移动式袋式除尘器处理后，在车间内呈无组织排放 依托现有 酯硬化水玻璃砂铸造生产过程中产生的非甲烷总烃，产生量较少，在车间呈无组织排放经 依托现有 废水 无生产废水产生，生活废水进入化粪池处理后，由罐车拉运至宽城碧水源环保有限公司污水处理厂处理 依托现有 噪声 选用低噪声设备，生产设备置于生产车间内运营，基础减振、车间封闭。 新建 固废 生活垃圾集中收集后，交由环卫部门处理 依托现有 除尘器除尘灰回用于生产 依托现有 废砂经废砂处理机处理后，循环使用 依托现有 废机油、废油桶集中收集后，暂存于危险废物暂存间内，定期委托承德市惠环环境科技有限公司转运、处置 依托现有 产品产能 表2-9 扩建完成后本产品产能一览表 序号 产品名称 单位 数量 1 精密铸钢件 t/a 30000 2 钢铁球 t/a 30000 原辅材料 表2-10 扩建完成后原辅用料一览表 序号 名称 年耗量 来源 1 废钢 54070吨 外购 2 锰铁 6020吨 外购 3 硅铁 108吨 外购 4 镁砂 800吨 外购，袋装 5 钛砂 4000吨 外购，袋装 6 水玻璃 850吨 外购，桶装 7 有机酯 120吨 外购，袋装 8 水 17295方/年 自备水井 9 电 4200万kWh 当地电网 项目扩建完成后全厂设备一览表 表2-11 项目扩建完成后全厂设备一览表 车间名称 设备名称 型号 数量（台/套/批） 奥贝磨球车间 中频电炉 KGPS-1500 4台（3t/台） 中频炉除尘器 1台 中频电炉冷却塔 KSD-N-250 2台 加料小车 ZDZ-10A 4 台 浇铸小车 ZJ500 4 台 浇铸生产线 2 条 浇铸生产线除尘器 X1cm6100 1台 浇铸生产线冷却塔 KDS-N-250RTC1 1台 鳞板机 BTL-80 1台 射砂机 Z957 6 台 滚筒房 1 个 滚筒房除尘器 1台 热处理生产线 NL97-803 2 条 抛光房 1 个 抛光房除尘器 1台 起重机（磁吊） 10T 1 台 起重机 10T 2台 起重机 5T 9台 光谱检测仪 PDA-5500 1 台 空压机 DSR-75AZ 1台 空压机 SKZ2A 1台 空压机 1台 电焊机 2台 砂轮机 1台 切割机 1台 叉车 2辆 发电机 SSG1882-1 1台 轴流风机 3台 烤包器 1台 移动式升降平台 1台 变压器 630KVA 1 台 变压器 2450KVA 2台 变压器 1250KVA 1 台 衬板车间 设备名称 型号 数量 衬板一车间 中频电炉 1T 2台（1用1备） 热处理炉 2台 混砂机 1台 碾砂机 1台 起重机 5t 1台 起重机 10t 1台 发电机 1台 砂轮打磨机 2台 轴流风机 2台 电焊机 1台 变压器 S9-1250/10KVA 1台 车床 CD6240A 1 车床 CW6263C 1 立式钻床 Z5140A 1 变压器 S9-1250/10KVA 1 衬板二车间 中频电炉 2T 2台（1用1备） 除尘器 1台 热处理炉 4台 冷却台 2台 混砂机 1台 碾砂机 1台 起重机 5t 1台 起重机 10t 1台 起重机 2t 2台 砂轮打磨机 1台 风镐 1台 轴流风机 2台 电焊机 1台 变压器 S9-1250/10KVA 1台 衬板三车间 中频电炉 3T 2台（1用1备） 除尘器 1台 热处理炉 4台 冷却塔 2台 混砂机 1台 碾砂机 1台 起重机 5t 1台 起重机 10t 1台 起重机 2t 2台 砂轮打磨机 1台 风镐 1台 轴流风机 2台 电焊机 1台 变压器 S9-1250/10KVA 1台 衬板四车间 中频电炉 3T 2台（1用1备） 除尘器 1台 热处理炉 4台 冷却塔 1 混砂机 1台 碾砂机 1台 起重机 5t 4台 起重机 10t 1台 起重机 2.8t 1台 砂处理生产线 1条 砂处理除尘器 1台 空压机 1台 移动升降平台 1台 射砂机 Z957 1台 砂轮打磨机 1台 风镐 1台 轴流风机 2台 电焊机 1台 变压器 800KVA 1台 变压器 800KVA 1台 衬板车间成品库 起重机 10t 3台 压床 160CY14-1B 2台 电焊机 1台 装载机 1辆 叉车 CPC 1辆 衬板车间模具房 带锯 MJ346 2台 多用木工机床 MB106F 2台 刨床 ML292E5 2台 办公楼 变压器 315KVA 1台 扫地车 1辆 给排水情况 （1）给水 本项目用水由厂区自备水井提供。 生活用水，本项目职工定员为350人，本项目年生产260天，根据河北省《生活与服务业用水定额 第1部分：居民生活》（DB13/T5450.1—2021）中表1居民生活用水定额，农村居民用水定额为20m3/a·人（55L/d·人），本项目年生产260天，生活用水量为5005m3/a（19.25m3d）。 热处理用水：根据企业提供资料可知，项目萃火池每天补水量为25m3/d（6500m3/a），循环用水量为500m3/d。 中频电炉冷却用水：本项目共设4台中频电炉（1T中频电炉1台，2T中频电炉2台，3T中频电炉1台），根据企业提供的资料，项目中频电炉循环用水量为200m3/a，中频电炉冷却补充水量为20m3/a。 混砂阶段用水：本项目用砂为钛砂（4000吨）、镁砂（800吨）、水玻璃（850吨）、有机酯（120吨）。按砂：水=1：1计，预计年用水量为5770吨水。 （2）排水 生活废水，本项目生活废水产生量（按用水量80%即）4004m3/a（15.4m3/d）。生活废水进入厂区内现有的化粪池后，由罐车拉运至宽城碧水源环保有限公司污水处理厂处理。 劳动定员及工作制度 本项目劳动定员为350人，年工作天数为260天，每天工作时长为24小时，采用3班制，每班8小时 厂区平面布置 7.1周边情况 项目位于承德市宽城满族自治县峪耳崖镇新店村承德荣茂铸钢有限公司内，项目东侧为508国道；西侧、北侧均为荒山；南侧为宽城京峰矿业有限公司。具体情况详见附图2。 7.2厂区平面布置 项目位于承德市宽城满族自治县峪耳崖镇新店村承德荣茂铸钢有限公司内，项目东侧由北道南依次为危废间、库房、奥贝球磨车间、办公室、食堂、东侧为生产车间，项目西侧由北到南依次为二车间、四车间、成品区、原材料区、一车间（停用）、木模具车间、三车间，具体平面布置见图2-4。 图 2-4 厂区平面布置图 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 1、施工期 本项目在现有车间内进行。施工过程仅进行设备和环保设备的安装。不存在土建工程，且安装工程耗时较短，故不针对施工期进行分析。 运营期生产工艺 2.1运营期主要生产工艺 图2-2 工艺流程及产物节点 主要工艺简要说明： 外购原材料进厂后暂存于原料区，具体工艺流程如下： 混砂：外购的海砂、型砂、膨润土等倒入配砂机中进行混砂，此工序砂：水=1：1，且在封闭配砂机内进行，无废气产生。 木质模具：模具模具加工采用多用木工机床对木方进行加工，打磨。该过程中产生的废气经多用木工机床自带的除尘设备处理后无组织排放。 （3）原料：原料由运输车辆运送至露天原材料区，配料工利用铲车将原料运至车间内。 （4）熔化：首先配料工根据产品需要对原料进行配料，将废钢、锰铁与硅铁按比例为240：60：1的比例将原材料用天车秤称量后，由炉前工用遥控器控制小车放进中频炉中进行熔化，熔炼温度约为1600℃。中频电炉采用水冷却，废水经冷却池（长3m，宽4m，高1.5m）冷却后循环使用。该过程污染物为废气G1和噪声N1。 （5）浇铸：浇铸前需要利用型砂和木质模具做造型。配砂工将型砂和膨润土等倒入配砂机中进行配砂，造型工利用配好的型砂和木质模具在砂箱中进行造型，由造型工对造型后的砂箱进行浇铸。将熔化后的钢铁水倾倒进浇铸摸具里，经过自然冷却后即成型。 （6）脱膜：浇铸后自然冷却10分钟后，工利用工具将铸件从砂箱中取出。此过程污染物为不合格产品S1 （7）清砂：浇注后等融容金属凝固后，震掉铸件的砂子，然后使用喷砂机进行喷砂，这样铸件表面会显得很干净。 （8）翻砂：水玻璃砂废砂需要由铲车运至废砂再生系统处理后再运到造型处重复利用。废砂再生系统为自动化运行，衬板维修工负责对其运行状态进行巡检。 （9）打磨：对于浇铸完成的铸件，需要简单加工的使用砂轮和磨光机进行加工打磨，让铸件更光亮。水玻璃砂废砂需要由铲车运至废砂再生系统处理后再运到造型处重复利用。废砂进入废砂再生系统为自动化运行，衬板维修工负责对其运行状态进行巡检。此过程中主要为打磨过程中产生的噪声N3。 （10）热处理：即淬火，使用热处理炉（电加热）对铸件进行加热，加热完成后铸件直接放入冷水池中进行冷却，冷却时间为6-7分钟，冷却池内冷却水循环使用，不外排，定期补充新鲜水，热处理过程温度约为800℃。此过程主要污染物为加热炉产生的噪声N4和冷却过程中产生的水蒸气W1。 （11）抛光：冷却完的铸件由叉车运至抛光房处，由天车运至抛光房的上料口处，抛光过程为自动化、密闭过程，打包工负责在出料口处接料和人工包装，包装后由叉车运至成品区暂存待售。该过程污染物为噪声N1。 2.2模型制造工艺 （1）酯硬化水玻璃铸造生产线 图2-5 酯硬化水玻璃铸造生产工艺流程图（二期工程） 酯硬化水玻璃铸造生产线的原料原砂、水玻璃、有机酯通过混砂机混匀后，进入砂箱进行造型，造型完成进行浇注。 表2-8 污染物产生情况一览表 类型 序号 排污节点 主要污染物 产生特征 治理措施及去向 废气 G1 熔化 颗粒物 连续 经集气罩收集经旋风除尘器+袋式除尘器处理后经15m高排气筒排放 G2 浇铸 颗粒物 连续 G3 木具加工 颗粒物 间断 产生的废气经移动式除尘处理后，在车间内呈无组织排放，车间封闭 -- 酯硬化水玻璃模生产过程中 非甲烷总烃 连续 产生的非甲烷总烃，在车间呈无组织 废水 / 生活废水 pH、COD、氨氮、BOD5、动植物油、总磷、总氮、SS 间断 生活废水经化粪池处理后，由罐车拉运至宽城碧水源环保有限公司污水处理厂处理。 W1 生产废水 连续 循环使用，不外排，定期补充新鲜水 噪声 N1-N5 设备噪声 等效连续A声级 连续 选用低噪声设备，车间封闭、隔声，设备减震 固体废物 S1 脱膜工序 不合格铸件 间断 集中收集后，回用于生产 -- 除尘工序 除尘灰 间断 -- 设备维护 废润滑油、废油桶 间断 集中收集后，暂存于危险废物暂存间内，定期委托承德市惠环环境科技有限公司转运、处置 -- 生活垃圾 生活垃圾 间断 集中收集后交由环卫部门处理 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 现有的环保手续 （1）现有工程环保手续及批复情况见下表。 承德荣伟耐磨材料铸造有限公司（现为承德荣茂铸钢有限公司）于2005年11月编制完成了《年产3000吨低铬产品深加工项目环境影响评价登记表》该项目于2005年11月12日获得宽城满族自治县环境保护局的审批意见，同意该项目实施。 承德荣茂铸钢有限公司于2012年6月编制《承德荣茂铸钢有限公司奥贝球磨钢球生产线项目环境影响评价报告表》该项目于2012年6月27日获得宽城满族自治县环境保护局的审批意见，审批文号为：宽环管批[2012]054号；该项目于2014年5月20日完成该项目环保验收工作，并获得宽城满族自治县环境保护局验收意见，验收文号为：宽环验字[2014]004号。 （2）现有排污许可证申领情况。 根据《国务院办公厅关于印发控制污染物排放许可制实施方案的通知》（国办发[2016]81号）和《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》（生态环境部部令第11号），承德荣茂铸钢有限公司已于2022年01月19日办理了排污许可证，证书编号：91130827752434944C001U。有效期限为：2020年08月06日至2023年08月05日。 （3）现有工程污染物排放达标情况。 承德荣茂铸钢有限公司委托河北俊采环境监测技术有限公司于2021年8月31日至2021年9月02日对承德荣茂铸钢有限公司的废气和噪声进行例行检测（报告编号：HBJC检字[2021]第717号）（附件6）。 ①废气 现有工程废气主要为1#奥贝车间除尘器排气筒、2#铸造车间布袋除尘排气筒、3#铸造车间布袋除尘排气筒、4#铸造车间布袋除尘排气筒、5#奥贝车间热处理除尘器排气筒、6#奥贝车间罐桶房除尘器排气筒、7#奥贝车间生产线排气筒、8#治沙车间除尘器排气筒以及无组织废气。根据河北俊采环境检测技术有限公司出具的监测报告（报告编号：HBJC检字[2021]第717号）可知：1#奥贝车间除尘器排气筒废气颗粒物最大排放浓度为15.4mg/m3、2#铸造车间布袋除尘排气筒废气颗粒物最大排放浓度为15.9mg/m3、3#铸造车间布袋除尘排气筒废气颗粒物最大排放浓度为17.0mg/m3、4#铸造车间布袋除尘排气筒废气颗粒物最大排放浓度为13.0mg/m3、5#奥贝车间热处理除尘器排气筒废气颗粒物最大排放浓度为9.9mg/m3、6#奥贝车间罐桶房除尘器排气筒废气颗粒物最大排放浓度为14.5mg/m3、7#奥贝车间生产线排气筒废气颗粒物最大排放浓度为18.4mg/m3、8#治沙车间除尘器排气筒废气颗粒物最大排放浓度为12.0mg/m3。满足《铸造工业大气污染物排放标准》（GB39726-2020）表1大气污染物排放限值（颗粒物：30mg/m3）。无组织废气颗粒物浓度为0.4270mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2（颗粒物：1.0mg/m3）。 ②废水 现有废水主要为职工盥洗废水，其水质简单用于厂区的洒水降尘，不外排。 ③噪声 根据河北俊采环境检测技术有限公司出具的监测报告（报告编号：HBJC检字[2021]第717号）可知：厂界昼间噪声监测值范围为56.2~58.3dB（A），夜间噪声监测值范围为46.1~48.2dB（A），昼、夜间监测结果均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准限值要求。 ④固废 固体废物主要为生产过程中产生不合格铸件、除尘灰、危险废物（废润滑油、废油桶）以及员工生活产生的生活垃圾。不合格铸件产生量约为3t/a，集中收集后，回用于生产；除尘灰产生量约为234t/a，集中收集后。回用于生产；危险废物（废润滑油、废油桶）产生量约为2t/a，集中收集，暂存于危险废物暂存间内，定期委托承德市惠环环境科技有限公司转运、处置；生活垃圾集中收集后，交由环卫部门处理。本公司固体废物均得到妥善处理，不外排，不会对周边环境产生影响。 综上所述，承德荣茂铸钢有限公司不存在原有的环境问题。 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域环境质量现状 | 1、大气环境质量现状 根据承德市生态环境局发布的《2021年承德市生态环境状况公报》中宽城县大气常规监测中的PM10、PM2.5、SO2、NO2、CO、O3现状监测统计资料，来说明建设项目地区的环境空气质量，监测结果见下表3-1。 表3-1 2021年宽城县环境空气中常规污染物浓度 污染物名称 PM2.5 PM10 SO2 CO O3 NO2 环境空气质量综合指数 年均值 30 55 16 1.6 147 25 3.86 标准（二级） 35 70 60 4.0 160 40 —— 注：1、CO的浓度单位是mg/m3，PM2.5、PM10、NO2、SO2、O3的浓度单位是ug/m3； 2、CO为24小时平均第95百分位数、O3为日最大8小时平均第90百分位数，其余为年均值。 区域环境空气质量现状评价表见下表： 表3-2 2021年区域环境空气质量现状评价表 环境空气质量综合指数 PM2.5 PM10 SO2 CO O3 NO2 现状浓度（ug/m3） 30 55 16 1.6 147 25 标准值（ug/m3） 35 70 60 4.0 160 40 占标率% 85.7 78.5 26.7 40 91.9 62.5 达标情况 达标 达标 达标 达标 达标 达标 由上表可见，项目所在地宽城县环境空气中，PM10、CO、NO2、SO2、PM2.5、O3浓度符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求，项目所在地为达标区。 2、地表水环境质量现状 项目附近河流为长河。根据《2021年承德市环境状况公报》，长河共布设地表水常规监测断面1个，监测结果见下表。 表3-3 2021 年长河地表水监测断面水质评价结果 河流名称 断面 水质情况 水质达标情况 主要污染物 2020年河流水质情况 2021年河流水质情况 长河 董家口村 Ⅲ 达标 / 优 良好 项目所在区域的长河水质能够达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类水质标准要求。 3、声环境质量现状 本项目所在区域西、南、北侧属于2类声功能区，东侧属于4a类声功能区，区域环境噪声满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准以及4a类标准。 4、生态环境现状 根据现场调查及资料收集，项目建设选址在承德荣茂铸钢有限公司用地性质为一类工业用地，项目周围范围内未发现重点保护的野生动植物，无划定的自然保护区。区域生态环境质量较好。 5、地下水、土壤环境质量现状 本项目建设地点位于承德市宽城满族自治县峪耳崖镇新店村承德荣茂铸钢有限公司内，利用承德荣茂铸钢有限公司现有的生产车间，危废间等进行建设，项目对生产车间、危废间等均采取了相应的防渗措施，对土壤及地下水环境不存在污染途径，因此本报告未对周边地下水及土壤进行环境质量现状调查。 |
| --- | --- |
| 环境保护目标 | 主要环境保护目标（列出名单及保护级别） 1、大气环境保护目标 项目厂界外500米范围内的环境保护目标如表3-4所示。 表3-4 主要的环境保护目标 名称 坐标 保护对象 保护内容 环境 功能 相对厂址方位 相对厂界距离/m 经度 纬度 新甸村 118°34′6.410″ 40°28′50.048″ 居民区 居民 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准 东 189 东湾子 118°34′2.277″ 40°28′17.780″ 居民区 居民 东南 479 新甸村 118°34′2.509″ 40°28′17.564″ 居民区 居民 南 293 新甸村民委员会 118°34′1.543″ 40°28′28.573″ 居民区 居民 南 154 2、声环境保护目标 本项目所处区域应执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。建设单位应注意控制运营期噪声的排放，确保项目边界噪声符合相关要求。厂界外50m范围内没有声环境保护目标。 3、地下水环境保护目标 本项目所处区域应执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类功能区厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 地表水保护目标 本项目厂界外东侧114m为长河保护目标。 生态环境保护目标 项目所在厂区最近生态保护红线位于项目东北侧1307m。本项目与生态保护红线关系图见附图3。 |
| 污染物排放控制标准 | 1、大气污染排放标准 1.1、施工期 施工期扬尘执行《施工场地扬尘排放标准》（DB13/2934-2019）表1扬尘排放浓度限值。具体标准限制详见表3-5： 表3-5 施工场地扬尘排放标准 控制项目 监测点浓度限值a（μg/m3） 达标判定依据（次/天） PM10 80 ≤2 a指监测点PM10小时平均浓度实测值与同时段所属县（市、区）PM10小时平均浓度的差值。当县（市、区）PM10小时平均浓度值大于150μg/m3时，以150μg/m3计。 1.2、运营期 本项目运营期无组织废气颗粒物执行《铸造工业大气污染物排放标准》（GB39726-2020）表1大气污染物排放限值（颗粒物：30mg/m3）。无组织废气非甲烷总烃执行《工业企业挥发性排放控制标准》（DB13/2322-2016）中表2 企业边界大气污染物浓度限值（非甲烷总烃：2.0mg/m3）。 表3-6 运营期大气污染物排放标准 污染物名称 有组织排放 无组织排放 排气筒高度（m） 最高允许排放浓度（mg/m3） 监控点 浓度（mg/m3） 颗粒物 15 30 厂房外 5.0 非甲烷总烃 / / 厂界外 2.0 2、噪声污染物排放标准 2.1、施工期 施工期间噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523- 2011），见表3-7。 表3-7 建筑施工场界环境噪声排放限值 昼间 夜间 70 dB（A） 55 dB（A） 注：1.夜间噪声最大声级超过限值的幅度不得高于15dB（A）； 2.当场界距噪声敏感建筑物较近，其室外不满足测量条件时，可在噪声敏感建筑物室内测量，并将表中相应的限值减10dB（A）作为评价依据。 2.2、运营期 项目南、西、北厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准；东厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类标准。标准值见表4-8。 表4-8 工业企业厂界环境噪声排放标准 单位：dB（A） 厂界 环境功能区类别 时段 昼间 夜间 南、西、北厂界 2类 60 50 东厂界 4类 70 55 3、固体废物排放标准 固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中有关的管理规定。危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及环境保护部公告2013年第36号国家污染物控制标准修改单。 |
| 总量控制指标 | 无 |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工期环境保护措施 | 本项目在现有车间内进行。施工过程仅进行设备和环保设备的安装。不存在土建工程，且安装工程耗时较短，故不针对施工期进行分析。 |
| --- | --- |
| 运营期环境影响和保护措施 | 1、大气污染源 3.1、源强核算 1、有组织废气 本项目运营期废气主要为熔炼过程中产生的废气颗粒物以及浇铸过程中产生的废气颗粒物以及酯硬化水玻璃铸造过程中产生的非甲烷总烃。 熔炼过程 根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》的公告（公告2021年第24号），《33金属制品业行业系数手册》中，工段名称为铸造，产品名称为铸件，原料名称为生铁、废钢、铁合金。工艺名称为熔炼，废气中颗粒物产生系数为0.479kg/t·产品，本项目年产30000吨精密铸钢件，则颗粒物产生量为14.37t。 根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》的公告（公告2021年第24号），《33金属制品业行业系数手册》中，工段名称为铸造，产品名称为铸件，原料名称为金属液等、脱模剂。工艺名称为浇铸，废气中颗粒物产生系数为0.247kg/t·产品，本项目年产30000吨精密铸钢件，则颗粒物产生量为7.41t。 熔炼及浇铸过程中颗粒物产生量为21.78t，颗粒物经集气罩收集经旋风除尘器+袋式除尘器处理后，经15m高排气筒排放，除尘器的风机风量为20000m3/h，熔炼和浇铸过程每天平均工作时长约为8h，年熔炼及浇铸时间为2080h，除尘器年工作时间为2080h，除尘器收集效率为90%，收集量为19.602t/a，未收集无组织产生量为2.178t/a。布袋除尘器的处理效率为97%，则污染物颗粒物排放量为0.58806t/a，排放速率为0.283kg/h，排放浓度为14.15mg/m3。 翻砂过程中产生的有组织废气，依托现有的翻砂设备经行翻砂处理后，依托现有的废气处理系统（集气罩+布袋除尘器）处理后，经15m高排气筒排放，承德荣茂铸钢有限公司委托河北俊采环境监测技术有限公司于2021年8月31日至2021年9月02日对承德荣茂铸钢有限公司的废气和噪声进行例行检测（报告编号：HBJC检字[2021]第717号）可知，翻砂工艺废气颗粒物最大排放浓度为13.0mg/m3。 2、无组织废气 （1）酯硬化水玻璃铸造生产过程 根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》的公告（公告2021年第24号），《33金属制品业行业系数手册》中，工段名称为铸造，产品名称为铸件，原料名称为模料、水玻璃、硅溶胶、原砂、再生砂、硬化剂、其他辅助材料。工艺名称为造型/浇注（熔模），废气中挥发性有机物（以非甲烷总烃计）产生系数为0.333kg/t·产品，根据企业提供的资料酯硬化水玻璃模生产30000吨精密铸钢件。则酯硬化水玻璃模生产精密铸钢件时非甲烷总烃产生量为9.99t/a。 酯硬化水玻璃模生产精密铸钢件过程中非甲烷总烃产生量为9.99t/a，非甲烷总烃通过直接排放的形式排放至车间外，酯硬化水玻璃模生产精密铸钢件每天平均工作时长约为24h，年生产260d，年生产时间6240h，则该工序非甲烷总烃排放量为9.99t/a，非甲烷总烃排放速率为1.6kg/h。 （2）本项目木具加工过程中产生的废气经移动式单点除尘器处理后，废气在车间内呈无组织排放。无组织废气颗粒物产生量为2.178t/a，通过车间封闭等措施，无组织废气去除效率可达60%，则无组织废气排放量为0.8712t/a，本项目年工作时间为6240h，则排放速率为0.14kg/h。 1.2、排放口基本情况 表4-1 排放口基本情况一览表 编号及名称 污染物名称 处理能力（m3/h） 高度（m） 排气筒内径（m） 温度 类型 2#车间熔炼及浇铸过程排放口 颗粒物 20000 15 0.5 常温 一般排放口 3#车间熔炼及浇铸过程排放口 颗粒物 20000 15 0.5 常温 一般排放口 4#车间熔炼及浇铸过程排放口 颗粒物 20000 15 0.5 常温 一般排放口 翻砂工艺废气排气筒 颗粒物 20000 15 0.5 常温 一般排放口 1.3、监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》(HJ 819-2017)以及《排污许可证申请与核发技术规范 金属铸造业》（HJ1115-2020）要求，本评价建议企业环境监测工作可委托当地有资质的环境监测机构承担。 表4-2 监测计划一览表 环境要素 监测位置 监测项目 频次 大气环境 2#车间熔炼及浇铸过程排放口 颗粒物 每年1次 3#车间熔炼及浇铸过程排放口 颗粒物 每年1次 4#车间熔炼及浇铸过程排放口 颗粒物 每年1次 翻砂工艺废气排气筒 颗粒物 每年1次 厂房外 颗粒物 每年1次 厂界 非甲烷总烃 每年1次 1.4污染物排放达标分析 项目运营期大气污染物主要熔炼过程中产生的废气颗粒物以及浇铸过程中产生的废气颗粒物。 本项目无组织面源参数调查清单见表4-3。 表4-3 项目无组织面源排放源参数 污染源名称 坐标(°) 海拔高度(m) 矩形面源 污染物排放速率(kg/h) 经度 纬度 长度(m) 宽度(m) 有效高度(m) NMHC TSP 矩形面源 118.564914 40.477021 391.00 71.32 114.11 10.00 - 0.1400 铸膜车间 118.564029 40.478878 400.00 64.57 103.24 10.00 1.6000 - 本次评价采用预测软件EIAPro2018（版本V2.6.483）中AERSCREEN筛选计算及评价等级模块进行初步预测。采用AERSCREEN模型进行估算时采用的评价因子、评价标准及估算模型参数分别见下表。 表4-4 评价因子和评价标准筛选 污染物名称 功能区 取值时间 标准值(μg/m³) 标准来源 TSP 二类限区 日均 300.0 环境空气质量标准(GB 3095-2012) NMHC 二类限区 一小时 2000.0 《环境空气质量 非甲烷总烃限值》（DB13/1577-2012）二级标准 表4-5 估算模型参数表参数 参数 取值 城市/农村选项 城市/农村 农村 人口数(城市人口数) / 最高环境温度 39.6 最低环境温度 -29.2 土地利用类型 阔叶林 区域湿度条件 中等湿度 是否考虑地形 考虑地形 否 地形数据分辨率(m) / 是否考虑岸线熏烟 考虑岸线熏烟 否 岸线距离/m / 岸线方向/° / 表4-6 面源估算模型计算结果表 污染源名称 评价因子 评价标准(μg/m³) Cmax(μg/m³) Pmax(%) D10%(m) 浇铸车间 TSP 900.0 66.0760 7.3418 / 铸膜车间 NMHC 2000.0 807.3200 40.3660 1000.0 由上表预测结果分析可知，本项目无组织排放的颗粒物满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2厂界标准值，无组织非甲烷总烃满足《工业企业挥发性排放控制标准》（DB13/2322-2016）中表2 企业边界大气污染物浓度限值（非甲烷总烃：2.0mg/m3）。 根据1.1源强核算，本项目熔炼过程和浇铸过程产生的废气经集气罩收集+袋式除尘器处理后经15m高排气筒排放，经计算熔炼和浇铸过程中废气颗粒物排放浓度为14.15mg/m3。有组织废气排放浓度满足《铸造工业大气污染物排放标准》（GB39726-2020）表1大气污染物排放限值（颗粒物：30mg/m3）。本项目翻砂过程产生的颗粒物经集气罩收集经袋式除尘器处理后经15m高排气筒排放，根据承德荣茂铸钢有限公司委托河北俊采环境监测技术有限公司于2021年8月31日至2021年9月02日对承德荣茂铸钢有限公司的废气和噪声进行例行检测（报告编号：HBJC检字[2021]第717号）可知，翻砂工艺废气颗粒物最大排放浓度为13.0mg/m3。翻砂过程中排放的有组织废气颗粒物满足《铸造工业大气污染物排放标准》（GB39726-2020）表1大气污染物排放限值（颗粒物：30mg/m3）。根据《排污许可证申请与核发技术 金属铸造工业》（HJ1115-2020）表A.1废气防治可行技术参考表可知，污染物颗粒物使用布袋除尘器处理后排放为可行技术，污染物非甲烷总烃使用活性炭吸附+催化燃烧装置处理后排放为可行技术。综上所述，本项目污染物治理措施均为可行性技术，污染物均能达标排放。 项目所在区域周边敏感点为东侧189m新甸村，东南侧479m处为东湾子。南侧293m新甸村民委员会。本项目熔炼过程和浇铸过程中产生的废气经集气罩收集+袋式除尘器处理后经15m高排气筒排放，废气排放浓度满足《铸造工业大气污染物排放标准》（GB39726-2020）表1大气污染物排放限值（颗粒物：30mg/m3）。本项目翻砂过程产生的颗粒物经集气罩收集经袋式除尘器处理后经15m高排气筒排放，根据承德荣茂铸钢有限公司委托河北俊采环境监测技术有限公司于2021年8月31日至2021年9月02日对承德荣茂铸钢有限公司的废气和噪声进行例行检测（报告编号：HBJC检字[2021]第717号）可知，翻砂工艺废气颗粒物最大排放浓度为13.0mg/m3。翻砂过程中排放的有组织废气颗粒物满足《铸造工业大气污染物排放标准》（GB39726-2020）表1大气污染物排放限值（颗粒物：30mg/m3）。无组织废气经预测满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2厂界标准值。本项目酯硬化水玻璃模生产过程产生的非甲烷总烃满足《工业企业挥发性排放控制标准》（DB13/2322-2016）中表2 企业边界大气污染物浓度限值（非甲烷总烃：2.0mg/m3）。对周边环境影响较小。 2、废水 本项目无生产废水排放，中频电炉冷却水，经冷却塔冷却后循环使用，不外排。不新增员工，不增加生活废水产生量，生活废水依托现有化粪池处理后，由罐车拉运至宽城碧水源环保有限公司污水处理厂处理。 3、声环境影响分析 3.1、噪声源强 本项目运营期噪声主要来源于设备运转产生的噪声。根据对同类型企业的类比调查，产生噪声值一般在85-90dB（A）之间，生产设备均采取基础减振、厂房隔声等措施减振降噪等措施处理后可降低20dB（A）。 因此，降噪措施实施后各运营阶段的主要噪声源及其声级见下表。 表4-7 主要生产设备噪声一览表 序号 设备名称 降噪前声级 降噪后Leq（A） 数量 叠加值 治理措施 1 起重机 85 65 3 69.7 采取基础减振、厂房隔声等措施 2 中频电炉 85 65 3 69.7 3 混砂机 90 70 3 74.7 4 砂轮打磨机 95 75 6 82.7 5 压床 85 65 2 68 6 电焊机 60 40 2 43 3.2、噪声预测模式 （1）单个室外点声源在预测点产生的声级计算基本公式 已知声源的倍频带声功率级（从63Hz到8000Hz标称频带中心频率的8个倍频带），预测点位置的倍频带声压级可按下式计算： 式中：——距离声源r处的倍频带声压级，dB； ——倍频带声功率级，dB； ——指向性校正，dB； ——倍频带衰减，dB； ——几何发散引起的倍频带衰减，dB； ——地面效应引起的倍频带衰减，dB； ——大气吸收引起的倍频带衰减，dB； ——声屏障引起的倍频带衰减，dB； ——其他多方面效应引起的倍频带衰减，dB。 （2）室内点声源对厂界噪声预测点贡献值预测模式 室内声源首先换算为等效室外声源，再按各类声源模式计算。 ①首先计算出某个室内声源靠近围护结构处的倍频带声压级： 式中：——室内声源在靠近围护结构处产生的倍频带声压级，dB； ——声源的倍频带声功率级，dB； ——声源到靠近围护结构某点处的距离，m； ——指向性因子； ——房间常数，，为房间内表面面积，m2，为平均吸声系数。 ②计算出所有室内声源在靠近围护结构处产生的倍频带叠加声压级： 式中：——靠近围护结构处室内N个声源倍频带的叠加声压级，dB； ——室内声源倍频带的声压级，dB； ——室内声源总数。 ③计算出室外靠近围护结构处的声压级： 式中：——靠近围护结构处室外N个声源倍频带的叠加声压级，dB； ——围护结构倍频带的隔声量，dB； ④将室外声源的声压级和透过面积换算成等效的室外声源，计算出中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级。 ⑤等效室外声源的位置为围护结构的位置，其倍频带声功率级为，根据厂房结构（门、窗）和预测点的位置关系，分别按照面声源、线声源和点声源的衰减模式，计算预测点处的声级。 假设窗户的宽度为a，高度为b，窗户个数为n；预测点距墙中心的距离为。预测点的声级按照下述公式进行预测： 当时，（即按面声源处理）； 当时，（即按线声源处理）； 当时，（即按点声源处理）； （3）计算总声压级 ①计算本项目各室外噪声源和各含噪声源厂房对各预测点噪声贡献值 设第个室外声源在预测点产生的A声级为，在T时间内该声源工作时间为；第个等效室外声源在预测点产生的A声级为，在T时间内该声源工作时间为，则本项目声源对预测点产生的贡献值（）为: ②预测点的噪声预测值 式中：——建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB（A）； ——预测点的背景值，dB（A）。 （4）噪声预测点位 本评价预测项目噪声源对四周厂界噪声贡献值，并给出厂界噪声最大值的位置。 3.3、主要噪声源强及分布情况 本项目主要噪声源位置及源强调查情况见下表。 表4-8 工业企业噪声源强调查清单（室内声源） 序号 建筑物名称 声源名称 型号 声源源强 声源控制措施 空间相对位置/m 距离内边界距离 运行时段 建筑物插入损失/dB（A） X Y Z 1 浇铸车间 起重机 / 85 设备基础减振、降噪、消声、厂房隔声等 118°33′54.155″ 41°28′36.685″ 389.123 4 全天 20 2 中频电炉 / 85 118°33′54.175″ 40°28′36.878″ 389.067 4 全天 20 3 混砂机 / 90 118°33′54.731″ 40°28′34.580″ 391.270 4 全天 20 4 砂轮打磨机 / 95 118°33′54.098″ 40°28′364.349″ 390.833 4 全天 20 5 压床 / 85 118°33′54.697″ 40°28′34.368″ 390.103 4 全天 20 6 电焊机 / 60 118°33′54.600″ 40°28′34.291″ 390.256 4 全天 20 预测软件本评价使用石家庄环安科技有限公司的噪声环境影响评价系统（NoiseSystem）2012 标准版（版本 3.3.0.0）进行噪声预测，预测过程中，各噪声设备在一定的距离处可以被视作点源，设备所处位置、与墙壁的距离、房间常数、与预测点的距离、隔墙厚度等均按实际布设确定，同时考虑了地形因素的影响。项目生产运行阶段声级等值线（贡献值）见下图： 图4-1 噪声贡献值分布图 项目四厂界噪声预测结果如下表所示： 表4-9 项目噪声预测结果一览表 单位：dB(A) 预测位置 贡献值dB（A） 背景值dB（A） 叠加值dB（A） 标准值 达标情况 昼间 夜间 昼间 夜间 东厂界 8.32 58.3 48.2 58.3 48.2 昼间：70 夜间：55 达标 西厂界 11.81 56.2 46.1 56.2 46.1 昼间：60 夜间：50 达标 南厂界 42.41 57.0 47.3 57.15 47.3 达标 北厂界 5.09 57.6 47.6 57.6 47.6 达标 由上述预测结果分析可知，项目采取相应的治理措施后，生产运行阶段产噪设备对东厂界的噪声贡献值能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中规定的4类区标准要求；其他厂界的噪声贡献值能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中规定的2类区标准要求。各厂界噪声均为达标排放。 3.3、监测计划 建设单位应当按照国家有关规定和监测规范，对其排放的污染物进行监测，并保存原始监测记录。根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017）要求，本评价建议企业环境监测工作可委托当地有资质的环境监测机构承担，制定本项目噪声监测计划如下： 表4-10 项目噪声监测计划 类别 监测点位 监测项目 监测频率 厂界噪声 厂界 等效连续A声级 每季度1次 4、固体废物 项目运营期产生的固体废物主要为废润滑油、废油桶、废活性炭、除尘灰、不合格铸件以及生活垃圾。 4.1、一般固体废弃物 本项目除尘灰产生量为18.6219t/a，不合格铸件产生量约为3t/a，均属于一般固体废弃物，集中收集后回用于生产。员工生活过程中产生的生活垃圾，生活垃圾产生量按每人每天0.5kg计，项目常用员工350人，年工作260天，生活垃圾产生量为45.5t/a，集中收集后，交由环卫部门处理。 根据《一般固体废物分类与代码》(GB/T39198-2020)中除尘器除尘灰、不合格铸件属于Ⅵ非特定行业生产过程中产生的一般固体废物--99其他废物--非特定行业生产过程中产生的其他废物900-999-99。 表4-11 一般固废分析结果汇总表 序号 固废名称 属性 产生工序 形态 主要 成分 废物代码 估算 产生量（t/a） 污染防治措施 1 除尘器除尘灰 一般固废 除尘 固态 粉尘 900-999-99 19.01394 集中收集后，回用于生产 2 不合格铸件 一般固废 浇铸 固态 钢铁 900-999-99 3 3 生活垃圾 一般固废 员工生活 固态 生活垃圾 / 45.5 集中收集后，交由环卫部门处理 4.2、危险废物 ①废润滑油：根据建设单位提供的资料，废废润滑产生量为2t/a，根据《国家危险废物名录》（2021），废润滑油属于危险废物，危废类别“HW08废矿物油与含矿物油废物”，危废代码“900-209-08 金属、塑料的定型和物理机械表面处理过程中产生的废石蜡和润滑油”，暂存于危废间，定期委托承德市惠环环保科技公司转运、处置； ②废润滑油桶：根据建设单位提供资料，废包装桶产生量为0.5/t。根据《国家危险废物名录》（2021），废包装桶属于危险废物，危废类别为“HW49其他废物”，危废代码为“900-041-49含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质”，暂存于危废暂存间，定期委托承德市惠环环保科技公司转运、处置。 表4-12 营运期危险废物汇总表 序号 危险废物名称 危险废物类别 危险废物代码 产生量（t/a） 产生工序 形态 主要成分 有害成分 产废周期 危废特性 污染防治措施 1 废润滑油 HW08 900-209-08 2.0t/a 机械维护 液态 废油 废油 1年/次 T，I 集中收集后，暂存于危废暂存间，定期委托承德市惠环环保科技公司转运、处置。 2 废润滑油桶 HW49 900-041-49 0.5t/a 包装 固态 废油桶 废油桶 1年/次 T/ln 4.4、处置去向及管理要求 ①生活垃圾 统一收集，交由环卫部门处理。 ②一般固体废物 对于一般工业废物，根据《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB 18599-2020)及相关国家及地方法律法规，提出如下环保措施： 1）为防止雨水径流进入贮存、处置场内，避免渗滤液量增加和滑坡，贮存、处置场周边应设置导流渠。 2）为加强监督管理，贮存、处置场应按 GB15562.2 设置环境保护图形标志。 3）贮存、处置场使用单位，应建立检查维护制度。定期检查维护堤、坝、挡土墙、导流渠等设施，发现有损坏可能或异常，应及时采取必要措施，以保障正常运行。 4）贮存、处置场的使用单位，应建立档案制度。应将入场的一般工业固体废物的种类和数量以及下列资料。详细记录在案，长期保存，供随时查阅。 ③危险废物 危险废物贮存间防治措施要求 根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》规定，本项目建设须按照《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2021）要求设置危险废物暂存间，具体如下： ①危险废物贮存设施的选址、设计、建设、运行管理应满足GB18597、GBZ1和GBZ2的有关要求。 ②危险废物贮存设施配备通讯设备、照明设施和消防设施。 ③存放液体危险废物的区域设置堵截泄漏的裙脚，地面与裙脚所围建的容积不低于堵截最大容器的最大储量或总储量的1/5，防渗系数不小于10-10cm/s。 ④贮存危险废物时按危险废物的种类和特性进行分区贮存，每个贮存区域之间宜设置挡墙间隔，防风、防雨、防晒、防渗（渗透系数≤10-10cm/s) 。 ⑤危险废物贮存间设置泄露液体收集装置，如导流槽、收集池，防渗系数不小于10-10cm/s。 ⑥危险废物贮存期限按《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》的有关规定，及时交由资质单位集中处置。 ⑦建立危险废物贮存的台帐制度，并做好危险废物出入库交接记录。 ⑧存放装载液体、半固体危险废物容器位置，有耐腐蚀的硬化地面，且表面无裂隙。⑨危险废物暂存场所设置符合《环境保护图形标志-固体废物贮存（处置）场》(GB15562.2-1995）的专用标志。 ⑩定期对所贮存的危险废物包装容器及贮存设施进行检查，发现破损，应及时采取措施清理更换。 表4-12 危险废物贮存场所基本情况一览表 序号 贮存场所名称 危险废物名称 危险废物类别 危险废物代码 位置 占地面积 贮存方式 贮存能力 贮存周期 1 危险废物暂存间 废润滑油 HW08 900-209-08 厂区北侧 15m2 分区暂存危险废物暂存间内 2t 1年/次 2 废润滑油桶 HW49 900-041-49 0.5t 危险废物运输过程中的污染防治要求 项目危险废物运输由建设单位委托有资质的危险废物处置单位进行运输，建设单位应配合运输单位员工进行危险废物中转作业，中转装卸及运输过程应遵守如下技术要求： ①装卸危险废物的工作人员应熟悉危险废物的属性，并配备适当的个人防护装备，装卸剧毒废物应配备特殊的防护装备。 ②装卸区应配备必要的消防设备和设施，并设置明显的指示标志。 ③危险废物装卸区应设置必要的隔离设施，液态废物卸载区应设置收集槽和缓冲罐等必要的应急设施。 危险废物收集、储存、转运过程应急预案 危险废物收集、储存、转运过程应编制相应的应急预案，应急预案的编制可参照《危险废物经营单位编制应急预案指南》，针对危险废物收集、储运、中转过程产生的事故易发环节应定期组织应急演练。 危险废物收集、储运、中转过程一旦发生意外事故，建设单位应根据风险应急预案立即采取如下措施： ①设立事故警戒线，启动应急预案，并按要求向环保主管部门进行报告。 ②对事故受到污染的土壤和水体等进行相应的清理和修复。 ③清理过程产生的所有废物均应按照危险废物进行管理和处置。 ④进入现场清理和包装危险废物的人员应受过专业培训，穿着防护服，佩戴防护用具。 一般工业固废储存场所建设应符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）。 危险废物储存满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及环境保护部公告2013年第36号国家污染物控制标准修改单。 固体废物环境管理要求 ①项目运营期固体废物的产生、贮存、利用和处置全过程应严格遵守国家有关建设项目环境保护管理的规定； ②项目运营期产生、收集、贮存、运输、利用、处置固体废物时，应当采取防扬散、防流失、防渗漏或者其他防止污染环境的措施，不得擅自倾倒、堆放、丢弃、遗撒固体废物； ③建设单位运营期应当建立健全工业固体废物和危险废物产生、收集、贮存、运输、利用、处置全过程的污染环境防治责任制度，建立工业固体废物和危险废物管理台账，如实记录产生工业固体废物的种类、数量、流向、贮存、利用、处置等信息，实现工业固体废物和危险废物可追溯，可查询，并采取防治工业固体废物和危险废物污染环境的措施； ④企业对收集、贮存、运输、处置一般工业固体废物和危险废物的设施、设备和场所，应当加强管理和维护，保证其正常运行和使用； ⑤严禁将生活垃圾与一般工业固体废物、危险废物混合处置； ⑥项目运营期间需要终止生产的，应当事先对工业固体废物和危险废物的贮存、处置设施、场所采取污染防治措施，并对未处置的工业固体废物和危险废物做出妥善处置，防止污染环境。 总之，本项目实施后对固体废物的处置应本着减量化、资源化、无害化的原则，进行妥善处理，预计可以避免对环境造成二次污染，不会对环境造成不利影响。 5、环境风险 5.1、评价等级判定 （1）评价等级确定原则 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018），风险评价等级评定见表。 表4-14 评价工作等级划分 环境风险潜势 Ⅳ、Ⅳ+ Ⅲ Ⅱ Ⅰ 评价工作等级 一 二 三 简单分析a a是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性说明。见附录A。 （2）风险潜势判定 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）及《企业突发环境事件风险分级方法》（HJ941-2018）的规定，计算所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在附录B中对应临界量的比值Q。在不同厂区的同一种物质，按其在厂界内的最大存在总量计算。 当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q； 当存在多种危险物质时，则按式（C.1）计算物质总量与其临界量比值（Q）： 式中：q1，q2，...，qn——每种危险物质的最大存在总量，t； Q1，Q2，...，Qn——每种危险物质的临界量，t 当Q＜1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。 当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100：（3）Q≥100。 ②风险物质识别 本项目危险物质数量与临界量比值Q见表。 表4-15 危险物质数量与临界量比值 单位：t 序号 物质名称 CAS号 生产厂区 最大存在总量qn/t 临界量Qn/t 该种危险物质Q值 1 废润滑油 / 2 2500 0.0008 2 废油桶 / 0.5 500 0.001 3 合计 / / / 0.0018 本项目Q=0.0018＜1，当Q＜1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）的规定，本项目风险评价进行简单分析。本项目风险评价范围为以风险源为中心，半径500m的圆形区域。 5.2、环境风险识别 ①物质危险性识别 参照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录B中表B.1突发环境事件风险物质及临界量，项目所涉及的危险物质为：废润滑油。 ②生产系统危险性识别 经现场踏勘，本项目主要的生产装置、公用工程不涉及风险环节。 ③危险物质向环境转移的途径 本项目危险物质及分布情况、可能影响的环境途径，见下表 表4-16 本项目危险物质及影响途径 危险物质 分布情况 环境风险类型 影响途径 废润滑油 危废间 泄露 土壤、地下水 5.3 风险防范措施及应急措施 ①防范措施： a.厂区总平面布置应根据《工业企业总平面设计规范》（GB50187-2012），对厂区设施要合理布置，做到功能划分明确，分区内部和相互之间应保持规范通道，满足各构筑物间的安全防火间距。 b.生产区应根据生产过程特点、物料性质和火灾危险性质设计相应的消防灭火设施。除设置固定式、半固定式灭火设施外，还按规定设置小型灭火器材。设计静电接地。设防直击雷装置等。 c．废润滑油均为液态危险废物，存放于桶装容器内，容器底部设置托盘，将泄漏的危险废物进行有效收集。 d．在事故状态下，由于管理疏忽和错误操作等因素，可能导致泄漏的物料、污染的事故水和消防尾水通过雨水排水系统从厂区雨水排口排放，进入附近地表水体，污染周边的地表水环境。厂区实行严格的“雨、污分流”，所有雨水管道的进口均设置截留阀，一旦发生泄漏事故，如果溢出的物料四处流散，进入雨水管道，则立即启动泄漏源与雨水管网之间的切换阀。 e．对职工要加强职业培训和安全教育。培养职工要有高度的安全生产责任心，并且要熟悉相应的业务，有熟练的操作技能，具备有关物料、设备、设施、工艺参数变动及泄漏等的危险、危害知识，在紧急情况下能采取正确的应急方法。 ②泄露应急措施： 物料的容器由于腐蚀撞击产生出裂缝、破洞，应使用现场备用的堵漏器材、木棍、木楔、橡胶皮、卡箍等进行堵漏。用沙、泥土或其它可用来栏堵的材料设置障碍，以防止扩散。直接回收液体或存放于吸收剂中。用粘土、沙或其它适当的吸附材料来吸收残余物，暂存于危废间。 ③火灾应急措施 发现火警人员第一时间以对讲机、电话等方式向现场负责人报警。报警要讲清楚，起火爆炸部位、起火爆炸物质、泄漏量、火势大小、有无人员受伤等。现场负责人接到火情后，立即成立应急小组，应急小组根据着火物资的物理化学特性选择灭火方式，有序开展灭火。火灾、爆炸事故控制后，抢险抢修人员采用消防沙或活性炭对爆炸过程中喷溅出的油品进行收集，将消防沙等收集，送有资质单位处置。 经分析，本项目采取应急防范措施后不会对地下水产生显著影响，风险防范措施可行。 5.4 结论 综上所述，本项目在采取相应的风险防范和应急措施的前提下，可将事故风险的控制在可接受范围内。 表4-17 建设项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称 承德荣茂铸钢有限公司年产30000吨精密铸钢件扩建项目 建设地点 （河北）省 （承德）市 （/）区 （宽城满族自治）县 （/）园区 地理坐标 经度 118°33′51.742″ 纬度 40°28′43.057″ 主要危险物质及分布 废润滑油分布在危废间； 环境影响途径及危害后果 废润滑油发生泄漏，污染土壤和地下水环境；发生火灾/爆炸事故产生有害气体污染大气环境。 风险防范措施要求 a.厂区总平面布置应根据《工业企业总平面设计规范》（GB50187-2012），对厂区设施要合理布置，做到功能划分明确，分区内部和相互之间应保持规范通道，满足各构筑物间的安全防火间距。 b.液态危险废物存放于桶状容器内，容器底部设置托盘，将泄漏的危险废物进行有效收集。 c．在事故状态下，由于管理疏忽和错误操作等因素，可能导致泄漏的物料、污染的事故水和消防尾水通过雨水排水系统从厂区雨水排口排放，进入附近地表水体，污染周边的地表水环境。厂区实行严格的“雨、污分流”，所有雨水管道的进口均设置截留阀，一旦发生泄漏事故，如果溢出的物料四处流散，进入雨水管道，则立即启动泄漏源与雨水管网之间的切换阀。 d．对职工要加强职业培训和安全教育。培养职工要有高度的安全生产责任心，并且要熟悉相应的业务，有熟练的操作技能，具备有关物料、设备、设施、工艺参数变动及泄漏等的危险、危害知识，在紧急情况下能采取正确的应急方法。 填表说明（列出项目相关信息及评价说明）： 项目相关信息：则根据《风险导则》附录C可知，Q=0.0018＜1，当Q＜1时，项目风险潜势为Ⅰ。根据《风险导则》确定本项目风险评价等级为简单分析。 评价说明：本项目环境风险评价根据《风险导则》相关要求，并结合本项目实际情况进行分析。 |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口（编号、 名称）/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 2#车间熔炼及浇铸过程中废气排气筒 | 颗粒物 | 产生的废气经集气罩收集经旋风除尘器+布袋除尘器处理后，经15m高排气筒排放 | 满足《铸造工业大气污染物排放标准》（GB39726-2020）表1大气污染物排放限值（颗粒物：30mg/m3）。 |
|  | 3#车间熔炼及浇铸过程中废气排气筒 | 颗粒物 | 产生的废气经集气罩收集经旋风除尘器+布袋除尘器处理后，经15m高排气筒排放 |  |
|  | 4#车间熔炼及浇铸过程中废气排气筒 | 颗粒物 | 产生的废气经集气罩收集经旋风除尘器+布袋除尘器处理后，经15m高排气筒排放 |  |
|  | 翻砂工艺废气排气筒 | 颗粒物 | 产生的废气经集气罩收集经，布袋除尘器处理后，经15m高排气筒排放 |  |
|  | 厂房外 | 颗粒物 | 通过车间封闭以及增加厂区周边绿化等 | 满足《铸造工业大气污染物排放标准》（GB39726-2020）表A.1厂区内颗粒物排放准值 |
|  | 厂界 | 非甲烷总烃 | 车间封闭 | 《工业企业挥发性排放控制标准》（DB13/2322-2016）中表2 企业边界大气污染物浓度限值（非甲烷总烃：2.0mg/m3） |
| 地表水环境 | / | / | / | / |
| 声环境 | 生产设备 | 噪声 | 采取基础减振、厂房隔声等措施 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类及4类标准 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 一般工业固体废物：不合格铸件、除尘器除尘灰集中收集后，回用于生产；生活垃圾集中收集后，交由环卫部门处理。 危险废物：统一放置于厂区北侧的危险废物暂时间内，定期委托承德市惠环环保科技公司转运、处置，双方已签订处置协议。 |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 厂区内硬面底化，不会对土壤及地下水造成影响 |
| 生态保护措施 | 本项目占地范围内不存在生态环境保护目标 |
| 环境风险 防范措施 | a.厂区总平面布置应根据《工业企业总平面设计规范》（GB50187-2012），对厂区设施要合理布置，做到功能划分明确，分区内部和相互之间应保持规范通道，满足各构筑物间的安全防火间距。 b.液态危险废物存放于桶状容器内，容器底部设置托盘，将泄漏的危险废物进行有效收集。 c．在事故状态下，由于管理疏忽和错误操作等因素，可能导致泄漏的物料、污染的事故水和消防尾水通过雨水排水系统从厂区雨水排口排放，进入附近地表水体，污染周边的地表水环境。厂区实行严格的“雨、污分流”，所有雨水管道的进口均设置截留阀，一旦发生泄漏事故，如果溢出的物料四处流散，进入雨水管道，则立即启动泄漏源与雨水管网之间的切换阀。 d．对职工要加强职业培训和安全教育。培养职工要有高度的安全生产责任心，并且要熟悉相应的业务，有熟练的操作技能，具备有关物料、设备、设施、工艺参数变动及泄漏等的危险、危害知识，在紧急情况下能采取正确的应急方法。 |
| 其他环境 管理要求 | / |

# 六、结论

承德荣茂铸钢有限公司年产30000吨精密铸钢件扩建项目的建设符合国家产业政策，不涉及环境敏感区；在采取环评规定的措施后各污染物可达标排放。在严格落实环评规定的各项环保措施，保证所排污染物达标排放，对周围环境影响较小。因此，从环保角度评价，本项目的建设是可行的。

# 附表

# 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | 11.727t/a | 11.727t/a | / | 0.58806t/a | / | 12.31506t/a | 0.58806t/a |
|  | 非甲烷总烃 | / | / | / | 1.35675t/a | / | 1.35675t/a | 1.35675t/a |
| 废水 | 生活废水 | 4004t/a | 4004t/a | / | / | / | 4004t/a | / |
| 一般工业 固体废物 | 不合格铸件 | 3t/a | 3t/a | / | / | / | 3t/a | 0 |
|  | 除尘器除尘灰 | 234t/a | 234t/a | / | 19.01394t/a | / | 253.01394t/a | 19.01394t/a |
|  | 生活垃圾 | 45.5t/a | 45.5t/a | / | / | / | 45.5t/a | 0 |
| 危险废物 | 废润滑油 | 1.5t/a | 1.5t/a | / | 2t/a | 1.5t/a | 2t/a | 0.5t/a |
|  | 废润滑油桶 | 0.5t/a | 0.5t/a | / | 0.5t/a | 0.5t/a | 0.5t/a | 0 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①