# 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：             水泥制品制造技术改造项目

建设单位（盖章）：   丰宁满族自治县垚磊鑫水泥制品制造有限公司

编制日期：                    2023年2月

中华人民共和国生态环境部制

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 水泥制品制造技术改造项目 |
| --- | --- |
| 项目代码 | / |
| 建设单位联系人 | 邱小松 | 联系方式 | 15930092345 |
| 建设地点 | 河北省承德市丰宁满族自治县胡麻营镇刘家窝铺村 |
| 地理坐标 | （ 116 度 54 分 46.127秒， 41 度 07 分 52.602 秒） |
| 国民经济 行业类别 | C3021水泥制品制造 | 建设项目 行业类别 | 二十七、非金属矿物制品业 55石膏、水泥制品及类似制品制造302 |
| 建设性质 | (新建（迁建） (改建 (扩建 (技术改造 | 建设项目 申报情形 | (首次申报项目 (不予批准后再次申报项目 (超五年重新审核项目 (重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/备案）部门（选填） | / | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | / |
| 总投资（万元） | 20 | 环保投资（万元） | 12 |
| 环保投资占比（%） | 60 | 施工工期 | 1个月 |
| 是否开工建设 | (否 (是： | 用地面积（m2） | / |
| 专项评价设置情况 | 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》中专项评价设置要求： 建设项目产生的环境影响需要深入论证的，应按照环境影响评价相关技术导则开展专项评价工作。根据建设项目排污情况及所涉环境敏感程度，确定专项评价的类别。大气、地表水、环境风险、生态和海洋专项评价具体设置原则见下表。土壤、声环境不开展专项评价。地下水原则上不开展专项评价，涉及集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区的开展地下水专项评价工作。 表1-1 专项评价设置原则表 专项评价的类别 设置原则 大气 排放废气含有毒有害污染物1、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标2的建设项目 地表水 新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的外）； 新增废水直排的污水集中处理厂 环境风险 有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量3的建设目 生态 取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目 海洋 直接向海排放污染物的海洋工程建设项目 根据本项目目排污情况及所涉环境敏感程度，本项目不涉及专项评价。 |
| 规划情况 | 无 |
| 规划环境影响评价情况 | 无 |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 项目所在区域无相关规划、未开展规划环境影响评价 |
| 其他符合性分析 | 1、市场准入符合性分析 本项目不属于《产业结构调整指导目录》(2019 年本)中限制类和淘汰类项目。根据《河北省新增限制和淘汰类产业目录(2015年版)》中的规定，本项目不属于限制类、淘汰类项目。根据“国家发展改革委商务部关于印发《市场准入负面清单（2022年版）》的通知（发改体改规[2022]397号）”，应严格落实“全国一张清单”管理要求，坚决维护市场准入负面清单制度的统一性、严肃性和权威性，确保“一单尽列、单外无单”。按照党中央、国务院要求编制的涉及行业性、领域性、区域性等方面，需要用负面清单管理思路或管理模式出台相关措施的，应纳入全国统一的市场准入负面清单。产业结构调整指导目录、政府核准的投资项目目录纳入市场准入负面清单，地方对两个目录有细化规定的，从其规定。地方国家重点生态功能区和农产品主产区产业准入负面清单（或禁止限制目录）及地方按照党中央、国务院要求制定的地方性产业结构禁止准入目录，统一纳入市场准入负面清单。 根据《市场准入负面清单（2022年版）》，禁止准入类共6项，涉及生态环境保护的3项，本项目符合性见下表。 表1-2项目与《市场准入负面清单（2022年版）》符合性分析 项目号 禁止或许可事项 事项编码 禁止或许可准入措施描述 符合性分析 一、禁止准入类 1 法律、法规、国务院决定等明确设立且与市场准入相关的禁止性规定 100001 法律、法规、国务院决定等明确设立，且与市场准入相关的禁止性规定（见附件） 根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），本项目行业属于C3021 水泥制品制造，经查阅与市场准入相关的禁止性规定，本项目不属于禁止类。 2 国家产业政策明令淘汰和限制的产品、技术、工艺、设备及行为 100002 《产业结构调整指导目录》中的淘汰类项目，禁止投资；限制类项目，禁止新建 禁止投资建设《汽车产业投资管理规定》所列的汽车投资禁止类事项 经查阅《产业结构调整指导目录(2019年本)》，本项目不属于限制类、淘汰类；项目不涉及汽车投资。 3 不符合主体功能区建设要求的各类开发活动 100003 地方国家重点生态功能区产业准入负面清单（或禁止限制目录）、农产品主产区产业准入负面清单（或禁止限制目录）所列有关事项 项目的建设符合《承德市城市总体规划（2015－2030），且符合《承德市重点水源涵养生态功能保护区规划》的相关要求。（项目与各规划详细分析见下述其他符合性分析）。 由以上分析可知，本项目不属于《市场准入负面清单（2022年版）》禁止准入类项目，经查阅《市场准入负面清单（2022年版）》，制造业中许可准入项共20项，本项目不属于许可准入类项目。因此，该项目建设符合国家产业政策及地方产业规划。 2.“三线一单”符合性分析： 根据《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环境保护部文件：环评[2016]150 号）、河北省“三线一单”信息管理平台、《承德市人民政府关于加快实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（承德市生态环境局2021年6月18发布）对“三线一单”的要求，进行项目“三线一单”符合性分析，判定内容简述如下： （1）生态保护红线 生态保护红线是生态空间范围内具有特殊重要功能必须实行强制性严格保护的区域。相关规划环评应将生态空间管控作为重要内容，规划区域涉及生态保护红线的，在规划环评结论和审查意见中应落实生态保护红线的管理要求，提出相应对策措施。除受自然条件限制、确实无法避让的铁路、公路、航道、防洪、管道、干渠、通讯、输变电等重要基础设施项目外，在生态保护红线范围内，严控各类开发建设活动，依法不予审批技改工业项目和矿产开发项目的环评文件。 本项目位于丰宁满族自治县胡麻营镇刘家窝铺村，评价范围内无自然保护区、饮用水水源地保护区和其他特别需要保护的敏感目标，本项目厂区与最近生态红线距离1609m，不在生态保护红线范围内，符合生态保护红线要求。本项目与生态保护红线关系图见附图四。 （2）环境质量底线 环境质量底线是国家和地方设置的大气、水和土壤环境质量目标，也是改善环境质量的基准线。有关规划环评应落实区域环境质量目标管理要求，提出区域或者行业污染物排放总量管控建议以及优化区域或行业发展布局、结构和规模的对策措施。项目环评应对照区域环境质量目标，深入分析预测项目建设对环境质量的影响，强化污染防治措施和污染物排放控制要求。 本次技改项目运营期产生的废气主要为原材料石子、沙子筛分工序产生的颗粒物，通过采取废气污染防治措施后，污染物排放量较小，符合环境质量底线的要求。 根据项目区域环境质量现状监测，项目区域声环境质量现状满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类区标准要求；根据本次分析可知，废水不外排；生产过程中的机械噪声采用基础减震、厂房隔声等措施，再经距离衰减后厂界噪声值可以达标；项目产生的固废均可做到合理处置，因此项目不会突破环境质量底线要求。 （3）资源利用上线 资源是环境的载体，资源利用上线是各地区能源、水、土地等资源消耗不得突破的“天花板”。相关规划环评应依据有关资源利用上线，对规划实施以及规划内项目的资源开发利用，区分不同行业，从能源资源开发等量或减量替代、开采方式和规模控制、利用效率和防护措施等方面提出建议，为规划编制和审批决策提供重要依据。 本项目属于水泥制品制造项目，主要原料为尾矿砂、尾泥、沙子、石子，尾矿砂来源于宏达铁矿，项目不属于高能耗类项目，不属于资源开发类项目，且本项目的建设可实现尾矿砂的资源化利用，因此项目建设符合资源利用上线要求。 （4）环境准入负面清单 根据产业政策符合性判定，项目的建设符合国家、省管理要求，不在环境准入负面清单之列。对照《关于印发改善大气环境质量实施区域差别化环境准入的指导意见的通知》（冀环环评函[2019]308号），承德市属于重点生态功能区，依托现有资源适当发展生态旅游、商务会展等第三服务产业；积极发展农林牧业、食品加工、新能源等；重点建设制造、电子信息技术产业。重点提高矿山开采、金属制品加工等行业环境准入要求。禁止露天采矿、石灰和石制造、平板玻璃制造、氮肥制造等。 本项目对比河北省发展和改革委员会关于印发《康保县等坝上六县国家重点生态功能区产业准入负面清单（试行））》（冀发改规划[2017]248号）中河北省丰宁满族自治县国家重点生态功能区产业准入负面清单，本项目为水泥制品项目，未列入《康保县等坝上六县国家重点生态功能区产业准入负面清单（试行）》中丰宁满族自治县产业准入负面清单中的限制类、禁止类产业类型，符合产业准入要求。 故本项目不属于《康保县等坝上六县国家重点生态功能区产业准入负面清单（试行）》（冀发改规划[2017]248号）中的“限制类”和“淘汰类”。因此，项目符合相关产业政策要求。 河北省“三线一单”生态环境准入符合性分析 根据河北省“三线一单”信息管理平台，本项目位于河北省承德市丰宁满族自治县胡麻营镇刘家窝铺村，项目选址位于丰宁满族自治县综合管控单元一般管控单元ZH13082630118、潮河承德市丰宁满族自治县天桥控制单元水环境管控分区一般管控区YS1308263210211、大气环境管控分区一般管控区YS1308263310102。项目选址辅助分析报告见附件。与本项目相关内容符合性分下判定内容见下表： 表1-3项目环境管控单元准入清单符合性分析表 空间类型 综合管控单元 单元/分区类型 一般管控单元 单元/分区名称 / 单元/分区编码 ZH13082630118 地市 承德市 区县 丰宁满族自治县 管控要求 空间布局约束 1、新、改、扩建钢铁、化工、焦化、建材、有色等项目的环境影响评价，应满足区域、规划环境影响评价要求。禁止新增化工园区。 污染排放管控 水泥行业执行《水泥工业大气污染物超低排放标准》（DB 13/ 2167—2020），其中新建企业自2020年5月1日起开始执行，现有企业自 2021 年 10 月 1 日起开始执行。 2、制定实施化肥农药使用零增长工作方案，禁止使用高毒、高残留农药和重金属等有毒有害物质超标的肥料。 环境风险防控 1、新建和生产矿山逐步实现全面治理、全面复垦，加快推进闭坑和历史遗留矿山地质环境治理和土地复垦工程。矿山企业利用尾砂充填技术治理矿山采空区，大力推广使用符合质量标准和使用条件的尾砂综合利用产品，积极开展尾砂资源综合利用，减少尾砂排放。2、以尾矿库为核心风险源，切实加强矿山环境风险管控，确保流域水环境安全。鼓励采用改进破碎系统、提高干选比例，降低选矿耗水量，减少尾矿湿排；推进尾矿干堆技术，降低溃坝风险。 资源利用效率 1、参照地市总体准入相关要求进行管控。 工程情况与符合性分析 本项目是水泥制品制造技术改造项目，属于建材项目，在原有项目增加筛分工序，无新增用地，满足区域、规划环境影响评价要求。 在落实报告所提出的各项环保措施后，废气排放能满足《水泥工业大气污染物超低排放标准》（DB13/2167-2020）中污染物排放限值。本项目不涉及化肥农药。 本项目主要原料为尾矿砂，尾矿砂来源于宏达铁矿，本项目的建设可实现尾矿砂的资源化利用，减少尾砂排放。 本项目符合《承德市人民政府关于加快实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（承德市生态环境局2021年6月18日发布）的环境管理要求，详述见下文。 综上所述，本项目满足河北省“三线一单”相关管控要求。 （6）承德市“三线一单”生态环境准入清单 对照《承德市人民政府关于加快实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》及承德市环境管控单元图，本项目位于河北省承德市丰宁满族自治县胡麻营镇刘家窝铺村，项目分析如图1-1所示： 图1-1承德市环境管控单元图 项目选址位于承德市环境管控单元中丰宁满族自治县优先管控单元和一般管控单元，优先管控单元编号为：ZH13082610006；一般管控单元编号：ZH13082630001。项目环境管控单元准入清单符合性分析，判定内容如下表： 表1-4 项目环境管控单元准入清单符合性分析表 编号 省 市 县 涉及乡镇 管控类型 环境要素类别 维度 管控措施 工程情况 符合性 ZH13082610006 河北省 承德市 丰宁满族自治县 胡麻营镇 优先保护单元 一般生态空间 空间布局约束 执行承德市总体准入清单中一般生态空间准入要求 本项目属于水泥制品制造项目，项目无污水外排，不会对周围水环境产生污染，且本项目为技术改造项目，无新增用地，不属于损害生态系统水源涵养功能项目 符合 污染物排放管控 风险环境防控 资源利用效率 ZH13082630001 河北省 承德市 丰宁满族自治县 胡麻营镇 一般管控单元 一般管控区 空间布局约束 1.严格执行国家和省关于产业准入、总量控制和污染物排放控制标准等管控要求 2.水环境优先保护区应优化区域种植结构，完善水污染设施体系，严格执行流域水排放控制标准，加强湖滨岸带建设，保障水环境安全，现有涉水污染排放及风险项目，限期搬迁 3.农用地优先保护区执行承德市总体准入清单要求 本项目不涉及水环境优先保护区；本项目不涉及农用地优先保护区；本项目满足国家和省关于产业准入、总量控制和污染物排放标准等管控要求 符合 污染物排放管控 风险环境防控 资源利用效率 由以上分析结果可知，项目符合《承德市人民政府关于加快实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（承德市生态环境局2021年6月18日发布）的环境管理要求。 3.《承德市城市总体规划》（2016-2030年） 《承德市城市总体规划》（2016-2030）中的生态功能区划将承德市划分出一级区两个，即坝上高原生态区、冀北及燕山山地生态区；生态亚区六个，即坝上高原西部草原生态亚区、坝上高原东部森林草原生态亚区、冀北山地森林生态亚区、七老图山森林灌草生态亚区、燕山山地南部林果生态亚区、城市规划发展生态亚区。本项目所属区域为丰宁满族自治县胡麻营镇刘家窝铺村，根据承德市总体规划，丰宁满族自治县胡麻营镇刘家窝铺村属于“冀北及燕山山地生态区（II）——冀北山地森林生态亚区（II-1）——潮河流域水源涵养、水资源保护功能区（II-1-5）”（见图1-2），该区域主要生态环境问题、生态服务功能、建设方向及措施如下表所示。 图1-2 承德市市域环境功能区划图 表1-5承德市总体规划中生态功能区划相关功能分区 生态区 生态亚区 生态功能区 主要生态环境问题 生态服务功能 建设方向及措施 冀北及燕山山地生态区II 冀北山地森林生态亚区II-1 潮河流域水源涵养、水资源保护功能区 生态系统结构单一，生态功能衰退；森林资源过度开发、天然草原过度放牧等导致植被破坏，北部部分区域沙漠化和土壤侵蚀现象严重，水土流失严重。 涵养水源、水资源保护、水土流失防治 保护现有天然林，保护河流源头水源涵养林，营造防护林网；通过人工造林、封山育林相结合，恢复退化的森林生态系统；加强云雾山、白云古洞森林公园的保护与建设；限制或禁止各种不利于保护生态系统水源涵养功能的经济社会活动和生产方式，如过度放牧、无序采矿、毁林开荒、开垦草地等；积极推进防沙治沙，做好水土流失综合防治工作，保证下游密云水库供水；积极做好矿山环境恢复工作，坚持开发与保护并举，坚持“事前防御，事中治理，事后恢复”，在河沟、河谷地带进行坡面工程；充分发挥水土保持工程蓄水、灌溉、拦沙、防洪等多功能的作用；控制生产和生活污水排放，保护河流水质，提高植被覆盖率和水源涵养能力。 本项目为技术改造项目，在原生产车间内加装筛分配套设备，无新增用地，不改变现有场地生态环境，与《承德市城市总体规划》（2016-2030）中的生态功能区划中该区域的生态服务功能和建设的方向不冲突。 4.《河北省生态环境保护“十四五”规划》符合性分析 《河北省生态环境保护“十四五”规划》要求——三、创新引领，推动绿色低碳发展—（三）加快产业绿色装型升级—6.做大做强环保产业。做大做强环保装备制造业，培育一批技术先进、管理科学的环保装备制造龙头企业，实现特色优势环保装备制造领域高端化发展。做新做优环境服务业，推行环境污染第三方治理、环保管家、环境综合治理托管服务等模式，提升环境治理市场化、专业化水平。 “做精做专资源综合利用业，加强秸秆、尾矿、煤矸石、冶炼渣、工业副产石膏等综合利用，规范废旧物资回收利用，构建协同高效的资源综合利用产业发展新格局。严格落实矿产资源开采、运输和加工过程防尘、除尘措施，实施矿山生产污染物排放在线监测。” 本项目为对尾矿砂的进行综合利用，属于废弃资源在利用，符合北省生态环境保护“十四五”规划要求。 5.《承德市环境保护“十四五”规划》符合性分析 根据《承德市环境保护“十四五”规划》要求：落实“三线一单”，严守生态红线。将生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线的硬约束落实到环境管控单元，建立差别化的生态环境准入清单，加强“三线一单”成果在政策制定、环境准入、园区管理、执法监管等方面的应用。加强禁止开发区域环境管理，严禁不符合主体功能定位的各类开发活动，严禁任意改变用途，确保生态功能不降低、面积不减少、性质不改变。积极推进生态保护红线勘界定标工作，逐步对生态保护红线开展定期评价和保护成效考核，健全生态保护红线管控制度，严格生态保护红线常态化执法监督检查。”经对项目与《承德市“三线一单”生态环境准入清单》（承德市生态环境局，2021年6月）进行符合性分析，项目满足承德市“三线一单”生态环境准入清单要求。故项目的建设满足《承德市生态环境保护“十四五”规划》要求。 《承德市生态环境保护“十四五”规划》要求：深化扬尘污染治理管控—打好“清洁城市”攻坚战，全面推进“以克论净”，建立扬尘污染源动态清单，开展精细化、标准化治理。加强施工工地扬尘环境监管，完善扬尘控制责任体系。加强建筑工地、城区道路、企业料堆场、矿山、公路、裸露地面治理；建立健全绿色施工体系和扬尘管控体系，创建安全文明工地和绿色施工示范项目，将绿色施工纳入企业资质评价、生态环境信用评价。开展建筑施工工程扬尘防治措施和扬尘污染物排放“双达标”治理，严格落实建筑施工工地“六个百分百”(工地周边围挡100%、物料堆放苫盖100%、出入车辆冲洗100%、施工地面硬化100%、拆迁湿法作业100%、渣土密闭运输100%）和“两个全覆盖”(视频监控、PM,o在线监测设备安装并联网)，对扬尘管控不到位的建筑市场主体不良行为信息，纳入建筑市场信用管理体系，情节严重的列入“黑名单”。实行湿扫、水冲、洒水“三车联动”机械化清扫模式，城市外环路、出入口及周边干线公路、穿越县城路段全部采用机械化清扫，大幅减少道路积尘。全面规范物料堆场扬尘整治，实施道路硬化、主要公路两侧雾化、裸露地面绿化工程。强化督查执法，对扬尘管控不到位的，依法予以惩戒。 本项目为技术改造项目，无新增用地，原有场区地面已经行硬化，车辆在场内运输已进行苫盖，原料棚、成品库都为封闭车间，且设置喷淋装置降尘。故项目的建设满足《承德市生态环境保护“十四五”规划》要求。 6.《承德市重点水源涵养生态功能保护区规划》符合性分析 根据《承德市重点水源涵养生态功能保护区规划》，承德市重点水源涵养生态功能保护区在承德市的八县二区均有分布，涉及滦平县、隆化县、丰宁满族自治县、围场县、兴隆县、平泉县、宽城县、承德县、双桥区、双滦区，包涵61个乡镇，保护区总面积8015.92km2。承德市重点水源涵养生态功能保护区分布一览表（丰宁满族自治县）见下表所示。 表1-6 承德市重点水源涵养生态功能保护区分布一览表（丰宁县） 所属县 乡镇编号 乡镇名称 范围描述 面积（km2） 丰宁县 2176.68 km2 59 外沟门乡 大骡子沟行政村 64.92 55 四岔口乡 李起龙、四岔口、三岔口、榆树林、头道营行政村 448.02 91 大滩镇 二道河子村（含二道河子牧场） 79.74 64 窟窿山乡 乡镇全部范围 274.70 93 五道营乡 除撒三营、四道营、五道营、九道沟、十道沟五个行政村一小部分外的范围 358.05 128 杨木栅子 乡镇全部范围 202.83 121 汤河乡 大草坪外的区域 401.15 62 南关乡 骆驼鞍、横河子、黄土梁、两间房、独立营行政村 131.35 60 选将营乡 二道营、三道营以南地区，涉及的范围有选将营、偏道子、娘娘庙、经堂、郎栅子行政村 163.73 63 王营乡 狐狸沟、安营、胡营行政村 45.72 图1-3 承德市重点水源涵养生态功能保护区功能分区图 由表1-6和图1-3可知，项目占地范围不在承德市重点水源涵养生态功能保护区内，通过采取一系列水土保持工程措施、生态恢复工程措施和污染防治工程措施，不与重点水源涵养生态功能保护相冲突，符合《承德市重点水源涵养生态功能保护区规划》的相关要求。 |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 一、现有工程情况 1、环保手续情况 丰宁满族自治县垚磊鑫水泥制品制造有限公司成立于2017年09月25日。企业于2017年10月委托河北博鳌项目管理有限公司编制了《丰宁满族自治县垚磊鑫水泥制品制造有限公司水泥制品项目环境影响报告表》，并于同年取得了承德市环境保护局丰宁满族自治县分局的审批意见，批复文号为丰环审〔2017〕43号，审批意见复印件见附件。2022年6月该项目建设完成，具备试生产条件，丰宁满族自治县垚磊鑫水泥制品制造有限公司根据原环保部文件《关于发布<建设项目竣工环境保护验收暂行办法>的公告》（国环规环评［2017］4号）相关规定，完成了本项目的自主验收。 现有工程概况 （1）项目基本概况 项目名称：水泥制品制造项目； 项目性质：新建； 建设单位：丰宁满族自治县垚磊鑫水泥制品制造有限公司； 建设地点：本项目位于河北省承德市丰宁满族自治县胡麻营镇刘家窝铺村。S244省道北侧3.5km处。中心坐标东经116.919331°，北纬41.133345°。 建设内容：项目建设1条路缘石生产线。 建设规模：年产路缘石50万块。 项目投资：总投资200万元，其中环保投资为10万元，占总投资的5%。 工作制度：每天工作8小时，全年工作240天，冬季不生产。 建设项目周边情况及平面布置： 本项目位于河北省承德市丰宁满族自治县胡麻营镇刘家窝铺村。S244省道北侧3.5km处。中心坐标东经116.919331°，北纬41.133345°。厂区整体为东北一西南走向。西北侧紧邻035乡道，东北侧为空地，西南为已停产的恒泰纸业厂区，东南侧为季节河，隔河为山地。周边情况详见附图二。 项目西北侧通过大门与035乡道相接，办公用房位于项目场地西南侧中部，生产厂房位于办公用房北侧，厂区中部有闲置锅炉房一座，属恒泰纸业所有。产品晾干及堆放场地位于长区东北部和西南部区域。由于生产车间及堆放场地位于开阔地形，利于污染物扩散且周围无居民，办公区域不位于生产厂房下风向，故项目平面布置较为合理。 现有工程建设内容 表2-1现有工程建设内容 工程类别 建设内容 主体 工程 生产车间 企业建设1个大生产车间，含生产线以及料仓总建筑面积900m2 路缘石晾场 平整场地南侧15亩土地，用做路缘石晾场 辅助工程 办公用房 建设1层，建筑面积120m2的办公用房 公用 工程 供热制冷 车间不设置供暖和制冷设施；办公区利用空调取暖制冷。 供水 项目自备水井供水 供电 由胡麻营镇变电站接入 环保 工程 废水处理 厂内设旱厕，定期清掏用于周围农田施肥；场内搅拌机制砖机用水全部用于生产； 废气处理 搅拌工艺在密封搅拌仓内进行，加料搅拌时及时对场地及原料洒水除尘； 生活垃圾 集中收集由环卫部门定期清运 噪声 基础减振、隔声、消声设备 主要生产设备 表2-2主要设备一览表 序号 环评报告表设备情况 设备名称 单位 数量 1 QT5-20A3制水泥砖机 套 1 2 搅拌机 台 1 3 叉车 辆 1 主要原辅材料及能耗 表2-3主要原辅材料及能耗 序号 名称 单位 数量 来源 1 尾矿砂 t/a 5万 外购于宏达铁矿 2 水泥 t/a 1000 外购 3 沙子 t/a 4万 外购 4 水 m3/a 988.8 自备水井 5 电 kW·h/a 75 工艺流程 本项目生产工艺主要生产路缘石。 1）搅拌：在搅拌机的密封搅拌仓中进行原料的搅拌混合，搅拌过程中由搅拌仓内部喷淋口向原料喷水，至原料混合均匀并呈半干潮湿状态（使原料具有一定粘合力并在后续过程中不易产生扬尘）； 2）压制成型：将处理后的原材料传入制砖机中，经制砖机高压压制成型，产生各类型的路缘石块； 3）晾场晾干储存：由于原料中含有少量水分，压制成型后将路缘石块堆放至露天晾场晾干并储存。 图2-1项目生产工艺流程图及排污节点 技改项目概况 1.建设内容及规模 随着客户需求路缘石型号不同的要求，外购原料沙子、石子的粒径不规范统一，公司决定新建一套筛分洗砂工序，对原料石子、沙子进行筛分，筛分出粒径不同的颗粒经洗砂后分区储存。根据成品路缘石的不同规格需求，按照比例投入相应粒径沙子、石子，满足市场需求。本技改项目在丰宁满族自治县垚磊鑫水泥制品制造有限公司厂区内建设，无新增用地。项目主要建设内容如表2-1所示。 表2-4 主要建设内容一览表 项目组成 工程名称 工程内容 备注 主体工程 大车间 企业现有路缘石生产线新增筛分洗砂工序，原有生产线设备不变，新增振动筛、捞砂机、往复筛，在车间内部新建三个料仓，面积分别为20m2，储存三种不同粒径沙石颗粒；原大车间建筑面积900m2保持不变 原有车间；更新设备 辅助工程 办公房 企业已建设1层，建筑面积120m2的办公用房 依托原有生活区 危险废物贮存间 建设防腐防渗危险废物贮存间一座，10m2 新建 储运工程 原料库 原有车间内部，430m2 利旧 料仓 在原有车间内部新建三座料仓，存储筛分清洗后存放不同粒径沙石原料 新建 成品库 依托原有路缘石晾场 依托 公用工程 供水 自备水井 原有 排水 项目无新增劳动定员，无新增生活污水；洗砂用水循环使用不外排 / 供电 由胡麻营镇变电站接入 / 供暖制冷 车间不设置供暖和制冷设施；办公区利用空调取暖制冷 原有 环保工程 废气 企业原有搅拌工艺在密封搅拌仓内进行，加料搅拌时及时对场地及原料洒水除尘；项目新增筛分工序，在入料口、筛分、出料等产尘点设置集气罩，收集后经布袋除尘器处理后，经15米排气筒排放 新建 废水治理 厂内设旱厕，定期清掏用于周围农田施肥；原有搅拌机制砖机用水全部用于生产，不外排；新增捞砂机用水循环使用，全部用于生产，不外排 - 噪声治理 选用低噪声设备，设备基础减振，车间封闭 - 固废处理 原有生活垃圾集中收集，定期交由当地环卫部门统一处理；设备维护及检修产生的废润滑油、废油桶分类暂存于危废间，危废间进行分区，定期由有资质单位外运处理；除尘器粉尘利用灰斗收集，全部回用生产 - 2.本项目主要产品及产能： 项目主要产品为路缘石，根据市场需求生产不同规格成品。产品产能见下表。 表2-5产品产能一览表 序号 产品 产量（万块） 1 路缘石 50 3.主要生产设备见下表。 表2-6 主要生产单元、主要工艺、主要生产设备一览表 主要生产单元 主要工艺 生产设备 规格 单位 数量 备注 生产系统 筛分 振动筛 1.5*5m 台 1 新建 捞砂机 台 1 新建 往复筛 2*10m 制砖 制水泥砖机 QT5-20A3 台 1 利旧 搅拌机 台 1 利旧 运输 叉车 台 1 利旧 环保系统 除尘 脉冲布袋除尘器 风量8000m3/h 台 1 新建 4.主要原辅料种类及能源用量 本项目主要原料主要为尾矿砂、水泥、石子、沙子，使用情况见下表2-4。 表2-7 主要原辅材料用量一览表 序号 名称 单位 数量 来源 1 尾矿砂 t/a 5万 外购于宏达铁矿 2 水泥 t/a 1000 外购 3 沙子 t/a 2万 外购 4 石子 t/a 2万 外购 5 水 m3/a 7440 自备水井 6 电 kW·h/a 100 电网接入 5.劳动定员及工作制度 本项目无新增劳动定员。全厂劳动定员12人，年运行240天，实行8小时白班制。 6.给排水 给水：项目用水依托于厂区原有自备水井。本项目无新增劳动定员，无新增生活用水。本技改项目生产用水为捞沙机洗砂用水以及新建料仓原料堆存降尘用水。 （1）洗砂用水 根据企业提供资料，本技改项目洗砂用水用水量为200m3/d（含循环水），每日补充新鲜水25m3/d，循环水量为175m3/d。本项目年生产240天，则用水量（新鲜水）为25m3/d（6000m3/a）。 原料堆存降尘用水 新建3个原料仓降尘用水量分别为2.0m3/d，则用水量为6.0m3/d（1440m3/a）。 排水： 本技改项目生产过程洗砂废水循环使用，除有损耗补充新鲜水外，不外排；项目（原料区）喷淋除尘用水，通过地面的蒸发作用，损耗、全部消纳，无废水排放。 项目水平衡图见下图： 图2-2本项目水平衡图 单位：m3/d 7.厂区平面布置 新建筛分洗砂工序以及出料口位于现有大车间内西北部，原有生产线与库房位置不发生改变，平面布置图见附图三。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 1.施工期工艺流程 本项目施工期主要涉及设备安装以及料仓建设，包括厂地平整、基础工程、设备安装以及工程验收等工序。项目新建三座隔断式料仓，安装传送皮带、振动筛、洗砂机等设备，建设过程中产生噪声、扬尘、废气、固体废物以及施工废水等污染物，其排放量随工序和施工强度不同而变化。 施工期工艺流程以及排污节点见图2-2所示。 图2-3 施工期工艺流程及产污节点图 2.运营期工艺流程图 本技改项目在原有车间生产线的基础上新增筛分洗砂工序，新增振动筛对原料沙石进行筛分后分出小粒径沙子（0.5~1cm）和石子（1~3cm），小粒径沙子通过皮带传送至捞砂机洗砂后存储至料仓。石子通过皮带输送至料仓上方的往复筛进行筛分，区分出两种不同粒径，分别为1~2cm、2~3cm，直接落料至不同料仓。该工序产生的主要污染物为废气、噪声及固废。废气主要为筛分、皮带输送及落料等工序粉尘；噪声主要为振动筛、皮带输送机、捞砂机等设备噪声；固体废物为除尘器收集的粉尘。工艺流程图如下： 图2-4 运营期工艺流程及产污节点图 3.污染物产生环节及治理措施 项目污染物产生环节及治理措施如下表所示。 表2-8 主要排污节点一览表 类别 序号 排污节点 污染物 生产单元 产生特征 治理措施 废气 G1 入料口给料 颗粒物 入料口 连续 振动筛、往复筛、入料口、出料口分别设置集尘罩对粉尘进行收集，收集后的废气共同通过集气管道通入脉冲布袋除尘器中进行净化处理，净化后的废气通过15m高排气筒（P1）高空排放 G2 振动筛 筛分 连续 G3 往复筛 颗粒物 筛分 连续 G4 料仓 颗粒物 物料堆存 连续 封闭车间，产尘点设置水喷淋设施洒水抑尘 噪声 N1、N2、N3 生产设备 连续A声级 生产车间 连续 选用低噪声设备，厂房密闭、基础减振 固体废物 / 脉冲布袋除尘器 除尘灰 筛分 连续 统一收集后，回用于生产 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 现有工程环保手续说明 丰宁满族自治县垚磊鑫水泥制品制造有限公司成立于2017年09月25日。企业于2017年10月委托河北博鳌项目管理有限公司编制了《丰宁满族自治县垚磊鑫水泥制品制造有限公司水泥制品项目环境影响报告表》，并于同年取得了承德市环境保护局丰宁满族自治县分局的审批意见，批复文号为丰环审〔2017〕43号，复印件见附件。2022年6月该项目建设完成，具备试生产条件，丰宁满族自治县垚磊鑫水泥制品制造有限公司根据原环保部文件《关于发布<建设项目竣工环境保护验收暂行办法>的公告》（国环规环评［2017］4号）相关规定，完成了本项目的自主验收。 与项目有关的原有环境污染问题 本项目为技术改造项目，用地利用丰宁满族自治县垚磊鑫水泥制品制造有限公司原有车间内，无新增用地。目前厂地包括生活办公区、路缘石晾场以及一座900m2车间，车间内含现有路缘石生产线一条。现有项目废气主要为汽车动力起尘、原料上料过程起尘、堆料起尘，汽车动力起尘无组织排放，原料上料过程起尘及料堆起尘均经洒水降尘后无组织排放；现有项目不产生生产废水，员工生活污水经旱厕收集后，由附近农户定期清掏用于农田施肥，不外排；现有项目生产固废全部回收利用，生活垃圾由环卫部门集中清运，不得随意丢弃；项目生产设备均置于封闭厂房内。根据企业2022年《丰宁满族自治县垚磊鑫水泥制品制造有限公司水泥制品制造项目竣工环境保护验收监测报告》中监测结果显示，各污染物排放情况见下表。 表2-9现有工程污染物产生排放情况 项目 污染源 环保设施及措施 污染物排放浓度或速率 执行标准 治理措施 废气 汽车动力起尘 无组织排放 最大值为0.340 《水泥工业大气污染物排放标准》（DB13/2167-2020）表2无组织排放限值，0.5mg/m3 厂区道路已进行水泥硬化，定期洒水降尘，减少汽车动力起尘 原料上料过程起尘 洒水降尘 已有除尘洒水器 料堆起尘 洒水降尘 已有除尘洒水器 废水 生活污水 旱厕集中收集，定期由周围农户清掏用做农肥 / 项目废水均不外排 已建设旱厕1座，生活污水排入旱厕，定期由周围农户清掏用做农肥 固体废物 路缘石废品 本厂回收利用 不外排，储存及处理满足GB18599-2001《一般工业固体废物贮存、处置场污染物控制标准》 企业生产过程中产生的废路缘石、碎石块本厂直接回收利用；生活垃圾集中收集后，由当地环卫部门定期清运处置。 生活垃圾 环卫部门清运 / 噪声 设备运行时产生的噪声 高噪声设备单独放置，采取的治理措施为选用低噪设备、基础减震、厂房隔声。 昼间噪声值范围为50.9～56.4dB(A)，夜间噪声值范围为38.4～48.4dB(A) 满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准 采取厂房隔声，使用低噪声设备、设备基础减振、定期进行设备维护等措施进行降噪。 综上可知，项目已按原环评及批复要求进行了环境保护设施建设，根据监测结果可知，该项目废气、噪声等污染物均可实现达标排放。与项目有关的原有环境污染问题无。 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1.大气环境 （1）项目所在区域环境空气质量达标情况 项目所在区域环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单中二级标准要求。本评价引用2022年4月承德市生态环境局发布的《2021年承德市生态环境状况公报》常规数据，根据大气常规污染物中的PM2.5、PM10、SO2、CO、O3、NO2现状监测统计资料，来说明拟建地区的环境空气质量，监测结果如下表。 表3-1 2021年丰宁满族自治县环境空气质量监测结果（μg/m3） 污染物 年评价指标 现状浓度/（μg/m3） 标准值/（μg/m3） 占标率% 达标情况 PM2.5 年平均质量浓度 24 35 68.57 达标 PM10 年平均质量浓度 46 70 65.71 达标 SO2 年平均质量浓度 11 60 18.33 达标 NO2 年平均质量浓度 17 40 42.50 达标 CO 24h平均第96百分位数 1.6 4.0 40.00 达标 O3 日最大8小时平均第90百分位数 122 160 76.25 达标 注：1.CO的浓度单位是mg/m3，PM2.5、PM10、NO2、SO2、O3的浓度单位是μg/m3 2.CO为24小时平均第95百分位数，O3为日最大8小时平均第90百分位数。 2021年丰宁县环境空气质量达到和好于二级天数为341天，根据监测数据可知PM2.5、PM10、二氧化硫、氮氧化物、一氧化碳、臭氧均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准，项目所在区域为环境空气质量达标区。 （2）其他大气污染物环境质量现状 本项目新增筛分工序，特征污染物为颗粒物，为了解项目周边的环境质量状况，根据建设项目环境影响报告表编制技术指南(污染影响类)（试行)中大气环境要求：“排放国家、地方环境空气质量标准中有标准限值要求的特征污染物时，引用建设项目周边5千米范围内近3年的现有监测数据，无相关数据的选择当季主导风向下风向1个点位补充不少于3天的监测数据”。本项目参照《丰宁三赢矿业集团有限责任公司前营选矿厂年产铁精粉20万吨选矿厂建设项目环境影响报告书》环境现状监测数据，其监测点位距本项目2.8km，监测数据如下。 ①监测点位 TSP 环境质量现状补充监测点位为胡麻营镇前营子村。 ②数据来源 本项目大气环境监测数据由河北拓维检测技术有限公司进行实测，监测时间分别为2021年4月5日~2021年4月11日。 2020年-2021年承德市（包括丰宁满族自治县）供暖时间延长至2020年4月15日。监测期间属于丰宁满族自治县TSP污染较重的季节，满足《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）补充监测时段要求。 表3-2 TSP补充监测点位信息表 监测点名称 监测点坐标 监测因子 相对厂址方位 相对厂界距离（m） 经度 纬度 二道沟村 116°56′39.722″ 41°8′33.446″ TSP ES（下方向） 220 ④监测时段与频次 日平均浓度：TSP每天采样24h。 监测因子连续采样7天，在上述2个监测点位布点监测。同时逐时记录监测期间24小时风向、风速、总云量、低云量、气温、气压等气象因子。 ⑤监测分析方法： 本项目TSP监测分析方法见表3-3。 表3-3 大气污染物分析方法表 项目 分析方法 仪器及编号 检出限（μg/m3） TSP 《环境空气 总悬浮颗粒物的测 定 重量法》（GB/T 15432-1995） 及修改单 电子天平GL224I-1SCN JC-30 1 恒温恒湿间 HST-5-FB JC-27 ⑥TSP 现状监测结果 根据监测，TSP现状监测结果见表3-4。 表3-4 TSP 检测结果及评价结果 单位：mg/m3） 监测点位 检测项目 检测日期 4月5日 4月5日 4月5日 4月5日 4月5日 4月5日 4月5日 前营子村 TSP 0.097 0.094 0.087 0.119 0.129 0.155 0.181 TSP环境质量标准 0.3 达标判定 达标 达标 达标 达标 达标 达标 达标 由上表可知，TSP现状监测值满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单标准，区域TSP环境质量较好。 2.地表水环境 项目区域内流经河流主要为潮河支流，根据《2021年承德市环境状况公报》中水环境部分，潮河发源于河北省丰宁县槽碾沟南山，经滦平县于古北口入北京市密云县境，汇入密云水库，干流全长253公里。在密云县城西南河槽村东与白河汇流后，称潮白河。沿途有牤牛河、汤河、安达木河、清水河和红门川河五条较大支流。潮河公共布设地表水常规监测断面3个，2021年丰宁上游、天桥、古北口断面水质类别均为二类，流域总体水质状况为优，与2020年相比持续保持优的水质。潮河各监测断面检测结果见下表。 表3-5 2021年潮河断面监测结果表 河流名称 断面名称 各监测断面水质情况 2020年河流水质状况 2021年河流水质状况 2020年 2021年 水质达标情况 主要污染物 潮河 丰宁上游 Ⅰ Ⅱ 达标 / 优 优 天桥 Ⅱ Ⅱ 达标 / 古北口 Ⅱ Ⅱ 达标 / 项目所在的区域及可能影响的范围内均无饮用水源保护区和集中式饮用水水源地，地表水环境能够满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅱ类标准要求。 3.声环境 本项目位于承德市丰宁满族自治县胡麻营镇刘家窝铺村，本项目厂界周边50m范围内不存在声环境保护目标，声环境质量较好。区域声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准要求。 4.生态环境 本项目为技术改造项目，用地利用丰宁满族自治县垚磊鑫水泥制品制造有限公司原有车间内，无新增用地。用地范围内不涉及自然保护区、世界文化和自然遗产地、风景名胜区、森林公园、地质公园、重要湿地、原始天然林、珍稀濒危野生动植物天然集中分布区、重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道、天然渔场等生态环境保护目标。故本次评价不进行生态现状调查。 5.地下水、土壤环境 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类）（试行）要求，原则上不开展环境质量现状调查。项目生产过程无废水产生，生活废水用于洒水降尘，厂区采取分区防渗，危废间做好防渗措施，其他厂区采取一般防渗，因此本项目无土壤和地下水污染途径，故不开展土壤和地下水调查。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 本项目评价区域内无自然保护区、生态功能保护区、饮用水水源保护区、珍稀动植物等环境敏感保护对象。根据项目性质及周围环境特征，本项目厂界外50米范围内无声环境保护目标，厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。本项目大气环境保护目标及保护级别见下表3-6。 表3-6 大气环境保护目标一览表 名称 坐标 保护 对象 保护内容 环境功 能区 相对场址方位 相对场界距离/m 经度（°） 纬度（°） 环境 空气 116.545 41.081 刘家窝铺村 居民 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单中二类标准 N 370 地表水 / / 季节河 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅱ类标准 SE 20 生态保护红线 / WN 1609 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1.废气排放标准 施工扬尘执行河北省《施工场地扬尘排放标准》DB13/2934-2019中表1扬尘排放浓度限值要求。 运营期无组织废气执行《水泥工业大气污染物超低排放标准》（DB13/2167-2020）表2中颗粒物无组织排放限值0.5mg/Nm3；筛分工序有组织废气执行《水泥工业大气污染物超低排放标准》（DB13/2167-2020）表1中“散装水泥中转站及水泥制品生产”颗粒物的浓度限制。 表3-7 运营期废气排放标准 项目 污染物 标准数值 标准来源 废气 施工期 无组织排放颗粒物 ≤80μg/m3 达标判定依据≤2次/天 《施工场地扬尘排放标准》DB13/2934-2019 运行期 有组织排放颗粒物 10mg/m3 《水泥工业大气污染物超低排放标准》（DB13/2167-2020） 无组织排放颗粒物 ≤0.5mg/m3 《水泥工业大气污染物超低排放标准》（DB13/2167-2020） 2.废水排放标准 项目运营期无生产废水产生。本项目不新增劳动定员，无新增生活污水。 3.噪声排放标准 施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中相关要求。运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准限值。 表3-8 运营期噪声排放标准 项目 污染物 标准数值 标准来源 施工期 等效连续A声级 昼间70dB(A) 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011） 夜间55dB(A) 运营期噪声 等效连续A声级 昼间60dB(A) 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准 夜间50dB(A) 4..固体废物控制标准 一般固废执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)中的相关规定；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其2013修改单的相关规定。 |
| 总量 控制 指标 | 根据拟建项目污染物排放的种类及区域环境特征，确定本项目总量控制因子为COD、NH3-N、SO2、NOx。 本项目不设锅炉，无SO2、氮氧化物排放；无生产废水，无新增生活污水。 本项目污染物排放总量控制指标为：COD：0t/a，氨氮：0t/a，NOx：0t/a，SO2：0t/a。 |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 1.施工扬尘环境保护措施 本项目为技术改造项目，在原有车间内部加装设备、新建隔断式料仓。施工过程中产生的扬尘主要来源于施工颗粒物和运输、装卸产生的颗粒物。施工工程主要在车间内进行。为减少施工期扬尘的产生，采取以下积极控制措施： 施工单位必须在施工现场出入口明显位置设置扬尘防治公示牌，内容包括建设、施工、监理及监管等单位名称、扬尘防治负责人的名称、联系电话、举报电话等； 现场施工过程中采用洒水降尘措施，及时向易产生扬尘的施工地、路面每天 2-3 次洒水，如遇大风天气应适当增加洒水量及洒水次数，以减少扬尘产生量； 设置建筑材料专用堆放地，并用篷布遮挡，定期清运建筑垃圾避免长时间堆存，减少建筑材料在堆放时由于风力作用产生的颗粒物； 建施工单位加强监管，对现场作业人员进行环境保护方面的培训教育，严格按照《河北省扬尘污染防治办法》（河北省人民政府令〔2020〕第 1 号）要求进行施工作业。 施工期采取以上措施后，可以明显地降低施工场地周围环境空气的扬尘浓度，施工期颗粒物排放满足《施工场地扬尘排放标准》(DB13/2934-2019)表1扬尘排放浓度限值：监测点PM10小时平均浓度实测值与同时段所属县（市、区）PM10小时平均浓度的差值限值＜80μg/m3，达标判定依据为≤2次/天。且施工场地集中在封闭车间内部进行，施工期较短，该影响会随着施工期结束而消失，对区域大气环境影响较小。 2.施工期废水防治措施 本项目施工期的废水主要为施工废水和施工人员产生生活污水。 （1）本项目工程内容为在原有车间内部加装设备、新建隔断式料仓，产生废水量较小，施工废水经临时沉淀池沉淀处理后，回用于建筑施工用水和场区洒水降尘，不外排。 （2）施工期间施工人员绝大多数为当地民工，施工场地不设置宿舍和食堂。施工人员按3人，施工期间生活用水量按20L/（人·d）计，则生活用水量为0.2m3/d，生活污水的排放量按用水量的80%计算，则本项目施工期间生活污水产生量为0.048m3/d，主要污染因子为COD、BOD5、SS、NH3-N，该污水产生量较小且水质简单，直接泼洒地面抑尘，不外排。 3.施工期噪声防治措施 施工期产生的噪声主要是各种施工机械和运输车辆的噪声，经过类比调查，噪声值一般在70～90dB（A）之间。为了减少施工噪声对周边居民的影响，施工过程中可采取如下控制措施： 施工期间选用产生噪声值较低的施工设备，从源头削减噪声； 施工现场不得安装混凝土搅拌机，应在有关部门指定地点搅拌好后，运至工地使用，运输车辆通过要减速慢行以减低噪声； 合理制定施工计划，一定要严格控制和管理产生噪声的设备的使用时间，尽可能避免在同一区段安排大量强噪声设备同时施工； 施工期间严格控制施工时间，若必须连续施工作业时，须提前向有关部门提出申请，并应提前张贴公告通知周边可能受到影响的居民及单位，经批准后，方可进行夜间施工； 加强施工期管理，施工单位设专人负责施工机械的保养和维护，保养和维护要有切实可行的规章制度，要定期对现场工作人员进行培训，每个工人都要严格按照规范使用各类机械，避免因故障产生突发噪声。 经采取以上措施后，可有效减轻施工噪声对周围环境产生的影响，可使建筑施工场界噪声满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的要求，且施工期噪声影响将随着施工期结束而终止。 4.施工期固体废物防治措施 施工期的固体废物主要为建筑垃圾及施工人员产生的生活垃圾。生活垃圾经集中收集后，清运至当地的垃圾收集点，送至生活垃圾填埋场，对当地环境影响较小。建筑垃圾运至指定的场所处理，不随意丢弃，对环境的影响较小。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1.废气 废气产排污节点、污染物及污染物治理信息见下表。 表4-1废气产排污节点、污染物及污染治理设施信息表 污染信息 产排污环节 筛分、皮带输送 筛分 污染物种类 颗粒物 颗粒物 污染物产生量及产生浓度（速率） 5.55t/a、2.89kg/h 55.5t/a、6.94kg/h 排放形式 无组织 有组织 治理设施 治理设施名称 厂房封闭、除尘雾炮 除尘器+15m排气筒 处理能力 / 8000m³/h 收集效率 / 90% 治理工艺去除效率 90% 99.7% 是否为可行技术 是 是 污染物排放量及排放浓度（速率） 0.0555t、0.0289kg/h 0.14985t/a、9.76mg/m3 排放标准 《水泥工业大气污染物超低排放标准》（DB13/2167-2020）中表2大气污染物颗粒物无组织排放限值 《水泥工业大气污染物超低排放标准》（DB13/2167-2020）中表1大气污染物颗粒物最高允许排放限值 （1）源强分析 1）生产工序有组织颗粒物产生及排放情况 项目筛分及物料转运工序产尘点均设置集尘装置，粉尘经收集后经布袋除尘器处理后通过排气筒排出。本项目年处理石子、沙子共4万吨，生产运行时间为1920h/a。 项目设置一台脉冲布袋除尘器，项目振动筛、往复筛筛分及物料转运工序粉尘经收集后经布袋除尘器处理后通过排气筒排出。参照《逸散性工业粉尘控制技术》中关于粒料加工过程给出的给料的排放因子为0.15kg/t，筛选的排放因子为0.75kg/t。本项目年处理石子、沙子共4万吨，产品经皮带运输到振动筛，对原料沙石进行一次筛分后分出小粒径沙子（0.5~1cm）和石子（1~2cm、2~3cm），小粒径沙子通过皮带传送至捞砂机洗砂后存储至料仓。石子通过皮带输送至料仓上方的往复筛进行筛分，区分出两种种不同粒径，1~2cm、2~3cm，直接落料至不同料仓。根据企业提供资料，振动筛筛分出的小粒径沙子（0.5~1cm）为1.4万吨，石子2.6万吨进入往复筛进行筛分。 各生产工序产尘点集气罩收集效率为90%，除尘器的处理效率为99.7%，除尘器风量为8000m3/h。 本项目大气污染物有组织排放情况如下表所示。 表4-2有组织颗粒物产生和排放表 工序 原料处理 排放因子 产生量 治理措施 排放量 排放速率 排放浓度 给料 40000t/a 0.15 6t 振动筛、入料口分别设置集尘罩对粉尘进行收集，收集后的废气共同通过集气管道通入脉冲布袋除尘器中进行净化处理，净化后的废气通过15m高排气筒高空排放 0.14985t/a 0.078kg/h 9.76mg/m3 振动筛筛分分 40000t/a 0.75 30t 往复筛筛分 26000t/a 0.75 19.5t 生产工序无组织颗粒物产生及排放情况 ①筛分、皮带输送无组织粉尘 由上述分析可知，项目给料、筛分工序产尘量约为55.5t/a，其中90%经集气罩收集，10%通过皮带输送逃逸外散，总量为5.55t/a，筛分车间设置除尘雾炮，降尘效率为90%，剩余粉尘在原料库内通过自然沉降和封闭车间阻隔后无组织排放，车间阻隔降尘效率为90%，经计算车间无组织粉尘排放量为0.0555t，排放速率约为0.0289kg/h。 ②筛分成品装卸、堆存粉尘 本项目新建筛分后物料堆场位于封闭车间内，筛分洗砂出料不进行大规模存储。本项目产生筛分清洗后原料暂存于新建料仓，随生产进度运输至车间内部路缘石生产线直接消耗使用，出料为水洗砂石，不易起尘。装卸均在密闭车间使用，定时洒水降尘，粉尘产生量较少，因此本项目不对此定量评价。 （2）环保设备的技术可行性 本项目采用除尘雾炮，雾炮机根据空气输送原理，先用高压泵和细雾化喷嘴进行水化，再利用风机的风量和风压将雾化水雾送到很远的地方，使水雾同时覆盖更大的面积，水雾和粉尘凝结后会落下，从而达到抑尘的目的。 项目工艺粉尘进入布袋除尘器内部，气流扩散后，均匀分布在布袋除尘器内部整个进气通道内，使气流流速大大降低，大多数粉尘沉降在灰斗中，经过初级除尘分离后的废气经过气体导流均布板，均匀分布到各个袋室及每个袋室的整个区域，整个气流组织分布相当均匀，且气体流速控制在合理的范目之内，这个过程实现了粉尘的二次沉降，经过二次粉尘沉降后的废气含尘量大大降低，在除尘器内部的负压作用下均匀缓慢穿过滤袋，粉尘被滤袋捕集，并在滤袋表面形成尘饼，净化后的较洁净废气经净气室及通道排出布袋除尘器。 由于布袋的截流、扩散、吸附等作用，使粉尘活留在布袋及其缝隙中，除尘后的废气再经引风机及排气筒排出，随着浅袋表面积尘增多，滤袋两侧的压差也随之增加，当压差达到清灰设定值时，脉冲阀打开，储气罐中的压缩空气通过清灰风管及其喷嘴将压缩空气均匀唤入滤袋内完成一次清灰，清灰的脉冲时间和脉冲间隔时间可以根据废气负荷的情况自动进行调整，从而保证了布袋除尘器的持续、正常运行。 根据工程分析可知，本项目除尘雾炮和布袋除尘器治理措施可行。 （3）排放口基本情况及自监测要求 排污单位应当如实向社会公开其主要污染物的名称、排放方式、排放浓度和总量、超标排放情况，以及防治污染设施的建设和运行情况，接收社会监督。根据《排污单位自行监测技术指南总则》(HJ819-2017)，企业应定期委托有资质的环境监测单位对项目的废气进行监测，为环境管理提供依据。项目自监测要求见下表。 表4-3大气排放口基本情况表 编号及名称 污染物名称 高度 排气筒内径 温度 类型 地理坐标 筛分工序排放口 颗粒物 15m 0.4m 常温 一般 排放口 116.9127°，41.1317° 表4-4废气自行监测要求及计划 监测点位 监测指标 监测频次 标准 筛分除尘器+排气筒 颗粒物 每年一次 《水泥工业大气污染物超低排放标准》（DB13/2167-2020） 厂界 颗粒物 每年一次 《水泥工业大气污染物超低排放标准》（DB13/2167-2020） （5）总结 根据前文判定结果，本项目位于环境空气质量达标区，根据《2021年承德市生态环境状况公报》（承德市生态环境局，2021年5月），项目所在区域大气环境质量已达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求。 本项目在筛分的产尘点处均设置集气罩，集气罩的收集效率为90%，含尘气体收集后通过管道进入布袋除尘器净化处理，除尘器的净化效率为99.7%，处理后的气体通过排气筒排放，经治理后的粉尘排放浓度符合《水泥工业大气污染物超低排放标准》（DB13/2167-2020）中表1大气污染物颗粒物最高允许排放限值要求。 少部分未经集气罩收集的颗粒物经除尘雾炮和封闭车间阻隔降尘后无组织排放，筛分成品装卸、堆存产生的粉尘均在密闭车间使用，定时洒水降尘，粉尘产生量较少。厂界颗粒物排放满足《水泥工业大气污染物超低排放标准》（DB13/2167-2020）中表2大气污染物颗粒物无组织排放限值要求。 综上所述，项目运营期各大气污染源均采取了切实有效的污染防治措施，运营期产生的大气污染物满足达标排放要求，项目的建设运行对区域大气环境质量影响可接受。 2.废水 本项目不新增劳动定员，无新增生活污水。 项目生产用水为洗砂用水和降尘用水。根据企业提供资料，本技改项目洗砂用水用水量为200m3/d（含循环水），每日补充新鲜水25m3/d，循环水量为175m3/d。本项目年生产240天，则用水量（新鲜水）为25m3/d（6000m3/a）；新建3个原料仓降尘用水量分别为2.0m3/d，则用水量为6.0m3/d（1440m3/a）。生产用水循环使用，不外排。 综上，本项目无废水外排，本项目建设不会对区域水环境产生较大的影响。 3.噪声 本项目运营产生的噪声主要为振动筛等机械设备运转产生的机械噪声及车辆运输噪声，其噪声级在75~95dB(A)之间，为连续排放噪声。厂房封闭、选用低噪声设备、基础减震、厂房隔声等措施后，噪声值可降低20~35dB(A)，项目位于丰宁满族自治县胡麻营镇刘家窝铺村，项目厂界外50m范围内无声环境保护目标，声环境质量较好，再经过距离衰减，北、东、南、西厂界噪声能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。因此，该项目建设不会对周围声环境产生较大影响。 噪声监测方案见下表。 表4-5 噪声监测方案 监测点位 监测指标 监测频次 执行标准 北、东、南、西厂界 噪声Leq（A） 每季度1次 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）中的2类标准 4.固体废物 （1）固体废物产生环节、名称、属性、主要有毒有害物质名称、物理性状、环境危险特性、年度产生量、贮存方式、处置方式和去向、利用或处置量 本项目运营其产生的固体废物主要为：除尘系统产生的除尘灰，以及设备维护产生的废润滑油和废油桶。固体废物产生环节、名称、属性情况如下： 表4-6 固废产生情况一览表 产生环节 名称 属性 编码 主要有毒有害物质名称 物理性状 环境危险特性 年度产生量t/a 贮存方式 处置方式及去向 利用或处置量t/a 布袋除尘器粉尘 颗粒物 一般工业固体废物 306-001-66 / 固态 / 55.3335 仓库 回用于生产 55.3335 维修 废矿物油 危险废物 900-217-08 矿物油 液态 T,I 0.24 危废间 集中收集暂存于危废间，定期委托有资质的单位进行处置。 0.24 维修 废油桶 危险废物 900-249-08 矿物油 固态 T,I 0.08 危废间 集中收集暂存于危废间，定期委托有资质的单位进行处置。 0.08 1）布袋除尘器粉尘 根据大气污染物排放源计算结果可知，本项目最多收集的粉尘量为55.3335吨。本项目产生的布袋除尘器粉尘回用生产。 2）废矿物油 本项目在设备检修时会产生废矿物油，根据企业提供信息，每年检修次数约4次，每次更换矿物油约60kg，经计算企业共产生废矿物油0.24t/a。废矿物油集中收集暂存于危废间，定期委托有资质的单位进行处置。 3）废油桶 本项目在设备检修时会伴随产生废油桶，经核算共产生废油桶0.08t/a。废油桶集中收集暂存于危废间，定期委托有资质的单位进行处置。 （2）危险废物分析 1）危险废物判定及汇总 工程分析应结合建设项目主辅工程的原辅材料使用情况及生产工艺，全面分析各类固体废物的产生环节、主要成分、有害成分、理化性质及其产生、利用和处置量。 由本项目工艺流程分析可知：在检修设备时，会产生废矿物油和废油桶，废矿物油和废油桶属于危险废物，处理不当会对周围环境产生影响，废矿物油和废油桶集中收集放置于危险废物贮存间内，由有资质的危废单位定期处理，经计算共产生废矿物油0.24t/a，废油桶0.08t/a。 根据《国家危险废物名录》（2021年版）可知：本项目产生的危险废物为废矿物油、废油桶。 表4-7危险废物汇总表 序号 危险废物名称 危险废物类别 危险废物代码 产生量（t/a） 产生工序及装置 形态 主要 成分 有害 成分 产废周期 危险特性 污染防治措施 1 废矿物油 HW08 900-249-08 0.24 维修 液态 矿物油 矿物油 1年 T,I 集中收集暂存于危废间 2 废油桶 HW08 900-249-08 0.08 维修 固态 矿物油 矿物油 1年 T,I 2）危险废物贮存场所（设施） 建设单位拟建设危险废物贮存间，并应按照《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ2025-2012）中相关技术要求设置，具体如下： ①危险废物贮存设施的选址、设计、建设、运行管理应满足GB18597、GBZ1和GBZ2的有关要求。 ②危险废物贮存设施已配备通讯设备、照明设施和消防设施。 ③贮存危险废物时应按危险废物的种类和特性进行分区贮存，每个贮存区域之间宜设置挡墙间隔，并设置防风、防雨、防晒、防渗（渗透系数≤10-10cm/s）。 ④危险废物贮存期限按《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》的有关规定，及时交由资质单位集中处置。 ⑤危险废物贮存单位应建立危险废物贮存的台帐制度，并做好危险废物出入库交接记录。 ⑥存放装载液体、半固体危险废物容器位置，有耐腐蚀的硬化地面，且表面无裂隙。 ⑦危险废物暂存场所设置符合《环境保护图形标志——固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）的专用标志。 ⑧危险废物贮存可分为产生单位内部贮存、中转贮存及集中性贮存。所对应的贮存设施分别为：产生危险废物的单位用于暂时贮存的设施。 3）运输过程的环境影响分析 项目危险废物运输由建设单位委托有资质单位进行运输，建设单位应配合运输单位员工进行危险废物中转作业，中转装卸及运输过程应遵守如下技术要求： ①装卸危险废物的工作人员应熟悉危险废物的属性，并配备适当的个人防护装备，装卸剧毒废物应配备特殊的防护装备。 ②装卸区应配备必要的消防设备和设施，并设置明显的指示标志。 ③危险废物装卸区应设置必要的隔离设施，液态废物卸载区应设置收集槽和缓冲罐等必要的应急设施。 4）危险废物收集、储存、转运过程应急预案 危险废物收集、储存、转运过程应编制相应的应急预案，应急预案的编制可参照《危险废物经营单位编制应急预案指南》，针对危险废物收集、储运、中转过程产生的事故易发环节应定期组织应急演练。 危险废物收集、储运、中转过程一旦发生意外事故，建设单位应根据风险应急预案立即采取如下措施： ①设立事故警戒线，启动应急预案，并按要求向环保主管部门进行报告。 ②对事故受到污染的土壤和水体等进行相应的清理和修复。 ③清理过程产生的所有废物均应按危险废物进行管理和处置。 ④进入现场清理和包装危险废物的人员应受过专业培训，穿着防护服，佩戴防护用具。 一般工业固废储存场所建设应符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）。 危险废物储存满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及环境保护部公告2013年第36号国家污染物控制标准修改单。 5）固体废物环境管理要求 ①项目运营期固体废物的产生、贮存、利用和处置全过程应严格遵守国家有关建设项目环境保护管理的规定。 ②项目运营期产生、收集、贮存、运输、利用、处置固体废物时，应当采取防扬散、防流失、防渗漏或者其他纺织污染环境的措施，不得擅自倾倒、堆放、丢弃、遗撒固体废物； ③建设单位运营期应当建立健全工业固体废物和危险废物产生、收集、贮存、运输、利用、处置全过程的污染环境纺织责任制度，建立工业固体废物和危险废物管理台账，如实记录产生工业固体废物的种类、数量、流向、贮存、利用、处置等信息，实现工业固体废物和危险废物可追溯，可查询，并采取防治工业固体废物和危险废物污染环境的措施； ④企业对收集、贮存、运输、处置一般工业固体废物和危险废物的设施、设备和场所，应当加强管理和维护，保证其正常运行和使用。 ⑤严禁将生活垃圾与一般工业固体废物、危险废物混合处置。 ⑥项目运营期间需要终止生产的，应当事先对工业固体废物和危险废物的贮存、处置设施、场所采取污染防治措施，并对未处置的工业固体废物和危险废物作出妥善处置，防止污染环境。 6）污染防治措施技术经济论证 本项目危险废物贮存间按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）要求进行建设，总投资约5万元，可通过企业自筹方式得到资金保障，经济可行。 依据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）中关于危险废物贮存设施的规定，本项目危险废物贮存间应符合如下要求： ①危险废物贮存间应进行防风、防雨、防晒、防渗漏建设。基础必须进行防渗处理，防渗层为至少1m厚粘土层（渗透系数≤10-10cm/s），或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10cm/s。衬里要能够覆盖危险废物或其溶出物可能涉及到的范围，衬里材料与堆放危险废物相容。 ②堆放危险废物的高度应根据地面承载能力确定。 ③应当使用符合标准的容器盛装危险废物。装载危险废物的容器及材质要满足相应的强度要求；装载危险废物的容器必须完好无损；盛装危险废物的容器材质和衬里要与危险废物相容（不相互反应）。 ④危险废物贮存间内必须有泄露液体收集装置；要有安全照明设施和观察窗口。 ⑤用以存放装载液体、半固体危险废物容器的地方，必须有耐腐蚀的硬化地面，且表面无裂痕。 ⑥应设计堵截泄露的裙脚，地面与裙脚所围建的容积不低于堵截最大容器的最大储量或总储量的1/5。 ⑦不相容的危险废物必须分开存放，并设有隔离间隔断。 ⑧危险废物贮存设施必须按GB15562.2的规定设置警示标志；盛装危险废物的容器上必须粘贴符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）附录A所示的标签 ⑨《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）规定的与本项目有关的其他要求。 本项目危险废物直接由危险废物产生地点运至危险废物贮存间内，运输距离较短；本项目危险废物利用专用容器进行收集、转运，转运过程中各危险废物均进行封闭处理，利用厂区员工进行运输；厂区配备了灭火器、消防沙、铁锨等应急物资，若厂内运输过程中发生泄露事故，能够及时利用现有应急物资进行应急处置，且厂区地面为水泥混凝土硬化地面，散落的危险废物不会立即下渗。本项目危险废物厂内运输、厂外转运及处置的措施合理、可行。 建设项目危险废物贮存场所基本情况见下表。 表4-8危险废物贮存场所基本情况 序号 贮存场所名称 危险废物名称 危险废物类别 危险废物代码 位置 占地面积 贮存 方式 贮存能力 贮存周期 1 危废间 废矿物油 HW08 900-217-08 厂区内西侧 10m2 危险废物集中收集后，分区暂存于危险废物贮存间内 1t 1年 5 危废间 废油桶 HW08 900-249-08 1t 1年 7）风险防范措施及应急预案的制定 （一）风险防范措施 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）以及本项目的特点，本报告提出的环境风险防范措施主要有以下几点： ①按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）要求建设危险废物贮存间。 ②危险废物利用符合规范要求的容器进行盛装，分区存放于危险废物贮存间内。 ③危险废物转运及暂存过程要做到轻拿轻放，避免因磕碰等原因造成危险废物遗洒或泄露。 ④危险废物暂存区应配套设置消防沙，并配置消防灭火器及铲子若干。 ⑤安排厂区职工对危险废物贮存间进行定期巡视，发现破损立即修复。 （二）应急预案的制定 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）的要求，为确保本项目的安全运行、防止突发事件的发生、并保证能够在发生意外时通过事故鉴别及时采取具有针对性的措施控制事故的进一步发展、把事故造成的损失和对环境的污染降到最低程度，应制定风险事故应急预案。 应急预案应包含的主要内容见下表。 表4-9应急预案应包含的主要内容 序号 项目 内容及要求 1 应急计划区 废物运输路线及敏感路段（如人口密集区、敏感水体）、项目所在地周围 2 应急组织机构、人员 当地有关部门、本项目建设单位和运营单位、地区应急组织等机构及其人员 3 预案分级相应条件 规定预案的级别及分级响应程序 4 应急救援保障 应急设施，设备与器材等 5 报警、通讯联络方式 规定应急状态下的报警通讯方式、通知方式和交通保障、管制 6 应急环境监测、抢险、救援及控制措施 由专业队伍负责对事故现场进行侦查监测，对事故性质、参数与后果进行评估，为指挥部门提供决策依据 7 应急检测、防护措施、清除泄漏措施和器材 事故现场、邻近区域、空置房或区域，控制和清除污染的措施及相应设备 8 人员紧急撤离、疏散、应急控制、撤离组织计划 事故现场及邻近区域受事故影响的区域人员，撤离组织计划及救护，医疗救护与公众安全 9 事故应急救援关闭程序与恢复措施 规定应急状态终止程序；事故现场善后处理措施；邻近区域接触事故警戒与善后恢复措施 10 应急培训计划 应急计划制定后，平时安排人员培训与演练 11 公众教育和信息 对收运点及项目所在地开展公众教育、培训和发布有关信息 5.地下水、土壤 本项目生产工艺简单，生产过程中所用的除尘雾炮以及泼洒抑尘用水均能蒸发消耗，建设防渗、防腐危险废物贮存间，不存在地下水、土壤环境污染途径。 因此，本项目建设不会对周围地下水环境、土壤环境造成较大影响。 6.生态 本项目运营期间无新增用地，场区内做好地面硬化且保证场区内的植被覆盖率，以维持区域生态系统的平衡和稳定。故对周围的生态环境影响较小。 7.环境风险 按照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）的环境风险评价工作要求与程序进行评价。 环境风险识别与调查 ①项目风险物质主要为油类物质（废润滑油）。 存在量及与临界量比值情况如下表所示。 表4-10 环境风险物质与临界量比值 危险物质 存在位置 临界量（t） 存在量（t） Q值 废润滑油 危险废物暂存间 2500 0.24 0.000096 废润滑油桶 / 0.08 / 经计算，危险物质数量与临界量的比值Q=0.000096，Q＜1，则根据导则附录C的规定，当Q＜1时，项目的环境风险潜势为I。 ②环境风险途径调查 油类物质泄漏事故 废矿物油在贮存过程中一旦发生泄漏，将对土壤环境造成不利影响，一旦迁移至含水层，将进而对地下水环境造成不利影响。 2）火灾爆炸事故 废油贮存遇明火可能引起火灾、爆炸等事故，产生的次生污染物氮氧化物、二氧化硫等经大气扩散排放至大气环境，对环境空气质量产生影响；火灾爆炸事故使用消防水，消防废水一旦外泄，如果排入柳河有造成柳河地表水环境质量恶化的可能。 （2）环境风险分析 ①泄漏事故 项目油类发生泄露事故时，预计事故在未及时采取对策措施的情况下，对区域土壤和地下水环境可能造成不利影响。项目依托现有危废间进行废油存储，当油发生泄漏时，短时间内溢流将存于危废间内，长时间未发现时才溢流到危废间外，短时间不会对环境造成污染。当事故发生短时间内及时对油污及时收集用吸油物质围堵、吸附润滑油，采用专门的收集装置进行收集，交由资质单位处理。一旦溢流到车间外，泄漏事故源附近局部区域会因少量物料沉积或渗透降至土壤或地下水，可能污染地下水。由于本项目废油产生量小，在废矿物油规范贮存的前提下，泄漏可能性很低。 总体而言，拟建项目在事故状态下存在次生污染的危险性，但影响范围是局部的，小范围的，短期的，并且是可恢复的。 ②火灾爆炸事故 火灾爆炸事故次生的大气污染物主要成分为CO，将导致局地环境空气质量的迅速恶化。项目场地区域较为开阔，通过大气扩散，不完全燃烧产生的大气污染物对周边居民点处的环境空气质量可得到一定降低。 火灾爆炸事故次生消防废水，废水有顺边沟自流进而排入潮河的风险，消防废水中易沾染土砂、油类等物质，携带有以悬浮物、石油类为主的水污染因子，将会对潮河水质造成不利影响。污染物排入河道中，通过水体的稀释，在混合过程段以外浓度降低至正常水平。项目消防废水为瞬时排放，事故发生后不具有连续排放的特征，对地表水水质的影响是暂时的，水质可在短时间内可恢复。 （3）环境风险防范措施 a.危险废物收集过程中的风险防范措施 ①企业应建立规范的危险废物管理和技术人员培训制度，定期针对危险废物管理和技术人员进行培训。培训内容至少应包括危险废物鉴别要求、危险废物包装和标识、危险废物转运要求、危险废物事故应急方法等。 ②装卸人员必须按照规定采用一定的搬运工具，不得损坏包装物和包装容器，不得将危险废物倒置、洒落、渗漏，谨防污染环境。 ③在装卸过程中如出现危险废物有洒落、渗漏情况，应由责任人立即清理现场，消除污染，不得随意外排。 ④在危险废物的收集和转运过程中，应采取相应的安全防护和污染防治措施，包括防爆、防中毒、防感染、防泄漏、防飞扬、防雨或其它防止污染环境的措施。 ⑤危险废物收集时应根据危险废物的种类、数量、危险特性、物理形态、运输要求等因素确定包装形式。 ⑥危险废物收集现场禁止吸烟、进食、饮水；危险废物收集完毕，应洗澡换衣；单独存放被危险废物污染的衣服，洗后备用；收集车辆应配备急救设备和药品；作业人员应学会自救和互救。 ⑦对在岗工人及邻近有关人员进行普及性自我救护教育，一旦发生事故迅速进行自我救护，同时还要加强防护器材的维护保养，保证器材随时处于备用状态。 b.危险废物内部转运作业风险防范措施 首先危险废物内部转运作业应采用专用的工具；其次，应严格遵守《危险废物收集、暂存、运输技术规范》(HJ2025-2012)要求，为防止在收集转运过程中发生废物泄漏、洒落等事故污染周围环境，引发污染事故，应注意以下转运过程的风险防范措施： ①在危险废物的收集转运过程中必须做好废物的密封包装等措施，严禁将具有反应性的不相容的废物、或者性质不明的废物进行混合，防止在转运过程中的反应、渗漏、溢出、抛洒或挥发等情况发生。 ②在危险废物的包装容器上清楚地标明内盛物的类别与危害说明，以及数量和包装日期。 ③危险废物内部转运作业应采用专用的工具，转运设施和设备在转作他用时，必须经过消除污染的处理，方可使用。 ④危险废物收集转运时应综合考虑厂区的实际情况确定转运路线，尽量避开办公区和生活区。危险废物内部转运结束后，应对转运路线进行检查和清理，确保无危险废物遗失在转运路线上。 ⑤内部转运前应填写《危险废物内部转运记录表》。 ⑥在危险废物转运过程中，一旦发生突发性事故，不可弃置而逃，必须立即采取措施消除或者减轻对环境的污染危害，并及时通报给值班工作人员及领导，并向事故发生地有关部门报告，接受调查处理。 ⑦企业需要制定意外事故的防范措施和应急预案，对危险废物转运过程中发生的风险事故负责。 c.危险废物暂存过程中的风险防范措施 按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单等相关技术要求建设符合规范要求的危险废物贮存间，危险废物贮存间需满足防风、防雨、防晒、防渗漏的要求。 （4）环境风险分析结论 表4-11 建设项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称 水泥制品制造技术改造项目 建设地点 河北省承德市宁满族自治县胡麻营镇刘家窝铺村 地理坐标 经度 116°54′46.127″ 纬度 41°7′52.602″ 主要危险物质及分布 本项目废润滑油、废润滑油桶属于危险废物，暂存于危险废物暂存间内。 风险防范措施要求 风险防范：加强对操作工人的培训，培养员工的安全和环境意识，提高操作工人的技术水平和责任感，降低操作失误而造成的事故。危险废物暂存间应按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）要求进行建设，库房应封闭，应做好防雨、防风、防渗漏、防扬散措施，应设置渗出液收集设施。施工时加强管理，严格按设计要求施工，严禁偷工减料；施工现场监理到位，严格把关，确保施工质量，减少风险。危险废物暂存间内，配备规定数量、质量要求的灭火器材，并有专人负责监督；贴有危险废物标识，加强对危险废物暂存间的日常检查和定期检查。危险废物运输路线应避开人口密集区、学校、医院、保护水体等环境敏感区。提高工作人员环境风险意识，制定各项环保制度。对从业人员进行岗位职工教育与培训，使他们均具备危险意识及如何应对危险的知识，并进行相关泄露事故的教育。设立应急事故专门记录，建立档案和报告制度，由专门部门或人员负责管理。 填表说明（列出项目相关信息及评价说明）：通过采取有效的环境风险防范措施，项目产生的环境风险可接受。 环境风险防范措施为使用单位常用的风险防范措施，其通过风险源、环境影响途径及环境敏感目标三个方面对风险事故进行了防范。由于环境风险事故触发因素具有不确定性，因此事故情形的设定并不能包含全部可能的环境风险，但通过具有代表性的事故情形分析可为风险管理提供科学依据。 综上所述，本项目无重大风险源。在加强厂区风险管理、制定事故应急预案的基础上，事故发生概率较低。基于完善风险防范措施和应急预案的前提下，本项目环境风险可防控。 |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 除尘器排放口 | 有组织颗粒物 | 筛分、入料口、出料口分别设置集尘罩对粉尘进行收集，收集后的废气共同通过集气管道通入脉冲布袋除尘器中进行净化处理，净化后的废气通过15m高排气筒（P1）高空排放 | 《水泥工业大气污染物超低排放标准》（DB13/2167-2020）中表1大气污染物颗粒物最高允许排放限值 |
|  | 皮带输送；堆存、转载 | 无组织颗粒物 | 新建料仓、筛分、洗砂工序均在密闭车间内部，粉尘产生量较少，定时洒水降尘， | 《水泥工业大气污染物超低排放标准》（DB13/2167-2020）中表2大气污染物颗粒物无组织排放限值 |
| 地表水环境 | 洗砂废水、生产抑尘用水 | COD、BOD5 氨氮、SS | 洗砂废水循环利用，不外排 | 不外排 |
| 声环境 | 设备、车辆运输 | 噪声 | 厂房封闭、选用低噪声设备、基础减震、厂房隔声等 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 本项目产生的一般固体废物为除尘灰，产生的危险废物为废润滑油、废润滑油桶。除尘系统产生的除尘灰回用于生产；废润滑油桶、废润滑油桶暂时贮存于企业危险废物暂存间中，企业严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及标准修改单中关于危险废物贮存设施的规定建造危险废物贮存间内，并定期委托有资质公司运输处置 |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 生产车间、厂区地面硬化；危险废物贮存间防腐防渗 |
| 生态保护措施 | 厂区做好绿化工作 |
| 环境风险 防范措施 | 本项目的环境风险主要是生产等过程发生的火灾事故、废气事故排放和消防风险事故所引发的环境污染。为避免火灾事故、废气事故排放和消防风险事故发生后对环境造成的污染，建设单位首先应树立环境风险意识，按照安全、消防等部门要求落实各项防范措施，并在日常运行管理过程当中增强环境风险意识，制定切实可行的环境风险事故应急预案，当出现事故时，要及时采取应急措施，立即与环境管理部门联络，以控制事故和减少对环境造成的危害。 |
| 其他环境 管理要求 | / |

# 六、结论

本项目在确保落实好各项环保措施并保证其正常运行的前提下，从环保角度分析，可有效的减少污染物的排放，对周围环境不会造成较大的影响。因此建设项目环境影响是可行的。

# 附表

# 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 |  |  |  | 0.14985t/a |  | 0.14985t/a |  |
| 废水 | / | / | / | / | / | / | / |  |
| 一般工业 固体废物 | 除尘灰 |  |  |  | 55.3335t/a |  | 55.3335t/a |  |
|  | 生活垃圾 |  |  |  | / |  | / |  |
| 危险废物 | 废润滑油 |  |  |  | 0.24t/a |  | 0.24t/a |  |
|  | 废润滑油桶 |  |  |  | 0.08t/a |  | 0.08t/a |  |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①

# Text boxes

项目所在地

本项目所在地

项目所在地

25

随沙石原料带走

蒸发

6

场地平整

基础施工

主体工程

设备安装

工程验收

噪声、废气

噪声、废气、施工废水、建筑垃圾

土方平衡